## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Український інститут досліджень навколишнього

середовища і ресурсів

Міністерств освіти і науки України

Київський національний університет будівництва і архітектури

На правах рукопису

Волошкіна Олена Семенівна

УДК 577.4; 556.18 (282.2)

Наукове обґрунтування прогнозу стану РІЧКОВИХ БАСЕЙНІВ України І методи його оцінки

Спеціальність: 21.06.01 – Екологічна безпека

Дисертація на здобуття наукового ступеня  доктора технічних наук

Науковий консультант

Трофимчук Олександр Миколайович,

доктор технічних наук,

старший науковий співробітник

Київ - 2004

ЗМІСТ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Перелік умовних позначень........................................................................................ Вступ............................................................................................................................. Існуючі моделі і методи оцінок стану та прогнозу поверхневих і підземних вод в залежності від рівня антропогенного навантаження................................. Сучасний екологічний стан річкових басейнів України.............................. Класифікація джерел і видів забруднення річкових басейнів .................... Протиріччя між зростанням споживання і погіршенням якості води......... Аналіз існуючих моделей і методів оцінок та прогнозування процесів забруднення річкових басейнів....................................................................... Аналіз інформаційних технологій в дослідженні процесів забруднення річкових басейнів.............................................................................................. Картографічні моделі антропогенного навантаження на поверхневі води з використанням даних дистанційного зондування землі (ДЗЗ) і геоінформаційних систем (ГІС).................................................................................. Сучасні підходи до реалізації систем моніторингу поверхневих вод............................................................................................................. Організація моніторингу шляхом наземних спостережень................ Аерокосмічний моніторинг поверхневих вод....................................... Висновки до розділу........................................................................................ Методичні основи прогнозу стану річкових басейнів залежно від рівня антропогенного навантаження.............................................................................. Методичні передумови до прогнозу процесів забруднення водних об’єктів............................................................................................................. Системний підхід до прогнозу екологічного стану річкових басейнів....... Концептуальні основи розробки методики прогнозу та базової моделі..... Висновки до розділу........................................................................................ Картографічні моделі техногенних факторів забруднення поверхневих вод з використанням даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) і геоінформа- ційних систем (ГІС)................................................................................................ Регіональні картографічні моделі техногенного забруднення водних об’єктів з використанням даних дистанційного зондування Землі та геоінформаційних технологій...................................................................... Картографічні моделі дифузних джерел забруднення водних об’єктів з використанням даних дистанційного зондування Землі та геоінформа- ційних технологій............................................................................................ Аналіз формування поверхневого стоку як фактора забруднення водних об’єктів......................................................................................... Нові підходи до моделей дифузних джерел забруднення водних об’єктів. Побудова картографічних моделей........................................ Ситуаційна схема забруднення водойм України поверхневим стоком............................................................................................ Класифікація морфологічних інтервалів річок за інтенсивністю забруднення поверхневим стоком з використанням картографічних моделей .............................................................. Розрахунок винесення залишків пестицидів та добрив поверхневим стоком з сільгоспугідь............................................ Оцінка ефективності протиерозійних заходів за інтенсивністю змивання гумусу.................................................................. 3.2.2.5. Аналіз ситуаційних схем у процедурах планування водоохоронних заходів................................................................ Висновки до розділу...................................................................................... Розробка методики прогнозу екологічного стану річкових басейнів.............. Системна модель прогнозу екологічного стану водних екосистем в умовах господарської діяльності.................................................................. Апробація системної моделі прогнозу екологічного стану річкових басейнів.......................................................................................... Інтегральна оцінка екологічного стану басейнів річок Західного Бугу, Латориці та Ужа в межах України............................................... Дослідження антропогенного навантаження на українську частину басейну річки Прип’ять........................................................................... Рекомендації щодо поліпшення екологічного стану басейнів транскордонних річок України …………………………………....... Методика аналізу і прогноз довгострокових тенденцій зміни гідрохімічних показників у поверхневих водах............................................. Методика аналізу і прогноз довгострокових тенденцій зміни якості поверхневих вод у районах питних водозаборів....................... Оцінка динаміки антропогенного впливу на басейни малих річок Полісся .................................................................................................... Регулювання стоку повені для забезпечення питного водопостачання...... Автоматизована система оцінки і прогнозу екологічного стану басейнів річок з використанням ГІС-технологій........................................... Нормативно-пошукові прогнози стану басейнів річок................................. Висновки до розділу......................................................................................... Інженерні аспекти короткострокового прогнозу формування якості води у водотоках в питаннях управління екологічною безпекою річкових басейнів.. Моделювання розповсюдження забруднень річковим потоком в умовах надзвичайних ситуацій………............................................................ Постановка завдання................................................................................ Вихідні дані моделювання....................................................................... Чисельний метод розв’язування системи Сен-Венана та рівняння дисперсії....................................................................................................... Аналіз результатів чисельного експерименту....................................... Моделі якості води, обумовленої транскордонним переносом забруднюючих речовин у водотоках............................................................... Висновки до розділу.......................................................................................... Моделі розрахунку міграції забруднень підземним стоком................................ Математичні моделі руху рідини в грунтових середовищах........................ Рівняння фільтрації, крайові умови та умови спряження.................... Задача усталеної напірної фільтрації та високоточні чисельні алгоритми її розв’язання.......................................................................... 6.1.3. Неусталені режими руху рідини в складних гідрогеологічних умовах.................................................................................................................. 6.1.3.1. Математична модель напірної фільтрації в пружному двошаровому грунтовому середовищі...................................... 6.1.3.2. Чисельне дослідження неусталеного руху рідини в складних гідрогеологічних умовах .............................................. Математичне моделювання процесів вологопереносу - фільтрації рідини.......................................................................................................... Основні співвідношення теорії вологопереносу........................ Збіжність наближеного розвитку.................................................. Задача усталеної безнапірної фільтрації та чисельний метод її розв’язання................................................................................................ Математична модель напружено-деформованого стану фільтруючого схилу.................................................................................. Напружено-деформований стан ґрунтового масиву з врахуванням зон неповного насичення......................................................................... Розрахунок фільтрації із споруд з екранами для оцінки ефективності природоохоронних заходів............................................................................... Висновки до розділу..................................................................................... Висновки........................................................................................................................ Список використаних джерел...................................................................................... Додатки.......................................................................................................................... | 6 7 16 16 19 26 34 42 44 45 47 49 52 54 54 57 58 64 66 67 76 76 81 89 95 96 102 105 111 113 113 118 118 172 180 186 186 190 194 198 206 206 211 211 211 214 215 218 223 235 237 239 239 248 253 253 254 255 258 264 269 272 275 276 284 285 288 317 |

Вступ

Нерівномірність природного розподілу водних ресурсів по території України, робить їх дефіцитом у більшості областей, а отже, ставить особливі вимоги до раціонального використання, збереження та відновлення водних ресурсів.

Сучасний стан більшості водних об’єктів в Україні не відповідає вимогам водокористувачів до якості поверхневих вод. Суттєва частина річкових басейнів України перебуває у незадовільному еколого-санітарному стані, що залежить від:

- рівня індустріально-аграрного потенціалу і виняткової щільності населення в басейнах річок України;

- наявності великої кількості водоємних, екологічно небезпечних промислових підприємств, трансформованих ландшафтів з низькою здатністю до саморегуляції, урбанізованих територій з посиленим паводковим режимом, застарілих природоохоронних технологій;

- високого рівня техногенного навантаження, сталої тенденції до забруднення водних джерел, деградації природно-ресурсного потенціалу, посилення деструкційних процесів у ландшафтах та інтенсивності технології водозабезпечення населення і галузей господарства у басейнах річок;

- підвищення ризику надзвичайних ситуацій техногенного характеру (внаслідок зношеності технологічного обладнання та застарілих систем водовідведення);

- необхідності врахування наслідків реалізації ряду масштабних проектів, здатних ще більше підвищити антропогенний тиск на водні екосистеми.

Ці , а також ряд інших чинників нерідко обумовлюють споживання населенням окремих регіонів недоброякісної питної води, що й призводить до надзвичайних ситуацій регіонального та локальних рівнів, як це  було  в період аварії на Диканівських очисних спорудах у Харкові (1995 р.), басейні Дунаю (2002 р.), в Луганській обл. (2003 р.) і т.д.

Для забезпечення національної і територіальної водної безпеки і, як наслідок цього, стабільного соціально-економічного розвитку держави потрібно забезпечити екологічно стійке водокористування в басейнах річок України. Суттєвою складовою низки проблем, які необхідно вирішувати у цьому плані, є математичне моделювання складних процесів синергізму й антагонізму, що відбуваються у водних екосистемах, і цим самим  спрогнозувати наслідки впливу скидів стічних вод на сталість річкових басейнів, а також визначити побутово-часові тренди та якість поверхневих і підземних вод.

Актуальність теми. Сучасні методики прогнозу дають змогу чисельно реалізувати лише варіанти антропогенного навантаження на природні комплекси, які стосуються стану поверхневих або підземних вод окремо, без належного врахування їхньої взаємодії. Нині, найбільш поширеними й  ефективними вважаються методи прогнозу, що засновані на реалізації математичних моделей, які базуються на рівняннях математичної фізики. Як правило, такі прогнози можуть бути застосовані лише для окремих локальних ділянок, що розглядаються – із-за складності їх математичного обґрунтування і розробки.  Простішими вважаються широко відомі концептуальні балансові моделі, що описують дані процеси і дають змогу  отримати наближені кількісні оцінки та прогнозувати в цілому розвиток ситуації в регіоні. Але в практичних дослідженнях їх важко належним чином науково обґрунтувати та забезпечити необхідною інформацією, для збору якої потрібна розвинута мережа пунктів спостереження за санітарно-екологічним станом, як власне самих поверхневих та підземних вод, так і відповідних територій з притаманними їм природними особливостями та рівнем розвитку соціально-екологічних структур.

Існуючі моделі прогнозування процесів забруднення річкових басейнів найповніше відображено в роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема  В.М.Бєляєва, О.Ф.Васильєва, А.Б.Горстко, Е.В.Бруяцького, В.Я.Савенко, В.А.Большакова, С.А.Василенка, В.С.Дейнеки, І.А.Шеренкова, В.Б.Мокіна, Е.В.Єременко, В.Р.Лозанського, М.І.Желєзняка, О.Я.Олійника, В.Л.Полякова, О.К.Кузіна, В.С.Кремеза, А.В.Грищенко, О.М.Трофимчука, Г.Я.Красовського, І.А.Родзиллера, А.В.Яцика, І.Т.Прокопчука, Ю.О.Михайлова, В.І.Лялько, О.А.Пирського, А.П.Нетюхайло, В.Е.Терновцева, О.І.Шишкіна, В.А.Петросова, О.Б.Стелі, T.R.Camp, B.A.O’Connor, W.E.Dobbins, D.M.McDowell, A.James, A.Jenkins, D.Kay, E.B.Phelps, W.Rodi, J.Wilkinson, M.Wyer та ін.

Визначено, що моделі трансформації забруднюючих речовин у водотоках можуть розв’язувати тільки певне, вузькоспеціальне коло завдань, а саме:

- аналізувати певні закономірності процесів трансформації забруднюючих речовин у річкових басейнах;

- прогнозувати трансформації забруднюючих речовин у їхній взаємодії в короткий інтервал часу на визначеній ділянці водотоку;

- забезпечувати основи для оперативного управління якістю води у відповідній системі управління, або використовувати як математичне забезпечення певних завдань у складі автоматизованих систем управління.

Проте в процесах довгострокового прогнозу стану річкових басейнів розглянуті методи можуть використовуватися тільки у сукупності з іншими, до того ж як окремі елементи в системах моделювання і прогнозу антропогенного навантаження.

Інформаційні моделі, які синтезуються за допомогою космічних знімків високої роздільної здатності та електронних карт місцевості і включають цифрові моделі її рельєфу, набувають останнім часом дедалі більшого попиту, але потребують при цьому подальших досліджень стосовно проблеми їх практичного застосування для оцінок і прогнозу якості поверхневих й особливо підземних вод у системах підтримки для прийняття управлінських рішень на регіональному та об’єктному рівнях.

Тому дослідження, пов’язані з розробкою науково обґрунтованої методики комплексного прогнозу екологічного стану річкових басейнів, тобто на значних територіях і залежно від рівня сумарного антропогенного навантаження на них та рекомендацій щодо його регламентації (це дає можливість оцінити сучасний і прогнозувати необхідний рівень екологічної безпеки), стали нині важливою актуальною народногосподарською та науковою проблемою. Пов’язана вона з вивченням процесів формування кількості і якості водних ресурсів у річкових басейнах в рамках басейнового принципу та регіональних особливостей одиниць адміністративного устрою України. При вирішенні цієї наукової проблеми виникає потреба в розробці теоретичного обгрунтування вказаних процесів з широким залученням фундаментальних основ системного аналізу, гідродинаміки поверхневих і підземних потоків у складних умовах і середовищах з урахуванням при цьому різних фізико-хімічних процесів, теорії геоінформаційних систем тощо. Таке теоретичне обгрунтування полягає в розробці більш надійних і достовірних моделей та методів оцінок і прогнозу екологічного стану річкових басейнів України. Реалізація подібних моделей  різними математичними методами із залученням існуючих дослідних даних спостережень на реальних об’єктах дасть можливість створити на державному, регіональному та об’єктному рівнях надійну розрахункову базу в системі управління природокористуванням взагалі та особливо в умовах надзвичайних ситуацій.

Окреслена вище низка невирішених питань має важливе народногосподарське значення для функціонування та подальшого розвитку водних екосистем в Україні і свідчить про актуальність цієї проблеми, пов’язаної із забезпеченням достатнього рівня існування та екологічної безпеки річкових басейнів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні наукові результати дисертації реалізовано у проектах:

1.1986-1990рр. Тема 0.04.02Д “Удосконалити методи розрахунків і конструкції гідротехнічних споруд у складних грунтових умовах на набухаючих і спучуваних грунтах”. Державна реєстрація № 01.87.004142.

2. 1995-1997 рр. “Розробка рекомендацій з екологічного прогнозування стану водних об’єктів залежно від рівня антропогенного навантаження”. Наказ Держводгоспу України від 25.02.94 р. №22, який розроблено відповідно до  Постанови КМУ від 26.01.94 р. №37 “Про комплексну програму проведення протипаводкових заходів на 1994-2000 рр. Державна реєстрація № 0196U00315.

3. 2002-2003 рр. “Моніторинг небезпечних природних явищ і техногенно небезпечних об’єктів України” (Проект: ”Розробити тематичні карти районування території України щодо інтенсивності забруднення водних об’єктів поверхневим стоком”); “Моделювання техногенно-природних процесів і явищ для забезпечення екологічної безпеки об’єктів і територій України” в рамках науково-дослідної тематики Українського інституту досліджень навколишнього середовища і ресурсів, яка виконувалася на замовлення Ради національної безпеки і оборони України (розпорядження Секретаря РНБОУ від 10.01.2002 р. № 2/2002). Державна реєстрація № 0103V006719, № 0103V006720.

4. 2003 р. “Розробка теоретичних основ та методики космічного моніторингу поверхневих вод суші” у рамках науково-дослідної тематики Національної космічної агенції України. Державна реєстрація № 0102V001333/11.24667660.

5. 1997- 2000рр. Tacis, CBC Programme: Bug and Latorica/Urh. Transboundary Water Quality Monitoring and Assessment.

6. 1997-1999 рр. «Дослідження антропогенного навантаження на трансграничні річки Біларусі і України, стабілізація їх стану». Сфера підтримки наукових досліджень. Фонд Сороса.

Мета і завдання досліджень. Мета дисертаційної роботи полягає в науковому обґрунтуванні і розробці на цій основі більш надійних і достовірних моделей та методів оцінок і прогнозу стану річкових басейнів України. Для цього необхідно вирішити наступні завдання:

- провести аналіз та узагальнення існуючих моделей і методів оцінок стану та прогнозу річкових басейнів  залежно від рівня антропогенного навантаження;

- визначити методичні передумови розв’язання проблеми і розробити концепцію  комплексного підходу щодо прогнозу формування якості водних ресурсів річкових басейнів;

- обгрунтувати концепцію і реалізувати її із застосуванням ГІС-технологій при розробці картографічної моделі антропогенного навантаження на поверхневі води на місцевому, регіональному та національному рівнях;

- провести аналіз складових формування поверхневого стоку з сільгоспугідь та урбанізованих територій як фактора забруднення загальнодержавного і місцевого значень; розробити і реалізувати картографічну модель національного рівня забруднення водних об’єктів дифузними джерелами;

- розробити математичне моделювання і методи розрахунку параметрів забруднення гідрографічної мережі  в умовах надзвичайних ситуацій, обумовлених аварійними скидами стічних вод різного походження;

- скласти математичні моделі режимів руху підземних вод у складних гідрогеологічних умовах, що обумовлюють і виступають основними чинниками забруднення водойм та водоносних горизонтів, особливо в районах хвостосховищ та складування твердих побутових відходів (ТПВ).

Об’єкт дослідження – річкові басейни України.

Предмет дослідження – наукове обґрунтування прогнозу екологічного стану річкових басейнів України.

Методи дослідження – послідовний системний аналіз, теорія ієрархічних систем, фізичне і математичне моделювання, сучасні інформаційні технології дистанційного зондування Землі з космосу та теорії геоінформаційних систем.

Наукова новизна отриманих результатів:

- отримано нові результати фундаментальних досліджень для розрахунків прогнозу екологічного стану річкових басейнів України в сучасних технічних умовах та інженерних методів його оцінки;

- складені концепція і системна  модель прогнозу екологічного стану річкових басейнів під впливом антропогенного навантаження, що дає можливість обгрунтувати достатній рівень їхньої екологічної безпеки;

- розроблені і реалізовані із застосуванням даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) та ГІС-технологій картографічні моделі оцінки антропогенного навантаження на поверхневі води національного, регіонального та місцевого значення;

- запропоновано новий клас інформаційних моделей і методів розрахунку, пов’язаних з вивченням процесів забруднення річкових басейнів поверхневим стоком із сільськогосподарських угідь та урбанізованих територій;

- розроблено досконалішу і динамічнішу технологічну схему, а також автоматизовану систему для прийняття  управлінських рішень при аварійних скидах стічних вод промисловими, комунальними та агропромисловими підприємствами;

-   одержано гідродинамічні методи розрахунку режимів руху підземних вод у складних гідрогеологічних умовах з метою оцінки підтоплення і забруднення прилеглих територій та річкових басейнів, зокрема забруднення водоносних горизонтів за рахунок стічних вод, що над       ходять із різних відстійників та хвостосховищ.

Практичне значення отриманих результатів. Цінність подальшого практичного застосування результатів досліджень полягає в тому, що на основі проведеного наукового аналізу існуючого екологічного стану водних басейнів, широкого використання методів фізичного і математичного моделювання, створено методики розрахунку для розв’язання практично важливих завдань, пов’язаних з

проблемою, яка розглядається, що надасть можливість досконаліше обґрунтовувати прийняття управлінських рішень і оцінювати можливі ризики екологічної безпеки територій і акваторій.

Тематичні картографічні моделі: “Використання поверхневих вод Харківської області” та “Природоохоронна карта Полтавської області”, що синтезовані в середовищі ГіС-платформи Arc-View і впроваджені у Територіальному виробничому об’єднанні (ТВО) “Харківкомунпромвод” та Державному управлінні екології і природних ресурсів Полтавщини. Останню картографічну модель було видано масовим тиражем – 3000 примірників та надіслано в місцеві органи самоврядування і заклади освіти. Інженерні методики розрахунків для оцінки стану водних об’єктів, забруднених грунтовими водами, були впроваджені в АО “Укргідропроект” для визначення кількості забруднень, які надходять в Кременчуцьке водосховище з полів фільтрації очисних споруд.

Рекомендації щодо поліпшення екологічного стану басейнів трансграничних річок, що розроблені на основі розрахунків нормативно-пошукового прогнозу і запропоновані в дисертації, були використані при розробці заходів удосконалення процесу моніторингових досліджень на трансграничних створах у рамках міжнародного проекту Tacis, CBC Programme: Bug and Latorica/Urh. Transboundary Water Quality Monitoring and Assessment.

Особистий внесок автора. Усі винесені на захист наукові положення одержані автором у процесі багаторічної роботи відповідальним виконавцем та науковим керівником дослідних робіт. Наукові результати, отримані безпосередньо дисертантом, знайшли відображення в 11 її індивідуальних роботах [40, 41, 47 – 51 та ін.].

Крім того, здобувач є співавтором розділів монографій [39,207], в яких йому належить оцінка ресурсів і територіально-галузеве використання підземних вод, а також участь в розробці галузевих вимог до збереження природно-екологічної рівноваги з урахуванням пріоритетів водоспоживання. У двох розділах монографії [126] здобувачем сформовано методичні підходи до вирішення і реалізації картографічних моделей дифузних джерел забруднення річкових басейнів на місцевому, регіональному і національному рівнях з використанням методів ДЗЗ і ГІС-технологій.

В роботах, які виконані разом з докт. техн. наук, проф. Красовським Г.Я., докт. техн. наук Трофимчуком О.М., канд.техн.наук Василенком С.Л. та ін. авторами, здобувачеві належить участь у постановці та розробці методик математичного розв’язання задач.

У роботах,  співавторами яких є докт. техн. наук, проф. Яцик А.В., докт. техн. наук, проф. Ковальчук П.І., докт. біол. наук Гриб Й В. та ін. [296, 298, 348, 349], здобувач брала участь у постановці досліджень та математичному розв’язанні задач, пов’язаних з оцінкою екологічного стану і прогнозом басейнів малих річок України.

В статтях, співавторами яких є Чайковська Н.М., Лисюк О.Г., Ющенко І.І., Іллюченко К.А., Котова Т.В. [43, 46, 54, 55, 123] - постановка задач і методика розв’язання їх розроблена автором, а розрахунки їх та аналіз виконано за участю співавторів.

У роботі, що виконана разом з докт.біол.наук, проф. Удод В. М. [257], здобувачеві належить розробка методичних підходів щодо побудови моделі. В роботі [52], яка виконана разом з канд. техн. наук Чернишевською Л.Є., здобувачеві належить участь у математичній постановці та розв’язанні задачі, а співавторові – натурний експеримент.

Апробація результатів досліджень. Результати, одержані на різних етапах роботи, доповідались на наукових семінарах, конференціях, симпозіумах. Деякі з них на:

1. XVIII конференції придунайських країн “Hydro-gische Vorhersagen und Hydrologisch-wasser-wirtschaftliche Grund-lagen” (м.Грац, Австрія, 1996 р.).

2. II, III, IV Міжнародних конгресах “Вода, экология, технология» (м. Москва, 1996, 1998, 2000 рр.).

3. Міжнародних семінарах “1997 Tacis CBC Programme: Bug and Latorica/Urh” (м. Київ, 1998-2000 рр.).

4. На IХ та Х Міжнародних науково-технічних конференціях “Екологія та здоров’я людини. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів”. (Щолкіно, 2001-2002 рр.).

5. VII науково-технічній конференції-семінарі “Нові технології і практичне вирішення екологічних проблем” (м. Харків, 2001 р.).

6. Міжнародних семінарах за програмою SIDA “Ecology and environmentaltechnology” (м. Стокгольм, Швеція, 2001 р.).

7. 62-й, 63-й та 64-й науково-технічних конференціях Київського національного університету будівництва і архітектури (м. Київ, 2001 – 2003 рр.).

8. I і II міжнародних науково-практичних конференціях “Інформаційні технології управління екологічною безпекою, ресурсами та заходами у надзвичайних ситуаціях” (Крим, сел. Рибаче, 2002, 2003 рр.).

9. II науково-технічній конференції “Застосування GPS в Україні” (м. Харків, 2002 р.).

10. Регіональній нараді “Можливості сучасних інформаційних технологій у сприянні вирішенню регіональних проблем з екологічної безпеки” (Київ-Славсько, 2003р.)

Публікації. За темою дисертації опубліковано 35 робіт, включаючи розділи в 2 монографіях, 20 публікацій в наукових журналах, збірниках наукових праць, що занесені у перелік видань, затверджених ВАКом України, 15 брошурах, роботах у матеріалах конференцій та роботах прикладної тематики.

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, 6 розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Викладена на 340 сторінках, що включають 30 рисунків і 31 таблицю на 40 сторінках, 349 найменувань використаних джерел на 19 сторінках і 5 додатків на 23 сторінках.

Висновки

1. В роботі проведено аналіз та узагальнення  існуючих моделей і методів розрахунку прогнозу екологічного стану річкових басейнів з метою забезпечення достатнього рівня екологічної безпеки територій і акваторій.

2. Показано, що більшість відомих моделей трансформації забруднюючих речовин у водотоках вирішують тільки певне, вузькоспеціальне коло завдань, а саме:

- аналізують певні закономірності процесів трансформації забруднюючих речовин у річках;

- прогнозують трансформації забруднюючих речовин в їх взаємодії на короткому інтервалі часу на визначеній ділянці водотоку;

- використовуються як основа для оперативного управління якістю води у відповідній системі управління, або як математичне забезпечення деяких задач у складі АСУ.

3. Доведено, що при довгостроковому прогнозі екологічного стану стоку басейнів річок розглянуті методи можуть використовуватися тільки як окремі елементи в системах моделювання і прогнозу залежно від  рівня антропогенного навантаження на них. Для вирішення проблеми екологічного моделювання і прогнозу стану басейну річки необхідно брати за основу концепцію системного підходу.

4. Розроблено концепцію системної моделі прогнозу стану річкових басейнів, яка базується на наступних принципах:

а) проектування прогнозуючої системи має за мету виконання  наступних основних операцій: формування множини альтернатив станів об’єкта прогнозу; порівняння та аналіз цих альтернатив. Прогнозуюча система базується на принципах: взаємозв’язку і підпорядкованості прогнозів різних рівнів ієрархії об’єкта прогнозу; узгодженості пошукових і нормативних прогнозів; безперервності прогнозу, корекції прогнозів за ступенем надходження нових даних;

б) система прогнозу екологічного стану річкових басейнів повинна складатись з двох блоків, а саме: нормативно-пошуковий прогноз окремих процесів, елементів у підсистемах; нормативно-пошуковий прогноз у системі за екологічними критеріями;

5. Розроблена концепція лягла в основу запропонованої системної моделі комплексного прогнозу екологічного стану річкових басейнів України залежно від рівня антропогенного навантаження.

6. Визначено, що для короткострокового прогнозу поширення забруднень у часі на окремій ділянці річки (наприклад, залповий скид забруднюючих речовин) доцільно використовувати математичні моделі, які грунтуються на рівняннях дисперсії та вирішуються  спільно з системою рівнянь нестаціонарного руху рідини у відкритих руслах.

7. Розглянуто проблему практичного застосування в прогнозуванні якості поверхневих вод методів космічного моніторингу водних екосистем в середовищі геоінформаційних систем. Головна мета таких досліджень - картографічне забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень, пов’язаних з реалізацією функцій питного і технічного водопостачання на регіональному рівні, а також планування заходів по попередженню надзвичайних ситуацій в річкових басейнах.

8. Вперше із застосуванням сучасних можливостей ГІС-платформи  Arc View запропоновано новий клас інформаційних моделей техногенного навантаження на поверхневі води, можливості яких продемонстровані на прикладі гідрографічної мережі Харківської та Полтавської областей. Відповідні ГІС впроваджені у ТВО “Харківкомунпромвод” та Державному управлінні екології і природних ресурсів Полтавської області. Картографічна модель “Природоохоронна карта Полтавської області” була видана масовим тиражем – 3000 примірників і передана в місцеві органи самоврядування, структури державної влади, заклади освіти.

9. Дисертантом доведено, що запропоновані картографічні моделі вирішують проблему інформаційного забезпечення управління екологічною безпекою на регіональному і локальному рівнях, а також планування заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій та координації ресурсами, залученими для їх ліквідації.

10. Дисертантом вперше запропоновано новий клас інформаційних моделей джерел забруднення водних об’єктів поверхневим стоком з використанням ДЗЗ і ГІС-технологій, а також розроблено методики, алгоритми і технології їх синтезу.

11. Доведено, що для водних об’єктів степової та лісостепової зон ідентифікація дифузних джерел забруднення зводиться до картографування грунтоерозійних процесів та аналізу просторової мінливості їх інтенсивності. До відповідних картосхем ставиться досить широкий спектр вимог при їх практичному застосуванні, головні з яких полягають в ступені необхідної генералізації та оперативності, які можуть бути задоволені вибором регламенту космічних зйомок та просторової розділь-ної здатності технічних засобів. Розроблено картографічну модель  дифузних джерел забруднення поверхневих вод Харківської області, що синтезована в середовищі ГІС Arc-View на основі електронної карти масштабу 1: 200 000.

12. Вперше на основі розроблених методик і технологій була виготовлена тематична карта “Дифузні джерела забруднення та якісний стан поверхневих вод в Україні”. Її топографічна основа – електронна карта України М 1:500 000. Засобами ГІС Arc-View були отримані коефіцієнти лісистості та середні ухили рельєфу.

13. Дисертантом встановлено, що рівень забруднення водних об’єктів стоком з дифузних джерел корелює з екологічними оцінками якості поверхневих вод за трофосапробіологічними показниками, які визначені згідно з вимогами “Методики оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями” [156] в пунктах контролю системи Держкомгідромету України.

14. На основі проведених досліджень щодо практичного застосування методів дистанційного зондування Землі для реалізації ефективного моніторингу доведено, що запропоновані методичні підходи, можуть суттєво підвищити ефективність управління водокористуванням як на регіональному (басейновому), так і об’єктному рівнях.

15. В дисертаційній роботі розроблено методику прогнозу екологічного стану річкових басейнів залежно від рівня антропогенного навантаження на них у відповідності з басейно-галузевим принципом природокористування. Методика прогнозу заснована на оцінках якісних і кількісних показників господарської діяльності в межах річкового басейну та встановленні сталих закономірностей по окремих підсистемах, їх формалізації та побудові комплексної системної моделі аналізу стану антропогенного навантаження в басейні річки та тенденцій його змін у часі.

16. Запропонована методика пройшла апробацію на реальних об’єктах - басейнах транскордонних річок: Західного Бугу, Латориці, Ужа, Прип’яті (в межах України).

17. Розроблені рекомендації щодо поліпшення екологічного стану басейнів вищезазначених транскордонних річок були використані при розробці заходів по удосконаленню їх державного моніторингу в системі Міністерства охорони навколишнього природного середовища України і Держвного комітету України з водного господарства у рамках міжнародних проектів: “Tacis, CBC Programme: Bug and Latorica/Urh. Transboundary Water Quality Monitoring and Assessment” та “Admissible Loading on Belarus – Ukraine  Transboundary River and Sustainable Development”(1997-2000 рр.).

18. На основі отриманих в роботі результатів, були визначені довгострокові тенденції змін якості поверхневих вод у районах питних водозаборів м. Болграда Одеської обл. та Деснянського питного водозабору Київської обл.

19. Розроблено функціональну схему автоматизованої системи оцінок і прогнозу екологічного стану басейнів річок, в якій суттєво використовуються можливості сучасних інформаційних технологій та геоінформаційних систем.

20. Розроблено методику моделювання розповсюдження забруднень поверхневим стоком в умовах надзвичайних ситуацій, обумовлених аварійними скидами стічних вод різного походження.

21. Запропоновано методику математичного моделювання транспортування забруднюючих речовин, що грунтується на двох взаємопов’язаних блоках: гідродинамічного і динаміки розповсюдження забруднень у водному середовищі. Блок динаміки розповсюдження складається з рівнянь транспорту і балансу, записаних стосовно масової концентрації консервативних домішок. Для розв’язання рівняння розроблені чисельні алгоритми і модель, що ґрунтуються на методі скінченних різниць. Розроблені алгоритми дають змогу вести розрахунки концентрацій по кількох забруднювачах водночас та враховувати вплив бокового притоку до основного русла.

22. Розроблені методи і моделі лягли в основу програмного комплексу, який має модульну структуру і може бути адаптований для аналізу процесів, які протікають на реальних об’єктах. Тестування комплексу програм проведено для реальних топографічних та гідравлічних характеристик русла р. Ірпінь від водопосту Чорногородка до гирла (88 км).

23. Побудовано модельну структуру досліджень змін якості води у транскордонних водотоках на основі статистичних методів, які базуються на врахувані ос-новних причинно-наслідкових залежностей реальних процесів та відповідають принципу універсальності: можливості здійснювати розрахунки по одній моделі з різними коефіцієнтами необхідного числа інгредієнтів у заданих контрольних створах.

24. Розроблено математичні моделі фільтрації підземних вод у складних гідрогеологічних умовах, які виступають основними чинниками забруднення водойм і водоносних горизонтів у районах хвостосховищ та складування ТПВ.

25. Розроблено математичну модель формування напружено-деформованого стану фільтруючих грунтових масивів для оцінки їх стійкості. Модель враховує рух рідини і наявні прошарки грунту та дає змогу робити оцінку щодо забезпечення гідродинамічної безпеки захисних дамб відстійників або хвостосховищ в умовах їх роботи з перемінним режимом.

26. Розроблено методику розрахунку виносу забруднення підземним стоком з екранованих хвостосховищ та відстійників з урахуванням геологічних та гідрологічних умов розташування об’єкта, конструкції протифільтраційного екрана за стаціонарних та нестаціонарних умов фільтрації. Віднайдені залежності мають добре співставлення з експериментальними даними, отриманими автором  на приладі ЕГДА 9/60 ( в межах 6-10%).

27. На базі розроблених тривимірних математичних моделей створено інженерні методи розрахунків оцінок впливу забруднення водних об’єктів ґрунтовими водами. Здійснено розрахунок виносу забруднення по запропонованій методиці на комунальних очисних спорудах Канівського р-ну Черкаської обл.

# Список використаних джерел

- Аверьянов С.Ф. О расчете дренажа при наличии инфильтрации // ОТН. – 1957. – № 3. – С.35-47.

- Агроэкология // В.А.Черников, Р.М.Алексахин, А.В.Голубов и др. / Под ред. В.А. Черникова, А.И.Черкеса. – М.: Колос, 2002. – 536 с.

- Акішин Б.О., Ковальчук П.І. Скінченно-різницевий метод синтезу моделей динаміки забруднюючих речовин у водотоках // Автоматика. – 1976. – № 6. – С. 11 – 14.

- Александрова Т.Д., Лебедева Н.Я., Долгушин И.Ю. Принципы и методы определения норм нагрузки на ландшафты. – М.: Ин-т географии АН СССР, 1987. – С. 8 – 14.

- Александрова Т.Д., Лебедева Н.Я. К постановке исследований нормирования антропогенно-техногенных нагрузок на ландшафт при территориальном проектировании и планировании // Ландшафтно-экологические основы рационального водопользования. – Будапешт, 1988. – С. 24 – 32.

- Андроников В.Л. Аэрокосмические методы изучения почв. – М.: Колос, 1979. – 280 с.

- Аравин В.И., Нумеров С.Н. Теория движения жидкостей и газов в недеформируемой пористой среде. – М.: Гостехиздат, 1953. – 616 с.

- Аравин С.Н., Нумеров С.И. Фильтрационные расчеты гидротехнических сооружений. – Л.: Госиздат, лит. по стр-ву и архитек., 1955. – 290 с.

- Арманд Д.Л. Наука о ландшафте: (Основы теории и логико-математические методы). – М., 1975. – 259 с.

- Баранов А.Т. Исследование влияния различных способов обработки почв на поверхностный сток с пашни на серых лесных почвах Центральной Лесостепи // Сб. работ по гидрологии. – Л., 1987. – № 12. – С. 114 – 119.

- Баранюк Н.Д., Гайдук О.В. и др. Опыт разработки картографического обеспечения планирования действий в чрезвычайных ситуациях средствами геоинформационных систем (ГИС). Матер. межд. конф. под эгидой организации Черноморского экономического сотрудничества и в кооперации с МЦЧИ, 23–25 мая 2000 г. – Украина, Харьков. – С. 301 – 304.

- Белогуров В.П., Василенко С.Л. Статистические модели процессов изменения качества воды в водотоках // Управление качеством вод: Сб. науч. тр. - Харьков: ВНИИВО, 1980. – С. 61– 69.

- Белявський Г.О. Природні ресурси підземних вод Українського Полісся. – К.: Наук. думка, 1971. – 127 с.

- Беляев В.Н. Математическое моделирование процессов диффузии неконсервативных частиц в экономических системах // Автоматика. – 1984. – № 2. – С. 58 – 65.

- Бэр Я., Заславски Д., Ирмей С. Физико-математические основы фильтрации воды. – М.: Мир, 1971. – 451 с.

- Биосфера и ее ресурсы / Под ред. В.А. Ковда. – М.: Наука, 1971. – 312 с.

- Богородский В.В. Микроволновая дистанционная индикация загрязнений моря нефтепродуктами // Труды ГГО. – 1976. – Вып.371. – С. 22 – 36.

- Богородский В.В., Кропоткин М.А., Шевелева Т.Ю. Оптические свойства жидкой воды в ИК-области спектра и влияние на них различных  факторов // Оптические методы изучения океанов и внутренних водоемов. – Новосибирск: Наука, 1979. – С. 227 – 234.

- Богородский В.В., Мартынова Е.А., Спицын В.А. Структура поля собственного теплового излучения снежно-ледяного покрова водоёмов в ИК–области спектра // Оптические методы изучения океанов и внутренних водоёмов. - Новосибирск: Наука, 1979. – С. 235 – 241.

- Бойчук Л.М. Иммитационное моделирование речных водохранилищ на основе интегральных инвариантов линейных динамических систем // Автоматика. – 1985. - №6. – С. 64 – 73.

- Бочаров Е.П. Многокритериальная постановка задачи оптимизации качества окружающей среды // Экономика и математические методы. – 1991. – Т.27. – Вып. 5. – С. 976 – 978.

- Бочков А.П. О влиянии агротехнических и лесомелиоративных мероприятий на сток рек лесостепных и степных районов // Тр. ГГИ. – 1965. – Вып. 127. – С. 10 – 81.

- Брагинский  Л.П., Комаровский Ф.Я., Линник П.Н. Эколого-токсико-логическая  ситуация в водной среде: (Основные принципы оценки и прогнозирования) // Гидробиол. журн. – 1989. – №6. – С. 91 – 101.

- Бреховских В.Р. Гидрофизические факторы формирования кислородного режима водоемов. – М.: Наука, 1988. – 167 с.

- Бреховских Л.М. Волны в слоистых средах. - М.: Изд-во АН СССР, 1957. - 502 с.

- Булавко А.Г. Погрешности оценок после мелиоративных изменений речного стока // Метеорология и гидрология. – 1977. – № 6. – С. 73 – 77.

- Будаговский А.И. Впитывание воды в почву. – М.: АН СССР, 1955. – 139 с.

- Будаговский А.И. Испарение почвенной влаги. - М.: Наука, 1964. – 343 с.

- Буравлев Е.П. Оценка экологических показателей окружающей человека природной среды // Кибернетика и вычислительная техника. – 1989. – Вып. 82. – С. 1 – 5.

- Буравлев Е.П., Смирнова Н.Н., Стрижак П.Е., Сиренко Л.А. Комплексная экологическая оценка влияния химического загрязнения на водные экосистемы (на примере ионов марганца) // Гидробиологический журнал. - 1994. – Т. 30. – № 4. – С. 47 – 53.

- Васильев О.Ф., Еременко Е.В. Моделирование трансформации соединений азота для управления качеством воды в водостоках // Водные ресурсы. – М., 1980. – № 5. – С. 110-117.

- Василенко С.Л., Волошкіна О.С. , Красовський Г.Я.  Моделі якості води, обумовленої транскордонним переносом забруднюючих речовин в водотоках // Зб. наук. пр. “Екологія і ресурси”. – К.: УІНСіР, 2003. – № 5. – С. 98 – 106.

- Ведерников В.В. Расчет инфильтрации в почвогрунтах естественного сложения // Тр. МГМК. – 1976. – 40. – С. 60 – 67.

- Веригин Н.Н. Фильтрация в основании плотин с наклонными завесами и шпунтами // Гидротехническое стр-во. - 1940. – № 2. – С. 18 – 31.

- Веригин Н.Н. Промачивание почвы при орошении посредством дождевания // ДАН СССР. – 1953. – 39, № 4. – С. 627 – 630.

- Верниченко Г.А. Классификация поверхностных вод, основывающаяся на оценке их качественного состояния // Комплексные оценки качества поверхностных вод. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – С. 14 – 24.

- Верниченко Г.А. Современные проблемы регламентации антропогенного воздействия на водные объекты в СССР и за рубежом // Всесоз. конф. «Методология экологического нормирования». – Харьков, 1990. – С. 15 – 16.

- Виноградов Б.В. Аэрокосмический мониторинг экосистем. – М.: Наука, 1984. – 320 с.

- Водне господарство в Україні / За ред. А.В.Яцика, В.М.Хорєва. – К.: Генеза, 2000. – 456 с.

- Волошкіна О.С. Аналіз формування поверхневого стоку, як фактора забруднення водних об’єктів // Матер. наук.-техн. конф. “Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов”. – К., 2002.– 6 с.

- Волошкіна О.С. Інтегрована оцінка екологічного стану басейнів транскордонних річок (Західний Буг) // Природний камертон. – 2002. – № 10. – С. 22 – 23.

- Волошкіна О.С. Інтегрована оцінка екологічного стану басейнів транскордонних річок (рр. Латориця і Уж) // Аналіт матер. УІНСіР: “Камертон”. – Київ, 2002. – Вип. № 11(37). – С. 21, 22.

- Волошкіна О.С., Іллюченко К.А. Формування гідрохімічних показників в поверхневих водах річок Полісся // Наук.вісн.буд. ХДТУБА . – Харків, 2002. – Вип. 17. – С. 106 – 110.

- Волошкіна О.С., Красовський Г.Я. Інформаційні моделі космічного моніторингу водних екосистем // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: Зб.наук.пр. Нац. аерокосм. у-ту ім. М.Е.Жуковського “ХАИ”. – Х., 2002. – Вип. 15. – С. 29 – 46.

- Волошкіна О.С., Красовський Г.Я., Трофимчук О.М. Картографічна модель дифузних джерел забруднення водних об’єктів // Зб.наук.пр. “Екологія і ресурси”. – К.: УІНСіР, 2002. – № 4. – С. 94 – 100.

- Волошкіна О.С., Котова Т.В. Екологічна безпека довкілля. Проблеми та шляхи вирішення // Вплив природи забруднювачів на якісний стан Дніпра в районі водозабору (м.Київ) : Тези допов.наук.конф., Ужгород, 23-25 квіт. 2002 р. – Ужгород, 2002. – С. 46 – 47.

- Волошкина Е.С. К расчету фильтрации из облицованных каналов оросительных систем // Зб. «Мелиорация и водное хозяйство». – К.: Урожай, 1989. – Вып. 70. – С. 75 – 79.

- Волошкина Е.С. К определению фильтрационных потерь напора на облицовках оросительных каналов // Тез.конф. «Проблемы стратифицированных течений». – Канев, 1991. – С. 94.

- Волошкіна О.С. Моделювання процесу розповсюдження забруднюючих речовин річковим потоком // Науковий вісник будівництва, ХДТУБА. – Харків, 2001. – № 14. – С. 189 – 192.

- Волошкіна О.С. Основні показники і тенденції зміни галузевого водокористування в Україні // Екологія і ресурси. – К.: УІНС, 2001. – С. 217 – 225.

- Волошкіна О.С. Сучасні підходи до реалізації системи моніторингу поверхневих вод // Наук.вісн.буд. – Харків: ХДТУБА, 2002. – Вип. 20. – С. 129 – 134.

- Волошкина Е.С. Чернышевская Л.Е. Расчет фильтрационных потерь облицованных каналов по методу фильтрационных сопротивлений // Зб. «Мелиорация и водное хозяйство». – К.: Урожай, 1988. – Вып. 68. – С. 76 – 81.

- Волошкіна О.С., Трофимчук О.М. Математична модель формування напружено-деформованого стану фільтруючих ґрунтових масивів для оцінки їх стійкості // Наук.вісн.буд. – Харків: ХДТУБА, 2003. – Вип.22. – С. 180-184.

- Волошкіна О.С., Чайковська Н.М., Котова Т.В., Лисюк О.Г. Оцінка якості поверхневих вод р. Десни у районі Деснянського питного водозабору Київської області // Наук.вісн.буд. – Харків: ХДТУБА, 2002. – Вип. 17. – С. 205 – 214.

- Волошкіна О.С., Ющенко І.І. Вплив санітарно-екологічного стану Дніпра на питне водопостачання // Зб. наук. пр. “Екологія і ресурси”. – К.: УІНСіР, 2002. – № 3. – С. 55-60.

- Воронкин А.С. Обоснование водоохранных мероприятий при мелиорации земель // Охрана вод речных бассейнов: Сб.науч.тр. ВНИИВО. – Харьков, 1987. – С. 45 – 50.

- Восстановление и охрана малых рек: Теория и практика / Пер. с англ. А.О. Габриэляна, Ю.А. Смирнова / под ред. К.К. Эдельштейна, М.И. Сазаровой. – М.: Агропромиздат, 1989. – 317 с.

- Временные рекомендации по предотвращению загрязнения вод поверхностным стоком с городской территории (дождевым, талым, поливомоечным). – М., 1979. – 47 с.

- Востокова Е.А., Сущеня В.А., Шевченко Л.А. Экологическое картографирование на основе космической информации. – М.: Недра, 1988. – 221 с.

- Временные методические рекомендации по оперативному прогнозированию загрязненности рек. – Л.: Гидрометеоиздат, 1981. – 103 с.

- Всесторонний анализ окружающей природной среды // Труды 5 Сов.-Амер.симпоз., Вашитнгтон. – Л.: Гидрометеоиздат, 1988. – 248 с.

- Вторжение в природную среду: оценка воздействия. – М.: Прогресс, 1983. – 192 с.

- Гаджи-заде Ф.М. Дистанционное определение содержания метана в атмосфере со спутников // Труды VII научных чтений по космонавтике, Москва, 24 - 28 янв. 1983г. – М., 1983. – С. 125 – 132.

- Гаджи-заде Ф.М. Исследование спектров теплового излучения, полученных со спутника "Метеор" в полосах некоторых малых газовых компонентов атмосферы // Труды VIII научных чтений по космонавтике, Москва, 24-27 янв. 1984 г. – М., 1984. – С. 167 – 173.

- Генсірук С.А. Регіональне природокористування. – Львів: Світ, 1992. – 336 с.

- Географическое обоснование экологических экспертиз. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. – 208 с.

- Гительсон А.А., Камов И.Ю. Методы дешифрования многозначительной космической видеоинформации о качестве поверхностных вод суши. – Ростов-на-Дону: Гидрохим. ин-т, 1989. – 32 с. – Деп. в ВИНИТИ 27.07.89. № 5307-В89.

- Гиринский Н.К. Основы теории движения ґрунтових вод под гидротехническими сооружениями при наличии на нижней поверхности гранта постоянной величины // Гидротехн. стр-во, 1936. - № 6. – С. 12 – 15.

- Глобус А.М. Экспериментальная гидрофизика почв. – Л.: Гидротехиздат, 1969. – 355 с.

- Годунов С.К., Забродин А.В., Иванов М.Я и др. Численное решение многомерных задач газовой динамики. – М.: Наука, 1974. – 384 с.

- Горев Л.Н., Никоноров А.М., Пелешенко В.И. Региональная гидрохимия. – К.: Вища школа, 1989. – 280 с.

- Горев Л.Н., Пелешенко В.И., Киричный В.В. Методика оптимизации природной среды обитания. – К.:Лыбидь, 1992. – 528 с.

- Горелик Л.В. Расчеты консолидадиции оснований и плотин из грунтовых материалов. – Л.: Энергия, 1975. – С. 119 – 154.

- Горстко А.Б. Математическая модель экосистемы Азовського моря. – М.: Знание, 1979. – 64 с.

- Горстко А.Б., Угольницкий Г.А. Введение в моделирование эколого-экономических систем. – Ростов-на-Дону, 1990. – 112 с.

- ГОСТ 17.1.1.02-77. Охрана природы. Гидросфера.  Классификация водных объектов. – М.: Изд-во стандартов, 1977. – 19 с.

- ГОСТ 17.1.2.04-77. Охрана природы. Гидросфера.  Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных водных объектов. – М.: Изд-во стандартов, 1977. – 17 с.

- ГОСТ 14.15.02-80. Охрана природы. Гидросфера.  Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов. – М.: Изд-во стандартов, 1981. – 4 с.

- ГОСТ 17.13.07-82. Охрана природы. Гидросфера.  Правила контроля качества воды водоемов и водотоков. – М.: Изд-во стандартов, 1982. – 12 с.

- ГОСТ 2874-82. Вода питьевая: Гигиенические требования и контроль за качеством. 154 М.: Изд-во стандартов, 1982. – 7 с.

- ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические требования и правила выбора. - М.: Изд-во стандартов, 1984. – 12 с.

- ГОСТ 18963-73. Вода питьевая: методы санитарно-бактериологического анализа. - М.: Изд-во стандартов, 1986. – 20 с.

- ГОСТ 2761-84. Источник централизованного хозяйствнно-питьевого водоснабжения. Гигиенические и технические правила выбора. - М.: Изд-во стандартов, 1989. – 13 с.

- Гриб И.В. Способ комплексной экологической оценки экосистем бассейнов рек // Развитие гидробиологических исследований в Украине. К.: Наукова думка, 1993. – С. 206 – 216.

- Гуминский Н.К. Некоторые вопросы динамики подземных вод // Гидрогеология и инж. геология. – 1947. – № 9. – С. 93 – 102.

- Гуревич И.Л., Шифрин К.С. Отражение видимого и ИК–излучения нефтяными плёнками на море // Оптические методы изучения океанов и внутренних водоёмов. – Новосибирск: Наука, 1979. – С. 166 – 183.

- Дейнека В.С., Сергиенко И.В., Сконецкий В.В. Модели и методы решения задач с условиями сооружения. – К.: Наук. думка, 1998. – 614 с.

- Дейнека В.С., Сергиенко И.В. Модели и методы решения задач неоднородных средах. – К.: Наук. думка, 2001. – 606 с.

- Денисова О.І. та ін. Гідрохімія і гідрологія Дніпра і його водосховищ. – К., 1989. – 218 с.

- Дж.Денис, Р.Шнабель. Численне методы безусловной оптимизации и решения нелинейных уравнений. – М.: Мир, 1998. – 440 с.

- Дистанционное зондирование: количественый поход / Ш.М. Дейвис, Д.Я.Ландгребе,  Т.Л.Филлипс и др. – М.: Недра, 1983. – 415 с.

- Дружинин Н.И. Метод электродинамических аналогий и его применение при исследовании фильтрации. – М.:Госэнергоиздат, 1956. – 346 с.

- Дубовин О.Ф., Хилюк Л.Ф. О структуре имитационных моделей водохозяйственного комплекса бассейна Днепра // Автоматика. – 1984. – № 1. – С. 26 – 31.

- Единые критерии качества воды. – М.: СЭВ, 1982. – 65 с.

- Еременко Е.В. Определение в зоне смешения концентрации веществ с учетом их последовательной трансформации // Регулирование качества природних вод: Сб.науч.тр. – Харьков: ВНИИВО, 1984. – С. 3-12.

- Железняк И.А., Подольская И.Я. Внутригодовое распределение стока малых рек  Украины и Молдавии // Тр. УкрНИГМИ. – 1982. – Вып.190. – С. 91 - 102.

- Жукинский В.Н., Оксиюк О.П., Олейник Г.Н., Кошелева С.И. Критерии комплексной оценки качества поверхностных пресных вод // Самоочищение  и биоиндикация загрязненности вод. – М.: Наука, 1980. – С. 57 – 63.

- Жукинский В.Н., Оксиюк О.П., Олейник Г.Н., Кошелева С.И. Принцип и опыт построения экологической классификации качества поверхностных вод суши // Гидробиол. журн. – 1981. – Т.17, № 2. – С. 38 – 49.

- Жуковский Н.Е. Теоретическое исследование о движении подпочвенных вод // Соб. соч. – М.; Л.: Гостехиздат, 1949. – Т. 2. – 395 с.

- Заключительный отчет по теме «Исследование антропогенной нагрузки на трансграничные реки Беларуси и Украины, стабилизация их состояния» / УНИИВЭП, ЦНИИКИВР. – Минск – Киев. – 1999. – 155 с.

- Заславский  М.Н. Эрозия почв. – М.: Мысль, 1979. – 245 с.

- Звенигородський Е.Л. Оцінка стану водних об’єктів з використанням експертної системи на базі нечіткої логіки // Укр. геогр. журн. – 1998. – № 4 (24). – С. 34 – 37.

- Зенкевич О. Метод конечних элементов в технике. – М.: Мир, 1975. – 541 с.

- Золотарёв В.М., Дёмин А.В. Оптические постоянные воды в широком диапазоне длин волн 0,1А -1м // Оптика и спектроскопия. - 1977. – Т.43, вып. 2. – С. 271 – 279.

- Зузанский Н.Б., Яцык А.В., Стрихарчук В.П. Оценка водной эрозии почв в условиях лесостепной и степной зон Украины // Мелиорац. и водн. хоз-во. –  К., 1990. – № 2. – С. 17 – 19.

- Інформатизація аерокосмічного землезнавства / Довгий С.О., Лялько В.І., Трофимчук О.М. та ін. – Київ: вид-во “Наукова думка”, 2001. – 606 с.

- Идзон П.Ф., Пимонова Г.С. Влияние леса на сток рек. – М.: Наука, 1975. – 110 с.

- Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. – М.: Гидрометеоиздат, 1984. – 560 с.

- Калинин Н.К. Некоторые приближенные приемы решения задачи о фильтрации в двухслойной среде // ДАН СССР. – 1941. – 30, 5. – С. 15 – 20.

- Каменский Г.Н. Поиски и разведка подземных вод. – М.; Л.: Гостехиздат, Полтавська область. Природоохоронна карта масш. 1:3000. – Харків: ПСФ ДНВЦ “Природа”, 2002. –  3000 прим.

- Полтавська область. Природоохоронна карта масш.1: 3000. – Харків: ПСФ ДНВЦ “Природа”, 2002. – 3000 прим.

- Клименко-Мешкова Н.А., Буравлев Е.П. Оценка антропогенних воздействий на водный басейн // Вестник Акад. наук УССР, 1983. – № 9. – С. 79 – 82.

- Ковальчук П.И., Лахно Е.С. Прогнозирование и оптимизация санитарного состояния окружающей среды. – К.: Выща шк., 1988. – 187 с.

- Кондратьев К.Я. Актинометрия. – Л.: Гидрометеоиздат, 1965. – 691 с.

- Кондратьев К.Я., Гительсон А.А., Кейдан Г.П. Метод дистанционного определения гидрохимических и гидробиологических показателей водных объектов // Докл. АН СССР. – 1987. – № 2. – 295 с.

- Кондратьев К.Я., Брук В.В., Дружинин Г.Ф. и др. Возможности использования космической информации для изучения процессов загрязнения и евтрофирования озерных систем // Исследование Земли из космоса. – 1988. – № 4. – С.  49 – 57.

- Кондратьев К.Я., Шумаков Ф.Т. Дистанционный мониторинг евтрофирования водоемов // Водные ресурсы. – 1990. - № 5. – С. 152 – 159.

- Кондратьев К.Я., Поздняков Д.В. Новое в дистанционном зондировании окружающей среды // Исследование земли из космоса. – К, 1996. – № 1. – С.107 – 121.

- Кондратьев К.Я., Красовский Г.Я., Чехин Л.П. и др. // Дистанционное зондирование загрязнения водоёмов (Экспресс-информация - №1-88). - Л.: Наука. Ленингр. отд-е, 1988. – С. 3 – 21.

- Концепция государственной политики устойчивого водопользования в Росийской Федерации (проект). – М.: Мелиорация и водное хозяйство, 1998. – 56 с.

- Копелевич О.В. Оптические свойства чистой воды в спектральной области 250-260 нм //Оптика и спектроскопия. - 1976. - Т.41. - №4. - С. 666 - 668.

- Косцов Г.В. О закономерностях эродирующего воздействия скорости стекания воды на подстилающую почвенную поверхность // Закономерности проявления эрозионных и русловых процессов в различных природных условиях. М., 1987. – С. – 97 – 98.

- Котова Т.В., Волошкіна О.С. До оцінки впливу підземного стоку на якість поверхневих вод в придунайських озерах // Зб. доповідей ХІ Всеукраїн. Наук. Конф. "Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів". – Т.1. – Донецьк, 2001р. – С. 101 – 102.

- Красовский Г.Я. Аэрокосмический мониторинг поверхностных вод. – Л.: ВНИИКАМ . – 1992. – 231 с.

- Красовский Г.Я., Бузников А.А., Ведешин Л.А. Картографирование пятнистости озер и водохранилищ по материалам космических съемок в целях информационного обеспечения принятия водоохранных решений // Исследование Земли из космоса. – 1989. – № 4. – С. 53 – 58.

- Красовский Г. Я., Петросов В. А. Введение в методы космического мониторинга окружающей среды. - Харьков: Государственный аэрокосмический университет им.  Н. Е. Жуковского «ХАИ», 1999. – 205 c.

- Красовський Г. Я., Петросов В. А. Інформаційні технології космічного моніторингу водних екосистем і прогнозу водоспоживання міст. – К.: Наукова думка, 2003. – 224 с.

- Красовский Г. Я., Брук В.В. Опыт практического применения тематической обработки материалов космических съемок для решения задач охраны вод // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та техногенної безпеки (зб.наук.праць УкрНДІЕП), 2000. – C. 141 – 154.

- Красовський Г.Я., Брук В.В., Волошкіна О.С., Готинян В.С. Практичні задачі регіонального моніторингу поверхневих вод суші з космосу із застосуванням ГІС-технологій // Зб. наук. пр. “Екологія і ресурси”. – К.: УІНСіР, 2002. – № 3. – С. 135 – 147.

- Круглова Г., Ванек Я. Подходы к нормированию нагрузок на ландшафт при разработке генеральных схем (на примере Северо-Чешской области // Научные подходы к определению нагрузок на ландшафты. – М.: Ин-т географии АН СССР, 1988. – С. 63 - 74.

- Куприянов В.В. Гидрологические аспекты урбанизации. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – 184 с.

- Кузнецов М.С. Противоэрозионная стойкость почв. М., 1981. – 123 с.

- Кюнж Ж.А., Холли Ф.М. и др. Численные методы в задачах речной гидравлики: практическое применение: Пер.с англ. М.: Энергоатомиздат, 1985. – 256 с.

- Лаврентьєв М.О., Погребинський І.Б. До питання про рух ґрунтових вод в неоднорідному грунті // ДАН УРСР, 1940. – № 1. – С. 5 – 9.

- Лавров С.Б. Экологическая проблема в западных глобальных моделях // География в школе. – 1995. - № 6. – С. 13 – 16.

- Лаптев Н.Н. Расчеты выпуска сточных вод. – М.: Стройиздат, 1997. – 450 с.

- Лапшенков В.С. Гидротехническая некультивация малых и средних рек в бассейне Дона / Рекомендации. – Р.: Ростовское книжн. изд.-во, 1979. – 30 с.

- Ларионов Г.А. О графоаналитическом методе определения склонового стока по результатам дождевания малых площадок // Почвоведение. – 1969. – № 6. – С. 90 – 97.

- Лисичкин В.А., Лебедев В.В., Ватулина Н.И. Об одном подходе к прогнозированию состояния окружающей среды крупного города на основе моделирования // Вестн. Моск. Гос. ун-та. – Сер. 5 : Экономика. – 1989. –  № 6. – С. 65 – 72.

- Лозанский В.Р. Проблемы комплексных оценок качества поверхностных вод и пути ее решения // Комплексные оценки качества поверхностных вод. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – С. 8 – 14.

- Лозанский В.Р., Белогуров В.П., Серенко В.В. Автоматизированная система управления водоохранным комплексом. – Киев: Будівельник, 1985. – 49 с.

- Лукнер Л., Шестаков В.М. Моделирование геофильтрации в зоне гидросооружений. – М.: Недра, 1976. – 406 с.

- Лыков А.В. Теория теплопроводности. – М.: Высш. шк., 1967. – 474 с.

- Лялько В.І., Маринич О.М., Федоровський О.Д. Аерокосмічні дослідження ландшафтних комплексів України // Укр. геогр. журн. – 1994. – № 4. – С. 3 – 8.

- Льюинг Л. Идентификация систем. Теория для пользователя. – М.: Наука, 1991. – 432 с.

- Ляшко И.И., Мистецький Г.Е., Олейник А.Я.   Расчет фильтрации в зоне гидросооружений. – К.: Будивельник, 1980. – 152 с.

- Малі річки України: Довід. / за ред. А.В.Яцика. – К.: Урожай, 1991. – 294 с.

- Малкевич М.С. Оптические исследования атмосферы со спутников. - М.: Наука, 1973. – 303 с.

- Марчук Г.И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды. – М.: Наука, 1982. – 319 с.

- Масенко О.Г. Оцінка динаміки якості поверхневих вод басейну р. Дніпро // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, - КНУ ім.Т.Г.Шевченка, К.: Вид.-во “Ніка-центр”, 2001. – № 2 – С. 389 – 398.

- Математические модели контроля загрязнения воды / Под ред. Ю.М.Свирижева. – М.: Мир, 1981. – 471 с.

- Мелешкин М., Зайцев А., Маринов Х. Экономика и окружающая середа: Взаимодействие и управление. – М.: Экономика, 1979. – 201 с.

- Мережко А.И. Роль водных растений в самоочищении водоемов // Гидробиол. журн. – 1973. – Т.9. –  № 4. – С. 118 – 123.

- Мережко О.І., Величко І.М., Пасічний О.П. Радіоекологія річок / Відп. ред. Д.М.Гродзінский. – К.: Наук. думка, 1991. – 112 с.

- Методичні рекомендації по формалізованій комплексній оцінці якості поверхневих і морських вод за гідрохімічними показниками. – М., 1988. – 8 с.

- Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / В.Д.Романенко, В.М.Жукінський, О.П.Оксіюк та ін. – К.: Символ, 1998. – 28 с.

- Методика картографування екологічного стану поверхневих вод України за якістю води / Л.Г.Руденко, В.П.Разов, В.М.Жулинський та ін. – К.: Символ-Т, 1998. – 48 с.

- Методичне керівництво по розрахунку антропогенного навантаження і класифікації екологічного стану малих річок України (НТД  33-4759-129-03-04-92). – К., 1992. – 39 с.

- Методические основы оценки и регламентирование антропогенного влияния на качество поверхностных вод / Под ред. А.В.Караушева. – Л., 1987. – 285 с

- Методические рекомендации по прогнозу водной (дождевой) эрозии. – М., 1970. – 30 с.

- Методические рекомендации по экономической и внеэкономической оценке воздействия деятельности человека на окружающую среду. – М., 1981. – 27 с.

- Методические рекомендации по учету влияния хозяйственной деятельности на сток малых рек при гидрологических расчетах для водохозяйственного проектирования. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. – 168 с.

- Методические рекомендации по определению радиоактивного загрязнения объектов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. –78 с.

- Методические рекомендации  по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям. – М., 1988. – 8 с.

- Методическое руководство по биотестированию воды: РД 118-02-90. – М., 1991. – 48 с.

- Методология экологического нормирования: Тез.докл. всесоюзн. конф. – Харьков, 1990. – Ч.1. – 146 с; Ч.2. – 194 с.

- Методы фильтрационных расчетов гидромелиоративных систем / Васильев С.В., Веригин Н.Н., Глейзер Б.А. и др. – М.: Колос, 1970. – 430 с.

- Миклош Л. Процесс принятия решений в методике ландшафтно-экономического планирования – ЛАНДЕЛ // Научные подходы к определению норм нагрузки на ландшафты. – М.: Ин-т географии АН СССР, 1988. – С. 75 – 84.

- Мирцхулава Ц.Е. Размыв русел и методика оценки их устойчивости. – М., 1967. – 178 с.

- Михеев Н.Н. и др. Речной бассейн и экологически безопасное водопользование . – М.:  Водоснабжение и санитарная техника, 2000. – № 6. – С. 4 – 9.

- Міхович А.Г. Нормативи оптимальної водоохоронної лісистості. Водоохоронні лісонасадження. – К.: Урожай, 1986. – С. 22 – 38.

- Моделирование и управление водно-солевым режимом почв / Е.Н.Зеличенко, Э.А.Соколенко, В.М. Делова и др. – Казах.ССР, Алма-Ата: Наука, 1976. – 180 с.

- Моисеев Н.Н. Модели экологии и эволюции. Новое в жизни, науке, технике: Математика, кибернетика. – 1983. – № 10. – 64 с.

- Моисеев Н.Н., Александров В.В., Тарко А.М. Человек и биосфера: опыт системного анализа и эксперименты с моделями. – М.: Наука, 1985. – 272 с.

- Моисеев Н.Н. Экология человека глазами математика: человек, природа и будущее цивилизации. – М.: Молодая гвардия, 1988. – 254 с.

- Мокін В.Б., Мокін Б.І. Математичні моделі та програми для оцінювання якості річкових вод. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000. – 152 с.

- Мороков В.В. Опыт разработки комплексного показателя антропогенной нагрузки рек // Водн. ресурсы. – 1986. – № 4. – С. 92 – 101.

- Мороков В.В. Природно-экономические основы регионального планирования охраны рек от загрязнения. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 286 с.

- Мороков В.В. Комплексне показатели в предплановых обоснованиях охраны вод в регионе. – Свердловск, 1987. – 36 с.

- Назаров Н.А. Оценка эрозионного смыва почв и выноса биогенных веществ с поверхностным стоком талых и дождевых вод в речном басейне // Водные ресурсы. – 1996. – Т.23. - № 6. – С. 645 – 652.

- Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні в 1999 році / Мінекоресурси України, К.: вид-во Раєвського, 1999. – 184 с.

- Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2000 році. – К.: вид-во Раєвського, 2000 р. – 184 с.

- Національна доповідь України про гармонізацію життєдіяльності суспільства у навколишньому природному середовищі. – К., 2003 р. – 128 с.

- Научные подходы к определению норм нагрузок на ландшафты // Матер. XIV научн.-коорд. совещ. и симп. по теме СЭВ. – М., 1988. – 282 с.

- Невская губа – опыт моделирования / Под ред. Меншуткина В.В. – Сб: Изд. “Borey print”, 1997. – 375 с.

- Ноосферогенез і гармонійний розвиток / Шевчук В.Я. та ін. – К.: Геопринт, 2002. – 127 с.

- Носов С.И., Кочуров В.И. Оценка антропогенного изменения территории // География и природ. Ресурсы. – 1985. – № 1. – С. 115 – 120.

- Обобщенный перечень предельно допустимих концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. – М., 1990. – 45 с.

- Обухов А.И., Орлов Д.С. Спектральная отражательная способность главнейших типов почв и возможность использования дифузного отражения при почвенных исследованиях // Почвоведение. – 1964. – № 2. – С. 83 – 89.

- Одум Е. Екологія / Пер. с англ. В.В.Апатова. – М.: Просвещение, 1968. – 168 с.

- Одум Ю. Основы экологии. – М.: Мир, 1975. – 740 с.

- Осадча Н.М., Осадчий В.І. Особливості формування хімічного складу поверхневих вод України  у 2000 р. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. - К.: Вид.-во “Ніка-центр” КНУ ім.Т.Г.Шевченка, 2001. – № 2 – С. 379 – 388.

- Осадчий В.І. Використання методів експериментальної гідрохімії і геоінформаційних технологій для оцінки стану та прогнозування якості поверхневих вод // Гідрологія, гідрохімія і гідро екологія. – К., Вид.-во “Ніка-центр” КНУ ім.Т.Г.Шевченка, 2001. – № 2 – С. 100 – 120.

- Охрана окружающей среды / К.Г.Гофман, А.А.Гусев и др. – М.: Экономика, 1977. – 231 с.

- Очистка природных и сточных вод // Межвузовск. сб. науч. трудов. – Ростов-на-Дону: РГСУ, 1988. – 127 с.

- Пааль и др. Основы прогнозирования качества поверхностных вод. – М.: Наука, 1982. – 182 с.

- Павловский Н.Н. Теория движения грунтовых вод под гидротехническими сооружениями и ее основные приложения // Соб.соч. – М.; Л.: Изд-во АНСССР, 1942. – Т. 2. – 556 с.

- Паламарчук М.М., Закорчевна Н.М. Водний фонд України: Довідковий посібник / За редакцією В.М.Хорєва, К.А.Алієва. – К.: Ніка-Центр, 2001. – 392 с.

- Паламарчук М.М., Закорчевна Н.М. Водоресурсні, водогосподарські гідроекологічні фактори національної безпеки // Екологія і ресурси. – К.: УІНС, 2001 р. – С. 39 – 50.

- Пашковский И.С. Методы определения инфильтрационного питания по расчетам влагопереноса в зоне аэрации. – М.: Изд-во МГУ, 1973. – 119 с.

- Петросов В.А., Кобилянський В.Я., Панасенко О.О. Геоінформатика в управлінні якістю питної води. –  Харків: ООО "Ніка". – 2000. – 110 с.

- Плужников В.Н., Макарович А.А., Петлицкий Е.Е. Оценка и прогноз ресурсов поверхностных вод и их изменений под влиянием хозяйственной деятельности. – Минск, 1995. – 93 с.

- Полищук В.В. и др. Гидробиология и гидрохимия рек Правобережного Придніпров’я. – К.: Наукова думка, 1978. – 267 с.

- Поздняков Д.В., Кондратьев К.Я. Дистанционное зондирование природных вод в видимом диапазоне спектра // Там же. – № 2. – С. 3 – 24.

- Положий Г.Н. Вариационные теоремы плоской и ассиметричной фильтрации в однородной и неоднородной середах. Метод сохранения области // Укр.мат.журн. – 1954. – 6. – № 3. – 58 – 64.

- Полубаринова-Кочина П.Я. Теория движения грунтовых вод. – М.: Наука, 1977. – 980 с.

- Правила експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду // Яцик А.В., Томільцева А.І., Яцик М.В., Томільцев М.Г., Волошкіна О.С. та ін. – К.: Генеза, 2001. – 180 с.

- Правила охраны поверхностных вод. – М.: Гос. ком. СССР по охране природы, 1990. – 38 с.

- Правила охраны качества поверхностных вод: (типовые положения). – М., 1991. – 34 с.

- Практические рекомендации по расчету разбавления сточных вод в реках, озерах и водохранилищах / Под ред. Караушева. – Л.: Фотоофсетн. лаборатория ВНИИГЛ ГГИ, 1970. – 90 с.

- Предельно допустимые экологические нагрузки на водные объекты и принципы оптимизации комплекса водоохранных мероприятий / О.П. Михеев, С. В. Яковлев, А. Н. Нечаев и др. – Инженерная экология, 1997. – № 2. – С. 19 – 28.

- Преображенский В.С., Александрова Т.Д. Концепция задания по разработке научных подходов к определению норм антропогенно-техногенного воздействия на ландшафты // Экологические основы планирования развития оптимальных структур ландшафта. – Прага, 1986. – С. 41 - 54.

- Примаченко А.Д. Фитопланктоны и первичная продукция Днепра и днепровских водохранилищ. – Киев: Наук. Думка, 1981. – 278 с.

- Принципы и методы определения норм нагрузок на ландшафты / Под ред. Т.Д.Александровой, Н.Я.Лебедевой, И.Ю.Долгушина. – М., 1987. – 32 с. (Препринт / АН СССР; Ин-т географии).

- Природа моделей и модели природы / Под ред. Д.М.Гвиншани, И.Б.Новика, С.А.Пегова. – М.: Мысль, 1986. – 269 с.

- Природа Украинской ССР: Почвы. – К.: Наук. думка, 1986. – 216 с.

- Природа Украинской ССР: Растительный мир. – К.: Наук. думка, 1986. – 208 с.

- Прихотько Н.Н. Основне направления охраны малых рек Украинской ССР от заиления и загрязнения агрохимикатами. – Вод.ресурсы. – 1989. – № 2. – С. 147 – 154.

- Противоэрозионная организация территории / Л.Я.Новаковский, Д.С.Добряк, А.И.Сизоненко и др.; Под ред. Л.Я.Новаковского. – К.: Урожай, 1990. – 128 с.

- Прус К.А., Волошкіна О.С. Аналіз довгострокових тенденцій змін гідрохімічних показників водних об’єктів // Зб. доповідей ХІ Всеукраїн. наук. конф. "Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів". – Т.1. – Донецьк, 2001р. – С. 99 – 100.

- Рабинович Ю.И., Мелентьев В.В. Влияние температуры и солёности на излучение гладкой водной поверхности в сантиметровом диапазоне //Труды ГГО. - 1970. – Вып. 235. – С. 78 – 92.

- Рабочая книга по прогнозированию / Редкол.: И.В.Бестужев-Лада (отв.ред.). – М.: Мысль, 1982. – 430 с.

- Развитие исследований по теории фильтрации в СССР (1917 – 1971) / Под ред. П.Я.Полубариновой-Кочиной. – М.: Наука, 1969. – 545 с.

- Реймерс Н.Ф. Природопользование: словарь-справ. – М.: Мысль, 1990. – 637 с.

- Рекомендации по составлению прогноза изменения качества речных вод: Минводхоз УССР. – Минск, 1984. – 87 с.

- Реутов Е.А., Шутко А.М. Определение влагосодержания почвогрунтов СВЧ–радиометрическим методом с привлечением априорной информации // Исследование Земли из космоса. – 1985. – № 1. – С. 73 – 87.

- Реутов Е.А., Шутко А.М. Определение влажности неоднородно увлажнённых почвогрунтов с поверхностным переходным слоем по данным спектральных СВЧ-радиометрических измерений // Исследование Земли из космоса. – 1986. – № 1. – С. 71 – 78.

- Реутов Е.А., Шутко А.М. Экспериментальные исследования СВЧ-излучения засоленных почв // Исследование Земли из космоса. – 1990. – №4. – С. 78 – 84.

- Ріо-де-Жанейро - Йоганесбург: паростки ноосферогенезу і відповідальність за майбутнє / За ред Шевчука В.Я. –  К.: Геопринт, 2002. – 118 с.

- Родзиллер И.Д. Прогноз качества воды водоемов-приемников сточных вод. – М.: Стройиздат, 1984. – 263 с.

- Розробка рекомендацій по екологічному прогнозуванню стану водних об’єктів в залежності від рівня антропогенного навантаження: Звіт УНДІВЕП. – К., 1995. – 67 с.

- Росс Ю.К., Петерсон У.К. Окаталогизации КСЯ лесной зоны Европейской территории Советского Союза // Исследование Земли из космоса. – 1984. – № 2. – С. 60 – 66.

- Руководство по методам исследования качества воды: гидрохимия, токсикология, радіологія) / А.В.Яцык, А.П.Чернявская, А.И.Денисова и др. – К.: ТВІМС, 1995. – Т.1. – 202 с. ; Т.2. – 183 с.

- Савичев О.Г. Геоэкология: прогноз качества речных вод (использование зависимостей между гидрологическими показателями на примере рек бассейна Оби) // Инженерная экология. – М.: Изд. «Инженерная экология», 1999. – № 2. – С. 46 – 53.

- Савичев О.Г. Математическая модель формирования среднемноголетнего макрокомпонентного состава речных вод (на  примере басейна Средней Оби) // Инженерная екология. – М.: Изд. «Инженерная экология», 2000. – №5. – С. 37 – 46.

- САНПИН – 4630-88. Санитарные правила и нормы  охраны поверхностных вод от загрязнения. – М., 1988. – 79 с.

- Санітарно-епідеміологічна ситуація у водопостачанні // Вода і водоочисні технології. - К.: Укр. водна асоц., 2001. – №1 – С. 10 – 15.

- Семевский Ф.Н., Семенов С.М. Математическое моделирование экологических процессов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1982. – 279 с.

- Сергиенко И.В., Скожий В.В., Дейнека В.С. Математическое  моделирование и исследование процессов в неоднородных средах. – К.: Наук. думка, 1991. – 432 с.

- Синельников В.Е. Механизм самоочищения водоемов. – М.: Стройиздат, 1980. – 200 с.

- Системный подход к управлению водными ресурсами / Под ред. А.Бисваса. Пер.с англ. Под ред. Н.Н.Моисеева. – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 392 с.

- Сніжко С.І. Оцінка та прогнозування якості природних вод // Підручник. – К.: Ніка-Центр, 2001. – 264 с.: іл.

- Сороковникова Л.М., Синюкова  В.Н. Голобокова Л.П. Чубаро М.П. Формирование ионного стока Селенги в современных условиях // Водные ресурсы, 2000. – Т. 27. – № 5. – С. 560 – 565.

- Справочник по водным ресурсам / Под ред. Б.И.Стрельца; ред.сост. А.В.Яцык, О.З.Ревера, В.Д.Дупляк. – К.: Урожай, 1987. – 304 с.

- Справочник по гидрохимии. – Гидрометеоиздат, 1989. – 392 с.

- Справочник по радиолокации / Ред. М. Скольник. – М.: Сов. радио, 1976. – 454 с.

- Степанов М.М., Бударин В.Ф., Волосастов С.Э., Дубин В.А., Семенцов В.И. Влияние основных притоков р. Невы на качество воды в местах городских водозаборов // Инженерная экология. – М.: Изд. Инженерная экология, 2000. – № 3. – С. 48 – 51.

- Стрижак П.Е., Буравлев Е.П. Разработка нового научного подхода к оценке влияния экологических нагрузок на состояние экосистем // Докл. Акад. наук.Укр., 1993. – № 4. – С. 172 – 177.

- Стренг Г., Фикс Дж. Теория метода конечных элементов. – М.: Мир, 1977. – 349 с.

- Сухоруков Г.А. О концепции управления природопользованием: Сб.тр. ВНИИВО // Концептуальные, критериальные и методологические основы охраны вод. – Харьков, 1989. – С. 13 – 17.

- Сьерле Ф. Метод конечных элементов для эллиптических задач. – М.: Мир, 1980. – 512 с.

- Толчельников Ю.С. Оптические свойства ландшафта. – Л.: Наука, 1974. – 435 с.

- Трофимович В.В. Основи екології. Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1996. – 212 с.

- Трофимчук О.М., Волошкіна О.С., Коваль Г.М., Красовський Г.Я., Буравльов Є.П. Особливості створення картографічної моделі видалення відходів в областях України // Тези Міжн. наук.-прак. конф. “Інформаційні технології управління екологічною безпекою, ресурсами та заходами у надзвичайних ситуаціях”. – Київ-Харків-Крим, 2002 р. – С. 234 – 238.

- Уатт К. Экология и управление природными ресурсами / Пер. с англ. – М.: Мир, 1971. – 463 с.

- Техноекологія: Методичні рекомендації до практичних робіт / Уклад.: В.М.Удод, О.С.Волошкіна, Л.О.Василенко. – К.: КНУБА, 2002. – 80 с.

- Удод В.М., Волошкина Е.С., Удод І.О. Методичні підходи до визначення оцінки рівня екологічної небезпеки водних екосистем //  Науковий вісник будівництва, ХДТУБА, 2001. – № 15. – С. 102 – 105.

- Уорн А. Э. Математическая модель реки Трент / Джеймс Н. Математические модели контроля загрязнения. – М.: Мир. – 1981. – С. 401 – 424.

- Уморин П.П. Устойчивость сообщества “водоросли-бактерии-простейшие” к воздействию хлоратов // Екология, 1992. – № 5. – С. 36 – 42.

- Унякинсон Дж., Райни К. Справочник алгоритмов на языке АЛГОЛ. – М.: Машиностроение, 1976. – 390 с.

- Фадеев Д.К., Фадеева В.Н. Вычислительные методы линейной алгебры. – М.: Физматгиз, 1963. – 736 с.

- Федоровский А.Д., Сиренко Л.А. Роль космической информации в решении водохозяйственных и гидроэкологических задач // Гидробиол. журн. – 1998. – 34. № 4. – С. 3 – 15.

- Федченко П.П., Кондратьев К.Я. Спектральная отражательная способность некоторых почв. – Л.: Гидрометеоиздат, 1981. – 231 с.

- Фильчагов А.П., Полищук В.В. Возрождение малых рек. – К.: Урожай, 1989. – 182 с.

- Флорин В.А. Основы механики грунтов. – Л.; М.:  Госстройиздат, 1959. – Т. 1. – 357 с.

- Фоменко Я.А. Методика оценки водных ресурсов рек Украинской и Молдавской ССР // Тр. УкрНИИ Госкомгидромета. – 1986. – Вып. 215. – С. 3 – 20.

- Формирование гидрохимического и гидробиологического режима водных объектов и вынос химических веществ реками // Гидрохимические материалы. – 1990. – Т. СVIII.

- Фролов В.А. Определение степени смешения сточных вод с водой водотока // Производственные сточные воды. – М.: Медгиз, 1950. – Вып.2. – С. 134 – 141.

- Халтурин В.И., Шутиков С.П. Коэффициент яркости и спектральный состав выходящего из моря излучения // Дистанционное зондирование океана. – Севастополь: Изд. Морского гидрофизич. ин-та АН СССР, 1982. – С. 64 – 73.

- Христианович С.А. Движение грунтовых вод, не следующее закону Дарси // Пробл. Математики и механики. – 1940. – 4, № 1. – С. 33 – 52.

- Цытович Н.А., Тер-Мартиросян З.Т. Основы прикладной геомеханики в строительстве. – М.: Высш. шк., 1981. – 318 с.

- Чайдлс Э. Физические основы гидрогеологии почв. – Л.: Гидротехиздат, 1973. – 427 с.

- Чеберкус В.И. Идентификация процессов трансформации веществ в водотоке на основе принципов самоорганизации / Самоорганизация кибернетических систем: Институт кибернетики. – К., 1978. – С. 62 –74.

- Черкинский С.Н. Санитарные условия спуска сточных вод в водоемы. – М.: Изд.-во Минкоммунхоза РСФСР, 1962. – 238 с.

- Чернявська А.П., Денисова О.І. Сучасний стан і оцінка якості води р. Дніпро і його водосховищ. – К.: 1991. – 213 с.

- Чернявська А.П. та ін. Гідрохімічна характеристика малих річок. // Довідник малих річок України. – К., 1991. – С. 197 - 208.

- Швебс Г.И. Формирование водной эрозии, стока наносов и их оценка. – Л., 1974. – 184 с.

- Шевелева Т.Ю., Кропоткин М.А. Оценка влияния пленки нефти на поверхностную температуру водных бассейнов // Оптические методы изучения океанов и внутренних водоемов. – Новосибирск: Наука, 1979. -  С. 293 - 199.

- Шевчук В.Я., Мазуркевич О.О., Навроцький В.М. та ін. Екологічне оздоровлення Дніпра – К.: Вид.-во “Геопринт”, 2001. - 226 с.

- Шестопалов В.М. Естественные ресурсы подземных вод платформенных артезианских бассейнов Украины. – К.: Наук. думка, 1981. – 196 с.

- Шикломанов И.А. Антропогенное изменение водности рек. – Л.: Гидрометеоиздат, 1979. – 302 с.

- Шикломанов И.А. Динамика водопотребления и водообеспеченности в мире // Водн. ресурсы. – 1986. - № 6. – С. 119 - 139.

- Шикломанов И.А., Веретенников Г.М. Влияние водохранилищ на годовой сток рек СССР // Тр. ГГИ. – 1987. – Вып. 239. – С. 27 - 48.

- Шпак И.С. Влияние леса на водный баланс водосборов. – К.: Наук. думка, 1968. – 284 с.

- Шутко А.М. СВЧ - радиометрия водной поверхности и почвогрунтов. - М.: Недра, 1986. - 190 с.

- Экологическая геология Украины: Справ. Пособие / Е.Ф.Шнюков, В.М.Шестопалов, Э.А.Яковлев идр. – К.: Наук.думка, 1993. – 408 с.

- Экологический прогноз / Под ред. В.Н.Максимова. – М.: Изд-во Мос.ун-та, 1986. – 200 с.

- Экологическое нормирование допустимых нагрузок хозяйственной деятельности на природные территориальные комплексы / А.А.Яншин, Е.В.Минаев, Б.Л.Максименко и др. // Обзор информ. По проблемам окружающей среды и природных ресурсов ВНИИТИ. – 1990. – 35. – С. 30 - 60.

- Экологическое нормирование антропогенных нагрузок. Т.1: Общие подходы / В.С.Безель, Ф.В.Кряжимский, Я.Ф. Семериков, Н.Г.Смирнов. – М.: Экология, 1992. - № 6. – С. 3 - 12 .

- Эколого-экономическая стратегия развития региона: Математичесокое моделирование и системный анализ на примере Байкальского региона / В.Е. Викулов, В.И.Гурман и др. – Новосибирск: Наука, 1990. – 184 с.

- Эколого-экономические проблемы сельскохозяйственного производства / О.Ф.Балацкий, Л.Г.Мельник, С.Н.Козьменко и др.; под ред. О.Ф.Балацкого. – К.: Урожай,- 1992. – 144 с.

- Экология города / под ред. Стольберга Ф.В. – К.: Либра, 2000. – 464 с.

- Якало Б.И. О прогнозировании динамики экологических систем // Автоматика, 1987. - № 1. – С. 69 - 72.

- Экологические проблемы эрозии почв и русловых процессов: Сб. науч. тр. / Под ред. Р.С.Чалова. – М.: Изд.-во МТУ, 1992. – 198 с.

- Яцык А.В. Экологические основы рационального водопользования. – К.: Генеза, 1997. – 628 с.

- Яцик А.В., Волошкіна О.С., Гриб Й.А. Дослідження антропогенного навантаження на трансграничні річки Українського Полісся та забезпечення сталого функціонування їх екосистем // Збірник наукових праць КНУБА, 2001 р. – № 5. - С. 173 - 177.

- Яцик А.В. Екологічна безпека. – К.: Генеза, 2002. – 216 с.

- Яцик А.В., Томільцева А.І., Томільцев М.Г., Волошкіна О.С. та ін. Методика оцінки економічної ефективності комплексного використання водних ресурсів у сучасних умовах (на прикладі дніпровських водосховищ). – К.: УНДІВЕП, 1995. – 48 с.

- Abreu E., Lightstone M., Mitra S. and Arakawa K.  A new efficient approach for the removal of impulse noise from highly corrupted images // IEEE Trans. On Image Processing 5, June 1996. - P. 1012 –1025.

- B. Beliaeff, M-l Cochard. Applyng Jeogratistics to Identification of Spatial Patterns of Fecal Contamination in a Mussel Rarming Area. Water Resources, 1995. - Vol.29. – N 6. – P. 1541 – 1548.

- Bellma’n R.E. Dynamic programming. – Princetown Univ. Press, 1957.

- Brewin D.J., Chang M.S.T., Porter K.S., Warn A.E. Trent mathematical model: (b) Development. – In: IWE Birmingham symposium on advanced techniques in river basin management, 1972/ - P. 169 – 192.

- Bukata R.P., Jurome J.H., Kondratyev K.Y. et al. Optical Properties and Remote Senging of Inland and Coastal waters. -  Boca Raton ect.: CRC Press, 1995. – 365 p.

- Camp T.R. Fielol estimates of oxygen balance parameters. - Proc. A.S.C.E., J.Sanit. Eng. Div., 1965, v.91 (SA5). - P. 1 - 16.

- Chen Z., Hanson J., Curran P. The from of relationship between suspended sediment concentration and spectral reflectance: its implications for the use of Daedalus 1268 data // Int.J.Rem.Sens. – 1991. – 12, N 1. – P. 215 – 222.

- Dobbins W.E. BOD and Oxygen Relationships in Streams. – J.Sanit.Eng.Div., AmSoc.Civ.Eng., 1964, 90, N 3. - P. 53 – 78.

- Dresnack R., Dobbins W.E. Numerical analysis if BOD and DO profiles. – Proc. A.S.C.E., J.Sanit. Eng. Div., 1968, v.94 (SA5). – P. 798 - 807.

- Edgertion A.T., Meeks D., Willams D. Microwave emission characteristics of oil slicks //AIAA Paper 7S-1071, Joint conf. on Sensing of Environment Pollut., Palo Alfo, Calif., Nov. 8 -10, 1971. - Р. 6.

- Fawcett A. Third semi-annual report on the progress with the steady state model. – Steering group for the Bedford Ouse water quality model. Great Ouse River Division, Anglian Water Authority, 1974.

- Fridman D. Infrared characteristics of ocean water (1,5-15 м) //Appl. Opt. - 1969. – Vol. 8. - N10. - Р. 2073 - 2078.

- Garland J.A., Hart I.C. Water quality relationships in the River Trent system. – In: IWPC Nottingham symposium on the Trent research programme, 1971. – P. 37 – 55.

- Gordon H.R., Clarc D.K., Mueller J.A. et al. Phytoplancton pigments from the Nimbus-7 coastal zone color scanner: comparisons width surface measurements //Science. – 1980. – 210, N 4465. – P. 63 – 66.

- Gur A. Theory and optimization of water filtration. – Ph. D. Thes., Univ. London, 1969.

- Heynacher E. Uber die Bedeutung der Kontrastwiedergabe photographicher Objective // Kino-Technik. – 1964. – N 17. – S. 159 – 164.

- Jacoby H.D., Loucks D.P., Combined Use of Optimization and Simulation Models for River Basin Planning. - Water Resour. Res., 1972, 8, N 6. - P. 1401 – 1414.

- Jons C. Information Capacity of Fotographic Films // J.Opt.Soc.America. – 1961. – 51, N 11. – P. 1159 – 1171.

- Kalman R.E. A new approach to linear filterung and predication problems. ASME // J.Bacis Eng. – 1960. – 82. – P. 127 – 130.

- Lathorp R.J., Lillesand T.M., Yandell B.S. Testing the unitily of simple muldi date Thematic Mapper calibration algoritms for monitoring turbid in land waters // Int.J.Rem.Sens. – 1991. – 12, N 10. – P. 2045 – 2063.

# Lee Y. H. Generalized Median Filtering and Related Nonlinear Filtering Techniques / Y. H. Lee, S.A. Kassam // IEEE Trans. Acoust., Speech, Signal Processing. June 1985. Vol. ASSP-33. P. 672-683.

- Loucks D.P., Revelle C.S. Linear Programming Models for Water Pollution Control. – Manage.Sci., 1967, 14, N 4. - P. B-166 – B-181.

- Lukac R. Adaptive Impulse Noise Filtering by Using Center-Weighted Directional Information // Proceedings of CGIV 2002 in Poitiers. France.

- Mac Earlane N. and Robinson T.L. Atmospheric correction of Landsat MSS data for a multidate suspend sediment algoritm // Tnt. J. Remote Sens. – 1984. V.5. N3 – P.561 – 576.

- Mathematical  Models in Wаter Pollution Control / Edited by A. James. – John Wiley and Sons ltd.: New York, Chichester Drisbane, Toronto, 1978. – 470 p.

- Miller D.G. Filtration: experimental developments. – J. Inst. Wat. Engrs., 1971. – v. 25. – P. 21.

- Miller, G. Tyler (George Tyler). Living in the environment. – Belmont, California: Wadsworth Publishing Company. – 1987. – 603 p.

- Mints D.M. Modern theory of filtration. – Special Subject No. 10. International Water Supply Congress Barcelona. Published by I.W.S.A., 34 Park St. London, 1966. - W.1.

- McAlister E.D., McLeish W.A. Radiometric system for airborn measurement of the total heal from the sea // Appl.Opt. – 1970. – 9, N 12. – P. 2697 – 2705.

- Monod J. Recerches Sur La Croissence Des Cultures Bacteriennes. – Paris: Hermann еt cie, 1942. – 127 p.

- Morel A. Optical modeling of the upper ocean in relation to its biogenous matter content (case-I waters) // J.Geophys.Res. – 1988. – 93, N C9. – P. 10749 – 10768.

- Modified sigma filter for processing of images corrupted by multiplicative and impulsive noises / V. V. Lukin, N. N. Ponomarenko, A. A. Zelensky et al. // Proc. of EUSIPCO-96, Trieste, Italy, 1996, V. III. - P. 1909 ( 1912.

- Munn R.E. Global environment monitoring system: SCOPE Report. Toronto, 1973. - N 3. - 130 p.

- O΄Connor D.J., Mueller J.A. A Water Quality Model of Chlorides in Great Lakes. - J.Sanit.Eng.Div., Am.Soc.Civ.Eng., 1970, 96. – N 4. - P. 955 – 976.

- Parastergiadou E., Babalinas L. The relationships between hydrochemical environmental factors and the aguatic macrophytic vegetation in stagnant and slow flowing Waters 1. Waters Quality and distribution of aguatic associations // Arch.Hidrobiol. – Stuttgart, 1993. – P. 475 – 489.

- Rodin E.Y. Behavior of Nonconservative Pollutants in Aqueous Environments. – J. Water Pollut.Control Fed., 1969, 41, N 11. – Part 2. - P. R475 – 481.

- Saupe D. Fractal Models for Image Synthesis, Encoding and Analysis / D. Saupe, J. Hart // SIGGRAPH '96 Course Notes XX, New Orleans, Aug. 1996.

- Schibe F.R., Harrington J.A. Remote sensing suspended sediments: the Lace Chicot, Arcansas project // Int.J.Rem.Sens. – 13, N 8. – P. 1487 – 1509.

- Scott J.A., Bumoghly I.A. Modelling Nitrification in the River Zarka of Jordan / Water Resources, 1995. - Vol. 29. - N 4. – P. 1121 – 1127.

- Sobel M.J. Water Quality Improvement Programming Problems. - Water Resour. Res., 1965, 1, N 4. - P. 477 – 487.

- Streeter H.W., Phelps E.B / A study of the Pollution and Natural Purification of the Ohio River // Bulleten U. S. Public Health Service. - N 146. – 1925. – P. 37 - 42.

- Teresa Monteiro M., Rosarrio Oliveira and Carlos Vale. Metal Stress on the Plankton Communities of Sado River / Water Resources, 1995. - Vol. 29. – N 2. – P. 695 – 706.

- Thomann R.V., Sobel M.J. Estuarine Water Quality Management and Forecasting. – J.Sanit.Eng.Div., Am.Soc.Civ.Eng., 1964, 90. – N 5. - P. 9 – 36.

- Transboundary Water Quality Monitoring and Assessment Summary Report and Recomendations of the project / 1997 Tacis CBC Programme: Bug and Latorica / Uzh , Kyiv, 2001. – 168 p.

- Voloshkina I. S. Verseau, integrated  water quality assessment // 1997 Tacis CBC Programme: Bug and Latorica-Uzh / Summary Report and Recommendations of the project. – Kyiv, March 2001. -  P. 44 - 45.

- Wang Z., Zhang D. "Progressive Switching Median Filter for the Removal of Impulse Noise from Highly Corrupted Images," IEEE Transactions on Circuit and System II: Analog and Digital Signal Processing, vol. 46, no. 1, pp. 78-80, Jan. 1999.

- Wilkinson J., Jenkins A., Wyer M., Kay D. Modelling Faecal Coliform Dynamica in Streams and River / Water Resources, 1995. - Vol.29. - N 3. – P. 847 – 855.

- Writer J.H., Leenheer J.A., Barbe L.S., Amy J.L., Chapra S.C. Sewage Contamination in the Upper Missisesipi River as Measured by the Fecal Sterol, Coprostanol / Water Resources, 1995. - Vol. 6.  – P. 1427 – 1436.

- Yacov C.E. Radial Slow in a leaky artesian aquifer// Trans Amer. Geophys. Union. – 1946. – 27, N 11. – P. 198 - 208.

- Yatsyk A.V., Voloshkina E.S. Prediiction of the ecological situation of the small river basins in conditions of economic management // International congress “Water: ecology and technology”. – Moscow, 1996.

- Yatsyk A.,  Koval’chuk P., Petruk O., Voloshkina O. Prognosing of the ecological situation in the riyer basins on the ground of the system modelling // XVIIIth Conference of the Danube Countries on Hydrological Forecasting and Hydrological Dases of Water Manegement. – Graz, 1996. – P. 149 - 152.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html