## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

Министерство образования и науки украины

Донецкий национальный технический университет (донНТУ)

Министерство топлива и энергетики украины

Научно-исследовательский институт горноспасательного дела и пожарной безопасности (НИИГД «Респиратор»)

На правах рукописи

КОСТЕНКО Виктор Климентьевич

УДК 622.831:622.817(043.3)

геомеханические и аэрологические основы предотвращения пожаров от самовозгорания угля

в шахтах

Специальность 21.06.02– «Пожарная безопасность»

Диссертация на соискание ученой степени

доктора технических наук

Научный консультант:

Заслуженный деятель науки и техники,

доктор технических наук, профессор П.С. Пашковский

Донецк 2004

Содержание

Введение	6

ГЛАВА 1. Анализ основных предпосылок возникновения эндогенных пожаров в угольных шахтах	16

1.1. Условия возникновения эндогенных пожаров на угольных шахтах Украины	16

1.2. Современные представления о механизме самовозгорания угля в горных выработках	29

1.2.1. Процессы, происходящие в угле под воздействием кислорода	29

1.2.2. Теплофизические модели процесса самовозгорания.	43

1.2.3. Горнотехнические и горно-геологические условия, определяющие самонагревание и возгорание угля в горных выработках.	54

1.2.4. Существующие представления о влиянии геомеханических и аэрологических процессов на формирование пожароопасных зон	56

1.3. Обоснование перспективных направлений исследований по проблеме предупреждения и тушения эндогенных пожаров	63

1.4. Цель и задачи исследований	69

ГЛАВА 2. Геомеханические процессы формирования пожароопасных зон при ведении горных работ	72

2.1. Общие положения	72

2.2. Структурные изменения в угольном пласте и вмещающих его породах под влиянием очистных работ	74

2.3. Обрушение пород кровли в выработанном пространстве	83

2.4. Деформирование краевой части пласта	90

2.5. Влияние способов охраны подготовительных выработок на образование пожароопасных зон в выработанном пространстве	97

2.6. Оценка условий возникновения аэродинамических связей между горными выработками	102

2.7. Механизм формирования пожароопасных зон при сдвижениях породной толщи вблизи очистных выработок	110

2.8. Роль геологических нарушений в формировании пожароопасных зон	120

2.9. Выводы	126

ГЛАВА 3. Влияние напряженно-деформированного состояния пород кровли пласта на образование пожароопасных зон	130

3.1. Выбор расчетной схемы и этапы решения задачи	131

3.2. Внешняя нагрузка и жесткостные параметры кровли	137

3.3. Алгоритм решения задачи	139

3.4. Исследование влияния изменяющихся геологических условий на параметры напряженного состояния и разрушения пород кровли очистной выработки	140

3.5. Обоснование пожаробезопасной скорости отработки склонных к самовозгоранию угольных пластов	157

3.6. Выводы	165

ГЛАВА 4. Исследование параметров движения воздуха в выработанных пространствах	168

4.1. Экспериментальные исследования движения воздуха в подработанном породном массиве	168

4.2. Исследование с помощью математического моделирования параметров движения воздуха в окрестностях горных выработок	178

4.3. Параметры движения воздуха в выработанном пространстве при столбовой, сплошной и комбинированной системах разработки	184

4.4. Роль тепловой депрессии в развитии очага самонагревания	193

4.5. Выводы	201

ГЛАВА 5. формирование очагов самонагревания и самовозгорания угля	204

5.1. Механизм формирования очагов самонагревания угля во вскрытых горными выработками зонах геологических нарушений	204

5.2. Методика расчета термодинамического состояния очагов самонагревания в выработанном пространстве	225

5.3. Совершенствование комплексного показателя склонности угля к самовозгоранию	250

5.4. Выводы	256

ГЛАВА 6. обоснование и выбор способов предупреждения самовозгорания угля в горных выработках	258

6.1. Модернизация средств и способов предупреждения эндогенных пожаров	259

6.2. Управление пожароопасностью горных выработок путем выбора рациональных режимов технологических процессов углевыемки	285

6.3. Выводы	289

ГЛАВА 7. Апробация и внедрение научных разработок и практических рекомендаций по предупреждению эндогенных пожаров на шахтах	291

7.1. Практическое использование результатов работ по предупреждению эндогенных пожаров	291

7.1.1. Разработка технологических решений по предотвращению самонагревания и возгорания угля в зонах геологических нарушений на шахте им. А.Ф. Засядько	297

7.1.2. Локализация эндогенного пожара на шахте "Днепровская"  ПО «Павлоградуголь»	301

7.2. Экономические показатели использования геомеханических и технологических способов предупреждения эндогенных пожаров на шахтах	305

7.2.1. Расчет годового экономического эффекта от применения способа подавления очагов самонагревания, расположенных в выработанном пространстве, путем ускоренного подвигания лавы	307

7.2.2. Расчет годового экономического эффекта от создания и использования антипирогена на основе силикатов натрия и карбоксиметилцеллюлозы для обработки склонного к самовозгоранию угля в зонах геологических нарушений	310

7.3. Выводы	313

Заключение	315

Список использованных источников	319

ПРИЛОЖЕНИЯ	340

Приложение А Метод расчета напряженно-деформированного состояния горных пород в зоне плавных прогибов слоистой кровли разрабатываемого пласта	341

Приложение Б Документы, подтверждающие реализацию теоретических и прикладных исследований	358

# Введение

Актуальность проблемы. В течение последних пятнадцати лет шахтах Украины ежегодно регистрировали от 6 до 36 эндогенных пожаров. Активным способом потушено 36 %, изолировано - 59 %, комбинированным способом ликвидировано 5 % пожаров. Они стабильно остаются на втором месте, после экзогенных пожаров, по величине наносимого ущерба. Он достигал от 12 до 40 % и, например, в 1999 году составил около 21,4 % (8 млн. гривен) от потерь, нанесенных авариями угольной промышленности. За последние годы эндогенными пожарами были выведены из эксплуатации самые производительные в Украине выемочные поля на шахтах им. А.Ф. Засядько, им. Г.Г. Капустина, «Привольнянская», им. В.М. Бажанова, «Самсоновская – Западная» и др. Помимо прямых ущербов, связанных с потерей техники, горных выработок и подготовленных к выемке запасов угля, в интенсивно отрабатываемых выемочных полях особенно велики ущербы, связанные с простоями лав или несвоевременной подготовкой фронта очистных работ.

Эндогенные пожары возникают из-за самонагревания угля в труднодоступных местах, таких как выработанное пространство, в целиках, за крепью подготовительных выработок, в пластах-спутниках. Подавление очагов горения в таких условиях затруднено, чем обусловлена самая высокая продолжительность ликвидации этого вида подземных аварий. Обозначилась тенденция к увеличению продолжительности и трудоемкости их тушения. В этой ситуации предотвращение или ограничение до безопасных пределов самонагревания угля – самый перспективный путь борьбы с эндогенными пожарами.

Низкую эффективность профилактических мероприятий можно объяснить недостаточной изученностью процессов формирования пустот, образующихся в выработанном пространстве, и параметров газообмена в них. Не исследованы условия возникновения очагов самонагревания угля в зонах неупругих деформаций, которые примыкают к подготовительным горным выработкам, пересекающим геологические нарушения.

Назрела необходимость совершенствования арсенала средств и способов профилактики эндогенных пожаров в подземных горных выработках. Особенно актуальной в кризисной для угольной промышленности ситуации представляется разработка так называемых общетехнических мер, позволяющих снизить пожароопасность горных выработок за счет выбора рациональных технологических режимов и приемов процесса выемки угля.

В этой связи раскрытие условий возникновения и развития очагов самонагревания угля, разработка средств и способов их предупреждения и подавления в труднодоступных местах разрабатываемой угленосной толщи, является актуальной научно-технической проблемой, решение которой позволит обеспечить эффективное и безопасное ведения горных работ.

Связь диссертационной работы с научными программами, планами и темами НИР. Диссертационная работа выполнена в соответствии с планами научно – исследовательских работ ДонНТУ (№№ гос. рег. 0102U002568, 0102U002569, 0102U002570) и НИИГД (№№ гос. рег. 0194U037006, 0196U002679, 0196U002682, 0198U004817 и др.), ИГД им. А.А. Скочинского (№ гос. рег. 01200202077), выполненных по заданиям Минтопэнерго (бывш. Минуглепрома) Украины, Миннауки Украины, Госнадзорохрантруда Украины, Минпромполитики Российской Федерации. Основное содержание работы отражено в отчетах по НИР, которые выполнялись автором в качестве руководителя или ответственного исполнителя за период 1986-2003 гг.

Целью работы является раскрытие геомеханических и аэрологических основ процесса самонагревания угля в подземных горных выработках и создание на этой основе высокоэффективных способов предупреждения эндогенных пожаров в шахтах.

Для достижения поставленной цели в диссертации поставлены и решены следующие основные задачи:

1.	Выполнить анализ предпосылок возникновения эндогенных пожаров в угольных шахтах;

2.	Исследовать геомеханические процессы формирования пожароопасных зон при ведении горных работ;

3.	Изучить влияние напряженно-деформированного состояния пород кровли пласта на возникновение пожароопасных зон;

4.	Исследовать параметры движения воздуха в выработанных пространствах и формирования очагов самонагревания угля;

5.	Обосновать выбор способов предупреждения самовозгорания угля в горных выработках;

6.	Провести апробацию научных разработок и практических рекомендаций по предупреждению эндогенных пожаров в угольных шахтах.

Объект исследования – условия пожаробезопасной отработки склонных к самовозгоранию угольных пластов пологого и наклонного падения.

Предмет исследования – влияние геомеханических и аэрологических условий на тепловые процессы в угленосном массиве, деформирующемся под влиянием горных работ, технология предупреждения самонагревания и самовозгорания угля в подземных горных выработках.

Методы исследований. Комплексный подход к выполнению работы предусматривал использование следующих видов исследований: теоретических, основанных на системном анализе условий зарождения очагов самовозгорания в выработках; теории упругости при математическом моделировании перераспределения напряженно-деформированного состояния пород кровли разрабатываемого пласта; классической термогазодинамике, математической статистике, теории подобия при изучении тепломассопереноса в угольных скоплениях; экспериментальных, включающих шахтные инструментальные и визуальные наблюдения за сдвижениями и деформациями угленосной толщи пород; физическое моделирование с помощью эквивалентных материалов геомеханических процессов в окрестностях очистной выработки; математическое моделирование распределения воздуха в выработанном пространстве и фильтрации его в разрыхленных горных породах.

Идея работы – заключается в учете совместного влияния геомеханических и аэрологических процессов на формирование пожароопасных зон в выемочном поле, что позволяет разработать научно обоснованные способы подавления процесса самовозгорания угля при отработке угольных пластов.

Научная новизна полученных результатов:

  - Раскрыта физическая сущность влияния изменяющегося литологического строения кровли разрабатываемого пласта на цикличность геомеханических и аэрологических процессов в выработанном пространстве, заключающаяся в увеличении размеров воздухопроницаемых пустот и уменьшении частоты осадок кровли с увеличением отношения жесткости пород кровли к массовой нагрузке. Получена экспериментально-аналитическая зависимость шага осадки кровли пласта от мощности, модуля упругости и коэффициента поперечной деформации слагающих ее породных слоев, что позволяет обосновать изменение аэродинамических параметров выработанных пространств при нестабильных горно-геологических условиях в пределах выемочного поля.

  - Уточнен механизм формирования напряжений в зоне плавных прогибов подработанных слоистых пород, заключающийся в представлении горного массива в виде толстой плиты, имеющей неоднородные граничные условия опирания, сложенной слоями, имеющими соответствующие натурным условиям мощность, порядок расположения и механические свойства. При этом представление полного прогиба плиты в виде суммы двух составляющих – за счет изгиба и сдвига дало возможность получить вариационное уравнение внутренней энергии, а также систему линейных алгебраических уравнений для расчета напряжений. Это позволило установить параметры напряженно-деформированного состояния плиты с учетом влияния сдвига на величину изгибающих моментов и энергии сдвига от поперечных сил и выявить значимые факторы: жесткость породной толщи кровли, соотношение размеров плиты в плане, определяющие параметры формирования пожароопасных зон в выработанном пространстве.

  - Впервые теоретически обосновано и экспериментально подтверждено, что пожароопасные зоны в выработанных пространствах действующих очистных забоев ограничены областью полных сдвижений подработанных пород кровли. При этом установлено, что подработанные и обрушенные породы непосредственной кровли пласта даже с упорядоченной блочной структурой в пределах области полных сдвижений являются непроницаемой для воздуха средой при уровне депрессии выемочного участка достигающем 20…50 даПа. Размеры и форма пожароопасных зон описываются содержащими разрывы второго рода цикличными функциями (например функцией Хэвисайда). Из этого следует, что периодичность обрушения пород кровли позади очистного забоя приводит к изменению параметров пожароопасных зон. Это позволило обосновать пожаробезопасные параметры подвигания очистных забоев.

  - Впервые экспериментально установлено, что размеры пожароопасных зон в выработанном пространстве, примыкающих к подготовительным выработкам, определяются податливостью охранных сооружений. При этом с ростом податливости ширина зоны увеличивается по линейной зависимости. Снижение податливости за счет увеличения ширины жесткого сооружения с 4 до 12 м в системе «бутовая полоса – подготовительная выработка – жесткое сооружение», при труднообрушаемых кровлях типа А3, приводит к сокращению от 6 до 3 м ширины примыкающей к бутовой полосе пожароопасной зоны. Использование комбинированных сооружений с переменной конструктивной податливостью и возведение в выработанном пространстве барьеров позволяет сокращать размеры пожароопасных зон.

  - Раскрыт механизм самонагревания угля в краевой деформированной части пласта, заключающийся в формировании фильтрационного режима поступления воздуха вглубь пласта под действием тепловой депрессии, вызванной нагреванием термически тонких тел (частиц угля). Это позволяет подавить самовозгорание угля за счет конгломерация термически тонких частиц путем обработки краевой части пласта капиллярно-проникающими составами.

  - Впервые теоретически обоснован и экспериментально подтвержден эффект ускорения самонагревания разрыхленного угля в горных выработках путем передачи термически тонким угольным частицам теплоты от газов, нагревающихся вследствие физических процессов: истечения десорбирующихся газов из деформированных краевых частей газообильных пластов, сопровождающегося отрицательным эффектом Джоуля-Томсона; превращения из механической в тепловую энергии пульсирующего в разрыхленной угольной среде воздуха. Стабилизация режима проветривания и управление истечением десорбирующихся газов позволяет предотвратить самонагревание угля.

Таким образом, выносимые на защиту научные положения определяют теоретические основы и принципы создания и совершенствования способов и средств управления процессом формирования пожароопасных зон при ведении горных работ, их использование позволяет обеспечить повышение пожарной безопасности угольных шахт.

Обоснованность и достоверность научных результатов подтверждается:

- большим объемом сведений об эндогенных пожарах и экспериментальных данных;

- представительным объемом шахтных исследований в различных горно-геологических и горнотехнических условиях разработки и положительными результатами  внедрения на угольных шахтах;

- соответствием установленных закономерностей формирования пожароопасных зон современным представлениям о природе и механизме сдвижений и напряженно-деформированном состоянии горных пород вокруг очистных и подготовительных выработок и опыту разработки пластов на глубоких горизонтах;

- удовлетворительной сходимостью результатов аналитических (максимальная погрешность не превышает 7%), шахтных экспериментов и данных практики.

Практическое значение работы заключается:

В разработке и внедрении ряда нормативно-технических документов, которые регламентируют порядок ведения горных работ на пластах склонного к самовозгоранию угля.

В создании на основе установленных закономерностей самонагревания угля в выработанных пространствах и внедрении способа профилактики эндогенных пожаров при форсированном отходе лавы от места самонагревания угля. Отличительной особенностью его является управление скоростью подвигания забоя и другими параметрами технологических процессов выемки угля, при этом учитывается нестабильность горно-геологических условий залегания пластов, податливость охранных сооружений, схема проветривания выемочного участка.

В разработке новых и модернизации известных способов профилактики эндогенных подземных пожаров, в том числе: конгломерации частиц угля твердеющими антипирогенами, растворы которых имеют свойство проникать у трещины и поры за счет капиллярных сил; дистанционного возведения огнепреграждающих барьеров из вспучивающихся химических композиций; инертизации воздуха в пожароопасных зонах разложением карбонатных солей; в применении газообразных ингибиторов при охлаждении очагов генерации теплоты рециркуляцией или возвратно-поступательным перемещением пожарных газов; импульсной подачей в труднодоступные места охлаждающих растворов с флегматезирующими добавками. Большая часть этих способов внедрена на шахтах отрасли.

В разработке технических средств предупреждения самовозгорания угля в горных выработках и выработанных пространствах. Созданы и прошли промышленные испытания вентиляционные перемычки, которые препятствуют пульсации воздуха в выработанном пространстве действующего очистного забоя, предложено устройство для стабилизации режима проветривания при наращивании гибких вентиляционных трубопроводов в тупиковых выработках.

Выводы и рекомендации по работе реализованы следующим образом:

1. Основные научные положения работы вошли в следующие нормативно-технические документы: Рекомендации по безопасной отработке лав при наличии пожара в выработанном пространстве, Донецк, - ВНИИГД, 1986, -22 с.; Технологические схемы предупреждения самовозгорания угля в шахтах путем управления влагосодержанием выработанного пространства. Руководящий документ Минуглепрома Украины. Донецк, НПО "Респиратор", 1995, -63 с.; Эндогенные пожары на угольных шахтах Донбасса. Предупреждение и тушение. Инструкция. Донецк, НПО "Респиратор", 1997 -70 с.; Наставление по тушению пожаров в угольных шахтах. Донецк, НПО "Респиратор", 1998, -80 с.; Руководство по подавлению очагов самонагревания, расположенных в выработанных пространствах, путем ускоренного подвигания лав. Донецк: НИИГД.- 1999. - 16 с.; Руководство по применению рециркуляции для тушения пожаров на пластах, склонных к самовозгоранию. Донецк: НИИГД.- 1999. -15 с.; Технические требования безопасности при проведении горных выработок в зонах геологических нарушений по склонным к самовозгоранию пластам (первая редакция). Донецк, ДУНПГО - 2002. -57с.

2. Основные выводы и технические решения использованы на шахтах, которые разрабатывают склонные к самовозгоранию угольные пласты.

За период 1994 -1999 г. под руководством соискателя были реализованы 49 договоров с предприятиями по предоставлению научно - технической помощи при отработке пластов угля, склонных к самовозгоранию.

Проведена опытно-промышленная проверка способа обеспечения безопасной работы очистного забоя при наличии очагов самонагревания в выработанном пространстве в восьми забоях на шахтах: "Днепровская" (дважды), им. А.Г. Стаханова, "Южно-Донбасская" №3 (дважды), "Тошковская", "Новогродовская" №1-3 (дважды). Проведена опытно-промышленная проверка технологии предотвращения и локализации очагов самонагревания путем обработки угля капиллярно-проникающими растворами в пересекаемых подготовительными выработками зонах геологических нарушений на арендном предприятии "Шахта им. А.Ф. Засядько". На шахте им. РККА ПО "Добропольеуголь" проведены промышленные испытания скоростной технологии возведения перемычек, ограждающих погашаемую часть вентиляционных штреков.

3. Технические решения по прогнозированию пожароопасных зон в горных выработках, являющиеся результатом научных исследований, использованы при разработке создаваемой в рамках российско-польского проекта автоматизированной системы комплексного мониторинга безопасности угольных шахт.

4. Научные положения работы используются в учебном процессе при чтении курсов "Горноспасательное дело", "Подземные пожары", "Управление состоянием массива горных пород" в Донецком национальном техническом университете и Учебно-оперативном отряде ГВГСС.

Личный вклад автора в разработку научных результатов, выносимых на защиту, заключается в формулировании научной проблемы, цели, задач исследований и научных положений; раскрытии геомеханических и аэрологических закономерностей механизма формирования пожароопасных зон в горных выработках угольных шахт. Им был проведен анализ состояния вопросов, обоснованы направления научного поиска, выполнены теоретические и экспериментальные исследования деформированного состояния вмещающих очистную выработку пород, разработаны математические модели: напряженного состояния слоистой анизотропной среды, термодинамического состояния очагов самонагревания угля; произведена обработка и обобщение результатов экспериментов; разработаны и внедрены в практику технические решения по снижению пожароопасности горных выработок.

Апробация результатов диссертации. Основные результаты работы и материалы исследований докладывались и обсуждались на: Всесоюзной научно-технической конференции «Совершенствование способов борьбы с эндогенными пожарами» (Донецк, ВНИИГД, 1987г.); Всесоюзной конференции «Проблемы пожарной безопасности зданий и сооружений» (Москва, ВНИИПО МВД СССР, 1990 г.); Международном симпозиуме «Предупреждение риска» (Москва, МГУ, 1992г.); 2-й и 3-й международных научно–практических конференциях «Проблемы пожарной безопасности» (Киев, МВД Украины, УкрНИИПБ, 1995 и 1997гг.); 3-й, 4-й и 5-й международных научно-технических конференциях «Проблемы экологического мониторинга и охраны труда». (Севастополь, СГТУ, 1995, 1996 и 1997 гг.); Международной научно–практической конференции «Пути развития горноспасательного дела» (Донецк, НПО «Респиратор», 1997 г.); Международной научно–практической конференции «Перспективы развития горных технологий в начале третьего тысячелетия” (Алчевск, ДГМИ, 1999 г.); «Пожарная безопасность –2001» (Львов, ЛИПБ МВД Украины, 2001 г); Международных конференциях «Неделя горняка» (Москва, МГГУ, 2001, 2002, 2003 гг.).

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 56 научные работы, включая две монографии и справочник, 35 статей в научных специализированных изданиях (12 без соавторов), 15 авторских свидетельств, 6 публикаций и тезисов в материалах конференций.

Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, заключается в следующем: постановка идеи исследований, сбор, анализ, обобщение исходных данных [209, 210, 211, 218, 225]; лабораторные исследования, анализ результатов [148, 202, 213, 214, 215, 216, 217]; экспериментальные исследования, обобщение и анализ результатов [120, 152, 189, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224]; разработка математических моделей, проведение теоретических исследований [154, 172, 173, 197, 199, 200, 205, ];разработка практических решений по ведению горных и аварийно-спасательных работ [152, 177, 180, 181, 185, 207, 208, 230, 231, 232, 234].

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, семи глав, заключения и двух приложений, содержит 334 страницы основного текста, 84 рисунка, 49 таблиц и список использованных источников из 235 наименований.

# Заключение

В диссертации дано теоретическое обобщение и решение актуальной научно-технической проблемы, которая состоит в повышении уровня эндогенной пожарной безопасности угольных шахт на основе раскрытия геомеханических и аэрологических особенностей процесса формирования пожароопасных зон в интенсивно отрабатываемых выемочных полях, разработке новых и модернизации существующих способов предотвращения эндогенных пожаров.

Выполненные исследования позволили расширить представления об особенностях возникновения и развития очагов самонагревания угля и выявить ряд новых факторов, которые способствуют повышению эффективности прогнозирования и профилактики эндогенных пожаров.

Основные научные и практические результаты работы сводятся к следующему:

1.	Раскрыта физическая сущность влияния изменяющегося литологического строения кровли разрабатываемого пласта на цикличность геомеханических и аэрологических процессов в выработанном пространстве, которая заключается в увеличении размеров воздухопроницаемых пустот и уменьшении частоты осадок кровли с увеличением отношения жесткости пород кровли к массовой нагрузке. Получена экспериментально-аналитическая зависимость шага оседания кровли пласта от мощности, модуля упругости и коэффициента поперечной деформации слагающих ее породных слоев, что позволяет обосновать изменение аэродинамических параметров выработанных пространств при нестабильных горно-геологических условиях в пределах выемочного поля. Результаты использованы в нормативных документах "Эндогенные пожары на угольных шахтах Донбасса. Предупреждение и тушение. Инструкция" и "Эндогенные пожары на угольных шахтах Западного Донбасса. Предупреждение и тушение. Инструкция", где предусмотрено определение размеров и координат пожароопасных зон в выработанном пространстве.

2.	Уточнен механизм формирования напряжений в зоне плавных прогибов подработанных слоистых пород, который состоит в представлении горного массива в виде толстой плиты, сложенной слоями, имеющими неоднородные граничные условия опирания и соответствующие натурным условиям мощность, порядок расположения и механические свойства. При этом представление полного прогиба плиты в виде суммы двух составляющих - за счет изгиба и сдвига, дало возможность получить вариационное уравнение для внутренней энергии, а также систему линейных алгебраических уравнений для напряжений. Это позволило установить параметры напряженно-деформированного состояния плиты с учетом влияния сдвига на величину изгибающих моментов и энергии сдвига от поперечных сил, и установить значимые факторы, такие как жесткость породной толщи кровли, соотношение размеров плиты в плане, которые определяют параметры формирования пожароопасных зон в выработанном пространстве. Установленные зависимости использованы при разработке "Рекомендаций по безопасной отработке лав при наличии пожара в выработанном пространстве", "Руководства по подавлению очагов самонагревания, расположенных в выработанных пространствах, путем ускоренного подвигания лавы" и "Технологических схем предупреждения самовозгорания угля в шахтах путем управления влагосодержанием выработанного пространства".

3.	Впервые теоретически обоснованно и экспериментально подтверждено, что пожароопасные зоны в выработанных пространствах действующих очистных забоев ограничены областью полных сдвижений подработанных пород кровли. При этом установлено, что подработанные и обрушенные породы кровли пласта даже с упорядоченной блочной структурой в пределах области полных сдвижений являются непроницаемой для воздуха средой при уровне депрессии выемочного участка достигающем 20...50 даПа. Размеры и форма пожароопасных зон описываются циклическими функциями, которые вмещают разрывы второго рода (например функцией Хевисайда). Из этого следует, что нестабильная периодичность обрушения пород кровли позади очистного забоя приводит к изменению параметров пожароопасных зон. Это позволило обосновать пожаробезопасные параметры подвигания очистных забоев и повысить безопасность работ при локализации очагов самонагревания на шахтах "Днепровская", "Новогродовская" № 1-3 , "Южнодонбасская" № 3 и других.

4.	Впервые экспериментально установлено, что размеры пожароопасных зон в выработанном пространстве, которые примыкают к подготовительным выработкам, определяются податливостью охранных сооружений. При этом с ростом податливости ширина зоны увеличивается по линейной зависимости. Снижение податливости за счет увеличения ширины угольного целика с 4 до 12 м в системе "бутовая полоса - подготовительная выработка - угольный целик", при труднообрушаемых кровлях типа А3, приводит к сокращению от 6 до 3 м ширины пожароопасной зоны. Применение комбинированных сооружений с переменной конструктивной податливостью и возведение в выработанном пространстве барьерных сооружений позволяет сокращать размеры пожароопасных зон. Полученные закономерности использованы в "Наставлении по тушению пожаров в угольных шахтах" для обоснования размеров и мест возведения изолирующих барьеров при подавлении очагов самовозгорания в выработанном пространстве. На ряде шахт (им. А.Ф. Засядько, "Южнодонбасская" №3, "Новогродовская” №1-3 и других) при наличии очагов самонагревания в выработанном пространстве, эти пустоты были использованы для обеспечения безопасной отработки лав путем отвода на фланговые выработки газообразных продуктов самонагревания.

5.	Раскрыт механизм самонагревания угля в краевой деформированной части пласта, который состоит в формировании фильтрационного режима поступления воздуха вглубь пласта под действием тепловой депрессии, вызванной нагреванием термически тонких тел (частиц угля). Это позволяет за счет конгломерации мелкодисперсних частиц и обработки краевой части пласта с помощью капиллярно-проникающих составов подавить самовозгорание угля. Опытно-промышленные испытания на шахте им. А.Ф. Засядько подтвердили высокую надежность предложенной технологии.

6.	Впервые теоретически обоснованно и экспериментально подтверждено ускорение самонагревания разрыхленного угля в горных выработках путем передачи термически тонким угольным частицам теплоты от газов, которые нагреваются вследствие физических процессов: отрицательного эффекта Джоуля-Томсона, который возникает при десорбции и истечении газов из краевых частей газообильных пластов; а также преобразования из механической в тепловую энергии пульсирующего в разрыхленной угольной среде воздуха. Стабилизация режима проветривания и управление истечением десорбированных газов позволяет предотвратить самонагревание угля. Для снижения опасного влияния пульсаций воздушных потоков в выработанном пространстве лав создана и испытана на шахте им. РККА ПО "Добропольеуголь" скоростная технология возведения перемычек, которые ограждают погашаемую часть вентиляционных штреков.

7.	Технические решения по прогнозированию пожароопасных зон в горных выработках, являющиеся результатом диссертационных исследований, использованы при разработке создаваемой в рамках российско-польского проекта автоматизированной системы комплексного мониторинга безопасности шахт.

8.	 Достигнуты следующие показатели экономической эффективности внедрения результатов диссертационной работы:

- при использовании способа форсированного отхода лав от очагов самонагревания экономический эффект, в сравнении с комбинированным способом тушения пожара составляет не менее 62 тыс. грн. на один очистной забой;

- использование капиллярно-проникающих антипирогенов для обработки краевой части пласта и конгломерации термически тонких частиц угля обеспечивает экономический эффект не менее 1,4 тыс. грн. на один очаг в сравнении с нагнетанием в шпуры рекомендованных нормативными документами антипирогенных растворов.

# Список использованных источников

- Скочинский А.А., Комаров В.Б. Рудничная вентиляция. - М.: Углетехиздат. 1951. -564 с.

- Скочинский А.А., Огиевский В.М. Рудничные пожары. - М.: Углетехиздат,1954. –387 с.

- Печук И.М., Маевская В.М. Эндогенные пожары в Донецком бассейне. - М.: Углетехиздат, 1954. -276 с.

- Линденау Н.И., Маевская В.М., Крылов В.Ф.- Происхождение, профилактика и тушение эндогенных пожаров на угольных  шахтах.- М.: Недра, 1977. -320 с.

- Саранчук В.И.. Баев Х.А. Теоретические основы самовозгорания угля. – М.: Недра, 1976. – 151 с.

- Глузберг Е.И., Гращенков Н.Ф., Шалаев В.С. Комплексная профилактика газовой и пожарной опасности в угольных шахтах. - М.: Недра, 1988. -181 с.

- Игишев В.Г. Борьба с самовозгоранием угля в шахтах. - М.: Недра, 1987.–177 с.

- Кучер Р.В., Компанец В.А., Бутузова Л.Ф. Структура ископаемых углей и их способность к окислению – Киев: Наук. Думка, 1980. –168 с.

- Пашковский П.С. Разработка способов прогноза и предотвращения эндогенных пожаров в глубоких шахтах: Автореф. дис… д-ра техн. наук: 05.26.01 / Донецк. политех. ин-т.- Донецк, 1992.- 40 с.

- Зависимость свойств длиннопламенных углей от степени выветривания / Н.С.Рябченко, К.И. Бочкарева, В.М. Васильева и др. в кн.: Исследования каменных углей Сибири. - Новосибирск: Наука, 1974. – С 34-41.

- Дубинин М.М. Поверхностные окислы и адсорбционные свойства активных углей .– Успехи химии, 1955, вып.5, -С.513-526.

- Самовозгорание промышленных материалов / В.С. Веселовский, Н.Д.Алексеева, Л.П. Виноградова и др. - М.: Наука, 1964.-247 с.

- Физические основы самовозгорания угля и руд / В.С. Веселовский, Л.П.Виноградова, Г.Л. Орлеанская и др. - М.: Наука, 1972. -197 с.

- Прогноз и профилактика эндогенных пожаров / В.С. Веселовский, Л.П. Виноградова, Г.Л. Орлеанская и др. - М.: Наука, 1975. -160 с.

- Михеев Г.Ф. Обнаружение самовозгорания угля на ранней стадии. - М.: Углетехиздат, 1951. –100 с.

- Саранчук В.И., Бутузова Л.Ф., Минкова В.Н. Термохимическая деструкция бурых углей – Киев: Наук. Думка, 1993. –224 с.

- Окисление и самовозгорание твердого топлива / В.И. Саранчук, Д.Д. Русчев, В.К. Семененко и др. – Киев: Наук. Думка, 1994. –.264 с.

- Изменение физико-механических свойств каменных углей при воздействии высоких давлений / С.Н. Баранов, Г.В. Самойленко, Н.К. Неронин, Ю.Ф. Черный. в кн.: Деструкция и окисление ископаемых углей. – Киев: Наук. Думка, 1979. – С 45-56

- Зборщик М.П., Осокин В.В. Предотвращение самонагревания горных пород. - Киев: Техника, 1990. -176 с.

- Методика дифференцированного прогноза эндогенной пожароопасности выемочных полей и участков с учетом условий образования скоплений угля в шахтах. Утв. ГВГСС Украины 24.05. 95. – 30 с.

- Титов Н.Г., Хрисанфова А.И. Теоретические основы окисления добытого твердого топлива в атмосферных условиях // Химия твердого топлива, 1971, -№ 5, -С 29-33.

- Зборщик М.П., Осокин В.В. Предотвращение экологически вредных проявлений в породах угольных месторождений. - Донецк, ДонГТУ,1996.-178 с.

- Зборщик М.П., Осокин В.В. Горение пород угольных месторождений и их тушение. - Донецк, ДонГТУ, 2000. -180 с.

- Зборщик М.П., Назимко В.В. Охрана выработок глубоких шахт в зонах разгрузки. - Киев: ТехнIка, 1991.-248 с.

- Rainbow A.K.M. Liability of spontaneous combustion of minestone when usedin civil engineering projects // Int. Symp. Environ. Geotechnol.,Allentown, Pa., April 21-23, 1986.-Vol.1.- Lenigh Valley Pa.-1986.-P.425-431.

- Sharma A., Banerjee D.D. A conceptual approach to prevention of fire in coal benches // Mining Sci. and Technol.,- 1989. - 8, No. 2. -P.133-143.

- Ярцев В.А., Долганов В.Н. Роль влагообмена в тепловом балансе самовозгорающегося угля// Известия вузов. Горный журнал. -1970.- N7. -С.75-78.

- Guney M. An adiabatic Study of the influence of moisture on the spontaneous heating of coal // Can.Mining and Met. Bull.-1971.- Vol.64, No.7.-P.707.

- Панасейко С.П. Влияние влаги на процесс низкотемпературного окисления углей // Химия твердого топлива.-1974.-N 1.-С.26-30.

- Аронов С.Г., Нестеренко Л.Л. Химия твердых горючих ископаемых. - Харьков: Изд-во Харьковского университета, 1960.-213 с.

- Глузберг Е.И., Гращенков Н.Ф., Шалаев В.С. Комплесная профилактика газовой и пожарной опасности в угольных шахтах.- М.: Недра, 1988.-184 с.

- Алексеева Н.Д. Действие воды и антипирогенов на кинетику низкотемпературного окисления каменных углей // Химия твердого топлива.-1968.-N 1.-С.48-54.

- Белавенцев Л.П., Скрицкий В.А., Донеков Ю.И. Влияние гидравлической технологии угледобычи на эндогенную пожароопасность // Уголь Украины.-1983. -N 3. -С.23-30.

- Саранчук В.И., Галушко Л.Я., Пащенко Л.В. и др. Влияние воды на процесс низкотемпературного окисления угля // Химия твердого топлива. -1978.-№ 1, -С.9-12.

- Долганов В.Н., Ярцев В.А. Роль влагообмена в тепловом балансе самонагревания угля // Известия вузов. Горный журнал.-1970.- № 9. -С.35-38.

- Лифанов Е.В. К вопросу о влиянии воды на процесс самоокисления каменных углей // Химия твердого топлива.-1970.-N 3.-С.150-152.

- Чернов О.И., Захаров А.Б., Эйнер Ф.Ф. О роли влаги в профилактике самовозгорания угля // Вопросы предупреждения и ликвидации аварий на угольных шахтах: Сб.науч.тр. ВНИИГД. - Киев, 1970.-С.5-8.

- Шестых В.В., Чикунова Г.В. Влияние адсорбированной влаги на сорбционные свойства углей // Управление газовыделением в угольных шахтах: Сб. науч. тр. ВостНИИ. - Кемерово, 1979.-Т.31.-С.134-137.

- Орешко В.Ф. О температуре воспламенения ископаемых углей // Докл. АН СССР.- 1950.-N 2. -С.331-333.

- Лыков А.В. Теория сушки. - М.: Энергия, 1968. -470 с.

- Казаков А.В. Взаимодействие кожи с влагой. - М.:Наука, 1952.-125 с.

- Кельцев Н.В. Основы адсорбционной  техники: - М.:Химия,1984.-590 с.

- Struminski I. Zwalczanie pozarow podzemnych w kopalniach. Wrоclaw. 1987, -354 s.

- Olpinski W. Die Bedeutung der Untersuchungen uber die Selbstentzundlichkeit von Kohlen fur die Profylaxe von Crubenbranden // Freiberger Forschungshefte.-1959.-H.113.-C.7-22.

- Чернов О.И., Белавенцев Л.П., Скрицкий В.А. и др. Влияние влаги на развитие самовозгорания угля // Безопасность труда в промышленности. -1982. -
№ 5.-С.34-36.

- Мюллер Р. Подавление эндогенного пожара в выработанном пространстве инертизацией атмосферы азотом // Глюкауф.-1976.-N 2.-С.26-34.

- Веселовский В.С., Терпогосова Е.А., Алексеева Н.Д. Кинетика сорбции кислорода измельченным углем при низких температурах // Научные труды ИГД им. А.А.Скочинского.-М.,1961.-ТХI.-С.182-190.

- Терпогосова Е.А. Торможение метаном процесса окисления углей // Химия твердого топлива.-1971.-N 5.-С.55-57.

- Bradecki Wojcech, Matuszewski Krzystof, Nowak Henryk. Zastosowanie azotu w stanie gazowym do zwalczanie samozapalen wegla w zrobach acian w kopalni Sosnica // Prz. gorn.-1987.-43, Nr.7-8 -9-10.

- Глузберг Е.И. Самонагревание слоевого скопления угля на почве // Известия вузов. Горный журн.-1980.-N 6.-С.43-47.

- Крикунов Г.Н., Зайцев А.М. О критических размерах скоплений самовозгорающихся материалов // Известия вузов. Горный журн., 1977.- N8.-С.45-48.

- Чернов О.И., Черкасов В.С., Миронов Н.П. Критический объем сухих и увлажненных углей // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых.-1968.-N 2.-С.48-55

- Чунту Г.И., Альперович В.Я., Пашковский П.С. Склонность углей к самовозгоранию и ее прогноз // Безопасность труда в промышленности.- 1972.-№10.-С.27-29.

- Веселовский В.С. Руководство для обоснования противопожарных профилактических мероприятий.- М. ИГД им. А.А. Скочинского, 1967. -50 с.

- Глузберг Е.И. Теоретические основы прогноза и профилактика шахтных эндогенных пожаров. - М.: Недра, 1986.-160 с

- Семенов Н. Н. Тепловая теория горения и взрывов. В кн.: Теория горения и взрыва. М.: Наука, 1981.-С. 33—140.

- Франк-Каменецкий Д.Д. Диффузия и теплопередача в химической кинетике. - М.: Наука, 1967. -386 с.

- Гінкул С.І., Шелудченко В.І., Кравцов В.В. Основи тепло- та масопереносу в матеріалах. Навчальний посібник – Донецьк: РВА ДонДТУ, 2000. – 157 с.

- Самовозгорание мелкодисперсных продуктов и меры борьбы с ним / З.М. Норка, Л.В. Новикова, В.К. Битюцкий, Л.Н. Чайка - М.: НИИТЭХИМ, 1986. – 30 с.

- Вееvег P.F., Тhогnе Р.Е  - Build. Pes. Establ. Curr. Pap,. 1982, N 5. - р. 7-10.

- Киселев Н.С. Исследование закономерностей самовозгорания сухих молочных продуктов. Автореф. дис. …канд хим.наук. - Омск, 1968.-18 с.

- Вaum M.M. On Predicting Spontaneous Combustion, // Combustion & Flame, 1981, v.41.N 2, -р. 187-200.

- Альперович В.Я., Чунту Г.И., Пашковский П.С.и др. Инкубационный период самовозгорания углей. // Безопасность труда в пром-сти. -1973. - № 9.-С.43-44.

- Маевская В.М., Белавенцев Л.П. Исследование теплового баланса процесса самовозгорания углей // Изв. вузов. Горный журн. -1967.- N 7.-С.54-58.

- Руководство по прогнозу эндогенной пожароопасности выемочного поля (участка) в процессе ведения горных работ. Утв. Минуглепромом СССР 15.11.91. – 21 с.

- КД 12.01.402-2000. Керівництво із запобігання і гасіння ендогенних пожеж на вугільних шахтах України. Затв. Мінпаленерго України 18.12.2000 нак.№38. –216 с.

- Бонецкий В.А., Богатырева А.С., Егошин В.В. О математической модели низкотемпературного окисления угольного скопления // Физико - техн. пробл. разраб. полезных ископаемых. -1976.-N 6.-С.106-111

- Skott I.B. Chen Xiao Dong. Measuring the Tendency of Coal to Fire Spontaneously // Colliery Guardian.-1992.-T.240, N 1.-P.9-16.

- Вылегжанин В.Н., Вылегжанин Вл.Н. Сорбционно-диффузионно-фильтрационные процессы тепломассообмена при эндогенных пожарах // Физико-техн. пробл. разраб. полезных ископаемых.-1978.-N 3.-С.83-87.

- Вылегжанин В.Н., Вылегжанин Вл.Н. О влиянии механических процессов на формирование очагов эндогенных пожаров // Физико-техн. пробл. разраб. полезных ископаемых.-1982.-N 2. -С.84-89.

- Мясников А.А., Павлов А.Ф., Бонецкий В.А. Повышение эффективности и безопасности горных работ.- М.: Недра, 1950.-216 с

- Чарков В.П., Шецер Г.М., Булгаков Ю.Ф. и др. Исследование реологических свойств воздушно-механической пены // Горючесть веществ и химические средства пожаротушения: Сб. науч. трудов Всесоюзного научно-исследовательского института пожарной обороны (ВНИИПО) - М.:1979.- С.26-29.

- Roszkowski J. Wplyw czynnikow gorniczo-technicznych na powstani pozarow endogenicznych w swietle badan statystycznych // Arch.Gorn.-1963. -T.8, Nr.3. -S.320.

- Леонов И.Ф. О вероятностной оценке пожароопасности шахт // Безопасность труда в пром-сти.-1972.-N 2.-С.35-36.

- Пашковский П.С., Шайтан И.А., Коваль И.Н. Локальный прогноз эндогенной пожароопасности выемочного участка в процессе ведения горных работ // Уголь Украины.-1992.-N 11.-С.17-19.

- An adiabatic apparatus to establish the spontaneous combustion propensity of coal/ Gouws M.J., Gibbon G.J., Wade L. and Phillips H.R. // Mining Sci. and Technol.-1991.-Vol.13, No.3.- P.417-422.

- Состояние и причины производственного травматизма на предприятиях Минуглепрома СССР за 1986-1990 годы (обзор) //- Макеевка. МакНИИ. 1991. – 91 с.

- Пожаробезопасные вентиляционные режимы для условий шахт Кузбасса // В.М.Маевская, А.А.Мясников, Н.Ф.Дмитрюк и др.-М.: ЦНИЭИуголь, 1973. 
-88 с.

- Виноградова Л.П., Сурначев Б.А., Терпогосова Е.А. Влияние газоносности угольных пластов на их самовозгораемость // Уголь.-1977. -N 9.-С.24-26.

- Бонецкий В.А., Богатырев В.Д., Казаков С.П. Классификация и оценка выемочных полей по фактору эндогенной пожароопасности // Физико-техн. пробл. разраб. полезных ископаемых. -1981.-N 5.-С.72-76.

- Kovacs Ferenc. Zwiaski miedzy czestoscia wystepowania pozarow kopalnianych prochodzenia endogenicznego z parametrami technicznymi dlugich scian.//Prz.gorn.-1988.-44, Nr.5.-S.1-5.

- Шайтан И.А., Чуприна М.В Зависимость возникновения эндогенных пожаров от амплитуды смещения пласта по нормали и простиранию в зонах геологических нарушений. // Горноспасательное дело: Сб. науч. тр. НИИГД.- Донецк. 1998.-С. 101-104.

- Чернов О.И., Черкасов В.С., Горбачев А.Т. Движение жидкостей в угольных пластах.- Новосибирск: Наука, 1981.-128 с.:

- Абрамов Ф.А., Бойко В.А., Фрасов Н.А. Моделирование вентиляционных сетей шахт.- М.: Госгортехиздат, 1960.-220 с.

- Абрамов Ф.А., Горб В.Ю., Калюсский А.Е. Распределение утечек азота через выработанное пространство // Безопасность труда пром-сти.-1972.-N 4. -С.45-46.

- Banerjee S.C., Chakravorty R.N. Use of D.T.A. in the study of spontaneous combustion of coal // J.Mines, Metals and Fuels.-1967.-Vol.15, No.1.-P.1-5.

- Милетич А.Ф. Утечки воздуха и их учет при проветривании шахт. – М.: Недра, 1968. –148 с.

- Путилин А.Т. Способы обнаружения начинающегося самонагревания угля и их применение в рудниках // Безопасность труда в горной промышленности, 1932, №11-12. –С. 11-15

- Козлюк А.И., Каледин Н.В., Чунту Г.И., Альперович В.Я. Борьба с самовозгоранием угля в шахтах. - Донецк.: Донбасс, 1982. -120 с.

- Александров В.А., Югай А.И. Пожаробезопасная разработка мощных пологих пластов угля // Уголь.-1980.-N 5.-С.42-43.

- Каледин Н.В., Пашковский П.С., Кравец В.М. Предупреждение эндогенных пожаров на шахтах при щитовой выемке угля // Уголь Украины.-1984.-N 4.
-С.9-10.

- Орлов Н.В., Зрелый Н.Д., Романчук А.Л. Ликвидация сложных подземных аварий.- К.: Техника, 1981.- 182 с.

- Белавенцев Л.П., Скрицкий В.А. Предупреждение эндогенных пожаров при бесцеликовой отработке выемочных полей // Уголь,-1979,- N 11. -С.47-50.

- Бурчаков А.С., Харченко В.А., Кафорин Л.А. Выбор технологических схем угольных шахт. - М.: Недра, 1975.- 272 с.

- Хорольский В.Т., Лысенко Е.П. Прогнозирование эндогенной пожароопасности глубоких горизонтов шахт // Техника безопасности, охрана труда и горноспасательное дело. Реф. сб. №10 (88). ЦНИЭИуголь. Москва.1974.- С-28.

- Хорольский В.Т., Мерайс С.Я., Лысенко Е.П. Возрастание эндогенной пожароопасности с освоением глубоких горизонтов // Горноспасательное дело. ВНИИГД, - Донецк 1991. С.-131-133.

- Гуттер А.А., Игишева А.А. Эндогенная пожароопасность глубоких горизонтов шахт Прокофьевско-Киселевского района.// Локализация и тушение подземных пожаров. Вып.11. - Кемеровское книжное изд-во.1989. –С. 46-50.

- Каледин Н.В., Пашковский П.С., Альперович В.Я. Влияние условий залегания крутых пластов Донбасса на эндогенную пожароопасность // Уголь Украины.-1982. -N 5.-С.39-40.

- Шестых В.В., Чикунова Г.В. Влияние адсорбированной  влаги на сорбционные свойства углей // Управление газовыделением в угольных шахтах: Сб. науч.тр. ВостНИИ. - Кемерово, 1979.-Т.31.-С.134-137.

- Чернов О.И., Черкасов В.С., Миронов Н.П. Критический объем сухих и увлажненных углей // Физико-техн. пробл. разраб. полезных ископаемых.-1968.-N 2.-С.48-55

- Игишев В.Г., Лагутин В.И., Мальцев Д.И. Борьба с эндогенными пожарами при отработке мощных крутых пластов/ // Безопасность труда в промышленности. -1982.-N 3.-С.10-12.

- Adamus A., Voracek V., Hanak Z. Vyhodnoceni inertizfce zavalu porubu 138202 dulnsho zfvodu Lazy v Orlove // Uhli-rudy geologicky pruzkum, 1/2003, -S12-18.

- Пучков Л.А. Аэродинамика выработанных пространств. – М.: Издательство Московского государственного горного университета. 1993. - 267 с.

- Пучков Л.А., Каледина Н.О. Динамика метана в выработанных пространствах шахт. – М.: Издательство Московского государственного горного университета. 1995. - 313 с.

- Аэрогазодинамика выемочного участка / Ф.А. Абрамов , Б.Е.Грецингер, В.В. Соболевский, Г.А. Шевелев  - Киев: Наукова думка, 1972. –236 с.

- Пашковский П.С. Управление утечками воздуха при отработке газоносных самовозгорающихся углей // 9-я сессия Международного Бюро по горной теплофизике. Гливице. Польша. 2000 г. –С. 415-421.

- Кузьмин С.П. Разработка способа пожаробезопасной отработки сближенных крутых пластов. Автореф. дис. …канд. техн. наук: 21.06.02 / Макнии. - Макеевка 2003, - 21 с.

- Временное руководство по определению пожароопасности геологических нарушений на пластах шахт Центрального района Донбасса /Утв. комб. “Артемуголь” и “Орджоникидзеуголь” 10.04. 75. ВНИИГД, Донецк. 1975. – 21 с.

- Руководство по определению наиболее пожароопасных мест на угольных пластах, склонных к самовозгоранию / Утв. ВУ ВГСЧ 22.02.79. ВНИИГД, Донецк. 1979. – 19 с.

- Зборщик М.П., Братишко А.С., Прокофьев В.П. Выбор способов охраны и места расположения подготовительных выработок. - Киев: Техніка, 1970.
-228 с.

- Зборщик М.П. Охрана выработок глубоких шахт в выработанном пространстве. - Киев: ТехнIка, 1978.-176 с.

- Зборщик М.П. Разработка технологии управления вмещающим массивом  и устойчивостью основных подготовительных выработок пологих пластов на больших глубинах. Автореф. дис… д-ра техн. наук: 05.15.02 / - Днепропетровск. ИГТМ, 1986.- 45 с.

- Назимко В.В. Исследование и разработка способов повышения устойчивости выработок в обрушенных и уплотненных породах. Автореф. дис…. канд. техн. наук: 05.15.02 / -Донецк. ДПИ, 1981. – 20 с.

- Жуков В.В. и др. Напряжённо-деформированное состояние слоистого массива. – Ленинград: Недра, 1973. – 173 с.

- Кузнецов С.Т. и др. Разупрочнение труднообрушаемых кровель угольных пластов. – М.: Недра, 1987. – 200 с.

- Петухов И.М. Защитные пласты. – Ленинград: Недра, 1972. – 424 с.

- Жуков В.В. Расчёт элементов систем подземной разработки по фактору прочности. – Ленинград: Наука, 1977. – 207 с.

- Черняев В.И. и др. Планировка горных работ при отработке свит выбросоопасных угольных пластов. – Донецк: ДонГТУ, 1998. – 141 с.

- Грядущий Б.А. Исследование опасностей в угольных шахтах, разработка и реализация способов снижения их негативного воздействия. Диссертация в форме науч. докл. докт. техн. наук.: 21.06.01 - Днепропетровск. Нац. горная академия Украины, 1995. – 73 с.

- Опыт ликвидации сложных аварий на угольных шахтах Украины / 
Ю.А. Гладков, И.П. Белик, Н.И. Привалов, В.К. Костенко, В.И. Кузяра - К.: «Техника», -1992. - 192 с.

- Технология подземной разработки пластовых месторождений полезных ископаемых: Учебник для вузов / В.И. Бондаренко, А.М. Кузьменко, Ю.Б. Грядущий и др. –Днепропетровск: НГУ. 2003.- 708 с.

- Костенко В.К. Влияние структурных изменений в пласте на формирование пожароопасных зон // Горноспасательное дело: сб.науч. тр. НИИГД. - Донецк, 1999. –С.85 – 92.

- Потапкин И.Ф., Костенко В.К., Морозов А.Ф. Разрушение и сдвижение пород почвы полевых выработок при надработке. // Разработка месторождений полезных ископаемых -  Киев,: Тєхніка, 1978, вып. 51. -С.28-31.

- Иванов Г.А. Кливаж (отдельности) в углях, вмещающих породах и пути его практического использования. - М.Л.: ГОНТИ, 1939,часть 1, - 108 с.

- Костенко В.К. Геомеханические и технологические способы предупреждения самонагреваний и ликвидации возгораний угля // Горноспасательное дело: Сб. науч. тр. НИИГД.- Донецк,1998.- С.69-75.

- Свержевский В.Л. Инженерно-геологическая характеристика пород среднего карбона юго-западной части Донбасса в связи с прогнозом устойчивости горных выработок. Автореф. дисс. ... канд. техн. наук.- М.1970.-24 с.

- Васильев В.П., Малинин С.И. Влияние основных геологических факторов на поведение пород в горных выработках. – М.: Госгортехиздат, 1960. –96с.

- Свержевский В.Л. О результатах изучения устойчивости пород кровли и почвы горных выработок шахт Донецкой области // Материалы по геологии и разведке углей Донбасса. - М.: Недра, 1969.-С.132-145.

- Свержевский В.Л., Субботин В.П. Зоны искусственной трещиноватости в кровле и почве очистных выработок // Уголь Украины. - 1976, - № 10. -С.44-45.

- Кандауров И.И. Теория дискретного распределения вертикальных напряжений и деформаций сжатия в однородных и многослойных грунтовых основаниях военно-транспортных и других сооружений. - Л.: ВАТТ, 1959.-354 с.

- Свойства горных пород и методы их определения / Е.И. Ильницкая, Р.И. Тедер, Е.С. Ватолин и др. - М.: Недра, 1969.- 392 с.

- Бодягин М.Н. Рудничная вентиляция. – М.: Госгортехиздат, 1960. - 399 с.

- Ржевский В.В., Новик Г.Я. Основы физики горных пород.- М.: Недра, 1978.-390 с.

- Руппенейт К.В. Деформируемость массивов трещиноватых горных пород.- М.: Недра, 1975.-222 с.

- Технология закладки и экологические особенности оставления породы в выработанном пространстве подземных предприятий / Монография под общей ред. С.С. Гребенкина, А.И. Ильина - Донецк:, «Регион», 1990, -342 с.

- Афендиков Н.Г. Выбор рациональных параметров очистных комбайнов со шнековыми исполнительными органами для работы в сложных условиях по зарубаемости: Дисс…канд. техн. наук : 05.05.06. – Донецк, 1980. – 202 с.

- КД.12.01.402-98. Эндогенные пожары на угольных шахтах Западного Донбасса. Предупреждение и тушение. Инструкция./ Утв. Минуглепромом Украины 30.11.98.-54с.

- Якоби О. Практика управления горным давлением - М.: Недра, 1987.
-567 с.

- Farmmer I. Coal mine struktures.- London; NewYork, 1985. –265 p.

- Управление кровлей и крепление очистных забоев с индивидуальной  крепью / Е.П.Мухин, Е.П.Захаров, Е.Д.Дубов и др. - К.: Техніка, 1994.- 190с.

- КД 12.01.01.503-2001 Управление кровлей и крепление в очистных забоях на угольных пластах с углом падения до 350. Руководство. - Донецк: Изд-во ООО «Технобаза», 2001. – 141 с.

- Костенко В.К. Исследование и обоснование параметров расположения основных полевых подготовительных выработок в зонах разгрузки при разработке пологих пластов на глубоких горизонтах. Дисс....канд. техн. наук, ДПИ, Донецк, 1982. - 256 с.

- Павлова Н.Н. Деформационные и коллекторские свойства горных пород. - М.: Недра, 1975, - 240 с.

- Chmura K., Chudek M. Geotermomechanika gornicza. - Katowice: Suplement. 1999. -367 s.

- Костенко В.К., Пилюгин В.И.Об устойчивости кровли очистных забоев // Разраб. месторождений полезных ископаемых: Респ. межвед. науч.-техн. сб., - К.: Техніка. 1985, вып. 72, - С. 39-42.

- Костенко В.К. Влияние геомеханических факторов на формирование пожароопасных зон в выработанном пространстве // Уголь Украины. 1997. №9. -С. 48-51.

- Костенко В.К. Ширина барьерного целика при ведении горных работ вблизи изолированного пожарного участка // Горноспасательное дело: Сб. науч. тр., НИИГД, - Донецк, 1997. - С. 50-57.

- Костенко В.К., Завьялова Е.Л., Костенко А.В. Пожароопасность горных выработок в зонах геологических нарушений // Известия Донецкого горного института, 2002.-№3.-С 81-86.

- Chambon C. Mecanique des terrains houillers. Dissertation. Nancy, 1966. 
-160 p.

- Черняк И.Л., Бурчаков Ю.И. Управление горным давлением в подготовительных выработках глубоких щахт. - М.: Недра, 1984. –304 с.

- Пилюгин В.И., Дворников В.И., Кочин А.Е., Ефремов И.А. Особенности расположения потенциально опасных зон в шахтных полях // Известия Донецкого горного института, 2000.-№1.-С 38-42.

- Костенко В.К., Кукуруза А.П., Бокий Б.В., Болдырев М.Н. Опыт ликвидации очагов самонагревания угля в зонах геологических нарушений // Горноспасательное дело. Сб. науч. тр. НИИГД.- Донецк, 1999.- С.109-113.

- Ланда А.И. Исследование и оценка устойчивости горных выработок, сооружаемых в зонах геологических нарушений. Автореф. дис…канд. техн. наук: 05.15.02 / - Донецк, ДПИ, 1982. –22с.

- Костенко В.К., Пилюгин В.И., Ревякин А.В. Нагревание деформированного угля движущимся в трещинах газовым потоком // Известия Донецкого горного института, 2001.-№1.- С 74–76.

- Грядущий Б.А., Морев А.М., Клойзнер С.М. К механизму возникновения внезапных разрушений почвы и прорывов метана / Макни. – Макеевка, 1994. – 7 с. – Деп. в ГПНТБ Украины 17.10.94, №2001, УК94.

- Филиппов А.П., Кантор Б.Я. и др. Численные методы прикладной теории упругости. – Киев: Наукова думка. 1968. – 257 с.

- Reisner E. Ond variational thorem inelasticity I.Math, 1950, 29.

- Кравченко В.И. Предупреждение завалов очистных забоев. – М.: Недра, 1970. – 200 с.

- Канторович Л.В. Об одном методе приближенного решения дифференциальных уравнений в частных производных. ДАН СССР, 1934.- 186 с.

- Тимошенко С.П. Сопротивление материалов. т.1. - М.: Физматгиз, 1960, -379 с.

- Амбарцумян С.А. Теория анизотропных оболочек. - М.: Гостехиздат, Физматгиз. 1961, -384 с.

- Авдонин А.С. Прикладные методы расчета оболочек и тонкостенных конструкций. - М.: Машиностроение. 1969. –223 с.

- Лурье А.И. Аналитическая механика. - М.: Физматгиз. 1961. -224 с.

- Кантор Б.Я. К технической нелинейной теории тонких оболочек переменной толщины. Прикладная механика, 12, - Киев, 1965. –111 с.

- Водяной Л.Ф. Изгиб жестко закрепленной трехслойной пологой оболочки с жестким заполнителем. Сопротивление материалов и теория сооружений. Вып. ХХ. – Киев: Будiвельник, 1973. -157 с.

- Михлин С.Г. Вариационные методы в математической физике. - М.: Гостехиздат. 1957, -476 с.

- Cadambe V., Kamaraswamy M.P., Kanc P.K., Transverse vibration of thin contilever plates of tanpeziodol and trianqular platform I.Inst. Enqurs, 1955, -365 р.

- Кантор Б.Я., Марченко Г.А. Динамический и статистический расчет пластин на быстродействующей цифровой машине. Сб. трудов лаборатории гидравлических машин АН УССР, 12, - Киев, 1962.- 126 с.

- Михлин С.Г. Численная реализация вариационных методов. - М.: Наука. 1966,- 432 с.

- Миткевич В.М. Применение метода Ритца к задаче об изгибе консольной секторной пластины. // Труды лаборатории гидравлических машин АН УССР, №9, - Киев, 1961.- 93 с.

- Прочность. Устойчивость. Колебания. / Под общей ред. И.Я. Биргера и Я.Г. Поновко. - М.: Машиностроение, 1968.-831 с.

- Костенко В.К., Марийчук И.Ф., Болдырев М.Н., Кравченко В.Е. Выявление пожароопасных зон в выработанном пространстве по напряженному состоянию горных пород кровли // Горноспасательное дело: Сб. науч. тр. НИИГД. - Донецк, 1999.-С 92-97 с.

- Костенко В.К. Теоретические основы расчета параметров пожароопасных полостей в выработанном пространстве выемочного поля // Горноспасательное дело: Сб. науч. тр. НИИГД, - Донецк, 1998, - С.86-93.

- Костенко В.К. Расчет параметров пожароопасных зон в выработанном пространстве выемочного поля // Известия Донецкого горного института,-1999, -№2. –С 32-36

- Костенко В.К. Обоснование пожаробезопасной скорости отработки склонных к самовозгоранию угольных пластов // Известия Донецкого горного института,-2003, -№2. –С 115-120.

- Пилюгин В.И., Костенко В.К., Ничипор В.М., Проценко А.В. Области фильтрации метана в подрабатываемой кровле разрабатываемого пласта // Известия Донецкого горного института, 2001.-№1.-С 81-85.

- Заболотний А.Г., Холодов В.П., Каледин Н.В., Костенко В.К. Локализация эндогенного пожара на шахте «Днепровская» // Уголь Украины № 6, 1996. -С.31-34.

- Справочник по рудничной вентиляции. Под. ред. К.З. Ушакова. - М.: Недра. 1977. –328 с.

- Руководство по применению методов и средств вентиляционного воздействия на газодинамические и тепловые процессы в изолированных пожарных участках с целью сокращения сроков консервации подготовленных к выемке запасов угля: Утв. Центральным штабом ВГСЧ Минуглепрома СССР 12.12.90 ВНИИГД. – Донецк, 1990. –52 с.

- Болбат И.Е., Чурадзе М.В., Сталоверов Г.И., Костенко В.К. Совершенствование проветривания действующей глубокой шахты // Разработка месторождений полезных ископаемых: Респ. межвед. науч-техн. сб. – Киев. 1989, "Техника", вып.83. С.9-12.

- Костенко В.К. Комплексный подход к проблеме предупреждения самонагревания и ликвидации самовозгорания угля. // Перспективы развития горных технологий в начале третьего тысячелетия. Сб. науч. Тр.-Алчевск: -ДГМИ, 1999. -С 255-259.

- Костенко В.К., Алексеенко С.А. Влияние динамики воздуха в выработанном пространстве на развитие эндогенного пожара // Сб. науч. тр. НГА Украины, 2000, №10. – С 53-58.

- Баев Х.А.Определение пожароопасной скорости фильтрации воздуха через угольные скопления // Техника безопасности и горноспасательное дело: реф. сб.  ЦНИИЭуголь. – М.: 1969. № 11-12. - С.44-45.

- Зборщик М.П., Костенко В.К. Деформирование пород вокруг надрабатываемых полевых выработок // Разработка месторождений полезных ископаемых: Респ. межвед. науч.-техн. сб., 1981, вып. 60. -С. 15-18.

- Указания по рациональному расположению, охране и поддержанию горных выработок на угольных шахтах СССР. - Л.: ВНИМИ. 1978. -212с.

- Костенко В.К. Комплекс общетехнических мер профилактики эндогенных пожаров // Известия Донецкого горного института, 2000.-№2.-С 73- 78.

- Пашковский П.С., Степанов С.И., Засевский В.П., Гусар Г.А. Комплексный показатель пожароопасности скоплений угля в выработанном пространстве // Горноспасательное дело: Сб. науч. тр./ НИИГД.- Донецк, 1995.-С.13-16.

- Пашковский П.С. Прогнозирование очагов самонагревания угля и определение мест их нахождения // Уголь Украины. -1997. -№ 9. -С.46-48.

- Костенко В.К., Кошовский Б.И., Завьялова Е.Л. Влияние на кинетику окисления угля его фракционного состава и концентрации кислорода // Горноспасательное дело: Сб.науч.тр. НИИГД.-Донецк, 1999.- С. 104 – 109.

- Влияние инородных веществ на характер самовозгорания каменного угля. Часть 1: К вопросу воздействия воды. Der. Einfluss von Fremdstoffen auf das Selbstentz(ndungsverhalten von Steinkohle. Teil.1; Zum Einfluss des Wassers. H.M(nzner // “Gl(ckauf-Forschunghefte”, 33 (1972), Н.1, S.42-44

- .Буянова Н.Е., Карнаухов А.П. Определение удельной поверхности твердых тел хроматографическим методом тепловой десорбции аргона. 
-Новосибирск: Наука, Сибирское отделение. -1965. - 61 с.

- Краткий справочник физико-химических величин:/ Под. ред. А.А. Равделя, А.М. Пономаревой.- Л.: Химия, 1983. -232 с.

- Каледин Н.В., Кравец В.М., Пашковский П.С., Гусар Г.А. Оптимизация параметров локализации эндогенных пожаров // Уголь Украины, 1993. -№7. - С.35-37.

- Костенко В.К. Влияние воды на самонагревание измельченного угля // Горноспасательное дело: Сб. науч.тр., НИИГД, - Донецк, 1998.- С 76-80.

- Засевский В.П., Гусар Г.А., Суслов Г.М. Определение критической массы угольных скоплений // Уголь Украины.-1997. №8. –С. 28-30.

- Шецер Г.М., Кравец В.М., Гусар Г.А., Жукова Н.Е. Оценка влияния влаги на самонагревание угля // Горноспасательное дело: Сб. науч. тр. НИИГД -Донецк, 1992. -С.108-112.

- Перцев А.Ф., Костенко В.К., Гусар Г.А. Комплексный показатель склонности к самовозгоранию скоплений угля // Горноспасательное дело: Сб. науч. тр. НИИГД. - Донецк: 1998.-С.22-27

- Пашковский П.С., Кравец В.М., Гусар Г.А., Жукова Н.Е.Гидродинамика пен в пористой среде // Современные методы и средства ведения горноспасательных работ: Сб. науч. тр. ВНИИГД-Донецк,1989.- С.93-99.

- Костенко В.К., Гусар Г.А., Кукоба Л.И., Гусар В.Г. Расчет термодинамического состояния очагов самонагревания в выработанном пространстве при воздействии водой на скопления угля // Горноспасательное дело: Сб. науч.тр. НИИГД. - Донецк, 1999.- С 97-103.

- Костенко В.К., Гусар В.Г., Гусар А.Г., Костенко А.В. Снижение загрязнения окружающей среды при профилактике и тушении эндогенных пожаров // Проблемы экологии, 1999. -№2.-С. 42-46.

- КД 12.5.018-95 Технологические схемы предупреждения самовозгорания угля в шахтах путем управления влагосодержанием выработанного пространства. / Утв. Минуглепромом Украины 15.11.95. – 63 с.

- Радченко В.В., Плетнев В.А., Чуприна М.В., Костенко В.К., Завьялова Е.Л. Влияние тепловой депрессии на развитие очага самонагревания в деформированном пласте // Уголь Украины, №6, 2001. – С.45-47.

- Пашковский П.С., Греков С.П., Цыганкевич Я., Шайтан И.А Определение склонности углей к самовозгоранию // Горноспасательное дело: Сб. науч. тр. НИИГД. - Донецк, 2000.-С 10-16.

- Фриш С.Э., Тиморева А.В.Курс общей физики, том 1. - Л.: Физматгиз, 1962. –408 с.

- Костенко В.К., Чуприна М.В.. Нагревание деформированного угля движущимся в трещинах газом // Пожежна безпека – 2001. Сб. науч. трудов. ЛИПБ, - Львов, 2001. –С. 220-222.

- ДНАОП 11.30-6.09.93 Руководство по проектированию вентиляции угольных шахт - К.: Основа, 1994. –312 с

- Болбат И.Е., Костенко В.К., Егоров В.А. Модернизация способов тушения подземных эндогенных пожаров // Науч. сообщ. Нац. науч. центра горного производства – ИГД им. А.А. Скочинского. №315  2000. - С 180-187.

- Костенко В.К. Предупреждение и тушение эндогенных пожаров при отработке крутых и крутонаклонных пластов / В кн.: Справочник по разработке крутых и крутонаклонных пластов. Под общей редакцией С.С. Гребенкина и И.Ф. Иванова - Донецк, РИА ДонНТУ, 2003. - 321 с.

- Способ тушения пожара А.с.1659014- опубл. в Б.И., 1991, №24 /
 В.К. Костенко, К.М. Деменкова, И.А. Шамардина.

- Способ локализации подземных пожаров А.с.1654592- опубл. в Б.И., 1991, № 21 В.К. Костенко, К.М. Деменкова, П.С. Пашковский.

- Способ получения пены при тушении пожара А.с.1528511- опубл. в Б.И., 1989, № 46 / В.К. Костенко, Н.Т. Москаленко, В.Я. Василенко.

- Костенко В.К., Кукуруза А.П., Ильин А.Е.  Подавление токсичных веществ на вертикальных поверхностях // Уголь Украины, -1998. -№8-9. С.60-62.

- Способ разгазирования тупиковых выработок. А.с. №1601388 – опубл. в Б.И., 1990, №39 / В.К. Костенко, В.П. Сухоруков, В.В. Кузнецов, Ю.В. Ковальчук, Г.П. Цапов.

- Способ тушения пожара и устройство для его осуществления А.с.1683784- опубл. в Б.И., 1991, № 38 / В.К. Костенко, Н.Т. Москаленко, 
Ю.М. Маркович.

- Способ тушения пожара в горной выработке А.с.1682593- опубл. в Б.И., 1991, № 37 / В.К. Костенко, К.М. Деменкова, И.А. Шамардина.

- Способ локализации и тушения пожара А.с.1583631- опубл. в Б.И., 1990, № 29, В.К Костенко, Л.С. Беляева, К.М. Деменкова, И.А. Шамардина.

- Способ локализации и тушения подземных пожаров А.с.1682591- опубл. в Б.И., 1991, № 37 / В.К. Костенко, К.М. Деменкова, Р.Ф. Снисаренко.

- Пашковский П.С., Костенко В.К., Кошовский Б.И. Возможность использования газообразных ингибиторов для снижения горючих свойств углей // Пути развития горноспасательного дела. Тр. науч.- практ. конф., -Донецк, НПО «Респиратор», 1997,-С.109-110.

- Способ предупреждения пожара в выработанном пространстве А.с.1303731- опубл. в Б.И., 1987, N 14 / В.К.Костенко, И.Е.Болбат А.Л.Левашев .

- Способ локализации пожара А.с.1388565- опубл. в Б.И., 1988, №14 / В.К.Костенко, И.Е.Болбат, В.С.Сергеев.

- Способ газификации сжиженного инертного газа при тушении пожара в горных выработках А.с.1602550- опубл. в Б.И., 1990, № 40 / В.К. Костенко, 
Н.И. Привалов, Б.С. Любарский, А.А. Крупка, С.А. Романчук

- Передвижная шахтная перемычка А.с.1647155- опубл. в Б.И., 1991, № 17 / В.К. Костенко, Н.И. Привалов, В.В. Чистюхин.

- Шахтная перемычка А.с.1640439- опубл. в Б.И., 1991, № 13 / В.К. Костенко, В.В. Чистюхин.

- Шахтная надувная перемычка А.с.1760130- опубл. в Б.И., 1992, № 3 / 
В.К. Костенко, В.В. Чистюхин.

- Устройство для непрерывного наращивания гибкого трубопровода при всасывающем способе проветривания тупиковых выработок А.с.1765452- опубл. в Б.И., 1990, № 36 / В.К. Костенко, В.П. Сухоруков, Б.С. Любарский, В.В. Кузнецов, Б.А. Грядущий, И.Е. Болбат.

- ДНАОП 1.1.30-1.01-96 Правила безпеки у вугільних шахтах. Затв. Держнаглядохоронпраці 18. 01. 96, нак. №7. –421 с.

- Устройство для предохранения гибких вентиляционных труб от механических повреждений при запуске вентилятора А.с.962644- опубл. в Б.И., 1982, № 36 / Б.И. Медведев, С.В. Кондрацкий, В.Л. Кондрацкий, В.И. Ковалевская, А.Д. Бондаренко

- Геомеханические и технологические проблемы закрытия шахт Донбасса. Учебное пособие / Под общ. ред. С.С. Гребенкина, В.М. Ермакова. – Донецк: ДонНТУ, 2002. – 266с.

- Костенко В.К. Влияние геомеханических процессов на самонагревание угля в подземных горных выработках // В кн.: Геотехнологии на рубеже ХХ1 века  Под общ. Ред.С.С. Гребенкина, Ю.В. Бондаренко. - Донецк: ДУНПГО. Т.2. – С. 12-16.

- Костенко В.К., Кириленко В.М., Кошовский Б.И, Дмитров С.О. Выявление мест зарождения пожара // Охрана труда, 1996. - № 10. - С. -32-34.

- Ткачук С.П., Костенко В.К., Чистюхин В.В., Дмитров С.О. Проблемы организации управления ликвидацией аварий на производственных объектах // Охрана труда, 1994. - № 3. - C.10-14.

- Костенко В.К., Суслов Г.М., Чистюхин В.В., Дмитров С.О. Совершенствование системы управления ликвидацией аварий на шахтах //- Уголь Украины, 1994.-№10. -С.28-30.

- Устав ГВГСС по организации и ведению горноспасательных работ. - Донецк: Центральный штаб ГВГСС., 1993. -44с.

- Рекомендации по безопасной отработке лав при наличии пожара в выработанном пространстве. - Донецк: ВНИИГД, 1986. –22 с.

Методика оценки положительного экономического эффекта от внедрения в ГВГСС и на шахтах отрасли средств новой горноспасательной техники и нормативно – технической документации. - Донецк: ВНИИГД, 1986. –46 с.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html