Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

# ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

# На правах рукопису

# САВЧЕНКО ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

# УДК 628.87:536.33

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМОВАНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОМЕНЕВОГО ОПРОМІНЕННЯ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Спеціальність 05.26.01 - Охорона праці

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник – доктор 
технічних наук, професор,

Касьянов Микола Анатолійович

Луганськ-2012

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧОК І СКОРОЧЕНЬ	4

ВСТУП	7

РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ У… ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ НА СТАН УМОВ ПРАЦІ,… ДІЄЗДАТНІСТЬ І БЕЗПЕКУ ЛЮДИНИ-ОПЕРАТОРА	14

1.1. Аналіз стану охорони праці у машинобудуванні і проблем…  нормування умов праці за її важкістю та параметрами мікроклімату	14

1.2. Оцінка впливу параметрів мікроклімату і теплового опромінення… у виробничих приміщеннях на показники стану охорони праці	29

1.3. Особливосты теплообміну людини при використанні систем з ГІВ	36

Висновки по розділу 1, мета і задачі дослідження	42

РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ СХЕМ І ПРИНЦИПІВ ВИКОРИСТАННЯ… ГІВ У ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ	45

2.1. Особливості теплового режиму приміщень, обладнаних ГІВ	45

2.2. Дослідження спектрального складу випромінювання ГІВ	50

2.2.1. Особливості випромінювання системи «газ – тверде тіло»	53

2.2.2. Дослідження випромінювання ГІВ різних видів і схем… розміщення	56

2.3. Дослідження впливу систем з ГІВ на людину-оператора	72

2.3.1. Дослідження математичних залежностей, що визначають… критерії комфортного стану людини при використанні ГІВ	73

2.3.2. Дослідження ефекту дії ІЧ випромінювання на організм людини	77

2.4. Оцінка обґрунтованості математичних моделей для розрахунку… систем з ГІВ	85

Висновки по розділу 2	89

РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ… ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ З ГІВ	92

3.1. Обґрунтування необхідності врахування припустимої… інтенсивності ІЧ випромінювання і його спектрального складу у… математичній моделі теплового режиму приміщення	92

3.2. Розробка математичної моделі теплового режиму виробничого… приміщення з ГІВ	96

3.3. Визначення теплового опромінення голови людини від ГІВ	109

3.4. Дослідження впливу схем розміщення ГІВ на величину… опромінення голови людини	117

3.5. Поглинання теплового випромінювання повітрям приміщення,… парами води і вуглекислим газом	122

Висновки по розділу 3	128

РОЗДІЛ 4 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ…  МІКРОКЛІМАТУ У ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ СИСТЕМАМИ… 
З ГІВ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА	130

4.1. Методика проведення експериментальних досліджень	130

4.2. Експериментальні дослідження мікроклімату у виробничих… приміщеннях ПАТ «Луганськтепловоз»	138

Висновки по розділу 4	156

РОЗДІЛ 5 ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ РОЗРАХУНКУ І….  ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ З ГІВ У ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ	158

5.1. Розробка комп’ютерної програми для підтримки прийняття… рішень у СУОП при проектуванні і впровадженні систем з ГІВ	158

5.2. Вдосконалення методики розміщення ГІВ у об’ємі приміщення	177

Висновки по розділу 5	187

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	188

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	191

ДОДАТКИ	206

Додаток А	207

Додаток Б	208

Додаток В	209

Додаток Г	212

Додаток Д	213

Додаток Е	215

Додаток Ж	229

Додаток З	238

# ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧОК І СКОРОЧЕНЬ

ГДК – гранично допустима концентрація;

ГІВ – газовий інфрачервоний випромінювач;

ІЧ випромінювання – інфрачервоне випромінювання;

ККД – коефіцієнт корисної дії;

Т – температура чорного тіла, К;

– температура поверхні голови людини, = 273 + 37 = 310 К;

– коефіцієнт випромінювання абсолютно чорного тіла,  = 5,77 Вт/(м2∙К4);

,  – коефіцієнти, що дорівнюють добуткові , Вт/м2ºС;

Е – кількість енергії, що випромінюється по напрямку, який складає з нормаллю кут Ф, Вт;

Ен – кількість енергії, що випромінюється по нормалі до поверхні випромінювання, Вт;

Еч.т. – інтегральне випромінювання (тепловий потік) абсолютно чорного тіла, Вт/м2;

– площа поверхні людини, м2;

– площа поверхні випромінювання панелі, м2;

– площа випромінюючої поверхні випромінювача, м2;

I – поверхнева щільність променистого теплового потоку, Вт/м2;

Iч.т. – інтенсивність випромінювання абсолютно чорного тіла, Вт/м2;

– відстань по горизонталі від вертикальної проекції випромінювача до тіла людини, м;

Lгол – відстань від випромінювача до голови людини: Lгол = h – 1,8 для людини, що стоїть, та Lгол = h – 1 для тієї, що сидить, м;

L1, L2 – відстань між випромінювачами, подовжня і поперечна відповідно, м;

М – теплопродукція людини, Вт/м2;

Q – повна тепловіддача людини, Вт/м2;

– сумарний тепловий потік від ГІВ, Вт;

– максимальне опромінення голови людини, Вт/м2;

– гранично допустима інтенсивність опромінення голови оператора,  = 140 Вт/м2;

Qx – інтенсивність тепловіддачі, Вт/м2;

hГІВ – висота підвісу ГІВ, м;

hП – постійна Планка, hП = 6,63∙10-34 Дж∙с;

– мінімальна висота підвісу ГІВ, м;

kБ – постійна Больцмана, kБ = 1,38∙10-23 Дж/К;

q – значення теплового опромінення людини, Вт/м2;

– максимальне опромінення голови, Вт/м2;

,  – щільності опромінення відповідно під випромінювачами у крайніх рядах і середній зоні, Вт/м2;

, ,  – відповідно максимальна, мінімальна і середня величина щільності опромінення теплового потоку, Вт/м2;

– поверхнева щільність енергії в точці О (0; 0) від кожного з встановлених у ряді пальників, Вт/м2;

r – відстань між елементарними площадками  і ;

, – температури випромінювача і голови людини відповідно, ºС;

– температура шкіри людини, ºС;

– температура на поверхні одягу, ºС;

– температура повітря у приміщенні, ºС;

– температура повітря у приміщенні нормована, °С;

tв.п. – температура випромінюючої поверхні панелі, °С;

– радіаційна температура приміщення, ºС;

z – коефіцієнт крайової надбавки для ГІВ крайніх рядів, %;

– кут підвісу випромінювача, град.;

– поправочний коефіцієнт, що залежить від тиску пари Н2О;

ε – ступінь чорноти тіла;

– приведена ступінь чорноти;

,  – приведений коефіцієнт випромінювання нижньої і верхньої поверхні випромінювача;

– інтегральний коефіцієнт випромінювання СО2;

– інтегральний коефіцієнт випромінювання Н2О;

– інтегральний коефіцієнт випромінювання суміші СО2 та Н2О;

– інтегральний коефіцієнт полум’я, у якому є тверді частки;

λ – довжина хвилі, мкм;

– довжина хвиль, визначених за законом зміщення Віна і які відповідають максимуму енергії випромінювання, мкм;

ξ – коефіцієнт, що враховує поглинання випромінювання вологим повітрям;

,  – температура нижньої і верхньої поверхні ГІВ, °С;

τн.о. – середньозважена температура поверхонь огороджень, °С;

( – відносна вологість повітря, %;

(н – кут випромінювання у різних напрямках по півсфері від нормалі до випромінюючого насадку, град;

– коефіцієнт опромінення людини з боку i-тої поверхні з температурою ;

– коефіцієнт опромінення людини поверхнею ГІВ;

– коефіцієнти опромінення поверхні людини окремими огороджуючими її поверхнями;

– коефіцієнт опромінення людини поверхнею перекриття;

,  – коефіцієнти опромінення з нижньої і верхньої поверхні випромінювача у бік приміщення;

ψкан  – кутовий коефіцієнт опромінення.

# ВСТУП

У наш час проблема забезпечення нормативних параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях, енергозбереження і екологічної чистоти при використанні систем опалення є однією з найважливіших для промислового комплексу України. В умовах наростаючого дефіциту паливно-енергетичних ресурсів їх економічне використання стає пріоритетним принципом промислової політики поряд з підвищенням якості продукції, що виробляється, відповідно до вимог стандартів OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2000 і ISO 14001:2004. Розробка і використання механізмів, що забезпечують баланс і інтегрування інтересів між цілями підприємства і задачами охорони праці у частині створення нормальних умов для робітників, у т.ч. стосовно параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях, дозволить модернізувати виробництво і досягти конкурентних переваг.

У кліматичних умовах України велика частка енергетичних витрат приходиться на системи та установки опалення, що пов’язане, передусім, з тим, що більшість виробничих приміщень, у першу чергу – машинобудівних підприємств, характеризуються великими розмірами через габарити обладнання або складальних одиниць, недостатніми теплотехнічними властивостями і наявністю не задіяних у виробничому процесі площин. У зв'язку з цим їх децентралізація економічно та екологічно виявляється більш вигідною, а інфрачервоне (ІЧ) газове опалення дозволяє підтримувати необхідні температурні параметри у приміщенні при менших витратах палива.

Перехід машинобудівних підприємств на системи опалення з газовими інфрачервоними випромінювачами (ГІВ) виходить за межі технічної сторони у галузь великої економіки, оскільки фізичний знос обладнання систем теплопостачання досягнув 80...100% і промислові спроживачі тепла постали перед необхідністю значних капітальних інвестицій у їх оновлення. При впровадженні таких систем у порівнянні з існуючими досягається економія палива, тому що вони мають досить високий ККД – 40...60%, можливість автоматичного регулювання температури повітря у приміщенні, надійність, безпеку і простоту обслуговування, прийнятне співвідношення між ціною і корисним значенням, довговічність, не займають корисну площу, при них відсутнє активне переміщення повітряних мас, що вирішує проблему вторинної запиленості і протягів, знижується екологічна навантага на життєве середовище.

Актуальність теми. Аналіз результатів наукових доробок свідчить про те, що дотепер не існує єдиної точки зору відносно припустимої норми опромінення голови людини, а методи розрахунку систем ІЧ опалення не враховують їх спектральні характеристики, вони спрямовані на приблизне визначення потужності цих систем і не дають можливості оптимізувати розміщення ГІВ з урахуванням впливу на організм людини. Дослідження показників, що використовуються при розрахунку систем газового ІЧ опалення, які враховують не тільки теплообмін у виробничому приміщенні, а і параметри мікроклімату, слугуватимуть удосконаленню науково обґрунтованої методики прогнозування теплового режиму при проектуванні систем з оптимізацією розташування ІЧ випромінювачів, впровадження яких забезпечує зниження витрат теплової енергії в середньому на 30...40% і матеріальних ресурсів на технічну частку систем у середньому – на 10...15% у порівнянні з найбільш прогресивними системами конвекційного опалення.

У даний час особливої актуальності набувають три питання, пов'язані з методологією використання систем ІЧ опалення – це характеристики його можливого негативного впливу на організм людини, а також наслідки їх використання з точки зору енергетичної ефективності з врахуванням асиметрії опромінення, поглинання теплового випромінювання повітрям, вуглекислим газом, парою води та пилом, і відведення продуктів згоряння газу з виробничих приміщень, з яких випливає, у свою чергу, питання щодо оптимізації параметрів такого опалення. У зв’язку з цим вважається за доцільне виконання досліджень впливу характеристик ІЧ випромінювачів на параметри мікроклімату у виробничих приміщеннях, стан і теплообмін людини.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до завдань концепцій «Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці і виробничого середовища на 2006-2011 рр. і на 2012-2016 рр.», затверджених відповідними розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 р. №269-р і від 31.08.2011 р. №889-р шляхом наукового обґрунтування напрямів вирішення задач поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також відповідно до задач «Комплексної державної програми енергозбереження України», схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 5.02.1997 р. №148, «Галузевої програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2008-2012 рр. Мінпромполітики України», затвердженої його Наказом від 30.09.2008 р. № 615, координаційних планів МОН України і планів науково-дослідних робіт СНУ ім. В.Даля за темами ДН-50-07 «Комплексний аналіз, оцінка і прогноз травматизму на машинобудівних підприємствах» (№ держреєстрації 0107U000291) та ДН-40-10 «Дослідження методологічних аспектів енергозбереження при розрахунку променевих газових систем опалення виробничих приміщень машинобудівних підприємств» (№ держреєстрації 0110U002104).

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є підвищення життєдіяльності у виробничому приміщенні визначенням впливу систем з ГІВ на показники його мікроклімату і променевого опромінення людини-оператора шляхом моделювання теплового режиму з урахуванням особливостей теплообміну між людиною і ГІВ та поверхнями внутрішніх огороджень для забезпечення їх нормованих значень та економії енергетичних ресурсів.

Відповідно до мети визначено задачі дослідження:

- виконати аналіз впливу показників параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях на комплексну дію шкідливих та небезпечних чинників і на стан умов праці, дієздатність і безпеку людини-оператора;

- виконати аналіз існуючих критеріїв оцінки умов праці і впливу на параметри мікроклімату у виробничих приміщеннях існуючих видів опалення з урахуванням можливих негативних наслідків для людини-оператора;

- вдосконалити фізико-математичну модель теплообміну у виробничому приміщенні з визначенням опромінення людини-оператора при використанні систем з ГІВ;

- провести експериментальні дослідження фактичних параметрів мікроклімату на робочих місцях у виробничих приміщеннях з ГІВ машинобудівних підприємств для вдосконалення моделі процесу оцінки параметрів променевого опромінення і їхнього впливу на організм людини;

- розробити прикладну комп’ютерну програму для інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень при проектуванні і впровадженні систем з ГІВ у виробничих приміщеннязх на машинобудівних підприємствах з урахуванням опромінення людини-оператора.

Ідея роботи полягає у вдосконаленні розрахункових моделей визначення полів щільності випромінювання ГІВ і теплової навантаги людини-оператора у виробничому приміщені з урахуванням необхідності виконання вимог нормативних документів щодо параметрів мікроклімату і теплового опромінення.

Об'єкт дослідження – процес теплообміну між людиною-оператором і поверхнями ГІВ та внутрішніх огороджень виробничих приміщень за умови забезпечення нормованих параметрів мікроклімату і теплового опромінення.

Предмет дослідження – мікрокліматичні умови і параметри теплового опромінення людини-оператора у виробничих приміщеннях з ГІВ.

Методи дослідження – аналітичний і експериментальний, що базуються на статистичних методах планування експерименту, системному підході, математичному і фізичному моделюванні досліджуваних процесів з використанням ЕОМ.

Наукова новизна результатів роботи полягає у наступному:

- вперше удосконалено математичну модель визначення необхідної теплової потужності газових інфрачервоних випромінювачів впливом на тепловий баланс виробничого приміщення, крім променево-конвективного теплообміну між випромінюючими поверхнями ГІВ і огороджуючими конструкціями та людиною-оператором, об'ємно-планувальних рішень, необхідної кратності повітрообміну, вологості і запиленості повітря, також нормованих параметрів мікроклімату і опромінення людини-оператора, що дозволяє зменшити навантагу на механізм її терморегуляції і передумови для виникнення професійних захворювань і травматизму;

- вперше удосконалено модель фізичних особливостей процесу дії інфрачервоного випромінювання на організм людини з нормованим параметром, який впливає на стан мікроклімату та опромінення людини-оператора і є величиною щільності потоку, обліком довжини хвилі генеруючого випромінювання, яка відтворює можливість доповнення інтегральної характеристики спектральною, що у більш повній мірі відображає зазначений процес;

- удосконалено інформаційно-аналітичну складову системи управління охороною праці машинобудівного підприємства використанням розробленого програмного продукту для підтримки прийняття рішень при проектуванні і впровадженні систем з газовими інфрачервоними випромінювачами у виробничих приміщеннях з урахуванням полів теплового опромінення робочих місць, що дозволяє забезпечити виконання вимог нормативних документів з охорони праці і економію енергетичних ресурсів.

Практичне значення отриманих результатів полягає у вдосконаленні методу визначення необхідної теплової потужності ГІВ і схеми їх розміщення з урахуванням впливу на поглинання теплового випромінювання променево-конвективного теплообміну висоти підвісу ГІВ, геометричних параметрів виробничого приміщення, будівельно-планувальних рішень, необхідної кратності повітрообміну, вологості і запиленості повітря та нормованих параметрів мікроклімату і опромінення людини-оператора.

Цей метод, а також розроблений програмний продукт сприяють, як складові інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень, розробці схеми розміщення ГІВ і дозволяють точніше розраховувати параметри мікроклімату виробничих приміщень у процесі проектування їх опалення, оскільки уточнення особливостей процесу впливу ІЧ випромінювання на тепло-обмін у приміщенні і на організм людини у більш повній мірі відображає зазначений процес. Це призводить до зниження витрат палива і тепла, підвищується безпека життєдіяльності шляхом створення нормованих параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях у холодну пору року і знижується екологічне навантаження на життєве середовище.

Вдосконалені за результатами дослідження методики використовуються при проектуванні та експлуатації систем газового променевого опалення у цехах ПАТ «Луганськтепловоз», ТОВ «Славсант», ТОВ «Булат-профіль», що дозволило одержати економічний ефект 98 тис. грн. Результати роботи використовуються у навчальному процесі СНУ ім. В. Даля при підготовці студентів технічних спеціальностей.

Особистий внесок здобувача. Дисертація містить результати експериментальних і теоретичних досліджень, виконаних автором особисто і при його безпосередній участі. Самостійно сформульовано задачі і шляхи їхнього вирішення при формуванні мікроклімату і визначенні впливу опромінення на людину-оператора при використанні ГІВ, обґрунтовано необхідність введення додаткових критеріїв комфортності, удосконалено математичні моделі теплового режиму у приміщенні, розроблено методики і виконано експериментальні дослідження параметрів мікроклімату у приміщеннях з ГІВ в умовах машинобудівного підприємства, розроблено рекомендації щодо побудови архітектури програмного продукту і графічної інтерпретації отриманих результатів у середовищі Microsoft visual studio 2010.

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи доповідалися і одержали позитивну оцінку на: ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка, екологія і соціальні проблеми вугільних регіонів СНД» (м. Краснодон, 2009 р.); III Міжнародній науково-практичній конференції «Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства» (м. Харків, 2009 р.), щорічних наукових конференціях професорсько-викладацького складу СНУ ім. В. Даля (2009-2011 рр.); Міжнародній науково-практичній конференції «Проблемы горного дела и экология горного производства» (м. Антрацит, 2010 р.); ІV Всеукраїнській конференції молодих вчених, аспірантів «Биосфера ХХI века» (м. Севастополь, 2012 р.).

Публікації. Основою дисертації є – 16 публікацій: 10 – у фахових виданнях, затверджених ВАК і прирівняних до них; 1 – свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму; 1 – у збірнику наукових праць; 4 – тези доповідей та матеріали конференцій.

Структура дисертації. Дисертація складається з вступу, п'яти розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків. Робота має загальний обсяг 244 сторінки машинописного тексту, включаючи перелік умовних позначок на 3 сторінках, 85 рисунків і 15 таблиць, список літератури з 141 найменування на 15 сторінках і 8 додатків на 39 сторінках.

# ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, у якій наведені теоретичні узагальнення і нове вирішення актуальної науково-прикладної задачі забезпечення безпеки життєдіяльності людини-оператора у виробничому середовищі, що полягає у вдосконаленні методів забезпечення нормованих параметрів мікроклімату і теплового опромінення на робочих місцях машинобудівних підприємств, які знайшли своє відображення у наступному:

1. Виконане дослідження стану охорони праці у машинобудівній галузі показало, що порушення параметрів мікроклімату і теплового опромінення працівників на робочих місцях, поряд з іншими шкідливими та небезпечними виробничими чинниками, суттєво впливають на ризик професійної захворюваності і травматизму.

2. Показано, що використання у виробничих приміщеннях машинобудівних підприємств систем опалення з ГІВ є вигідним з економічної і екологічної, а також з точки зору охорони праці, але їх впровадження стримується з-за неузгодженості вимог основних нормативних документів ДСН 3.3.6.042-99 та ГН 3.3.5-8.6.6.1-2002 щодо показників теплового опромінення людини, а наявні результати фізіолого-гігієнічної оцінки його впливу на неї, а також параметрів мікроклімату, є недостатніми і суперечливими, вимагають подальшого дослідження, уточнення і вдосконалення розрахункових моделей для їх використання у проектній і виробничій практиці.

3. Розроблена математична модель теплового режиму приміщення враховує, що від ГІВ здійснюється безпосередня передача випромінювання до людини і внутрішніх огороджуючих поверхонь, а значення коефіцієнту kвп, який характеризує поглинальну здатність вологого повітря відносно результуючого потоку теплового випромінювання, не розглядається, як підвищувальний коефіцієнт на необхідну теплову потужність системи променевого теплообміну тому, що за рахунок поглинання випромінювання водяною парою температура повітря підвищується і, відповідно, зменшується радіаційна температура приміщення, необхідна для дотримання умови комфортності теплової обстановки.

4. Показано, що величина щільності теплового потоку, яка застосовується у якості одного з нормованих параметрів мікроклімату, не відображає повною мірою вплив ІЧ випромінювання на організм людини, і обґрунтовано доцільність враховування при нормуванні також і довжини хвилі генеруючого випромінювання, що доповнить його інтегральну характеристику, ще і спектральною.

5. Встановлено, що при використанні ГІВ у виробничих приміщеннях при побудові полів щільності теплового потоку необхідно визначити спектральні характеристики, епюри випромінювання і будівельно-планувальні особливості виробництва, за умови виконання нормативних вимог по величині опромінення людини-оператора, та уникнути можливості попадання у поле її зору ГІВ на робочому місці і негативних проявів в організмі, що виникають в умовах підвищених рівнів опромінення, коли їх інтенсивність знижується зі зменшенням довжини хвилі, а поріг такої дії знаходиться на рівнях – 50 Вт/м2 (при λ = 1,5 мкм), 100 Вт/м2 (при λ = 3 мкм і λ = 6 мкм), 150 Вт/м2 (при λ = 4,5 мкм).

6. Показано, що інтенсивність ІЧ випромінювання до 350…400 Вт/м2 на рівні голови при температурі повітря 10...13°С і довжині хвилі 2,1...2,55 мкм є цілком припустимою, що відповідає результатам інших досліджень і підтверджує висновки про прийнятну її величину для людей-операторів, які знаходяться у головних уборах, а для працівників без головних уборів вона повинна бути нижчою з метою забезпечення нормованих параметів теплового опромінення на їхніх робочих місцях.

7. Показано, що системи з ГІВ мають малу теплову інерцію, що дозволяє одержати тепловий ефект частково вже через 1-2 хвилини після їх включення, що дає можливість забезпечувати нормовані параметри мікроклімату у виробничому приміщенні з перервами їх роботи, а при необхідності – використовувати тільки частину ГІВ.

8. Визначено умови розміщення ГІВ у крайніх рядах при багаторядній схемі, що визначаються на підставі епюр опромінення ГІВ, які дозволяють вибирати висоту їх підвісу, відстань між ними та визначати щільність полів опромінення у виробничих приміщеннях.

9. Показано, що компенсувати збільшення нерівномірності і зменшення опромінення поверхні підлоги можна збільшенням потужності ГІВ або зменшенням кроку між ними у крайніх рядах з урахуванням величини коефіцієнту крайової надбавки.

10. На основі проведених теоретичних і експериментальних досліджень параметрів мікроклімату і теплового опромінення показано, що при нахиленому розміщенні ГІВ найменш вдалим з точки зору опромінення голови людини-оператора є робоче місце, що знаходиться під випромінювачем, а його величина залежить від теплової потужності ГІВ, відстані по нормалі від середини ГІВ до голови і кута між нормаллю ГІВ і лінією до точки визначення на голові, на величину якого впливає кут нахилу ГІВ, що дає можливість у практичних розрахунках визначати мінімальну висоту їх розміщення по відомим значенням допустимої величини опромінення і кута нахилу.

11. Розроблено алгоритм моделювання і комп’ютерна програма підтримки прийняття рішень при проектуванні систем з ГІВ для виробничих приміщень з урахуванням теплового опромінення людини-оператора, що має діалогову схему, виконує аналіз даних, що вводяться, встановлює значення вагових коефіцієнтів і має можливість виводити варіанти відповідей та забезпечує, на основі будівельно-планувальних особливостей, визначення кутових коефіцієнтів опромінення і графічне зображення побудованих епюр щільності сумарного опромінення.

12. Отримані результати впроваджено у практичну діяльність машинобудівних підприємств ПАТ «Луганськтепловоз», ТОВ «Славсант», ТОВ «Булат-профіль», що дозволило одержати економічний ефект 98 тис. грн. Результати роботи використовуються у навчальному процесі СНУ ім. В. Даля при підготовці студентів технічних спеціальностей.

# СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Галузева програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2008-2012 рр. Мінпромполітики України, затверджена Наказом Міністерства промислової політики України 30.09.2008 р. № 615. – Режим доступу: http://www.uapravo.net/akty/ministerstwa-resolution/akt3dyd
q4g/index.htm.

- Аналіз страхових нещасних випадків на виробництві та профзахворювань за 2011 рік. – Режим доступу: http://www.social.org.ua/view/2470.

- Касьянов Н.А. Исследование математических моделей определения уровня травматизма и его прогнозирования / Н.А. Касьянов, В.А. Медяник, А.А. Рыбальченко, А.А. Андрианова, И.В. Савченко // Вісник СНУ ім. В.Даля. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – № 5 (135). – С. 225-230.

- Состояние промышленной безопасности, охраны труда на предприятиях Луганской области и итоги надзорной деятельности за 2010 г. // Информационно-аналитическая справка. – Луганск: Территориальное управление Госгорпромнадзора по Луганской области, 2011. – 67 с.

- Ветров В. Структура профессионального риска в производственной сфере России / Ветров В., Панфёрова И., Хрупачёв А. // Охрана труда и социальное страхование. – М., 1999. – №7. – С. 45-47.

- Оценка влияния условий труда на его производительность и эффективность производства: Межотраслевые методические рекомендации. – М.: НИИ труда, 1984. – 55 с.

- Касьянов М.А. Дослідження можливостей людини для створення безпечних умов праці на робочому місці / М.А. Касьянов, О.О. Андріанова, О.М. Гунченко, Д.О. Вишневський, І.В. Савченко, О.М. Клімова // Вісник СНУ ім. В.Даля. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – № 3 (133). – С. 233-236.

- Касьянов М.А. Визначення межі фізичного навантаження на людину за споживанням нею кисню / М.А. Касьянов, В.О. Медяник, О.О. Андріанова, І.В. Савченко // Сб. научн. тр. МакНИИ по безоп. работ в горн. пром-ти "Спос. и средст. созд. безоп. и здор. условий труда в угольн. шахтах". – Макеевка-Донбасс: МакНИИ, 2009. – Ч.1. – С. 162-170.

- Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. Общие требования: стандарт / ГОСТ 12.1.005-88. – [Введ. 01.01.89] – М.: Издательство стандартов, 1988. – 52 с.

- Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень: ДСН 3.3.6.042-99. – [Чинний від 01.12.99]. – К.: Держспоживстандарт України, 1999. – 12 с.

- Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу / ГН 3.3.5-8.6.6.1-2002, затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 528 від 27.12.2001 р. – Режим доступу: http://document.ua/gigienichna-klasifikacija-praci-za-pokaznikami-shkidlivosti--nor4882.html.

- Беликов А.С. Некоторые аспекты оптимизации исследований условий труда по микроклимату в промышленной индустрии / А.С. Беликов, С.Ю. Рагимов, В.Д. Акиньшин // Будівництво, матеріалознавство, машинобудування. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 52. – Ч.2. – С. 3-9.

- Сканави А.Н. Отопление: Учеб. для вузов / А.Н. Сканави, Л.М. Махов. – М.: АСВ, 2002. – 576 с.

- Бєліков А.С. Підвищення безпеки життєдіяльності людини за рахунок цілорічного забезпечення мікроклімату приміщень з комплексним використанням відновлюваної енергії / А.С. Бєліков, В.О. Петренко, А.О. Петренко // Будівництво, матеріалознавство, машинобудування. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 49. – С. 125-131.

- Губернский Ю.Д. Биологическое действие инфракрасной радиации и гигиеническое нормирование микроклимата при лучистом обогреве жилищ / Ю.Д. Губернский // Гигиена и санитария. – 1965. – №4. – С. 81-85.

- Богословский В.Н. Внутренние санитарно-технические устройства: Справочник проектировщика: В 3 ч. / [Богословский В.Н. и др.] – М.: Стройиздат, 1990. – Ч. 1: Отопление. – 344 с.

- Банхиди Л. Тепловой микроклимат помещений: Расчет комфортных параметров по теплоощущениям человека / Пер. с венг. В.М. Беляев; под ред. В.И. Прохорова и А.Л. Наумова. – М.: Стройиздат, 1981. – 248 с.

- Зигель Р. Теплообмен излучением / Зигель Р., Хауэлл Дж. – М.: Мир, 1975. – 934 с.

- Шазбазян Г.Х. Гигиена производственного микроклимата / Г.Х. Шазбазян, Ф.М. Шлейман. – К.: Медицина, 1977. – 135 с.

- Чесанов Л.Г. Воздействие лучистого теплообмена на человека в помещениях зданий при различных системах обогрева и их оценка / Л.Г. Чесанов, В.О. Петренко, А.О. Петренко // Строительство, материаловедение, машиностроение. – 2005. – № 34. – С. 117-122.

- Пономарёва Н.К. Основные гигиенические параметры системы лучистого отопления: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук / Н.К. Пономарёва. – Лен.НИИ сан. гигиены, 1954. – 20 с.

- Прогнозування та нормалізація теплових умов у вугільних шахтах: СОУ-Н 10.1.00174088.027:2011. – Офіц. вид. – Макіївка: Макіївка-Донбас: МакНІІ М-во енергетики та вугільної промисловості України, , 2011. – 324 с. – (Нормативний документ М-ва енергетики та вугільної промисловості України)

- Ничкова Л.А. Постановка энергетической задачи по воздействию инфракрасного излучения на биологические объекты с целью дозового нормирования / Л.А. Ничкова // Вестник СевГТУ. Сер. Автоматизация произв. процессов: Сб. научн. тр. – Севастополь, 2002. – Вып. 36. – С. 207-212.

- Репин Г.Н. Медицинские аспекты использования газовых горелок инфракрасного излучения для отопления производственных помещений / Г.Н. Репин, Р.Ф. Афанасьева // Мед. труда и пром. экол. – 1996. – № 9. – С. 42-45.

- Еремкин А.И. Тепловой режим зданий. Учебное пособие / А.И. Еремкин, Т.И. Королева. - М.: Издательство АСВ, 2000 г. – 368 с.

- Касьянов М.А. Обґрунтування необхідності введення додаткових критеріїв комфортності при використанні у виробничих приміщеннях газових інфрачервоних випромінювачів (ГІВ) / М.А. Касьянов, І.В. Савченко // Вісник СНУ ім. В. Даля. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2012. – № 3 (174). – С. 79-86.

- Вудсон У. Справочник по инженерной психологии для инженеров и художников-конструкторов / У. Вудсон, Д. Коновер; под ред. В.Ф. Венда. – М.: Мир, 1968. – 517 с.

- Беликов А.С. Нормирование теплового излучения на рабочих местах / А.С. Беликов, С.Ю. Рагимов, В.А. Шаломов, Ю.Ф. Стаценко // Будівництво, матеріалознавство, машинобудування. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 49. – С. 186-187.

- Касьянов М.А. Дослідження узагальнених оцінок виробничого ризику для вдосконалення управління станом охорони праці / М.А. Касьянов, І.В. Савченко, Ю.Г. Проніна, Ю.С. Бикова // Вісник СНУ ім. В. Даля. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2012. – № 6 (177). Ч.2. – С. 134-140.

- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: СНиП 2.04.05-91. – [Введ. от 1991-11-28]. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1987. – 65 с.

- Klima am Arbeitsplatz und in der Arbeitsumgebung; Beurteilung des Klimas im Erträglichkeitsbereich. 33403-3-2001, Berlin: EG-Kommission. – 2001-04-01. – 16 р.

- Беликов А.С. Исследование термодинамической напряженности на рабочих местах с высоким тепловыделением / А.С. Беликов, С.Ю. Рагимов, Г.Г. Капленко, В.И. Кравчук // Коммунальное хозяйство городов: сб. научн. тр. – Харьков, 2011. – Вип. 99. – С. 3-8.

- Yaglou С.P. A method for improving the effective temperature index. – ASHRAE, 1974. – №53. – 307 p.

- Brose M., Leitfaden „Nichtionisierende Strahlung» Sichtbare und infrarote Strahlung / Brose M., Brüggemneyer H., Reidenbach H-D., Serick F., Siekmann H., Sutter E. – Köln: AKNIR. – 2005. – 29 p.

- Spitzer, H., Hettinger, Th., Kaminsky, G.: Tafeln für den Energleumsats bei körperlicher Arbelt: 6. Aufl. Berlin-Köln 1982. – Р.8-10.

- Богомолов А.И. Газовые горелки инфракрасного излучения и их применение / А.И. Богомолов, Д.Я. Вигдорчик, М.А. Маевский. – М: Стройиздат, 1967. – 254 с.

- Chrenko F.A. Heated ceilings and comfort // J. of Inst. of heating and Ventilation Engineers. – 1963. – №20. – Р. 375-396, – №21: – Р. 145-154.

- Касьянов М.А. Визначення опромінення окремих частин тіла людини-оператора при використанні інфрачервоного газового опалення / М.А. Касьянов, В.О. Медяник, О.М. Гунченко, І.В. Савченко // Ресурсозбер. технолог. виробн. та обр. тиском матер. у машинобуд. Зб. наук. пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – С. 333-339.

- Горомосов М.С. Микроклимат жилищ и его гигиеническое нормирование / М.С. Горомосов. – М.: Медгиз, 1963. – 134 с.

- Иванов К.П. Физиология терморегуляции: руководство по физиологии / К.П. Иванов, О.П. Минут-Сорохтина, Е.В. Майстрах и др. – Л.: Наука, 1984. – 470 с.

- Мачкаши А. Лучистое отопление / Мачкаши А., Банхиди Л. – М.: Стройиздат, 1985. – 464 с.

- Kollmar A.: Welche Deckentemperatur ist bei der Strahlungheiqung zulassig // Ges. Ing. – 1954. – №75. – С. 22-29.

- Миссенар А. Лучистое отопление и охлаждение / Миссенар А. – М., 1961. – 462 с.

- Fanger P.O. Calculation of thermal comfort: introduction of a basic comfort equation / P.O. Fanger // ASHRAE Transaction. – 1967. – Vol. 73 (2). – Р. 1-20.

- Nikolay Kasyanov. The analysis of existing criteria of the comfortable condition of the person at infra-red heating / Nikolay Kasyanov, Victor Ryabichev, Ivan Savchenko // TEKA Com. Mot. i Energ. Roln. – OL PAN, 2010. – Vol. XD. – P. 141-147.

- Касьянов Н.А. Особенности использования инфракрасного излучения для отопления производственных помещений / Н.А. Касьянов, Ю.Ю. Симонова, В.А. Медяник, И.Ю. Левчук // Вісник СНУ ім. В.Даля. – 2006. – №6 (100). – Ч.2. – С. 79-81.

- Касьянов М.А. Дослідження впливу монотонності і стресу на психічну втому і небезпеку травматизму / М.А. Касьянов, О.О. Андріанова, В.О. Медяник, О.М. Гунченко, О.О. Рибальченко // Вісник НТУ «ХПІ». Зб. наук. пр. Тематич. вип.: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. – № 17. – С. 24-26.

- Рагимов С.Ю. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на рабочих местах с повышенным тепловым излучением: дис. … кандидата техн. наук: 05.26.01 / Рагимов Сергей Юсубович. – Днепропетровск, 2012. – 254 с.

- Андреевский А.К. Отопление: Учебное пособие / А.К. Андреевский. – Минск: Высш. шк., 1982. – 364 с.

- Касьянов М.А. Особливості теплового режиму приміщень з системами променевого опалення / М.А. Касьянов, Е.Є. Стрежекуров, І.В. Савченко, В.О. Медяник // Сб. науч. тр. «Строительство, материаловедение, машиностроение». Вып. 52. Ч.1. – Дн-вск: ГВУЗ ПГАСА, 2010. – С. 93-97.

- Родин А.К. Газовое лучистое отопление / А.К. Родин. – Л.: Недра, 1987. – 191с.

- Архитектурное проектирование промышленных предприятий: Учеб. для вузов / Под ред. Демидова C.B., Хрусталева A.A. – M.: Стройиздат, 1984. – 391 с.

- Лаврус В.С. Источники Энергии / В.С. Лаврус. – К.: Наука и техн., 1997. – 112 с.

- Худенко A.A. Развитие научных основ и совершенствование систем радиационного отопления зданий: автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра техн. наук / A.A. Худенко. – Л.: ЛИСИ. – 1989. – 32 с.

- Галанин Н.Ф. Лучистая энергия и ее гигиеническое значение / Галанин Н.Ф. – М.: Медгиз, 1969. – 175 с.

- Костин В.И. Модель расчёта температурного режима и воздухообмена помещений промышленных зданий / В.И. Костин // Изв. ВУЗов. Строительство. – 2000. – №5. – С. 24-26.

- Автоматизированные системы теплоснабжения и отопления / Чистович С.А., Аверьянов В.К., Темпель Ю.А., Быков С.И. – Л., Стройиздат, 1987. – 283 с.

- Брюханов О.Н. Радиационный газовый нагрев / О.Н. Брюханов, Е.В. Крайний, Б.С. Мастрюков. – Л: Недра, 1989. – 296 с.

- Мирзоян Ж.В. Газовые инфракрасные излучатели с пористыми насадками / Ж.В. Мирзоян, О.Г. Рогинский // Газ. пром-ть. – 1986. – №12. – С. 34-35.

- Дребенцов В.Ф. Эффективность работы газовых радиационных горелок при сжигании природного газа / В.Ф. Дребенцов // Газ. пром-ть. – 1964. – №11. – С. 21-25.

- Кривоногов Б.М. Разработка, исследование и результаты внедрения газовых инфракрасных излучателей с пористой керамической насадкой / Б.М. Кривоногов // Использование газа в народном хозяйстве. – Саратов: Коммунист, 1966. – С. 299-314.

- Бемонова B.C. Блочные низкотемпературные горелки инфракрасного излучения / Бемонова B.C., Гайстер Ю.С., Кисанова М.А. и др. // Газовая пром-ть. – 1972. – №1. – С. 28-30.

- Чапурин Г.А. Каталитические нагреватели / Г.А. Чапурин, Г.М. Оксюта // Распределение и сжигание газа. – Саратов, СПИ, 1976. – Вып. 2. – С. 82-93.

- Бураковский Т. Инфракрасные излучатели / Бураковский Т., Гизинский К., Саля А. – Л. Энергия, 1978. – 408 с.

- Блох А.Г. Теплообмен излучением / А.Г. Блох, Ю.А. Журавлев, Л.Н. Рыжков. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 432 с.

- Справочник по инфракрасной технике / Ред. У. Волф, Г. Цисис. – Т.1. Физика инфракрасного излучения. Пер. с англ. – М.: Мир, 1995. – 606 с.

- Инфракрасные обогреватели для промышленного сектора // Информационный промышленный вестник. – 2004. – №2. – С. 24-26.

- Михеев М.А. Основы теплопередачи / М.А. Михеев, И.М. Михеева. – М.: Энергия, 1977. – 344 с.

- Харин В.В. Автоматизация управления газовыми горелками инфракрасного излучения / В.В. Харин. – Л.: Недра, 1979. – 160 с.

- Филиппов Ю.С. Автоматические устройства управления газовыми горелками / Ю.С. Филиппов, Б.Г. Родионов, В.В. Харин // Использование газа в народном хозяйстве. – Саратов, 1971. – Вып. IX. – С. 196-204.

- Касьянов М.А. Аналіз особливостей спектрального складу випромінювання газових інфрачервоних обігрівачів / М.А. Касьянов, Е.Є. Стрежекуров, І.В. Савченко, В.О. Медяник, В.І. Сало // Сб. науч. тр. «Строительство, материаловедение, машиностроение». Вып. 54. – Дн-вск: ПГАСА, 2010. – С. 11-20.

- Шиванов В.В. Обеспечение теплового режима производственных помещений системами газового лучистого отопления: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук / В.В. Шиванов. – Нижний Новгород. – 2007. – 23 с.

- Ryszka E. Mierzenie temperatur w urządzeniach hutniczych. – Stalino-eród: PWT, 1954. – 91 p.

- Tourin R.H. Infrared spectral emissivities of CO2 in the 2,7 μ region // Infrared Physics. – 1961. – v. 1. – № 2. – Р. 105-110.

- Левин A.M. Принципы рационального сжигания газа / A.M. Левин. – Л.: Недра, 1977. – 247 с.

- Левин A.M. Газовые излучающие горелки / A.M. Левин, А.К. Родин // Распределение и сжигание газа. – Саратов: СПИ, 1976. – Вып. 2. – С. 3-13.

- Жоров Г.А. Излучательная способность металлов при нагревании на воздухе / Г.А. Жоров // Теплофизика высоких температур. – 1967. – т.5. – №3. – С. 450-457.

- Михеев В.П. Сжигание природного газа / В.П. Михеев, Ю.А. Медников. – Л. Недра, 1975. – 391 с.

- Иссерлин A.C. Основы сжигания газового топлива / A.C. Иссерлин. – Л. Недра, 1987. – 336 с.

- Патаман А.П. Унификация газовых горелок инфракрасного излучения / А.П. Патаман, Н.П. Марченко, С.И. Финкельштейн // Газ. пром-ть. – 1978. – №2. – С. 52-54.

- Борхерт Р. Техника инфракрасного нагрева / Борхерт Р., Юбиц В. – М.-Л.: Госэнергоиздат, 1963. – 278 с.

- Шевченко С.Н. Газовый металлосетчатый излучатель кругового действия / С.Н. Шевченко, О.Н. Брюханов, A.B. Румянцев // Газ. пром-ть. – 1984. – №8. – С. 36-38.

- Брюханов О.Н. Передвижная газовая инфракрасная установка для сушки и нагрева / О.Н. Брюханов, A.B. Румянцев, С.Н. Шевченко // Газ. пром-ть. – 1985. – №11. – С. 38-39.

- Дребенцов В.Ф. Высокотемпературные газовые излучатели беспламенного типа / В.Ф. Дребенцов // Газ пром-ть. – 1972. – №3. – С. 24-27.

- Северинец Г.Н. Применение газовых горелок инфракрасного излучения для сушки и нагрева / Г.Н. Северинец. – Л.: Недра, 1979. – 128 с.

- Наумейко А.В. Энергоэффективные системы отопления: Уч.пособие / А.В. Наумейко, П.В. Кузнецов, Ю.И. Толстова, Р.Н. Шумилов. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, – 2003. – 106 с.

- Богуславский А.Д. Энергосбережение в системах теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха / А.Д. Богуславский, В.И. Ливчак, В.П. Титов и др. Спр. пособие. – М.: Стройиздат, 1990. – 624 с.

- Исаченко В.П. Теплопередача / В.П. Исаченко, В.А. Осипова, А.С. Сукомел. – М.: Энергия, 1981. – 416 с.

- Ничкова Л.А. Оценка энергии инфракрасного излучения защищенного объекта от нескольких источников при дозовом нормировании / Л.А. Ничкова, Л.В. Квасова, Э.Е. Стрежекуров // Вестник СевГТУ. – 2003. – №48. – С. 159-165.

- Рекомендации по применению систем обогрева с газовыми инфракрасными излучателями. – М.: АВОК, 1996. – 7 с.

- Гвозденко Л.А. Обоснование допустимых нормативов облученности инфракрасным излучением в зависимости от его спектрального состава / Л.А. Гвозденко // Медицина труда и пром. экол. – 1999. – № 12. – С.13-18.

- О выборе газовых систем лучистого обогрева для производственных объектов // Аква-терм. – 2006. – №2(31). – С. 18-22.

- Стриж Е.Я. О влиянии разных по горизонтали температурных условий на тепловое состояние учащихся / Е.Я. Стриж // Гигиена и санитария. – 1965. – №30/3. – С. 32-37.

- Родин А.К. Применение излучающих горелок для отопления / А.К. Родин. – Л.: Недра, 1976. – 117 с.

- Мартынова Л.Б. Отопление животноводческих помещений при помощи ГИИ / Л.Б. Мартынова // Распределение и сжигание газа. – Саратов, СПИ, 1974. – Вып. 65. – С. 134-137.

- Голик В.Г. Эффективность применения газовых горелок инфракрасного излучения для отопления животноводческих помещений / В.Г. Голик, А.К. Родин. // Животноводство. – 1967. – №3. – С.81-84.

- Молька В. Три «Э» в отоплении промышленных помещений / Молька В. – Словакия, 2005. – 127 с.

- Цветков В.Н. Лучистая активность систем отопления / В.Н. Цветков // Исследования в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. – Л., 1975. – №110. – С. 104-107.

- Казарян Ю.А. Об оптимизации газовыми горелками инфракрасного излучения при нагреве плоских поверхностей / Ю.А. Казарян, С.М. Довтян, К.А. Амксанян, Л.А. Багдасарян // Газ. пром-ть. – 1970. – №3. – С. 49-50.

- Гориславец С.П. Расположение чашеобразных беспламенных горелок при их работе в технологических печах / С.П. Гориславец, В.С. Пикашов, С.Д. Семерика, П.Н. Тимошенко // Газ. пром-ть. – 1971. – № 10. – С. 29-31.

- Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання / ДБН В.2.5-20-2001. – [Введ. 01.08.01] // Держбуд України. – К., 2001. – 131 с.

- Мирзоян Ж.В. Исследование продуктов сгорания от газовых горелок / Ж.В. Мирзоян, Г.П. Комина // Газовая пр-ть. – 1989. – №3. – С. 53-54.

- Инфракрасные горелки. Каталог. – Режим доступу: www.gskb.by/
catalog/burners/burner_ifrolight.php.

- International standard. Moderate thermal environments. – Determination of the PMV and PPD indices and specification of the conditions for thermal comfort. ISO 7730. Second edition, 1994-12-15. –386 р.

- Rubíne M.: Kondicionyirovanyije vozduhe v podzemnuh po zenyijah // Qug. i. Szan. – 1965. – №30. – С. 121-122.

- McIntyre D.A. Overhead radiation and comfort // The Building Services Engineers. – 1976. – Vol.44. – Р. 226-232.

- Справочник по охране труда на промышленном предприятии / под ред. Ткачука К.Н., Иванчука Д.Ф., Сабарно Р.В., Степанова А.Г. – К.: Техника, 1991. – 285 с.

- Сперроу Э.М. Теплообмен излучением / Э.М. Сперроу, Р.Д. Сесс. – Л.: Энергия, 1971. – 294 с.

- Майкельсон М. Воздействие неионизирующей лучистой энергии на человеческий организм (возможные последствия и санитарные нормы) / М. Майкельсон // Тр. ин-та инженеров по электротехн. и радиоэлектрон. – 1972. – №4. – С. 63-105.

- Дульднер A.M. Влияние инфракрасной радиации на иммунобиологическую реактивность организма / A.M. Дульднер // Гигиена и санитария. – 1965. – №5. – С. 27-29.

- Уквольберг Л.Я. О влиянии инфракрасных радиаций разных интегралов длин волн на организм человека / Л.Я. Уквольберг, З.А. Яшумова // Физические факторы производственной среды и их влияние на состояние здоровья работающих. – 1973. – №3. – С. 122-129.

- Боголюбов В.М. Общая физиотерапия / В.М. Боголюбов, Г.Н. Пономаренко. – М.: Медицина, 1999. – 432 с.

- Кусельман А.И. Магнито-инфракрасно-лазерная терапия заболевании органов дыхания у детей / А.И. Кусельман, А.П. Черданцев // Педиатрия. – 1997. – С. 17-22.

- Припотень Ю.К. Вдосконалення методів розрахунку та розробка конструктивних елементів для систем опалення за допомогою високотемпературних газових випромінювачів: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук: 05.23.03 / Ю.К. Припотень. – Харьков, 2001. – 20 с.

- Уонг Х. Основные формулы и данные по теплообміну для инженеров / Уонг Х. – М.: Атомиздат, 1979. – 216 с.

- Мирзоян Ж.В. Исследование особенностей газового инфракрасного отопления: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук / Ж.В. Мирзоян. – М., 1966. – 23 с.

- Оцеп С.А. Лучистое отопление / С.А. Оцеп. – М.: Гос. изд-во литературы по строительству, 1945. – 147 с.

- Нагрузки и воздействия: СНиП 2.01.07-85. – [Введ. от 1985-08-29]. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1985. – 55 с.

- Pollman F. Heizen mit Infrared // Maschinenmarkt. – 1969. – №°55. – Р. 1261-1262.

- Skunka I. Wärmewirtschaftlicher Vergleich einer Gaswarmluftheizung und Strahlungsheizung in einer Werkhalle // HLH. – 1961. – №12. – Р. 1-8.

- Киссин М.И. Расчет потерь тепла при лучистом отоплении / М.И. Киссин // Сб. науч.тр. ЦНИИПС: Вопросы отопления и вентиляции. – М., 1952. – С. 26-31.

- Архаров А.М. Теплотехника / Архаров А.М., Исаев С.И., Кожинов И.А.; под. общ. ред. В.И. Крутова. – М.: Машиностроение, 1986. – 432 с.

- Табунщиков Ю.А. Расчеты температурного режима помещения и требуемой мощности для его отопления или охлаждения / Ю.А. Табунщиков. – М.: Стройиздат, 1981. – 80 с.

- Bjarne W. Olesen. Критерии теплового комфорта при проектировании систем отопления / Bjarne W. Olesen // AВОК. – 2009. – №5. – С. 4-9

- Шилькрот Е.О. Системы лучистого отопления с высокотемпературными излучателями: Отчет НИИСТ / Е.О. Шилькрот. – М., 1963. – 38 с.

- Шилькрот Е.О. Дальнейшее совершенствование газового инфракрасного отопления зданий и открытых площадок: Отчет НИИСТ / Е.О. Шилькрот. – М., 1965. – 62 с.

- Листов А.М. Метод расчета теплового режима вентилируемых помещений при лучистом отоплении / А.М. Листов // Индустриальные конструкции для электрификации железных дорог. – М., 1952. – С. 26-31.

- Михайлова Л.Ю. Разработка методики расчета радиационного отопления зданий производственного назначения: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук / Л.Ю. Михайлова. – Тюмень, 2006. – 20 с.

- Строительная теплотехника: СНиП II-3-79. – [Введ. от 1979-07-01]. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1979. – 49 с.

- Идрисов А.З. Особенности теплообмена при лучистом отоплении / А.З. Идрисов, Л.В. Козодоев, А.Л. Половодов // Строит. вести Тюм. обл. – 2000. – №1. – С. 38-40.

- Теплотехника: Учеб. для вузов / [Баскаков А.П., Берг Б.В., Витт О.К. и др.]; под ред. А.П. Баскакова. – [2-е изд., перераб.] – М.: Энергоиздат, 1991. – 224 с.

- Шумилов Р.Н. Совершенствование методики расчета лучистого отопления / Р.Н. Шумилов, Ю.И. Толстова, А.А. Поммер // Матер. междунар. научн.-техн. конф. «Теоретические основы теплогазоснабжения и вентиляции». – М.: изд-во МГСУ, 2005. – С. 107-112.

- Елизарова А.Г. Уравнение теплоотдачи излучением с учетом лучепоглощения воздушной среды помещения для животных / А.Г. Елизарова, Н.Д. Ястребова // Тепловой режим системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и теплогазоснабжения: Сб. науч.тр. – М., 1980. – С. 28-32.

- Иванов В.В. Исследование и разработка систем газового инфракрасного отопления сельскохозяйственных помещений: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук / В.В. Иванов. – М., 1972. – 22 с.

- Левин А.М. Исследование плотности излучения газовых горелок инфракрасного излучения / А.М. Левин, Г.М. Оксюта // Газ. пром-ть. – 1963. – №5. – С. 21-23.

- Погода в Луганске от Метеоцентра. – Режим доступу: http://meteocenter.net/UKCW_avia.htm.

- OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента безопасности и охраны здоровья. Требования. – Режим доступа: http://www.klubok.net/downloads-index-req-viewdownloaddetails-lid-263.html – Вводится с 31.07.2007.

- Газовые инфракрасные обогреватели ADRIAN-RAD – Режим доступу: www.kontur-industrial.ru/otoplenie/infra_red_heater/dark/adrian_red_a/

- Маркин В.В. Особенности монтажа и эксплуатации темных систем газового инфракрасного обогрева / В.В. Маркин // Аква-терм. – 2003. – №1(11). – С. 17-22.

- Левин A.M. Размещение газовых инфракрасных излучателей в обогреваемом помещении / A.M. Левин, А.К. Родин, Л.А. Кулагин // Водоснабжение и санитарная техника. – 1968. – №5. – С.15-17.

- Тютюнников А.И. О применении газовых инфракрасных излучателей для отопления зданий / А.И. Тютюнников, В.Ю. Мосягин // Инженерные системы АВОК. – М., 2001. – №3. – С. 29-32.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html