## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій

Львівський інститут пожежної безпеки МНС України

# Гаврилко Олександр Андрійович

УДК 614.8.086:614.895.5

Обґрунтування параметрів захисного одягу для застосування під час проведення пожежно-рятувальних робіт

Спеціальність 21.06.02 – «Пожежна безпека»

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

|  | Науковий керівник Пашковський Петро Семенович, доктор технічних наук, професор |
| --- | --- |

Київ – 2004

ЗМІСТ

| Перелік умовних позначень…………………………………………………. | 4 |
| --- | --- |
| Вступ………………………………………………………………………….. | 5 |
| Розділ | 1 | Стан питання, мета і задачі досліджень…………………….. | 11 |
|  | 1.1 | Аналіз наслідків виникнення пожеж на об'єктах України…. | 11 |
|  | 1.2 | Вплив ерготермічних навантажень на пожежних під час проведення аварійно-рятувальних робіт……………………… | 17 |
|  | 1.3 | Існуючі способи і засоби індивідуального захисту аварійно-рятувальних підрозділів під час роботи при ерготермічних навантаженнях. ………………………………………………… | 24 |
|  | 1.4 | Методи оцінки теплового стану людини і визначення нормативів тривалості роботи при високих теплових навантаженнях………………………………………………..…………. | 34 |
|  | 1.5 | Мета і задачі досліджень…………………………………..…... | 41 |
| Розділ | 2 | Теоретичні дослідження теплообміну організму пожежного в різних типах захисного одягу……………………………….. | 43 |
|  | 2.1 | Загальна методика й основні методи дослідження………….. | 43 |
|  | 2.2 | Обґрунтування оптимального холодоагенту і системи охолодження різних ділянок тіла пожежного…………………… | 47 |
|  | 2.3 | Математична модель нестаціонарного процесу переносу теплоти в ізолюючому одязі із системою охолодження і без неї…………………………………………………………… | 57 |
|  | 2.4 | Дослідження гідродинамічних і теплових процесів у системах місцевого охолодження захисного одягу………………... | 67 |
|  | 2.5 | Моделювання динаміки температури в системах місцевого охолодження захисного одягу після попереднього заморожування циркулюючої в них води…………………………… | 77 |
|  | 2.6 | Тепловий баланс організму пожежного при роботі в неізолюючому захисному одязі…………………………………….. | 84 |
|  |  | Висновки…………………………………………………... | 93 |
| Розділ | 3 | Експериментальні дослідження по оптимізації параметрів захисного одягу пожежних……..……………………………... | 95 |
|  | 3.1 | Методика проведення досліджень …………………………… | 95 |
|  | 3.2 | Визначення енерговитрат і важкості робіт пожежних……..... | 106 |
|  | 3.3 | Дослідження зміни температури під захисним ізолюючим одягом пожежних і визначення тривалості роботи в цьому одязі…………………………………………………………….. | 113 |
|  | 3.4 | Перевірка адекватності результатів розрахунку теплового балансу організму пожежного в неізолюючому захисному одязі……...……………………………………………………… | 117 |
|  |  | Висновки……………………………………………………….. | 125 |
| Розділ | 4 | Розрахунок і обґрунтування основних параметрів захисного одягу пожежних для виконання робіт в умовах високих ерготермічних навантажень…………………………………….. | 127 |
|  | 4.1 | Обґрунтування параметрів і розробка конструкції захисного одягу пожежних та технічне його забезпечення…………….. | 127 |
|  | 4.2 | Алгоритм програми «Термоекстрем-1» розрахунку безпечної тривалості роботи пожежних в ізолюючому захисному одязі з системою охолодження і без неї …………………….. | 131 |
|  | 4.3 | Алгоритм програми «Термоекстрем-2» розрахунку безпечної тривалості роботи пожежних у неізолюючому захисному одязі………………....…………………………….……………. | 139 |
|  | 4.4 | Розрахунок річного економічного ефекту від упровадження результатів роботи ……………………………………...…….. | 145 |
|  |  | Висновки………………………………………………………... | 148 |
| Загальні висновки…………………………………………………………….... | 150 |
| Список використаних джерел………………………………………………… Додаток А. Акт про впровадження результатів дисертаційної роботи ……. | 153 163 |

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

| ВГРЧ | – | воєнізовані гірничорятувальні частини (у колишньому СРСР і в Росії); |
| --- | --- | --- |
| ДВГРС | – | державна воєнізована гірничорятувальна служба (в Україні); |
| ДМТ | – | Науково-виробниче об'єднання з гірничої технології, сировинних ресурсів і екології ФРН, у яке входить інститут гірничорятувальної справи; |
| НДІГРС «Респіратор» | – | Науково-дослідний інститут гірничорятувальної справи і пожежної безпеки «Респіратор» (м.Донецьк); |
| ПТО | – | протитепловий одяг для гірничорятувальників; |
| ПТР | – | припустима тривалість роботи; |
| ПТС | – | припустимий тепловий стан; |
| ГТР | – | гранична тривалість роботи; |
| ГТС | – | граничний тепловий стан; |
| СЗТШ | – | середньозважена температура шкіри людини; |
| СТТ | – | середня температура тіла людини. |
| ВТТ | – | внутрішня температура тіла |

ВСТУП

Актуальність теми. Аналіз статистичних даних про пожежі і їхні наслідки показує, що в Україні на 1 мільйон населення від диму, газів і температур щорічно гине понад 50 чоловік, причому цей показник має тенденцію до зростання.

У середньому щодобово за період з 1992 по 2001 роки виникало по 134 пожежі, на яких гинуло по 6 і одержувало травми по 4 людини. В ході їхнього гасіння підрозділами Державної пожежної охорони (ДПО) врятовано 45 тис. чоловік і тільки за останні три роки – матеріальних цінностей на суму 
956 млн. грн.

Професія пожежного є однією з найбільш ризикованих. Основний вид діяльності – гасіння пожеж у шкідливих умовах праці: при високій температурі, вологості, задимленості атмосфери, найчастіше при тяжкій фізичній роботі, нервовій напрузі, тобто  при високих ерготермічних і психоемоційних навантаженнях.

За останні десять років травмовано 967 пожежних, у тому числі 66 – з летальним результатом, причому близько 47 % з них при гасінні пожеж. Поряд з позитивними прикладами гасіння пожеж допускалися тактичні помилки і прорахунки в організації пожежегасіння, що в першу чергу залежить від рівня оснащеності особового складу пожежної охорони захисним одягом і засобами індивідуального протитеплового захисту, наявності нормативної бази для ефективного і безпечного ведення пожежно-рятувальних робіт. Тому дослідження в області створення і удосконалювання захисного одягу пожежних, що надає безпеку особовому складу підрозділів в умовах високих ерготермічних навантажень, є актуальною задачею.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

У дисертаційну роботу ввійшли результати досліджень в області протитеплового захисту пожежних і гірничорятувальників, виконаних при особистій участі автора в рамках національної «Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2002 р. № 870”, та держбюджетних науково-дослідних робіт  «Розробка й обґрунтування норм припустимого і граничного часу роботи гірничорятувальників і пожежних у зоні високої температури з урахуванням подиху в респіраторі»; «Розробити автономний протитепловий костюм для членів ДГК шахти, використовуваний при гасінні пожеж у початковій стадії розвитку» (НДР: №  ДР 0193U009329, № ДР 0196U029184).

Мета і задачі досліджень.

Метою дисертаційної роботи є розкриття закономірностей нестаціонарних процесів теплообміну  організму пожежних і обґрунтування на цій основі оптимальних параметрів захисного одягу,  що забезпечує безпеку проведення пожежно-рятувальних робіт.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні основні задачі:

1. Провести аналіз стану науково-технічних розробок в області забезпечення пожежних засобами протитеплового захисту при веденні робіт в екстремальних мікрокліматичних умовах.

2. Провести теоретичні дослідження процесів нестаціонарного теплообміну різних ділянок тіла пожежного в ізолюючому захисному одязі з активним теплозйомом і без нього при високих ерготермічних навантаженнях.

3. Обґрунтувати склад теплового балансу  організму  пожежного при ерготермічних навантаженнях у неізолюючому одязі та визначити його складові частини.

4. Виконати експериментальні дослідження енергетичних показників і теплового стану організму пожежних у захисному одязі.

5. Розробити алгоритм розрахунку і обґрунтувати основні параметри захисного одягу пожежних, що забезпечує безпеку проведення пожежно-рятувальних робіт.

Ідея роботи полягає у використанні закономірностей розподілу температури усередині ізолюючого захисного одягу пожежного із системою охолодження і без неї при високих ерготермічних навантаженнях з урахуванням кількості, розташування, теплофізичних властивостей окремих шарів і повітряних прошарків, а також теплообміну його організму в неізолюючому одязі для обґрунтування основних параметрів захисного одягу.

Об'єкт досліджень – параметри захисного одягу пожежних, який застосовують в екстремальних мікрокліматичних умовах.

Предмет досліджень – нестаціонарні процеси тепломасопереносу в захисному одязі при виконанні робіт в умовах високотемпературного впливу і підвищених навантажень на організм пожежних.

Методи дослідження.

При виконанні дисертаційної роботи використаний комплексний метод досліджень, що включає в себе аналіз і узагальнення науково-технічних досягнень в області протитеплового індивідуального захисту людини при різних екстремальних мікрокліматичних умовах і фізичному навантаженні; математичне моделювання нестаціонарних теплообмінних процесів у захисному одязі з використанням основних законів тепломасопереносу і гідродинаміки; експериментально-аналітичні методи для визначення енерговитрат пожежних при виконанні ними різних видів робіт і визначення категорії їхньої ваги; експериментальні методи для підтвердження результатів теоретичних досліджень.

Наукове значення роботи полягає у встановленні закономірностей нестаціонарних процесів тепломасопереносу в ізолюючому теплозахисному одязі пожежних з водольодяною системою охолодження і без неї з урахуванням фазового перетворення холодоагенту (льоду у воду) і подальшого його використання; процесів теплообміну в неізолюючому одязі з урахуванням кількості, розташування, теплофізичних властивостей окремих шарів і повітряних прошарків, що впливають на тепловий стан пожежних при ерготермічних навантаженнях.

## Основні наукові положення, що виносяться на захист,  їх новизна.

1. Удосконалена фізико-математична модель теплообміну організму пожежного при ерготермічних навантаженнях в ізолюючому одязі з водоледяными акумуляторами холоду, що враховує нестаціонарні процеси фазового переходу холодоагенту, теплові потоки з навколишнього середовища і тіла людини, а також конструктивні особливості теплоізолюючої оболонки. Це вперше дало можливість обґрунтувати оптимальні параметри захисного одягу і час безпечного перебування пожежних в умовах високих эрготермических навантажень.

2. Обґрунтовано новий  комплексний критерій оцінки ізолюючих властивостей захисного одягу за рахунок визначення теплового стану пожежних, який базується на використанні значення температури в підкостюмному просторі. Це дозволило замінити три раніше використовувані фізичні параметри: частоту серцевих скорочень, ректальну і шкірні температури, визначення значень яких є досить трудомістким процесом, одним параметром – температурою в підкостюмному просторі.

3. Уточнено складові частини теплового балансу у системі «навколишнє середовище – захисний одяг – людина» для реальних температурних умов, що включає величини теплових потоків за рахунок конвекції, радіації і випару поту пожежного. Це дозволило підвищити точність визначення основної характеристики захисного одягу – припустимої тривалості роботи для температур навколишнього середовища 27–35 оС на – 20–60 %. Уперше встановлено, що припустима тривалість роботи пожежних в захисному одязі із системою охолодження  в п'ять разів вища, ніж без неї; при використанні льоду в системах місцевого охолодження кистей рук і стіп ніг – у 1,4 рази; при збільшенні товщини повітряних прошарків на 2(10-3 м у порівнянні з попереднім її значенням – у середньому на 15 %.

Обґрунтованість і вірогідність наукових положень, висновків і рекомендацій підтверджується застосуванням класичних основ і законів нестаціонарних процесів тепломасопереносу в багатошарових системах, фазового переходу (льоду у воду), гідродинаміки рідини при змішаному режимі течії, фізіології людини; використанням атестованого устаткування, вимірювальних приладів і методики випробування  протитеплових індивідуальних засобів; задовільним збігом результатів теоретичних досліджень і даних експериментів при випробуванні захисного одягу (максимальна погрішність припустимої тривалості роботи пожежних в ізолюючому одязі із системою охолодження не перевищує 16 %, а в неізолюючому – 12,4 %).

Практичне значення роботи полягає в обґрунтуванні оптимальних параметрів ізолюючого захисного одягу пожежних з водольодяною системою охолодження і без неї з урахуванням кількості, розташування шарів матеріалу і повітряних прошарків для різних ерготермічних навантажень і розробці програм розрахунку, що дозволяють визначити нормативи безпечної тривалості ведення пожежно-рятувальних робіт у засобах, що знаходяться  на оснащенні підрозділів пожежної охорони і розробляти нові засоби мінімальної маси з максимально можливим часом захисної дії.

Особистий внесок здобувача полягає в формулюванні ідеї, цілі і задач досліджень, основних наукових положень і висновків, проведенні теоретичних та експериментальних досліджень. Дисертація написана здобувачем особисто. У роботах, які опубліковані у співавторстві, внесок дисертанта такий: у (74, 94( - постановка задач досліджень, розрахунки, аналіз результатів; (95, 96( - формулювання задач, розробка методики проведення досліджень, участь у випробуваннях, обробка результатів; (89, 90( - участь в експериментальних дослідженнях, розрахунки теплового балансу пожежника в захисному одязі при ерготермічних навантаженнях.

Реалізація результатів досліджень.

Результати досліджень нестаціонарних процесів теплообміну в підодяжному просторі з водоледяной системою охолодження і без неї використані при розробці двох варіантів захисного одягу – костюмів ПТОК-1 і ПТОК-2, а також програм «Термоекстрем-1» і «Термоекстрем-2» для розрахунку безпечної тривалості роботи в захисному одязі, що передані в Головне Управління надзвичайних ситуацій Львівської обл. для дослідно-промислової експлуатації.

Апробація результатів дисертації.

Основні положення і результати дисертаційної роботи повідомлені і позитивно сприйняті на вітчизняних і Міжнародних науково-практичних і науково-технічних конференціях: «Проблеми пожежної безпеки. Ліквідація аварій і їхніх наслідків» (Донецьк, 2002), «Проблеми охорони праці і техніко-економічної безпеки» (Севастопіль, 2003), «Форум гірників – 2003» (Дніпропетровськ 2003), «Проблеми пожежної безпеки» (Fireco-2003 Тренчін, Словакія), на секції вченої ради Науково-дослідного інституту гірничорятувальної справи і пожежної безпеки «Респіратор» (Донецьк, 2004), на вченій раді Інституту пожежної безпеки (Львів, 2004).

Публікації. По темі дисертації опубліковано 11 наукових праць, у тому числі у фахових виданнях –6, тез у матеріалах конференцій – 3, патент – 1.

Структура й обсяг дисертації.

Дисертація складається з вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел з 105 найменувань. Загальний обсяг дисертації 163 сторінки, з них 141 сторінка основного тексту, 37 рисунків, 23 таблиці і 1 додаток.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі, що є завершеною науково-дослідною роботою, поставлена і вирішена актуальна науково-практична задача створення захисного одягу пожежних для проведення пожежно-рятувальних робіт в екстремальних мікрокліматичних умовах, що полягає в удосконаленні математичної моделі теплообміну організму пожежного при високих ерготермічних навантаженнях в ізолюючому одязі; обґрунтуванні нового комплексного критерія оцінки ізолюючих властивостей захисного одягу  і в уточненні складових частин теплового балансу організму пожежного у системі “навколишнє середовище – неізолюючий захисний одяг – людина”, що включає конвекцію, радіацію і випар поту пожежного, що дозволило обґрунтувати основні параметри захисного одягу пожежних.

Основні наукові і практичні результати, висновки і рекомендації роботи полягають у наступному:

1. Високий рівень безпеки пожежників при веденні робіт в умовах високих ерготермічних навантажень (температури навколишнього середовища понад 
60 оС,  вологості повітря  до  100 %, теплового променистого потоку понад  
4,1 кВт/м2 і енерговитрат - 320 Вт) досягається за рахунок використання зовнішньої термостійкої тепловідбиваючої ізолюючої від зовнішнього середовища оболонки, розробленої підприємством «МРІЯ-ІНВЕСТ»; радіаційно-конвективної водольодяної системи охолодження - НДІГРС «Респіратор» із локально розташованими в області основної частини тіла охолоджуючими елементами ОЕ-2; місцевого кондуктивного охолодження за допомогою льоду в устілках стіп ніг у системі, аналогічній для гірничорятувальників, полуторних ОЕ-2, розміщених у рукавицях в області зовнішньої частини кистей рук.

2. Обґрунтовано новий  комплексний критерій оцінки ізолюючих властивостей захисного одягу за рахунок визначення теплового стану пожежних, який базується на використанні значення температури в підкостюмному просторі. Це дозволило замінити три раніше використовувані фізичні параметри: частоту серцевих скорочень, ректальну і шкірні температури, визначення значень яких є досить трудомістким процесом, одним параметром – температурою в підкостюмному просторі.

3. Адекватне урахування експериментальних значень теплових потоків за рахунок конвекції, випромінювання і випарювання поту в тепловому балансі системи «навколишнє середовище -  одяг , що не ізолює - людина» дозволило підвищити точність (максимальна погрішність 12,4 %) визначення основної характеристики одягу - допустимої тривалості роботи для температур навколишнього середовища 27 – 35 оС приблизно в 1,6 -1,2 разу. Встановлено, що допустима тривалість роботи пожежників при 100 % вологості повітря і середній тяжкості робіт для температур 31 і 35 оС завищена відповідно в 1,5 і 1,2 разу, що може привести до перегрівання їхнього організму.

4. Встановлені емпіричні залежності однієї з основних складових теплового балансу системи «навколишнє середовище - захисний одяг - людина» - енерговитрат організму пожежників від виду й умов виконання пожежно-рятувальних робіт: маси переносимого спорядження і додаткового вантажу, швидкості пересування, висоти отвору ділянки, що подолується, кута нахилу і напрямку пересування (нагору або униз), а також від сумісної дії швидкості пересування і переносимого вантажу. При цьому енерговитрати пожежників перевищують значення 480 Вт при швидкості пересування 0,83 м/с і з постраждалим і 1,1 м/с і з вантажем 30 кг, при пересуванні з постраждалим під кутом понад 47о і без вантажу - 62о., відносяться до категорії «дуже важкої», що не враховувалася раніше при цих фізичних навантаженнях.

5. Результати розрахунку допустимої тривалості роботи пожежників в ізолюючому одязі задовільно узгоджуються з даними експериментальних досліджень, проведених у тепловій камері і при вогневих випробуваннях, максимальна погрішність яких для одягу із системою охолодження не перевищує 
16 %, без неї – 12,4 %, причому допустима тривалість роботи в першому випадку в п'ять разів вище, ніж у другому, використання льоду в системах місцевого охолодження стіп ніг і кистей рук збільшує час захисної дії в 1,4 разу , збільшення товщини повітряних прошарків  оболонки , що теплоізолює, на 2 мм при фіксованому значенні 3 мм - у середньому на 15 %.

6. Розроблено алгоритми і програми «Термоекстрем-1» і «Термоэкстрем-2» розрахунку параметрів ізолюючого одягу з водольодяною системою охолодження, без неї і  захисного одягу , що не ізолює, а також зразки термостійких протитеплових костюмів для пожежників ПТОК-1 із системою охолодження, аналогічною для костюмів гірничорятувальників, і ПТОК-2 із використанням льоду в устілках ніг і полуторних ОЕ-2 у рукавицях, що переважають по технічних характеристиках костюм гірничорятувальний, призначений для гасіння пожеж, ПТК-300: у 1,6 разу менші по масі та вищі по тривалості роботи при температурі навколишнього середовища 300 оС відповідно в 1,6 і 2,2 разу.

7. Для технічного забезпечення костюмів доцільно використовувати морозильні камери, що серійно випускаються, з температурою повітря мінус 
13...15 оС; для збереження і доставки заморожених ОЕ-2 до місця ведення аварійно-рятувальних робіт - термоізолюючі контейнери К-2, які застосовуються гірничорятувальниками; для захисту органів дихання - респіратор РС, розроблений НДІГРС «Респіратор».

8. Методи розрахунку параметрів захисного одягу і костюми для пожежників із системою охолодження, що передані для дослідної експлуатації в Головне Управління надзвичайних ситуацій Львівської обл., можуть бути використані ДВГРС Мінпаливенерго та аварійно-рятувальними підрозділами інших галузей народного господарства України.

9. Очікуваний річний економічний ефект від упровадження костюмів і технічного їхнього забезпечення, зниження витрат на проведення експериментальних досліджень і випробувань дорівнює 292220 грн.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Купчик М.П., Гандзюк М.П., Степанець І.Ф., Вендиганський В.И., Литвиненко А.М., Іваненко О.В. Основи охорони праці. – Київ.: Основа, 2000 – 416 с.

2. Перепечаев В.Д., Береза В.Ю. Газодымозащитная служба пожарной охраны. – Чернигов: Деснянская правда, 2000 – 468 с.

3. Пожежна статистика в країнах – членах КТІФ і в Україні: довідковий материал під керівництвом В.А.Доманського (ГУДПО МВС України).–Львів: Атлас.– 2002.– 100 с.

4. Козяр М.М., Білінський Б.О. Статистичний аналіз причин та наслідків службового травматизму в підрозділах пожежної охорони МВС України // Науковий вісник УкрНДІПБ /. – 2001, № 4.– С.131 – 135.

5. Оппл Л, Йокл М. Методика измерения микроклиматических условий в гигиенической практике – М.: Медгиз, 1962. – 118 с.

6. Драйзден Д. Введение в динамику пожаров // Перевод с английского К.Г. Бамштейна, под редакцией Ю.Л. Кошмарова /. – М.: Стройиздат, 1990. – 424 с.

7. Инструкция по применению в подразделениях пожарной охраны изолирующих дыхательных аппаратов на сжатом воздухе. М.: ВНИИПО, 1979. – 50 с.

8. Наставления по применению кислородных изолирующих противогазов (КИПов) в пожарной охране. – М.: МВД СССР, 1964. – 65 с.

9. Стандарт ИСО. 2801 –73. Одежда тепло- и огнезащитная. Общие рекомендации для потребителя. – М.; 1975. – 5 с.

10. Стандарт ИСО. Общие рекомендации потребителям теплозащитной одежды. – М., 1978. – 38 с.

11. Макухин Д.В. и др. Нормирование микроклимата и продолжительности работы при использовании средств индивидуальной защиты. – Гигиена и санитария. 1982, № 12, С. 65 – 68.

12. Нормативы допустимой продолжительности работы пожарных в средствах индивидуальной защиты на пожарах. М. : ВНИИПО, 1985. – 8 с.

13. Устав ГВГСС по организации и ведению горноспасательных работ ДНАОП 1. 1. 30 – 4. 01 – 97:  Утв. 6.06.97. Киев, 1997. – 454 с.

14. Диденко Н.С., Коган Э.С., Данилевский М.Т., Кулешова Т.Ю. Изолирующий регенеративный респиратор Р –34. // Горноспасательная техника и противоаварийная защита шахт / ВНИИГД. – Донецк, 1988. – С. 44—47.

15. Диденко Н.С. Регенеративные респираторы для горноспасательных работ. – М.: Недра, 1990. – 160 с.

16. Диденко Н.С. Перспективные направления создания регенеративных респираторов. // Горноспасательное дело: Сб. науч. трудов / НИИГД.—Донецк, 1993. – С. 54 –57.

17. Средства индивидуальной защиты : Справочное издание. / Каминский С.Л., Смирнов К.М., Жуков В.И., Краснощеков Н.А. – Л.: Химия, 1989. – 400 с.

18. Карпекин В.В. Разработка и использование газотеплозащитного скафандра на жидком воздухе. – Техника  безопасности, охрана труда и горноспасательное дело: Реф. сб. – М. : Недра, 1967. – № 6. – С. 54 –57.

19. Карпекин В.В., Рыбалко А.П. Разработка и исследование газотеплозащитного костюма «Прометей» // Горноспасательное дело: – Сб. науч. трудов/ ВНИИГД. – Донецк, 1974. – С. 22 – 27.

20. Диденко Н.С., Загребенко П.П., Трухан А.П., Соколов Ю.В., 
Карпекин В.В., Косаковский А.О. Полуавтономный газотеплозащитный костюм с кондуктивным охлаждением. // Вопросы предупреждения и ликвидации аварий на угольных шахтах / ВНИИГД. – «Техника», Киев, 1970. – С. 67 –69.

21. Соболев Г.Г. Горноспасательное дело. – М.: Недра, 1972. – 360 с.

22. Соболев Г.Г. Горноспасательное дело. Изд. 2 перераб. и доп. М. Нед-ра, 1979. – 432 с.

23. Рыбалко А.П., Степановский Е.Л., Голдынский Г.Г., Волохов И.И. Контейнер с хладагентом системы охлаждения теплозащитного костюма. – ВНИИГД. – А. С. СССР SU № 1304202 А, МКИ А 62 В 17/00. Приоритет 25.03.85.

24. Временное руководство по ведению горноспасательных работ в условиях высоких температур рудничной атмосферы. // ВНИИГД /. – Донецк, 1983. – 104 с.

25. Землянский И.Я., Землянский В.И. Противотепловой костюм КР – 150 // Горноспасательное дело: Сб. науч. трудов / НИИГД. – Донецк, 2000. – С. 191 – 197.

26. Алексеев С.М., Уманский С.П. Высотные и космические скафандры // М.: «Машиностроение», 1973. – 280 с.

27. Разработать и  внедрить проивотепловую куртку с капюшоном и водоледяными охлаждающими элементами: Отчет о НИР (заключительный) / ВНИИГД; Руководитель И.Я.Землянский.– 1926005000; № ГР 01850035863; Инв. № 028870003506.– Донецк, 1986.– 112 с.

28. Карпекин В.В., Марийчук И.Ф., Клименко Ю.В. Определение параметров водоледяного аккумулятора холода для противотепловой одежды горноспасателей // Науковий вісник ПГА України /. – Дніпропетровськ, 2002. – № 5. – С. 82 –86.

29. Разработать для горноспасателей два типа противотепловых костюмов: ПТК-80 – для температур до 110 оС и ТК-60М – облегченный с повышенными сроками защитного действия: Отчет о НИР (заключительный) / НИИГД; Руководитель И.Я. Землянский. – 19290155; №ГР 01900036039. – Донецк, 1992. – 63 с.

30. Разработать автономный противотепловой костюм для членов ВГК шахты, используемый при тушении пожаров в начальной стадии развития: Отчет о НИР (заключительный) / НИИГД; Руководитель И.Ф. Марийчук. – 1919503030; № ГР 01980029184. – Донецк, 1997. – 57 с.

31. Создать и внедрить мобильный комплекс противотепловых средств (МКПС «Зима–А») с азотным морозильником: Отчет о НИР (заключительный)/ / ВНИИГД; Руководитель И.Я. Землянский. – 1910603000; № ГР 01825010640.– Донецк, 1983. – 71 с.

32. Воздушная установка для замораживания охлаждающих элементов к противотепловым средствам ГВГСС / Марийчук И.Ф., Синельников Б.Я., Полшков Н.Я., Булатникова Н.Т. // Горноспасательное дело; Сб. науч. трудов / НИИГД. – Донецк, 1993. – С. 44 – 49.

33. Параметры вихревых труб установки для замораживания охлаждающих элементов / Синельников Б.Я., Вольский В.А., Засевский В.В., Булатникова Н.Т. // Горноспасательное дело; Сб. науч. трудов / НИИГД. – Донецк, 1995. – С.79 –84.

34. Self – contained cooling sjstem. Патент США с приоритетом 02.02.66. Бюл.2 (2) т. 834, 10.01.67.

35. Pasternak A. Neue Wege bei Grubenwehreinsatzen // Dragerheft № 339. – Lubek. – S. 2 – 6.

36. Plan fur das Grubenrettungswesen. Hauptstelle fur Grubenrettungswessen // Qluckauf Verlag GmbH. – Essen. –1989. – 32 s.

37. Кок Ф-Й., дипл. инж., Горноспасательная служба и борьба с подземными пожарами в горной промышленности ФРГ // Глюкауф, – Эссен. – 1985. –№ 1. – 13 – 22 с.

38. Einsatzdauer der Grubenwerk in Grubenbauen mit feuchtwarmen Wettern : Technischer Slussbericht / Forschungsinstitut der Steinkohlenbergbauvereins. – Essen, 1989. – 80 s.

39. Городинский С.М., Кузнец Е.И., Малкиман И.И. и др. Физиологические критерии оценки теплового состояния человека в условиях нагревающего микроклимата // Медико-технические проблемы индивидуальной защиты человека. Сборник научных работ. Выпуск 10. – М.: Медицина, 1972. – С. 3 – 9.

40. Физиолого-гигиенические требования к изолирующим средствам индивидуальной защиты: Утв. Минздравом СССР 23.06.80/ М., 1981. – 28 с.

41. Шеррер Ж. Физиология труда: Перевод с франц. – М.: Медицина,  1973. – 496 с.

42. Метц Б, Температурные условия окружающей среды// Шеррер Ж. Физиологияя труда (эргономия). Перевод с фр. – М.: Медицина, 1973. – С. 390 – 436.

43. Norme experimentale X35 – 204. Ambiances chaudes. Determination analytique de la contrainte thermique. – L’Association francaise le normalisation (AFNOR), 1982. – 26 p.

44. ISO 7933. Norme internationale chaudes – Determination analitique et interpretation de la contrainte thermique fondees sur le calcul de la sudation requise. Premiere edition.—1989 – 07 –15. – 19 p.

45. Функемайер М., Стоклосса Й. Подготовка горноспасательных команд к работе в неблагоприятных климатических условиях// Глюкауф. – Эссен, - № 18. – С. 26 – 34.

46. Plan fur das Grubenrettungswesen. Hauptstelle fur Gsubenrettungswessen// Hauptstelle fur das Grubenrettungswessen// Gluckauf Verlag GmbH

47. Bresser G., Funkemejer M. Bestimmung der Einsatzdauer der Grubenwehr// Gluckauf -–Forschungshefte. – BRD. – 1990. – N4. –51. – S. 157 – 163.

48. Einsatzdauer der Grubenbauen mit feuchtwarmen Wettern:Technischer Slussbericht/ Forschungsinstitut des Steinkohlenbergbauvereins. – Essen, 1989. –  80 S.

49. Plan fur das Grubenrettungswesen. Hauptstelle fur Grubenrettungswesen. Hauptstelle fur das Grubenrettungswesen// Gluckauf Verlag GmbH.- Essen.- 1989. – 32 S.

50. Физиология терморегуляции. – Л.: Наука, 1984. – 470 с.

51. Боевой устав военизированных горноспасательных частей Западугля: Утв. Упр. ВГСЧ: 28.10.48/ Углетехиздат. – М., 1948. – 200 с.

52. Боевой устав военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ): Утв. Госгортехнадзором УССР: 04.07.60/ Госгортехиздат. – М., 1961. – 164 с.

53. Устав ВГСЧ по организации и ведению горноспасательных работ: Утв. Упр, ВГСЧ Минуглепрома СССР: 15.08.69/ Недра. – М., 1970. – 200 с.

54. Устав ВГСЧ по организации и ведению горноспасательных работ: Утв.: 22.06.83/ М., Недра, 1986. – 256 с.

55. Устав военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) по организации и ведению горноспасательных работ на предприятиях угольной и сланцевой промышленности. Утв. 27.06.97. Госгортехнадзором России / М., Самарский дом печати, 1997. – 197 с.

56. Исследовать и разработать методы оперативного определения допустимого и предельного времени работы горноспасателей в экстремальных микрокли

матических условиях: Отчет о НИР/ВНИИ  горноспасательного дела. –  
№ ГР 01860072719; Инв. № 02880075445. – Донецк, 1988. – 143 с.

57. Исследовать влияние нагревающего микроклимата шахт на горноспасателей, эффективность тепловой адаптации при стажировке и периодических тренировках в респираторах и разработать рекомендации о профилактике перегреваний: Отчет о НИР/ВНИИ горноспасательного дела. – № ГР 01860072694; –Донецк, 1988. – 123 с.

58. Бартон А., Эдхолм О. Человек в условиях холода. – М.: Иностр.литер.,  1957. – С. 61.

59. Клименко Ю.В. Теоретические основы тепловых расчетов противотепловой одежды для горноспасателей// Науковий вісник НГА України. –Дніпропетровськ, 2001. – № 3. – С. 70 – 73.

60. Клименко Ю.В., Землянский И.Я. Водоледяная система охлаждения ступней//Горноспасательное дело: Сб. науч. тр. НИИГД. – Донецк, 2002. – С.199 – 125.

61. Землянский И.Я., Вольский В.А., Полшков Н.Я. Приближенный метод расчета параметров движения жидкости в трубе под действием гидростатического давления// Уголь Украины. – 2003. - № 2. – С. 40 – 41.

62. ГОСТ 12.4. 061 – 88. ССБТ. Метод определения работоспособности человека в средствах индивидуальной защиты.

63. Гаврилко А.А. Защита пожарных при эрготермических нагрузках//Проблемы пожарной безопасности. Ликвидация аварий и их последствий: Тезисы докладов международной научно-практической конференции. – Донецк, 2002. – С. 37 – 38.

64. Справочник холодильщика. – М.: Машгиз, 1962. – 420 с.

65. Распределение охлаждающих поверхностей в противотепловых костюмах с кондуктивным теплосъемом /Карпекин В.В.// Горноспасательное дело: Сб. науч. трудов / НИИГД. – Донецк, 1975. – С. 27 –  31.

66. Клименко Ю.В. Разработка технических средств индивидуальной противотепловой защиты и метода подготовки горноспасателей для работы в экстре

мальных микроклиматических условиях. Диссертация на соискание ученой степени канд. техн. наук. – Донецк, 2003. – 189 с.

67. Лыков А.В. Теория теплопроводности. – М.: Высшая школа, 1967. – 600 с.

68. Мачник Г.Ф., Рубашов И.Б. Методы теории теплопроводности. – М.: Высшая школа, 1970. – 288 с.

69. Лыков А.В. Тепломассообмен. Справочник.–М.: Энергия,1972.– 560 с.

70. Гаврилко О.А. Математичне моделювання нестаціонарного переносу тепла в захисному одязі пожежних і гірничорятувальників з водольодяною сис-

темою охолодження// Пожежна безпека: Зб. наук. праць, ЛІПБ; УкрНДІПБ МНС України.– Львів, 2002.– № 3.– С. 76-82.

71. Перельман В.И. Краткий справочник химика. – М.: Госхимиздат, 1963. – 624 с.

72. Рабинович Е.З. Гидравлика. – М.: Недра, 1980. –  278 с.

73. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа.– М.: Недра, 1970. – 904 с.

74. Гаврилко А.А., Марийчук И.Ф., Ревякин А.В.Теоретические исследования динамики расхода жидкости в системе охлаждения ног пожарного //Науковий вісник УкрНДІПБ/. -–2002, № 2. – С. 217 – 222.

75. Березин И.С., Жидков Н.П. Методы вычислений. – М.: Физматгиз, 1962. – 640 с.

76. Дмитриев А.П., Гончаров С.А. Термодинамические процессы в горных породах. – М.: Недра. 1983. – 312 с.

77. Теплотехника: Учебник для вузов/ А.П. Баскаков, О.К. Витт и др.; Под ред. А.П. Баскакова. – М.: Энергиздат, 1982. – 264 с.

78. Шорин С.И. Теплопередача. – М.: Высшая школа, 1964. – 481 с.

79. Роуч П. Вычислительная гидродинамика. – М.: Мир, 1980. – 616 с.

80. Патанкар С. Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкостей. – М.: – Энергоатомиздат, 1993. – 150 с.

81. Диденко Н.С., Карпекин В.В., Юрьев А.П., Костюкова В.И. Нормирование безопасной продолжительности работы горноспасателей в экстремальных микроклиматических условиях //Горноспасательное дело/ НИИГД. – Донецк, 1995. – С. 84 – 89.

82. Kamon E.,  Ryan C. Effective heat strain index using pocket computer//American Industrial hjgiene Association Journal. -–1981. – V. 42. – N8. – p. 611 – 615.

83. Wild V. Lambiances termigues// Revue de la securite. – 1983, April, - v.19. – N200: p. 21 – 27.

84. Wild M. Lambiances termigues// Revue de la securite. – 1983, Mai. – v. 19. – N21. –  p.211 – 26.

85. Aubertin M.G. Le travail industriel en ambiance chaude. 1 – La contrainte thermigue: ses composantes et ses effets sur l’ homme. Paris, canier de notes documentaires N83, 2 trimestre 1976.

86. Диденко Н.С., Овчаров В.К. Методика расчета допустимого времени работы горноспасателя в экстремальных условиях по пяти эрготермическим факторам //Горноспасательное дело: Сб. науч. трудов/ НИИГД. – Донецк, 1992. – С. 37 – 41.

87. Разработка и обоснование норм допустимого времени работы горноспасателей в зоне высокой температуры с учетом дыхания в респираторе: Отчет о НИР (промежуточный)/ НИИ горноспасательного дела; Руководитель Н.С. Диденко. – № ГР063U009329. – Донецк, 1993. – 48 с.

88. Разработка методики и программного обеспечения для определения безопасной продолжительности ведения аварийно-спасательных работ в шахтах при переменных эрготермических параметрах: Отчет о НИР (промежуточный)/ НИИ горноспасательного дела; Руководитель Н.С. Диденко. – № ГР 0196U018662, - Донецк. 1997. – 48 с.

89. Гаврилко А.А., Болибрух Б.В., Карпекин В.В. Допустимая продолжительность работы при эрготермических нагрузках// Пожежна безпека: Зб. наук. праць, ЛІПБ; УкрНДІПБ МНС України. - Львів, 2003.– № 3.– С. 101 – 106.

90. Гаврилко А.А., Карпекин В.В. Безопасная продолжительность работы аварийно-спасательных подразделений: Форум горняков: Тезисы докл. 8-й международной научн.-техн. конф.// Сб. науч. тр. НГУ.– Днепропетровск, 2003. – т.2, С. 391 – 395.

91. Козлюк А.И. К вопросу о скорости передвижения горноспасателей при аварии в шахте// Материалы к конструированию и испытанию защитных дыхательных приборов. – М.: Недра,  1965. – С. 152 – 156.

92. Козлюк А.И. Исследование влияния горно-геологических условий шахты на передвижение горноспасателей, включенных в изолирующие дыхательные аппараты: Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. техн. наук: Донецкий политехнический институт. – Донецк, 1965. – 20 с.

93. ТУ 64-13891-85. Весы медицинские РН 12Ц13.

94. ГОСТ 6651-94 Термопреобразователи сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний.

95. ГОСТ 8.157-75 ГСИ. Шкалы температурные практические.

96. КД 12.08.09.001 – 2000. Определение работоспособности горноспасателей. Руководство. Утв. 18.12.2000 ЦШГВГСС / Донецк, 2000. – 41 с.

97. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике. – Киев: Наукова думка, 1989. – С. 61 – 62.

98. ГОСТ 8.207-76 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения.

99. Юдицкий Б.Д. Величины потребления кислорода при основных видах горноспасательных работ как расчетные параметры для конструирования респираторов// Материалы к конструированию и испытанию защитных дыхательных приборов. –  М.: Недра,  1965. – С. 33 – 42.

100. Карпекин В.В., Гаврилко А.А. Определение зависимости энергозатрат человека от массы груза// Уголь Украины.– 2003.– № 11 . – С. 14 – 15.

101. Вольский В.А., Гаврилко А.А., Марийчук И.Ф. Энергетические показатели пожарных при передвижении в аварийной обстановке//Горноспасательное дело: Сб. науч. тр./ НИИГД «Респиратор». – Донецк, 2003. – С. 51 – 55.

102. Вольский В.А., Гаврилко А.А.,  Энергозатраты пожарных при ведении работ в условиях нагревающего микроклимата // Проблемы охраны труда и технико-экономической безопасности: Тезисы докладов 8-й международной научно-практической конференции. – Севастополь, 2003. – С. 15 – 16.

103. Пашковский П.С., Гаврилко А.А., Вольский В.А. Средства для экстренного охлаждения пожарных при перегревании // Снижение риска гибели людей: Тезисы ХVIII научно-практической конференции по вопросам борьбы с пожарами. – М., 2003. – С. 27 – 28.

104. Пат. 56623 А Україна, МПК 7 Gа № 33/36. Спосіб оцінки горючості матеріалів/ Б.В.Болібрух, В.В.Ковалишин, О.М.Сарана, О.С.Засорнов, В.О.Хлотніков, А.А.Мичко, О.А.Гаврилко – Опубл. 15.05.2003, Бюл. № 5.

105. Методика определения экономической эффективности в угольной промышленности новой техники, изобретений и рационализаторских предложений.– М. ЦНИИЭИуголь, 1979. – 120 с.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html