## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

На правах рукопису

ЖОМИРУК РУСЛАН ВАЛЕНТИНОВИЧ

УДК  626.823.93

ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЛОКАЛІЗАЦІЇ

ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД

У ЗОНІ ВПЛИВУ ВІДВАЛІВ ФОСФОГІПСУ

21.06.01 – Екологічна безпека

дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Дніпропетровськ – 2006

ЗМІСТ

|  | ст. |
| --- | --- |
| ВСТУП................................................................................................................. | 5 |
| РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ТА ОХОРОНИ ПІДЗЕМНИХ ВОД В МЕЖАХ ВПЛИВУ ТЕХНОГЕННИХ ВІДХОДІВ ......................................................................... | 11 |
| 1.1. Екологічний стан ґрунтів та підземних вод на ділянках розташування техногенних відвалів .......................................................................................... | 11 |
| 1.2. Порівняльна характеристика стану здоров’я населення Рівненської області та району відвалу фосфогіпсу ............................................................. | 22 |
| 1.3. Огляд методів прогнозування міграції забруднень у зоні техногенних відвалів ................................................................................................................ | 30 |
| 1.4. Огляд технічних систем попередження забруднення в умовах, що досліджуються .................................................................................................... | 41 |
| 1.5. Постановка задач досліджень..................................................................... | 48 |
| РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД ВІДВАЛАМИ ФОСФОГІПСУ................................... | 50 |
| 2.1. Особливості природного, технічного та екологічного стану об’єкту досліджень........................................................................................................... | 50 |
| 2.1.1. Грунтово-гідрологічні умови........................................................... | 50 |
| 2.1.2. Кліматичні умови.............................................................................. | 51 |
| 2.1.3. Гідрохімічний аналіз об’єкту дослідження .................................... | 53 |
| 2.1.4. Технічний стан об’єкту дослідження ............................................. | 57 |
| 2.2. Методичні аспекти, експериментальні вимірювання з визначення показників забруднення підземних вод та ґрунту ........................................... | 59 |
| 2.3. Математична обробка результатів досліджень із визначення забруднення в ґрунтовому масиві дослідної ділянки...................................... | 76 |
| Висновки ............................................................................................................. | 83 |
| РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ТЕСТУВАННЯ ПРОГНОЗНИХ МОДЕЛЕЙ МІГРАЦІЇ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД В МЕЖАХ ВПЛИВУ ТЕХНОГЕННИХ ВІДВАЛІВ ФОСФОГІПСУ ................................................................................................. | 84 |
| 3.1. Математичні чинники відтворення міграційних течій............................. | 84 |
| 3.2. Оцінка сорбційних властивостей порід у зоні складування відходів гірничого виробництва....................................................................................... | 100 |
| 3.3. Гідрохімічний режим ґрунтових вод при влаштуванні захисного дренажу ............................................................................................................... | 106 |
| Висновки ............................................................................................................. | 114 |
| РОЗДІЛ 4. ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ ГРУНТІВ ТА ПІДЗЕМНИХ ВОД У МЕЖАХ ВПЛИВУ ТЕХНОГЕННИХ ВІДВАЛІВ ФОСФОГІПСУ......... | 116 |
| 4.1. Обґрунтування технологічних параметрів перехвату і відводу забруднених вод ................................................................................................. | 116 |
| 4.2. Обґрунтування оптимальних параметрів об’ємних дренажних фільтрів для перехоплення забруднених вод .................................................. | 130 |
| 4.3. Рекомендації екологобезпечної експлуатації і знешкодження відвалів фосфогіпсу ВАТ “Рівнеазот” ............................................................................ | 134 |
| 4.3.1. Визначення загальних підходів ............................................................. | 134 |
| 4.3.2. Технологічне обґрунтування виготовлення будівельних матеріалів ................................................................................................................... | 137 |
| 4.4. Оцінка екологічного ризику при впливі промислових відходів на навколишнє середовище..................................................................................... | 141 |
| 4.4.1. Оцінка матеріального збитку при впливі промислових відходів на здоров'я населення......................................................................................... | 141 |
| 4.4.2. Оцінка стану земельних ресурсів після впровадження природоохоронних заходів ................................................................................ | 145 |
| Висновки ............................................................................................................. | 148 |
| ВИСНОВКИ........................................................................................................ | 150 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...................................................... | 153 |
| ДОДАТКИ .......................................................................................................... | 165 |
| Додаток А. Рекомендації з проектування інженерних систем для перехоплення високомінералізованих вод ....................................................... | 166 |
| Додаток Б. Акти, протоколи, довідки впровадження рекомендацій з обґрунтування параметрів технічних заходів захисту ґрунтів і ґрунтових вод від забруднення відвалами гірничого виробництва ................................ | 169 |
| Додаток В. Техніко-економічне обґрунтування виготовлення радіаційно–захисної цегли...................................................................................................... | 174 |

ВСТУП

Актуальність теми. При розробці родовищ корисних копалин, їх видобутку і переробці, як правило, утворюються відходи, які забруднюють навколишнє середовище, зокрема, ґрунти і ґрунтові води. На даний час загальний обсяг накопичених в Україні твердих відходів складає 25-28 млрд. т. Вони розміщені у відвалах, загальна площа яких складає близько 180 тис. га та щорічно збільшується на 3-6 тис. га. В першу чергу, це відноситься до гірничо-металургійного комплексу, оскільки утворення відходів цієї галузі складає 90% загального обсягу усіх відходів промислового виробництва України. Відходоутворення є одною з основних причин глобальної екологічної кризи.

За матеріалами Рівненської геологорозвідувальної експедиції в Рівненській області налічується майже 1200 стаціонарних джерел потенційного забруднення ґрунтів та ґрунтових вод. Зокрема, значну небезпеку здоров’ю населення Рівненщини представляють відвали фосфогіпсу ВАТ “Рівнеазот”. Це відходи четвертого класу токсичності. Із загальної кількості відходів, які є в області (16,8 млн. т.), 15,3 млн. т. зберігається у відвалах фосфогіпсів. Вирішення проблеми промислових відходів в області значною мірою залежить від того, як успішно ця проблема буде вирішена саме на цьому об’єкті.

Враховуючи масштаби і значимість проблеми промислових відходів в Україні, існує необхідність в обґрунтуванні параметрів локалізації забруднення підземних вод і розробці інженерних методів, спрямованих на покращення екологічної ситуації та зменшення захворюваності населення в межах впливу відвалів гірничого виробництва. Це обумовлює актуальність теми дисертаційної роботи.

Виходячи з вище викладеного, в дисертаційній роботі запропоноване рішення актуальної наукової задачі, яка полягає у встановленні закономірностей розподілу забруднення в ґрунтовому масиві при фільтрації ґрунтових вод від джерела забруднення, що є основою для теоретичних і технічних рішень із покращення екологічної ситуації в межах впливу відвалів фосфогіпсу.

Реалізація цих рішень дозволила підвищити рівень екологічної безпеки шляхом застосування більш надійних інженерних систем із екологічно безпечного зберігання відвалів фосфогіпсу та зменшити захворюваність населення, проживаючого в межах впливу відвалів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно до Закону України "Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки: збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток" № 2623-III від 11.07.01р. Дослідження проводились за планами науково-дослідних робіт Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне) та завданням Державного управління екології та природних ресурсів в Рівненській області. В рамках цих планів виконувалась науково-дослідна робота “Обґрунтування параметрів локалізації забруднення в межах впливу точкових об’єктів” (номер державної реєстрації 0100U003691), автор якої був виконавцем. Дисертаційна робота відповідає також основним напрямкам наукових досліджень Ради з вивчення продуктивних сил України, згідно з якими виконувалась науково дослідна робота “Дослідження проблем регіонального господарства на основі комплексної економічної оцінки природоресурсного потенціалу Рівненської області” (номер державної реєстрації 0190U018294), автор якої був виконавцем.

Мета і задачі досліджень. Метою роботи є підвищення рівня екологічної безпеки за рахунок встановлення параметрів локалізації забруднення ґрунтів і ґрунтових вод високомінералізованими водами, які надходять з відвалів фосфогіпсу.

Для досягнення зазначеної мети в дисертації були сформульовані і вирішені наступні задачі досліджень:

- проаналізувати сучасний стан впливу забруднення на здоров'я людей та навколишнє середовище;

- провести дослідження з визначення параметрів забруднення ґрунтів і ґрунтових вод відвалами фосфогіпсу;

- дослідити процес розповсюдження забруднення міграційним потоком;

- розробити моделі міграції та попередження забруднення підземних вод у межах впливу техногенних відвалів фосфогіпсу;

- розробити рекомендації з екологічно безпечного зберігання і знешкодження відвалів фосфогіпсу.

Об’єктом досліджень є процес забруднення ґрунтів, ґрунтових і поверхневих вод відвалами фосфогіпсу та вплив забруднення на навколишнє середовище і здоров’я людей проживаючих на прилеглих до відвалів територіях.

Предметом дослідження є процес фільтрації забруднених вод з території відвалів фосфогіпсу та методи локалізації забруднення.

Методи досліджень. При виконанні роботи застосований комплексний метод дослідження, що включає: наукове узагальнення та систематизацію – для визначення сучасного рівня та шляхів покращення екологічної ситуації в межах впливу відвалів гірничого виробництва; експериментальний та аналітичний методи – для виявлення забруднення в ґрунтовому масиві; методи регресійного аналізу – для встановлення залежностей між забрудненням і відстанню до джерела забруднення; метод математичного моделювання – для обґрунтування параметрів локалізації забруднення.

Наукова новизна отриманих результатів.

- Вперше встановлено, що основним чинником який спричиняє забруднення, є фільтрація ґрунтових вод з території техногенних відвалів, про це свідчить забрудненість ґрунтів нижче рівня ґрунтових вод, яка в 5 – 10 разів вища за забрудненість ґрунту вище рівня ґрунтових вод. Вміст забруднення в ґрунті залежить від рівноваги концентрації, залишкової сорбції та лінійної концентрації забруднення..

- Вперше доведено, що для перехоплення забруднення, яке розповсюджується фільтраційним потоком в ґрунті, достатньо при проектуванні природозахисних конструкцій врахувати: показник ефективності осадження домішок; густину речовини; коефіцієнт конвективної дифузії; експоненціальний закон розподілу забруднення в ґрунтовому масиві.

- Вперше встановлено, що породи не є достатнім бар’єром для захисту навколишнього середовища від розповсюдження фільтраційним потоком нікелю, свинцю, сірки, марганцю, кобальту, фосфору, цинку та шестивалентного хрому в межах відстані до 1000 м, а їх накопичення в породі спостерігається тільки в зоні повного водонасичення за рахунок повноти заповнення порового простору. Із збільшенням глибини відбору зразка зменшується пористість ґрунту, а отже зменшується поровий простір, що приводить до зменшення вмісту відповідних мікроелементів в ґрунті в 2-5 разів.

- Удосконалена методика розрахунку параметрів конструкцій із захисту ґрунтів і ґрунтових вод від забруднення, яка на відміну від відомих, враховує вміст в ґрунтових водах шкідливих речовин.

Наукові положення, які захищаються в дисертації:

1. Вміст екологічно небезпечного сухого залишку солей у зоні дії відвалів фосфогіпсу в ґрунтовому масиві водоносного горизонту змінюється залежно від відстані до джерела забруднення за залежністю: , де коефіцієнти а, в, с  відповідно характеризують рівновагу концентрації, залишкової сорбції та лінійної концентрації забруднення, що дозволяє знешкоджувати забруднення шляхом управління фільтрацією інженерною мережею, технологічні параметри якої встановленні виходячи з наведеної залежності

2. Теоретичною основою обґрунтування параметрів локалізації забруднення є модель фізико-математичного опису руху забруднення у ґрунтових водах з відвалів фосфогіпсу, яка базується на параметрах густини речовини та її конвективно-дифузійного переносу та показнику ефективності осадження домішок забруднення, при цьому логарифмічний коефіцієнт очистки залежить прямопропорційно від  коефіцієнта  фільтрації ґрунту  та  відстані  до  джерела забруднення.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій підтверджується достатнім обсягом і задовільною збіжністю результатів теоретичних та експериментальних досліджень (середнє відносне відхилення не перевищує 7,0 %), високим значенням кореляційного відношення розроблених регресійних математичних моделей (0,93 – 0,95), а також досвідом практичного використання рекомендацій.

Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в розробці рекомендацій з екологічно безпечного зберігання та знешкодження відвалів фосфогіпсу.

Рекомендації передані: Державному управлінню екології та природних ресурсів в Рівненській області, ВАТ “Рівнеазот” – для практичного використання; Центру „Геополітика” для використання у наукових дослідженнях; Національному університету водного господарства та природокористування (м. Рівне), Європейському університету (м. Київ) - для використання в навчальному процесі.

Очікуваний економічний ефект від впровадження „Рекомендацій ...” в проект захисту надр і навколишнього середовища від забруднення відвалами фосфогіпсу складає 1,56 млн. грн.

Особистий внесок здобувача полягає у формулюванні мети, задачі, наукових положень, проведенні теоретичних і експериментальних досліджень, розробці та теоретичному обґрунтовані інженерної мережі попередження забруднення в межах впливу відвалів фосфогіпсу, обґрунтування параметрів локалізації забруднення підземних вод у зоні впливу відвалів фосфогіпсу, розробці рекомендацій з екологічно безпечного зберігання і знешкодження відвалів фосфогіпсу.

Апробація результатів досліджень. Основні положення і результати дисертаційних досліджень доповідались і отримали позитивну оцінку на науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів в Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне) 2002-2006 рр., науково-технічних конференціях центру “Геополітика” 2002-2005 рр., Всеукраїнській науково-практичній конференції “Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість”, секція “Ресурсозберігаючі та екологічні технології (Київ, Європейський університет, 2003 р.), науково-технічному семінарі Інституту геотехнічної механіки НАН України (Дніпропетровськ, 2005 р.), 6-й щорічній промисловій конференції “Ефективність реалізації наукового, ресурсного и промислового потенціалу в сучасних умовах”, секція  “Гірничо видобувна промисловість” (Славськ, Закарпатська обл., 2006 р.), а також в Державному управлінні екології та природних ресурсів в Рівненській області (2006 р.).

Публікації. Результати досліджень за темою дисертації опубліковані в 13 наукових працях, в тому числі: 8 статей у фахових виданнях, 3 статті у збірниках наукових праць та 2 тези доповіді у матеріалах конференцій.

Структура і обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, загального висновку, переліку використаних літературних джерел із 130 найменувань на 10 сторінках; містить 164 сторінок комп’ютерного тексту, в тому числі 78 рисунків, 22 таблиці та 3 додатки на 18 сторінках; загальний обсяг роботи – 182 сторінки.

# ВИСНОВКИ

У дисертації, яка є завершеною науковою роботою, вирішена актуальна науково-практична задача, яка полягає у встановленні закономірностей розподілу забруднення в ґрунтовому масиві при фільтрації ґрунтових вод від джерела забруднення, на основі яких створені методики оцінки і аналізу впливу техногенних об’єктів на навколишнє середовище та розрахунку раціональних параметрів локалізації забруднення в межах впливу відвалів фосфогіпсу, розроблені технологічні рішення із локалізації такого забруднення.

Реалізація цих рішень дозволила підвищити рівень екологічної безпеки шляхом застосування більш надійних інженерних систем із екологічно безпечного зберігання відвалів фосфогіпсу та зменшити захворюваність населення проживаючого в межах впливу відвалів.

Найбільш важливі наукові і практичні результати, висновки і рекомендації полягають у наступному:

- Екологічна ситуація пов’язана з об’єктами гірничо-видобувного комплексу характеризується вкрай негативно, вона ще більш погіршується в зв’язку з накопиченням токсичних відходів в результаті розробки родовищ корисних копалин, їх видобутку і переробки. Токсичні відходи зберігаються у відвалах, що призводить до забруднення ґрунтів, поверхневих і підземних вод, негативно впливає на здоров’я населення. Враховуючи масштаби і значимість проблеми промислових відходів в Україні, існує необхідність в обґрунтуванні параметрів локалізації забруднення підземних вод і розробці інженерних методів спрямованих на покращення екологічної ситуації, та зменшення захворюваності населення в межах впливу відвалів гірничого виробництва.

- Відвали фосфогіпсу забруднюють навколишнє середовище про це свідчить збільшення захворюваності населення яке проживає в районі впливу відвалів на      26 %, протягом  контрольного періоду 1999-2004 рр. Для порівняння захворюваність в межах впливу відвалів на 29 % більша ніж загальна захворюваність в області.

- Основним чинником, який спричиняє забруднення ґрунту на території відвалів фосфогіпсу, є фільтрація забруднених вод. Про це свідчить забрудненість ґрунтів, яка нижче рівня залягання ґрунтових вод в 5 – 10 разів більша. І з часом це значення зростає. Так вміст фосфору в ґрунті на відстані 200 м від відвалів протягом контрольного  періоду  1999  -  2004 рр.  збільшився  в  2  рази,  свинцю  –  в  1,15, хрому – в 1,35.

- За рахунок фільтрації забруднених вод з території відвалів фосфогіпсу забруднюються ґрунти, розподіл забруднення в яких відбувається за експоненціальним законом. Розбіжність між даними отриманими в результаті моделювання і натурними вимірами в середньому не перевищує 7,0 %. Вміст забруднення в ґрунтовому масиві на рівні залягання ґрунтових вод, залежить від рівноваги концентрації забруднення в ґрунті, залишкової сорбції та лінійної концентрації забруднення.

- Частина забруднення, яке переноситься фільтраційним потоком, осаджується в ґрунтовому масиві. При цьому логарифмічний коефіцієнт очистки залежить прямопропорційно від коефіцієнта фільтрації ґрунту та відстані відбору зразка до джерела забруднення. Чим більше значення коефіцієнта фільтрації і відстані від джерела забруднення тим вище значення логарифмічного коефіцієнта очистки.

- Результати із визначення сорбційної здатності ґрунтів свідчать про те, що породи не є перешкодою на шляху міграції нікелю, свинцю, трьохвалентного хрому, сірки, марганцю, кобальту, цинку і накопичення їх в породі спостерігається тільки в зоні повного водонасичення за рахунок заповнення порового простору. Із збільшенням глибини відбору зразка зменшується пористість ґрунту, а отже зменшується поровий простір – це приводить до зменшення відповідних елементів в ґрунті в 2 - 5 разів. Забруднення ґрунтових вод відбувається переважно шестивалентним хромом, концентрація якого в 95 % проб перевищує гранично допустиму концентрацію.

- Розроблені рекомендації з екологічно безпечного зберігання і знешкодження відвалів фосфогіпсу, в яких представлені методи щодо покращення екологічної ситуації в межах впливу відвалів фосфогіпсу і розраховані параметри локалізації забруднення, яке поступає в ґрунт від токсичних відвалів.

- Впровадження запропонованих в роботі заходів дозволить запобігти забрудненню ґрунтів, ґрунтових та поверхневих вод в межах впливу відвалів фосфогіпсу, знизить рівень захворюваності населення на прилеглих до відвалів територіях, що призведе до зменшення виплат за лікарняними листками на 48,3 тис. грн. на рік, підвищить врожайність сільськогосподарських культур та отримати прибуток від реалізації їх врожаю в розмірі 126,6 тис. грн. в рік. Крім того, переробка фосфогіпсу на будівельні матеріали дозволить отримати прибуток в розмірі 1383,0 тис. грн. в рік. Загальний очікуваний економічний ефект складає 1,56 млн. грн.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Экологические основы природопользования / Н.П. Грицан, Н.В. Шпак, Г.Г. Шматков, А.Г. Шапарь, А.П. Бабий, Т.И. Долгова, В.Л. Нестеренко, В.В. Федотов ( Днепропетровск: ИППЭ НАН Украины, 1998. ( 409 с.

- Биченок М.М., Трофимчук О.М. Проблеми природно-техногенної безпеки в Україні. – К.: УСНСР, 2002. - 153 с.

- Федорищева А.М., Ральчук О.М. Техногенно-екологічна безпека: аспекти та можливості управління // Регіональна економіка. ( 2001. ( № 2. ( С. 102 - 112.

- Исследование формирования техногенного режима водных ресурсов при дренаже шахтных полей Западного Донбасса / В.И. Бабенко, В.Г. Пасечный, И.А. Садовенко, Ю.И. Демченко // Научный вестник НГАУ. – Днепропетровск: НГАУ. - 1999. - Вып. №3. - С. 5 - 9.

- Про Концепцію поліпшення екологічного становища гірничодобувних регіонів України // Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.99 р. № 1606. – К., 1999. – 23 с.

- Тихомиров Н.П. Социально-экономические проблемы защиты природы. – М.: Экология, 1992. – 240 с.

- Стан техногенної та природної безпеки в Україні в 2001 році. – К.: Чернобильінтерінформ, 2002. – 250 с.

- Національна доповідь про стан навколишнього середовища в Україні у 2000 р. – К.: Вид-во Раєвського, 2001. – 184 с.

- Яцик А.В. Екологічна ситуація в Україні і шляхи її поліпшення. – К.: Оріяни, 2003. – 84 с.

- Глазовская М.А. Техногенез и проблемы ландшафтно-геохимического районирования // Вестник МГУ. Серия 5: География. – 1968. – Вып. № 1. – С. 76 - 84.

- Об основных направлениях государственной политики Украины в области охраны окружающей среды, использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности // Постановление Верховной Рады Украины от 5 марта 1998 г. № 188/98 – ВР. – К., 1998. – 46 с.

- Шевчук В.Я. Про заходи щодо розв'язання еколого-гідрогеологічних проблем, які виникають унаслідок закриття гірничо-видобувних підприємств, шахт і розрізів // За матеріалами доповіді на засіданні Кабінету міністрів України 11 січня 1999 року.

- Шапарь А.Г. Актуальные задачи охраны окружающей среды в регионах с интенсивной техногенной нагрузкой // Сб. "Проблемы природопользования Приднепровья". - К.: Наукова думка. - 1991. - С. 23 - 30.

- Бондаренко В.И., Власов С.Ф. Определение основных параметров струйного закрепления пород // Сб. «Геотехническая механика».- Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины. - 1998. – Вып. №9. - С. 7 - 11.

- О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук, В.В. Трофімович, В.М. Удод. Техноекологія. - К.: КНУБА. - 2004. - 191 c.

- Сердюк А.М. Окружающая среда и охрана здоровья населения г. Києва. - К.: О-во книголюбов, 1991. - 23 c.

- Пузаченко Ю.Г. Математические методы в экологических и географических исследованиях. - М.: Изд центр «Академия», 2004. - 416 с.

- Дорогунцов С.И., Ральчук А.Н. Управление техногенно-экологической безопасностью в контексте парадигмы устойчивого развития: концепция системно-динамического решения. -  К.: Наукова думка НАНУ. - 2002. - 200 c.

- Рудаков Д.В., Садовенко И.А. Обоснование модели инфильтрационных потоков в неоднородном подработном массиве горных пород // Сб. ст. «Проблеми гірського тиску”. – Донецк: ДонНТУ. - 2005. - Вып. №13. - С. 6 - 17.

- Aбуталиев Ф.Б., Абуталиев Э.Б. Методы решения задач подземной гидромеханики на ЭВМ. - Ташкент: Фан, 1968. - 196 с.

- Аверьянов С.Ф. Горизонтальный дренаж при борьбе с засолением орошаемых земель. - М.: Изд-во АН СССР, 1959. -  84 с.

- А.И. Горова, В.Н. Лотоцкий, Е.А. Борисовская, А.В. Павличенко. Методика оценки экологической опасности промышленных отходов // Научный вестник НГАУ. – Днепропетровск: НГАУ. - 2004. - Вып. №20. - С. 192 - 201.

- Шапарь А.Г. Долгова Т.И. Кораблёва А.И., Чесанов Л.Г. Экологическая экспертиза и экологическая инспекция. - К.: Поліграфіст, 2002. - 124 c.

- Бочевер Ф.М. Теория и практические методы гидрогеологических расчетов эксплуатационных запасов подземных вод. - М.: Недра, 1968. - 235 с.

- Веригин Н.Н. Методы определения фильтрационных свойств горных пород. - М.: Гостройиздат, 1962. - 182 с.

- Глущенко А.А., Гординська Т.Л. Дослідження розповсюдження забруднень під дренованими гідроспорудами // Вісник Київського університету. – К. – 1997. – Вип. №2. - С. 16 - 27.

- Лаврик В.І. Методи математичного моделювання в екології. - К.: Фітосоціоцентр, 1998. – 247 c.

- Нумеров С.Н., Патрашев А.Н. Диффузия растворимых веществ в основании гидротехнических сооружений // Труды Ленингр. политехн. Ин-та им. М.И. Калинина. - Л. - 1947. - Вып. №4. – С. 65 – 78.

- Олейник А.Я. Геогидродинамика дренажа. - К.: Наукова думка, 1981. – 284с.

- Патрашев А.Н. Гидромеханика.- М.: Военмориздат, 1953. - 720 с.

- Поляков В.Л. Моделирование потока питательных элементов к изолированным корням и их сообществам // Вісник УДАВГ «Сучасні проблеми теорії фільтрації». - Рівне: УДАВГ. - 1998. - С. 128 - 133.

- Коротун І.М., Коротун Л.К. Географія Рівненської області. - Рівне: УДАВГ, 1996. - 274 с.

- Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 1999 р. / Державне управління екологічної безпеки в Рівненській області/ - Рівне: Рівненська друкарня, 1999. - 208 с.

- Хлапук М.М., Маланчук З.Р., Жомирук Р.В. Аналіз впливу точкових об’єктів на забруднення ґрунтів і ґрунтових вод в Рівненській області // Зб. наук. пр. „Вісник УДУВГП”. - Рівне: УДУВГП. - 2004. - Вип. №2(26). - С. 212 - 221.

- Лаврик В.И. Математическое моделирование процессов распространения примесей при двумерной фильтрации из бассейна сточных вод / Охрана окружающей среды от загрязнения промышленными выбросами ЦБП – Л.: ЛТА. - 1986. –  С. 209 – 222.

- Мандрик А., Католіченко С. Вивчення умов захищеності ґрунтових вод від забруднення // Тези доповіді “Актуальні проблеми геології України”. - К.: КНУТШ. - 2000. - С. 13 - 15.

- Бочевер Ф.М., Лапшин Н.Н., Орадовская А.Я. Защита подземных вод от загрязнения. -  М.: Недра, 1979. - 224 с.

- Туровский И.С. Обработка осадков сточных вод.- М.: Стройиздат, 1984. – 114 с.

- Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2003 р. - / Державне управління екологічної безпеки в Рівненській області/ - Рівне: Рівненська друкарня, 2003. - 198 с.

- Жомирук Р.В. Вплив забруднення довкілля на здоров’я населення в Рівненській області // Зб. наук. пр. „Вісник НУВГП”. - Рівне: НУВГП. - 2005. - Вип. №4(32). - С. 9 - 16.

- Полубарина-Кочина П.Я. Теория движения грунтовых вод.- М.: Энергоиздат, 1975. - 561 с.

- Коллинз Р. Течения жидкостей через пористые материалы. - М.: Мир, 1964. - 351с.

- Бэр Я., Заславский Д., Ирмей С. Физико-математические основы фильтрации воды. – М.: Мир, 1971. - 224 с.

- Голубев В.С., Гарибянц А.А., Гетерогенные процессы геохимической миграции. -  М.: Недра, 1968. - 192 с.

- Левицкий Б.Ф., Лещий Н.П. Основи підземної гідравліки. – Л.: Вид-во Львівського ун-ту, 1958. - 230 с.

- Лукнер Л., Шестаков В.М. Моделирование миграции подземных вод. - М.: Недра, 1986. - 208 с.

- Лыков А.В. Тепломасообмен (справочник). -  М.: Энергоиздат, 1975. - 561 с.

- Рудаков Д.В. Математичні моделі в охороні навколишнього середовища. - Дніпропетровськ: В-во НГУ, 2004. - 160 с.

- Полубаринова-Кочина П.Я., Пряжинская В.Г., Эмих В.Н. Математические методы в вопросах орошения. - М.: «Наука», 1969. - 232 с.

- Берентблатг Г.И., Енотов В.М., Рыжик В.М. Теория нестационарной фильтрации жидкости и газа.  – М.: Недра, 1972. - 288 с.

- Аравин В.И., Нумеров С.Н. Теория движения жидкостей и газов в недеформируемой пористой среде. - М.: ГИТТЛ, 1953. - 616 с.

- Cитников А.Б. Динамика влаги и солей в почвогрунтах зоны аэрации. - К.: Наукова думка, 1986. - 152 с.

- Веригин Н.Н. О кинетике растворения солей при фильтрации воды в грунтах // Сб. ст. «Растворение и выщелачивание горных пород» - М.: Госстройиздат. - 1957. - С. 327 - 330.

- Развитие исследований по теории фильтрации в СССР.-М.: Наука, 1696. - 545 с.

- Олейник О.Я., Нашковский В.П.  Методы расчета мелиоративного дренажа в неоднородно-слоистых грунтах.  – К.: Урожай, 1970. – 230 с.

- Аравин В.И., Нумеров С.Н. Фильтрационные расчеты гидротехнических сооружений. - Л.-М.: Госстройиздат, 1955. - 291 с.

- Усенко В.С. Вопросы теории фильтрационных расчетов дренажных и водозаборных скважин. – М.: Колос, 1968. - 301 с.

- Лаврик В.І. Теоретичні дослідження процесів забруднення й засолення підземних вод // Вісник АН УРСР. - К.: Наукова думка. – 1979. – Вип. №2. – С. 63. – 70.

- Рудаков В.К. Охрана территорий при гидротехническом и мелиоративном строительстве. – К.: Урожай, 1987. - 104 с.

- Олейник А.Я., Поляков В.Л. Дренаж переувлажнённых земель. – К.: Наукова думка, 1987. - 280 с.

- Развитие исследований по теории фильтрации в СССР. - М.: Наука, 1696. - 545 с.

- Бочевер Ф.М., Орадовская А.Е. Гидрогеологическое обоснование защиты подземных вод и водозаборов от загрязнения. – М.: Недра, 1972. – 172 с.

- Пленочные протифильтрационные устройства гидротехнических сооружений / Под ред. И.Е. Кравченка.- М.: Энергия, 1976. - 106 с.

- Теория и практика борьбы с засолением орошаемых земель. - М.: «Колос», 1971. - 238 с.

- Пак К.Г. Солонцы СССР и пути повышения их плодородия - М.: «Колос», 1975. - 346 с.

- Хлапук М.М., Жомирук Р.В. Інженерні методи захисту ґрунтів та ґрунтових вод від забруднення точковими об’єктами // Зб. наук. пр. «Вісник УДУВГП». - Рівне: УДУВГП. - 2003. - Вип. №3(32). - С. 99 - 106.

- Хлапук М.М., Жомирук Р.В. Рекомендації по проектуванню дренажних конструкцій для перехоплення високомінералізованих вод // Зб. наук. пр. «Вісник УДУВГП». -  Рівне: УДУВГП. - 2004. - Вип. №3(27). - С. 156 - 165.

- Жомирук Р.В. Дослідження впливу відвалів фосфогіпсу на забруднення ґрунтів та ґрунтових вод  // Зб. наук. пр. “Геотехнічна механіка”. - Дніпропетровськ: ІГТМ НАН України. - 2005. - Вип. №58. - С. 133 - 139.

- Лаврик В.И., Бездитный Б.П., Милютин А.Ф. Чисельно-аналитические решения краевых задач конвективной диффузии солей при быстром отводе вод из дренажа. – К.: Наукова думка, 1978. - С. 344.

- Маланчук З.Р., Жомирук Р. В. Методика проведення досліджень по визначенню забруднення ґрунтів і ґрунтових вод відвалами фосфогіпсу ВАТ “Рівнеазот” // Зб. наук. пр. НГУ. - Дніпропетровськ: НГУ. – 2005. - С. 121 - 126.

- Жомирук Р.В. Експериментальні дослідження процесу фільтрування високомінералізованої води через ґрунтовий масив // Зб. наук. пр. „Вісник УДУВГП”. - Рівне: УДУВГП. - 2004. - Вип. №3(27). - С. 132 - 138.

- Анищенко О.Л., Рудаков Д.В., Шматков Г.Г. Моделирование загрязнения подземных вод в зоне влияния хвостохранилищ радиоактивных отходов. Миграция нерадиоактивных микрокомпонентов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2004. – Вип. №1. – С. 96 - 104.

- Жомирук Р.В. Дослідження процесу забруднення ґрунтів та ґрунтових вод відходами гірничого виробництва // Зб. наук. пр. НГУ. - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет. - 2005. - С. 98 - 104.

- Хлапук М.М., Маланчук З.Р., Жомирук Р.В. Аналіз впливу точкових об’єктів на забруднення ґрунтів і ґрунтових вод в Рівненській області // Зб. наук. пр. „Вісник УДУВГП”. - Рівне: УДУВГП. - 2004. - Вип. №2(26). - С. 212 - 221.

- Развитие исследований по теории фильтрации в СССР (1917 – 1967) / Под ред. П.Я. Полубариной-Кочиной. – М.: Наука, 1967. - 545 с.

- Жомирук Р.В. Впровадження інформаційних технологій при проектуванні природоохоронних систем від забруднення точковими об’єктами  // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції “Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість” - К.: Вид. Європейського університету. - 2003. - С. 117 - 119.

- Ивановский Р.И. Компьютерные технологии в науке. Практика применения систем Math CAD Pro. - К.: Высшая школа, 2003. - 376 с.

- Жомирук Р.В., Маланчук Ж.В., Маланчук Є.З. Математичне моделювання процесу забруднення ґрунтів і ґрунтових вод відходами гірничого виробництва // Зб. наук. пр. «Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво». - Рівне: НУВГП. - 2005. - Вип. №30. – С. 257 - 262.

- З.Р. Маланчук, Р.В. Жомирук, С.Е. Стець, С.Р. Боблях. Основні фізико-хімічні та технологічні властивості туфів Рівненщини // Зб. наук. пр. “Геотехнічна механіка”. - Дніпропетровськ: ІГТМ НАН України. - 2005. - Вип. №59. - С. 106 - 114.

- Олейник А.Я. Фильтрационные расчеты вертикального дренажа. – К.: Наукова думка, 1978. - 202 с.

- Лаврик В.И Олейник А.Я. О некоторых математических моделях подземной гидродинамики // Физико-техн. приложения краевых задач. – Киев: Наукова думка. – 1978. - С. 76 - 98.

- Патрашев А.Н., Аратюнян Н.Х. Диффузия солей при одномерной фильтрации // Изв. ВНИИГ. – 1941. – 30. – С. 64 – 77.

- Фрид Ж. Загрязнение подземных вод. – М.: Недра, 1981. - 304 с.

- Шестаков В.М. Динамика подземных вод. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 368 с.

- Никольский Б.П., Парамонова В.И. Законы обмена ионов между твердой фазой и раствором // Сб.ст. «Успехи химии». – 1939. - т.8. - Вып. №10. - С. 107 - 124.

- Сандуляк А.В. Очистка жидкостей в магнитном поле. – Львов: Вища школа, 1984. – 167 с.

- Сандуляк А.В., Бартосевич Р.Д., Корчмарский В.З. Снижение металлоемкости электромагнитных фильтров за счет использования эффекта флокуляции // Сб.ст. «Электрические станции». – Львов: Энергомашиностроение. - 1981. - Вып. №3. -       С. 18 - 20.

- Сандуляк А.В. Использование модели поглощающего экрана при исследовании режимов магнитного фильтрования // Сб.ст. «Электрические станции».- Львов: Энергомашиностроение. - 1983. - Вып. №1. - С. 30 - 32.

- Маланчук.З.Р., Клепач М.І., Жомирук Р.В. Дослідження процесу фільтрування високо мінералізованої води через ґрунтовий масив // Зб. наук. пр. „Вісник УДУВГП”. - Рівне: УДУВГП. - 2004. - Вип. №2(26). - С. 283 - 290.

- Жомирук Р.В. Оцінка сорбційних властивостей порід у зоні складування відходів гірничого виробництва // Зб. наук. пр. ”Вісник НУВГП”.- Рівне: НУВГП. - 2006. - Вип. №1 (33). - С. 208 - 213.

- Николаевский В.Н., Бастиев К.С., Горбунов А.Т. Механика насыщенных пористых сред. - М.: Недра, 1970. - 355 с.

- Панин П.С. Процессы солеотдачи в промываемых толщах почв. Новосибирск: Наука, 1968. – 265 с.

- Пападопулос Д. Влияние вида эпюры исходного засоления на величину промывной нормы // Сб. ст. «Вестник сельскохозяйственной науки». - М.: «Колос». - 1972. – С. 75 - 86.

- Патрашев А.Н., Арутюнян Н.X. Диффузия солей при одномерной фильтрации. - Л.: «Изв. ВНИИГ», 1941. - т. 30. – 360 с.

- Патрашев А.Н. Нумеров С.Н. Диффузия растворимых веществ в основаниях гидротехнических сооружений // Сб.ст. «Труды ЛПИ». - Л. - 1947. – Вып. № 4. –       С. 276 - 297.

- Пашина В.И. Методика исследования химической суффозии. 4-я конференция молодых ученых гидротехников. - Л.: ВНИИГ, Госэнергоиздат, 1962. – 287 с.

- Пеньковский В.И. Одномерная задача растворения и вымыва солей при фильтрации с большими критериями Пекле // ПМТФ. - 1969. - Вып. №2. - С 79 - 90.

- Пестов Л.Ф. Водно-солевой баланс междуречья Бугунь-Чаян в зоне Арысь-Туркестанского канала // Сб.ст. «Тр. Каз-НИИВХ». - Баку: «Кайнар». - 1969. - т.5. -   С. 386 - 399.

- Прянишников А.М. О зависимости величины адсорбции катионов почвой от разбавления вытеснения // Сб. ст. «Труды ВИУА». - М.: «ВИУА». - 1933. - Вып. № 2. – С. 148 - 168.

- Пушкарева З.П. Закономерность распределения запасов солей по почвогрунтовому профилю и их роль при освоении Голодной степи // Сб.ст. «Вопросы гидротехники АН УзССР». - 1965. - Вып. № 29. - С. 207 - 220.

- Рачинскии В.В. Введение в общую теорию динамики сорбции и хроматографии.- М.: «Наука», 1964. - 307 с.

- Рекс Л.М. Перераспределение солей в почвогрунтовом слое // «Журнал ПМТФ». - 1967. - Вып. № 6.  – С. 35 - 38.

- Рекс Л.М. Определение параметров переноса солей // Сб. ст. «Теория и практика борьбы с засолением орошаемых земель». - М.: «Колос». - 1971. - С. 43 - 54.

- Рыжова Л.В. Количественные закономерности обменной адсорбции катионов натрия-кальция и натрия-стронция на черноземе, монтмориллоните и гидробиотите // Сб. ст. «Почвоведение». - М.: «Колос». - 1973. - Вып. № 3. -  С. 56 - 67.

- Саффман П. Теория дисперсии в пористой бреде // Сб. переводов «Механика». – Л.: «ПТМФ». - 1960. - Вып. № 2. – С. 41 - 47.

- Туменко Н.Р. Прогноз процесса засоления береговых водозаборов в условиях переменного химического состава воды в реке // Сб.ст. «Вопросы гидрогеологических прогнозов в связи с ирригацией земель и водоснабжением». - Днепропетровск: ДГУ. - 1972. - Вып. № 5. – С. 198 - 212.

- Умаров А.X., Якубов X.И., Иконом У.Д. Динамика водно-солевого баланса опытно-производственных участков вертикального дренажа в условиях Шурузякского понижения в Голодной степи // Сб.ст. «Труды САНИИРИ». - Ташкент, 1971. - Вып. № 126 (мелиорация земель). – С. 163- 173.

- Чиркин М.П. К влиянию экрана на перенос солей в жидкостях // Сб. ст. «Труды ин-та математики и механики». - АН УзССР. - 1953. - Вып. № 16. – С. 34 - 51.

- Шапинекая Г.П. К расчету промывания засоленных почв // Сб.ст. «Материалы молодых специалистов мелиораторов». - М.: «Колос». - 1969. - т. 2. – С. 320 - 342.

- Шейдеггер А.Е. Физика течения жидкостей через пористые среды. - М.: Гостоптехиздат, 1960. - 272 с.

- Шержуков Б.С. Конвективная диффузия в потоке подземных вод с изменяющейся скоростью. Математика и ЭВМ в мелиорации. - М.: «Колос». - 1971. - ч. II. – 307 с.

- Шержуков Б.С. Диффузия и неравновесный массообмен при фильтрации в районах наземных и подземных хранилищ промстоков // Сб.ст. «Труды института ВОДГЕО». - М.:  «Колос» - 1975.- Вып. №54. – С. 228 - 240.

- Шехтман Ю.М. Фильтрация малоконцентрированных суспензий. - М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 306 с.

- Шульгин Д.Ф. К расчету опреснения засоленных почвогрунтов при промывке. Вопросы механики. – Уфа.: ФАН УзССР. - 1969. - Вып. № 19. – С. 101 - 120.

- Рекомендації по проектуванню та будівництву комбінованих дренажних систем з використанням об’ємних захисно-фільтруючих матеріалів та фільтруючих елементів. – Рівне: УДАВГ, 1996. - 24 с.

- А.А. Яланский, В.Д. Крученюк, Т.А. Паламарчук, В.Н. Сергиенко, И.М. Слащев. Методические особенности и результаты электрометрического контроля состояния грунтов и геофильтрационных процессов вблизи гидротехнических сооружений / Сб. ст. «Геотехническая механика». - Днепропетровск.: ИГТМ - 1998. – Вып. №9. – С. 47 - 50.

- Вгеnnег Н. The diffusion model of longitudinal mixing in beds finite lenght. Numerical values. Chem. Engng. Sci., 1962. - v. 17. - 167 р.

- Жомирук Р.В. Перехоплення ґрунтового потоку з масиву відвалів фосфогіпсу ВАТ “Рівнеазот” // Зб. наук. пр. „Вісник НУВГП”.- Рівне: НУВГП. - 2004. -Вип. №3(27). - С. 106 - 112.

- Хлапук М.М., Маланчук З.Р., Жомирук Р.В. Аспекти теорії фільтрації при проектуванні дренажних пристроїв для охорони ґрунтів від забруднення точковими об’єктами // Зб. наук. пр. Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво. - Рівне: УДУВГП. - 2002. - Вип. №27. - С. 181 - 187.

- Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А. Методы исследования физических свойств почв. - М.: Агропромиздат, 1986. - 320 с.

- Веригин Н.Н. Некоторые вопросы химической гидродинамики представляющие интерес для мелиорации и гидротехники. // Сб.ст. «Изв. АН СССР». Отд. техн.н. - 1953. – Вып. №10. – С. 54 - 67.

- Веригин Н.Н. Кольматаж призабойной зоны скважины // Сб.ст. «Изв. АН СССР». - 1964. - Вып. №2. - С. 74 - 80.

- Кожушко Л.Ф. Удосконалення дренажних систем. – Рівне: Видавництво РДТУ, 2001. – 279 с.

- Кожушко Л.Ф., Серілко Л.С. Технологія виготовлення об’ємних дренажних фільтрів: Монографія. - Рівне: Видавництво РДТУ, 2001. – 156 с.

- Бредихин Н.Н. Варианты конструкции закрытого дренажа и их эффективность в условиях Ростовской области // Мелиоративное состояние орошаемых земель и использование водных ресурсов. Сб. науч. тр. ЮжНИИГиМ. - 1984. - С. 51 - 56.

- Кунце Г. Современные дренажные материалы для эффективной технологии дренирования. С-х. водное строительство // Материалы симпозиума. Минводхоз СССР. - М.: «Колос». - 1987. - С. 40 - 45.

- Жомирук Р.В. Рекомендації екологобезпечної експлуатації і знешкодження відходів гірничого виробництва на прикладі відвалів фосфогіпсу ВАТ “Рівнеазот” // Тези доповідей 6-ї щорічної промислової конференції “Ефективність реалізації наукового, ресурсного і промислового потенціалу в сучасних умовах”, Бойківщина. - 2006. - С. 117 - 119.

- А.А. Яланский, В.Д. Крученюк, Т.А. Паламарчук, В.Н. Сергиенко, И.М. Слащев. Методические особенности и результаты электрометрического контроля состояния грунтов и геофильтрационных процессов вблизи гидротехнических сооружений / Сб. статей «Геотехническая механика». - Днепропетровск: ИГТМ - 1998. – Вып. №9. – С. 47 - 50.

- Агрохимия / Б.А. Ягодин и др. –М.: Агропромиздат, 1989. - 654 с.

- Покровская С.Ф. Влияние загрязнения окружающей среды на продуктивность сельскохозяйственных культур. - М.: Колос, 1989. – 47 с.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html