Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

На правах рукопису

КУЗЬМІНСЬКИЙ  РОМАН  ДАНИЛОВИЧ

УДК 631.3

СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ СИНТЕЗУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЛІНІЙ І ДІЛЬНИЦЬ РЕМОНТУ                               ВУЗЛІВ ТА АГРЕГАТІВ МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ РІЛЬНИЦТВА

Спеціальність 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Дисертація на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук

|  | Наукові консультанти : |
| --- | --- |
|  | доктор технічних наук, професор ; |
|  | доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України Сидорчук Олександр Васильович |

Львів – 2013

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ З РОЗРОБКИ Й                 УДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВИХ ПІДСТАВ РОЗРАХУНКУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЛІНІЙ І ДІЛЬНИЦЬ ПІДПРИЄМСТВ З ВИГОТОВЛЕННЯ ТА РЕМОНТУ МАШИН  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

  - Аналіз чинних методик проектного розрахунку підприємств   ремонтно-обслуговувальної бази агропромислового комплексу . . . . . 19

  - Чинні наукові засади проектування технологічних процесів                    відновлення зношених деталей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

  - Аналіз наукових підстав забезпечення ефективності               технологічних процесів підприємств сільськогосподарського                   та автотракторного машинобудування   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

  - Багатопредметна спеціалізація ремонтного виробництва.                     Аналіз теоретичних положень її обґрунтування  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  - Принципи системності в задачах проектування технологічних                              ліній і дільниць машинобудівних і ремонтних підприємств . . . . . . . .  40

  - Висновки до розділу 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

РОЗДІЛ 2. СИСТЕМНЕ ОБГРУНТУВАННЯ  ПАРАМЕТРІВ,              СТРУКТУРИ ТА ФУНКЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЛІНІЙ І ДІЛЬНИЦЬ АГРЕГАТНО-РЕМОНТНИХ ПІДПРИЄМСТВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

  - Технологічні лінії і дільниці агрегатно-ремонтних підприємств                  з позицій загальної теорії систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

  - Теоретична модель прогнозування динаміки зміни річної          програми агрегатно-ремонтних підприємств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

  - Теоретичні засади дослідження технологічних процесів . . . . . . . . . . . 58

  - Властивість організаційно-технологічної сумісності . . . . . . . . . . . . . .  77

  - Висновки до розділу 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

РОЗДІЛ 3. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ АНАЛІЗУ, СИНТЕЗУ                    Й ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЛІНІЙ ТА ДІЛЬНИЦЬ          АГРЕГАТНО-РЕМОНТНИХ ПІДПРИЄМСТВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

  - Загальні положення методології дослідження . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87

  - Методологія аналізу конструктивно-технологічного базису        процесів розбирання-складання агрегатів і вузлів . . . . . . . . . . . . . . . .  91

  - Особливості методології аналізу конструктивно-технологічного         базису процесів відновлення зношених деталей . . . . . . . . . . . . . . . . .  109

  - Проектування процесів розбирання-складання методом синтезу . . .  120

  - Особливості проектування технологічних процесів відновлення зношених деталей методом адресації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

  - Висновки до розділу 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНОГО             АНАЛІЗУ ТА СИНТЕЗУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ                      РЕМОНТУ АГРЕГАТІВ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  164

  - Аналіз залежностей параметрів і показників ефективності технологічних процесів розбирання-складання агрегатів від такту. . 164

  - Обґрунтування раціональних відмін технологічних процесів розбирання-складання  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

  - Синтез та аналіз параметричних рядів виробничих структур спеціалізованих технологічних ліній розбирання та складання . . . . . 173

  - Аналіз залежностей параметрів і показників ефективності технологічних процесів відновлення зношених деталей від такту  . . 183

  - Синтез та аналіз параметричного ряду технологічних дільниць відновлення гільз циліндрів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

  - Вибір технології ремонтних робіт за результатами структурно-параметричного аналізу та синтезу технологічних процесів  . . . . . . . 192

  - Висновки до розділу 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

РОЗДІЛ 5. ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЛІНІЙ І ДІЛЬНИЦЬ АГРЕГАТНО-РЕМОНТНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ПІДСТАВІ ДОСЛІДЖЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СУМІСНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ  . . . . . 206

  - Обґрунтування виробничих структур технологічних ліній            розбирання та складання багатопредметної спеціалізації . . . . . . . . .  206

  - Подібність конструкції об’єктів ремонту та організаційно-       технологічна сумісність процесів їх ремонту в спільному потоці  . .  214

  - Організаційно-технологічна сумісність процесів ремонту            агрегатів на гнучких технологічних лініях різної продуктивності  . . 226

  - Технологія ремонту та організаційно-технологічна сумісність технологічних процесів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

  - Обґрунтування політехнологічної спеціалізації технологічних              ліній і дільниць  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

  - Вплив збільшення кількості технологічних процесів,                     об’єднаних у спільному потоці, на показники організаційно-технологічної сумісності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  251

  - Організаційно-технологічна сумісність процесів ремонту на технологічних лініях, оснащених обладнанням з різним рівнем паралельної концентрації механізованих операцій . . . . . . . . . . . . . . . 257

  - Обґрунтування доцільності поєднання в спільному потоці              різних маршрутів відновлення зношених деталей як задача організаційно-технологічної сумісності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

  - Обґрунтування спеціалізації технологічних ліній і дільниць з урахуванням моделі прогнозування зміни часткових програм           ремонту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  268

  - Висновки до розділу 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  282

РОЗДІЛ 6. ВИМОГИ ДО ОСНОВНОГО РЕМОНТНО-        ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ                              ЛІНІЙ І ДІЛЬНИЦЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   285

  - Обґрунтування рівня паралельної концентрації механізованих  операцій основного ремонтно-технологічного обладнання на операційному рівні ієрархії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  285

  - Обґрунтування рівня паралельної концентрації механізованих  операцій основного ремонтно-технологічного обладнання за результатами структурно-параметричного аналізу та синтезу технологічних процесів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  292

  - Засади визначення агрегатно-модульної будови основного          ремонтно-технологічного обладнання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  303

  - Формування нових технічних рішень стосовно агрегатно-               модульної будови основного ремонтно-технологічного                  обладнання . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  309

  - Обґрунтування функціонального призначення основного          ремонтно-технологічного обладнання за результатами структурно-параметричного аналізу та синтезу технологічних процесів . . . . . . . 316

  - Висновки до розділу 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

РОЗДІЛ 7. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ . .  331

  - Порівняння результатів визначення параметрів виробничої         структури підрозділів ремонту агрегатів за трудомісткістю                  операцій та за результатами структурно-параметричної                оптимізації технологічних процесів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

  - Обґрунтування річної програми ремонту агрегатів за                результатами параметричної, структурної та функціональної оптимізації технологічних процесів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

  - Адаптивний режим функціонування виробничих підрозділів                АРП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  349

  - Оцінка скорочення тривалості ремонту за рахунок застосування розгалужених відмін технологічних процесів . . . . . . . . . . . . . . . . . .   357

  - Оцінка економії річних приведених технологічних витрат за            рахунок адаптивного режиму функціонування виробничих            підрозділів підприємств технічного сервісу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  362

  - Висновки до розділу 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

ДОДАТКИ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418

ДОДАТОК А. АКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ          ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419

ДОДАТОК Б. ПРИКЛАДИ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУ                     КОНСТРУКЦІЇ ВУЗЛІВ І АГРЕГАТІВ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427

Додаток Б.1 Результати аналізу конструкції муфти зчеплення                    автомобіля ЗИЛ-4333  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427

Додаток Б.2 Результати аналізу конструкції муфти зчеплення                    автомобіля КамАЗ-4310  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429

ДОДАТОК В. ПРИКЛАДИ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУ                            СТРУКТУРИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ                            МОНОПРЕДМЕТНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432

Додаток В.1 Результати аналізу структури технологічного процесу     ремонту головок блока циліндрів двигунів СМД-31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432

Додаток В.2 Результати аналізу структури технологічного процесу    розбирання-складання коробок передач автомобілів ГАЗ-53-12 . . . . . . . . . 440

ДОДАТОК Г. ПРИКЛАДИ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУ                         СТРУКТУРИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ                    ПОЛІПРЕДМЕТНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449

Додаток Г.1 Результати аналізу структури технологічного процесу розбирання в спільному потоці муфт зчеплення автомобілів                             ГАЗ-53-12, ЗИЛ-4333 і КамАЗ-4310  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449

Додаток Г.2 Результати аналізу структури технологічного процесу         ремонту в спільному потоці головок блоків циліндрів двигунів                         СМД-31, СМД-62 і СМД-21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469

ДОДАТОК Д. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СУМІСНОСТІ . . . . . . . . . . . . . . . . . 477

Додаток Д.1 Структура файлу початкових даних для моделювання технологічних процесів розбирання та складання агрегатів . . . . . . . . . . . . . 477

Додаток Д.2 Основний модуль програми моделювання                технологічних процесів розбирання та складання агрегатів                     (реалізація першого етапу – синтез розкладу виконання операцій                        над об’єктом ремонту)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478

Додаток Д.3 Структура файлу початкових даних для розрахунку             показників організаційно-технологічної сумісності поєднання                               в спільному потоці трьох різних технологічних процесів  . . . . . . . . . . . . . . 490

Додаток Д.4 Основний модуль програми розрахунку показників організаційно-технологічної сумісності поєднання в спільному                      потоці трьох різних технологічних процесів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АРП – агрегатно-ремонтне підприємство

ВП – виробничий процес

ГАЛ – гнучка автоматична лінія

ГВС – гнучка виробнича система

ДВЗ – двигун внутрішнього згорання

ЗМ – задній міст

ЕОМ – електронно-обчислювальна машина

ЕТО – елементарна технологічна операція

КБП – каретка балансирної підвіски

КП – коробка передач

КР – капітальний ремонт

ОТН – організаційно-технологічна несумісність

ОТС – організаційно-технологічна сумісність

ПР ТВ ТП – прямоточна технологічна відміна технологічного процесу

ПРМ – первинна ремонтна майстерня

Р ТВ ТП – розгалужена технологічна відміна технологічного процесу

РТО – ремонтно-технологічне обладнання

САПР – система автоматизованого проектування

СРМ – спеціалізована ремонтна майстерня

ТВ – технологічна відміна

ТД – технологічна дільниця

ТЛ – технологічна лінія

ТОР – технічне обслуговування і ремонт

ТП – технологічний процес

ЧОТС – часткова організаційно-технологічна сумісність

ЧР ТВ ТП – частково розгалужена технологічна відміна технологічного процесу

ЧТП – частковий технологічний процес

ВСТУП

Актуальність теми.  Ремонтно-обслуговувальна база (РОБ) агропромислового комплексу (АПК) України в період ринкових реформ суттєво видозмінилась. У кінці 1990-х років РОБ АПК України, окрім майстерень господарств, включала спеціалізовані ремонтні підприємства (СРП), які діяли майже в кожному районі всіх областей України, а також ремонтно-механічні заводи (РМЗ). Ця база була створена на принципах високої концентрації та вузької спеціалізації виробництва, що пояснювалось великою кількістю та порівняно обмеженою номенклатурою машин для АПК, високою інтенсивністю їх використання та недостатньою надійністю.

Впродовж останніх 20 років в АПК України надходила різноманітна техніка переважно закордонного виробництва (лише на Львівщині експлуатують 80 марок тракторів і 33 марки комбайнів), внаслідок чого суттєво розширилася номенклатура об’єктів ремонту, змінились значення річних програм. Оскільки в СРП чинної РОБ АПК використовувались високопродуктивні технологічні лінії (ТЛ) переважно монопредметної спеціалізації, а технологічні дільниці (ТД) було оснащено вузько функціональним обладнанням, перейнятим з машинобудівного виробництва, то такі підприємства виявились неконкурентоспроможними. Як наслідок, станом на кінець 2012 року в Україні залишилось 202 СРП, лише декілька з яких здійснюють капітальний ремонт (КР) і модернізацію повнокомплектних машин, а переважна більшість – це агрегатно-ремонтні підприємства (АРП). Однак і вони розширили номенклатуру сервісних послуг, виконуючи роботи з поточного ремонту та технічного обслуговування, виготовляючи промислову продукцію, здійснюючи торгівлю технікою та запасними частинами, паливо-мастильними матеріалами, надаючи транспортні послуги тощо.

За цей же період скоротилось надходження нової техніки в АПК України, а тому зменшилась кількість машин у господарствах, зріс середній вік, фізичний та моральний знос (наприклад, в АПК Львівщини 60% машин віком понад 20 років). Зрозуміло, що за таких умов потреба підтримання та відновлення справного чи працездатного стану машин, повного чи часткового відновлення їх ресурсу об’єктивно існує.

Поступове впровадження у сільськогосподарське виробництво нової техніки,  яка  потребує  виконання  складних  ремонтно-обслуговувальних втручань в умовах СРП для підтримання її справного чи працездатного стану, обумовлює необхідність створення нових або ж  відновлення роботи старих ремонтних майстерень в ринкових умовах.

Незважаючи на значну кількість виконаних досліджень стосовно створення конкурентно-спроможної РОБ АПК, у науковій літературі та нормативних документах не знайшли належного теоретичного обґрунтування питання урахування у проектних рішеннях змін річної програми та номенклатури об’єктів ремонту, як об’єктивного наслідку закономірностей насичення ринку новою технікою, а задачі параметричної, структурної й функціональної оптимізації (обґрунтування спеціалізації) розглядались як відносно відокремлені, що суттєво зменшувало цінність отримуваних результатів.

Окрім того, чинні методики проектування не достатньо враховують   багатоваріантність проектних рішень. Усунення цього недоліку можливе лише за умови розробки методик, орієнтованих на застосування систем автоматизованого проектування (САПР), їх алгоритмізації та розробки відповідного програмного забезпечення реалізації алгоритмів проектування на ЕОМ.

Таким чином, в Україні відсутня чітка системна методологія оптимального проектного розрахунку ТЛ і ТД, а також обґрунтування на етапі проектування функціонального призначення основного ремонтно-технологічного обладнання (РТО) для АРП (СРП), що стримує відродження ефективної конкурентоспроможної сфери ремонтних послуг для АПК України.

Робота присвячена вирішенню наукової проблеми системного обґрунтування функцій (спеціалізація), параметрів (продуктивність) і структури ТЛ й ТД ремонту агрегатів мобільної техніки рільництва.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові дослідження, виконані за темою дисертації, належать до основних наукових напрямів Львівського національного аграрного університету та є складовою частиною наукових досліджень з комплексних науково-дослідних робіт :

- «Організаційно-технологічна взаємодія в системі ремонту та експлуатації» (номер державної реєстрації 0193U029513), 1993-2000 рр.

- «Розробка, впровадження енергозберігаючих механізованих процесів, технологій і систем аграрного виробництва та технічних засобів їх реалізації» (номер державної реєстрації 0100U00233), 2000-2005 рр.

- «Розробка технічних засобів та ресурсоощадних технологій в землеробстві, рослинництві, тваринництві» (номер державної реєстрації 0106U002075), 2005-2010 рр.

- «Розробка проектно-керованих інноваційних систем, ресурсоощадних технологій і технічних засобів у агропромисловому виробництві та його енергозабезпеченні» (номер державної реєстрації 0106U002075), 2010-2014 рр.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності ремонту агрегатів і вузлів мобільної техніки рільництва на основі обґрунтування спеціалізації, параметрів і структури ТЛ розбирання-складання й ТД відновлення зношених деталей, а також агрегатно-модульної будови основного РТО цих ТЛ (ТД) з використанням структурно-параметричного аналізу та синтезу відповідних технологічних процесів (ТП).

Для досягнення сформульованої мети визначені такі задачі дослідження:

- проаналізувати наукові положення розрахунку параметрів ТП виготовлення й ремонту машин, методики обґрунтування спеціалізації, параметрів і структури ТЛ й ТД машинобудівних і ремонтних підприємств, агрегатно-модульної будови основного РТО, визначити основні напрями їх удосконалення;

- розвинути системні засади функціональної, параметричної та структурної оптимізації ТЛ розбирання-складання агрегатів і ТД відновлення зношених деталей, розробити методики автоматизованого їх проектування;

- запропонувати модель прогнозування змін потреби на ремонт машин (вузлів та агрегатів машин) упродовж циклу їх експлуатації, як підстави для визначення продуктивності та спеціалізації ТЛ (ТД) АРП;

- удосконалити системний підхід до обґрунтування предметної та технологічної спеціалізації ТЛ і ТД шляхом розвитку теоретичних положень становлення організаційно-технологічної сумісності (ОТС) поєднання у спільному потоці довільної кількості різних ТП з урахуванням моделей змін загальної та часткових програм ремонту, розробити програмне забезпечення для автоматизованого розрахунку показників ОТС;

- дослідити властивості конструктивно-технологічного базису (КТБ) ТП ремонту вузлів і агрегатів, встановити вплив РТО на залежності параметрів і показників ефективності ТП їх ремонту від такту роботи ТЛ (ТД) різної спеціалізації;

- встановити вплив властивостей КТБ на значення показників ОТС поєднання різних ТП у спільному потоці та дослідити залежності показників ОТС від такту роботи ТЛ (ТД) різної продуктивності;

- обґрунтувати параметричні ряди виробничих структур ТЛ розбирання-складання агрегатів і ТД відновлення зношених деталей моно- та багатопредметної, моно- та політехнологічної спеціалізації за результатами моделювання відповідних ТП;

- удосконалити метод і визначення вимог до функціонального призначення та агрегатно-модульної побудови основного РТО ТЛ (ТД) ремонту;

- впровадити результати дослідження у виробництво та дати оцінку їх ефективності.

Об’єктом дослідження є АРП, ТЛ розбирання-складання, ТД ремонту агрегатів і відновлення зношених деталей моно- та багатопредметної, а також моно- та політехнологічної спеціалізації, основне РТО цих ТЛ і ТД; виробничі (ВП) та ТП ремонту агрегатів в окремих та спільному потоках.

Предметом дослідження є взаємозв’язки між функціональним призначенням, параметрами й структурою ТП ремонту та спеціалізацією, параметрами й структурою ТЛ і ТД, що призначені для реалізації цих ТП, а також агрегатно-модульною будовою основного РТО цих ТЛ (ТД); залежності між параметрами й показниками ефективності ТП розбирання-складання вузлів та агрегатів і відновлення їх зношених деталей на спеціалізованих і гнучких ТЛ і ТД; залежності показників ОТС різних ТП в спільному потоці від подібності конструкції об’єктів ремонту, технології ремонту, параметрів обладнання, продуктивності та такту роботи ТЛ і ТД.

Методи дослідження. З метою розв’язання сформульованих задач дисертаційної роботи використано: методологію системного аналізу (для визначення спеціалізації ТЛ і ТД); теорії графів (для побудови моделей конструкції та невпорядкованих моделей ТП) і розкладів (для впорядкування моделей ТП і визначення функціонального призначення основного РТО); методи нормування ремонтних робіт (для визначення тривалості операцій); теорію ймовірності і методи статистичної обробки інформації (для обґрунтування потреби включення окремих часткових розв’язків у параметричні ряди ТЛ і ТД); методи прогнозування та апроксимації (для аналізу та прогнозування змін річних програм ремонту); методи оптимізації (для обґрунтування оптимальної продуктивності ТЛ і ТД, рівня паралельної концентрації операцій основного РТО ТЛ і ТД).

Наукова новизна досліджень і одержаних результатів.

Уперше:

- доведено, що заданий такт ( роботи ТЛ (ТД) у загальному випадку можна забезпечити для кількох неоднакових співвідношень значень фронту ремонту f, кількості робітників u і основного РТО різних типів Kr, серед яких існує оптимальне;

- сформульовано правила вибору раціональних відмін упорядкованих ТП, які визначають умови їх ефективного використання для ТП з різною структурою;

- обґрунтовано метод визначення спеціалізації ТЛ і ТД на основі дослідження ОТС різних ТП в спільному потоці, який враховує прогноз змін потреби в ремонті вузлів та агрегатів машин різних марок.

Удосконалено:

- чинну класифікацію ТП щодо структури за ознаками характеру часових зв’язків (залежні чи незалежні) між операціями та їх тривалості, а також потреби застосування різного РТО та інструменту, на підставі якої запропоновано критерій оцінки досконалості структури невпорядкованих ТП;

- метод обґрунтування параметрів і структури ТЛ (ТД) заданої спеціалізації, застосування якого уможливлює системне врахування взаємозалежностей між параметрами ТП ((, f, u, Kr) і забезпечує отримання якісно нового результату проектування – параметричних рядів виробничих структур ТЛ (ТД) різної продуктивності;

- метод системного обґрунтування функціонального призначення основного РТО ТЛ (ТД) за результатами синтезу оптимальних розкладів виконання операцій ТП;

- метод прогнозування потреби в ремонті машин різних марок (їх вузлів та агрегатів) з урахуванням зміни у часі рівня насичення територіальної зони обслуговування АРП технікою та зменшення її надійності за період експлуатації.

Отримали подальший розвиток:

- системні засади забезпечення взаємозумовленості задач параметричної, структурної та функціональної оптимізації шляхом застосування для їх розв’язку ітераційної процедури з розглядом щонайменше трьох рівнів ієрархії;

- теоретичні положення становлення предметної й технологічної гнучкості ТЛ і ТД на підставі досліджень ОТС різних ТП ремонту у спільному потоці. Досліджено залежності показників ОТС від подібності конструкції об’єктів ремонту, застосовуваних технологій ремонту, рівнів механізації робіт і рівнів паралельної концентрації механізованих операцій на ТЛ і ТД різної продуктивності. Показано можливість обґрунтування доцільності відновлення зношених деталей різного технічного стану в спільному потоці з використанням теорії ОТС ТП.

Практичне значення одержаних результатів дисертаційної роботи полягає:

- у розробці інженерної методики визначення на етапі проектування функціонального призначення основного РТО для ТЛ (ТД) АРП;

- у розробці методик автоматизованого проектування ТП розбирання складання агрегатів та відновлення їх зношених деталей, а також програмного забезпечення їх реалізації на ЕОМ (системи автоматизованого проектування ТП розбирання-складання «Процес-1.3»);

- в обґрунтуванні параметричних рядів ТЛ розбирання-складання агрега-тів і вузлів сільськогосподарської техніки та параметричних рядів ТД відновлення зношених деталей різної продуктивності як моно-, так і багатопредметної спеціалізації, а також рекомендацій стосовно інженерного оперативного управління їх роботою в умовах коливань річної програми ремонту, сезонної та добової нерівномірності надходжень замовлень на ремонт;

- у розробці методики автоматизованого розрахунку показників ОТС та програмного забезпечення її реалізації на ЕОМ;

- в обґрунтуванні рекомендацій стосовно доцільності поєднання ТП ремонту різних об’єктів в спільному потоці на ТЛ чи ТД різної продуктивності.

Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі Львівського національного аграрного університету для підготовки студентів ОКР «спеціаліст» і «магістр» спеціальності 0919 «Механізація та електрифікація сільського господарства», виконання курсових проектів і дипломних робіт. Основні теоретичні положення дисертаційної роботи та отримані результати стали науково-методичною основою для розробки програми дисципліни «Проектування ТП технічного сервісу».

Результати досліджень впроваджені в ТзОВ «Тульчинський Агромаш», у ВАТ «Чортківський завод Агромаш», у ВАТ «Ожидівський Агрореммаш», у дочірньому підприємстві «Ремонтна майстерня» Рівненського РТП АТВТ, ПП «Дизель-Сервіс» (м. Володимир-Волинський), що підтвердило їх актуальність і практичну цінність.

За результатами дисертаційної роботи розроблено та передано для впровадження у ВАТ “УКРАГРОПРОМРЕММАШ” (м. Київ) та у Департамент інженерно-технічного забезпечення АПК Мінагрополітики України:

- методику структурно-параметричної оптимізації ТП розбирання-складання та синтезу параметричних рядів виробничих структур ТЛ;

- методику обґрунтування доцільності ремонту різних об’єктів у спільному технологічному потоці.

Особистий внесок здобувача. Наукові результати, що викладені в дисертації та отримані здобувачем особисто полягають: у формулюванні наукової проблеми, мети та завдань досліджень; у розробці теоретичних положень структурно-параметричної оптимізації ТП розбирання-складання об’єктів ремонту та відновлення їх зношених деталей, методики й алгоритмів моделювання ТП, методики обґрунтування параметричних рядів виробничих структур ТЛ розбирання-складання та ТД відновлення зношених деталей різної продуктивності як моно-, так і багатопредметної спеціалізації на основі аналізу залежностей параметрів і показників ефективності ТП від такту, а також в обґрунтуванні процедури аналізу стійкості окремих розв’язків, що ввійшли в параметричні ряди; в розробці теоретичних положень становлення ОТС ТП ремонту різних об’єктів у спільному потоці, удосконаленні системи показників ОТС, методики, алгоритмів і програмного забезпечення їх розрахунку на ЕОМ, у виявленні впливу різних чинників на ОТС; у реалізації системних принципів оптимізації параметрів, структури та функції ТЛ і ТД АРП; у оцінці сподіваної ефективності впровадження результатів у виробництво.

Особистий внесок здобувача підтверджують 30 самостійних наукових праць [148; 153-181], у яких викладено основні положення дисертації, а також 42 праці у співавторстві [182-188; 191-203; 269-275; 335-341; 343; 359; 360; 362; 377; 397; 418; 459].

У роботі [182] здобувачеві належить формулювання й принцип вирішення задачі обґрунтування параметрів організаційно-технологічної взаємодії кооперованих ремонтних підприємств, результати розрахунку дозволеного часу на ремонт окремих вузлів двигунів СМД та відновлення зношених деталей, а також максимальних радіусів їх транспортування у разі як знеособленого, так і знеособленого ремонту. У статті [183] здобувач обґрунтував методику моделювання ТП, які виконуються на стаціонарних постах, встановив залежності параметрів і показників ефективності цих процесів від кількості залучених виконавців та обґрунтував їх раціональні відміни, сформулював висновки стосовно взаємної залежності параметрів і показників ефективності процесів, які виконуються на стаціонарних постах. У роботі [187] здобувачеві належить алгоритм формування розкладів виконання операцій, власне програма реалізації цього алгоритму, структура системи автоматизованого проектування. У науковій праці [191] здобувачеві належить формулювання задачі дослідження та визначення коефіцієнтів у регресійних моделях залежностей параметрів вхідних потоків замовлень на ремонт від річної програми майстерні. У статті [200] здобувачем сформульована задача дослідження, методика її розв’язку та алгоритм моделювання ТП відновлення зношених деталей і спосіб інтерпретації отриманих результатів. У роботі [201] здобувачеві належить ідея запровадження оцінки оперативної гнучкості ремонтних підприємств та показники оцінки цієї властивості. У статтях [202; 203] здобувачем здійснено моделювання ТП ремонту двигунів Д-65, а також ТП ремонту двигунів Д-65 і Д-240 в спільному потоці, обґрунтовано виробничі структури дільниць капітального ремонту. У роботах [339] здобувачем обґрунтована потреба запровадження нормованої гарантійної тривалості ремонту машин і їх агрегатів. У наукових працях [185; 186; 192; 193; 335; 336; 338; 342] здобувачем удосконалено чинні алгоритми моделювання ТП. У праці [340] здобувачем розкрито шляхи досягнення відповідності між технологічною і виробничою структурами КР машин і їх агрегатів. У статті [337] здобувачем оптимізовано такт роботи ТЛ розбирання та складання КБП тракторів Т-150, а в роботі [341] – запропонована процедура обґрунтування стійкості розв’язків параметричних рядів ТЛ і ТД і виконано відповідні розрахунки стосовно параметричного ряду ТЛ складання муфт зчеплення автомобілів КамАЗ переклепуванням накладок. У науковій праці [343] здобувачеві належать: результати виявлення закономірностей надходжень замовлень на ремонт; теоретична модель тривалості перебування тракторів Т-40А у ремонті; залежності коефіцієнта дотримання гарантійної тривалості знеособленого ремонту агрегатів та середньої тривалості понадгарантійних простоїв від відносних показників обсягу обмінного фонду та компенсувального запасу, а також моделі, що описують ці залежності; результати структурно-параметричного аналізу та синтезу ТП розбирання-складання; теоретичні положення й результати дослідження організаційно-технологічної сумісності ремонту різних об’єктів у спільному потоці. У статті [360] здобувачеві належать вихідні дані стосовно динаміки зміни надходжень кареток балансирної підвіски тракторів класу 3.0 у ремонт, математичні моделі таких змін і перевірка їх адекватності, у роботі [362] – концепція обґрунтування виробничої структури пунктів технічного обслуговування. У статті [397] здобувачем запропоновані критерії оцінки ефективності роботи ремонтної майстерні господарства. У науковій праці [418] використано запропоновані здобувачем методики побудови моделі конструкції двигуна Д-240 і невпорядковані моделі ТП розбирання-складання двигуна під час капітального ремонту, безпосередньо здобувачем здійснено моделювання цих процесів і отримано залежності параметрів та показників їх ефективності від тривалості такту, які стали підставою для формування параметричного ряду ТЛ. У роботі [459] здобувачем вказано на  потребу врахування закономірностей вхідних потоків замовлень під час обґрунтування доцільності ремонту двигунів різних марок у спільному потоці.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації доповідались та отримали позитивну оцінку на таких наукових конференціях, форумах і симпозіумах:

- міжнародних науково-практичних конференціях «Моделювання процесів і технологічного обладнання в сільському господарстві» (17-19 серпня 1994 р., серпень 1995 р., м. Мелітополь, ТДАТА);

- другій українській конференції з автоматичного керування «Автоматика – 95» (26-30 вересня 1995 р., м. Львів);

- міжнародній науково-практичній конференції «Випробування, прогнозування і адаптація до виробничих умов вітчизняної та зарубіжної техніки і технологій для рослинництва та тваринництва» (17-19 жовтня    1995 р., с.м.т. Дослідницьке);

- міжнародній науково-технічній конференції “Перспективи розвитку механізації, електрифікації, автоматизації та технічного сервісу» (1-3 жовтня, 1996 р., с.м.т. Глеваха, ННЦ «ІМЕСГ»);

- міжнародній науково-практичній конференції «Стан та перспективи розвитку механізації сільського господарства на рубежі сторіч» (20 грудня 1999 р., м. Київ, НАУ);

- міжнародному науково-практичному форумі «Теорія і практика розвитку АПК» (19-20 вересня 2006 р., м. Львів, ЛДАУ);

- V міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми технічного сервісу сільськогосподарської техніки» (29-30 листопада 2006 р., м. Харків, ХНТУСГ ім. П. Василенка);

- VIІІ міжнародній науково-технічній конференції «Науково-технічні засади розробки, випробування та прогнозування сільськогосподарської техніки і технологій» (12-15 вересня 2007 р., с.м.т. Магерів, УкрНДІПВТ ім. Погорілого);

- VII (17-19 жовтня 2006 р., м. Мелітополь, ТДАТА), VIII (17-18 жовтня 2007 р., с.м.т. Глеваха, ННЦ «ІМЕСГ») та ХІІ (17-18 жовтня 2011 р., м. Луганськ, ЛНАУ) міжнародних науково-технічних конференціях «Сучасні проблеми землеробської механіки»;

- XV (17-18 жовтня 2007 р., с.м.т. Глеваха) та XVII (1-2 липня 2010 р., с.м.т. Глеваха, ННЦ «ІМЕСГ») міжнародних науково-технічних конференціях «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві»;

- VI (1-3 листопада 2007 р., м. Кіровоград, КНТУ), VII (28-30 жовтня 2009 р., м. Кіровоград, КНТУ) та VІII (3-4 листопада 2011 р., м. Кіровоград, КНТУ) міжнародних науково-практичних конференціях «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки»;

- міжнародній науково-практичній конференції «Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie» (8-12 лютого 2010 р., м. Закопане, Республіка Польща);

- міжнародному науково-практичному форумі «Наукові і практичні аспекти агропромислового виробництва та розвитку сільських регіонів» (22-24 вересня 2010 р., м. Львів, ЛНАУ);

- ІХ міжнародній науково-методичній конференції «Інженерно-технічне забезпечення інноваційних технологій сервісу машин» (24-25 березня       2011 р., м Харків, ХНТУСГ ім. П. Василенка);

- ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні технології в агропромисловому та лісовому комплексах та переробній галузі» (2-3 червня 2011 р., м. Луцьк, ЛНТУ);

- V міжнародній науково-технічній конференції «ENERGIA» (22-23 вересня 2011 р., м. Львів, ЛНАУ);

- міжнародному науково-практичному форумі «Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій» (18-21 вересня 2012 р., м. Львів, ЛНАУ);

- міжнародній науково-технічній конференції «Научные проблемы технического сервиса сельскохозяйственных машин» (13-14 грудня 2012 р.  м. Москва, ГОСНИТИ, Російська Федерація).

Публікації. Основний зміст дисертації висвітлено в у 52 наукових працях (28 – без співавторів), 30 з яких у фахових виданнях ДАК України.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, семи розділів, загальних висновків, списку використаних джерел з 507 найменувань і п’яти додатків. Основний зміст викладений на 500 сторінках (з них 83 сторінки додатків); включає 52 таблиці та 127 рисунків.

ВИСНОВКИ

Вирішено актуальну наукову проблему системного обґрунтування функцій (спеціалізація), параметрів (продуктивність) і структури ТЛ та ТД ремонту агрегатів мобільної техніки рільництва, а також визначення функціонального призначення основного РТО на етапі проектування.

1. Чинні методи проектування ТЛ і ТД розглядали задачі параметричної, структурної та функціональної оптимізації як відносно відокремлені, які розв’язувались для одного заданого значення річної програми ремонту без урахування об’єктивних кількісних і якісних змін її в часі за планований період роботи ТЛ і ТД, а також без достатнього аналізу властивостей КТБ та структурних особливостей ТП ремонту. Як наслідок, отримувані проектні рішення стосовно продуктивності та спеціалізації ТЛ і ТД, функціонального призначення та будови РТО виявилися нераціональними, що стало однією з головних причин недостатньої ефективності та гнучкості, а також низької конкурентної спроможності ремонтного виробництва.

2. Для проектування ефективних ТЛ і ТД ремонту необхідно застосовувати ітераційну процедуру розгляду взаємозумовлених задач параметричної, структурної й функціональної оптимізації щонайменше на трьох рівнях ієрархії: по-перше, операційному, який складає елементну базу проектування; по-друге, власне рівні ТП, де вирішується задача проектування ТЛ (ТД); по-третє, на рівні виробничого процесу, який визначає умови проектування (зокрема динаміку змін загальної та часткових програм ремонту). Показано, наприклад, що якщо на операційному рівні ієрархії за критерієм мінімізації витрат на виконання групи операцій відкручування-закручування чотирьох гайок котків КБП тракторів Т-150 слід рекомендувати чотиришпиндельні гайкокрути (тобто РТО з максимальним рівнем паралельної концентрації ЕТО), то на рівні ТП, залежно від прогнозованої програми ремонту, за критерієм мінімізації частини річних приведених технологічних витрат Zпртех* на виконання ТП розбирання-складання КБП загалом – одно- або двошпиндельні.

3. Застосовано принцип відповідності невпорядкованої моделі ТП, яка задає перелік операцій та можливу послідовність їх виконання (з урахуванням особливостей конструкції об’єкта ремонту, можливостей технології й основного РТО), та впорядкованої моделі ТП (розкладів виконання операцій над об’єктом ремонту по робочих місцях технологічних позицій, праці робітників і РТО, отриманих для кожного значення такту (), що уможливило формулювання нових важливих теоретичних положень про взаємозалежність у задачах оптимального проектування параметрів і показників ефективності впорядкованих процесів. Встановлено, що для заданого ( зменшення будь-якого з параметрів ТП (f, u, Kr) можливе за умови не зменшення інших, а тому, відповідно, для заданого ( покращання будь-якого з показників ефективності ТП (Тт.п., (u і (r) можливе за умови не покращання інших.

За підсумками дисертаційного дослідження удосконалено класифікацію ТП щодо структури та сформульовано правила вибору для окремого значення такту раціональних технологічних відмін упорядкованих процесів.

4. Багаторічні ретроспективні спостереження за змінами річних програм ремонту КБП тракторів ХТЗ класу 3.0 Wt,j =(j(tj) впродовж усього циклу їх експлуатації показали, що ці зміни не суперечать залежностям на основі нормальному розподілу, а значення річних програм ремонту Wt,j в окремі роки tj експлуатації j-ої моделі техніки можуть відрізнятися навіть в 50 разів. Оскільки в зоні обслуговування АРП постійно змінюється номенклатура об’єктів ремонту, не залишаються постійними й співвідношення між частковими програмами ремонту pt,j=(j(tj), а також значення загальної програми ремонту агрегатів різних марок чи моделей, то проектування ТЛ (ТД) АРП як моно-, так і багатопредметної спеціалізації слід проводити в розрахунку не на окреме значення річної програми Wp, а на певний діапазон значень Wp(TТЛ)([Wp min, Wp max], враховуючи також зміни співвідношень часткових програм pТ,j = (j(Тj), адже проектні рішення приймаються щонайменше на період експлуатації ТЛ і ТД (TТЛ = 8…12 років).

5. Розвинуто теоретичні положення становлення ОТС як властивості, яка визначає як можливість, так і доцільність об’єднання в спільному потоці довільної кількості різних ТП, а тому може бути застосована для обґрунтування спеціалізації ТЛ чи ТД. Удосконалено методику дослідження цієї властивості, систему показників її кількісної оцінки, а також програмне забезпечення їх розрахунку.

6. Дослідження ТП розбирання й складання агрегатів і вузлів комбайнів, тракторів і автомобілів різних марок підтвердили теоретичні положення про взаємозалежність для окремого значення такту ( основних параметрів упорядкованих процесів (фронту ремонту f, кількості робітників u і обладнання різних типів Kr), і, відповідно, показників їх ефективності (тривалості Тт.п., коефіцієнтів використання фондів часу робітників (u і обладнання різних типів (r). Отримані залежності параметрів ТП розбирання та складання різних агрегатів від такту для усіх технологічних відмін (прямоточної, розгалуженої та частково розгалужених) мають дискретний характер, а залежності показників ефективності від такту ( описуються перервними функціями, де точки розривів першого роду відповідають дискретній зміні відповідних параметрів ТП.

7. Сформовані параметричні ряди виробничих структур ТЛ розбирання та складання агрегатів різної продуктивності є принципово новим важливим для практики ремонтного виробництва результатом проектування, оскільки не лише визначають оптимальну та максимальну продуктивності кожної ТЛ, що важливо для становлення нової чи розвитку існуючої РОБ, а й забезпечують необхідну інформацію для оперативного управління роботою кожної ТЛ в умовах річних і сезонних коливань вхідних потоків замовлень на ремонт: потребу у зміні кількості робітників і переході на більш розгалужені технологічні відміни процесів у разі зменшення надходжень замовлень на ремонт.

Встановлено такі закономірності: максимальна та оптимальна продуктивності ТЛ не завжди збігаються; значення максимальних і оптимальних продуктивностей ТЛ однакової спеціалізації з одного параметричного ряду не утворюють жодних прогресій; загальна кількість відмін ТП, які можна застосувати на ТЛ вищої продуктивності, зростає; на ТЛ вищої продуктивності раціональніше використовувати технологічні відміни з меншим рівнем розгалуженості.

8. На прикладі ТП відновлення гільз циліндрів підтверджено загальні закономірності, притаманні виробничим системам, а саме: дискретність зміни параметрів із зростанням такту ( і перервний характер залежностей показників ефективності від (. Однак особливістю ТП відновлення є складність реалізації розгалужених відмін процесу (внаслідок неможливості одночасної праці кількох робітників над одним об’єктом ремонту через обмеженість доступу) та суттєвий вплив на значення показників ефективності обсягу партії запуску деталей V. Збільшення обсягу партії V підвищує значення (u і (r, скорочує такт ( (збільшує продуктивність), однак супроводжується суттєвим зростанням тривалості ТП. Такий суперечливий вплив на показники ефективності зумовлює потребу додаткового вирішення під час проектування задачі оптимізації обсягу партії запуску деталей V.

9. Параметричний ряд виробничих структур ТД відновлення гільз циліндрів різної продуктивності має такі ж закономірності формування, що й параметричні ряди ТЛ розбирання-складання, однак обов’язково повинен містити додаткову інформацію про зміну не лише чисельності робітників u, але й кількості fv та обсягу V партій деталей, що одночасно перебувають в ТП відновлення, у разі зміни завантаження кожної ТД за продуктивністю. Встановлено, що для сталої виробничої структури кожної ТД з параметричного ряду оптимальні обсяги партії відновлюваних деталей зменшуються за умови збільшення такту їх роботи, а для більших значень u і fv характерними є менші обсяги оптимальних партій.

10. Застосовано принцип відповідності агрегатно-модульної будови основного РТО оптимальному розкладу виконання операцій, синтезованого для певного значення такту (продуктивності ТЛ чи ТД), що забезпечило отримання нових технічних рішень стосовно стендів для ремонту головок блоків циліндрів, а також зменшення номенклатури РТО, рекомендованого, наприклад, для ремонту агрегатів трансмісії тракторів ХТЗ класу 3.0 з 12 найменувань (загальна маса 12,3 т, встановлена потужність електродвигунів 66,2 кВт, потрібні виробничі площі 126 м2), до двох стендів.

Із використанням ітераційної процедури показано, що для чинних програм ремонту головок блоків циліндрів двигунів СМД і КБП тракторів ХТЗ доцільно застосовувати обладнання з мінімальним рівнем паралельної концентрації механізованих операцій.

11. Встановлено: 1) якщо для досягнення ОТС ТП розбирання-складання провідним чинником є подібність конструкції різних об’єктів ремонту, то для досягнення ОТС ТП відновлення деталей – однотипність застосовуваних технологій усунення дефектів; 2) із зростанням номенклатури об’єктів ремонту ОТС ТП їх ремонту не збільшується; 3) властивість ОТС суттєво залежить від застосовуваних технологій ремонту, а також від рівня механізації робіт і параметрів РТО. Проведені дослідження показали можливість застосування теорії ОТС для оцінки доцільності об’єднання в спільному потоці ТП відновлення зношених деталей різного технічного стану за різними технологічними маршрутами.

12. Гнучкі ТЛ і ТД характеризуються меншими значеннями максимальної та оптимальної продуктивності, ніж спеціалізовані ТЛ і ТД з тією ж виробничою структурою; із зменшенням завантаження ТЛ чи ТД за продуктивністю, однак у межах застосування однієї технологічної відміни процесу (незмінності значень f і u), показники ОТС не збільшуються (див. рис. 15); на гнучких високопродуктивних ТЛ чи ТД з складною виробничою структурою показники ОТС є суттєво нижчими, ніж на гнучких ТЛ чи ТД малої продуктивності; на ТЛ та ТД з елементарною виробничою структурою (кількість обладнання кожного типу Kr рівна одиниці) у діапазоні програм, що не перевищують їх оптимальну продуктивність, має місце повна ОТС довільної кількості різних ТП, які характеризуються не порожньою множиною однойменних операцій.

Системний висновок про доцільність поєднання в спільному потоці різних ТП слід робити з використанням ітераційної процедури на підставі значень показників ОТС, отриманих з урахуванням моделі прогнозу змін загальної та часткових програм ремонту. Багатопредметна чи політехнологічна спеціалізація є доцільна, якщо середнє значення коефіцієнта рівня ОТС за період експлуатації проектованих гнучких ТЛ (ТД) .

13. Ефективність впровадження результатів дисертаційних досліджень у виробництво уможливить: зменшення технологічних витрат на ремонт агрегатів: на 5-7% за рахунок оптимізації продуктивності ТЛ і ТД як моно-, так і багатопредметної спеціалізації; на 10-12% за рахунок можливості зміни кількості робітників у разі коливань вхідних потоків замовлень на ремонт; на 2-31% за рахунок обґрунтування рівня паралельної концентрації операцій ремонтно-технологічного обладнання; на 3-50% за рахунок прийняття обґрунтованих проектних рішень стосовно спеціалізації ТЛ і ТД; скорочення тривалості ремонту на 16-33% за рахунок обґрунтованого вибору розгалужених технологічних відмін процесу та дотримання гарантійної тривалості ремонту, що у свою чергу мінімізує витрати від простоїв техніки в основному сільськогосподарському виробництві.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Авдеев М.В. Технология ремонта машин и оборудования / М.В. Авдеев, Е.Л. Воловик, И.Е. Ульман. – М.: Агропромиздат, 1986. – 247 с.

- Авербах С.А. Математические модели и алгоритмы оптимизации структуры технологических процессов и состава оборудования в САПР механических цехов машиностроительных заводов: Дис. ... канд. техн. наук: 05.13.12. — Ростов-на-Дону, 1999. — 280 с.

- Авербух С.Л. Ремонтное предприятие как объёкт системного анализа / С.Л. Авербух // Механизация и электрификация с. х. – 1981. – № 10. – С. 55 – 57.

- Авербух С.Л. О возможности уменьшения продолжительности ремонта тракторов / С.Л. Авербух, В.И. Мех // Механизация и электрификация социалистического сельского хозяйства – 1973. – № 4. – С. 40 – 41.

- Автоматизация дискретного производства / Под ред. Е.И. Семенова, Л.И. Волчкевича. – М. : София: Техника, 1987. – 375 с.

- Автоматизация проектирования технологических процессов в машиностроении / В.С. Корсаков, Н.М. Капустин и др. Под общ. ред. Н.М. Капустина. – М. : Машиностроение, 1985. – 304 с.

- Автоматизация процессов машиностроения / Я. Буда, В. Гановаш, В.С. Вихман и др. Под ред. А.И. Дащенко.– М.: Высшая школа, 1991.–480 с.

- Автоматизированное проектирование и производство в машино-строении / Под общ. ред. Ю.М. Соломенцева, Г.В. Митрофанова. – М. : Машиностроение, 1980. – 256 с.

- Автомобили ГАЗ 2705, 2705 комби, 3221. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию.– М. : Атласы автомобилей, 2000. – 296 с.

- Автомобили КАМАЗ: Техническое обслуживание и ремонт / В.Н. Ба-рун, Р.А. Азаматов, Е.А. Машков и др. – М. : Транспорт, 1988. – 352 с.

- Автомобиль ГАЗ-53А. Единые нормы времени на разборку и сборку при капитальном ремонте с программой до 400 ремонтов в год. – М. : ГОСНИТИ, 1984. – 72 с.

- Автомобиль ГАЗ-53-12: Устройство, техническое обслуживание, ремонт / А.М. Бутусов, Г.А. Ширяев, Г.Ф. Анисимов, О.И. Загродский и др.; Под ред. Ю.В. Кудрявцева. – М. : Транспорт, 1999. – 254 с.

- Автомобиль ЗИЛ-5301 “Бычок” и его модификации. Руководство по ремонту и каталог деталей / А.С. Кузнецов, А.С. Глазычев, В.Г. Мнев и др. – М.: АМО “ЗИЛ”, АРГО-Книга, АНИ, 1999. – 350 с.

- Айвазян С.А. Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная обработка данных / С.А. Айвазян, И.С. Енюков, Л.Д. Мешалкин. – М. : Финансы и статистика, 1983. – 471 с.

- Айвазян С.А. Прикладная статистика: Исследование зависимостей / С.А. Айвазян. – М. : Финансы и статистика, 1985. – 487 с.

- Алгоритмы оптимизации проектных решений / Под ред. А.И. Поло-винкина. – М.: Энергия, 1976. – 264 с.

- Андерс А.А. Проектирование заводов и механосборочных цехов в автотракторной промышленности / А.А. Андерс, Н.М. Потапов,      А.В. Шулейкин. – М. : Машиностроение, 1982. – 271 с.

- Андреев В.П. и др. Поточно-механизированные лини и ремонтно-технологическое оборудование для восстановления деталей. Каталог. – М.: ГОСНИТИ, 1976.

- Антипенко В.С. Модели и методы оптимизации параметрических рядов машин / В.С.Антипенко, Г.Б. Кац, В.А. Петрушов. – М. : Машиностроение, 1990. – 176 с

- Арсеньев Г.М. Модель построения системы поддержания технического ресурса сельскохозяйственных машин / Г.М. Арсеньев, Г.В. Каледин. // Механизация и электрификация сельского хозяйства – 2000. – №6. – С. 21 – 23.

- Аршинов В.Д. и др. Ремонт двигателей ЯМЗ-240, ЯМЗ-240Н, ЯМЗ-240Б. – М.: Транспорт, 1978. – 312 с.

- Ачкасов К.А. Прогрессивные способы ремонта сельскохозяйственной техники / К.А. Ачкасов. – М. : Колос, 1984. – 196 с.

- Бабусенко С.М. Проектирование ремонтно-обслуживающих предприятий / С.М. Бабусенко. – М. : Агропромиздат, 1990. – 250 с.

- Бабусенко С.М., Гончаренко И.Г. Определение программ ремонтных предприятий / С.М. Бабусенко, И.Г. Гончаренко // Механизация и электрификация социалистического сельского хозяйства. – 1974. – № 3. – С. 40 – 42.

- Бабушкин А.И. Моделирование и оптимизация сборки летательных аппаратов / А.И. Бабушкин. – М. : Машиностроение, 1990. – 240 с.

- Балакшин Б.С. Теория и практика технологии машиностроения /          Б.С. Балакшин: В 2 кн. – М.: Машиностроение, 1982. – Кн. 1. – 230 с. – Кн. 2. – 367 с.

- Белашов М. В. Проектирование операционных технологических процессов на основе автоматизации анализа размерных связей: Дис. ... канд. техн. наук: 05.02.08, 05.13.06. — Пенза, 2009. — 193 с.

- Белик В.Г. Технический уровень машин и аппаратов: пути его повышения / В.Г. Белик. – К. : Техніка, 1991. – 200 с.

- Бойко А.І. Тенденції розвитку вітчизняного сільгоспмашинобудування і проблеми забезпечення надійності машин / А.І. Бойко // Науковий вісник Нац. аграр. ун-ту: Зб. наук. пр. – К. : НАУ, 2004. – Вип. 73. – Ч. 2. – С.  181 – 183.

- Бондаренко С.Г. Формування конструкторських і технологічних розмірних зв’язків / С.Г. Бондаренко. – Чернігів : ЧТІ, 1999. – 52 с.

- Бондаренко С.Г. Основи розробки технології механоскладального виробництва / С.Г. Бондаренко. – Чернігів : ЧДТУ, 2004. – 216 с.

- Боровиков В.П. STATISTICA. Статистический анализ и обработка данных в среде Windows / В.П. Боровиков, И.П. Боровиков. – М. : Информ.-издат. дом «Филинъ», 1998. – 608 с.

- Брандт З. Анализ данных. Статистические и вычислительные методы для научных работников и инженеров / З. Брандт. – М. : Мир, 2003. – 686 с.

- Бугаев В.Н. Ремонт форсированных тракторных двигателей / В.Н. Бугаев. – М. : Колос, 1978. – 127 с.

- Булей І.А. Проектування підприємств з виробництва і ремонту сільськогосподарської техніки / І.А. Булей. – К. : Вища школа, 1993. – 287 с.

- Буренков М. В. Синтез структур гибких обрабатывающих модулей на основе имитационного моделирования: Дис... канд. техн. наук: 05.02.08. — Х., 2002. — 249 с.

- Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем / Н.П. Бусленко. – М.: Наука, 1968. – 356 с.

- Бююль А. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей / А. Бююль, П. Цёфель. – СПб: ООО «ДиаСофтЮП», 2002. – 608 с.

- Васильев В.Н. Группирование деталей и оптимизация структуры ГПС / В.Н. Васильев, А.И, Дащенко, Ц.М. Рачев // Вестник машиностроения. – 1988. – № 5. – С. 34 – 38.

- Владзиевский А.П. Теория внутренних запасов и влияние их на производительность автоматических станочных линий / А.П. Владзиевский // Станки и инструмент. – 1950. – № 12. – С. 4 – 7. – 1951. - № 1. – С. 16 – 17.

- Вознесенский В.А. Численные методы решения строительно-технических задач на ЭВМ / В.А. Вознесенский, Т.В. Ляшенко, Б.Л. Огарков. Под ред. В.А. Вознесенского. – К. : Вища школа, 1989. – 328 с.

- Воловик Е.Л. Технологические рекомендации по применению методов восстановления деталей машин / Е.Л. Воловик. – М. : ГОСНИТИ, 1976. – 180 с.

- Воловик Е.Л. Справочник по восстановлению деталей / Е.Л. Воловик. – М. : Колос, 1981. – 351 с.

- Воловик Е.Л. Методические рекомендации по организации и технологии восстановления деталей / Е.Л. Воловик, А.М. Сеидов. – М. : Россельхозиздат, 1980. – 51 с.

- Восстановление автомобильных деталей / В.Е. Канарчук, А.Д. Чигри-нец, О.Л. Голяк, П.М. Шоцкий. – М. : Транспорт, 1995. – 203 с.

- Выбор программы и рациональной структуры комплекса технических средств специализированных производств по восстановлению деталей: РТМ 10.16.0002.044-88. – М. : ГОСНИТИ, 1989. – 16 с.

- Гедз Ю.М. Розробка методів та моделей формування виробничо-технологічного потенціалу ремонту автомобілів: Дис. … канд. техн. наук: 08.06.01. – К.: УТУ. – 1998. – 151 с.

- Гиг Дж. ван.  Прикладная общая теория систем. В 2-х т. / Дж. Ван Гиг . – М. : Мир, 1981. – Т. 1. – 336 с. – Т. 2. – 736 с.

- Гнояник В.А. Исследование организационного режима ремонта трак-торов различных марок в едином потоке: Дис. … канд. техн. наук. – К., 1953. – 148 с.

- Гнояник В.А. Теоретические основы организации и методики проектирования ремонта машин в сельском хозяйстве / В.А. Гнояник // Науч. тр. Великолук. с.-х. ин-та, 1968. – Вып. 9. – С. 1 – 277.

- Гнояник В.А. О путях обеспечения равномерности загрузки специали-зированных ремонтных предприятий / В.А. Гнояник // Совершенствование методов организации ремонта и технического обслуживания машинно-тракторного парка: Тезисы докл. междунар. симпозиума стран-членов СЭВ (10-12 декабря 1975 г.). – Ч.1. – М. : ГОСНИТИ, 1975. – С. 177 – 181.

- Головащенко В.Е. Повышение технологического уровня и эффективности разборочно-сборочных работ на поточных линиях сельскохозяйственных ремонтных предприятий: Автореф. … канд. техн. наук. – М., 1984. – 16 с.

- Горанский Г.К. Технологическое проектирование в комплексных системах подготовки производства / Г.К. Горанский, Э.И. Бендерева. – М. : Машиностроение, 1981. – 456 с.

- Гусев А.А. Основные принципы создания гибких сборочных систем / А.А. Гусев. – М. : Машиностроение, 1988. – 52 с.

- Гуторович М.С. Выбор рациональных средств автоматизации и технологического оборудования для текущего ремонта машин в мастерских колхозов и совхозов / М.С. Гуторович, А.А. Афанасьев // Труды ГОСНИТИ, 1979. – Т. 60. – С. 73 – 80.

- Давыгора В.Н. Теория формализованного синтеза исходного множества альтернатив доминирующих порядков последовательно-параллельной сборки / В.Н. Давыгора, В.А. Пасечник // Вестник НТУУ «Киевский политехнический институт». Машиностроение. – 2000. – № 39. – C. 55– 77.

- Давигора В.М. Методика автоматизованого синтезу раціональних порядків складання / В.М. Давигора // Technologia i automatyzacia montazu. – Warzawa: OBR TEKOMA. – 2001. – № 2. – C. 3– 10.

- Давигора В.М. Формалізація процесу проектування послідовності складання виробів / В.М. Давигора, В.М. Кореньков // Вісник ЖІТІ – 2002. Спеціальний випуск. ІКТ. – 2002. – C. 132– 138.

- Дащенко А.И. Проектирование автоматических линий / А.И. Дащенко, А.П. Белоусов. – М. : Машиностроение, 1984. – 374 с.

- Дащенко А.И. Автоматизированное проектирование маршрута обработки корпусной детали / Автоматизированные системы в машиностроении / А.И. Дащенко, В.К. Гадельшин и др.. – Омск : Омский политехнический ин-т, 1984. – С. 27 – 34.

- Дащенко А.И. Оптимизация компоновочных схем несинхронных сборочных линий на основе анализа их производительности и надежности / А.И. Дащенко, А.И. Золотухин.// Вестник машиностроения.– 1984.– №7.– С.45– 49.

- Дащенко А.И. Технологические основы агрегатирования сборочного оборудования : монография / А.И, Дащенко, Ю.М. Золотаревский, И.И. Ламин, Ю.Л. Апатов . – М.: Машиностроение, 1991. – 263 с.

- Дащенко А.И. Оптимизация структурной схемы станочной системы в условиях неопределенности / А.И. Дащенко, А.Е. Межов // Машиностроение. – 1985. – № 4. – С. 103 – 106.

- Дегтярев Ю.И. Исследование операций / Ю.И. Дегтярев. – М. : Высшая школа, 1986. – 320 с.

- Демьянюк Ф.С. Технологические основы поточного механизированого производства / Ф.С. Демьянюк. – М. : Высшая школа, 1968. – 693 с.

- Дергачев А.Ф.  Организация и планирование предприятий по ремонту автомобилей и дорожных машин / А.Ф. Дергачев. – М. : Транспорт, 1969. – 296 с.

- Детализированные нормативы трудоемкости на ремонт тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин и их составных частей. – М. : ГОСНИТИ, 1981. – 86 с.

- Джонсон Н. Статистика и планирование эксперимента в науке и технике: Методы обработки данных. Пер. с англ. / Н. Джонсон, Ф. Лион.  – М. : Мир, 1980. – 460 с.

- Джонсон Н. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке: Методы планирования эксперимента. Пер. с англ. / Н. Джонсон, Ф. Лион.  –  М. : Мир, 1981. – 520 с.

- Дизели СМД: Каталог-справочник / Под общ. ред. акад. Л.П. Корма-новского. – Ч. 1. – М. : Информагротех, 1992. – 348 с.

- Дизельные двигатели А-01, А-01М, А-41 (устройство, эксплуатация, ремонт) / Э.М. Лев, Е.И. Клецков, В.А. Наговицин и др. – М. : Колос, 1972. – 232 с.

- Дрейпер Н. Прикладной регрессионный анализ: В 2-х кн. / Н. Дрейпер, Г. Смит. – М. : Финансы и статистика, 1986. – Кн. 1. – 234 с. – Кн. 2. – 145 с.

- Дунаевский Д.Б. Агрегатная специализация ремонта тракторов: Опыт Орловского производственного объёдинения «Сельхозтехника» /        Д.Б. Дунаевский, В.М. Ямбаев. – М. : Россельхозиздат, 1976. – 110 с.

- Дюмин И.Е. Проблемы ремонта автомобилей и их агрегатов / И.Е. Дюмин // Автодорожник Украины. – 1991. - № 2. – С. 18 – 20 с.

- Дюмин И.Е. Современные методы  организации и технологии ремонта автомобилей / И.Е, Дюмин, В.А, Какуевицкий, А.С. Силкин. – К. : Техніка, 1974. – 520 с.

- Ефективність відновлення зношених деталей сільськогосподарської техніки / І.С. Деревець, М.С. Лосина, О.В. Єна, В.В. Черноіванов. – К.: Урожай, 1990. – 88 с.

- Егоров В.А. Автоматизация проектирования предприятий / В.А. Егоров. – Л. : Машиностроение, 1983. – 328 с.

- Егоров М.Е. Основы проектирования машиностроительных заводов / М.Е. Егоров. – М. : Высшая школа, 1969. – 480 с.

- ЕС ТПП. Выбор оптимальной величины коэффициента закрепления операций для предприятий (цехов и участков предприятия) машино- и приборостроения: Методические указания. РД 50-174 – 80. – М. : Стандарты, 1980. – 23 с.

- ЕС ТПП. Основне требования  к организации производственных процессов изготовления изделий на предприятии: Методические рекомендации, МР 66-82. – М. : Стандарты, 1982. – 24 с.

- Жданов А.И. Технико-экономическое обоснование варианта техноло-гического процесса: Справочник технолога-машиностроителя / Под общ. ред. А.Н. Малова.– М. : Машиностроение, 1972.– Т. 2.– С. 535–547.

- Загальноремонтні роботи. Нормативи часу на розбиральні, складальні та ремонтні роботи: Книга 28 / За заг. ред. В.В. Вітвіцького. – К. : Поліграфкнига, 1997. – 288 с.

- Зайченко Ю.П. Дослідження операцій / Ю.П. Зайченко. – К. : ЗАИ «ВІПОЛ», 2001. – 688 с.

- Закон України «Про захист прав покупців сільськогосподарських машин» / Відомості Верховної Ради, 2003. – № 38. – с. 315.

- Зарин А.А. Оптимизация процессов сборки, регулировки и испытания топливной аппаратуры двигателей / А.А. Зарин, В.Е. Логинов. – М. : Машиностроение, 1989. – 80 с.

- Захаров Н. В. Анализ и синтез структур автоматизированных сборочных технологических систем: Дис.  ... д-ра техн. наук : 05.13.07. — Х., 1992. — 332 с.

- Зеркалов Д.В. Обладнання для технічного обслуговування та ремонту машин: Довідник / Д.В. Зеркалов, М.Л. Береславский, Ю.А. Обумов. – К. : Урожай, 1991. – 209 с.

- Зиновьев А.А. Выбор важнейшей номенклатуры восстанавливаемых деталей / А.А. Зиновьев // В сб. «Восстановление деталей, ремонт и диагностика машин». – Калуга: МФ ГОСНИТИ, 1977.

- Зыков А.А. Основы теории графов / А.А. Зыков. – М. : Наука, 1987. – 384 с.

- Иващенко И.А. Технологические размерные расчеты и способы их автоматизации / И.А. Иващенко. – М. : Машиностроение, 1975. – 222 с.

- IVECO. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт / В.И. Андреев. –Кременчуг, 1999. – 291 с.

- Иванов А.В. Экономика рядов машин / А.В. Иванов. – М. : Изд-во стандартов, 1975. – 107 с.

- Иванов В.П. Совершенствование организации производства по восстановлению деталей / В.П. Иванов // Мир технологий. – 2003. – №1. – С. 20 – 29.

- Иванов Ю. В. Методы и средства проектирования технологических структур гибких автоматизированных сборочных комплексов многономенклатурного производства электронной аппаратуры : Дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06. – М., 2003. – 486 c.

- Казаков В.К. Ремонт зерноуборочных комбайнов / В.К. Казаков, С.И. Костенко, В.И, Черноиванов. – М. : Колос, 1978. – 400 с.

- Казарцев В.И. Ремонт машин (тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин) / В.И. Казарцев. – Л.-М., 1961. – 583 с.

- Казарцев В.И. Оптимальная программа  специализированного ремонт-ного предприятия / В.И. Казарцев // Механизация и электрификация социалистического сельского  хозяйства. – 1981. – № 4. – С. 20 – 21.

- Какуевицкий В.А. Восстановление деталей автомобилей на специализированных предприятиях / В.А. Какуевицкий. – М. : Транспорт, 1988. – 147 с.

- Кальбус Г.Л. Анализ показателей технического уровня изделий машиностроения и их аналогов / Г.Л. Кальбус // Труды ГОСНИТИ. – Т. 90. – М., 1980. – С. 38 – 45.

- Канарчук В.Є. Оптимізація процесів організації ремонту і технічного обслуговування автомобілів в комплексному автопідприємстві / В.Є. Канарчук, П.Р. Левковець, О.П. Левківський // Автошляховик України. Окремий випуск №4. Вісник центрального наукового центру Транспортної академії України, 2001. – С. 8 – 9.

- Канарчук В.Є. Система забезпечення роботоздатності транспортних засобів / В.Є. Канарчук, О.А. Лудченко. – К. : Віпол, 1991. – 216 с.

- Канарчук О.В. Розробка методів, моделей і стратегій організації ремонту автомобілів за ринкових умов: Дис. … канд. техн. наук: 08.06.01. – К.: УТУ, 1997. – 140 с.

- Капитальный ремонт автомобилей: Справочник / Л.В. Дехтеринский, Р.Е. Есенберлин, К.Х. Акмаев и др. – М. : Транспорт, 1989. – 335 с.

- Карагодин В.И. Формирование и теоретическое обоснование основных направлений эффективного развития системы фирменного ремонта автомобилей: Дис. … д-ра техн. наук: 05.22.10. – М., 1997. –   547 с.

- Каталог деталей грузового автомобиля ГАЗ-53А / Горьковский автомобильный завод. – М. : Машиностроение, 1983. – 224 с.

- Каталог деталей и сборочных единиц тракторов «Беларусь» МТЗ-80, МТЗ-80Л, МТЗ-82, МТЗ-82Л / Э.А. Бомберов, И.И. Болдырев, И.К. Максимович и др. – Минск : Ураджай, 1982. – 302 с.

- Каталог деталей и сборочных единиц тракторов Т-150К, Т-157, Т-158. – Харьков: Украгрозапчасть, 2001. – 264 с.

- Каталог деталей тракторов «Беларусь» ЮМЗ-6Л и ЮМЗ-6М. – М.: Машиностроение, 1976. – 199 с.

- Каталог специальных и специализированных станков для ремонтного производства. – М.: Произв.-изд. комб, 1980. – 150 с.

- Каталог сварочно-наплавочного оборудования. – М. : ГОСНИТИ, 1984. – 68 с.

- Кельтон В. Имитационное моделирование. Классика CS. 3-е изд. / В. Кельтон, А. Лоу. – СПб. : Питер; Киев : Издательская группа BHV, 2004. – 847 с.

- Кендел М. Временные ряды / М. Кендел. – М. : Финансы и статистика, 1981.– 199 с.

- Клейнрок Л. Теория массового обслуживания / Л. Клейнрок. – М. : Машиностроение, 1979. – 432 с.

- Климовицкий М.А. Механизация и автоматизация ремонта сельскохозяйственных машин / М.А. Климовицкий. – М. : Росагропромиздат, 1989. – 192 с.

- Климчук А.Д. Ремонт шасси трактора Т-150К / А.Д. Климчук. – М. : Агропромиздат, 1988. – 207 с.

- Клімчук О.Д. Спеціалізована майстерня по ремонту тракторів Т-150К / О. Д. Клімчук, В.С. Малахов, І.Ф. Кравчук. – К. : Урожай, 1979. – 68 с.

- Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач: Пер. с англ. / Дж. Клир. – М. : Радио и связь, 1990. – 544 с.

- Кован В.Н. Основы технологии машиностроения / В.Н. Кован, В.С. Корсаков и др. – М. : Машиностроение, 1977. – 416 с.

- Колкер Я.Д. Математический анализ точности механической обработки деталей / Я.Д. Колкер. – К. : Техніка, 1976. – 200 с.

- Комаров В. А. Формирование структуры и содержания ремонтно-обслуживающих воздействий на агрегаты автомобилей сельскохозяйственного назначения : Дис. ... д-ра техн. наук : 05.20.03 Саранск, 2006. – 524 c.

- Коммисаров В.И. Точность, производительность и надежность в системе проектирования технологических процессов / В.И. Коммисаров, В.И. Леонтьев. – М. : Машиностроение, 1985. – 224 с.

- Комплексная система технического обслуживания и ремонта машин в сельском хозяйстве. – М.: ГОСНИТИ, 1985. – 143 с.

- Конвей Р.В. Теория расписаний / Р.В. Конвей, В.Л. Максвелл, Р.В. Миллер. – М. : Наука, 1975. – 360 с.

- Конкин Ю.А. Экономика ремонта сельскохозяйственной техники / Ю.А. Конкин. – М. : Агропромиздат, 1990. – 366 с.

- Конкин Ю.А. Концепция технического сервиса в АПК // Механи-зация и электрификация сельского хозяйства / Ю.А. Конкин. – 1990. – №5. – С. 3 – 9.

- Коноплянченко Е. В. Повышение надежности работы сборочных систем путем оптимизации временных технологических цепей: Дис. ... канд. техн. наук: 05.02.08. — Сумы, 2000. — 190 с.

- Копп В. Я. Методы анализа и синтеза многопоточных автоматизированных сборочных систем: Дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.07. — Б.м., 1992. — 626 с.

- Копылов Ю.М. Техническое обслуживание и ремонт гусеничных тракторов / Ю.М. Копылов, Ф.Н. Пуховицкий. – М. : Росагропромиздат, 1988. – 287 с.

- Кореньков В.М. Модель автоматизованого синтезу маршрутного технологічного процессу складання виробів / В.М. Кореньков // Вісник технологічного університету Поділля. Технічні науки. – 2003. –№ 4. Ч.2. – C. 228– 235.

- Кореньков В. М. Автоматизований синтез маршрутних технологічних процесів складання: Дис... канд. техн. наук: 05.02.08. — К., 2005. — 171 с.

- Корж А.П. Ефективність спеціалізації ремонту сільськогосподарської техніки / А.П. Корж, В.К. Чумак, І.П. Гребенюк. – К. : Урожай, 1984. – 112 с.

- Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров : Пер. с англ. / Г. Корн, Т. Корн. – М. : Наука, 1973. – 831 с.

- Кочетов В.В. Оценка технического уровня машин и оборудования / В.В. Кочетов // Стандарты и качество, 1981. – № 3. – С. 55 – 59.

- Кошкин Л.Н. Роторные и роторно-конвейерные линии /           Л.Н. Кошкин – М. : Машиностроение, 1982. – 336 с.

- Крамаров В.С. Теоретические основы инженерного расчета и проектирования технологических процессов ремонта машин /           В.С. Крамаров // Совершенствование методов организации ремонта и технического обслуживания машинно-тракторного парка: Тезисы докл. междунар. симпозиума стран-членов СЭВ (10-12 декабря 1975 г.). – Ч.1. – М.: ГОСНИТИ, 1975. – С. 199 – 206.

- Крамаров В.С. Особенности расчета комплексов технологического оборудования при проектировании специализированных цехов ремонтных предприятий / В.С. Крамаров, С.К. Зарайский // Науч. тр. Укр. с.-х. акад, 1974. – Вып. 59. – С. 31 – 36.

- Крамаров В.С. Теоретичні основи розрахунку комплексів машин і проектування механізованих процесів сільськогосподарського виробництва / В.С. Крамаров // Вісник сільськогосподарської науки. – 1964. – № 1. – С. 25 – 28.

- Краткие технические указания по ремонту шасси тракторов        Т-150 и Т-150К // В.С. Малахов, Б.А. Лангерт и др. Под общ. руко-водством И.С. Деревца. – М. : ГОСНИТИ, 1973. – 135 с.

- Кривенко П.М. Ремонт дизелей сельскохозяйственного назначения / П.М. Кривенко, И.М. Федосов, В.Н. Аверьянов. – М. : Агропромиздат, 1990.– 271 с.

- Крижановський В.І. Довідник по нормуванню праці на ремонтних роботах / В.І. Крижановський. – К. : Урожай, 1988. – 264 с.

- Кричевский М.Е. Применение полимерных материалов при ремонте сельскохозяйственной техники / М.Е. Кричевский. – М. : Росагропромиздат, 1988. – 143 с.

- Кряжков В.М. Методика выбора способа централизированного восстановления изношенной детали с учетом его экономической эффективности / В.М. Кряжков, В.И. Мальцев. – М. : Труды ГОСНИТИ, 1978. – Т. 57.

- Кудринецький Б.П. Оптимізація структури технологічної лінії розбирання-складання тракторів / Б.П. Кудринецький // Тези. Звітна конференція викладачів і аспірантів за наслідками науково-дослідної роботи 1993 року (13-20 квітня 1994 р.). – Львів : Львів. держ. с.-г. ін-т, 1994. – С.178.

- Кудринецький Б.П. Обґрунтування числа робочих місць на потоково-механізованих розбирально-складальних лініях / Б. П. Кудринецький, В.О. Головащенко // Підвищення організаційно-технологічного рівня ремонтно-відновних процесів в АПК регіону: Зб. наук. пр. – Львів: Львів. с.-г. ін-т, 1990. – С. 9 – 15.

- Кузнецов А.С. Автомобили моделей ЗИЛ-4333, ЗИЛ-4314 и их модификации: Устройство, эксплуатация и ремонт / А.С. Кузнецов, С.И. Глазачев. – М. : Транспорт, 1996. – 288 с.

- Кузьминский Р.Д. Динамика и показатели эффективности процессов разборки-сборки ремонтируемой коробки передач /          Р.Д. Кузьминский // Совершенствование ремонтно-восстановительных процессов в отраслях АПК: Сб. науч. тр. – Львов: Львов. с.-х. ин-т, 1988. – С. 35 – 40.

- Кузьмінський Р.Д. Про структуру потокових механізованих ліній розбирання і складання у ремонтному виробництві / Р.Д. Кузьмінський // Тези доповідей наук.-вироб. конф. “Актуальні напрямки наукового забезпечення агропромислового комплексу західних регіонів УРСР” (25-26 січня 1990 р.). – Львів, 1990. – С. 152.

- Кузьмінський Р. Д.  Проектування розбірно-складального обладнання для ремонтних підприємств / Р. Д. Кузьмінський // Організаційно-технологічна взаємодія підприємств АПК в процесі ремонту сільськогосподарської техніки  (Зб. наук. пр. / Львів. СГІ). – Львів, 1991. – С. 19 – 38.

- Кузьмінський Р.Д. Організаційно-технологічна сумісність процесів розбирання та складання кареток балансирної підвіски тракторів класу 3,0: Дис. ... канд. техн. наук. – Львів, 1993. – 213 с.

- Кузьмінський Р.Д. Система показників організаційно-технологічної сумісності процесів ремонту / Р.Д. Кузьмінський// Надійність і ремонт машин у сільському господарстві: Зб. наук. пр.– Львів : Львів. держ. с.-г.   ін-т, 1992. – С. 29 – 40.

- Кузьмінський Р. Д. Вплив тривалості такту на показники організаційно-технологічної сумісності розбирання та складання кареток балансирної підвіски тракторів класу 3.0 у спільному потоці / Р. Д. Кузьмінський // Надійність і ремонт машин у сільському господарстві: Зб. наук. пр. – Львів : Львів. держ. с.-г. ін-т, 1993. – С. 14 – 26.

- Кузьмінський Р.Д. Результати розрахунку областей та коефіцієнтів організаційно-технологічної сумісності для технологічних ліній / Р.Д. Кузьмінський // Надійність і ремонт машин у сільському господарстві: Зб. наук. пр.– Львів : Львів. держ. с.-г. ін-т, 1993. – С. 27 – 39.

- Кузьмінський Р.Д. Про можливість використання алгоритму “наповнення контейнерів” для моделювання технологічних процесів відновлення / Р.Д. Кузьмінський // Вісн. Львів. держ. аграр. ун-ту : Агроінженерні дослідження. – Львів, 1998. – № 2. – С. 25 – 28.

- Кузьмінський Р. Структура, параметри та ефективність технологічних процесів ремонту / Р. Кузьмінський // Вісник ЛДАУ: Агроінженерні дослідження. – Львів, 2005. – № 9. – С.50 – 60.

- Кузьмінський Р.Д. Організаційно-технологічна сумісність процесів розбирання-складання коробок передач автомобілів “Газель” та IVECO-КрАЗ в спільному потоці / Р.Д. Кузьмінський // Праці ТДАТА. – Мелітополь, 2005. –  Вип. 30. – С. 45 – 63.

- Кузьмінський Р.Д. Доцільність поєднання в спільному потоці різних маршрутів відновлення зношених деталей як задача організаційно-технологічної сумісності процесів / Р.Д. Кузьмінський // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин / КНТУ, Кіровоград, 2005. – Вип.35. – С.178 – 186.

- Кузьмінський Р.Д. Обґрунтування концентрації операцій обладнання для ремонту головок блоків циліндрів автотракторних двигунів / Р.Д. Кузьмінський // Вісник ХНТУСГ ім. П.Василенка. –Технічний сервіс АПК, техніка та технології у с.г. машинобудуванні. – Харків, 2005. – Вип.40. – С.13 – 24.

- Кузьмінський Р. Удосконалення системи показників організаційно-технологічної сумісності процесів ремонту різних об’єктів у спільному потоці / Р. Кузьмінський // Теорія і практика розвитку АПК: Матеріали міжнар. наук.-практ. форуму (19-20 вересня 2006 р.). – Львів: ЛДАУ, 2006. – Т. 2. – С.354 – 359.

- Кузьмінський Р. Порівняльна оцінка результатів структурно-параметричної оптимізації ремонтно-відновних процесів і розрахунку ремонтних підприємств за трудомісткістю робіт / Р.Д. Кузьмінський // Теорія і практика розвитку АПК: Матеріали міжнар. наук.-практ. форуму (19-20 вересня 2006 р.). – Львів : ЛДАУ, 2006. – Т. 2. – С.117-121.

- Кузьмінський Р. Організаційно-технологічна сумісність процесів ремонту муфт зчеплення вантажних автомобілів різних марок і технологія їх ремонту / Р. Кузьмінський // Вісник ЛДАУ : Агроінженерні дослідження. – Львів, 2006. – №10. – С.407 – 416.

- Кузьмінський Р.Д. Організаційно-технологічна сумісність процесів ремонту різномарочних об’єктів у спільному потоці як підстава становлення фірмового технічного сервісу /  Р.Д. Кузьмінський // Сільськогосподарські машини: зб. наук. ст. – Луцьк, 2006. – Вип. 14. – С.114 – 124.

- Кузьмінський Р. Ітераційна процедура обґрунтування параметрів обладнання для технологічних процесів ремонту машин / Р. Кузьмінський // Вісник ЛДАУ : Агроінженерні дослідження. – Львів, 2007. – №11. – С.62 – 76.

- Кузьмінський Р.Д. Модель прогнозування динаміки зміни програми ремонтних підприємств / Р.Д. Кузьмінський // Вісник Львівського нац. аграрного ун-ту : Агроінженерні дослідження. – 2008. – № 12, т.1. – Львів, 2008. – С. 45 –  51.

- Кузьмінський Р. Параметричні ряди виробничих структур технологічних ліній ремонту мобільної техніки рільництва та методика їх розробки / Р. Кузьмінський // Вчені Львівського державного аграрного університету – виробництву : Каталог наук. розробок / За  ред. В.В. Снітинського, Г.В. Черевка. – Вип. 8. – Львів: Львів. нац. аграрний ун-т, 2008. – С. 147–149.

- Кузьмінський Р.Д. Вплив динаміки зміни часткових програм ремонту на залежності показників організаційно-технологічної сумісності від такту роботи гнучких технологічних ліній / Р. Д. Кузьмінський // Вісник Львівського нац. аграрного ун-ту : Агроінженерні дослідження. – 2009. – № 13, т.2. – Львів, 2009. – С. 43 – 51.

- Кузьмінський Р.Д. Обґрунтування спеціалізації технологічних ліній ремонту вузлів та агрегатів машин з урахуванням моделі динаміки зміни часткових програм / Р.Д. Кузьмінський // Вісник Львівського нац. аграрного ун-ту: Агроінженерні дослідження. – 2009. – № 13. – Т.2. – Львів, 2009. – С. 107 – 115.

- Кузьмінський Р. Д. Автоматизована інформаційно-аналітична система обґрунтування річних програм підприємств технічного сервісу / Р. Д. Кузьмінський  // Вчені Львівського державного аграрного університету – виробництву: Каталог наук. розробок. – Вип. 10. –  Львів : Львів. нац. аграрний ун-т, 2010. – С. 64 – 65.

- Кузьмінський Р. Д. Конструктивно-технологічний базис процесів ремонту коробок передач зернозбиральних комбайнів / Р. Д. Кузьмінський // Наукові і практичні аспекти агропромислового виробництва та розвитку сільських регіонів: Матеріали міжнар. наук.-практ. форуму, 22-24 вересня 2010 р. – Львів : Львів. нац. агроуніверситет, 2010. – С. 458 – 467.

- Кузьмінський Р. Д. Обґрунтування параметрів виробничої структури ремонту коробок передач зернозбиральних комбайнів /       Р.Д. Кузьмінський // Наукові і практичні аспекти агропромислового виробництва та розвитку сільських регіонів: Матеріали міжнар. наук.-практ. форуму, 22-24 вересня 2010 р. – Львів : Львів. нац. агроуніверситет, 2010. – С. 451 – 458.

- Кузьмінський Р. Д. Засади обґрунтування політехнологічної спеціалізації виробничих підрозділів ремонтних підприємств /          Р.Д. Кузьмінський // Збірник наукових статей ЛНТУ : Сільськогосподарські машини. – Вип. 20. – Луцьк, 2010. – С. 110 – 120.

- Кузьмінський Р. Обґрунтування функціонального призначення основного обладнання для ремонту агрегатів трансмісії тракторів ХТЗ класу 30 кН / Р. Кузьмінський // Вісник Львівського нац. аграрного ун-ту : Агроінженерні дослідження. – Львів, 2010. – № 14, т.2. –  С. 297 – 311.

- Кузьмінський Р. Д. Розрахунок організаційно-технологічної сумісності процесів ремонту різних об’єктів з урахуванням динаміки зміни часткових програм / Р. Д. Кузьмінський // Збірник наук. пр. КНТУ : Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. –  КНТУ, Кіровоград, 2011. –  Вип. 24, ч. ІІ. – С. 50 – 53.

- Кузьмінський Р. Оцінка гнучкості за продуктивністю технологічних дільниць ремонту головок блоків циліндрів двигунів СМД-31, синтезованих за результатами структурно-параметричної оптимізації технологічних процесів / Р. Кузьмінський // MOTROL : Motoryzacja i energetyka rolnictwa. – Lublin, 2011. – Tom 13 D. – C. 158 – 170.

- Кузьмінський Р. Підвищення рівня дотримання гарантійної тривалості незнеособленого ремонту головок блоків циліндрів двигунів СМД-31 за рахунок адаптивного режиму роботи технологічних дільниць / Р. Кузьмінський // Вісник Львівського національного аграрного університету : агроінженерні дослідження. –Львів, 2011. – № 15. – С. 363 – 379.

- Кузьмінський Р. Д. Обґрунтування виробничої структури та продуктивності технологічних ліній розбирання-складання коробок передач ЯМЗ-239 / Р. Д. Кузьмінський // Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Серія : Технічні науки. – Луганськ : Видавництво ЛНАУ, 2011. – № 30. – С. 64 – 72.

- Кузьмінський Р. Д. Порівняння результатів визначення параметрів виробничої структури технологічних ліній ремонту ведучих мостів тракторів ХТЗ-150 за трудомісткістю операцій та з використанням структурно-параметричної оптимізації технологічних процесів / Р. Д. Кузьмінський// Наукові і практичні аспекти агропромислового виробництва та розвитку сільських регіонів: Матеріали міжнар. наук.-практ. форуму, 18-21 вересня 2012 р. – Львів : Львів. нац. агроуніверситет, 2012. – С. 532 – 544.

- Кузьмінський Р. Обґрунтування річної програми ремонту агрегатів за результатами структурної, параметричної та функціональної оптимізації технологічних процесів / Р. Кузьмінський // MOTROL : Motoryzacja i energetyka rolnictwa. – Lublin, 2012. – Vol. 14,  No. 4. –C. 54 – 63.

- Кузьмінський Р. Особливості аналізу організаційно-технологічної сумісності часткових технологічних процесів ремонту агрегатів машин / Р. Кузьмінський // Вісник Львівського нац.. аграрного ун-ту : агроінженерні дослідження. – Львів, 2012. – № 16. – С. 277 – 292.

- Кузьминский Р.Д. Расширение классификации схем технологических процессов разборки-сборки с учётом возможной последовательности выполнения операций / Р.Д. Кузьминский // 21 century : fundamental science and technology II : материалы II-й междунар. науч.-практ. конф. (15-16 августа 2013 г., г. Москва). – М. : spc Academic, 2013. – С. 253 – 259.

- Кузьминский Р.Д. Определение значений параметров и показателей эффективности технологических процессов разборки и сборки главных передач ведущих мостов тракторов Т-150 с использованием теории расписаний / Р.Д. Кузьминский // «Инновации в науке» : сборник статей по материалам XХIII междунар. заочной науч.-практ. конф. (12 августа 2013 г.). – Новосибирск : Изд-во «СибАК», 2013. – С. 55 – 68.

- Кузьминский Р. Совершенствование модели прогнозирования программ ремонта машин, их узлов и агрегатов с использованием несимметрических распределений / Р. Кузьминский // MOTROL : Motoryzacja і energetyka rolnictwa. – Lublin-Rzeszow, 2013. – Vol. 15, No. 4. – C. 167 – 171.

- Кузьмінський Р. Організаційно-технологічні підстави кооперування ремонтних підприємств під час ремонту двигунів сімейства СМД / Р. Кузьмінський, О. Адамович // Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу: Тези міжнар. науково-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. Є. Храпливого  (28-30 вересня 1999 р.). – Львів: ЛДАУ, 1999 р. – С. 122 – 123.

- Кузьмінський Р. Параметри та показники ефективності технологічних процесів технічного сервісу, що виконуються на стаціонарних постах / Р. Кузьмінський, Р. Барабаш // Вісник ЛДАУ: Агроінженерні дослідження. – Львів, 2006. – №10. – С.66 – 73.

- Кузьмінський Р. Д. Автоматизована інформаційно-аналітична система обґрунтування параметрів технологічних постів підприємств технічного сервісу / Р. Д. Кузьмінський, Р.І. Барабаш, Т. Ю. Кирик // Вчені Львівського державного аграрного університету – виробництву: Каталог інноваційних розробок. – Львів : Львів. нац. аграрний ун-т, 2012. – Вип. 12. – С. 56.

- Кузьмінський Р. Урахування потреби переналагодження ремонтно-технологічного обладнання в задачах структурно-параметричного аналізу та синтезу технологічних процесів відновлення зношених деталей / Р. Кузьмінський, В. Кордоба // MOTROL : Motoryzacja і energetyka rolnictwa. – Lublin, 2011. – T. 13 D. – C. 149 – 157.

- Кузьмінський Р. Алгоритм визначення продуктивності та виробничої структури технологічних дільниць відновлення зношених деталей на етапі проектування / Р. Кузьмінський, В. Кордоба // Вісник Львівського національного аграрного університету : Агроінженерні дослідження. – Львів, 2011. – № 15. – С. 297 – 308.

- Кузьмінський Р.Д. Система автоматизованого проектування ефективних технологічних процесів розбирання-складання / Р.Д. Кузьмінський, В.Б. Костюк // Друга українська конференція з автоматичного керування “Автоматика-95” (26-30 вересня 1995 р.). Праці. – Львів : НВЦ “ІТІС”, 1995. – Т. 3. – С.112.

- Кузьмінський Р. Д. Система автоматизованого управління організаційно-технологічною сумісністю ремонту різномарочних об’єктів у спільному потоці / Р. Д. Кузьмінський, В. Б. Костюк // Випробування, прогнозування і адаптація до виробничих умов вітчизняної та зарубіжної техніки і технологій для рослинництва та тваринництва: Тези доповідей міжнар. наук.-пр. конф. (17-19 жовтня 1995 р.). – Дослідницьке, 1995. – С. 97.

- Кузьмінський Р.Д. Алгоритм структурного моделювання прямоточних технологічних процесів розбирання та складання / Р. Д. Кузьмінський, Р.Д. Кульчицький–Жигайло // Організаційно-технологічна взаємодія підприємств АПК в процесі ремонту сільськогосподарської техніки: зб. наук. праць. – Львів: Львів. с-г. ін-т, 1991. – С. 19 – 38.

- Кузьмінський Р.Д. Параметричний ряд технологічних ліній для розбирання кареток балансирної підвіски тракторів класу 3.0 /          Р.Д. Кузьмінський, Р.Д. Кульчицький–Жигайло // Надійність і ремонт машин у сільському господарстві: зб. наук. пр. – Львів: Львів. с.-г. ін-т, 1992. – С.7 – 17.

- Кузьмінський Р. Д. Залежність параметрів вхідних потоків замовлень на ремонт від річної програми майстерні / Р. Д. Кузьмінський, Р. Д. Кульчицький-Жигайло, В. Б. Яківчик // Надійність і ремонт машин у сільському господарстві : зб. наук. пр.– Львів : Львів. держ. с.-г. ін-т, 1993. – С. 39 – 42.

- Кузьмінський Р. Д. Визначення показників ефективності технологічних процесів, які виконують на стаціонарних постах / Р. Д. Кузьмінський, О. Р. Соколовський // Вісник ХНТУ ім. П. Василенка : Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному виробництві. – Харків, 2011. – Вип. 110. – С. 36 – 42.

- Кузьмінський Р. Д. Алгоритм проектування технологічних процесів, які виконуються на стаціонарних постах / Р. Д. Кузьмінський, О. Р. Соколовський // Збірник наукових статей ЛНТУ : Сільськогосподарські машини. – Луцьк, 2011. – Вип. 21, т. 1. – С. 228 – 235.

- Кузьмінський Р. Напрями розвитку методик проектування виробничих процесів агрегатно-ремонтних підприємств багатопредметної спеціалізації / Р. Кузьмінський, І. Стукалець // Вісник Львівського нац. аграрного ун-ту : Агроінженерні дослідження. – Львів, 2008. – № 12, т. 1. – С. 76 –  80.

- Кузьмінський Р. Розрахунок показників організаційно-технологічної сумісності технологічних процесів ремонту різних об’єктів для окремого такту / Р. Кузьмінський, І. Стукалець // Екологічні, технологічні та соціально-економічні аспекти використання матеріально-технічної бази АПК: Матеріали міжнар. наук.-практ. форуму, 17-18 вересня 2008 р. – Львів: Львів. нац. агроуніверситет, 2008. – С. 406 – 409.

- Кузьмінський Р. Залежності параметрів та показників ефективності технологічного процесу ремонту головок блоків циліндрів двигунів ЯМЗ-238 від такту / Р. Кузьмінський, І. Стукалець // Наукові і практичні аспекти агропромислового виробництва та розвитку сільських регіонів: Матеріали міжнар. наук.-практ. форуму, 22-24 вересня 2010 р. – Львів : Львів. нац. агроуніверситет, 2010. – С. 444 – 451.

- Кузьмінський Р. Організаційно-технологічна сумісність процесів ремонту головок блоків циліндрів двигунів ЯМЗ-236, -240 на технологічних дільницях різної продуктивності  / Р. Кузьмінський, І. Стукалець // MOTROL : Motoryzacja і energetyka rolnictwa. – Lublin, 2011. – T. 13 D. –  C. 189 – 197.

- Кузьмінський Р. Підвищення показників ефективності технологічних процесів ремонту застосуванням агрегатно-модульного принципу компонування обладнання / Р. Кузьмінський, І. Стукалець // Вісник Львівського національного аграрного університету : агроінженерні дослідження. – Львів, 2011. –  № 15. – С. 334 – 343.

- Кузьмінський Р. Д. Стенд для миття та гідравлічного випробування головок блоків циліндрів автотракторних двигунів / Р. Д. Кузьмінський, І. Г. Стукалець // Вчені Львівського державного аграрного університету – виробництву: Каталог інноваційних розробок. – Львів : Львів. нац. аграрний ун-т, 2012. – Вип. 12. – С. 55.

- Кузьмінський Р. Параметри та показники ефективності технологічного процесу відновлення гільз циліндрів двигунів SOFIM індукційною наплавкою / Р. Кузьмінський, Б. Тимняк  // Вісник Львів. держ. агр. університету: Агроінженерні дослідження. – Львів, 2003. – № 7. – С. 206 – 215.

- Кузьмінський Р. Д. Показники оцінки оперативної гнучкості кооперативних ремонтних підприємств / Р. Д. Кузьмінський, В. О. Ти-мочко //  Проблеми кооперації в сільському господарстві : Тези міжнар. конф. (22-24 травня 1995 р.). – Львів : Львів. держ. с.-г. ін-т, 1995. – С. 213 – 215.

- Кузьмінський Р. Д. Виробничі структури дільниць капітального ремонту двигунів Д-65 / Р. Д. Кузьмінський, О. Я. Якимів // Механізовані процеси сільськогосподарського виробництва: зб. наук. праць. – Львів : Львів. держ. с.-г. ін-т, 1996. – С.30 – 35.

- Кузьмінський Р. Д. Ефективність капітального ремонту двигунів Д-65, Д-240 в спільному потоці / Р.Д. Кузьмінський, О. Я. Якимів // Вісник Львівського ДАУ: Агроінженерні дослідження. – Львів : Львів. держагроуніверситет, 1997. – № 1. – С.106 – 113.

- Лазарев И.А. Композиционное проектирование сложных агрегативных систем / И.А. Лазарев. – М. : Радио и связь, 1986. – 312 с.

- Левитский И.С. Организация ремонта и проектирование сельско-хозяйственных ремонтных предприятий / И.С. Левитский. – М.: Колос, 1977. –  240 с.

- Левківський О.П. Наукові основи забезпечення ефективності системних властивостей автотранспортних засобів в проектах реалізації їх життєвого циклу : Дис.…д-ра техн. наук : 05.13.22. – К. : НТУ, 2007. – 308 с.

- Левковець П.Р. Теоретичні основи програмованої експлуатації автомобілів : Дис.…д-ра техн.. наук : 05.22.10. – К. : КАДІ, 1994. – 320 с.

- Левковець П.Р. Формування основних задач оптимізації виробничо-технологічного потенціалу АРП / П.Р. Левковець,  Ю.М. Гедз // Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів: Зб. наук. пр. – К. : УТУ, ТАУ. – 1997. – Вип. 4. –  С. 95 – 102.

- Левковець П.Р. Вибір раціональних способів відновлення автомобільних деталей / П.Р. Левковець, О.П. Левківський // Автомобильный транспорт: Проблемы и перспективы: Материалы VI-ой междунар. научно-техн. конф. (15-20 сентября 2003 г.) – Севастополь : Изд-во СевНТУ, 2003. – С. 5 – 7.

- Левковець П.Р. Оцінка гнучкості виробничо-технологічних систем відновлення автомобільних деталей / П.Р. Левковець, О.П. Левківський, Б.В.Шапошников // Автошляховик України. Окремий випуск №7. – 2004. – С. 20 – 21.

- Левковский А.П. Методика выбора оптимального способа восстановления деталей / А.П. Левковский // Автомобильный транспорт : Сб. науч. тр. ХНАДУ. – Харьков, 2003. – Вып. 13. – С. 77 – 79.

- Липкинд А.Г. Ремонт автомобиля ЗИЛ-130 / А.Г. Липкинд,           П.И. Гринберг, А.И. Ильин. – М. : Транспорт, 1970. – 358 с.

- Лисицкий А.А. Ремонт муфт сцепления / А.А. Лисицкий. – М. : Колос, 1976. – с.

- Лищинский Л.Ю. Технико-экономический анализ и методы выбора рациональных структур гибких производственных систем /         Л.Ю. Лищинский. – М. : ВНИИТЭМР. – 1986. – Сер. 2. – Вып. 2. –  42 с.

- Лищинский Л.Ю. Системный анализ и синтез гибких производственных систем / Л.Ю. Лищинский // Проблемы создания гибких производственных систем и роботизированных технологических комплексов: Сб. науч. тр. ЭНИМСа. – М. : ЭНИМС, 1986. – С. 13 – 25.

- Лищинский Л.Ю. Структурный и параметрический синтез гибких производственных систем / Л.Ю. Лищинский..– М. : Машиностроение, 1990.– 312 с.

- Лищинский Л.Ю. Принципы комбинаторной оптимизации структур гибких производственных систем / Л.Ю. Лищинский,         О.Б. Токарев // Машиностроение. – 1987. – № 1. – C. 82 – 90.

- Лось Л.В. Теория структуры конструкций технологичных машин и приборов / Л.В. Лось. – Житомир: Житомир. с.-х. ин-т, 1991. – 167 с.

- Малахов В.С. Ремонт тракторов  Т-150 и Т-150К / В.С. Малахов, А.С. Мудрук, П.М. Кривенко. – М. : Колос, 1982. – 222 с.

- Малышев Г.А. Теория авторемонтного производства / Г.А. Малышев. – М. : Транспорт, 1977. – 224 с.

- Мамаев В.С. Основы проектирования машиностроительных заводов / В.С. Мамаев, Е.Г. Осипов. – М. : Машиностроение, 1974. – 290 с.

- Манычев В.Ф. Моделирование времени пребывания изделий на специализированных постах ремонтных предприятий / В.Ф. Манычев. – Тр. ТИИИМСХ, 1974. – Вып. 64. – С.124 – 128.

- Манычев В.Ф. Анализ статистических параметров фронта ремонта агрегатов специализированных предприятий / В.Ф. Манычев. – Тр. ТИИИМСХ, 1975. – Вып. 77. – С. 82 – 88.

- Масино М.А. Организация восстановления автомобильных деталей / М.А. Масино. – М. : Транспорт, 1981. – 176 с.

- Маслов Н.Н. Эффективность и качество ремонта автомобилей / Н.Н. Маслов. – М. : Транспорт, 1981. – 304 с.

- Матвеев В.А. Техническое нормирование ремонтних работ в сельском хозяйстве / В.А. Матвеев, И.И. Пистовалов. – М. : Колос, 1979. – 288 с.

- Мельников Г.Н. Проектирование механосборочных цехов /         Г.Н. Мельников, В.П. Вороненко. Под ред. А.М. Дальского. – М. : Машиностроение, 1990. – 352 с.

- Месарович М. Теория иерархических многоуровневых систем / М. Месарович, Д. Мако, И. Такахара. – М. : Мир, 1973. – 344 с.

- Методика розрахунку виробничої програми ремонту машин і від-новлення деталей / О.Д. Семкович,  Р.Д. Кузьмінський, Ю.М. Журав-чак і ін. Під ред. О.Д. Семковича. – Дубляни, 1989. – 136 с.

- Методика розробки та типові норми часу на ремонт дизельних двигунів / В.В. Вітвіцький, І.Л. Роговський, М.С. Лосина та ін.. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2009. – 412 с.

- Методика розробки та типові норми часу на ремонт шасі тракторів / В.В. Вітвіцький, М.С. Александров, М.С. Гулька та ін.. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2009. – 96 с.

- Методика технико-экономического обоснования способов восстановления деталей машин. – М. : ГОСНИТИ, 1988.

- Методические указания по выбору рациональных вариантов технологических процессов восстановления деталей грузовых автомобилей / Л.В. Дехтеринский, В.П. Крюков, Л.М. Одоевцева и др. – М.: МАДИ, 1979. – 82 с.

- Методические указания по определению объёмов и оптимальных программ восстановления деталей на ремонтных предприятиях «Союзсельхозтехники». – М.: ОНТИ ГОСНИТИ, 1972.

- Митрофанов С.П. Групповая технология машиностроительного производства: В 2 т. / С.П. Митрофанов. – Л.: Машиностроение, 1983. – Т. 1. Организация группового производства. – 408 с.

- Моделирование процессов восстановления деталей машин /    В.П. Апсин, Л.В. Дехтеринский, С.Б. Норкин, В.М. Приходько. – М. : Транспорт, 1996. – 311 с.

- Моисеев Н.Н. Элементы теории оптимальных систем / Н.Н. Моисеев. – М. : Наука, 1974. – 526 с.

- Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа /        Н.Н. Моисеев. – М. : Наука, 1981. – 488 с.

- Молодык Н.В. Методические основы технологической подго-товки производства по восстановлению деталей машин: Дис. … д-ра техн. наук: 05.20.03.– К.: Институт технического сервиса, 1996. – 367 с.

- Молодык Н.В. Восстановление деталей машин / Н.В. Молодык, А.С. Зенкин. – М. : Машиностроение, 1989. – 480 с.

- Молодык Н.В. Восстановление деталей машин / Н.В. Молодык, Б.А. Лангрет,  А.К. Бредун. – К. : Урожай, 1985. – 160 с.

- Молодик М.В. Напрями і методичні принципи оцінки різних організаційних форм технічного сервісу сільськогосподарської техніки / М.В. Молодик, Л.П. Молодик // Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства: зб. наук. пр. – Харків: ХДТУСГ, 2003. – Випуск 17. «Підвищення надійності відновлюємих деталей машин». – С. 6 – 10.

- Молоков В.М. Организация восстановления деталей машин в сельском хозяйстве / В.М. Молоков. – М. : Колос, 1979. – 192 с.

- Моргун А.М. Сумісність процесів та підстави універсалізації устаткування при ремонті однотипних вузлів і агрегатів / А.М. Моргун, В.І. Козлов, Л.І. Шаповал // Міжвід. темат. наук. зб.: Механізація та електрифікація сільського господарства. – Глеваха, 2001. – Вип. 85. – С.270 – 274.

- Мочалов И.И. Ремонт сельскохозяйственных машин / И.И. Мочалов, С.И. Костенко, В.А. Васильев. – М.: Колос, 1984. – 255 с.

- Мэтьюз Дж. Г. Численне методы. Использование MATLAB, 3-е изд.: Пер. с англ. / Дж. Г. Мэтьюз, К.Д. Финк. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2001. – 720 с.

- Надежность и эффективность в технике: Справочник. В 10 т. / Ред. совет: В.С. Авдуевский (пред.) и др. – Т. 2. – Математические методы в теории надежности  и эффективности / Под ред.. В.В. Гнеденко. – М. : Машиностроение, 1987. – 280 с.

- Надежность и эффективность в технике: Справочник. В 10 т. / Ред. совет: В.С. Авдуевский (пред.) и др. – Т. 6. – Экспериментальная обработка и испытания / Под общ. ред.. Р.С. Судакова, О.И. Тескина – М. : Машиностроение, 1989. – 376 с.

- Надежность и эффективность в технике: Справочник. В 10 т. / Ред. совет: В.С. Авдуевский (пред.) и др. – Т. 8. – Эксплуатация и ремонт / Под ред. В.И. Кузнєцова и Е.Ю. Барзиловича. – М. : Машиностроение, 1990. – 320 с.

- Невзоров В.Н. Исследование эффективности ремонта разномарочных двигателей в едином технологическом потоке: Дис. … канд. техн. наук. – Красноярск, 1977. – 187 с.

- Некрасов С.В. Восстановление гильз цилиндров ДВС (на примере ЗМЗ-53) центробежным армированием порошковым сплавом /  С.В. Некрасов, Х.М. Илямов // Сварочное производство. – 1985. – № 1. – 10 с

- Некрасов С.С. Восстановление гильз  цилиндров плосковершинным хонингованием / С.С. Некрасов, А.М. Колокатов // Техника в сельском хозяйстве. – 1984. – № 10. – С. 50 – 52.

- Новиков М.П. Основы технологии сборки машин и механизмов / М.П. Новиков. – М. : Машиностроение, 1980. – 592 с.

- Оборудование для ремонта автомобилей: Справочник / Под ред. М.М. Шахнеса. – М. : Транспорт, 1978. – 384 с.

- Оборудование для ремонта сельскохозяйственной техники: Справочник / Сост. Ю.С. Козлов. – М. : Россельхозиздат, 1987. – 288 с.

- Оборудование и оснастка для ремонта сельскохозяйственной техники, автомобилей и оборудования: Каталог. – М. : ГОСНИТИ, 1989. – 112 с.

- Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий машиностроения, приборостроения и металлообработки. Механообрабатывающие и сборочные цехи. ОНТП-14-86. Гипростанок. – М. : ВНИИТЭМР, 1987. – 87 с.

- Овчинников П.П. та ін. Вища математика: Підручник. У 2 ч. / За заг. ред. П.П. Овчинникова. – Ч. 1. – К.: Техніка, 2003. – 600 с. – Ч. 2. – К.: Техніка, 2004. – 792 с.

- Оліскевич М.С. Моделі ремонтної технологічності  колінчастих валів двигунів ЗМЗ-53 / М.С. Оліскевич // Машинознавство. – 1998. –   №2. – С. 33 – 37.

- Оліскевич М.С. Організаційні умови оцінки рівнів ремонтної технологічності колінчастих валів: Автореф. дис. … канд. техн. наук: 08.06.01./Львів. держ. аграрний ун-т. – Львів, 1999. – 16 с.

- Оптимизация производственных мощностей автообслуживаю-щих предприятий / И.П. Курников, Ю.Ф. Савин, А.П. Левковский,  В.Н. Городиский. – К., 1994. – 12 с./ КАДИ – Деп. В ГНТБ Украины, 05.04.94, № 619 – Ук94.

- Организация капитального ремонта автомобилей // Н.Н. Маслов, Ю.Н. Радин, Ю.Н. Пугачев и др. Под общ. ред. Н.Н. Маслова. – К. : Техніка, 1977. – 320 с.

- Основы ремонта машин / Под общ. ред.. Ю.Н. Петрова. – М. : Колос, 1972. – 527 с.

- Основи технічного обслуговування та ремонту автомобілів. У 3-х кн.  Кн. 2. Організація, планування та управління / В.Є.Канарчук, О.А. Лудченко, А.Д.Чигиринець. – К.: Вища школа, 1994. – 383 с.

- Павленко П.Н. Структура технологической операции в условиях ГПС / П.Н. Павленко. – Изд. вузов. Машиностроение. – 1987. – № 1. – С. 102 – 105.

- Пальчевський Б.О. Технологічні основи гнучкого автоматизованого виробництва / Б.О. Пальчевський. – Львів: Світ, 1994. – 208 с.

- Пальчевський Б.О. Дослідження технологічних систем (моделювання, проектування, оптимізація) / Б.О. Пальчевський. –  Львів : Світ, 2001. – 232 с.

- Пальчевський Б.О. Інформаційні технології проектування технологічного устаткування : Монографія / Б.О. Пальчевський. – Луцьк : ЛНТУ, 2012. – 572 с.

- Пат. 56308 Україна, МПК G01M 3/02 (2011.01). Стенд для миття та пневматичного випробування головок блоків циліндрів / Р. Д. Кузьмінський, І. Г. Стукалець. – №  u 2010 07 423 ; заявл. 14.06.2010 ; опубл. 25.06.2011, Бюл. №12. –  2 с.

- Пат. 60397 Україна, МПК G01M 3/02 (2006.01). Стенд для миття та гідравлічного випробування головок блоків циліндрів / Р. Д. Кузьмінський, І.Г. Стукалець. –   №  u 2010 07 446 ; заявл. 14.06.2010 ; опубл. 10.01.2011, Бюл. №1. –  2 с.

- Пат. 58149 Україна, МПК B08B 5/00 (2011.01). Процес видалення технологічних забруднень з поверхонь клапанних гнізд головок блоків циліндрів та контролю щільності прилягання клапанів до клапанних гнізд / Р. Д. Кузьмінський, І. Г. Стукалець. – №  u 2010 07 421 ; заявл. 14.06.2010 ; опубл. 11.04.2011, Бюл. №7. –  2 с.

- Пат. 93630 Україна, МПК B21B 53/10 (2011.01). Стенд для видалення технологічних забруднень з поверхонь клапанних гнізд головок блоків циліндрів та контролю щільності прилягання клапанів до клапанних гнізд / Р. Д. Кузьмінський, І. Г. Стукалець. – №  a 2010 02 075 ; заявл. 25.02.2010 ; опубл. 25.02.2011, Бюл. №4. –  2 с.

- Пат. 95159 Україна, МПК B21D 53/10 (2006.01). Спосіб контролю щільності прилягання клапанів до клапанних гнізд / Р. Д. Кузьмінський, І.Г. Стукалець. –  №  а 2010 00 401 ; заявл. 18.01.2010 ; опубл. 11.07.2011, Бюл. №13. –  2 с.

- Пат. 98787 Україна, МПК G01M3/04 (2006.01). Стенд для обробки головок блоків циліндрів / Р.Д. Кузьмінський, І.Г. Стукалець. – №  а 2009 12949 ; заявл. 14.12.2009 ; опубл. 25.06.2012, Бюл. №12. –  4 с.

- Пат. 98788 Україна, МПК G01M3/04 (2006.01). Стенд для обробки головок блоків циліндрів / Р. Д. Кузьмінський, І. Г. Стукалець. – №  а 2009 13009 ; заявл. 14.12.2009 ; опубл. 25.06.2012, Бюл. №12. –     4 с.

- Певзнер Я.Д. Организация ремонта машин в сельском хозяйстве / Я.Д. Певзнер. – Л. : Колос, 1970. – 400 с.

- Петров В.А. Групповое производство и автоматизированное оперативное управление / В.А. Петров. – Л. : Машиностроение, 1975. – 312 с.

- Петров В.А. Планирование гибких производственных систем / В.А. Петров, А.Н. Масленников, Л.А. Осипов. – Л. : Машиностроение, 1985. – 182 с.

- Пилипенко Н.С. Проектирование технологических процессов восстановления деталей / Н.С. Пилипенко, А.Я. Полисский. – М. : МИИСП, 1978. – 56 с.

- Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем / Дж. Питерсон. – М. : Мир, 1984. – 264 с.

- Планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта машин и оборудования животноводства (Система ППРТОЖ). – М., 1985. – 114 с.

- Положение о техническом обслуживании и ремонте дорожных транспортных средств автомобильного транспорта // Вестник законодательства Украины, 1998. – № 18–19. – С. 130 – 141.

- Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. – М. : Транспорт, 1986. – 72 с.

- Положення про технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів автомобільного транспорту. – К. : Міністерство транспорту України, 1998. – 16 с.

- Полупанов Ф.П. Организационные принципы сбора изношенных деталей / Ф.П. Полупанов // Техника в сельском хозяйстве, 1984. – № 8. – С.52 – 55.

- Полупанов Ф.П. Технологія та організація багато-номенклатурного виробництва по відновленню деталей: Дис. … канд.. техн. наук: 05.20.03. – К.: УААН, 1994. – 138 с.

- Полуянов В.Т. Структурные преобразования в технологии механосборочного производства / В.Т. Полуянов. – М. : Машиностроение, 1973. – 280 с.

- Польшаков В. І. Економіка, організація та управління технічним обслуговуванням і ремонтом машин / В. І. Польшаков, Є. Ю. Сахно. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 328 с.

- Поточно-механизированные линии и оборудование для восстановления изношенных деталей автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин: Каталог. – М. : ЦНИИТЭИ Госком-сельхозтехники СССР, 1984.  340 с.

- Поточно-механизированные линии и ремонтно-технологическое оборудование для восстановления деталей. – М. : ГОСНИТИ, 1976. – 143 с.

- Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів / Міністерство транспорту України, 2003. – 23 с.

- Прогресивні технології ремонту тракторів Т-150 і Т-150К /       І.В. Анілович, Г.І. Дульський, І.Т. Золочевський та ін. – К. : Урожай, 1990. – 216 с.

- Прогрессивные методы технологической подготовки серийного производства / Под ред. С.П. Митрофанова. – Л. : Машиностроение, 1971. – 268 с.

- Проектирование авторемонтных предприятий / Л.В. Дехтеринский, Л.А. Абелевич, В.И, Карагодин и др. – М. : Транспорт, 1981. –   218 с.

- Проектирование оптимальных технологических систем машин / Под ред. Я.Я. Буды и А.И. Дащенко. – М., Братислава, 1989. – 286 с.

- Проектирование сборочных цехов машиностроительных заводов. МР-04-30-80. – М.: НПО Оргстанкинпром, 1986. – 86 с.

- Проектирование технологии / И.М. Баранчуков, А.А. Гусев,   Ю.Б. Крамаренко и др.; Под общ. ред. Ю.М. Соломенцева. – М. : Машиностроение, 1990. – 416 с.

- Рапацкий Ю. Л. Повышение производительности гибких автоматизированных линий сборки на базе системного моделирования: Дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / Севастопольский гос. технический ун-т. — Севастополь, 1996. — 283 с.

- Рассказов М.Я. Теоретические основы организации и расчета ремонтного производства в сельском хозяйстве: Дис. … д-ра техн. наук. – М., 1978. – 546 с.

- Рассказов М.Я. Организация ремонтного производства агропрома / М.Я. Рассказов. – М. : Россельхозиздат, 1990. – 208 с.

- Рассказов М.Я. Ремонт машин в специализированных мастерских / М.Я. Рассказов, В.М. Ямбаев. – М. : Колос, 1970.

- Расчеты экономической эффективности новой техники: Справочник / Под общ. ред. К.М. Великанова. – Л. : Машиностроение, 1990. – 448 с.

- Редькин А.К. Основы моделирования и оптимизации процессов лесозаготовок /А.К. Редькин. – М. : Лесн. пром-сть, 1988. – 256 с.

- Реклейтис Г. Оптимизация в технике: В 2-х кн. Пер. с англ. /       Г. Реклейтис, А. Рейвиндран, К. Рэгсдел.– М. : Мир, 1986. – Кн. 1. – 349 с. – Кн. 2. – 320 с.

- Рекомендации по восстановлению деталей машин новых марок. – М.: ГОСНИТИ, 1977. – 136 с.

- Рекомендации по определению объемов ремонта агрегатов и узлов тракторов, зерноуборочных комбайнов и грузовых автомобилей. – М.: ГОСНИТИ, 1981. – 60 с.

- Рекомендации по организации участков восстановления деталей широкой номенклатуры в мастерских райсельхозтезники в условиях деятельности РАПО. – М. ГОСНИТИ, 1985. – 106 с.

- Рекомендации по созданию и эксплуатации поточно-механизиро-ванных линий восстановления деталей. – М.: ГОСНИТИ, 1985. – 97 с.

- Ремонт дизельних двигунів. Довідник / Л.С. Єрмолов,              О.А. Науменко, О.І. Сідашенко, І.Г. Шержуков. За ред. Л.С. Єрмолова. – К.: Урожай, 1991. – 248 с.

- Ремонт сільськогосподарської техніки: Довідник / В.К. Аветисян, В.А. Бантковський, В.О. Дєєв та ін.; За ред. О.І. Сідашенка, О.А. Нау-менка. – К.: Урожай, 1992. – 304 с.

- Ремонт сільськогосподарської техніки в рослинництві. Методика розрахунку та типові норми часу: Книга 16. Частина IV / За заг. ред. В.В. Вітвицького. – К.: Поліграфтехніка, 1998. – 544 с.

- Руденко П.О. Проектування технологічних процесів у машинобудуванні / П.О. Руденко. – К. : Вища школа, 1993. – 414 с.

- Руденко П.А. Оптимизация задач технологической подготовки производства / П.А. Руденко, П.Н. Павленко // Технология и автоматизация машиностроения. – К. : Техніка, 1982. – Вып. 30. – с. 106.

- Руденко П.А. Оптимизация структуры технологической  операции обработки детали с ЭПЖ на многооперационном станке / П.А. Руденко, Н.Н. Павленко // Автоматизация производственных процессов в машиностроении и приборостроении. – Львов, 1988. – Вып. 27. – С. 80 – 85.

- Руденко П.А. Формирование структуры технологических процессов и операций с помощью таблиц-слепышей / П.А. Руденко, П.Н. Павленко // Технология и автоматизация машиностроения . – К. : Техніка, 1988. – Вып. 41. – С. 104 – 108.

- Руденко П.О. Вибір, проектування та виробництво заготовок деталей машин / П.О. Руденко, Ю.О. Харламов, О.Г. Шустик. – К. : Вища школа, 1993. – 288 с.

- Руководство по научно-техническому прогнозированию/ Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1977. – 350 с.

- Руководство по эксплуатации КЗС-11 «Дніпро-350». – Харзенвинкель.: «КраА мбХ», 2004. – 350 с.

- Рыжиков Ю.И. Теория очередей и управления запасами: учеб. Пособие / Ю.И. Рыжиков. – СПб. : Питер, 2001. – 376 с.

- Рыжиков Ю.И. Имитационное моделирование. Теория и технология / Ю.И. Рыжиков. – СПб. : КОРОНА принт; М. : Альтекс-А, 2004. – 384 с.

- Самоходный зернооборучный комбайн «Дон-1500Б», «Дон-1200Б»: Каталог деталей и сборочных единиц. – Ростов-на-Дону: СХКБ ООО «БелРусь», 2004. – 630 с.

- САПР. Правила проектирования технологических процессов в условиях гибких производственных систем. РД 50-633-87. – М.: Издательство стандартов, 1987. – 53 с.

- САПР. Проектирование технологических процессов механической обработки резанием по типовым математическим моделям. МР 109-84. – М., ВНИИНМАШ, 1984.

- САПР. Типовые математические модели объектов проектирования в машиностроении. РД 50-464-84. – М.: Издательство стандартов, 1985.

- Сатановский Р.Л. Организационное обеспечение гибкости ма-шиностроительного производства / Р.Л. Сатановский. – Л. : Машиностроение, 1987. – 96 с.

- Сахал Д. Технический прогресс: концепции, модели, оценки.  Пер. с англ. / Д. Сахал. – М. : Финансы и статистика, 1985. – 366 с.

- Семкович А.Д. Организационно-технологическое взаимодейст-вие сельскохозяйственных ремонтных предприятий: Афтореф. дис. ... д-ра техн. наук. – М., 1988. – 32 с.

- Семкович А.Д. Система ремонта сельскохозяйственной техники / А.Д. Семкович. – Львов: Вища школа. Изд-во при Львов. ун-те, 1983. – 172 с.

- Семкович А.Д. Аксиомы ремонтно-восстановительного процесса и направления его оптимизации / А.Д. Семкович // Совершенствование ремонтно-восстановительных процессов в отраслях АПК: сб. науч. тр. – Львов: Львов. с.-х. ин-т, 1988. – С. 6 –13.

- Семкович А.Д. Алгоритм оптимизации на ЭВМ ЕС 1022 технологической схемы разборки-сборки ремонтируемых тракторов / А.Д. Семкович, М.П. Винчерский // Совершенствование процессов сельскохозяйственно-го ремонтного производства в западном регионе УССР: сб. науч. тр. – Львов: Львов. с.-х. ин-т, 1985. – С. 12 – 22.

- Семкович А.Д. Результаты структурного исследования на ЭВМ ЕС 1045 технологического процесса ремонта гидрораспределителя Р75В3 / А.Д. Семкович, Р.Д. Кузьминский. – Львов : Львов. с.-х. ин-т, 1989. – 15 с. (Рукопись деп. Во ВНИИТЭИагропром 28.08.1989, № 473. – ВС-89 деп.)

- Семкович А.Д. Алгоритм оптимизации прямоточного процесса разборки-сборки ремонтируемого объекта / А.Д. Семкович, Р.Д. Кузьминский, Р.Д. Кульчицкий–Жигайло // Повышение надежности сельскохозяйственной техники: Тр. / Латвийская СХА.– Елгава, 1988. – Вып. 252. – С. 50 – 61.

- Семкович А.Д. Алгоритм моделирования разветвленного процесса разборки-сборки ремонтируемого объекта / А.Д. Семкович, Р.Д. Кузьминский, Р.Д. Кульчицкий–Жигайло // Повышение надежности сельскохозяйственной техники: Тр. / Латвийская СХА.– Елгава, 1990. – Вып. 267.–    С. 13 – 23.

- Семкович О.Д. Взаємозв’язок технологічних та організаційних параметрів ремонтно-технологічного устаткування / О.Д. Семкович, Р.Д. Кузьмінський // Надійність і ремонт машин у сільському господарстві: зб. наук. пр. –    Львів : Львів. с-г. ін-т, 1992. – С. 3 – 7.

- Семкович О.Д. Узагальнений алгоритм моделювання ремонтно-технологічних процесів розбирання та складання / О.Д. Семкович,   Р.Д. Кузьмінський // Моделирование процессов и технологического оборудования в сельском хозяйстве: Материалы докладов международной научно-практ. конф. (17-19 августа 1994 г.). – Мелітополь, ТДАТА, 1994. – Т.4. – С. 48 – 51.

- Семкович О.Д. Поетапний характер моделювання технологічних процесів розбирання та складання у ремонтному виробництві /         О.Д. Семкович, Р.Д. Кузьмінський // Моделирование процессов и технологического оборудования в сельском хозяйстве: Материалы докладов междунар. науч.-практ. конф. (август 1995 г.). – Мелітополь : ТДАТА , 1995. – Т.4. – С. 39.

- Семкович О.Д. Обґрунтування оптимального такту розбирання та складання кареток балансирної підвіски тракторів Т-150 / О.Д. Семкович, Р.Д. Кузьмінський// Механізовані процеси сільськогосподарського виробництва: Зб. наук. праць ЛДСГІ.- Львів, 1995. – С.91 – 95.

- Семкович О.Д. Моделювання технологічних процесів ремонту машин / О.Д. Семкович, Р.Д. Кузьмінський // Міжнар. наук.-техн. конф. “Перспективи розвитку механізації, електрифікації, автоматизації та технічного сервісу: Тези доп. (Глеваха, 1-3 жовтня, 1996 р.). – Глеваха, 1996. – С. 15

- Семкович О. Забезпечення екологічності виробничих систем своєчасним ремонтом їх елементів / О. Семкович, Р. Кузьмінський // Праці НТШ. – Т.ІІ. – Матеріалознавство, хемія, медицина, екологія, екотехнології. – Львів, 1998  – С. 680 – 687.

- Семкович О.Д. Технологічний процес ремонту: просторова влаштованість і питання розвитку виробництва / О.Д. Семкович,     Р.Д. Кузьмінський // Вісник Львів. держ. аграр. ун-ту: Агроінженерні дослідження. – 2003. – № 7. – С. 193 – 201.

- Семкович О.Д. Обґрунтування стійкості розв’язків параметричних рядів технологічних ліній та дільниць ремонтних підприємств / О.Д. Семкович, Р.Д. Кузьмінський // Вісник аграрної науки. – 2006. – Спеціальний випуск, серпень. – С. 106 – 109.

- Семкович О.Д. Методика моделювання на ЕОМ технологічного процесу поточного ремонту двигуна / О.Д. Семкович, Р.Д. Кузьмінський, І.М. Флис та інші. // Підвищення організаційно-технологічного рівня ремонтно-відновних процесів в АПК регіону: Зб. наук. пр. – Львів : Львів. с.-г.   ін-т, 1990. – С. 15 – 26.

- Семкович О.Д. Становлення та розвиток теорії ремонтно-відновних процесів / О.Д. Семкович, Р.Д. Кузьмінський, В.Є. Чухрай, М.С. Оліскевич // Вісник аграрної науки (спеціальний випуск). – Київ, 2001. – С.90 – 96.

- Семкович О.Д. Нормування тривалості перебування тракторів у ремонті / О.Д. Семкович, О.В. Сидорчук, В.О. Тимочко та інші // Надійність і ремонт машин у сільському господарстві: Зб. наук. пр. – Львів : Львів. с.-г. ін-т,  1993. – С. 80 – 87.

- Семкович О.Д. Обмінні фонди як засіб продуктивного вико ристання машин на сільськогосподарських роботах / О.Д. Семкович,   Є.Ю. Форнальчик // Зб. наук. праць. – Львів : Львів. с.-г. ін-т, 1975. – Вип. 60. – С. 70 – 78.

- Семкович А.Д. О закономерностях поступления в ремонт машин, эксплуатируемых на животноводческих фермах / А.Д. Семкович,    Е.Ю. Форнальчик // Методы оптимального проектирования и организации сельскохозяйственных производственных процессов и операций: Материалы VII-й конф. – Ставрополь, Ставропольский НИИ с. х., 1976. – с. 146 – 158.

- Семкович А.Д. Определение запаса обменного фонда агрегатов и оборудования / А.Д. Семкович, Е.Ю. Форнальчик // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 1980. – № 6. – С. 40 – 43.

- Семкович А.Д. Алгоритм структурного моделирования восстановительного процесса / А.Д. Семкович, В.В. Янкив, А.В. Сидорчук, Р.Д. Кузьминский // Тез. докладов на Всесоюзной научно-практ. конф. по восстановлению деталей машин / Рига, 2-5 декабря 1987 г. – М. : АгроНИИТЭИТО, 1987.– С. 12.

- Сендак М.Д. Розробка методів і моделей управління процесами ремонту автомобілів в умовах автотранспортних підприємств: Дис. … канд. техн. наук: 05.20.20. – К.: УТУ, 1996. – 151 с.

- Сенчук С.Р. Організаційно-технологічні принципи створення ресурсоощадної системи ремонту дизельних двигунів: Дис. … канд. техн. наук: 08.06.01. – Львів, 1998. – 175 с.

- Сідашенко О.І. Стан та напрями розвитку технічного сервісу регіону / О.І. Сідашенко // Вісник Харківського держ. техн. ун-ту с. г.: Зб. наук. пр. – Харків: ХДТУСГ, 2003. – Випуск 14. «Підвищення надійності відновлюємих деталей машин». – С. 6 – 10.

- Сімута Р.Р. Забезпечення якості і прискорення технологічної підготовки механоскладального виробництва: Дис: .. канд. техн. наук: 05.02.08. – К., 2003. – 174 с.

- Сидорчук А.В. Расчет запасов изношенных деталей при восстановлении их на технологических линиях / А.В. Сидорчук // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 1983. – №1. – С. 51 – 53.

- Сидорчук А.В. Совершенствование агрегатного метода ремонта автомобилей: Дис. … канд. техн. наук. – Минск, 1983. – 211 с.

- Сидорчук О.В. Наукові основи вдосконалення технологічних структур ремонту мобільної техніки рільництва. Автореф. дис. ... д-ра техн. наук. – К.: 1996. – 38 с.

- Сидорчук О.В. Розвиток теорії функціональних структур матеріального виробництва // Зб. наук. пр. Львів. держ. аграрного ун-ту: Серія «Агроінженерні дослідження» – Львів: ЛДАУ, 2003. – Випуск 7. – С. 3 – 8.

- Сидорчук А.В. Адаптивный режим функционирования агрегатно-ремонтного производства / А.В. Сидорчук, В.М. Боярчук // Тр. ин-та. – Львов. с.-х. ин-т, 1988. – С. 25–31.

- Сидорчук О.В. Технологічні вимоги механізованого процесу в рослинництві до темпів ремонту машин / О.В. Сидорчук, І.М. Карпа, В.О. Тимочко, С.А. Федосенко // Підвищення організаційно-технологічного рівня ремонтно-відновних процесів АПК регіону. – Львів : Львів. держ. с.-г. ін-т, 1990. – С. 84 – 90.

- Сидорчук О.В. Закономірності кількісних і якісних змін надходжень замовлень на ремонт агрегатів / О.В. Сидорчук, Р.Д. Кузьмінський, Р.І. Барабаш // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: Зб. наук. пр. (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого). – Вип. 10 (24), кн. 1. – С. 69 – 76.

- Сидорчук О.В. Особливості аналізу технологічної та виробничої структури процесів технічного обслуговування тракторів ХТЗ /        О.В. Сидорчук, Р.Д. Кузьмінський, Р.І. Барабаш // Екологічні, технологічні та соціально-економічні аспекти використання матеріально-технічної бази АПК: Матеріали міжнар. наук.-практ. форуму, 17-18 вересня 2008 р. – Львів : Львів. нац. агроуніверситет, 2008. – С. 406 – 409.

- Сидорчук А.В. Запасы ремфонда предприятий агрегатной специализации / А.В. Сидорчук, И.М. Пантя // Науч. тр. Львов. с.-х. ин-та. – Львов: ЛСХИ, 1978. – Вып. 79. – С. 55 – 60.

- Сидорчук О.В. Концепція управління проектом технічного обслуговування тракторів / О.В. Сидорчук, М.М. Семерак, Р.Д. Кузьмінський та ін. // Вісник Львівського нац. аграрного ун-ту : Агроінженерні дослідження. – Львів, 2008. – № 12, т. 1. – С. 16 – 21.

- Сидорчук О.В. Наукові основи інженерного менеджменту технічного сервісу рільництва / О.В. Сидорчук, С.Р. Сенчук, О.В. Кухарук. – Львів: Львів. ДАУ – 2001. – 172 с.

- Сидорчук О.В. Методика визначення оптимальних резервів складових частин машин на технічних обмінних пунктах / О.В. Сидорчук, С.Р. Сенчук, О.В. Кухарук та ін.. – Львів : Львів. держ. с.-г. ін-т. – 1996. – 26 с.

- Системы автоматизированного проектирования технологических процессов, приспособлений и режущих инструментов / С.Н. Корчак, А.А. Кошин, А.Г. Ракович, Б.И. Синицын; Под общ. ред. С.Н. Корчака. – М. : Машиностроение, 1988. – 352 с.

- Системы управления гибким автоматизированнымм производством / Под общ. ред. А.А. Краснопрошиной. – М. : Высшая школа, 1987. – 383 с.

- Ситников В.И. Оптимизация плана выпуска изделий гибкой производственной системой / В.И. Ситников // Проблемы создания гибких автоматизи-рованных производств. – М. : Наука, 1987. – С. 107 – 114.

- Ситников В.И. Признаки оптимальности решения задачи о соот-ношении разных видов изделий в общем объёме годового производства / В.И. Ситников // Проблемы создания гибких автоматизированных производств. – М. : Наука, 1987. – С. 114 – 119.

- Снаксарев А.М. Оптимизация размещения технологического оборудования ГПС / А.М. Снаксарев // Станки и инструмент. – 1987. – № 8. – С. 2 – 4.

- Соломенцев Ю.М. Оценка гибкости автоматизированной станочной системы / Ю.М. Соломенцев, А.А. Кутин, С.А. Шептунов / Вестник машиностроения. – 1984. – № 1. – С. 38 – 40.

- Соломенцев Ю.М. Управление гибкими производственными системами / Ю.М. Соломенцев, В.Л. Сосонкин. – М. : Машиностроение, 1988. – 352 с.

- Справочник нормировщика / Под общ. ред. А.В. Ахумова. – Л. : Машиностроение, 1986. – 458 с.

- Справочник по оборудованию для технического обслуживания и ремонта тракторов и автомобилей. – М. : Россельхозиздат, 1974. –          240 с.

- Справочник по ремонту зерноуборочной техники / Сост.         М.Е. Артемов. – М. : Россельхозиздат, 1986. – 207 с.

- Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. / Под ред.  А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. – М. : Машиностроение, 1985. – Т. 1. – 656 с. – Т. 2. – 496 с.

- Степанов В.А. Ремонт ходовой части гусеничных тракторов / В.А. Степанов. – М. : Колос, 1982. – 127 с.

- Стукалець І. Г. Агрегатно-модульний принцип побудови ремонтно-технологічного обладнання за результатами структурно-параметричного аналізу та синтезу технологічних процесів / І. Г. Стукалець, Р. Д. Кузьмінський // Перспективна техніка і технології – 2011 : Матеріали VII-ї міжнар. конференції молодих учених, аспірантів і студентів (Миколаїв, 13-16 вересня 2011 р.). – Миколаїв : МДАУ, 2011. – С. 109 – 116.

- Суслов В.П. Дослідження параметрів функціонування елементів системи ремонту автомобільних ведучих мостів / В.П. Суслов,          О.В. Сидорчук, О.Д. Семкович, Л.В. Сидорчук // Вісник сільськогосподарської науки. – 1981. – № 12. – С.40 – 41.

- Суслов В.П., Суслов Л.В. Ремонт сельскохозяйственных машин / В.П. Суслов, Л.В. Суслов. – Минск : Вышэйшая школа, 1974. – 256 с.

- Суслов В.П. Обоснование расчета оборотного фонда агрегатов для ремонтных заводов и РТС / В.П. Суслов, Г.М. Уманский // Науч. тр. БИМСХ, 1960. – Вып. 2. – С.18 – 27.

- Сухарев А.Г. Курс методов оптимизации / А.Г. Сухаре, А.В. Тимохов, В.В. Федоров. – М. : Наука, 1986. – 328 с.

- Тавлыбаев Ф.Н. Ремонт тракторов «Кировец» / Ф.Н. Тавлыбаев. – М. : Колос, 1983. – 351 с.

- Танаев В.С. Теория расписаний. Одностадийные системы /         В.С. Танаев, В.С. Гордон, Я.М. Шафранский. – М. : Наука, 1984. –    384 с.

- Танаев В.С. Теория расписаний. Многостадийные системы /        В.С. Танаев, Ю.Н. Сотсков, В.А. Струсевич. – М. : Наука, 1989. – 328 с.

- Таха Х. Введение в исследование операций: В 2-х кн. / Х. Таха. – М. :  Мир, 1985. – Кн. 1. – 479 с. – Кн. 2. – 496 с.

- Тетерин Г.П. Оптимизация состава оборудования при автоматизированном проектировании механических цехов / Г.П. Тетерин, С.А. Авербах // Вычислительная техника в машиностроении.– 1980. – Вып. 4. – С. 40 – 51.

- Тетерин Г.П. Система математических моделей и методы решения задач оптимального технологического проектирования механических цехов / Г.П. Тетерин, С.А. Авербах // Автоматизация технической подготовки производства. – Минск, ИТК АН БССР. – 1983. – Вып. 4. – С. 11 – 20.

- Третьяков Э.А. Математическое моделирование организационно-производственных структур ГПС / Э.А. Третьяков, С.Н. Гринева,   Ю.А. Еленева. – М. : ВНИИТЭМР, 1986. – Вып. 1. – 87 с.

- Технический сервис в сельском хозяйстве / А.В. Кардапольцев. – М. : Агропромиздат, 1987. – 160 с.

- Техническое обслуживание и ремонт тракторов Т-150, Т-1050К различных модификаций с двигателями СМД, ЯМЗ, «Дойтс»/ Под ред. А.И. Сидашенко и А.А. Науменко. – Харьков : Украгрозапчасть, 2002. – 380 с.

- Технологические основы ГПС / В.А. Медведев, В.П. Вороненко, В.Н. Брюханов и др.; Под ред. Ю.М. Соломенцева. – М. : Машиностроение, 1991. – 240 с.

- Технологическая подготовка гибких производственных систем / С.П. Митрофанов, Д.Д. Куликов, О.Н. Миляев и др.; Под общ. ред. С.П. Миторофанова. – Л. : Машиностроение, 1987. – 352 с.

- Технологічне проектування автотранспортних підприємств / За ред. проф. С.І. Андрусенка. – К. : Каравела, 2009. – 368 с.

- Технологические рекомендации по применению методов восстановления деталей машин. – М.: ГОСНИТИ, 1976. – 126 с.

- Тимочко В.О. Ефективні виробничі структури дільниць поточного ремонту тракторів класів 0,9 і 1,4 : Дис. ... канд. техн. наук. – Львів, 1994. – 241 с.

- Тимочко В.О. Сезонні обмеження на тривалість перебування сільськогосподарської техніки в ремонті / В.О. Тимочко // Вісн. Львів. держ. аграр. ун-ту: Агроінженерні дослідження. – 1998. – № 2. – С.16 –20.

- Тимочко В.О. Система показників для означення ефективності роботи ремонтної майстерні господарства / В.О. Тимочко, Р.Д. Кузьмінський // Механізовані процеси с.-г. виробництва : зб. наук. праць. – Львів: Львів. держ. с.-г. ін-т, 1995. – С. 95 – 100.

- Типаж ремонтно-обслуживающих предприятий системы «Союз-сельхозтехника» и основные технические направления при их проектировании. – М. : ГОСНИТИ, 1975.

- Типовая методика оптимизации многомерных параметрических рядов. – М. : Изд-во стандартов, 1975. – 43 с.

- Типовая методика оптимизации одномерного параметрического (типоразмерного) ряда М.: Изд-во стандартов, 1976. – 64 с.

- Типовые нормы времени на восстановление деталей двигателей тракторов и комбайнов/ Госагропром УССР.– К. : Урожай, 1989.– 288 с.

- Типовые нормы времени на восстановление деталей зерноубо-рочных комбайнов /Госагропром УССР. – К. : Урожай, 1990. – 184 с.

- Типовые нормы времени на восстановление деталей специальных комбайнов / Госагропром СССР; Редкол.: В.Д. Гревцов (пред.) и др. – К.: Урожай, 1988. – 288 с.

- Типовые нормы времени на восстановление деталей шасси автомобиля / Госагропром СССР; Сост. А.А. Полещук. – К. : Урожай, 1988. – 152 с.

- Титунин Б.А. Ремонт автомобилей КАМАЗ / Б.А. Титунин,      Н.Г. Старостин, В.М. Мушниченко. – М. : Агропромиздат, 1991. – 320 с.

- Томашевський В.М. Імітаційне моделювання систем та процесів / В.М. Томашевський. – К. : ІСДО, 1994. – 124 с.

- Томашевський В.М. Моделювання систем / В.М. Томашевський. – К. : Видавнича група BHV, 2005. – 352 с.

- Томашевський В.М. Метод структурної оптимізації з використанням імітаційної моделі / В.М. Томашевський, О.Г. Жданова // Міжнародна конференція з індуктивного моделювання. – Львів. : Держ. НДІ інформаційної інфраструктури, 2002. – Т. 2. –  С. 224 – 227.

- Трактор Т-150: Каталог деталей и сборочных единиц. – М. : Запчастьэкспорт, 1993. – 224  с.

- Трактор ХТЗ-16131. Каталог деталей и сборочных единиц. – Харьков : Прапор, 2001. – 306 с.

- Тракторы Т-150К, Т-157, Т-158. Каталог деталей и сборочных единиц // Под ред. С.Л. Абдулы и И.А. Коваля. – Харьков : Прапор, 1985. – 360 с.

- Тракторы ХТЗ-120, ХТЗ-121. Каталог деталей и сборочных единиц. – Харьков : Прапор, 2001. – 218 с.

- Уайлд Д. Оптимальное проектирование / Д. Уайлд. – М. : Мир, 1981. – 272 с.

- Ульман И.Е. Перспектива развития службы технического обслуживания и ремонта машинного и машинно-тракторного парка в сельском хозяйстве / И.Е. Ульман // Труды ЧИМЭСХ. – Челябинск, 1971. – Вып. 104. – С. 6-31.

- Ульман И.Е. Повышение эффективности сельскохозяйственной науки в области технологии и организации ремонта машин / И.Е. Ульман // Труды ЧИМЭСХ. – Челябинск, 1971. – Вып. 133. – С. 4 – 20.

- Федосенко С.А. Виробничі потужності і структури технологічних ліній капітального ремонту двигунів Д-240 та їх модифікацій : Дис. ... канд. техн. наук. – Львів, 1995. – 367 с.

- Федосенко С. Виробнича структура та структура технологічного процесу капітального ремонту агрегатів / С. Федосенко, Б. Кудринецький // Вісник Львів. держ. аграрного ун-ту. Сер. Агроінженерні дослідження. – Львів, 1997. – № 1. – С. 117 – 122.

- Федосенко С.А. Конструктивно-технологічні передумови ефективності процесу розбирання-складання двигуна Д-240 / С.А. Федосенко, Р.Д. Кузьмінський // Надійність і ремонт машин у сільському господарстві : зб. наук. пр. – Львів: Львів. с.-г. ін-т, 1992. – С. 63 – 79.

- Федоткин И.М. Математическое моделирование технологических процессов / И.М. Федоткин. – К. : Вища школа, 1988. – 415 с.

- Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. В 2-х т.: Пер. с англ. / В. Феллер. – М. : Мир, 1984. – Т. 1. – 528 с. – Т. 2. – 736 с.

- Филипович О. В. Математические модели функционирования многопоточных гибких автоматизированных линий и оптимизация параметров их межоперационных накопителей : Дис. ... канд. техн.  наук : 01.05.02. — Д., 2006. — 190 с.

- Флейшиан Б.С. Элементы теории потенциальной эффективности сложных систем / Б.С. Флейшман. – М. : Сов. радио, 1971.

- Форнальчик Е.Ю. Исследование и совершенствование методов ремонта кормоприготовительного и навозоуборочного оборудования (на примере специализированных мастерских Госкомсельхозтехники западного региона Украинской ССР): Автореф. … дис. канд. техн. наук. – Минск, 1979. – 19 с.

- Форнальчик Є.Ю. Обґрунтування виробничої програми ремонту техніки тваринництва / Є.Ю. Форнальчик // Наук. пр. Львів. с.-г. ін-ту. – Львів, 1990. – С. 43 – 48.

- Форнальчик Є.Ю. Управління надійністю техніки на фермах / Є.Ю. Форнальчик. – Львів : Світ, 1992. – 112 с.

- Форнальчик Є.Ю. Адаптивна система забезпечення роботоздатності фермівського обладнання (на прикладі молочно-товарних ферм) : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.20.03. – К., 1994. – 51 c.

- Флыс И.М. Текущий ремонт разномарочных тракторных двигателей в едином технологическом потоке : Дис. … канд. техн. наук : 05.20.03. – Львов, 1991. – 209 с.

- Харари Ф. Теория графов / Ф. Харари. – М. : Мир, 1973. – 300 с.

- Харламов Ю.А. Некоторые технологические аспекты производства деталей с защитными покрытиями / Ю.А. Харламов // Новые методы нанесения покрытий напылением. – Ворошиловград , 1976. – С. 14 – 17.

- Харламов Ю.А. Разнотолщинность покрытий вследствие погрешности базирования при размерной  обработке / Ю.А. Харламов // Изв. вузов. Машиностроение. – 1982. – № 12. – С. 129 – 133.

- Хитрюк В.А. Ремонт автотракторных двигателей / В.А. Хитрюк, Л.Ф. Баранов. – Мн. : Ураджай, 1987. – 96 с.

- Хохлов А.А. Определение оптимального уровня механизации разборочно-сборочных работ на специализированных ремонтных предприятиях. – Дис. … канд. техн. наук. – Красноярск, 1968. – 213 с.

- Цветков В.Д. Система автоматизации проектирования технологических процессов / В.Д. Цветков. – М. : Машиностроение, 1972. – 240 с.

- Цветков В.Д. Системно-структурное моделирование и автоматизация проектирования технологических процессов / В.Д. Цветков. – Минск : Наука и техника, 1979. – 264 с.

- Цвиркун А.Д. Основы синтеза структур сложных систем /       А.Д. Цвиркун. – М. : Наука, 1982. – 200 с.

- Цвиркун А.Д. Имитационное моделирование в задачах синтеза сложных систем: Оптимимзационно-имитационный подход /            А.Д. Цвиркун, В.К. Акинфиев, В.А. Филипппов. Отв. ред. В.Н. Бурков. – М. : Наука, 1985.– 173 с.

- Цирлин А.М. Оптимальное управление технологическими процессами / А.М. Цирлин. – М. : Энергоатомиздат, 1986. – 400 с.

- Чарнко Д.В. Основы проектирования механосборочных цехов / Д.В. Чарнко, Н.Н. Хабаров. – М. : Машиностроение, 1975. – 348 с.

- Черкун В.Е. Разборочные и сборочные работы при ремонте машин / В.Е. Черкун, В.В. Забелин. – М. : Колос, 1980. – 152 с.

- Черепанов С.С. Организация специализированного ремонтного производства / С.С. Черепанов. – М. : Колос, 1970. – 223 с.

- Черепанов С.С. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве (основы научной организации) / С.С. Черепанов. – М. : Колос, 1978. – 280 с.

- Черепанов С.С. Комплексная система технического обслуживания и ремонта машин в сельском хозяйстве / С.С. Черепанов. – М. : ГОСНИТИ, 1985. – 143 с.

- Черепанов С.С. Комплексная система технического обслуживания и ремонта машин в сельском хозяйстве / С.С. Черепанов, Х.Г. Барам, А.С. Гальперин, В.М. Михлик, Л.М. Пильщиков // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 1986. – № 4. – С. 12 – 15.

- Черновол М.И. Восстановление и упрочнение сельскохозяйственной техники / М.И. Черновол. – К. : УМК ВО, 1989. – 256 с.

- Черновол М.І. Технологічні планування підприємств і їхніх підрозділів з ремонту та технічного обслуговування тракторів, автомобілів і іншої сільськогосподарської техніки. Альбом /              М.І. Черновол, І.А. Булєй, В.М. Кропівний. – Кіровоград : КДТУ, 1999. – 175 с.

- Черноиванов В.И. Восстановление деталей сельскохозяйственных машин / В.И. Черноиванов, В.П. Андреев. – М. : Колос, 1983. – 288 с.

- Черноиванов В.И. Новые технологические процессы и оборудование для восстановления деталей сельскохозяйственной техники / В.И. Черноиванов, В.П. Андреев. – М. : Высшая школа, 1983. – 95 с.

- Чуб О. П. Оптимизация параметров функционирования переналаживаемых автоматизированных производственных систем механосборочного производства : Дис. ... канд. техн. наук: 05.13.07. — Севастополь, 2002. — 269 с.

- Чудаков А.Д. Автоматизированное оперативно-календарное планирование в гибких комплексах механообработки / А.Д. Чудаков, Б.Я. Фалевич. – М. : Машиностроение, 1986. – 223 с.

- Шадричев В.А. Основы выбора рационального способа восстановления автомобильных деталей металлопокрытиями / В.А. Шадричев. – М.-Л. : Машгиз, 1962. – 296 с.

- Шасси трактора Т-150К. Технические требования на капи-тальный ремонт. ТК-05.001.025.-87. – М. : ГОСНИТИ, 1988. – 208 с.

- Шаумян Г.А. Теория производительности труда и проблемы развития науки и техники / Г.А. Шаумян // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. – М. : Изд-во МВТУ им. Баумана, 1962. – № 9.

- Эксплуатация и ремонт трансмиссий тракторов серий Т-150К, ХТЗ-121, ХТЗ-160, ХТЗ-170 / Н.Г. Макаренко, А.Т. Лебедев, В.Б. Самородов и др.; под ред. В.Б. Самородова, А.Т. Лебедева. – Харьков, ООО «Украгрозапчасть», 2006. – 341 с.

- Юдин М.И. Исследование основных исходных данных и условий кооперирования при организации агрегатного ремонта машин: Авто-реф. дис. … канд. техн. наук. – Краснодар, 1969. – 35 с.

- Юдин М.И. Научные основы ресурсосбережения в ремонтно-обслуживающем производстве и повышение его эффективности: Дис. в виде науч. доклада … доктор. техн. наук: 05.20.03. – Зерноград : ВНИПТИМЭСХ, 1998. – 68 с.

- Юртов В.М. Разработка и адаптация математических моделей для оптимизации организационных и функциональных структур автотранспортних предприятий : Дис. … канд. техн. наук : 05.13.22. – К., 2000. – 203 с.

- Якобс Г.Ю. Оптимизация резания / Г.Ю. Якобс, Э. Якоб, Д. Кохан. – М. : Машиностроение, 1981. – 279 с.

- Якимів О.Я. Параметри вхідних потоків замовлень на ремонт двигунів Д-65, Д-240 / О.Я. Якимів // Механізовані процеси сільськогосподарського виробництва : Зб. наук. праць. – Львів : Львів. держ.   с.-г. ін-т, 1995. – С.109 – 113.

- Якимів О.Я. Капітальний ремонт двигунів різних марок у спільному потоці / О.Я. Якимів, Р.Д. Кузьмінський // Тези : Звітна конференція викладачів і аспірантів за наслідками науково-дослідної роботи 1993 р. (13-20 квітня 1994 р.). – Львів : Львів. держ. с.-г. ін-т, 1994 – С. 180 – 181.

- Ямпольский М.С. Оптимизация технологических процессов гибких производственных систем / М.С. Ямпольский, М.Н. Полищук. –   К. : Техніка, 1988.– 272 с.

- Яник Й. Система технического обслуживания сельскохозяйственных машин / Й. Яник, Н. Рэмшеи. – М. : Колос, 1984. – 339 с.

- Янкив В.В. Оптимизация технологических процессов восстанов-ления деталей машин с учетом межоперационных временных связей: Автореф. дис. … канд. техн. наук. – Харьков, 1989. – 16 с.

- Allahverdi A. Two-machine proportionate flowshop scheduling with breakdowns to minimize maximum lateness / A. Allahverdi // Computers & Operations Research, 1996. – V. 23, Issue 10. – p. 909 – 916.

- Azmat C.S. Mixed Integer Programming to Shedule a Single-Shift Workforce under Annualized Hours / C.S. Azmat, T. Hurlimann, M. Widmer // Annals of Operations Research, 2004: 128. –  p. 199 – 215.

- Banaszak Z., Jampolski L.S. Automatyzacja planowania i sterowania w elastycznych systemach produkcyjnych. – Warszawa: Wydawnictwa naukowo-techniczne, 1989. – 214 s.

- Chan F. A comprehensive survey and future trend of simulation study on FMS scheduling / F. Chan, H. Chan // J. Intell. Manuf., 2004 : 15. – p. 87 – 102.

- Chen J.C. A study of the flexible job-shop scheduling problem with parallel machines and reentrant process / J.C. Chen, K.H. Chen, J.J. Wu, W.C. Chen // Int. J. of Adv. Manuf. Technol., 2008. – V. 39. – p. 344 – 354.

- Cheng R. A tutorial survey of job-shop scheduling problems using genetic algorithms: 1. Representation / R. Cheng, M. Gen, Y. Tsujimura // Couput Ind. Eng., 2008 : 30. – p. 983 – 997.

- Cheng T. A state-of-the-art review of parallel-machine scheduling research / T. Cheng, C. Sin // Eur. J. of Oper. Res., 1990: 47. – p. 271 – 292.

- Ersatzteilliste. Spare Parts Catalogue. BFM 1013/E/C/EC. – Köln: Deutz AG. Service – Technik, 1999. – 190 s.

- Fan B. Bicriteria Scheduling on Single-Machine with Inventory Operations / B. Fan, R. Chen, G. Tang // Combinatorial Optimization and Applications : Lecture Notes in Computer Science, 2009. – V. 5573. – p. 395 – 402.

- French S. Sequencing and Scheduling : An introduction to the Mathematics of the Job-Shop // Ellis Horwood Series : Mathematics and its Applications. – 243 p.

- Gao W.-J. Single-machine scheduling with precedence constraints and decreasing start-time dependent processing times / W.-J. Gao, X. Huang, J.-B. Wang // Int. J. of Adv. Manuf. Technol., 2010 : 46. – p. 291 – 299.

- Giannakis G. Workflow analysis of production lines with complete inspection and rework loops / G. Giannakis, V.S. Kouikoglou, S. Nikitas // Int. J. of Production Research, 2010. – V. 48, No. 24. – p. 7321 – 7336.

- Graves S. A review of production scheduling / S. Graves // Oper. Res., 1981 : 29. – p. 646 – 675.

- Guo Z.X. A genetic-algorithm-based optimization model for scheduling flexible assembly lines / Z.X. Guo, W.K. Wong, S.Y.S. Leung at all // Int. J. of Adv. Manuf. Technol., 2008 : 36. – p. 156 – 168.

- Hashemian N. Makespan Minimization for Parallel Machines Scheduling with Availability Constraints / Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Applied Science // Dalhousie University, Faculty of Engineering, Department of Industrial Engineering. – Halifax, Nova Scotia, 2010. – 92 p.

- Huang B. A hybrid heuristic search algorithm for scheduling FMS based on Petri net model / B. Huang, Y. Sun, Y.-M. Sun, Ch.-X. Zhao // Int. J. of Adv. Manuf. Technol., 2010 :  48. – p. 925 – 933.

- Hwang H.-C. Parallel machines scheduling with machine shutdowns / H.-C. Hwang, S.Y. Chang // Computers & Mathematics with Applications? 1998. – V. 36, Issue 3. – p. 21 – 31.

- Jonson D.S. Fast Algorithms for bin packing // J. Comp. and Syst. Sci. – 1974. – V.8, № 3. – P. 272 – 314.

- Jonson R.C. A Method of Optimum Design // ASME, J. Mech. Des., 101. – 1979. – P. 667 – 673.

- Lauff V. Scheduling with common due date, earliness and tardiness penalties for multimachine problems: a survey/ V. Lauff, F. Werner // Math Comput  Model., 2004 : 40. – p. 637 – 655.

- Lee Ch.-Y. Parallel machines scheduling with nonsimultaneous machine available time / Ch.-Y. Lee // // Discrete Applied Mathematics, 1991. – V. 30, Issue 1. – p. 53 – 61.

- Lee Ch.-Y. Single machine scheduling with maintenance and repair rate-modifying activities / Ch.-Y. Lee, Ch.-S. Lin // European Journal of Operational Research, 2001. – V. 135, Issue 3. – p. 493 – 513.

- Lee Ch.-Y. A note on “parallel machine scheduling with non-simultaneous available time” / Ch.-Y. Lee, Y. He, G. Tang // Discrete Applied Mathematics, 2000 : 100. – p. 133 – 135.

- Lee Ch.-Y. Single machine flow-time scheduling with scheduled maintenance / Ch.-Y. Lee, S.D. Liman // Acta Informatica, 1992. – V.29. – N.4. – p. 375 – 382.

- Liao C.J. Single machine scheduling with periodic maintenance and nonresumable jobs / C.J. Liao, W.J/ Chen // Computers & Operations Research, 2003. – V. 30, Issue 9. – p. 1335-1347.

- Lin Y.  Parallel machine scheduling of machine-dependent jobs with unit-length / Y. Lin, W. Li // European Journal of Operational Research, 2004. – V. 156, Issue 1. – p. 261 – 266.

- Mani V. Single-machine scheduling with past-sequence-dependent setup times and learning effects : a parametric analysis / V. Mani, P.-Ch. Chang, Sh.-H. Chen // International Journal of System Science, 2011. – V. 42, No. 12. – p. 2097 – 2102.

- Martha L. Abell, James P. Braselton, John A. Rafter. Statistics with Mathematica. – Academic Press. – 1999.

- Michael L. Pinedo. Scheduling. Theory, Algorithms and Systems. – 4th ed. – Springer : Berlin, Heidelberg, New York, 2012. – 673 p.

- Mokotoff E. Parallel machine scheduling problems: a survey / E. Mokotoff // Asia Pac. J. Oper. Res., 2001 : 18. – p. 193 – 242.

- Multiprocessor Scheduling. Theory and Applications / Edited by E. Levner. – I-Tech Education and Publishing, Vienna, Austria, 2007. – 436 p.

- Prabaharan T. Sequencing and scheduling of job and tool in a flexible manufacturing cell / T. Prabaharan, P.R. Nakkeeran, N. Jawahar // Int. J. of Adv. Manuf. Technol., 2006 : 29. – p. 729 – 745.

- Principles of Sequencing and Scheduling / Kenneth R. Baker, Dan Trietsch. – John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2009. – 493 p.

- Richard Gass. Mathemetica for Scientists and Engineers: Using Matematica to Do Science. Prentice Hall. – 1998.

- Saravana S.S. Scheduling flexible manufacturing systems using parallelization of multi-objective evolutionary algorithms / S.S. Saravana, S.G. Ponnambalam, M. Gurumarimuthu // Int. J. of Adv. Manuf. Technol., 2006 : 30. – p. 279 – 285.

- Saravanan M. Evaluation of scatter-search approach for scheduling optimization of flexible manufacturing systems / M. Saravanan, A.N. Haq // Int. J. of Adv. Manuf. Technol., 2008 : 38. – p. 978 – 986.

- S-Plus 2000 Guide to Statistics. – V.1. – Data Analysis Products Division. – MathSoft, Seattle, Washington, 1999. – 621 p.

- Su L.-H. Scheduling multioperation jobs on a single flexible machine / L.-H. Su, Y.-H. Chen // Int. J. of Adv. Manuf. Technol., 2009 : 42. – p. 1165 – 1174.

- T’kindt V., Billaut J.-Ch. Multicriteria Scheduling. Theory, Models and Algorithms. – 2nd. ed. – Springer Berlin Heidelberg New York, 2005. – 359 p.

- Unhayakumar P. Sequencing and scheduling of job and tool in a flexible manufacturing system using ant colony optimization algorithm /     P. Unhayakumar, S. Kumanan // Int. J. of Adv. Manuf. Technol., 2010: 50. – p. 1075 – 1084.

- Werkstattandbuch BFM 1012/1013. - Köln: Deutz AG. Service – Technik, 1999. – 240 s.

- Yang D.-L. Single-machine scheduling with both deterioration and learning effects / D.-L. Yang, W.-H. Kuo // Annals of Operations Research, 2009: 172. – p. 315 – 327.

- Yen B. Single-machine bicriteria scheduling: a survey / B. Yen,        G. Wan // Int. J. Ind. Eng., 2003. – Theory : 10. – p. 222 – 231.

- Yin Y. Some single-machine scheduling problems with past-sequence-dependent setup times and general learning effect / Y. Yin, D. Xu, J. Wang // Int. J. of Adv. Manuf. Technol., 2010 : 48. – p. 1123 – 1132.

- Zhang Y. Mixed-model assembly line scheduling using the Lagrangian relaxation technique / Y. Zhang, P. Luh, K. Yoneda, T. Kano, Y. Kyoya // IIE Trans., 2000 : 32. – p. 125 –  134.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

# Text boxes

Семкович Олександр Дмитрович