mДля заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство аграрної політики та продовольства України

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

На правах рукопису

## ГРУДОВИЙ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ

### УДК 621.867.42

ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ І ПАРАМЕТРІВ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ШНЕКОВИХ ТРАНСПОРТЕРІВ ЗЕРНА

05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

ДИСЕРТАЦІЯ

на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

|  | Науковий керівник: Герук Станіслав Миколайович кандидат технічних наук, доцент |
| --- | --- |

Вінниця _ 2013

ЗМІСТ

| ВСТУП ...................................................................................................... РОЗДІЛ 1. СТАН ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 1.1. Аналіз конструкцій гвинтових конвеєрів........................................ 1.2. Аналіз результатів досліджень ефективності гвинтових конвеєрів.......................................................................................................... 1.3. Аналіз результатів досліджень кінематики сипкого матеріалу у гвинтових конвеєрах.............................................................................. 1.3. Причини травмування зерна гвинтовими конвеєрами................... 1.4. Висновки з розділу............................................................................ РОЗДІЛ 2. СИНТЕЗ КОНСТРУКЦІЙ, ПРОГРАМА І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ ГВИНТОВИХ КОНВЕЄРІВ ЗЕРНОВИХ МАТЕРІАЛІВ 2.1. Основні технічні ідеї і гіпотези щодо підвищення ефективності гвинтових конвеєрів зернових матеріалів.............................................. 2.2. Синтез конструкцій енергоощадних гвинтових конвеєрів ...................................................................................................................... 2.3. Програма теоретичних і експериментальних досліджень............. 2.4. Опис лабораторних установок для проведення експериментальних досліджень.................................................................... 2.5. Методика проведення експериментів з визначення продуктивності, потужності, питомих енерговитрат та величини травмування зерна під час транспортування гвинтовими конвеєрами....................................................................................................... 2.6. Висновки............................................................................................. РОЗДІЛ 3. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ТРАНСПОРТУВАННЯ ЗЕРНОВИХ МАТЕРІАЛІВ 3.1. Дослідження кінематики зернового вантажу у конвеєрі із шнеком з поступово зростаючим кроком витків у напрямку руху вантажу............................................................................................................. 3.2. Дослідження енергосилових параметрів у конвеєрі із шнеком з поступово зростаючим кроком витків у напрямку руху вантажу............................................................................................................. 3.3. Дослідження динамічних характеристик гвинтових конвеєрів........................................................................................................... 3.4. Дослідження умови роботи гвинтового конвеєра з обертовим циліндричним кожухом.................................................................................. 3.5. Висновки............................................................................................. РОЗДІЛ 4. Результати експериментальних досліджень 4.1. Результати експериментальних досліджень продуктивності гвинтових конвеєрів зернових матеріалів..................................................... 4.2. Результати експериментальних досліджень витрат потужності на приводі при транспортуванні зерна гвинтовим конвеєром......................................................................................................... 4.3. Результати експериментальних досліджень питомих енерговитрат транспортування зерна гвинтовим конвеєром...................... 4.4. Результати експериментальних досліджень величини травмування зерна під час транспортування гвинтовим конвеєром......................................................................................................... 4.5. Висновки ............................................................................................ РОЗДІЛ 5. ПЕРСПЕКТИВНІ КОСТРУКЦІЇ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ТРАНСПОРТНО – ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ З ГВИНТОВИМИ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ 5.1. Енергоощадний гвинтовий еліптичний конвеєр............................ 5.2. Дослідження кінематики сипкого вантажу у гвинтовому еліптичному конвеєрі зерна............................................................................ 5.3. Гвинтовий конвеєр із накладкою з полімерного матеріалу........... 5.4 Гвинтовий конвеєр із напиленим зносостійким матеріалом на гвинтовому робочому органі.......................................................................... 5.5. Горизонтальний гвинтовий конвеєр з обертовим кожухом …..... 5.6. Методика інженерного розрахунку гвинтового конвеєра із шнеком з поступово зростаючим кроком витків у напрямку руху вантажу............................................................................................................. 5.7. Техніко-економічна ефективність розроблень............................... 5.8. Висновки ............................................................................................ ВИСНОВКИ ………………………......................................................... СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ................................................ ДОДАТКИ .............................................................................................. | 5 10 22 28 33 39 41 42 48 49 57 64 65 74 89 104 110 112 120 127 133 138 140 141 148 149 150 151 155 160 161 165 180 |
| --- | --- |

ВСТУП

Актуальність теми. Основними робочими й завантажувально-розвантажувальними органами багатьох сільськогосподарських машин є гвинтові робочі органи. Їх питома вага, як транспортних засобів, складає за різними джерелами загалом 40...50%. Специфіка їх роботи зумовлена різними реологічними властивостями вантажів, які визначають номенклатуру й конструкційні параметри шнеків. До переваг гвинтових конвеєрів відносять простоту конструкції та нескладність технічного обслуговування, невеликі габаритні розміри, зручність завантаження й розвантаження, герметичність тощо. Недоліки гвинтових конвеєрів пов'язані з високими питомими витратами енергії, значним стиранням і подрібненням вантажу, підвищеним зносом гвинтового робочого органу й кожуха, а також чутливістю до перевантажень, що призводить до утворення заторів всередині кожуха.

Незважаючи на значну кількість наукових праць, які присвячені проектуванню гвинтових конвеєрів, сучасні вимоги сільськогосподарського виробництва висувають завдання щодо модернізації існуючих конструкцій та створення принципово нових з проведенням відповідних теоретичних та експериментальних досліджень.

Тому вирішення наукового завдання, яке полягає в розробленні та практичній реалізації раціональних конструкцій гвинтових конвеєрів, мінімізації енерговитрат і зменшення травмування насіння є актуальним, доцільним, значущим і перспективним для сільськогосподарської галузі України та інших держав.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Роботу виконано відповідно до наукової тематики дослідницької роботи Житомирського національного агроекологічного університету «Розробка і впровадження еколого безпечних технічних засобів та методів експлуатації і ремонту техніки в умовах АПК України» (номер державної реєстрації 0108U001577).

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є зниження питомих енерговитрат і покращення умов транспортування зернових матеріалів під час роботи гвинтових конвеєрів шляхом вибору раціональних конструктивних параметрів і режимів їх роботи.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

- провести аналіз конструкцій та процесів роботи гвинтових конвеєрів сільськогосподарського призначення і на цій основі розробити теоретичні передумови проектування нових енергоощадних гвинтових конвеєрів в агропромисловому комплексі;

- провести дослідження кінематики сипкого вантажу та процесу його навантаження на шнек з рівномірно збільшеним кроком у напрямку руху вантажу й вивести аналітичні залежності для визначення енергосилових параметрів;

- розробити динамічну модель транспортування сипких матеріалів гвинтовим конвеєром, вивести аналітичні та графічні залежності для визначення динамічних моментів у системі, моментів інерції гвинтового робочого органу із вантажем та впливу характеру навантаження на динамічні характеристики системи;

- визначити мінімальну частоту обертання кожуха для запуску гвинтового конвеєра після його вимушеної зупинки;

- дослідити кінематику сипкого вантажу у гвинтовому еліптичному конвеєрі, робота якого здійснюється за рахунок планетарного просторового переміщення сипкого матеріалу з метою визначення інтенсивності переміщення матеріалів на стадії проектування такого типу конвеєрів;

- спроектувати і виготовити функціонально здатні зразки гвинтових конвеєрів і провести необхідний комплекс експериментальних досліджень з виведенням рівнянь регресії залежності продуктивності, потужності на приводі та питомих енерговитрат під час транспортування зернових матеріалів від різних параметрів.

Об’єкт дослідження – процеси транспортування зернового матеріалу гвинтовими конвеєрами.

Предмет дослідження – закономірності зменшення енерговитрат гвинтових конвеєрів залежно від їх конструктивно-технологічних параметрів.

Методи дослідження. Теоретичні дослідження проведено з використанням фундаментальних засад теоретичної механіки, інформатики, морфологічного аналізу, інженерної творчості і вибору раціональних технічних рішень. Апробація розроблених алгоритмів, методик проводилась методом комп’ютерного моделювання. Результати експериментальних досліджень одержано за допомогою спеціально розробленого оснащення з використанням сучасних засобів та методів вимірювань. Статистичне оброблення експериментальних даних проводилось з використанням прикладних програм для ПЕОМ.

Наукова новизна одержаних результатів:

- вперше досліджено кінематику сипкого вантажу і встановлено закономірності зміни навантажень в гвинтовому конвеєрі із шнеком, що має рівномірно збільшений крок витків у напрямку руху вантажу та виведено аналітичні залежності для визначення енергосилових параметрів процесу;

- вперше визначено мінімальну частоту обертання кожуха для запуску гвинтового конвеєра після його вимушеної зупинки, залежно від його конструкційних параметрів;

- вперше досліджено кінематику вантажу в кожусі еліптичного конвеєра, отримано параметричні рівняння та графіки траєкторії, швидкості та прискорення руху вантажу, які дозволяють визначати інтенсивність переміщення матеріалів на стадії проектування конвеєра.

- одержало подальший розвиток розроблення динамічної моделі транспортування сипких матеріалів гвинтовими конвеєрами й виведено аналітичні та графічні залежності для визначення динамічних моментів опору під час їх роботи та моментів інерції гвинтових робочих органів з вантажем.

Практичне значення одержаних результатів. Удосконалено спосіб синтезу конструкцій гвинтових конвеєрів і методику їх розрахунку на основі дослідження властивостей елементів їх структури відповідно до теорії синтезу ієрархічних груп за допомогою морфологічного аналізу.

На основі результатів теоретичних та практичних досліджень спроектовано та виготовлено експериментальні зразки гвинтових конвеєрів для транспортування сипких матеріалів, розроблено конструкції нових гвинтових конвеєрів та змішувачів з покращеними технічними характеристиками.

Результати досліджень впроваджено на ПАТ «Вібросепаратор» (м. Житомир), ВАТ «Рівнесільмаш» (смт. Квасилів Рівненська область), філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Бровківське ХПП» (м. Андрушівка Житомирська область), у корпорації «Сварог Вест Груп» (м. Шепетівка Хмельницька область)

Технічну новизну розроблень захищено шістьма деклараційними патентами України на корисні моделі: № 69808, № 70813, № 73085, № 75313, № 75314, № 78766.

Теоретичні та експериментальні результати дисертаційних досліджень впроваджені в навчальний процес Житомирського національного агроекологічного університету при викладанні дисциплін: «Підйомно-транспортні машини», «Сільськогосподарські машини», «Експлуатація машин і обладнання в рослинництві», «Ремонт машин та обладнання», «Теорія машин і механізмів», «Механіка матеріалів і конструкцій», «Машини та обладнання в тваринництві».

Особистий внесок здобувача. Основні теоретичні та експериментальні дослідження за темою дисертаційної роботи виконано автором самостійно [36-38, 44, 46-48, 105]. У працях, опублікованих у співавторстві, здобувачем розроблено теоретичні [17, 39, 40, 43, 50, 51] передумови роботи гвинтових конвеєрів, проведено комплекс експериментальних досліджень [41, 42, 45], запропоновано нові конструкції гвинтових конвеєрів [25, 49, 98-100, 102, 103].

Постановка задач, аналіз і трактування результатів виконано спільно з науковим керівником та, частково, з співавторами публікацій.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати роботи доповідалися й обговорювалися на: ХІ-ій міжнародній науковій конференції з нагоди 110-ї річниці від дня народження академіка П. М Василенка «Сучасні проблеми землеробської механіки» (м. Київ, 18 жовтня 2010 р.), 
ІІІ-ій міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні технології в агропромисловому і лісовому комплексах та переробній галузі» (м. Луцьк, 2-3 червня 2011 р.), ХІХ-ій міжнародній науково-технічній конференції ННЦ «ІМЕСГ» «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» (с.м.т. Глеваха, 
5-7липня 2011 р.), VІІІ-ій міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки»(м. Кіровоград, 3-4 листопада 2011 р.), Х-ій міжнародній науково-методичній конференції «Інноваційні напрямки розвитку технічного сервісу машин», (м. Харків, 22-23 березня 2012 р.), ХХ-ій міжнародній науково-технічній конференції ННЦ «ІМЕСГ» «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» (с.м.т. Глеваха, 22-24 травня 2012 р.), ХІІІ-ій міжнародній науковій конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки» присвячена 112-й річниці з дня народження академіка П. М. Василенка (м. Вінниця, 17-18 жовтня 2012 р.), ХVІ-ій науковій конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, 5-6 грудня 2012 р.). VІІ-ій Всеукраїнській науково-практичній конференції Кіровоградського національного технічного університету «Підвищення надійності машин і обладнання» 
(м. Кіровоград, 3-5 квітня 2013 р.).

У повному обсязі робота доповідалась на науково-технічному семінарі Вінницького національного аграрного  університету у 2013 р, де отримала позитивний відгук.

Публікації. Результати наукових досліджень викладено у 24 друкованих працях, з яких 14 статей у фахових виданнях (1 закордонна, 4 одноосібних), 6 патентів і 4 матеріали науково-технічних конференцій.

ВИСНОВКИ

1. У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове технічне вирішення наукової проблеми, яка полягає в підвищенні ефективності енергоощадних гвинтових конвеєрів для транспортування зернових матеріалів при зменшенні їх травмування за рахунок рівномірного збільшення міжвиткового простору в напрямку руху зернового матеріалу та модернізації кожухів, змінюючи форму їх поперечного січення та надаючи їм можливість обертового руху, а також шляхом теоретичного обґрунтування нових технічних рішень гвинтових механізмів та розробленням багатоваріантної структури конструктивних та функціональних особливостей  для синтезу гвинтових конвеєрів на основі мінімізації енерговитрат транспортування зернових матеріалів.

2. Досліджено кінематику сипкого вантажу на основі рівнянь руху матеріальних частинок у гвинтовому конвеєрі із шнеком з поступово зростаючим кроком витків. Проведено детальний аналіз руху вантажу у швидкохідному та тихохідному гвинтових конвеєрах. Розроблено методику встановлення характеру навантаження на елементи гвинтового конвеєра: на кожух та на шнек з поступово зростаючим кроком витків, виведено аналітичні залежності для визначення енергосилових параметрів під час переміщення вантажу, що можна широко використовувати при проектуванні гвинтових транспортно-технологічних систем.

Використання шнеків із поступово зростаючим кроком витків із коефіцієнтами кроку від kT1=0,8 до kT2=1,2, дозволяє зменшити питомі енерговитрати під час транспортування вантажу порівняно із шнеками крок витків яких відповідає коефіцієнту кроку kT1=0,8 на 15-25%, та на 1-9% порівняно із шнеками коефіцієнт кроку яких відповідає kT2=1,2. При цьому перевага шнеків із поступово зростаючим кроком витків збільшується при збільшенні коефіцієнта швидкохідності, тобто під час використання шнеків із збільшеним зовнішнім діаметром і високою частотою обертання. Потужність, яка використовується шнеками із змінним кроком на 12-18% нижча, ніж при використанні шнеків із постійним мінімальним кроком. Виведено необхідну умову ефективного використання шнеків із поступово зростаючим кроком витків в напрямку руху вантажу.

3. Представлено динамічну модель гвинтового конвеєра зернових матеріалів. Запропоновано і розв’язано диференціальні рівняння руху мас. Визначено аналітичні залежності динамічних моментів опору, моменту двигуна та жорсткості елементів. Представлено практичні рекомендації щодо навантажень на систему в перехідному і усталеному режимах. Максимальні динамічні крутні моменти і деформації елементів системи виникають в перші 2 секунди часу роботи шнека, при чому різке навантаження шнека призводить до зростання амплітуди динамічних крутильних моментів і величини деформації елементів системи в 1,6-1,7 разів.

4. Представлено результати теоретичних досліджень моменту інерції тихохідних, середньошвидкісних та швидкохідних шнекових транспортерів. Визначено вплив властивостей транспортованого вантажу на динамічні характеристики шнекового транспортера. Встановлено зв’язок між конструктивними особливостями та моментами інерції гвинтових конвеєрів. Представлено нову конструкцію шнекового транспортера з обертовим циліндричним кожухом. До його переваг відноситься зниження моменту пуску транспортера завантаженого сипким матеріалом і зменшення динамічних навантажень на конструкцію. Визначено мінімальну частоту обертання кожуха для запуску транспортера після його вимушеної зупинки, яка залежно від конструктивних параметрів гвинтового конвеєра може змінюватись від 95 до 210 об/хв.

5. Представлено оригінальну конструкцію еліптичного конвеєра для сипких матеріалів, що підвищує якість змішування зернових матеріалів за рахунок планетарного просторового переміщення гвинтового робочого органу і змішувального матеріалу. Отримано параметричні рівняння та графіки траєкторії, швидкості та прискорення руху вантажу, які дозволяють визначати інтенсивність переміщення матеріалів на стадії проектування конвеєра. Чим більша інтенсивність руху вантажу, тим менший за довжиною конвеєр, а відповідно і менші енергетичні затрати на змішування. Абсолютна швидкість руху вантажу у гвинтовому еліптичному конвеєрі досягає величин, які в 2-3,5 рази перевищують початкову швидкість вантажу, відповідно прискорення змінюється в межах 30-40%.

6. Розроблено і виготовлено стенд для дослідження характеристик гвинтових конвеєрів в напівавтоматизованому режимі з використанням ПЕОМ та перетворювача частоти Altivar 71 в діапазоні частот 100..400 об/хв обертання шнеків та кута нахилу до горизонталі від 0 до 450. Проведено комплекс експериментальних досліджень з визначення продуктивності, потужності на приводі, питомих енерговитрат нахиленого гвинтового конвеєра та величини травмування зерна від величини приросту кроку шнека на одному витку ΔТ, кута нахилу конвеєра γ та частоти обертання шнека n під час транспортування пшениці та ячменю у таких межах зміни вхідних факторів: 0,003 ( ΔТ ( 0,007 (м); 15( γ ( 45 (град); 100 ( n ( 400 (об/хв). Максимальна величина продуктивності гвинтового конвеєра під час транспортування пшениці складає 8,93 т/год, при цьому потужність на приводі гвинтового конвеєра складає 0,66кВт. Під час транспортування ячменю аналогічні показники складають: максимальна продуктивність 8,0 т/год, потужність на приводі – 0,6кВт. Збільшення величини приросту кроку шнека від 0,003м до 0,007м призводить до зменшення питомих енерговитрат від 5 до 10% та потужності на приводі від 7 до 12%. При цьому збільшення кута нахилу конвеєра від 15 до 45 град. надає приросту питомих енерговитрат від 20 до 60% та потужності від 20 до 35%.

7. Представлено результати експериментальних досліджень травмування зерна пшениці та ячменю, встановлено, що збільшення величини приросту кроку шнека від 0,003м до 0,007м призводить до зменшення величини травмування зерна від 7 до 12%. При цьому збільшення кута нахилу конвеєра від 15 до 45 град. збільшує травмування зерна від 20 до 40%. Тому збільшення величини приросту кроку шнека є доцільним способом зменшення травмування зерна.

8. На основі комплексу теоретичних і експериментальних досліджень розроблено нові конструкції гвинтових конвеєрів, які забезпечують зменшення енергоємності транспортування зернових матеріалів в межах 4...10% і зменшення травмування зерна на 7..12%. Запропоновано спосіб структуризації конструкцій енергоощадних транспортно-технологічних систем з гвинтовими робочими органами і методику їх вдосконалення на основі дослідження властивостей елементів їх структури відповідно до теорії синтезу ієрархічних груп за допомогою морфологічного аналізу. По темі дисертації подано 10 заявок на патенти України. Очікуваний річний економічний ефект від впровадження модернізованого гвинтового конвеєра становить 1840 гривень. Окремі результати роботи впроваджено на ПАТ «Вібросепаратор», ВАТ «Рівнесільмаш», філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Бровківське ХПП», в корпорації «Сварог Вест Груп»

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Абрамова  Г. К. Влияние травмирования семян в процессе уборки и послеуборочной обработки их на посевные качества / Г. К. Абрамова, В. Н. Топанов // Записки Ленинградского СХИ. – Л, 1970. - Т. 139, Вып. 2. - С. 31-36.

- Александров  М. П. Подъемно-транспортные машины / М. П. Александров. - М.: Машиностроение, 1974. - 503 с.

- Адлер Ю. П. Планирование эксперимента при поиске оптимальних решений / Ю. П. Адлер, Е. В. Маркова, Ю. В. Грановский. – М.: Наука, 1971. – 215 с.

- Алимов О. Д. Теория вертикальных шнековых механизмов / 
О. Д. Климов, В. К. Манжосов, М. Т. Мамасаидов. – Фрунзе : Илим, 1978. - 186 с.

- Алферов К. В. Бункерные установки / К. В. Алферов, Р. Л. Зенков – М.: Машиностроение, 1975. – 307 с.

- Барановський В. М. Вибір параметрів при конструюванні гвинтового конвеєра / В. М.Барановський, В. О. Соломка, В. Б. Онищенко // Вісник Харківського дер. техн. ун-ту сільського господарства. – Харків: 2001. - Вип. 8, Т. 2. - C. 209-215.

- Барташев Л. В. Технико-экономические расчеты при проектировании и производстве машин / Л. В. Барташев. – М.: Машиностроение, 1973. – 384 с.

- Богацький В. М. Удосконалення конструкції та обґрунтування параметрів шнекового дозатора порошкових реагентів для позапічної обробки сталі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.05.08 / В. М. Богацький. - Донецьк, 2004. - 18 с.

- Бойко А. І. Аналіз конструкцій гвинтових транспортерів та живильників зерноочисних машин / А. І. Бойко, В. Л. Куликівський // Вісник Харківського нац. техн. ун-ту сільського господарства ім. П. Василенка. – Харків, 2011. – Вип. 93, Т. 1. – С. 199-205.

- Бойко А. І. Визначення зусиль, що діють на периферійну частину витка шнека / А. І. Бойко, В. М. Савченко, В. Л. Куликівський // Сільськогосподарські машини: зб. наук. ст. – Луцьк: ЛНТУ, 2011. – Вип. 21, Т. 1. – С. 15-26.

- Борщев В. Я. Оборудование для переработки сыпучих материалов: учебное пособие / В. Я. Борщев, Ю. И. Гусев, М. А. Промтов, А. С. Тимонин. – М.: Машиностроение-1, 2006. – 208 с.

- Вайнсон А. А. Подъемно-транспортные машины / А. А. Вайнсон. – М.: Машиностроение, 1989. – 536 с.

- Василенко П. М. Теория движения частицы по шероховатым поверхностям сельскохозяйственных машин / П. М. Василенко. - К.: УСХА, 1960. – 216 с.

- Гевко Б. М. Научные основы разработки винтовых транспортирующих механизмов сельскохозяйственных машин: дис. доктора техн. наук: 05.20.04 / Гевко Богдан Матвійович. – Ростов-на-Дону, 1987. – 450 с.

- Гевко Б. М. Винтовые подающие механизмы сельскохозяйственных машин / Б. М. Гевко, P. M. Рогатынский. – Львів: Вища школа, 1989. – 176 с.

- Гевко Б. М. Оптимизация конструктивных параметров шнековых конвейеров / Б. М. Гевко, P. M. Рогатынский // Изв. вузов машиностроения. - М.: Машиностроения, 1987. - № 5. - С. 109-114.

- Гевко І. Дослідження моменту інерції гвинтових транспортерів / І. Гевко, А. Дячун, Р. Грудовий // Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. – Львів: Львів. нац. агроуніверситет, 2012. - № 16. – С. 201-211.

- Гевко І. Б. Дослідження вертикальних гвинтових конвеєрів / І. Б. Гевко, О. Р. Рогатинська, Ю. В. Дудун, Т. М. Пелешок // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. „Механізація сільськогосподарського виробництва”. - Харків, 2006. - Вип. 44, Т. 2. - С. 221-225.

- Гевко І. Б. Техніко-економічне обґрунтування структури транспортера неперервної дії / І. Б. Гевко, Д. В. Дмитрів, О. В. Дудін, О. Р. Рогатинська // Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства. - Харків, 2004. - Вип. 29. - С. 350-356.

- Гевко І. Б. Гвинтові транспортно-технологічні механізми: розрахунок і конструювання / І. Б. Гевко. – Тернопіль: ТДТУ імені Івана Пулюя, 2008. – 307 с.

- Гевко І. Б. Динамічна модель процесу транспортування сипучих матеріалів гвинтовим конвеєром / І. Б. Гевко, А.О. Вітровий, О.Я. Гурик // Сільськогосподарські машини: зб. наук. ст. – Луцьк: ЛДТУ, 2000. – Вип. 8. – С. 72-82.

- Гевко Р. Б. Визначення експлуатаційних параметрів робочого органу гнучкого гвинтового конвеєра / Р. Б. Гевко, А. І. Пік // Сільськогосподарські машини: зб. наук. ст. - Луцьк: ЛДТУ, 1998. - Вип. 4. - С. 101-106.

- Гевко Р.Б., Павлова І.О., Вітровий А.О. Розрахунок динамічних навантажень при роботі конвеєра з шарнірним гвинтовим робочим органом / Р. Б. Гевко, І. О. Павлова, А. О. Вітровий // Сільськогосподарські машини: зб. наук. ст. - Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛДТУ, 2005. - Вип. 13. - С. 137-146.

- Герман X. Шнековые машины в технологии ФРГ: пер. с нем. / X. Герман. - Л.: Химия, 1975. - 230 с.

- Герук  С. М. Синтез енергоощадних транспортно-технологічних систем з гвинтовими робочими органами / С. М. Герук, А. Є. Дячун, Р. С. Грудовий // Сільськогосподарські машини: зб. наук. ст. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2012. – Вип. 23. – С. 17-24.

- Голубенцев А. Н. Динамика переходных процессов в машинах со многими массами / А. Н. Голубенцев. - М.: Машгиз, 1961. - 146 с.

- ГОСТ 13586.3-83. Зерно. Правила приемки и методы отбора проб. – М.: Издательство стандартов, 1984. – 62 с.

- ГОСТ 23976-80. Конвейеры винтовые для кормов. Основные параметры. - М.: Издательство стандартов, 1980. - 19 с.

- ГОСТ  Р  52758-2007. Погрузчики и транспортеры сельскохозяйственного назначения. Методы испытаний. М.: ФГУП СТАНДАРТИНФОРМ, 2007. – 54 с.

- ГОСТ 20915-75. Сельскохозяйственная техника. Методы определения условий испытаний. - М.: Издательство стандартов, 1975. - 118 с.

- ГОСТ 2705-73. Шнеки для сельскохозяйственных машин. - М.: Издательство стандартов, 1973. – 16 с.

- ГОСТ 2037-82. Конвейеры винтовые стационарные общего назначения. Общие технические условия. – М.: Издательство стандартов, 1982. - 35 с.

- Григорьев A. M. Винтовые конвейеры / A. M. Григорьев. - М.: Машиностроение, 1972. – 184 с.

- Григор'єв A. M. Комплексна механізація і автоматизація вантажно-розвантажувальних і транспортних робіт в машинобудуванні і приладобудуванні / A. M. Григор'єв, П. А. Преображенський. – К.: Наукова думка, 1967. - 116 с.

- Григорьева В. А. К вопросу оценки затрат мощности транспортирующими шнеками / В. А. Григорьева, Н. К. Штуков // Вестник сельскохозяйственной науки. – М, 1972. - № 1. - С. 43-48.

- Грудовий Р. С. Моделювання характеру навантаження на гвинтові робочі органи / Р. С. Грудовий // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: зб. наук. праць. – Кіровоград: КНТУ, 2012. – Вип. 42, Ч. 2. – С. 171–181.

- Грудовий Р. С. Технологічні передумови проектування енергоощадних конструкцій гвинтових робочих органів туковисівних апаратів / Р. С. Грудовий // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця, 2012. – Вип. 11, Т. 2(66). – С. 152–155.

- Грудовий Р. С. Нові типи гвинтових механізмів з покращеними експлуатаційними характеристиками / Р. С. Грудовий // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницьк, 2013. – Вип. 1. (197) – С. 24–27.

- Грудовий Р. С. Шляхи підвищення зносостійкості шнекових робочих органів / В. І. Оробінський, С. М. Герук, Р. С. Грудовий // Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. – Львів: Львів.нац.агроуніверситет, 2010. – №. 14.  – С. 282–291.

- Грудовий Р. С. Вплив технолого-конструкційних параметрів на зношування шнекових робочих органів та травмування зерна / О. П. Тарасенко, 
С. М. Герук, Р. С. Грудовий // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК. – К., 2011. – Вип. 166, Ч. 1. – С. 218–224.

- Грудовий Р. С. Результати експериментальних досліджень продуктивності гвинтового конвеєра / І. Б. Гевко, А. Є. Дячун, Р. О. Любачівський, Р. С. Грудовий // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. – Вінниця, 2012. – Вип. 11, Т. 1(65). – С. 119–122.

- Грудовий Р. С. Стендове оснащення для дослідження силових параметрів гвинтових механізмів сільськогосподарських машин / А. Є. Дячун, Р. С. Грудовий // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2012. – № 3(67). – С. 249–255.

- Грудовий Р. Дослідження кінематики руху сипкого вантажу у гвинтовому еліптичному змішувачі / Р. Грудовий, А. Дячун, І. Гевко // Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. – Львів: Львів. нац. агроуніверситет, 2012. - № 16. – С. 194-201.

- Грудовий Р. С. Обґрунтування параметрів гвинтових робочих органів енергоощадних конвеєрів / Р. С. Грудовий // Сільськогосподарські машини: зб. наук. ст. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2012. – Вип. 23. – С. 29-34.

- Грудовий Р. С. Технічні засоби для дослідження гвинтових механізмів з розширеними технічними можливостями / Р. О. Любачівський, С. Г. Білик, В. І. Диня, Р. С. Грудовий // Сільськогосподарські машини: зб. наук. ст. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2012. – Вип. 23. – С. 66-72.

- Грудовий Р. С. Результати експериментальних досліджень продуктивності гвинтових конвеєрів / Р. С. Грудовий // VІ міжнародна наукова конференція Екобіотехнологія та біопаливо в АПК – ENERGIA: 27 вер. - 3 жовт. 2012 р.: тези доп.  –  К, 2012. – С. 84–85.

- Грудовий Р. С. Технологічні передумови проектування енергоощадних гвинтових робочих органів / Р. С. Грудовий // Науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету: 12 лист. 2012 р.: тези доп. – Суми, 2012. – С. 97.

- Грудовий Р. С. Способи зменшення енерговитрат при транспортуванні насіннєвого матеріалу / Р. С. Грудовий // ХVI наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя: 
5-6 грудня 2012 р.: тези доп. – Тернопіль, 2012. – С. 16.

- Грудовий Р. С. Стенд для дослідження гвинтових конвеєрів з обертовим кожухом / Р. С. Грудовий, С.М. Герук // VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція Кіровоградського національного технічного університету “Підвищення надійності машин і обладнання ” 3-5 квітня 2013 р.: тези доп. – Кіровоград, 2013. – С. 46-47.

- Грудовий Р. С. Визначення динамічних навантажень у гвинтових змішувачах / Р. М. Рогатинський, І. Б. Гевко, А. Є. Дячун, Р. О. Любачівський, Р. С. Грудовий // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник. – Луцьк, 2013. - Вип. 40.– С. 214-220.

- Грудовый Р. Винтовой конвейер с вращающимся цилиндрическим кожухом / А. Дячун, Р. Грудовый, И. Гевко, М. Гевко // Научни трудове на Русенския университет – Русе, 2012. – Т. 51, Серия 1.1. – С. 31-35.

- Груздев И. Э. Теория шнековых устройств / И. Э. Груздев, 
В. Г. Мирзоев, В. И. Янков. - Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1978. – 144 с.

- Гурик О. Я. Обґрунтування параметрів транспортерів-змішувачів сипких матеріалів:  автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.05.11 / О. Я. Гурик. - Тернопіль, 2003. - 20 с.

- Гупка Б.В. Рогатинська О.Р. Моделі контактної взаємодії частинок технологічного середовища з робочими поверхнями деталей машин / 
Б. В. Гупка, О.Р. Рогатинська // Наукові нотатки: міжвузівський зб. - Луцьк:  Вид-во  ЛДТУ, 2002. - Вип. 11. - С.114-120.

- Гячев Л. В. Движение сыпучих материалов в трубах и бункерах / 
Л. В. Гячев  - М.: Машиностроение, 1968. - 184 с.

- Дідора Т. Використання однорідних систем координат при 
моделюванні транспортування сипких вантажів / Т. Дідора, О. Рогатинська // Матеріали п’ятої наукової конференції ТДТУ ім. І. Пулюя. - Тернопіль: ТДТУ, 2001. - С. 27-31.

- Дмитрів Д. В. Розробка конструкції та обґрунтування параметрів малогабаритних кормозмішувачів: дис. кандидата техн. наук: 05.05.11 / Дмитрів Д. В. - Тернопіль, 2001. – 179 с.

- ДСТУ 2672-94. Конвеєри гвинтові. Загальні технічні вимоги. – К.: Держстандарт України, 1994. – 10 с.

- ДСТУ 4138-2002. Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості. – К.: Ред.-вид. відділ УкрНДІССІ, 2003. – 172 с.

- ДСТУ 3768:2009. Пшениця. Технічні умови. – К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 12 с.

- ДСТУ 4397:2005. Сільськогосподарська техніка. Методи економічного оцінювання техніки на етапі випробування. - К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 15 с.

- Душинський В. В. Основи наукових досліджень. Теорія та практикум з програмним забезпеченням: навчальний посібник / В. В. Душинський. - К.: НТУУ “КПІ”, 1998. – 408 с.

- Евневич А. В. Грузоподъёмные и транспортирующие машины на заводах строительных материалов / А. В. Евневич - М.: Машиностроение, 1968. - 350 с.

- Желтов В. П. Один из способов определения производительности быстроходного шнека / В. П. Желтов // Тр. Казанского химико-
технологического института им. Кирова. – Казань, 1965. - Вып. 35. - С. 278-284.

- Желтов В. П., Расчет производительности  и мощности вертикального  шнека / А. Г. Новширванов, В. П. Желтов // Тр. Казанского химико-технологического института им. Кирова. – Казань, 1971. - Вып. 42. - С. 79-88.

- 3ажигаев Л. С. Методы планирования и обработки результатов физического эксперимента / Л. С. 3ажигаев, А. А. Кишьян, Ю. И. Романиков. - М.: Атомиздат, 1978. - 258 с.

- Заика П. М. О производительности винтовых транспортеров зерновых комбайнов// Сельхозмашина, 1957, №8. - С.7-10.

- Заика П. М. О выборе параметров винтовых транспортеров зерновых комбайнов / П. М. Заика // Сельхозмашина. М., 1958. - № 2. - С. 22-24.

- 3енков Р. Л. Бункерные устройства / Р. Л. 3енков. - М.: Машиностроение, 1972. – 182 с.

- 3енков Р. Л. Механика насыпных грузов / Р. Л. 3енков. - М.: Машиностроение, 1973. – 220 с.

- 3енков Р. Л. Машины непрерывного транспорта / Р. Л. 3енков, 
И. И. Ивашков, Л. Н. Колобов. - М.: Машиностроение, 1987. – 320 с.

- Зуев Ф. Г. Подъемно-транспортные машины зерноперерабатывающих предприятий / Ф. Г. Зуев, Н. А. Лотков, А. И. Полухин. - М.: Колос, 1978. – 264 с.

- Иванов В. Г. Исследование режимов работы скоростных винтовых транспортеров зернопогрузчиков : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / В. Г. Иванов. - Иркутск, 1963. - 18 с.

- Иванов Ю. В. Анализ работы винтовых транспортеров с полимерными покрытиями / Ю. В. Иванов // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – М., 1964. - № 5. – С. 33-35.

- Капаціла Ю. Б. Розробка і дослідження технологічних процесів багатофункціональних агрегатів для кормовиробництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.20.01 / Ю. Б. Капаціла. - 
Луцьк, 1999. - 18 с.

- Кищенко А. И. Исследование винтового конвейера с импульсным вращением: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.05.11 / А. И. Кищенко. - Челябинск, 1972. - 22 с.

- Кожевников С. Н. Динамика машин с упругими звеньями / 
С. Н. Кожевников. - К., 1961. - 160 с.

- Комаристов В. Е. Сельскохозяйственн(е машин( / В. Е. Комаристов, Н. Ф. Дунай. - М. : Колос, 1984. - 478 с.

- Комаров М. С. Динамика механизмов и машин / М. С. Комаров. - М., 1969. - 296 с.

- Конвейеры: Справочник / [Р.А. Волков, А.Н. Гнутов, В.К. Дьячков и др.]; под общ. ред. Ю.А. Пертена. - Л. : Машиностроение, 1984. – 367 с.

- Корнеев Г. В. Транспортеры и элеваторы сельскохозяйственного назначения. Теория и проектирование / Г. В. Корнеев. - М.-К.: Машгиз, 1961. – 284 с.

- Красников В. В. Подъёмно-транспортные машины / В. В. Красников – М. : Агропромиздат, 1987. – 272 с.

- Красников В. В. Экспериментально-теоретические основы определения производительности винтового транспортера / В. В. Красников, Ю. И. Волков // Механизация погрузочно-разгрузочных и транспортных работ в сельскохозяйственном производстве. - Саратов, 1977. - Вып. 101. - С. 67-81.

- Крейерман Г. И. Пути снижения травмирования семенной пшеницы при обработке на хлебоприемных и семяобрабатывающих предприятиях / 
Г. И. Крейерман, В. Б. Лебедев. - М.: ЦНИИТЭИ Мингаза, 1971. - 50 с.

- Кузнєцов Ю. М. Теорія технічних систем / Ю. М. Кузнєцов, 
І. В. Луців, С. А. Дубиняк. – Київ-Тернопіль, 1997 – 310 с.

- Куликівський В. Л. Розробка гвинтових транспортерів з підвищеним ресурсом для зерноочисних машин.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.05.11 / В. Л. Куликівський. - Вінниця, 2012. - 21 с.

- Куцин Л. М. Механико-технические основы создания транспортирующих, дозирующих и смешивающих устройств для приготовления кормов на животноводческих фермах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук: спец. 05.05.11 / Л. М. Куцин. - Ростов-на-Дону, 1982. – 38 с.

- Лещук Р. Я. Обґрунтування конструктивно-силових параметрів секційних робочих органів гвинтових перевантажувальних механізмів: дис. канд. техн. наук.: 05.02.02 / Лещук Роман Ярославович. - Тернопіль, 2004. – 166 с.

- Ловейкін В. С. Вибір раціональних параметрів та режимів роботи вертикальних гвинтових конвеєрів / В. С. Ловейкін, О. Р. Рогатинська // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. - Вінниця: ВДАУ, 2005. – Вип. 23. - С. 181-195.

- Ловейкін В. С. До розрахунку швидкохідних гвинтових конвеєрів / В. С. Ловейкін, О. Р. Рогатинська // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. - Мелітополь: ТДАТА, 2004. – Вип. 21. – С. 130-141.

- Ловейкін В. С. Оптимізація режимів роботи гвинтових конвеєрів / В. С. Ловейкін, О. Р. Рогатинська // Підйомно-транспортна техніка. К., 2004. - 
№ 2. - С. 8-15.

- Ловейкін В. С. Вибір раціональних параметрів та режимів роботи вертикальних гвинтових конвеєрів / В. С. Ловейкін, О. Р. Рогатинська // Вібрації в техніці. К., 2005. - № 3 (41). - С. 61-68.

- Матухно Н. В. Шнекові транспортні органи зернозбиральних 
комбайнів / Н. В. Матухно // Науковий вісник: зб. наук. праць Нац. агр. ун-ту. –
К.: НАУ, 1998. - Вип. 9. – С. 256–260.

- Механізми з гвинтовими пристроями / [Гевко Б.М., Данильченко М.Г., Рогатинський P.M. та ін.]. – Львів: Світ, 1993. - 208 с.

- Морин И. В. Упрощение расчета производительности шнека / 
И. В. Морин  // Тр. АЧИМЭСХ. - М., 1964. - Вып. 18. - С.61-67.

- Омельченко А. А. О некоторых теоретических предпосылках к

расчету винтовых транспортеров / А. А. Омельченко, Л. М.  Куцин // Тракторы и сельхозмашины. - М., 1964. - № 12. - С. 22-24.

- Омельченко О. О. Довідник по механізації тваринницьких і пташиних ферм і комплексів / О. О. Омельченко, В. Д. Ткач. - К.: Урожай, 1982. - 271 с.

- Пат. 69808 Україна, МПК А 01 F 12/46 (2006.01). Гвинтовий конвеєр / Герук С. М., Грудовий Р. С.; заявник і патентовласник Герук С. М. – 
№ u201113598; заявл. 18.11.11; опубл. 10.05.12, Бюл. № 9.

- Пат. 70813 Україна, МПК А 01 F 12/46 (2006.01). Гвинтовий конвеєр / Герук С. М., Грудовий Р. С.; заявник і патентовласник Герук С. М. – 
№ u201114633; заявл. 09.12.11; опубл. 25.06.12, Бюл. № 12.

- Пат. 73085 Україна, МПК А 01 F 12/00 (2012.01). Гвинтовий конвеєр / Герук С. М., Грудовий Р. С.; заявник і патентовласник Герук С. М. – 
№ u201202448; заявл. 01.03.12; опубл. 10.09.12, Бюл. № 17.

- Пат. 74902 Україна, МПК А 01 С 15/00 (2012.01). Туковисівний апарат удосконаленої конструкції / Павельчук Ю. Ф., Грудовий Р. С., Дячун А. Є., Лотоцький Р. І.; заявник і патентовласник Павельчук Ю. Ф., Грудовий Р. С., Дячун А. Є., Лотоцький Р. І. – № u201206239; заявл. 23.05.12; опубл. 12.11.12, Бюл. № 21.

- Пат. 75313 Україна, МПК В 01 F 7/00 (2012.01). Гвинтовий конвеєр для транспортування і непошкодження насіння / Павельчук Ю. Ф., Грудовий Р. С., Рогатинська Л. Р., Дячун А. Є., Лотоцький Р. І.; заявник і патентовласник Павельчук Ю. Ф., Грудовий Р. С., Рогатинська Л. Р., Дячун А. Є., Лотоцький Р. І. – № u201206230; заявл. 23.05.12; опубл. 26.11.12, Бюл. № 22.

- Пат. 75314 Україна, МПК В 65 G 33/16 (2006.01). Гвинтовий еластичний конвеєр / Грудовий Р. С., Дячун А. Є., Павельчук Ю.Ф.; заявник і патентовласник Грудовий Р. С., Дячун А. Є., Павельчук Ю.Ф. – № u201206231; заявл. 23.05.12; опубл. 26.11.12, Бюл. № 22.

- Пат. 75583 Україна, МПК В 01 F 7/08 (2006.01). Змішувач гвинтовий відцентровий / Любачівський Р. О., Грудовий Р. С., Гевко І. Б., Хорошун Р.В.; заявник і патентовласник Любачівський Р. О., Грудовий Р. С., Гевко І. Б., Хорошун Р.В. – № u201205325; заявл. 28.04.12; опубл. 10.12.12, Бюл. № 23.

- Пат. 78766 Україна, МПК А 01 В 63/00 (2013.01). Тихохідний гвинтовий змішувач / Грудовий Р. С.; заявник і патентовласник Грудовий Р. С. – № u201212702; заявл. 07.11.12; опубл. 25.03.13, Бюл. № 6.

- Пік А. І. Динамічна модель взаємодії частинок сипкого вантажу між собою та з робочими поверхнями машин / А. І. Пік, О. Р. Рогатинська, О. В. Дудін // Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства. – Харків, 2004. - Вип. 24. - С. 120-127.

- Пелешок Т. М. Обґрунтування параметрів бункерного завантаження швидкохідних гвинтових конвеєрів:  дис. канд. техн. наук: 05.05.05 / Пелешок Тарас Мирославович. - Тернопіль, 2010. - 173 с.

- Пилипець М. І. Оптимізація робочого органа з пружним валом для гнучких гвинтових конвеєрів / М. І. Пилипець, І. Б. Гевко, А. І. Пік, Д. В. Дмитрів // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. - Львів: Вид-во НУ “Львівська Політехніка”, 2000. - № 412. - С. 84 – 91.

- Пилипець М. І. Дослідження процесу транспортування і змішування сипких матеріалів шнеково-лопатевим агрегатом / М. І. Пилипець, 
О. Я. Гурик // Зб. наук. пр. НАУ “Механізація сільськогосподарського виробництва” – К.: Вид-во НАУ, 2000. – Т. 9. – С. 206-214.

- Погорелый Л. В. Инженерные методы испытаний сельскохозяйственных машин / Л. В. Погорелый. - К.: Техника, 1981. – 176 с.

- Проектування механізованих технологічних процесів тваринницьких підприємств / [Ревенко І.І., Роговий В.Д., Кравчук В.І. та ін.]. - К.: Урожай, 1999. - 208 с.

- Расчеты экономической эффективности новой техники. Справочник; под. ред. К. М. Великанова. -  Л.: Машиностроение, 1990. – 488 с.

- Рогатинська О. Дослідження розподілу швидкостей по потоку вантажу в гвинтових конвеєрах// Матеріали восьмої наукової конференції ТДТУ ім. І. Пулюя. -  Тернопіль: ТДТУ.- 2004. - С. 70.

- Рогатинська О. Моделювання динамічного навантаження гвинтових конвеєрів / О. Рогатинська // Шостий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: тези доповідей. - Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2003. - С. 90.

- Рогатинська О. Р. Моделювання процесу транспортування сипких вантажів швидкохідними гвинтовими конвеєрами / О. Р. Рогатинська // Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства. - Харків, 2005. - Вип. 42. - С. 50-57.

- Рогатинська О. Р. Модель транспортування вантажу гвинтовим конвеєром / О. Р. Рогатинська // Гірничі, будівельні дорожні та меліоративні машини. Всеукраїнський збірник наукових праць. - К: КНУБА, 2004. - Вип. 63 - С. 33-38.

- Рогатинська О. Р. Обґрунтування параметрів навантаження і конструкцій гвинтових конвеєрів:  дис. канд. техн. наук: 05.05.05 / Рогатинська Олена Романівна. - Тернопіль, 2006. - 167 с.

- Рогатинський Р. М. Механіко-технологічні основи взаємодії шнекових робочих органів з сировиною сільськогосподарського виробництва: дис. докт. техн. наук: 05.20.01, 05.05.05 / Рогатинський Роман Михайлович. – К., 1997. – 502 с.

- Рогатинський Р. М. Модель контактної взаємодії частинки вантажу з робочими поверхнями сільськогосподарських машин / Р. М. Рогатинський, О. В. Дудін, О. Р. Рогатинська // Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства “Механізація сільськогосподарського виробництва”. - Харків: ХДТУСГ, 2003. - Вип. 21. - С. 222-228.

- Седов Л. И. Механика сплошной среды / Л. И. Седов – М.: Наука, 1984. - 560 с.

- Соколов А. Я. Транспортирующие и перегрузочные машины для комплексной механизации пищевых производств / А. Я. Соколов. - М.: Пищевая промышленность, 1964. - 214 с.

- Справочник конструктора сельскохозяйственных машин; под. ред. М. И. Клецкина. – М.: Машиностроение, 1967. – 863 с.

- Спиваковский  А. О. Транспортирующие машины / А. О. Спиваковский, В. К. Дьячков. – М.: Машиностроение, 1968. - 504 с.

- Столярчук В. Ф. Исследования и динамики машин, оборудованых електроприводом / В. Ф. Столярчук, Н. Ф. Рачинец, Б. М. Гладьо. – Львов: Изд-во Львовского ун-та, 1972. - 171 с.

- Тарасенко А. П. Снижение травмирования семян при уборке и послеуборочной обработке / А. П. Тарасенко. – Воронеж: ФГОУ ВПО ВГАУ, 2003. – 331 с.

- Терентьев Ю. В. Послеуборочная обработка / Ю. В. Терентьев // Масличные культуры. – М., 1981. - № 1. - С. 35-40.

- Федюкова К. В. К вопросу определения коэффициента наполнения винтового транспортера / К. В. Федюкова // Труды ВИМ. - М., 1963. - Т. 32. - С. 90-100.

- Хлусов А. Е. Грузоподъемное и транспортное оборудование заводов строительных деталей / А. Е. Хлусов. – М.: Машгиз, 1961. - 356 с.

- Шенкель Г. Шнековые прессы для пластмас: пер. с нем. / Г. Шенкель. - Л.: Госхимиздат, 1962. - 468 с.

- Штуков Н. К. Влияние параметров шнека на осевую скорость транспортируемого материала: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.05.05 / Н. К. Штуков. - Харків, 1969. – 22 с.

- Штуков Н. К. Варианты уравнений для исследования осевого перемещения частиц в шнеках / Н. К. Штуков, A. M. Григорьев. – К., 1968. - 
С. 94-105

- Юдицкий П. М. Движение материала в винтовом конвейере с жестко закрепленным вращающимся кожухом / П. М. Юдицкий, Г. С.  Романюк // Механизация  внесения удобрений: сб. науч. тр. УСХА. – К., 1990. - С. 65-72.

- Янчин С. К. Коефициент заполнения винтовых транспортеров / 
С. К. Янчин, А. И. Обертышев // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – М., 1970. - № 3. - С. 40-41.

- Ярошенко В. Ф. Уточнення коефіцієнту заповнення міжвиткового простору горизонтального гвинтового транспортера / В. Ф. Ярошенко, 
В. М. Білоножко, В. В. Петровський // Науковий вісник НАУ. - К.: НАУ, 2002. - 
№ 49. - С. 380-384.

36

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html