Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОресурсів 
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

На правах рукопису

#### СОЛОМКА ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

УДК 631.363.21

ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА РЕЖИМІВ РОБОТИ 
РОТАЦІЙНОГО ПОДРІБНЮВАЧА ЗЕРНА

05.05.11 – Машини і засоби механізації

сільськогосподарського виробництва

ДИСЕРТАЦІЯ

на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

# Науковий керівник:

доктор технічних наук, професор

Ковбаса Володимир Петрович

Київ – 2013

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………...	  4

Розділ 1. СТАН ПИТАННЯ, МЕТА ТА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЬ………...	10

1.1 Основні вимоги до подрібнення зернових матеріалів ……………	10

1.2. Фізичні основи процесу подрібнення зерна ………………………	13

1.3. Обґрунтування раціонального способу подрібнення ……...……..	15

1.4. Огляд та аналіз конструкцій подрібнювачів зерна ………………	18

1.4.1. Огляд конструкцій подрібнювачів ………………………….	18

1.4.2. Аналіз робочих органів подрібнювачів ударної дії ……….	25

1.5. Основні напрями досліджень процесу подрібнення зерна ……...	29

1.5.1. Визначення показників міцності зерна …………………….	30

1.5.2. Процес руйнування зерна ударом…………………………...	36

1.5.3. Завантаження зерна в подрібнювальну камеру ……………	41

1.6. Мета і задачі досліджень …………………………………………..	43

Розділ 2. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ процесу
та режимів роботи ПОДРІБНЮВАЧА зерна………………	45

2.1. Обґрунтування технологічної схеми подрібнювача …...…………	45

2.2. Енергія руйнування зернини при ударному навантаженні ………	49

2.2.1. Дотичні напруження руйнування зернини ………………...	50

2.2.2. Контактна взаємодія лопатки подрібнювача з зерниною
 при навантаженні в межах пружних деформацій ………...	56

2.3. Умова руйнування зернини в подрібнювачі …………………..…..	59

2.3.1. Умова контакту зернини з лопаткою подрібнювача ………	60

2.3.2. Визначення приведеної маси ротора …………………….…	62

2.3.3. Аналіз процесу руйнування зернини при ударному 
контакті з лопаткою .………………..……………………….	64

2.4. Обґрунтування продуктивності подрібнювача …………………..	71

2.5. Дослідження пристрою для подачі зерна в камеру подрібнення 	73

Висновки по розділу…………………………………………………….	82

Розділ 3. ПРОГРАМА І МЕТОДИКА ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ……………………………………………………….	84

3.1. Програма експериментальних досліджень ……………………….	84

3.2. Визначення показників міцності зернових матеріалів ………….	84

3.2.1. Обладнання та прилади для проведення досліджень ………	85

3.2.2. Методика експериментальних досліджень показників
міцності зерна ………………………………………………….	87

3.3. Дослідження процесу подрібнення зерна експериментальним пристроєм……………………………………………………………	93

3.3.1. Лабораторна установка та обладнання ..…………………….	93

3.3.2. Планування експериментальних досліджень …………….....	98

3.4. Дослідження завантажувального пристрою подрібнювача ……	100

3.4.1. Опис пристрою для забезпечення малих подач зерна …….	100

3.4.2. Методика досліджень ……………………………………….	101

3.5. Методика математичної обробки результатів досліджень …….	102

Розділ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ……..	107

4.1. Фізико-механічні властивості зернових матеріалів ……………	107

4.2. Вплив основних параметрів та режимів роботи дробарки 
на якість подрібнення зерна ……………………………………...	109

4.3.	Вплив основних параметрів та режимів роботи дробарки 
на енергетичні витрати процесу подрібнення зерна ………….	118

4.4. Вплив основних параметрів та режимів роботи дробарки 
на однорідність подрібнення зерна ……………………………...	121

4.5. Конструктивні параметри та режими роботи 
завантажувального пристрою подрібнювача …………………	124

4.6. Визначення адекватності результатів теоретичних та експериментальних досліджень  ………………………………..	126

Висновки по розділу …………………………………………………..	127

Розділ 5. ВИРОБНИЧА ПЕРЕВІРКА ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
розробки ………………………………………………………….	129

5.1. Результати виробничої перевірки результатів досліджень……..	129

5.2. Економічної оцінка впровадження подрібнювача ……………...	131

5.2.1. Економічне обґрунтування розробки ………………………	132

5.2.2. Обґрунтування економічної ефективності організації 
власної ділянки по виробництву комбікормів ……………..	134

Висновки по розділу …………………………………………………...	137

Загальні висновки …………………………………………………….	138

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………….	140

ДОДАТКИ ……………………………………………………………………	157

ВСТУП

Скорочення виробництва сільськогосподарської продукції в Україні призвело до розпаду колись міцних і потужних господарств тваринницького спрямування з індустріальними технологіями утримування і відгодівлі великої рогатої худоби та свиней та зростання кількості дрібних аграрних формувань. В даний час вони виробляють близько 70% загального обсягу продукції тваринництва, але на достатньому рівні не забезпечені ефективними технологіями та засобами механізації, в тому числі і для приготування кормів [16,86]. До таких формувань відносяться, в першу чергу, особисті селянські господарства та дрібні фермерські об’єднання.

Основна причина складної ситуації, що виникла в галузі тваринництва на сучасному етапі – відсутність міцної кормової бази, яка ґрунтується на використанні високоенергетичних кормів, в першу чергу – концентрованих кормів та комбікормів. Але закуповувати комбікорми дрібним господарствам на спеціалізованих підприємствах не завжди доцільно, що пояснюється їх високою вартістю та значними затратами на транспортування. Враховуючи, що зернова складова досягає 60% вартості комбікормів [30,65,78,133], дрібним господарствам економічно вигідно налагоджувати їх виробництво безпосередньо в господарствах із використанням власних зернових інгредієнтів і залученням закуплених білково-вітамінно-мінеральних добавок (БВМД) відповідно індивідуальним раціонам згодовування.

Якщо для середніх тваринницьких ферм можуть бути застосовані технологічні та технічні рішення з утримання і годівлі, що накопичувалися протягом другої половини ХХ сторіччя, то для дрібних господарств така база практично відсутня. Використання раніше створених високопродуктивних зернових дробарок для дрібних господарств в більшості випадків стає енергозатратним та малорентабельним. Традиційний підхід по зменшенню типорозміру дробарок, базуючись на загальноприйнятих конструкторських рішеннях, не дає бажаних результатів, оскільки за питомими експлуатаційними затратами такі машини суттєво програють високопродуктивним зразкам [94,133,145].

Актуальність теми досліджень. При незначних обсягах робіт найбільш перспективним шляхом забезпечення концентрованими кормами малотоварного виробництва тваринницької продукції є розробка малогабаритних фермських агрегатів, в тому числі, подрібнювачів зерна, здатних задовольнити потреби дрібних господарств в якісних концентрованих кормах відповідного фракційного складу для різних видів тварин з можливістю його регулювання. Однак, при малих подачах зерна конструкції сучасних подрібнювачів не дозволяють забезпечити належну якість виконання процесу та його економічність, зокрема в результаті нерівномірного надходження зернового матеріалу в робочу зону камери подрібнення, що призводить до зниження однорідності фракційного складу готового продукту та утворення значної кількості пиловидної фракції. В зв’язку з цим дослідження, пов’язані з розробкою конструкції та обґрунтуванням раціональних параметрів і режимів роботи ротаційного подрібнювача зерна є актуальними і своєчасними.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана на кафедрі сільськогосподарського машинобудування та обладнання лісового комплексу, яка в подальшому була перейменована в кафедру автотракторного сільсько- і лісогосподарського машинобудування Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Дослідження за темою дисертаційної роботи проведені у відповідності з державною науково-технічною програмою 40.03-028 «Удосконалити технологічні процеси, розробити технічні засоби для утримання тварин і птиці, приготування і роздачі кормів та уточнити систему типорозмірних рядів машин і обладнання» (номер державної реєстрації 0106U011565).

Мета та задачі досліджень. Мета дисертаційної роботи – підвищення якості подрібнення зерна і зниження питомої енергоємності процесу на основі оптимізації взаємодії робочих органів подрібнювача з зерновим матеріалом з врахуванням його механічних властивостей.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних задач:

- визначити напрями подальшого вдосконалення існуючих технічних засобів для подрібнення зернових матеріалів та розробити технологічну схему подрібнювача зерна малої продуктивності;

- проаналізувати функціональні зв’язки конструктивних параметрів та режимів роботи подрібнювача з механічними властивостями зернових матеріалів;

- обґрунтувати тип і визначити раціональні параметри завантажувального пристрою малої продуктивності подрібнювача зернових матеріалів;

- встановити залежності якості подрібненого продукту і питомої енергоємності процесу від конструктивних параметрів та режимів роботи подрібнювача з врахуванням механічних властивостей зернових матеріалів;

- визначити техніко-економічну ефективність застосування подрібнювача зерна малої продуктивності у виробничих умовах.

Об’єкт досліджень – процеси завантаження зернового матеріалу та його подрібнення в робочій камері ротаційного подрібнювача малої продуктивності.

Предмет досліджень – функціональні зв’язки конструктивних параметрів та режимів роботи ротаційного подрібнювача з механічними властивостями зернових матеріалів.

Методи досліджень. Аналітичні дослідження взаємодії робочих органів подрібнювача з зерновим матеріалом ґрунтувались на основних положеннях механіки суцільних середовищ, зокрема: механіки контактної взаємодії, теорії пружності та пластичності, кінематики та динаміки твердого тіла, методах теоретичної механіки, аналітичної геометрії, математичного аналізу.

Експериментальні дослідження проведені на розробленій лабораторній установці із застосуванням методів математичного планування багатофакторних експериментів, методів електротензометрування при вимірюваннях фізичних величин із використанням аналогово-цифрового перетворювача, методів кореляційного та регресійного аналізу, статистичної обробки результатів експериментів.

Лабораторні дослідження та науково-виробнича перевірка якості роботи подрібнювача у виробничих умовах проведені згідно стандартних і спеціально розроблених методик з застосуванням системи символьної математики для ПЕОМ («Mathematica v8») та інших прикладних комп’ютерних програм.

Наукова новизна одержаних результатів. На основі аналізу руху зернового матеріалу по робочій поверхні завантажувального пристрою та взаємодії лопатки подрібнювача з зерниною:

- вперше встановлені аналітичні залежності зв’язку енергії руйнування зернини з параметрами і режимами роботи подрібнювача та механічними властивостями зернового матеріалу шляхом вирішення задачі контактної взаємодії жорстко закріпленого робочого органу з зерниною;

- отримані нові функціональні залежності рівномірності подачі зернового матеріалу в камеру подрібнення від параметрів та режимів роботи завантажувального пристрою вібраційного типу малої продуктивності;

- дістали подальшого розвитку залежності, які описують взаємозв'язок енергії руйнування зернини та максимальних дотичних напружень, що виникають в процесі контактної взаємодії з робочими органами подрібнювача;

- вперше кількісно оцінено вплив конструктивних параметрів та режимів роботи ротаційного подрібнювача малої продуктивності на модуль помелу, питому енергоємність та вміст пиловидної фракції в подрібненому продукті.

Практичне значення отриманих результатів. Запропонована та розроблена конструкція ротаційного подрібнювача зернових матеріалів, призначеного для застосування безпосередньо в фермських господарствах, і на основі досліджень аналітичних залежностей визначені його раціональні параметри та режими роботи. Розроблений подрібнювач забезпечує можливість отримувати концентровані корми заданого модуля помелу з мінімальним вмістом пиловидної фракції в готовому продукті при незначних питомих енергетичних витратах. Матеріали досліджень по темі дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі факультету конструювання та дизайну машин і систем природокористування Національного університету біоресурсів і природокористування України. Виробнича перевірка якості роботи ротаційного подрібнювача зерна була здійснена в дослідному господарстві «Оленівське» Фастівського р-ну Київської обл.

Особистий внесок здобувача. Основні теоретичні положення дисертаційної роботи та результати експериментальних досліджень отримані автором особисто, а саме: проведено аналіз механічних властивостей різних видів зернових матеріалів, розроблена конструкція та визначенні раціональні параметри і режими роботи ротаційного подрібнювача зерна, здійснено аналіз результатів експериментальних досліджень. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, автором визначені напрямки досліджень та проведено аналіз процесу подрібнення зернових матеріалів, обґрунтовано принцип дії та визначено основні параметри вібраційного живильника-дозатора малої продуктивності, теоретично проаналізовано гіпотези об’ємної і поверхневої теорій подрібнення зерна, обґрунтовано комплекс експериментальних досліджень і методику визначення раціональних параметрів та режимів роботи розробленого подрібнювача зерна, досліджено основні механічні властивості зернових матеріалів. Частка авторської участі у отриманих патентах України на корисні моделі є однаковою.

Апробація результатів досліджень. Результати досліджень по темі дисертації обговорювались на науково-технічних конференціях: «Інноваційні технології в АПК» (ЛДТУ, м. Луцьк, 2007р.); «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» (ННЦ «ІМЕСГ», с. Глеваха, 2008р.); «Аграрна інженерія в умовах глобалізації» (НАУ, м. Київ, 2008р.); «Технічний прогрес в АПК» (ХНТУСГ, м. Харків, 2008р.); «Молодь та сільськогосподарська техніка в ХХІ сторіччі» (ХНТУСГ, м. Харків, 2009р.); «Інноваційні технології в АПК та лісовому комплексі» (ЛДТУ, м. Луцьк, 2009р.); «Перспективи розвитку агропромислового комплексу в поліському регіоні України» (НУБіП України, м. Ніжин, 2009р.); «Вібрації в техніці та технологіях», (ВДАУ, м. Вінниця, 2009р.); «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» (КНТУ, 
м. Кіровоград, 2009р.); «Технічний прогрес в АПК» (ХНТУСГ, м. Харків, 2010р.); «Сучасні проблеми механізації сільськогосподарського виробництва» (НУБіП України, м. Київ, 2010р.); «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» (ННЦ «ІМЕСГ», с. Глеваха, 2010р.); «Сучасні проблеми землеробської механіки» (НУБіП України, м. Київ, 2010р.), заслухані на конференціях науково-педагогічних працівників та аспірантів ННТІ НУБіП України (м. Київ, 2010 – 2012 роки).

Повний зміст дисертаційної роботи доповідався та був схвалений на розширеному засіданні кафедри автотракторного, сільсько- і лісо-господарського машинобудування ННТІ НУБіП України (м. Київ, 2012р.).

Публікації. Основні результати досліджень за темою дисертації опубліковані в 21 науковій праці, з них в фахових виданнях - 13 робіт, в тому числі 4 – одноосібно, 1 стаття в міжнародному збірнику, одержано 3 патенти України на корисні моделі та надруковано 4 тези доповідей на конференціях.

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота викладена на 139 сторінках машинописного тексту формату А4 і включає вступ, 5 розділів основної частини, загальні висновки, список використаних літературних джерел (161 найменування, з них 10 – іноземними мовами), додатки. Робота містить 62 рисунки та 12 таблиць.

# ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

В дисертаційній роботі наведено нове вирішення важливої наукової задачі, яка полягає в підвищенні якості подрібнення і зниженні енергоємності процесу на основі аналізу взаємодії робочих органів подрібнювача з зерновим матеріалом з врахуванням його механічних властивостей, що дозволило отримати концентровані корми заданого модуля помелу при мінімальних питомих енергетичних витратах.

1. Встановлено, що при малих подачах матеріалу сучасні подрібнювачі зерна не забезпечують належну якість виконання процесу та його економічність в результаті нерівномірної подачі зернового матеріалу в камеру подрібнення та його інтенсивного стирання по поверхнях робочих органів, що призводить до утворення значної кількості пиловидної фракції.

2. Забезпечити максимальний вміст основної фракції в подрібненому матеріалі (до 70%) та знизити енергоємність процесу за рахунок зменшення кількості ударів та шляху протягування зерна по поверхні деки можна на основі узгодження залежностей конструктивно-режимних параметрів подрібнювача та механічних властивостей зернових матеріалів, що дозволило розробити технологічну схему подрібнювача малої продуктивності.

3. Шляхом розв’язання контактної задачі пружно-пластичного деформування зернини лопаткою подрібнювача визначено залежність енергії руйнування зернового матеріалу та максимальних дотичних напружень від критичних значень руйнівної сили, яка знаходиться в межах 62…113 Н в залежності від виду матеріалу.

4. Встановлено, що стабільна подача зернового матеріалу до робочих органів подрібнювача малої продуктивності (в межах 20,8 г/с) досягається за рахунок застосування завантажувального пристрою вібраційного типу, регулювання продуктивності якого при частоті коливань в межах 300 с-1 та амплітуді 2,0 мм здійснюється шляхом зміни кута нахилу поверхні вібролотка від 0о до 15о залежно від механічних властивостей культури, яка транспортується.

5. Встановлено, що мінімальна питома енергія подрібнення зерна становить 5,0…7,0 Вт·год./кг при куті нахилу робочої поверхні лопатки диска подрібнювача до напрямку її обертання в межах 25о…29о. При відхиленні кута нахилу від вказаних меж за рахунок інтенсифікації тертя зерна по поверхням робочих органів зростає вміст пиловидної фракції в подрібненому матеріалі та питома енергія подрібнення (до 13,0 Вт·год./кг і більше), що негативно впливає на якісні показники роботи подрібнювача.

6. Визначено межі раціональних значень параметрів якісної роботи подрібнювача при заданому значенні модуля помелу з мінімальними питомими енергозатратами: подача зернових матеріалів 13,9…20,8 г/с; частота обертання диска з лопатками  270…314 с-1; кількість лопаток на диску 4 шт.; кут нахилу лопаток до напряму обертання 25о…29о; кут обхвату деками диска з лопатками до 180о; діаметр отворів решіт 4 мм. Результати експериментальних досліджень енергії руйнування зернових матеріалів підтвердили адекватність теоретичних залежностей з рівнем значимості 0,05.

7. Питомі енергетичні витрати на подрібнення зернових матеріалів ротаційним подрібнювачем під час виробничих випробувань знаходилися в межах 5,8…8,9 кВт·год./т. в залежності від виду матеріалу, продуктивності та встановленого модуля помелу.

8. Річний економічний ефект від впровадження у виробництво подрібнювача склав 1622,9…2098,8 грн. при терміні окупності витрат 1,32…1,02 років за рахунок підвищення якості помелу та зниження питомої енергоємності процесу.

Список використанИХ ДЖЕРЕЛ

- А. с. 1034769 СССР. Дробилка кормов / Ив.И. Ревенко, Иг. И. Ревенко (СССР). – Опубл. 1983, Бюл. №30.

- А. с. 1181710 СССР, МКИ3 В02С 13/22. Дезинтегратор / 
П.И. Леонтьев, С.В. Золоторев. – Б.И. – 1985. - №36.

- А. с. 627854 СССР. Устройство для дроблення материалов / 
И.И. Ревенко (СССР). – Опубл. 1978, Бюл. №38.

- А. с. 384544 СССР. Молотковая дробилка / С.В. Мельников, 
М.Е. Гиршин, З.М. Кучинскас (СССР). – Б.И., 1973, Бюл. №25.

- А. с. 747520. Дробилка кормов / И.И.Ревенко (СССР). – Опубл. 1980, Бюл. №26.

- Адлер Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных решений / Ю.П. Адлер, Е.В. Макаров, Ю.В. Грановский. – М.: Наука. – 1986. – 215 с.

- Алешкин В.Р. Исследование воздушного режима дробилки фуражного зерна / В.Р. Алешкин, Н.Ф. Барнаков, М.С. Поярков // Энергосберегающие технологии и технические средства механизации животноводства Северо-Востока России: Матер. научно-практ. конф. – Киров, 1999. – Т.2. –С. 57-63.

- Альтштейн О.Я. Размольно-дробильные машины комбикормового производства / О.Я. Альтштейн, В.И. Федеев. – М., 1937. – 165 с.

- Андреев С.Е. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых / С.Е. Андреев, В.В. Зверевич.– М.: Недра.– 1966. – 395с.

- Афанасьев П.А. Мукомольные мельницы / П.А. Афанасьев. – СПБ, 1983.

- Безухов Н.И. Теория упругости и пластичности / Н.И. Безухов. – М.: Гостехиздат, 1953. – 420 с.

- Белянкин Ф.П. Деформативность и сопротивляемость древесины как упруго-вязко-пластичного тела / Ф.П. Белянкин, В. Ф. Яценко. – К.: Изд. АН. УССР, 1957. – 200 c.

- Блехман И.И. Вибрационная механика / И.И. Блехман. – М., Наука, 1994, – 398 с.

- Бойко А.И. Повышение долговечности рабочих органов кормо-измельчающих машин конструкторско-технологическими методами : дис. канд. техн. наук: 05.20.01 / А.И. Бойко.– К.: 1992.– 411 с.

- Болоташвілі З.У. Обґрунтування технологічного процесу подрібнювання і параметрів робочих органів універсального малогабаритного подрібнювача зернових продуктів. : автореф. дис. канд. техн. наук : 05.20.01 / Зураб Ушангович Болоташвілі – Луганськ. 2000. – 17 с.

- Борщев В. Я. Оборудование для измельчения материалов: дробилки и мельницы: учебное пособие / В. Я. Борщев.– Тамбов: изд. ТГТУ, 2004. – 75 с.

- Бутенин Н.В. Курс теоретической механики / Н.В. Бутенин, Я.Л. Лунц, Д.Р. Меркин. – М.: Наука, 1979. –т.2.- 544 с.

- Бутковский В.А. Технология мукомольного, крупяного и комбикормового производства / В.А. Бутковский. – М., Колос, 1981, –256 с.

- Василенко П.М. Теория движения частицы по шероховатым поверхностям сельскохозяйственных машин / П.М. Василенко. – К., 1960. – 283 с.

- Врасский Н.В. Исследования некоторых стандартных сортов пшениц СССР на прочность зерна при раздавливании / Н.В. Врасский // Сборник научно-исследовательских работ Ростовского отделения ВНИИЗ, 1938, вып. 2.

- Галицкий Р.Р. Оборудование зерноперерабатывающих предприятий / Р.Р. Галицкий, М.З. Рудой. М.: Колос, 1978.- 319с.

- Гиршсон В.Я. Способы повышения извлечения эндосперма из пшеничного зерна / В.Я. Гиршсон. – М., Заготиздат, 1939, – 141 с.

- Глебов Л.А. Гранулометрический состав измельчаемого зерна / 
Л.А. Глебов, Г. Газмаев // Комбикорм. промышленность. – 1997. - №8.– С. 15-16.

- Гольберг И.И. Механическое поведение полимерных материалов. Математическое описание / И.И. Гольберг.– М., Химия, 1970.– 189 с.

- Горячкин В.П. Уравнение удара в применении к работе с.-х машин / В.П. Горячкин // Теория, конструирование и производство сельскохозяйственных машин. – М.-Л.: Сельхозгиз, 1935. – Т. 1. – С. 200-214.

- Данилин А.С. Производство комбикормов за рубежом / 
А.С. Данилин. – М.: Колос, 1968. – 336 с.

- Дементьев А.Д. К задаче Буссинеска… / А.Д. Дементьев // Применение физико-математических методов в сельском хозяйстве. – Новосибирск: Новосибирский с.-х. ин-т, 1984. – С. 50-58.

- Демидов А.Р. Измельчающие машины ударного действия / 
А.Р. Демидов, С.Е. Чирков. – М.: Колос, 1969. – 70 с.

- Демидов А.Р. Определение прочностных характеристик зерна различных культур / А.Р. Демидов, С.Е. Чирков, Л.П. Глебов. // Мукомольно-элеваторная промышленность, 1971, вып. №8.

- Демидов П.Г. Технология комбикормового производства / 
П.Г. Демидов. – М.: Колос, 1968. – 224 с.

- Демский А.Б. Оборудование для дробления и измельчения компонентов комбикормов / А.Б. Демский, В.Ф. Веденьев // Совершенствование комбикормового оборудования промышленных предприятий. – М.: Колос, 1982. – С. 21-37.

- Денисов В.А. Повышение эффективности процесса измельчения зерновых компонентов комбикормов : автореф. дис. канд. техн. наук : 05.20.01 / В.А. Денисов. – М., 1992. – 32 с.

- Джонсон К. Механика контактного взаимодействия ; [Пер. с англ.] / К. Джонсон. – М.: Мир, 1989. – 510с.

- Динамика удара / [Пер. с англ. А. Дж. Зукас, Т. Николас, Х.В. Свифт, В.Л. Джонсон и др.]. – М.: Мир, 1985. – 296 с.

- Дмитроченко А.П. Кормление сельскохозяйственных животных / А.П. Дмитроченко, П.Д. Пшеничний. – Л.: Колос, 1975. – 480 с.

- Дробилки кормов молотковые. Общие технические условия: ГОСТ 28098–89. [Дата введения 01.07.1991].- М.: Изд-во стандартов, 1989.-2с.

- Дробилки ударного действия (Основы конструирования и расчета) : Метод. руководство к лаб.-практ. занятиям / Казанский гос. технологический ун-т / М.А. Закиров (сост.). – Казань: Издательство КГТУ, 2000. – 36 с.

- Душинський В.В. Основи наукових досліджень / В.В. Душинський. – К.: Вища школа. – 2004. – 405 с.

- Егоров Г.А. Технология и оборудование мукомольно-крупяного и комбикормового производства / Г.А. Егоров. – М., Колос, 1979. – 368с.

- Елисеев В.А. К вопросу определения энергии, затрачиваемой в процессе размола зерна / В.А. Елисеев // Зап. Воронежского СХИ. – Воронеж, 1959.- Т. 21. вып. 2. – С. 271-274.

- Журавель В.Ф. Исследование технологического процесса измельчения фуражного зерна дробилкой открытого типа : автореф. дис. канд. техн. наук : 05.20.01 / Владимир Федорович Журавель. – К.: 1981. – 23 с.

- Завражнов А.И. Механизация приготовления и хранения кормов : [Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений] / 
А.И. Завражнов, Д.И. Николаев. – М.: Агропромиздат, 1990. – 336 с.

- Захарченко И.М. Эффективность комбикормов разной дисперсности в кормлении свиней / И.М. Захарченко, Я.М. Берзинь // Науч. труды ВНИИ комбикормовой промышленности. – 1971.-Вып. 3. – С. 111-125.

- Инженерные методы исследования ударных процессов. / 
[Г.С. Батуев, Ю.В. Голубков, А.К. Ефремов, Н.И. Малинин]. – М.: Машиностроение, 1977. – 240 с.

- Ишков В.И. Повышение эффективности работы кормодробилки / 
В.И. Ишков, А.А. Суидеев, А.М. Тарасенко // Техника в сельском хозяйстве. – 1978. – №3. – С. 81–83.

- Казанцев Н.Н. Исследование работы молотковой дробилки в комбикормовой промышленности: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.20.01 / Н.Н. Казанцев – М., 1965. – 24 с.

- Кассандрова О.Н. Обработка результатов наблюдений / 
О.Н. Кассандрова, В.В. Лебедев. – М.: Наука, 1970.

- Кафаров В.В. Системный анализ процессов химической технологии. Процессы измельчения и смешивания сыпучих материалов/ В.В. Кафаров, И.Н. Дорохов, С.Ю. Арутюнов. – М.: Наука, 1985.– 440с.

- Кирпичёв В.Л. / В.Л. Кирпичёв // Журнал Русского химического общества и физического общества, гл. VI, отдел 1. Часть физическая, вып. №IX, 1874.

- Клименко Н.И. Исследование основных параметров молотковой дробилки с внутренним вентилятором для имельчения зерновых кормов : дис. кандидата техн. наук : 05.410 / Николай Иванович Клименко. – К.: 1972. – 154 с.

- Клименко Н.И. Экспериментальное определение скорости молотков зерновой дробилки / Н.И. Клименко, В.Ф. Журавель, А.В. Тимановский // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – К.: Урожай, 1976. – Вып. 35. – С. 20-24.

- Клименко Н.И. Энергоемкость процесса измельчения зерна молотковой дробилки с внутренним вентилятором / Н.И. Клименко. – К.: Урожай, 1976. – Вып. 35 – С. 62-67.

- Клушанцев Б.В. Дробилки. Конструкции, расчет, особенности эксплуатации / Б.В. Клушанцев, А.И. Косарев, Ю.А. Муйземнек. – М.: Машиностроение, 1990. – 320 с.

- Колесников Ю.В. Механика контактного разрушения / 
Ю.В. Колесников, Е.М. Морозов. – М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989. – 224 с.

- Колесников Ю.В. Об ударе единичного сферического индентора о полупространство с упругим шероховатым слоем / Ю.В. Колесников, В.М. Алексеев // Механика и физика контактного взаимодействия. – Калинин.: КГУ, 1975. – С. 118-129.

- Конвейеры: справочник / Р.А. Волков, А.Н. Гнутов, В.К. Дьячков и др. Под общ. ред. Ю.А. Пертена. Л.: Машиностроение.- 1984. – 367 с.

- Комбикорма-концентраты для крупного рогатого скота. Технические условия : ГОСТ 9268–90. [Дата введения 01.01.92]. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 10 с.

- Коріняк П.С. Обгрунтування схеми і параметрів устаткування ударного подрібнення зерна : дис. кандидата техн. наук : 05.05.11 / Коріняк Петро Степанович. –Львів: 2000. – 187 с.

- Косточкин В.Н. Центробежные вентиляторы: основы теории и расчета / В.Н. Косточкин.- М.: Машгиз, 1951. 224с.

- Крагельский И.В. Дробление зерна при статических и динамических условиях в зависимости от влажности и его размеров / 
И.В. Крагельский. – ВИСХОМ, 1937.

- Кукта Г.М. Машины и оборудование для приготовления кормов / 
Г.М Кукта. – М.: Агропромиздат, 1987. – 303 с.

- Кукта Г.М. Технология переработки и приготовления кормов / 
Г.М Кукта // Кормопроизводство, 1992. – №3. – С. 6-7.

- Кулаковский И.В. Машины и оборудование для приготовления кормов / И.В. Кулаковский, Ф.С. Кирпичников, Е.И. Резник. – М.: Машиностроение, 1989. – ч. 2. – 286 с.

- Куприяц Я.Н. Физико-химические основы размола зерна / 
Я.Н. Куприяц. – М., 1946, – 215 с.

- Лобановський Г.А. Технологія виробництва комбікормів / 
Г.А. Лобановський. – К.. Урожай, 1973. – 136 с.

- Макаров А.П. Исследование технологического процесса измельчения фуражного зерна : дис. канд. техн. наук : 05.20.01 / А.П. Макаров. – М., 1961.- 154с.

- Математическая обработка результатов эксперимента : [методические указания для студентов специальности 120100] / [составители: И. В. Антонец, Н. В. Еремин]. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 21 с.

- Математическая статистика : [Методические разработки и контрольные задания] / [Авт.-сост.: С.В. Плотникова]. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. – 52 с.

- Махов И.М. Статическое дробление зерна / И.М. Махов. // Сельскохозяйственная машина, 1937. – вып. №3.

- Машков Б.М. Справочник по качеству зерна и продуктов его переработки / Б.М. Машков, З.И. Хазина. – М.: Колос, 1980.

- Мельников С. В. Механизация и автоматизация животноводческих ферм / С. В. Мельников. – Л. : Колос, 1978. – 560 с.

- Мельников С.В. Исследование процесса разрушения зерна ударом / С.В. Мельников, Ф.Г. Плохов // Зап. ЛСХИ – 1967. – Т.108. – Вып. 2. – С. 212-218.

- Мельников С.В. Исследование рабочего процесса молотковой дробилки: разработка оснований к проектированию рационального типа машин для дробления кормов: дис. канд. техн. наук : 05.20.01 / 
С.В. Мельников. – Л., 1952. – 172 с.

- Мельников С.В. Экспериментальные основы теории процесса измельчения кормов на фермах молотковыми дробилками : автореф. дис. докт. техн. наук : 05.20.01 / С.В. Мельников. – Л.: Пушкин, 1969. – 60 с.

- Мельников С.В. Моделирование рабочего процесса молотковой кормодробилки / С.В. Мельников // Зап. ЛСХИ – Мех. с.-х. производства, 1968. – Т.119. – С. 113-117.

- Мельников С.В. Планирование эксперимента в исследованиях сельскохозяйственных процессов / С.В. Мельников, В.Р. Алешкин, П.М. Рощин. – Л.: Колос, 1980. – 168 с.

- Методика определения экономической эффективности исследования в сельском хозяйстве результатов научно-технических работ, новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. - М.: Колос, 1986. - 112 с.

- Механизация приготовления кормов: Справочник / [Под ред. В.И. Сыроватка]. – М.: Агропромиздат, 1985. – 368 с.

- Механізація виробництва продукції тваринництва / [І.І.Ревенко, 
Г.М. Кукта, В.М. Манько та ін.] ; За ред. І.І.Ревенка. – К.: Урожай. 1994. – 264 с.

- Механіка матеріалів і конструкцій : [Лаб. роботи. Навч. посібник для вузів] / І.А. Цурпал, С.І. Пастушенко, М.П. Барабан, В.М. Швайко. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 272 с.

- Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів: Підручник / [О.М.Царенко, Д.Г.Войтюк, В.М.Швайко та ін.]; За ред. С.С.Яцуна. – К.: Мета, 2003. – 448с.

- Налимов В.В. Статистические методы планирования экстремальных экспериментов / В.В. Налимов, Н.А. Чернова.– М.: Наука, 1965.– 340 с.

- Николаев Б.А. Структурно-механические свойства мучного теста. М., Пищевая промышленность, 1974, с. 247

- Олексієнко В.О. Підвищення ефективності роботи малогабаритних зернових молоткових дробарок : дис. кандидата техн. наук : 05.05.11 / Олексієнко Вадим Олександрович. – Мелітополь: 2006. – 173 с.

- Олексієнко В.О., Ялпачик Ф.Ю., Кравець О.В. Економічна оцінка ефективності модернізації молоткової кормодробарки для сучасних форм організації виробництва продукції тваринництва. // Вісник аграрної науки Причорномор'я. Випуск 3 (27). Миколаїв - 2004 р. - С.229 - 236.

- Основні показники розвитку особистих підсобних господарств громадян за 1999 р.  Мінагрополітики України., -К.: 2000р.- 86с.

- Осьмак В. Сучасний стан та перспективи розвитку машин для кормовиробництва // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: Збірник наукових праць / Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для с.-г. виробництва імені Леоніда Погорілого (УкрНДІПВТ ім. 
Л. Погорілого); – Дослідницьке, 2009. – Вип. 13 – С. 259 – 261.

- Пат. 3680797 США, МПК В 02С 13/06, В 02С 13/28. Мельница / Гордон Кавей; заявитель і патентовладелец Гордон Кавей. – № 880826 ; Заявл. 28.11.1969 ; Опубл. 01.10.1972, Гр. 4. №16.

- Пат. 51163 Україна, МПК В 02С 9/00. Подрібнювач зерна / Соломка О.В., Кузьмич Я.А., Ткач В.В., Дешко В.І.; заявник і патентовласник Національний університет біоресурсів і природокористування України. – № u200912529 ; Заявл. 03.12.2009 ; Опубл. 12.07.2010, Бюл. № 13.

- Пат. 58990 Україна, МПК В 02С 13/06. Роторна дробарка зерна / Соломка О.В., Савенко М.Н., Ткач В.В., Дешко В.І., Братішко В.В.; заявник і патентовласник Дешко Віталій Іванович. – № u201014027 ; Заявл. 24.11.2010 ; Опубл. 26.04.2011, Бюл. № 8.

- Пат. 59417 Україна, МПК В 02С 13/04. Дробарка зернових матеріалів / Соломка О.В., Савенко М.Н., Ткач В.В., Дешко В.І., Братішко В.В.; заявник і патентовласник Дешко Віталій Іванович. – № u201014026 ; Заявл. 24.11.2010 ; Опубл. 10.05.2011, Бюл. № 9.

- Пахомов В.С. К вопросу теории молотковых кормодробилок / В.С. Пахомов // Техника в сельском хозяйстве. – 1975. – №1. – С. 78-80.

- Петров Г.В. Экспериментально-теоретическое исследование рабочих процессов молотковых дробилок : автореф. дис. канд. техн. наук : 05.20.01 / Г.В. Петров. – Ростов-на-Дону, 1970. – 19 с.

- Пилипенко А.Н. Механизация переработки и приготовления кормов в личных подсобных хозяйствах / А.Н. Пилипенко, А.В. Тимановський – М.: Росагропромиздат, 1989. – 144 с.

- Повидайло В.А. Расчет и конструирование вибрационных питателей / В.А. Повидайло.- К.: ЮО Машгиз, 1962.- 152с.

- Попов И.С. Кормление и разведение сельскохозяйственных животных / И.С. Попов. – М.: Сельхозиздат, 1952.- 268 с.

- Работнов Ю.Н. Механика деформируемого твердого тела / 
Ю.Н. Работнов. – М.: Наука, 1979. – 744 с.

- Ревенко И.И. Анализ движения частиц в камере молотковой дробилки, условий загрузки сырья и отвода продукта / И.И. Ревенко // Мех. и электр. сел. хозяйства. – К.: Урожай, 1984. – Вып. 60. – С. 69-74.

- Ревенко И.И. Интенсификация процесса переработки кормов молотковыми измельчителями : дис. кандидата техн. наук : 05.20.01 / Ревенко Иван Иванович. – К.: 1991. – 343 с.

- Ревенко И.И. Распределение перерабатываемого материала в камере измельчения молотковой дробилки / И.И. Ревенко // Тракторы и сельхозмашины. – 1978. – №7. – С. 24-26.

- Ревенко Ю.І. Удосконалення технологічного процесу апарату для приготування комбікормів в умовах господарств : дис. кандидата техн. наук : 05.05.11 / Ревевенко Юлій Іванович. – К.: 2007. – 154 с.

- Рейнер М.А. Деформация и течение. Введение в реологію / 
М.А. Рейнер. – М., Гостоптехиздат, 1963. –279 с.

- Ричард И. Факторы, влияющие на производительность и эфективность размола зерна на молотковой дробилке / И. Ричард // Сельское хозяйство за рубежом. – 1962. – №1. – С. 72-77.

- Рой А.А. К вопросу о новом направлении в теории дробления фуражного зерна / А.А. Рой. // Сборник трудов Ростовского-на-Дону института сельскохозяйственного машиностроения. Проектирование рабочих органов машин для животноводческих хазяйств. – 1972, 
вып. №3.

- Рыжов Э.В. Контактирование твердых тел при статических и динамических нагрузках / Э.В. Рыжов, Ю.В. Колесников, А.Г. Суслов. – К.: Наукова думка, 1982. – 172 с.

- Светозаров В.В. Основы статистической обработки результатов измерений : [Учебное пособие] / В.В. Светозаров. – М.: Изд. МИФИ, 2005. – 40 с.

- Сельскохозяйственные машины и оборудование. Машиностроение: Энциклопедия / [Под ред. И.П. Ксеневича]. – М.: Машиностроение, 2002. – Т.IV-16. – 720 с.

- Сиденко П.М. Измельчение в химической промышленности / 
П.М. Сиденко. – [2-е изд., перераб]. – М.: Химия, 1977. – 368 с.

- Смирнов В.И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов. – М., Гос. изд. технико-теоретической литературы, 1954. – 417 с.

- Соколов А.Я. Технологическое оборудование предприятий по хранению и переработке зерна/ А.Я. Соколов. – М., Колос, 1975.– 496 с.

- Соколов А.Я. Технологическое оборудовании элеваторов, мельниц, крупяных  комбикормовых заводов / А.Я. Соколов. – М., Хлебоиздат, 1958. –434 с.

- Сокур Н.И. Центробежные дробилки : монографія / Н.И. Сокур, И.Н. Сокур, Л.М. Сокур. – Кременчуг: КДПУ, 2009. – 204 с.

- Соловьев И.К. Исследование механики процесса дробления ингредиентов кормов в молотковой дробилке : дис. канд. техн. наук : 05.20.01 / И.К. Соловьев – Ростов-на-Дону, 1962. – 238 с.

- Соломка В.О. Особливості побудови математичних моделей процесів сільськогосподарського виробництва / В.О. Соломка, 
В.М. Швайко, О.В. Соломка // Збірник наукових статей: Сільськогосподарські машини. – Луцьк: Ред.-видавн. Відділ ЛДТУ, 2005. – Вип. 13. – С. 252-258.

- Соломка В.О. До методики дослідження властивостей зернових матеріалів / В.О. Соломка, В.В. Ткач, О.В. Соломка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Техніка і енергетика АПК. – К.: Видавничий центр НУБіПУ, 2010. – Вип. 144. – Ч. 5. – С. 162-170.

- Соломка В.О. Дослідження механічних властивостей зернових матеріалів / В.О. Соломка, В.М. Швайко, О.В. Соломка // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Механізація сільськогосподарського виробництва. – Харків, 2010. – Вип. 93. – С. 186-192.

- Соломка В.О. Аналітичні дослідження процесу подрібнення зерна / В.О. Соломка, В.П. Ковбаса, О.В. Соломка // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Механізація сільськогосподарського виробництва. – Харків, 2012. – Вип. 124. – С. 174-181.

- Соломка О.В. Аналіз переміщення зернини по поверхні, що вібрує / О.В. Соломка, В.П. Ковбаса // Збірник наукових статей: Сільськогосподарські машини. – Луцьк: Ред.-видавн. Відділ ЛДТУ, 2011. – Вип. 21. – Т. 1. – С. 187-194.

- Соломка О.В. Аналіз процесу подрібнення зернових матеріалів / 
О.В. Соломка, В.П. Ковбаса // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Вдосконалення технологій та обладнання виробництва продукції тваринництва. – Харків, 2009. – Вип. 78. – С. 132-140.

- Соломка О.В. Аналіз результатів експериментальних досліджень процесу подрібнення зерна / О.В. Соломка // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Технічні системи і технології тваринництва. – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 402-410.

- Соломка О.В. Вибір раціональної схеми і структурних елементів зернової дробарки / О.В. Соломка, О.М. Пилипенко // Збірник наукових статей: Сільськогосподарські машини. – Луцьк: Ред.-видавн. відділ ЛДТУ, 2009. – Вип. 18. – С. 371-377.

- Соломка О.В. Визначення показників міцності зернових матеріалів / О.В. Соломка // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному виробництві. – Харків, 2010. – Вип. 96. – С. 267-278.

- Соломка О.В. Експериментальні дослідження подрібнення зерна дисковим робочим органом / О.В. Соломка, В.В. Ткач, В.П. Ковбаса // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Техніка і енергетика АПК. – К.: Видавничий центр НУБіПУ, 2010. – Вип. 144. – Ч. 1. – С. 166-174.

- Соломка О.В. Методика визначення модуля пружності зернових матеріалів / О.В. Соломка, В.П. Ковбаса // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Сучасні проблеми вдосконалення технічних систем і технологій у тваринництві. – Харків, 2010. – Вип. 95. – С. 149-157.

- Соломка О.В. Обґрунтування конструктивних параметрів дискового подрібнювача зерна / О.В. Соломка // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2009. –  Вип. 9. – Т. 3. – С. 40-47.

- Соломка О.В. Обґрунтування конструкції та основних параметрів подрібнювача зерна / О.В. Соломка // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Механізація сільськогосподарського виробництва. – Харків, 2008. – Вип. 75. – Т. 1. – С. 230-236.

- Сопротивление материалов / Под ред. Г.С. Писаренко ; (5-е изд. перераб. и доп.). – К.: Вища школа, Головное изд-во, 1986. – 775 с.

- Сторожук Л.О. Еволюція створення машин з переробки зерна на корм в Україні : дис. кандидата істор. наук: 07.00.07 / Сторожук Людмила Олександрівна. – К.: 2007. – 194 с.

- Суворов Н.С. Зерноведение / Н.С. Суворов. – М., 1935.

- Сыроватка В.И. Исследование основных закономерностей процесса измельчения зерна в молотковой дробилке кормов : дис. канд. техн. наук : 05.20.01 / В.И. Сыроватка – М., 1963. – 129 с.

- Таблицы планов эксперимента для факторных и полиномильных моделей : справочное издание / [Бродский В.З., Бродский Л.И., Голикова Т.И. и др.]. – Металургия, 1982. – 752 с.

- Теория и практика процессов измельчения и разделения : Материалы конф., (04.09.1994 - 06.09.1994) / НАН Украины; Институт проблем прочности. – О.: Б.и., 1994. – 96 с.

- Технологічне обладнання зернопереробних та олійних виробництв: Навч. посібник / О.В. Дацишин, А.І. Ткачук, О.В. Гвоздєв, 
Ф.Ю Ялпачик, В.О. Гвоздєв ; За ред. О.В. Дацишина. – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 488 с.

- Тимошенко С.П. Теория упругости / С.П. Тимошенко, Дж. Гудьер. – М.: Наука, 1975. – 575 с.

- Ткачев И.Ф. Использование свиньям некоторых зерновых кормов в зависимости от тонкости размола. Записки ЦНИЛ кормовой и комбикормовой промышленности и детскосельской зоотехнической лаборатории / И.Ф. Ткачев. – Л., 1936. – Вып. 12. – С. 77-99.

- Фабрикант П.Ф. Кормодробилки / П.Ф. Фабрикант // Теория, конструирование и производство сельскохозяйственных машин. – М.-Л.: Сельхозгиз, 1936. – Т. 4. – С. 445-461.

- Фаддеев М.А. Элементарная обработка результатов эксперимента : [Учебное пособие] / М.А. Фаддеев. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2002. – 108 с.

- Хайлис Г.А. Основы теории и расчета сельскохозяйственных машин / Г.А. Хайлис. – К.: Изд-во УСХА, 1992. – 240 с.

- Хащин С.М. Рынок научно-технической продукции : [Учебное пособие]. / С.М. Хащин. – Ростов-на-Дону, издательский центр ДГТУ, 1999. L64,

- Храпач В.Е. Экспериментально-теоретическое обоснование технологического процесса измельчения зерна и параметров молотковой дробилки открытого типа : дис. канд. техн. наук 05.20.01 / Храпач Владимир Евгеньевич. – К.: 1983. – 143 с.

- Чеботарёв О.Н. Технология муки, крупы и комбикормов / 
О.Н. Чеботарёв, А.Ю. Шаззо, Я.Ф. Мартыненко. – М.: Издательский центр МарТ, 2004. –288 с.

- Чемодуров А.А. Эффективность комбикормов в виде крупки / А.А. Чемодуров, С.С. Новиков // Научные труды ВГИИКП. – 1971. – Вып. 3– С. 130-134.

- Чистов С.А. Механические свойства зерна пшеницы. / С.А. Чистов // Известия Томского института технологии зерна и муки. – Т. 2. – вып. №5, 1936.

- Шагдыров И.Б. Обоснование параметров многоступенчатой дробилки фуражного зерна: дис. канд. техн. наук: 05.20.01/ 
И.Б. Шагдыров. – Челябинск, 1988 – 214 с.

- Шагдыров И.Б. Основные требования к измельчению фуражного зерна перед вскармливанием. / И.Б. Шагдыров, А.И. Дарханов, 
М.Б. Балданов // Бурятские аграрные информационные новости, 2001. – №5. – С. 34-38.

- Шацький В.В. Двоступеневий подрібнювач кормів. / Шацький В.В., Братішко В.В / Праці Таврійської державної агротехнічної академії. Мелітополь, вип.7, т.2, 2007, с. 90-97

- Шпаков А.С. Энергетическая эффективность зерновых культур / А.С. Шпаков, Н.В. Гришина // Кормопроизводство. – 1993. – №1. – С. 5-6.

- Шполянская А.Н. Исследование механических свойств зерна различной влажности при статическом и ударном сжатии пшеницы : диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук / А.Н. Шполянская. – М., МТИПП, 1947.

- Штаерман И.Я. Контактная задача теории упругости / 
И.Я. Штаерман. – М.-Л.: Гостехиздат, 1949. – 270 с.

- Яворский А.А. О некоторых факторах влияющих на выбор скорости, необходимой для разрушения зерна ударом / 
А.А. Яворский, И.М. Скороход, Н.И. Клименко // Технический прогресс и перспективы развития комплексной механизации сельского хозяйства. – К., 1970. – С. 127-128.

- Dedrick B.W. Practical milling / B.W. Dedrick. – Chicago, 1924.

- Gross B. Mathematical Structure of the Theories of Viscoelasticity /
B. Gross. – Hermann, Paris, 1953.

- Hendrix A.T. Desing and Perfomans of as mall automatic Hammer mill / A.T. Hendrix. – Agricultural Engineering, 1927. – № 10. – P. 6-7.

- Kick F. Das Gesetz der Proportionalen Wiederstande usseine Anwendung/ F. Kick. – Leipzig, 1885.

- Kruger W.S. Basic Principles in volved in desing of the feed gringer / W.S. Kruger. – Agricultural Engineering, 1927. – №7. – P. 25-26.

- Lasher R.E. Hammer mill / R.E. Lasher // American miller. – 1959. – №3. – P. 18.

- Rechtshaffner R.L. – Technometrics, 1967. – v.9. – №4, – P. 611-624.

- Reiner M.A. Deformation, stain and flow. Elementary introduction in rheology / M.A. Reiner. – London, Lewis, 1960.

- Silver E.A. A simple system for terting graud feeds / E.A. Silver // Agricultural Engineering. – 1959. – №10. – P. 6-7.

- Stokman K. Technologie der Michfutter Hersteling / K. Stokman. – Hannover, 1960. – 210 p.

- http://www.ukrstat.gov.ua/ - Державна служба статистики України {Електронний ресурс].

до друку 15.02.

.

âààâàâ

# Text boxes

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

2. Складові фінансового ринку України знаходяться у постійній взаємодії та існує зв’язок між динамікою показників, які їх характеризують

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.