Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет

На правах рукопису

ШЕВЧУК ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 629.4.077-592

МЕТОДИ І ЗАСОБИ АВТОМАТИЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ ГАЛЬМУВАННЯ ТРАМВАЯ

Спеціальність - 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи

Дисертація на здобуття наукового ступеня 
кандидата технічних наук

Науковий керівник

Грабко Володимир Віталійович,

доктор технічних наук, професор

Вінниця – 2012

# ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ	5

ВСТУП	6

РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМ ГАЛЬМУВАННЯ	14

1.1 Методи контролю гальмівних систем трамвайних вагонів, регламентовані нормативними документами	14

1.1.1 Ефективність гальмування	14

1.1.2 Загальні вимоги до методів контролю	15

1.1.3 Контроль гальм по показниках гальмівного шляху	17

1.1.4 Контроль гальм за показами часу сповільнення	19

1.1.5 Контроль гальм при несприятливих метрологічних умовах	19

1.2 Аналіз існуючих методів та засобів контролю параметрів функціонування систем гальмування трамваїв	22

1.3 Аналіз методів і засобів виявлення юза колісних пар	31

1.4 Висновки по розділу 1. Постановка задач дослідження	36

РОЗДІЛ 2 КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ ГАЛЬМУВАННЯ ТРАМВАЙНОГО ВАГОНА	38

2.1 Визначення механічного гальмівного моменту	38

2.2 Контроль зазорів, зумовлених спрацюванням в шарнірах важелів механічного привідного тракту та гальмівних накладок	47

2.3 Контроль технічного стану багатосекційного пуско-гальмівного реостата	56

2.4 Оцінка юза колісних пар трамвайного вагона	59

2.5 Застосування генетичних алгоритмів для настройки нечіткої моделі визначення юза колісних пар	71

2.6 Висновки по розділу 2	74

РОЗДІЛ 3 СТРУКТУРНІ СХЕМИ ПРИСТРОЇВ КОНТРОЛЮ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ВУЗЛІВ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ ГАЛЬМУВАННЯ ТРАМВАЯ ТА ЇХ КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ	75

3.1 Структурна схема пристрою визначення та контролю механічного гальмівного моменту трамвайного вагона на маршруті	75

3.2 Структурна схема пристрою визначення та контролю зазорів, зумовлених спрацюванням в шарнірах важелів механічного привідного тракту та гальмівних накладок	78

3.3 Синтез структури пристрою для контролю функціонування багатосекційного пуско-гальмівного реостата	80

3.4 Комп’ютерне моделювання процесу визначення дійсного механічного моменту трамвая на маршруті	86

3.5 Комп’ютерне моделювання функціонування барабанно – колодкового гальма трамвая з врахуванням наявності зазорів, зумовлених спрацюванням в шарнірах важелів механічного привідного тракту	96

3.5 Комп’ютерне моделювання процесу визначення коефіцієнта юза КП трамвайного вагона	99

3.6 Висновки по розділу 3	102

РОЗДІЛ 4 МІКРОПРОЦЕСОРНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ	103

4.1 Розробка мікропроцесорного засобу визначення та контролю дійсного гальмівного моменту трамвайного вагона на маршруті	104

4.2 Розробка мікропроцесорного засобу визначення та контролю зазорів зумовлених спрацюванням в шарнірах важелів механічного привідного тракту та гальмівних накладок	108

4.3 Експериментальні дослідження	111

4.4 Оцінка помилок першого і другого роду при контролі механічного гальмівного моменту трамвайного вагона	126

4.5 Висновки по розділу 4	135

ВИСНОВКИ	137

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	141

Додаток А Вікно програми L-Graf 4 з результатами експерименту	159

Додаток Б Програма на Visual Basic 6 для перетворення сигналу швидкості	160

Додаток В Обробка результатів експерименту засобами Mathcad	163

Додаток Г Оцінка помилок першого другого роду	171

Додаток Д Акти впровадження	176

### ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

| АЦП – | аналого-цифрове перетворення; |
| --- | --- |
| БА – | блок апроксимації; |
| БВК – | блок визначення коефіцієнтів; |
| БВЧІ – | блок визначення часовий інтервалів; |
| БЗ – | блок запам’ятовування; |
| БЗМ – | блок задання функції механічного гальмівного моменту; |
| БЗПМ – | блок задання приведених мас ланок; |
| БП – | блок порівняння; |
| БС – | блок сигналізації; |
| БФІ – | блок формування інтервалів інтегрування; |
| ЕОМ – | електронно-обчислювальна машина; |
| ІН – | індикатор напруги привода гальма; |
| ІП – | індикатор притискання гальмівної колодки; |
| КП – | колісна пара; |
| МК – | мікроконтролер; |
| МНК – | метод найменших квадратів; |
| МП – | мультиплексор; |
| НП – | нормований перетворювач; |
| ПЕ – | пороговий елемент; |
| СЗ – | сенсор зусилля; |
| СКШ – | сенсор кутової швидкості; |
| СН – | сенсор напруги; |
| СС – | сенсор струму; |
| ТЕД – | тяговий електричний двигун; |
| ФН – | функція належності. |

# ВСТУП

Актуальність теми. В великих містах України існують необхідні можливості для підтримання та забезпечення розвитку міського електричного транспорту – збережена достатня інфраструктура, є необхідні потужності енергогенеруючих підприємств, трамвайні вагони, тролейбуси та інше обладнання можуть виготовляти українські заводи. Тобто є всі необхідні передумови для успішного розвитку галузі, але протягом останніх років у роботі міського електротранспорту намітилася тенденція до зменшення обсягу перевезень пасажирів і погіршення показників якості та безпеки їх транспортного обслуговування [1]. Це спричинено значним фізичним зносом об'єктів міського електротранспорту, зокрема рухомого складу (понад 90 відсотків). підвищення рівня технічного оснащення підприємств та ефективності їх роботи [2].

Міський електричний транспорт залишається найбільш ефективним, економічним, екологічним і доступним видом транспорту, його послугами користується переважна частина населення будь-якого міста. У той же час сучасний стан господарювання в цій підгалузі житлово–комунального господарства визначається, як кризовий [3, 4].

Не дивлячись на те, що громадський транспорт в сучасному місті виконує соціальні функції і вимоги якісного обслуговування домінують над економічними показниками, безумовно, актуальною є мінімізація матеріальних та трудових затрат в сфері експлуатації при забезпеченні заданного рівня технічного стану електрорухомого складу. Втрати від низької надійності обслуговування населення досить значні, їх можна розділити на економічні (в сфері виробництва через запізнення на роботу та підвищеній втомлюваності пасажирів), соціально-економічні (в сфері навчання, культури, побуту) і морально-психологічні (негативний вплив відмов в обслуговуванні на самопочуття пасажирів особливо в часи пік). Тому підвищення ефективності системи керування технічним станом трамваїв безумовно впливає на безпечність, надійність і економічність їх роботи, а також є однією із важливих народногосподарських проблем, яка несе за собою економічні та соціальні аспекти.

Безпека перевезення пасажирів одиницями міського електротранспорту, як і іншими транспортними засобами в основній мірі залежить від надійності функціонування основних та допоміжних систем гальмування. Враховуючи те, що значна частка дорожно-транспортних пригод за участю трамваїв стаються через несправність тієї чи іншої системи гальмування, які експлуатуються в жорстких умовах і не захищені від дії навколишнього середовища, існує необхідність їх діагностування та підвищення надійності функціонування.

З урахуванням усіх умов, що створилися у даній сфері господарювання, одним із головних напрямків державної економічної політики України на законодавчому рівні є забезпечення високого рівня надійності та безпеки перевезення пасажирів колісними транспортними засобами. Останнім часом відбувається посилення вимог до безпечності конструкції та технічного стану транспортних засобів шляхом внесення змін до наказів Міністерства інфраструктури, які обґрунтовують порядок проведення технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану колісних транспортних засобів [5]. Тому підвищення вірогідності контролю параметрів електромеханічної системи гальмування трамвая за рахунок удосконалення систем контролю її елементів, є актуальною науково-прикладною задачею.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основний зміст роботи складають результати досліджень, що проводились на кафедрі електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті Вінницького національного технічного університету протягом 2009-2012 років. Науково-дослідна робота проводилась відповідно до наукового напрямку кафедри «Розробка математичних методів та моделей процесів, що протікають в енергетичних та електромеханічних системах, синтез інформаційно-вимірювальних систем автоматичного і автоматизованого керування цими процесами», у ролі виконавця за держбюджетними темами: № 29-Д-30 «Теоретичне обґрунтування зниження рівня енергоспоживання та підвищення надійності функціонування міського електротранспорту» (номер державної реєстрації 0108U000655).

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є підвищення вірогідності контролю параметрів електромеханічної системи гальмування трамвайних вагонів за рахунок удосконалення систем контролю її елементів.

Відповідно до вказаної мети необхідно вирішити такі основні задачі:

- провести аналіз існуючих методів і засобів контролю системи гальмування трамвайного вагона та виявлення проковзування колісних пар відносно рейкового полотна;

- розробити метод визначення та контролю механічного гальмівного моменту трамвайного вагона на маршруті;

- розробити метод визначення та контролю параметрів механічного спрацювання в шарнірах важільної передачі механічного гальма;

- розробити метод контролю технічного стану багатосекційного пуско-гальмівного реостата;

- розробити математичну модель для оцінювання параметра юза колісних пар трамвайного вагона на маршруті;

- розробити структурні схеми засобів визначення та контролю механічного гальмівного моменту, визначення та контролю параметрів механічного спрацювання в шарнірах важільних передач та гальмівних накладок, контролю технічного стану багатосекційного пуско-гальмівного реостата, дослідити  їх шляхом комп’ютерного моделювання, здійснити мікропроцесорну реалізацію  розроблених структурних схем, провести випробування системи визначення та контролю механічного гальмівного моменту та оцінити імовірність прийняття помилкових рішень.

Об’єктом дослідження є процес визначення технічного стану основних вузлів електромеханічної системи гальмування трамвайних вагонів.

Предметом дослідження є методи та засоби контролю технічного стану елементів електромеханічної системи гальмування трамвайних вагонів.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених задач і аналізу прийнятих схемних та алгоритмічних рішень використані такі методи дослідження: чисельні методи розв’язання задач, методи математичного моделювання - для вдосконалення математичних моделей контролю елементів електромеханічної системи гальмування трамвайних вагонів; методи теорії кінцевих автоматів - для синтезу структури контролю функціонування пуско-гальмівного реостата; алгебра логіки для мінімізації секвенційних виразів; методи теорії ймовірностей та нечітких множин – для побудови математичної моделі оцінювання юза колісних пар трамвая; генетичні алгоритми – для налагодження роботи нечіткої моделі; аналітичні можливості комп’ютерної алгебри – для моделювання динамічних процесів; методи математичної статистики для обробки результатів експерименту.

Наукова новизна одержаних результатів.

- Вперше запропоновано метод визначення механічного гальмівного моменту трамвая, в основу якого покладено виявлену аналітичну залежність між параметрами електричного та механічного етапів гальмування трамвая, який дозволив оцінити ефективність роботи електромеханічної гальмівної системи.

- Встановлено залежність затримок часу передачі гальмівного зусилля від величини зазорів в шарнірах системи важелів, на підставі якої вдосконалено метод визначення та контролю їх величини, що на відміну від відомих дозволить визначати ступінь зношення кожної ланки привідного механізму.

- Отримав подальший розвиток метод контролю технічного стану багатосекційного пуско-гальмівного реостата, шляхом врахування виявленої залежності параметрів силового кола електроприводу від комбінації замкнених та розімкнених контактів, що на відміну від відомих дозволяє більш адекватно визначити його технічний стан.

- Створено математичну модель руху тягового електропривода трамвайного вагона, що дозволяє удосконалити метод оцінювання юза колісних пар, який на відміну від відомих враховує реальне гальмівне зусилля на стику рейка-колесо, визначене за змінними стану силового кола.

Практичне значення одержаних результатів.

1. Розроблено алгоритм налаштування рівномірного гальмівного зусилля по осях колісних пар, реалізація якого дозволяє забезпечити однакову швидкість обертання колісних пар при гальмуванні вагона;

2. На основі розроблених математичних моделей запропоновано пристрої визначення та контролю величини механічного гальмівного моменту та зазорів в шарнірах важелів електроприводу механічного гальма, що дозволить отримувати інформацію про технічний стан останнього;

3. Створено комп’ютерну модель системи визначення механічного гальмівного моменту у середовищі Matlab Simulink, яка дозволяє швидко провести налагодження системи на роботу з вихідними параметрами та дослідити її роботу в особливих режимах.

4. Створено комп’ютерну модель барабанного гальма трамвая з електромагнітним приводом, яка враховує наявність зазорів в шарнірах важелів механічного привідного тракту, що дозволяє спростити налагодження запропонованої системи;

5. Розроблено структурні схеми та алгоритми роботи систем визначення й контролю механічного гальмівного моменту трамвая та зазорів в шарнірах важелів механічних гальм трамвайних вагонів в мікропроцесорному виконанні, що дозволяє підвищити функціональність та гнучкість налагодження запропонованих систем.

Впровадження в Комунальному підприємстві «Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління» (КП «ВТТУ») отриманих у дисертаційній роботі практичних результатів, а саме: схеми засобу контролю багатосекційного пуско-гальмівного реостата, схемних рішень та алгоритмів роботи пристроїв визначення та контролю механічного гальмівного моменту трамвая на маршруті, а також зазорів зумовлених спрацюванням в шарнірах важелів механічного привідного тракту та гальмівних накладок барабанно-колодкового гальма підтверджується актом від 04.09.2012 р.

Теоретичні результати дисертаційної роботи впроваджено у навчальний процес. Метод автоматизованого контролю електромеханічної системи гальмування трамвая викладається в дисципліні «Надійність і діагностика електричного обладнання». Підходи в комп’ютерному моделювання процесів контролю механічного гальмівного моменту і зазорів зумовлених спрацюванням в шарнірах важільних передач та гальмівних накладок, використовуються при викладанні лабораторних занять з дисципліни «Моделювання електромеханічних систем» (акт від 07.09.2012 р.).

Особистий внесок здобувача. Основні теоретичні та розрахункові результати з формулюванням відповідних висновків отримані автором самостійно. Окремі результати отримані в співавторстві, у цих випадках особистий внесок автора у статтях наведено у супроводжуючих документах та нижче. Зокрема в роботах [6 - 9] автором вдосконалено математичну модель, розроблено граф функціонування пристрою для технічного діагностування багатосекційного гальмівного реостата трамвая та здійснені математичні перетворення по мінімізації секвенційних виразів, в роботах [10 - 12] автором розроблено модель для визначення зазорів в шарнірах важелів зумовлених спрацюванням та ступеня зносу гальмівних накладок, в [13 - 15] розроблено математичну модель процесу визначення механічного гальмівного моменту трамвайного вагона за параметрами електричного та механічного етепів гальмування та запропоновано структурну схему пристрою, в [16] здійснено комп'ютерне моделювання процесу визначення механічного гальмівного моменту трамвайного вагона, в роботах [17, 18] вдосконалено структурну схему пристрою для діагностування багатосекційного пуско-гальмівного реостата, запропоновано принцип визначення комутованої секції за електричними параметрами силового кола електроприводу, в [19] розроблено структурну схему пристрою для діагностування барабанно-колодкового гальмьма трамвая, запропоновано принцип визначення зазору спрацювання гальмівної накладки та шарнірів в важелях приводу гальма.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати виконаних в дисертації досліджень доповідались та обговорювались на таких міжнародних і регіональних конференціях та на наукових семінарах:

- ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми енерго-ресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика», м. Кременчук, 2010 р.

- Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті», м.Дніпропетровськ, 2010 р.

- XVІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика», АР Крим, смт. Кипарисне, 2010 р.

- X Міжнародна науково-технічна конференція «Контроль і управління в складних системах», м. Вінниця, 2010 р.

- ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми енерго-ресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика», м. Кременчук, 2011 р.

- XVІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика», м. Одеса, 2011 р.

- І Міжнародна науково-технічна конференція «Оптимальне керування електроустановками», м. Вінниця, 2011 р.

- І Міжнародна науково-технічна конференція «Вимірювання контроль та діагностика в технічних системах», м. Вінниця, 2011 р.

Публікації. Основний зміст роботи опубліковано в 14 друкованих працях, з яких 6 статей у фахових виданнях, 5 тез доповідей та 3 патенти на корисну модель.

Структура дисертації. Дисертаційна робота містить вступ, 4 розділи, висновки, перелік літератури 129 найменувань, 4 додатки, 143 сторінки основного тексту, загальна кількість сторінок 178.

# Висновки

В дисертаційній роботі отримано нове вирішення актуальної науково-прикладної задачі підвищення вірогідності контролю технічного стану основних елементів електромеханічної системи гальмування трамваїв, що полягає у розробленні та вдосконаленні методів та засобів її контролю.

Основні наукові та практичні результати дисертаційної роботи є такими:

У галузі теоретичних та експериментальних досліджень:

  - Проведено аналіз відомих методів і засобів контролю параметрів систем гальмування, який показав, що існуючі підходи контролю параметрів процесу гальмування трамвая не дозволяють здійснювати контроль зокрема механічного гальмівного моменту, зазорів в шарнірах механічних передач барабанно-колодкового гальма на маршруті. Методи та засоби, контролю функціонування багатосекційних пуско-гальмівних реостатів на трамваях з релейно-контакторною системою керування мають громіздку структуру, що ускладнює їх практичну реалізацію. Існуючі методи виявлення та попередження юза колісних пар не дозволяють в повній мірі врахувати характеристики зчеплення для наявних погодних умов.

  - На підставі досліджень було розроблено метод визначення механічного гальмівного моменту електромеханічної системи гальмування, який базується на встановленому взаємозв’язку між параметрами електричного та механічного етапів гальмування трамвая, представленому у вигляді аналітичної залежності, що дозволив оцінити ефективність роботи електромеханічного гальма безпосередньо на маршруті на перегонах.

  - Вдосконалено метод визначення та контролю зазорів в шарнірах системи важелів та гальмівних накладок електромеханічного гальма трамвая, за затримками часу передачі гальмівного зусилля. Його використання дає можливість оцінити ступінь зношення всіх шарнірів ланок привідного механізму.

  - Завдяки встановленій в результаті досліджень залежності параметрів силового кола електроприводу трамвая від комбінації замкнених та розімкнених контактів у вигляді системи рівнянь, дістав подальший розвиток метод контролю технічного стану багатосекційного пуско-гальмівного реостата. Використання даного методу дозволило визначати технічний стан пуско-гальмівного реостата в тому числі і за його вихідними електричними параметрами, які однозначно залежать від технічного стану.

  - Розроблено математичну модель оцінювання юза колісних пар трамвая, яка враховує реальне гальмівне зусилля на стику рейка – колесо, і визначається за змінними стану тягового електропривода. Проведена настройка розробленої моделі з використанням апарату генетичних алгоритмів.

  - Розроблено структурні схеми пристрою визначення та контролю механічного гальмівного моменту трамвая, пристрою визначення та контролю зазорів, зумовлених спрацюванням в шарнірах важелів механічних передач та гальмівних накладок і пристрою контролю робочих параметрів багатосекційного пуско-гальмівного реостата на основі запропонованих в роботі залежностей, що утворюють або удосконалюють відповідні методи.

  - Проведено експериментальні дослідження, з яких видно, що система визначення та контролю механічного гальмівного моменту трамвайного вагона дозволяє з похибкою до 10% отримати значення моменту. При порівнянні його із заданим, можна зробити висновок про знаходження контрольованого параметра в допустимих межах. Експериментально досліджено закони розподілу вимірюваних та контрольованої величин, і доведено, що закон розподілу є нормальним. Показано, що вірогідність контролю механічного моменту, електромеханічного гальма становить 92%.

У галузі практичного застосування:

1. Розроблено алгоритм налаштування рівномірного гальмівного зусилля по осях колісних пар, реалізація якого дозволяє забезпечити однакову їх швидкість обертання при гальмуванні вагона.

2. На основі розроблених методів запропоновано пристрої визначення та контролю величини механічного гальмівного моменту та зазорів в шарнірах важелів електропривода механічного гальма, що дозволить отримувати інформацію про технічний стан останнього.

3. Створено комп’ютерні моделі системи визначення величини механічного гальмівного моменту та барабанного гальма трамвая з врахуванням зазорів в шарнірах важелів механічного привідного тракту у середовищі Matlab Simulink, які дозволяють швидко провести налагодження на роботу різними вихідними параметрами та дослідити роботу пристроїв в різних режимах.

4. Розроблено структурні схеми та алгоритми роботи систем визначення та контролю механічного гальмівного моменту трамвая та зазорів в шарнірах важелів механічних гальм трамвайних вагонів в мікропроцесорному виконанні що дозволяє підвищити функціональність та гнучкість налагодження запропонованих систем.

# Список використаних джерел

- Постанова Кабінету Міністрів №1855 від 29.12.06 Про затвердження Державної програми розвитку міського електротранспорту на 2007-2015 роки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/law2/main.cgi?nreg=1855-2006-%EF&key=dCCMfOm7xBWMxq2EZirFatpeHI4Qos80msh8Ie6

- Розводюк М.П. Математичні моделі для вдосконалення методів оцінки стану та відновлення основних електротехнічних систем міських трамваїв дис. канд. техн. наук : 05.09.03 / Розводюк Михайло Петрович. – В., 2004. – 158 с.

- Далека В.Х. Наукові основи ресурсозбереження при експлуатації міського електричного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня доктора. техн. наук : спец. 05.13.22 „Управління проектами та розвиток виробництва" / В. Х. Далека. – Київ, 2005. – 40с.

- Мокін Б. І. Проблеми та перспективи експлуатації засобів електротранспорту в функції їх стану / Б.І. Мокін, С.І. Бурденюк, Н.В. Гурильова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2000. – №6. – С.22-25.

- Державна цільова економічна програма розвитку автомобільного та міського електричного транспорту на 2012–2015 роки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу: www.insat.org.ua/files/
project/programa.doc

- Розводюк М. П. Математична модель та структура пристрою для діагностування прискорювача трамвая / М. П. Розводюк, Ю. В. Шевчук, М. А. Солонінко // Вісник Кременчуцького державного університету ім. М. Остроградського. — 2010. — №4, частина 2. — С. 130 — 132. – ISSN 1995-0519

- Шевчук Ю. В.  Математична модель пристрою для діагностування прискорювача трамвая / Ю. В. Шевчук, М. А. Солонінко, В. М. Злотніцький // Современные информацирнные технологии на транспорте, в промышлености и образовании: міжнар. наук.-практ. конф, 13-14 травня. 2010 р.: тези допов. — Дніпропетровськ, 2010. — С. 66.

- Шевчук Ю. В. Математична модель пристрою для діагностування прискорювача трамвая / Ю. В. Шевчук, В. П. Базалицький, М. А. Солонінко // Контроль і управління в складних системах: міжнар. конф. 19-21 жовтня 2010 р.: тези допов. – Вінниця, 2010. - С. 78. 
Режим доступу: http://www.vstu.vinnica.ua/mccs2010/materials/-subsection_2.1.pdf

- Грабко В. В. Синтез структури пристрою для технічного діагностування прискорювача трамвая / В. В. Грабко, Ю. В. Шевчук, В. П. Базалицький, М. А. Солонінко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». — 2010. — № 28. — С. 423 — 425. – ISSN 2079-8024

- Шевчук Ю. В. Математична модель та структура пристрою для діагностування барабанно-колодкового гальма трамвая / Ю. В. Шевчук // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. — 2011. — №1. Режим доступу до журн: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/vntu/2011_1/2011-1.files/uk/11yvsott_ua.pdf.

- Грабко В.В. Математична модель для діагностування барабанно-колодкового гальма трамвая / В.В. Грабко, Ю. В. Шевчук //Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. ХІІІ міжнародна науково-технічна конференція, 18-20 травня 2011 р. тези допов. – Кременчук КНУ, 2011. – Вип. 1/2011(1) – С. 156 – 157.

- Грабко В. Математична модель для діагностування барабанно-колодкового гальма трамвая / Володимир Грабко, Юрій Шевчук // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. — 2011. — №2 — С. 141 - 144. – ISSN 2072-2052

- Шевчук Ю. В. Математична модель для визначення дійсного гальмівного моменту трамвая на маршруті / Ю. В. Шевчук // Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах: І міжнародна наукова конф., 18-20 жовтня 2011р.: тези допов. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 160 с.

- Шевчук Ю. В. Визначення дійсного гальмівного моменту трамвайного вагона на маршруті / Ю. В. Шевчук // Електротехнічні і комп’ютерні системи. — 2011. — №3(79) — С. 155 — 156. ( ISSN 221-3805

- Шевчук Ю.В. Алгоритм та пристрій для визначення дійсного механічного гальмівного моменту трамвайного вагона на маршруті / Ю. В. Шевчук // Оптимальне керування електроустановками: I міжнародна науково-техн. конф., 25 – 27 жовтня 2011 р. : тези допов. Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/energo/2011/tezy_dopov.pdf

- Шевчук Ю. В. Моделювання процесу визначення механічного гальмівного моменту з урахуванням зовнішніх впливів на маршруті / Ю. В. Шевчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — №1. – C. 151 – 156 ( ISSN: 1997-9274

- Пат. 54811 Україна, МПК В60L3/12. Пристій для діагностування прискорювача трамвая / Розводюк М. П., Шевчук Ю.В., Солонінко М.А., Злотніцкий В.М.; заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201006151 ; заявл. 21.05.2010; опубл. 25.11.2010, Бюл. № 22.

- Пат. 65047 Україна, МПК В60L3/12. Пристій для автоматичного діагностування прискорювача трамвая / Грабко В. В., Шевчук Ю.В., Просянюк І.А.; заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201105196 ; заявл. 26.04.2011; опубл. 25.11.2011, Бюл. № 22.

- Пат. 66885 Україна, МПК В60Т17/32. Пристій для діагностування барабанно – колодкового гальма трамвая / Грабко В. В., Шевчук Ю.В., Проценко Д.П., Бабій С.М., Базалицький В.П.; заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201107419 ; заявл. 14.06.2011; опубл. 25.01.2012, Бюл. № 2.

- Асадченко В.Р. Автоматические тормоза подвижного состава / В.Р. Асадченко  – М.: Маршрут, 2006. – 392 с. – ISBN 5-89035-275-Х.

- Афонин С.Г. Устройство и эксплуатация тормозного оборудования подвижного состава: ученик для нач. проф. образования / С.Г. Афонин, В.Н. Барщенков, Н.В. Кондратьев – М.: Издательский центр  “Академия”, 2006. – 304с.

- Асадченко В.Р. Закономерности, алгоритмы и критерии реализации свойств сцепления при торможении подвижного состава / В.Р. Асадченко // Вестник инженеров-электромехаников железнодорожного транспорта. – 2003. - №1– С. 110 – 115.

- Лисичкин Э. А. Тормозные системы электроподвижного состава : учеб.-метод. пособие для студентов специальности “Городской электрический транспорт” / Э. А. Лисичкин, П. К. Рудов. – Гомель : БелГУТ, 2009. – 112 с.

- Веклич В.Д. Диагностирование технического состояния троллейбусов / В. Д. Веклич. – М.: Транспорт, 1990. – 295 с.

- Практикум по технической эксплуатации городского электрического транспорта: учебное пособие. 2-е издание, испр. и перераб. / [В.Ф. Далека, В.Б. Будниченко, В.И. Коваленко, Н.В. Хворост, А.Д. Храмцов]. – Харьков.: ХНАГХ, 2007. – 222с.

- Правила експлуатації трамвая та тролейбуса. Затв. Наказом Держжитлокомунгостпу України №103 від 10.12.96р. Зареєстровано в Мінюсті України №66/1870 від 19.03.97р. Введено в дію з 16.03.97р. – К.: Держжитлокомунгосп, 1997. -104с.

- ГСТУ 204.04.05.002:2004 Системи гальмівні трамвайних вагонів та тролейбусів. Експлуатаційні вимоги до ефективності гальмування та методи контролю. : чинний з 2004-06-21. – К. : Державний комітет України з питань житлово – комунального господарства, 2004. -24 с. (Стандарт держжитлокомунгоспу України)

- ДСТУ 4224:2003 Трамвайні вагони. Системи гальмівні. Загальні технічні вимоги : чинний з 2003-09-15. – К. : Держспоживстандарт України, 2004. – 16 с. (Національний стандарт України)

- ГОСТ 8802-78 Вагоны трамвайные пассажирские. Технические условия. М. : ИПК  Изд-во стандартов, 1979. – 11 с.

- КТ4СУ. Описание и инструкция по уходу за электрооборудованием. – CKD PRAHA: Zavod TRAKCE, 1989. – 231 с.

- ДСТУ 3649-97 Засоби транспорті дорожні. Експлуатаційні вимоги безпеки до технічного стану та методи контролю. : чинний з 1997-09-29. – К : Держстандарт України, 1998. – 20 с.

- ДСТУ 2886-94. Автотранспортні засоби. Гальмівні властивості. Терміни та визначення. – Введено вперше; Введ. 01.01.97. – К.: Держстандарт України 20 с.

- Коган Л. Я. Эксплуатация и ремонт трамваїв и тролейбусов. / Л. Я. Коган  – М.: Транспорт, 1979. – 272 с.

- Корягина Е. Е., Коськин О. А. Электрооборудование трамваев и тролейбусов. Учебник для техникумов городского электрического транспорта: Учебное пособие для техникумов городского транспорта. – М.: Транспорт, 1982. – 296 с.

- Ефремов И. С. Технические средства городского электрического транспорта: Учебное пособие длч студ. Вузов спец. «Гор. электрич. транспорт». / И. С. Ефремов, В. М. Кобозев, В. В. Шевченко – М.: Высш. шк., 1985. – 448с.

- ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вулиці і залізно дорожні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану. : чинний з 1997-09-29. – К : Держстандарт України, 1998. – 20 с.

- Шелухин В.И. Сенсори для измерения и контроля устройств железнодорожного транспорта. / В.И. Шелухин. М.: Транспорт, 1990. 119с. ISBN 5-277-00963-9

- ДСТУ 2919-94. Автотранспортні засоби. Гальмівні системи. Терміни та визначення. – Введено вперше; Введ. 01.01.96. – К.: Держстандарт України, 1995. – 19 с.

- ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Термины и определения. М. : Гос. комитет СССР по кправлению качеством продукции и стандартам, 1990. – 38 с.

- Крылов В. И. Тормоза подвижного состава. / В. И. Крылов, Е. В. Клыков, В. Ф. Ясенцев – М : Транспорт, 1980. – 272 с.

- Швалов Д. В. Системы диагностики повижного состава: Учебник для техникумов и коледжев ж.-д. транспорта / Д. В. Швалов, В. В. Шаповалов. – М.: Маршрут, 2005. – 268 с.

- Богомолов В.А. Тормозная система как замкнутая система автоматического управления / В. А. Богомолов // Коммунальное хозяйство городов. — 2000. — Вип 23. — С. 186 — 190.

- Скурихін І.Л. Удосконалення гальмівних систем тролейбусів, які знаходяться в експлуатації / І. Л. Скурихін, В.Б. Будниченко, Л.І. Кулагіна, Р.М. Берлізєв // Коммунальное хозяйство городов. — 2006. — Вип 72. — С. 234 — 239.

- Пат. №2224148 Российская Федерация, МПК F16D66/02. Способ определения износа фрикционных накладок автомобиля / В.И.Васильев, В.В.Грачев, А.В.Шарыпов, Г.В.Осипов. – № 2001101361/11; заявл. 15.01.2001; опубл. 20.03.2003.

- Пат. №2136982 Российская Федерация, МПК F16D66/02. Устройство для сигнализации износа фрикционной накладки / Б.А. Логинов, Г.С. Андриевский, С.А. Жеглов – № 98118688/28; заявл. 15.10.1999; опубл. 10.09.1999.

- Пат. №17393 Україна, МПК (2006) B60T17/18. Пристій для контролю зношення гальмівних накладок / Мокін Б.І., Грабко В.В., Роводюк М.П., Шевчук Ю.В. – № u200604094; Заявл. 13.04.2006; Опубл. 15.09.2006, Бюл. № 9.

- Мокін Б.І. Математична модель та мікроконтролерний пристрій для діагностування барабанно-колодкового гальма трамвая / Б.І. Мокін, М.П. Розводюк, Ю.В. Шевчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2006. - №6. – С.97-100.

- Пат. №2155891 Российская Федерация, МПК F16D66/02, B60T17/22. Устройство для индикации износа фрикционных тормозных накладок в тормозе транспортного средства / Матс Екерот – № 98100092/28; заявл. 29.05.1996; опубл. 10.09.2000.

- Асташкевич Б. М. Исследование эксплуатационных дефектов фрикционного сопряжения тормозной колодки с колесом вагона / Б.М. Асташкевич, С.Г. Иванов, И.Н. Воронин, А.В. Фофанова, В.И. Маршев // Вестник научно – исследовательского института железнодорожного транспорта. – 2004. – № 4 . – С. 45–49.

- Крылов В.И. Автоматические тормоза подвижного состава / В.И. Крылов, В.В. Крылов. – М.: Транспорт, 1983. – 360с.

- Пат. 65385 Україна, МПК B61H15/00. Стенд для випробуваннь безкулісних авторегуляторів гальмових важільних передач залізничних вагонів/ Кельріх М.Б., Валігура  М.Я., Дмітрієв Д.В.; заявник та патентоутримувач Державний економіко-технологічний університет транспорту. – № u201104150 ; заявл. 06.04.2011 ; опубл. 12.12.2011, Бюл. № 23.

- Пат. №2081013 Российская Федерация, МПК B60T17/22, F16D66/00. Способ контроля работы колодочного тормоза и устройство для контроля работы колодочного тормоза / Ален Верийон, Жан Луи Ковалло.; заявитель и патентообладатель Отис Илмивейтор Компани. – № 5010930/28; заявл. 06.03.1992; опубл. 10.06.1997.

- Пат. №2395067 Российская Федерация, МПК G01L5/28. Способ определения исправности тормозной системы транспортного средства и устройство для его осуществления / В.В. Ефанов. – № 2009123174/28; заявл. 17.06.2009; опубл. 20.07.2010.

- Пат. №2044286 Российская Федерация, МПК G01H17/00. Вибрационный сенсор / В.В. Ефанов, В.И Винокуров, С.М. Мужичек, В.С. Коряковцев, .– № 4862205/28; заявл. 27.08.1990; опубл. 20.09.1995.

- Pat. № 6405117 US, IC B60T8/88, G01L5/28, B60T17/18, B60T17/22, G06G7/76(0), G06F19/0(0). Method of diagnosing a vehicle brake system using brake pedal position and vehicle deceleration / Allen John Walenty; Kevin Gerard Leppek; David Alan Thatcher.; applicantand the patentee General Motors Corporation – claimed 21.06.2001; published 11.06.2002.

- Pat. № 2008124073 Switzerland, IC B60T 7/12, B60T 7/12, G05D 1/00. Towed equipment brake controller / MICHAEL J MCCANN.; applicantand the patentee WIPO located in Geneva, Switzerland – claimed Apr 3, 2008; published Oct 16, 2008.

- Пат. 2432272 Российская Федерация, МПК B60T8/17, B60T17/22. Система безопасного торможения / заявитель и патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью "АВТЭКС". – № 2010117005/11 ; заявл. 29.04.2010 ; опубл. 27.10.2011.

- Пат. 2376170 Российская Федерация, МПК B60T8/00. Система контроля ослабления тормозного усилия / Лудилов А.А.; заявитель и патентообладатель Лудилов А.А. – № 2008105516/11 ; заявл. 18.02.2008; опубл. 20.12.2009.

- Пат. №2038237 Российская Федерация, МПК B60T17/22, G01M17/00. Устройство для определения параметров тормозного процесса транспортного средства / А.А. Отставнов, А.А. Бойко. – № 93000698/11; заявл. 11.06.01.1993; опубл. 27.06.1995.

- Пат. №2024413 Российская Федерация, МПК B60T17/22, G01M17/00. Способ диагностирования тормозных систем транспортных средств / А.А. Отставнов. – № 5023715/11; заявл. 23.08.1991; опубл. 23.08.1991.

- Пат. 55044 Україна, МПК G01M17/00. Стенд для випробування вагонів / Плютін І.І., Приходько В.І., Прохоров В.М., Воронович В.П., Катрич М.Д., Єрмаков В.В., Шкабров О.А. ; заявник та патентоутримувач Відкрите акціонерне товариство «Крюківський вагонобудівний завод». – № 2002065036 ; заявл. 18.06.2002 ; опубл. 17.03.2003, Бюл. № 3.

- Пат. 66334 Україна, МПК G06F17/00, B61C11/00, B61L3/00. Спосіб контролю тягово - енергетичних параметрів роботи локомотива зі складом поїзда/ Матвієнко С.А., Крашенінін О.С., Черняк Ю.В.; заявник та патентоутримувач Донецький інститут залізничного транспорту Державної академії залізничного транспорту. – №201109151; заявл. 21.07.2011 ; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24.

- Пат. 71264 Україна, МПК В60L3/12. Пристій для автоматичного діагностування прискорювача трамвая / Мокін Б. І., Розводюк М.П. ; заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № 20031211552 ; заявл. 15.12.2003 ; опубл. 15.11.2004, Бюл. № 11.

- Мокін Борис Іванович. Синтез структури системи для діагностування прискорювача трамвая / Б.І.Мокін, М.П. Розводюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2004 – №1. – С.41-45.

- Пат. 11970 Україна, МПК В60L3/12. Пристій для технічного діагностування прискорювача трамвая / Мокін Б. І., Розводюк М.П. ; заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u200507039 ; заявл. 15.07.2005 ; опубл. 16.01.2006, Бюл. № 1.

- Мокін Б. І. Математична модель, алгоритм та пристрій для діагностування прискорювача трамвая КТ4СУ з релейно-контракторною системою керування / Б.І. Мокін, М.П. Розводюк, Ю.В. Шевчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2007. - №5. – С. 7-11.

- Андрейченко В.П. Пути повышения эфективности использования реостатного торможения тролейбусов / І. Л. Скурихін, В.Б. Будниченко, В.П. Андрейченко, М.Л. Глебова // Коммунальное хозяйство городов. — 2008. — Вип 81. — С. 295 — 299.

- Experimental investigation of dither control on effective braking torque. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу: http://www.mendeley.com/research/experimental-investigation-dither-control-effective-braking-torque/

- Pat. № 5390992 US, IC B60T13/34. Vehikle ekectric brake system with static brake torque control / Allen J. Walenty, Kevin G. Leppek, Rochester Hills.; applicant and patentee General Motors Corp. – claimed Mar. 4, 1993; published Feb. 21, 1995.

- Шелейко Т. В. Дослідження пошкоджуваності колісних пар вантажних вагонів в експлуатації через вплив колодкової гальмівної системи / Т.В. Шелейко // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту – 2011. – № 123. – С. 152–159.

- Проців В. Ознаки переходу локомотива в юз при гальмуванні пристроями з обмеженим фрикційним моментом на колесі. / Володимир Проців, Олександр Гончар // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2010. – № 5. – С. 77–73.

- Проців В.В., Динамічна модель гальмівних систем, що реалізовують гальмівну силу в контакті колеса та рейки /В.В. Проців, О.Є. Гончар; (Шахтний рейковий транспорт) // Зб. наук. праць – Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2010. – №34. т. 2 – С. 160–171.

- Проців В.В. Вплив забрудненості рейкової колії на гальмування пристроями з обмеженим фрикційним моментом на колесі / В.В. Проців // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2011. – № 1. – С. 70–74.

- Ayman A. Aly. An Antilock-Braking Systems (ABS) Control: A Technical Review / Ayman A. Aly, El-Shafei Zeidan, Ahmed Hamed,  Farhan Salem // Intelligent Control and Automation. — 2011. — № 2. — С. 186 — 195.

- Friction control between wheel and rail by means of on-board lubrication. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу: http://144.206.159.178/FT/1095/72729/1243256.pdf

- Twin disc assessment of wheel/rail adhesion. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу: http://eprints.whiterose.ac.uk/
8587/2/Lewis_wheel.rail.pdf

- Пат. 77580 Российская Федерация, МПК В60L3/10. Устройство для защиты от боксования и юза колесных пара / Прокофьев С. Н., Кадыров И.Ф.; заявитель и патентообладатель Открытое акционерное общество «Росийские железные дороги». – № 2008123755/22; заявл. 18.06.2008; опубл. 27.10.2008.

- Пат. 67519 Российская Федерация, МПК В60L3/10. Устройство для контроля скорости скольжения колесных пар / Мазнев А. С., Естафьев А.М.; заявитель и патентообладатель Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения" – № 2007123641/22; заявл. 22.06.2007; опубл. 27.10.2007.

- Пат. 2337839 Российская Федерация, МПК В60L3/10. Устройство для контроля скорости скольжения колесных пар / Мазнев А. С., Естафьев А.М.; заявитель и патентообладатель Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения" – № 2007127950/11; заявл. 20.07.2007; опубл. 10.11.2008.

- Пат. 2292277 Российская Федерация, МПК В60Т8/1755. Способ и устройство парирования юзования колесных пар рельсового транспортного средства / Никонов А. М., Глущенко Я.В., Пузанков В.Д., Гинзбург Б.И.; заявитель и патентообладатель Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения" – № 2002117981/11; заявл. 04.07.2002; опубл. 27.01.2007.

- Пат. 2025310 Российская Федерация, МПК В60L3/10. Устройство для защиты от боксования и юза колесных пар электроподвижного состава/ Наумов Б. М., Логинов И.Я., Малютин В.А.; заявитель и патентообладатель Акционерное общество открытого типа "Всероссийский научно-исследовательский институт электровозостроения" – № 5027600/11; заявл. 22.07.1991; опубл. 30.12.1994.

- Пат. 2017632 Российская Федерация, МПК В60L3/10. Устройство для предотвращения пробуксовки и юза колесных пар рельсового транспортного средства / Иоффе В. М., Иоффе Г.А.; заявитель и патентообладатель Иркутский политехнический институт – № 4919144/11; заявл. 15.03.1991; опубл. 15.08.1994.

- Пат. 82134 Україна, МПК В60L3/10, В61С15/00. Пристій для захисту від надлишкового проковзування колісних пар рухомого складу при гальмуванні / Яцько С. І., Яцько Р.С.; заявник та патентоутримувач Українська державна академія залізничного ранспорту. – № а200606542 ; заявл. 13.06.2006 ; опубл. 11.03.2008, Бюл. № 5.

- Пат. 53269 Україна, МПК В60L3/10, В61С15/00. Спосіб виявлення буксування чи юза колісних пар транспортного засобу / Гривнак А. Я., Зарецький М.Л., Повійчук Б.П.. Повійчук О.А.; заявник та патентоутримувач Український науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут електровозобудування. – № а2002043154 ; заявл. 17.04.2002 ; опубл. 15.01.2003, Бюл. № 1.

- Проценко Д. П. Система виявлення буксування колісних пар трамвая / Д. П. Проценко // Комунальное хазяйство городов. – 2009. – № 90. – С. 427–430.

- Харченко В.Ф. Удосконалення вузлів виявлення буксування колісних пар рухомого складу електротранспорту / В.Ф. Харченко, Ю.В. Мінєєва, О.О. Верхушка // Комунальное хазяйство городов. – 2009. – № 86. – С. 304–308.

- Пат. 31265А Україна, МПК В60А3/10. Протиюзовий присрій / Гайдуков В. Є., Далека В.Х., Папуга М.Д., Мінєєва Ю.В.; заявник та патентоутримувач Харківська державна академія міського господарства – № 98074095 ; заявл. 27.08.1998 ; опубл. 15.12.2000, Бюл. № 7.

- Яцько С.І. Принцип побудови системи захисту від надлишкового проковзуванння колісних пар на базі нечіткого контролера / С.І. Яцько, Б.Т. Ситнік, О.В. Устенко // Інформаційно–керуючі системи на залізничному транспорті. – 2011. – № 2 . – С. 24–27.

- Martin Ringdorfer. A robust wheel slip controller for a hybrid braking system. / Martin Ringdorfer, Martin Horn // World academy of science, engineering and technology. – 2011. – № 59 . – С. 1653–1657.

- Олофинская Валентина Петровна. Техническая механика : Курс лекций с вариантами практических и тестовых заданий : Учебное пособие/ В. П. Олофинская – 2-е изд. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 349 с. – ISBN 978-5-91134-114-5.

- Трофимова Таисия Ивановна. Курс физики/ Т. И. Трофимова. – 7-е изд. – М.: Высш. шк., 2001. — 542 с. – ISBN 5-06-003634-0.

- Бессонов Лев Алексеевич. Теоретические основы электротехники/ Л. А. Бессонов. – 7-е изд. перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1978. — 528с.

- Павленко Юрий Григорьевич. Лекции по теоретической механике/ Ю. Г. Павленко. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 392 с. – ISBN 5-9221-9.

- Мокін Б. І. Математичні методи ідентифікації динамічних систем: навчальний посібник / Б. І. Мокін, В. Б. Мокін, О. Б. Мокін – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 260 с.

- Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Определения, теоремы, формулы. / Г. Корн, Т. Корн  – М.: Наука, 1984. – 831с.

- Иванов Михаил Дмитриевич. Устройство и эксплуатация трамвая: учеб. пособие для сред. ПТУ / М.Д. Иванов, А.П. Алпаткин, Б. К. Иерпольский. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1978. — 528с.: ил.

- Теоретические основы антиблокировочных и противобуксовочных систем нового поколения / Н. Н. Гурский, Ю. И. Слабко, Р. И. Фурунжиев, [та ін.] // Вестник БНТУ. – 2009. – № 3. – С. 46–49.

- А.с. 1772022 СССР, МКИ B60T8100. Способ адаптивного управления колесными тормозами по условиям сцепления антиблокировочной системой / В. Р. Асадченко, В. Г. Иноземцев (СССР). — № 4870334/11; заявл. 14.09.90; опубл. 30.10.92, Бюл. № 40.

- Асташкевич Б. М. Перспективы использования металлокерамических материалов во фрикционных узлах подвижного состава / Б.М. Асташкевич, И.Н. Воронин  // Вестник научно – исследовательского института железнодорожного транспорта. – 2000. – № 5 . – С. 31–37.

- Теория электрической тяги / [Розенфельд В.Е., Исаев И.П., Сидоров Н.Н., Озеров М.И.]. – М. : Транспорт, 1995.-328 с

- Байрышева Л.С. Теория электрической тяги: Методическое пособие. [для студентов ВУЗов.] / Л.С. Байрышева, А.В. Прокопович. – МЭИ, 2004. – 40 с.

- Гребенюк П.Т. Долганов А.Н., Скворцова А.И. Тяговые расчеты: справочник. / Под ред. П.Т. Гребенюка. – М.: Транспорт, 1987. – 272.

- Friction in Wheel - Rail Contacts. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу: http://www.utwente.nl/ctw/tr/Research/Publications
/PhDTheses/Thesis_Popovici.pdf

- Круглов В. В., Нечеткая логика и искусственные нейронные сети / В. В. Круглов– М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. – 224 с.

- Ротштейн А. П. Интеллектуальные технологии идентификации: нечеткие множества, генетические алгоритмы, нейронные сети / А. П. Ротштейн– Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 1999. – 320 с.

- Прикладные нечеткие системы: Пер. с япон. К Асаи, Д. Ватада, С. Иваи и др.: под редакцией Т Тэрано, К Асаи, М Сугэно. – М.: Мир, 1993.- 368 с., ил

- Леоненков А. В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH / А.В. Леоненков– СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 736 с. – ISBN 5-94157-087-2.

- Sivanandam S. N. Introduction to Fuzzy Logic using MATLAB / Sivanandam S. N., Sumathi S., Deepa S. N. - Berlin: Springer, 2007. – 430p.

- Чиликин М.Г. Общий курс електропривода: учебник [для вузов] / Чиликин М.Г., Сандлер А.С. – [6-е изд.]. – М.: Энергоиздат, 1981. – 576 с.

- Фираго Б.И. Теория электропривода: учебное пособие / Б. И. Фигаро, Л. Б. Павлячик – Мн.: ЗАО «Техноперспектива», 2004. – 527 с.

- Вольдек А.И. Электрические машины / Вольдек А.И. – [2-е изд.]. – Л.: «Энергия», 1974. – 840 с.

- ADXL330 small, low power, 3-axis, +-3g imems accelerometer. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу: http://www.analog.com/en/mems-sensors/mems-inertial-sensors/adxl330/
products/product.html

- Вороновский Г. К. Генетические алгоритмы искусственные нейронные сети и проблемы виртуальной реальности / Г. К. Вороновский, К. В. Мохотило, С. Н. Петрашев, С.А.Сергеев. – Харьков.: Основа, 1997. – 112 с.

- Рутковская Д. С. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы / Рутковская Д. С., Пилиньский М. А., Рутковский Л. В. – М: Горячая линия-Телеком, 2006. – 452 с.

- Грабко В. В. Методи і засоби дослідження об’єктів, що обертаються, за тепловими полями: дис. канд. тех. наук: 05.11.04 / Грабко Валентин Володимирович. – В., 2007. – 184 с.

- Захаров В. Н. Автоматы с распределенной памятью / В.Н. Захаров– М.: «Энергия», 1975. – 136 с.

- Безуглов Д. А. Цифровые устройства и микропроцессоры / Д. А. Безуглов, И. В. Калиенко.– [2–е изд.].– Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 468 с. – ISBN 978-5-222-13917-2.

- Дяконов В.П. Simulink 4. Специальный справочник / В.П. Дьяконов– СПб.: Питер, 2002. – 528 с.

- Потемкин В.Г. Система MATLAB 5 для студентов / В. Г. Потемкин, П. И. Рудаков. — [2-е изд.]. — М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 1999. — 448 с.

- Выбор микроконтроллера. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу: http://microchipinf.com/articles/45/138

- Datasheet AtMega8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу: http://www.atmel.com

- Берд Дж. Инженерная математика: Карманный справочник/Пер. С англ.. – М.: Издательский дом «Додэка-ХХІ», 2008. – 544 с.: ил. (Серия «Карманный справочник»). ISBN 978-5-94120-150-1

- Документация на сенсор LV 25-P [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу: http://img.chipfind.ru/pdf/lem_usa/lv_25-p.pdf

- Сенсор измирения тока ДСТ-500 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу: http://www.chezara.com/rus/products/
sensor/dst500.php

- Сурикова Е.И. Погрешности приборов и измерений. – Л.: Издательство Ленингр. ун-та, 1975 /Глава 1, С.3-52/.

- Дунаев Б. Б. Точность измерений при контроле качества / Б. Б. Дунаев. — К.: Техніка, 1981. — 152 с.

- Новицкий П. В. Оценка погрешностей результатов измерений / П. В. Новицкий, И. А. Зограф. — Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1991. — 304 с.

- Основи метрології та вимірювальної техніки: в 2 т. / М. Дорожовець, В. Мотало, Б. Стадник та ін. — [під ред. Б. Стадника]. — Львів.: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — Т.1: Основи метрології. — 530 с.

- Володарський Є.Т. Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю. / Є.Т. Володарський, В.В. Кухарчук, В.О. Поджаренко, Г.Б. Сердюк –Вінниця: ВДТУ, 2002 /Розділ 3, С.45-74/.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html