## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА

На правах рукопису

Терницький Сергій Вікторович

УДК 676.84.059 + 655.366

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 
В ПЛОСКИХ ШТАНЦЮВАЛЬНИХ ПРЕСАХ

05.05.01 – машини та процеси поліграфічного виробництва

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник: Чехман

Ярослав Іванович д.т.н., професор

ЛЬВІВ – 2013

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ	5

ВСТУП	7

РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ СТАН ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ВИГОТОВЛЕННЯ КАРТОННИХ ПАКОВАНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛОСКИХ ШТАНЦЮВАЛЬНИХ ФОРМ	14

1.1. Аналіз процесу виготовлення розгорток картонних паковань	14

1.2. Пакувальний картон: класифікація, різновиди будови, складові компоненти, характеристики і методи їх визначення	17

1.3. Штанцювальний інструмент: різновиди, сфера застосування і характеристики	27

1.4. Штанцювальне устаткування: класифікація та сфера застосування	40

1.5. Аналіз наукових досліджень штанцювання картону.	41

1.6. Постановка задачі дослідження.	44

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗУСИЛЬ ВИСІКАННЯ ТА ПЕРФОРУВАННЯ, ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДУ КАРТОНУ ТА ІНСТРУМЕНТУ	46

2.1. Предмет і конкретизація задачі дослідження	46

2.2. Аналіз факторів, що впливають на зусилля висікання.	47

2.3. Метод і засоби експериментального дослідження.	49

2.4. Дослідження технологічно-необхідних зусиль висікання пакувального картону	55

2.5. Аналіз фізичних явищ руйнування матеріалу при висіканні картонних заготовок.	61

2.6. Висновки до розділу	77

РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗУСИЛЬ БІГУВАННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДУ КАРТОНУ ТА ПАРАМЕТРІВ ІНСТРУМЕНТУ	80

3.1. Характеристика суті явищ процесу бігування. Предмет і конкретизація задачі дослідження	80

3.2. Засоби експериментального дослідження процесу бігування	84

3.3. Аналіз явищ напружено-деформованого стану при бігуванні класичним способом	88

3.4. Аналіз явищ напружено-деформованого стану при бігуванні із використанням бігувальних матриць	93

3.5. Експериментальне дослідження зусиль бігування пакувального картону	96

3.6. Дослідження впливу відхилень розмірів бігувального інструменту від рекомендованих на зусилля бігування пакувального картону	101

3.7. Висновки до розділу	103

РОЗДІЛ 4. ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ШТАНЦЮВАЛЬНОГО ПРЕСА	105

4.1. Постановка задачі	105

4.2. Складові елементи системи преса і аналіз напруженого стану (аналіз сил і деформацій при штанцюванні)	105

4.3. Приправка штанцювальної форми, її залежність від стану складових компонентів системи преса	113

4.4. Забезпечення стабільних умов роботи плоского штанцювального преса для виготовлення розгорток картонних паковань	121

4.5. Висновки до розділу	127

РОЗДІЛ 5. ОЦІНКА НАВАНТАЖЕНЬ В ПЛОСКИХ ШТАНЦЮВАЛЬНИХ ПРЕСАХ, ТА ПРЕСАХ ПЛОСКОЦИЛІНДРОВОГО ТИПУ	129

5.1. Оцінка максимального крутного моменту в штанцювальному пресі плоскоциліндрового типу	129

5.2. Методика оцінки навантажень в плоских пресах	136

5.3. Висновки по розділу	137

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	141

ДОДАТКИ	152

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

- погонне зусилля висікання;

- погонне зусилля бігування;

- погонне технологічно-необхідне зусилля висікання;

- загальна довжина висікальних лінійок;

- загальна довжина бігувальних лінійок;

- висота висікальних лінійок;

- висота бігувальних лінійок;

- радіус заокруглення крайки леза штанцювального інструменту;

- кут заточування леза висікальних лінійок;

- зусилля попередньо створеного натягу;

- поточне зусилля;

- лобова сила;

- руйнівне зусилля;

- умовний модуль пружності картону;

- переміщення штанцювального інструменту;

- напруження руйнування картону;

- товщина картону;

- відносне видовження;

- жорсткість системи;

- максимальний крутний момент від технологічних сил;

- момент від дії горизонтальної сили;

- загальний крутний момент;

– приведений коефіцієнт тертя до цапфи циліндра;

- умовний модуль пружності картону;

- переміщення штанцювального інструменту;

- максимальне значення деформації стиснення картону;

- поточне значення деформації стиснення картону;

- величина врізання лінійки в картон;

- відносне видовження;

, - жорсткість привідних ланок преса;

- приведена жорсткість системи;

- жорсткість преса;

- максимальний крутний момент від технологічних сил;

- момент від дії горизонтальної сили;

- момент від сил тертя в опорах циліндра;

- загальний крутний момент;

# ВСТУП

Паковання – один з факторів, які впливають на прийняття рішення про придбання товару, оскільки за якістю паковання часто складається враження про якість того, що знаходиться всередині. Більшість паковань товарів – це поєднання матеріалу, інформації і тари. Саме паковання часто породжує нові потреби, бо без нього ніхто не звертав би уваги на товари і не споживав би їх. Паковання відіграє важливу комунікативну роль і значно полегшує просування товару на ринку: воно допомагає «позиціювати» товар, полегшує впізнавання товару, допомагає формуванню й підкріпленню відмітних рис товару. Паковання впливає на прийняття рішення про купівлю товару, бо за якістю паковання можна судити про якість товару. Таким чином, метою упаковки є звернути увагу людини й водночас примусити її довіряти тому, що знаходиться всередині.

Таким чином, ознайомити з товаром і допомогти швидко прийняти рішення щодо його купівлі – головне завдання, яке виконує паковання, одночасно приховуючи та демонструючи товар. Добре оформлене пакування – кращий «продавець» товару, яке здатне розказати про нього досить багато. Паковання – це найбільш потужний, багатотиражний і найбільш ефективний носій реклами.

Зараз кожного виробника того чи іншого продукту турбує постійне питання: у що, а саме головне де, запакувати свій товар? Тривалий час в Україні пакованням не приділяли належної уваги, їх функції зводились до мінімуму – захисту товару від навколишнього середовища, без особливого дизайнерського та поліграфічного оформлення. Зараз економічний розвиток нашої держави тісно пов’язаний зі зростанням товарних ринків, розвитком виробництва якісної продукції та її реалізацією в сучасній якісній упаковці. Сьогодні пакувальна індустрія досягла величезних розмірів і займає серйозне місце в економіці та промисловості країни.

Серед різного виду паковань вагоме місце завоювала картонна тара. На сучасному етапі розвитку пакувальної галузі в різних країнах світу від 35% до 60% паковань виготовляється з паперу та картону. Не дивлячись на стрімко зростаючу популярність полімерних матеріалів, картон та папір залишаються найбільш уживаними тарними матеріалами. Різноманітні складані картонні коробки і ящики є зараз найпоширенішими видами упакування товарів.

Важливою технологічною операцією в процесі виготовлення картонної тари є виготовлення розгорток із аркушевого чи стрічкового матеріалу, яке передбачає висікання контурів розгорток, бігування ліній згину, перфорування, рицювання картону, рельєфне тиснення та тиснення фольгою. Аналіз виробництва паперово-картонного паковання показує, що його основну частку складає продукція, виготовлена на плоских штанцювальних пресах за допомогою спеціальних форм. Світові виробники пакувального устаткування із картону BOBST (Швейцарія), KAMA (ФРН), Martin (Франція) та ін. пропонують високопродуктивні автомати і потокові лінії. Це обладнання, зважаючи на його вартість і продуктивність, доцільно використовувати для виготовлення великих обсягів продукції протягом тривалого часу без переналагоджування.

Із розвитком підприємств малого та середнього бізнесу в Україні виникла потреба в якісно оформлених і відносно дешевих пакованнях, які б виготовлялись оперативно, з малими тиражами при частій зміні типорозмірів, із швидким переналагоджуванням і обслуговуванням устаткування.

В сучасних умовах необхідно постійно забезпечувати щораз вищу якість як устаткування, так і виробів, що на ньому виготовляються. Зниження собівартості виготовлення продукції, мінімізація матеріальних та енергетичних затрат на виробництво паковань, використання в максимально автоматизованого устаткування – основні критерії, які визначають конкурентноздатність нового пакувального устаткування.

Актуальність теми.  Жорсткі конкурентні ринкові умови змусили вітчизняного товаровиробника все більше уваги приділяти пакованням товару. Ряд потужних підприємств («Укрпол» (м. Стрий), «Бліц Пак» (м. Київ), «ЛунаПак» (м. Дніпропетровськ), «Профіпрес» (м. Макіївка), «Київський картонний комбінат» (м. Обухів)), маючи кваліфіковані кадри і сучасне устаткування закордонного виробництва, досягли значних успіхів у створенні привабливих і високоякісних картонних паковань. Проте, значна частина підприємств України для виготовлення розгорток картонних паковань використовує морально застаріле і малопродуктивне устаткування, яке не забезпечує отримання потрібної якості готової продукції. Часто досягнення необхідної якості розгортки супроводжується додатковими витратами ручної праці. Дослідження напружено-деформованого стану преса дозволить визначити роль кожного зі складових елементів преса та окреслити шляхи вдосконалення, як нових, так і застарілих систем.

Окрім цього, залишаються невивченими технологічні процеси взаємодії інструментів з матеріалами, що обмежує пошук шляхів підвищення ефективності штанцювальних пресів. В спеціальній науково-технічній та довідковій літературі відсутні більш-менш систематизовані відомості щодо технологічних навантажень, які виникають на операціях штанцювання (висікання, бігування, перфорування, тощо) залежно від виду та характеристик картону, виду і параметрів штанцювального інструменту. Такі відомості вкрай необхідні, як для проектантів нового устаткування, так і для інженерно-технічного персоналу, що займається його експлуатацією. Адже технологічні зусилля є вихідним параметром для розрахунку штанцювального преса на жорсткість і споживану ним потужність. Вони необхідні для оптимізації параметрів штанцювального інструменту, визначення його матеріалу і технології обробки, з метою підвищення стійкості. Важливим для експлуатації пресів є встановлення залежності зусиль висікання від ступеню зношення висікального інструменту. Таким чином, науковою задачею даної роботи є встановлення на основі комплексних досліджень обґрунтованих технологічних параметрів процесу і засобів штанцювання з метою підвищення ефективності плоских штанцювальних 
пресів.

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась в Українській академії друкарства в межах держбюджетної теми Б 104 – 2010 «Дослідження специфіки технологічного процесу виготовлення розгорток картонного паковання на пресах плоскоциліндрового типу» (РК 0110U000133). Дослідження в дисертації безпосередньо пов’язані з напрямками наукових досліджень кафедри поліграфічних і пакувальних машин та технології пакування УАД.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є регламентування параметрів технологічного процесу штанцювання, що стосуються висікання, бігування розгорток картонних паковань, регулювання натиску, створення попереднього натягу, точності і геометрії складових елементів преса з формулюванням рекомендацій стосовно параметрів процесу виготовлення розгорток споживчого картонного паковання.

Основними завданнями для досягнення мети дисертаційної роботи є:

- розроблення методу експериментальних досліджень технологічних зусиль операції штанцювання;

- визначення технологічно-необхідних зусиль висікання залежно від видів та характеристик картону і загострення висікальних лінійок, а також оцінка руйнівних напружень при стисненні картону;

- визначення технологічних зусиль бігування для різних видів і товщин картону з врахуванням існуючих рекомендацій і можливих відхилень від них;

- аналіз впливу пружних деформацій преса і його налагодження на процес штанцювання та рекомендації по створенню попереднього натягу в системі преса;

- розроблення методики визначення навантаження в плоских та плоскоциліндрових штанцювальних пресах з метою розрахунку жорсткості і споживаної ними потужності.

Об’єкт дослідження – технологічний процес штанцювання розгорток картонних паковань на плоских штанцювальних пресах.

Предмет дослідження – технологічні навантаження основних операцій штанцювання, взаємозв’язок напружено-деформованого стану преса з операціями налагодження і приправки.

Методи дослідження. Аналітичні розрахунки параметрів штанцювання виконані із застосуванням математичних методів в системі математичного моделювання MathCAD. Експериментальні дослідження здійснено на спеціально спроектованому та виготовленому оригінальному пристрої з використанням тензометрії і комп’ютерної техніки. Отримані за допомогою аналогово-цифрового перетворювача USB–3000 дані опрацьовано в системі MathCAD. В роботі широко використовується метод системного аналізу та моделювання.

Наукова новизна одержаних результатів при розв’язанні наукової задачі полягає в тому, що:

- вперше отримано функціональну залежність зусилля від переміщення на основі розроблених методу і технічних засобів експериментального дослідження в ідентичних динамічних умовах зусиль висікання і бігування;

- вперше отримана аналітична залежність визначення зусиль висікання, з врахуванням характеристик конкретного картону і геометрії висікальної лінійки;

- вперше розкрита фізична суть руйнування матеріалу при висіканні розгорток картонних паковань та оцінені зусилля і фактори впливу на них;

- виявлено вплив жорсткості преса та його складових компонентів на нерівномірність зусиль, як на елементи форми так і на загальні зусилля та вдосконалено технологію і розроблено методику створення попередньо-напруженого стану плоского штанцювального преса.

Практичне значення одержаних результатів. Запровадження результатів дисертаційної роботи дозволить нормалізувати технологічний процес штанцювання з метою підвищення ефективності виготовлення розгорток картонних паковань, шляхом скорочення підготовчих операцій. Вони можуть бути корисними при створенні нових штанцювальних пресів, а також в процесі модернізації та експлуатації існуючого устаткування. Застосування отриманих даних та залежностей, порівняно із наявними на даний час, дозволить точніше проектувати та виготовляти нові штанцювальні преси.

Результати наукових досліджень впроваджені в навчальний процес Української академії друкарства. Науковими розробками укомплектовані навчальні дисципліни «Методологія проведення експериментальних досліджень», «Обладнання для виготовлення упаковок», «Проектування поліграфічних і пакувальних машин», які вивчають студенти за спеціальностями 8.05050206 «Машини і технологія пакування», 8.05050317 «Поліграфічні машини і автоматизовані комплекси» та 6.05150104 «Технологія розробки, виготовлення та оформлення паковань».

Особистий внесок здобувача. Основні результати теоретичних і експериментальних досліджень отримано здобувачем самостійно. Розроблено метод та засоби дослідження технологічних зусиль висікання, перфорування та бігування шляхом виявлення функціональної залежності величини зусилля від величини врізання (проникнення) штанцювального інструменту в товщу картону.

В опублікованих у співавторстві працях [87, 89, 91] здобувачеві 
належить:

- у статті [87] – підготовка дослідного приладу, проведення експериментальних досліджень та обробка результатів;

- у статті [89] – аналіз зусиль висікання та проведення додаткових досліджень із виявленням аналітичної залежності зусилля висікання від ступеню затупленості висікальної лінійки;

- у статті [91] – аналітичне обґрунтування ролі попереднього натягу в штанцювальних пресах плоского типу.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дослідження доповідались на звітних науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів УАД (2011 – 2012 pр.); на XV Міжнародній науково-практичній конференції з проблем видавничо-поліграфічної галузі у Києві (2012 р.); на 12-й Міжнародній науково-технічній конференції студентів і аспірантів «Друкарство молоде» у Києві (2012 р.).

Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 6 статтях, опублікованих у фахових наукових періодичних виданнях та науково-технічних збірниках (з них 3 одноосібно) та у 5 тезах доповідей.

Структура і обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Вона містить 63 рисунки, 13 таблиць, 102 найменування у списку використаної літератури. Загальний обсяг рукопису дисертації – 165 сторінок.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

В дисертаційній роботі, на підставі виконаного дослідження технологічного процесу і напружено-деформованого стану преса, виявлені резерви підвищення ефективності плоских штанцювальних пресів для виготовлення розгорток картонного паковання. Отримані наступні результати:

- На основі системного аналізу встановлено що фактичні зусилля висікання в плоских штанцювальних пресах залежать не тільки від виду картону, його характеристик і висікального інструменту, а й від цілого ряду інших факторів. Мінімальне зусилля при якому забезпечується висікання (при заданих параметрах нових висікальних лінійок) назване нами технологічно-необхідним, є основним орієнтиром в пошуку шляхів зменшення навантажень в штанцювальних пресах.

- Розроблена оригінальна методика й засоби, що вперше дозволили експериментально визначити технологічно-необхідні зусилля висікання і встановити функціональну залежність лінійного зусилля від переміщення інструменту ().

- Вперше експериментально оцінено напруження руйнування картону при стисненні та фактори, що на нього впливають. Руйнування відбувається при досягненні 80% його стиснення. Незалежно від товщини, при розміщенні натискного пуансона (розміром 0,2х13 мм) вздовж волокон картону воно складало , а при розміщенні впоперек –  .

- На основі експериментально отриманих характеристик картону       (  ) виведена аналітична залежність для визначення зусилля висікання картону, яка дозволила проаналізувати вплив на них кута заточування висікальної лінійки та радіуса заокруглення різальної крайки.

- Накопичені експериментальні дані зусилля висікання дозволили встановити їх функціональну залежність від товщини картону, що добре описується емпіричною формулою виду:  (А і n – характеристики певного виду картону).

- Проаналізована суть явищ при бігуванні класичним способом та із використанням бігувальних матриць. Оснащення запропонованого приладу спеціальними опорами для повзуна-інструменту дозволило створювати точно фіксовану деформацію при визначенні зусиль бігування. Накопичені експериментальні дані дозволили встановити експериментальну залежність зусиль бігування від товщини картону. Варто відмітити, що зусилля бігування при використанні бігувальних матриць і з дотриманням наявних рекомендацій майже на порядок нижчі від зусиль при класичному способі бігування і знаходяться в діапазоні 5 – 8 (Н/мм) при зміні товщини картону з 0,3 до 0,7 (мм).

- Приправка штанцювальної форми, задачі якої – нівелювати неточності елементів плоского преса та вплив його податливості, будучи досить трудомісткою ручною операцією, викликає одночасно нерівномірний розподіл та збільшення навантажень на висікальні лінійки. Доведено, що зменшення цих недоліків можливе шляхом: підвищення точності розмірного ланцюжка елементів преса, зменшенням кількості цих елементів, зменшенням їх товщини, підвищенням жорсткості преса.

- Завершення процесу висікання супроводжується врізанням лінійок в анкерну плиту з зусиллям, рівним зусиллю висікання. Тому вибір матеріалу анкерної плити є важливим фактором з точки зору стійкості (ресурсу) висікальних лінійок.

- Недостатня жорсткість системи преса ускладнює процес приправки та його налагодження.  Суттєвим заходом, здатним скоротити процес налагодження преса при встановленні нової штанцювальної форми, об’єм приправки і зменшення навантажень на висікальні лінійки є створення попередньо-напруженого стану, шляхом введення в систему преса додаткових обмежувальних планок. Розроблена методика і порядок такої здійснення модернізації штанцювального преса.

- На основі отриманих результатів дослідження розроблена методика оцінки навантажень в плоскому пресі, а також максимальних крутних моментів в плоскоциліндровому пресі.

# СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Акатьев Д.Ф. Физические явления при резании стоп бумаги плоским ножом. / Акатьев Д.Ф. – Труды ВНИИО ПИТ. Брошюровочно-переплетное оборудование. — М., 1973, вып. 45.

- Акатьев Д.Ф., Коцарь Ю.Н. Вспомогательное оборудование и автоматизирующие устройства к одноножевым бумагорезальным машинам / Д.Ф. Акатьев, Ю.Н. Коцан — М., 1979. – 250 с.

- Ананьина Е.В., Коцарь Ю.Н., Мордовии Б.М. Машины брошюровочно-переплетного производства. Части 1 и 2 / Ананьина Е.В., Коцарь Ю.Н., Мордовии Б.М.— М.: Книга, 1974.

- Ананьина Е.В., Мордовии Б.М. Методы расчета энергобаланса полиграфических машин. / Е.В. Ананьина, Б.М. Мордовии — М., 1968.

- Арабський Р.С., Арабський Ю.С Штампи для висікання картонних упаковок. / Р.С. Арабський,  Ю.С.  Арабський. – Львів:1996.–100с.

- Банах Ю.О. Удосконалення плоского висікального преса шляхом нівелювання впливу пружних деформацій привода: дис. канд. техн. наук : 05.05.01/ Банах Юрій Орестович. – Львів, 2004. – 150с.

- Банах Ю.О. Оцінка скрутних моментів при штанцюванні з врахуванням податливості преса на машині тигельного типу / Ю. О. Банах // Наукові записки УАД. – 1999. – № 1. – С.15 – 20.

- Банах Ю.О. Технологічні навантаження в процесі штанцювання і шляхи їх зменшення / Ю.О. Банах  // Поліграфія і видавнича справа.- Львів: 1997. –  №32. – С. 67-70.

- Барановский М.А. Технология листовой штамповки. /  Барановский М.А. – Минск : Гос. изд-во БССР, 1957. – 350 с.

- Белоглазов, В.И. Анизотропия деформативности и прочности тарного картона и методы ее оценки. / В.И. Белоглазов, А.В. Гурьев, В.И. Комаров – Архангельск: Изд-во АГТУ, 2005 – 252 с.

- Теория линейной вязко-упругости./ Бленд Д. – М.: Мир, 1965.–506с.

- Бумага и картон. Методы определения сопротивления расслаиванию: Гост 13648.6 – 86. – [Чинний від 1988-01-01]. – М.: Государственный комитет Союза ССР по управлению качеством продукции и стандартам 1986. – 10 с. – (Государственный стандарт Союза ССР).

- Бумага. Термины и определения: ГОСТ 17586 – 80. – [Чинний від 1981-07-01]. – М.: Государственный комитет Союза ССР по управлению качеством продукции и стандартам 1980. – 49 с. – (Государственный стандарт Союза ССР).

- Волчко А.А., Гавва О.М. Пристрої для формування картонних пачок / А.А. Волчко, О.М. Гавва // Упаковка. – 2002. - №5. – С. 36-38.

- Гинзбург В.В. Исследование процесса резания на одноножевых бумагорезальных машинах: Дис... канд. техн. наук: 05.02.15. Моск. полигр. ин-т. – М., 1958. – 218 с.

- Гинзбург В.В. Исследование процесса резания на одноножевых бумагорезальных машинах / В.В. Гинзбург // Труды НИИПМ, вып №3., - 1957. – С.15-21.

- Главацький А.С., Задра В.М. Геометрична інтерпретація процесу прорізування отворів у картоні / А.С. Главацький, В.М. Задра // Поліграфія і видавнича справа. – Львів: 2001. - №37. – С. 78-82.

- Данилевский В.А. Картонная и бумажная тара. / Данилевский В.А. – М.: Лесная пром., 1979. - 216 с

- Друкарське устаткування: (підручник)/ [Я. І. Чехман, В. Т. Сенкусь, В. П. Дідич, В. О. Босак]. – Львів: УАД, 2005. – 486с.

- Дулькин, Д.А. Современное состояние и перспективы использования вторичного волокна из макулатуры в мировой и отечественной индустрии бумаги. / Д.А. Дулькин, В.А. Спиридонов, В.И. Комаров – Архангельск: Издво АГТУ, 2007 – 1118 с.

- Жидецький В. Ц. Поліграфічні матеріали / Жидецький В. Ц., Лазаренко О. В., Лотошинська Н. Д. – Львів.: ПТВФ Афіша, 2001. – 115с.

- Задра В.М. Аналітичні дослідження технологічних навантажень при обробці отворів у картоні / В.М. Задра // Наукові записки. – Львів: 2001.- №3. – С. 10-12.

- Задра В.М. Дослідження технологічних навантажень під час обробки круглих внутрішніх контурів у картоні / В.М. Задра // Наукові записки. – Львів: 2000. - №2. – С. 18-20.

- Зубцов М.Е. Листовая штамповка. / Зубцов М.Е. – Л.: Машиностроение, 1967. – 504 с

- Ильин В.Я. Машины и оборудование для переработки бумаги и картона. /  Ильин В.Я. – М.: Лесная пром., 1988. - 200 с.

- Исследование свойств бумаги и картона: [Сборник трудов ЦНИИБ.] – М.: Лесная пром., 1981. - 67 с.

- Картон для потребительской тары. Общие технические условия:ГОСТ 7933 – 89. – [Чинний від 1991-01-01]. – М.: Государственный комитет Союза ССР по управлению качеством продукции и стандартам 1989. – 14 с. – (Государственный стандарт Союза ССР).

- Картон и фибра. Термины и определения: ГОСТ 17926 – 80. –[Чинний від 1981-07-01]. – М.: Государственный комитет Союза ССР по управлению качеством продукции и стандартам 1980. – 20 с. – (Государственный стандарт Союза ССР).

- Картон тарний. Метод визначення опору торцевому стисненню: ДСТУ 3561 – 97. – [Чинний від 1999-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 1997. – 22 с.– (Національні стандарти України).

- Комаров В.И. Анализ механического поведения целлюлозно-бумажных материалов при приложении растягивающей нагрузки / В.И. Комаров, Я.В. Казаков // Лесной вестник МГУЛ. – 2000. –№3 (12). – С.52-62.

- Комаров В.И. Деформация и разрушение волокнистых целлюлозно-бумажных материалов. / Комаров В.И. – Архангельск: Изд-во Арх.гос.техн. ун-та, 2002, -440 с.

- Кошелев Е.И., Пергамент Д.А., Филиппов В.П. Брошюровочно-переплетные машины. /  Кошелев Е.И., Пергамент Д.А., Филиппов В.П. – М.: Книга, 1986. - 320 с.

- Модуль АЦП/ЦАП USB3000. Руководство пользователя.–2006.–с.18.

- Мордовин Б.М. Конструкции и расчет полиграфических машин. Кн. 5. / Мордовин Б.М. – М .: Искусство, 1954.- 284 с.

- Мордовин Б.М. Об усилиях резания и давления прижима стопы в бумагорезальных машинах /  Б.М. Мордовин // Труды МПИ. – 1948. -  №1.- С. 18-22.

- Мордовин Б.М. Проектирование полиграфических машин. / Мордовин Б.М. – М.: Книга, 1964.- 327 с.

- Мордовин Б.М. Усилие резания и пути его снижения в бумагорезальных машинах // Тезисы докладов, -М.: Моск. полигр. ин-т, 1965.- С.21-22.

- Мордовин Б.М., Акатьев Д.Ф. К вопросу о механике резания стоп листов бумаги вибрирующим ножом // Тезисы докладов,- М.: Моск. полигр. ин-т, 1967.- С.37-38.

- Павленко Д. Технологія виготовлення та склад паперу [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://vybory.org/articles/525.html

- Папір та картон. Визначення жорсткості під час згинання. Метод резонансу: ДСТУ 2907 – 94.– [Чинний від 1998-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 1996. – 30 с.– (Національні стандарти України).

- Папір та картон. Метод визначення опору згинанню: ДСТУ 3369 – 96. – [Чинний від 1998-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 1996. – 22 с.– (Національні стандарти України).

- Папір та картон. Метод визначення руйнівного зусилля під час стиснення кільця (RCT): ДСТУ 3643 – 97.– [Чинний від 1999-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 1997. – 22 с.– (Національні стандарти України).

- Патент 4.729.274 США, МКИ4 В 26 F 1/44. Strip-Shaped Knife For Use in Publishing Mschines and The Like / K. Marbach (FRG). - № 896.120; Заявл. 12.08.86; Опубл. 08.04.88. – 5с

- Патент №2089381 РФ, МКИ 6 B 26 F 1/38, B 31 B 1/14. Способ изготовления разверток сложной конфигурации по периметру и устройство для его реализации / Полюдов А.Н.(UA), Регей И.И.(UA), Хведчин Ю.Й.(UA).- №94024102/12; Заявл. 27.06.94; Опубл. 10.09.97, Бюл.№25.- 5 с.

- Патент №2114003 РФ, МКИ 6 B 31 B 1/16, B 26 F 1/38. Способ изготовления разверток сложной конфигурации по периметру и устройство для его реализации / Угрин Я.М.(UA), Полюдов А.Н.(UA), Регей И.И.(UA), Хведчин Ю.Й.(UA).- №95109669/12; Заявл. 08.06.95; Опубл. 27.06.98, Бюл.№18.- 5 с.

- Патент №21874 України, МКИ 6 B 31 B 1/16, B 26 F 1/38. Спосіб виготовлення розгорток складної конфігурації по периметру і пристрій для його реалізації / Угрин Я.М.(Укр.), Полюдов О.М.(Укр.), Регей І.І.(Укр.), Хведчин Ю.Й.(Укр.). - №95020647; Заявл. 14.02.95; Опубл. 30.04.98, Бюл.№2.- 2 с.

- Патент № 73807 України, МПК 7 В 31 B 1/16, B 26 F 1/38. Спосіб виготовлення розгорток картонних упаковок і пристрій для його реалізації. / Босак В.О., Регей І.І., Сенкусь В.Т., Чехман Я.І. – № 2003054521; Заявл. 20.05.2003; Опубл. 15.09.2005. Бюл. № 9. – 2 с.

- Пергамент Д.А. Брошюровочно-переплетное оборудование. /  Пергамент Д.А. – М.: МПИ, 1990. - 452 с.

- Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод определения сопротивления продавливанию: ГОСТ 13525.8 – 86. – [Чинний від 1988-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 8 с. – (Межгосударственный стандарт)

- Полюдов А.Н., Регей И.И. Новая технология в производстве картонных упаковок / А.Н. Полюдов, И.И. Регей // Полиграфия. – 1998. - №3. - С. 54.

- Полюдов О.М., Регей І.І., Книш О.Б. Дослідження різання стоп паперу гвинтовим ножем / О.М. Полюдов, І.І. Регей, О.Б. Книш // Поліграфія і видавнича справа. - Львів: 1996. - №31. - С. 31-34.

- Проспект фирмы BOBST. Компании, входящие в группу БОБСТ. Оборудование для паковочной и печатной промышленности. Лозанна (Швейцария). №9519, 1995.- 6 с.

- Проспект фирмы BOBST. Фальцевально-склеивающая машина Domino 145/165/Matic. Лозанна (Швейцария). №9001, 1990.- 6 с.

- Проспект фірми BOBST. AUTOPLATINE SP-102-BMA.

- Проспект фірми ELCEDE GmbH. ELCEDE.

- Проспект фірми ERBA & C. ERBA. Fustellatrici automatiche TITANOMATIC.

- Проспект фірми G. RABOLINI. Costruzioni meccaniche. Macchine per cartotecnica.

- Регей І. І. Теорія розрахунку засобів і процесу вирізування зовнішніх випуклих криволінійних контурів у розгортках картонного паковання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://druk.kpi.ua/files/publications/8707-4_5-04.pdf

- Регей І.І. Дослідження різання картонного матеріалу за принципом ножиць / І.І. Регей // Поліграфія і видавнича справа. - Львів: 1997. - №32. - С.64-67.

- Регей І.І. Нетрадиційне в традиційному виробництві / І.І. Регей  // Палітра друку. – 1997. - №1. - С. 16.

- Регей І.І. Споживче картонне паковання (матеріали, проектування, обладнання для виготовлення): навч. посіб. / Іван Іванович Регей. – Львів: УАД, 2011. – 144 с.

- Регей І.І., Манько О.В., Угрин Я.М. Експериментальні дослідження стійкості прорізного інструмента для вирізування картонних розгорток / І.І. Регей, О.В. Манько, Я.М. Угрин // Поліграфія і видавнича справа. - Львів: 2002. - №38. - С. 3-8.

- Регей І.І., Полюдов О.М. Безштампове виробництво картонних упаковок / І.І. Регей, О.М. Полюдов // Упаковка. – 1998. - №3. - С. 26.

- Печатно-высекальные автоматы. / Сальников Ю.П. – Л.: Лениздат, 1971.- 96 с.

- Стельмащук О.С. Аналіз висікального обладнання деяких закордонних фірм / О.С.  Стельмащук // Поліграфія і видавнича справа. – 1994. - №20. – с.32-36.

- Сторощук В.А   Удосконалення штанцювальних пресів для виготовлення розгорток картонного паковання: дис. ...канд. техн. наук : 05.05.01/ Сторощук Володимир Андрійович. – Львів, 2004. – 150с.

- Сторощук В.А., Стецьків О.П. Розробка стенда для дослідження зносостійкості висічних лінійок / В.А. Сторощук, О.П. Стецьків // Поліграфія і видавнича справа. – Львів: 1999. - №35. – С. 93-100.

- Тензометрия в машиностроении. Справочное пособие /  [ Под ред. Р.А.Макарова]. – М.: Машиностроение, 1975. – 288 с.

- Терницький С.В. Дослідження зусиль висікання розгорток картонних паковань / С.В. Терницький // Упаковка . — 2011. — N 3. — С. 28 – 31.

- Терницький С.В. Дослідження напружено-деформованого стану плоского штанцювального преса / С. В. Терницький // Накуові записки. – 2012. – №3(36). – С..

- Терницький С.В. Дослідження напружено-деформованого стану штанцювального преса /С.В. Терницький // XV Міжнародна науково-практична конференція із проблем видавничо-поліграфічної галузі : міжнар. наук.-техн. конф., 21 березня 2012р.: тези доповіді. – К., 2012. – С. 85-87

- Терницький С.В. Дослідження технологічних зусиль висікання при виготовленні розгорток картонного паковання /С.В. Терницький// «Друкарство молоде»: міжнар. наук.-техн. конф., 17-19 квітня 2012р.: – тези доповіді. – К., 2012. – С. 93.

- Терницький С.В. Картон його будова, різновид, характеристики і сфера доцільного застосування для виготовлення паковань / С.В. Терницький // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.6. – С. 85 – 90.

- Терницький С.В. Методика оцінки крутного моменту в плоскоциліндровому штанцювальному пресі /С.В. Терницький // Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників та аспірантів : наук.-техн. конф., 25-28 січня 2012р.: тези доп. – Львів: УАД, 2012. – С. 5.

- Терницький С.В. Оцінка максимального крутного моменту в штанцювальному пресі плоскоциліндрового типу для виготовлення розгорток картонних паковань / С.В. Терницький // Поліграфія і видавнича справа: наук.-техн. збірник – 2012. –  № 1. – С. 80 – 90.

- Терницький С.В. Метод дослідження технологічних зусиль при виготовленні розгорток картонних паковань / С. В. Терницький, Ю. О. Банах, Я. І. Чехман // Наукові записки: наук.-техн. збірник. – 2011. – №3(36). – С. 229 – 235.

- Угрин Я.М. Аналітичні дослідження процесу різання картону круговим ножем  / Я.М. Угрин // Наукові записки. – Львів: 1999. - №1. – С. 20-24.

- Угрин Я.М. Експериментальні дослідження різання картону гвинтовим відрізним ножем / Я.М. Угрин // Наукові записки. – Львів: 2000. - №2. – С.12-14.

- Угрин Я.М. Розробка технологічного процесу та засобів виготовлення задрукованих розгорток картонних паковань ножицевим різанням: Дис... канд. техн. наук: 05.05.01. - Львів, 2000. - 157 с.

- Угрин Я.М., Регей І.І. Експериментальні дослідження різання картону ножицеподібним способом / Я.М. Угрин , І.І. Регей // Поліграфія і видавнича справа. – Львів: 1999. - №35. - С. 126-129.

- Угрин Я.М., Хведчин Ю.Й. До питання класифікації пакувального устаткування / Я.М. Угрин , Ю.Й. Хведчин // Тези доп. звітн. наук.-техн. конф. УАД.- Вип.3.- Львів.- 1997.- с.29.

- Угрин Я.М., Хведчин Ю.Й. Устаткування для виготовлення картонних упаковок / Я.М. Угрин , Ю.Й. Хведчин // Поліграфія і видавнича справа. - Львів: 1996. - №31. - С. 39-43.

- Фляте Д.М. Свойства бумаги. / Фляте Д.М. – М.: Лесная пром., 1976. – 648 с.

- Хведчин, Ю. И. Резальныемашины и комплексы POLAR : учеб.пос. / Ю. И. Хведчин, Ю. А. Шостачук, М. Оучар. – К. : ПКТ "СТ-Друк", 2004. – 204 с.

- Хведчин, Ю. Й. Технологічні комплекси і лінії для післядрукарської обробки етикетки / Ю.Й. Хведчин, І.І. Регей // Упаковка : Журнал для виробників та споживачів тари і упаковки. - 2005. - №1. - С. 44 – 47.

- Цибульски, У.О. Влияние условий кислородно–щелочной обработки на свойства сульфатной целлюлозы из лиственной и хвойной древесины / Цибульски Удо Олевович – Архангельск, 2011, –170 с.

- Чехман Я.І. Дослідження явищ руйнування матеріалу при висіканні розгорток картонних паковань / Я.І. Чехман, С.В. Терницький // Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників та аспірантів : наук.-техн. конф., 25-28 січня 2012р.: тези доп. – Львів: УАД, 2012. – С. 10.

- Чехман Я. І. Вплив деформацій плоско циліндрового преса на штанцювання / Я. І. Чехман, І. Я. Попович // Упаковка.–2006.–№3. – С.58–61.

- Чехман Я. І. Дослідження технологічно-необхідних зусиль висікання розгорток картонних паковань / Я.І. Чехман, С.В. Терницький // Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників та аспірантів : наук.-техн. конф., 2-5лютого 2011р.: тези доп. – Львів: УАД, 2011. – С.5

- Чехман Я. І. Особливості визначення зусиль при висіканні картону на плоско циліндровому пресі / Я. І. Чехман, С. В. Ткач., І. М. Кравчук // Наукові записки УАД. – 2003. – № 6. – С.21 – 24.

- Чехман Я.І. Висікання розгорток картонних паковань (аналіз явищ, що супроводжують процес ) / Я. І. Чехман, С. В. Терницький // Упаковка . — 2012. — № 3. — С. 28 – 31.

- Чехман Я.І. Забезпечення стабільних умов роботи плоского штанцювального преса для виготовлення розгорток картонних паковань / Я. І. Чехман, С. В. Терницький // Упаковка . — 2013. — № 1. — С.51 – 53.

- Чехман Я.І. Про доцільність створення попереднього натягу в системі тигельного преса машини при штанцювальних роботах / Я. І. Чехман., Ю. О. Банах // Поліграфія та видавнича справа. – 1996. – №31. – С.34 – 39.

- Шакхкельдян Б. Н. Полиграфические материалы. – 3-е изд. Перераб. И доп. / Б. Н. Шакхкельдян, Л. А. Загаринська. – М.: Книга, 1988. – 328с.

- Шуралев, М.В. Исследование влияния размольной гарнитуры на свойства волокнистых полуфабрикатов, используемых в композиции высококачественной бумаги/ Шуралев Максим Витальевич – Архангельск, 2011, –140 с.

- Щитов Ф. А. Технология бумаги и картона / Щитов Ф. А. – М.: Висш. Шк., 1973. – 423с.

- б/а] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kig.com.ua/index.php?menu_id=1&submenu_id=4&article_type_id=39&article_id=353

- Bohler. Schneid-, Rill- undSonderlinien: Prospekt. –bohler YBB Stalwerke GmbH

- Carey K. CAD-CAM Systems. The Key To Growth For Diemaking Companie // Package Print. -1985, -№5. - P.16-20.

- Dubowsky S., Moening M.F. An Experimental and Analytical Study of Impact Forces in Elastic Mechanical Systems with Clearances // Machine and Mechanisms Theory, 1978, Vol. 15,

- Earles S.W.E., Kilicay O. Predicting Impact Conditions Due to Bearing Clearances in Linkage Mechanisms. // Proceedings of the Fifth World Congress of Machines and Mechanisms, Montreal, Canada. Published by the ASME, July 1979

- Waterhouse J.F. Effect of recycling fibers on accelerated creep / Waterhouse J.F. // Atlanta, Georgia : the Institute,, Georgia Institute of Technology. – 1999, - №289.