Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Министерство образования и науки Украины

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

На правах рукописи

ФЕДЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

УДК 629.331; 621.01

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ ТРАНСПОРТА МЕТОДОМ КОМПЛЕКСНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ ИХ СИСТЕМ

Специальность 05.22.20 – эксплуатация и ремонт средств транспорта

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель:

Тернюк Николай Эммануилович,

доктор технических наук, профессор

Харьков – 20132

| СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И ПУТЕЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| 1.1 Состояние вопроса по теории систем эксплуатации средств автомобильного транспорта (СЭСАТ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Состояние вопроса по теории и практике создания и применения средств автоматики, мехатроники и искусственного интеллекта . . . . . . . . . 1.3 Состояние вопроса по теории оптимизации и методам синтеза сложных технических систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Определение перспективных направлений и путей совершенствования СЭСАТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 20 31 34 |
| 1.5 Общий подход к решению задач исследований . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35 |
| Выводы по разделу 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36 |
| РАЗДЕЛ 2 РАЗРАБОТКА ОБЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО ВЫСОКОГО УРОВНЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА С УЧЕТОМ МИРОВОГО ПОРОГА ЗНАНИЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 38 |
| 2.1 Выбор способа представления СЭСАТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Разработка системо - мыследеятельностного комплекса эксплуатаци-онно – транспортных систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Концепция обеспечения предельно высоких показателей эффективности и качества СЭСАТ с элементами искусственного интеллекта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1 Формализованная постановка задачи комплексной оптимизации СЭСАТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2 Выбор критериев оптимальности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 38 42 51 56 59 |

разработанный системо-мыследеятельностный комплекс с новой эксплуатационно-транспортной доктриной и предусматривает охват процессом оптимизации всех базовых атрибутов системы эксплуатации, включая сферу применения, предназначенность, цели, функции, принципы действий техники, технологии, структуры, параметры и стратегии поведения в процессе выполнения основных, вспомогательных и управленческих действий в рамках полного множества возможных решений с учетом мирового порога знаний.

3. На основе разработанных структурно-параметрических моделей выявлено полное множество видов СЭСАТ, отличающихся уровнями механизации, автоматизации, информатизации, интеллектуализации и самоорганизации, а также выделены семь уровней стратегий принятия управленческих решений элементами искусственного интеллекта, среди которых четыре новые. Вместе с разработанными классификациями этим сформирована структура множества возможных решений для выполнения полной комплексной оптимизации СЭСАТ, в том числе – интегрированных. 186

4. Выявлена закономерность, заключающаяся в аддитивном характере структур множества стратегий и увеличении мощности этого множества при росте уровня стратегий и уровня интеллектуализации средств автоматики для эксплуатации автомобильного транспорта. Это позволяет на ранних этапах создания СЭСАТ прогнозировать показатели еѐ сложности и надежности.

5. Для оценки уровней технизации и интеллектуализации СЭСАТ, которые определяют функциональные возможности и сложность структуры системы, могут использоваться предложенные показатели, позволяющие вести расчеты надѐжности и себестоимости системы на ранних этапах жизненного цикла.

6. Разработанный новый метод комплексной, в том числе полной комплексной оптимизации СЭСАТ, который позволяет обеспечить предельно высокую эффективность и качество решений с учетом новых, интегральных, неизвестных на момент синтеза видов и типов СЭСАТ, может осуществляться на основе регулярных алгоритмов с использованием созданных классификаций и иерархий классификаций. Применение этого метода обеспечивает возможность: расширения сфер применения до 7 раз; изменения принадлежности – согласно требованиям макроэкономики; увеличения количества функций, реализуемых системой – до предела, определяемого показателями экономичности и надежности элементов системы; увеличения количества видов физических, химических, биологических эффектов – без системных ограничений; смены технологий – в направлении приближения их к непрерывным, выполняемым параллельно с максимальной интенсивностью; развития структуры – до уровня, отвечающего самоорганизации с самовоспроизводством; выбора наиболее эффективных параметров – соответственно значениям параметров идеальных машин; применения высших стратегий принятия управленческих решений. Указанное позволяет ввести плановость при создании инновационных СЭСАТ. 187

7. Синтезированные с применением метода комплексной оптимизации приборные части элементов искусственного интеллекта и самообучающаяся система управления ими подтвердили достоверность предлагаемых решений и вытекающих из них выводов. Средства обеспечили повышение показателей функциональности, уровня технизации, уровней стратегии и быстродействия в 3 – 4 раза по отношению к показателям традиционных систем, что существенно влияет на характеристики безопасности и производительности автомобилей. За счѐт применения элементов искусственного интеллекта в подсистемах управления манѐвренностью и диагностики жидкостей, используемых в автомобиле, может быть достигнуто экономический эффект на уровне 7,9 тыс. грн. в год на 1 автомобиль среднего класса. 188

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Федченко В. В. Сприйняття навколишнього середовища інтелектуалізованими засобами експлуатації автомобільного транспорту / В. В. Федченко // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. – Харьков, 2011. – Вып. 55 (156). – С. 118–122.

2. Fedchenko V. Basic principles of design of self-driving vehicles / V. Fedchenko // Programme International Conference «Active Processes in Higher Technical Education to Train Specialists for Transportation and Highway Engineering and Automotive Industry». – Kharkiv: KhNADU, 2009. – P. 6.

3. Федченко В. В. Застосування інтелектуальних агентів для експлуатації автомобільного транспорту / В. В. Федченко // Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції «Інновації і трансфер технологій: від ідеї до прибутку». – Дніпропетровськ, 2012. – С. 20–22.

4. Тернюк Н. Э. Системно-процессное моделирование технических систем в GALS–технологиях / Н. Э. Тернюк, Ю. В. Дудукалов, В. В. Федченко, Н. Н. Гладкая // Сборник НАКУ «ХАИ» «Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии». – 2011. – № 49. – С. 124–133.

5. Авілов А. І. Структурний синтез комплексно оптимізованої полісферної транспортної системи методом розвиваючого проектування / А. І. Авілов, Н. М. Гладка, О. С. Сіренко, В. В. Федченко, М. Е. Тернюк // Вісник інженерної академії України. – 2011. – Вип. 3. – С. 131–134.

6. Тернюк Н. Э. Прогнозирование структурных характеристик и исследование закономерностей развития транспортных систем / Н. Э. Тернюк, В. В. Федченко, Н. Н. Гладкая, А. М. Красноштан // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – Вип. 6 (183). – С. 151–155.

7. Тернюк Н. Э. Структура системо-мыследеятельностного комплекса для моделирования транспортных систем / Н. Э. Тернюк, Ю. В. Дудукалов, Н. Н. Гладкая, В. В. Федченко // Механіка та машинобудування. – 2011. – №1. – С. 141–148.

189

8. Федченко В. В. Прибор для измерения, контроля и регистрации ускорений, действующих на автомобиль / В. В. Федченко, Н. Э. Тернюк // Зб. наук. пр. Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку автомобільної галузі». – Донецьк, 2011. – С. 159–161.

9. Авилов А. И. Интеллектуализированное полисферное транспортное средство / А. И. Авилов, Н. Н. Гладкая, А. С. Сиренко, В. В. Федченко // Материалы Первой международной научно-практической конференции «Совершенствование эксплуатационных свойств транспортных машин». – Сургут, 2012. – С. 5–9.

10. Дудукалов Ю. В. Развитие транспортной доктрины на основе применения CALS-технологий / Ю. В. Дудукалов, Н. Э. Тернюк, Т. П. Еременко, В. В. Федченко // Сборник докладов XVII Международной научно-техничекой конференции «Транспорт, экология – устойчивое развитие». – Варна, 2011. – С. 242–249.

11. Подригало М. А. Промисловий зразок вимірювача динамічних властивостей автомобіля «ВДВА ПФК2-1» / М. А. Подригало, А.І. Коробко, В.В. Федченко // Восьма наукова конференція ХУПС ім. І. Кожедуба «Новітні технології – для захисту повітряного простору». – Харків, 2012. – С. 349.

12. Наглюк М. І. Прилад для вивчення, вимірювання, контролю та реєстрації електропровідності рідин, що застосовуються в автомобілі / М. І. Наглюк, В. В. Федченко // Автошляховик України. – 2013. – № 1. – С. 20–22.

13. Беловол А. В. Общие модели структур циклов, функций и процессов технологических систем / А. В. Беловол, Н. Э. Тернюк, // Автомобильный транспорт: сб. науч. тр. – Харьков: ХНАДУ, 2005. – № 16. – С. 112–116.

14. Динамика автомобиля / [Подригало М. А., Волков В. П., Бобошко А. А., и др.] ; под ред. д.т.н., проф. Подригало М. А. – Х. : Изд-во ХНАДУ, 2008. – 426 с.

15. Алексієв В. О. Мехатроніка транспортних засобів та систем : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Алексієв В. О., Волков В. П., Калмиков В. І. – X. : ХНАДУ, 2004. – 175 с.

190

16. Безбородова Г. Б. Экономия топлива при вождении автомобиля / Безбородова Г. Б., Чалый А. А. – [2-е изд.]. – К. : Техника, 1989. – 128 с.

17. Матейчик В. П. Обгрунтування методології вибору енергоустановки для забезпечення екологічної безпеки дорожніх транспортних засобів / В. П. Матейчик // Управління безпекою та якістю транспотних засобів та перевезень: зб. наукових праць. – К. : Автошляховик України. Окремий випуск. – 2003. – С. 50–52.

18. Орлов В. В. Основні екологічні проблеми в країнах ЄС / В. В. Орлов // Автошляховик України. – 2003. – №4. – С. 20–21.

19. Григоров А.Б. Зміна діелектричної проникності дизельних моторних олив в експлуатації / А.Б. Григоров, П.В. Карножицький, І.С. Наглюк // Автомобільний транспорт. – 2007. – № 20. – С. 95–97.

20. Маневренность и тормозные свойства колесных машин / [Подригало М. А., Волков В. П., Кирчатый В. И., Бобошко А. А.] ; под ред. М. А. Подригало. – Харьков : изд-во ХНАДУ, 2003. – 403 с.

21. Бобошко А. А. Пiдвищення маневреностi колiсних тракторiв i самохiдних шасi : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 «Автомобілі і трактори» / А. А. Бобошко. – Харків : ХНАДУ, 2002. – 20 с.

22. Григоров А.Б. Діелектрична проникність, як комплексний показник, що характеризує зміну якості моторних олив у процесі їхньої експлуатації / А.Б. Григоров, П.В. Карножицький, С.А. Слободськой // Вісник національного технічного університету «ХПІ». – 2006. – №25. – С. 169 – 175.

23. Стельмащук В. В. Полiпшення показникiв керованостi та стiйкостi приланкових автопоїздiв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 «Автомобілі і трактори» / В. В. Стельмащук. – Київ : Нац. трансп. ун-т., 2005. – 20 с.

24. Загороднов М. I. Покращення показникiв маневреностi i стiйкостi руху шарнiрно зчленованих автобусiв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 «Автомобілі і трактори» / М. І. Загороднов. – Київ : Нац. трансп. ун-т., 2005. – 20 с.

191

25. Мороз С.М. Научные основы обеспечения эксплуатационной безопасности автотранспортных средств : дис. на соискание науч. степени докт. техн. наук : спец. 05.22.10 «Эксплуатация автомобильного транспорта» / С.М.Мороз. – Москва : Московский автомобильно-дорожный институт (Государственный технический университет) Государственный научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ), 2005. – 398 с.

26. Сметана С.О. Вдосконалення методу визначення раціонального режиму профілактичного обслуговування транспортних засобів застосуванням моніторингу витрати палива : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» / С.О.Сметана. – Харків : ХНАДУ, 2002. – 20 с.

27. Григоров А.Б. Вплив забруднень моторних олив під час експлуатації на величину змінення їх відносної діелектричної проникності / А.Б. Григоров // Вісник національного технічного університету «ХПІ». – 2007. – № 32. – С. 133 – 138.

28. Лапко А.О. Удосконалення технічного обслуговування пристроїв електричної сигналізації та централізації шляхом комплексного контролю технічного стану : дис. … канд. техн. наук. : 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту» / А.О. Лапко ; Укр. держ. академія залізничного тр-ту. – Х., 2010. – 249 с.

29. Білогуров Є.О. Динамічні методи діагностування автомобіля в дорожніх умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» / Є.О.Білогуров. – Харків : ХНАДУ, 2011. – 20 с.

30. Мазепа В.О. Обґрунтування експлуатаційних вимог до підбору та експлуатації моторних олив по технічному стану в засобах транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» / В.О.Мазепа. – Харків : ХНАДУ, 2007. – 20 с.

192

31. Поляков А.П. Вибір критерію оцінки працездатності автомобілів під час експлуатації та методика його визначення / А.П. Поляков, О.М. Плахотник // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – № 6. С. 58 – 61.

32. Григоров А.Б. Уточнення строків зміни моторних олив під час експлуатації автобусів «Богдан»-А091 і ПАЗ-4234 / А.Б. Григоров, І.С. Наглюк, П.В. Карножицький // Автомобільний транспорт. – 2008. – № 23. – С. 85-88.

33. Григоров А.Б. Кореляційна залежність між показниками якості оливи та зростанням її діелектричної проникності під час експлуатації у автобусах «Богдан»-А091 / А.Б. Григоров, І.С. Наглюк, П.В. Карножицький // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2008. – №.7(125). – С 99–102.

34. Білецький В.О. Вдосконалення методики і технічних засобів діагностування гальмівних систем автомобілів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» / Володимир Олександрович Білецький. – Київ : НТУ, 2003. – 20 с.

35. Григоров А.Б. Експрес-метод ідентифікації моторних олив / А.Б. Григоров, П.В. Карножицький, А.Ф. Климчук // Вісник національного технічного університету «ХПІ». – 2007. – №8. – С. 49 – 54.

36. Григоров А.Б. Підвищення ефективності експлуатації автобусів оптимізацією строків заміни моторних олив : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» / Андрій Борисович Григоров. – Харків : ХНАДУ, 2009. – 16 с.

37. Вакуліч А. В. Вибір та обгрунтування кинематичних параметрів керуючого колісного модуля двохланцьового автопоїзда за критеріями стійкості руху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 «Автомобілі і трактори» / А. В. Вакуліч. – Київ, 1997. – 24 с.

38. Крестьянполь О. А. Маневреність та стійкість руху автопоїзда із самовстановлювальною віссю напівпричепа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 «Автомобілі і трактори» / О. А. Крестьянполь. – Київ, 1999. – 16 с.

193

39. Сахно В. П. Устойчивость автопоезда как системы при торможении / В. П. Сахно, В. М. Поляков // Автомобильный транспорт. К. : Техника. – 1984. – № 21. – С. 86–89.

40. Сахно В. П. Развитие конструкций приводов управления автопоездов / В. П. Сахно, Е. Л. Барилович // Тезисы докладов Международной научно-технической конференции ―Проблемы эксплуатации и ремонта автомобильных транспортных средств‖. – Севастополь: СевГТУ. – 1997. – С. 3–4.

41. Gindy M. Steady-state steering response of an articulated vehicle with a multi-axle forced steering dolly / М. Gindy, I. Wong // SAE Techn. Par. Ser. – 1985. – № 850537. – 14 р.

42. Trogen H. A nonlinear analysis of generic types of loss of stability of steady state motion of a tractor-semitrailer / H. Trogen, K. Zeman // Venicle System Dynamics. – 1984. – №4. – P. 161–172.

43. Кравченко О.П. Наукові основи управління ефективністю експлуатації автомобільних поїздів: дис. … доктора техн. наук : 05.22.20 / Олександр Петрович Кравченко. – Харків : ХНАДУ, 2007. – 480 с.

44. Стабильность эксплуатационных свойств колесных машин / [Подригало М. А., Волков В. П., Карпенко В. А. Гецович, Е. М., и др.] ; под ред. М. А. Подригало. – Харьков: Изд-во ХНАДУ, 2003. – 614 с.

45. Бабічева О.Ф. Підвищення ресурсу пневматичних шин транспортних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» / Ольга Федорівна Бабічева. – Харків : ХНАДУ, 2005. – 20 с.

46. Коханенко В.Б. Розробка методів діагностики внутрішніх руйнувань автомобільних шин в умовах експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» / Володимир Богданович Коханенко. – Харків : ХНАДУ, 2005. – 20 с.

47. Хвищун О. В. Експериментальні дослідження впливу жорсткості підвісок і шин на керованість автомобіля / О. В. Хвищун, В. М. Приднюк // Материалы II

194

международной научно-технической конференции ―Автомобильный транспорт: тенденции развития, высокие технологии, менеджмент и маркетинг‖. – Севастополь: СевГТУ, – 1995. – С. 12–14.

48. Носенков М. А. Выбор конструктивной схемы и угловой жесткости подвески легкового автомобиля по показателям курсовой устойчивости / М. А. Носенков, О. Д. Златовратский, В. М. Торно // Автомобильная промышленность. – 1981. – № 1. – С. 10–13.

49. Волошина Н.А. Розробка режимів для технічного обслуговування транспортних машин на основі діагностичної інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» / Наталія Анатоліївна Волошина. – Харків : ХНАДУ, 2001. – 20 с.

50. А.с. № 1784513 СССР, – МКИ В60К 17/10. Гидравлическая система управления транспортным средством / В. Е. Крижановский, А. Н. Лысенко, М. А. Подригало (СССР). – № 4741381/11 ; заявл. 26.09.89 ; опубл. 30.12.92, Бюл. № 48.

51. А. с. 1474015 СССР, – МКИ В 62 Д 11/08 В 60 Т 13/26. Устройство для управления движением транспортного средства / Г. А. Константинов, М. А. Подригало, О. В. Ущенко, А. Н. Лысенко, С. М. Панасенко (СССР). – № 4286410/31-11 ; заявл. 17.07.87 ; опубл. 23.04.89, Бюл. № 15.

52. Ванцевич В. В. Регулирование мощности в движителе, как средство управления динамикой колесных машин / В. В. Ванцевич, М. С. Высоцкий, Д. А. Дубовик // Автомобильная промышленность. – 2004. – №1. – С. 13–16.

53. Люст В. Я. Разработка методов расчета параметров устойчивости прямолинейного движения трехосных автомобилей : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук : спец. 05.05.03 / В. Я. Люст. –Москва : Моск. автом. дорожн. ин-т, 1983. – 18 с.

54. Сахно В. П. Оценка влияния схем рулевого управления на устойчивость прямолинейного движения многоосного автомобиля / В. П. Сахно, Л. И. Завьялова, Е. Л. Барилова // Працi Захiдного наукового центру. Проектування,

195

виробництво та експлуатацiя автотранспортних засобiв та поїздiв. – Львiв : Транспортна академiя України, 1998. – Том 5. – С. 152–153.

55. Степанов А. И. Улучшение устойчивости движения многоосных автомобилей с управляемыми колесами / А. И. Степанов // Автомобильная промышленность. –1993. – № 1. – С.14–15.

56. Высоцкий М. С. Динамика длиннобазных автопоездов / М. С. Высоцкий, А. В. Жуков, Г. В. Мартыненко и др. – Минск : Наука и техника, 1987. – 199 с.

57. Крестьянполь Е.А. К определению устойчивости полуприцепа с самоустанавливающейся осью / Е. А. Крестьянполь // Системнi методи керування, технологiя та органiзацiя виробництва, ремонту i експлуатацiї автомобiлiв. Збiрник наукових праць. – К.: УТУ, ТАУ, 1998. – С. 21–26.

58. Сахно В. П. Исследование кинематики поворота многозвенного автомобильного поезда / В. П. Сахно // Працi III мiжнародної конференцiї «Завдання та хiд розвитку автобусобудування України в сучасних умовах». – Львiв, 10–11 листопада 1994. – С. 71–72.

59. Сахно В.П. К определению показателей маневренности автопоезда с самоустанавливающейся осью полуприцепа / В. П. Сахно, В. Б. Боднарук, Е. А. Крестьянполь // Системнi методи керування, технологiя та органiзацiя виробництва, ремонту i експлуатацiї автомобiлiв. Збiрник наукових праць. – К.: УТУ, ТАУ, 1998. – С.45–50.

60. Сахно В.П. Визначення показникiв поворотностi автопоїзда з самовстановлювальною вiссю напiвпричепа / В. П. Сахно, О. А. Крестьянполь // Системнi методи керування, технологiя та органiзацiя виробництва, ремонту i експлуатацiї автомобiлiв. Збiрник наукових праць. – К. : УТУ, ТАУ, 1999. – С. 6–10.

61. Трѐхзвенные автопоезда / [Фаробин Я. Е., Якобашвили А. М., Иванов А. М. и др.] ; под ред. Я. Е. Фаробина. – М. : Машиностроение, 1993. – 224 с.

62. Кашканов А.А. Розробка методу оцінки експлуатаційних гальмових властивостей автомобіля в дорожніх умовах : автореф. дис. на здобуття наук.

196

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» / Андрій Альбертович Кашканов. – Харків : ХНАДУ, 2000. – 20 с.

63. Фаробин Я. Е. Магистральные автопоезда / Я. Е. Фаробин. – Москва : Транспорт, 1995. – 232 с.

64. Хачатуров А. А. Расчет эксплуатационных параметров движения автомобиля и автопоезда / А. А. Хачатуров, В. Л. Афанасьев – Москва : Транспорт, 1982. – 264 с.

65. Антонов Д. А. Расчет устойчивости движения многоосных автомобилей / Д. А. Антонов. – Москва : Машиностроение, 1984. – 164 с.

66. Петров В. А. Современная теория пневматического колеса и ее практическое применение / В. А. Петров // Автомобильная промышленность. – 1993. – № 4. – С. 14–18.

67. Дуфаев Н. А. Феноменологический подход к изучению качения деформируемого колеса / Н. А. Дуфаев // Шестой Всесоюзный съезд по теоретической и прикладной механике. – Ташкент, 24–30 сентября 1986. – 620 с.

68. Хачикян А.С., Мнакацанян А.А. О модели качения упругого колеса / А. С. Хачикян, А. А. Мнакацанян // Сб. докл. АН Армянской ССР. – 1985. – Т. 80. – № 2. – С. 49–96.

69. Ветрогон О.А. Підвищення точності результатів експертизи швидкості при дорожньо-транспортній пригоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» / Олександр Анатолійович Ветрогон. – Харків : ХНАДУ, 2009. – 20 с.

70. Бобошко А. А. Нетрадиционные способы маневрирования колесных машин / А. А. Бобошко. – Харьков : Изд-во ХНАДУ, 2006. – 172 с.

71. Клец Д. М. Научные основы системного обеспечения манѐвренности автомобиля с применением новых принципов действия и элементов искусственного интеллекта / Д. М. Клец // Сборник научных трудов Полтавского Университета. – 2013. – № 4 (36). – С.17–26.

197

72. Автомобильный справочник Bosch / [пер. с англ. Г. С. Дугин].– Москва : За рулем, 1999. – 895 с.

73. Абдулгазис У. А. Оценка устойчивости неподвижного автомобильного колеса против бокового скольжения / У. А. Абдулгазис, А. У. Абдулгазис, М. А. Подригало, Д. М. Клец, О. А. Назарько // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2011. – № 27. – С.53–59.

74. Луцкий С. В. Теоретические основы системно-информационного подхода к технологическим процессам и системам / С. В. Луцкий. – Харьков : ХНАДУ, 2008. – 238 с.

75. Цыпкин Я. З. Адаптация, обучение и самообучение в автоматических системах / Я. З. Цыпкин. – Москва : Букинист, 1968. – 84 с.

76. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект. Современный подход / Стюарт Рассел, Питер Норвиг ; пер. с англ. К. А. Птицына. – Москва : Вильямс, 2006. – 1408 с.

77. Тернюк Н. Э. Система периодических систем элементов видимого материального мира / Н. Э. Тернюк // Сучасні проблеми науки та освіти: матеріали 15-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 30 квітня – 9 травня 2011 р., м.Алушта. – Харків : «Українська асоціація «Жінки в науці та освіті», Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2011, С. 11–22.

78. Потапов А.С. Технологии искусственного интеллекта / А.С.Потапов. – СПб. : СПбГУ ИТМО, 2010. – 218 с.

79. Brooks R. A. A robust layered control system for a mobile robot / R. A. Brooks // IEEE Journal of Robotics and Automation. – 1985. – № 864. – P. 14–23.

80. Nilsson N. J. Shakey the robot / N. J. Nilsson // Technical note SRI International. – 1984. – № 323. – 139 р.

81. Genesereth M. R. Logical Foundations of Artificial Intelligence / M. R. Genesereth, N. J. Nilsson. – Los Altos : Morgan Kaufmann, 1987. – 405 p.

82. Bratman M. E. Intention, Plans, and Practical Reason / M. E. Bratman. – Chicago : Chicago University Press, 1987. – 208 p.

198

83. Weiss G. Multiagentsystems / Gerhard Weiss. – Cambridge : MIT Press, 2000. – 643 p.

84. Etzioni 0. A softbot-based interface to the Internet / Oren Etzioni, Daniel Weld // Communications of the Association for Computing Machinery. – 1994. – P. 72–76.

85. Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач / Дж. Клир. – М.: Радио и связь, 1990. – 534 с.

86. Люгер Д.Ф. Искусственный интеллект : стратегии и методы решения сложных проблем / Джордж Ф. Люгер. – М. : Вильямс, 2003. – 864 с.

87. Сошников Д.В. Парадигма логического программирования / Дмитрий Валерьевич Сошников. – М : Вузовская книга, 2006. – 111 с.

88. Deo N. Shortest path algorithms: Taxonomy and annotation / N. Deo, and C. Pang // Networks. – 2006. – Vol. 14, Issue 2. – P. 275–323.

89. Быкова В.А. Методы разработки FPT-алгоритмов на графах ограниченной древовидной ширины / Валентина Владимировна Быкова // Прикладная дискретная математика. Приложения. – 2012. – № 5. – С. 102–104.

90. Ключарев А.А. Структуры и алгоритмы обработки данных / Ключарев А.А., Матьяш В.А., Щекин С.В. – Санкт-Петербург : СПбГУАП, 2004. – 172 с.

91. Скиена С. Алгоритмы. Руководство по разработке / Стивен Скиена. – СПб.: БХВ-Петербург. 2011. — 720 с.: ил.

92. Genesereth M. R. Time-saving tips for problem solving with incomplete information / M. R. Genesereth, I. Nourbakhsh // Proceedings of the Eleventh National Conference on Artificial Intelligence. – 1993. – № 9. – Р. 724–730.

93. Koenig S. Solving robot navigation problems with initial pose uncertainty using real-time heuristic search / S. Koenig, R. Simmons // Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence Planning Systems. – 1998. – P. 144–153.

94. Erdmann M. A. An exploration of sensorless manipulation / M. A. Erdmann, M. Mason // IEEE Journal of Robotics and Automation. – 1988. – № 4. Р. 369–379.

95. Финн В.К. Искусственный интеллект: Методология, применения, философия / В.К. Финн. – М.: Красанд, 2011. – 436 с.

199

96. Назаров А.В. Нейросетевые алгоритмы прогнозирования оптимизации систем / А.В. Назаров, А.И. Лоскутов. – СПб. : Наука и Техника, 2003. – 384 с.

97. Потапов А.С. Распознавание образов и машинное восприятие: общий подход на основе принципа минимальной длины описания / А.С. Потапов. – СПб : Политехника, 2007. – 548 с.

98. Тим Д.М. Программирование искусственного интеллекта в приложениях / Джонс М. Тим. – М : ДМК-Пресс, 2011. – 312 с.

99. Карамышева Н.С. Методы и программные средства логического управления вычислительными процессами в агентно-ориентированных метакомпьютерных системах : дис. … канд. техн. наук : 05.13.11 / Камышева Надежда Сергеевна. – Пенза, 2011. – 247 с.

100. Un systeme de communication homme–machine en Francois / [Colmerauer A., Kanoui H., Pasero R., Roussel P.]. – Marseille : Universite d'Aix, 1972. – 25 p.

101. Kohn W. Declarative control architecture / W. Kohn // Communications of the Association for Computing Machinery. – 1991. – Vol. 34, Issue 8. – P. 65-79.

102. Яковлев К.С. Графовые модели в задаче планирования траектории на плоскости / К.С. Яковлев, Е.С.Баскин // Искусственный интеллект и принятие решений. – 2013. – № 1. – С. 5 – 12.

103. Bonet B. Planning as heuristic search: new results / B. Bonet, H. Geffner // Proceedings of the European Conference on Planning. – 1999. – P. 360—372.

104. Metropolis N. Equations of state calculations by fast computing machines / N. Metropolis, A. Rosenbluth, M. Rosenbluth, A. Teller, E. Teller // Journal of Chemical Physics. – 1953. – № 21 (6). – P. 1087–1091.

105. Алексієв В. О. Концепція інформаційного розвитку транспортних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук : спец. 05.22.01 «Транспортні системи» / В. О. Алексієв. – Харків, 2010. – 40 с.

106. Никонов О. Я. Бионика автомобиля на основе гибридных нейрофаззи сетей / О. Я. Никонов, О. А. Подоляка, А. И. Середина // Механика и машиностроение. – 2011. – № 1. – С. 118–123.

200

107. Amit D. Spin-glass models of neural networks / D. Amit, H. Gutfreund, H. Sompolinsky // Physical Review. – 1985. – Volume 32, № 2. – Р. 1007–1018.

108. Саттон Р.С. Обучение с подкреплением / Р.С. Саттон, Э.Г. Барто; пер. с англ. Е. Романов, Ю. Тюменцев. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 400 с.

109. Рубцов В.И. Современная зарубежная военная микро- и мини- робототехника / В.И. Рубцов, В.Е. Нестеров, И.В. Рубцов // Нано- и микросистемная техника. Ежемесячный междисциплинарный теоретический и прикладной научно-технический журнал. – 2000. – № 3. – С. 36 – 42.

110. Smith R. C. On the representation and estimation of spatial uncertainty / R. C. Smith, P. Cheeseman // International Journal of Robotics Research. – 1986. – Volume 5, № 4. – P. 56–68.

111. Dissanayake G. A solution to the simultaneous localisation and map building (SLAM) problem / G. Dissanayake, P. Newman, S. Clark, H. Durrant-Whyte, M. Csorba // IEEE Transactions of Robotics and Automation. – 2006. – № 7. – P. 229–241.

112. Thrun S. Robotic mapping: A survey / Sebastian Thrun. – Pittsburgh : Carnegie Mellon, – 2002. – 29 p.

113. Congdon С. В. CARMEL versus Flakey: A comparison of two robots / C. B. Congdon, M. Huber, D. Kortenkamp, C. Bidlack, C. Cohen, S. Huffman, F. Koss, U. Raschke, T. Weymouth // Papers from the AAAI Robot Competition. – 1994. – 52 p.

114. Kitano H. RoboCup: The robot world cup initiative / H. Kitano, M. L. Asada, Y. Kuniyoshi, I. Noda, E. Osawa // Proceedings of the First International Conference on Autonomous Agents. – 1996. – № 2. – P. 340–347.

115. Рутковский Л. Методы и технологии искусственного интеллекта / Лешек Рутковский. М. : Горячая линия-Телеком, 2010. – 520 с.

116. Редько В. От моделей поведения к искусственному интеллекту / Владимир Редько. М. : КомКнига, 2010. – 456 с.

117. Жданов А.А. Автономный искусственный интеллект / А.А.Жданов. – М : Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 359 с.

201

118. Yoshikawa T. Foundations of Robotics: Analysis and Control / Tsineo Yoshikawa. – Massachusetts : MIT Press, 2003. – 300 p.

119. Gat E. Three-layered architectures / Erann Gat // Al-based Mobile Robots: Case Studies of Successful Robot Systems. – 1998. – № 1. – P. 195–210.

120. Агентный декларативный принцип управления робототехническими устройствами : материалы межд. телекоммуникационной конф. Молодых учѐных и студентов «Молодѐжь и наука». – М. : НИЯУ МИФИ, 2009.

121. Horswill I. Functional programming of behavior-based systems / I. Horswill // International Symposium on Computational Intelligence in Robotics and Automation. – 1999. – № 9. – P. 83–93.

122. Konolige K. COLBERT: A language for reactive control in Saphira / K. Konolige // Advances in Artificial Intelligence. – 1997. – № 1. – P. 31-52.

123. Девятков В.В. Системы искусственного интеллекта / В.В.Девятков. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2001. – 352 с.

124. Соснин Д. А. Автотроника. Электрооборудование и системы бортовой автоматики современных легковых автомобилей / Д. А. Соснин. – М. : Солон-Р, 2001. – 272 с.

125. Шинкаренко В. Ф. Основи теорії еволюції електромеханічних систем / В. Ф. Шинкаренко. – Київ : Наукова думка, 2002. – 288 с.

126. Сорокин В. Ф., Тернюк Н. Э. Направленный синтез гибких технологических систем высокой и сверхвысокой производительности / В. Ф. Сорокин, Н. Э. Тернюк // Новые технологии в машиностроении. –Харьков : НАКУ «ХАИ», 2008. – № 3 (54). – С. 110 – 115.

127. Тернюк Н. Э. Законы развития техники и их применение при создании инноваций / Н. Э. Тернюк // Современные проблемы науки и образования : 12-я междунар. междисципл. науч.-практ. школа-конф., 27 апреля - 9 мая 2012г. : тезисы докл. – Х., 2012. – С. 89 – 102.

128. Литвинов А. С. О возможности улучшения управляемости легковых автомобилей сочетанием конструктивных факторов / А. С. Литвинов, Б. М.

202

Фиттерман, Ю. М. Немцов // Автомобильная промышленность. – 1976. – № 4. – С. 13 – 17.

129. Гусаков Д.Н. Разработка методики оптимизации законов управления автоматической трансмиссией полноприводного автомобиля по ряду эксплуатационных показателей : дис. … канд. техн. наук : 05.05.03 / Гусаков Дмитрий Николаевич. – М., 2010. – 189 с.

130. Артоболевский И. И. Постановка и решение задач оптимального проектирования машин / И. И. Артоболевский, М. Д. Генкин, В. И. Сергеев [и др.] // Журнал Машиноведение. – 1977. – № 5. – С. 15 – 23.

131. Балашов Е. П. Эволюционный синтез систем / Евгений Павлович Балашов. – М. : Радио и связь, 1985. – 325 с.

132. Левин М. Ш. Комбинаторное проектирование систем / М. Ш. Левин // Автоматизация проектирования. – 1997. – № 4. – С. 14 – 19.

133. Краузе В. Конструирование приборов / В. Краузе. – Москва : Машиностроение, 1987. – 376 с.

134. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений / [Гради Буч, Роберт А. Максимчук, Майкл У. Энгл и др.] ; пер. с англ. Д. А. Илюшина. – М. : Вильямс, 2008. – 720 с.

135. Shahookar K. VLSI cell placement techniques / K. Shahookar, P. Mazumder // ACM Computing Surveys. – 1991. – Vol. 23, № 2. – P. 143 – 220.

136. Тернюк Н. Э. Применение развивающего подхода к прогнозированию структурных характеристик и исследованию закономерностей развития транспортных систем / Н. Э. Тернюк, В. В. Федченко, Н. Н. Гладкая // Современные проблемы гуманизации и гармонизации управления : 10-я междунар. междисципл. науч-практ. школа-конф., 4-10 ноября 2010 г. : материалы конф. – Х., 2010. – С. 153 – 154.

137. Флейшман Б.С. Основы системологии / Б. С. Флейшман. – М. : Радио и связь, 1982. – 368 с.

203

138. Державна програма розвитку машинобудування на 2006-2011 pоки : Постанова № 516 від 18.04.2006 р. / Кабінет міністрів України. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – № 516. – (Бібліотека офіційних видань).

139. Беловол А. В. Обеспечение производительности многономенклатурных механообрабатывающих производств на основе синтеза структур технологических систем: диссертация на соискание учѐной степени кандидата технических наук : 05.02.08 / Беловол Анна Владимировна. – Х., 2011, – 194 с.

140. Тернюк Н. Э. Основы комплексной оптимизации технологических систем для производства зубчатых колѐс: дис. … доктора техн. наук : 05.02.08 / Тернюк Николай Эммануилович. – Тула, 1983. – 435 с.

141. Маслов С. Ю. Теория дедуктивных систем и еѐ применения / С. Ю. Маслов. – М. : Радио и связь, 1986. – 134 с.

142. Шаша И. К. Анализ и меры предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием неисправных автомобилей / И. К. Шаша, Г. И. Фесенко // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. – 2004. – Вып. 25. – С. 95–98.

143. Горбачѐв П. Ф. Транспортные системы : учебн. пособие [для студ. высш. уч. зав.] / П. Ф. Горбачѐв, И. А. Дмитриев. – Х. : ХНАДУ, 2002. – 202 с.

144. Оптимизация управления процессом деятельности строительного предприятия / [Торкатюк В. И., Дмитрук И. А., Стадник Г. В. И др.] ; под общей ред. д.т.н., проф. В. И. Торкатюка. – Х. : ХНАГХ, 2004. – 552 с.

145. Морозов В. В. Особенности принятия проектных решений на основе оценок проектов / В. В. Морозов, Е. Б. Донченко, Д. Д. Айстраханов // Ученые записки Университета КРОК. – 2011. – № 26. – С. 99–104.

146. Морозов В. В. Розробка моделей визначення, формування та управління конфігурацією портфелів інвестиційних проектів будівельних корпорацій / В. В. Морозов, К. М. Осетрин / Управління проектами та розвиток виробництва. – 2005. – № 4 (16) . – С. 38–45.

147. Бахнова Е. Л. Закономерность повышения экономической эффективности инновационных проектов с ростом уровня новизны их инноваций /

204

Е.Л. Бахнова, И.А. Дмитрук, В.Г. Сальников, Н.Э. Тернюк // Современные проблемы науки и образования : 12-я междунар. междисципл. науч.-практ. школа-конф., 27 апреля - 9 мая 2012 г. : м-лы конф. – Х., 2012. – С. 127–128.

148. Тернюк Н. Э. Новый подход к определению атрибутов деталей машин / Н. Э. Тернюк, Б. С. Котляров // Вісник Харківського нац. техн. ун-ту сільського господарства ім. Петра Василенка. – Х. : ХНТУСГ, 2005. – № 33. – С. 210–213.

149. Перепелица Б. А. Автоматизированное профилирование режущих инструментов (теория и алгоритмы) : учебн. пособие / Борис Алексеевич Перепелица. – Харьков : ХПИ, 1985. – 107 с.

150. Сергеев В. А. Основы инновационного проектирования: учебное пособие / Сергеев В. А., Кипчарская Е. В., Подымало Д. К. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 246 с.

151. Катцен С. PIC-микроконтроллеры. Полное руководство / Сид Катцен; пер. с англ. Евстифеева А.В. – М. : Додэка-XXI, 2010. – 656 с.

152. Гамма Э. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования / [Эрих Гамма, Ричард Хелм, Ральф Джонсон, Джон Влиссидес]; пер. с англ. А.Слинкин. – Спб. : Питер, 2010. – 366 с.

153. Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования : учеб. для ВУЗов / И.П. Норенков. – 4-е изд., перераб и доп. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. – 430, [2] с.: ил. – («Информатика в техническом университете»).

154. Соснин Д. А., Яковлев В. Ф. Новейшие автомобильные электронные системы : учебное пособие [для специалистов по ремонту автомобилей, студентов и преподавателей вузов и колледжей] / Д. А. Соснин, В. Ф. Яковлев. – М. : СОЛОН-Пресс, 2005. – 240 с.

155. Рогозін І. В. Підвищення безвідмовності пневматичного приводу гальмівної системи засобів транспорту: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : спец. 05.22.20 / І. В. Рогозін. – Харків, 2012. – 20 с.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html