## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

Національний Університет ”львівська політехніка“

На правах рукопису

#### ЛЮТА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 66.021.3: 615.015.14

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ЗМЕНШЕННЯ ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Спеціальність 21.06.01 – екологічна безпека

Д И С Е Р Т А Ц І Я

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Науковий керівник: Гумницький Ярослав Михайлович,

доктор технічних наук, професор

Ідентичність всіх екземплярів

дисертації ЗАСВІДЧУЮ:

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д20.052.05					Хомин В.Р.

Івано-Франківськ – 2009

ЗМІСТ

| Вступ …………………………………………………………………………. | 5 |
| --- | --- |
| 1. Огляд літератури з проблем техногенного забруднення довкілля азотними мінеральними добривами.…………………………………….. | 11 |
| Проблеми забруднення ґрунтового середовища на території України…....................................................................................... | 11 |
| Застосування добрив та проблеми забруднення природних вод………………………………...………………………………. | 16 |
| Зменшення забруднення навколишнього середовища шляхом капсулювання …………………………………………………… | 23 |
| Постановка проблеми дослідження та обґрунтування напрямку досліджень…………………………………………… | 31 |
| 2. Характеристика об’єктів і опис методики досліджень ……………... | 35 |
| 2.1. Характеристика об’єктів дослідження ………………………... | 35 |
| 2.2. Експериментальні установки, які використовуються у дослідженнях ……………………………………………………. | 46 |
| 2.2.1. Дослідження міграції мінеральних добрив за умови постійної вологості середовища …………………………. | 46 |
| 2.2.2. Дослідження міграції мінеральних добрив за умови періодичного зволоження ґрунтового середовища …….. | 49 |
| 2.3. Методики дослідження міграції компонентів добрив у навколишньому середовищі …………………………………… | 51 |
| 2.3.1. Дослідження міграції компонентів добрив у довкіллі за стаціонарних умов ……………………..………………….. | 51 |
| 2.3.2. Дослідження міграції компонентів мінеральних добрив у довкіллі під час періодичного зволоження ґрунтового середовища ……………..…………………………………. | 52 |
| 2.4. Дослідження застосування капсульованих мінеральних добрив …………………………………………………………… | 53 |
| 2.4.1. Експериментальна установка для капсулювання частинок | 53 |
| 2.4.2. Методики дослідження вивільнення компонентів капсульованих добрив у довкілля в залежності від рН середовища та вмісту легкорозчинної кристалічної речовини у полімерному покритті…………..…………….. | 55 |
| 2.5. Оцінка похибок вимірювання…………………………………… | 56 |
| 3. Теоретичні аспекти прогнозування міграції мінеральних добрив у ґрунтовому середовищі (математичні моделі) …………………………. | 60 |
| 3.1. Постановка проблеми ………………………………………….. | 60 |
| 3.2. Молекулярна дифузія компонентів мінеральних добрив за умови відсутності атмосферних опадів і вегетації рослин у випадку ……………………………………………... | 64 |
| 3.3. Міграція компонентів мінеральних добрив за умови засвоєння їх кореневою системою рослин у випадку ……………………………………………………….. | 70 |
| 3.4. Міграція компонентів мінеральних добрив за умови відсутності опадів і засвоєння речовин рослинами у випадку ……………………………………………………….. | 77 |
| 3.5. Міграція компонентів мінеральних добрив за умови засвоєння їх кореневою системою рослин у випадку …………………………………………….................. | 84 |
| 4. Експериментальні дослідження молекулярної дифузії компонентів гранульованих мінеральних добрив у ґрунті …………... | 90 |
| 4.1. Постановка проблеми ……………………………………………. | 90 |
| 4.2. Міграція компонентів гранульованих мінеральних добрив у ґрунтовому середовищі за відсутності атмосферних опадів і вегетації рослин …………………………………………………. | 92 |
| 4.3. Міграція мінеральних добрив за умови періодичного зволоження ґрунту ………………………………………………. | 99 |
| 4.3.1. Швидкість фільтрації рідини крізь ґрунтове середовище .. | 99 |
| 4.3.2. Піщане ґрунтове середовище ……………………………… | 100 |
| 4.3.3. Суглинкове ґрунтове середовище …………………………. | 102 |
| 5. Методи запобігання забруднення ґрунтового середовища шляхом капсулювання мінеральних добрив ……………………………………… | 107 |
| 5.1. Постановка проблеми ..………………………..…………………. | 107 |
| 5.2. Регулювання процесу вивільнення компонентів мінеральних добрив із капсульованих частинок …………………………….. | 110 |
| 5.2.1. Вплив рН ґрунтового розчину на зміну коефіцієнту дифузії мінеральних добрив крізь полімерну оболонку …. | 111 |
| 5.2.2. Вплив внесення легкорозчинної кристалічної речовини до складу оболонки на її проникність …………………….….. | 119 |
| 5.2.3. Визначення товщини оболонки капсульованих добрив …. | 124 |
| 5.3. Зменшення забруднення ґрунту у випадку застосування капсульованих мінеральних добрив ......………….……………. | 127 |
| 5.3.1. Піщаний ґрунт ……………….………………...……………. | 127 |
| 5.3.2. Суглинковий ґрунт …………………….………………..….. | 130 |
| 5.4. Технологічна схема нанесення полімерних плівок на гранульовані мінеральні добрива та методика її розрахунку… | 134 |
| Загальні висновки ………………………………………………………….. | 142 |
| Список використаних джерел ….………………………………………… | 144 |
| Додатки ………………………………………………………………………. | 165 |

ВСТУП

Актуальність теми. Широке застосування гранульованих азотних мінеральних добрив у сільському господарстві крім позитивного ефекту збільшення врожайності спричиняє постійне забруднення навколишнього середовища. Це відбувається внаслідок великої рухомості нітратів, які входять до складу добрив, у ґрунтах. Відомо, що лише частина внесених азотних добрив засвоюється рослинами, а решта 30-60% добрива, вимивається атмосферними опадами у наземні та підземні водойми, виділяється до повітря у газоподібному вигляді, дифундує за рахунок молекулярної дифузії вглиб ґрунту. Усе це в комплексі створює повільне накопичення нітратів у нижніх шарах ґрунтового середовища, а також у підземних водних басейнах, які використовуються для забору питної води, що є особливо небезпечним для населення.

Пошук шляхів зменшення шкідливого впливу на ґрунтове середовище від застосування азотних гранульованих добрив може бути реалізованим на основі математичного аналізу та прогнозування міграції компонентів добрива вглиб ґрунту з врахуванням грунтово-кліматичних умов середовища, потреби сільськогосподарських культур у добриві тощо. Теоретичне прогнозування процесу проникнення добрив вглиб ґрунту дасть змогу попередити забруднення підземних вод, скорелювати внесення додаткових доз азотних добрив, розрахувати час їх перебування у родючому шарі ґрунту та визначити кількість добрив, які будуть проникати вглиб ґрунтового середовища.

Інший метод зменшення забруднення підземних вод та компенсування азотних добрив у родючому шарі ґрунту є створення добрив пролонгованої дії шляхом покриття їх полімерною оболонкою. Застосування такого типу добрив дасть змогу повільно, залежно від умов середовища, вивільняти компоненти із капсули. Дослідження законів регулювання вивільнення компонентів із капсульованих добрив є одним із методів попередження забруднення навколишнього середовища. Такі добрива можуть стати альтернативою застосуванню гранульованих добрив, оскільки їх дія є довготривалою і прогнозованою. Наперед задані властивості оболонки дають змогу визначити тривалість вивільнення добрив, час можливого внесення добрив для повного їх засвоєння рослинами, а також значно розширить межі екологічно збалансованого застосування азотних добрив.

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри Екології та охорони навколишнього середовища з проблем “Капсулювання мінеральних добрив з метою забезпечення екологічної безпеки навколишнього середовища”, яка проводиться у відповідності з основними напрямками наукової діяльності Національного університету “Львівська політехніка” згідно з науково-технічною програмою Міністерства освіти і науки України, номер держреєстрації 0108U001392.

Мета і завдання досліджень. Метою роботи є удосконалення методів зменшення антропогенного навантаження на ґрунтове середовище і забруднення підземних вод азотними мінеральними добривами на основі запропонованих теоретичних закономірностей процесу їх проникнення вглиб ґрунту та створення капсульованих мінеральних добрив з регульованим вивільненням компонентів.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі:

- виконати критичний аналіз літератури з проблем забруднення ґрунтового середовища та підземних вод компонентами мінеральних добрив;

- визначити шляхи зменшення забруднення навколишнього середовища від застосування азотних мінеральних добрив;

- розробити методику на основі математичного моделювання для прогнозування процесу проникнення компонентів добрив вглиб ґрунтового середовища залежно від грунтово-кліматичних умов середовища та потреб рослин;

- експериментально дослідити процес проникнення компонентів добрив вглиб ґрунтового середовища залежно від умов навколишнього середовища;

- удосконалити шляхи регулювання вивільнення цільових компонентів із полімерних капсул в залежності від властивостей полімерного покриття і рН середовища.

Об’єкт дослідження – процеси забруднення ґрунтового середовища азотними мінеральними добривами та умови їх запобігання.

Предмет дослідження – теоретичні закономірності процесу забруднення ґрунтового середовища азотними мінеральними добривами та їх експериментальна перевірка; регульоване вивільнення цільового компоненту із капсульованих добрив.

Методи дослідження. Дослідження проводились на розроблених нами експериментальних установках, що моделюють ґрунтове природне середовище. В роботі використовуються аналітичні методи із застосуванням сучасної контрольно-вимірювальної техніки. Для визначення концентрації під час дослідження міграції компонентів добрив у ґрунтовому середовищі та під час дослідження кінетики вивільнення компоненту з капсульованих частинок застосовано іонометричний метод визначення концентрації вивільненої речовини. Обробку експериментальних даних виконували за допомогою комп’ютерної техніки і прикладних програмних пакетів (Excel, Grapher).

Наукова новизна одержаних результатів:

- Удосконалено концепцію прогнозування техногенного забруднення ґрунту та ґрунтових вод азотними сполуками з врахуванням молекулярної, конвективної та вегетаційної складових.

- Дістав подальший розвиток метод прогнозування переміщення компонентів азотних добрив у ґрунті на основі математичного моделювання для оцінки забруднення грунтово-водного середовища в осінньо-зимовий період.

- Вперше для прогнозування рівня забруднення ґрунтового середовища азотними мінеральними добривами розроблено метод прогнозування їх міграції з врахуванням процесу вегетації рослин.

- Вперше для оцінки міграції забруднень у ґрунтовому середовищі досліджено вплив атмосферних опадів, характерних для Львівської області, та визначено вплив конвективної складової на проникнення добрив у ґрунтовому середовищі.

- Дістало подальший розвиток дослідження процесу регульованого вивільнення компонентів добрив із капсульованих частинок, що виключає забруднення ґрунтового середовища компонентами мінеральних добрив.

Практичне значення одержаних результатів:

  - Розроблені математичні моделі дають змогу прогнозувати забруднення ґрунтового середовища компонентами азотних добрив і на основі цього зменшувати їх транспорт у підземні водоносні горизонти за різних грунтово-кліматичних умов і різній потребі сільськогосподарських культур.

  - Узагальнення експериментальних досліджень конвективної і молекулярної дифузії дають змогу визначати міграцію компонентів гранульованих мінеральних добрив у залежності від середовища їх використання, кількості внесення та терміну їх перебування у ґрунті.

  - Наукові результати, що отримані на основі експериментальних досліджень регулювання вивільнення цільового компоненту із капсул покритих полімерною плівкою, до складу якої внесено легкорозчинну кристалічну речовину, дають змогу значно розширити межі застосування капсульованих добрив залежно від грунтово-кліматичних умов середовища і мінімізувати кількість добрив, які будуть забруднювати довкілля.

  - Розроблена методика розрахунку товщини полімерної оболонки дає змогу зменшити забруднення ґрунтового середовища шляхом визначення відповідної товщини оболонки залежно від умов середовища застосування.

  - Практична реалізація теоретичних та експериментальних досліджень процесу забруднення ґрунтового середовища азотними мінеральними добривами полягає у передачі даних у Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області для впровадження їх у західному регіоні, ВАТ Інститут ГІРХІМПРОМ, Інститут землеробства і тваринництва західного регіону УААН та їх впровадження у навчальний процес.

Особистий внесок здобувача полягає у критичному аналізі літературних джерел щодо забруднення навколишнього середовища та підземних водних басейнів компонентами азотних добрив, визначенні мети і задачі досліджень, підборі і розробці методик досліджень [172, 173, 204], розробленні експериментальних установок для дослідження процесу міграції компонентів азотних добрив під час конвективного та молекулярно-дифузійного перенесення компонентів добрив у вертикальному профілі ґрунту, підготовці, плануванні та проведенні експериментальних досліджень [171, 172, 182, 184, 187-190, 201, 202, 204, 205], обробці отриманих результатів, математичному описі результатів досліджень [182-184, 201], формулюванні основних положень та висновків, підготовці статей до друку. Постановка задач, обговорення і обґрунтування результатів досліджень проводилися під керівництвом наукового керівника д.т.н., професора Гумницького Ярослава Михайловича. За результатами досліджень дисертантом у співавторстві із науковим керівником отримано патент на корисну модель [203].

Вважаю своїм обов’язком виразити щиру подяку науковому керівнику д.т.н., професору Гумницькому Ярославу Михайловичу за всебічну допомогу на всіх етапах виконання дисертаційної роботи.

Апробація результатів досліджень. Основні положення дисертації та її результати доповідалися та обговорювалися на: міжнародних науково-практичних конференціях ”Підвищення енергетичної ефективності харчових і хімічних виробництв”, Одеса, 2006, 2007, 2008; українській науково-технічній конференції ”Сучасні проблеми технології неорганічних речовин”, Дніпропетровськ, 2006; ХІХ Всепольській науковій конференції хімічної і процесної інженерії, Жешув, 2007; науково-практичній конференції “Екологічна безпека: моніторинг, оцінка ризику, перспективні природоохоронні технології”, Львів, 2007.

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано у 14 наукових працях, з яких 9 статей у наукових фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 4 тез доповідей на всеукраїнських і міжнародних конференціях, 1 патент на корисну модель.

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, 5 розділів, висновків, списку використаних джерел, який включає 205 найменувань, та додатків. Робота викладена на 133 сторінках основного тексту, містить 34 рисунки, 4 таблиці і 7 додатків.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

- Критичний аналіз джерел літератури свідчить про погіршення якості підземних вод, що використовуються як питні, внаслідок антропогенного забруднення ґрунтів нафтопродуктами, важкими та радіоактивними металами, мінеральними добривами, зокрема азотними, які щорічно вносяться в ґрунт. Разом з тим, кількість теоретичних та експериментальних досліджень, що дають змогу прогнозувати та зменшувати забруднення ґрунту компонентами мінеральних добрив є обмежена. Тому проблема теоретичного та експериментального дослідження міграції добрив у ґрунтовому середовищі є важливою і актуальною.

- Розроблені експериментальні установки для дослідження міграції добрив у різних ґрунтових середовищах дають змогу визначити вертикальне концентраційне поле під час молекулярно-дифузійного перенесення компонентів мінеральних добрив та конвективного під час імітації атмосферних опадів.

- Розроблені теоретичні моделі молекулярно-дифузійного перенесення компонентів, основані на диференціальних рівняннях молекулярної дифузії з відповідними граничними умовами, дають змогу прогнозувати міграцію компонентів у вологому ґрунтовому середовищі. Подано теоретичні графічні залежності для вертикального поля концентрацій компонентів добрив. Проведені експериментальні дослідження міграції мінеральних добрив у вологому ґрунтовому середовищі дали змогу встановити коефіцієнт молекулярної дифузії на основі розроблених нами теоретичних моделей.

- Вперше розроблено математичні моделі для прогнозування забруднення ґрунтових та підземних вод компонентами мінеральних добрив з врахуванням процесу вегетації, під час якого відбувається часткове засвоєння компонентів мінеральних добрив кореневою системою рослин.

- Вперше досліджено міграцію мінеральних добрив у ґрунтовому середовищі за умови його періодичного зволоження, що імітує атмосферні опади згідно з даними Гідрометеоцентру Львівської області. Визначено швидкості фільтрації водного середовища крізь шар ґрунту.

- Дослідні дані з кінетики накопичення компонентів гранульованих добрив у фільтраті показують, що у піщаному середовищі максимум концентрації припадає на 10 добу і є значно вищим за максимум концентрації у суглинковому середовищі. За час проведення досліду (30 діб) з піщаного ґрунту ступінь вимивання добрив склав 96,84%, а з суглинкового – 57,64% за однакової початкової концентрації добрива та умовах поливу.

- Вперше запропоновано і запатентовано метод регулювання вивільнення добрив із полімерної оболонки через внесення в її склад легкорозчинних кристалічних речовин та визначено коефіцієнти дифузії в залежності від процентного складу легкорозчинної кристалічної речовини. Використання цих даних дає змогу прогнозувати товщину полімерної оболонки. Рекомендовано використовувати капсулювання мінеральних добрив як метод запобігання забруднення ґрунтового середовища мінеральними добривами за рахунок зменшення швидкості їх розчинення і виключення потреби їх повторного внесення.

- Матеріали дисертаційної роботи передано у Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області для впровадження їх у західному регіоні, ВАТ Інститут ГІРХІМПРОМ, Інститут землеробства і тваринництва західного регіону УААН та впроваджено у навчальний процес.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Міненок С.М. Техногенні джерела забруднення підземних вод на території Чернігівської області / С.М. Міненок // Екологічний вісник. – 2004. – №2. – С. 19-21.

- Хоружий П.Д. Шляхи збалансованого водокористування та водовідтворення в Україні / П.Д. Хоружий, Т.П. Хомутецька, А.Л. Котельчук // Екологічний вісник. – 2007. – №6. – С. 7-8.

- Барановський В.А. Екологічні проблеми природних вод та їх картографування / В.А. Барановський // Екологічний вісник. – 2004. – №3. – С. 4-7.

- Якість ґрунтів та сучасні стратегії удобрення / [Мельничук Д., Мельников М., Хофман Дж. та ін.]; під ред. Дж. Хофмана, Д. Мельничука, М. Городнього. – К.: Арістей, 2004. – 488с.

- Рижук С.М. Екологічні аспекти ґрунтового покриву України / С.М. Рижук // Стан земельних ресурсів в Україні. Проблеми та шляхи вирішення: зб. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 29-30 вер. 2001р. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2001. – С. 3-5.

- Дегодюк Є.Г. Сучасний стан земельних ресурсів України і шляхи земле- і природокористування / Є.Г. Дегодюк // Стан земельних ресурсів в Україні. Проблеми та шляхи вирішення: зб. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 29-30 вер. 2001р. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2001. – С. 37-42.

- Skowrońska Monika Influence of organic waste substances on contents and translocation of nitrogen compounds in soil / Monika Skowrońska, Józefa Wiater // Contaminated soil 2000: Proceedings of the 7th International FZK/TNO Conference on Contaminated Soil, Leipzig, 18-22 Sept. 2000. – London: Thomas Telford. – 2000. – Vol.2. – C. 801-802.

- Петренко Ж.А. Якість ґрунтів – основа ефективного господарювання / Ж.А. Петренко, С.Ф. Швидь // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2006. – №3. – С. 143-146.

- Бабейова Н.О. Экологические последствия загрязнения кадмием грунтов и почвенных вод (Обзор) / Н.О. Бабейова, О.Л. Главати // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2001. – №1. – С. 39-48.

- Максимов В.Г. Системні втрати нафтопродуктів як джерело нафтохімічного забруднення довкілля / В.Г. Максимов // Екологічний вісник. – 2003. – №1-2. – С. 11-14.

- Козуля Т.В. Особливості розповсюдження і поведінки важких металів у ґрунтах природних і урболандшафтів (на прикладі викидів Зміївської ТЕС) / Т.В. Козуля, А.Б. Бланк, Л.В. Глушкова // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2005. – №2. – С. 51-55.

- Медведєв В.В. Взаємозв’язки між антропогенним навантаженням, деградацією та сталістю ґрунтів / В.В. Медведєв // Вісник аграрні науки. – 2007. – №8. – С. 49-55.

- Агрохимические методы исследования почв / [под ред. Соколова А.В.]. – [5-е изд.]. – М.: Наука, 1975. – 656с.

- Довідник агронома / [під ред. Л.Л. Зіневича]. – К.: Урожай, 1985. – 672с.

- Piotr Kowalik Obieg wody w ekosystemach lądowych / Piotr Kowalik. – Warszawa: Oficyna wydawnicza politechniki warszawskiej, 1995. – 82s.

- Орлов Д.С. Химическое загрязнение и охрана почв: словарь-справочник / Д.С. Орлов, М.С. Малинина и др. – М.: Агропромиздат, 1991. – 303 с.

- Boyer J.S. Water transport / Boyer J.S. // Ann. Rev. of Plant Physiol. – 1985. –№ 36. – 473-516p.

- Kowalik P. Teoria ruchu wody glebowej / P. Kowalik, A. Miler // Arch. Hydrot. – 1979. – № 24 (4). – 619-637s.

- Kowalik P. Seepage flows in aeration zone in sandy soils / P. Kowalik, M. Stopa // J. of Hydrol. Sci. – 1980. – № 7 (1-2). – 25-34 s.

- Jensen K.H. Simulation of water flows in the unsaturated zone including the root zone / Jensen K.H. // Institute of Hydrodynamics and Hydraulic Engineering, Techn. Univ. of Denmark, Ser. Paper 33, Lyngby, 1983. – 257 p.

- Dierckx J. Swatrer a computer package for modeling the field water balance / Dierckx J., Belmans C., Pauvels P. // Laborat. of Soil and Water Engin. Faculty of Agric. Sci., K. U. Leuven, 1986. – 114 p.

- Зелинов В.Д. Почвоведение с основами агрохимии // В.Д. Зелинов, Г.И. Мальцев.– М.: Агропромиздат, 1986. – 237с.

- Агроекологія / [Городній М.М., Шикула М.К., Гудков І.М. та ін.]; під ред. М.М. Городнього. – К.: Вища школа, 1993. – 415с.

- Булигін С.Ю. Тепловий режим ґрунту за різних технологій обробітку і Степу / С.Ю. Булигін, М.І. Байдюк // Вісник аграрніц науки. – 2007. – №4. – С. 11-14.

- Шищенко П.Г. Агроекологічна оцінка ґрунтів України / П.Г. Шищенко // Екологічний вісник. – 2002. – №3/4. – С. 11-12.

- Ґрунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості: навч. посіб. / [В.І. Купчик, В.В. Іваніна, Г.І. Нестеров та ін.; Спільний європ. проект ТЕМПУС ТАСІС]. – К.: Кондор, 2007. – 414с.

- Агрохімія і ґрунтознавство: [міжвід. темат. наук. зб. / ред. В.В. Медведєв]. – Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського УААН. – К., 2000. – вип. 60. – 108с.

- Назаренко І.І. До питання про класифікацію та номенклатурну приналежність “дерново-підзолистих” ґрунтів Передкарпаття / І.І. Назаренко, С.М. Польчина, І.С. Смага // Агрохімія і ґрунтознавство. – Харків: Аграрна наука, 1998. – Ч.1. – С. 22-23. – (Спецвип.: V з’їзд УТГУ).

- Рудько Г.І. Екологічна безпека та раціональне природокористування в межах гірничо-промислових і нафтогазових комплексів / Г.І. Рудько, Л.Є. Шкіца // Монографія. – К.: ЗАТ “Нічлава”, 2001. – 528 с.

- Шкіца Л.Є. Математична модель формування ареалу забруднень довкілля шкідливими витоками / Шкіца Л.Є. // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано- Франківськ, 2002. – №4 (5). – С. 65-66.

- Шкіца Л.Є. Екологічна безпека гірничопромислових комплексів Західного регіону України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук: спец. 21.06.01 “Екологічна безпека”/ Л.Є. Шкіца. – Івано-Франківськ, 2006. – 36с.

- Трунова И.А. Исследование подвижности тяжелых металлов в грунтах ландшафтов в районе отвалов фосфогипса / И.А. Трунова, С.В. Вакал, Л.Д. Пляцук // Вісник Сумського державного університету. – 2004. – №2. – С. 170-174. – (Серія: Технічні науки).

- Пляцук Л.Д. Радиоэлементы в водах нефтяных месторождений / Л.Д. Пляцук, Э.Н. Осадчая // Хімічна промисловість України. – 2003. – № 5. – С. 37-39.

- Мірошниченко М.М. Вплив забруднення нафтою на властивості ґрунтів різного гранулометричного складу / М.М. Мірошниченко // Агрохімія і ґрунтознавство: міжвід. темат. наук. зб. – К., 2000. – вип. 60. – С. 91-96.

- Петик В.А. Влияние углеводородного загрязнения на естественную гидрогеохимическую обстановку в грунтовом водоносном горизонте / В.А. Петик // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2006. – №6. – С. 18-25.

- Фелленберг Г. Загрязнение природной среды. Введение в экологическую химию / Г. Фелленберг ; [пер. с нем. А.В. Очкина]; под ред. канд. хим. наук К.Б. Заборенко. – М.: Мир, 1997. – 232 с.

- Жовинський Е.Я. Рухомі форми металів у ґрунтах Карпатського біосферного заповідника (Угольсько-Широколужанський масив) / Е.Я. Жовинський, Н.О. Крюченко, Д.Д. Сухарюк, П.С. Папарига // Мінералогічний журнал. – 2006. – №4. – С. 53-58.

- Крамарьов С.М. Екологічні та гігієнічні проблеми забруднення ґрунту рухомими формами важких металів / С.М. Крамарьов, С.В. Краснєнков, Т.Ф. Яковишина // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2006. – №4. – С. 113-117.

- Важкі метали у ґрунтах заповідних зон України / [Жовинський Е.Я., Кураєва І.В., Самчук А.І. та ін.] // Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН УКраїни. – К.: Логос, 2005. – 104с.

- Лысенко Л.Л. Перспективы решения загрязнения почв тяжелыми металлами / Л.Л. Лысенко, М.И. Пономарев, Б.Ю. Корнилович // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2001. – №4. – С. 58-63.

- Мірошниченко М.М. Грунтово-екологічне нормування забруднення важкими металами / М.М. Мірошниченко // Вісник аграрні науки. – 2002. – №5. – С. 62-66.

- Довбиш Л.Л. Забруднення важкими металами дерново-підзолистих ґрунтів лісоаграрних ландшафтів Полісся: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 03.00.16 “екологія” / Л.Л. Довбиш. – Житомир, 2002. – 19с.

- Засєкін Д.А. Моніторинг важких металів у довкіллі та способи зниження їх надлишку в організмі тварин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук: спец. 16.00.06 “гігієна тварин та ветеринарна санітарія” / Д.А. Засєкін. – К., 2002. – 40с.

- Паращенко І.В. Акумуляція, міграція та транслокація свинцю за умов забруднення дерново-підзолистого ґрунту / І.В. Паращенко // Агроекологічний журнал. – 2007. – №2. – С. 88-91.

- Шильников И.А. Проблема снижения подвижности тяжелых металлов при известковании / И.А. Шильников, Н.И. Аканова // Химия в сельском хозяйстве. – 1995. – №4. – С. 29-35.

- Бакка М.Т. Основи ведення сільського господарства та охорона земель / М.Т. Бакка, В.П. Стрельченко, П.Т. Божок. – Житомир: РВВ ЖІТІ, 2000. – 366с.

- Ковда В.С. Экологические принципы применения удобрений / В.С. Ковда. – М.: Химия, 1984. – 195с.

- Экологические проблемы применения минеральных удобрений / [Кудеяров В.Н., Башкин В.Н., Кудеярова А.Ю., Бочкарев А.Н.]. – М.: Наука, 1984. – 324с.

- Сапрыкин Ф.Л. Геохимия почв и охрана природы / Сапрыкин Ф.Л. – Ленинград: Недра, 1984. – 231с.

- Цапко Ю.Л. Агроекологічні аспекти застосування технології локальної меліорації кислих ґрунтів / Ю.Л. Цапко // Екологічний вісник. – 2005. – №3. – С. 22-23.

- Красоха Є.Н. Деградація чорноземів південного заходу України / Є.Н. Красоха, В.П. Оніщук // Стан земельних ресурсів в Україні. Проблеми та шляхи вирішення: зб. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 29-30 вер. 2001р. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2001. – С. 60-62.

- Сорокотяга Н.П. Трансформація сполук вуглецю і азоту в лучно-чорноземному карбонатному ґрунті Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01.04 “агрохімія” / Н.П. Сорокотяга. – К., 2004. – 17с.

- Панас Р.М. Деградація ґрунтів: причини виникнення і шляхи усунення / Р.М. Панас // Екологічний вісник. – 2004. – №4. – С. 9-10.

- Макаренко Н.А. Вплив мінеральних добрив на обмінний фонд біогеохімічного циклу токсичних елементів / Н.А. Макаренко // Вісник аграрні науки, 2003. – №4. – С. 55-58.

- Ваштулат М.П. Гігієнічна оцінка застосування пестицидів та агрохімікатів у різних грунтово-кліматичних зонах України / М.П. Ваштулат // Гігієна населених місць: зб. наук. пр. Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН. – К., 2003. – Вип. 41. – С.130-133.

- Великий В.И. Некоторые эколого-гигиенические аспекты интенсивного применения азотных минеральных удобрений в сельськом хозяйстве / В.И. Великий, И.В. Мудрый // Довкілля та здоров’я. – 1999. – №4. – С. 55-58.

- Шевченко О.А. Гігієнічна оцінка впливу об’єктів довгострокового зберігання промислових відходів на ґрунт та ґрунтові води у межах територій промислового міста / О.А. Шевченко, Я.Я. Сердюк // Довкілля і здоров’я. – 2006. – №2. – С. 22-25.

- Дехтяренко О.М. Визначення впливу хлорорганічних пестицидів на грунтові екосистеми / Дехтяренко О.М., Пилипенко Л.А., Ісаєнко В.М. // Агроекологічний журнал. – 2007. – №2. – С. 57-61.

- Костюк Я.Ю. Забруднення харчових продуктів нітратами / Я.Ю. Костюк, С.В. Пономарьов // Вісник Харківського інституту соціального прогресу: зб. наук. пр. – Х., 2003. – вип. 3(5). – С. 77-81. – (Серія: Екологія, техногенна безпека і соціальний прогрес).

- Лебідь Е.М. Агрохімічна ефективність нового інгібітора нітрифікації / Е.М. Лебідь, С.М. Крамарьов, О.С. Матросов, Т.Ф. Яковишина // Вісник аграрні науки. – 2000. – №9. – С. 5-7.

- Екологія Львівщини 1999: бюлетень / [укладачі Л. Тільман, О. Ковальчук]. – Львів: Сполом, 2000. – 123 с.

- Екологія Львівщини 2004: бюлетень / [укладачі О. Ковальчук, О. Гембусь]. – Львів: Астра-Друк-Сервіс, 2005. – 131 с.

- Екологія Львівщини 2005: бюлетень / [укладачі О. Ковальчук , О. Гембусь]. – Львів: Сполом, 2006. – 118 с.

- Екологія Львівщини 2006: бюлетень / [укладачі О. Ковальчук , Т. За долина, І. Шпилька, В. Дідух]. – Львів: Сполом, 2007. – 156 с.

- Екологія Львівщини 2007: бюлетень / [укладачі О. Ковальчук , І. Савчак, Т. Задолина]. – Львів: Сполом, 2008. – 181 с.

- Екологія Львівщини 2008: бюлетень / [укладачі О. Ковальчук , І. Савчак, Т. Задолина]. – Львів: Сполом, 2009. – 138 с.

- Добрива та їх використання / [Марчук І.У., Макаренко В.М., Розстальний В.Є., Савчук А.В.]. – Київ: ТОВ "Компанія"Юні вест Маркетинг", 2002. – 246 с.

- Проданчук М.Г. Еколого-гігієнічні проблеми виробництва та безпечного застосування мінеральних добрив з зарубіжної сировини: методичне, законодавче та аналітичне забезпечення / М.Г. Проданчук, В.І. Великий, І.В. Мудрий, С.С. Світлий // Гигиена населенных мест. – 2001. – Т.1, №38. – С. 256-259.

- Коваленко О.М. Нітрат-нітритна екологічна проблема та можливі шляхи її вирішення / О.М. Коваленко // Довкілля і здоров’я. – 2006. – №2. – С. 76-80.

- Слюсар І.Г. Забруднення ґрунтових і річкових вод осушуваних заплав центрального Полісся і Лісостепу / І.Г. Слюсар, О.П. Соляник, О.А. Дащенко, М.І. Сацик // Меліорація і водне господарство: міжвід. темат. наук. зб. – 2004. – вип. 91. – С. 129-134.

- Тимочко Т.В. Всеукраїнська екологічна ліга: 10 років задля краси довкілля / Т.В. Тимочко // Екологічний вісник. – 2007. – №5. – С. 8.

- Бердніков О.М. Вивчення поведінки важких металів в агроценозі при застосуванні нового виду добрив “Агрофоски” / О.М. Бердніков, Т.В. Юрченко, О.М. Багацька // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2006. – №3. – С. 43-48.

- Кочетков В.Н. Фософрсодержащие удобрения: справочник / В.Н. Кочетков. – М.: Химия, 1982. – 255с.

- Позин М.Е. Технология минеральных солей: (Удобрений, пестицидов, проиышленных солей, окислов и кислот) / М.Е. Позин. // Монографія. – 4 изд., испр. – Л.: Химия, 1974. – . –

Т.1. – 1974. – 792с.

Т.2. – 1974. – 768с.

- Дмитрук Ю.М. Вплив ландшафтно-екологічних умов на профільний розподіл важких металів у ґрунтах Покутсько-Буковинських Карпат / Ю.М. Дмитрук // Агроекологічний журнал. – 2005. – №2. – С. 28-37.

- Прокошев В.В. Калийные удобрения. Значение, производство, приминение, экология / В.В. Прокошев, И.М. Богдевич. – Международный институт калия, 1994. – 67с.

- Мищенко В.А. Автоматизированная система диагностики плодородия почв / Мищенко В.А. – Минск: 1989. – 260с.

- Литвинова Т.П. Медицинские капсулы / Литвинова Т.П., Грядунова Г.П., Давигора И.В. – М., 1974. – 197 с.

- Кондратов А.П. Капсулирование в полимерных пленках / А.П. Кондратов, А.Н. Громов. – М.: Химия, 1990. – 283 с.

- Encyclopedia of polymer science and technology, v.1-16. – N.Y. [a. o.j, 1964-72], Suppl. v.1-2, 1976-77. – 557р.

- Солодовник В.Д. Микрокапсулирование / Солодовник В.Д. – М.: Химия, 1980. – 216с.

- Таран А.Л. Технологии капсулирования гранул азотсодержащих удобрений как способ снижения экологической нагрузки от их примиения / Таран А.Л. // Безопасность жизнедеятельности. – 2003. – №3. – С. 41-43.

- Gutcho M. Capsule technology and microencapsulation / Gutcho M. – L., 1972. –98р.

- Кувшинников И.М. Минеральные удобрения и соли. Свойства и способы их улучшения / Кувшинников И.М. – М.: Химия, 1987. – 255с.

- Patent 4081264 USA Slow release fertilizers аnd processes for preparing same / Ali, Wahid R. (Pointe-a-Pierre, TD), primary class: 71/28. – № 728322, filing date: 09/30/1976, publ. date: 03/28/1978.

- Patent 4456569 USA Encapsulation process / Rodson, Marius (El Cerrito, CA, US), Scher, Herbert B. (Moraga, CA, US), primary class: 264/4.7. – № 556670, filing date: 11/30/1983, publ. date: 06/26/1984.

- Patent 6284278 USA Controlled release chemicals / Daniel Waldman, Emil Polyansky. – № 445794, filed on 2000-04-19, Current US Class 424/489, issued on September 4, 2001.

- Patent 2277513 USA Symmetrical polyurea-urethane fertilizer encapsulation / Markusch Peter H (US); Rosthauser James W (US). EC: C05G3/00B2G; C08G18/32C2; (+2), IPC: C05G3/00; C08G18/32; C08G18/76 (+4), publication date 2000-01-23.

- Patent 2273768 USA Unsymmetrical Polyurea-urethane fertilizer encapsulation / Rosthauser James W (US); Markusch Peter H (US). EC: C05G3/00B2G; C08G18/32C; (+2), IPC: C05G3/00; C08G18/32; C09D175/00 (+7), publication date 2006-10-03.

- Patent 6932984 USA Method of microencapsulation / Vladimir Babtsov, Yury Shapiro, Emma Kvitnitsky. – № 130529 filed on 2000-11-16, issued on August 23, 2005.

- Patent 7160707 USA Process of capsulation / Geir Fonnum, Nini Kjus Hofsløkken, Elin Marie Aksnes, Lars Kilaas, Arvid Trygve Berge, Ruth Schmid, Jon Olav Bjorgum. – № 11071720, filed on 2005-03-03, Current US Class 435/180; Issued on January 9, 2007.

- Patent 7094369 USA Processes for manufacturing polymeric microspheres / Marcia Buiser, Samuel P. Baldwin. – № 10109966, filed on 2002-03-29, issued on August 22, 2006.

- Coating of fertilizers by degradable polymers / M. Devassine, F. Henry, P. Guerin, X. Briand. International Journal of Pharmaceuticals. – 2002. – № 242, – 399-404pp.

- Patent 6503288 USA, МПК7 C 05 G 5/00. Process for the production of biodegradable encapsulated fertilizers / Bayer Corp., Markusch Peter H. – № 08/777427; filed on 30.12.1996, issued on 07.01.2003.

- Пат. 2224732 Российская Федерация, МПК7 С 05 G 3/08. Способ получения медленнодействующих капсулированных удобрений / И.Д. Комиссаров, В.А. Уступалова, Е.Г. Козел, Г.Н. Филисюк; заявитель и патентообладатель Тюмен. гос. с.х. акад. – № 2002128714/15; заяв. 25.10.2002; опубл. 27.02.2004.

- Квасниця І.Ю. Історико-природничі нариси з краєзнавства: Львівська область / Квасниця І.Ю., Глічов І.О., Федик І.І. – Львів: Укрсервіс – ТОВ. – 1994. – 238c.

- Булавацький В.М. Математичне моделювання міграції водорозчинних забруднень у ґрунтовому шарі кореневої зони рослин / В.М. Булавацький, О.В. Войцехівська // Доп. НАН України. – 2006. – №10. – С. 188-194.

- Крайнов С.Р. Современные проблемы изучения и моделирования миграции подземных вод и массопереноса, геохимические принципы / С.Р. Крайнов, Б.Н. Рыженко // Геоекология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. – 1995. – №3. – С. 12-22.

- Харитонов М.М. Моделювання процесу міграції розчинних солей у насипному шарі чорнозему за рекультивації шахтних відвалів / М.М. Харитонов, В.Є. Колесник, В.Ю. Грунтова // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2005. – №2. – С. 26-28.

- Вергунова В.І. Чисельне моделювання розповсюдження забруднюючих речовин в ґрунтах / В.І. Вергунова, М.М. Москальков, Н.М. Москалькова // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2004. – №2. – С. 78.

- Протас Н.М. Моделювання міграції мікроелементів в системі ґрунт – рослина: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 03.00.16 “екологія” / Н.М. Протас. – К., 2004. – 20с.

- Ситников А.Б. Физико-математические модели миграции веществ в грунтах / А.Б. Ситников // Геологічний журнал. – 2000. – №3. – С. 82-89.

- Zaradny H. Matematyczne metody opisu i rozwiązań przepływu wody w nienasyconych i nasyconych gruntach i glebach / H. Zaradny // Prace Instytutu Budownictwa Wodnego PAN. – 1990. – № 23. – 367 s.

- Математична модель міграції речовини у підземних водах / І.О. Камаєва, Я.М. Семчук, Л.І. Камаєва, О.М. Лев // Вестник Херсонського национального технического университета. – 2006. – Вып. 25. – С. 217-221.

- Камаєва І.О. Моделювання динаміки розповсюдження шкідливих речовин на межі системи ”повітря-ґрунт“ / І.О. Камаєва, Я.М. Семчук, Л.І. Камаєва // Вестник Херсонського национального технического университета. – 2008. – Вып. 2(31). – С. 212-215.

- Pesticide and nutrient movement into subsurface tile drains on a silt loam soil in Indiana // Kladivko E. J., Van Scoyoc G. E., Monke E. J., Oates K. M., Pask W. // J. Environ. Qual. – 1991. – 20, №1. – P. 264 – 270.

- Kazimierz Rup Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. – Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006. – 231р.

- Z. Orzechowski, J. Prywer, R. Zarzycki Mechanika płynow w inżynierii środowiska. Warszawa: WNT, 2001. – 111 s.

- Nawozenie uzytkow rolnuch jako zrodlo substancji chemicznych w wodach powierzchniowych / Pawlik – Dodrowolski Jacek, Kuezbauer Andrzej // Pocz. Nauk. Rol. F. – 1990 (1991). – 82, №1 – 2. – Р. 101 – 113.

- Електронна енциклопедія. Режим доступу: www.xumuk.ru/encyklopedia/2627.html

- Скопецька О.В. Комплексний еколого-фізіологічний аналіз міграції та нагромадження свинцю в агроекосистемах / О.В. Скопецька, М.М. Мусієнко // Физиология и биохимия культурных растений. – 2004. – 36, №1. – С. 27-35.

- Якубовская З.Н. Исследование вертикального загрязнения многослойного грунта / З.Н. Якубовская // Вісник Дніпропетровського університету. – 2000-2001. – вип.3. – С. 150-154. – (Серія: Механіка).

- Корбут Г.О. Методи управління міграцією радіонуклідів у системі “ґрунт – рослина” / Г.О. Корбут, В.О. Зінченко // Екологічний вісник. – 2003. – №1-2. – С. 13-14.

- Люта Н.Г. Основні напрямки міграції техногенних забруднень у ґрунтах та суміжних компонентах ландшафтів / Н.Г. Люта // зб. наук. пр. Укр. держ. геологорозв. ін-ту. – 2005. – №2. – С. 184-189.

- Соловий В.Б. Розподіл Cs137 у вертикальному профілі ґрунтів / В.Б. Соловий, С.В. Козир // Вісник аграрні науки. – 2005. – №7. – С. 49-52.

- Подпур П.П. До питання забруднення ґрунтових вод 137Cs і 90Sr у різних грунтово-гідрологічних умовах / П.П. Подпур, М.М. Давидов // Лісівництво і агролісомеліорація: зб. наук. пр. / НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорація. – Х.: Майдан, 2002 – вип. 103. – С. 48-52.

- Дутов О.І. Забруднення сільськогосподарської продукції радіоцезієм в залежності від рівня удобрення ґрунту / О.І. Дутов // Бюл. Інституту зерн. госп-ва / УААН. – Д., 2001. – №15/16. – С. 68-72.

- Гуцуляк Г.Д. Водні ресурси Карпат, джерела їх забруднення та його негативні наслідки / Г.Д. Гуцуляк, Ю.Г. Гуцуляк // Наук. вісн.: зб. наук. техн. пр. / Український державний лісотехнічний університет. – 2004. – Вип. 14.3. – С. 252-258.

- Водне господарство в Україні / [під ред. А.В. Яцика, В.М. Хорєва]. – К.: Ґенеза, 2000. – 456с.

- Глущенко А.А. Розповсюдження забруднень в ґрунтових потоках з вільними поверхнями / А.А. Глущенко, Т.Л. Годинська // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2004. – №2. – С. 88.

- Географічна енциклопедія України: в 3 т. / [редкол.: М.Маринич (відп.ред.) та ін.]. – Київ: Вид-во “Українська Радянська Енциклопедія” ім. М.П.Бажана, 1990– .–

Т.2: З-О. – 1990. – 479c.

- Проць-Кравчук Г.Л. Клімат. Природа Львівської області / Проць-Кравчук Г.Л. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1972. – 151с.

- Пшениця. Попередники, обробіток ґрунту та удобрення. Сайт Аграрний сектор України. – Режим доступу: http://agroua.net/plant/catalog/cg-1/c-1/info/cag-205

- Панас Р.М. Ґрунтознавство / Панас Р.М. – Львів: Новий світ, 2006. – 372с.

- Медведєв В.В. Вплив структури ґрунту на фільтраційну здатність / В.В. Медведєв, Т.М. Лактіонова, Л.Г. Почепцова // Вісник аграрні науки. – 2003. – №3. – С. 5-8.

- Прокопов В.О. Вплив сульфату калію на процеси самоочищення води / В.О. Прокопов, О.В. Лотоцька, Л.М. Гунько // Гігієна населених місць: зб. наук. пр. / Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН. – К., 2003. – вип.41. – С. 107-110.

- Воздействие производства азотно-фосфорных минеральных удобрений на окружающую среду и человека / А.В. Горбунов, В.В. Голубчиков, С.М. Ляпунов [и др.] // Екологическая химия. – 2001. – 10, №4. – С. 255-268.

- Лизогубов В.О. Моніторинг хімічного складу грунтово-інфільтраційних вод / В.О. Лизогубов // Вісник аграрні науки. – 2003. – №9. – С. 81-83.

- Chemical analysis of ecological materials // Edited by Allen Stewart E. // 2nd ed. – Blackwell Scientific Publications, 1989. – 368p.

- Дмитрук Ю.М. Геохімічні особливості ґрунтів агроландшафтів Передкарпаття / Ю.М. Дмитрук // Вісник аграрні науки. – 2005. – №5. – С. 51-55.

- Медведєв В.В. Стан робіт з моніторингу ґрунтів в Україні / В.В. Медведєв, Т.М. Лактіонова // Екологічний вісник. – 2003. – №5/6. – С. 8-10.

- Липець Е. Вплив щільності ґрунту на засвоєння сільськогосподарськими культурами поживних елементів / Е. Липець, В.В. Медведєв, Т.Є. Линдіна // Вісник аграрні науки. – 2002. – №5. – С. 11-15.

- Медведєв В.В. Основна гідрофізична характеристика як інтегральна оцінка особливостей вологопровідності ґрунту / В.В. Медведєв, Т.М. Лактіонова, Л.Г. Почепцова [та ін.] // Вісник аграрні науки. – 2004. – №4. – С. 21-24.

- Офіційний сайт Львівської обласної державної адміністрації. – Режим доступу да сайту: http://www.loda.gov.ua/oda/structure/agriculture

- Буджерак А.І. Азотний фонд і гумусний стан чорноземів реградованих при різних рівнях застосування добрив / А.І. Буджерак, Ю.І. Кривда // Вісник аграрні науки. – 2005. – №9. – С. 15-19.

- Шустерук Т.З. Екологічна оцінка антропогенного впливу на біологічну активність ґрунтів (на прикладі агроекосистем України): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук: спец. 03.00.16 “екологія” / Т.З. Шустерук. – К., 2007. – 20с.

- Макаренко Н.А. Агроекологічна оцінка мінеральних добрив за впливом на ґрунтову систему: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук: спец. 03.00.16 “екологія” / Н.А. Макаренко. – К., 2002. – 35с.

- Махортов Ю.А. Еколого-економічна оцінка системи застосування мінеральних добрив / Ю.А. Махортов // Вісник аграрні науки. – 2001. – №6. – С. 72-74.

- Цвей Я.П. Вміст мінерального азоту і його міграція у чорноземних ґрунтах залежно від системи удобрення цукрових буряків / Я.П. Цвей // Вісник аграрні науки. – 2005. – №2. – С. 14-17.

- Опанасенко О.І. Міграція поживних речовин в осушених органогенних ґрунтах Лісостепу / О.І. Опанасенко // Вісник аграрні науки. – 2003. – №11. – С. 18-20.

- Коваленко Н.П. Екологічні проблеми землеробства / Н.П. Коваленко // Зб. наук. пр. Полтавського державного педагогічного університету. – Полтава, 2001. – Вип. 3(17). – С.169-174.

- Гладюк М.М. Основи агрохімії. Хімія в сільському господарстві / Гладюк М.М. – К., Ірпінь: Перун, 2003. – 288 с.

- R.J. Charbeneau Groundwater Hydraulics and Pollutant Transport. – New Jersey, Prentice Hall Inc., 2000. – 98р.

- G.V. Middleton, P.R. Wilcock Mechanics in the Earth and Environmental Sciences. – UK: Cambridge Uni. Press, 1996. – 56р.

- W.W. Nazaroff, L. Alvarez-Cohen Environmental Engineering Science. – New Jork, J. Wiley & Sons Inc., 2001. – 124р.

- Смаглій О.Ф. Агроекологія / Смаглій О.Ф. – К.: Вища школа, 2006. – 671с.

- Савчук О.І. Баланс азоту в сівозмінах на дерново-підзолистому супіщаному ґрунті / О.І. Савчук, А.О. Мельничук, М.М. Єрмалаєв // Вісник аграрні науки. – 2005. – №11. – С. 20-24.

- Кравець І.С. Зміни в азотному фонді та баланс азоту чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу України та тривалого застосування добрив у польовій сівозміні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01.04 “агрохімія” / І.С. Кравець. – Х., 2001. – 20с.

- Коллоидно-химические особенности переноса и поглощений ионов удобрений в торфе, торфяных и минеральных почвах / Хамраев С.С., Юсупов З.И., Низамова Ф.Н., Азимбаев С.А. // Коллоидно-химические проблемы экологии: Всес. конф., 28-30 мая 1990г.: тезисы докл. – Минск, 1990. – С. 186-187.

- Химическая энцикопедия [у 5 т.]. – М.: Совецкая энциклопедия, 1988. –.–

Т1.: Абл-Дар. – 1988. – 625с.

- Предельно допустимые концентрации химических веществ в почве [у 3 т.]. – М.: Химия, 1982. – . –

Т.2. – 1982. – 673 с.

- Мудрий І.В. Деякі аспекти проблеми вирощування якісної рослинницької продукції при застосуванні мінеральних добрив та методичні підходи щодо токсиколого-гігієнічної їх оцінки / І.В. Мудрий, І.В. Лепьошкін // Проблеми харчування. – 2005. – №4. – С. 44-47.

- Дудурич В.М. Екологічна безпека ґрунтового покриву та сільськогосподарського виробництва овочевої продукції в межах Лівобережного Лісостепу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.11 “конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів” / В.М. Дудурич. – Х., 2007. – 18с.

- Хохлов В.В. Вплив систем удобрення на врожайність і якість картоплі в сівозмінах Полісся / В.В. Хохлов // Вісник аграрні науки. – 2007. – №8. – С. 82-83.

- Богданець В.А. Агрохімічна оцінка нових видів добрив та продуктивність пшениці ярої на лучно-чорноземному ґрунті Правобережного Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01.04 “агрохімія” / В.А. Богданець. – К., 2007. – 20с.

- Коць С.Я. Мінеральні елементи і добрива в живленні рослин / С.Я. Коць, Н.В. Петерсон. – К.: Логос, 2005. – 150с.

- Химический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – 722с.

- Васильев В.П. Аналитическая химия. Ч.2. / В.П. Васильев. – М.: Высшая школа, 1989. – 319с.

- Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии / Ю.Ю. Лурье – М.: Химия, 1989. – 446с.

- Русин Г.Г. Физико-химические методы анализа в агрохимии / Русин Г.Г. – М.: Агропромиздат, 1990. – 303с.

- Демчук И.А. Разработка технологии и моделирования процессов капсулирования твердых лекарственных форм в псевдоожиженном слое: дис. канд. техн. наук : 05.17.08 “процеси та обладнання хімічних технологій” / Демчук И.А. – Львов, 1991. – 203с.

- Роговин З.А. Химия целлюлозы / Роговин З.А. – М.: Химия, 1972. – 520 с.

- Байклз Н. Целлюлоза и ее производные / Н. Байклз, Л. Сегал; [пер. с англ. под ред. З.А. Роговина. – М.: Мир, 1974. – . –

Ч.1. – 1974. – 499 с.

Ч.2. – 1974. – 510 с.

- Х.-И. Кунце Методы физических измерений / Кунце Х.-И.; пер. с нем. Б.Б. Страумала. – М.: Мир, 1989. – 214с.

- Кудряшова Ж.Ф. Методы обработки результатов наблюдений при косвенных измерениях / Ж.Ф. Кудряшова, С.Г. Рабинович // Методы обработки результатов наблюдений при измерениях. – Л.: ВНИИМ, 1975. – № 172(234). – С. 3-58.

- Рабинович С.Г. Погрешность измерений / Рабинович С.Г. – Л.: Энергия, 1978. – 261с.

- Шенк Х. Теория инженерного эксперимента / Х. Шенк. – М.: Мир, 1972. – 381с.

- Пфанцагль И. Теория измерений / И. Пфанцагль; [пер. с англ.]. – М.: Мир, 1976. – 248с.

- Румшинский Л.З. Математическая обработка результатов експериментов / Румшинский Л.З. – М.: Наука, 1997. – 132с.

- Тойберт П. Оценка точности результатов измерений / П. Тойберт. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 89с.

- Сабадаш В.В. Фізико – хімічна інтерпретація зміни кінетики вивільнення компонента з полімерних капсул під впливом водневого показника середовища / В.В. Сабадаш, О.В. Люта // Вісник НУ «Львівська політехніка» Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2005. –№536. – С. 136-139.

- Гумницький Я.М. Регулювання інтенсивності вивільнення компонентів із капсульованих мінеральних добрив у навколишнє середовище / Я.М. Гумницький, О.В. Люта, В.В. Сабадаш // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2007. – №6. – С. 65–68.

- Сабадаш В.В. Дослідження міграції токсичних речовин у ґрунтовому середовищі. / В.В.Сабадаш, Я.М. Гумницький, О.В. Люта // Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №4 з курсу “Екологія людини” для базового напряму 7.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2008. – 12с.

- Потульницький П.М. Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин / Потульницький П.М., Первова Ю.А., Сакало Г.О. – К.: Вища школа, 1971. – 353с.

- Григора І.М. Морфологія рослин / Григора І.М., Верхогляд І.М., Шаброва С.І. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 142с.

- Лихочвор В.В. Технології вирощування сільськогосподарських культур. Рослинництво / Лихочвор В.В. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2002. – 797с.

- Бадина Г.В. Основы агрономии / Бадина Г.В., Королев А.В., Королева Р.О. – Ленинград: Агропромиздат, 1988. – 448с.

- Янке Е. Специальные функции. Формулы, графики, таблицы / Янке Е., Эмде Ф., Лёш Ф. – М.: Наука, 1977. – 342с.

- Словник-довідник з агроекології / [ред.: О.І. Фурдичко, В.І. Бондарь]. – К.: Основа, 2007. – 272с.

- Лыков А.В. Теория теплопроводности / Лыков А.В. – М.: Высшая школа, 1967. – 599с.

- Диткин В.А. Справочник по операционному исчислению / В.А. Диткин, А.П. Прудников. – М.: Высшая школа, 1965. – 466с.

- Люта О.В. Математичне прогнозування міграції компонентів у вертикальному профілі ґрунту / О.В. Люта, В.В. Сабадаш, Я.М. Гумницький // Підвищення енергетичної ефективності харчових і хімічних виробництв: міжнар. наук.-пр. конф.: тези доповідей. – Одеса, 2007. – С. 202.

- Люта О.В. Математична модель процесу міграції мінеральних добрив у природному ґрунтовому середовищі / О.В. Люта, Я.М. Гумницький, В.В. Сабадаш // Вопросы химии и химической технологии. – Дніпропетровськ: – 2008. – №2. – С.195-198.

- Гумницький Я.М. Математичні моделі міграції компонентів добрив у ґрунтовому середовищі / Я.М. Гумницький, О.В. Люта // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – Одеса: – 2008. – вип. 32. – С. 6-9.

- Пендак Н.В. Екологічно безпечне зрошення на основі оперативного планування поливних режимів / Н.В. Пендак // Екологічний вісник. – 2004. – №5. – С. 6-8.

- Камаєва І.О. Екологічна безпека гірничо-хімічних виробництв в умовах аеротехногенного забруднення довкілля (на прикладі Калузького промислового району): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 21.06.01 “екологічна безпека” / І.О. Камаєва. – Івано-Франківськ, 2009. – 18с.

- Гумницький Я.М. Дослідження міграції мінеральних добрив у ґрунтовому середовищі / Я.М. Гумницький, В.В. Сабадаш, О.В. Люта, О.В. Гебій // Вісник НУ «Львівська політехніка» Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2007. – №590. – С. 246-250.

- Гумницький Я.М. Міграція забруднень у ґрунтовому середовищі / Я.М. Гумницький, О.В. Люта, В.В. Сабадаш // Зб. доп. конференції Екологічна безпека: моніторинг, оцінка ризику, перспективні природоохоронні технології. НУЛП. – Львів, 2007. – С. 83–84.

- Люта О.В. Вплив метеорологічних умов на міграцію компонентів мінеральних добрив у ґрунтовому середовищі / О.В. Люта, Я.М. Гумницький // Вісник НУ «Львівська політехніка» Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2008. – №609. – С. 250-253.

- Гумницький Я.М. Вимивання компонентів мінеральних добрив із ґрунтового природного середовища / Я.М. Гумницький, О.В. Люта, В.В. Сабадаш // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – №1. – 2009. – С. 62-65.

- Пшевлоцький В. Грунти Сокальського пасма і їх агрогенна трансформація / В. Пшевлоцький, В. Гаськевич // Монографія. – Львів: ВЦЛНУ ім. Ів. Франка, 2002. – 180с.

- Паньків З.П. Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні грунти північно-західного Передкарпаття / З.П. Паньків, С.П. Позняк // Монографія. – Львів: Меркатор, 1998. – 132с.

- Мороз А.С. Фізична та колоїдна хімія / А.С. Мороз, А.Г. Ковальова. – Львів: Світ, 1994. – 280с.

- Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе / [Манушин В.И., Колесов С.В., Никольский К.С., Минксер К.С.] // Монографія. – [2-е изд.]. – Владимир, 2002. – 107с.

- Гуревич Д.А. Фталевий ангидрид / Гуревич Д.А. – М.: Химия, 1968. – 232с.

- Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров/ Аскадский А.А. – М.: Химия, 1983. – 248с.

- Гумницький Я.М. Вплив фізико-хімічних показників середовища на швидкість розчинення мінеральних добрив / Я.М. Гумницький, В.В. Мельничук, О.А. Нагурський // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2004. – №6. – С. 54-58.

- Зайцев И.Д. Физико – химические свойства бинарных и многокомпонентных растворов неорганических веществ / И.Д. Зайцев, Г.Г. Асеев. – М.: Химия, 1988. – 416c.

- Аэров М.Э. Гидравлические и тепловые основы работы аппаратов со стационарным и кипящим зернистым флоем / М.Э. Аэров, О.М. Тодес. – Л.: Химия, 1968. – 510 с.

- Касаткин Л.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии / Касаткин Л.Г. – М.: Химия, 1971. – 783 с.

- Гумницький Я.М. Регулювання швидкості вивільнення компонентів з капсульованих мінеральних добрив / Я.М. Гумницький, О.В. Люта, В.В. Сабадаш // Вісник НУ «Львівська політехніка» Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2006. – №553. – С. 187-190.

- Гумницький Я.М. Регулювання масопровідності полімерної оболонки капсульованих добрив / Я.М. Гумницький, О.В. Люта, В.В. Сабадаш // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – 2006. – вип. 28. – Т.2. – С. 201.

- Пат. 32170 Україна, МПК 7 С05G 3/100. Полімерна дисперсія для капсулювання добрив / Сабадаш В.В., Гумницький Я.М., Люта О.В.; заявник і патентовласник НУ “Львівська політехніка”. – № 200713797; заяв. 10.12.2007; опубл. 12.05.2008, Бюл. №9. – 2с.

- Гумницький Я.М. Регулювання проникливості полімерних оболонок капсульованих мінеральних добрив / Я.М. Гумницький, О.В. Люта, В.В. Сабадаш // Тези доповідей IIІ Української науково-технічної конференції з технології неорганічних речовин ”Сучасні проблеми технології неорганічних речовин”. – Дніпропетровськ, 2006. – С. 80.

- Gumnitsky Y., Lyuta O., Sabadash V. Regulated mass transfer through polymeric capsules // Materiały konferencyjne XIX Ogólnopolska konferencja Inźynierii Chemicznej i Procesowej. – Rzeshow, 2007. – p. 179-183.

.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html