Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

Національний університет "Львівська політехніка"

На правах рукопису

УДК 728.82(447.83)+72.01+72.03-034.1

Базилевич Вікторія Володимирівна

Художній метал у формуванні архітектури

палаців XVIII–XIX ст. м. Львова

18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури.

Дисертація на здобуття наукового ступеня 
кандидата архітектури

# Науковий керівник –

доктор архітектури,

професор Рудницький А. М.

Ідентичність всіх примірників дисертації
	засвідчую:

Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради, проф.		/Петришин Г. П./

Львів – 2007

ЗМІСТ

| ПЕРЕЛІК ТЕРМІНІВ | 6 |
| --- | --- |

| ВСТУП | 7 |
| --- | --- |

РОЗДІЛ 1

СТАН ВИВЧЕННЯ та ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ застосування ХУДОЖНЬОГО МЕТАЛУ в АРХІТЕКТУРі ПАЛАЦІВ XVIII–XIX СТ. М. ЛЬВОВА

| 1.1. Дослідження, в яких розглянуто художній метал у контексті архітектури. | 18 |
| --- | --- |
| 1.2. Стан дослідження художнього металу у літературі мистецтвознавчого напряму. | 20 |
| 1.3. Стан дослідження палаців та їхнього художнього металу в літературі архітектурного напряму. | 24 |
| 1.4. Коло невисвітлених питань та перспективні напрямки проведення подальших досліджень застосування художнього металу в архітектурі палаців м. Львова. | 27 |
| 1.5. Література, використана у дослідженні. | 28 |
| ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 | 31 |

РОЗДІЛ 2

Методика дослідження застосування ХУДОЖНЬОГО МЕТАЛУ в АРХІТЕКТУРі ПАЛАЦІВ XVIII–XIX СТ. М. ЛЬВОВА

| 2.1. Комплексна методика дослідження застосування художнього металу в архітектурі палаців XVIII–XIX ст. м. Львова. | 34 |
| --- | --- |
| 2.2. Спеціально розроблена методика архітектурно-композиційного аналізу художнього металу XVIII–XIXст. м. Львова. | 43 |
| ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 | 46 |

РОЗДІЛ 3

ПЕРЕДУМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО МЕТАЛУ В АРХІТЕКТУРІ ПАЛАЦІВ XVIII–XIX СТ. М. ЛЬВОВА

| 3.1. Загальноєвропейські передумови. | 47 |
| --- | --- |
| 3.1.1. Розвиток технології виплавляння та механічного обробляння чорних металів у XVIII–XIX ст. | 47 |
| 3.1.2. Формування в Європі репрезентативних палаців. | 49 |
| 3.1.3. Застосування художнього металу в архітектурі палаців XVII–XIX ст. Відня, Праги, Братислави, Будапешта, Варшави. | 59 |
| 3.2. Регіональні передумови. | 68 |
| 3.2.1. Розвиток металургії Галичини у XVIII–XIX ст. | 68 |
| 3.2.2. Розвиток львівської школи металооброблення. | 71 |
| 3.2.3. Застосування художнього металу в забудові XIV–XVII ст. м. Львова. | 76 |
| ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 | 83 |

РОЗДІЛ 4

СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО МЕТАЛУ В АРХІТЕКТУРІ ПАЛАЦІВ XVIII–XIX ст. М. ЛЬВОВА

| 4.1. Формування архітектури палаців м. Львова. | 87 |
| --- | --- |
| 4.2. Періодизація у застосуванні художнього металу в архітектурі палаців м. Львова впродовж XVIII–XIX ст. Діапазон його застосування. | 89 |
| 4.3. Способи та принципи формування художнім металом XVIII–XIX ст. архітектури палаців м. Львова. | 96 |
| 4.4. Способи та принципи формування художнім металом XVIII–XIX ст. цілісної композиції ансамблю (екстер’єру, інтер’єру споруди). | 135 |
| ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 | 146 |

Розділ 5

ЗАКОНОМІРНОСТІ застосування художнього металу XVIII–XIX ст. В АРХІТЕКТУРІ ПАЛАЦІВ М. ЛЬВОВА

| 5.1. Динаміка змін та закономірності розвитку застосування художнього металу XVIII–XIX ст. в архітектурі палаців м. Львова. | 149 |
| --- | --- |
| 5.2. Основні чинники впливу на застосування художнього металу XVIII–XIX ст. в архітектурі палаців м. Львова. Внутрішні взаємовпливи у застосуванні художнього металу в архітектурі палаців м. Львова та інших типів споруд міста XVIII–XIX ст. Особливості застосування художнього металу в архітектурі палаців XVIII–XIX ст. м. Львова у порівнянні із застосуванням в архітектурі палаців цього часу Відня, Праги, Братислави, Будапешта, Варшави. | 159 |
| 5.3. Сучасний стан художнього металу XVIII–XIX ст. в палацах м. Львова. Хронологія та масштаби реконструкції ХХ ст. художнього металу палаців XVIII–XIX ст. м. Львова. Методика проектування художнього металу в історично сформованому середовищі. | 172 |
| ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 5 | 187 |

| ВИСНОВКИ | 189 |
| --- | --- |

# ДОДАТКИ

| А. Додаток до вступу |  |
| --- | --- |
| А.1. Групування виробів з металу у літературі. | 193 |
| А.2. Виконані попередниками типології виробів з металу. | 194 |
| А.3. Визначальні характеристики відібраних для дослідження видів художнього металу палаців м. Львова XVIII–XIX ст. Вживані для окреслених елементів з металом терміни. | 195 |
| Б. Впровадження наукових положень та висновків дисертації | 196 |
| В. Додаток до розділу 1. Основні питання, висвітлені в опрацьованій літературі. | 202 |
| Д. Додаток до розділу 3 |  |
| Д.1. Ілюстративний матеріал до п. 3.1.2. Формування в Європі репрезентативних палаців. | 217 |
| Д.2. Ілюстративний матеріал до п. 3.1.3. Застосування художнього металу в архітектурі палаців XVII–XIX ст. Відня, Праги, Братислави, Будапешта, Варшави. | 221 |
| Е. Додаток до розділу 4. Атрибуція художнього металу палаців XVIII–XIX ст. м. Львова. | 231 |
| Ж. Додаток до розділу 5 |  |
| Ж.1. Втрати автентичного художнього металу XVIII–XIX ст. палаців м. Львова. | 253 |
| Ж.2. Доповнення художнього металу палаців XVIII–XIX ст. м. Львова. | 256 |

| Список використаних джерел | 257 |
| --- | --- |

ПЕРЕЛІК ТЕРМІНІВ

| Художній метал | –множина виробів з чорного металу, застосовуваних в архітектурі, що виконують декоративну і функційну роль та мають суттєве значення для формування архітектурного середовища. |
| --- | --- |
| Архітектурні елементи з художнім металом | –складові елементи споруди, ансамблю, в яких застосований художній метал, наприклад: огорожі, балкони, сходи, двері, дахи, дашки над входами і ін. |
| Архітектурно-композиційне вирішення | –результат втілення архітектурного задуму, що включає такі характеристики: систему побудови архітектурної форми, розміщення, співвідношення та декорування її складників. |
| Об’ємно-просторове вирішення | –результат втілення архітектурного задуму, що включає такі характеристики: систему побудови архітектурної форми, розміщення та співвідношення її складових частин. На відміну від архітектурно-композиційного вирішення не містить такої характеристики як декорування архітектурної форми та її елементів. |
| Способи формування архітектурної форми | –принципи і дії використання засобів архітектурної композиції для створення архітектурної форми [5, с. 131]. |
| Принципи формування архітектурної форми | –основні засади, відповідно до яких створюється архітектурна форма. |

ВСТУП

У спорудах метал використовують як конструкційний матеріал (каркаси, тримні та огороджувальні елементи, покрівельні матеріали), а також як функційно-декоративний матеріал (решітки ансамблів і окремих споруд; освітлювальні прилади, функційні елементи віконних рам та дверей (шпінгалети, завіси, клямки)).

Роль функційно-декоративних металевих елементів в архітектурі достатньо не вивчена. Не існує також чіткого терміна для їх окреслення.

Проведений аналіз групування попередниками декоративних металевих елементів (за технікою та матеріалом виконання, за значенням [64, 65], за характером використання і технікою виконання [56, 57, 117]) (табл. А.1), а також наявних типологій (за характером використання [140], за видом та призначенням [104], у художньо-образному відношенні, за композиційно-орнаментальним вирішенням, за способом виготовлення [30]) (табл. А.2) дозволив сформувати критерії відбору зразків (табл. А.3). Це – 1) значущість елементів для формування архітектурного середовища; 2) виконання декоративної і функційної ролі в архітектурі; 3) виконання з чорного металу. Отже, множину досліджуваних видів складають огорожі, балкони, віконні, дверні решітки, дашки над входами, огорожі сходів екстер'єру та інтер'єру, решітки камінів, дахів, ліхтарі.

В українській та іншомовних термінологіях для окреслення цих елементів, чи окремих з них, вживають терміни, в яких відображені матеріал виконання або технологія виконання (див. табл. А.3). Так, в українській термінології вживають – “художні металеві вироби, художній метал [56, 57, 64, 65, 168, 169, 170], архітектурний метал [169, 170, 216], художній архітектурний метал [128], метал в архітектурі [130], твори з металу [140], ковальство [29, 30, 56, 57], литво [56, 57]”; у російській термінології – "архитектурные металлические детали [132, 133], архитектурно-художественные изделия из металла [32], кованые изделия [100], художественная ковка [117, 156, 175], художественное литьё [76, 116, 148, 156], художественное слессарное искусство [175]"; у болгарській термінології – "ковано желязо" [27], у польській термінології – "metaloplastyka [341], kowalstwo architektoniczne [300], kowalstwo artystyczne [340]", словацькій термінології – "kované mrezé [300]", німецькій – "Metal-Arbeiten [272], Kunstschmiede-Arbeiten [347], Schmiedeeisen [272, 351], Kunst- und Bauschlosserei [305]", англійській – "Ironwork [279, 280], Ornamental Ironwork, Architectural Ironwork [355], Metal work [361], Cast Iron Decoration [348]" (табл. А.3).

Оскільки одним із критеріїв локалізації досліджуваних зразків є “виготовлення з чорного металу” (без конкретизації технології виготовлення), то доцільно вжити термін, в якому відображений матеріал виконання, зокрема “художній метал” або “архітектурний метал”.

Зауважимо, що серед архітекторів та мистецтвознавців існують певні розбіжності у застосуванні цих термінів. Відповідно до “Словника декоративно-ужиткового мистецтва” [56, 57] термін “художній метал” є значно ширшим за значенням і включає серед інших видів декоративних металевих елементів і архітектурний метал, який власне і окреслює розглянені елементи. На думку окремих архітекторів для цих елементів доцільніше вживати термін “художній метал”, оскільки в архітектурі застосовується також конструкційний та інші види металу. На мою думку, найоптимальнішим є вживання у дослідженні терміну "художній метал", в якому відображено естетичну роль та матеріал виконання декоративних металевих елементів. Художній метал в огорожах, балконах, дверях, дашках над входами, сходах екстер'єру та інтер'єру поєднаний з мурованими чи дерев’яними складовими, тому для їх окреслення доцільно також вживати термін “архітектурні елементи з художнім металом”.

Моє дослідження такого маловивченого питання, як роль художнього металу в архітектурі, зумовлене також тим, що застосування художнього металу є традиційним для забудови Львова.

Аналіз праць попередників засвідчив, що дослідження художнього металу в окремих типах споруд є поодинокими, а огляд архітектури Львова показав, що художній метал різних типів споруд має свої особливості. Найширше застосовано художній метал у таких спорудах як репрезентативні палаци з оригінальними та цілісними архітектурно-композиційними вирішеннями. Тому для дослідження обрано художній метал палаців м. Львова, розквіт у застосуванні якого припадає на добу бароко (друга половина XVIII ст.), класицизму (кінець XVIII ст.–перша половина ХІХ ст.), історизму (друга половина ХІХ ст.). У палацах XVII ст. (палац Собєських) (до окресленого часового проміжку) художній метал мав виключно утилітарне призначення (брами і віконні ґрати виконували захисну функцію). Після окресленого часового проміжку, на початку ХХ ст., набуває розквіту застосування художнього металу в житловій багатоповерховій забудові Львова.

Загалом дослідженням архітектурного середовища займалася низка вітчизняних науковців. Проблеми формування архітектурного середовища та шляхи їх вирішення розглянуто у працях Абизова В. [1], Антонова В. [4], Габреля М. [49], Гнеся І. [52], Дьоміна М., Євреїнова Ю. [176], Криворучка Ю. [110], Куцевича В. [1], Лаврика Г. [176], Мироненка В. [138], Посацького Б. [205], Черкеса Б. [210], Шубович С. [4]. Вивченню засобів та способів формотворення, естетизації та гармонізування архітектури присвячено праці Боднара О. [26], Єжова В. [63], Кравця В. [107], Уреньова В. [202].

Проблеми збереження історично сформованого архітектурного середовища досліджували Бевз М. [20], Вечерський В. [36, 150], Водзінський Є. [37], Долинська М. [61], Петришин Г. [82], Рибчинський О. [163], Рудницький А. [124]; пам’ятки архітектури України – Асєєв Ю. [6], Диба Ю. [59], Логвин Г. [122, 147], Проскуряков В. [158], Чепелик В. [209], у т.ч. замкові комплекси – Пламеницька Є. [152], Пламеницька О. [150, 151], Прибєга Л. [70], Ричков П., Луц В. [164], Ремешило-Рибчинська О. [161], Лесик О. [118], садиби та маєтки – Єрошев В. [196], Соснова Н. [178], Тимофієнко В. [196], Родічкін І., Родічкіна О. [165].

Актуальність теми дослідження визначають такі позиції:

- У літературних джерелах відомості про художній метал палаців м. Львова фрагментарні. Оскільки палаци та палацові ансамблі з художнім металом XVIII–XIXст. м. Львова не стали об’єктом окремого дослідження, то відповідно застосування художнього металу в їхній архітектурі не вивчене.

- У вітчизняній та іноземній літературі дослідження, в яких художній метал розглядають у контексті сформованого архітектурного середовища, поодинокі та безсистемні. Закономірно, що й методика дослідження художнього металу в архітектурному середовищі на прикладі палаців м. Львова відсутня.

- Внаслідок масштабних реконструкцій та нефахових ремонтних робіт палаців упродовж останніх десятиліть автентичний художній метал палаців м. Львова частково або повністю втрачено чи видозмінено. Виявлено тенденції втрати внаслідок цього стилістики, набування еклектики, спотворення архітектурно-композиційних вирішень палаців, в яких його застосовували. Оскільки немає досліджень, що засвідчили б значення художнього металу для формування архітектури палаців, цей процес набуває поширення.

- Аналіз доповнень художнім металом упродовж останніх років масово реконструйовуваних споруд, у т.ч. палаців, засвідчив часткову відсутність у проектантів, виконавців знань щодо його проектування та виготовлення. Потреба у доповненні художнім металом історично сформованого архітектурного середовища, що пов’язана з необхідністю фіксування меж земельних ділянок, безпекою споруд та обмеженням руху транспорту, і далі зростатиме. Однією з причин дисгармонійного доповнення художнім металом архітектури Львова є відсутність методики проектування художнього металу в історично сформованому архітектурному середовищі.

Зв'язок роботи з науковими програмами. Напрям проведеного дослідження збігається з основним напрямом наукової роботи кафедри реставрації та реконструкції архітектурних комплексів Національного університету "Львівська політехніка" - "Архітектурна спадщина та її збереження. Реставрація та реконструкція будівель. Методологія проведення передпроектних досліджень в реставрації, реконструкції, ревалоризації архітектурних комплексів, історія розвитку архітектури та містобудівельних комплексів".

Мета дослідження: визначити способи, принципи та закономірності застосування художнього металу в архітектурі палаців XVIII–XIX ст. м. Львова

Основні завдання дослідження:

- Проаналізувати та систематизувати попередні дослідження художнього металу архітектури палаців м. Львова, з’ясувати невисвітлені проблеми та напрями подальших досліджень.

- Сформувати комплексну методику дослідження застосування художнього металу в архітектурі палаців, що передбачає і спеціально розроблену методику архітектурно-композиційного аналізу.

- Розкрити передумови застосування художнього металу в архітектурі палаців м. Львова.

- Виконати атрибуцію, періодизацію застосування художнього металу в архітектурі палаців м. Львова. Визначити діапазон його застосування та найбільш поширені види у кожний часовий період. Визначити способи та принципи формування художнім металом архітектури та цілісної композиції ансамблю (споруди) у палацах м. Львова.

- Провести аналіз динаміки змін та закономірностей розвитку застосування художнього металу XVIII–XIХ ст. в архітектурі палаців м. Львова. З’ясувати зовнішні та внутрішні чинники впливу, виявити внутрішні взаємовпливи у застосуванні художнього металу в архітектурі палаців м. Львова та інших типів споруд міста XVIII–XIX ст. Визначити особливості застосування художнього металу порівняно з його застосуванням в архітектурі палаців того часу визначних міст Європи. Встановити хронологію реконструкцій художнього металу, їхні масштаби та реконструйовані види художнього металу. Проаналізувати відповідність стилістики, архітектурно-композиційних, конструкційних вирішень художнього металу ХХ ст. традиції. Розробити методику проектування художнього металу в історично сформованому архітектурному середовищі.

Об’єктом дослідження є палаци та палацові ансамблі з художнім металом XVIII–XIX ст. м. Львова.

Предметом дослідження: є діапазон застосування, способи формування художнім металом архітектури та цілісної композиції ансамблю (екстер’єру, інтер’єру споруди) у палацах м. Львова.

Часові межі дослідження охоплюють XVIII–XIX ст. – період бароко, класицизму, історизму – час найбільшого розвитку архітектури палаців м. Львова та застосування в них художнього металу.

Територіальні межі дослідження охоплюють територію середмістя Львова з передмістями у XVIII–XIX ст.

Методи дослідження. Комплексна методика дослідження застосування художнього металу в архітектурі палаців м. Львова, що включає і спеціально розроблену методику архітектурно-композиційного аналізу, базується на використанні загальнонаукових (аналіз та систематизація літератури; метод статистичних опрацювань; метод типологічної класифікації; порівняльний аналіз) й спеціальних (архітектурно-реставраційних) методів дослідження (метод роботи з першоджерелами, що базується на вивченні архівних та іконографічних матеріалів; натурні дослідження (виконання обмірів, фотофіксацій, зондажів); графоаналітичний метод).

Використання таких методів як аналіз та систематизації літератури, метод статистичних опрацювань, порівняльний аналіз дозволило з’ясувати загальноєвропейські та регіональні передумови застосування художнього металу в архітектурі палаців м. Львова (зокрема, розвиток технології виплавляння та механічного обробляння чорних металів у XVIII–XIX ст.; формування в Європі репрезентативних палаців; застосування художнього металу в архітектурі палаців XVII–ХІХ ст. Відня, Праги, Братислави, Будапешта, Варшави; розвиток металургії Галичини у XVIII–XIX ст.; розвиток львівської школи металооброблення); виявити політичні, культурні, економічні, соціальні, креативні чинники впливу, їх носіїв, внутрішні взаємовпливи у застосуванні художнього металу в архітектурі палаців м. Львова та інших типів споруд міста наприкінці XVIII ст. і впродовж ХІХ ст.

За допомогою аналізу та систематизації літератури отримана додаткова інформація для виконання та підтвердження атрибуції художнього металу палаців м. Львова.

Метод статистичних опрацювань дозволив визначити кількість палаців у Львові з художнім металом, кількість та найпоширеніші види художнього металу в них, поширеність використання кожного з визначених способів формування художнім металом архітектури та цілісної композиції ансамблю (споруди) у палацах м. Львова впродовж кожного з досліджуваних часових періодів, кількість втрат та доповнень художнього металу палаців упродовж ХХ ст.

Метод типологічної класифікації та порівняльний аналіз застосований для виявлення способів формування художнім металом архітектури та цілісної композиції ансамблю (споруди) у палацах м. Львова.

Порівняльний аналіз використаний для з’ясування динаміки змін та закономірностей розвитку застосування художнього металу XVIII–XIX ст. в архітектурі палаців м. Львова; особливостей його застосування порівняно із застосуванням художнього металу того часу в архітектурі палаців Відня, Праги, Братислави, Будапешта, Варшави, а також визначення втрат та доповнень художнього металу палаців м. Львова.

Метод роботи з першоджерелами, що базується на вивченні архівних та іконографічних матеріалів використано для висвітлення застосування художнього металу в забудові Львова XIV–XVII ст.; виконання та підтвердження атрибуції художнього металу палаців м. Львова; з’ясування нормативно-правових чинників впливу на його застосування; масштабів його реконструкцій ХХ ст., внутрішніх взаємовпливів з художнім металом інших типів споруд Львова.

Проведення натурних досліджень було необхідним для висвітлення застосування художнього металу в забудові Львова XIV–XVII ст., виконання та підтвердження атрибуції художнього металу палаців м. Львова, виявлення способів формування художнім металом архітектури та цілісної композиції ансамблю (споруди), креативних та спадкових чинників впливу на його застосування, з’ясування сучасного стану художнього металу, взаємовпливів з художнім металом інших типів споруд Львова.

Спеціально розроблена для кожного виду художнього металу палаців м. Львова методика архітектурно-композиційного аналізу та графоаналітичний метод дозволили виявити способи формування художнім металом архітектури та цілісної композиції ансамблю (споруди).

Наукова новизна одержаних результатів.

- Класифіковано попередні дослідження застосування художнього металу в архітектурі палаців. У науковий обіг введено архівні креслення та іконографію художнього металу дев’яти палаців м. Львова.

- Сформована комплексна методика дослідження, що включає і спеціально розроблену методику архітектурно-композиційного аналізу, дозволила запропонувати новий підхід у дослідженні художнього металу в історично сформованому архітектурному середовищі на прикладі окремого типу споруд.

- Виявлені способи, принципи та закономірності розвитку застосування автентичного художнього металу в архітектурі палаців м. Львова стали основою для розроблення універсальної методики проектування художнього металу в історично сформованому архітектурному середовищі.

- Проаналізовано новостворений художній метал палаців м. Львова на відповідність традиції.

- Виявлено аналоги художнього металу палаців XVIII–XIX ст. м. Львова серед інших типів споруд міста та в європейській архітектурі палаців того часу.

Наукове значення роботи. Наукові положення роботи можуть бути використані в процесі вивчення архітектурної спадщини Львова, для з'ясування способів і засобів формування архітектурного середовища, принципів та можливостей застосування художнього металу в історично сформованому середовищі.

Практичне значення отриманих результатів.

Результати дослідження можуть бути використані:

- у системі історико-архітектурної освіти, оскільки досліджено застосування художнього металу в архітектурі палаців м. Львова;

- у подальших дослідженнях художнього металу споруд інших часових періодів та типів, оскільки розроблено методику дослідження;

- у проектних роботах, спрямованих на створення нового художнього металу в історично сформованому архітектурному середовищі, оскільки розроблено методику його проектування.

Наукові положення і висновки дисертації були впроваджені: –у проектуванні художнього металу в навчальному корпусі Інституту внутрішніх справ МВС України по вул. Городоцькій, 26 (КПМ-3 ДІПМ “Містопроект”, 1999 р.); –для надання рекомендацій з проектування огорож хідників та металевих опор для освітлення центральної частини м. Львова (Управління охорони історичного середовища м. Львова, 2000 р.); –у проєктних роботах художнього металу будинку по вул. Ген. Чупринки, 102 (ЛКП “Відділ архітектурно-проектних робіт та оцінки землі”, 2007 р.); –у дипломній роботі “Реставрація та пристосування пам’ятки архітектури комплексу монастиря Єзуїтів у м. Володимирі” (кафедра реставрації та реконструкції архітектурних комплексів НУ “Львівська політехніка”, 2003 р.); -у курсовому архітектурному проектуванні “Проектування малих архітектурних форм” (кафедра реставрації та реконструкції архітектурних комплексів НУ “Львівська політехніка”, 2007 р.) (дод. Б).

Особистий внесок здобувача у працях, надрукованих у співавторстві.

- Російсько-український та українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури в двох томах. Том 1. Російсько-український словник термінів будівництва й архітектури / С. Жуковський, Р. Кінаш, Л. Полюга, В. Базилевич. За ред. Р. Кінаша.– Львів: Ліга-Прес, 2005. – 955 с. Особистий внесок полягає в опрацюванні літературних джерел, поповненні реєстру термінів та підбиранні найбільш точних відповідників, визначенні принципів формування статей різних типів.

- Російсько-український та українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури в двох томах. Том 2. Українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури / С. Жуковський, Р. Кінаш, Л. Полюга, В. Базилевич, Н. Дрівко. За ред. Р. Кінаша.– Львів: Ліга-Прес, 2007. – 488 с. Особистий внесок полягає в опрацюванні літературних джерел, поповненні реєстру термінів та підбиранні найбільш точних відповідників, визначенні принципів формування статей різних типів.

Апробація результатів дисертації.

Основні положення та висновки дисертації виголошено на Науковій краєзнавчій конференції ЛНУ ім. І. Франка “Історичні пам’ятки Галичини” (26 жовтня 2000 р., м. Львів); ХІІ науковій сесії Наукового Товариства ім. Шевченка (24 лютого–31 березня 2001 р., м. Львів); Міжнародному науково-практичному семінарі “П’ятий фасад міста” (1–5 червня 2001 р., м. Львів); конференції молодих вчених “Архітектура та будівництво третього тисячоліття” (19 листопада 2002 р., м. Київ), І Міжнародному форумі реставраторів "Традиційні та новітні технології консервації та реставрації творів мистецтва" (9–11 грудня, м. Львів); ХІІІ науковій сесії Наукового Товариства ім. Шевченка (11–13 березня 2003 р., м. Львів); конференції молодих вчених “Сучасні тенденції в архітектурі та будівництві України” (27 листопада 2003 р., м. Київ), 8-ій Міжнародній науковій конференції “Проблеми української термінології. Слово Світ-2004” (7–9 вересня 2004 р., м. Львів); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні” (25–27 травня 2005 р., м. Святогірськ).

Публікації. Результати дисертації опубліковані у чотирнадцяти статтях, 8 з яких – у фахових виданнях ВАК України.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, 5-ти розділів, висновків, бібліографічного переліку на 366 позицій, ілюстративної частини та додатків. Обсяг дисертації: 132 сторінки тексту та 58 сторінок ілюстрацій.

###### висновки

1. Аналіз літературних джерел засвідчив, що застосування художнього металу в архітектурі не досліджене. У літературі мистецтвознавчого та архітектурного напрямків згадки про художній метал в архітектурі палаців м.Львова фрагментарні і стосуються атрибуції, опису стилістики та мистецьких форм художнього металу окремих палаців.

2. Методика дослідження застосування художнього металу в архітектурі палаців, що включає і спеціально розроблену методику архітектурно-композиційного аналізу, базується на використанні загальнонаукових (аналізу та систематизації літератури; методу статистичних опрацювань; методу типологічної класифікації; порівняльного аналізу) та спеціальних (архітектурно-реставраційних) методів (методу роботи з першоджерелами, натурних досліджень, графоаналітичного методу), дозволила з'ясувати способи та принципи застосування художнього металу в архітектурі палаців і може бути використана для дослідження його застосування в інших типах споруд різних часових періодів.

3. Визначені передумови застосування (умовно поділені на загальноєвропейські та регіональні) художнього металу в архітектурі палаців XVIII–XIХ ст. м. Львова. Загальноєвропейські передумови: ● розвиток технології виплавлення та механічного обробляння чорних металів у XVIII–XIX ст.; ● формування в Європі репрезентативних палаців; ● застосування художнього металу в архітектурі палаців XVII–XIX ст. Відня, Праги, Братислави, Будапешта, Варшави. Регіональні передумови: ● розвиток металургії Галичини у XVIII–XIX ст.; ● розвиток львівської школи металооброблення; ● застосування художнього металу в забудові Львова XIV–XVII ст.; ● формування архітектури палаців м. Львова.

4. Виконано атрибуцію 90 зразків художнього металу у вісімнадцяти палацах м. Львова, підтверджено атрибуцію 5 зразків художнього металу в двох палацових ансамблях м. Львова.

Виконано періодизацію застосування автентичного художнього металу в архітектурі палаців м. Львова. Він належить до трьох часових та стилістичних періодів: до другої половини XVIII ст. (період бароко); до першої половини ХІХ ст. (період класицизму), до другої половини XIX ст. (період історизму).

Визначено діапазон застосування художнього металу в архітектурі палаців м. Львова, найбільш поширені його види у кожний часовий період.

Виявлено способи формування художнім металом архітектури палаців. Визначено принципи формування художнім металом архітектури палаців м.Львова. Це:

–принцип використання художнього металу як активного формотворчого або пасивного елементу в архітектурі ансамблю (споруди) і як активного засобу формування цілісної композиції ансамблю (споруди);

–принцип формування архітектури ансамблю, споруди за допомогою розміщення, об’ємно-просторових вирішень, обрисів, множини застосованих структурних складових, параметрів архітектурних елементів з художнім металом, членувань, композиції, орнаменту художнього металу;

–принцип гармонізування архітектури ансамблю, споруди шляхом формування художнього металу на основі пропорційних систем;

–контрастна або нюансна взаємодія художнього металу та архітектури палацу.

Виявлено способи формування художнім металом цілісної композиції ансамблю (екстер’єру, інтер’єру споруди). Визначено принципи формування цілісної композиції ансамблю (екстер’єру, інтер’єру споруди). Це:

–принцип взаємодії 1) усіх видів художнього металу в ансамблі (споруді) та (або) 2) художнього металу й мурованих (дерев’яних) елементів екстер’єру (інтер’єру) споруди та (або) 3) мурованих (дерев’яних) елементів, що поєднані з художнім металом і мурованих (дерев’яних) елементів екстер’єру (інтер’єру) споруди;

–принцип відповідності у перелічених групах ритму, членувань, параметричних співвідношень; тотожності об’ємно-просторових вирішень, композицій, використаних конструкційних елементів, обрисів композиційних елементів, оброблення поверхні, декоративних деталей.

5. Проведено аналіз динаміки змін та закономірностей розвитку художнього металу XVIII–XIХ ст. в архітектурі палаців м. Львова. З’ясовано, що упродовж досліджуваних часових періодів не змінювались по своїй суті способи формування художнім металом архітектури палаців. Змінювалися варіанти їх використання, в окремих випадках – види застосовуваного художнього металу.

Перша половина ХІХ ст. – період стабілізації у застосуванні художнього металу в архітектурі палаців м. Львова та зміни варіантів способів його застосування. Друга половина ХІХ ст. – період різкого зростання застосування художнього металу в архітектурі палаців, звернення в першу чергу до спадщини другої половини XVIII ст., значно менше – спадщини першої половини ХІХ ст., а також упровадження нових варіантів способів його застосування.

6. З’ясовано зовнішні та внутрішні чинники впливу на застосування художнього металу в архітектурі палаців м. Львова. Зовнішні чинники впливу: 1) політичні: перебуовання Галичини і Львова в складі Польщі, Австрії та Австро-Угорщини; 2) культурні: вплив провідних європейських архітектурних шкіл та шкіл художнього металу.

Внутрішні чинники впливу: 1) політичні: статус Львова як культурного і політичного центру регіону; 2) нормативно-правові: будівельний статут м. Львова 1870 р.; 3) економічні і соціальні: економічні можливості та амбіції замовників; 4) креативні: творча манера проектантів палаців і виконавців художнього металу;  5) спадкові: способи застосування художнього металу, сформовані в архітектурі м. Львова XIV ст.–першої половини XVIII ст.

Визначено носії окреслених впливів (взаємовпливів): а) архітектори; б) представники шкіл художнього металу; в) замовники.

7. Визначено особливості застосування художнього металу порівняно із застосуванням в архітектурі палаців цього часу Відня, Праги, Братислави, Будапешта, Варшави: 1) хронологічне відставання початку застосування художнього металу в палацах XVIII ст., поширення певних видів художнього металу у палацах XVIII–XIX ст., а також етапів зміни його стилістики; 2) менший діапазон застосування; 3) при однакових способах його застосування в архітектурі палаців меншою їх варіантністю; 4) використання традицій місцевої архітектурної школи та школи художнього металу.

8. Виконано класифікацію палаців XVIII–XIX ст. м. Львова за рівнем втрат, доповнень художнього металу та змін в ньому впродовж ХХ ст. Встановлено хронологію реконструкцій художнього металу, їх масштаби та реконструйовані види художнього металу. Проаналізовано відповідність стилістики, архітектурно-композиційних, конструкційних вирішень художнього металу ХХ ст. традиції. Визначено чинники, від яких залежить ступінь втрат та доповнень художнього металу.

З'ясовано, що художній метал XVIII–XIX ст. палаців м. Львова має містобудівельну, архітектурно-естетичну, науково-реставраційну, емоційно-художню цінність.

Розроблено методику проектування художнього металу в історично сформованому середовищі, що базується на використанні способів та принципах формування художнім металом архітектури палаців м. Львова та цілісної композиції ансамблю (споруди).

ЛІТЕРАТУРА

- Абызов В. А., Куцевич В. В. Архитектура общественных зданий с гибкой планировкой. – К.: Будивэльник, 1990. – 112 с.: ил.

- Азизян И. А. Проблемы композиционного единства пластических искусств в современном архитектурном ансамбле: Автореферат дис. ... канд. арх. / М., 1968. – 30 с.

- Альбом стараго Львова. – Петроградъ: Типография Сиріусъ, 1917. – 2 с., 50 илл.

- Антонов В.М., Шубович С. А. Архитектурная композиция как система «среда-человек». – К.: ГНИИТИАГ, 1999. – 72 с.

- Архітектура: Короткий словник-довідник / Укл. А. П. Мардер, Ю. М. Євреїнов, О. А. Пламеницька, В. В. Вечерський і ін. За ред. А. П. Мардера.– К.: Будівельник, 1995.– 334 с.

- Асеев Ю. С. Стили в архитектуре Украины. – К.: Будивэльник, 1989. – 104 с.: ил.

- Базилевич В.В. Архітектурний метал у палацово-паркових ансамблях XVIII–XIX ст. м. Львова // Вісник ДУ "Львівська політехніка" "Теорія і практика будівництва". –1998. – №360. – С. 3–7.

- Базилевич В. В. Архітектурний метал класицистичних палацових ансамблів Львова // Вісник ДУ "Львівська політехніка" "Архітектура". – 1999. – №375. – С. 37–41.

- Базилевич В. В. Вплив ідеологій у XVIII ст. на формування архітектури палаців та їх художнього металу // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Архітектура”. – 2004. – №505. – С. 154–159.

- Базилевич В. В. Дизайн художнього металу в архітектурному середовищі // Вісник ХДАДМ. – 2004. – №2. – С. 37–42.

- Базилевич В. В. Закономірності розвитку художнього металу в палацах Львова впродовж другої половини XVIII–XIX ст. // Збірник наукових праць Київ ЗНДІЕП “Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель”. – 2004. – Спеціальний випуск ”Архітектура та будівництво України в нових соціально-економічних умовах”. – С. 229–233.

- Базилевич В. В. Застосування архітектурного металу в барокових палацах // Вісник НУ "Львівська політехніка" "Архітектура". – 2002. – №439. – С. 169–173.

- Базилевич В. В. Металеві огорожі в палацовій архітектурі Львова. (Бароко, класицизм, історизм) // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том CCXLI: Праці Комісії архітектури та містобудування. – Львів, 2001. –С. 381–401.

- Базилевич В. В. Палаци Львова ХІХ ст.: історія формування їх залізного декору, сучасний стан та проблеми збереження // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали наукової краєзнавчої конференції 26 жовтня 2000 р. –Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – С. 206–211.

- Базилевич В. В. Передумови розвитку архітектурного металу в палацах XVIII–XIX ст. Львова // Збірник наукових праць Київ ЗНДІЕП “Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель”. – 2003. – Спеціальний випуск ”Сучасні тенденції в архітектурі та будівництві”. – С. 148–151.

- Базилевич В. В. Реконструкції ХХ ст. архітектурного металу палаців XVIII–XIX ст. міста Львова. Шляхи запобігання нищенню архітектурного металу палаців // Тези та матеріали доповідей І Міжнародного форуму реставраторів "Традиційні та новітні технології консервації та реставрації творів мистецтва". – Львів: "Сполом", 2002. – С. 96–97.

- Базилевич В. В. Стилістика, композиція та пропорції художнього металу львівських палаців ХІХ ст. // Вісник НУ "Львівська політехніка" "Архітектура". – 2000. – №410. – С. 87–91.

- Базилевич В. В. Формотворчі властивості художнього металу в ансамблі та споруді // Матеріали конференції молодих вчених “Архітектура та будівництво третього тисячоліття”. – Київ, 2002. – С. 37–39.

- Бартенев И. А. Форма и конструкция в архитектуре. – Ленинград: Издательство литературы по строительству, 1968. – 264 с.

- Бевз М. В. Методологічні основи збереження та регенерації заповідних архітектурних комплексів історичних міст (на прикладі Західної України): Автореф. дис. ... доктора архіт. / ХДТУБА. – Харків, 2004. – 32 с.

- Безродний П. П. Архітектурні терміни: Короткий російсько-український словник: Довідк. посібник / За ред. В. В. Савченка. – К.: Вища школа, 1993. – 272 с.: іл.

- Беккерт М. Железо. Факты и легенды: Пер. с нем. – М.: Металлургия, 1988. – 240 с.

- Бень-Дронюк А. До питання про художнє литво дзвонів в Західній Україні в 20–30-х рр. ХХ ст. // Вісник ЛАМ. – №11. – 2000. – С. 181–191.

- Берлинское художественное литьё из чугуна первой половины XIX века из Музея прикладного искусства в Берлине: Каталог выставки.– Ленинград: Аврора, 1976.– 112 с.

- Бірюльов Ю. Вітер перемін. Нові тенденції в архітектурі Львова. 1890–1914 // Architektura Lwowa XIX wieku – Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.– 1997. – с. 55–75.

- Боднар О. Я. Золотий переріз і неевклідова геометрія в науці та мистецтві. –Львів: Українські технології, 2005. – 198 с.

- Божинов А., Вакарелски Х., Друмев Д. Ковано желязо. Художествени творби на българските ковачи преди освобождението.– София: Издание на българската академия на науките, 1957.– 248 с.

- Бондаренко И. А. Средства создания архитектурно-художественного единства в русском градостроительстве XVI века. (На примере центрального ансамбля Москвы): Автореф. дис. ... канд. арх. 18.00.01 / МАРХИ. – М., 1980. – 24 с.

- Боньковська С. Ковальство на Україні (ХІХ–початок ХХ ст.) – К.: Наукова думка, 1991. – 112 с.

- Боньковська С. Ковальство України середини ХІХ ст.– початку ХХ століття. Художні особливості, типологія виробів: Автореферат дис. ... канд. мист. 17.00.05 / Львів, 1994. – 18 с.

- Будапешт и Сэнтендре: Фотоальбом / Текст П. Буза. Пер. с венгерск. П. Карлович. – Будапешт: ФОЛПРЕСС, 2002. – 110 с.

- Быков З. Н., Майков Н. К. Конструирование архитектурно-художественных изделий из металла. – М.: Государственное издательство архитектуры и градостроительства, 1950. – 240 с.

- Василенко Ф. Художнє кування ручок дверей в ковальстві Львова // Матеріали конференції "Ковальське мистецтво Львова: минуле і сьогодення". – Львів, 1998. – С. 21–24.

- Василенко Ф. В. Художній метал в архітектурних проектах Юліана Захарієвича // Вісник НУ "Львівська політехніка" "Архітектура". – 2002. – №439. – С. 190–195.

- Вена: Путеводитель. – Вена: Издательство Гюнтер Бауер, б.г. – 64 с.

- Вечерський В. В. Спадщина містобудування України: Теорія і практика історико-містобудівних пам’яткоохоронних досліджень населених місць / Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури й містобудування. – К., 2003. – 560 с.

- Водзінський Є. Містобудівна спадщина історичного центру Києва: потреби її дослідження, обліку та охорони // Теорія та історія архітектури та містобудування: Зб. наук. праць Державного науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури і містобудування. – К., 1999. – Вип. 4. – С. 250–257.

- Возницький Б. Микола Потоцький староста Канівський та його митці архітектор Бернард Меретин і сницар Іоан Георгій Пінзель. – Львів: Центр Європи, 2005. – 160 с., 220 іл.

- Всеобщая история архитектуры: В 12 т. / АН СССР. Издательство литературы по строительству. – М., 1969. – Т. 7: Западная Европа и Латинская Америка XVII – ІІ пол. XIX в. – 620 с.

- Всеобщая история архитектуры: В 12 т. / АН СССР. Издательство литературы по строительству. – М., 1972. – Т. 10: Архитектура XIX – начала ХХ в. – 592 с.

- Вуйцик В. С. Архикатедра святого Юра у Львові. – Львів, 1995. – 9 с.

- Вуйцик В. Будівельний рух у Львові другої половини XVIII століття // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том CCXLI: Праці Комісії архітектури та містобудування. – Львів, 2001. – С. 113–125.

- Вуйцик В. С. Державний історико-архітектурний заповідник у Львові. – Львів: Каменяр, 1991. – 176 с.

- Вуйцик В. Невідомий найдавніший план Святоюрської гори // Вісник інститутут "Укрзахідпроектреставрація". – 2002. – Ч. 12. – С. 212–216.

- Вуйцик В. Нові штрихи до творчої біографії Бернарда Меретина // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том CCXLI: Праці Комісії архітектури та містобудування. – Львів, 2001. – С. 517–523.

- Вуйцик В. С., Липка Р.М. Зустріч зі Львовом. – Львів: Каменяр, 1987. – 175 с.

- Выплавка железа на древесном угле / Ю. А. Анисимов, В. Г. Тищенко, Б. М. Орловский, Ф. И. Стеблий // Развитие металлургии в Украинской ССР – К.: Наукова думка, 1980. – С. 32–44.

- Выставка художественного чугунного литья. Скульптура, архитектура: Каталог. – М.: Государственное архитектурное издательство Академии архитектуры СССР, 1940.– 55 с., 16 ил.

- Габрель М. Загальна методика естетизації міського середовища // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Том ССXLIX: Праці комісії архітектури та містобудування. – Львів, 2005. – С. 406–414.

- Гермонт Г. Решётки Ленинграда и его окрестностей. Вступ. очерк В. Курбатова. – М.: Издательство Всесоюзной академии архитектуры, 1938. – 29 с.

- Гликин Я. Д. Методы архитектурной гармонии. – Ленинград: Стройиздат, Ленинградское отделение, 1979. – 96 с.

- Гнесь І. П. Проблеми і перспективи нового будівництва в районах масової житлової забудови 60–70-х рр. ХХ ст. // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Архітектура”. – 2004. – №.505. – С. 261–264.

- Голод І. В. Міське ремесло Західної України XIV–XVIII століть: Курс лекцій. – Львів: ЛАМ, 1994. – 201 с.

- Грабар Д. Пластика львівських брам // Вісник ЛАМ. – 1995. – Вип. 6.– С. 102–110.

- Грубе Г., Качмар А. Путеводитель по архитектурным формам: Пер. с. немецк. – М.: Стройиздат, 1990. – 216 с.

- Декоративно-ужиткове мистецтво: Словник / Укл. Я. П. Запаско, І. В. Голод, В. І. Білик і ін. – Т. 1. – Львів: Афіша, 2000. – 364 с., 316 іл.

- Декоративно-ужиткове мистецтво: Словник / Укл. Я. П. Запаско, І. В. Голод, В. І. Білик і ін. – Т. 2. – Львів: Афіша, 2000. – 400 с., 279 іл.

- Демків М. В., Лінда С. М. Аналіз стильових та композиційних характеристик об’єктів львівського історизму // Вісник НУ "Львівська політехніка" "Архітектура". – 2000. – №410. – С. 355–361.

- Диба Ю. Р. Архітектура українських храмів-ротонд другої половини Х – першої половини XVI століть: Автореф. дис. ... канд. архіт. / НУ ”Львівська політехніка”. –Львів, 2000. – 18 с.

- Долинный С. Д. Кружева из металла. – К.: Урожай, 1991. – 192 с.

- Долинська М. Л. Історична топографія Львова XIV–XIX ст.: дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / НАН України; Інститут українознавства ім. Івана Крип'якевича; Інститут народознавства. - Л., 2007. – 36 c.

- Евангулова О. С. Развитие дворцовых ансамблей Москвы в первой половине XVIII века. Лефортово: Автореферат дис. ... канд. иск. / Госуд. Университет им. М. В. Ломоносова. – М., 1963. – 17 с.

- Ежов В. И. Архитектура общественных зданий массового строительства. – М.: Стройиздат, 1983. – 216 с., илл.

- Жолтовський П. Художній метал. Історичний нарис. – К.: Мистецтво, 1972. – 114 с.

- Жолтовський П. М. Художня обробка металу // Нариси з історії українського декоративно-прикладного мистецтва. – Львів: Видавництво Львівського університету, 1969. – С. 11–12, 38–43, 81–84.

- Жук І. Архітектура Львова кінця ХІХ – початку ХХ століть: спадщина І. Левинського та його фірми // Львів. Історичні нариси – Львів: Видавництво Львівського університету. – 1996. – С. 253–266.

- Журнал обліку земельних ділянок з зазначенням їх розмірів та власників (м. Львова). ЦДІА у Львові. Ф. 186, оп. 1, спр. 3485.

- Замки. Дворцы. Резиденции. 300 лучших. Барокко и классицизм. // А.С.С. – 1998. – №5. – С. 102–122.

- Замки. Дворцы. Резиденции. 300 лучших. Историзм. // А.С.С. – 1998. – №5. – С. 123–135.

- Замки та фортеці: Альбом / Вступ. ст. та упорядкув. Л. Прибєги. – К.: Мистецтво, 2007. – 352 с.: іл.

- Захаркина Г. И. Проектирование и применение архитектурно-строительных изделий из эмалированного металла: Автореферат дис. ... канд. арх. 18.00.02 / МАРХИ. – М., 1983. – 20 с.

- Збірка гравюр XVII–XХ ст. з фондів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР.

- Зилгилвис Я. Э. Развитие архитектуры дворцово-усадебных ансамблей Латвии второй половины XIX – начала ХХвв.: Автореферат дис. ... канд. арх. 18.00.01 / Рига, 1989. – 16 с.

- З історії львівських вулиць: Спецвипуск газети "Молода Галичина". – Вип. 1. – Львів: Вільна Україна, 1990. – 63 с.

- З історії львівських вулиць: Спецвипуск газети "Молода Галичина". – Вип. 2. – Львів: Вільна Україна, 1990. – 47 с.

- Зотов Б. Н. Художественное литье: Учебное пособие для средних ПТУ. – М.: Машиностроение, 1988. – 304 с.

- Игнатьева А. И. Металлические ограды в московской архитектуре первой половины XIX века: Автореферат дис. ... канд. арх. / МАРХИ. – М., 1954.–20 с.

- Иконников А. В. Историзм в архитектуре. – М.: Стройиздат, 1997. – 557 с.

- Иконников А. В., Степанов Г. П. Основы архитектурной композиции. – М.: Искусство, 1971. – 112 с.

- Інкін В. Ф. Нарис економічного розвитку Львова у XVIII столітті. – Львів: Видавництво Львівського університету, 1959. – 92 с.

- Інформація, надана ст. виконробом ЗАТ “Львівреставрація” п. Сірківим М. І. і підтверджена натурними обстеженнями автора.

- Історичні архітектурно-містобудівні комплекси: наукові методи досліджень: Навч. посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом «Архітектура» / Г. П. Петришин та ін. – Л.: НУЛП, 2006. – 212 с., іл.

- История Европы: В 8 т. / М.: Наука, 1994. – Т. 4: Европа нового времени (XVI–XVIII века). – 508 с.

- Історія Львова / Ю. Ю. Сливка, Ф. І. Стеблій, В. К. Баран, М. В. Брик та інш. – К.: Наукова думка, 1984. – 414 с.

- Історія Львова. Короткий нарис / Р. Ю. Гербільський, Є. К. Лазаренко, В. К. Осечинський, О. Г. Цибко та інш. – Львів: Видавництво Львівського університету, 1956. – 294 с.

- Історія Центрально-Східної Європи: Навчальний посібник / За ред. Л. Зашкільняка. – Львів: Видавництво Львівського університету, 2001. – 658 с.

- Калорэ П. Замки Баварии: Пер. с итал. – М.: БММ АО, 2002. – 136 с.: ил.

- Капраль М. Демографія Львова XV – першої половини XVI ст. // Львів. Історичні нариси. – Львів: Видавництво Львівського університету. – 1996. – С. 67–81.

- Карпинець І. Галицькі залізні гути та їх продукція в 1772–1848рр. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том CLIV: Праці історично-філоcофічної секції. – Львів, 1937. – С. 141–182.

- Карта Львова 1766 р. ЦДІА у Львові. Ф. 742, оп. 1, спр. 870А.

- Карта Львова 1805 р. ЦДІА у Львові. Ф.742, оп. 1, спр. 877.

- Карта Львова 1838 р. ЦДІА у Львові. Ф.742, оп. 1, спр. 876.

- Карта Львова 1849 р. ЦДІА у Львові. Ф.186, оп.8, спр.629.

- Каталог гравюр XVII–XХ ст. з фондів Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника АН УРСР. (Архітектура Львова)– К.: Наукова думка,1989. – 41 с.

- Кафедральний собор Св. Юра, XVII ст. (ох. №376). Палац Митрополита. Попередні роботи. Архів інституту Укзахіпроектреставрація. Л-87-17.

- Кедринский А. А. Основы реставрации памятников архитектуры. Обобщение опыта ленинградских реставраторов. – М.: Изобразительное искусство, 1999. – 184 с.

- Кісь Я. П. Промисловість Львова у період феодалізму (XIII–ХІХ ст.). – Львів: Видавництво Львівського університету, 1968. – 224 с.

- Ковальчик Є. Пізньобарокові магнатські резиденції на Волині та Львівщині // Українське бароко та європейський контекст. – К.: Наукова думка, 1991. – С. 50–63.

- Ковальчук Х. І. Особливості архітектури Львова наприкінці XVIII – першої половини ХІХ ст.: Монографія. – Львів: Видавництво Ліга–Прес, 2005. – 220 с.

- Кованые изделия Таллина / Оформление Х. Валк. – Таллин: Эсти Раамат, 1970. – 94 с.

- Ковка. Цвет и дизайн. Мебель, ворота, ограждения, лестницы, аксессуары: пер с англ. К. Малькова. – М.: Издательская группа “Контэнт”, 2003. – 93 с.

- Колмовский А. Металлическое кружево Москвы: Путеводитель.– М.: Московский рабочий, 1984. – 143 с.

- Консап В. Таллинские флюгера. – Таллин: Эсти Раамат, 1967. – 68 с.

- Консервація і реставрація пам'яток архітектури: Методичний посібник / І. Дорофієнко, О. Кравченко, О. Литвин і ін. – Київ–Львів: Корпорація Укрреставрація, Інститут Укрзахідпроектреставрація, 1996. – 583 с.

- Контракт між графом Дідушицьким Маврикієм та графинею Замойською Розалією на купівлю палацу по вул. Зеленій №759 1/4 на Галицькому передмісті. ЦДІА у Львові. Ф. 52, оп. 1, спр. 1038.

- Кох В. Энциклопедия архитектурных стилей. Классический труд по европейскому зодчеству от античности до современности / Пер. с нем. – М.: БММ АО, 2005. – 528 с.: ил.

- Кравец В.И. Колористическое формообразование в архитектуре. – Х.: Вища школа. Изд-во при Харьк. ун-те, 1987.– 132 с.

- Краткая художественная энциклопедия. Искусство стран и народов мира. Архитектура, живопись, скульптура, графика, декоративное искусство: В 5 т. / Н. В. Баранов, Б. В. Веймарн, Б. Р. Виппер и др. – М., 1962. – Т. 1: Австралия–Египет. – 696 с.

- Креслення губерніального будинку на теп. проспекті Свободи. ЦДІА у Львові. Ф. 726, оп. 1, спр. 1612.

- Криворучко Ю. І. Джерела і тенденції розвитку сакральної архітектури України // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том CCXLI: Праці Комісії архітектури та містобудування. – Львів, 2001. – С. 65–83.

- Крип'якевич І. Історичні проходи по Львові. – Львів: Каменяр, 1991. – 168 с.

- Левкович Н. Я. Класицистичні палацові і садибно-паркові ансамблі Галичини // Вісник НУ "Львівська політехніка" "Архітектура". – 2002. – №439. – С. 246–250.

- Левкович Н. Я. Металеві архітектурні завершення Львова кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Матеріали конференції "Ковальське мистецтво Львова: минуле і сьогодення". – Львів, 1998.– С. 17–20.

- Левкович Н. Я. Стильові особливості палацових та садибно-паркових ансамблів Галичини кінця XVIII – першої половини ХІХ ст.: Автореф. дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Національна академія образотворчого  мистецтва і архітектури. – К., 2004. – 16 с.

- Ледзинский В. С., Теличко А. А. Мир художественного металла Москвы XVII–XX веков. – М.: Жираф, 2001. – 216 с.

- Ледзинский В. С., Теличко А. А., Зверев А. В. Художественная ковка и литьё Москвы. – М.: Машиностроение, 1989. – 304 с.

- Ледзинский В. С., Теличко А.А., Навроцкий А.Г., Зимин Ю. А. Современная художественная ковка. – М.: Металлургия, 1994. – 480 с.

- Лесик О. В. Замки та монастирі України. – Львів: Видавництво «Світ», 1993. – 174 с.

- Липка Р. Архітектурна спадщина Львова – феномен взаємодії різних культур // Львів. Історичні нариси – Львів: Видавництво Львівського університету. – 1996. – С. 225–234.

- Лінда C. Житлове будівництво Львова у другій половині ХІХ століття // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том CCXLI: Праці Комісії архітектури та містобудування. – Львів, 2001. – С. 126–153.

- Лінда С. М. Стилістичні та архітектурно-композиційні аспекти розвитку архітектури Львова періоду історизму у ХІХ – початку ХХ ст.: Автореф. дис... канд.. архітектури: 18.00.01 / ДУ “Львівська політехніка”. – Львів, 1999. – 16 с.

- Логвин Г. Стильові особливості архітектури й монументально-декоративного мистецтва українського бароко // Архітектурна спадщина України. – 1997. – №4. – С. 51–59.

- Львів. Історичні нариси / Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича Національної академії наук України. – Львів, 1996. – 648 с.

- Львів: Туристичний путівник / Під ред. Рудницького А.– Львів: Центр Європи, 1999.– 299 с.

- Мазепа Л. Поляки у Львові // Львів. Історичні нариси – Львів: Видавництво Львівського університету. – 1996. – С. 520–542.

- Макарчук С. Населення "столиці" у другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст. // Львів. Історичні нариси – Львів: Видавництво Львівського університету. – 1996. – С.  207–224.

- Маланюк В. Стилістичні трансформації садибної архітектури Київщини другої половини XVIII – початку ХІХ ст. // Українська академія мистецтва: Дослідницькі та науково-методичні праці. Випуск 9.– Київ: Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, 2002. – С. 193–204.

- Малина В. Кований художній архітектурний метал і народне бляхарство // Народне мистецтво Півдня України кінця ХІХ – початку ХХ ст. – Миколаїв: Артіль “Художній крам”, 2006. – С. 85–122.

- Мальгин В. И. Пространство в архитектурной композиции. (Вопросы теории и методики преподавания в курсе “Объемно-пространственная композиция”: Автореферат дис. ... канд. арх. 18.00.01 / МАРХИ. – М., 1977. – 20 с.

- Мардер А. П. Металл в архитектуре. – М.: Стройиздат, 1980. – 232 с.

- Маринченко О. І. Метал в архітектурі Києва. – Київ–Львів: Державне видавництво технічної літератури України, 1948. – 84 с.

- Маринченко А. И. Металлические архитектурные детали жилых и общественных зданий. – К.: Издательство Академии архитектуры Украинской ССР, 1953. – Вып. 1: Лестничные перила. Балконные решетки. Парапетные решетки. – 35 с.

- Маринченко А. И. Металлические архитектурные детали жилых и общественных зданий. – К.: Издательство Академии архитектуры Украинской ССР, 1953. – Вып. 2: Ворота. Ограждения дверей и окон. Ограждения отопительных приборов и вентиляционных отверстий. Кронштейны и флагодержатели. – 51 с.

- Мацюк О. Замки і фортеці Західної України. – Львів: Центр Європи, 1997. – 160 с.

- Медовар Б. И. Металлургия вчера, сегодня, завтра. – К: Наукова думка, 1986. – 129 с.

- Металлическое кружево. Ворота и решётки: Альбом. – М.: Изд. дом “Ниола 21 в.” – 112 с.

- Методичні рекомендації до проведення практичних занять у кузні ЛАМ студентами, які навчаються спеціальності 05.20 / Укл. С. І. Мороз. – Львів: ЛАМ, 1995. – 12 с.

- Мироненко В. П. Методологічні основи оптимізації архітектурного середовища: Автореф. дис. ... доктора архіт. / ХДТУБА. – Харків, 1999. – 36 с.

- Михайлишин О. Л. Палацово - паркові ансамблі Волині 2-ї пол. ХVIII– XIX століть (передумови, напрями, закономірності архітектурного розвитку): Автореферат дис. ... канд. арх. / Академія образотворчого мистецтва і архітектури. – К., 1999. – 20 с.

- Мінжулін О. Реставрація творів з металу: Підручник для студентів вузів. – К.: Спалах, 1998. – 232 с.

- Моор В. К. Архитектурное пространство как центральная категория профессионального мышления. (Вопросы теории и методики комплексного анализа): Автореферат дис. ... канд. арх. 18.00.01 / МАРХИ. – М., 1983. – 23 с.

- Нариси з історії зарубіжного декоративно-ужиткового мистецтва: Навч. посібник / Я. Запаско, В. І. Білик, І. В. Голод, С. П.Лупій та інш. – К.: Ін-т систем досліджень освіти, 1995.–320 с.

- Нариси з історії українського декоративно-прикладного мистецтва / Я. Запаско, П. М. Жолтовський, Ю. П. Лащук, О. О. Чарновський та інш. – Львів: Видавництво Львівського університету, 1969.–190 с.

- Нога О. Олександр Лушпинський та мистецтво українського художнього металу початку ХХ ст. // Матеріали конференції "Ковальське мистецтво Львова: минуле і сьогодення". – Львів, 1998.– С.  25–27.

- Ограждения для деревьев, скамьи, вазы: Альбом. – М.: Государственное архитектурное издательство, 1949. – 47 с.

- Основы архитектурной композиции и проектирования / Под ред. А. А. Тица.– К.: Вища школа, 1976. – 256 с.

- Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР: В 4 т. / Под ред. Г. Р. Логвина. – К.: Будівельник, 1985. – Т. 3: Львовская обл., Николаевская обл., Одесская обл., Полтавская обл., Ровенская обл. – 337 с.

- Петриченко А. М. Искусство литья.– М.: Знание, 1975. – 160 с.: ил.

- Пешкин И. С. Покорение железа. – М.: Металлургия, 1964. – 208 с.

- Пламеницька О., Вечерський В. Фортеці й замки в Україні. // Пам'ятки України. – 1996. – № 2. – С. 13–14.

- Пламеницька О., Пламеницька Є. Нова концепція формування системи фортифікації Кам'янця-Подільського в аспекті визначення віку міста // Фортифікація України: Міжнародна конференція з проблем охорони фортифікаційних споруд в Україні: Матеріали. – Кам'янець-Подільський, 1993. – С. 22–24.

- План горища палацу римсько-католицького архієпископства у Львові. ЦДІА у Львові. Ф. 146, оп. 84, спр. 92.

- План приміщень палацу графів Потоцьких у Львові. (пл. Галицька, 10 – прим. автора). ЦДІА у Львові. Ф. 726, оп. 1, спр. 1467.

- Пл. Ринок, 10. Пам’ятка архітектури XVI-XVII ст. Паспортизація. Архів інституту Укзахіпроектреставрація. Л-72-3.

- Попович М. Нариси історії культури України. – К.:АртЕк, 2001. – 728 с.

- Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство: В 2 т. / В. М. Полевой, В. Ф. Маркузон, Д. В. Сарабьянов, В. Д. Синюков – М.: “Сов. Энциклопедия”, 1986. – Книга I: А–М. – 447 с., 32 л. илл.

- Присяжний К. Двері. Історичний огляд // Вісник інституту "Укрзахідпроектреставрація". – Львів: Інститут "Укрзахідпроектрестав-рація". – 2002. – Ч.12. – С. 142–150.

- Проскуряков В. І. Архітектура українського театру. Простір і дія: Монографія. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001. – 564 с.

- Пурхля Я. Віденські впливи на архітектуру Львова 1772–1918 // Architektura Lwowa XIX wieku.– Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 1997.– С. 31–53.

- Развитие металлургии в Украинской ССР / З. И. Некрасов, Н. А. Терещенко, В. Г. Тищенко и др. – К.: Наукова думка, 1980. – 960 с., ил.

- Ремешило-Рибчинська О. Архітектурний комплекс в контексті соціокультурних економічних процесів // Вісник ДУ "Львівська політехніка" "Архітектура". – 1999. – №375. – С. 183–189.

- Реставрация металла: Методические рекомендации. – М.: Всесоюзный научно-исследовательский институт реставрации, 1989. –156 с.

- Рибчинський О. В. Архітектура периметральної забудови ринкових площ міст та містечок Галичини у кінц і XVIII – на початку ХХ ст: Автореф. дис. ... канд. архіт. / НУ”Львівська політехніка”. – Львів, 2000. – 18 с.

- Ричков П., Луц В. Архітектурно-мистецька спадщина князів Острозьких. – К.: Техніка, 2002. – 168 с.

- Родічкін І., Родічкіна О. Старовинні маєтки України. – К.: Мистецтво, 2005. – 384 с.

- Розенблюм С. Г. Архитектурные металлические ограждения. – М.: Государственное издательство архитектуры и градостроительства, 1950. – 136 с.

- Розенфельд М. Я. Будапешт. – Л: Стройиздат. Ленингр. отд-ние, 1982. – 87 с., ил.

- Романець Б. Тенденції розвитку львівської регіональної школи художнього металу в ХХ ст. // Вісник ЛАМ – Львів, 2002. – №13. – С. 21–39.

- Російсько-український та українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури в двох томах. Том 1. Російсько-український словник термінів будівництва й архітектури / С. Жуковський, Р. Кінаш, Л. Полюга, В. Базилевич. За ред. Р. Кінаша.– Львів: Ліга–Прес, 2005. – 955 с.

- Російсько-український та українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури в двох томах. Том 2. Українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури / С. Жуковський, Р. Кінаш, Л. Полюга, В. Базилевич, Н. Дрівко. За ред. Р. Кінаша. – Львів: Ліга–Прес, 2007. – 488 с.

- Русина І. Барокова архітектура Словаччини // Українське бароко та європейський контекст. – К.: Наукова думка, 1991. – С. 50–63.

- Русский ампир. Фасады и решетки: Альбом. – М.: Издание Приземлина Б.Е., из изд. 1811г. – 26л. илл.

- Савка М., Горун П. Площа Ринок у Львові: Фотоальбом. – Львів: Каменяр, 1977. – 88 с.

- Сазонов В. И. Графоаналитическая теория архитектурной гармонии (как целостная теоретико-прикладная основа формальной грамматики-гармонии предхудожественного языка и инструментария архитектурной композиции): Автореферат дис. ... докт. арх. 18.00.01 / Новосибирск, 2002. – 54 с.

- Семерак Г., Богман К. Художественная ковка и слесарное искусство: Пер. с чешск. О. М. Смирнова. – М.: Машиностроение, 1982. – 232 с.

- Системные методы исследования в архитектуре и градостроительстве (проблемы моделирования) (обзор) / Н. М. Демин, Ю. Н. Евреинов, Г. И. Лаврик. Научн. ред. А. И. Станиславский. – М.: Центр научно-технической информации по гражданскому строительству и архитектуре, 1970. – 39 с.

- Смирнов В. И. Чугунное литье мастеров Урала: Автореферат дис. ... канд. арх. / М., 1954. – 15 с.

- Соснова Н. Архітектурно-ландшафтний уклад садибно-паркових комплексів Галичини (кінця ХVІІІ – початку ХХ століть): Автореф. дис. ... канд. архіт. / НУ”Львівська політехніка”. –Львів, 2003. – 21 с.

- Справа з будівництва будинку №2 по вул. Бібліотечна у Львові. ДАЛО. Ф. 2, оп. 1, спр. 351.

- Справа з будівництва будинку №3 по вул. В. Стефаника у Львові. ДАЛО. Ф. 2, оп. 2, спр. 4437.

- Справа з будівництва будинку №3 по вул. Огієнка у Львові. ДАЛО. Ф. 2, оп. 2, спр. 1233.

- Справа з будівництва будинку №10 на пл. Галицька у Львові. ДАЛО. Ф. 2, оп. 4, спр. 834.

- Справа з будівництва будинку №10 на пл. Ринок у Львові. ДАЛО. Ф. 2, оп. 2, спр. 3654.

- Справа з будівництва будинку №15 по вул. Коперніка у Львові. ДАЛО. Ф. 2, оп. 1, спр. 5443.

- Справа з будівництва будинку №15 по вул. Коперніка у Львові. ДАЛО. Ф. 2, оп. 1, спр. 5445.

- Справа з будівництва будинку №15 по вул. Коперника у Львові. ДАЛО. Ф. 2, оп. 4, спр. 1079.

- Справа з будівництва будинку №15 по вул. Личаківська у Львові. ДАЛО. Ф. 2, оп. 2, спр. 234.

- Справа з будівництва будинку №16 по вул. Винниченка у Львові. ЦДІА у Львові. Ф. 726, оп. 1, спр. 1616.

- Справа з будівництва будинку №19 по вул. Пекарська у Львові. ДАЛО. Ф. 2, оп. 2, спр. 2888.

- Справа з будівництва будинку №24 по вул. Зелена у Львові. ДАЛО. Ф. 2, оп. 1, спр. 4100.

- Справа з будівництва будинку №32 по вул. Винниченка у Львові. ДАЛО. Ф. 2, оп. 2, спр. 3459.

- Стеблій Ф. Карпатське залізо // Жовтень. – 1977.– №1. – С. 119-125.

- Субтельний О. Україна. Історія. – К.: Либідь, 1991. – 510 с.

- …твоих оград узор чугунный: Фотоальбом / Фотографии Н. Чаплина, текст О. Колесовой. – Ленинград: Аврора, 1970.– 140 ил.

- Тимофієнко В. І. Брами, огорожі й ворота у забудові південних міст / АН України. Ін-т мистецтвознаства, фолькльористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – К., 1994. – 68 с., іл.

- Тимофієнко В. І., Єрошев В. Ю. Українська садибна архітектура другої половини XVIII ст. – першої третини ХІХ ст. – К., НДІ ТІАМ, 1993. – 44 с.: іл.

- Тиц А.А., Воробьева Е.В. Пластический язык архитектуры. – М.: Стройиздат, 1986. – 312 с.

- Торопов С. А. Архитектура старых усадеб // Русская архитектура: Доклады, прочитанные в связи с декадником по русской архитектуре в Москве в апреле 1939г. – М.: Государственное архитектурное издательство Академии Архитектуры СССР. – 1940. – С. 100–105.

- Трегубова Т. О., Мих Р. М. Львів: Архітектурно-історичний нарис. – К.: Будівельник, 1989. – 272 с.

- Українська радянська енциклопедія: В 12 т. / М. П. Бажан, Ф. С. Бабичев, А. В. Кудрицький, Г. А. Швед і ін. – 2-е вид. – К.: Головна редакція Української Радянської Енциклопедії, 1979–1983. – Т. 3: Гердан–Електрографія. – 552 с.

- Українська радянська енциклопедія: В 12 т. / М. П. Бажан, Ф. С. Бабичев, А. В. Кудрицький, Г. А. Швед і ін. – 2-е вид. – К.: Головна редакція Української Радянської Енциклопедії, 1979–1983. – Т.9: Поплужне–Салуїн. – 560 с.

- Уренев В. П. Предприятия общественного питания. – М.: Стройиздат, 1986. – 176 с.: илл.

- Флеров А. В. Материаловедение и технология художественной обработки металлов: Учебник. – М.: Высшая школа, 1981. – 288 с.

- Фонд фотографій Львівського історичного музею.

- Формування архітектурного образу міста / Б. С. Посацький – К.: ІСДО, 1993 – 108 с.: іл.

- Художественная обработка металлов / Авт.-сост. С. В. Ухин. – М.: ООО “Издательство АСТ”; Донецк: Сталкер, 2003. – 283 с.

- Художественный альбом. Образцы железных ворот, оград, решеток, перил и разного рода кузнечно-слесарных работ. – М.: Издательство Казначеева К.А., 1892.– 32 табл.

- Художні металеві вироби західних областей Української РСР (XVI–XIX ст.) / Під ред. П. Жолтовського – К.: Видавництво АН УРСР, 1959. – 30 с.: 40 іл.

- Чепелик В. Український архітектурний модерн / Упорядник З. В. Мойсеєнко-Чепелик. – К.: КНУБА, 2000. – 378 с., іл.

- Черкес Б. С. Національна ідентичність в архітектурі громадських центрів столичних міст в умовах ідеологічної детермінації: Автореф. дис. ... доктора архіт. / КНУБА. – К., 2006. – 36 с.

- Шамуринъ Ю. Старая Варшава и ея окрестности. – Москва: Изданіе Т-ва "Образованіе", 1915. – 62 с.

- Шах С. Львів – місто моєї молодости. Частини І, ІІ. – Мюнхен: Християнський голос, 1955. – 268 с.

- Шёбер У. Замки и дворцы Европы: Пер. с нем. – М.: БММ АО, 2003. – 416 с.

- Шевченко Л. Палацово-паркові ансамблі Полтавщини як осередки художньої культури XVIII–XIX ст. // Українська академія мистецтва: Дослідницькі та науково-методичні праці. – 2002. – Вип. 9. – С. 185–192.

- Шкаруба Л. М., Спанатій Л. С. Російсько-український словник художніх термінів: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Каравела, 2004. – 320 с.

- Шмагало Р. Львівська школа архітектурного металу кінця ХІХ – початку ХХ століття (динаміка історичного та стилістичного розвитку) // Матеріали конференції "Ковальське мистецтво Львова: минуле і сьогодення". – Львів, 1998. – С. 7–16.

- Шмагало Р. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ–середини ХХ ст.: структурування, методологія, художні позиції. – Львів: Українські технології, 2005. – 528 с., 742 іл.

- Шмагало Р. Приватна мистецька освіта в Галичині кінця ХІХ –початку ХХ ст. (становлення, напрямки розвитку, критерії ефективності) // Вісник ЛАМ. – Львів, 2001. – Вип.12. – С. 18–34.

- Шмагало Р. Художньо-промислова освіта Галичини кінця ХІХ–початку ХХ ст. // Альманах’94. – Львів: Компанія Гердан, 1995. – С. 122–123.

- Aftanazy R. Materiały do dzejów rezydencji: XI t. / PAN. Instytut sztuki. – Warszawa, 1988. – T. VA: Dawne województwo Wołyńskie. – 770 s.

- Aftanazy R. Materiały do dzejów rezydencji: XI t. / PAN. Instytut sztuki. – Warszawa, 1988. – T. VB: Dawne województwo Wołyńskie. – 380 s.

- Aftanazy R. Materiały do dzejów rezydencji: XI t. / PAN. Instytut sztuki. – Warszawa, 1990. – T. VIA: Dawne województwo Bełskie. Ziemia Chełmska województwa Ruskiego. – 412 s.

- Aftanazy R. Materiały do dzejów rezydencji: XI t. / PAN. Instytut sztuki. – Warszawa, 1990. – T. VIB: Dawne województwo Bełskie. Ziemia Chełmska województwa Ruskiego. – 280 s.

- Aftanazy R. Materiały do dzejów rezydencji: XI t./PAN. Instytut sztuki. – Warszawa, 1990. – T. VIIA: Dawne województwo Ruskie: ziemia Halicka, ziemia Lwowska. – 696 s.

- Aftanazy R. Materiały do dzejów rezydencji: XI t./PAN. Instytut sztuki. – Warszawa, 1990. – T. VIIB: Dawne województwo Ruskie: ziemia Halicka, ziemia Lwowska. – 431 s.

- Aftanazy R. Materiały do dzejów rezydencji: XI t. / PAN. Instytut sztuki. – Warszawa, 1990. – T. VIIIA: Dawne województwo Ruskie: ziemia Przemyska i Sanocka. – 430 s.

- Aftanazy R. Materiały do dzejów rezydencji: XI t. / PAN. Instytut sztuki. – Warszawa, 1990. – T. VIIIB: Dawne województwo Ruskie: ziemia Przemyska i Sanocka. – 302 s.

- Aftanazy R. Materiały do dzejów rezydencji: XI t. / PAN. Instytut sztuki. – Warszawa, 1991. – T. IXA: Dawne województwo Podolskie. – 461 s.

- Aftanazy R. Materiały do dzejów rezydencji: XI t. / PAN. Instytut sztuki. – Warszawa, 1991. – T. IXB: Dawne województwo Podolskie. – 240 s.

- Aftanazy R. Materiały do dzejów rezydencji: XI t. / PAN. Instytut sztuki. – Warszawa, 1991. – T. XA: Dawne województwo Bracławskie. – 312 s.

- Aftanazy R. Materiały do dzejów rezydencji: XI t. / PAN. Instytut sztuki. – Warszawa, 1991. – T. XB: Dawne województwo Bracławskie. – 518 s.

- Aftanazy R. Materiały do dzejów rezydencji: XI t. / PAN. Instytut sztuki. – Warszawa, 1993. – T. XІA: Dawne województwo Kijowskie. Uzupełnienia do tomów I–XI. – 719 s.

- Aftanazy R. Materiały do dzejów rezydencji: XI t. / PAN. Instytut sztuki. – Warszawa, 1993. – T. XІB: Dawne województwo Kijowskie. Uzupełnienia do tomów I–XI. – 288 s.

- Album architektoniczne zabytków od XII–XIX wieku. / Zebral W. Marconi. – Warszawa: Wydal J. Marconi, 1897. – 70 s.

- Album von Wien. – Wien. – 16 s.

- Angyal E. Swiat słowiańskiego baroku. – Warszawa: Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1972. – 500 s.

- Architektonische Rundschau / Herausgegeben von L. Eisenlohr und C. Weigle. – Stuttgart: Verlag von J. Engelhorn, 1888. – №3. – S. 17–24, taf. 17–24.

- Architektonische Rundschau / Herausgegeben von L. Eisenlohr und C. Weigle. – Stuttgart: Verlag von J. Engelhorn, 1888. – №6. – S. 41–48, taf. 41–48.

- Architektonische Rundschau / Herausgegeben von L. Eisenlohr und C. Weigle. – Stuttgart: Verlag von J. Engelhorn, 1888. – №8. – S. 57–64), taf. 57–64.

- Architektonische Rundschau / Herausgegeben von L. Eisenlohr und C. Weigle. – Stuttgart: Verlag von J. Engelhorn, 1889. – №2. – S. 9–16, taf. 9–16.

- Architektonische Rundschau / Herausgegeben von L. Eisenlohr und C. Weigle. – Stuttgart: Verlag von J. Engelhorn, 1889. – №11. – S. 81–88, taf. 81–88.

- Architektonische Rundschau / Herausgegeben von L. Eisenlohr und C. Weigle. – Stuttgart: Verlag von J. Engelhorn, 1890. – №6. – S. 41–48, taf. 41–48.

- Architektonische Rundschau / Herausgegeben von L. Eisenlohr und C. Weigle. – Stuttgart: Verlag von J. Engelhorn, 1890. – №7. – S. 49–56, taf. 49–56.

- Architektonische Rundschau / Herausgegeben von L. Eisenlohr und C. Weigle. – Stuttgart: Verlag von J. Engelhorn, 1891. – №1. – S. 1–8, taf. 1–8.

- Architektonische Rundschau / Herausgegeben von L. Eisenlohr und C. Weigle. – Stuttgart: Verlag von J. Engelhorn, 1891. – №2. – S. 9–16, taf. 9–16.

- Architektonische Rundschau / Herausgegeben von L. Eisenlohr und C. Weigle. – Stuttgart: Verlag von J. Engelhorn, 1891. – №3. – S. 17–24, taf. 17–24.

- Architektonische Rundschau / Herausgegeben von L. Eisenlohr und C. Weigle. – Stuttgart: Verlag von J. Engelhorn, 1891. – №6. – S. 41–48, taf. 41–48.

- Architektonische Rundschau / Herausgegeben von L. Eisenlohr und C. Weigle. – Stuttgart: Verlag von J. Engelhorn, 1891. – №10. – S. 73–80, taf. 73–80.

- Architektonische Rundschau / Herausgegeben von L. Eisenlohr und C. Weigle. – Stuttgart: Verlag von J. Engelhorn, 1892. – №7. – S. 49–56, taf. 49–56.

- Architektonische Rundschau / Herausgegeben von L. Eisenlohr, C. Weigle und С. Zetzsche. – Stuttgart: Verlag von J. Engelhorn, 1902. – №7. – S. 49–56, taf. 49–56.

- Architektonische Rundschau / Herausgegeben von L. Eisenlohr, C. Weigle und С. Zetzsche. – Stuttgart: Verlag von J. Engelhorn, 1904. – №3. – S. 17–24, taf. 17–24.

- Architektonische Rundschau / Herausgegeben von L. Eisenlohr, C. Weigle und С. Zetzsche. – Stuttgart: Verlag von J. Engelhorn, 1904. – №6. – S. 41–48, taf. 41–48.

- Architektonische Rundschau / Herausgegeben von L. Eisenlohr, C. Weigle und С. Zetzsche. – Stuttgart: Verlag von J. Engelhorn, 1905. – №5. – S. 33–40, taf. 33–40.

- Architektonische Rundschau / Herausgegeben von L. Eisenlohr, C. Weigle und С. Zetzsche. – Stuttgart: Verlag von J. Engelhorn, 1905. – №11. – S. 81–88, taf. 81–88.

- Architektur der Neuzeit. – Berlin: Kanter(Mohr, Verlagsbuchhandlung für Architektur, 1890–1892. – 98 s.

- Barański F. Przewodnik po Lwowie.– Lwów: Nakladem księgarni H. Altenberga, 1904.– 182 s.

- Bieniecki T. Artystyczne kraty Gdańskie. – Warszawa: Sztuka, 1956. – 32 s., 28 іl.

- Bratislava: Albom / Zost. E.Lazistan. – Bratislava: Osveta, 1975. – 170 s.

- Budzieński T. Zamki i pałace Polski południowo-wschodniej. – Rzeszów, "Libri Ressovienses", 1998. – 158 s.

- Cydzik J., Fijałkowski W. Wilanów. – Warszawa: Arkady, 1975. – 308 s.

- Cynalewski B. Zamki i pałace Wielkopolski. – Poznań: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978. – 48 s.

- Czasopismo techniczne. – 1893. – № 1. –S. 1–20

- Czasopismo techniczne. – 1904. – № 24. – S. 332–333.

- Czerner O. Lwów na dawnej rycinie i planie.– Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1997. – 134 s., 269 il.

- Dohme R., Gurlitt C. Die Architektur und das Kunstgewerbe des XVII und XVIII Jahrhunderts. Barock- und Rococo-Architektur. – Berlin, München: Verlag von Ernst Wasmuth, 1888. – 20 s.

- Dwory polskie w Wielkiem księstwie Poznańskiem. – Poznań: Drukarnia "Praca", 1912. – 166 s.

- Eder J. Lwów: Альбом. – Фонд фотографій Львівського історичного музею. – 70–90-ті рр. ХІХ ст.

- Encyklopedyja powczechna: 28 t. // A. Adamowicz, I. Alexandrowicz, W. Anczyc, M. Baliсski i in. – Warszawa: Nakład, druk i własność S. Orgelbranda, księgarza i typografa, 1862–1867. – T. 10: Glin–Guis. – 984 s.

- Encyklopedyja powczechna: 28 t. // A. Adamowicz, I. Alexandrowicz, W. Anczyc, M. Baliсski i in. – Warszawa: Nakład, druk i własność S. Orgelbranda, księgarza i typografa, 1862–1867. – T. 12: Hof–Jan. – 984 s.

- Encyklopedyja powczechna: 28 t. // A. Adamowicz, I. Alexandrowicz, W. Anczyc, M. Baliсski i in. – Warszawa: Nakład, druk i własność S. Orgelbranda, księgarza i typografa, 1862–1867. – T. 24: Starowiercy–Tarnogrodzka konfederacja. – 980 s.

- Encyklopedyja powczechna: 28 t. // A. Adamowicz, I. Alexandrowicz, W. Anczyc, M. Baliсski i in. – Warszawa: Nakład, druk i własność S. Orgelbranda, księgarza i typografa, 1862–1867. – T. 28: Wybrzeze–Zyzmory.–1198 s.

- Entwürfe für Schmiede–Eisen und andere Metal–Arbaiten im Stile des Rococo nach G. Huquier "Nouveau livre de serrurerie" – Berlin: Verlag von Paul Schahl, 1889. – 30 il.

- Façaden und Details Moderner Wiener Bauten (Renaissance und Barock). – Wien: Kunstverlag Anton Schroll ( C0, б.р. – 30 s.

- Fijałkowski W. Królewski Wilanów. – Warszawa: Towarzystwo opieki nad zabytkami, 1986. – 226 s.

- Fijałkowski W. Wnętrza pałacu w Wilanowie.– Warszawa: PWN, 1986.– 209 s.

- Francja: Prospekt. – Warszawa: Francuski Urząd Turystyczny, б. р. – 28 s.

- Fuks L. Zámek Kynžvart. Hi(torie a přitomnost. – Karlovy Vare: Krajské nakladatelstvi, 1958. – 159 s.

- Gandert K.-D. Vom Prinzenpalais zur Humbolt-Universität. – Berlin: Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1985. – 200 s.

- Gardner J. S. Ironwork: P. I: From the earliest times to the end of the medieval period.: Ed. 2. – London, Wyman and Sons, 1907. – 144 p.

- Gardner J. S. Ironwork: P. II: Being a continuation of the first handbook and comprising from the close of the medieval period to the end of the eighteenth century excluding english work – London, Chapman and Hall, 1896. – 202 p.

- Gieysztor A. Zamek Królewski w Warszawie. Historia i dzień dzisiejszy– Warszawa: Arkady, 1991. – 182 s.

- Gurlitt C. Geschichte des Barockstiles und des Rococo in Deutschland. – Stuttgart: Verlag von Ebner ( Seubert, 1889. – 500 s.

- Gurlitt C. Geschichte des Barockstiles des Rococo und des Klassicismus in Belgien, Holland, Frankreich, England. – Stuttgart: Verlag von Ebner ( Seubert, 1888. – 420 s.

- Hallmann G. Leningrad. – Leipzig: Veb E. A. Seemann Verlag, 1967. – 184 s.

- Hinz S. Wnętrza mieszkalne i meble. Od starożytności po wspó(czesnośc. Warszawa: Arkady, Berlin: Henschelverlag, 1980. – 268 s.

- Ilustrowany przewodnik po Lwowie i powszechnej wystawie krajowej .– Lwów: Drukarnia W(. (ozińskiego, 1894. – 170 s.

- Jakimowicz T. Pałac Gorków. – Poznań: Muzeum archeolog., 1967. – 44 s.

- Jaroszewski T. Księga pałaców Warszawy. Warszawа: Wydawnictwo Interpress, 1985. – 174 s.

- Jaroszewski T. Od klasycyzmu do nowoczesności. – Warszawa: PWN, 1996. – 340 s.

- Jaroszewski T. Pałac Kossakowskich. – Warszawa: PWN, 1977. – 99 s.

- Jaroszewski T. Pałac Zamojskich na Fokzalu. – Warszawa: PWN, 1987. – 139 s.

- Jaroszewski T. Ze studiów nad problematyką recepcji Palladia w Polsce w drugiej połowie XVIII wieku // Klasycyzm. Studia nad sztuką polską XVIII–XIX wieku. – Wrocław–Warszawa–Kraków: Wyd-wo PAN, 1968. – S. 133–188.

- Kalinowski K. Architektura doby baroku na Śląsku. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. – 384 s.

- Karczmarzewski A. Kowalstwo ludowe południowo-wschodniej Małopolski.– Rzeszów: Muzeum okregowe w Rzeszowie, 1976.– 54 s.

- Kick W. Barock, Rococo und Louis XVII aus Schwaben und der Schweiz. – Stuttgart: Allein-Verkauf von Carl Ebner, б.р. – 194 s.

- Kick W. Moderne Neubauten. – Stuttgart: Allein-Verkauf von Carl Ebner, 1895. – 100 taf.

- Kiek F. Alt-Prager Archіtektur-Detaile. – Wien: Anton Schroll ( Co, б.р. – 86 taf.

- Klasycyzm. Studia nad sztuką polską XVIII i XIX wieku. – Wrocław–Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1968. – 274 s.

- Konarski K. Pałac Brüchlowski w Warszawie. – Warszawa: Towarzystwo Miło(ników Historyi, Skład głowny w księg. W. Jakowickiego, 1915. – 112 s.

- Kopudłowski B. Polskie kowalstwo architektoniczne. – Warszawa: Arkady, 1958. – 286 s.

- Koula J. E. Metamorfózy kovu. Staré bratislavské kované mrezé. – Bratislava: Pallas, 1976. – 88 s.

- Kowalczyk J. Zamość: Przewodnik. – Zamość: Zamojski ośrodek informacji turystycznej, 1995. – 190 s.

- Kraushar A. Stara Warszawa: 2 t. – Warszawa: Nakładem księgarni Ferdynanda Hocsicka, 1914.– T. 1: Warszawa za Stanislawa Augusta (1764–1795). – 62 s.

- Kraushar A. Widoki Warszawy i jej okolic, Karola Alberti'ego. – Warszawa: Nakładem Towarzystwa Miłośników historyi, 1912. – 60 s.

- Krauth T., Meyer F. S. Die Kunst- und Bauschlosserei in ihrem gewöhlichen Umfange mit besonderen Berücksichtinung der kunstgewerblichen Form: Band I. – Leipzig: Seeman, 1891. – 284 s.

- Kühn F. Eisen und Stahl. – Leipzig: Veb Verlag E. A. Seemann, 1957. – 198 s.

- Kuśnierz K. Sieniawa: Załoźenie rezydencjonalne Sieniawskich. Rozwój przestrenny w XVII oraz XVIII wieku. – Rzeszów: KAW, 1984. – 258 s.: il.

- Kwiatkowska M. Pałac Raczyńskich. – Warszawa: PWN, 1980. – 147 s.

- Kwiatkowskі M., Jabłoński K. Lazienki. – Warszawa: Wydawnictwo Іnterpress, 1992. – 31 s., 200 ill.

- Lalewicz M. ”Pałac Staszica” w Warszawie. – Warszawa: PWN, 1932. – 25 s.

- Lambert A., Stahl E. Die Gartenarchitektur. – Leipzig: Alfred Kröner Verlag, 1910. – 152 s.

- Lorentz S. Efraim Szreger. Architekt polski XVIII wieku. – Warszawa: Pa(stwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. – 336 s.

- Lorentz S. Początki sztuki Oświe(enia w Polsce // Klasycyzm. Studia nad sztuką polską XVIII–XIX wieku. – Wrocław–Warszawa–Kraków: Wyd-wo PAN, 1968. – S. 31–82.

- (oza S. Architekci i budowniczowie w Polsce. – Warszawa: Budownictwo i architektura, 1954. – 426 s.

- Luczyński R. Zamki i pałace Dolnego Śląska. Sudety i Przedgórze Sudeckie.– Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1997. – 204 s.

- Lwów. Z teki rysunków architektonicznych in(. arch. Zbigniewa Haicha / Komentarz: H. S. Hordt. – Spacer 4. – Poznań: Bonami, 1994. – 40 s.

- Lwów. Z teki rysunków architektonicznych in(. arch. Zbigniewa Haicha / Komentarz: H. S. Hordt. – Spacer 5. – Poznań: Bonami, 1995. – 40 s.

- Lwów. Z teki rysunków architektonicznych in(. arch. Zbigniewa Haicha / Komentarz: H. S. Hordt. – Spacer 6. – Poznań: Bonami, 1996. – 40 s.

- Majewska-Maszkowska B. Architektura w mecenacie artystycznym Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej // Klasycyzm. Studia nad sztuką polską XVIII i XIX wieku. – Wrocław–Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1968. – S.213–257.

- Mańkowski T. Początki nowożytnego Lwowa w architekturze.– Lwów: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod zarządem J. Filipowskiego, 1923. – 52 s.

- Matériaux et documents D'Architecture et de Sculpture. – б.р. –266 s.

- Miłobędzki A. Architektura ziem Polski. Rodział europejskiego dziedzictwa. – Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 1994. – 162 s.

- Mossakowski S. Antyk w twórczości Tylmana z Gameren // Klasycyzm. Studia nad sztuką polską XVIII i XIX wieku. – Wrocław–Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1968. – S. 189–212.

- Muszyński K. Balkony, loggie, tarasy. – Warszawa: Wydawnictwo „Watra”, 1990. – 168 s.

- Neubauten und Concurrenzen. – Wien: Verlag von Moritz Perles. – 1897. – October. – S. 73–80, taf.

- Neubauten und Concurrenzen in Oesterreich und Ungarn. – Wien: Verlag von Moritz Perles. – 1895. – Januar. – S. 1–7, taf.

- Neubauten und Concurrenzen in Oesterreich und Ungarn. – Wien: Verlag von Moritz Perles. – 1895. – August. – S. 57–64, taf.

- Neubauten und Concurrenzen in Oesterreich und Ungarn. – Wien: Verlag von Moritz Perles. – 1896. – August. – S. 57–64, taf.

- Neubauten und Concurrenzen in Oesterreich und Ungarn. – Wien: Verlag von Moritz Perles. – 1896. – September. – S. 66–72, taf.

- Neubauten und Concurrenzen in Oesterreich und Ungarn. – Wien: Verlag von Moritz Perles. – 1896. – Desember. – S. 89–96, taf.

- Neubauten und Concurrenzen in Oesterreich und Ungarn. – Wien: Verlag von Moritz Perles. – 1897. – Februar. – S. 9–16, taf.

- Neubauten und Concurrenzen in Oesterreich und Ungarn. – Wien: Verlag von Moritz Perles. – 1897. Juli. – S.49–56, taf.

- Neubauten und Concurrenzen in Oesterreich und Ungarn. – Wien: Verlag von Moritz Perles. – 1897. – September. – S. 65–72, taf.

- Neubauten und Concurrenzen in Oesterreich und Ungarn. – Wien: Verlag von Moritz Perles. – 1897. – November. – S. 81–88, taf.

- Neumann J. Das Böhmische Barock. – Praha: Odeon, 1970.– 295 s., 360 il.

- Niemann G. Palast-Bauten des Barockstils in Wien. – Wien: Verlag der Gessellschaft für Vervielfältigende Kunst, 1882–1887. – 16 s., 23 taf.

- Ohmann F. Architektur und Kunstgewerbe der Barockzeit, des Rococo und Empires. – Wien: Verlag von Anton Schroll ( C0, 1909. – Taf. 101–200.

- Opałek M. Litografia lwowska, 1822–1860. – Wrocław–Kraków: Zaklad narodowy im. Ossolińskich, 1958. – 108 s.

- Ostrowska-Kęblowska Z. Pałace Wielkopolskie z okresu klasycyzmu. – Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1970. – 142 s.

- Paläste und Schlösser in Europa / Text R. Frenzel – Leipzig: Edition Leipzig, 1970. – 136 s.

- Pallai S. Metaloplastyka użytkowa. – Warszawa: Wydawnictwo naukowo-techniczne, 1976. – 216 s.

- Pinder W. Deutscher Barock. Die Grossen Baumeister des 18 Jahrhunderts. – Düsseldorf ( Leipzig: Karl Robert Langewiesche Verlag, б.р. – 134 s.

- Polski Słownik Biograficzny: 41 t. / Polska Akademia Umiejętności. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. – Kraków, 1948. – T. VI/5, zeszyt 30. – S. 385–482.

- Polski Słownik Biograficzny: 41 t. / Polska Akademia Nauk. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. – Kraków, 1975. – T. XX/3, zeszyt 86. – S. 409–616.

- Przewodnik po mieście Lwowie.– Lwów: Druk i lit. K. Pillera, 1871.–150 s.

- Rajzderski N. Poznań. – Lwów–Warszawa: Książnica Polska, 1922. – 132 s.

- Rehme W. Ausgeführte Moderne Kunstschmiede-Arbeiten. – Leipzig–Berlin–Cöln (Rhein): Verlag von Kanter & Mohr, 1902. – 100 taf.

- Robertson E., Robertson J. Cast Iron Decoration: A World Survey with 521 illustrations. – New York: Thames and Hudson, 1994. – 500 s.

- Ruciński K. Dwory i pałace wielkopolskie. – Poznań: Drukiem A. Fiedlera, 1913. – 20 s.

- Sárádi K. Müvészi kovácsolás. Második, bövitet kiadas.– Budapest: Müszaki Könyvkiado, 1975.– 409 s.

- Schmiedeeisen. Band 21 / Einführung und Erläuterungen von Prof. Fritz Kühn. – Leipzig, Prisma-Verlag, 1967. – 40 s., 32 taf.

- Schnür-Pepłowski S. Obrazy z przeszło(ci Galicyi i Krakowa (1772–1858): II c. // Nakładem księgarni Gubrynowicza i Schmidta. – Lwów, 1896. – C. I: Lwów i lwowianie. – 176 s.

- Slusarnia i warstat konstrukcyi żelaznych Piotrowicz i Schumann: Каталог. – Lwów: Zak(ad światłodruków, б.р. – 33 taf.

- Sokołowska J. Spory o barok w poszukiwaniu modelu epoki. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. – 372 s.

- Southworth S., Southworth M. Ornamental Ironwork. – New York: McGraw–Hill, Inc. – 1992. – 173 p.

- Stępi(ska K. Pałace i zamki w Polsce. Dawniej i dziś: 2 t. / Krajowa agencja wydawnicza. – Warszawa, 1977. – T. 1 – 224 s.

- Stępi(ska K. Pałace i zamki w Polsce. Dawniej i dziś: 2 t. / Krajowa agencja wydawnicza. – Warszawa, 1977. – T. 2. – 232 s.

- Tatarkiewicz W. Łazienki Warszawskie. – Warszawa: Arkady, 1968. – 300 s.

- Tatarkiewicz W. O sztuce polskiej XVII i XVIII wieku. Architektura, rzeżba. – Warszawa: Pa(stwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. – 538 s.

- Tatarkiewicz W. Pałac Staszica a klasycyzm w Polsce: Odbitka z Rocznika Towarzystwa Naukowego Warszawskiego za r. XXV, 1932. – Warszawa, 1933. – S. 171–178.

- Twopeny W. English metal work / A Preface by L. Binyon. – London: A. Constable & CoLtd, 1904. – 15 p., 85 ill.

- Wielka Encyklopedia Powszechna PWN: 12 t. / Państwowe Wydawnictwo Naukowe. – Warszawa, 1964–1969. – T. 3: Dep–Franc. – 940s.

- Wielka Encyklopedia Powszechna PWN: 12 t. / Państwowe Wydawnictwo Naukowe. – Warszawa, 1964–1969. – T. 12: Uza–Z. – 886 s.

- Wykaz nagród przyznanych na Wystawie jubileuszowej Towarzystwa Politechnicznego // Czasopismo techniczne. – 1902. – №24. – S. 332–334.

- Wystawa architektury: Katalog. – Lublin: Tłoczono w drukarni państwowej w Lublinie, 1923. – 64 s.

- Zubrzycki J. Wzory kowalstwa polskiego. – Lwów, 1925. – 20 s.

Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html