Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

На правах рукопису

Одарченко Роман Сергійович

УДК 621.396

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ КАНАЛІВ СТІЛЬНИКОВИХ МЕРЕЖ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ

Наукова спеціальність – 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата

технічних наук

Науковий керівник

Конахович Г.Ф.

д-р техн. наук, професор

Київ – 2013

# ЗМІСТ

ЗМІСТ	2

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ	4

ВСТУП	6

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ АБОНЕНТІВ СТІЛЬНИКОВИХ МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ 4-ГО ПОКОЛІННЯ	17

1.1.	Аналіз перспектив стільникових мереж 4-го покоління	18

1.2.	Дослідження особливостей поширення радіохвиль в системах стільникового зв'язку 4-го покоління	24

1.3.  Аналіз якості обслуговування абонентів та пропускної здатності існуючих мереж LTE та WiMAX	29

1.4.	Методи підвищення пропускної здатності стільникових мереж четвертого покоління	33

1.4.1. Використання антенних систем МІМО	34

1.4.2. Застосування технології OFDM	37

Висновки до розділу 1	40

РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА МЕТОДУ ОЦІНКИ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ КАНЛІВ АНТЕННИХ СИСТЕМ МІМО В РЕАЛЬНИХ УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ	43

2.1. Формування власних підканалів МІМО-систем  для передачі даних	44

2.2. Ефективна пропускна здатність системи	46

2.3. Метод визначення максимальної швидкості передавання даних  MIMO-системи з конфігураціями (M2) та (2N) в реальних умовах експлуатації	50

2.4. Аналіз можливості застосування моделей розповсюдження радіохвиль для планування сучасних стільникових мереж 4-го покоління	59

Висновки до розділу 2	70

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ БЕЗПРОВОДОВИХ КАНАЛІВ МЕРЕЖ 4-ГО ПОКОЛІННЯ	73

3.1. Спосіб адаптивної зміни тривалості захисного інтервалу під час формування OFDM сигналу	74

3.2. Регулювання випромінюваної потужності радіопередавальних пристроїв стільникових мереж в залежності від метеорологічних умов	87

3.3. Концепція сенсорної мережі для збору метеорологічних даних	101

Висновок до розділу 3	110

РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ХАРАКТЕРИСТИК БЕЗПРОВОДОВИХ КАНАЛІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ МІМО-OFDM	112

4.1. Методика оцінки пропускної здатності МІМО-OFDM системи стандарту IEEE 802.11n	113

4.1.1. Оцінка пропускної здатності MIMO-OFDM системи	113

4.1.2. Вибір методики та обладнання для проведення експериментального дослідження пропускної здатності мережі стандарту IEEE 802.11n	121

4.2.	Експериментальне визначення пропускної здатності антенних систем МІМО стандарту ІЕЕЕ 802.11n	125

4.3.	Розробка методики оцінки рівня шкідливого електромагнітного випромінювання	129

4.4.	Розробка способу та пристрою вимірювання еквівалентного шкідливого електромагнітного випромінювання	137

4.5.	Сенсорна мережа для оцінки рівня шкідливого електромагнітного випромінювання	142

Висновки до розділу 4	147

ВИСНОВКИ	150

ДОДАТОК А. РОЗПОДІЛ ЧАСТОТНИХ ДІАПАЗОНІВ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У СУЧАСНИХ БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖАХ	153

ДОДАТОК Б. ЕМПІРИЧНІ МОДЕЛІ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ВТРАТ НА ТРАСІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РАДІОСИГНАЛУ	156

ДОДАТОК В. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ КАНАЛІВ АНТЕННИХ СИСТЕМ МІМО В КОНФІГУРАЦІЇ 2х2	163

ДОДАТОК Д. ПРИНЦИПОВА СХЕМА ДЕТЕКТОРА ШКІДЛИВОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ	175

ДОДАТОК Е. ПАТЕНТИ НА КОРИСНІ МОДЕЛІ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЙНОГ ДОСЛІДЖЕННЯ	176

ДОДАТОК Ж. АКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ	183

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	187

# ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

| АЦП | аналого-цифрове перетворення |
| --- | --- |
| БС | базова станція |
| ВСШ | відношення сигнал/шум |
| ДПФ | дискретне перетворення Фур'є |
| МКЗ | міжканальна завада |
| МС | мобільна станція |
| МСІ | міжсимвольна інтерференція |
| ООН | Організація об'єднаних націй |
| ССМД | спеціалізований сервер метеорологічних даних |
| ТД | телеметричний датчик |
| ЦАП | цифро-аналогове перетворення |
| ШПФ | швидке перетворення Фур'є |
| ЩПЕ | щільність потоку енергії |
| 4G | Fourth Generation (четверте покоління мереж стільникового зв’язку) |
| BER | bit error rate (імовірність бітової помилки) |
| BLER | block error rate (імовірність блокової помилки) |
| CDMA | code division multiple access (множинний доступ з кодовим поділом) |
| FPC | fractional power control (дробове управління потужністю) |
| GSM | Global System for Mobile communications (Глобальна система мобільного зв'язку) |
| HSPA | high speed packet access (високошвидкісний пакетний доступ) |
| IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers (Інститут інженерів електротехніки та електроніки) |
| IFFT | Inverse Fast Fourier Transform (Зворотнє швидке перетворення Фур’є) |
| IMT | International Mobile Telecommunications (міжнародні мобільні телекомунікації) |
| IP | Internet Protocol (Інтернет протокол) |
| ITU | International Telecommunication Union (Міжнародний Союз Електрозв’язку) |
| LOS | Line of Sight (режим "прямої видимості") |
| LTE | Long Term Evolution (стратегія довготривалого розвитку) |
| MCS | Modulation and Coding Scheme (схеми модуляції та кодування) |
| MIMO | Multiple Input Multiple Output (множинний вхід множинний вихід) |
| NLOS | Non Line of Sight (режим за відсутності "прямої видимості") |
| OFDM | Ortogonal Frequency Division Multiplexing (мультиплексування з ортогональним частотним поділом каналів) |
| OI | Overload Indicator (індикатор перевантаження) |
| PSK | Phase Shift Keying (Фазова маніпуляція) |
| QAM | Quadrature Amplitude Modulation (квадратурна амплітудна модуляція) |
| TCP | Transmission Control Protocol (протокол управління передачею) |
| UDP | User Datagram Protocol (Протокол дейтаграми користувача) |
| UE | User Equipment (обладнання користувачів) |
| UMTS | Universal Mobile Telecommunications System (Універсальна система мобільних телекомунікацій) |
| Wi-Fi | Wireless Fidelity (безпроводова точність, стандарт безпроводових мереж сімейства ІЕЕЕ 802.11) |
| WiMAX | Worldwide Interoperability for Microwave Access (всесвітня взаємодія для мікрохвильового доступу) |

# ВСТУП

Актуальність теми. Останні десятиліття характеризуються швидким впровадженням стільникових мереж зв'язку, призначених для передачі рухомим  абонентам телефонних повідомлень і цифрових даних [42]. Вперше в 2009 році рівень зростання передачі даних перевищив зростання числа абонентів. Якщо бізнес операторів зв’язку ріс лінійно в попередні роки, то у 2009 році ситуація кардинально змінилася. Зростання числа абонентів означає нелінійний ріст передачі даних - люди стали користуватися більше мобільними сервісами. Ця тенденція зберігається і досі, а фахівці прогнозують ще більше зростання саме цього сегменту телекомунікаційного ринку.

В цих умовах для користувачів важливо завжди отримувати високошвидкісний та якісний доступ до мережевих ресурсів, незалежно від місця знаходження. Одним із можливих вирішень цього питання є впровадження стільникових мереж четвертого покоління (4G).

В кінці жовтня 2010 року Міжнародний Телекомунікаційний Союз ITU (International Telecommunications Union) завершив оцінку шести технологій, які претендували на стандарт 4G, з тим, щоб привласнити кращим із них позначення IMT-Advanced, і позначити тим самим технології, яким офіційно присвоять міжнародний 4G стандарт.

Такими технологіями названі LTE-Advanced (на основі стільникового стандарту LTE (Long Term Evolution)) і WirelessMAN-Advanced2 (на основі WiMAX 802.16m), які є тепер офіційними технологіями 4G. За своїми технічними характеристиками дані технології в більшій мірі можуть задовольнити вимоги, висунуті до стільникових мереж четвертого покоління. Тому надалі під поняттям мереж 4G будемо мати на увазі саме ці технології (LTE та WiMAX 802.16m). У таких системах зв'язку територія обслуговування (місто, регіон) ділиться на велике число робочих зон (стільників), всередині яких зв'язок між мобільними і базовими станціями здійснюється по радіоканалу. Розміри стільників у великих містах становлять близько 2 км, а при збільшенні числа абонентів можуть бути зменшені до 0,5 км. У приміських зонах радіус стільників може зростати до десятків кілометрів і обмежуватися відстанню прямої видимості антени базової станції. Обмеженість радіусу дії дає можливість організувати стільникову мережу, в якій одні й ті ж частотні канали можуть використовуватися в різних несуміжних ділянках стільників. Поряд із стільниковими системами впроваджуються системи персонального радіозв'язку, які характеризуються мікро- і пікостільниковою структурою з радіусом зон від кількох сотень до 10-60 м. Такі системи працюють, як правило, в діапазоні міліметрових радіохвиль і дозволяють ефективно обслуговувати офіси, магазини, вокзали та інші об'єкти.

При організації мережі стільникового зв'язку для визначення оптимального місця встановлення і числа базових станцій, а також для вирішення інших завдань необхідно проводити точну оцінку характеристик сигналу в будь-якій точці простору в межах всієї зони обслуговування. Міське середовище створює специфічні умови для поширення радіохвиль. Тіньові зони, багаторазові перевідбиття і розсіювання хвиль формують багатопроменеві поля зі складною структурою інтерференції і різкими просторовими змінами рівня сигналу. Багатопроменевий характер поширення радіохвиль, коли в точку прийому приходять хвилі з різних напрямків і з різними часовими затримками, породжує явища міжсимвольної інтерференції при передачі кодових послідовностей. Спотворення сигналу, зумовлені міжсимвольною інтерференцією, можуть викликати серйозне погіршення характеристик системи і якості високошвидкісної передачі цифрової інформації, якщо тривалість затримки перевищує тривалість символу. Тому необхідною передумовою для розробки ефективних систем зв'язку, що працюють в міському середовищі, є глибоке знання характеристик багатопроменевого каналу розповсюдження. Будь-яку радіотрасу можна представити у вигляді набору декількох основних шляхів, по яких сигнал від базової станції доходить до антени мобільного телефону та навпаки. На кожному з цих шляхів знаходяться різні об'єкти, що впливають на поширення радіохвиль. У міських умовах можна виділити такі основні елементи:

- направляючі структури (проспекти, вулиці, ділянки річок, контактні лінії міського електротранспорту та ін.);

- окрема будівля або групи будинків;

- поверхня Землі і перешкоди на ній (автомобілі, стовпи, паркани тощо);

- ділянки рослинності (парки, сквери, дворові насадження тощо).

Моделювання впливу перерахованих об'єктів на розповсюдження радіохвиль можна здійснювати різними способами: детермінованими, статистичними і комбінованими. До перших відносять в основному методи геометричної оптики, фізичної і геометричної теорій дифракції, метод параболічного рівняння, а також чисельні методи електродинаміки. Вони дозволяють провести розрахунки напруженості поля з великим ступенем точності, але висувають високі вимоги до точності завдання моделі середовища. Статистичні методи враховують випадковий характер розподілу неоднорідностей середовища, які впливають на процес поширення радіохвиль. Вони дозволяють передбачити деякі середні характеристики сигналів.

При цьому одними з головних проблем створення та розвитку сучасних безпроводових систем зв'язку є розробка методів оцінки та збільшення пропускної здатності за високої якості обслуговування користувачів (малої ймовірності бітової помилки) в складних умовах багатопроменевого просторового каналу з глибокими завмираннями сигналів. Одними з найбільш перспективних шляхів її вирішення є використання антенних решіток як на приймальному, так і на передавальному кінцях лінії зв'язку (так звані MIMO (Multiple Input Multiple Output)-системи) разом із технологією OFDM (Ortogonal frequency division multiplexing).

Крім пропускної здатності важливою характеристикою системи є імовірність бітової помилки. Тому необхідно постійно підтримувати баланс між цими двома важливими передусім для користувача характеристиками.

Аналіз науково-технічної літератури показує, що проблемам оцінки та підвищення пропускної здатності, оцінці імовірності бітових помилок сучасних безпроводових систем присвятили багато робіт вітчизняні та закордонні вчені: Сібрук Л.В., Ільницький Л.Я., Слюсар В.І., Масесов М.В., Дубик В.М., Кравчук С.О., Коляденко Ю.Ю., Сундучков К.С., Марчук А.В., Шокало В.М., Стрельницький А.А., Ермолаєв О.В., Флаксман А.Г., Лисяков Д.Н., Тихвінський В.О., Терентьєв С.В., Юрчук А.Б., Попов Є.А., Гельгор А.Л., Вишневький В.М., Громаков Ю.А., Портной В.Л., Шахнович І.В., Волкер К., Харі Холма, Анті Тоскала, Бойль К., Вебб В., Мінг Янг, Янг Су Чо, Джеквон Кім, Чунг Кан та інші.

Вищезгадані автори розкрили у своїх роботах методи оцінки статистичних характеристик сигналів стільникових мереж, сутність методів оцінки та підвищення пропускної здатності антенних систем МІМО в поєднанні з технологією OFDM у безпроводових мережах четвертого покоління. Проте постійно виникає необхідність підвищувати ефективну пропускну здатність стільникових мереж для надання можливості користувачам отримувати доступ до високошвидкісних додатків, а тому необхідною  є розробка та дослідження нових методів та алгоритмів, які забезпечуватимуть підвищення швидкості передавання даних за заданої імовірності бітової помилки. Важливою також є можливість оцінки пропускної здатності на деякому віддаленні від базових станцій. Це може надати змогу більш ефективно проводити планування сучасних безпроводових мереж зв’язку.

Крім того дуже важливим питанням при дослідженні сучасних безпроводових мереж є можливість оцінки негативного впливу електромагнітного випромінювання на екологічну ситуацію.

Вищезгадані завдання, які планується вирішувати в даній дисертаційній роботі, обумовлюють її актуальність.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Тема дисертаційної роботи та обраний напрямок досліджень безпосередньо пов’язаний з реалізацією положень "Концепції національної інформаційної політики" і "Основних засад розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки". Основні наукові результати отримано в рамках науково-дослідної роботи: шифр 674-ДБ10, тема “ Технологія створення, експлуатації та експертизи комплексних систем захисту інформації ” (НДР 0110U000225).

Роль автора в зазначеній науково-дослідній роботі, у якій дисертант був безпосереднім виконавцем, полягає в аналізі існуючих методів безпроводової передачі інформації, моделюванні та дослідженні роботи даних мереж зв’язку, розробці методів по підвищенню їх пропускної здатності та оцінці систем захисту даних мереж.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення пропускної здатності сучасних безпроводових мереж четвертого покоління. Для досягнення поставленої мети вирішуються такі наукові завдання:

1. Проаналізувати існуючі методи оцінки та підвищення пропускної здатності, зокрема, технології МІМО та OFDM.

2. Проаналізувати залежність стану безпроводового каналу сучасних безпроводових стільникових мереж четвертого покоління від різних параметрів.

3. Розробити метод оцінки залежності пропускної здатності каналів з використанням антенних систем МІМО та OFDM від відстані між передавачем та приймачем і метеорологічних умов.

4. Удосконалити метод формування OFDM-сигналів шляхом адаптивної зміни тривалості циклічного префікса OFDM-символів для підвищення ефективної швидкості передавання.

5. Удосконалити метод зміни випромінюваної потужності передавачів стільникових мереж шляхом регулювання потужності радіопередавальних пристроїв в залежності від метеорологічних умов

6. Розробити концепцію побудови сенсорної мережі для забезпечення збору метеорологічних даних для керування випромінюваною потужність базових та мобільних станцій стільникових мереж.

7. Розробити методику оцінки пропускної здатності каналів МІМО-систем, відповідне алгоритмічне та програмне забезпечення та провести експериментальні дослідження пропускної здатності каналів мереж стандарту IEEE 802.11n.

Об’єктом дослідження є процес безпроводового доступу в стільникових мережах четвертого покоління.

Предметом дослідження є методи оцінки та підвищення пропускної здатності безпроводових каналів стільникових мереж четвертого покоління.

Методи досліджень. Для досягнення поставлених цілей в дисертаційній роботі використано: методи теорії інформації та передавання сигналів – для аналізу методів передавання інформації у широкосмугових радіосистемах стільникових мереж четвертого покоління; методи теорії розповсюдження електромагнітних хвиль – для дослідження процесу затухання електромагнітного поля в залежності від частоти та відстані в реальних умовах експлуатації; методи комп’ютерного моделювання – для перевірки адекватності розроблених моделей та алгоритмів; методи прямого синтезу – для роз-робки структурних схем пристроїв та систем; натурного експерименту – для перевірки адекватності розробленої моделі визначення швидкості передавання даних в МІМО-системах; математичної статистики – для обробки отриманих експериментальним шляхом та під час комп’ютерного моделювання статистичних даних.

Наукова новизна отриманих результатів. У роботі отримані наступні наукові результати:

1. Вперше розроблено метод оцінки пропускної здатності безпроводових каналів з використанням технології МІМО, який полягає в послідовному визначенні допустимих співвідношень сигнал/шум в кожному власному підканалі, оцінці впливу метеорологічних параметрів на пропускну здатність, розрахунку пропускної здатності кожного    власного підканалу та їх підсумовуванні. Запропонований метод, на відміну від відомих, дозволяє проводити оцінювання пропускної здатності з урахуванням особливостей         функціонування стільникових мереж четвертого покоління та метеорологічних умов.

2. Вперше запропоновано концепцію побудови сенсорної мережі для збору метеорологічних даних за реалізації методу зміни випромінюваної потужності передавачів стільникових мереж в залежності від метеорологічних умов та для визначення рівня електромагнітного забруднення навколишнього середовища.

3. Удосконалено метод зміни випромінюваної потужності передавачів стільникових мереж шляхом регулювання випромінюваної потужності радіопередавальних пристроїв в залежності від метеорологічних умов, що дозволяє підвищити пропускну здатність каналів стільникових мереж, забезпечити необхідну швидкість передавання даних по мережі і зменшити імовірність виникнення розривів зв’язку під час впливу не-сприятливих метеорологічних умов на процес розповсюдження радіосигналу.

4. Удосконалено метод боротьби із явищем міжсимвольної інтерференції, заснований на основі застосування технології OFDM, шляхом адаптивної зміни тривалості циклічного префікса OFDM-символів, в залежності від умов розповсюдження радіосигналів, що дозволяє підвищити ефективну пропускну здатність каналів стільникових мереж четвертого покоління.

Вищенаведені наукові розробки та дослідження дають можливість вирішити завдання оцінки та підвищення пропускної здатності стільникових мереж четвертого покоління.

Практичне значення отриманих результатів. Теоретичні результати, отримані в дисертаційному дослідженні, відкривають можливість виявити і запропонувати нові практичні шляхи підвищення продуктивності мереж WiMAX та LTE на основі більш повного використання просторового, частотного та часового ресурсу.

При цьому отримані результати дозволяють:

- оцінювати пропускну здатність каналів стільникових мереж четвертого покоління та мереж сімейства стандартів ІЕЕЕ 802.11;

- оцінювати рівень шкідливого електромагнітного випромінювання в точці опромінення;

- вибирати оптимальну тривалість циклічного префіксу OFDM-символів, в залежності від умов розповсюдження радіосигналів;

- змінювати рівень випромінюваної потужності радіопередавальних пристроїв стільникових мереж четвертого покоління, в залежності від метеорологічних умов.

Практична цінність дисертаційної роботи полягає в такому:

- розроблено методику оцінки пропускної здатності каналів антенних систем МІМО для стандарту ІЕЕЕ 802.11n в середині приміщень;

- розроблено спосіб адаптивної зміни тривалості циклічного префіксу OFDM-сигналів, отримано патент України: Спосіб адаптивної зміни тривалості циклічного префікса OFDM-символа при формуванні OFDM-сигналів / Одарченко Р.С., Конахович Г.Ф., Голубничий О.Г. // Патент України № 76902 від 25.01.2013;

- розроблено структурну схему пристрою для адаптивної зміни тривалості циклічного префіксу OFDM-сигналів, отримано патент України: Пристрій для адаптивної зміни тривалості циклічного префікса OFDM-символа при формуванні OFDM-сигналів / Одарченко Р.С., Конахович Г.Ф., Голубничий О.Г. // Патент України № 76901 від 25.01.2013;

- розроблено спосіб та структурну схему системи для регулювання випромінюваної потужності радіопередавальних пристроїв стільникових мереж в залежності від метеорологічних умов;

- розроблено методику оцінки загального рівня шкідливого електромагнітного випромінювання;

- розроблено спосіб та структурну схему пристрою для оцінки еквівалентного рівня шкідливого електромагнітного випромінювання, отримано патент України: Детектор шкідливого електромагнітного випромінювання / Конахович Г.Ф., Конахович А.С., Одарченко Р.С. // Патент України № 63174 від 26.09.2011;

- сконструйований дослідний зразок детектора шкідливого електромагнітного випромінювання;

- розроблено відповідне алгоритмічне і програмне забезпечення для оцінки пропускної здатності каналів антенних систем МІМО;

Матеріали дисертаційної роботи упроваджено в ТОВ «GMSU», навчальний процес Національного авіаційного університету та ДЗ «Київський коледж зв’язку».

Використання результатів дисертаційної роботи підтверджено відповідними актами впровадження.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно виконаною роботою, в якій відображено особистий авторський підхід та отримані теоретичні та практичні результати, які відносяться до оцінки та підвищення пропускної здатності каналів сучасних безпроводових стільникових мереж . У роботах, опублікованих у співавторстві, автору дисертації належить: аналіз основних вразливостей систем захисту та методів їх усунення в мережах WiMAX [52] та LTE [57]; дослідження основних факторів, від яких залежить кількість абонентів стільникових мереж зв’язку [39]; розробка методу прогнозування попиту на послуги мереж LTE [106]; розробка рекомендацій по впровадженню мереж 4-го покоління [81]; аналіз перспектив технології WiMAX на телекомунікаційному ринку України [55]; аналіз альтернативних напрямів розвитку телекомунікаційного ринку України [54]; аналіз перспектив використання інформаційних технологій в різних галузях науки та техніки [60]; вибір параметрів для порівняння мереж 3-го та 4-го поколінь [62]; оцінка якості обслуговування абонентів мереж WiMAX в реалізованих проектах в світі [59]; вибір критеріїв, за допомогою яких є можливою оцінка якості обслуговування абонентів стільникових мереж [114]; розробка рекомендацій по підвищенню рівня якості обслуговування абонентів стільникових мереж WiMAX [44]; розробка методики визначення радіусу контрольованої зони цифрових радіозакладних пристроїв [51];  розробка методів оцінки максимального радіусу зони обслуговування точок доступу стандарту ІЕЕЕ 802.11g [38, 115]; розробка способу адаптивної зміни тривалості циклічного префіксу OFDM-символів [73, 74]; розробка моделі для визначення загального рівня опромінення персоналу [45]; розробка структурної схеми пристрою для визначення рівня шкідливого електромагнітного випромінювання [72, 90]; моделювання безпроводового каналу для визначення імовірності бітових помилок [66]; розробка рекомендацій по використанню програм, написаних мовою С++, в освітньому процесі [53]; аналіз процесу кодування мови із лінійним передбаченням в мережах  GSM [32, 80]; розробка рекомендацій по вибору  технології кабельних мереж для побудови опорного сегменту стільникових мереж 4G [4]; аналіз особливостей обслуговування трафіку у мережах авіаційного електрозв’язку [64]; моделювання величини витрат на систему абонентського доступу заданої пропускної здатності [2].

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на таких конференціях і семінарах: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів "Проблеми навігації і управління рухом" (Київ, 2010), The fіfth world congress "Aviation in the XXI century" (Київ, 2012), The fourth world congress "Aviation in the XXI century" (Київ, 2010), Науково практична конференція "АВІА -2010" (Київ, 2010), Науково-практична конференція "Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах" (Київ, 2011), Науково-практична конференція "Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах" (Київ, 2012), Науково-практичний семінар "Сучасні проблеми авіакосмічних технологій та систем" (Житомир, 2011), Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ-2011. Сучасні проблеми науки" (Київ, 2010), Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів "Проблеми навігації та управління рухом" (Київ, 2011), Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми розвитку глобальної системи зв’язку, навігації, спостереження та організації  повітряного руху CNS/ATM" ( Київ, 2011), Х ювілейна міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2012) " (Дніпропетровськ, 2012), Науково-практичний семінар "Сучасні проблеми авіакосмічних технологій та систем" (Житомир, 2012), Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми розвитку глобальної системи зв’язку, навігації, спостереження та організації  повітряного руху CNS/ATM" ( м. Київ, 2012), Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів "Проблеми навігації та управління рухом" (Київ, 2012), І Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених "Проблеми та перспективи розвитку авіації та космонавтики" (Київ, 2012), І Науково-практична конференція "Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики" (Харків, 2011), Науково-практична конференція "Інформаційна та економічна безпека INFECO" (Харків, 2012).

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 33 наукові праці, в тому числі: 3 патенти на корисні моделі, 15 статей у фахових виданнях, які включені до переліку ВАК, матеріали доповідей на науково-технічних конференціях – 15.

Структура та обсяг дисертації.  Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи складає 151 с. друкованого тексту, у тому числі містить 58 рисунків та 14 таблиць. Список використаних джерел на 16 с. містить 141 найменування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Абилов А. В. Распространение радиоволн в сетях подвижной связи: Теоретический материал и задачи для практических занятий / Абилов А. В. – Ижевск : Изд-во ИжГТУ, 2001. – 24 с.: илл.;

- Аналіз витрат на систему абонентського доступу заданої пропускної здатності / В. В. Антонов, О. О. Горбунов, Р. С. Одарченко, С. М. Паук, В. Г. Потапов // Електроніка та системи управління. – № 3 (33). – 2012. –  С. 108–116.

- Аренберг А. Г. Распространение дециметровых и сантиметровых волн / Аренберг А. Г. – М. : Сов. радио, 1957. – 473 c.

- Багатокритеріальний підхід до визначення доцільності використання технології кабельних мереж / О. П. Нечипорук, В. В. Антонов, Р. С. Одарченко , Ю. О. Петрова // Електроніка та системи управління. – 2010. – № 3 (25). –  С. 89–95.

- Беспроводные технологии от последней мили до последнего дюйма: учеб. пособие / Немировский М. С., Шорин О. А., Бабин А. И., Сартаков А. Л.. – М. : Эко-Трендз, 2010. – 400 с.: ил.

- Бойко А. В. LTE: МТС запустила LTE в Узбекистане. [Электроный ресурс]. – Мобильный форум. – Режим доступа : http://www.mforum.ru/news/article/093866.htm

- Бойко М. П. Системи стільникового зв’язку : конспект лекцій. – Одеса : ОНАЗ, 2004. – 76 с.

- Вероятность битовой ошибки в MIMO-системах с двумя собственными подканалами / В. Т. Ермолаев, А. Г. Флаксман, А. М. Зуев, Д. Н. Лысяков // Вестник ННГУ им. Н.И. Лобачевского. – 2009. – № 2. – С. 55–61.

- Вишневский В. М. Энциклопедия WiMAX: Путь к 4G / В. М. Вишневский , С. Л. Портной, И. В. Шахнович – М. : Техносфера, 2009. – 472 с.

- Внедрение технологии LTE в США. [Электроный ресурс]. – Режим доступа : http://www.grfc.ru/grfc/mezhd/obzor/010001

- Воеводин В. В. Линейная алгебра / Воеводин В. В.  – М. : Наука, 1980. – 231 с.

- Гайко М. И., Щетько Н. С.  Тестируем LTE-сеть Yota в Беларуси: первые впечатления [Электроный ресурс]. – Режим доступа : http://it.tut.by/261726

- Гололобов Д. В. Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства : метод. пособие для студ. спец. 45.01.02. – В 3 ч. Ч.1. Распространение радиоволн / Д. В. Гололобов, В. Б. Кирильчук. – Мн. : БГУИР, 2003. – 124 с.: илл.

- Градштейн И. С. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений / Градштейн И. С., Рыжик И. М. – М. : Наука, 1971. – 1100 с.

- Громаков Ю. А. Конвергенция Интернета и сотовой связи / Ю. А. Громаков // Мобильные системы. – № 1. – 2001. – С. 4–7.

- Громаков Ю. А. Стандарты систем подвижной связи /                      Ю. А. Громаков  – М. : Эко-Трендз, 1997. – 240 с.

- Демчишин В. Влияние частотного регулирования на реализацию проектов «мобильного WiMAX» в России [Електронний ресурс] / Демчишин В. // Технологии и средства связи. – 2009.– №4.  – Режим доступу до журн. : http://tssonline.ru/articles2/fix-op/vliyanie-chastotnogo-regulirovaniya-na-realizaciyu-proektov-mobiljnogo-WiMAX-v-rossii

- Думанський В. Ю. Гігієнічна оцінка електромагнітної ситуації та наукове обґрунтування вимог до її безпеки в сучасних населених місцях України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. мед. наук : спец. 14.02.01 / В. Ю. Думанський  – К.: 2009 – 42 с.

- Ермолаев В. Т. Адаптивная пространственная обработка сигналов в системах беспроводной связи : учебн.-метод. материал по программе повышения квалификации «Современные системы мобильной цифровой связи, проблемы помехозащищенности и защиты информации» / В. Т. Ермолаев , А. Г.  Флаксман– Н. Новгород, 2006. – 99 с.

- Ермолаев В. Т. Теоретические основы обработки сигналов в системах мобильной радиосвязи [Электронный ресурс] : метод. пособ. /                         В. Т. Ермолаев , А. Г.  Флаксман– Н. Новгород, 2010. – 107 с. – Режим доступа : http://www.unn.ru/pages/e-library/methodmaterial/2010/56.pdf

- Ермолаев В. Т. Увеличение пропускной способности  MIMO-системы радиосвязи с параллельной передачей данных по собственным подканалам / В. Т. Ермолаев, А. Г. Флаксман, Д. Н. Лысяков // Вестник ННГУ им. Н.И. Лобачевского. – 2010. – №3 (1). – С. 79–86.

- Ермолаев В. Т. Функция распределеня максимального собственного числа выборочной корелляционной матрицы собственного шума элементов антенной решетки / В. Т. Ермолаев, К. В. Родюшкин // Известия вузов. Радиофизика. – 1999. – Т. 42. – № 5. – С. 494.

- Ермолаев В. Т. Эффективность пространственного разделения пользователей в CDMA-системах связи в релеевском федингующем канале с частотной дисперсией / В. Т. Ермолаев, А. Г. Флаксман, Д. Н. Лысяков // Актуальные проблемы статистической физики (Малаховский сборник). – Т. 5. – Н. Новгород, 2006. – С. 136–148.

- Ефимушкин И.В. Показатели сети LTE оператора TeliaSonera намного выше, чем показатели сети 3G [Электроный ресурс]. – Режим доступа : http://ngs.zniis.ru/node/1977

- Євросоюз виділив € 50 млн на мережі 5G [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ipress.ua/news/yevrosoyuz_vydilyv_50_mln_na_merezhi_5g_16263.html

- Зайцев Г. Ф. Теорія автоматичного управління / Г. Ф. Зайцев, В. К. Стеклов ,  О. І. Бріцький – К. : Техніка, 2002. – 688 с.

- Изменение в функциональном состоянии зрительного анализатора при работе с видеотерминалами графического изображения / В. Р. Кучма, Е. Г. Ярмольская, Н. Ю. Котлер, О. И. Юшкова // Медицина труда и промышленая экология. – 1995. – № 10. – С. 5–8.

- Ильченко М. Е. Экологическая безопасность и микроволновые телекоммуникационные технологии / М. Е. Ильченко, В. И. Калинин,           Т. Н. Нарытник // Инженерная экология–2009 : материалы международного симпозиума. – Москва, 2009.  – С. 115–118.

- Информационные технологии в радиотехнических системах / Под ред. И. Б.Федорова. – М. : Изд. МГТУ им. Н.Баумана, 2003. – 670 с.

- Інформаційно-аналітичне агентство. [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.sotovik.ru

- Килимник Ю. П. Военные системы радиосвязи / Ю. П. Килимник,  И. Н. Никольский,  В. Ф. Пивоваров –  Л. : ВАС, 1985. – 576 с.

- Кодирование речи с линейным предсказанием  / О. П. Нечипорук, Р. С. Одарченко, В. Г. Потапов, В. Г. Тараненко, О. П. Ткаліч // Захист інформації : науково-технічний журнал.  2010. – № 4 (49). – С. 106–114.

- Коляденко Ю. Ю. Анализ эффективности использования MIMO-технологии в WIMAX системах в условиях помех / Ю. Ю. Коляденко, А. Д. Муслим // Радиотехника : Всеукр. межвед. научн.-техн. сб. – 2009. – Вып. 159. – С. 110–116.

- Коляденко Ю. Ю. Исследование пропускной способности МІМО системы [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Коляденко, А. Д. Муслим  // Проблемы телекоммуникаций. – 2010. – № 1 (1). – С. 76–82. – Режим доступу до журн.:

- Коляденко Ю. Ю. Метод оценки матрицы канала систем беспроводного радиодоступа WiМАХ / Ю. Ю. Коляденко, А. В. Коляденко, А. Д. Муслим //  Радиотехника: Всеукр. межвед. научн.-техн. сб. – 2010. – Вып. 163.– С.108–111.

- Конахович Г. Ф. Адаптивна зміна тривалості циклічного префіксу OFDM-символу при багатопроменевому поширенні радіосигналу / Г. Ф. Конахович, Р. С. Одарченко, М. С.  Височіненко // Наукоємні технології. – 2012. – Вип. 4 (16). – С. 116–121.

- Конахович Г. Ф. Мережі передачі пакетних даних / Г. Ф. Конахович, В. М. Чуприн – К. : «НК-Пресс», 2006. – 272 с., іл.

- Конахович Г. Ф. Методика визначення радіусу зони обслуговування точки доступу стандарту ІЕЕЕ 802.11g / Г. Ф. Конахович, М. Г. Луцький, Р. С. Одарченко // Защита информации. –  2010. – Вып. 17. – С. 269–277.

- Конахович Г.Ф. Аналіз залежності кількості абонентів стільникових мереж від доходів населення / Г.Ф. Конахович, І. О. Козлюк, В. В. Ткаченко, Р. С. Одарченко  // Наукоємні технології. – 2012. – №. 3 (15). – С. 48–51.

- Корпоративная социальная ответственность: общественные ожидания. Потребители, менеджеры, лидеры общественного мнения и эксперты оценивают социальную роль бизнеса в России / Под ред.: С. Е. Литовченко, М. И. Корсакова. – М. : Ассоциация менеджеров, 2003. – 100 с

- Кучма В. Р. Работоспособность и функциональное состояние организма лиц, работающих с автоматическими и обучающими системами на ПЭВМ / В. Р. Кучма, Н. Д. Барбищева-Пушкина // Медицина труда и промышленная экология. – 1995. – №4. – С.17.

- Кшиштоф В. Системи подвижной радиосвязи / В. Кшиштоф – М. : Горячая линия – Телеком, 2006. – 536 с.

- Мальцев А. А. Метод адаптивного распределения бит и мощности по поднесущим в OFDM – системах радиосвязи / А. А. Мальцев, А. В. Пудеев, А. Е. Рубцов // Известия вузов. Радиофизика. – 2001. – Т.44. – №12. – С. 1050–1061.

- Методи підвищення якості обслуговування мереж WiMAX / Р. С. Одарченко , П. Ю. Войдюк, Т. Р. Андрійченко, В. С.  Повхліб  // Проблеми навігації та управління рухом розвитку глобальної системи зв’язку, навігації, спостереження та отрганізації  повітряного руху CNS/ATM : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів; м. Київ, 21–22 листопада 2011 р. : тези доповідей / редкол. : М.С. Кулик та ін. – К. : НАУ, 2011. – С. 122.

- Методика визначення загального рівня опромінення персоналу в сучасному інформаційному просторі / А. В. Карпов, Г.Ф. Конахович , Г.С. Конахович, Р.С. Одарченко // Наукоємні технології. – 2010 – Вип. 2. – С. 116–121.

- Минин Б. А. СВЧ и безопасность человека / Б. А. Минин – М. : Сов. радио, 1974. – 351 с.

- Муравицкий Н. С. Алгоритмы обработки пространственно временных сигналов в системе связи на основе антенных решеток: автореф. дисс. на соисканее научн. степени канд. техн. наук : спец. 05.12.04 / Муравицкий Н. С. – Таганрог, 2010. – 16 с.

- Муравицкий Н. С. Оценка характеристик канала для пространственно-временной системы связи BLAST / Н. С. Муравицкий // Статистические методы в естественных, гуманитарных и технических науках : Межд. научн. конф. : материалы. – Ч. 3. – Таганрог : «Антон», ТРТУ, 2006. – С. 48–51.

- Муслим А. Д. Усовершенствование пространственно-временных кодов для систем WIMAX / А. Д. Муслим, А. В. Коляденко // Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке : XV Международный молодежный форум : материалы. – Харьков, 2011. – С. 60–61.

- Немировский А. С. Радиорелейные и спутниковые системы передачи : учебн. для вузов / А. С. Немировский,  О. С. Данилович,  Ю. И. Маримонт / под ред. А. С. Немировского– М. : Радио и связь, 1986. – 392 с.

- Обчислення контрольованої зони радіозакладних пристроїв / П. О. Андрухович, А. О. Шевченко, Р. С. Одарченко, М.С. Одарченко  // Захист інформації. – Вип. 1 (29). – 2010. – С. 302–306.

- Одарченко Р. С.  Аналіз вразливостей систем захисту інформації в мережах WiMAX та методів їх усунення / Р. С. Одарченко, Ю. В. Беженар, А. О. Ксендзенко // Защита информации : зб. науч. трудов. – Вып. 18. − К. : НАУ, 2011. − С. 39−44.

- Одарченко Р. С.  Використання мови С++ Builder для розробки освітніх програм / Р. С. Одарченко, І. В. Сліпухіна, О. І. Полігенько // Інженерія програмного забезпечення. – 2011. – Вип. 1 (5). – С. 54–59.

- Одарченко Р. С. Альтернативи розвитку телекомунікаційного ринку України / Р. С. Одарченко, В. В. Ткаченко, В. С. Повхліб // Проблеми навігації та управління рухом : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів; м. Київ, 28–29 листопада 2012 р. : тези доповідей / редкол. : М.С. Кулик та ін. – К. : НАУ, 2012. – С. 99

- Одарченко Р. С. Аналіз перспектив технології WiMAX в Україні / Р. С. Одарченко, Ю. О. Петрова // Політ-2011. Сучасні проблеми науки : міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7–9 квітня 2010 р. : тези доп. – К. : НАУ, 2011. – С. 29.

- Одарченко Р. С. Дослідження моделей втрат радіосигналу для діапазону 3,5 ГГц в мережах WiMAX / Р. С. Одарченко // Проблеми розвитку глобальної системи зв’язку, навігації, спостереження та організації  повітряного руху CNS/ATM : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, м. Київ, 28–30 листопада 2012 р. : тези доповідей / редкол. : М. С. Кулик та ін. – К. : НАУ, 2012. – С. 47.

- Одарченко Р. С. Економічна ефективність впровадження систем захисту стільникових мереж 4G / Р. С. Одарченко, С. Ю. Лукін // Системи обробки інформації : зб. наук. Праць. – Вип. 4 (102). – Т. 2. Інформаційна та економічна безпека. – Х. : В-во Харківського університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, 2012. – С. 51–56.

- Одарченко Р. С. Методи зменшення імовірності бітової помилки в каналах антенних систем МІМО / Р. С. Одарченко // Проблеми та перспективи розвитку авіації та космонавтики : І Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених,  м. Київ, 24–25  жовтня 2012 р. : тези доповідей / редкол. : М. С. Кулик та ін. – К. : НАУ, 2012. – С. 44.

- Одарченко Р. С. Оцінка якості обслуговування абонентів мереж WiMAX / Р. С. Одарченко, Т. П. Романюк // Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах : науково-практична конференція : тези доп.. – К. : НАУ, 2012. – С. 55.

- Одарченко Р. С. Підвищення ефективності інформаційних технологій в логістиці / Р. С. Одарченко, О. Є. Печериця // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – № 3 (17). – Х. : НФАУ. – 2011. – С. 74–79.

- Одарченко Р. С. Підвищення ефективності методів боротьби із міжсимвольною інтерференцією у безпроводових каналах мереж WiMAX та LTE / Р. С. Одарченко // Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2012) : Х ювілейня міжнародна науково-практична конференція, Дніпропетровськ, 21–23 листопада 2012 р. : матеріали. –  Д. : В-во Дніпропетровськоко університету, 2012. – С. 219–221.

- Одарченко Р. С. Порівняльний аналіз технологій 3-го та 4-го поколінь Р. С. Одарченко, О. О. Полігенько // Політ-2011. Сучасні проблеми науки : міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7–9 квітня 2010 р. : тези доП. – К. : НАУ, 2011. – С. 31.

- Одарченко Р. С. Оцінка імовірності бітової помилки та пропускної здатності каналів антенних МІМО-систем / Р. С. Одарченко // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць. – Житомир: ЖВІ НАУ, 2012. – Спецвипуск № 2. – С. 57–67.

- Особливості обслуговування трафіка у мережах авіаційного електрозв’язку / О. П. Нечипорук, Р. С. Одарченко, С. М. Паук, В. Г. Потапов, О. П.  Ткаліч // Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. – Т. 9. – 2011. – №1. – C. 22–27.

- Официальные 4G – WiMAX и LTE [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://nag.ru/news/newsline/19789/oficialnye-4g---WiMAX-i-lte.html.

- Оцінка якості відновлення мови  в захищених бездротових каналах зв’язку / Г. Ф. Конахович, Ю. В. Беженар, О. Г. Голубничий , Р. С. Одарченко  // Безпека інформації. – 2012. – № 1. –С. 37–41.

- Пат. US 8000417, IPC H03D 1/04, 2011.Zhidkov S. Methods and OFDM receivers providing inter-carrier interference cancellation with guard interval reuse scheme / Zhidkov Sergey; заявник і патентовласник SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.– № . 11/945,763; заявл. 27.11.07; опубл. 16.08.11.

- Пат. US № 6765897 B2, МПК H04B7/216, 2004. Downlink power control method and cellular network using this method/ Christophe Cordier, Christophe Cordier; заявник і патентовласник Alcatel – № . 09/360,635; заявл. 26.07.99; опубл. 20.07.04.

- Пат. US №2007/0159957, IPC H04J 11/00 (2006.01), 2007. Position adjusted guard time interval for OFDM-communications system / Ljung R., Karlsson P. заявник і патентовласник TELIA AB – № . 10/549,846; заявл. 17.03.04; опубл. 12.07.07.

- Пат. US №2009/0304126, IPC H04L 27/06, 2009 / OFDM Communication Device and Guard Interval Length Decision Method/ Toru Sahara заявник і патентовласник Kyocera Corporation. – № 12/306,207; заявл. 26.06.06; опубл. 10.12.09.

- Пат. РФ № 2114508, МПК H04В 7/005, 1994. Способ регулирования уровня мощности в системе связи, способ регулировки заданного значения уровня мощности и система регулирования уровня мощности / Роберто Падовані, Ноам Зив; заявник і патентовласник Квелком Інк.  – № 95117936/09; заявл. 01.02. 94; опубл. 27.06.98.

- Пат. України № 63174, МПК G01R 29/08. Детектор шкідливого електромагнітного випромінювання / Конахович Г. Ф., Конахович А. С., Одарченко Р. С.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201105000; заявл. 20.04.11; опубл. 26.09.11. Бюл. № 18.

- Пат. України № 76901 МПК H04J 11/00. Пристрій для адаптивної зміни тривалості циклічного префікса OFDM-символа при формуванні OFDM-сигналів // Одарченко Р. С., Конахович Г. Ф., Голубничий О. Г.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201206628; заявл. 31.05.12; опубл. 25.01.13. Бюл. № 2.

- Пат. України № 76902 МПК H04J 11/00. Спосіб адаптивної зміни тривалості циклічного префікса OFDM-символа при формуванні OFDM-сигналів // Одарченко Р. С., Конахович Г. Ф., Голубничий О. Г.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201206629; заявл. 31.05.12; опубл. 25.01.13. Бюл. № 2.

- Пат. України № 84411, МПК H04L 27/26, 2003. Передача з множиною несучих з використанням множини розмірів символів OFDM / Уолтон Дж. Р., Кетчум Дж. У., Уоллейс М., Говард С. Дж.; заявник і патентовласник Квелком Інкорпорейтед. – № a200504856; заявл. 25.10.2002; опубл. 27.10.2008. Бюл. № 20/2008.

- Патент РФ № 2212119, МПК H04Q7/38, H04B7/26, 2003.Пристрій і спосіб радіопередачі / Футагі Садакі, Імамура Даіті, Накао Сейго, Таката Томофумі ; заявник і патентовласник Панасонік Корпорейшн . – № JP 2008/004009 20081226; заявл. 26.12. 08; опубл. 10.01. 12.

- Патент РФ № 2387075, МПК H04B1/00   (2006.01), 2010. Пристрій подавлення вузькосмугових завад / Волошин Л. А. , Безгинов І. Г.; заявник і патентовласник ОАО "Концерн "Созвездие". – № 2008146798/09; заявл. 14.10.06; опубл. 26.11.08.

- Патент РФ №2248098, МПК H04B7/26, 2002. Спосіб побудови стільникового зв’язку / Давидов І.В., Провоторов Г.Ф., Щеголеватих О.С.; заявник і патентовласник Федеральне державне унітарне підприємство "Воронежський науково-дослідний інститут зв’язку "– № 2002130220/09; заявл. 10.11. 02; опубл. 10.05. 04.

- Патент РФ №2269872, МПК H04B7/26 (2006.01), 2004.Назва..... / Провоторов Г. Ф., Щеголеватих О. С.; заявник і патентовласник Федеральне державне унітарне підприємство "Воронежський науково-дослідний інститут зв’язку "– № 2004126925/09; заявл. 07.09. 04; опубл. 08.10.06.

- Передача речи в системах цифровой связи / О. П. Нечипорук, Р. С. Одарченко, В. Г. Потапов, А. Г. Тараненко, О. П. Ткалич  // Електроніка та системи управління. – 2011. – № 4 (30). –  С. 5–11.

- Перспективи та рекомендації по впровадженню стільникового зв’язку 4-го покоління / В. В. Ткаченко, Р. С. Одарченко, В. С. Повхліб, Т. Р. Андрійченко // Проблеми навігації та управління рухом : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів; м. Київ, 21–22 листопада 2011 р. : тези доповідей / редкол. : М. С. Кулик та ін. – К. : НАУ, 2011. – С. 122.

- Печаткин А. В. Системы мобильной связи. – В. 2 ч. – Ч. 1. Принципы организации, функционирования и частотного планирования систем мобильной связи : учеб. пособ. по дисциплине «Системы мобильной связи» для студентов заочной формы обучения / сост. А. В. Печаткин. – Рыбинск : РГАТА, 2008. – 122 с.

- Про затвердження Державних санітарних норм та правил при роботі з джерелами електромагнітних полів : Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 476 від 18.12.2002. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0203-03

- Прокис Дж. Цифровая связь / Прокис Дж. : [пер. с англ. / под. ред. Д. Д. Кловского]. – М.: Радио и связь, 2000. – 800 с.

- Прокопенко І. Г. Статистична обробка сигналів: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І. Г. Прокопенко  – К. : НАУ-Друк, 2011. –  220 с.

- Радиоавтоматика : в 3 т. / Г. Ф. Зайцев, Г. Н. Арсеньєв,  В. Г. Кривуца ,  В. Л. Булгач – Т. 1. – К. : ГУИКТ, 2004. – 523 с.

- Рекомендация  МСЭ-R  P.530-11. Данные о распространении радиоволн и методы прогнозирования, требующиеся для проектирования наземных систем прямой видимости, 2005.

- Рекомендация  МСЭ-R  P.838-2. Модель погонного ослабления в дожде, используемая в методах прогнозирования, 2003.

- Рекомендация  МСЭ-R  P.840-5. Ослабление из-за облачности и тумана, 02/2012.

- Розробка пристрою для визначення еквівалентного шкідливого електромагнітного випромінювання / А. В. Карпов, Г. Ф. Конахович , Г. С. Конахович, Р. С. Одарченко // Наукоємні технології. – 2010. – Вип. 2 – С. 112–115.

- Росс Дж. Wi-Fi Беспроводная сеть / Дж. Росс– М. : НТ ПРЕСС, 2007. – 374 с.

- Сайт міжнародного союзу електрозв’язку [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.itu.int.

- Сверхширокополосная беспроводная связь и сенсорные сети / А. С. Дмитриев, Е. В. Ефремова, А. В. Клецов, Л. В. Кузьмин, А. М. Лактюшкин, В. Ю. Юркин // Радиотехника и электроника. – Т. 53. – № 10. – 2008. – С. 1278–1289.

- Сенсорные сети: состояние, решения и перспективы / Р. М. Алгулиев , Т. В. Фаталиев , Б. С. Агаев, Т. С. Алиев // Телекоммуникации : научн. журн. – М. : Изд-во «Наука и технологии», 2007. – С. 27–33.

- Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов [Електрон. ресурс] / Сергиенко А. Б. – СПб : Питер, 2007.– 62 с. –  Режим доступа : http: // www.dsp-bok.narod.ru

- Системы мобильной связи : учебн. пособ. для студентов высш. учебн. завед.  / [В. П. Ипатов, В. К. Орлов, И. М. Самойлов, В. Н. Смирнов] / под. ред. В.П. Ипатова. – М. : Горячая линия-Телеком, 2003. – 272 с.

- Скляр Б. Теоретические основы и практическое применение / Б. Скляр; [пер. с англ.]. – Изд. 2-е, испр.  – М. : Издательский дом «Вильямс», 2003. –1104 с.

- Современные беспроводные сети: состояние и перспективы развития /  И. А. Гепко, В. Ф. Олейник, Ю. Д. Чайка, А. В. Бондаренко. – К.: «ЕКМО», 2009. – 672 с.

- Статистична обробка сигналів [Електрон. ресурс] : метод. рекомендації до виконання лабораторних робіт / уклад. І. Прокопенко, А. Семенов. – К. : НАУ-друк, 2011. – 64 с.

- Сукачев Э. А. Сотовые сети радиосвязи с подвижными объектами / Э. А. Сукачев. –– Одесса : УГАС, 2000. – С. 87.

- Сукачев Э. А. Сотовые системы радиосвязи с подвижными объектами : учебн. пособ. / Э. А. Сукачев. − Одесса: УГАС, 2000. – 82 с.

- Сюваткин С. В. WiMAX- технология беспроводной связи: теоретические основы, стандарты, применение / С. В. Сюваткин, В. И. Есипенко  – СП. : БХВ-Петербург, 2005. – 368 с.

- Телекоммуникационные системы и сети : учебн. пособие. – В. 3 т. – Т. 3. Мультисервисные сети / В. В. Величко, Е. А. Субботин, В. П. Шувалов; под ред. проф. В. П. Шувалова. – М. : Горячая линия-Телеком, 2005. – 592 с.

- Темурьянц Н. А. Сверхнизкочастотные электромагнитные сигналы в биологическом мире / Н. А. Темурьянц, Б. М. Владимирский, О. Г. Тушкин – К. : Наукова думка, 1992. – 186 с.

- Тихвинский В. О. Сети мобильной связи LTE: технологии и архитектура / В. О. Тихвинский, С. В. Терентьев, А. Б. Юрчук. – М. : Эко-Трендз, 2010. – 284 с.: илл.

- Ткаченко В. В. Вітчизняні перспективи розвитку технології LTE / В. В. Ткаченко, І. О. Дударчук, К. В. Дружиніна // Проблеми навігації та управління рухом : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів; м. Київ, 23–24 листопада 2010 р. : тези доповідей / редкол. : М.С. Кулик та ін. – К. : НАУ, 2010. – С. 105.

- Ткаченко В. В. Методи прогнозування попиту на послуги мереж LTE / В.В. Ткаченко, Р. С. Одарченко, Ю. О. Петрова // Політ-2011. Сучасні проблеми науки : міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7–9 квітня 2010 р.: тези доп. – К. : НАУ, 2011. – С. 30.

- Ткаченко В. В. Перспективи використання технології LTE для оновлення стільникових мереж зв’язку / В. В. Ткаченко // Проблеми та перспективи розвитку авіації та космонавтики : І Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених, м. Київ, 24–25 жовтня 2012 р. : тези доповідей / редкол. : М. С. Кулик та ін. – К. : НАУ, 2012. – С. 44.

- Францевич О.М. Математичні моделі адаптивного радіоканалу зв’язку з системами регулювання потужності передавача на базі нечіткої логіки:  дис. кандидата техн.  наук: спец. 05.12.13 / О. М. Францевич – К., 2005. – 140 с.

- Футахи А. LTE и беспроводные сенсорные сети / А. Футахи, Е. Кучерявый, А. Кучерявый // Мобильніе телекоммуникации. – 2012. –  № 9–10. – С. 38–42.

- Хилл Б. Пoлный cпpaвoчник пo CISCO / Б. Xилл. – М. : Издaтeльcкий дoм «Вильямc», 2004 – 1079.

- Шахнович И. В. Современные технологии беспроводной связи / И. В. Шахнович : изд. 2-е, испр. и доп.. – М. : Техносфера, 2006. – 288 с.

- Широкополосные беспроводные сети передачи информации / В. Вишневский, А. Ляхов, С. Портной, И. Шахнович. – М. : Эко-Трендз, 2005, 592 с.

- Якість обслуговування абонентів стільникових мереж / Р. С. Одарченко , К. В. Величко, А. В. Ткач, Ю. В. Чуприна // Проблеми навігації та управління рухом розвитку глобальної системи зв’язку, навігації, спостереження та організації повітряного руху CNS/ATM : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів; м. Київ, 21–22 листопада 2011 р. : тези доповідей / редкол. : М. С. Кулик та ін. – К. : НАУ, 2011. – С. 122.

- Algorithm of definition of zones of service of access points of  standard IEEE 802.11  / G. F. Konahovich, O. P. Velichko, R. S. Odarchenko, Y. О. Petrov // The fourth world congress “Aviation in the XXI century”. – Р. 21.72–21.76.

- AN-1433 Base Station Closed-Loop RF Power Control with LMV232 Crest Factor Invariant Detector // Texas Instruments. Application report, January, 2006.

- Channel Models for Fixed Wireless Applications / K.V. Erceg, V. S. Hari, M. S. Smith, D. S. Baum, K. P. Sheikh, C. Tappenden, J. M. Costa, C. Bushue, A. Sarajedini, R. Schwartz, D. Branlund, T. Kaitz, D. Trinkwon : IEEE 802.16 Broadband Wireless Access Working Group, 2001.

- Comparison of thempirical propagation path loss models for fixed wireless access systems /  V. S. Abhayawardhana, I.J. Wassel, D. Crosby, M.P. Sellers, M.G. Brown : 61  IEEE Technology Conference, Stockholm, 2005. – p. 73–77.

- Effective throughput: a unified benchmark for pilot-aided OFDM/SDMA wireless communication systems / Shen D., Pan Z., Wong K.-K., Li V.O.K. // Proc. INFOCOM’2003. – V.3. – P. 1603–1613.

- Getu B. N. BER and spectral efficiency of a MIMO system / B. N. Getu, J.B. Andersen // Proc. Of the 5th International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC’02), Hawaii, 2002. – P. 397–401.

- Hanzo L. MIMO-OFDM for LTE, Wi-Fi, WiMAX: coherent versus non-coherent and cooperative turbo-transceivers / Lajos Hanzo, Yosef Akhtman, Li Wang, Ming Jiang. – Wiley, University of Southampton, UK, 2011. – 694 p.

- IMT-Advanced (4G) Mobile wireless broadband on the anvil. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.itu.int/newsroom/press_releases/2009/48.html;

- Long Term Evolution (LTE): an introduction. White Paper. – Ericsson, October 2007.

- M. Hata. Empirical formula for propagation loss in land mobile radio services Transactions on Vehicular Technology / M. Hata. – September 1981. – vol. VT-29. – p. 317–325.

- Milanovic J. Comparison of propagation models accuracy for WiMAX on 3.5 GHz / J. Milanovic, S. Rimac-Drlje, K. Bejuk. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://xa.yimg.com/kq/groups/24541321/312733567/name/1.pdf

- Milanovic J. Propagation model accuracy for the WiMAX on 3.5GHz / Josip Milanovic, Rimac-Drlje S, Bejuk K, 14 : IEEE International conference on electronic circuits and systems. – Morocco, 2007. – P. 111–114.

- Mimo wireless communications / Ezio Biglieri, Robert Caderbank, Anthony Constantinidis, Andrea Goldsmith, Arogyaswami Paulraj, H. Vinsent Poor. – Cambridge university press, 2007. – 343 p.

- MIMO-OFDM wireless communications with Matlab / Young Soo Cho, Jaekwon Kim, Won Young Yang, Chung-Gu Kang. – Wiley, 2010. – 457 p.

- Odarchenko  R. S. Algorithm of adaptive changes of the OFDM-symbols cyclic prefix duration in modern wireless communication systems / R. S. Odarchenko  // The fіfth world congress “Aviation in the XXI century”. – p. 21.72–21.76.

- Okumura Y. Field strength variability in VHF and UHF land mobile services / Y.  Okumura // Comm. Lab. – Sept.–Oct. 1968. – Vol. 16. – p. 825–873.

- On behalf of the WHO International Agency for Research on Cancer Monograph Working Group. Carcinogenicity of radiofrequency electromagnetic fields / Baan R., Grosse Y., Lauby-Secretan B., El Ghissassi F., Bouvard V.,  Benbrahim-Tallaa L., Guha N., Islami F., Galichet L., Straif K. // The Lancet Oncology. – July 2011. – Vol. 12. – Issue 7. – P. 624–626.

- Oлифep В. Г. Кoмпьютepныe ceти. Пpинципы, тexнoлoгии, пpoтoкoлы : учeб. [для высш. учеб. завед.] / В. Г. Oлифep, Н. A. Oлифep – Cпб. : Питep, 2006/ – 958 c.

- Ping-Chen Lin. Radio Measurement for WiMAX at 2.6 GHz under Campus Environment / Ping-Chen Lin, Batzaya Ganbat, Ray-Guang Cheng.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

- Power Control in Wireless Cellular Networks / Mung Chiang, Prashanth Hande, TianLan, Chee Wei Tan. // Foundations and Trends in Networking sample. –Volume 5 Issue 1. – 2008, Editorial Board;

- Rappaport T. S.  Wireless Communications: Principles and  Practice / Rappaport T. S.  – 2n  ed.  – New  delhi : Prentice Hall, 2005. – p. 151–152.

- Shakil Akhtar. 2G-5G Networks: Evolution of Technologies, Standards, and Deployment / Shakil Akhtar. – 2010. –  13 p.

- UMTS Evolution from 3GPP Release 7 to Release 8 HSPA and SAE/LTE, 3G Americans, July 2007.

- Watson R. Understanding the IEEE 802.11ac Wi-Fi standart: how to preparate the enterprise WLAN, Meru Networks / Rich Watson. – Whitepaper, 2012. – 10 p.

- Wilson B.W. Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields: The Question of Cancer / Wilson B. W., Stevens R. G., Anderson L. E. – Columbus : Battelle Press, 1990. – 451 р.

- WiMAX в Москве – тестирование сети Yota и первые итоги . [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://habrahabr.ru/post/41321/

- Wout J. ss system based on IEEE / Joseph Wout, Martens Luc : IEEE wireless communications and networking Conference, Las Vegas,. – April 2006. –v. 2. – p. 978–983.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html