## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

Івано-франківський національний технічний Університет нафти і газу

На правах рукопису

Манюк Оксана Романівна

УДК 504.4(477.86)

Науково-практичні засади захисту довкілля від забруднення високомінералізованими розсолами

(на прикладі Калуш  -  Голинського родовища калійних солей)захороненні|

Спеціальність    21.06.01 – екологічна безпека

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата геологічних наук

Науковий керівник:

Семчук  Ярослав Михайлович

доктор технічних наук,

професор

Івано-Франківськ – 2008

Зміст

стор.

| ВСТУП | 4 |
| --- | --- |
| РОЗДІЛ 1 стан проблеми утилізації шкідливих відходів У процесі розробки родовищ калійних солей | 9 |
| РОЗДІЛ 2 Вивчення особливостей геологічної будови досліджуваного району і Гринівського газового родовища як об’єкта утилізації розсолу 2.1. Літолого-cтратиграфічний опис досліджуваного району 2.2. Гідрогеологічна характеристика об’єкта захоронення 2.3. Фізико-літологічна характеристика колекторів продуктивних пластів та покришок за результатами вивчення керна 2.4. Сучасний стан гідродинаміки нижньобаденського горизонту 2.5. Обґрунтування вибору поглинального горизонту для захоронення високомінералізованих розсолів Розділ 3 оцінка СУМІСНОСТІ ПЛАСТОВИХ ВОД і високомінералізованих розсолів Калуш-Голинського родовища калійних солей при підземному їх захороненні 3.1. Характеристика високомінералізованих розсолів Калуш-Голинського родовища калійних солей 3.2. Характеристика пластових вод і вміст у них основних мікрокомпонентів 3.3. Моделювання сумісності пластових вод та високомінералізованих розсолів при підземному їх захороненні 3.4. Технологічна підготовка високомінералізованих розсолів перед закачуванням у поглинальний горизонт 3.5. Попередній розрахунок промислового закачування розсолів у нижньодашавський поглинальний горизонт Гринівського газового родовища 3.6. Попередній розрахунок допустимого тиску гідророзриву поглинального резервуару та його глинистого флюїдоупору Розділ 4 Прогнозне моделювання Довготривалої міграції розсолів у Водоносному пласті ГРИНІВСЬКОГО ГАЗОВОГО РОДОВИЩА Розділ 5 основні заходи з охорони навколишнього середовища у Процесі підземного захоронення високомінералізованих розсолів калуш-голинського родовища калійних солей 5.1. Загальні вимоги щодо збору, підготовки та нагнітання високомінералізованого розсолу 5.2. Загальні вимоги до технологічного обладнання 5.3. Оцінка надійності контролю закачування високомінералізованого розсолу | 27 31 34 40 44 45 50 57 60 64 69 72 76 91 92 95 |
| Висновки та рекомендації | 107 |
| ДОдатки | 109 |
| список використаних джерел | 113 |

ВСтуп

Актуальність роботи. У сучасних умовах повсюдного забруднення довкілля особливо актуальним є питання екологічної безпеки у процесі розробки родовищ калійних солей. Однією з основних проблем, що зумовлює погіршення екологічної ситуації під час розробки родовищ калійних солей, є скиди у поверхневі річкові русла дренажних вод із суттєво перевищеним вмістом солей із водозбірників і шламосховищ. Велика екологічна небезпека пов’язана з наявністю накопичувальних басейнів, які містять концентровані розсоли. Їх утилізація є одним із найсерйозніших еколого-економічних завдань. Методи, які традиційно використовувались під час знешкодження цих відходів, уже не можуть вважатися екологічно прийнятними, і на сьогодні вже не вирішують повністю питань утилізації високомінералізованих розсолів, що з часом може призвести до значних екологічних катастроф.

Саме у процесі розробки Калуш-Голинського родовища калійних солей  розсоли фільтруються через тіло дамби без належного їх збору і подальшого відкачування. Близько 10 млн.м3 рідкої фракції зараз накопичено у кар’єрі та одному хвостосховищі. Крізь тіло дамби іншого хвостосховища уже просочуються високомінералізовані розсоли, забруднюючи прилеглі території та річку Кропивник. Щорічно у Домбровському кар’єрі внаслідок розчинення солевмісних порід атмосферними опадами утворюється 1,2-1,4млн.м3 високомінералізованих розсолів. На сьогодні заповнення відходами хвостосховищ близьке до межі проектного об’єму. У випадку проривання дамб цих гідроспоруд розсоли можуть потрапити у водну систему річки Дністер та спричинити екологічну катастрофу регіонального масштабу, що загрожує екологічній безпеці України і Молдови.

На сьогодні недостатньо висвітлено наукове обґрунтування і результати експериментального вивчення можливості утилізації високомінералізованих розсолів калійних родовищ Передкарпаття у виснажені розробкою поклади вуглеводнів. Низка питань, що мають проблемний характер, недостатньо вивчені як теоретично, так і експериментально, що визначає актуальність досліджень автора, результати яких викладені у цій роботі.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота має науково-прикладний характер та відповідає науковим напрямам діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Проведені автором дослідження є складовою частиною науково-дослідних робіт за бюджетною тематикою ОБ-2/2008 (державний реєстраційний № 0108U009406) “Розроблення та запровадження державної системи моніторингу навколишнього природного середовища (створення та забезпечення функціонування центру моніторингу довкілля) в Івано-Франківській області”, у рамках якої автором проводились теоретичні розробки для окремих завдань та експериментальні лабораторні дослідження.

Мета і завдання досліджень: розробити теоретичні та методичні основи процесу утилізації високомінералізованих розсолів калійних родовищ Передкарпаття у виснажені розробкою поклади вуглеводнів.

Для досягнення вказаної мети було розв’язано такі основні завдання:

– систематизація і узагальнення накопиченого матеріалу щодо високомінералізованих розсолів калійних родовищ Передкарпаття та методів їх утилізації;

– вивчення особливостей геологічної будови та гідрогеологічних умов досліджуваного району і виявлення сприятливого геологічного об’єкта захоронення високомінералізованого розсолу;

– з’ясування та оцінка сумісності високомінералізованого розсолу – породи-колектора та пластових вод поглинального горизонту;

– проведення прогнозного моделювання фільтрації та міграції високомінералізованих розсолів у водоносному горизонті;

– розроблення комплексу заходів з охорони навколишнього середовища у ході процесу захоронення високомінералізованого розсолу у виснажені розробкою поклади вуглеводнів.

Об’єкт дослідження – процеси забруднення навколишнього середовища високомінералізованими розсолами у процесі розробки родовищ калійних солей, зменшення  їх негативного впливу на довкілля.

Предмет дослідження – промислові відходи калійних родовищ Передкарпаття; гідротехнічні споруди гірничих підприємств; високомінералізований розсіл з гідротехнічних споруд.

Методи досліджень являють комплекс, що включає аналіз сучасного стану екологічної ситуації в районах розробки калійних солей; гідродинамічні методи встановлення фільтраційних параметрів поглинального горизонту; геохімічні методи, які включали відбір та аналіз проб підземних вод і розсолів Домбровського кар’єру; методи фізико-хімічного моделювання сумісності пластових і високомінералізованих розсолів у процесі підземного їх захоронення; методи математичного та графічного моделювання довготривалої міграції розсолів у підземних водах; лабораторні методи, які включали технологію підготовки високомінералізованих розсолів до закачування у продуктивні горизонти газових родовищ.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному:

– уперше на основі вивчення особливостей геологічної будови та гідрогеологічних умов досліджуваної території, аналізу розробки та сучасного стану гідродинаміки нижньодашавського горизонту Гринівського газового родовища виявлено у виснаженому розробкою покладі газу горизонту НД – 8А геологічну структуру, сприятливу для захоронення високомінералізованого розсолу;

– уперше на основі фізико-хімічного моделювання взаємодії високомінералізованого розсолу та пластових вод об’єкта захоронення, встановлено, що зміна концентрації йонів і загальної мінералізації розчину відбувається за лінійним законом. Це пояснюється однотипністю йонно-сольового складу вод та абсолютною сумісністю розчинів і дає підстави запровадити оптимальний варіант зменшення об’ємів відходів;

– уперше здійснено прогнозування основних параметрів процесу захоронення високомінералізованих розсолів у виснажені розробкою поклади вуглеводнів; встановлено, що швидкість просування розсолу  поглинальним пластом та радіус розтікання з часом і віддаленням від вибою свердловини різко гальмуються і залежать як від ємнісно-фільтраційних властивостей породи-колектора, так і від загального об’єму закачаних у свердловину розсолів.

Зазначені положення виносяться на захист.

Практичне значення одержаних результатів. Розв’язані у дисертаційній роботі завдання дають можливість зменшити шкідливий вплив калійних родовищ, особливо відходів їх виробництва на довкілля, зокрема запобігти сольовому забрудненню як поверхневих, так і підземних вод, що використовуються для питтєвого  водозабезпечення.

Результати теоретичних і експериментальних досліджень впроваджені на ДП “Калійний завод” ВАТ “Оріана” м. Калуш, що підтверджується відповідним актом впровадження від 10.07.2008 року.

Народногосподарська та соціальна цінність виконаної роботи полягає у доведенні можливості утилізації високомінералізованих розсолів родовищ калійних солей у виснажені розробкою поклади вуглеводнів, розташованих поблизу газових родовищ, як найефективнішого методу захисту довкілля. Отримані результати можуть бути рекомендовані  до використання у процесі розвідування, проектування, будівництва та експлуатації полігонів підземного захоронення промислових відходів гірничої промисловості, як один із ефективних методів підвищення екологічної безпеки держави.

Особистий внесок здобувача. Основні ідеї, наукові положення і теоретичні висновки дисертації сформульовані та обґрунтовані здобувачем особисто. У випадках співавторства з Я.М. Семчуком, О.Д. Мельником у публікаціях [44, 46, 47, 48] основні положення останніх базувалися на ідеях здобувача. Автор брав безпосередню участь у виконанні експериментальних досліджень, інтерпретації отриманих результатів, підготовці та формулюванні висновків.

Апробація роботи. Основні положення досліджень були викладені на міжнародних і державних науково-технічних конференціях та семінарах, зокрема: міжнародній науково-технічній конференції “ІФНТУНГ-40” “Ресурсозберігаючі технології в нафтогазовій енергетиці” (м. Івано-Франківськ, 16-20 квітня 2007р.); міжнародній науково-практичній конференції “Екологічна безпека: моніторинг, оцінка ризику, перспективні природоохоронні технології” (м. Львів, 29-30 травня 2007р., НУ “Львівська політехніка”); VIII міжнародній науково-технічній конференції “Екологічна безпека та біосферно-ноосферні ідеї 
В.І. Вернадського” (м. Кременчук, 14-16 червня 2007р.).

Публікації. За темою дисертації автором опубліковано 7 праць, в т.ч. 5 статей у фахових виданнях рекомендованих ВАК України, 2 тези доповідей на міжнародних конференціях.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних літературних джерел, 2 додатків та викладена на 125 сторінках друкованого тексту. Включає 15 рисунків та 16 таблиць. Список використаних літературних джерел становить 130 найменувань на 13 сторінках.

Висновки та рекомендації

У дисертаційній роботі висвітлено актуальну наукову проблему зменшення негативного впливу  на довкілля  високомінералізованих розсолів родовищ калійних солей. Теоретичні та експериментальні дослідження, виконані автором з метою обгрунтування теоретичних і методичних основ процесу утилізації високомінералізованих розсолів калійних родовищ Передкарпаття у виснажені розробкою поклади вуглеводнів, апробація та впровадження розробок у виробництво, а також запропоновані технологічні заходи та технічні рішення дають змогу зробити наступні висновки:

1. Здійснено критичний аналіз існуючих даних щодо складу високомінералізованих розсолів калійних родовищ Передкарпаття та методів їх утилізації. Встановлено, що методи, які традиційно використовувались для знешкодження цих розсолів, на сьогодні не можуть вважатись екологічно прийнятними, а єдиним надійним методом утилізації високомінералізованих розсолів є їх захоронення у виснажені розробкою поклади вуглеводнів поблизу розташованих родовищ.

2. Проведено вивчення особливостей геологічної будови та гідрогеологічних умов досліджуваної території, аналізу розробки та сучасного стану гідродинаміки нижньодашавського горизонту Гринівського газового родовища. У результаті виявлено у виснаженому розробкою покладі газу горизонту НД–8А геологічну структуру, сприятливу для захоронення високомінералізованого розсолу, екологічна безпечність якої обумовлена значною глибиною захоронення (понад 850м), наявністю покришки значної товщини, складеної глинистими відкладами з прошарками кам’яної солі над поглинальним горизонтом.

3. На основі фізико-хімічного дослідження взаємодії високомінералізованого розсолу та пластових вод об’єкта захоронення, встановлено, що зміна концентрації йонів і загальної мінералізації розчину відбувається згідно лінійного закону. Це пояснюється однотипністю йонно-сольового складу вод та абсолютною сумісністю розчинів і уможливлює запровадження оптимального варіанту зменшення об’ємів відходів та обумовлює ефективність і довготривалість експлуатації проектного полігону захоронення розсолів.

4. Здійснено прогнозування основних параметрів процесу захоронення високомінералізованих розсолів у виснажені розробкою поклади вуглеводнів на 1, 5, 10, 20, 30 років експлуатації. Встановлено, що швидкість просування розсолу поглинальним пластом та радіус розтікання з часом і віддаленням від вибою свердловини різко гальмуються і залежать, як від ємнісно-фільтраційних властивостей породи-колектора, так і від загального об’єму закачаних у свердловину розсолів. А також створено програмний продукт, за допомогою якого можна оцінити масштаби забруднення водоносного горизонту та спрогнозувати довготривалу міграцію розсолів у підземних водах.

5. Запроектовано комплекс заходів з охорони навколишнього середовища у  процесі захоронення високомінералізованого розсолу у виснажений розробкою поклад вуглеводнів. Так, навколо полігону захоронення високомінералізованого розсолу запроектовано та  обґрунтовано встановлення санітарно-захисних зон, у межах яких передбачено проведення гідрогеологічного, гідрохімічного та технічного контролю, а також передбачено буріння спостережних свердловин як основного методу контролю за закачуванням розсолу. Результати контрольних спостережень дадуть можливість вибрати раціональний режим захоронення і забезпечити економне використання природної місткості колекторних горизонтів.

Запропонована методика утилізації розсолів у виснажені розробкою поклади вуглеводнів є екологічно безпечною для довкілля і гарантує надійність захоронення  високомінералізованих розсолів на сталу перспективу. Отримані ж результати можуть бути використані під час  розвідки, проектування, будівництва та експлуатації полігонів підземного захоронення промислових відходів гірничої промисловості, що гарантує підвищення екологічної безпеки держави.

Список використаних джерел

1. Адаменко О.М. Екологічна геологія: підруч. [для студ. вищ. навч. закл. екологічних, геологічних, географічних спеціальностей] / Олег Адаменко, Григорій Рудько. – К.: Манускрипт, 1997. – 348 с.

2. Высоцкий З.А. Калиеносные бассейны мира: [монографія] / Зеновий Высоцкий. – Минск: Наука и техника, 1988. – 387 с.

3. Хабер Н.В. Состояние и перспективы размещения и утилизации отходов от переработки полиминеральньх руд Прикарпаття // Использование и складирование отходов фабрик : статьи / Николай Хабер. – Л.: ВНИИГ, 1974. – С. 7-11.

4. Гаркушин П.К. Технология закладочных работ на калийных рудниках Прикарпатья/ П.К Гаркушин., ЯМ. Семчук // Подземное и шахтное строительство. – 1991. – №2. – С. 13-17.

5. Сивоконь Е.П. Снижение потерь при добыче калийньх солей системами с твердеющей закладкой / Е.П.Сивоконь, П.К.Гаркушин // Развитие калийной промышленности. – 1970.– Вып.1. – С. 21-27.

6. Тарасов Б.Г. Комплексное освоение калийных месторождений Предкарпатья / Тарасов Б.Г., Гаркушин П.К., Глоба В.М. – Львов: Выщая школа, 1987. – 128 с.

7. Духовлинов Д.П. Механизация работ на калийних рудниках ГДР /
Д.П. Духовлинов // Хімічна промисловість. – 1957. – №6. – С. 8-11.

- Ротькин С.М. О возможности подземного захоронения промстоков основных предприятий калийной промьшленности // Использование и складирование отходов обогатительных фабрик. Подземное и шахтное строительство : статьи / С.М.Ротькин, И.И Ризнич. – Л., ВНИИГ, 1974. –
С. 104 - 118.

- Алексеев В.С. Опыт захоронення сточных вод // Гідрогеологія. Инженерная геология : статьи / В.С.Алексеев, Е.А Никольская. – 
М.: ВИНИТИ, 1976. – С. 5-101.

- Гаев А.Я. Промышленные стоки – в подземные горизонты / Алексей Гаев. – Челябинск, 1978. – 102 с.

- Гольдберг В.М. Прогнозная оценка возможностей захоронения промстоков на конкретних обьектах // Гидрогеологические вопросы подземных захоронений промстоков : статьи / В.М.Гольдберг, Е.С.Соколов, В.Я. Леви.  – М.:ВСЕГИНГЕО, 1969. – С. 54-58.

- Гольдеберг В.М., Тарасова Н.В. Анализ состояния проблемы и опыта гидрогеологических исследований подземного захоронення промстоков // Проблемы теоретической и региональной гидрогеохимии : статьи /
 В.М. Гольдберг, Н.В. Тарасова.  – М.: МГУ, 1973. – С. 167-173.

- Мироненко В.А. Теория и методы интерпретации опытно-фильтрационных работ / В.А. Мироненко, В.М. Шестаков. – М.: Недра, 1978. – 325 с.

- Мироненко В.А. Основы гидогеомеханики / В.А. Мироненко, 
В.М. Шестаков. – М.: Недра, 1974. – 296 с.

15. Білявський Г. О. Основи загальної екології : [підруч. для студ ВНЗ екологічних, геологічних, географічних спеціальностей] / Білявський Г.О., Падун M. M., Фурдуй P. C.  — K.: Либідь, 1993. — 304с.

16. Білявський Г.О. Основи екології: теорія і практика : [навч. посіб.  для студ ВНЗ екологічних, геологічних, географічних спеціальностей] / Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. – К.: Лібра, 2002. – 352 с.

17. Запольський А.К. Основи екології: [підруч. для студ ВНЗ екологічних, геологічних, географічних спеціальностей] / Запольський А.К., Салюк А.І., Ситник К.М. – К.: Вища школа, 2001. – 358 с.

18. Мироненко В.А. Охрана подземных вод в горнодобывающих районах : [монографія] / Мироненко В.А., Румынин В.Г., Учаев В.К. – Л.: Недра, 1980. – 276 с.

19. Исследование и прогноз загрязнения подземных вод тяжелыми хлорорганическими соединениями / В.Г. Румынин, В.П. Подопригора,
Л.Н. Синдаловский [та ін.]  // Геоэкология. – 2005. – № 6. – C. 1-22.

20. Мельковицкая С.Г. Органические загрязнители подземных вод и методы их исследования // Гидрогеоэкология и инженерная геология : статьи / Светлана  Мельковицкая. — М.: ВИЭМС, 1988. — С. 38-55.

- Захарова Е.Е. Анализ процессов подземного захоронения тудноочищаемых стоков ОГПЗ / Евгения Захарова. – Оренбург: ВНИГНИ, 1979. – 42 с.

22. Раевский В.И. Методические основы прогнозирования изменений геологической среды при разведке калийных месторождений // Охрана геологической среды на калийных месторождениях : статьи /
 В.И. Раевский,  С.К. Гемп. – Л.: ВНИИГ, 1985. – С.60-73.

23. Малишев А.С. Подземное захоронение сточных вод на предприятиях газовой промышленности / Александр Малишев. – М.: ВНИИЭгазпром, 1978. – 102 с.

24. Прогноз гидрогеологических условий в районе Первомайского химкомбината при подземном захоронении промышленных стоков / 
Бочерев Ф.М., Ордавская А.Е., Сайдаковский С.З., Соколов А.Д.. – М.: ВНИИВОДГЕО, 1973. – 170 с.

25. Гаев А.Я. О возможности захоронення стоков Березниковского промузла в карстовых колекторах // Вопросы загрязнения подземных вод и борьба с ними : статьи / А.Я. Гаев, Г.Г.Жидкова. – Пермь:ПГУ, 1971. – 
С. 12-25.

26. Гаев А. Я. Подземное захоронение сточных вод на предприятиях газовой промышленности / Алексей  Гаев. – Л.: Недра, 1981. – 166 с.

27. Гаркушин П.К. Техногенез і охорона навколишнього середовища при розробці калійних родовищ Передкарпатгя. / П.К. Гаркушин. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2001. – №2. – С. 48-55.

28. Рудько Г.І. Екологічна безпека навколишнього середовища України. Контури проблеми / Г.І. Рудько, Б.Ю. Депутат // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2003. – №4. – С. 22-28.

29. Рудько Г.І. Техногенно-екологічна безпека солевидобувних гірничопромислових комплексів Передкарпаття / Г.І. Рудько, Л.Є. Шкіца // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2001. – №5-6. – С.68-71.

30. Рудько Г.І. Екологічний моніторинг геологічного середовища: підруч. [для студ. вищ. навч. закл. екологічних, геологічних, географічних спеціальностей] / Григорий Рудько, Олег Адаменко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2001.  – 260 с.

31. Рудько Г.І. Екологічна безпека та раціональне природокористування в межах гірничопромислових і нафтогазових комплексів : [монографія] /
 Г.І. Рудько, Л.Є. Шкіца.– К.: Нічлава, 2001.– 528 с.

32. Геология Восточного поля Калуш-Гольнского калийного месторождения. / [Н.М. Джиноридзе, АИ. Поликарпов, В.П. Телегин, С.С. Коринь та ін.] // Геология месторождений калийных солей и их разведка. – Л.: ВНИИГ, 1988. – С. 3-19.

33. Коринь С.С. Минеральный состав и свойства соляных пород Предкарпатья - индикаторы тектонических деформаций / С.С.Коринь // Советская геология.  – 1988. – №24. – С. 95-97.

34. Кузьменко Е.Д. Ефективність комплексного підходу  при геофізичному вивченні карстових процесів над відпрацьованими шахтами поляни родовищ кам’яної та калійної солі / Е.Д. Кузьменко, О.П. Вдовина, С.М. Багрій та ін. // Ресурсозберігаючі технології в нафтогазовій енергетиці: матеріали   наук.-техн. конф. з між нар. участю «ІФНТУНГ - 40» 
(16 – 20 квітня 2007р.): тези доповідей . – Ів.-Франківск, 2007. – С. 26.

35. Кузьменко Е.Д Тривимірне картування карстових утворень на родовищах калійної солі за даними гравірозвідки / Е.Д. Кузьменко // Розвідка та розробка родовищ нафти і газу. – 1996. – №1(33). – С. 42-48.

36. Оцінка експресними методами еколого-геологічної обстановки родовища калійних „Стебник" в Передкарпатті (Україна) / В.І. Лущик, 
Ш.В. Швирло, А.А. Лущик., Е.А. Яковлев, Е.Д. Кузьменко, 
Н.В. Штогрин  //  Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2001. – №2. – С. 55-60.

37. Рудько Г.И. Оценка техногенных изменений геологической среды и вопросы управляемого контроля техногенеза (на примере Карпатского региона Украины) / Г.И. Рудько // Геоекология. – 1999. – №2. – С. 15-25.

38. Малешевська О.С. Екологічна ситуація в районах розробки та переробки полімерних калійних руд Передкарпаття / О.С. Малешевська, Я.М. Семчук, Л.П. Кнігінецька // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2004. – №4. – С. 47-53.

39. Гаркушин П.К. Технология закладочных работ на калийных рудниках Прикарпатья/ П.К. Гаркушин, Я.М. Семчук // Подземное и шахтное строительство. – 1991. – №2. – С. 13-17.

40. Іщенко О.М. Елементи мінімізації техногенного впливу на геологічне середовище і довкілля при розробці газових і газоконденсатних родовищ та експлуатації підземних сховищ газу у Прикарпатті / О.М. Іщенко, 
В.В. Колодій, В.Л. Плужнікова // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2002. – № 3(4). – 
С. 207-209.

41. Варламов А.А. Гидрогеологические условия и карст в районе прорыва надсолевых вод / Варламов А.А., Козлов С.С., Липницкий В.К.  // Материалы по гидрогеологической и геологической роли подземньк вод. – Л.: ЛГУ, 1971. – С. 27-32.

42. Козлов С.С. О гидродинамической и гидрогеохимической взаимосвязи подземных вод соленосных отложений и надсолевых пород (на примере Стебницкого месторождения калийных солей) // Геология и полезные ископаемые соленосных толщ : статьи / С.С. Козлов, 
В.И. Липницкий, А.Е. Ходьков. – К.:Изд. “Наукова думка”, 1974. – 
С. 176-183.

43. Колодій В. В. Підземне захоронення промислових стічних вод (на прикладі Передкарпаття) / В.В. Колодій,  В.М. Щепак // Вісник АНУРСР. – 1986. – №3. – С. 81-84.

44. Манюк О.Р. Дослідження особливостей геологічної будови та гідрогеологічних умов Калуш-Голинського родовища калійних солей  з метою проектування полігону захоронення високомінералізованих розсолів / О.Р. Манюк, Я.М. Семчук // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2007. – №1. – С. 52-55.

45. Манюк О.Р. Оцінка гідрогеологічних параметрів крейдового водоносного комплексу – горизонту захоронення високомінералізованих розсолів Калуш-Голинського родовища калійних солей / Манюк О.Р. // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2007. – №2(16). – С. 155-158.

46. Манюк О.Р. Оцінка сумісності пластових вод і високомінералізованих розсолів Калуш-Голинського родовища калійних солей при підземному їх захороненні / О.Р. Манюк, Я.М. Семчук // Екологія і ресурси: зб. наук. пр. Інституту проблем національної безпеки. – К.: ІПНБ, 2007. – №16. – С. 38-41.
47.  Манюк О.Р. Підземне захоронення високомінералізованих розсолів  Калуш-Голинського родовища  калійних солей у виснажені розробкою поклади вуглеводнів, як ефективний захід захисту довкілля / О.Р. Манюк,  О.Д. Мельник, Я.М. Семчук // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2008. – №1. – С. 49-57.

48. Манюк О.Р. Підземне захоронення високомінералізованих розсолів та основні заходи захисту від забруднень навколишнього середовища / 
О.Р. Манюк, Я.М. Семчук // Екологічна безпека. – 2008. – №1. – С. 37-42.

49. Манюк О.Р. Захист від забруднення довкілля високомінералізованими розсолами шляхом їх підземного захоронення / О.Р. Манюк // Ресурсозберігаючі технології в нафтогазовій енергетиці: матеріали   наук.-техн. конф. з між нар. участю «ІФНТУНГ-40» (16 – 20 квітня 2007р.): тези доповідей .– Ів.-Франківск, 2007.– С.56.

50. Самоочищення природного середовища після Чорнобильської катастрофи : [монографія] / [В.В.Долін, Г.М.Бондаренко, О.О.Орлов; Е.В.Соботович]. – К.: Наукова думка, 2004. – 222 с.

51.  Крупський Ю.З. Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність

Карпатського та Волино-Подільського регіонів України : [монографія] / Юрій Зенонович Крупський. – К.: УкрДГРІ, 2001. – 144 с.

52. Глушко В.В. Геологическое строние и горючие ископаемые Украинских Карпат: [монографія] / В.В.  Глушко, С.С. Круглов. – М.: Недра, 1971. – 389 с.

53. Глушко В.В. Тектоника и нефтегазоносность Карпат и прилегающих прогибов: [монографія] / Володимир Глушко. – М.: Недра, 1968. – 263 с.

54. Західний нафтогазоносний регіон: атлас родовищ нафти і газу 
України. / [наук. редкол.: М.Я. Вуль, Б.І. Денега, В.О. Федишин та ін.]. – Львів: Центр Європи, 1998. – Т.4. – 425 с.

55. Вялов О.С. Стратиграфія неогеновых моласс Педкарпатского прогиба : [монографія] / Олег Вялов. – К.: Наукова думка, 1965. – 265 с.

56. Вялов О.С. Палеогеновый флиш Северного склона Карпат : [монографія] / Олег Вялов. – К.: Наукова думка, 1979. – 155 с.

57. Підземні води  західних областей України : [монографія] /
 [О.Д. Штогрин, Е.С. Гавриленко, В.М.Щепак та ін.]. – К.: Наукова думка, 1968. – 315 с.

58. Доленко Г.Н. Геология нефти и газа Карпат / Генадий Доленко. – Київ: Изд. АН УССР, 1962. – 362 с.

59. Ладыженский Н.Р. Геологическое строение и газонефтеносность Советского Предкарпатья / Ладыженский Н.Р., Антипова В.И. – М.: Гостоптехиздат, 1961. – 362 с.

60. Маєвський Б.Й. Прогнозування, пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ : [підручник для ВНЗ] / Б.Й. Маєвський, О.Є. Лозинський, В.В. Гладун, П.М. Чепіль. – Київ: Наукова думка, 2004. –  446 с.

61. Нефтегазопромысловая геология и гідрогеологія : [учебник для вузов] / [В.Г. Каналин, С.Б. Вагин, М.А. Токарев, Г.А. Ланчаков, 
В.А. Тимофеев]. – М.: Недра, 1997. – 366 с.

62. Мончак Л.С. Основи геології нафти і газу: підруч.[ для студ. вищ.навч. зал.] / Л.С. Мончак, В.Г. Омельченко. – Івано-Франківськ: Факел, 2002. –256 с.

63. Котяхов Ф.И. Физика нефтяных и газовых коллекторов / Федор Котяхов. – М.: Недра, 1977. – 287с.

64. Геологические условия захоронения промышленных стоков в недрах Предкарпатского прогиба и Волыно-Подолья / [А.Н. Ищенко, 
В. М. Марковский, В. М. Щерба и др.]. – К.: Наук, думка, 1978. – 82 с.

65. Гольдберг В.М. Гидрогеологические основы охраны подземных вод от загрязнения : [монографія] / В.М. Гольдберг, С.В. Газда – М.: Недра, 
1984. – 283 с.

66. Крайнов С.Р. Геохимия подземных вод. Теоретические, прикладные и экологические аспекты : [монографія]  / С.Р. Крайнов, Б.Н. Рыженко, В.М. Швец. – М.: Наука, 2004. – 677 с.

67. Герметичність підземних сховищ газу за даними при поверхневих геотермічних досліджень / І.І. Грицик, П.Г. Дригулич, І.М. Куровець 
[та ін.] // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2002. – №4. – С. 38-45.

68. Хабер Н.В. Состояние и перспективи размещения и утилизации отходов от переработки полиминеральных руд Прикарпаття // Использование и складирование отходов обогатительньх фабрик / Николай Хабер. – 
Л.: ВНИИГ, 1974. – С. 18-26.

69. Мироненко В.А. Горнопромышленная гидрогеология / В.А. Мироненко, Е.В. Мольский, В.Г. Румынин . – М.: Недра, 1989. – 283 c.

70. Хрущов Д.П. Литология и геохимия галогенних формаций Предкарпатского прогиба / Дмитрий Хрущов. – К.: Наукова думка, 1980. – 316 с.

71. Питьева К.Е. Геохимия подземных вод в условиях освоения нефтегазовых месторождений / К.Е. Питьева, А.В.  Гоман. — Астрахань: Изд. дом «Астраханский университет», 2006. — 223 с.

72. Шварцев С.Л. Гидрогеохимия зоны гипергенеза / Сергей Шварцев. — М.: Недра, 1998. — 366 с.

73. Крайнов С.Р. Геохимия подземных вод хозяйственно-питьевого назначения / С.Р. Крайнов, В.М. Швец. – М.: Недра, 1987. – 237 с.

74. Румынин В.Г. Учет гидрохимических процессов в гидродинамических моделях фильтрации / Румынин В.Г., Коносавский П.К., Совадина Л.І. // Водные ресурсы. – 1988. – № 2. – C. 59–71.

75. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки  месторождений нефти и газа / [Иванова М.М., Дементьев Л.Ф., Чоловский И.П.]. – М.: Недра, 1985. – 452 с.

76. Кирюхин В.А. Гидрогеохимия : [учебник для вузов]  / В.А. Кирюхин, А.И. Коротков, С.Л.  Шварцев. – М.: Недра, 1993. – 384 с.

77. Гиматудинов Ш.К. Физика нефтяного и газового пласта : [учебник для вузов]   / Шамиль Гиматудинов. – М.: Недра, 1977. – 312 с.

78. Желтов Ю.П. Разработка нефтяных месторождений : [учебник для вузов] / Юрий Желтов. – М.: Недра, 1986. – 332 с.

79. Войтович А.Ф. Основи технології буріння та експлуатації нафтових і газових свердловин : [навчальний посібник] / Андрій Войтович. – Полтава, 2001. – 166 с.

80. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти : [учебное пособие для 
вузов] / Игорь Мищенко. –  Москва: Нефть и газ, 2003. – 816 с.

81. Коллинз Р. Течения жидкостей через пористые материалы / Ричард Коллинз. – М.: Мир, 1964. – 350 с.

82. Беренблатт Г.И. Движение жидкостей и газов в природних пластах /
 Г.И. Беренблатт, В.М. Ентов, В.М. Рижик. – М.: Недра, 1984. – 207 с.

83. Щелкачев И.Н. Подземная гидравлика : [учебное пособие для вузов] / И.Н Щелкачев, Б.Б.Лапук. – Ижевск: НИЦ, 2001. – 736 с.

84. Абдрахманов Г.С. Бурение нефтяных и газовых скважин / Георгий Абдрахманов. – М.: Недра, 1969. – 124 с.

85. Янин Е.П. Екологічна геохімія гірничопромислових територій / 
Е.П. Янин // Геоекологічні дослідження й охорона надр. – 
М.: АТ«Геоінформмарк», 1993. – Вип.2. – С. 50-61.

86. Решение задач охраны подземных вод на численных моделях / [Г.Н.Гензель, Н.Ф. Караченцев, П.К.Коносавский и др.]. – М.: Недра, 
1992. – 240 с.

87. Лаврик В.І. Методи математичного моделювання в екології : [навч. посіб.] / Володимир Лаврик. – Київ: КМ Академія, 2002. – 203 с.

88. Альшинский В.С. Структурний подход к исследованию загрязнения подземных вод статистическими методами // Водные ресурсы : статьи / Василий Альшинский. – М.: ВНИИГ, 1989. – С. 95-99.

89. Лаврик В.И. Матиматическое моделирование в гидроэкологических исследованиях / В.И. Лаврик, Н.А. Никифорович. – К.: Фитоцентр, 1998. – 418 с.

90.  Горев Л.М. Основи моделювання в гідроекології / Л.М. Горев // Моделювання природно-техногенних процесів. – К.: КПІ, 1996. – С. 5-141.

91. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах / Игорь Акулич. – М.: Высшая школа, 1993. – 192 с.

92. Кондаков В.М. Математическое программирование. Элементы линейной алгебры и линейного программирования / Владимир Кондаков. – Пермь: Из-во ЛГУ, 1992. – 160 с.

93. Веригин Н.Н. Диффузия и массообмен при фильтрации жидкостей в пористых середах / Н.Н Веригин., Б.С. Шержуков // Развитие исследований по теории фильтраций. – М.: Наука, 1969. – С. 237-277.

94. Ентов В.М. Програмное моделирование процесса капилярного вытеснения в пористой среде / В.М. Ентов, А.Я. Фельдман, Э. Чен Син // Програмирование. –  1975. – №3. – С. 68-73.

95. Лукнер Л.В. Моделирование миграции подземных вод / Л.В. Лукнер, 
В.М. Шестаков. – М.: Недра, 1982. – 184 с.

96. Мироненко В.А. Проблемы гидрогеоэкологии. Изучение и моделирование геомиграционных процессов / В.А. Мироненко,
В.Г. Румынин. – М.: Изд-во МГГУ, 1998. – 452 с.

97. Минкин Е.Л. Исследование и прогнозные расчеты для охраны подземньх вод / Евгений Минкин. – М.: Недра, 1972. – 112 с.

98. Горев Л.Н. Основы мелиоративной гидрохимии : [учебное пособие для вузов] / Леонид Горев. – К.: Наукова думка, 1991. – 536 с.

99. Вайнберг Я.М. Статистические методы расчленения неоднородных обьектов с использованием марковских условных вероятностей /
Я.М. Вайнберг // Геология и геофизика. – 1982. – №7. – с. 112-120.

100. Закономерности распространения загрязнителей в местах складирования осадков коммунальных стоков мегаполисов / [Алехин Ю.В., Ковальская Н.В., Лапицкий С.А., и др.]. – М.: СО РАН, НИЦ ОИГГМ, 1998. – 223 с.

101. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем / Рональд Шеннон. – М.: Наука, 1978. – 418 с.

102. Атрощенко Ф.Г. Изучение миграции высокоминеральных рассолов на физических моделях / Федор Атрощенко. – Ленинград: ЛГИ, 1982. – 
С. 82-88.

103. Мироненко В.А Изучение загрязнения подземных вод в горно-добывающих районах / В.А. Мироненко, Е.В. Мольский, В.Г. Румынин. – М.: Недра, 1988. – 265 с.

104. Higway stormwater runoff quality: Development of surrogate parametrer relationships / Tomson N.R., McBean E.A., Snodgrass W., Monstrenko I.B. // Water, Air, end Soil Pollution (March 1997). – P. 307-347.

105. Гитис В.Г. Основи пространственно-временного прогнозирования в геоинформатике / В.Г. Гитис, Б.В. Ермаков. – М.:ИЗМАЛИТ, 2004. – 256 с.

106. Тихонов А.П. Методы решения некорректных задач / А.П. Тихонов, В.Я. Арсенич. – М.: Наука, 1974. – 223 с.

107. Адлер Ю.И. Планирование эксперимента при поиске оптимальних русловий / Ю.И. Адлер, Е.В. Маркова, Ю.В. Грановский. – М.: Наука, 1971. – 283 с.

108. Шестаков В.М. Динамика подземных вод / Вениамин Шестаков. – М.: МГУ, 1973. – 327 с.

109. Х. Азиз Математическое моделирование пластових систем / Халид Азиз, Ентонин Сеттари; пер. с. англ. А.В. Королева. – Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004. –  416 с.

110. Каждан А.Б. Математические методы в геологии / А.Б. Каждан, 
О.И. Гуськов. – М.: Недра, 1990. – 251 с.

111. Miller G. Living in the Environment. An Introduction to Environmental Science: Fifth Edit / Miller G. Tyler, Jr. — Belmont, Californ Wadsworth publ., 1992. — 564 p.

112.  Решение задач охраны подземных вод на численных моделях / [Г.Н.Гензель, Н.Ф. Караченцев, П.К.Коносавский и др.]. – М.: Недра, 
1992. – 240 с.

113. Хаустов А.П. Охрана окружающей среды при добыче нефти /
А.П. Хаустов, М.М. Редина. – М.: Дело, 2006. – 552 с.

114. Ляшко И.И. Численное решение задач тепло- и масопереноса в пористых средах/ И.И. Ляшко, Л.И. Демченко, Г.Е. Мистецкий. – 
К.: Нак. Думка, 1991. – 262 с.

115. Середа Н.Г.  Бурение нефтяных и газовых скважин: учебник. [для студ. виш. науч. закл] / Н.Г. Середа, Е.М. Соловев. – М.: Недра, 1988. – 380 с.

116. Яремійчук Р.С. Освоєння та дослідження свердловин: навч. посіб. [для студ. виш. науч. закл] / Р.С. Яремійчук, В.Р. Возний. – Львів, 1994. – 439 с.

117. Яремійчук Р.С. Освоєння свердловин : навч. посіб. [для студ. виш. науч. закл] / Р.С. Яремійчук, Ю.Д. Качмар. – Львів: Світ, 1997. – 256 с.

118. Иванова М.М. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки  месторождений нефти и газа / М.М. Иванова, 
Л.Ф. Дементьев, И.П. Чоловский. – М.: Недра, 1985. – 452 с.

119. Дятлов В.Н. Коррозионная стойкость метталов и сплавов / Владимир Дятлов. – Москва: Машиностроение, 1969. – 125с.

120. Гоник А.А. Коррозия нефтепромыслового оборудувания в пластових водах и борьба с ней / А.А. Гоник, Є.М. Тихова // Нефтяное хозяйство. – 1964. – №2. – С. 12-16.

121. Семчук Я.М. Захист ґрунтових вод від сольового забруднення / 
Я.М. Семчук, Б.Ю. Депутат, А.Я. Лопушанський // Экотехнологии и ресурсозбережение. – 2006. –  №3. – С. 48-52.

122. Гошовський С.В. Екологічна безпека техноприродних геосистеми у зв'язку з катастрофічним розвитком геологічних процесів / 
С.В. Гошовський, Г.І. Рудько, Б.М. Прісне. – К.: Нічлава, 2002. – 624 с.

123. Бочевер  Ф.М. Защита подземных вод от загрязнения / Бочевер Ф.М., Лапшин Н.Н., Орадовская А.Е. – М.: Недра, 1979. – 262 с.

124. Барвиш М.В. Новый подход к оценке микрокомпонентного состава подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения /
М.В. Барвиш, А.А. Шварц  //  Геоэкология. –  2000. – №5. – С. 467-473.

125. Тердовідов А. С. Рекомендації по контролю за процесом закачування СПВ у надра / А.С. Тердовідов, М.Я. Малихін. – Харків: УкрНДІГаз, 
2000. – 20 с.

126. Плішка М.Г. Повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ / Плішка М.Г. // Нафтова і газова промисловість. – 2000. – № 4. – С. 59-63.

127. Формирование и строение ореолов рассеивания вещества в подземных водах / [В.А. Грабовников, В.З. Ребейкин, Л.М. Самсонова и др.]. – М.: Недра, 1977. – 178 с.

128. Яковлев С.В. Методы оценки источников загрязнения поверхностных водных обьектов / С.В. Яковлев, А.П. Нечаев, Е.В. Мясникова, А.В. Максимов // Водоснабжение и санитарная техника. – 1999. – №12. – С. 10-12.

129. Карцев А.А. Гидрогеология нефтяных и газовых месторождений: учебник [для студ. виш. науч. завед. геол. специал.] / Алексей Александрович Карцев. – М.: Недра, 1972. – 280 с.

130. Ковальчук П.И Прогнозиование и оптимизация санитарного состояния окружающей среды / П.И. Ковальчук, Е.С. Лахно. – К.: Наукова думка, 1988. – 187 с.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html