## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

На правах рукопису

АВРАМЕНКО НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

УДК 628.394

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОМИСЛОВОГО ВОДООЧИЩЕННЯ

(на прикладі ЦПВ)

# Спеціальність 21.06.01. – Екологічна безпека

Дисертація

на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник: д.х.н., професор ЖЕЛІБО Євген Петрович

Київ – 2005

ЗМІСТ

стор.

| ВСТУП | 5 |
| --- | --- |
| РОЗДІЛ 1 Оцінка ефективності технології промислового водоочищення на сучасному етапі | 10 |
| 1.1. Стан водоспоживання целюлозно-паперових виробництв | 10 |
| 1.2. Способи оцінки ефективності технології промислового водоочищення | 24 |
| Висновки до РОЗДІЛУ 1 | 32 |
| РОЗДІЛ 2 Об’єкти та методи дослідження | 34 |
| 2.1. Об’єкти дослідження | 34 |
| Характеристика технології промислового водоочищення ВАТ “ККПК” | 34 |
| 2.2. Методи дослідження | 38 |
| РОЗДІЛ 3 Розробка методології еколого-економічної оцінки ефективності технології промислового водоочищення | 50 |
| 3.1. Визначення екологічної ефективності технології промислового водоочищення | 51 |
| 3.2. Визначення економічної ефективності технології промислового водоочищення | 62 |
| 3.3. Оптимізація технології промислового водоочищення | 73 |
| Висновки до РОЗДІЛУ 3 | 77 |

| РОЗДІЛ 4 Еколого-економічна оцінка і способи підвищення ефективності технології водоочищення целюлозно-паперових виробництв (на прикладі ККПК) | 78 |
| --- | --- |
| 4.1. Дослідження екологічної ефективності технології водоочищення ККПК | 78 |
| 4.2. Визначення економічної ефективності технології водоочищення ККПК | 86 |
| 4.3. Оптимізація технології водоочищення ККПК 4.3.1. Дослідження впливу технології водоочищення на екологічний стан гідроекосистеми р. Дніпро та економічні показники ККПК 4.3.2. Удосконалення технології очищення стічних вод ККПК | 93 93 102 |
| 4.3.3. Роль оподаткування у водокористуванні промислових підприємств | 110 |
| Висновки до РОЗДІЛУ 4 | 124 |
| ВИСНОВКИ | 126 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ | 128 |
| ДОДАТКИ | 150 |

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

| БСК | – біохімічне споживання кисню |
| --- | --- |
| ГДЕН | – гранично-допустимі екологічні навантаження |
| ГДК | – гранично-допустимі концентрації |
| ГДС | – гранично-допустимі скиди |
| ТПС | – тимчасово-погоджені скиди |
| ККПК | – Київський картонно-паперовий комбінат |
| ТПВ | – технологія промислового водоочищення |
| НПС | – навколишнє природне середовище |
| ПСВ | – промислові стічні води |
| ХСК | – хімічне споживання кисню |
| ЦПВ | – целюлозно-паперові виробництва |
| ЦПП | – целюлозно-паперова промисловість |

ВСТУП

Актуальність роботи. Відомо, що скиди ПСВ – один з найнебезпечних чинників погіршення якості водних об’єктів, завдяки яким природні гідроекосистеми України постійно втрачають свою здатність до самовідновлення. Тому в період загострення водноекологічних проблем та обмеженості коштів у підприємств на водоохоронні заходи важливе місце при виборі найбільш оптимальної технології очищення ПСВ займає оцінка її ефективності. Особливо це стає вирішальним для тих підприємств-забрудників, скиди яких відрізняються найбільшим вмістом небезпечних і шкідливих речовин.

Відомі способи оцінки ефективності технології очищення ПСВ не відповідають вимогам екологічної безпеки. Це, насамперед, стосується визначення екологічної ефективності очищення стоків. Невизначеність даного поняття призводить і до нерозуміння суті водоохоронної діяльності підприємств та відповідних дій, що, в свою чергу, впливає на екологічний стан природних гідроекосистем.

Тому розробка методології та методики еколого-економічної оцінки ефективності ТПВ, що направлена на визначення балансу екологічних і економічних інтересів (суспільства і суб’єктів господарської діяльності), а також її апробація на підприємствах ЦПП і визначення способів оптимізації промислового водоочищення є актуальною задачею.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Робота пов’язана з науково-технічною програмою “Екологічно чисті технологічні процеси знешкодження та утилізації відходів”. Результати досліджень частково увійшли у держбюджетні теми науково-дослідної роботи “Розробка комплексної технології стабілізаційної обробки води для ресурсозберігаючих замкнутих систем водокористування” (державний реєстраційний номер 0104U03423), “Створення нових коагулянтів та флокулянтів для ресурсозберігаючих технологій очистки води та утилізації відходів” (державний реєстраційний номер 0203U008656) та в плани науково-дослідної роботи кафедри безпеки життєдіяльності та охорони праці Національної академії державної податкової служби України по напряму “Екологічний фактор оподаткування”.

Мета і задачі дослідження. Мета даної роботи – розробка методології та методики еколого-економічної оцінки ефективності ТПВ, апробація на прикладі застосовуваного промислового водоочищення ККПК, а також розробка способів підвищення ефективності ТПВ.

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких задач:

–  аналіз відомих способів оцінки ефективності ТПВ;

–  аналіз технологій промислового водоочищення на підприємствах ЦПП;

–  визначення основних чинників формування екологічної ефективності ТПВ;

–  визначення економічної ефективності ТПВ;

–  розробка методології еколого-економічної оцінки ефективності ТПВ;

– розробка та апробація методики еколого-економічної оцінки ефективності ТПВ на прикладі ЦПВ;

–  розробка способів підвищення ефективності промислового водоочищення на підприємствах ЦПП.

Об’єкти дослідження. Об’єктами дисертаційного дослідження є ПСВ ЦПВ (на прикладі стоків ВАТ “Київський картонно-паперовий комбінат” (ККПК)) та екологічний стан гідроекосистеми р. Дніпро внаслідок скиду стоків.

Предмет дослідження. В даній роботі предметом дослідження є методи оцінки еколого-економічної ефективності ТПВ (на прикладі ЦПВ).

Методи дослідження. При виконанні дисертаційного дослідження використовувались: хімічні та фізико-хімічні методи аналізу поверхневих та стічних вод, математичні методи обробки експериментальних даних, масобалансовий метод, метод порівняльної економічної ефективності, методи дисперсного аналізу, прогнозування та моделювання.

Наукова новизна одержаних результатів. Найбільш важливими науковими результатами дисертаційного дослідження стали:

– вперше запропоновано визначати екологічну ефективність ТПВ шляхом   встановлення асимілюючої здатності водних об’єктів;

–  розроблено методологію еколого-економічної оцінки ефективності ТПВ;

– апробовано  методику  еколого-економічної  оцінки  ефективності  технології промислового водоочищення ЦПВ;

– досліджено  асимілюючу  здатність  гідроекосистеми  р.Дніпро  по полютантам стоків ККПК;

–  визначено    оптимальні    умови    процесів    флотації    та фільтрування для модернізації типових локальних очисних споруд ЦПВ;

– запропоновано   заходи   по   удосконаленню   системи   екологічного оподаткування України за скиди у водні об’єкти.

Практичне значення одержаних результатів. Методи розрахунку екологічної та економічної ефективності технології очищення ПСВ були апробовані на ККПК. На основі моделювання екологічних та техніко-економічних показників очищення стоків та отриманих розрахункових даних запропоновані способи  оптимізації технології очищення на ККПК.

В результаті проведених досліджень по вивченню процесів флотації та фільтрування розроблена принципова технологічна схема ресурсозберігаючої технології очищення зворотних вод ЦПВ на локальних очисних спорудах.

Застосування запропонованого методу до визначення екологічної ефективності ТПВ дозволяє науково-обґрунтовано встановлювати показники екологічного нормування та розподіляти техногенне навантаження на гідроекосистеми, зменшуючи величину збитків від скидів, а також суттєво зменшити затрати на промислове водоочищення шляхом врахування природних факторів, сприяючих покращенню якості води у водних об’єктах.

Аналіз зарубіжного досвіду економічного стимулювання до раціонального використання водних ресурсів дав можливість розробити пропозиції по удосконаленню сучасної системи екологічного оподаткування України за скиди полютантів у водні об’єкти.

Особистий внесок здобувача. Критичний аналіз стану проблеми і вибір напрямку досліджень повністю виконаний здобувачем. За погодженням з керівником дисертації визначені мета, задачі та шляхи вирішення поставленої проблеми. Основні напрямки дослідження екологічної ефективності застосовуваних ТПВ, методологія еколого-економічної оцінки ефективності ТПВ та її апробація, з’ясування основних недоліків сучасної системи екологічного нормування та екологічного оподаткування, теоретичні узагальнення, висновки зроблено автором особисто.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного дослідження були представлені на: V Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Екологія. Людина. Суспільство” (м. Київ, 2002р.); II Всеукраїнській науково-практичній конференції „Україна наукова’ 2002” (м. Дніпропетровськ, 2002р.); VI Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Екологія. Людина. Суспільство” (м. Київ, 2003р.); III Міжнародній науковій конференції „Проблемы экологии и безопасности жизнедеятельности в условиях высокой техногенной нагрузки в Донбассе” (м. Донецьк, 2003р.); IV Міжнародній науковій конференції “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання” (м. Донецьк, 2003р.); науковому семінарі „Основні засади раціонального водокористування” (м. Ірпінь, 2003р.); VII Міжнародній науково-практичній конференції „Наука і освіта’ 2004” (м. Дніпропетровськ, 2004р.), III Міжнародній науковій конференції студентів та аспірантів „Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів” (м. Донецьк, 2004р.); VII Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Екологія. Людина. Суспільство” (м. Київ, 2004р.).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 12 наукових праць, в тому числі 5 статей в фахових журналах.

Структура. Дисертація включає вступ, 4 розділи, висновки, список використаної літератури, додатки. Робота виконана на 180 сторінках основного тексту, включаючи 60 таблиць, 18 рисунків. Об’єм бібліографії – 191 джерело.

ВИСНОВКИ

Найбільш важливі наукові результати дисертаційного дослідження:

  - На основі аналізу літератури встановлено, що відсутність єдиного підходу до тлумачення поняття “екологічна ефективність технології промислового водоочищення”, зумовлює розвиток наукової синонімії і не дозволяє оцінити належним чином ефективність очищення промстоків з екологічної точки зору.

  - Показано, що сучасна система екологічного нормування базується на санітарно-гігієнічних позиціях, не враховуючи можливого біотичного регулювання природних екосистем.

  - Розроблено методологію еколого-економічної оцінки ефективності ТПВ, яка дозволяє обрати оптимальну ТПВ з екологічних та економічних позицій в період реконструкції чи становлення підприємства будь-якої галузі промисловості.

  - Вперше запропоновано оцінювати екологічну ефективність ТПВ за показником асимілюючої здатності водних екосистем по певних полютантах, що містять ПСВ. Рекомендовано на сучасному етапі господарської діяльності застосовувати такі технології очищення стоків, які забезпечують високий рівень екологічної ємності водного об’єкту та його здатність до самовідновлення.

  - Розроблено і апробовано методику еколого-економічної оцінки ефективності ТПВ ЦПВ. Визначено екологічну та економічну ефективність очищення ПСВ ККПК. Встановлено, що застосування макулатури в якості сировини призводить до збільшення концентрації завислих речовин в ПСВ, яка подається на очистку. На основі розрахунку показано, що асимілююча здатність гідроекосистеми р. Дніпро, в яку скидаються промстоки ККПК, по завислим речовинам з року в рік падає. Методами моделювання було визначено, що кількість скидів завислих речовин навпаки буде зростати.

  - На основі проведених розрахунків виявлено, що установлені норми ГДС для ККПК не відповідають вимогам чинного природоохоронного законодавства. Запропоновано нові науково-обґрунтовані норми і з врахуванням сумарного впливу полютантів. Рекомендовано ККПК дотримуватись норм режиму очистки на стадії подання води на очищення, де є перевищення по завислим речовинам в 4-5 разів.

  - Встановлено, що для покращення екологічного стану гідроекосистеми р. Дніпро внаслідок скиду ПСВ найбільш ефективними засобами і заходами є технологічні і економічні. Проведено дослідження по оптимізації технології очищення стоків ККПК та визначено економічні методи стимулювання до охорони і раціонального використання водних ресурсів.

  - На основі експериментальних досліджень доведено, що застосування флотації та фільтрування для доочищення стоків ККПК забезпечує повторне використання води, зниження втрати волокнистої сировини, призводячи тим самим до зниження водоємності виробництв, об’єму стоків і зменшення навантаження на загальнозаводські очисні споруди.

  - Розроблено принципову технологічну схему ресурсозберігаючої технології очищення зворотних вод ЦПВ на локальних очисних спорудах ККПК, що дозволяє підвищити її екологічну ефективність і є найбільш оптимальною для модернізації типових локальних очисних споруд ЦПВ.

  - Показано, що найбільш ефективними заходами стимулювання до раціонального водокористування є не стільки нормативно-правові обмеження, скільки регулювання оподаткуванням, яке дозволяє не тільки заохочувати підприємства до водоохоронної діяльності, а й направляти зібрані кошти на удосконалення технології промислового водоочищення. Для цього запропоновано установити науково-обґрунтовані нормативи збору і застосовувати науково-обґрунтовану методику оцінки технології промислового водоочищення .

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 3апольський   А.К.,   Мішкова-Кліменко   Н.А.,   Астрелін   І.М.,   Брик  М.І., Гвоздяк П.І., Князькова Г.В. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод: Підручник. – К.: Лібра, 2000. – 552с.

- Гомеля М.Д. Створення  нових  ресурсозберігаючих  технологій кондиціювання та очищення води для промислових систем водокористування // Дисертація ... доктора техн. наук. – К. – 2003. – 330 с.

- Національна доповідь України про гармонізацію життєдіяльності суспільства у навколишньому природному середовищі. – К. – 2003. – 128с.

- Долішній М.І., Кравців В.С. Економічний розвиток і екологічна безпека: шлях України //Проблеми сталого розвитку України. – К.: «БМТ», 1998. – С.88-99.

- Яцик А.В. Екологічна безпека в Україні – К.: Генеза, 2001. – 216 с.

- Временная методика определения экономической эффективности затрат в мероприятия по охране окружаюшей среды/ Эффективность капитальных вложений: Сборник утвержденных методик. – М.: Экономика, 1986. – 95с.

- Никитин Я.В., Поляков С.И. Использование воды на целлюлозно бумажных предприятиях. – М.: Лесная промышленность, 1985. – 208с.

- Заморуев Б.М. Использование воды в целлюлозно-бумажном производстве. – М.: Лесная промышленность, 1969. – 216с.

- Шалатонова Г.К. Основные показатели загрязнённости сточных вод по ступеням очистки при производстве картона из макулатуры / Совершенствование технологии и оборудования по переработке макулатуры. – К.: УкрНИИБ, 1989. – С.108-113.

- Изменение состава сточных вод по ступеням биологической очистки при производстве картона из 100 % макулатуры / Г.К.Шалатонова, В.П.Свительский, В.О.Воловенко, А.М.Мирошник. – Там же. – С.114-119.

- Изучение состава сточных вод картонного производства на основе макулатурного сырья / В.А.Панова, Н.Н.Мельникова, Л.А.Бажанова, Ю.Ю. Лурье // Физико-химические методы в технологиях очистки промышленных сточных вод. – М.: ВНИИ ВОДГЕО, 1987. – С.60-63.

- Свительский В.П., Ковба В.А. Проблемы очистки сточных вод и водопользования в процессах переработки макулатурной массы и выработки продукции с её использованием // Тезисы докладов научно-технического совещания ”Проблемы и перспективы использования макулатуры в ЦБП (март 1990, г. Киев)”. – К., 1990. – С.34.

- Ковба В.А., Погромский Ю.К. Принципы выбора схем и аппаратурное оформление внутрицеховой очистки сточных вод предприятий по переработке макулатуры / Там же. – С. 101-108.

- Романов Г.А., Семенов В.П. Механическая очистка сточных вод целлюлозно-бумажных предприятий. – М.: Лесная промышленность, 1985. – 112с.

- Ситтиг М. Защита окружающей среды в целлюлозно-бумажной промышленности / Пер. с англ. Б.М.Гуткина. – М.: Лесная промышленность, 1981. – 280с.

- Спиридонов В.А., Мороз В.Н., Свительский В.П. / Совершенствование процесса переработки макулатуры. – К.: УкрНИИБ, 1989. – С.6-12.

- Опыт использования осветлителей со взвешенным слоем осадка для очистки волокносодержащих сточных вод ЦБП. / Г.А. Романов, А.Е.Передня, В.Ф.Шебеченко, Н.С.Усова // Совершенствование систем водопользования и методов обезвреживания промышленных выбросов предприятий ЦБП. – М.: ВНИИБ, 1982. – С.31-36.

- Шапченко В.М. Исследование теоретических закономерностей процесса очистки сточных вод бумажно-картонного производства методом контактной коагуляции / Там же. – С.23-31.

- Романов Г.А., Гляденов С.Н. К вопросу изучения процесса осветления во взвешенном слое осадка / Водопользование, очистка сточных вод и утилизация осадков. – Л.: ВНПОбумпром, 1979. – С.36-42.

- DSM screens far fibre recovery. T Indian Pulp and Paper. – 1969. – 24, № 18. – Р. 255.

- Примаков С.Ф., Барбаш В.А., Шутько А.П. Технология бумаги и картона: Учебное пособие для вузов. – М.: Екологія, 1996. – 304с.

- Дмитриевская Е.С. Определение параметров фильтров с плавающей загрузкой для доочистки сточных вод / Бумажная промышленность, 1991. – № 1. – С.29-30.

- Применение фильтров с плавающей загрузкой / Е.Л.Андреев, Н.А. Губинов, П.И. Томов, Е.С., Дмитриевская / Бумажная промышленность, 1991. – № 6-7. – С.15.

- Зименков В.В., Павлов С.М. Опыт использования фильтра с плавающей загрузкой / Бумажная промышленность, 1991. – № 4. – С.24-25.

- Дмитриевская Е.С. Фильтры с плавающей загрузкой для доочистки билогически очищенных сточных вод / Бумажная промышленность, 1990. – № 5. – С.29-30.

- Журба М.Г., Гироль Н.Н., Расчет многоярусных фильтров с плавающей загрузкой / Сб. «Санитарная техника». – Вып. XV. – К.: Будівельник, 1975. – С.160-166.

- Гольман А.М. Особенности применения флотации для извлечения растворенных и тонкодисперсных в жидкости веществ. / Флотационные методы извлечения ценных компонентов из растворов и очистки сточных вод. – М.: ВНИИБ, 1972. – С.7-13.

- Пушкарев В.В., Трофимов Д.И. Физико-химические особенности сточных вод от ПАВ. – М. – 1975. – 144с.

- Исследование очистки сточных вод и напорной флотации шлам-лигнина с использованием активной кремнекислоты / В.К.Самров, Н.И.Надёжина, А.Ф. Рабинович и др.// Совершенствование систем водопользования и методов обезвреживания промышленных выбросов предприятий ЦБП: Сб. трудов ВНИИБа. – М. – 1982. – С. 46-50.

- Отделение шлам-лигнина от обесвеченой сточной воды сульфатцеллюлозного производства с помощью высокомолекулярных реагентов в режиме пенной сепарации / Н.И.Легина, Н.В.Запевалов, В.П.Семёнов и др. – Там же. – С.50-55.

- My Hao Wang and Co. Removal of Zignin from Water by Precipitate Flotation // Journal of the Environmental engineering division, 1974. – 100, № EE3. – P.628-639.

- А.с. № 607786 СССР, МКИ С 02 F 1/24. Способ очистки сточных вод сульфатно-целлюлозного производства / В.П.Семенов, М.М.Крунчак, Н.И.Легина. Опубл. 01.08.76.

- А.с. № 1375566 СССР, МКИ С 02 F 1/24. Способ очистки сточных вод сульфатцеллюлозного производства / С.С.Тимофеева, Г.Д.Русецкая, В.Д.Семенова и др. Опубл. Б.И. № 7, 1988.

- Христова Е., Иванова Н., Вьлчев В. Улучшение показателей волокнистой массы, получаемой из макулатуры флотационным методом / Бумажная промышленность. – 1990. – № 3. – С. 16-17.

- Pav Z., Setewlik V., Lejnaz Z. Nove flotacni zarizeni na cisteni papirenskych odpadnich vod-sonoflot. – Papir a Celuloza. – 1965. – 20, № 9. – P. 243-247.

- Очистка и рекуперация промышленных выбросов целлюлозно-бумажного производства / В.Ф.Максимов, И.В.Вольф, О.И.Яковлева, Н.И.Ткаченко. – М.: Лесная промышленность, 1969. – № 5-6. – С.28-30.

- Опыт эксплуатации флотационной установки Supracell в системе очистки оборотных вод / И.П. Щепин, А.К.Соломаха, А.Н.Неверович, М.Н.Смирнов. – Целлюлоза. Бумага. Картон. – 1996. – № 5-6. – С.28-30.

- Запольский А.К., Баран А.А. Коагулянты и флокулянты в процессах очистки воды: Свойства. Получение. Применение. – Л.: Химия, 1987. – 208с.

- Очистка и рекуперация промышленных выбросов / В.Ф.Максимов, И.В.Вольф, Т.А.Винокуров и др. – М.: Лесная промышленность, 1989. – 416с.

- Свительский В.П., Ковба В.А. Стабилизация загрязнённости водопотоков в системах оборотного водоснабжения производства картона из макулатуры / Бумажная промышленность, 1991. – II. – С.19-20.

- Омецинский Б.Ф., Литвинова С.Т., Свительский В.П. Контроль коагуляции взвешенных частиц сточных вод производства переработки макулатуры. Новое в технологии, контроле и автоматизации целлюлозно-бумажного производства / Тр. УкрНИИ целлюлозно-бумажной промышленности. – 1974. – № 17. – С.82-86.

- Потанина В.А., Мясников И.Н., Сурова Л.М. Физико-механическая очистка сточных вод оксихлоридом алюминия / Водоснабжение и санитарная техника. – 1988. – № 10. – С.22-24.

- Апельцина Е.М., Рейзин Б.Л., Ловцов С.Е. Расчетный метод определения коррозионной активности воды при её обработке коагулянтами // Экспресс-информ. ВНИШС. Сер. Инженерное обеспечение объектов строительства, 1985. – Вып. 2. – С. 17-21.

- Рейзин Б.Л., Апельцина Е.М., Ловцов С.Е. Оценка влияния коагулянтов на коррозионную активность воды // Экспресс-информ Минжилкомхоза РСФСР. Сер. Защита металлических сооружений от коррозии, 1983. – Вып. 5. – № 5. – С.23-26.

- Погребняк Н.С., Соломенцова И.М., Панченко Л.И. Замена сернокислого алюминия его основной сроью в производстве клееных видов бумаги и картона/ Бумажная промышленность. – 1990. – Л.4. – С.12.

- Шутько А.П., Кваско В.М. Применение гидроксохлоридов алюминия / Бумажная промышленность. – 1986. – № 9. – С.21-22.

- Копылов В.А. Очистка сточных вод и уплотнение осадков целлюлозно-бумажного производства. – М.: Лесная промышленность, 1983. – 176с.

- Герасименко Н.Г., Соломенцева И.М., Запольский А.К. Роль электрокинетических свойств продуктов гидролиза основных солей алюминия при водоочистке / Химия и технология воды. – 1988. – 10, № 4. – С.329-332.

- А.с. 2049735, Россия, МКИ С 02 F 1/58. Способ очистки промышленных сточных вод / Л.М.Делицын, А.С.Власов, Л.В.Делицына, Р.П.Тель. Опубл. 10.12.95 г.

- А.с. 2039711, Россия, МКИ С 02 F 1/52. Способ получения коагулянта / В.И.Захаров, В.И.Петрова. Опубл. 20.07.95 г.

- Сафиев Х., Гладушко В.И., Запольский А.К. Производство смешанного алюминиево-железного коагулянта из высокожелестых бокситов // Химическая технология. – 1979. – № 4. – С. 12-14.

- Синтетические высокомолекулярные флокулянты для кондиционирования шлам-лигнина / Р.М.Троицкая, В.И.Южин, Ю.И.Черноусов, Р.Ферстер // Бумажная промышленность. – 1990. – № 7. – С.18-19.

- Лапин В.В., Ионова О.И., Суворова Л.А. Взаимодействие продуктов гидролиза сульфата алюминия с полиакриламидом / Химия и технология воды. – 1990. – 12, № 8. – С. 718-720, 726.

- Бабенко Е.Д. Очистка воды коагулянтами. – М.: Наука, 1977. – 355с.

- Чернобережский А.Ю., Симонов С.С., Семенов В.П. Влияние катионактивного флокуоянта на осветление сточных вод бумажной фабрики / Бумажная промышленность. – 1986. – № 2. – С. 15-16.

- Об эффективности использования вспомагательных веществ / В.Р.Нмсараева, А.В.Суханова, О.Н.Королева, Р.А.Нарымская и др. // Бумажная промышленность. – 1990. – № 4. – С.13-14.

- Свительский В.П., Мильштейн А.Д., Полевая В.И. Особенности применения флокулянтов при интенсификации водооборота / Бумажная промышленность. – 1991. – № 8-9. – С.37-39.

- Как ускорить осветление варочных растворов / В.Г.Цмыг, М.П.Музыченко, М.И.Селюжский, С.И.Коростелев // Бумажная промышленность. – 1983. – № 5. – С.34-35.

- Чернобережский А.Ю., Коровин Л.К., Бейм А.М. Токсикологическая оценка флокулянта ВПК-402 для очистки сточных вод / Бумажная промышленность. – 1990. – № 9. – С.14.

- Токсичность сточных вод, очищенных флокулянтом ВПК-402 / А.М.Бейм, Л.М.Бресткина, М.И.Мизандронцев и др. // Целлюлоза. Бумага. Картон. – 1995. – № 1-2. – С.36-38.

- Применение флокулянтов при подготовке осадков сточных вод к обезвоживанию / Л.П.Анисимова, В.И.Ютин, С.С.Быкова, Н.В.Вдовина / Бумажная промышленность. – 1989. – № 1. – С. 19-20.

- Патент 663202, Швейцария, МКИ С 02 F 1/56 Verfahren und Anordung zur Reiniqung des Ruckwassers von Deiking/ Anlagen W. Matzkt, H.Mavr. Опубл. 30.11.87.

- А.с. № 1411297, СССР, МКИ С 02 F 1/56. Способ очистки воды от взвешенных веществ / Т. Абдуллаев, М.А.Хакимова, Ф.А.Артыков и др. Опубл. 23.07.88.

- Вейцер Ю.И., Минц Д.М. Высокомолекулярные флокулянты в процессах очистки природных и сточных вод. – М.: Стройиздат, 1984. – 200с.

- Горбачёв Е.А., Васильев В.С. Исследование новых флокулянтов для водоподготовки / Ихв.вузов. Строительство. 1997. – № 8. – С.87-89.

- Применение бентонитовых глин для очистки сточных вод / Свительский В.П., Омецинский Б.Ф., Тарасевич Ю.И. и др. / Химия и технология воды. – 1981. – 3, № 4. – С. 374-377.

- Лапса В.Х., Беткер Т.Э. Теплозвукоизоляционный материал из отходов / Бумажная промышленность. – 1990. – № 4. – С.21-22.

- Самборский Н.В., Юрлов Б.В., Ковтун О.И. Исследование влияния порошкообразного скопа на качество сварочных электродов / В сб.: Охрана окружающей среды при производстве целлюлозно-бумажной продукции. – К., 1987. – С. 163-168.

- Об использовании целлюлозосодержащих отходов картонно-бумажного производства для изготовления электродов с рутиловым и ильменитовым покрытием / Походня И.К., Явдошин И.Р., Орлов Б.В. и др.// Сварочное производство . – 1982. – № 2. – С.5-6.

- Бережной В.В. Экология – технология /Бумажная промышленность. – № 4. – С.26-27.

- Богданович Н.И., Черноусов Ю.И. Сорбционные методы очистки сточных вод. Проблемы и перспективы / Бумажная промышленность. – 1989. – № 10. – С.20-21.

- Применение бентонитовых глин для очистки сточных вод / В.П.Свительский, Б.Ф.Омецинский, Ю.И.Тарасевич и др. // Химия и технология воды, – 1981. – 3, № 4. – С.374-377.

- Manjunath D.L., Kumar P., Mehrotra  Y. Decolonrization of pulp and paper mill wasterwater using alum and clay // Environ. Technol. Lett., 1984. – 5, № 11. – P.483-496.

- Франц Руф. Разнообразные возможности применения бентонита в бумажной массе и покровном слое / Целлюлоза. Бумага. Картон. – 1996. – № 3-4. – С.27-28

- Снижение загрязнённости оборотных и сточных вод при использовании бентонита в качестве сорбента и наполнителя бумаги / Ю.И.Тарасевич, А.О.Оразмурадов, В.М.Коврижкин и др. // Охрана окружающей среды при производстве целлюлозно-бумажной продукции. Сб. научн. тр. УкрНПОбумпром. – К.: 1987. – С. 49-53.

- Аллен Д.М., Обертойфер Д.А., Применение магнитных фильтров для очистки избыточных ливневых стоков / Советско-американский симпозиум по обработке сточных вод в сооружениях физико-механической очистки / США, г. Цинциннати, 5-6 апреля 1997/. – М., 1977. – С.168-213.

- Семенова В.Д., Русецкая Г.Д., Богданов А.В. Новый реагент для очистки сточных вод целлюлозно-бумажной промышленности / Проблемы охраны природы. Тез. Докладов к конференции. – Байкальск, 1984. – С.108-109.

- Семенова В.Д., Русецкая Г.Д., Шигорова Т.А. Модифицированный аэросил при очистке сточных вод целлюлозно-бумажных производств / Химия и практическое применение кремнийорганических соединений: Тезисы докладов совещания. – Л., 1985. – С.170-171.

- Временная методика определения экономической эффективности затрат в мероприятия по охране окружаюшей среды/ Эффективность капитальных вложений: Сборник утвержденных методик. – М.: Экономика, 1986. – 95с.

- Айзенштадт М.Г. и др. Методы и примеры технико-экономических расчетов в целлюлозно-бумажной промышленности /Под ред. к.т.н. Е.П. Гинзбурга. – М.: Лесная промышленность, 1972. ― 136с.

- Авраменко Н.Л.   Еколого-економічна оцінка  промислового водоочищення //Збірка  тез   доповідей   учасників   V   Міжнародної   науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Екологія. Людина. Суспільство" (13-15 травня 2002р., м. Київ)/ Уклад. Д.Е.Бенатов. ―  К.: ІВЦ "Видавництво “Політехніка", 2002. – С. 197-198.

- Олдак П.Г. Промышленность и бисофера. – ЭКО, 1974. – № 2. – С.87.

- Экономическая эффективность природоохранной деятельности ЦБП в условиях полного хозрасчета и самофинансирования/ Сердобинцева Е.Г., Семенова Т.М., Алексеева А.Н.// Пути повышения эффективности целлюлозно-бумажной промышленности. – М., 1988. – С. 124-128.

- Алексеенко В.Л. Эколого-экономическая оценка и  управление выбросами загрязненных веществ/ Экономические   оценки    в   системе    охраны природной среды СССР.  – Л., 1988. – С.283–293.

- Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды. – М.: Экономика, 1986. – 95с.

- Балацкий   О.Ф.,   Мельник  Л.Г.,   Яковлев   А.Ф.   Экономика   и   качество окружающей природной среды. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 190 с.

- Бедный    О.П.    Основные    направлення    совершенствования     методов определения      экономической      эффективности      при      планировании природоохранных   затрат   //Экономические   оценки   в   системе   охраньы природной среды СССР. – Л., 1988. – С.111-122.

- Беличенко    Ю.П.    Замкнутые    системы    водообеспечения    химических производств. – М.: Химия, 1989. – 208с.

- Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба,   причиняемого   народному   хозяйству   загрязнением   среды.   – М.: Госплан СССР, 1983. – 95 с.

- Методика определения и технико-экономические показатели очистки промышленных и городских сточных вод. – М.: ВНИИЭУВХ, 1981. – 57с.

- Методика определения экономической эффективности водоохранных мероприятий. – М.: Минводхоз СССР, 1981. – 73с.

- Методика определения экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценке экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей природной среды. – М.: ГКНТ СМ СССР, 1981. – 96с.

- Методические основы оценки антропогенного влияния на качество поверхностных вод /Под ред. А.В. Караушева. – Л.: Гидрометеоиздат, 1961. – 176с.

- Методологические вопросы определения социально-экономической эффективности новой техники. – М.: Наука, 1977. – С.45.

- Рекомендации по расчету экономической эффективности мероприятий по очистке сточных вод. – М., 1979. – 306с.

- Рекомендации   по   расчету   экономической   эффективности   научно-исследовательских разработок в области очистки сточных вод и обработки осадков. – М.: ВНИИ «ВОДГЕО», 1987. – 342с.

- Русин В.Н., Мужицкий В.И. Определение эффективности мероприятий по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу предприятиями ЦБП // Экономические проблемы целлюлозно-бумажного производства. Сборник трудов ВНИИБа ВНПО-бумпрома. – М.: Лесная промышленность, 1981. – С.87-92.

- Тезисы докладов Всесоюзной научно-практической конференции "Экономический механизм рационального использования ресурсов и охрана окружающей среды", Днепропетровск, 1989, Секц. 1. Общие проблемы экономики и охраны окружающей среды/ Ред. Логвинов А. А.– Днепропетровск, 1989. – 103с.

- Хачатуров   Т.С.    Охрана   окружающей    среды    и   ее   социально-экономическая эффективность. – М.: Наука, 1980. – 238с.

- Экономические    проблемы    рационального   природопользования  и охраны окружающей среды / Под ред. Т.С. Хачатурова. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 198с.

- Эффективность капитальных вложений: Сборник утвержденных методик. –  М.: Экономика, 1983. – 128с.

- Swedish pulp mill successfully faces raw material, effluent challenges. “Pulp and Pap”, 1988. – 62. – № 1. – P. 55-57.

- Яковлев Д.Г.,  Поляков С.И.  Экономическая зффективность систем водооборотного снабжения. – М.: Химия, 1978. – 224с.

- Желібо  Є.П.,   Авраменко   Н.Л.   Ефективність водоочищення щодо екологічності виробництва //Экотехнологии и ресурсозбережение. – 2003. – № 5. – С. 53-57.

- Аникеев В.А., Копп И.З., Скалкин Ф.В. Технологические аспекты охраны окружающей среды. – Л.: Гидрометеоиздат, 1982. – 255с.

- Временная методика определения экономической эффективности затрат в мероприятия по охране окружаюшей среды / Эффективность капитальных вложений: Сборник утвержденных методик. – М.: Экономика, 1986. – 95с.

- Мороков В.В. Природно-экономические основы регионального планирования охраны рек от загрязнения. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 280с.

- Охрана   окружающей    среды:    модели    социально-экономического прогноза. – М.: Экономика, 1982. – 224с.

- Социально-экономическая эффективность рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды/ Думова И.И.//Теория и практика вопроса рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. Сборник научных трудов. – Новосибирск, 1989. – С.39-52.

- Шаповалов     Г.В.,     Осипов     Г.И.     Экономические     инструменты природопользования //  Инвестиционная   политика  СССР   в   области природопользования. – М., 1988. – С. 52-68.

- Ökomische Aspecte des Umweltschutzes. Die Umwelfrerschmwtzung und ihre soyialökonomischen Folgen / Kogjolzew Michail L. //Wiss. Z. Humboldt Univ. Berlin. R. Gesellschaftwiss. – 1988. – 37, № 7. – С.668-672.

- Экономическая и внеэкономическая оценка воздействия человека на окружающую среду. –– М.: Наука, 1981, – 90с.

- Павлова Н.Н.,  Дикаревский  В.С.  Выбор   метода  очистки  сточных вод./Учебное пособие. – Л., 1966. – 25с.

- Учебно-методическое пособие к выполнению практической работы «Расчет условий сброса сточных вод в водоемы и прогнозирование их санитарного состояния» по курсу «Экология, «Природопользование». – Уфа: УГНТУ, 2001. – 17с.

- Бондарев С.А. Экономическое стимулирование водоохранной деятельности // Экон.рац.использование вод.ресурсов в пром-сти. – М., 1990. – С.29-35.

- Мельник Л.Г. Учет экологических показателей при решении хозяйственных задач //Экономические науки, 1983. – № 2. – С.58-63.

- Авраменко Н.Л. Характеристика методів промислового водоочищення ЦПВ/ Збірка тез доповідей III Міжнародної наукової конференції молодих вчених „Охорона НПС та раціональне використання природних ресурсів”. – Донецьк. – 2004. – Том 1. – С.60-62.

- Керівний нормативний документ “Охорона НПС та раціональне  використання природних ресурсів”// Гідросфера. Відбір проб для визначення складу і властивостей стічної та технологічних вод. Основні положення. КНД 211.1.0.009-94. – К., 1995.

- Керівний нормативний документ “Охорона НПС та раціональне  використання природних ресурсів”// Метрологічне забезпечення/ Методика турбідиметричного визначення сульфат-іонів в очищених стічних водах. КНД 211.1.4.026-95. – К., 1995. – 9 с.

- Керівний нормативний документ “Охорона НПС та раціональне  використання природних ресурсів”// Метрологічне забезпечення/ Методика визначення БСК після п днів в природних і стічних водах. КНД 211.1.4.024-95. – К., 1995. – 20 с.

- Керівний нормативний документ “Охорона НПС та раціональне  використання природних ресурсів”// Метрологічне забезпечення/ Методика визначення ХСК в поверхневих і стічних водах. КНД 211.1.4.021-95. – К., 1995. – 15 с.

- Керівний нормативний документ “Охорона НПС та раціональне  використання природних ресурсів”// Метрологічне забезпечення/ Методика меркурометричного визначення хлоридів в поверхневих і стічних водах. КНД 211.1.4.021-95. – К., 1995. – 15 с.

- Унифицированные методы осследования качества вод. – М.: СЭВ,  1987. – (в 2 частях)

- Керівний нормативний документ “Охорона НПС та раціональне  використання природних ресурсів”// Метрологічне забезпечення/ Методика фотометричного визначення амоній-іонів з реактивом Неслера в стічних водах. КНД 211.1.4.030-95. – К., 1995. – 15 с.

- Керівний нормативний документ “Охорона НПС та раціональне  використання природних ресурсів”// Метрологічне забезпечення/ Методика фотометричного визначення фосфатів у стічних водах. КНД 211.1.4.043-95. – К., 1995. – 9 с.

- Керівний нормативний документ “Охорона НПС та раціональне  використання природних ресурсів”// Метрологічне забезпечення/ Методика гравіметричного визначення завислих (суспендованих) речовин в природних і стічних водах. КНД 211.1.4.039-95. – К., 1995. – 8 с.

- Керівний нормативний документ “Охорона НПС та раціональне  використання природних ресурсів”// Метрологічне забезпечення/ Методика екстракційно-фотометричного визначення міді з діетилдітіокарбаматом свинцю в поверхневих і стічних водах. КНД 211.1.4.035-95. – К., 1995. – 11 с.

- Керівний нормативний документ “Охорона НПС та раціональне  використання природних ресурсів”// Метрологічне забезпечення/ Методика визначення нітрит-іонів з реактивом Грінса в поверхневих та очищених стічних водах. КНД 211.1.4.023-95. – К., 1995. – 14 с.

- Керівний нормативний документ “Охорона НПС та раціональне  використання природних ресурсів”// Метрологічне забезпечення/ Методика визначення нітратів з саліциловою кислотою у поверхневих та біологічно очищених водах. КНД 211.1.4.027-95. – К., 1995. – 11 с.

- Сердобинцева Е.Г., Семенова Т.М., Алексеева А.Н. Экономическая эффективность природоохранной деятельности ЦБП в условиях полного хозрасчета и самофинансирования// Пути повышения зффективности целлюлозно-бумажной промышленности. – М., 1988. – С. 124-128.

- Методические указания по санитарно-микробиологическиому анализу воды поверхностных водоёмов. – М.: Минздрав СССР, 1981.

- Кузин А.К., Рыбалова О.В. Исследование факторов, определяющих степень очистки сточных вод предприятий ЦБП //Охрана окружающей среды от загрязнения промышленными выбросами целлюлозно-бумажных предприятий. – Л.: ЛТА, 1987. – С.22-27.

- Авраменко Н.Л. Нормування впливу промислових стічних вод на стан водних об'єктів //Збірка тез доповідей учасників VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Екологія.Людина. Суспільство" (14-17 травня 2003р., м. Київ)/ Укладач Кухарів С.С. ― К.: ІВЦ "Видавництво “Політехніка", 2003. – С. 219.

- Голубева Л.Г. Современные  методики оценки экологического состояния водотоков и качества речной воды в Украине //Проблемы экологии. – 2002. – № 1. – С. 54-60.

- Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. – Л: Гидрометеоиздат, 1979. – 376с.

- Авраменко Н.Л. Визначення збитків від скиду промстоків у водні об’єкти //Збірка тез доповідей учасників VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Екологія. Людина. Суспільство”/ Укладач Кухарів С.С. – К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2004. – С. 204.

- Проблеми эколого-экономической оценки изменения водных ресурсов под   влиянием   комплекса  антропогенных   факторов/  Кордюм   А.Б., Воронцов С.Б.// Геоэкол.: глобал. пробл: Материалы к 9-ому сьезду Географ. О-ва СССР, Казань, сент. 1990. – Л., 1990. – С.135-136.

- Вибір засобів і методів запобігання забрудненню біосфери промисловими стічними  водами/  Навчальний посібник для  самостійної роботи  студентів  з  курсу   "Основи промислової екології"/ В.В. Березуцький. – К.: ІСДО, 1993. – 108с.

- Мороков В.В. Самоочищаемая способность речных вод и ее экономическая оценка //Охрана окружающей среды от загрязнения промышленными выбросами целлюлозно-бумажных предприятий. – Л.: ЛТА, 1987.– С.50-56.

- Родзиллер И.Д. Прогноз качества воды водоемов-приемников сточных вод. – М.: Стройиздат, 1984. – 263с.

- Фальковская Л.Н., Каминский В.С., Пааль Л.Л., Грибовская И.Ф. Основы прогнозирования качества поверхностных вод. – М.: Наука, 1962. – 181с.

- ГОСТ 17403-72. Гидрохимия. Основные понятия. Термины и определения. – М.: Изд-во стандартов, 1972. – 6с.

- Справочник по очистке природных и сточных вод./ Л.Л. Пааль, Я.Я. Кору, Х.А. Мельдер, Б.Н. Репин. – М.: Высшая школа, 1994. – 336с.: ил.

- Желібо Є.П., Авраменко Н.Л. Методологія еколого-економічної оцінки ефективності методів промислового водоочищення //Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2004. – № 2. – С. 26-31.

- Авраменко Н.Л. Визначення екологічної ефективності методів промислового водоочищення //Проблемы эксплуатации оборудования шахтных стационарных установок. Сборник научных трудов. Выпуск 97. Проблемы экологи и безопасности жизнедеятельности в условиях высокой техногенной нагрузки в Донбассе. – Донецк, НИИГМ им. М.М.Федорова, 2003. – С. 71-73.

- Цимбалюк С. Я., Авраменко Н. Л. Практикум з екології: Навчальний посібник для виконання практичних занять та самостійної роботи для студентів усіх спеціальностей і форм навчання. – Ірпінь: АДПСУ, 2002. – 97 с.

- Корзун Н.Л., Юшко Н.Н., Козлов О.Ю. К выбору приоритетных оценочных показателей загрязнения водоемов сточными водами предприятий ЦБП. – Братск: Брат.индустр. ин-т., – 1987. – 12с. (Рукопись деп. ВИЦ ВНИИГМИ – МЦЦ 03.11.87, № 701-пм).

- Найденко.В.В., Кулакова А.П., Шеренков И.А. Оптимизация процессов очистки природних и сточных вод /Под общ. ред. В.В. Найденко. – М.: Стройиздат, 1984.– 149 с.

- Рекомендации   для   определения   ущерба   от   загрязнения   водных источников. – М., 1975. –  41с.

- Дорогунцов С.І., Федорищева А.Н. Розвиток потенційно небезпечних виробництв: безпека навколишнього середовища і населення // Економіка України. – № 7. – 1996. – С. 4-12.

- Ушаков Е.П., Закиров Н.К. Ташматов З.Х. Экономико-математический анализ проблемы оптимизации водоохранных мероприятий // Водные ресурси . – 1982. – № 4. – С.116-126.

- Нечанова А.А., Сеньковская Г.С., Лесенко В.С. Экономические аспекты проблемы безотходных технологических процессов. //Труды  Урал. н.-и. хим. Ин-та. – 1986. – № 61. – С. 17-19.

- Зубова Е.Б. Оценка экономической эффективности затрат на охрану окружающей среды по методу «анализ затрат - выгод» // Инф. обесп. Упр. хоз. системами. – Красноярск, 1989. – С. 127-142.

- Авраменко Н.Л. Вплив промислових стічних вод на асимілюючу здатність водних об’єктів // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта ’ 2004”. – 2004. – С.31-32

- Желібо Є.П., Авраменко Н.Л. Вплив стічних вод ЦПВ на екологічний стан водних об’єктів // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2004. – № 3. – С.31-34.

- Аким Э.Л., Мандре А.Ю., Стебунова Т.А., Смирнов А.М. Взаимосвязь химии мокрой части БДМ и флотационной очистки подсеточной воды // Целлюлоза. Бумага. Картон. – 2004. – № 9. – С.72-76.

- Свительский В.П., Макаренко А.А., Литвак Э.Л. Использование макулатуры на картонно-бумажных предприятиях Украины /Бумажная промышленность, 1991. – № 8-9. – С.3-4.

- Смирнов А.М. Локальная очистка сточных вод целлюлозно-бумажных предприятий методом напорной флотации // Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата химических наук. – Санкт-Петербург, 2004. – 16 с.

- Утилізація скопу на Київському картонно-паперовому комбінаті / М.Д. Гомеля, А.В.Овсяник, С.П.Примаков, В.М.Радовенчик// Сб. научн. ст. – Одесса: ОЦНТЭИ, 1999. – С.74-80.

- Желібо  Є.П.,   Авраменко   Н.Л., Овсянник А.В. Створення ресурсозберігаючої технології очищення зворотних вод ЦПВ на локальних очисних спорудах //Экотехнологии и ресурсозбережение. – 2005. – № 3. – С. 48-52.

- Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І., Міщенко В.С., Коваль Я.В., Новаторов О.С., Паламарчук М.М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України. – К.: РВПСУ, 1999. – 716с.

- Еигоре'з sерагаtіоnе еqирmепt fог 1,9 Ьіllіоn іп 1997 // Wаtег аnd waste Treat  (Gг/Вгіt). – 1989/ 32. –  № 2. – Р.22.

- Соколов В.И. Природопользование в США и Канаде: экономические аспекты. – М.: Наука, 1990. – 47 с.

- Кречетов Л.И. Проблемы окружающей среды и природных ресурсов. – М.: Наука, 1990. – С.1.

- Ashworth J., Papps I. Environmental and Economic Management. – 1991. – V.1. – N 1. – P. 37.

- Economic Instruments for Environmental Protection. – Paris: OECD Report, 1989. – 131 p.

- Pollution Charges in Practice // organization for Cooperation and Development. – Paris, 1980. – 118 p.

- Экономика природопользования на предприятиях. – Москва: ВНИЦ «Экология», 1992. – 201с.

- Рикун А.Д. Методы экономического стимулирования в управлении водоохранной деятельности // Водные ресурсы. – 1995. – Т. 22. – № 5. – С.610-618.

- Розмарина А.Л. Проблемы экологизации налогообложения //Проблемы экологии. – 2002. – № 1. – С. 13–17.

- Бобылёв С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования. – М.: ТЕИС, 1997. – 208 с.

- Синякевич И. Экономические инструменты экополитики: теория и практика // Экономика Украины, 1999. – № 10. – С. 78–83.

- Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природных ресурсов. – М.: Аспект Пресс, 1998. – С. 205–243.

- Закон Украины “О государственном бюджете Украины на 2000 год” // Украинские + Одесские деловые новости, 2000.  – № 10. – С. 15–24.

- Vos H.B. // Environ. Charges. Int. Exchang Experiences. – Berlin, 1989. – P. 27.

- Bongaerts J.C., Kramer R.A. // Environ-Monitoring and Assessment. – 1989. – V. 12. – P. 127.

- Вuгсhі S. Lеgіslatіоn оn dоmеstic аnd іndustrial uses of water: а соmрагаtive.//Nаtuг. Rеsоuгs. – 1987. – 24, № 1. – Р.143-159.

- Вісник податкової служби України. –  № 14-15. –  2002. – С.39-51.

- Желібо Є.П., Авраменко Н.Л. Шляхи удосконалення екологічного оподаткування в Україні //Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Україна наукова ’2002”. Том 3. Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта’ 2002.– 2002. – С. 29-31.

- Авраменко Н.Л. Рипньовська М.М. Шляхи удосконалення системи екологічного оподаткування України //Збірник наукових праць за матеріалами міжвузівської науково-практичної конференції «Реформування податкової системи України та її нормативно-правове забезпечення». – Ірпінь: АДПСУ, 2003. – С.233-234.

- Бухгалтерський тиждень. – 2003. – № 15 (67). – С.6-9.

- Авраменко Н.Л. Рипньовська М.М. До питання удосконалення нормативів збору за скиди полютантів у водні об’єкти // Праці 4-ої Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання». Частина 3. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – С.69-72.

- Мітрясов О.П. Хімічні основи екології: Навч. посібник. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 1993. – 192с.

- Авраменко Н.Л. Рипньовська М.М. Основні недоліки встановлення нормативів збору за забруднення атмосферного повітря //Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-економічні проблеми регіонів та шляхи їх подолання». – Чернівці. – 2004. – С.248-250.

- Авраменко Н.Л. Рипньовська М.М. Врахування біологічної дії полютантів при встановленні нормативів збору як одна із складових еколого-безпечного розвитку держави //Збірник наукових праць за матеріалами II науково-практичної конференції молодих вчених «Роль молоді у формуванні екологічного менеджменту». – К.: МАУП, 2004. – С.

- Винн Р., Холден К. Введение в прикладной эконометрический анализ / Пер. с англ. С.А.Николаенко. Под ред. Р.М. Энтонова. – М.: Финансы и статистика, 1981. – 294 с.

- Джонстон Дж. Эконометрические методы / Пер. с англ. и предисл. А.А. Рывкина. – М.: Статистика, 1980. – 444 с.

- Клас А., Гергели К., Колек Ю., Шуян И. Введение в эконометрическое моделирование / Сокр. Пер. со словац. Л.А. Клименко; Под ред. Е.М. Четыркина. – М.: Статистика, 1978. – 152 с.

- Маленво Э. Статистические методы в эконометрии / Пер. с. франц. А.И. Гладышевского и др.; Под ред. Б.Н.Михалевского. – М.: Статистика, 1976. – 325 с.

- Мартишюс С. Методологические проблемы построения и применения эконометрических моделей. – Вильнюс: Моклас, 1979. – 170 с.

- Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради / Автор-упорядник Л.А. Пономаренко. – К.: Редакція «Бюлетеня ВАК України», 1999. – 80 с.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html