## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

Національний університет водного господарства та природокористування

На правах рукопису

Наумчук Олександр Миколайович

УДК 626.82-52

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВОДОРЕГУЛЮВАННЯ

НА ОСУШУВАЛЬНО-ЗВОЛОЖУВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ

ЗАСОБАМИ ГІДРАВЛІЧНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ

06.01.02 – сільськогосподарські меліорації

(технічні науки)

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник

Пастушенко Володимир Йосипович,

кандидат технічних наук, доцент.

Рівне – 2007

| ЗМІСТ ВСТУП........................................................................................................................... | 4 |
| --- | --- |
| РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВОДОРЕГУЛЮВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ НА ОСУШУВАЛЬНО-ЗВОЛОЖУВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ……........………............. | 9 |
| Загальна характеристика осушувально-зволожувальних систем.................... | 9 |
| Оцінка сучасного стану технологій водорегулювання осушуваних земель... | 12 |
| Засоби для автоматизованого водорегулювання на осушувально-зволожувальних системах………………………………………………………….... | 19 |
| 1.4. Методи розрахунку динаміки рівнів ґрунтових вод на осушувально-зволожувальних системах…………………...……..………………………………… | 26 |
| 1.5. Висновки до розділу…………...…..………………………………………......... | 35 |
| РОЗДІЛ 2. ОБ’ЄКТИ, УМОВИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ........................... | 37 |
| 2.1. Обґрунтування, задачі і програма досліджень................................................... | 37 |
| 2.2. Об’єкти та умови досліджень…..………………………………........................ | 41 |
| 2.3. Методики проведення досліджень….................................................................. | 45 |
| 2.4. Висновки до розділу...………..…………….………………………………........ | 51 |
| РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДЛЯ ВОДОРЕГУЛЮВАННЯ НА ОСУШУВАЛЬНО-ЗВОЛОЖУВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ ТА МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЇХ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ…………………………………………………………………..……... | 53 |
| 3.1. Передумови та принципи розробки засобів гідравлічної автоматизації.......... | 53 |
| 3.2. Розробка гідравлічних регуляторів для водорегулювання на проточній мережі…………...…………………………………………......................................... | 57 |
| 3.3. Розробка гідравлічних регуляторів для водорегулювання на тупикових і окремо розміщених мережах та на відкритих каналах…...……………………...... | 61 |
| 3.4. Способи використання гідравлічних регуляторів на типових схемах осушувально-зволожувальних систем….................................................................... | 67 |
| 3.5. Обґрунтування конструктивних параметрів гідравлічних регуляторів…....... | 71 |
| 3.6. Висновки до розділу…………….…..……........................................................... | 87 |
| РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗРОБЛЕНИХ ЗАСОБІВ ГІДРАВЛІЧНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ......................................................... | 89 |
| 4.1. Лабораторні дослідження гідравлічних регуляторів…….................................. | 89 |
| 4.2. Лабораторні дослідження запірних органів гідравлічних регуляторів…...…. | 95 |
| 4.3. Виробничо-польові дослідження......................................................................... | 100 |
| 4.4. Висновки до розділу…………..………................................................................ | 106 |
| РОЗДІЛ 5. УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ РЕГУЛЮВАННЯ І МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ГІДРАВЛІЧНИХ РЕГУЛЯТОРІВ З РЕГУЛЮЮЧОЮ МЕРЕЖЕЮ……...……………...…………… | 108 |
| 5.1. Удосконалення методу розрахунку параметрів регулювання ……...…….….. | 108 |
| 5.2. Моделювання взаємодії гідравлічних регуляторів з регулюючою мережею………………………………………………………………...…………….. | 119 |
| 5.3. Висновки до розділу…………….……..…........................................................... | 130 |
| РОЗДІЛ 6. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ГІДРАВЛІЧНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДЛЯ ВОДОРЕГУЛЮВАННЯ НА ОСУШУВАНИХ ЗЕМЛЯХ................................................................................... | 132 |
| 6.1. Оцінка ефективності застосування засобів гідравлічної автоматизації при водорегулюванні на осушувальних системах...…………….…………...…………. | 132 |
| 6.2. Техніко-економічна ефективність автоматизації процесів водорегулювання гідравлічними регуляторами……………………..………………………………..… | 137 |
| 6.3. Висновки до розділу……………….………......................................................... | 147 |
| ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.............................................................................................. | 149 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..................................................................... | 152 |
| ДОДАТКИ..................................................................................................................... | 170 |

ВСТУП

Актуальність теми. Осушені землі в Україні становлять 3,2 млн. га, майже 70% мають закритий дренаж, на 1,1 млн. га застосовується двобічне регулювання водного режиму. Однак технічний стан внутрішньогосподарських осушувальних систем через збиткову діяльність більшості сільгоспвиробників потребує його покращення шляхом модернізації та докорінної реконструкції. Крім того, через незадовільний технічний стан меліоративної мережі в посушливі роки не на всій площі використовуються за призначенням системи двобічної дії.

Існує потреба відновлення ефективного функціонування наявних меліоративних систем на осушуваних землях, що не повною мірою забезпечується шляхом використання ручного режиму водорегулювання. При цьому більшість існуючих засобів водорегулювання потребують удосконалення у напрямку покращення точності і швидкодії регулювання рівнів води. Тому є необхідність удосконалити процеси водорегулювання на осушувально-зволожувальних системах за рахунок використання сучасних автоматичних гідравлічних регуляторів, які могли б здійснювати регулювання у відкритих і закритих мережах.

Актуальність теми узгоджується з “Комплексною програмою розвитку меліорації земель та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь у 2001-2005 роках та прогноз до 2010 року”, де одним з головних завдань є удосконалення систем управління технологічними процесами та впровадження новітніх технологій і технічних засобів при комплексній реконструкції, модернізації та експлуатації меліоративних систем.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася за держбюджетною темою “Розробка конструкції модульної осушувально-зволожувальної системи на основі гідравлічної автоматизації”, державна реєстрація теми №0103U008255, та за кафедральною темою “Розробка і дослідження засобів автоматизації технологічних процесів” (1999-2006 рр.), в яких автор приймав участь як виконавець.

Мета і завдання досліджень. Мета роботи полягає в удосконаленні технологій водорегулювання на осушувально-зволожувальних системах шляхом наукового обґрунтування та розроблення більш досконалих конструкцій засобів гідравлічної автоматизації.

Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання:

- аналіз та теоретичне узагальнення ефективності існуючих технологій водорегулювання, сучасних технічних засобів регулювання рівнів ґрунтових вод, способів визначення параметрів рівневого режиму і методів їх розрахунку;

- розробка уніфікованих конструкцій засобів гідравлічної автоматизації для регулювання закритих і відкритих мереж та методів розрахунку їх конструктивних елементів;

- дослідження характеру впливу засобів автоматизації на ефективність технологій водорегулювання на осушувально-зволожувальних системах;

- проведення комплексних досліджень на основі лабораторного, польового та машинного експериментів, для наукового обґрунтування впливу гідрорегуляторів на ефективність водорегулювання та визначення їх раціональних параметрів;

- удосконалення методу розрахунку зміни напору в дренажній мережі для регулювання рівнів ґрунтових вод при різних режимах водорегулювання з урахуванням багатошарової структури ґрунтів, фільтраційних властивостей дренажу та вирощуваних сільськогосподарських культур;

- розробка математичних моделей взаємодії засобів гідравлічної автоматизації з регулювальною мережею;

- виробнича перевірка та оцінка ефективності застосування розроблених гідрорегуляторів, техніко-економічне обґрунтування й інвестиційна оцінка використання засобів гідравлічної автоматизації для удосконалення процесів водорегулювання на осушувально-зволожувальних системах.

Об’єктом дослідження є процеси регулювання рівнів ґрунтових вод на осушувально-зволожувальних системах.

Предметом дослідження є технології водорегулювання осушуваних земель засобами гідравлічної автоматизації.

Методи досліджень ґрунтуються на комплексних дослідженнях, які включають лабораторний, польовий і машинний експерименти, що виконуються для удосконалення технології водорегулювання осушуваних земель і розробки більш досконалих конструкцій засобів гідравлічної автоматизації та визначення їх ефективності у змінних природно-меліоративних умовах реального об’єкта. Для співставлення отриманих результатів використано операційний метод математичної фізики, який ґрунтується на використанні перетворень Лапласа.

В процесі досліджень використано загальноприйняті аналітичні та статистичні методи, загальна теорія експерименту і математичне моделювання. Опрацювання результатів виконано на ЕОМ за стандартними методами математичної статистики.

Наукова новизна одержаних результатів:

- вперше встановлено характер і рівень зв'язку між конструктивними параметрами елементів гідрорегуляторів та діючими на них силами гідростатичного тиску у вигляді рівнянь гідростатичної рівноваги, що, на відміну від наявних, враховує критичні режими роботи гідрорегуляторів;

- вперше встановлено зв’язок між коефіцієнтом витрати (, площею поперечного перерізу потоку ( при визначенні витрати води Q, що проходить через запірні органи розроблених гідрорегуляторів, який має лінійний характер для різних перепадів рівнів води між б’єфами регулюючих споруд;

- удосконалено метод розрахунку рівневого режиму в колекторно-дренажній мережі для підгрунтового зволоження, що для циклічного режиму дає змогу визначати напори над дренами, тривалість їх витримування з урахуванням обмежень на нерівномірність зволоження по міждренню при розрахунку параметрів регулювання осушувально-зволожувальної мережі;

- набули подальшого розвитку наукові підходи до створення гідравлічних регуляторів та обґрунтовано їх параметри, які, на відміну від існуючих, більш ефективно використовують гідростатичну енергію регульованого об’єкта за рахунок її перетворення і підсилення;

- набули подальшого розвитку математичні моделі взаємодії регулюючої мережі з розробленими засобами гідравлічної автоматизації, що враховують взаємодію гідрорегуляторів і закритої регулюючої мережі.

Практичне значення одержаних результатів:

- підвищена ефективність технологій водорегулювання за рахунок використання розроблених уніфікованих автоматичних гідрорегуляторів, які можуть працювати на всіх типах регулюючих мереж та розроблено методику і комп’ютерну програму для розрахунку їх конструктивних елементів при проектуванні та виготовленні;

- розроблено алгоритм розрахунку динаміки зміни РҐВ та комп’ютерну програму, що дає змогу обґрунтовувати параметри регулювання РҐВ при зволоженні і настроювати розроблені гідравлічні регулятори на основі моделювання їх взаємодії з регулюючою мережею, а також блок-програми, які дають змогу вибирати раціональні параметри гідрорегуляторів для різних типів регулюючих мереж при проектуванні нових та реконструкції існуючих осушувально-зволожувальних систем;

- дані розробки пройшли апробацію на Кишинській осушувально-зволожувальній системі (3477 га) Олевського району Житомирської області, що дало змогу отримати економічний ефект від застосування автоматизованого водорегулювання за рахунок збільшення врожайності сільськогосподарської продукції на 21…28%;

- результати дисертаційної роботи використано і відображено у “Тимчасових рекомендаціях по встановленню і експлуатації автоматичних гідрорегуляторів рівнів на осушувально-зволожувальних система Західного Полісся (на прикладі Житомирської області)”, розглянутих і затверджених науково-технічною радою Житомирського облводгоспу, протокол №17 від 26 грудня 2006 року;

- результати досліджень упроваджено в навчальний процес у вигляді навчально-методичного забезпечення теоретичних курсів та підготовки дипломних і магістерських робіт для студентів спеціальності “Гідромеліорація” і “Автоматизоване управління технологічними процесами” (НУВГП).

Особистий внесок здобувача. На підставі узагальнення теоретичних та експериментальних досліджень автором особисто розроблено і сформульовано всі основні положення дисертаційної роботи щодо наукових підходів до удосконалення процесів водорегулювання на осушувально-зволожувальних системах засобами гідравлічної автоматизації.

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень і основні положення дисертації доповідались на ІІ науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів УДАВГ (Рівне, 1996), ІІІ науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів УДАВГ (Рівне, 1997), ІV міжнародній науково-технічній конференції „Контроль і управління в технічних системах” (Вінниця, 1997), Ювілейній Всеукраїнській науково-технічній конференції „Актуальні проблеми водного господарства” присвяченій 75-річчю УДАВГ (Рівне, 1997), науково-практичній конференції „Наукові засади сталого розвитку водного господарства і меліорації земель в сучасних умовах” (Київ, 2005), міжнародній науково-практичній конференції “Мелиорация сельскохозяйственных земель в XXI веке: проблемы и перспективы” (Мінськ, 2007).

Публікації. За результатами дисертаційних досліджень опубліковано 10 праць, з них 7 статей у фахових виданнях, 1 патент України та видано 1 рекомендації виробництву.

Структура і об’єм роботи. Дисертація викладена на 218 сторінках друкованого тексту, який ілюструється 24 таблицями, 48 рисунками, 3 фото і складається із вступу, шести розділів, загальних висновків, списку використаних літературних джерел вітчизняних і зарубіжних авторів з 193 найменувань та додатку на 46 сторінках.

ВСТУП

Актуальність теми. Осушені землі в Україні становлять 3,2 млн. га, майже 70% мають закритий дренаж, на 1,1 млн. га застосовується двобічне регулювання водного режиму. Однак технічний стан внутрішньогосподарських осушувальних систем через збиткову діяльність більшості сільгоспвиробників потребує його покращення шляхом модернізації та докорінної реконструкції. Крім того, через незадовільний технічний стан меліоративної мережі в посушливі роки не на всій площі використовуються за призначенням системи двобічної дії.

Існує потреба відновлення ефективного функціонування наявних меліоративних систем на осушуваних землях, що не повною мірою забезпечується шляхом використання ручного режиму водорегулювання. При цьому більшість існуючих засобів водорегулювання потребують удосконалення у напрямку покращення точності і швидкодії регулювання рівнів води. Тому є необхідність удосконалити процеси водорегулювання на осушувально-зволожувальних системах за рахунок використання сучасних автоматичних гідравлічних регуляторів, які могли б здійснювати регулювання у відкритих і закритих мережах.

Актуальність теми узгоджується з “Комплексною програмою розвитку меліорації земель та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь у 2001-2005 роках та прогноз до 2010 року”, де одним з головних завдань є удосконалення систем управління технологічними процесами та впровадження новітніх технологій і технічних засобів при комплексній реконструкції, модернізації та експлуатації меліоративних систем.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася за держбюджетною темою “Розробка конструкції модульної осушувально-зволожувальної системи на основі гідравлічної автоматизації”, державна реєстрація теми №0103U008255, та за кафедральною темою “Розробка і дослідження засобів автоматизації технологічних процесів” (1999-2006 рр.), в яких автор приймав участь як виконавець.

Мета і завдання досліджень. Мета роботи полягає в удосконаленні технологій водорегулювання на осушувально-зволожувальних системах шляхом наукового обґрунтування та розроблення більш досконалих конструкцій засобів гідравлічної автоматизації.

Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання:

- аналіз та теоретичне узагальнення ефективності існуючих технологій водорегулювання, сучасних технічних засобів регулювання рівнів ґрунтових вод, способів визначення параметрів рівневого режиму і методів їх розрахунку;

- розробка уніфікованих конструкцій засобів гідравлічної автоматизації для регулювання закритих і відкритих мереж та методів розрахунку їх конструктивних елементів;

- дослідження характеру впливу засобів автоматизації на ефективність технологій водорегулювання на осушувально-зволожувальних системах;

- проведення комплексних досліджень на основі лабораторного, польового та машинного експериментів, для наукового обґрунтування впливу гідрорегуляторів на ефективність водорегулювання та визначення їх раціональних параметрів;

- удосконалення методу розрахунку зміни напору в дренажній мережі для регулювання рівнів ґрунтових вод при різних режимах водорегулювання з урахуванням багатошарової структури ґрунтів, фільтраційних властивостей дренажу та вирощуваних сільськогосподарських культур;

- розробка математичних моделей взаємодії засобів гідравлічної автоматизації з регулювальною мережею;

- виробнича перевірка та оцінка ефективності застосування розроблених гідрорегуляторів, техніко-економічне обґрунтування й інвестиційна оцінка використання засобів гідравлічної автоматизації для удосконалення процесів водорегулювання на осушувально-зволожувальних системах.

Об’єктом дослідження є процеси регулювання рівнів ґрунтових вод на осушувально-зволожувальних системах.

Предметом дослідження є технології водорегулювання осушуваних земель засобами гідравлічної автоматизації.

Методи досліджень ґрунтуються на комплексних дослідженнях, які включають лабораторний, польовий і машинний експерименти, що виконуються для удосконалення технології водорегулювання осушуваних земель і розробки більш досконалих конструкцій засобів гідравлічної автоматизації та визначення їх ефективності у змінних природно-меліоративних умовах реального об’єкта. Для співставлення отриманих результатів використано операційний метод математичної фізики, який ґрунтується на використанні перетворень Лапласа.

В процесі досліджень використано загальноприйняті аналітичні та статистичні методи, загальна теорія експерименту і математичне моделювання. Опрацювання результатів виконано на ЕОМ за стандартними методами математичної статистики.

Наукова новизна одержаних результатів:

- вперше встановлено характер і рівень зв'язку між конструктивними параметрами елементів гідрорегуляторів та діючими на них силами гідростатичного тиску у вигляді рівнянь гідростатичної рівноваги, що, на відміну від наявних, враховує критичні режими роботи гідрорегуляторів;

- вперше встановлено зв’язок між коефіцієнтом витрати (, площею поперечного перерізу потоку ( при визначенні витрати води Q, що проходить через запірні органи розроблених гідрорегуляторів, який має лінійний характер для різних перепадів рівнів води між б’єфами регулюючих споруд;

- удосконалено метод розрахунку рівневого режиму в колекторно-дренажній мережі для підгрунтового зволоження, що для циклічного режиму дає змогу визначати напори над дренами, тривалість їх витримування з урахуванням обмежень на нерівномірність зволоження по міждренню при розрахунку параметрів регулювання осушувально-зволожувальної мережі;

- набули подальшого розвитку наукові підходи до створення гідравлічних регуляторів та обґрунтовано їх параметри, які, на відміну від існуючих, більш ефективно використовують гідростатичну енергію регульованого об’єкта за рахунок її перетворення і підсилення;

- набули подальшого розвитку математичні моделі взаємодії регулюючої мережі з розробленими засобами гідравлічної автоматизації, що враховують взаємодію гідрорегуляторів і закритої регулюючої мережі.

Практичне значення одержаних результатів:

- підвищена ефективність технологій водорегулювання за рахунок використання розроблених уніфікованих автоматичних гідрорегуляторів, які можуть працювати на всіх типах регулюючих мереж та розроблено методику і комп’ютерну програму для розрахунку їх конструктивних елементів при проектуванні та виготовленні;

- розроблено алгоритм розрахунку динаміки зміни РҐВ та комп’ютерну програму, що дає змогу обґрунтовувати параметри регулювання РҐВ при зволоженні і настроювати розроблені гідравлічні регулятори на основі моделювання їх взаємодії з регулюючою мережею, а також блок-програми, які дають змогу вибирати раціональні параметри гідрорегуляторів для різних типів регулюючих мереж при проектуванні нових та реконструкції існуючих осушувально-зволожувальних систем;

- дані розробки пройшли апробацію на Кишинській осушувально-зволожувальній системі (3477 га) Олевського району Житомирської області, що дало змогу отримати економічний ефект від застосування автоматизованого водорегулювання за рахунок збільшення врожайності сільськогосподарської продукції на 21…28%;

- результати дисертаційної роботи використано і відображено у “Тимчасових рекомендаціях по встановленню і експлуатації автоматичних гідрорегуляторів рівнів на осушувально-зволожувальних система Західного Полісся (на прикладі Житомирської області)”, розглянутих і затверджених науково-технічною радою Житомирського облводгоспу, протокол №17 від 26 грудня 2006 року;

- результати досліджень упроваджено в навчальний процес у вигляді навчально-методичного забезпечення теоретичних курсів та підготовки дипломних і магістерських робіт для студентів спеціальності “Гідромеліорація” і “Автоматизоване управління технологічними процесами” (НУВГП).

Особистий внесок здобувача. На підставі узагальнення теоретичних та експериментальних досліджень автором особисто розроблено і сформульовано всі основні положення дисертаційної роботи щодо наукових підходів до удосконалення процесів водорегулювання на осушувально-зволожувальних системах засобами гідравлічної автоматизації.

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень і основні положення дисертації доповідались на ІІ науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів УДАВГ (Рівне, 1996), ІІІ науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів УДАВГ (Рівне, 1997), ІV міжнародній науково-технічній конференції „Контроль і управління в технічних системах” (Вінниця, 1997), Ювілейній Всеукраїнській науково-технічній конференції „Актуальні проблеми водного господарства” присвяченій 75-річчю УДАВГ (Рівне, 1997), науково-практичній конференції „Наукові засади сталого розвитку водного господарства і меліорації земель в сучасних умовах” (Київ, 2005), міжнародній науково-практичній конференції “Мелиорация сельскохозяйственных земель в XXI веке: проблемы и перспективы” (Мінськ, 2007).

Публікації. За результатами дисертаційних досліджень опубліковано 10 праць, з них 7 статей у фахових виданнях, 1 патент України та видано 1 рекомендації виробництву.

Структура і об’єм роботи. Дисертація викладена на 218 сторінках друкованого тексту, який ілюструється 24 таблицями, 48 рисунками, 3 фото і складається із вступу, шести розділів, загальних висновків, списку використаних літературних джерел вітчизняних і зарубіжних авторів з 193 найменувань та додатку на 46 сторінках.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

- У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що полягає в необхідності удосконалення процесів водорегулювання шляхом застосування сучасних засобів гідравлічної автоматизації. Показано, що здійснення такого підходу потребує розробки більш досконалих конструкцій автоматичних гідравлічних регуляторів, обґрунтування їх конструктивних параметрів та удосконалення методу розрахунку рівневого режиму в колекторно-дренажній мережі, що в цілому підвищить ефективність водорегулювання.

- На підставі аналізу й узагальнення досліджень інших авторів та практичного досвіду встановлено, що застосування уніфікованих засобів гідравлічної автоматизації на відкритій і закритій мережах дає змогу більш ефективно здійснювати повний цикл регулювання водно-повітряного режиму ґрунтів на осушувально-зволожувальних системах відповідно до потреб вирощуваних сільськогосподарських культур.

- На основі розробленої класифікації використовуваних на осушувальних системах регулюючих пристроїв, удосконалено підходи до більш ефективного застосування принципу використання гідростатичної енергії води за рахунок її перетворення і підсилення, що дало змогу сконструювати більш досконалі гідравлічні регулятори із збільшеною точністю (1,92…3,55%) та швидкодію (3-22 хв.) регулювання і можливістю їх використання на закритих і відкритих мережах.

- На основі теоретичних досліджень впливу сил гідростатичного тиску на елементи гідрорегуляторів, удосконалено методи розрахунку їх параметрів, які, на відміну від наявних, дають змогу врахувати найбільш критичні режими роботи гідрорегуляторів та регулювальної мережі і обґрунтувати їх розрахункові значення.

5.	Для визначення напорів над дренами, тривалості їх витримування з урахуванням обмежень на нерівномірність зволоження по міждренню та інших показників циклічного режиму підгрунтового зволоження, удосконалено метод Інституту гідромеханіки (НАНУ) щодо розрахунку рівневого режиму в колекторно-дренажній мережі, що дає змогу розраховувати параметри регулювання осушувально-зволожувальною мережею.

Для практичної реалізації удосконаленого методу розроблено алгоритм розрахунку зміни РҐВ та комп’ютерну програму із зручним інженерним інтерфейсом, що дає змогу обґрунтовувати параметри регулювання РҐВ при зволоженні і розраховувати параметри настройки розроблених гідравлічних регуляторів.

6. 	На основі операційних методів математичної фізики, з метою вибору раціональних параметрів розроблених засобів гідравлічної автоматизації без проведення натурних досліджень, запропоновані математичні моделі взаємодії регулюючої мережі з гідрорегуляторами, що, на відміну від наявних, дають змогу моделювати характер впливу гідравлічних регуляторів на процеси водорегулювання.

Практична реалізація такого підходу подана у вигляді блок-програм програмного комплексу MatLab-Simulink, які можуть використовуватися при проектуванні нових та реконструкції існуючих осушувально-зволожувальних систем.

- За результатами лабораторних досліджень пропускної здатності запірних органів розроблених гідрорегуляторів науково обґрунтовано наявність лінійного характеру зв’язку між коефіцієнтом витрати (, площею поперечного перерізу потоку ( при визначенні витрати води Q, яка проходить через них для різних перепадів рівнів води між б’єфами регулюючих споруд, що дає змогу визначати максимальну та мінімальну пропускну здатність гідрорегуляторів за спрощеними інженерними розрахунками.

8. 	За результатами виробничої перевірки розроблених засобів гідравлічної автоматизації на Кишинській осушувально-зволожувальній системі доведено, що в автоматизованому режимі забезпечується необхідний рівневий режим з меншим діапазоном варіювання регульованих рівнів (10…20%) упродовж 70…90% тривалості вегетаційного періоду, що дало змогу підвищити ефективність відповідних технологій і знизити негативний вплив посушливих періодів на розвиток та врожай вирощуваних сільськогосподарських культур.

9.		На основі узагальнення результатів лабораторних і польових досліджень та машинного експерименту на ЕОМ проведена комплексна оцінка ефективності застосування автоматизованого водорегулювання на Кишинській ОЗС, що дало змогу дослідити поведінку даної системи з урахуванням змінних погодно-кліматичних умов за всім можливим спектром і встановити, що застосування засобів гідравлічної автоматизації підвищує ефективність водорегулювання загалом.

- На підставі виробничо-польових досліджень проведено загальну оцінку ефективності впровадження засобів гідравлічної автоматизації для удосконалення процесів водорегулювання і показано інвестиційну привабливість та економічну доцільність їх використання, про що свідчать індекс доходності інвестицій ІДІ=1,64, чистий дисконтований дохід ЧДД=752,5 грн/га і дисконтований термін окупності, ДТО=2 роки.

Екологічний ефект при впровадженні даних науково-технічних розробок досягається за рахунок загального покращення водного режиму через зменшення діапазонів коливань РҐВ, що дало змогу знизити інтенсивність промивного водного режиму та вимивання поживних речовин з верхнього орного шару ґрунту.

- Результати наукових досліджень покладені в основу розроблених рекомендацій по встановленню та експлуатації автоматичних гідрорегуляторів на осушувально-зволожувальних системах Західного Полісся, використовуються насамперед у експлуатаційних та проектних організаціях Житомирської області, а також впроваджено у навчальний процес при підготовці фахівців за спеціальністю “Гідромеліорація” і “Автоматизоване управління технологічними процесами” (НУВГП).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Аверьянов С.Ф. Фильтрация из каналов и ее влияние на режим грунтовых вод. –М.: Колос, 1982. – 237 с.

- Автоматизированная мелиоративная система: А.с. 1035126 (СССР), Е 02 В 11/00; А 01 G 25/06 / А.В. Новоселов (СССР). – 3273612/29-15; Заявл. 03.04.81; Опубл. 15.08.83, Бюл. №30. – 6 с.:ил.

- Автоматический регулятор водоподачи: А.с. 1010194 (СССР), E 02 B 11/00/ П.А. Гурин (СССР). – 3325837/30-15; Заявл. 17.08.81; Опубл. 07.04.83, Бюл. №13. – 3 с.:ил.

- Автоматический регулятор водоподачи: А.с. 1165739 (СССР), E 02 B 11/00/ П.А. Гурин (СССР). – 3527317/29-15; Заявл. 24.12.82; Опубл. 07.07.85, Бюл. №25. – 2 с.:ил.

- Аксомайтис П.К. Регулирование водного режима минеральных почв в зоне избыточного увлажнения // Вопросы двухстороннего регулирования водного режима почв. – Вильнюс, 1966. – С. 5-12.

- Балан Ю.А. Гидравлические регуляторы уровней воды в каналах осушительно-увлажнительной сети // Гидротехника и мелиорация. - 1984. - №4. - С. 57-60.

- Балан Ю.А. Разработка и исследование открытой осушительно-увлажнительной сети с гидравлическими регуляторами: Автореф. дис. … канд. тех. наук: 06.01.02 / УкрНИИГиМ. - К., 1983. – 16 с.

- Балан Ю.А., Григорьев В.П., Чекурда А.А., Юрецкий В.Г. Цилиндрические затворы-гидроавтоматы непрямого действия // Мелиорация и водное хозяйство. - М.: Агропромиздат. - 1991. - Вып. 1. - С. 50-52.

- Баховец Б.А., Пастушенко В.И. Моделирование процесса подпочвенного увлажнения почвогрунтов на ЭВМ // Гидромелиорация и гидротехническое строительство. - Львов: Вища школа. - 1979. - Вып 7. - С. 35-39.

- Баховец Б.А., Пастушенко В.И. Расчет режима увлажнения уровнями грунтовых вод при увлажнении из закрытого дренажа // Гидромелиорация и гидротехническое строительство. – Львов: Выща школа. – 1983. - Вып. 11. – С. 7-12.

- Баховец Б.А., Пастушенко В.И., Семенов П.К., Ткачук Я.В. Структура систем управления водно-воздушным режимом почвы на осушительно-увлажнительных системах с подпочвенным увлажнением // Гидромелиорация и гидротехническое строительство. - Львов: Вища школа. - 1987. – Вып. 15. - С. 14-17.

- Баховец Б.А., Пастушенко В.И., Ткачук Я.В. Автоматизация осушительно-увлажнительных систем с подпочвенным увлажнением // Гидромелиорация и гидротехническое строительство. – Львов: Выща школа. – 1982. - Вып.10. – С. 21-26.

- Баховец Б.О., Пастушенко В.И., Ткачук Я.В. Алгоритмы управления влажностью почвы на осушительно-увлажнительных системах с подпочвенным увлажнением // Гидромелиорация и гидротехническое строительство. – Львов: Выща школа. – 1982. - Вып. 14. – С. 21-24.

- Бочаров С.Ю. Автоматизация водорегулирующих комплексов. – Ровно: Издательство РГТУ, 2000. – 110 с.

- Бочаров С.Ю. Регулирование уровней в водозаборных колодцах устройствами непрямого действия // Мелиорация и водное хозяйство. - К.: Урожай. - 1980. - Вып.50. - С. 62-67.

- Бочаров С.Ю. Устройства автоматики на гидромелиоративных системах // Приложение к журналу “Мелиорация и водное хозяйство”. – М.: Агропромиздат, 1988. – 64 с.

- Бочаров С.Ю., Пастушенко В.И. Гидравлический регулятор стока для закрытой осушительно-увлажнительной сети // Гидромелиорация и гидротехническое строительство. – Львов: Выща школа. – 1984 г. Вып. 12. – с. 14-17.

- Бочаров С.Ю., Сорока І.С. Автоматичне управління водним режимом на осушувально-зволожувальних системах з машинним водопідйомом // Меліорація і водне господарство. – К: Аграрна наука, 1996. - № 82. - С. 13-20.

- Булдей В.Р., Вознюк С.Т. Осушительные мелиорации и охрана природы. – Львов: Вища школа, 1987. – 160 с.

- Вивчар А.В. О суммарном испарении осушаемых минеральных почв // Мелиорация и водное хозяйство. – К.: Урожай. – 1979. - Вып. №46 – С. 37-40.

- Віра Єжи Оцінка точності фільтраційних розрахунків у двошаровому середовищі. // Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво. – Рівне, 1997. – Вип.21. - С. 30-32.

- Внучкова О.В. Расчет регулируемого уровня грунтовых вод при помощи горизонтального дренажа в однородном грунте // Мелиорация и водное хозяйство. – К.: Урожай. - 1984. - Вып. №61 – С. 43-47.

- Вознюк С.Т., Гончаров С.М., Ковалев С.В. Основы научных исследований. Гидромелиорация. – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1985. – 191 с.

- Гаць П.І., Дубенюк І.Є. Сумарне випаровування – збурююча дія при управлінні водно-повітряним режимом на осушувально-зволожувальних системах // Вісник УДУВГП. – 1998. – Вип.1. Част. 2. – С. 6-9.

- Гаць П.І., Мендусь П.І., Коптюк Р.М. Дослідження пропускної здатності регулятора дренажного стоку // Вісник УДУВГП. - 2002. – Вип. 5. Част. 2. - С. 28-33.

- Гольцов Ю.Я., Пылев Н.П., Серебреников Ф.В. Расчет параметров горизонтального дренажа // Гидротехника и мелиорация. - 1985. - №6. - С. 44-47.

- Гольченко М.Г. и др. Мелиорация и эксплуатация гидромелиоративных систем. – Мн.: Высшая школа, 1985. – 303 с.

- Гончаров С.М., Садовский А.А. Эффективность мелкодисперсного увлажнения сельскохозяйственных культур на северо-западе УССР // Гидромелиорация и гидротехническое строительство. – Львов: Выща школа. – 1985 г. - Вып. 13. – С. 3-5.

- Губина Н.И., Олейник А.Я. Расчет фильтрации из каналов в двухслойном грунте // Мелиорация и водное хозяйство. – К.: Урожай - 1973 - Вып. 26. – С.82-90.

- Гурин В.А. Будівництво гідромеліоративних систем Полісся в контексті закономірностей розвитку техніки // Вісник РДТУ. Зб. наук. праць, спецвипуск, Рівне – 2001. – С. 50-53.

- Дальков М.П., Макарова Е.Н. Вероятностный метод прогноза водного режима осушаемых почв // Мелиорация и водное хозяйство. - М.: Агропромиздат.– 2002. - №6. – С. 22-24.

- Дмитриев А.Ф., Безусяк А.В., Хлапук Н.Н. Совершенствование осушительно-увлажнительных систем. – Львов: Свит, 1999. – 176 с.

- Дмитриев А.Ф., Хлапук Н.Н., Дмитриев Д.А. Деформационные процессы в несвязных грунтах в придренной зоне и их влияние на работу осушительно-увлажнительных систем: Монография. – Ровно: Издательство РГТУ, 2002. – 145 с.

- Дмитриев А.Ф., Хлапук Н.Н., Дмитриев Д.А. Распределение градиентов напора в придренной зоне осушительно-увлажнительных систем // Мелиорация и водное хозяйство. - М.: Агропромиздат. - 2002. - Вып. 2. - С. 27-29.

- Дорошенко В.В., Питкевич Э.Г. Влияние параметров осушительной сети на водный режим легко- и среднесуглинистых почв Полесья УССР // Мелиорация и водное хозяйство. - К.: Урожай. - 1989. - Вып. 71. - С. 3-7.

- Дорощенко В.В., Васенков Г.И. Состояние регулирующих устройств на осушительных системах предупредительного шлюзования в Центральном Полесье Украины и меры по их улучшению // Мелиорация и водное хозяйство. - К.: Урожай. - 1994. - Вып. 80. - С. 41-46.

- Дупляк В.Д., Михайловський В.О., Ковальов С.В. Підвищення ефективності та перспективи комплексного розвитку меліорації земель в Україні // Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво. – Рівне. - 1997. – Вип. 21. - С. 3-8.

- Желых С.И. Комплексный подход к составлению проектов осушения земель// Гидротехника и мелиорация. - 1983. - №11. - С. 35-37.

- Запорный орган к регулятору уровня грунтовых вод: А.с. 1656060 (СССР), E 02 B 11/00 / О.В. Скрипник, В.А. Николайчук (СССР). – 4681699/15; Заявл. 20.03.89; Опубл. 15.06.91, Бюл. №22. – 3 с.:ил.

- Землеробство на осушених землях / М.Г. Цюпа, В.С. Бистріцький, І.Т. Слюсар та ін. За ред. М.Г. Цюпи. – К: Урожай, 1990. – 184 с.

- Зубец В.М., Вакар А.Е. Эксплуатация закрытых осушительных систем. – М.: Агропромиздат, 1989. – 136 с.

- Ивицкий А.И. Основы проектирования и расчетов осушительных и осушительно-увлажнительных систем. – Мн.: Наука и техника, 1988. – 311 с.

- Калинин В.М. Расчет водного режима осушаемых торфяников западной Сибири // Мелиорация и водное хозяйство. - М.: Агропромиздат.-1988. - Вып. 3.- С.44-45.

- Киенчук А.Ф., Шевченко А.В. Исследование пропускной способности автоматического регулятора постоянного уровня воды нижнего бьефа с затопленным истечением // Мелиорация и водное хозяйство. - К.: Урожай.-1973. - Вып. 25.- С. 100-106.

- Киселев П.Г. Гидравлика. Основы механики жидкости. – М.-Л.: Госэнергоиздат, 1963. – 424 с.

- Климко А.И., Канцибер Ю.А., Ермолина Л.М. Расчеты оптимальных параметров сельскохозяйственного дренажа. – М.: Колос, 1979. – 143 с.

- Коваленко В.П., Особик М.М. Гидравлический регулятор для закрытой сети// Мелиорация и водное хозяйство. - К.: Урожай.- 1978. - Вып. 3.- С. 20-24.

- Коваленко П.И. Автоматизация мелиоративных систем. – М.: Колос, 1983. – 304с.

- Коваленко П.И. Методика расчета и создания гидравлического регулятора непрямого действия для смешанного регулирования // Мелиорация и водное хозяйство. - К.: Урожай. - 1973. - Вып. 27.- С. 66-74.

- Коваленко П.И. Реконструкция мелиоративных систем /П.И. Коваленко, Б.И.Чалый, А.И. Тышенко. – К.: Урожай, 1991. – 168 с.

- Коваленко П.И., Стрелец Б.И. К вопросу автоматизации водорегулирования на каналах осушительно-увлажнительной сети // Мелиорация и водное хозяйство. - К.: Урожай. - 1976. - Вып. 37.- С. 31-39.

- Коваленко П.И., Яцык Н.В., Поляков В.Л. Принципы оптимального водорегулирования на осушительно-увлажнительных системах // Мелиорация и водное хозяйство. – К.: Урожай. – 1989. - Вып. 70. – С. 3-9.

- Коваленко П.І., Яцик М.В., Поляков В.Л., Пужай О.М. Визначення параметрів підгрунтового зволоження двошарового грунту за даними натурних досліджень// Меліорація і водне господарство. К.: Аграрна наука. - 1996. - №83. - С. 3-9.

- Ковальчук Ю.Г. Исследование регулятора гидравлического действия для осушительно-увлажнительных систем // Мелиорация и водное хозяйство. - К.: Урожай.- 1979. - Вып. 45.- С. 76-80.

- Кожушко Л.Ф. Удосконалення дренажних систем. Рівне: Видавництво РДТУ. – 2001. – 279 с.

- Костяков А.Н. Избранные труды. Том первый. - М.: Госуд. издательство сельхоз. литературы, 1961. - 807 с.

- Костяков А.Н. Основы мелиорации. - М.: Сельхозиздат, 1960. - 622 с.

- Кулль К. Оценка водоприемной способности дрен // Мелиорация и водное хозяйство. - М.: Агропромиздат. - 1990. - Вып. 11.- С. 57-58.

- Курдюм А.Б. Основные направления повышения эффективности использования водных ресурсов мелиорируемой територии украинской части Полесья // Проблемы полесья. - Киев,  1989. - Вып. 12. – С. 32-36.

- Лазарчук М.О. Осушення земель. – К: ІЗМН, 1997. – 244 с.

- Лазарчук М.О., Зубик Я.Я. Оптимізація розподілу води на осушувально-зволожувальних системах // Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво. – Рівне. - 1997. – Вип. 21. - С. 14-18.

- Лазарчук М.О., Рокочинський А.М., Черенков А.В. Проектування осушувальних систем з основами САПР. – К.: ІСДО, 1994. – 408 с.

- Лазарчук Н.А., Рокочинський А.Н., Черенков А.В. Проектирование осушительных систем. – К.: Выща школа, 1989. – 208 с.

- Мазепа В.К., Питкевич Э.Г., Чалый Б.И., Юрецкий В.Г. Совершенствование водорегулирования на осушительно-увлажнительных системах // Гидротехника и мелиорация. - 1986. - №3. - С. 47-50.

- Мазепа В.К., Чалый Б.И., Ковальчук Ю.Г. Регулятор дренажного стока для колекторов осушительно-увлажнительных систем // Мелиорация и водное хозяйство. - К.: Урожай. - 1984. - Вып. 61.- С. 77-80.

- Максимов В.А. Определение максимального ливневого стока с малых водосборов // Гидротехника и мелиорация. – 1981. - №9. – С. 25-27.

- Мартыненко И.И., Лысенко В.Ф. Проектирование систем автоматики. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1990. – 243 с.

- Маслов Б.С., Минаев И.В., Губер К.В.  Справочник по мелиорации. – М.: Росагропромиздат, 1989. – 384 с.

- Маслов Б.С., Станкевич В.С., Черненок В.Я. Осушительно-увлажнительные системы. – М.: Колос, 1981. – 280 с.

- Масловский А.А., Высокоморный В.И. Совмещенная осушительно-оросительная система // Мелиорация и водное хозяйство. - К.: Урожай. - 1973. - Вып. 2. - С. 15-17.

- Масюк А.А. Разработка и исследование автоматического регулятора уровня воды ПКА-3 для внутрихозяйственной сети // Мелиорация и водное хозяйство. - К.: Урожай. - 1976. - Вып. 38.- С. 71-75.

- Мелиоративная система: А.с. 1266925 (СССР), Е 02 В 11/00 / А.И. Митрахович, М.Ф. Мороз, П.В. Шведовский (СССР). – 3894661/30-15; Заявл. 12.05.85; Опубл. 30.10.86, Бюл. №40. – 4 с.:ил.

- Мелиорация заболоченных засоленных пойм Среднего Приднепровья/ Потоцкий Г.С., Лазарчук Н.А., Рокочинский А.Н.; Под ред. Г.С. Потоцкого – Львов: Вища школа Изд-во при Львов. Ун-те, 1987. - 120 с.

- Мелиорация и водное хозяйство. 3. Осушение: Справочник / Под ред. Б.С. Маслова. – М.: Агропромиздат, 1985. – 447 с.

- Методические рекомендации по установке и эксплуатации автоматических регуляторов уровней на осушительно-увлажнительных системах УССР НТД-33.02. 003. 83 / Рубан А.Ф., Яцык А.В., Тышенко А.И., Шевченко Л.И., Гуленок И.П. – К.: УкрНИИГим, 1983. – 26 с.

- Методы фильтрационных расчетов гидромелиоративных систем / Под ред. д-ра техн. наук проф. Веригина Н.Н. – М.: Колос, 1970. – 440 с.

- Митин В.Ф. Учет неоднородности почвогрунтов в пространстве при исследованиях водного режима // Методы полевых исследований по осушительным мелиорациям. Под редакцией док. тех. наук, проф. Б.С. Маслова. – М.: Колос, 1983. – С. 90-111.

- Модернізація та реконструкція осушувальних систем в умовах реформування власності у сільському господарстві // Посібник до ДБН В.2.4-1-99. П.І. Коваленко, Л.М. Ворошнова, О.І. Тишенко, Б.І. Чалий, М.В. Яцик та ін. - -Київ. 2003. – 31 с.

- Науменко И.И., Чалый Б.И. Гидравлические исследования регулятора уровня диафрагменного типа // Мелиорация и водное хозяйство. - К.: Урожай.- 1974. - Вып.31. - С. 59-65.

- Наумчук О.М. Моделювання роботи гідрорегуляторів на проточній регулюючій мережі осушувально-зволожувальних систем // Вісник НУВГП. – Рівне. – 2005. – Вип. 2(30). С. 49-55.

- Наумчук О.М. Розрахунок параметрів регулювання закритої регулюючої мережі з багатошаровою структурою ґрунтів // Вісник НУВГП. – Рівне. – 2006. – Вип. 2(34). Част. 1. С. 50-57.

- Наумчук О.М., Коптюк Р.М., Нестерук Л.М. Комплексна оцінка за машинним експериментом на ЕОМ ефективності застосування засобів гідравлічної автоматизації для водорегулювання на осушуваних землях // Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво. – Рівне. – 2006. – Вип. 31. С. 427-432.

- Нестеренко И.М. Мелиорация земель Европейского севера СССР. – Ленинград: Наука, 1979. – 360 с.

- Никитенков Б.Ф. Моделирование и модельный эксперимент в сельскохозяйственных мелиорациях // Методы полевых исследований по осушительным мелиорациям. Под редакцией док. тех. наук, проф. Б.С. Маслова. – М.: Колос, 1983. – С. 213-222.

- Олейник А.Я. Геогидродинамика дренажа. – К: Наукова думка, 1981. – 284 с.

- Олейник А.Я. Практические способы расчета горизонтального и вертикального дренажей в неоднородно слоистых грунтах // Мелиорация и водное хозяйство. - К.: Урожай. - 1970. - Вып. 13. - С. 109-121.

- Олейник А.Я. Фильтрационные расчеты при совместной работе горизонтального и вертикального дренажа в двухслойном грунте // Мелиорация и водное хозяйство. – К.: Урожай. - 1968. - Вып. 8. – С. 97-112.

- Олейник А.Я., Насиковский В.П. Методы расчёта мелиоративного дренажа в неоднородно-слоистых грунтах: Пособие для расчёта. – К: Урожай, 1970. – 230 с.

- Олейник А.Я., Насиковский В.П. Расчет систематического несовершенного горизонтального дренажа в однородном грунте при неустановившемся режиме фильтрации // Мелиорация и водное хозяйство.– К.: Урожай. - 1969. - Вып. 10. – С.91-102.

- Олейник А.Я., Поляков В.Л. Дренаж переувлажненных земель. – К.: Наук. думка, 1987. – 280 с.

- Олейник А.Я., Поляков В.Л., Бобровский А.Л. Расчет дренажа в тяжелых грунтах с учетом глубокого рыхления // Гидротехника и мелиорация. – 1984. - №3. – С. 39-43.

- Олейник А.Я., Ткач В.Н. Фильтрационные расчеты рисовых систем при двухслойном строении водоносной толщи // Мелиорация и водное хозяйство. – К.: Урожай. - 1973. - Вып. №24 – С. 89-99.

- Олейник А.Я., Шапран В.Я. Расчет горизонтального дренажа в двухслойном грунте с инфильтрационным и напорным питаниями // Мелиорация и водное хозяйство. – К.: Урожай. - 1968. - Вып. №8 – С. 113-123.

- Опыт осушения земель закрытым дренажем / Под ред. А.Л. Лукянаса. – М.: Колос, 1975. – 320 с.

- Осушительная мелиорация и охрана природных ресурсов Украинского Полесья / В.П. Цемко, И.К. Паламарчук, В.С. Травянко и др. – К.: Наукова думка, 1988. – 180с.

- Осушительно-увлажнительная система: А.с. 1155668 (СССР), Е 02 В 11/00/ А.Ф. Рубан, А.И. Тышенко (СССР). – 3676560/30-15; Заявл. 20.12.83; Опубл. 15.05.85, Бюл. №18. – 3 с.:ил.

- Осушительно-увлажнительная система: А.с. 1323647 СССР, Е 02 В 11/00/ А.Ф.Рубан, А.И. Тышенко, А.И. Якушев (СССР). – 3776714/30-15; Заявл. 02.08.84; Опубл. 15.07.87, Бюл. №26. – 5 с.:ил.

- Осушительно-увлажнительная система: А.с. 1497350 (СССР), Е 02 В 11/00/ А.Ф. Рубан, А.В. Яцык (СССР). – 4307325/30-15; Заявл. 03.08.87; Опубл. 30.07.89, Бюл. №28. – 4 с.:ил.

- Осушительно-увлажнительная система: А.с. 1629388 (СССР), Е 02 В 11/00/ Ю.А. Балан, Б.И. Чалый, В.Г. Юрецкий, Н.В. Яцык, С.Б. Карук, А.А. Павленко (СССР). – 4609728/15; Заявл. 29.11.88; Опубл. 23.02.91, Бюл. №7. – 3 с.:ил.

- Пастушенко В.И. Обоснование параметров циклического увлажнения из закрытого дренажа и средства управления для его реализации: Дис. …канд. техн. наук: 06.01.02. - Ровно, 1985. – 307 с.

- Пастушенко В.И. Расчет междренных расстояний при подпочвенном увлажнении // Гидромелиорация и гидротехническое строительство. – Львов: Выща школа. – 1980. - Вып. 8. – С. 16-21.

- Пастушенко В.Й., Наумчук О.М. Використання автоматичних гідрорегуляторів на закритій та відкритій регулюючих мережах осушувально-зволожувальних систем // Меліорація і водне господарство. – К.: Аграрна наука. – 2006. – Спец. випуск 93-94. - С. 170-177.

- Пастушенко В.Й., Наумчук О.М. Моделювання взаємодії гідрорегулятора із регулюючою мережею в режимі осушення та зволоження // Вісник НУВГП. – Рівне. – 2004. – Вип. 3(27). С. 72-77.

- Пастушенко В.Й., Наумчук О.М. Розрахунок параметрів регулятора двосторонньої дії // Збірник статей УДАВГ. – Рівне, 1997. – С. 93-96.

- Пастушенко В.Й., Наумчук О.М. Серія гідравлічних регуляторів для регулюючої мережі осушувально-зволожувальних систем // Вісник УДАВГ. – Рівне. - 1998. – Вип. 1., Част. 2. – С. 66-69.

- Пастушенко В.Й., Наумчук О.М. Технічна реалізація режимів керування рівнями ґрунтових вод при зволоженні // Актуальні проблеми водного господарства. Збірник наукових статей. – Рівне. – 1997. – Том 1. – С. 85-88.

- Пастушенко В.Й., Рогалевич Ю.П., Наумчук О.М. Особливості визначення основних параметрів регулятора двосторонньої дії // Актуальні проблеми водного господарства. Збірник наукових статей. – Рівне. – 1997. – Том 1. – С. 89.

- Пастушенко В.Й., Сидорчук Б.П., Наумчук О.М. Розрахунок динаміки управляючої дії при циклічному зволоженні // Вісник РДТУ. – Рівне. - 1999. – Вип.2., Част. 1. – С. 186-190.

- Пат. 46792 Україна, Е02В11/00. Регулятор двосторонньої дії: Пат. 46792 Україна, Е02В11/00 В.Й. Пастушенко, Б.О. Баховець, О.М. Наумчук (Україна). - №98041889; Заявл. 14.04.98; Опубл. 17.06.02. Бюл.№6. – 3 с.

- Перехрест С.М. Меліорація надмірно зволожених мінеральних земель України (західних областей і Полісся). – К.: Наукова думка, 1966. – 131 с.

- Пивовар Н.Г., Бенчук А.П., Безусяк А.В., Опанащук Т.В. Учет инфильтрационного питания при проектировании дренажа // Мелиорация и водное хозяйство. - М.: Агропромиздат. - 1989. - Вып. 4. - С. 30-31.

- Полубаринова-Кочина П.Я. Теория движения грунтовых вод. – М.: Наука, 1977. – 664 с.

- Поляков В.Л. Визначення параметрів режиму роботи дренажу при регулюванні рівня підгрунтових вод // Меліорація і водне господарство. К.: Аграрна наука. - 1994. - № 81. - С. 73-78.

- Поляков В.Л. Расчет действия несовершенного дренажа в n-слойных тяжелых грунтах при увлажнительном шлюзовании // Мелиорация и водное хозяйство. – К.: Урожай. - 1982. - Вып. 56. – С. 46-50.

- Поляков В.Л. Расчет параметров дренажа, обеспечивающих стабилизацию уровня грунтовых вод // Гидравлика и гидротехника. - 1989. – Вып. 48. – С. 62-66.

- Поляков В.Л. Расчет уровенного режима при подпочвенном увлажнении и дождевании // Мелиорация и водное хозяйство. – К.: Урожай. - 1983. - Вып. 57. – С.29-34.

- Попович М.Г., Ковальчук О.В. Теорія автоматичного керування. – К.: Либідь, 1997. – 544 с.

- Проектирование и расчет регулирующей сети осушительно-увлажнительных систем на торфяных почвах: Рекомендации. Под ред. А.И. Ивицкого. – Минск: Ураджай, 1979. – 80 с.

- Пыленок П.И. Водооборотные гидромелиоративные технологии // Мелиорация и водное хозяйство. - М.: Агропромиздат. - 2003. - Вып. 2.- С. 16-18.

- Регулятор дренажного стока: А.с. 1408014 (СССР), E 02 B 11/00/ Г.Н.Бурдинский, В.Н. Бурдинский, В.Н. Шерстенников (СССР). – 3958295/30-15; Заявл. 27.09.85; Опубл. 07.07.88, Бюл. №25. – 2 с.:ил.

- Регулятор подпора воды в дрене: А.с. 1731899 (СССР), E 02 B 11/00/ Ю.В.Олейник, А.А. Коренев (СССР). – 4730526/15; Заявл. 14.06.89; Опубл. 07.05.92, Бюл. №17. – 4 с.:ил.

- Регулятор стока: А.с. 1062339 СССР, Е 02 В 11/00 / Б.А Баховец, В.И.Пастушенко, Я.В. Ткачук, С.Ю. Бочаров, (СССР). – 3491058/29-15; Заявл. 10.09.82; Опубл. 23.12.83, Бюл. №47. – 3 с.:ил.

- Регулятор уровня воды в бьефах гидротехнических сооружений: А.с. 1038928 СССР, G 05 D 9/02 / Ю.А. Балан (СССР). –3404879/18-24; Заявл. 12.03.82; Опубл. 30.08.83, Бюл. №32. – 6 с.:ил.

- Регулятор уровня воды в бьефах гидротехнических сооружений: А.с. 940136 СССР, М.Кл. G 05 D 9/02 / Ю.А. Балан (СССР). –3222012/18-24; Заявл. 22.12.80; Опубл. 30.06.82, Бюл. №24. – 6 с.:ил.

- Регулятор уровня грунтовых вод: А.с. 1196446 (СССР), E 02 B 11/00/ П.А.Марюшин, В.Я. Жукинский, В.Е. Богуславский, И.Д. Капчук (СССР). – 3758867/30-15; Заявл. 20.06.84; Опубл. 07.12.85, Бюл. №45. – 2 с.:ил.

- Регулятор уровня грунтовых вод: А.с. 1477829 СССР, Е 02 В 11/00/ О.В.Скрипник, В.А. Николайчук, И.С. Сорока (СССР). – 4271511/30-15; Заявл. 11.05.87; Опубл. 07.05.89, Бюл. №17. – 4 с.:ил.

- Регулятор уровня грунтовых вод: А.с. 1541346 СССР, Е 02 В 11/00 / р. Самадов, О.К. Комилов, Р. Орипов, Г. Худойназаров, С.М. Икрамов (СССР). – 4334598/30-15; Заявл. 14.10.87; Опубл. 07.02.90, Бюл. №5. – 3 с.:ил.

- Регулятор уровня грунтовых вод: А.с. 1618830 (СССР), E 02 B 11/00/ М.М.Танклевский, А.М. Танклевский (СССР). – 4657444/15; Заявл. 30.01.89; Опубл. 07.01.91, Бюл. №1. – 2 с.:ил.

- Регулятор уровня грунтовых вод: А.с. 1645360 (СССР), E 02 B 11/00 / Г.К.Чайка (СССР). – 4491538/15; Заявл. 10.10.88; Опубл. 30.04.91, Бюл. №16. – 4 с.:ил.

- Регулятор уровня грунтовых вод: А.с. 763519 СССР, М.Кл. Е 02 В 11/00 G 05 В 11/60 / Б.И. Чалый, А.А. Чекурда (СССР). - № 2629112/30-15; Заявл. 07.06.78; Опубл. 15.09.80, Бюл. №34. – 8 с.:ил.

- Регулятор уровня грунтовых вод: А.с. 871153 СССР, G 05 D 9/02, Е 02 В 11/00 / А.Ф. Рубан, Н.В. Тарасенко (СССР). – 2875512/30-15; Заявл. 30.01.80; Опубл. 07.10.81, Бюл. №37. – 4 с.:ил.

- Регулятор уровня двустороннего действия: А.с. 1409978 СССР, G 05 D 9/02 / С.Ю. Бочаров, Б.А. Лозин (СССР). – 871153; Заявл. 18.08.86; Опубл. 15.07.88, Бюл. №26. – 3 с.:ил.

- Рекомендации по расчету водного режима почв / П.И. Гаць. Ровно. УИИВХ, 1987. – 40 с.

- Рекомендации по технологии применения импульсного шлюзования на осушительно-увлажнительных системах с автоматизированным водорегулированием / Н.А. Лазарчук, А.Н. Рокочинский, А.В. Черенков и др. Ровно. УИИВХ, 1987. – 28 с.

- Рекомендации по увлажнению осушаемых земель / А.М. Янголь, Ш.И. Брусиловский, К.С. Семенов под общ. ред. А.М. Янголя. - К.: Урожай, 1965. – 88 с.

- Рогалевич Ю.П. Гідравліка. – К.: Вища школа, 1993. – 255 с.

- Рогалевич Ю.П., Фільчаков Л.П., Чхалов В.В Розрахунок фільтруючого гнучкого елемента рибозахисної споруди // Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво. – Рівне. - 1997. - Вип. 22. – С. 16-24.

- Рокочинський А.М. Оптимізація проектних технічних і технологічних рішень з водорегулювання осушуваних земель: Автореф. дис. … докт. тех. наук: 06.01.02 / Інститут гідротехніки і меліорації УААН. - К., 2002. – 35 с.

- Рокочинський А.М., Вознюк С.Т., Сташук В.А. Оптимізація водорегулювання осушуваних земель // Водне господарство України. – 1996. - №4.- С. 13-15.

- Руководство по проектированию осушительных систем в Украинской ССР: НТД 33.63-074-87: Утв. прик. Минводхоза УССР 15.12.86. №345: Срок введения с 01.07.87. – К., 1987. – 529 с.

- Садковский Б.П. Действие потока на плоскую пластину при различных углах атаки. // Мелиорация и водное хозяйство. - М.: Агропромиздат.-1996 г. Вып. 3.- с. 27-28.

- Сельченок В.П., Мордухович Б.Ш. К вопросу об оптимальном регулировании уровней воды в мелиоративных каналах. // Водное хозяйство Белоруссии. - Минск. - 1976. - Вып. 6.- С. 51-58.

- Сидоров И.В., Стельмах Е.А. Расчет режима увлажнения на системах двустороннего действия // Гидротехника и мелиорация. - 1985. - №10. - С. 45-48.

- Система автоматического управления уровнем грунтовы вод: А.с. 1606603 СССР, Е 02 В 11/00 / В.И. Кумачев (СССР). – 4622658/31-15; Заявл. 20.12.88; Опубл. 15.11.90, Бюл. №42. – 6 с.:ил.

- Система автоматического управления уровнем грунтовы вод: А.с. 1737067 СССР, Е 02 В 11/00 / В.И. Кумачев (СССР). – 4763081/15; Заявл. 29.12.89; Опубл. 30.05.92, Бюл. №20. – 3 с.:ил.

- Скрипник О.В. Мелиорация переувлажненных земель с микропонижениями без отвода дренажных стоков // Мелиорация и водное хозяйство. - М.: Агропромиздат. - 2002. - Вып. 5. - С. 34-35.

- Скрипник О.В. Системы двустороннего регулирования водного режима // Гидротехника и мелиорация. - 1984. - №4. - С. 55-57.

- Скрипник О.В., Солопко М.А., Гаць П.И. Расчет режима увлажнения на торфо-болотных почвах // Гидротехника и мелиорация. - 1982. - №9. - С. 44-46.

- Скрипник О.В., Сорока И.С., Кубышкин В.П. Технология регулирования водного режима осушаемых земель. – К.: Урожай, 1992. – 168 с.

- Скрипник О.В., Сорока И.С., Солопко М.А. Бочаров С.Ю., Шевель В.И. Автоматизированный водорегулирующий комплекс для осушаемых пойм // Мелиорация и водное хозяйство. – 1988. - №8. – С. 44-46.

- Смирнов А.М. Влияние траншейной засыпки на работоспособность дренажа // Мелиорация и водное хозяйство. - М.: Агропромиздат. - 1991. - Вып. 3.- С. 46-49.

- Сорока И.С. Особенности расчета малоуклонных и безуклонных дрен в режиме двустороннего регулирования // Гидротехника и мелиорация. - 1987. - №5. - С.48-51.

- Сорокин В.Г., Стеблевец П.П. Исследование дождевых осадков на территории правобережной части Украинского полесья // Гидромелиорация и гидротехническое строительство. – Львов: Выща школа. – 1981. - Вып. 9. – С. 31-35.

- Справочник мелиоратора / Сост.: Б.С. Маслов. - 2-е изд. – М.: Россельхозиздат, 1980. – 256 с.

- Справочник по гидравлическим расчетам / Под ред. П.Г. Киселева. – М.: Энергия, 1972. – 310 с.

- Сташук В.А., Рокочинський А.М. Підвищення ефективності використання осушувальних земель України // Вісник РДТУ. Спецвипуск. – Рівне: РДТУ, 2001. – С. 12-17.

- Тарасюк Ф.П., Тарасюк Н.А. Агрокліматичні особливості Волинського Полісся // Вісник УДУВГП. – 2002. – Част. 1, №5(18). – С. 141-146.

- Терских В.З., Беркута А.В. Методика исследования работы щитов-регуляторов // Мелиорация и водное хозяйство. - М.: Агропромиздат. - 1973. - Вып. 25.- С. 80-88.

- Тимчасові рекомендації з економічного обґрунтування меліоративних проектів у зоні осушувальних меліорацій / Н.А. Рокочинська, Л.Ф. Кожушко, А.М.Рокочинський за участю В.Д. Дупляка. – Рівне, 2004. – 68 с.

- Томберг У.Х. Параметры дренажа в вертикально-неоднородных по водопроницаемости грунтах // Гидротехника и мелиорация. - 1982. - №10. - С. 58-61.

- Тышенко А.И. Испытание опытно-производственной осушительно-увлажнительной системы в зоне Предкарпатья // Гидромелиорация и гидротехническое строительство. – Львов: Выща школа.– 1985. - Вып. 13. – С. 14-17.

- Тышенко А.И., Рубан А.Ф. Гидравлическая автоматизация осушительно-увлажнительных систем // Гидротехника и мелиорация.  - 1987. - №7. - С. 52-56.

- Устройство для автоматического регулирования уровней воды: А.с. 1180850 СССР, G 05 D 9/02 / А.Ф. Рубан (СССР). – 3727825/24-24; Заявл. 18.04.84; Опубл. 23.09.85, Бюл. №35. – 3 с.:ил.

- Устройство для автоматического регулирования уровней воды: А.с. 1411718 СССР, G 05 D 9/02 / А.Н. Альферович, В.Д. Керницкий (СССР). – 2182921/24-24; Заявл. 19.01.87; Опубл. 23.07.88, Бюл. №27. – 3 с.:ил.

- Устройство для регулирования уровня в бъефах гидротехнических сооружений: А.с. 1062657 (СССР), G 05 D 9/02 / В.К. Мазепа, В.П. Григорьев, П.П.Иванча, А.И.Пилипенко, В.Г. Юрецкий (СССР). – 3462075/18-24; Заявл. 25.07.82; Опубл. 23.12.83, Бюл. №47. – 4 с.:ил.

- Устройство для регулирования уровня воды в бъефах гидротехнических сооружений: А.с. 1252764 СССР, G 05 D 9/02 / Ю.А. Балан (СССР). – 3862522/24-24; Заявл. 25.02.85; Опубл. 23.08.86, Бюл. №31. – 3 с.:ил.

- Устройство для регулирования уровня воды: А.с. 994615 (СССР), E 02 B 13/02 / А.Н. Альферович (СССР). – 2805216/29-15; Заявл. 07.08.79; Опубл. 07.02.83, Бюл. №5. – 3 с.:ил.

- Устройство для регулирования уровня грунтовых вод в колодце: А.с. 1215099 СССР, G 05 D 9/02 / Ю.А. Балан, Ю.Г. Ковальчук (СССР). – 3780646/24-24; Заявл. 16.08.84; Опубл. 28.02.86, Бюл. №8. – 4 с.:ил.

- Устройство для регулирования уровня грунтовых вод: А.с. 1013560 СССР, Е 02 В 11/00 / Ю.А. Балан (СССР). – 3338738/29-15; Заявл. 23.09.81; Опубл. 23.04.83, Бюл. №15. – 2 с.:ил.

- Устройство для регулирования уровня грунтовых вод: А.с. 1543000 СССР, Е 02 В 11/00 / Б.И. Чалый, А.А. Чекурда, В.Г. Юрецкий, Ю.А. Балан, А.Г. Малинка (СССР). – 4422289/30-15; Заявл. 10.05.88; Опубл. 15.02.90, Бюл. №6. – 3 с.:ил.

- Устройство для регулирования уровня грунтовых вод: А.с. 1640286 СССР, Е 02 В 11/00 G 05 D 9/02 / В.И. Пастушенко, Б.А. Баховец, С.Ю. Бочаров (СССР). – 4680613/15; Заявл. 18.04.89; Опубл. 07.04.91, Бюл. №13. – 3 с.:ил.

- Устройство для регулирования уровня грунтовых вод: А.с. 897933 (СССР), E 02 B 11/00 / Я.В. Бочкарев, А.А. Мут (СССР). – 2951398/30-15; Заявл. 04.07.80; Опубл. 15.01.82, Бюл. №2. – 3 с.:ил.

- Устройство для регулирования уровня грунтовых воды в бьефах гидротехнических сооружений: А.с. 930283 (СССР), М.Кл. G 05 D 9/02 / Ю.А. Балан (СССР). – 2921762/18-24; Заявл. 06.05.80; Опубл. 23.05.82, Бюл. №19. – 4 с.:ил.

- Хлапук М., Дмитрієв А., Бомба А. Вплив деформацій грунту в навколодренній зоні на роботу дренажних систем //Водне господарство України.– 1997.- №5.-С.9-12.

- Хлапук М.М., Яцик А.В., Стасюк Я.П., Іващенко А.П., Гусак С.В. Гідроавтоматичний регулятор рівнів води в модульних осушувально-зволожувальних системах // Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво. Рівне. - 1997. – Вип. 22. - С. 8-16.

- Хлапук Н.Н., Дмитриев А.Ф., Громадченко В.Ю., Тышенко Ю.А. Особености работы дрен осушительно-увлажнительных систем // Мелиорация и водное хозяйство. - М.: Агропромиздат. - 1990. - Вып. 12.- С. 53-56.

- Хофман Й., Штайн Х. Гидроавтомат для закрытого дренажа // Мелиорация и водное хозяйство. - М.: Агропромиздат. - 1990. - Вып. 5. - С. 57.

- Циприс Д.Б., Саноян М.Г. Двустороннее регулирование водного режима почв. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1978. – 184 с.

- Чалый Б.И. Расчет автоматического регулятора уровня диафрагменного типа // Мелиорация и водное хозяйство. - К.: Урожай. - 1973. - Вып. 27.- С. 90-95.

- Черенков А. В. Обоснование элементов технологии подпочвенного увлажнения с учетом влияния конструкции и параметров закрытого дренажа и проводящей сети каналов в дерновых и дерново-подзолистых песчаных почвах западного Полесья УССР: Дис. …канд. техн. наук: 06.01.02. – К., 1983. – 179 с.

- Черенков А.В., Черенкова Л.П., Лазарчук М.О. Пошарово-балансова схема розрахунку водного режиму грунтів в умовах близького залягання рівня грунтових вод // Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво. Львів: Світ. - 1993. – Вип. 20. - С. 9-12.

- Шапран В.Я. Некоторые упрощения расчета горизонтального дренажа в двухслойном грунте при неустановившемся режиме фильтрации // Мелиорация и водное хозяйство. – К.: Урожай. - 1972. - Вып. 23 – С. 106-108.

- Шкинкис Ц.Н. Гидрологическое действие дренажа. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1981. – 311 с.

- Шульгин Д.Ф., Белова Г.П. Расчет режима уровня грунтовых вод на междренье осушительно-увлажнительной системы с помощью уравнения водного баланса // Методы полевых исследований по осушительным мелиорациям. Под редакцией док. тех. наук, проф. Б.С. Маслова. – М.: Колос, 1983. – С. 83-90.

- Эггельсманн Р. Руководство по дренажу: Пер. с нем. – М.: Колос, 1984. – 247 с.

- Янголь А.М. Двустороннее регулирование влажности при осушении. – М: Колос, 1970. – 136 с.

- Яцик А., Хлапук М., Іващенко А. Особливості роботи осушувально-зволожувальних систем // Водне господарство України. – 1998. - № 5-6.- С.37-39.

- Яцик А.В., Рубан О.Ф., Хлапук М.М., Стасюк Я.П. Гідроавтоматизовані модульні осушувально-зволожувальні системи // Меліорація і водне господарство. - К.: Аграрна наука. - 1996. - № 83. - С. 123-130.

- Яцык А.В., Рубан А.Ф., Хлапук Н.Н. Экологически надежная осушительно-увлажнительная система. // Мелиорация и водное хозяйство. - М.: Агропромиздат.- 2001 г. -  Вып. 5. - С. 33-35.

- Яцык Н.В. Оптимизация режимов уровней грунтовых вод на осушительно-увлажнительных системах: Автореф. дис. …канд. тех. наук: 06.01.02 / УкрНИИГиМ. - К., 1986. – 24 с.

- Grigg, Neil S. Water resources management: principles, regulations and cases. – Colorado: Department of Civil Engineering Colorado State University Fort Collins, 1996, - 540 p.

- Herbert Addison A Treatise on Applied Hydraulics. – London: Chapman & Hall LTD, 1956, - 724 p.

- Leue P. Durch Anwendung Verfahren der Grund Wasserregulierung zu höheren Erfrägen auf Niederungsstandorten. – Feldwirtsch, 1972. – 13 p.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html