## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

Національний технічний університет україни

“київський політехнічний інститут”

На правах рукопису

Варламов Геннадій Борисович

УДК 628.5+504.064.4:621.1

маловитратні технології

для  підвищення  екологічної безпеки

теплоенергетичних об'єктів та систем

Спеціальність 21.06.01 – екологічна  безпека

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Науковий консультант:

д.т.н.,проф. Любчик Геннадій Миколайович

Київ – 2007р.

# Зміст

## ВСТУП…………………………………………………………………………………….6

Розділ 1. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ  ЕНЕРГЕТИКИ У   
ХХ-му СТОЛІТТІ, ГЛОБАЛЬНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ВИКОРИСТАННЯ  ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕКОБЕЗПЕКИ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ   ОБ`ЄКТІВ, систем та  
територій ……………………………………………………………………………..20

  - Сучасний стан паливно-енергетичного комплексу…………….....................20

  - Системний аналіз та  технологічне передбачення  ресурсних і   екологічних     проблем     глобального   і      регіонального енергоспоживання …………..25

  - Особливості впливу теплоенергетичних об'єктів на навколишнє середовище..........................................................................................................41

1.4. Характеристика сучасного стану екологічної безпеки теплоенергетичних об'єктів.................................................................................................................48

  - Аналіз існуючих програм та методів підвищення  екологічної безпеки об'єктів теплоенергетики....................................................................................54

  - Висновки ………………….................................................................................69

1.7. Постановка задач дослідження …………………………….…….....................70

Розділ 2. методологія енергоеколоГічного аналізу стану теплоенергетичних об`єктів та систем.....................................................73

  - Стратегія енергоекологічного аналізу стану теплоенергетичних об`єктів та систем…………………………… …………………..........................................73

2.2. Енергоекологічна експертиза та паспортизація енергооб'єктів………….….82

2.3. Оцінка впливу та прогнозування забруднення навколишнього середовища шкідливими викидами енергооб'єктів, що використовують органічне паливо………………………………………………………………………….84

2.4. Фактори, параметри та показники енергоекологічної ефективності експлуатації теплоенергетичних об'єктів ..................................................... 89

2.4.1. Вплив термодинамічного фактору на показники екологічної безпеки

енергооб`єктів……………………………………………………………...92

2.4.2. Технологічні та паливні фактори впливу на екологічну безпеку........95

2.4.3. Експлуатаційні фактори впливу на екологічну безпеку………….…..99

2.5. Принцип екологічної рівноваги розвитку теплоэнергетики……………....110

2.6. Технічні умови та алгоритм енергоекологічної експертизи, енергоекологічний паспорт енергооб`єкту………………………………...113

2.7. Концепція регіональних та загальнодержавної програм моніторингу довкілля………………………………………………………………………116

2.7.1. Загальні положення…………………………………………………….117

2.7.2. Зміст та структура програм моніторингу………………………..........118

2.8.Висновки …………............................................................................................119

Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ об`єктів, систем та  територій......................................................................................................................121

3.1.Екологічна політика розвитку теплоенергетики............................................125

3.2.Економічні важелі екологічного регулювання...............................................127

3.2.1. Економічні інструменти управління екологічністю теплоенергетичним виробництвом..........................................................................................131

3.2.2. Аналіз доцільності впровадження економічних важелів екологічного регулювання енерговиробництва .........................................................134

3.3. Екологічна таксація, як основа тарифікації енерговиробництва  і джерело фінансування реабілітації теплоенергетики.................................................140

3.4. Висновки………………………………………………...................................150

Розділ 4. НАУКОВІ ЗАСАДИ створення ТРУБЧАСТОЇ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ СПАЛЮВАННЯ ГАЗОПОДІБНИХ ПАЛИВ………………………………………………………………………………….152

4.1. Концепція уніфікованого малотоксичного пальника ……………………..153

4.2. Використання ефектів насадка Борда для створення уніфікованого енергоекологічного пальника……………………………………………….158

    - Дослідження   аеродинамічних   характеристик одиночного   трубчастого   модуля………………………….....................................158

4.2.2. Дослідження спалювання газоподібного палива у трубчастому модулі …............……………………………........................................161

4.2.3. Емісійні характеристики спалювання палива у трубчастому модулі……………………….................................................................170

4.3. Властивості пальникових систем на базі трубчастих модулів….………...180

4.4. Висновки ……………………..........................................................................187

розділ 5. енергоекологічнИЙ аналіз та ТЕХНОЛОГІЇ підвищення еколоГічної безпеки котлів тес та промислових теплогенераторів………………………………………………………………...190

5.1. Аналіз існуючих методик оцінки емісії оксидів азоту теплоенергетичних  об`єктів …………………………………………………………………………………190

5.2. Методика  НТУУ «КПІ» компенсації впливів для оцінки емісії NOх……200

5.3. Методологія експрес-оцінки  емісії   NOх   теплоенергетичного об`єкту  на основі  використання методу компенсації  впливів ……………………....214

5.4. Технологія комплексної мінімізації емісії шкідливих речовин котельних агрегатів та теплогенераторів.........................................................................220

5.5. Застосування трубчастої технології паливоспалювання для підвищення рівня енергоекологічної безпеки котлів та теплогенераторів ……………223

5.6. Висновки ...........................................................................................................230

РОЗДІЛ 6. ЕНЕРГОЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ  ЕКОЛОГІЧНОЇ  БЕЗПЕКИ ГТУ  ТА  ПГУ……..…………………………………….232

6.1. Енергоекологічний аналіз циклів ГТУ ……………………………..............232

6.1.1. Методика НТУУ „КПІ”  узагальнення  емісії  NOx  …………….....235

6.1.2. Методика аналізу енергоекологічної ефективності ГТУ на основі методу коефіцієнтів корисної дії.........................................................239

6.1.3.Методика аналізу енергоекологічної ефективності ГТУ на основі ентропійного методу.............................................................................240

6.2.Енергоекологічна  оптимізація циклів ГТУ і ПГУ ………….……...............246

6.2.1. Аналіз стану безпеки та моніторинг емісії NOx  ГТУ.……………..246

6.2.2. Модель та  технологія енергоекологічної оптимізації циклів 
ГТУ та ПГУ..........................................................................................253

6.2.3. Питомі показники ГТУ……………………………………………….255

6.3. Технології підвищення екобезпеки енергетичного об`єкту на 
основі  ГТУ …………………………………………………………………..256

6.3.1. Методологія забезпечення високого рівня  енергоекологічної ефективності експлуатації енергетичних об`єктів на основі ГТУ..259

6.3.2. Застосування трубчастої технології спалювання газоподібного палива у камерах згорання ГТУ ………...…………………………...265

6.3.3. Когенерація як засіб підвищення екологічної безпеки теплоенергетичних об`єктів ……….....................................................275

6.4. Висновки …………………………………………………………………...…280

Висновки……………………………………………………………………...……..282

Список використаних джерел…………………………………..………….284

ДОДАТКИ……………………………………………………………………..………..302

ВСТУП

Енергетика і реалізуючий її призначення паливно-енергетичний комплекс є основою існування і розвитку країни. Концентруючи величезні матеріальні та переробляючи колосальні паливно-енергетичні ресурси, активно втручаючись у гідро-, літо- і атмосферне середовище, енергетика в стані змінити і вже змінює навколишнє природне середовище.

Пізнаючи закони природи і створюючи все більш потужну техніку, людство по масштабам свого втручання в природне середовище зрівнялося з планетарними силами. Спровоковані діяльністю людини екологічні аномалії не поступаються по масштабам свого руйнівного потенціалу ядерній загрозі. Отже, на сучасному етапі розвитку енергетики вже недостатньо розглядати її взаємодію з навколишнім середовищем на рівні окремих локальних впливів. Актуальною є задача розробки та впровадження  методів та заходів, які здатні посилити екологічну безпеку життєдіяльності суспільства.

Перед людством сьогодні особливо гостро стоять три головних взаємозалежних проблеми – забезпечення харчуванням, енергією і екологічна безпека. В розв’язанні цих проблем особливе місце належить енергетиці, від розвитку якої залежить економічний стан (занепад або процвітання) суспільства, а також стан навколишнього середовища. Серед  актуальних проблем сучасності на перше місце  виходять проблеми, які пов'язані з ресурсними й екологічними питаннями енергоспоживання.

Історично склалося, що тривалий час економіка України рухалася у напрямку переважаючого розвитку енергомістких галузей промисловості: гірничовидобувної, металургійної, хімічної, важкого машинобудування, енергетики. На першому етапі розвитку промисловості України це було обумовлено наявністю відповідних ресурсів, розвиненою інфраструктурою, сприятливими кліматичними та гірничо-геологічними умовами. Україна, володіючи достатньо потужним паливно-енергетичним комплексом (ПЕК), має в ньому велику частку застарілого, технічно зношеного обладнання та устаткування. До складу ПЕК входять енергетичні об`єкти, що виробляють теплову та електричну енергії, перетворюють один її вид у інший та видобувні, переробні  та збагачувальні об`єкти, які забезпечують перші органічним паливом.

Сьогодні проблема енергозабезпечення нашої країни вже переросла в проблему національної безпеки. Від її вирішення прямо і безпосередньо залежить можливість остаточного подолання внутрішніх і зовнішніх кризових процесів в економіці і політиці.

Сучасний стан енергоресурсної бази України,  морально і фізично застаріла технологія видобутку вугілля на шахтах і її невідповідність геологічним особливостям родовищ, зниження якості вугілля, що поставляється в енергетику,  вимагають розробки стратегії і реалізації конкретних заходів, які повинні бути направлені на підвищення рівня ефективності і екологічної безпеки функціонування паливно-енергетичного комплексу за рахунок впровадження сучасних технологій, в т.ч. використання шахтного метану.

Сама енергетична галузь України, в якій  майже 96 %  теплових енергоблоків ТЕС відробили свій ресурс (100 тис. годин), з них 75 % перевищили граничний ресурс (170 тис. годин) і 54 % знаходяться в експлуатації більш 200 тис. годин, що перевищує границю припустимого фізичного зносу і морального старіння, а середній к.к.д. ТЕС не перевищує 30 %, потребує суттєвої уваги щодо забезпечення безаварійної роботи.

У промисловості рівень енерговитрат в 2-3 рази перевищує досягнутий відповідний показник промислово розвинутих країн, рівень шкідливих викидів у значній мірі створює напружену екологічну обстановку не тільки  у місцях розташування енергооб`єктів з промисловими підприємствами, а і в цілих регіонах.

Матеріально-технічна база підприємств транзитного нафтогазового комплексу України, яка забезпечує суттєве наповнення бюджету не тільки НАК «НАФТОГАЗ України», а і держави вцілому, морально та фізично застаріла, потребує модернізації і заміни обладнання.

Тому подальший розвиток даних галузей народного господарства країни та інших, які є єнергоспоживаючими( машинобудування, переробка продуктів сільського господарства, виробництво будівельних матеріалів і конструкцій), неможливий  без впровадження нових енергозберігаючих та енергоефективних технологій  із  забезпеченням  високого рівня екологічної безпеки.

Підвищення ефективності використання  власної енергоресурсної бази (вугілля) за рахунок національних розробок і досвіду закордоних країн щодо впровадження технологій внутрішньоциклової газифікації вугілля у великій енергетиці, створення установок і агрегатів для спалювання  шахтного метану та біогазу, широке впровадження  енергоефективного обладнання (теплогенератори та водогрійні установки) у розвиток малої енергетики та у системи децентралізованого енергопостачання, модернізація компресорних станцій за рахунок впровадження  сучасних агрегатів і технологій – все це потребує розроблення адекватних (для кожного виду палива) екологічно чистих та енергоефективнох технологій спалювання газоподібних на об`єктах великої і малої енергетики, у промисловості і на компресорних станціях України.

Україна  стоїть на порозі нових об`єктивних  перетворень в економіці та у різних галузях народного господарства, які пов`язані з інноваційним направленням розвитку і повинні  створити умови вступу держави до Світової організації торгівлі (СОТ) та до Європейського простору. Ці перетворення пов`язані з переводом виробництв товарів та послуг за енергозберігаючими  та екологічно чистими технологіями за існуючими світовими стандартами.   Запозичення досвіду і обладнання  промислово розвинутих країн з цього питання для України неможливе з різних причин, основною з яких є високий рівень витратності та капіталовкладень у створення та супроводження таких  систем.

Актуальність теми.

Для  забезпечення функціонування і сталого  розвитку економіки країни енергетична галузь  повинна розвиватися більш високими темпами, ніж усі інші галузі народного господарства. Модернізація і реконструкція існуючих та будівництво нових теплоенергетичних об`єктів для збільшення енерговиробництва у необхідних для країни  масштабах з використанням  закордонних агрегатів, установок та  технологій малоймовірні у зв`язку з їх високовитратністю, капіталоємністю та монопольною захищеністю.

Переробка колосального масштабу паливно-енергетичних ресурсів, експлуатація потужних теплоенергетичних об`єктів (ТЕО)  для виробництва необхідної кількості теплоти та електроенергії, використання на підприємствах установок для перетворення хімічної енергії палива у інші види  енергії малоефективними застарілими технологіями  з низьким рівнем  екологічної безпеки  є джерелами  значних обсягів  викидів шкідливих речовин в навколишнє природне середовище (НПС). В першу чергу це стосується атмосферного повітря, куди потрапляють парникові гази та токсичні сполуки. Ситуація ускладнюється у зв`язку із значними розмірами шкідливих викидів. Наприклад, емісія шкідливих оксидів азоту ( NOx) та вуглецю (СО) в установках деяких ТЕО  перевищує в декілька разів існуючі допустимі норми.

Висока вартість більшості існуючих технологій знешкодження чи зниження рівня токсичності продуктів згорання органічного палива є причиною ігнорування підприємствами  їх використання у повному обсязі. Крім цього, відсутність науково-обгрунтованої методології та ефективних методів  контролю екологічного стану та заподіяної довкіллю та населенню  шкоди викидами ТЕО не дозволяють державним та галузевим органам аналізувати діяльність підприємств та  оперативно впливати на екологічний стан НПС.

Затвердження Урядом України «Енергетичної стратегії розвитку на період до 2030 року», ратифікація Кіотського протоколу змушують  виконати низку національних  заходів, серед яких одним із найважливіших є здійснення досліджень, розробок та широке  впровадження  відновлювальних джерел енергії, нових технологій поглинання парникових газів та передових сучасних екологічно безпечних технологій енергоперетворення.

Тому актуальною є необхідність розробки і впровадження  науково-обґрунтованої методології аналізу енергоекологічного стану, умов експлуатації паливоспалювальних об`єктів та  систем,  сучасних вітчизняних маловитратних технологій, уніфікованих пристроїв  та устаткування для забезпечення сталого розвитку теплоенергетичної галузі з високим рівнем екологічної безпеки для довкілля та здоров`я людей.

Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана за Пріоритетними напрямами державних фундаментальних наукових досліджень „Охорона навколишнього природного середовища” та „Екологічно чиста енергетика та ресурсозберігаючі технології”,   в межах державної тематики:

Тема: ” Система контроля вредных выбросов промышленных предприятий” (д/б  № 2693 )  № державної реєстрації 0195U030635. Автор – керівник теми. Термін виконання:  1994,1995рр.   Замовник – Міністерство освіти і науки України.

Тема: “Розробка регіональної концепції енергоекологічного моніторингу паливоспалювальних енергооб’єктів” (д/б  №  62019 ) № державної реєстрації 0196U006897. Автор – керівник теми. Термін виконання:  1996,1997рр.   Замовник – Міністерство освіти і науки України.

Тема: „Створення загально-методичних засад та моделей для оцінки екологічного ризику від діяльності енергооб’єктів, що проектуються або знаходяться  в  стані  експлуатації”  (д/б  № 2235 ) № державної реєстрації 0198U000816. Автор – керівник теми. Термін виконання:  1998,1999рр.   Замовник – Міністерство освіти і науки України

Тема: ”Системний аналіз та розробка наукових засад енергоекологічної оптимізації циклів ГТУ та ПГУ”  (д/б  № 2375 ) № державної реєстрації 0100U000938. Автор – керівник теми. Термін виконання:  2000,2001рр.   Замовник – Міністерство освіти і науки України.

Тема: ”Застосування аеродинамічних ефектів насадка Борда  в напрямку інтенсифікації горіння вуглеводних палив, мінімізації токсичності продуктів згорання та уніфікації характеристик пальникових систем” (д/б  № 2536 ) № державної реєстрації 0102U002150. Автор-співвиконавець теми.  Термін виконання:  2001,2003рр.   Замовник – Міністерство освіти і науки України.

Тема: ”Підвищення ефективності камер згорання ГТУ та ПГУ на основі зниження термодинамічної  необоротності   та    застосування    модульної    технології ”    (д/б    № 2738 )

№ державної реєстрації   0104U000639. Автор-співвиконавець теми.  Термін виконання:  2004,2006рр.   Замовник – Міністерство освіти і науки України.

Тема: “Розробка концепції Державної цільової програми з забезпечення екологічної безпеки об`єктів теплоенергетики та її громадське обговорення” (д/б № 3/1), № державної реєстрації 0104U008501. Термін виконання: 2005,2006рр. Замовник – Міністерство палива та енергетики України.

Мета і задачі досліджень.

Метою дисертаційної роботи  є створення  науково-обгрунтованих маловитратних технологій, методів та засобів підвищення  екологічної безпеки  об`єктів та систем, які використовують органічне паливо для виробництва теплової та електричної енергії.

Поставлена мета визначила необхідність проведення масштабного аналізу стану енерговиробництва та енергоспоживання,  комплексу багатопланових теоретичних та експериментальних досліджень, математичного моделювання процесів експлуатації, циклів і установок,  розробки методологій та технологій для здійснення аналізу, визначення впливу та забезпечення їх  впровадження для створення умов  сталого розвитку теплоенергетичної галузі країни з високим рівнем екологічної безпеки, який здатний забезпечити життєдіяльність населення на довгий термін із збереженням здоров`я і розвиток наступних поколінь.

Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі завдання:

- розроблення загальних методик оцінки та діагностики забруднення навколишнього природного середовища шкідливими викидами об`єктами теплоенергетики у т.ч. методики енергоекологічного аналізу;

– створення  методології  якісного аналізу енергоекологічної ефективності експлуатації теплоенергетичних об`єктів на основі  термодинамічних методів;

-  дослідження  та узагальнення характеру  впливу факторів, параметрів та показників експлуатації на емісію шкідливих викидів, аналіз стану та розробка заходів зниження викидів;

-  розроблення концептуальних засад  створення автоматизованих систем контролю та моніторингу енергоекологічних показників забруднення атмосфери шкідливими викидами енергооб`єкту;

– дослідження можливості створення та застосування маловитратних та легкодоступних  екологічно чистих  методів, засобів та технологій зниження шкідливого забруднення відходами спалювання органічного палива на теплоенергетичних об`єктах;

-  аналіз  можливості активізації державних та використання  економічних важелів екологічного регулювання енерговиробництва.

Об`єкт дослідження:  підвищення екологічної безпеки експлуатації теплоенергетичних об`єктів та систем, покращення екологічного стану довкілля.

Предмет дослідження:  методи, засоби та  технології для забезпечення експлуатації теплоенергетичних об`єктів та систем  з високим рівнем екологічної безпеки.

Методи дослідження: системні науково обгрунтовані аналізи,  теоретичні та експериментальні дослідження,  моделювання процесів, масштабування від дослідного елемента до експериментальної та дослідно-промислової установки, виготовлення, випробування та впровадження натурних зразків.

Наукова новизна одержаних результатів:

- вперше здійснено  комплексний аналіз взаємодії факторів та параметрів експлуатації теплоенергетичних об‘єктів, проаналізовано їх вплив на рівень  екологічної безпеки та запропоновано  універсальний показник екологічної безпеки,  який враховує вплив паливного, технологічного та експлуатаційного факторів  та дозволяє  реалізувати об‘єктивно обгрунтовану стратегію використання природоохоронних заходів і ефективні умови їх практичної реалізації на стадіях прогнозування, проектування, експлуатації та модернізації теплоенергетичних об‘єктів;

-на підставі термодинамічних методів аналізу із застосуванням ентропійного методу і методу коефіцієнтів корисної дії розроблена методологія енергоекологічного аналізу і оптимізації циклів газотурбінних (ГТУ) та парогазових (ПГУ) установок;

- вперше сформульовано принцип екологічної рівноваги розвитку теплоенергетики і запропоновані критерії оцінки стану рівня  екологічної безпеки та перспектив розвитку країни, розроблено методологію здійснення енергоекологічного менеджменту ТЕО на основі енергоекологічної експертизи, аудиту та моніторингу, розроблені методика, технічні умови та алгоритм енергоекологічної експертизи потужних енергооб‘єктів (ТЕС, ГТУ, ПГУ), наведені форми енергоекологічного паспорту;

- розроблено уніфіковану для різного типу  ТЕО методику компенсації впливів для оцінки емісії шкідливих речовин та вперше запропоновано універсальну форму індивідуальної екологічної характеристики енергетичного котла, яка враховує комплексний вплив на екологічну безпеку коефіцієнта надлишку повітря, відносного навантаження котла,  відносної подачі надпальникового повітря  та ступеня рециркуляції;

- створено та реалізовано методологію  маловитратної  технології мінімізації  емісії токсичних компонентів (NOx, CO) під час експлуатації енергетичних котлів та оптимізації завантаження технологічного обладнання  на основі ГТУ;

- створено концепцію уніфікованого для котлів та камер згорання ГТУ малотоксичного пальника для забезпечення  спалювання газоподібного палива  з високим рівнем екологічної безпеки;

- розроблено концепцію та методологію  підвищення екологічної безпеки стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря, які  використано Міністерством екології та природних ресурсів України (Мінприроди) для затвердження державних нормативних документів, а саме: Закону України, Постанов Кабінету Міністрів України, наказів  і інструкцій Мінприроди України.

Практичне значення одержаних результатів. Результати проведених теоретичних та експериментальних досліджень реалізовані за такими напрямками:

- видано державні нормативні документи стосовно  упорядкування   контролю стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря з питань підвищення екологічної безпеки, а саме: Закон України № 2556-ІІІ від 21 червня 2001року «Про внесення змін до Закону України «Про охорону атмосферного повітря»; Постанова Кабінету Міністрів України № 343 від 9 березня 1999р. «Про затвердження порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» та «Порядку організації проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря»;  Постанова Кабінету Міністрів України №303 від 1 березня 1999р. «Про затвердження «Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору» та «Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору»»;   наказ   Мінприроди України № 177 від 10 травня 2002р. про затвердження  «Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об`єктів, які справляють або можуть   справити    шкідливий     вплив     на   здоров`я    людей  і   стан    атмосферного    повітря,  видів та обсягів     забруднюючих     речовин,    що     викидаються    в    атмосферне   повітря»;

- затверджено державний нормативний документ «Методичні рекомендації з підготовки регіональних та загальнодержавної програм моніторингу довкілля»;

- створені концепція, математичні моделі, програми та накопичені банки реальних даних шкідливих викидів котлів та камер згорання ГТУ;

- здійснено впровадження розроблених методик для оцінки можливого впливу на НПС (ОВНС)  реконструкції діючого енергооб’єкту (Дарницька ТЕЦ-4, м.Київ) за рахунок переобладнання його у цикл ПГУ;

- впроваджено на реальному теплоенергетичному об`єкті технологію комплексної маловитратної мінімізації  емісії токсичних компонентів (NOx, CO) з економічним ефектом понад 150 тис. грн./рік.;

- впроваджено на реальному об`єкті (водогрійний котел) автоматизовану систему моніторингу, аналізу та оптимізації енергоекологічних параметрів  з економічним ефектом понад 45 тис.грн/рік;

- розроблено уніфіковану трубчасту технологію спалювання газоподібного палива (природний газ, біогаз, метан і т.і.), створені на її основі  та впроваджені   на реальних ТЕО  пальникові  пристрої різних типів та теплових потужностей із високим рівнем екологічної безпеки;

-  доведена можливість   здійснення маловитратної та короткотермінової модернізації паливоспалювальних пристроїв  з високим рівнем показників екологічної безпеки та економічної ефективності за рахунок  використання трубчастої технології на прикладі  камери згорання ГТУ у складі газоперекачувального агрегату типу ГТК-10 із суттєвим економічним ефектом понад 1млн.грн/рік.

Особистий внесок здобувача.

Автором      особисто    запропоновано    концепцію     енергоекологічного     моніторингу

паливоспалювальних енергооб’єктів, розроблені загальні положення, методика, технічні умови та алгоритм екологічної експертизи і паспортизації, енергоекологічний паспорт теплоенергетичних об`єктів, основні положення концепції регіональних та загальнодержавної програм моніторингу довкілля.

Вперше автором розроблені методики і моделі діагностики шкідливих викидів ТЕС, ГТУ та ПГУ та методологія  оцінки екологічного ризику впровадження нових енерготехнологій, створені системи  комплексного контролю шкідливих викидів та технологічних параметрів у реальному часі, які реалізовані на реальних енергооб`єктах.

Особисто автором розроблена методологія здійснення енергоекологічного менеджменту теплоенергетичного об`єкта.

Автором розроблені методики оцінки енергоекологічної ефективності ГТУ на основі методу коефіцієнтів корисної дії та ентропійного методу, які використані для розробки алгоритму енергоекологічної оптимізації циклів ГТУ та ПГУ, що експлуатуються  або знаходяться у стадії проектування,  математичні моделі та інтерактивні програми розрахунків шкідливих викидів енергооб’єктів, які дозволили за підсумками проведених досліджень створити банки даних енергоекологічних характеристик котлів та камер згорання ГТУ.

Особисто автором розроблена маловитратна технологія  комплексної мінімізації емісії токсичних оксидів азоту котельних агрегатів та створена з використанням мікропроцесорної техніки мобільна лабораторія експрес-контролю стану екологічної небезпеки ТЕО (котла, ГТУ).

Вперше на підставі проведення комплексних аеродинамічних, вогневих та екологічних досліджень розроблена та реалізована концепція малотоксичного пальника зі створенням  уніфікованої екологічно чистої і ефективної технології спалювання газоподібного палива,  конструкції та технологія виготовлення і використання  пальникових пристроїв трубчастого типу, які захищені патентами України і впроваджені на енергетичних об’єктах із суттєвими екологічними та економічними ефектами.

Особисто автором розроблена методологія  підвищення рівня екологічної безпеки та  енергетичної ефективності експлуатації теплоенергетичного об`єкту за рахунок оптимізації завантаження технологічного обладнання, яка реалізована на прикладі компресорної станції магістрального газопроводу.

Вперше запропоновано універсальний критерій екологічної безпеки енергооб’єктів, який дозволяє оцінити стан екологічних заходів по зниженню шкідливих викидів на енергооб’єктах, що експлуатуються або проектуються, сформульовано принцип екологічної рівноваги розвитку теплоенергетичної галузі.

Особисто автором запропоновано використання системи економічних важелів екологічного регулювання енерговиробництва у ПЕК та  універсальний для усіх складових ПЕК механізм ціноутворення на продукцію, в якому екологічна таксація розглядається як економічна основа для екологізації енерговиробництва і джерело фінансування реабілітації теплоенергетики.

Розробка методики експертизи екологічних характеристик пальників та камер згорання ГТУ та ПГУ на основі метода узагальнення емісії оксидів азоту, аналіз факторів і параметрів екобезпеки із запропонуванням  принципу екологічної рівноваги та  критеріїв оцінки перспектив розвитку країни,  створення банку даних NOX ГТУ, проведення комплексних досліджень конструктивних та аеродинамічних особливостей  малотоксичних паливоспалювальних модулів на основі насадка Борда виконано разом із науковим консультантом д.т.н., проф. Любчиком Г.М., розробка нормативного документа ”Методичні рекомендації з підготовки регіональних та загальнодержавної програм моніторингу довкілля” проводилася спільно із к.т.н. Варламовим Є.М. (Український науково-дослідний інститут екологічних проблем (м.Харків)), державні випробування модельного ряду  пальникових  пристроїв трубчастого  типу здійснено спільно із корпорацією «КОРТЕЗ» Інституту газу НАН України, попередні випробування фронтового пристрою камери згорання ГТУ у складі ГПА типу ГТК-10 здійснено спільно із ВАТ «Укргазпроект» та УМГ «Київтрансгаз».

Апробація результатів дисертації.

Основні положення дисертації доповідались та обговорювались на:   II Міжнародній науково-практичній конференції “Раціональне природокористування: системний аналіз у екології”, / 1996, м.Севастополь;  Міжнародному семінарі “Перспективные энерготехнологии в энергетике и промышленности”, / 1998, м. Київ;    Міжнародній конференції “Новые компьютерные технологии в промышленности, энергетике, банковской сфере, образовании”, / 1998, м.Алушта;    Міжнародній конференції “Новые компьютерные технологии в промышленности, энергетике,  образовании”, / 1999, м.Алушта;  Міжнародній конференції “Проблемы промышленной теплотехники”, / 1999, м.Київ;   Міжнародній науково-практичній конференції “Региональные проблемы энергосбережения в децентрализованной теплоэнергетике”, / 2000, м.Київ;    Науково-практичній конференції “Політичні, економічні та екологічні проблеми енергетичної безпеки і транспортування енергоресурсів в Україні”, / 2000, м.Київ;    XI конференції країн СНД з міжнародною участю „Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики”, / 2001, м.Севастополь;    Науковому семінарі з міжнародною участю „Технологии энергетики и экономическая безопасность государства”, / 2001, м.Київ;    Науково-практичниму семінарі „Наука – Києву”, / 2001, м.Київ;     Науково-практичній конференції    „Науковці    НТУУ    "КПІ"   -  енергетиці   України”, /   2002,   м.Київ;   ІІІ Міжнародній конференції „Прогресивна техніка і технологія – 2002”, / 2002, м.Київ – Севастополь;     VII Міжнародній науково-практичній конференції „Нафта і газ України – 2002”, /  2002, м.Київ;  Науково-практичній конференції з міжнародною участю „Энергетическая безопасность и экономический рост”, / 2002, м.Київ;   Міжнародному семінарі „Екологічна безпека об’єктів паливно-енергетичного комплексу”, / 2003, м.Київ;   VI Міжнародній конференції „Енергетична безпека Європи ХХІ сторіччя”, / 2003, м.Київ;    IX Міжнародному  Енергетичному форумі  / 2004, м.Бельско Бяла (Польща),    V Міжнародному енергоекологічному конгресі «Енергетика. Екологія. Людина.» /2005, м. Київ; Науковому семінарі, присвяченому  75-річчю кафедри турбобудування НТУ «ХПІ» / 2005,  м. Харків;    Технічному семінарі «Пути снижения расхода газа в промышленной и коммунальной энергетике. Энергосберегающие   технологии и  оборудование» / 2006,  м.Київ;     Першому міжнародному форумі екотехнологій для урбанізованих територій «ЕкоМісто»/2006, м.Харків;  Науково-практичній конференції «Енерго- та ресурсозбереження  в житлово-комунальному господарстві – основний напрямок зниження вартості та підвищення якості послуг» /2006,  м.Київ;   ХIX міжнародній конференції «UKR-POWER 2006» «Проблемы энергосбережения, безопасности, экологии в промышленной и коммунальной энергетике»/ 2006, м.Ялта;  Міжнародному  науково-практичному семінарі «Проблеми інноваційного розвитку територій» V засідання «Інноваційні рішення в енергозбереженні» /2006, м.Київ; VI Міжнародному енергоекологічному конгресі «Енергетика. Екологія. Людина»/2006, м.Київ.

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 42 наукові праці, у т. ч. 25 у спеціалізованих фахових виданнях ВАК України, одна монографія та отримано 3 деклараційних патенти.

Структура дисертації:  Дисертація складається зі вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел з 177 найменувань на 17 сторінках  та 20 додатків. Загальний обсяг дисертації становить 464 сторінки,  з них 283 сторінки основного тексту, 181 сторінка  додатків,  66  рисунків та 37 таблиць (з них 9 рисунків  та 4 таблиці на окремих сторінках).

ВИСНОВКИ

1. Вперше розроблено засади загальної методології енергоекологічного аналізу (експертизи, моніторингу, аудиту, менеджменту) теплоенергетичних об`єктів, які дозволяють здійснювати об'єктивну  екологічну оцінку, варіантні прорахунки різних технологічних процесів енергоперетворювання та  прогнозувати стан НПС, які використані Мінприроди України у законодавчих актах (Закону України, Постановах Кабінету Міністрів України, наказах і  інструкціях Мінприроди України, видано нормативний документ по створенню регіональних та загальнодержавної програм моніторингу довкілля), створено загальну стратегію підвищення екологічної безпеки теплоенергетичних об`єктів, яка базується на використанні комплексну маловитратних заходів, методів і технологій.

2. Запропоновано універсальний показник екобезпеки теплоенергетичного об`єкту (критерій gi), який враховує чотири групи факторів впливу (термодинамічний, паливний, технологічний і експлуатаційний), дозволяє порівнювати рівень екологічної безпеки різних агрегатів, установок та систем, за допомогою якого сформульовано принцип екологічної рівноваги розвитку теплоенергетичної галузі і  застосування якого дозволить підвищити рівень екологічної безпеки енерговиробництва, покращити екологічну ситуацію  в країні.

3. Розроблено новий принцип ціноутворення і  єдиний  механізм тарифікації у ПЕК, впровадження якого дозволить забезпечити реалізацію економічних важелів екологічного регулювання енерговиробництва та запропоновано на його основі комплексну систему безпосереднього та непрямого впливу на показники екологічної безпеки енергооб’єктів за  рахунок використання  відповідних фондів та механізмів державного та економічного регулювання.

4. На основі термодинамічних методів аналізу  циклів ГТУ   ( за методом коефіцієнтів корисної дії та ентропійного методу) враховано  взаємозалежності показників енергетичної ефективності і екологічної безпеки ГТУ та ПГУ, визначено стратегію підвищення рівня їх екобезпеки за рахунок оптимізації технологічних параметрів експлуатації (за розробленими  моделлю та програмою) та вдосконалення робочих процесів у камерах згорання.

5. На основі застосування розробленої методики узагальнення емісії NOx здійснено комплексний аналіз експериментальних та експлуатаційних характеристик ГТУ різних моделей та створено банк даних NOx різних типів ГТУ.

6. На основі  експериментально-статистичної моделі емісії шкідливих викидів та розробленої методології компенсації впливів створено концепцію автоматизованих систем контролю та моніторингу показників екологічної безпеки теплоенергетичного об`єкту з урахуванням  режимних, паливних, експлуатаційних і технологічних факторів експлуатації, вперше розроблено та  впроваджено маловитратну технологію  комплексної мінімізації шкідливих викидів енергооб`єкту, реалізація яких дозволила отримати  на реальних ТЕО суттєвий економічний ефект.

7. Розроблено маловитратну високоефективну та екологічно чисту трубчасту технологію спалювання  газоподібного палива, на базі якої створено та впроваджено  пальники для різних типів агрегатів (котли, теплогенератори, камери згорання ГТУ), які захищені  патентами України і які можливо ефективно використати для підвищення рівня екобезпеки в когенераційних установках, в системах допалювання палива на вихлопі ГТУ та в газопарових установках типу «Водолій», суттєві переваги якої  у порівнянні з існуючими вітчизняними та світовими аналогами доведені при модернізації фронтового пристрою камери згорання ГТУ у складі ГПА типу ГТУ-10 з економічним ефектом понад 1 млн. грн./рік.

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

- Енергетичні ресурси та потоки / Під загальною редакцією А.К. Шидловського – К.: Українські енциклопедичні знання, 2003. – 472 с.

- Паливно – енергетичний комплекс України в контексті глобальних енергетичних перетворень / Шидловський А.К., Стогній Б.С., Кулик М.М., Півняк Г.Г., Кириленко О.В. та інш. – К.: Українські енциклопедичні знання, 2004. – 468с.

- Згуровський М.З. Системна методологія передбачення. – К: Політехніка, 2001. –  50 с.

- Інноваційні пріоритети паливно–енергетичного комплексу України / Під загальною редакцією А.К. Шидловського – К.: Українські енциклопедичні знання, 2005. – 512 с.

- Шидловський А.К., Ковалко М.П. Паливно–енергетичний комплекс України на порозі третього тисячоліття. – К.: Українські енциклопедичні знання, 2001. – 400 с.

- Hameed 5., Dignon J. Changes the geographical distributions of global Emissions of NOx and SOx from fossil–fuel combustion between 1966 and 1980/ J. Atmospheric Enwironment. – Vol.22. –№6. –1988. –P. 441–449.

- Hameed S., Dignon J. Global emissions of nitrogen and sulphur oxides from fossil fuels combustion 1970–1986/ J. Of Air and Waste Management Assocm.–Vol. 42.–1992.–P. 159–163.

- Клименко В.В. ТерешинЛ.Г. Эмиссия оксидов азота из антропогенных источников: воздействие на атмосферу и климат. История и прогноз до 2010 г.// Теплоэнергетика. –№12. –1999. –С. 57 – 61.

- Маевський Б.И. Роль нафтогазогеологічної науки в забезпеченні вуглеводневою сировиною// Проблеми нафтогазового комплексу України. –К.: УНГА, 2002. –С.13.

- Base Power Generation Facilitiem and Technologies: Principles, Design and Environmental Aspects / G.A. Biliavskij, V.A. Maliarenko, G.N. Lubchyk, G.B. Varlamov / Edited by V.A. Maliarenko. –Kharkiv: Printing & Publishing Division. – 2002. – 284c..

- Науменко И. Опасное могущество/ ММ. Деньги и технологии, март–апрель 2000. –С. 18 – 23.

- Скалкин Ф.В., Козлов А.А., Копи И.З. Энергетика и окружающая среда.–Л.: Энергоиздат, 1981.– 279с.

- Энергетика мира. Переводы докладов IX Мировой энергетической конференции. Детройт, США, 1974/ Под ред. П.С. Непорожнего. –М.: Энергия, 1976. –183 с.

- Энергетика и охрана окружающей среды// Под ред. М.Г. Залогина, Л.И. Кроппа, Ю.М. Кострикина.–М.: Энергия, 1979.–351 с.

- Бертокс Я., Радд Д. Стратегия защиты окружающей среды от загрязнений. Пер. с англ. / Под ред. Я.Б. Черткова.–М.: Мир, 1980.–606 с.

- Варламов Г.Б., Любчик Г.Н. Использование методов технологического предвидения для анализа ресурсных и экологических проблем энергопотребления / В кн. «Инновационное развитие топливно–энергетического комплекса: проблемы и возможности. Под общей редакцией Вороновского Г.К., Недина И.В. К.: Знания Украины. 2004. с. 55–63.

- Зельдович Я.Б., Райзер Ю.П. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений. – М.: Гос. Изд–во физ.–мат. лит–ры, 1963. – 632 с.

- Варламов Г.Б., Любчик Г.М., Маляренко В.А. Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва енергії. К.: Політехніка, 2003.–232с.

- Варламов Г.Б. Оцінка негативного впливу та концепція енерго–екологічного моніторингу паливоспалювальних енергооб’єктів // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2001. – №4. – С.53–57.

- Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2002 році. К.: Інформаційно-видавничій центр Держкомстату України, 2003. – 478 с.

- Любчик Г.Н., Христич В.А., Иванникова Л.В., Ольховская Н.Н. Струйные горелки для сжигания жидких и газообразных топлив // В Сб. Научно-технические достижения.–М: ИНТИ, вып 6. 1990–С.31–34.

- Христич В.А., Тумановский А.Г. Газотурбинные двигатели и защита окружающей среды.– К.:Техніка.- 1983.–142с.

- Христич В.А., Любчик Г.Н. Газогорелочные устройства для сжигания газа при высоких и переменных избытках воздуха.–: ВНИИЗГАЗПРОМ, 1978.–59с.

- Христич В.А., Любчик Г.Н. К вопросу о камерах сгорания высокотемпературных ГТУ. / Теплоенергетика, 1975. №8–C. 29–31.

- . Lubcik G.N., Cristiic V.A., Ivannikova L.V., Bomaszak T., Millep R. Burners for thevmalcatalityc incinevation of waste gases.– Wroclaw: Instytut techniki cieplnej i mechaniki plynow politechniki wroclawskiej, Raport cerii PREPRINTY Nr 33 (9), (99).–7p.

- Piero Hostaalier. Les Bruleurs industriels a gas // Ed eyrjlles 61 Boul. ST– Germain, Paris, 1976.– 350p.

- Сигал И.Я. Защита воздушного бассейна при сжигании топлив.–Л.:Недра,1988.–310с.

- Лефер А. Процессы в камерах сгорания ГТУ.– М.: Мир, 1986.–566с.

- Ахмедов Р.Б., Цирюльников Л.М. Технология сжигания горючих газов и жидких топлив.– Л.: Недра, 1984.–238 с.

- Котлер В.Р. Снижение выбросов оксидов азота котлами ТЕС при сжигании органического топлива / Котельные установки и водоподготовка.: М.: Том 7. 1987.– 91 с.

- Wilkes C., Mongia H.C., Santanam C.B. An ultra–fow NOX combustion system for a 3,5 MW industriel gas turbine. // ASME Pap.– 1990 № GT–83. P. 1–7.

- Kuroba M., Ishibashi Y. Development of a low–no x combustor. // HITACHI REV., 1989.– 38, № 3.– Р. 157–160.

- Ninomiya T.и др. Development of a gas turbine combustor for coal gasification. Part V. Evaluati on of rich–lean combustor with pilot flame. // CRIEPI Report / 1990. EW9010. P. 1–34.

- Wels David. Combustion process reduces industrial gas turbin emissions. //Power Eng. Int.– 1993, 1, № 5.– Р.44.

- Risk N.K., Mongia H.C. Rich–lean combustion gives very low NOx // Mod. Power System.– 1990. 10, №6 – Р. 83–87.

- Jet–derived low– NOx combustors  to be offered for Land – based machines. // Gas Turbinc World, Vol 20, 1990, № 6. – Р. 30.

- Correa S.M. NOx formation in Lean Premixed Methane Flames / Report Enginneering Systems Laboratory N 89CRD001, January 1989. – 28p.

- Leonard G., Correa S.M. NOx formation in premixed high – pressure lean methane flame // ASME/ PD Vol. 30, Sing, S.N. ED., 1990. – P. 69 – 79.

- Сердюк С.Д., Даниленко Н.П., Любчик Г.Н. Варламов Г.Б. Программа и основные результаты комплексных испытаний газомазутного котла блока 250/300 МВт ТЭЦ–5 Киевэнерго. // Энергетика электрофикация, 1998.–№1,– С.46–51.

- Jet – derived low – NOx combustors to be offerend for Land – based machines. // Gas Turbine World, Vol 20, 1990, № 6. – Р. 30–63.

- Свенсон Б. Экологически совместимая комбинированная теплоэлектроцентраль. / Обзор АББ № 5, 1993. – С. 10 – 18.

- Keppel W. 20 jahre ABB – gasturbinen Tup 13: von 55 bis 165 MV – spiegelbild einer evolution / VGB Kraftwerkstechnik, 74 (1994), Heft 4. – S. 361 – 372.

- Маркушин А.М., Постненков А.М., Савченко В.П. Модернизация камер сгорания традиционных схем // Газовая промышленность. – 1999. – № 2. – С. 52 – 65.

- Сигал И.Я. Повышение экологической эффективност крупных ТЭЦ.// Новини енергетики, 2000. – №10, С.60–66.

- Кривоногов Б.М. Повышение эффективности сжигания газа и охрана окружающей среды. Л.: Недра, 1986.–280 с.

- James C. Schlatter & ot. Single – digit in a full scale catalytic combustion // ASME Paper No. 97 – GT – 57 // 345 E. 47th St. – New York, N. Y. 10017, June 2 – June 5, 1997. – 8p.

- Любчик Г.Н., Марченко Г.С., Шелковский Б.И. Проблемы применения каталитической технологии в камерах сгорания ГТУ // В зб. наукових праць «Нафта і газ України» / Матеріали 6–ї Міжнародної конференції «Нафта і газ України – 2000». – Івано–Франківськ, 31 жовтня – 3 листопада, том 3. –2000. – С. 337 – 338.

- Любчик Г.Н. Марченко Г.С., Кравчук О.Е., Аль–Зубі І.М. До застосування технології каталітичного горіння в камерах згоряння ГТД // Наукові вісті НТТУ «КПІ». Серія теплоенергетики. – 1997. – С. 118 – 123.

- Zarzalis N. Joos F. Glaser B. Ripplinger T. NOx – reduction byrich–lean combustion.// AIAA Pap., –1992, – № 3339.– P. 1–10.

- Wels David. Combustion process reduces industrial gas tubin emissions.// Power Eng. Int..– 1993.– 1, № 5.– P. 44

- Кашапов Р.С. Концепция создания маллоэмиссионной камеры сгорания// Газотурбинные технологии. – 2000. – №4. –С. 16–19.

- Иноземцев А., Токарев В. Технология малотоксичного горения RQQL// Газотурбинные технологии. – 2002. – №3. – С. 12–13.

- Correa S.M., Smooke M.D. Sensitivy study of Nox in Saminar premixd methane flames // ASME/PD Vol/30, Singh S.N., Ed., 1990. – P. 69–74/

- Забродин Ю.В., Кашапов Р.С., Корнеев В.И, и др. Низкоэмиссионные камеры сгорания ГТУ //Газовая промышленность.–1999.–№2.–С.52–65.

- Любчик Г.Н. Структура зоны смешения и характеристики дальнобойности диффузионных факелов в топливосжигающих элементах с поперечной подачей топлива в зону обратных токов// Материалы Международного семинара по структуре газофазных пламен, Новосибирск, июль, 27–31, 1986. – Новосибирск. – С. – 157–173.

- Мазур А.И., Эпик Э.Я., Зиолковська И. и др. Интенсификация теплообмена и особенности структуры при течении в трубе с равномерно расположенными перфомерованными перегородками// Пром. теплотехника. – 1985. – №2. – С. 9–13.

- Al–Halbouni A/ Simulative und experimentelle Untersuchungsergebnisse zur Optimierung des COSTAIR–Brenners/ Teil 2: Experimentelle Vorgehensweise und Mesergebnisse// Gas–Warme International, juni, 1999, №6, – S. 354–361.

- Bronneke C.B., Wiedmann U., Wulf G. NOx – arme Feuerungssysteme fiir Kessel – aulageu// Gaswarme international – 48, 1999. – Heft 6. – S. 362–364.

- Сорока Б.C. и др. Математическое моделирование горелочных устройств с пониженным выходом NОх// Экотехнологии и ресурсосбережение, 2000, №1. – С. 69–73.

- Сорока Б.С., Пьяных К.Е. Развитие струй в сносящем потоке при сжигании топлива. Часть 1// Экотехнологии и ресурсосбережение, – 2001, №2. – С. 59–66.

- Любчик Г.Н., Варламов Г.Б. Ресурсные и экологические проблемы глобального и регионального энергопотребления// Энергетика и электрификация.– 2002.– №9.– С. 35–47.

- Черниш І.В. Екологічний аудит об’єктів газової промисловості// Зб. наук. праць „Політичні, економічні та екологічні проблеми енергетичної безпеки і транспортування енергоресурсів в Україні”. К.: РВПС України НАН України, 2001. – С. 246–251.

- Розен В.П., Елизаренко Г.Н. Сравнительный анализ функций и признаков экологической экспертизы, контроля и аудита// Моніторинг та прогнозування генетичного ризику в Україні. –К.: НТУУ «КПІ», 2000. – Вип. 3. – С. 200–206.

- Назаренко А.А. Экологический аудит – форма контроля и управления природопользованием// Проблемы экономики, финансов и управления производством. – 2000. Вып. 4. –С. 249–256.

- Цимбалюк С.Я. Методологічні засади еколого–економічної оцінки впливу промисловості на довкілля// Енергетика, економіка, технології, екологія. – 2000. – № 3. – С. 19–24.

- Праховник А.В., Бондаренко А.Ф. Методологические аспекты энергоменеджмента в системах электроиспользования// Материалы 1–й Международной конф. по управлению использованием энергии (Киев, 12–15 декабрь 1995 г.). – К.: BISTRO BIS/95 /032 /007. – 1995. – С. 75–77.

- Методика определения валовых и удельных выбросов вредных веществ в атмосферу от котлов тепловых  электростанций// РД 34. 02.305 – 90 – М.: ВТИ, 1992. – 34 с.

- ГКД 34. 02. 305 – 2002. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від енергетичних установок. Методика визначення. – К.: ОЕП “ГРІФРЕ”, 2002. – 43 с.

- Белявский Г.А., Варламов Г.Б., Гетьман В.В. и др. Оценка воздействия объектов энергетики на окружающую среду. – Харьков: ХГАГХ. – 2002. – 318 с.

- Варламов Г.Б. , Любчик Г.Н. О методике экологического аудита энергетического объекта // Elektryka, OPOLE, 2004, № 295/2004, z 53, P.605–612.

- Любчик Г.Н., Варламов Г.Б. Факторы, параметры и показатели екобезопасности енергетических объектов// Экотехнологии и ресурсосбережение, 2001, № 2. – С. 53–58.

- Любчик Г.Н.,Плоткин. Экологические показатели воздействия энергетических установок на окружающую среду// Промышленная теплотехника, 1992, т.14, №1–3.–С.72–78.

- Варламов Г.Б., Любчик Г.Н., Голота И.Н. Общие условия экологической экспертизы энергообъектов, работающих на органическом топливе// Экотехнологии и ресурсосбережение, 2001, №6.–С. 53–57.

- Варламов Є.М. Варламов Г.Б., Донець В.М., Катриченко Г.М., Шпаківський Р.В., Юрченко Л.Л. Методичні рекомендації з підготовки регіональних та загальнодержавної програм моніторингу довкілля. Нормативний документ. Затверджено Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України № 478 від 24.12.2001. К.: Мінекоресурсів України . 2001. – 38с.

- Говдяк Р.М., Шелковский Б.И., Любчик Г.Н., Варламов Г.Б. Актуальные проблемы модернизации газотурбинных газоперекачивающих агрегатов// Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2003. – №5. – С. 66–72.

- Любчик Г.Н., Варламов Г.Б., Сердюк С.Д. Анализ влияния эксплуатационных факторов на эмиссию NOx и СО в продуктах сгорания стехиометрических горелок// Энергетика и электрификация 2001.– №11.– С. 43–48.

- Hameed S., Dignon J. Changes the geographical distribution of Emissions of  NOx and Sox from fossil fuel combustion between 1966 and 1980/ J. Atmospheric Enwironment.– Vol.22.– 1988.– P. 441–449.

- Hameed S., Dignon J. Clobal emissions of  nitrogen of sulphur oxides from fossil fuel  combustion 1970–1980/ J. Of. Air and Waste Management Assocm.– Vol.42.– 1992.– P. 159–163.

- Маляренко В.А., Варламов Г.Б., Любчик Г.Н., Стольберг Ф.В., 
Широков С.В., Шутенко Л.Н. Энергетические установки и окружающая среда.–Харьков: ХГАГХ.–2002.– 398 с.

- Варламов Г.Б., Любчик Г.М., Горбунов О.В., Кріпак А.О., Лізун О.Ю., Варламов Д.Г., Мартиненко М.П., Д’яченко Д.О. Створення загально–методичних засад та моделей для оцінки екологічного ризику від діяльності енергооб’єктів, що проектуються або знаходяться в стані експлуатації. Науково–дослідний звіт (НТУУ ”КПІ”). УкрIНTEI. Деп. 27.03.2000. № держреєстрації 0198U000816.

- Варламов Г.Б., Маляренко В.А., Письменный Е.Н., Широков С.В. Базовые энергоустановки и технологии производства энергии с учетом экологических аспектов // Часть ІІ. Атомные энергетические установки.–Харьков: ХГАГХ.–2001.– 103 с.

- Щекин И.Р. Экологический конец света// Праці Міжнародного конгресу “Енергетика, екологія, людина”.– К.:  ECO 2003, 2003.– С. 79–82.

- Г.С. Розенберг та ін. Мифы и реальность устойчивого развития//Проблемы прогнозирования.– 2000.– № 2.– С. 130–154.

- А.И. Татаркин та ін. Моделирование устойчивого развития как условие повышения экономической безопасности территории.–  Екатеринбург:  Урал. ун–тет, 1999.– 276 с.

- Панасовський О.Г. Проблеми і перспективи розвитку енергетичної галузі України.// Енергетична стратегія України: проблеми, перспективи, прогнози. Київ, 1999, С.33–38.

- Плачков І.В. Перспективи і основи напрямку розвитку електроенергетики.// Енергетична стратегія України: проблеми, перспективи, прогнози. Київ, 1999, С.68–74.

- Комплексная экспертная оценка проектов реконструкции украинских ТЕС // Энергетика и электрификация, 1997, № 1, С. 54–56.

- Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ в выбросах промышленных предприятий. ОНД–86. Госкомгидромет. Л.: Гидрометиздат. 1987.

- Дьяков А.Ф., Внуков А.К. Инвестиции в экологию энергетики.// Энергетика, 1996, № 8, С.2–8.

- Любчик Г.М., Варламов Г.Б., Говдяк Р.М., Чабанович Л.Б., Шелковський Б.І. Методологія екологічного аналізу енергетичних об’єктів, систем та територій (ЕОС та Т). // Энергетика и электрификация. 2005. – №3. – С.50–55.

- Белоусова Н.И., Бутыгин П.В., Евдокимов В.К. Экономический аудит поможет.// Энергия, 1996, № 6, С. 50–57.

- Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць. ДСП – 201–97.

- Котли енергетичні і водогрійні. Тимчасові галузеві норми вмісту шкідливих речовин у димових газах. (КД 34.02.302–96). Затверджені Мінекобезпеки України.

- Внуков А.К. Защита атмосферы от выбросов энергообъектов / Справочник. М.: Энергоиздат, 1992. – 175 с.

- Гурович Б.М. и др. О расчетном определении концентрации окислов азота в выбросах газомазутных котлов// Известия ВУЗов. Энергетика, 1985, № 2.–С.79–83.

- Сердюк С.Д., Любчик Г.Н., Варламов Г.Б. Анализ експериментально–статистических моделей эмиссии NOx в продуктах сгорания котла ТГМП–314А, работающем на природном газе//Промышленная теплотехника, 2000, Том 22, №1.– С. 103–110.

- Изюмов М.А., Росляков П.В. Расчетные исследования образования оксидов азота в выбросах газомазутных котлов // Изв. Вузов. Сер. Энергетика. – 1981. – №10. – С.40–46.

- Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону атмосферного повітря» від 21.06.2001 р. № 2556 – ІІІ // Офіційний вісник України. – 2001. – №31. – С.26–39.

- Закон України «Про екологічну експертизу» від 09.02.1995 // Екологія і закон. Київ. Юрінком Інтер. – 1998. – С. 68.

- Закон України «Про наукову і науково–технічну експертизу» від 10.02.1995 // Відомості Верховної Ради Яукраїни. 1995. – №9. – С. 56.

- Варламов Г.Б., Любчик Г.М., Горбунов О.В., Мартиненко М.П. Методика екологічної експертизи енергооб’єктів // Региональные проблемы энергосбережения в  децентрализованной теплоэнергетике.–К.:–2000.–С. 173–175.

- Інформація про хід виконання “Національної енергетичної програми України до 2010 р.” На 01.08.98 р. – Київ: Міністерство енергетики України, 1998.

- Електроенергетика України. – Кабінет Міністрів України, Міжвідомча аналітично–консультативна рада з питань розвитку продуктивних сил і виробничих відносин. Під голов. народного депутата України акад. Юхновського І.Р. – К.:1997.

- Телиженко А.м., Яструбскй В.И. Экологическая оценка воздействия тепловых электростанций на окружающую среду. – Суми, ВВП „Мрія–1”ЛТД, 1999. – 76 с.

- Тонкаль В.Е., Кулик М.Н.. Анализ состояния и перспективы развития электроэнергетики Украины // Проблемы электропотребления. – 1995. – №1. – 
С. 23–32.

- Мельник Л.Г., Боронос В.М. Методичні підходи до створення екологічного регулювання. Вісті академії інженерних наук України., 1995. – №1. – с. 35–43.

- Кислий В.М., Новосад В.О. Ціноутворення та тарифікація в теплоенергетиці. Суми: вид–во Сумського державного університету, 2000. – 58 с.

- Татаркин А.И., Кулин А.А., Мызин А.А и др. Учет экологического фактора при диагностике экономической и энергетической безопасности // Енергетика: економіка, технології, екологія .–2000.–№3.– С. 28–33.

- Телиженко А.М., Яструбский В.И. Экологическая оценка воздействия тепловых  электростанций  на окружающую среду.  Суми, ВВП „Мрія–1”ЛТД, 1999. – 76 с.

- Варламов Г.Б., Любчик Г.М. Аналіз доцільності впровадження економічних  важелів  екологічного регулювання  енерговиробництва. // Энергетика и электрификация. №8, 2003. – С .49–56.

- Крикавський Є.В., Чухрай Н.Т., Брухаль Б.С. Інноваційна діяльність і екологічні проблеми енергетики.// Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2000. – №3. – С.33–37.

- Цимбалюк С.Я. Методологічні засади еколого–економічної оцінки впливу промисловості на довкілля.// Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2000. – №3. – С.19–24.

- Экологические аспекты развития теплоэнергетики Украины Корчевой Ю.П., Вольчин И.А., Горбунов В.С. и др.//Энергетика и электрификация. – 2003. – №2. –С. 45–50.

- Енергетична безпека України: Стратегія і механізми забезпечення. Шевцов А.І., Земляний М.Г., Дорошкевич А.З. і ін. /За ред. Шеврова А.І. Дніпропетровськ. Пороги, 2002. –264 с.

- Корчевой Ю.П., Вольчин И.А., Горбунов В.С., Моторин Е.М., Потапов А.А., Шаповалов А.Э., Ярошевская И.И. Экологические аспекты развития теплоэнергетики Украины. //Энергетика и электрификация. №2, 2002. –  С.45–50.

- Праховник А.В. Шляхи до ефективної енергетики України. //Вісті академії інженерних наук України. – 2002. – №3. – С. 15–25.

- Варламов Г.Б. Екологічна таксація, як основа тарифікації енерговиробництва і джерело фінансування реабілітації теплоенергетики // Энергетика и электрификация.–2003.–№11–12.–С. 27–32.

- Салливан А.Д. Простое уравнение для расчета выбросов Nox из камеры сгорания газотурбинного двигателя, учитывающее загрязнение. // Теплопередача. Сер. А. Энергетические машины и установки. – 1977. – №2. – С. 1–9.

- Степанов А. В., Кухарь В.П. Достижения энергетики и защита окружающей среды. К.: Наукова думка. – 2004.– 206с.

- Канило П.М., Подгорный А.И., Христич В.А. Энергетические и экологические характеристики ГТУ при сжигании углеводородного топлива и водорода. – К.: Наукова думка. – 1987. – 224 с.

- Любчик Г.Н. Воздействие режимных и конструктивных факторов на химический недожог и показатели токсичности в системе диффузионных факелов с продольной и поперечной подачей топлива в зону обратных токов за стабилизатором// Тезисы всесоюзного совещания. Теория и практика сжигания газа и резервного топлива. – М.: Вниигазпром, 1981. – С. 130– 138.

- Любчик Г.Н., Христич В.А., Бутовский Л.С., Чмель В.Н. Фронтовое устройство для высокотемпературных камер сгорания// Реф. информация о законченных научно– исследовательских работах в вузах УССР. – К.: Высшая школа, 1973. – Вып. VII. – С. 6–7.

- Бутовский Л.С., Грановская Е.А., Любчик Г.Н., Христич В.А. Исследование закономерности выгорания топлива за уголковыми и плоскими стабилизаторами пламени// В. еб. «Теория и практика сжигания газа», Вып. VI. – Л.: Недра, 1975. – С. 324–338.

- Мікулін Г.О., Любчик Г.М., Варламов Г.Б. Марченко Г.С. Левчук С.О., Зарицкий А.О., Кардашев А.В. Використання трубчастих модулів як елементів інтенсифікації горіння та підвищення енергоекологічної ефективності газових пальників // Экотехнологии и ресурсосбережение.–2003.–№4.–С. 58–65.

- Любчик Г.Н., Варламов Г.Б., Микулин Г.А., Левчук С.А., Зарицкий А.А., Ольховская Н.Н. Использование конструктивных особенностей и аэродинамических эффектов насадка Борда при создании малотоксичных топливосжигающих модулей // Технологические системы. –2002. – №1.– С. 130–133.

- Пат. 34812 Укр., МПКF23D14/02, F23D14/22. Газовий пальник/ Г.М. Любчик, Г.С. Марченко. – опубл. 2001, бюл.№2.

- Варламов Г.Б., Любчик Г.М., Марченко Г.С., Макаренко В.О. Газовий пальник // Деклараційний патент на винахід № 50168А, м.п.кл. F23D14/02, F23D14/22, бюл. №10.–2002.–С. 5.

- Варламов Г.Б., Любчик Г.М., Марченко Г.С., Макаренко В.О., Мікулін Г.О. Газовий пальник // Деклараційний патент на винахід № 56602А, м.п.кл. F23D14/02, F23D14/22, бюл. №5.–2003.–С. 5.

- Варламов Г.Б., Любчик Г.М., Марченко Г.С., Макаренко В.О., Манжула І.О., Газовий пальник // Деклараційний патент на винахід № 57498А, м.п.кл. F23D14/02, F23D14/22, бюл. №6.– 2003.– С. 6.

- Любчик Г.М., Варламов Г.Б., Говдяк Р.М., Шелковський Б.І., Мікулін Г.О., Марченко Г.С., Левчук С.О. Нова технологія створення камер згорання ГТУ на базі трубчастих модулів // Нафта і газ України. Збірник наукових праць: Матеріали VІІ–ї Міжнародної науково–практичної конференції „Нафта і газ України – 2002”.– Київ: Нора–прінт.–2003.– Том 2.– С. 195–197.

- Любчик Г.М., Марченко Г.С., Варламов Г.Б., Мікулін Г.О., Макаренко В.В., Левчук С.О. Емісійні характеристики пальників на базі трубчастих модулів // Экотехнологии и ресурсосбережение.–2004.–№1.–С. 73–79.

- Любчик Г. Н., Микулин Г. А, Марченко Г. С., Варламов Г. Б., 
Левчук С. А. Особенности эмиссии NOх и СО в горелках на базе трубчатых модулей // Енергетика: економіка, технології, екологія.–2001.– № 4.–С. 59–63.

- Любчик Г.Н., Варламов Г.Б., Говдяк Р.М. Шелковский Б.И., Марченко Г.С., Микулин Г.А., Левчук С.А. Создание малотоксичных камер сгорания ГТУ // Экотехнологии и ресурсосбережение.–2003.–№ 2.–С. 65–74.

- Микулин Г.А., Любчик Г.Н., Варламов Г.Б. Эмиссионные  свойства тубчатых топливосжигающих элементов интенсификации горения и стабилизации пламени// Экотехнологии и ресурсосбережение.–2005. – № 2.–С. 56–63.

- ГОСТ 28775–90. Агрегаты газоперекачивающие с газотурбинным приводом. Общие технические условия.– М.:, Изд. стандартов, 1991.–16 с.

- Христич В.А., Варламов Г.Б. Газотурбинные установки: история и перспективы. – К. ІВЦ «Політехніка». – 2006.– 432с.

- Varlamov G.B., Gorbunov O.V., Kravchuk О.E. Use of statistical approaches for development of automated system of ecology characteristics computation for heat power industry installations. Sustainable development: system analysis in ecology. Sevastopol.–1996.–Р. 58.

- Варламов Г.Б., Горбунов О.В. Система контроля вредных выбросов промышленных предприятий. Научно–исследовательский отчет (НТУУ”КПИ”).УкрIНTEI.Деп. 4.01.1996 г. № держреєстрації 0195U030635. 75 с.

- Варламов Г.Б., Горбунов О.В., Сердюк С.Д. Інтерактивна програма розрахунків шкідливих викидів котлів // Наукові вісті НТУУ ”КПІ”. Серія теплоенергетики.–1997.–С. 124–127.

- Варламов Г.Б., Любчик Г.М., Голота І.М., Манжула І.О. До методики комплексної мінімізації емісії оксидів азоту котельних агрегатів // Енергетика: економіка, технології, екологія.–2002.–№ 2.–С. 53–58.

- Любчик Г.М., Кравчук О.Є., Варламов Г.Б., Ід Аль–зубі. Експертиза екологічних характеристик пальників та камер згорання ГТУ і ПГУ // Методичні рекомендації до вивчення курсу «Основи екології». Київ.: НТУУ «КПІ». – 
1997. – 52с.

- Варламов Г.Б., Любчик Г.М., Голота І.М. та інш. Системний аналіз та розробка наукових засад енерго–екологічної оптимізації циклів ГТУ та ПГУ (науково–дослідний звіт НТУУ «КПІ») Укр.ІНТЕІ Деп.. 24.12.2002 р., № держреєстрації 0100U000938, № держобліку 0202U000183 КВНТДІ.213, 160 с.

- Кириллин В.А., Сычев В.В., Шейдлин А.Е. Техническая  термодинамика. – М.: Энергия. – 1968. – 472 с.

- Гохштейн Д.П. Энтропийный метод расчета энергетических потерь. Госэнергоиздат. – 1963. – 265 с.

- Любчик Г.М., Кравчук О.Є., Варламов Г.Б., Екологічні аспекти термодинамічного аналізу циклів ГТУ // Наукові вісті НТУУ “КПІ”, серія теплоенергетики. – 1997. – С.101 – 106.

- Варламов Г.Б., Любчик Г.М.  Банк даних “NOX” енергетичного об’єкту // Новые компьютерные технологии в промышленности, энергетике, образовании.– Киев.–1999.– С.13–15.

- Любчик Г.Н., Варламов Г.Б. Новая технология создания и использования эффективных и высокоэкологичных горелочных устройств для энергетических котлов и камер сгорания ГТУ и ПГУ / В кн. “Инновационное развитие топливно–энергетического комплекса: проблемы и возможности.” Под общей редакцией Вороновского Г.К., Недина И.В. К.: Знания Украины. – 2004. – С.115–121.

- Biliavskij Georgij., Hetman V.V., Varlamov Gennadij B., Assessment of the impacts of power engineering on the environment. Kharkov State Academy of Municipal Economy – Printing & Publishing Division.– Kharkiv.–2002.–318 с.

- Любчик  Г.Н. Образование термического оксида азота при избытке окислителя и методы воздействия на его эмиссию // Промышленная теплотехника.– 1988.– Том 10.–№5.–С.87–93.

- Карп І.М. Стратегія розвитку нафтогазового комплексу //Экотехнологии и ресурсосбережение.– 2004.–№1.– С.3–11.

- Лизун С.О. Пріоритетні напрямки діяльності ДП “Науканафтогаз”. // Матеріали 8–ої Міжнародної науково–практичної конференції “Нафта і газ України – 2004”, Судак, 29 вересня – 1 жовтня. – 2004.– Том I, С. 21–23.

- Любчик Г.М., Варламов Г.Б., Говдяк Р.М., Чабанович Л.Б., Шелковський Б.І. Ефективні технології допалювання палива у форсованих системах утилізації теплової енергії на вихлопі ГТУ // Матеріали 8–ої Міжнародної науково–практичної конференції “Нафта і газ України – 2004”, Судак, 29 вересня – 1 жовтня. – 2004. – Том ІІ, С. 159–160.

- Говдяк Р.М., Любчик Г.М., Чабанович Л.Б., Шелковский Б.І. Підвищення екологічної безпеки компрессорних станцій магістральних газопроводів // Матеріали 8–ої Міжнародної науково–практичної конференції “Нафта і газ України –2004”, Судак, 29вересня –1жовтня. –2004. – ТомIІ, С. 138–139.

- Тевяшева О.А. Математические модели и методы оптимизации режимов работы газотранспортной системы. В кн. Инновационное развитие топливно–энергетического комплекса: проблемы и возможности / Под общ. ред. Г.К. Ворошевского, И.В. Недина – К.: Знания Украины. – 2004. – 386с.

- Темпель Ф.Г. Моделирование газоснабжающих систем (теоретические и прикладне аспекты). – Л.: Недра. – 1986. –86с.

- Константинова М.М., Дубинский А.В., Дубровский В.В. и др. Математическое моделирование технологических объектов магистрального транспорта газа. – М.: Недра. – 1988. – 192с.

- Beightler C.S., Wilde D.I. Foundations of optimization. – Prentice – Holl. – 1967. – 458c.

- Ковалко М.П., Гудз В.Я., Михалків Д.Ф., Шлапак Л.С., Ковалко О.М. Трубопровідний транспорт газу. – Київ; Агенство з раціонального використання енергії та екології. – 2002. – 600 с.

- Беккер М.В., Ільченко Б.С., Прищенко О.О., Івасютяк І.С. Розроблення і промислова апробація комплексу режимно–технологічних задач на основі діагностування функціонально–технічного стану ГПА // Нафтова і газова промисловість. – 2004. – №3 – С. 46–50.

- Гордієнко І.А., Дудко П.Г., Старовойтов В.Г., Сорокін О.О., Хохряков М.В., Дістряков С.В. Оптимізація режиму роботи компресорного цеху за допомогою програмно–технічних засобів // Нафтова і газова промисловість. – 2002. – №6. – С. 56–58.

- Горбійчук М.І., Когутняк М.І., Ковалів Є.О. Оптимізація технологічного режиму компримування природного газу // Нафтова і газова промисловість. – 2003. – №6. – С.40–42.

- Старовойтов В.Г., Сорокін О.О., Хохряков М.В., Фланчик Б.С., Свердлов С.Б., Москаленко М.Г. Система автоматичного керування технологічним режимом компресорного цеху // Нафтова і газова промисловість. – 2004. – №6. – С. 51–54.

- Беккер М.В., Гулічев В.В., Мелешко В.І., Стрілець А.О., Аржеменко Д.В. Визначення оптимального режиму роботи компресорного цеху при паралельному включенні ГПА // Нафтова і газова промисловість. – 2005. – №2. – 
С. 45–48.

- Левченко О.В. Викид токсичних речовин у атмосферу з газотурбінних установок // Нафтова і газова промисловість. – 2000. – №1. – С. 61–63.

- Илатовский Ю.В., Пыстина Н.Б., Ульянова Л.А., Снегирев С.А. Оценка воздействия на атмосферный воздух при эксплуатации КС. // Газовая промышленность. – 2003, март, – С. 63–64.

- Крейнин Е.В., Михалина Е.С. Экологические преимущества газового топлива // Газовая промышленность. – 2003, июль, – С. 70–73.

- Любчик Г.Н., Говдяк Р.М., Варламов Г.Б., Шелковский Б.І. Когенерация и утилизация энергии на выхлопе ГТУ // Материалы Первой в Украине Международной конференции «Когенерация в промышленности и коммунальной энергетике». К.: – 2004. – С. 219–220.

- Любчик Г.Н., Варламов Г.Б., Микулин Г.А., Сердюк С.Д., Трубецкой Е.А. Воздействие коэффициента избытка воздуха, продуктивности и нагрузки котла на показатели эмиссии оксидов азота // Енергетика: економіка, технології, екологія.–2001.–№ 1.–С.– 48–54.

- Варламов Г.Б., Любчик Г.Н., Маляренко В.А., Стольберг Ф.В., Шутенко Л. Н. Базовые энергоустановки и технологии производства энергии с учетом экологических аспектов // Часть I «Энергогенерирующие установки на органическом топливе».– Харьков: ХГАГХ.– 2001.– 210 с.

- Любчик Г.М., Варламов Г.Б., Мікулін Г.О., Гордяк Р.М., Чабанович Л.Б., Шелковський Б.І. Розвиток систем допалювання на вихлопі утилізаційних ГТУ // Вестник НТУ «ХПИ». – 2005. – № 6, С. 145–153.

- Акулов В.А., Бутовский Л.С., Жемчугов В.И. та ін. Испытание блока дожигающих устройств ГТ–25–700 на Якутской ГРЭС// Теплоенергетика, № 6. – 1981.– С. 48–51.

- Бутовский Л.С., Грановская Е.А., Любчик Г.Н., Христич В.А. Исследование закономерностей выгорания топлива за уголковыми и плоскими стабилизаторами пламени/ // Теория и практика сжигания газа.– М.: Недра. – 1975, вып. VI.– С. 324–338.

- Марковский А.В., Любчик Г.Н., Плюснова Л.В., Родичев О.Ю. Горелочное устройство модульного типа в установках термического и термокаталитического обезвреживания // Термическая и термокаталитическая очистка газовых выбросов в атмосферу.– К.: Наукова думка. – 1984.– С. 123–127.

- А.С. 877233 (СССР), Газовая горелка /Г.Н Любчик, В.А. Христич, Г.С. Марченко.– Б.И. – 1981, №40.

- Говдяк Р. М., Шелковский Б. И., Чабанович Л. Б., Гриник О. Г., Любчик Г. Н., Варламов Г. Б.  Перспективы повышения надежности, экологической безопасности и энергетической эффективности ГПА на основе применения трубчатой технологи сжигания газа // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. Спеціальний випуск. –К.: Інститут електродинаміки НАН України. – 2006.– С. 54–57.

- Бондін Ю.М. Еколого–економічне обґрунтування пріоритетного місця ПГУ в розбудові електроенергетики // Пр/ ІЕД НАНУ. Cпец. вип.: Зб.наук.пр.–К.: ІЕД НАНУ, 2005.– С.52–55.

- Любчик Г.Н., Микулин Г.А., Варламов Г.Б., Говдяк Р.М., Чабанович Л.Б., Шелковский Б.И. Системы утилизации энергии на выхлопе газотурбинных установок с дожиганием топлива // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. Спеціальний випуск. –Київ: Інститут електродинаміки НАН України, 2005.–С.44–47.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html