Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство освіти та науки України

Українська академія друкарства

На правах рукопису

УДК 681.625.23+004.942

Рибак Василь Іванович

Інформаційна технологія для тонопередачі та налагодження офсетних фарбодрукарських систем

Спеціальність 05.13.06 – Інформаційні технології

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник –

доктор технічних наук

професор Луцків М.М.

Львів – 2013

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………...5

Розділ 1. Аналіз інформаційних технологій для

моделювання фарбодрукарських систем………….10

1.1. Аналіз фарбових апаратів офсетних друкарських машин і систем автоматичної подачі фарби …………………………………………………………10

1.2. Інформаційні технології підготування текстової і графічної інформації до друкування………………………………………………………………………..12

1.3. Способи синтезу тонопередачі…..…..….………………………………14

1.4. Моделювання фарбових систем………………………………………...17

1.5. Постановка завдань..……………………………………………………..21

Висновки до першого розділу…………………………………………...24

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
ФАРБО-ДРУКАРСЬКИХ СИСТЕМ………………………………25

2.1. Постановка завдань.……………………………………………………...25

2.2. Матеріальний баланс фарби……………………………………………..26

2.3. Побудова номограм подачі і розходу фарби…………………………...30

2.4. Фарбодрукарська система послідовної структури…………………….32

2.5. Розробка симулятора для побудови номограм подачі і розходу
фарби……………………………………………………………………..35

2.6. Фарбодрукарська система послідовно-паралельної структури………39

2.7. Фарбодрукарська система офсетної машини Adast Romayor 314……44

Висновки до другого розділу……………………………………………50

РОЗДІЛ 3. МОДЕЛЮВАННЯ НЕРІВНОМІРНОСТІ

ПОКРИТТЯ РАСТРОВИХ ВІДБИТКІВ…...……………………………..51

3.1. Фарбоживильний пристрій ……………………………………………...51

3.2. Модель фарбових потоків для усталених режимів …………………....54

3.3. Побудова характеристик покриття фарбодрукарських систем………..62

3.3.1. Фарбодрукарська система послідовної структури …………………  65

3.3.2. Фарбодрукарська система послідовно-паралельної структури……..70

3.3.3. Фарбодрукарська система з трьома накочувальними валиками….....75

3.4. Точність фарбодрукарських систем ………………………………….....81

3.4.1. Точність фарбодрукарської системи послідовної структури ……….83

3.4.2. Точність фарбодрукарської системи послідовно-паралельної

cтруктури. ……………………………………………………………....86

3.4.3. Точність фарбодрукарської системи з трьома накочувальними

валиками……………………………………………………………….. 89

Висновки до третього розділу…………………………………………92

РОЗДІЛ 4. РОЗРОБлення ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

ТОНОПЕРЕДАЧІ МАЛОФОРМАТНИХ ОФСЕТНИХ МАШИН…...93

4.1. Постановка завдань..…………………………………………………….93

4.2. Виділення ефективних діапазонів тонопередачі………………………95

4.3. Розробка віртуального приладу для визначення оптичної густини ….96

4.4. Синтез характеристики покриття і побудови градаційних

характеристик на заданому інтервалі тонопередачі…………………101

4.4.1. Фарбодрукарська система послідовної структури………………….103

4.4.2. Фарбодрукарська система послідовно-паралельної структури …...107

4.4.3. Фарбодрукарська система з трьома накочувальними валиками…...110

4.5. Послідовність синтезу тонопередачі і налагодження подачі фарби…114

Висновки до четвертого розділу………………………………………117

РОЗДІЛ 5. МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ І ПЕРЕДАЧА

ТИПОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ ………………………………………………...118

5.1. Постановка задачі ………………………………………………………118

5.2. Перехідні характеристики ……………………………………………...119

5.2.1. Фарбодрукарська система послідовної структури …………………120

5.2.2. Фарбодрукарська система послідовно-паралельної структури……128

5.2.3. Фарбодрукарська система з трьома накочувальними валиками….  134

5.3. Передача типових зображень у системі накочувальний валик –

форма – офсет – стрічка………………………………………………...141

5.4. Передача типових зображень у фарбодрукарській системі

послідовної структури………………………………………………….146

Висновки до п’ятого розділу…………………………………………..150

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ …………………………………………..151

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….152

Додатки………………………………………………………………………….160

ВСТУП

Актуальність теми. Інтенсивний розвиток комп’ютерної техніки та інформаційних технологій зумовив їх застосування в поліграфії. Особливість обробки і підготування графічної інформації для синтезу тонопередачі в поліграфії полягає в тому, що перетворене зображення у числові масиви на заключній стадії застосовується для виготовлення фотоформ та друкарських форм, які необхідні для друку. Графічні станції комп’ютерних видавничих систем мають програми обробки і синтезу растрової тонопередачі і засоби виготовлення форм, які забезпечують якісне тиражування відбитків за умови стандартизації і нормалізації друкарського процесу, що може бути здійснено на друкарських машинах, оснащених системами автоматичного управління і зонального налагодження подачі фарби. Однак складність і висока вартість систем обмежує їх застосування.

Більшість наявних в Україні офсетних друкарських машин, у тому числі нових, не обладнані багатоканальними системами подачі фарби. Отож здійснюється ручне налагодження зональної подачі фарби на заданий наклад, яке є неточним, збільшує витрати фарби і час налагодження машини на заданий наклад, та не забезпечує рівномірного покриття растрового відбитка фарбою на всьому інтервалі тонопередачі.

Отже, актуальним науково-технічним завданням є розробка моделей і на їх основі нової інформаційної технології приготування растрових зображень до друкування і налагодження тонопередачі для офсетних друкарських машин, що підвищують їх ефективність, та якість відбитків.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження повністю відповідає науковому напряму, який виконується на кафедрі автоматизації та комп’ютерних технологій Української академії друкарства. Робота виконана у рамках теми «Моделювання і аналіз технологічних процесів та відтворення зображень у фарбодрукарських системах»; здійснювалося моделювання фарбодрукарських офсетних машин, а також  розробка інформаційної технологічної тонопередачі та налагодження зональної подачі фарби. Робота виконана відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки» № 2519 - IV та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямків наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року» №942 від 7 вересня 2011 р.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення інформаційної технології тонопередачі та налагодження офсетних фарбодрукарських систем на основі математичних моделей для підвищення їх ефективності.

Відповідно до мети роботи сформовано задачі:

– проаналізувати існуючі фарбові апарати офсетних друкарських машин, інформаційні технології приготування текстової і графічної інформації до друкування, методи моделювання й синтезу тонопередачі, викладені у літературних джерелах;

– розробити статичні моделі типових фарбодрукарських систем, проаналізувати їх властивості й визначити чутливість до зміни відбору фарби на вході системи;

– опрацювати аналогову модель дискретного фарбоживильного пристрою і на основі цього дослідити вплив кута повороту дукторного циліндра на нерівномірність покриття і статичну точність системи;

– розробити інформаційну технологію тонопередачі й налагодження офсетних друкарських машин з врахуванням розроблених математичних моделей;

– побудувати дискретні імітаційні моделі типових фарбодрукарських систем і дослідити передавання тестових зображень для різних коефіцієнтів передачі фарбоживильного пристрою;

– розробити програмні засоби для моделювання та налагодження тонопередачі офсетних друкарських машин.

Об’єктом дослідження виступають процеси підготовки до друку, тонопередачі і налагодження офсетних фарбодрукарських систем.

Предмет дослідження – методи, моделі та інформаційна технологія синтезу тонопередачі і налагодження систем на  заданий наклад.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи послужили: методи математичного моделювання – для побудови математичних моделей фарбодрукарських систем; математичний апарат теорії автоматичного керування – для аналізу статичної точності; теорії дискретних систем управління – для побудови імітаційних моделей; теорії графів – для побудови графів фарбових потоків; теорія сигналів – для опису модуляції фарбових потоків растровою друкарською формою; теорія обробки зображення – для аналізу відтворення фарбових зображень, методи синтезу тоновідтворення зображень – для синтезу зображень поліграфічними засобами; об’єктно-орієнтоване програмування – для розробки програмних засобів аналізу і синтезу тонопередачі та налагодження фарбових апаратів офсетних машин.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в наступному:

- Вперше розроблено математичні моделі фарбових потоків для типових фарбодрукарських систем, промодульованих растровою друкарською формою, які відрізняються від існуючих тим, що враховують властивості фарбоживильного пристрою, надавши можливість аналізувати вплив кута повороту дукторного циліндра на статичні властивості, визначати характеристики покриття і похибку типових систем.

- Розроблений новий метод синтезу тонопередачі для офсетних фарбодрукарських систем на основі їх математичної моделі, і базується на виділенні трьох діапазонів тонопередачі, визначенні синтезованих градаційних характеристик та параметрів налагодження фарбового апарата на заданий наклад, що підвищує його ефективність.

- Вперше побудовано аналогову модель дискретного фарбоживильного пристрою дукторно-ножового типу, яка значно простіша за існуючі, адекватно описує подачу фарби на вхід системи, що спрощує аналіз статичних і динамічних властивостей офсетних фарбодрукарських систем.

- Удосконалено статичні моделі офсетних фарбодрукарських систем, які враховують наявність зворотних потоків у фарбоживильному пристрої, на основі чого побудовано номограми подачі і розходу фарби і визначено чутливість систем до зміни заповнення форми друкувальними елементами.

- Отримали подальший розвиток дискретні імітаційні моделі типових фарбодрукарських систем, які враховують параметри фарбоживильного пристрою, мають ширші функціональні можливості, дозволяють аналізувати перехідні процеси та передачу тестових імпульсних зображень залежно від кута повороту дукторного циліндра.

Практичне значення одержаних результатів. Запропоновані в дисертаційній роботі моделі й методи дали змогу:

– розробити алгоритм і програмні засоби для аналізу статичних і динамічних властивостей офсетних фарбодрукарських систем;

– створити симулятори для якісного синтезу тонопередачі, визначення потрібної градаційної характеристики та параметрів налагодження фарбового апарата на заданий наклад;

– розробити віртуальний прилад для обчислення оптичної густини растрових полів і шкал з різною товщиною покриття фарбою на заданому діапазоні тонопередачі;

– зменшити у декілька разів час загального налагодження фарбового апарату на заданий наклад.

Основні наукові результати документально підтверджені впровадженням у друкарні ПП «Магнолія 2006» для приготування і синтезу тонопередачі зображень та налагодження фарбового апарата на заданий наклад (акт впровадження від 12.11.2012 р.). Методичне та програмне забезпечення використано й опрацьовано в навчальному процесі Української академії друкарства.

Апробація результатів дисертації. Основні положення, наукові результати та практичні напрацювання дисертаційної роботи були оприлюднені та обговорювалися на міжнародних конференціях, зокрема: на 13-му міжнародному молодіжному форумі «Радіоелектроніка та молодь в ХХІ столітті» (м.Харків, 2010 р.), щорічних науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів УАД (м. Львів, 3-6 лютого 2009р., 2-5 лютого 2010 р.; 1-4 лютого 2011 р.), та Міжнародній науково-практичній конференції «Квалілогія книги» (м. Львів, 2012 р.).

Публікації. Результати дослідження опубліковано в 12 наукових працях, серед яких 6 статей у фахових видання України з технічних наук (з них 3 одноосібно), 5 публікацій у матеріалах і тезах конференцій, 1 патент України на корисну модель.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

У дисертаційній роботі вирішено актуальне науково-практичне завдання розроблення моделей, і на цій основі створена інформаційна технологія приготування растрових зображень і налагодження тонопередачі для офсетних друкарських систем, що дозволить підвищити ефективність обробки й відтворення інформації засобами поліграфії. При цьому отримані наступні результати.

- Проаналізовано методи моделювання, аналізу й синтезу, налагодження тонопередачі у фарбодрукарських системах, визначено їх переваги і недоліки, умови, за яких можна досягти якісного тиражування відбитків. На їх основі обґрунтовано актуальність завдання розроблення інформаційної технології тонопередачі та налагодження офсетних фарбодрукарських систем.

- Удосконалено статичні моделі офсетних фарбодрукарських систем, у яких враховано зворотні потоки у фарбоживильному пристрої, визначено чутливість типових систем і встановлено, що збільшення зворотного потоку істотно зменшує чутливість систем до зміни заповнення форми друкувальними елементами, отож покращує їх властивості.

- Запропоновано модернізацію фарбоживильного пристрою дукторно-ножового типу, яка збільшує зворотні потоки фарби за рахунок зростання кута повороту дукторного циліндра. Опрацьовано статичні моделі модульованих фарбових потоків для типових фарбодрукарських систем, побудовано сімейство характеристик покриття і статичних похибок, що до трьох разів зменшує статичну похибку на заданому інтервалі тонопередачі.

- Вперше розроблено новий метод синтезу тонопередачі для офсетних фарбодрукарських систем на основі їх математичної моделі, який дозволяє синтезувати характеристику на виділених трьох діапазонах тонопередачі, що забезпечує нормативні допуски до нерівномірності товщини фарби на растровому відбитку.

- Отримали подальший розвиток дискретні імітаційні моделі типових фарбодрукарських систем, які враховують параметри модернізованого фарбоживильного пристрою, мають широкі функціональні можливості та дозволяють аналізувати перехідні процеси й передачу тестових імпульсних зображень з друкарської форми на задруковувану стрічку.

- На основі опрацьованих моделей і графіків розроблено програмні засоби – симулятори, які дають можливість обчислювати й будувати номограми подачі і розходу фарби, а також сімейство характеристик покриття растрового відбитка фарбою, сімейство точнісних характеристик, що дає змогу аналізувати властивості фарбодрукарських систем.

- Розроблено інформаційну технологію тонопередачі для офсетних друкарських систем, яка включає математичні моделі, модернізацію фарбоживильного пристрою, новий метод синтезу характеристики покриття і градаційної характеристики та програмні засоби. Вона підвищить ефективність приготування зображень до друкування, зменшить час і спростить налагодження фарбового апарата на заданий наклад.

- Результати роботи пропонується використовувати у видавництвах для обробки графічної інформації й синтезу тонопередачі, а також у комп’ютерних видавничих системах та друкарнях для налагодження фарбових апаратів на заданий наклад.

Список використаних джерел

- Айриг С. Подготовка цифровых изображений для печати / С. Айриг, Э. Айриг // Перев. с англ. – Минск: Попури, 1997. – 176с.

- Айриг. С. Сканирование, профессиональный подход / С. Айриг, Э. Айриг // Перев. с англ. – Минск : Попури, 1997.  –169с.

- Алексеев Г.А. Красочные аппараты ротационных машин высокой и плоской печати / Г.А. Алексеев // – М. : Книга, 1982. –184с.

- Анисимов Б.В. Распознавание и цифровая обработка изображений / Б.В. Анисимов, В.Д. Курганов, В.К. Здобов. // – М. : Высшая школа, 1983. – 295с.

- Антипин М.В, Интегральная оценка качества телевизионного изображения / М.В. Антипин // - Л. : Наука, 1970. –154с.

- Артюшин Л.М. Теорія автоматичного керування / Л.М. Артюшин, О.А. Машков, Б.В. Дурняк, М.С. Сівов // – Львів : Українська академія друкарства. 2004. – 272с.

- Барановський І. В. Поліграфічна переробка образотворчої інформації: навч. посіб. / І. В. Барановський, Ю. П. Яхимович // – К. – Львів : ІЗМН, 1998. – 400 с.

- Батюшко А. Л. Проблемы атоматизации офсетного печатного процесса / А. Л. Батюшко, С. П. Вартанян, Э.И. Избицкий // – М. : Книга, 1978 – 113 с.

- Блажкевич Б. І. Топологічні методи аналізу електричних кіл / Б. І. Блажневич // – К. : Наукова думка, 1971. – 312 с.

- Бондаренко В.М. Пространственное зрение / В.М. Бондаренко, М.В. Данилов, Н.Н. Красильников // – СПб.: Наука, 1999. – 218с.

- Брюс Ф. Управление цветом. Искуство допечаной подготовки / Брюс Ф., К. Мэрфи, Ф. Бантинг // – М.; СПб; К. : 2003. – 462 с.

- Васеленко Г.Н. Восстановление изображений / Г.Н. Васеленко, А.М. Тараторин // – М. : Радио и связь, 1986. – 302с.

- Величко О. Опрацювання інформаційного потоку взаємодією елементів друкарського контакту: моногр. / О. Величко // – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський ун-т», 2005. – 264 с.

- Величко О. Новий технічний поступ технологій друкарства / О. Величко // Технологія і техніка друкарства. – 2008. – №1 (19). – С. 9–22.

- Верхола М. І. Матрично–топологічний підхід до аналізу процесу розкочування фарби в друкарських машинах / М. І. Верхола // Поліграфія і видавнича справа. – 1997. – №33. – С. 86–91.

- Верхола М. І. Сигнальний граф фарбових груп друкарських машин / М. І. Верхола, М. М. Луцків // Вісник ДУ «Львівська політехніка Енергетичні та електромеханічні системи». – 1997. – №34. – C. 11–16.

- Верхола М. І. Модель осьового розкочування фарби у триваликовій фарбовій групі / М. І. Верхола, І. Б. Гук, М. М. Луцків // Наукові записки. – 1999. – Вип. 1. – С. 50–56.

- Верхола М. І. Розширений сигнальний граф розгалужених фарбових груп / М. І. Верхола, М. М. Луцків // Поліграфія і видавнича справа. – 1999. – №35. – С. 196–200.

- Верхола М. І. Операторний метод опису розкочування фарби в друкарських машинах / М. І. Верхола, М. М. Луцків, В. Ф. Паньків // Наукові записки. – 1999. – Вип. 1. – С. 62–65

- Верхола М.І. Моделювання та аналіз режиму подачі фарби в процесі її розкочування у фарбовій системі / М.І. Верхола, В. Бабінець, І. Гук. // Комп’ютерні технології друкарства. – 2002. – №8. – С. 3–15.

- Верхола М.І. Аналіз розподілу потоків фарби між входом і виходом фарбової системи при різних способах подачі фарби / М.І. Верхола // Комп’ютерні технології друкарства. – 2002. – №7. – С. 2–27.

- Верхола М.І. Моделювання та визначення коефіцієнта передачі фарби передавальним валиком у фарбовій системі з розтиральним циліндром / М.І. Верхола, І.В. Гук // Комп’ютерні технології друкарства. – 2009. – №21. –С. 39-52.

- Верхола М.І. Визначення коефіцієнта передачі фарби передаючим валиком та аналіз розподілу фарби між входом і виходом фарбової системи з трьома накочувальними валиками / М.І. Верхола, В.М. Бабінець // Комп’ютерні технології друкарства. – 2008. – №20. – С. 3–24.

- Верхола М.І. Моделювання та експериментальне дослідження перехідного процесу фарбодрукарської системи машини Heidelberg GTO-52-2/2-p / М.І. Верхола, Р. Споляк // Комп’ютерні технології друкарства. – 2011. – №26. –С. 3–15.

- Гавенко С. Ф. Принцип моделювання технічних систем у поліграфії : навч. посіб. / С. Ф. Гавенко, С. М. Гунько. – Львів : Манускрипт, 1996. – 134 с.

- Гасов В. М. Информационные технологии в издательском деле и полиграфии. Кн.1, Кн.2. / В. М. Гасов, A. M. Цыганенко. – М. : Мир книги, 1998. – 639 с.

- Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений / Р. Гонсалес. – М. : Техносфера, 2006. – 1070с.

- Гультяев A. K. MATLAB 5.2. Имитационное моделирование в среде Windows: практическое пособие / A. K. Гультяев. – СПб : Корона-принт, 1999. – 288с.

- Донни О. Допечатная подготовка. Руководство дизайнера. / Донни О'Квин. – М.; СПб; К. : Вильямс, 2001. – 592 с.

- Дорош А. К. Тенденції розвитку комп'ютерних видавничих систем в Україні / А. К. Дорош, В. Т. Хом’яков // Технологія і техніка друкарства. – 2004. – № 4. – С. 14–20.

- Дроздов В. Н. Модели полиграфических устройств и сигналов / В. Н. Дроздов. – СПб : Изд-во Петербурський ин-т печати, 2002. – 100 с.

- Дурняк Б. В. Пристрої і системи цифрового друку: навч. посіб. / Б. В. Дурняк, І. Т. Стрепко, Г. Н. Тітов. – Львів : Фенікс, 2002. – 166 с.

- Ефимов М. В. Автоматизированное управление полиграфическими процесами / М. В. Ефимов. – М. : Из-во МГУП «Мир книги», 1998. – 418 с.

- Казакевич В. В. Системы автоматического управления полиграфическими процессами / В. В. Казакевич, Э. И. Избицкий. – М.: Книга, 1978. – 342 с.

- Киппхан Г. Энциклопедия по печатным процессам / Г. Киппхан. – М. : МГУП, 2004. – 680 с.

- Комолова Н.В. Adobe Photoshop CS4 для всех / Н.В. Комолова. – СПб. : БХВ, 2009. – 992с.

- Красильников Н.Н. Цифровая обработка 2D и 3D изображений / Н.Н. Красильников. – СПб. 2011. – 608с.

- Куо В. Теория и проектирование цифровых систем управления / В. Куо. – М., 1986. – 448 с.

- Кузнецов Ю. В. Технология обробки изобретательной информации / Ю. В. Кузнецов. – СПб : Изд-во «Петербурский ин-т печати», 2002. – 312 с.

- Лазаренко Э. Т. Фотохимическое формирование печатных форм / Э. Т. Лазаренко. – Львов : Изд-во при львов. гос. ун-те, 1984. – 152 с.

- Лозовий П. І. Симулятор статичних характеристик фарбопередачі растрового зображення фарбодрукарською системою фірми Wifag / П. І. Лозовий //Технологія і техніка друкарства,  – 2010. – Вип. 2, – С. 87–94.

- Лозовий П. І. Симулятор тонопередачі тонової шкали фарбодрукарської системи фірми КВА / П. І. Лозовий. // Технологія і техніка друкарства. – 2010. – Вип. 2. – С. 171–178.

- Лозовий П. І. Побудова навантажувальної характеристики коротких фарбодрукарських систем / П. І. Лозовий. // Технологія і техніка друкарства. – 2008. – № 18. – С. 149–155.

- Луцків М. М. Визначення товщини шару фарби на відбитку за оптичною щільністю / М. М. Луцків, П. С. Малачівський // Комп'ютерні технології друкарства. – 2005. – № 13. – С. 306–311

- Луцків М.М. Визначення точності фарбо-друкарської системи послідовної структури для заданих інтервалів тоновідтворення зображення / М.М. Луцків, В.І. Рибак //  Комп’ютені технології друкарства: зб. наук. праць – Львів: УАД, 2008.  – №20. ‒ С. 25-33.

- Луцків М.М. Математичне моделювання і комп'ютерне симулювання електромеханічних та стрічкопровідних систем: моногр./ М. М. Луцків, І. М. Хмельницька. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2011. – 220 с.

- Луцків М.М. Побудова характеристики покриття растрового відбитка фарбою фарбової системи дукторно-ножового типу послідовно-паралельної структури / М.М. Луцків, В.І. Рибак //  Комп’ютені технології друкарства: зб. наук. праць – Львів: УАД, 2012.  – № 29. ‒ С. 64-75.

- Луцків М.М. Процедура синтезу розкочувальної системи фарбової групи на основі бажаної імпульсної характеристики / М. М. Луцків, Р. Г. Зіненко, М. І. Верхола. // Комп'ютерні системи та мережі. – 2000. – № 385. – С. 58–61.

- Луцків М.М. Розрахунок і побудова номограм розходу і відбору фарби у фарбодрукарських системах послідовної структури / М.М. Луцків, В.І. Рибак //  Комп’ютені технології друкарства: зб. наук. Праць – Львів: УАД, 2007. – №18. ‒ С. 30-39.

- Луцків М. М. Розвиток цифрових технологій і техніки друкування / М. М. Луцків // Комп'ютерні технології друкарства. – 2002. – № 7 – С. 80–85.

- Луцків М.М. Цифрові технології друкарства / М.М. Луцків, Львів. : Українська академія друкарства, 2012. – 488с.

- Луцків М.М. Системи управління зі спостерігаючими пристроями та динамічними регуляторами / М.М. Луцків, Львів. : Українська академія друкарства, 2007. – 198 с.

- Мартинюк В. Т. Основи додрукарської підготовки образотворчої інформації: підруч. Кн.1.: Основи опрацювання образотворчої інформації. / В. Т. Мартинюк. – К.: Варта, 2005. – 240 с.

- Мельничук С. І. Офсетний друк: навч. посіб. Кн. 1.: Технологія і обладнання друкарських процесів / С. І. Мельничук, С. М. Ярема. – К.: Укр НДІСВД; ХаГар. 2000. – 461 с.

- Мусійовська М. М. Аналіз впливу параметрів короткої фарбодрукарської системи послідовної структури на характеристику покриття зображення / М.М. Мусійовська // Комп'ютерні технології друкарства. – 2009. – № 22. – С. 12–25.

- Мусійовська М. М. Статична точність коротких фарбодрукарських систем при відтворенні тонового зображення / М. М. Мусійовська // Поліграфія і видавнича справа. – 2011. – № 1/53. – С. 28–138.

- Мусійовська М. М. Аналіз точності короткої фарбодрукарської системи послідовної структури залежно від її розмірності / М. М. Мусійовська // Квалілогія книги. – 2010. – № 2/18. – С. 43–51.

- Мусійовська М. М. Моделювання потоків фарби у короткій фарбодрукарській системі послідовної структури / М. М. Мусійовська // Поліграфія і видавнича справа.  – 2011. – № 2/54. – С. 175–183.

- Никулин Е.А. Комп’ютерная геометрия и алгоритмы машинной графики / Е.А. Никулин. – СПб. : БХВ-Петербург, 2005. – 560 с.

- Овсяк В. Синтез і дослідження алгоритмів комп'ютерних систем / В. Овсяк, В. Бритковський, О. Овсяк, Ю. Овсяк. – Львів : 2004. – 276 с.

- Пашуля П. Л. Основи метрології, стандартизації і сертифікації. Якість у поліграфії / П. Л. Пашуля. – К. : 1997. – 288 с.

- Порев В.Н. Комп’ютерная графика / В.Н. Порев. – СПб. : БХВ-Петербург. 2004. – 432 с.

- Предко Л. С. Проектування додрукарських процесів: навч. посіб. / Л. С. Предко. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. – 352 с.

- Раскин А. Н. Технология печатных процессов / А. Н. Раскин, И. В. Ромейков, Н. Д. Бирюкова и др. – М. : Книга, 1989. – 430 с.

- Рибак В.І. Моделювання фарбових потоків фарбової системи дукторно-ножового типу послідовної структури / В.І. Рибак //  Комп’ютені технології друкарства: зб. наук. праць – Львів: УАД, 2012.  – № 28. ‒ С. 18-26.

- Рибак В.І. Побудова характеристик покриття при тоновідтворенні зображень фарбодрукарською системою послідовно-паралельної структури / В.І. Рибак // Квалілогія книги: зб. наук. праць – Львів: УАД, 2012. – №1 (21). ‒ С.15-24

- Рибак В.І. Розрахунок і побудова номограм подачі і відбору фарби у фарбовій системі із двома накочувальними валиками / В.І. Рибак // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології: зб. наук. праць – Львів: центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2010.  – №11. ‒ С. 160-168.

- Рибак В.І. Моделювання відтворення зображеня фарбодрукарськими системами / В.І. Рибак // Тези доп. наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівн. і асп. [3-6 лютого 2009 р.]. – Львів : УАД, 2009. ‒ С. 54.

- Рибак В.І. Моделювання розходу фарби у фарбодрукарських системах послідовної структури при відтворенні інформації / В.І. Рибак // Радіоелектроніка та молодь в ХХІ столітті: тези ХІІІ-го міжнародного молодіжного форуму – Харків: ХНУРЕ, 2010. ‒ С. 136.

- Рибак В.І. Спосіб двовимірного регулювання подачі фарби в фарбовому апараті офсетної друкарської машини / В.І. Рибак // Тези доп. наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівн. і асп. [2-5 лютого 2010р.]. – Львів: УАД, 2010. ‒ С.81.

- Рибак В.І. Моделювання розподілу потоку фарби між двома валиками, що обертаються / В.І. Рибак // Тези доп. наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, науков. працівн. і аспір. [1-4 лютого 2011р.]. – Львів: УАД, 2011. ‒ С.85.

- Рибак В.І. Побудова характеристик передачі фарбової системи дукторно-ножового типу послідовної структури для різних кутів повороту  / В.І. Рибак // Квалілогія книги : матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : УАД, 2012. – С.44.

- Романенко В. Д. Методи автоматизації прогресивних технологій / В. Д. Романенко. – К. : Вища школа, 1995. – 519 с.

- Розум О. Ф. Друкарство XXI століття / О. Ф. Розум. // Технологія і техніка друкування. – 2004. – № 4. – С. 4–9.

- Розум О. Ф. Підсумки минулого і погляд у майбутнє / О. Ф. Розум. // Друкарство. – 2000. – № 1. – С. 30–33.

- Русин Б.П. Системи синтезу, обробки та розпізнавання складноструктурних зображень / Б. П. Русин. – Львів : Вертикаль, 1997. – 264 с.

- Сеньківський В. М. Основи видавничих технологій з використанням системи Page Maker: навч.-метод. посіб. / В. М. Сеньківський, І. В. Піх. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. – 108 с.

- Сеньківський В. М. Автоматизоване проектування книжкових видань: моногр. / В. М. Сеньківський, P. O. Козак. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. – 200 с.

- Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов / А. Б. Сергиенко. – СПб. : Питер, 2005. – 604 с.

- Сікора Л. С. Системологія прийняття рішень на управління в складних технологічних структурах / Л. С. Сікора. – Львів: Каменяр, 1998. – 453 с.

- Стрепко І. Т. Проектування систем керування на однокристальних мікро – ЕОМ / І. Т. Стрепко, О. В. Тимченко, Б. В. Дурняк. – К. : Фенікс, 1998. – 286 с.

- Ткаченко В. П. Цифровий оперативний друк: навч. посіб. / В. П. Ткаченко, Б. П. Мананєва. – Х. : ХНУРЕ, 2007. – 236 с.

- Фисенко В.Т. Комп’ютерная обработка и распознавание изображений: учебное пособие / В.Т. Фисенко. – СПб. : СпбГУ НТМА, 2008. – 192с.

- Хамула О. Г. Комп'ютерно-видавничі технології: навч. посіб. Ч. 1. / О. Г. Хамула. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2007. – 168 с.

- Чехман Я. І. Друкарське устаткування / Я. І. Чехман, В. О. Босак, В. І. Сенкусь, В. П. Дідич. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2005. – 468 с.

- Шовгенюк M. B. Ввід і вивід зображень в комп'ютерних видавничих системах / M. B. Шовгенюк, В. Є. Білоус, І. З. Миклушка, В. О. Дудяк. – Львів : Укр. акад. друкарства, 1998. – 144 с.

- Ющик О. В. Основи цифрової обробки зображень в комп'ютерних видавничих системах / О. В. Ющик. – Львів : Укр. акад. друкарства, 1998. – 144 с.

- Яне Б. Цифровая обработка изображений / Б. Яне. – М. : Техносфера, 2007. – 584 с.

- Ярема С. М. Фарбові та зволожувальні апарати, ракельні лакувальні пристрої друкарських машин / С. М. Ярема, Б. Г. Мамут. – К. : Україна; Бліц- Інформ, 2003. – 191 с.

- Domanski M. Obraz cyfrowy / M. Domanski. – Warszawa : Wydawnictwo komunikacji, 2010.

- Kaminski B. Nowoczesny prepres / B. Kaminski. – Warszawa : Translator s.c., 2001. – 352 s.

- Kaminski B. Cyfrowy prepres, drukowanie i procesy wykonczeniowe / B. Kaminski. – Warszawa : Translator s.c. 2001. – 564s.

- Kaczorek T. Positive 1D and 2D system / T. Kaczorek. – Berlin : Heidelberg Springer-Verlang, 2002. – 260s.

- Mokrycki W. Encyklopedia przytwarenia obrazow / W. Mokrycki. – Warszawa. Officina Wydawnicza. – 2002. – 446s.

- Papinska-Kacperek J. Spotarenstwo informacyjne / J. Papinska-Kacperek . Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN SA, 2008. – 600s.

- Ciupalski S. Maszyny offsetowe zwojowe / S. Ciupalski. – Warszawa : Oficina Wydawnicza Politechniki Warszawkiej, 2000. – 274 s.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html