Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА

На правах рукопису

Казьмірович

Роман-Станіслав Владиславович

УДК 004.451.2+655.02

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ БАГАТОРІВНЕВОГО КЕРУВАННЯ ТОЧНІСТЮ МАКРОРОЗМІРІВ АРКУШЕВИХ ВИДАНЬ

У ЦИФРОВИХ РОБОЧИХ ПОТОКАХ

05.13.06 – інформаційні технології

Дисертація на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук

Львів - 2013

# ЗМІСТ

| ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ……………………………………. | 8 |
| --- | --- |
| ВСТУП ………………………………………………………………………... | 9 |
| РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ АВТОМАТИЗАЦІЇ КЕРУВАННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ТА ЯКІСТЮ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛІГРАФІЧНИХ ВИРОБІВ І НАПІВФАБРИКАТІВ……………………………………………………….. | 17 |
| 1.1. Основні тенденції розвитку поліграфічної промисловості …………… | 17 |
| 1.2. Реінжиніринг і підвищення конкурентноспроможності поліграфічних підприємств ………………………………………………….. | 20 |
| 1.3. Міжнароднi стандарти СІР3/СІР4 та формати PPF/JDF ………………. | 27 |
| 1.4. Концепція цифрових робочих потоків ………………………………..... | 38 |
| 1.5. Сучасні системи автоматизованого керування поліграфічним виробництвом ………………………………………………………………… | 46 |
| 1.6. Аналіз проблем та визначення напрямів подальших досліджень в області розвитку концепцій технологій СІР4/JDF ………………………….. | 49 |
| Висновки першого розділу …………………………………………………… | 52 |
| РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК НАУКОВИХ І МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСНОВ КОНТРОЛЮ ТА КЕРУВАННЯ ТОЧНІСТЮ СУМІЩЕННЯ Й ПОЗИЦІЮВАННЯ ФАРБОВІДБИТКІВ НА АДМ ……………………... | 53 |
| 2.1. Аналіз конструкцій друкованих аркушевих видань стосовно системності …………………………………………………………................. | 53 |
| 2.2. Допуски та основні вимоги до якості друку на АДМ багатокольорових відбитків за розмірними параметрами …………………. | 56 |
| 2.3. Огляд методів контролю та регулювання точності суміщення й й позиціювання фарбовідбитків на АДМ ……………………………………… | 61 |
| 2.3.1. Неавтоматизовані методи контролю та регулювання точності суміщення й позиціювання фарбовідбитків ………………………. | 61 |
| 2.3.2. Автоматизовані методи контролю та регулювання точності суміщення й позиціювання фарбовідбитків ………………………………… | 68 |
| 2.4. Аналіз недоліків існуючих способів та розробка нового способу суміщення фарб і позиціювання фарбовідбитків на задану координату аркуша на АДМ ………………………………………………………………. | 74 |
| 2.5. Розробка математичного забезпечення для нового способу контролю точності суміщення фарб і позиціювання фарбовідбитків на задану координату аркуша на АДМ ………………………………………………… | 79 |
| 2.6. Приклади моделювання точності суміщення фарб й позиціювання на задану координату фарбовідбитків на аркушах в АДМ …………………… | 85 |
| 2.7. Аналіз експериментальних гістограм розподілу похибок суміщення фарб ……………………………………………………………………………. | 89 |
| 2.7.1. Визначення ймовірного проценту браку надрукованих аркушів за параметрами суміщення фарб ……………………………………………….. | 89 |
| 2.7.2. Підрахунок накопичених теоретичних частот для емпіричної сукупності похибок суміщення фарб ………………………………………... | 95 |
| 2.7.3. Оцінка згоди теоретичних та експериментальних кривих розподілів похибок суміщення …………………………………………………………… | 99 |
| 2.8. Розробка алгоритму та інтерфейсу для нового способу контролю й регулювання якістю друку на АДМ за розмірними параметрами ………… | 102 |
| Висновки другого розділу……………………………………………………. | 108 |
| РОЗДІЛ 3. ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ Й ПРОДУКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ АВТОМАТИЗОВАНОГО НАСТРОЮВАННЯ ПІСЛЯДРУКАРСЬКОГО УСТАТКУВАННЯ …………………………... | 110 |
| 3.1. Побудова інформаційної моделі ЦРП післядрукарських процесів...….. | 111 |
| 3.2. Точність та продуктивність формування стосів аркушів за їх обсягом | 118 |
| 3.2.1. Автоматизація обліку та групування в пачки друкованих аркушів на лакувальних машинах ………………………………………………………… | 122 |
| 3.3. Технологічні та метрологічні засади автоматизованого контролю точності зіштовхуваня аркушів друкованої продукції на ВЗ………………. | 125 |
| 3.3.1. Огляд та аналіз методів і засобів зіштовхування аркушів у стосі ….. | 126 |
| 3.3.2. Розрахунок похибок розташування фарбовідбитків у зіштовхнутому стосі …………………………………………………………………………… | 129 |
| 3.3.3. Результати комп’ютерного симулювання сумарного розподілу похибок розташування фарбовідбитків у зіштовхнутому стосі .................... | 131 |
| 3.3.4. Розрахунок величини корекції систематичної складової похибки зіштовхування при підрізанні стосу на ОПРМ ……………………………... | 132 |
| 3.4. Аналіз точності настроювання кута нахилу гребінки подавача ОПРМ | 133 |
| 3.4.1. Визначення кута нахилу подавача методом найменших квадратів … | 134 |
| 3.4.2. Визначення кута нахилу подавача з застосуванням апроксимації похибок різання за мінімаксним критерієм …………………………………. | 136 |
| 3.4.3. Визначення кута нахилу подавача з мінімаксною апроксимацією із інтерполяцією………………………………………………………………… | 139 |
| 3.5. Аналіз точності та продуктивності настроювання поворотного подавача ОПРМ ……………………………………………………………….. | 141 |
| 3.6. Підвищення продуктивності та точності настроювання подавача ОПРМ на вихідну (базову) координату ……………………………………... | 143 |
| 3.6.1. Аналіз похибок ручного настроювання подавача ОПРМ на вихідну координату …………………………………………………………………..... | 143 |
| 3.6.2. Аналіз продуктивності та точності автоматизованого настроювання подавача ОПРМ на вихідну координату …………………………………...... | 147 |
| 3.7. Підвищення продуктивності та точності настроювання післядрукарського обладнання ………………………………………………. | 148 |
| Висновки третього розділу …………………………………………………... | 150 |
| РОЗДІЛ 4. АСУ ПІДГОТОВЧИХ ПРОЦЕСІВ (PREPARATION PROCESS) ЯК НОВИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ СЕГМЕНТ У СТРУКТУРІ УПРАВЛІННЯ ДРУКАРНІ ................................................... | 152 |
| 4.1. Первинна структуризація АСУ ПП, її синтез та основні компоненти | 154 |
| 4.2. Первинна структуризація задач АСУ ПП ………………………………. | 161 |
| 4.3. Математичне забезпечення АСУ ПП …………………………………… | 171 |
| 4.3.1. Математична модель аркушів ………………………………………..... | 171 |
| 4.3.2. Математичні уніфіковані структурні моделі технологічних операцій підготовки паперу до друку…………………………………………………. | 173 |
| 4.3.3. Інформаційна модель ЦРП процесів підготовки аркушів паперу до друку…………………………………………………………………………… | 177 |
| 4.3.4. Облік обсягів відходів паперу ………………………………………… | 178 |
| 4.4. Інформаційне забезпечення АСУ ПП …………………………............... | 179 |
| 4.5. Метрологічне забезпечення АСУ ПП …………………………………... | 188 |
| 4.5.1. Аналіз точності розрізання рулонного паперу на аркуші в АРМ …... | 188 |
| 4.5.2. Аналіз точності зіштовхування аркушів на віброзіштовхувачах …… | 190 |
| 4.5.3. Аналіз похибок підрізання на формат стосів паперу до друку ……... | 191 |
| 4.4. Технічне забезпечення АСУ ПП ………………………………………... | 197 |
| Висновки четвертого розділу …………………………………..……………. | 201 |
| РОЗДІЛ 5. БАГАТОРІВНЕВЕ ІЄРАРХІЧНЕ КЕРУВАННЯ ТОЧНІСТЮ МАКРОРОЗМІРІВ АРКУШЕВИХ ВИДАНЬ ТА НАПІВФАБРИКАТІВ ..................................................................................... | 203 |
| 5.1. Узагальнене подання завдань багаторівневої ієрархічної структури АСУ точністю макророзмірів аркушевих видань і напівфабрикатів………. | 204 |
| 5.2. Математичні моделі виготовлення аркушевих видань з прогнозованою точністю ……………………………………………………... | 207 |
| 5.2.1. Математична модель етикетки ………………………………………... | 207 |
| 5.2.2. Математична модель похибки виготовлення етикетки ……………… | 208 |
| 5.3. Аналіз точності виготовлення аркушевих видань за параметрами їх їх розмірів ……………………………………………………………………….. | 209 |
| 5.4. Аналіз точності виготовлення аркушевих видань за параметрами ВЛК …………………………………………………………………... | 221 |
| 5.4.1. Аналіз результуючої точності аркушевих видань за параметрами ВЛК на верхніх рівнях ієрархії управління …………………………………. | 221 |
| 5.4.2. Аналіз точності аркушевих видань за параметрами ВЛК на середніх та нижніх рівнях ієрархії управління ………………………………………... | 224 |
| 5.4.2.1. Аналіз точності підготовки аркушів до друку ……………………... | 225 |
| 5.4.2.2. Аналіз точності розміщення елементів зображень на друкарських формах …………………………………………………………………………. | 225 |
| 5.4.2.2.1. Точність виготовлення друкарських форм при ручному монтажі | 226 |
| 5.4.2.2.2 Точність виготовлення друкарських форм при електронному монтажі …………………………………………............................................... | 229 |
| 5.4.2.3. Аналіз точності позиціювання фарбовідбитків на аркушах при друці на АДМ………………………………………………………………….. | 231 |
| 5.4.2.3.1. Фактори, пов’язані з папером …………........................................... | 232 |
| 5.4.2.3.2. Фактори, пов’язані з точністю вирівнювання та передачі аркушів механізмами аркушеподавальної системи ……………………........ | 238 |
| 5.4.2.3.3. Похибки, пов’язані з методом контролю та регулювання точності позиціювання фарбовідбитків …………………………………....... | 240 |
| 5.4.2.4. Аналіз точності виготовлення етикеткової продукції за параметрами ВЛК на стадії післядрукарських процесів…………………… | 240 |
| 5.4.3. Розрахунок результуючих похибок виготовлення етикеткової продукції за параметрами ВЛК ……………………………………………… | 243 |
| 5.5. Автоматизована система контролю макророзмірів аркушевих видань | 244 |
| Висновки п’ятого розділу …………………………………………………… | 246 |
| РОЗДІЛ 6. РОЗРОБКА УНІФІКОВАНО-МОДУЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ (ІКП) ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПОЛІГРАФІЧНИХ РОЗМІРОУТВОРЮВАЛЬНИХ МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ …………………………………………. | 248 |
| 6.1. Модульне формування ІКП для вітчизняних поліграфічних розміроутворювальних машин та устаткування…………………………… | 248 |
| 6.1.1. Індивідуально-модульне формування ІКП РМУ................................... | 248 |
| 6.1.2. Уніфіковано-модульне формування ІКП РМУ ………………………. | 252 |
| 6.2. Розробка уніфіковано-модульних завадостійких ІКП для АРМ та КРМ, виготовлених на Ходорівському заводі поліграфічних машин ……. | 256 |
| 6.2.1. Самонастроювальний лічильно-групуючий пристрій АРМ ……....... | 256 |
| 6.2.2. Завадостійкий цифровий пристрій для вимірювання швидкості роботи АРМ …………………………………………………………………… | 259 |
| 6.2.3. Лічильний пристрій КРМ ………............................................................ | 264 |
| 6.3. Розробка уніфіковано-модульних завадостійких ІКП для ОПРМ виготовлених Роменським заводом поліграфічних машин………………… | 265 |
| 6.3.1. Розробка завадостійкої системи ЧПК ОПРМ ………………………... | 265 |
| 6.3.1.1. Схема форсованого керування електромагнітними муфтами приводів точного позиціювання подавача ОПРМ ………………………...... | 268 |
| 6.3.2. Фотоелектричний захисний пристрій (ФЗП) ОПРМ з неперервним контролем справності функціонування …………………………………….. | 272 |
| 6.4. Розробка уніфіковано-модульних завадостійких ІКП для ФМ та НШМ виготовлених Київським заводом поліграфічних машин …………. | 274 |
| 6.4.1. Завадостійкий та швидкодіючий пристрій автоматичної лічби сфальцьованих аркушів та відліку їх у партії на ФМ ………………………. | 274 |
| 6.4.2. Розширення функціональних можливостей СПК ниткошвейних машин БНШ-6А……………………………………………………………….. | 276 |
| 6.5. Розробка концепцій проектування нового покоління ІКП для створюваних машин…………………………………………………………… | 281 |
| Висновки шостого розділу …………………………………………………… | 282 |
| ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ …………………………………………………… | 283 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………. | 285 |
| ДОДАТКИ ……………………………………………………………………. | 312 |

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

| АДМ | Аркушева друкарська машина |
| --- | --- |
| АРМ | Аркушерізальна машина |
| АСУ ПП | Автоматизована система управління підготовчими процесами |
| АСУ ТП | Автоматизована система управління технологічними процесами |
| ВЗ | Віброзіштовхувач |
| ВЛК | Відстань від лінії контуру |
| ІКП | Інформаційно-керувальні пристрої |
| ІМФТ | Індивідуально-модульне формування техніки |
| КРМ | Картонорізальна машина |
| ОПРМ | Одноножова паперорізальна машина |
| РМУ | Розміроутворювальні машини та устаткування |
| УМФТ | Уніфіковано-модульне формування техніки |
| ЦРП | Цифровий робочий потік (workflow) |
| ЧПК | Числове програмне керування |
| CIM | Computer Integrated Manufacturing (комп’ютерно-інтегроване виробництво) |
| CIP4 | International Cooperation for the Integration of Process in Prepress, Press, Postpress (міжнародний консорціум в області інтеграції процесів в додрукарській, друкарській та післядрукарських стадіях) |
| JDF | Job Definition Format (формат опису роботи) |
| JMF | Job Messaging Format (формат робочих повідомлень) |
| MIS | Management Information System (керуюча інформаційна система) |
| PPF | Print Production Format (формат опису процесу виробництва друкованої продукції) |

ВСТУП

Актуальність теми. Робота сучасних друкарень стає щораз складнішою: тиражі продукції постійно зменшуються, водночас збільшується кількість замовлень. У ситуації, що склалася важливим є скорочення часу на приладження та настроювання поліграфічного устаткування, прискорення процесу здійснення замовлення та полегшення диспетчеру роботи з планування виробничого процесу. Це можливо здійснювати при підвищенні рівня автоматизації виробництва й інтеграції різних виробничих ділянок у єдиний виробничий процес.

Однак для того, щоб обладнання з різних виробничих стадій могло обмінюватись інформацією, а також для взаємодії з обладнанням різноманітних виробників необхідний універсальний стандарт обміну даних. Отож на початковій стадії чотири відомі компанії – Adobe, Agfa, Heidelberg та MAN Roland розробили стандарт, названий JDF (Jоb Definition Format), що охоплює всі стадії поліграфічного виробництва, починаючи від прийняття замовлення та закінчуючи відвантаженням готової продукції замовникові. В єдиному файлі міститься потрібна інформація про виконувані операції на різних стадіях здійснення замовлення, відомості про необхідні настроювання (формат паперу, параметри кольороподілу, трепінг, фарбові профілі, мітки фальцювання тощо). Управлінські інформаційні програми здатні з допомогою створеного формату отримувати інформацію про статус роботи, проводити планування виробничого процесу, здійснювати калькуляцію та післякалькуляцію замовлення. Формат JDF прийнятий консорціумом СІР4 (International Cooperation for the Integration of Process in Prepress, Press, Postpress – міжнародний консорціум в області інтеграції процесів в додрукарській, друкарській та післядрукарських стадіях) як поліграфічний стандарт опису робочих завдань. На сьогодні в члени міжнародного консорціуму СІР4 прийнято більше 270 фірм світу, і призначенням його є, зокрема, стимулювання комп’ютерної інтеграції всіх процесів, які можуть бути розглянуті в поліграфічній галузі виробництва.

Зарубіжне поліграфічне обладнання, розроблене відповідно до стандарту СІР4, нині успішно експлуатується в друкарнях України. Одним з основних пріоритетних напрямів розвитку поліграфічної галузі є створення цифрового багаторівневого методу організації виробництва з інтеграцією додрукарських, друкарських та післядрукарських процесів усередині друкарні – так званий digital workflow (цифровий робочий потік (ЦРП), а серед головних невирішених проблем створення ефективних комп’ютерно-інтегрованих виробництв (СІМ - Computer Integrated Manufacturing) – проблема узгодження (стикування) друкарських процесів з післядрукарськими за параметрами точності макророзмірів аркушевих видань та напівфабрикатів.

Враховуючи сказане, а також новизну проблеми для вітчизняної поліграфічної галузі промисловості, розробка теоретичних засад і шляхів розвитку практичних методів побудови інформаційної технології багаторівневого керування точністю макророзмірів аркушевих видань у ЦРП (на всіх стадіях життєвого циклу), активна участь України у створені наукового базису концепції міжнародного стандарту та нової технології СІР4/JDF для виробництв друкованої продукції є надзвичайно актуальною та престижною.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження пов’язане з напрямами наукової роботи Української академії друкарства в галузі підвищення якості виготовлення поліграфічної продукції та автоматизації поліграфічних процесів, з науковими та практичними задачами вітчизняних друкарень і заводів поліграфічних машин. Частково робота виконана в рамках госпдоговірної науково-дослідної роботи ДБ №400-2001. Категорія 1 № держ. рег. 0101V004039 1 КОФУМУС («Створення комплексу моделювання комп’ютерно-мікропроцесорних систем друкарських машин», 2003).

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає у вирішенні науково-технічної проблеми побудови інформаційної технології створення багаторівневого керування точністю макророзмірів аркушевих видань у друкарнях із цифровим управлінням виробничими процесами.

Для досягнення поставленої мети виникає необхідність у розв’язанні таких завдань:

- провести аналіз сучасного стану автоматизації керування якістю та продуктивністю виготовлення поліграфічних виробів з точки зору забезпечення максимального виходу якісних виробів та продуктивності;

- розвинути теоретичні основи та практичні методи контролю й регулювання якості друку на аркушевих друкарських машинах (АДМ) за параметрами точності суміщення фарб і позиціювання фарбовідбитків на аркушах з позиції спрощення інтеграції післядрукарських процесів у загальний ЦРП;

- розробити інформаційну модель ЦРП післядрукарських процесів виготовлення аркушевих видань і на цій основі з урахуванням нової системи керування на АДМ, проведено оцінку ефективності запропонованих методів і способів підвищення точності та продуктивності автоматизованого настроювання на формат поопераційного обладнання;

- розробити інформаційну модель ЦРП та теоретичні основи проектування АСУ підготовчих процесів (preparation process), до яких відносяться операції підготовки паперу та картону, як важливого технологічного сегменту в структурі управління друкарні, що впливають на результуючу точність виготовлення аркушевих видань та скорочують загальний цикл їх виробництва;

- розробити систему багаторівневого ієрархічного управління точністю макророзмірів аркушевих видань і напівфабрикатів для оптимального вибору за параметрами точності та дискретності системи відповідно до прийнятих критеріїв оптимізації;

- на основі уніфіковано-модульного принципу формування техніки розробити комплекс інформаційно-керуючих пристроїв (ІКП) поліграфічних розміроутворювальних машин та устаткування (РМУ) вітчизняного виробництва, що суттєво підвищить ефективність реалізації ІКП на всіх стадіях життєвого циклу, з урахуванням впливу їх технічних характеристик на якість виготовлення аркушевих видань.

Об’єктом дослідження є процеси виготовлення аркушевих видань і напівфабрикатів у друкарнях із цифровим управлінням виробничими процесами.

Предмет дослідження – інформаційна технологія ієрархічного багаторівневого керування точністю макророзмірів аркушевих видань у ЦРП.

Методи дослідження: імовірнісно-статистичного та математичного моделювання, які базуються на математичній теорії ймовірностей та прикладної статистики; кореляційного і регресійного аналізу та інформаційної теорії вимірювальних пристроїв; теорії ієрархічних багаторівневих систем; експериментального з використанням фізичного моделювання при дослідженні надійності роботи розроблених ІКП вітчизняних РМУ.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в наступному.

1. Отримали подальший розвиток теоретичні основи та способи контролю точності суміщення фарб і позиціювання фарбовідбитків на аркушах на АДМ, що дозволяє підвищити якість друку багатофарбових відбитків та ефективність автоматизованого контролю точності настроювання на формат друкарського й післядрукарського устаткування у виробництвах із комп’ютерно-інтегрованою системою управління, а відтак розв’язати актуальні задачі розвитку концепції міжнародного стандарту та нової технології СІР4/JDF.

2. Вперше розроблено інформаційні моделі ЦРП на стадії підготовчих та післядрукарських процесів, що дає можливість з точки зору оптимізації технологічних процесів ефективніше аналізувати точність та продуктивність різних ЦРП вищенаведених технологічних процесів.

3. Запроповано нові методики розрахунку та практичні методи підвищення рівня автоматизації, точності й продуктивності процесів настроювання на формат післядрукарського устаткування, що суттєво збільшує ефективність виробництв із комп’ютерно-інтегрованою системою управління.

4. Вперше запропоновано та розроблено теоретичні основи створення АСУ підготовчих процесів (preparation process) як нового сегменту в структурі управління поліграфічним виробництвом, які включають процеси складування, підготовки до друку паперу й картонних напівфабрикатів та утилізації паперових відходів, що можуть також служити базисом для розвитку концепції міжнародного стандарту й нової технології СІР4/JDF.

5. Вперше розроблено теоретичні засади та доведено можливість практичної реалізації багаторівневого ієрархічного управління точністю макророзмірів аркушевих видань та напівфабрикатів, що дозволяє оцінити рівень точності аркушевих видань уже на стадії проектування та втілити узгоджені оптимальні рішення щодо їх підвищення на різних рівнях управління.

6. Вперше запропоновано ієрархічну багаторівневу структуру уніфіковано-модульної Ms–системи для проектування та розробки ІКП вітчизняних РМУ, яка забезпечує економічну ефективність їх впровадження на всіх стадіях життєвого циклу та підвищує точність виготовлення аркушевих видань і напівфабрикатів, може оцінюватись як перший крок на шляху інтеграції систем керування вітчизняним устаткуванням до міжнародного консорціуму СІР4/JDF.

Практичне значення результатів дослідження. Впровадження результатів наукового дослідження дозволяє:

а) розвинути концепцію міжнародного стандарту та нової технології СІР4/JDF для виробництв друкованої продукції шляхом:

- розроблення нової системи контролю та регулювання точності суміщення й позиціювання фарбовідбитків на аркушах в АДМ;

- розроблення нових точніших і продуктивніших автоматизованих способів настроювання на формат післядрукарського устаткування при виготовленні аркушевих видань і напівфабрикатів;

- введення в СІР4/JDF нового сегменту в структурі управління поліграфічним виробництвом – АСУ підготовчими процесами (preparation process).

б) підвищити якість та продуктивність виготовлення аркушевих видань, зокрема цінних паперів, за параметрами їх розмірів та відстаней від лінії контуру (ВЛК) за рахунок:

- розроблення нової системи контролю та регулювання точності суміщення й позиціювання фарбовідбитків на аркушах на АДМ, пристрою контролю точності зіштовхування аркушів на віброзіштовхувачах (ВЗ) та пристрою контролю параметрів неперпендикулярності різання стосів;

- впровадження точніших способів настроювання на формат післядрукарського устаткування: запропонованого методу компенсації похибок зіштовхування при підрізанні стосу на одноножових паперорізальних машинах (ОПРМ), підвищення точності настроювання подавача ОПРМ на початкову координату, точнішого визначення та встановлення оптимального кута нахилу та повороту подавача ОПРМ;

- впровадження в друкарнях багаторівневої ієрархічної системи управління точністю макророзмірів аркушевих видань і напівфабрикатів;

- розроблення заходів щодо підвищення точності та продуктивності підготовки паперу до друку на стадії підготовчих процесів та розроблення нових науково обґрунтованих технічних вимог до якості виготовлення аркушевих видань при складанні відповідних галузевих нормативів та ТУ.

в) підвищити технічний рівень та конкурентоспроможність вітчизняних поліграфічних машин та устаткування завдяки:

- впровадженню на розміроутворювальних машинах та устаткуванню (аркушорізальних, паперорізальних, картонорізальних, фальцювальних, ниткошвейних, лакувальних) створеного комплексу уніфіковано-модульних ІКП та розробленню концепції щодо проектування нового покоління ІКП і поліграфічних машин з використанням сучасних апаратних платформ, яка в подальшому може працювати в багаторівневих комп’ютерно-інтегрованих поліграфічних виробництвах відповідно до міжнародних стандартів СІР4/JDF.

Матеріали дисертаційної роботи використано у навчальному процесі: при підготовці навчальних посібників; у лекційних курсах; курсовому та дипломному проектуванні; постановці нових лабораторних робіт.

Особистий внесок здобувача. Усі результати, подані в дисертаційній роботі, здобувачем отримані особисто. У наукових працях, написаних у співавторстві, здобувачу належить: [20, 22] – ідея апроксимації похибок різання на ОПРМ за мінімаксним критерієм та апроксимацією з інтерполяцією; [16, 18, 19, 21, 28] – розробка моделі уніфіковано-модульних ІКП розміроутворювальних машин та їх структурних і принципових електричних схем; [8] – аналіз точності підготовки паперу до друку на стадії підготовчих процесів; [7, 9, 12] – участь у математичному моделюванні та теоретично-експериментальних дослідженнях точності двовимірного розташування міток фальцювання на корінцях зошитів; [10, 11, 14] – розробка структурних електричних схем ІКП для контролю точності настроювання підбиральних машин та методів дослідження їх надійності; [23] – математичне моделювання точності зіштовхування аркушів у стосі й розробка способу мінімізації їх похибок; [25] – розробка математичного забезпечення АСУ підготовчих процесів; [26] – розробка та апробація математичної моделі ЦРП післядрукарських процесів; [29] – розвиток концепції міжнародного стандарту та нової технології СІР4/JDF.

Апробація результатів дисертаційної роботи. Основні положення дисертаційної роботи, результати теоретичних та експериментальних досліджень оприлюднені на: «Всезоюзном совещании по методам расчета полиграфических машин-автоматов» (Львів, 1991); 3-й Міжнародній науково-технічній конференції «Контроль и управление в технических системах» (Вінниця, 1995); 4-й Українській конференції з автоматичного управління за участю міжнародних спеціалістів «Автоматика-97» (Черкаси, 1997); 2-й Міжнародній науково-технічній конференції «Математичне моделювання в електротехніці та електроенергетиці» (Львів, 1997); міжнародних конференціях «Комп'ютерні технології друкарства» (Львів, 1996, 1998, 2000, 2006); міжнародних конференціях «Інформаційні технології друкарства» (Львів, 2002, 2004); 4-й Міжнародній науково-практичній конференції «Квалілогія книги» (Львів, 2003); на ХV конференції автоматизації дискретних процесів «Автоматика» (м. Закопане, Польща, 2006); міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні методи, інформаційне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними комплексами» (м. Київ, 2009); на науково-практичній конференції, присвяченій 80-річчю УАД (м. Львів, 2010) – «Стан та перспективи розвитку інформаційних технологій та поліграфічного і пакувального устаткування», та 500-літтю від дня народження Івана Федорова (м. Львів, 2011), а також на щорічних звітних науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів УАД (м. Львів, 1989–2013).

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи висвітлено в 55 наукових працях – 29 статтях у наукових фахових виданнях України та інших держав, 25 публікаціях у матеріалах міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, отримано один патент України.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, шести розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. Основний обсяг роботи становить 282 сторінки, у тому числі 85 ілюстрацій, 25 таблиць. Список використаних джерел складається із 285 найменувань.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У роботі досліджується та розв’язується нова науково-технічна проблема розвитку поліграфічної галузі створення інформаційної технології багаторівневого керування точністю макророзмірів аркушевих видань і напівфабрикатів у друкарнях із цифровим управлінням виробничими процесами, що забезпечує кінцеве розв’язання проблеми інтеграції додрукарських, підготовчих, друкарських та післядрукарських процесів у єдиний цифровий робочий потік відповідно до концепцій міжнародного стандарту та нової технології СІР4/JDF. При цьому отримані такі результати.

1. Розвинуто теоретичні основи та практичні методи контролю й управління якістю друку на АДМ за параметрами точності суміщення фарб і позиціювання фарбовідбитків на аркушах, що дозволяє підвищити якість друкованої продукції та збільшити точність та продуктивність процесів настроювання післядрукарського устаткування на новий формат, а відтак створення наукового базису для подальшого розвитку концепцій міжнародного стандарту й нової технології СІР4/JDF для виробництв друкованої продукції.

2. Запропоновано інформаційну модель ЦРП при обробці аркушевих видань на стадії післядрукарських процесів і розвинуті теоретичні основи підвищення точності й продуктивності настроювання післядрукарського устаткування на новий формат шляхом:

а) розробки методики розрахунку похибок розташування фарбовідбитків у зіштовхнутому стосі та розрахунку величини корекції похибок зіштовхування друкованих аркушів у стосі при їх підрізанні;

б) розробки нових методик розрахунку оптимального кута нахилу подавача та його кута повороту на ОПРМ;

в) визначення шляхів суттєвого підвищення точності й продуктивності автоматизованого позиціювання подавача ОПРМ на початкову координату стола при підрізанні країв стосу.

3. Розроблено теоретичні основи створення АСУ підготовчих процесів (preparation process) як нового сегмента в структурі управління поліграфічним виробництвом, що включають ділянки: складування паперу та картону; підготовки паперу до друку, підготовки картонних напівфабрикатів; утилізації паперових відходів. Запропоновано інформаційну модель ЦРП процесів підготовки аркушів паперу до друку та розвинуто математичне, метрологічне, інформаційне й технічне забезпечення вищевказаної АСУ.

4. Розроблено теоретичні основи організації багаторівневого ієрархічного управління точністю макророзмірів аркушевих видань і напівфабрикатів за окремими їх показниками з позиції оптимізації виробничих процесів, що дає можливість оптимально розподілити складові результуючих похибок між окремими цехами (технологічними процесами), виявити слабкі місця виробництва, усунути конфліктні ситуації між працівниками різних підрозділів друкарні. Проаналізовано фактори, що впливають на точність аркушевих видань за параметрами їх розмірів і ВЛК на всіх рівнях ієрархії управління й стадіях виробництва та виведено аналітичні залежності, які дозволяють розраховувати їх результуючі похибки вже на стадії проектування.

5. Запропоновано ієрархічну багаторівневу структуру УМФТ Ms–системи для ІКП РМУ вітчизняного виробництва та двоетапну концепцію їх розвитку з точки зору підвищення рівня автоматизації та точності процесів обробки аркушевих видань і напівфабрикатів, відповідно до якої розроблено уніфіковані за елементною базою комплекс ІКП РМУ, виготовлених на Київському, Ходорівському та Роменському заводах поліграфічних машин.

# Список використаних літературних джерел

- Автоматизовані системи керування технологічними процессами : підруч. [для ВНЗ] / [Фурман І. О., Краснобаєв В. А., Рожков П. П., Тимчук С. О., Радченко С. С.] ; за ред. І. О. Фурмана. — Харків : Факт, 2006. — 317 с.

- Автоматизовані системи обробки економічної інформації : підруч. / [Лавінський Г. В., Оболенська Т. Є., Мариченко Б. В. та ін.]. — К. : Вища шк., 1995. — 287 с.

- Автоматические измерения и приборы (аналоговые и цифровые) / П. П. Орнатский. — 5-ое изд. — К. : Вища шк., Головное изд-во, 1986. — 504 с.

- Автоматизовані системи управління технологічними процесами : навч. посіб. / [за ред. Б. В. Шамші]. — Харків : ХТУРЕ, 1999. — 160 с.

- Агеев В. Н. Информационное обеспечение издательско-полиграфических систем : моногр. / В. Н. Агеев. — М. : МГУП, 2007. — 316 с.

- Агеев В. Н. Информационное обеспечение систем управления : консп. лекций / В. Н. Агеев. — М. : МГУП, 2011. — 112 с.

- Акатьев Д. Ф. Вспомогательные комплексы для резальных машин / Д. Ф. Акатьев // Новая полиграфия. — 2001. — № 2(9). — С. 20–24.

- Акатьев Д. Ф. Дополнительное оборудование к резальным машинам / Д. Ф. Акатьев // Новая полиграфия. — 2001. — № 2(9). — С. 15–19.

- Ананьина Е. В. Машины брошюровочно-переплетного производства / [Ананьина Е. В., Коцарь Ю. Н., Мордовин Б. М.]. — М. : Книга, 1974. — Ч. 2. — 224 c.

- Андрущук В. В. Цифровые системы измерения параметров движения механизмов в машиностроении / В. В. Андрущук. — СПБ. : Политехника, 1992. — 237 с.

- Аникина К. А. Сетевое планирование в полиграфии / К. А. Аникина. — М. : Книга, 1974. — 80 с.

- АСУ на промышленном предприятии: методы создания : справ. / [Михалев С. Б., Сегедов Р. С., Гринберг А. С. и др.] — 2-ое изд., перераб. и доп. — М. : Энергоатомиздат, 1989. — 400 с.

- Балашов Е. П. Статистический контроль и регулирование качества массовой продукции / Е. П. Балашов, В. А. Долженков. — М. : Машиностроение, 1984. — 231 с.

- Басюк Т.М. Основи інформаційних технологій: навч. посібн. / Т.М. Басюк, Н.О. Думанський, О.В. Пасічник. – Львів : «Новий світ - 2000», 2012. – 390 с.

- Батюшко А. Л. Точность и надежность технологических процессов в полиграфии / А. Л. Батюшко. — М. : Книга, 1975. — 104 с.

- Белозеров Э. Исследование влияния структуры печатного изображения на качество оттисков / Э. Белозеров, А. Мунтян // Полиграфия. — 1977. — № 4. — С. 23–24.

- Биткова К. М. Брошюровочно-переплетное производство / К. М. Биткова, А. Д. Кузнецова. — М. : Книга, 1980. — 416 с.

- Богданович А. Время собирать камни / А. Богданович, М. Абрамов // Полиграфия. — 2001. — № 2. — С. 34–35.

- Боженко Л. І. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація : навч. посіб. / Л. І. Боженко. — Львів : Афіша, 2006. — 324 с.

- Большев Л.И., Смирнов Н.В.Таблицы математической статистики / Л. И. Большев, Н. В Смирнов. — М. : Наука, 1965. — 464 с.

- Бражников В. А. Методика построения и анализа точностного баланса полиграфических машин : автореф. дис. … д-ра техн. наук / В. А. Бражников. — М., 1974. — 32 с.

- Брошюровочно-переплетные процессы. Технологические инструкции / [б/а]. — М. : Книга, 1982. — 438 с.

- Будникова О. JDF-формат ближайшего будущего / О. Будникова // Полиграфия. — 1998. — № 5. — С. 70.

- Бычков С. Р. Методика определения допусков на показатели качества печатного изображения / С. Р. Бычков, В. В. Лихачев // Проблемы технологии печатных процессов : сб. трудов. — М. : МПИ, 1988. — С. 100–105.

- Вальков В. М. Автоматизированные системы управления технологическими процессами / В. М. Вальков, В. Е. Вершин. — 3-ье изд., перераб. и доп. — Львов : Политехника, 1991. — 268 с.

- Вартанян С. П. Оптоэлектронные приборы для контроля оттисков / С. П. Вартанян // Новости полиграфии. — 2001. — № 6. — С. 13–14.

- Василевський М. Інформація та кадри в логістичних системах : наук. вид. / М. Василевський, Р. Патора. — Львів : «Львівська політехніка», 2001. — 272 с.

- Васильев А. Л. Модульный принцип формирования техники / А. Л. Васильев. — М. : Изд-во стандартов, 1989. — 240 с.

- Васильева Н. П. Проектирование логических элементов автоматики / Н. П. Васильева, Б. П. Петрухин. — М. : Энергия, 1970. — 336 с.

- Вентцель Е. С. Исследование операций: задачи, принципы, методология / Е. С. Вентцель. — М. : Наука, 1980. — 208 с.

- Вентцель Е. С. Прикладные задачи теории вероятностей / Е. С. Вентцель, Л.А. Овчаров. — М. : Радио и связь, 1983. — 416 с.

- Верхола М.І. Моделі динаміки листорізальних машин з САП для визначення точності різу / М.І. Верхола // Поліграфія і видавнича справа. — 1993. — № 27. — С. 87–92.

- Вихоть А. Проблемы автоматизации послепечати / А. Вихоть // Принт Плюс. — 2005. — № 8. — С. 93–96.

- Владимирская Р. Отбросим недоверие. Отечественные производители на «Полиграфии» / Р. Владимирская // Принт Плюс. — 2005. — № 5 (7). — С. 29–33.

- Волосов С. С. Приборы для автоматического контроля в машиностроении : учеб. пособ. [для вузов] / С. С. Волосов, Е. И. Педь. — М. : Изд-во стандартов, 1975. — 336 с.

- Воробьев Д. В. Чем подрезка отличается от разрезки и где они сталкиваются / Д. В. Воробьев // Курсив. — 1998. — № 2. — С. 42–48.

- Высокопомехоустойчивые логические схемы ИС серии К511 / [Болдырев В. П., Медведев В. И., Рябова С. Н. и др.] // Электронная промышленность. — 1975. — № 12. — С. 61–64.

- Высокоавтоматизированный комплекс Heidelberg Logistics / [б/а] // Полиграфия. — 2002. — №1. — С. 42–43.

- Гавенко С. Ф. Оцінка якості поліграфічної продукції : навч. посіб. / С. Ф. Гавенко, О. В. Мельников. — Львів : Афіша, 2000. — 120 с.

- Гасов В. М. Информационные технологии в издательськом деле и полиграфии : учеб. пособ. [для вузов] / В. М. Гасов, А. М. Цыганенко. — М. : Мир книги, 1998. — Кн. 1. — 639 с.

- Гасов В. М. Информационные технологии в издательськом деле и полиграфии : учеб. пособ. [для вузов] / В.М. Гасов, А.М. Цыганенко. — М. : Мир книги, 1998. — Кн. 2. — 528 с.

- Гейлер З. Ш. Самонастраивающиеся системы активного контроля размеров / З. Ш. Гейлер. — М. : Машиностроение, 1972. — 176 с.

- Гехман Ч. Рабочий поток / Чак Гехман ; пер. с англ. Е. Н. Зверева, А. Н. Коваленко ; под ред. А. Н. Коваленко. — М. : МГУП, 2004. — 252 с.

- Гинзбург В. З. Исследование процесса резания на одноножевых бумагорезальных машинах : автореф. дис. … канд. техн. наук / В. З. Гинзбург. — М., 1958. — 20 с.

- Гинзбург В. М. Формирование и обработка изображений в реальном времени: Методы быстрого сканирования / В. М. Гинзбург. – М.: Радио и связь, 1986. – 232 с.

- Гиш И. JDF из первых рук И. Гиш // Полиграфия. — 2006. — № 2. — С. 54.

- Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика / В. Е. Гмурман. — М. : Высш. шк., 1972. — 368 с.

- Горошко О. Система контролю якості друкарського процесу / О. Горошко, О. Козак // Палітра друку. — 2000. — № 6. — С. 54–57.

- Горский Ю. М. Информационные аспекты управления и моделирования / Ю. М. Горский. — М. : Наука, 1978. — 222 с.

- Гриб С. М. Аналіз точності визначення кількості аркушів у стосі лічильними вагами на віброзіштовхувачах / С. М. Гриб, Р. В. Казьмірович // Наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівн. і асп. : 1-4 лютого 2011 р. : тези доп. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2011. — С. 88.

- Грибков А. В. Формное оборудование / А. В. Грибков. — Ч. 2 : Стереотипное и фотомеханическое оборудование. — М. : Книга, 1988. — 320 с.

- Даммкепер Р. Ниткошвейные машины: тенденции развития / Р. Даммкепер // Интерпринт. — 1993. — № 1. — С. 82–85.

- Деджидас Л. Листовая офсетная печатная машина: механизмы, эксплуатация, обслуживание / Л. Деджидас, Т. Дистри ; пер. с англ. В Дудичева, Н. Герценштейна, Е. Климова. — М. : ЦАПТ, 2007. — 488 с.

- Дитрих Я. Проектирование и конструирование: системный подход : пер. с польск. / Я. Дитрих. — М. : Мир, 1981. — 456 с.

- Дурняк Б. В. Стандарти в поліграфії та видавничій справі : довід. / Дурняк Б. В., Ткаченко В. П., Чеботарьова І. Б. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2011. — 320 с.

- Дьяконов В. П. Математическая система Maple V R3/R4/R5 / В. П. Дьяконов. — М. : СОЛОН, 1998. — 400 с.

- Дьяконов В. Maple 6 : учеб. курс / В. Дьяконов. — СПб. : Питер, 2001. — 608 с.

- Единые нормы времени и выработки на процессы полиграфического производства [Электронный ресурс] : [для важнейших предприятий]. — Офиц. изд. — М. : Книжная палата, 1988. — 456 с. — Режим доступа : http://bestpravo.ru/federalnoje/hj-normy/y6n/page-20.htm.

- Ерн-Бишкевич В. Участь технічного комітету «Технологія поліграфії» в cтворенні та вдосконаленні галузевої нормативно-технічної документації / Ерн-Бишкевич В., Васьків В., Мельников В. // Друкарство. — 2006. — № 6. — С. 5–8.

- Ефимов М. В. Автоматизированное управление полиграфическим производством : учеб. [для вузов] / М. В. Ефимов. — М. : МГУП, 1998. — 416 с.

- Ефимов М. В. Автоматизация технологических процессов полиграфии / М. В. Ефимов, Г. Д. Толстой. — М. : Книга, 1989. — 512 с.

- Ефимов М. В. Теоретические основы переработки информации в полиграфии : учеб. / М. В. Ефимов. — М. : МГУП, 2001. — Кн. 1. — 340 с.

- Ефимов М. В. Теоретические основы переработки информации в полиграфии : учеб. / М. В. Ефимов. — М. : МГУП, 2001. — Кн. 2. — 416 с.

- Живоглядов В. П. Интегрированные и многоуровневые системы управления производством / В. П. Живоглядов. — Фрунзе : ИЛИМ, 1980. — 147 с.

- Жимерин Д. Г. Автоматизированные и автоматические системы управления / Д. Г. Жимерин, В. А. Мясников. — М. : Энергия, 1975. — 680 с.

- Зенкевич О. З. Метод конечных елементов в технике / О. З. Зенкевич. — М. : Мир, 1975. — 542 с.

- Ильичев Д. Д. Системы с электромагнитными муфтами / [Ильичев Д. Д., Татур О. Н., Флидлидер Г. М.]. — М. : Энергия, 1965. — 96 с.

- Каган Б. Методы проверки офсетных машин по технологическим параметрам / Б. Каган, И. Дроздова // Полиграфия. — 1978. — № 4. — С. 26–28.

- Казьмірович О. Р. Методи та засоби підвищення надійності автоматизованого контролю комплектування книжкових блоків : автореф. дис. … канд. техн. наук / О. Р. Казьмірович. — Львів, 2000. — 20 с.

- Казьмірович Р. В. Научно-техническое обеспечение безопасности и точности одноножевых бумагорезальных машин с числовым программным управлением : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Р. В. Казьмирович ; Укр. полигр. ин-т им. Ивана Федорова. — Львов, 1988. — 23 с.

- Казьмірович Р. В. Фотоелектронний захисний пристрій одноножових паперорізальних машин і питання оптимального розміщення його світлового бар'єру / Р. В. Казьмірович // Поліграфія і видавнича справа : наук.-техн. зб. — Львів : Вища школа, 1977. — № 13. — С. 84–89.

- Казьмірович Р. В. Деякі питання оптимізації параметрів фотоелектричних захисних пристроїв за надійністю / Р. В. Казьмірович // Поліграфія і видавнича справа : наук.-техн. зб. — Львів : Вища школа, 1979. — № 15. — С. 85–90.

- Казьмірович Р. В. Використання лічильно-імпульсної системи на паперорізальних машинах «Перфекта» / Р. В. Казьмірович // Поліграфія і видавнича справа : наук.-техн. зб. — Львів : Вища школа, 1981. — № 17. — С. 69–72.

- Казьмірович Р. В. Аналіз надійності фотоелектричних захисних пристроїв / Р. В. Казьмірович // Поліграфія і видавнича справа : наук.-техн. зб. — Львів : Вища школа, 1984. — № 20. — С. 78–82.

- Казьмірович Р. В. Математичні моделі виготовлення етикетної продукції з прогнозованою точністю / Р. В. Казьмірович // Поліграфія і видавнича справа : наук.-техн. зб. — Львів : Вища школа, 1985. — № 21. — С. 79–83.

- Казьмірович Р. В. Аналіз надійності фотоелектричних захисних пристроїв / Р. В. Казьмірович // Поліграфія і видавнича справа : наук.-техн. зб. — Львів : Вища школа, 1984. — № 20. — С. 78–82.

- Казьмірович Р. В. Оцінка точності процесу різання етикетної продукції на одноножових паперорізальних машинах / Роман-Станіслав Владиславович Казьмірович // Поліграфія і видавнича справа : наук.-техн. зб. — Львів : УАД, 1988. — № 24. — С. 95–99.

- Казьмірович Р. В. Дослідження та деякі способи підвищення точності виготовлення етикетної продукції згідно з її розмірами / Роман-Станіслав Владиславович Казьмірович // Поліграфія і видавнича справа: наук.-техн. зб. — Львів : УАД, 1993. — №.27. — С. 109–113.

- Казьмірович Р. В. Аналіз та синтез похибки переміщення стосу на одноножових паперорізальних машинах (ОПРМ) з ЧПК / Роман-Станіслав Владиславович Казьмірович // Поліграфія і видавнича справа : наук.-техн. зб. — Львів : УАД, 1994. — №.29. — С. 113–118.

- Казьмірович Р. В. Про оцінку травмонебезпеки одноножових паперорізальних машин з програмним керуванням /Роман Владиславович Казьмірович // Поліграфія і видавнича справа : наук.-техн. зб. — Львів : УАД, 1996. — № 31. — С. 115–120.

- Казьмірович Р. В. Лічильно-групуючий пристрій лакувальних машин / Роман-Станіслав Владиславович Казьмірович // Палітра друку. — 1996. — № 3. — С. 13.

- Казьмірович Р. В. Схема форсованого керування електромагнітними муфтами приводів точного позиціювання / Роман-Станіслав Владиславович Казьмірович // Поліграфія і видавнича справа : наук.-техн. зб. — Львів : УАД, 1997. — № 33. — С. 77–81.

- Казьмірович О. Р. Математична модель розташування корінцевих міток у книжкових блоках / О. Р. Казьмірович, Р. В. Казьмірович // Вісник ДУ «Львівська політехніка». — 1997. — № 340. — С. 51–56. — (Сер. Електроенергетичні та електромеханічні системи).

- Казьмірович Р. В. Аналіз похибок підрізки на формат стосів паперу для друку / Р. В. Казьмірович, О. Р. Казьмірович // Поліграфія і видавнича справа : наук.-техн. зб. — Львів : УАД, 1998. — № 34. — С. 187–193.

- Казьмірович О. Р. Про оцінку точності розташування корінцевих міток на фальцях книжкових блоків / О. Р. Казьмірович, Р. В. Казьмірович // Наукові записки : наук.-техн. зб. — Львів : УАД, 1999. — Вип. 1 (3). — С. 60–62.

- Казьмірович О. Р. Аналіз надійності функціонування підбиральних машин / О. Р. Казьмірович, Р. В. Казьмірович // Комп'ютерні технології друкарства : зб. наук. праць. — Львів : УАД, 2000. — № 4. — С. 99–107.

- Казьмірович О. Р. Автоматизація настроювання на тираж аркушевивідних пристроїв підбиральних машин / О. Р. Казьмірович, Р. В. Казьмірович // Комп'ютерні технології друкарства : зб. наук. праць. — Львів : УАД, 2000. — № 5. — С. 156–160.

- Казьмірович О. Р. Аналіз точності розташування корінцевих міток на фальцях зошитів за довжиною книжкового блока та оптимізація їх розмірів / О. Р. Казьмірович, Р. В. Казьмірович // Комп'ютерні технології друкарства : зб. наук. праць. — Львів : УАД, 2001. — № 6. — С. 156–160.

- Казьмірович Р. В. Завадостійка система числового програмного керування одноножовою паперорізальною машиною / Роман-Станіслав Владиславович Казьмірович // Поліграфія і видавнича справа : наук.-техн. зб. — Львів : УАД, 2002. — № 38. — С. 142–146.

- Казьмірович О. Р. Автоматизація позошитного контролю комплектування книжкових блоків на підбиральних машинах / О. Р. Казьмірович, Р. В. Казьмірович // Поліграфія і видавнича справа : наук.-техн. зб. — Львів : УАД, 2002. — № 38. — С. 138–142.

- Казьмірович Р. В. Автоматизація контролю продуктивності та обсягу нарізання паперу на аркушерізальних машинах / Роман-Станіслав Владиславович Казьмірович // Комп'ютерні технології друкарства : зб. наук. праць. — Львів : УАД, 2002. — № 8. — С. 40–45.

- Казьмірович Р. В. Завадостійкий пристрій автоматичного підрахунку сфальцьованих аркушів та відліку їх у партії на фальцювальних машинах / Р. В. Казьмірович, О. Р. Казьмірович // Комп'ютерні технології друкарства : зб. наук. праць. — Львів : УАД, 2002. — № 9. — С. 67–70.

- Казьмірович Р. В. Автоматизація обліку та групування в пачки друкованих аркушів на лакувальних машинах / Роман-Станіслав Владиславович Казьмірович // Поліграфія і видавнича справа : наук.-техн. зб. — Львів : УАД, 2003. — № 40. — С. 101–105.

- Казьмірович Р. В. Розширення функціональних можливостей систем програмного керування ниткошвейних машин БНШ 6А / Р. В. Казьмірович, О. Р. Казьмірович // Квалілогія книги : зб. наук. праць. — Львів : УАД, 2003. — № 6. — С. 219–225.

- Казьмірович Р. В. Способи та схемотехніка групування у пачки сфальцьованих аркушів на фальцювальних машинах / Р. В. Казьмірович, О. Р. Казьмірович // Комп’ютерні технології друкарства : зб. наук. праць. — Львів : УАД, 2004. — № 11. — С. 73–78.

- Казьмірович Р. В. Визначення оптимального нахилу подавача одноножових паперорізальних машин / Р. В. Казьмірович, П. С. Малачівський // Комп’ютерні технології друкарства : зб. наук. праць. — Львів : УАД, 2006. — № 16. — С. 289–296.

- Казьмірович Р. В. Розробка та аналіз похибок завадостійкого цифрового вимірювача швидкості роботи аркушерізальних машин / Р. В. Казьмірович, О. Р. Казьмірович // Квалілогія книги : зб. наук. праць. — Львів : УАД, 2006. — № 10. — С. 48–54.

- Казьмірович Р. В. Розрахунок величини корекції похибок зіштовхування друкованих аркушів у стосі при їх підрізанні / Р. В. Казьмірович, О. Р. Казьмірович // Комп'ютерні технології друкарства : зб. наук. праць. — Львів : УАД, 2009. — № 21. — С. 235–241.

- Казьмірович Р. В. Уніфіковано-модульне формування інформаційно-керуючих пристроїв поліграфічних машин та устаткування / Роман-Станіслав Владиславович Казьмірович // Квалілогія книги : зб. наук. праць. — Львів : УАД, 2009. — Вип. 2 (16). — С. 60–66.

- Казьмірович Р. В. Математичне забезпечення АСУ ТП підготовки паперу для друку / Р. В. Казьмірович, О. Р. Казьмірович // Комп'ютерні технології друкарства : зб. наук. праць. — Львів : УАД, 2009. — № 22. — С. 3–11.

- Казьмірович Р. В. Моделювання та аналіз проблем в реалізації цифрових робочих потоків післядрукарських процесів / Р. В. Казьмірович, О. Р. Казьмірович // Комп'ютерні технології друкарства : зб. наук. праць. — Львів : УАД, 2010. — № 24. — С. 206–214.

- Казьмірович Р. В. Багаторівневе ієрархічне керування точністю макророзмірів аркушевих видань та напівфабрикатів / Роман-Станіслав Владиславович Казьмірович // Наукові записки : наук.-техн. зб. — Львів : УАД, 2011. — № 4 (37). — С. 204–211.

- Казьмірович Р. В. Двоступенева концепція проектування та розробки уніфікованих засобів автоматизації вітчизняних поліграфічних машин і устаткування / Р. В. Казьмірович, О. Р. Казьмірович // Поліграфія та видавнича справа : наук.-техн. зб. — Львів : УАД, 2012. — № 1 (57). — С. 73–75.

- Казьмірович Р. В. Розвиток концепції міжнародного стандарту та нової технології СІР4/JDF для виробництв друкованої продукції / Р. В. Казь-мірович, О. Р. Казьмірович // Поліграфія та видавнича справа : наук.-техн. зб. — Львів : УАД, 2012. — № 2 (58). — С. 110–112.

- Казьмирович Р. В. Анализ точности позиционирования стопы на одноножевых бумагорезальных машинах /ОБРМ/ c СПУ / Роман-Станислав Владиславович Казьмирович // Всесоюзн. совещ. по методам расчета полигр. машин-автоматов : тезы докл. — Львов : Укр. полигр. ин-т, 1991. — С. 121.

- Казьмірович Р. В. Регулювання точності процесу різання на одноножовій паперорізальній машині з використанням мікропроцесорної системи / Роман-Станіслав Владиславович Казьмірович // Наук.-техн. конф., 3-6 січня 1995 р. : тези доп. — Львів : Укр. акад. друкарства, 1995. — Вип. 2. — С. 18.

- Казьмірович Р. В. Побудова мікропроцесорного пристрою для безвідхідної розрізки етикетної продукції / Роман-Станіслав Владиславович Казьмірович // Контроль и управление в технических системах : ІІІ Междунар. науч.-техн. конф., 18-21 сентября 1995 г. — Вінниця : ВГТУ, 1995. — Ч. ІІ. — С. 390.

- Казьмірович Р. В. Аналіз точності розрізки етикетної продукції на одноножових паперорізальних машинах з ЧПК за параметрами відстаней від лінії контура / Роман-Станіслав Владиславович Казьмірович // Комп'ютерні технології друкарства: алгоритми, сигнали, системи (ДРУКОТЕХН-96) : наук. пр. конф., 16-18 жовтня 1996 р. — Львів : Укр. акад. друкарства, 1996. — С. 166–167.

- Казьмірович О. Р. Про оптимізацію розмірів корінцевих міток за товщиною книжкового блока / О. Р. Казьмірович, Р. В. Казьмірович // АВТОМАТИКА-97 : ІV Укр. конф. з автоматичного управління [за участю міжнар. спеціалістів], 23–28 червня 1997 р. — Черкаси : ЧІТІ, 1997. — Т. 4. — С. 25.

- Казьмірович Р. В. Побудова мікропроцесорного пристрою для координат розміщення сигнатурних міток на корінцях зошитів книжкових блоків / Казьмірович Р. В., Тітов Г. Н., Казьмірович О. Р. // Наук.-техн. конф., 28-31 січня 1997 р. : тези доп. –– Львів : Укр. акад. друкарства, 1997. — Вип. 3. — С. 38.

- Казьмірович Р. В. Стабілізація глибини тиснення на позолотних пресах з використанням мікропроцесорної системи / Роман-Станіслав Владиславович Казьмірович // Комп'ютерні технології друкарства : зб. наук. праць. — Львів : УАД, 1998. — С. 132–133.

- Казьмірович О. Р. Аналіз та підвищення точності монтажу діапозитивів корінцевих міток на фотоформах / О. Р. Казьмірович, Р. В. Казьмірович // Комп'ютерні технології друкарства : зб. наук. пр. — Львів : УАД, 1998. — С. 172.

- Казьмірович Р. В. Завадостійкий віднімальний лічильник з попереднім заданням програми пристроїв ЧПК паперорізальних машин / Роман-Станіслав Владиславович Казьмірович // Наук.-техн. конф., 26-29 січня 1999 р. : тези доп. —Львів : Укр. акад. друкарства, 1999. — Вип. 4. — С. 98.

- Казьмірович Р. В. Точність відтворення штрихкодових позначок за розмірними характеристиками / Р. В. Казьмірович, В. Г. Кладько // Наук.-техн. конф., 26-29 січня 1999 р. : тези доп. — Львів : Укр. акад. друкарства, 1999. — Вип. 4. — С. 99.

- Казьмірович Р. В. Автоматизація настроювання на тираж аркушевивідних пристроїв підбиральних машин апаратом нейронних мереж / Р. В. Казьмірович, О. Р. Казьмірович // Наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівн. і асп. : 31 січня - 3 лютого 2006 р. : тези доп. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2006. — С. 66.

- Казьмірович Р. В. Аналіз точності зіштовхування друкованих аркушів на віброзіштовхувачах / Р. В. Казьмірович, О. Р. Казьмірович // Наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівн. і асп. : 31 січня - 3 лютого 2006 р. : тези доп. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2006. — С. 67.

- Казьмірович Р. В. Аналіз структури та компонентів автоматизованих систем управління поліграфічним виробництвом (АСУ ПВ) / Р. В. Казьмірович, О. Р. Казьмірович // Наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівн. і асп. : 5-8 лютого 2007 р. : тези доп. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2007. — С. 90.

- Казьмірович Р. В. Планування та управління операціями настроювання післядрукарського обладнання при цифровій організації виробництва / Р. В. Казьмірович, О. Р. Казьмірович // Наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівн. і асп. : 5-8 лютого 2007 р. : тези доп. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2007. — С. 91.

- Казьмірович Р. В. Модульний принцип побудови інформаційно-керуючих систем вітчизняних поліграфічних машин та устаткування / Р. В. Казьмірович, О. Р. Казьмірович // Наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівн. і асп. : 4-8 лютого 2008 р. : тези доп. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. — С. 93.

- Казьмірович Р. В. Проектування АСУ допоміжних процесів як технологічного сегмента в структурі управління друкарні / Р. В. Казьмірович, О. Р. Казьмірович // Наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівн. і асп. : 4-8 лютого 2008 р. : тези доп. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. — С. 94.

- Казьмірович Р. В. Застосування програмованих логічних контролерів в модульних інформаційно-керуючих системах поліграфічного устаткування / Р. В. Казьмірович, О. Р. Казьмірович // Наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівн. і асп. : 3-6 лютого 2009 р. : тези доп. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — Ч. 2. — С. 19.

- Казьмірович Р. В. До питання автоматизації та контролю якості зіштовхування аркушів друкованої продукції / Р. В. Казьмірович, С. М. Гриб // Наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівн. і асп. : 3-6 лютого 2009 р. : тези доп. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — Ч. 2. — С. 20.

- Казьмірович Р. В. До питання створення АСУ ТП підготовки паперу для друку / Р. В. Казьмірович, О. Р. Казьмірович // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними комплексами : матер. міжнар. наук.-техн. конф. : 26-27 листопада 2009 р. — К. : НУХТ, 2009. — С. 46.

- Казьмірович Р. В. Багаторівневий ієрархічний контроль точності макророзмірів друкованої продукції та напівфабрикатів у цифрових робочих потоках / Р. В. Казьмірович, О. Р. Казьмірович // Наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівн. і асп. : 2-5 лютого 2010 р. : тези доп. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2010. — С. 70.

- Казьмірович Р. В. Застосування програмованих логічних контролерів LOGO в якості лічильно-групувальних пристроїв аркушерізальних машин / Р. В. Казьмірович, О. Р. Казьмірович // Наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівн. і асп. : 2-5 лютого 2010 р. : тези доп. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2010. — С. 74.

- Казьмірович О. Р. Автоматизація формування пачок зошитів на фальцювальних машинах та підрахунку їх кількості з використанням PLC фірми SIEMENS / О. Р. Казьмірович, Р. В. Казьмірович // Наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівн. і асп. : 1-4 лютого 2011 р. : тези доп. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2011. — С. 86.

- Казьмірович О. Р. Двоступенева концепція проектування та розробки уніфікованих засобів автоматизації вітчизняних аркушерізальних машин / О. Р. Казьмірович, Р. В. Казьмірович // Наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівн. і асп. : 24-27 січня 2012 р. : тези доп. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2012. — С. 98.

- Казьмірович О. Р. Ефективність виконання поліграфічних послуг при прийманні замовлень через Інтернет / О. Р. Казьмірович, Р. В. Казьмірович // Наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівн. і асп. : 24-27 січня 2012 р. : тези доп. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2012. — С. 101.

- Карпенко В. С. Цифрове управління фарборозподілом і фарбосумішами / В. С. Карпенко, В. Г. Сисюк. — Львів : Укр. акад. друкарства. 1999. — 104 с.

- Катренко А.В. Системний аналіз: підручник/ А. В. Катренко. – Львів : «Новий світ - 2000», 2011 – 396 с.

- Карпухин Г. П. Информационная модель печатного процесса / Г. П. Карпухин, С. П. Вартанян // Разработка привода и устройств автоматизации полиграфических машин : труды. — В сб. : Труды ВНИИПолиграфмаш. — М., 1984. — С. 24–33.

- Киппхан Г. Энциклопедия по печатным средствам информации. Технологии и способы производства : [пер. с нем.] / Гельмут Киппхан. — М. : МГУП, 2003. — 1280 с.

- Клеебор Д. СІМ–проекты на базе JDF в полиграфии — время пришло! / Д. Клеебор // Курсив. — 2007. — № 1. — С. 22–28.

- Коваленко А. Н. Управление рабочими потоками : учеб. пособ. / А.Н. Коваленко. — М. : МГУП, 2004. — 110 с.

- Коваленко А. Управление рабочими потоками в полиграфии / А. Коваленко // Полиграфия. — 2005. — № 6. — С. 80–82.

- Кордонский Х. Б. Приложения теории вероятностей в инженерном деле / Х. Б. Кордонский. — М. : Л ГИФ-МЛ, 1963. — 436 с.

- Коротков В. П. Основы метрологии и теории точности измерительных устройств / В. П. Коротков, Б. А. Тайц. — М. : Изд-во стандартов, 1978. — 352 с.

- Коршунов Ю. М. Математические основы кибернетики / Ю. М. Коршунов. — М. : Энергия, 1972. — 376 с.

- Кошелев Е. И. Брошюровочно-переплетные машины : учеб. / [Кошелев Е. И., Пергамент Д. А., Филиппов В. П.]. — М. : Книга, 1986. — 320 с.

- Кузнєцов Ю. М. Патентознавство та авторське право : підруч. / Ю.М. Кузнєцов. — К. : Кондор, 2005. — 428 с.

- Кузьмин Б. Полиграфия на международной выставке «Этикетка/LabelShow-2003» / Б. Кузьмин // Полиграфия. — 2003. — № 1. — С. 7–8.

- Куо Б. Теория и применение цифровых систем управления / Б. Куо. — М. : Машиностроение, 1986. — 448 с.

- Кутай А. К. Анализ точности и контроль качества в машиностроении с применением методов математической статистики / А. К. Кутай, Х. Б. Кордонский. — М.–Л. : Машгиз, 1958. — 364 с.

- Куцик А. Автоматизовані системи керування на програмованих логічних контролерах: навч. посіб. / А. Куцик, В. Місюренко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 200 с.

- Левин Ю.С. Производственные процессы в полиграфии. Проектирование и расчет / [Левин Ю. С., Матвеев П. А., Маудрих К.–Д.]. — М.–Лейпциг : Фахбухферлаг, 1985. — 320 с.

- Левченко Э. А. Форсирование электромагитов / Э. А. Левченко // Электротехника. — 1967. — № 2. — С. 60–62.

- Леоненко Л. И. Полупроводниковые форсирующие схемы / Л. И. Леоненко. — М. : Энергия, 1974. — 96 с.

- Либерман Н. И. Статистические методы контроля качества печатной продукции / Н.И. Либерман. — М. : Книга, 1977. — 116 с.

- Лихачев В. В. Основы управления качеством печатной продукции / В. В. Лихачев. — М. : МГУП, 1999. — 88 с.

- Лихачев В. В. Управление  качеством продукции : учеб. пособ. / В.В. Лихачев. — М. : Моск. полигр. ин-т, 1987. — 75 с.

- Лозовюк Р. Погляд на папір перед процесом друкування та під час нього / Р. Лозовюк // Друкарський кур’єр. — 1998. — № 1. — С. 15–17 ; № 2–3. — С. 31–33 ; № 4. — С. 27–29.

- Лурье З. Н. Анализ погрешности шага ходового винта / З. Н. Лурье // Измерительная техника. — 1973. — № 9. — С. 41–42.

- Луцків М. М. Цифрові технології друкарства : моногр. / М.М. Луцків. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2012. — 488 с.

- Лысенко Э. В. Проектирование автоматизированных систем управления технологическими процессами / Э. В. Лысенко. — М. : Радио и связь, 1987. — 272 с.

- Максименко В. Політика і поліграфічне машинобудування / В. Максименко // Палітра друку. — 2006. — № 1.— С. 10–12.

- Максименко В. Чи потрібне нам власне поліграфічне машинобудування? / В. Максименко // Палітра друку. — 1994. — № 1.— С. 5–6.

- Марков Н. Н. Погрешность и выбор средств при линейных измерениях / [Марков Н.Н., Кайнер Г.Б., Сацердотов П.А.]. — М. : Машиностроение, 1967. — 392 с.

- Математическая статистика : учеб. / [Иванова В.М., Калинина В.И., Нешумова Л.А.  и др.]. — М. : Высш. школа, 1981. — 371 с.

- Матеріали сайтів [Електронний носій]. — Режим доступу : www.CIP4.org ; www.heidelberg.com ; www.kba-print.de ; www.man-roland.de

- Машина листорезальная ротационная ЛР1-120, ЛР2-120, ЛР4-120 : паспорт / [б/а]. — Ходоров, 1985. — 63 с.

- Машины ниткошвейные автоматические марки БНШ-6А, БНШ-6БА паспорт / [б/а]. — Киев, 1986.

- Меклер М. И. Точность нанесения делений / М. И. Меклер. — В сб. : Новое в технических измерениях и взаимозаменяемости. — М. : Машгиз, 1949. — С. 105–119.

- Мельников О.В. Технологія плоского офсетного друку: підручник за  ред. Е. Т. Лазаренка. — Львів : Афіша, 2003. — 383 с.

- Меняев М. Ф. Цифровые системы управления технологическими процессами в полиграфии : учеб. пособ. / М. Ф. Меняев. — М. : МГУП, 2006. — 126 с.

- Месарович М. Теория иерархических многоуровневых систем / [Месарович М., Мако Д., Такахара И.]. — М. : Мир, 1973. — 344 с.

- Морфлюк В.Ф. Цифрове визначення та стабілізація параметрів технологічних процесів у рулонних друкарських машинах : моногр. / В. Ф. Морфлюк. — К. : НТУУ «КПІ», 2008. — 164 с.

- Морфлюк В. Ф. Проблемно-орієнтовані засоби цифрового управління процесом друку : навч. посіб. / В.Ф. Морфлюк. — К. : НТУУ «КПІ», 2012. — 216 с.

- Мюллер П. Офсетная печать: проблемы практического использования / П. Мюллер. — М. : Книга, 1988. — 208 с.

- Натасий В. Применение отечественных элетроприводов в электрооборудовании полиграфических машин / В. Натасий, В. Аарон // Полиграфия. — 1997. — № 6. — С. 42–43.

- Никифорук Б.В. Системний підхід до прийняття управлінських рішень / Б.В. Никифорук. — Львів : УАД, 2007. — 229 с.

- Николайчук О. И. Системы малой автоматизации / О. И. Николайчук. — М. : СОЛОН-Пресс, 2003. — 256 с.

- Новицкий В. П. Оценка погрешностей результатов измерений / В.П. Новицкий, И.А. Зограф. — Л. : Энергоатомиздат, 1991. — 304 с.

- Новицкий П. В. Основы информационной теории измерительных устройств / П. В. Новицкий. — Л. : Энергия, 1968. — 248 с.

- Нормы отходов бумаги на технологические нужды производства / [б/а]. — М. : Книжная палата, 1989. — 64 с.

- Овсяк В. К. Створення комплексу моделювання комп’ютерно-мікропроцесорних систем друкарських машин : НДР ДБ №400-2001, Категорія 1 № держ. рег.0101V004039 1 КОФУМУС / В. К. Овсяк, Р. В. Казьмірович ; Українська академія друкарства. — Львів : УАД, 2003. — 68 с.

- Озерных И. Помехоустойчивое электропитание полиграфических машин / И. Озерных // Полиграфия. — 2003. — № 2. — С. 110–112.

- Орнатский П. П. Автоматические измерения и приборы / П. П. Орнатский. — К. : Высш. шк., 1986. — 504 с.

- Орнатский П. П. Теоретические основы информационно-измерительной техники / П. П. Орнатский. — К. : Высш. шк., 1983. — 455 с.

- Основные положения по разработке и применению систем сетевого планирования и управления : Межотраслевые инструктивно-методические материалы ; [утверж. Постан. Гос. комитета СМ СССР по науке и технике от 11 сентября 1973 г. № 439]. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — М. :Экономика, 1974. — 216 с.

- Основы автоматизации управления производством : учеб. пособ. [для студ. техн. вузов] / [Макаров И. М., Евтихеев Н. Н., Дмитриева Н. Д. и др.] ; под ред. И.М. Макарова. — М. : Высш. школа, 1983. — 504 с.

- Павлов И. П. Сталкивание и резка листов / И. П. Павлов, В. Ф. Хмылко. — М. : Книга, 1975. — 40 с.

- Пальчевський Б. О. Інформаційні технології проектування технологічного устаткування : моногр. / Б. О. Пальчевський. — Луцьк : Луцький НТУ, 2012. — 572 с.

- Пан Л.В. Управління проектами. / Л.В. Пан. — К. : Вид. дім «КМ Академія», 2004. — 138 с.

- Пат. 73390, Україна : МПК(2012.01), B41M1/00, B41L27/00, B41F63/00. Спосіб контролю та регулювання точності суміщення фарб і позиціонування фарбовідбитків на задану координату аркуша в друкарських машинах / Казьмірович Р. В., Казьмірович О. Р. ; заявник і власник Укр. акад. друкарства. — № u 201201974 ; заявл. 21.02.12; опубл. 25.09.12, Бюл. № 18. — 4 с.

- Парр Э. Программируемые контроллеры : руков. [для инженера] / Э. Парр ; пер. c англ. — М. : БИНОМ, Лаборатория знаний, 2007. — 516 с.

- Пашуля П. Л. Стандартизація, метрологія, відповідність, якість у поліграфії : підруч. / П. Л. Пашуля. — Львів : УАД, 2011. — 408 с.

- Передача информации и печать : учеб. и практ. пособ. по современной полиграфии / [Бауфельд У., Манфред Д., Ханс У. и др.]. — М. : Мир книги, 1998. — 448 с.

- Петров Е. А. Электронные устройства для охраны труда в машиностроении / Е.А. Петров, Н. И. Овчаренко. — М. : Машгиз, 1961. — 120 с.

- Печатные системы фирмы Heidelberg. Офсетные печатные машины : учеб. пособ. / [Штоляков В. И., Федосеев А. Ф., Зирнзак Л. Ф., Егоров И. Е., Вартанян С. П., Артыков Э. С.]. — М. : МГУП, 1999. — 216 с.

- Печечуев В. Л. Совмещение красок в переходных режимах печатания / В.Л. Печечуев // Полиграфия. — 1984. — № 10. — С. 46–48.

- Поликарпов А. С. Устойчивость функционирования систем потенциальных логических элементов промышленной автоматики : автореф. дис. … канд. техн. наук. / А.С. Поликарпов. — Л., 1972. — 15 с.

- Попов Б.А. Приближение функций для технических приложений / Б.А. Попов, Г.С. Теслер. — К. : Наук. думка. 1980. — 352 с.

- Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Чорней Р.К., Дюженкова О.Ю., Жильцов О.Б.  та ін.; за ред. Р.К. Чорнея. — К. : МАУП, 2003. — 328 с.

- Предко Л. С. Проектування додрукарських процесів : навч. посіб. / Л. С. Предко. — Львів : УАД, 2009. — 352 с.

- Применение теории больших систем в стандартизации / [Верченко В. Р., Кубарев А. И., Живцов Е. А., Лопаткин Ю. В.]. — М. : ВНИИКИ, 1973. — 44 с.

- Проектирование бесконтактных управляющих логических устройств промышленной автоматики / [Грейнер Р. М., Ильяшенко В. П., Май В. П., Первушин Н. Н., Токмакова Л. И.]. — М. : Энергия, 1977. — 384 с.

- Процессы офсетной печати. Технологические инструкции / [б/а]. — М. : Книга, 1982. — 472 с.

- Пугачев В. С. Теория случайных функций и ее применение к задачам автоматического управления / В.С. Пугачев. — М. : Физматгиз. 1962. — 883 с.

- Пупена О.М. Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах : навч. посіб / [Пупена О.М., Ельперін І.В., Луцька Н.М., Ладанюк А.П.]. – К. : Вид-во «Ліра-К», 2011. – 552 с.

- Рабинович А. Д. Электроника в полиграфии / А. Д. Рабинович. — М. : Книга, 1966. — 408 с.

- Рабинович В. И. Информационные характеристики средств измерения и контроля / В. И. Рабинович, М. П. Цапенко. — М. : Энергия, 1968. — 96 с.

- Рабинович С. Г. Погрешности измерений / С.Г. Рабинович. — Л. : Энергия, 1978. — 262 с.

- Раутерт Ю. Прыжок в новое тысячелетие / Юрген Раутерт // Полиграфия. — 2001. — № 2. — С. 52–54.

- Ревва В. «Signastation 5» — новий етап у системах електронного монтажу / В. Ревва // Друкарство. — 1999. — травень-червень. — С. 42–43.

- Робочі процеси високих технологій у машинобудуванні : навч. посіб. / [за ред. А. І. Грабенко]. — Харків : ХДПУ, 1999. — 436 с. — [рос. мовою].

- Самарин Ю. Н. Допечатное оборудование. Конструкция и расчет : учеб. [для вузов] / Ю. Н. Самарин ; Моск. гос. ун-т печати. — М. : МГУП, 2002. — 555 с.

- Сапунков Г. Формат JDF: грозит ли полиграфии светлое будущее? / Г. Сапунков // Курсив. — 2005. — № 2. — С. 16–31.

- Свешников А.А. Прикладные методы теории случайных функций / А. А. Свешников. — М. : Наука, 1968. — 463 с.

- Свиридов Н. М. Автоматические поточные линии для изготовления книг в твердом переплете / Н. М. Свиридов, Г. П. Смирнов. — М. : Книга, 1976. — 120 с.

- Свиридов Н. М. Ниткошвейные машины унифицированного ряда и работа на них / Н. М. Свиридов. — М. : Книга, 1973. — 152 с.

- Сергеев В. И. Основы инструментальной точности электромеханических цепей / В. И. Сергеев. — М. : Изд-во АН СССР, 1963. — 216 с.

- Сергеев Е. Килограммы. Метры. Качество / В. И. Сергеев // Полиграфия. — 2003. — № 6. — С. 114.

- Сергиевский Л. В. Электронные устройства систем ЧПУ / Л. В. Сергиевский. — М. : Машиностроение, 1977. — 216 с.

- Силин Р.И. Автоматические системы для счета и расфасовки мелких изделий / Р.И. Силин. — К. : Вища школа, 1986. — 196 с.

- Сингаевская Г. И. Microsoft Project 2002. Самоучитель / Г. И. Сингаевская. — М. : Вильямс, 2004. — 432 с.

- Синхг М. Системы: декомпозиция, оптимизация и управление / М. Синхг, А. Титли. — М. : Машиностроение, 1986. — 494 с.

- Синяк М. Анализ геометрической точности воспроизведения изображения фотонаборными автоматами / М. Синяк // Полиграфия. — 1997. — № 6. — С. 24–26.

- Синяк М. Информационно-поисковая система по полиграфическому оборудованию / М. Синяк // Полиграфия. — 2000. — № 5. — С. 36–37.

- Системный анализ и принятие решений : слов.-справ. / под ред. В. Н. Волковой, В.Н. Козлова. — М. : Высш. шк., 2004. — 616 с.

- Системное проектирование средств автоматизации / [Емельянов С. В., Костылева Н. Е., Матич Б. П.  и др.]. — М. : Машиностроение, 1978. — 190 с.

- Смирнов Н. В. Курс теории вероятностей и математической статистики для технических приложений / Н. В. Смирнов, И. В. Дунин-Барковский. — М. : Наука, 1969. — 69 с.

- Современная технология резки гарантирует конкурентоспособность [Электронный ресурс] // Полиграфист и издатель. — 2003. — № 9. — С. 40. — Режим доступа : www.polygraphexpo.ru/Poisk.asp?n=3&Poisk...AndOr=OR

- Соколов П. Новая измерительная линейка для определения остатков газетной бумаги на втулках / П. Соколов // Полиграфия. — 2002. — № 1. — С. 97.

- Солгалов В. И. Исследование динамики и точности позиционирования координатных столов металлообрабатывающих станков с программным управлением : автореф. дис. … канд. техн. наук / В. И. Солгалов. — Одесса, 1978. — 18 с.

- Солдаткин Ю. И. Технологические процессы и оборудование для выпуска бланочной документации / Ю. И. Солдаткин. — Тула : Приокское кн. изд-во, 1977. — 340 с.

- Солонин И. С. Математическая статистика в технологии машиностроения / И. С. Солонин. — М. : Машиностроение, 1972. — 216 с.

- Сорочкин Б. М. Атоматизация измерений и контроля размеров деталей / Б. М. Сорочкин. — Л. : Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1990. — 365 с.

- Справочник проектировщика АСУ ТП / [Смилянский Г. Л., Амлинский Л. З., Баранов В. Я. и др.] ; под ред. Г. Л. Смилянского. — М. : Машиностроение, 1983. — 527 с.

- Справочник технолога-полиграфиста. — Ч. 6 : Брошюровочно-переплетные процессы / [сост. Л.Г. Гранская, О.Б. Купцова]. — М. : Книга, 1985. — 296 с.

- Срибнер Л. А. Проектирование позиционных систем программного управления / Л. А. Срибнер, Л. К. Шраго. — М.-К. : Машгиз, 1962. — 308 с.

- Стефани Е. П. Основы построения АСУ ТП : учеб. пособ. [для вузов] / Е. П. Стефани. — М. : Энергоиздат, 1982. — 352 с.

- Стефанов С. Drupa-2004 и основные направления развития полиграфии / С. Стефанов // КомпьюАрт. — 2004. — № 8. — С.44–46.

- Твердохлеб Н. Г. Безбумажная технология в управлении производством / Н.Г. Твердохлеб. — К. : Техника, 1991. — 190 с.

- Тейлор Д. Введение в теорию ошибок / Д. Тейлор. — М. : Мир, 1985. — 272 с.

- Технологические инструкции по брошюровочно-переплетным процессам / [б/а]. — М. : Книга, 1969. — 295 с.

- Технология печатных процессов / [Раскин А.Н., Ромейков И.В., Бирюкова Н.Д. и др. ] ; под ред. А. Н. Раскина. — М. : Книга, 1989. — 429 с.

- Титов В. Оптимизация принятия решений в управлении производством / В. Титов. — Новосибирск : Наука, 1981. — 272 с.

- Толстой Г. Д. Автоматизация полиграфических производственных процессов / Г. Д. Толстой. — М. : Книга, 1970. — 360 с.

- Томашевський В. М. Моделювання систем / В. М. Томашевський. — К. : ВНV, 2005. — 352 c.

- Трегуб В. Г. Основи комп’ютерно-інтегрованого керування (Інтегровані автоматизовані системи керування) : навч. посіб. / В. Г. Томашевський. — К. : НУХТ, 2005. — 191 с.

- Третьяков Э. А. Автоматизированные системы управления производством : учеб. пособие [для машиностроительных техникумов] / Э. А. Третьяков, 
Л. А. Игнатова. — М. : Машиностроение, 1991. — 96 с.

- Трибьют Э. Управляйте потоками / Эндрю Трибьют // Printweek. — 2003. — № 19. — С. 35.

- Тычино К. К. Многофункциональные цифровые измерительные приборы / К. К. Тычино, Н. К. Тычино. — М. : Радио и связь, 1981. — 128 с.

- Филин В. Брошюровочно-переплетные процессы — тенденции и перспективы / В. Филин // КомпъюАрт. — 2005. — № 2. — С. 57–61.

- Филин В. Н. Современные послепечатные процессы / В. Н. Филин // Новая полиграфия. — 2001. — № 2 (9). — С. 4–14.

- Франчук Н. ОАО «ПОЛИГРАФМАШ»: на старте прогресса / Николай Франчук // Друкарство. — 2002. — № 2. — С. 58–59.

- Харизоменов И. В. Позиционные системы программного управления станками / И. В. Харизоменов. — М. : Машиностроение, 1967. — 179 с.

- Хведчин Ю. Й. Брошурувально-палітурне устаткування : підруч. — Ч. 1 : Брошурувальне устаткування / Ю. Й. Хведчин. — Львів : ТеРус, 1999. — 336 с.

- Хведчин Ю. Й. Деякі питання механіки різання стосів клиноподібним ножем / Ю. Й. Хведчин // Поліграфія і видавнича справа : наук.-техн. зб. — Львів : УАД, 2003. — № 40. — С. 37–43.

- Хведчин Ю. И. Подготовка стопы и организация рабочего места на резальной машине / Ю. И. Хведчин // Businessprint. — 2003. — № 5 (29). — С. 24–29.

- Хведчин Ю. Й. Резальные машины и комплексы Polar : учеб. пособ. / Хведчин Ю., Шостачук Ю., Овчар М. — К. : СТ-Друк, 2004. — 204 с.

- Холоденко Е. РЕСОМ — инструмент коммуникации будущего/ Е. Холоденко // Принт-Плюс. — 2002. — № 4 (6). — С. 40–45.

- Хомяков В.І. Системотехніка автоматизованих видавничо-поліграфічних комплексів : навч. посіб. / В.І. Хомяков. – К. : НТУУ «КПІ», 2009. — 252 с.

- Хомяков В.І. Системотехніка комп’ютеризованих видавничих систем : навч. посіб. / В.І. Хомяков. – К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2002. — 148 с.

- Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи / [Уклад.: Киричок П. О., Величко О. М., Гавенко С. Ф. та ін.] ; за заг. ред. П. О. Киричка. — К. : НТУУ «КПІ», 2010. — 896 с.

- Чак Г. Рабочий поток : пер. с англ. / Чак Гехман. — М. : МГУП, 2004. — 252 с.

- Чехман Я. І. Друкарське устаткування / Я. І. Чехман. — Львів : УАД, 2005. — 468 с.

- Чистозвонов С. Истоки, состояние и перспективы полиграфического машиностроения в России / С. Чистозвонов // Полиграфия. — 2004. — № 1. — С. 12–14.

- Чистозвонов С. НИИполиграфмаш: из прошлого в настоящее с надеждой на будущее / С. Чистозвонов // Полиграфия. — 2002. — № 6. — С. 52–54.

- Чистозвонов С. Полиграфическому машиностроению в России – быть! / С. Чистозвонов // Полиграфия. — 2001. — № 1. — С. 28.

- Чіхон Г. Вплив технологічних факторів на перенесення растрового зображення з копіювальної форми на друкарську / Г. Чіхон, М. Чіхон // Палітра друку. — 1998. — № 3. — С. 47–51.

- Чумаков Н.М. Оценка эффективности сложных технических устройств / Н. М. Чумаков, Е.И. Серебряный. — М. : Сов. Радио, 1980. — 192 с.

- Шаблій І. В. Технологія друкарських процесів / І. В. Шаблій. — Львів : Оріяна-Нова, 2003. — 208 с.

- Шарифуллин М. Понимают друг друга с полуслова,.. или Автоматическая настройка послепечатного оборудования / М. Шарифуллин // Курсив. — 2004. —№ 6. — С. 50–56.

- Шеннон К. Э. Работы по теории информации и кибернетике / К.Э. Шеннон. — М. : Книга, 1963. — 829 с.

- Шерстюк В.П. Дискретизація інформації, цифрові друкарські системи і новітні технології / В.П. Шерстюк // Технологія та техніка друкарства : зб. наук. пр. — К. : КПІ, 2006. — №1–2. — С. 37–47.

- Шостачук Ю. О. Техніка і технологія сучасного поліграфічного виробництва : навч. посіб. / Ю. О. Шостачук — К. : НТУУ «КПІ», 2009. — 244 с.

- Штоляков В. М. Офсетные печатные машины / В. М. Штоляков. — М. : МГУП, 1999. — 216 с.

- Штоляков В. Точность работы листопередающих систем / В. Штоляков // Полиграфия. — 2003. — № 2. — С. 70–73.

- Шурыгин В. Н. Компьютерное сетевое управление в полиграфии : моногр. / В. Н. Шурыгин. — М. : МГУП, 2001. — 146 с.

- Щербина Ю. В. Технические средства автоматизации и управления: учеб. пособ. / Ю. В. Щербина ; Моск. гос. ун-т печати. — М. : МГУП, 2002. — 448 с.

- Электромагнитные и магнитные устройства в станкостроении / [Михайлов О. П., Рогачев Э. П., Ивенский Ю. Н., Каплан Н. А. и др.]. — М. : Машиностроение, 1974. — 184 с.

- Электрические измерения неэлектрических величин / [Туричин А.М., Новицкий П.В., Левшина Е.С., Гутников В.С. и др.] ; под. ред. П. В. Новицкого. — Л. : Энергия, 1975. — 576 с.

- Элементы управления серии «Логика-И» / [Рейзин В. Л., Мандравин В.Е., Подаруев А.И. и др.]. — М. : Энергоатомиздат, 1984. — 176 с.

- Юшин А.М. Цифровые микросхемы для электронных устройств : справ. [для ПТУ] / А. М. Юшин. — М. : Высш. шк., 1993. — 176 с.

- Якунина А. Эсперанто для типографии. Найдут ли общий язык фотонабор и резальная машина? / А. Якунина // Курсив. — 2001. — № 1. — С. 14–26.

- Ярема С. М. Офсетний друк : навч. посіб. / С. М. Ярема. — [у 2 т.]— К. : ХаГар, 2002. — Т.2. — 507 с.

- Kazmirowicz R. Automatyzacja kontroli i sterowania dokladnoscia procesu krojenia stosow arkuszy na jednonozowej krajarce / R. Kazmirowicz, P. Malacziwskij // AUTOMATYKA z.145 zeszyty naukowe politechniki slaskiej Gliwice, 2006. — S. 113–118.

- Kipphan H. Handbook of print media : technologies and production methods / ed. Helmut Kipphan. — Berlin ; Heidelberg ; New York ; Barcelona ; Hongkong ; London ; Milan ; Paris ; Singapore ; Tokyo : Springer, 2001. — 1207 s.

- Jezierski J. Analiza tolerancji i niedokladności pomiarow w budowie masyzn / J. Jezierski. — Warszawa : WNT, 1983. — 472 s.

- Panak J. Poligrafia: procesy i technika / J. Panak, M. Ceppan. — Warszawa, 2002. — 278 s.

- Pawlicki T. CIP4 – nie tylko kontynuacja standartu / Tomasz Pawlicki // Poligrafika. — 2001. — № 2, LIII. — S. 25–26.

- Ritz A. Rozpoznawanie wadliwych arkuszy / Axel Ritz // Poligrafika. — 2002. — № 12. — S. 42–43.

- Тedesco T. Procesy introligatorskie i wykonczeniowe wspolczesnej poligrafiji / T. Tedesco, D. Clossey, J-M. Hershey. — Warszawa, 2008. — 315 s.

- Weiss Z. Techniki komputerowe w przedsiebiorstwie / Zenobia Weiss. — Wydanie II. — Poznan : Wydawnictwo Pоlitechniki Poznanskiej, 2002. — 117 s.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html