Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины

Запорожская государственная инженерная академия

На правах рукописи

БАНАХ ВИКТОР АРКАДЬЕВИЧ

УДК 624.04:69.05:624.131.5

РАЗВИТИЕ СТАТИКО-ДИНАМИЧЕСКИХ РАСЧЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СЛОЖНЫХ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

05.23.01 – строительные конструкции, здания и сооружения

Диссертация на соискание ученой степени

доктора технических наук

Научный консультант:

Кулябко Владимир Васильевич,

доктор технических наук, профессор

Запорожье – 2012

СОДЕРЖАНИЕ

| Перечень условных сокращений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| --- | --- |
| Используемые термины и определения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 |
| Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| Раздел 1. Аналитический обзор литературы и методик формирования расчетных моделей зданий и сооружений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| 1.1 Общие положения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| 1.2 Расчетные модели строительных конструкций, зданий и сооружений . . | 28 |
| 1.3 Учет грунтовых оснований в расчетных моделях взаимодействия зданий и сооружений с основаниями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 39 |
| 1.4 Проблемы моделирования строительных конструкций и их систем . . . . | 57 |
| 1.5 Методы анализа напряженно-деформированного состояния конструкций при статических и динамических воздействиях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 63 |
| 1.6 Оценка адекватности расчетных моделей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 69 |
| 1.7 Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 75 |
| Раздел 2. Теоретическое обоснование учета предварительных деформаций при расчете параметров напряженно-деформированного состояния конструкций зданий и сооружений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 77 |
| 2.1 Общие положения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 77 |
| 2.2 Характеристика сложных инженерно-геологических условий и их влияние на формирование расчетных моделей зданий и сооружений . . . . . | 79 |
| 2.3 Особенности формирования расчетных моделей зданий для сложных инженерно-геологических условий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 83 |
| 2.4 Теоретическое обоснование влияния предварительных деформаций на напряженно-деформированное состояние конструкций и их учет при моделировании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 88 |
| 2.5 Тестирование расчетных моделей на действие статических и динамических воздействий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 96 |
| 2.6 Адекватность расчетных моделей и их аккомодация к экспериментальным данным . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 108 |
| 2.7 Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 112 |
| Раздел 3. Моделирование взаимодействия зданий и сооружений с основаниями при статических воздействиях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 114 |
| 3.1 Общие положения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 114 |
| 3.2 Механизмы развития неравномерных осадок основания и способы их учета в расчетных моделях на стадиях проектирования и эксплуатации . . . | 116 |
| 3.3 Выбор расчетной ситуации при моделировании взаимодействия зданий и сооружений с основаниями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 122 |
| 3.4 Моделирование взаимодействия зданий и сооружений с грунтовыми основаниями на стадиях проектирования и мониторинга при возведении . | 133 |
| 3.5 Моделирование взаимодействия зданий и сооружений с основаниями при длительной эксплуатации и реконструкции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 144 |
| 3.6 Прогнозирование изменений напряженно-деформированного состояния конструкций зданий и сооружений при эксплуатации . . . . . . . . . . . . . . | 163 |
| 3.7 Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 168 |
| Раздел 4. Динамические модели взаимодействия зданий и сооружений с основаниями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 171 |
| 4.1 Общие положения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 171 |
| 4.2 Неравномерные деформации грунтовых оснований как статико-динамический процесс, и их учет в динамических моделях взаимодействия системы «здание (сооружение) – основание» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 173 |
| 4.3 Способы учета основания в динамических моделях при расположении источника возмущения в пределах здания или сооружения . . . . . . . . . . . . . | 178 |
| 4.4 Моделирование взаимодействия системы «здание (сооружение) – основание» в зависимости от расстояния до источника возмущения при его расположении за пределами строительного объекта . . . . . . . . . . . . . . . . | 192 |
| 4.5 Виброэкологические аспекты моделирования взаимодействия зданий и сооружений с основаниями при динамических воздействиях . . . . . . . . . . . . | 216 |
| 4.6 Определение условий фрагментации динамических моделей взаимодействия системы «здание (сооружение) – основание» . . . . . . . . . . . . . . . . . | 226 |
| 4.7 Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 229 |
| Раздел 5. Прогностическое и ретроградное моделирование жизненного цикла зданий и сооружений, эксплуатируемых в сложных инженерно-геологических условиях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 232 |
| 5.1 Общие положения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 232 |
| 5.2 Влияние условий эксплуатации объектов городской застройки на моделирование их взаимодействия с основаниями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 234 |
| 5.3 Оценка технического состояния зданий и сооружений на основании расчетов моделей взаимодействия с использованием натурных данных . . . | 241 |
| 5.4 Прогноз изменения напряженно-деформированного состояния конструкций проектируемых и эксплуатируемых зданий и сооружений . . . . . . | 250 |
| 5.5 Ретроградное моделирование аварийных и деформированных объектов городской застройки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 254 |
| 5.6 Принципы моделирования жизненного цикла зданий и сооружений, эксплуатируемых в сложных инженерно-геологических условиях . . . . . . . | 261 |
| 5.7 Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 264 |
| Раздел 6. Расчетный мониторинг состояния зданий и сооружений с использованием геоинформационных технологий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 266 |
| 6.1 Общие сведения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 266 |
| 6.2 Методика использования баз данных для формирования и корректировки расчетных моделей объектов городской застройки . . . . . . . . . . . . . . . | 271 |
| 6.3 Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 282 |
| Раздел 7. Методика формирования расчетных моделей взаимодействия зданий и сооружений с основаниями в сложных инженерно-геологических условиях и примеры ее использования . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 284 |
| 7.1 Общие положения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 284 |
| 7.2 Методика моделирования взаимодействия зданий и сооружений с грунтовыми основаниями в сложных инженерно-геологических условиях | 285 |
| 7.3 Примеры использования методики моделирования взаимодействия зданий и сооружений с грунтовыми основаниями в сложных инженерно-геологических условиях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 295 |
| Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 308 |
| Список использованных источников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 314 |
| Приложение А. Справки о принятии к использованию результатов научных исследований . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 354 |

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АЧХ	– амплитудно-частотные характеристики;

ДБН	– Государственные строительные нормы Украины (Державні будівельні норми);

ДСТУ – Государственный стандарт Украины (Державний стандарт України);

ЖБК – железобетонная конструкция;

ЗАО – закрытое акционерное общество;

ЗГИА – Запорожская государственная инженерная академия;

ЗО НИИСК	 – Государственное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций», Запорожское отделение;

ИГЭ – инженерно-геологический элемент;

КЭ – конечный элемент;

МКЭ – метод конечных элементов;

НДС – напряженно-деформированное состояние;

НИИ	– научно-исследовательский институт;

НИИАСС – Государственное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт автоматизированных систем в строительстве»;

НИИСК – Государственное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций»;

ОАО	– открытое акционерное общество;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ПГАСА – Государственное высшее учебное заведение «Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры»;

ПК – программный комплекс;

СанПиН – санитарные правила и нормы;

СНиП – строительные нормы и правила;

ЧП –	частное предприятие.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Предварительные деформации – деформации, накопленные строительным объектом на момент определения текущей расчетной ситуации, в виде кренов и перекосов несущей системы зданий и сооружений, изменения высотного положения несущих конструкций, локальных смещений частей конструкций и их узлов, а также дефектов, вызывающих смещение центров тяжести сечений конструкций.

Аккомодация (от лат. accommodatio – приспособление) – процесс последовательного уточнения расчетной модели по результатам аналитических (точных) решений и/или экспериментальных данных, в том числе результатов обследований технического состояния строительных объектов. Это понятие можно трактовать как приспособление расчетных моделей к специфике объектов и условий, продиктованное возможным резким изменением расчетной ситуации в процессе эксплуатации.

Прогностическое моделирование – процесс формирования расчетных моделей, основанный на прогнозировании возникновения и развития расчетной ситуации, построенном на основании предыдущего прогноза. Используется для моделирования строительных объектов, неоднократно подвергающихся воздействиям неравномерных деформаций оснований через временные промежутки и в результате этого накапливающих предварительные деформации.

Ретроградное моделирование – процесс формирования расчетных моделей, основанный на прогнозировании развития расчетной ситуации при устранении сверхнормативных деформаций строительных объектов или их конструкций. Используется для моделирования процессов восстановления эксплуатационных характеристик строительных объектов и их конструкций при ликвидации сверхнормативных деформаций или последствий аварийных ситуаций. Позволяет контролировать изменение напряженно-деформированного состояния конструкций в процессе выравнивания строительных объектов.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. При эксплуатации строительных объектов в сложных инженерно-геологических условиях практически всегда возникают неравномерные деформации их грунтовых оснований, следствием которых становятся деформации зданий и сооружений. Исследования показывают, что в таких условиях большинство строительных объектов находится в деформированном состоянии. При статических и динамических воздействиях такое деформированное состояние зданий и сооружений, которое можно условно назвать предварительным, влияет на их поведение и изменяет напряженно-деформированное состояние (НДС) отдельных конструктивных элементов и их комплексов.

До настоящего времени не решена проблема корректного моделирования поведения зданий и сооружений, деформированных и как бы «нагруженных» после воздействий неравномерных деформаций оснований, возникающих в сложных инженерно-геологических условиях и как результат силового и кинематического статико-динамического взаимодействия системы «здание (сооружение) – основание», и в ходе самостоятельных физико-химических процессов в сложных грунтовых слоях и включениях. Учитывая мероприятия, закладываемые в соответствии с нормативными требованиями [1 – 11] в проекты таких зданий и сооружений, их эксплуатацию, осложняемую предварительными деформациями и сложным напряженным состоянием конструктивных элементов, а также реконструкцию, зачастую стихийную, и возможность аварийных состояний отдельных конструкций и объекта в целом, необходима методика формирования адекватных расчетных моделей взаимодействия конструкций зданий и сооружений с грунтовыми основаниями при статических и динамических воздействиях.

Создание расчетных моделей строительных конструкций и их систем – зданий и сооружений – было и остается творческой инженерной работой, требующей не только знания особенностей работы элементов, находящихся в различных видах напряженного состояния при различных нагрузках и воздействиях, но и большого опыта расчетной и конструкторской деятельности. Это означает отсутствие четких критериев и правил создания расчетных моделей, что часто приводит к некорректному моделированию. Поскольку не представляется возможным создание такого свода правил, особую актуальность приобретает создание методики формирования расчетных моделей, которая даст возможность корректно, в пределах допустимых отклонений, составлять адекватные расчетные модели зданий и сооружений, в том числе и с учетом их взаимодействия с грунтовыми основаниями.

При этом важно количественно и качественно исследовать факторы, влияющие на работу таких объектов, методы моделирования, механизмы передачи статических и динамических воздействий на конструкции, а также разработать принципы моделирования и рекомендации по формированию расчетных моделей зданий и сооружений в сложных инженерно-геологических условиях для стадий проектирования, возведения, эксплуатации, реконструкции, некоторых аварийных ситуаций и их ликвидации.

Конкретные модели взаимодействия зданий и сооружений с основаниями существенно отличаются в зависимости от конструктивных систем, например, для высотных зданий, мостов, башен и других разнообразных сооружений, лежащих на основаниях, имеющих в общем случае совершенно различные виды и свойства грунтов, неоднородности, флуктуации, а также в зависимости от условий их работы.

Так как в последнее время наметился явный перевес профессионального программного обеспечения (ПО) для расчета строительных конструкций на основе метода конечных элементов (МКЭ) в перемещениях, что связано, во-первых, с тем, что этот метод использует строгий математический аппарат методов теории упругости и математической физики, а во-вторых – дает возможность производить компьютерное моделирование поведения строительных конструкций и их комплексов, построенное на дискретизации объектов непосредственно на расчетной схеме или модели [12]. Кроме того, в нормативных документах по проектированию конструкций и фундаментов [4–7] содержатся однозначные рекомендации использования МКЭ как основного метода определения и анализа НДС строительных конструкций и оснований, что, впрочем, не исключает использования других апробированных на практике методов и аналитических решений.

Таким образом, определение способов учета предварительных деформаций в расчетных моделях взаимодействия зданий и сооружений с грунтовыми основаниями, количественная оценка их влияния на НДС и резервы несущей способности конструкций и их систем, разработка методики формирования корректных расчетных моделей взаимодействия системы «здание (сооружение) – основание» на основе МКЭ, являются актуальными проблемами.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа выполнялась в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины № 409 от 05.05.1997 г. «Об обеспечении надежности и безопасной эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей». При подготовке диссертационной работы исследования были проведены по приоритетным научным направлениям «Методы расчета и исследования напряженно-деформированного состояния, в том числе при наличии дефектов различного происхождения», «Научно обоснованные методы оценки технического состояния и остаточного ресурса конструкций длительной эксплуатации» и «Динамика, устойчивость и оптимизация взаимодействующих дискретно-континуальных механических систем», определенными приказом Министерства образования и науки Украины и Национальной Академии наук Украины от 26.11.2009 г. № 1066/609 «Основные научные направления и важнейшие проблемы фундаментальных исследований в сфере естественных, технических и гуманитарных наук на 2009-2013 гг.».

Исследования выполнялись в рамках госбюджетной темы Запорожской государственной инженерной академии (ЗГИА) «Исследования структурообразования триботехнических характеристик многокомпонентных композитов с диффузионными покрытиями адаптационного типа» (исполнитель, 2011-2012 рр., № госрегистрации 0111U002177) и кафедральных госбюджетных тем № 2-1ДВ/02 «Совершенствование объемно-планировочных решений и методов расчета конструкций зданий и сооружений при их проектировании, эксплуатации, реконструкции и ремонте» (2002-2004 гг.), № 2-1ДВ/04 «Особенности проектирования, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений, методов их расчета и объемно-планировочных решений в сложных условиях строительства» (2004-2007 гг.), № 2-1ДВ/07 «Совершенствование методов статических и динамических расчетов конструкций зданий и сооружений, геоинформационные технологии и дизайн архитектурной городской среды» (2007-2009 гг.) и № 2-1ДВ/09 «Теоретические и практические проблемы проектирования, расчета, строительства, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений в сложных условиях строительства» (2009-2011 гг.).

Цель и задачи исследования. Целью исследования является новое решение научной проблемы, заключающейся в учете предварительных деформаций в расчетных статико-динамических моделях взаимодействия зданий и сооружений с грунтовыми основаниями для количественной оценки их влияния на НДС и резервы несущей способности конструкций и их систем, а также в разработке методики формирования адекватных расчетных моделей взаимодействия системы «здание (сооружение) – грунтовое основание» в сложных инженерно-геологических условиях с использованием МКЭ.

В соответствии с поставленной целью сформулированы основные задачи исследования:

- анализ применяемых методов формирования расчетных моделей взаимодействия зданий и сооружений с грунтовыми основаниями при расчете на статические и динамические воздействия, в том числе в сложных инженерно-геологических условиях;

- обоснование влияния предварительных деформаций на напряженно-деформированное состояние конструкций зданий и сооружений и принципов их учета при моделировании;

- проведение численных исследований и тестирования для определения адекватности применяемых расчетных моделей;

- определение принципов моделирования взаимодействия системы «здание (сооружение) – основание» при статических и динамических воздействиях на стадиях проектирования, возведения, эксплуатации, реконструкции, аварийных ситуаций, а также мониторинга технического состояния;

- выявление особенностей моделирования жизненного цикла зданий и сооружений, эксплуатируемых в сложных инженерно-геологических условиях;

- создание концепции расчетного мониторинга объектов городской застройки с использованием баз данных их расчетных моделей и методики ее использования на базе геоинформационных систем;

- разработка инженерной методики формирования адекватных расчетных моделей взаимодействия зданий и сооружений с грунтовыми основаниями в сложных инженерно-геологических условиях с учетом предварительных деформаций.

Объект исследований – взаимодействие строительных конструкций зданий и сооружений с грунтовыми основаниями в сложных инженерно-геологических условиях с учетом предварительных деформаций.

Предмет исследований – статико-динамические расчетные модели системы «здание (сооружение) – грунтовое основание».

Методы исследований: теоретические и экспериментальные методы строительной механики, теории расчета строительных конструкций, теории колебаний и динамики сооружений; аналитические – для проверочных расчетов и тестирования расчетных моделей; численные – МКЭ для расчета и тестирования статических и динамических моделей.

В результате теоретических исследований:

- обоснован учет предварительных деформаций при расчете параметров напряженно-деформированного состояния конструкций зданий и сооружений при неравномерных деформациях оснований;

- разработан алгоритм проверки адекватности расчетных моделей и их аккомодации к экспериментальным данным по результатам натурных наблюдений и обследований;

- разработаны принципы прогностического и ретроградного моделирования жизненного цикла зданий и сооружений для выявления предыстории НДС и резервов несущей способности их конструкций в сложных инженерно-геологических условиях;

- установлены принципы фрагментации расчетных моделей взаимодействия зданий и сооружений с основаниями при динамических воздействиях;

- разработана инженерная методика формирования адекватных расчетных моделей взаимодействия зданий и сооружений с грунтовыми основаниями в сложных инженерно-геологических условиях.

Экспериментальные исследования проведены в виде численных экспериментов для проверки теоретических положений методики учета предварительных деформаций при формировании расчетных моделей зданий и сооружений, эксплуатируемых в сложных инженерно-геологических условиях. Также использованы результаты натурных обследований технического состояния и фактических замеров динамических характеристик конструктивных элементов зданий и сооружений для тестирования и оценки адекватности применяемых расчетных моделей.

Научная новизна полученных результатов. Представленные в диссертационной работе результаты получены соискателем самостоятельно. Научную новизну составляют:

- обоснованная необходимость учета предварительных деформаций при определении НДС конструкций зданий и сооружений, проектируемых и эксплуатируемых в сложных инженерно-геологических условиях;

- впервые разработанные и систематизированные в соответствии с нормативными требованиями к прочности и комфортности принципы формирования расчетных моделей взаимодействия зданий и сооружений с основаниями в сложных инженерно-геологических условиях при статических и динамических воздействиях с учетом предварительных деформаций;

- предложенный алгоритм проверки адекватности расчетных моделей и их аккомодации к экспериментальным данным по результатам натурных наблюдений и обследований;

- получили дальнейшее развитие принципы формирования расчетных моделей взаимодействия системы «здание (сооружение) – основание» раздельно для стадий проектирования и возведения, и для стадий эксплуатации, реконструкции и мониторинга;

- предложенные условия и принципы фрагментации линейных и нелинейных расчетных моделей взаимодействия зданий и сооружений с основаниями при динамических воздействиях;

- разработанные принципы прогностического и ретроградного моделирования жизненного цикла объектов городской застройки для выявления предыстории НДС и резервов несущей способности их конструкций;

- разработанные рекомендации по формированию адекватных расчетных моделей взаимодействия зданий и сооружений с грунтовыми основаниями в сложных инженерно-геологических условиях с учетом предварительных деформаций, а также предложения по формированию баз данных таких моделей с помощью геоинформационных технологий.

## Практическое значение полученных результатов. Практическое значение работы состоит в обеспечении адекватного моделирования взаимодействия с грунтовыми основаниями зданий и сооружений, эксплуатируемых в сложных инженерно-геологических условиях, для их проектирования и расчетов на любом этапе жизненного цикла с целью дальнейшей надежной и безаварийной эксплуатации.

Результаты проведенных исследований были положены в основу п. 8.4 «Расчеты системы "основание – фундамент – сооружение"» раздела 8 «Расчеты фундаментов по конструктивным особенностям и условиям взаимодействия с основаниями» ДБН В.2.1-10-2009 «Основания и фундаменты сооружений. Основные положения проектирования».

## Разработанная методика формирования адекватных расчетных моделей взаимодействия зданий и сооружений с грунтовыми основаниями с учетом предварительных деформаций позволяют проводить корректную оценку НДС, прогнозирование поведения зданий и сооружений, эксплуатируемых в сложных инженерно-геологических условиях, при различных статических и динамических воздействиях.

## Инженерная методика формирования таких моделей обеспечит необходимый уровень точности и надежности результатов расчетов. Эта методика в виде рекомендаций полностью готова к использованию в проектных, научных, учебных и производственных организациях. Полученные результаты используются в учебном процессе на выпускающих кафедрах факультета строительства и водных ресурсов ЗГИА.

Результаты исследований и разработанная методика формирования адекватных расчетных моделей взаимодействия зданий и сооружений с грунтовыми основаниями с учетом предварительных деформаций апробированы при выполнении госбюджетных тем Государственного высшего учебного заведения «Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры» (ПГАСА) «Разработка новых динамических нелинейных моделей для расчетов, конструирования и диагностики состояния сооружений» (2009 г., № госрегистрации 0107U008791), «Совершенствование методов расчета, конструирования и диагностики технического состояния металлических и деревянных конструкций» (2010 г., № госрегистрации 0106U002021) и хоздоговорных работ для строительных объектов в г. Запорожье и Запорожской области:

- расчет несущих конструкций здания филиала Закрытого акционерного общества (ЗАО) «Государственный экспортно-импортный банк Украины» (тема № 2-2у/2006);

- обследование и оценка технического состояния решетчатой башни для дымовой трубы высотой 72 м электротермического цеха Открытого акционерного общества (ОАО) «Запорожский алюминиевый комбинат» (тема            № 2-1/2007);

- расчет несущей способности конструкций незавершенного строительством административного здания (тема № 2-4у/2007);

- техническое  заключение о  состоянии несущих  конструкций  незавершенной строительством  части  здания  (спортивный комплекс) (тема      № 2-5у/2007);

- расчет железобетонных элементов фундаментов и каркасов зданий многоэтажного жилого комплекса со встроенными торгово-офисными помещениями и подземным паркингом (тема № 2-1/2008);

- расчет взаимодействия с основанием индивидуальной 10-этажной вставки к жилому зданию (тема № 2-3/2008);

- экспертиза конструктивного решения и НДС конструкций каркаса здания административно-делового центра с экспозиционными помещениями (тема № 2-1у/2009);

- проектно-изыскательские работы по обследованию технического состояния строительных конструкций административно-бытового корпуса ОАО «Запорожский электровозоремонтный завод (ЗЭРЗ)» (тема № 2-5у/2009);

- обследование технического состояния и расчет строительных конструкций здания бизнес-центра Многофункционального общественного комплекса с объектами спорта, отдыха и развлечений (тема № 2-6у/2009);

- расчет несущих элементов здания христианской церкви «Новое поколение» (тема № 2-1у/2011);

- обследование технического состояния объектов реконструированной производственной базы и заключение об их техническом состоянии (тема    № 2-5у/2011);

- расчет несущей способности конструкций монолитного балочного перекрытия корпуса гальванического цеха ОАО «ЗЭРЗ» (тема № 2-6у/2011),

что нашло отражение в научно-технических отчетах Научно-исследовательского комплекса ЗГИА.

Личный вклад соискателя. Приведенные в диссертационной работе результаты получены соискателем самостоятельно. Личный вклад автора состоит в следующем:

- анализ применяемых расчетных моделей взаимодействия зданий и сооружений с грунтовыми основаниями;

- теоретическое обоснование влияния предварительных деформаций на напряженно-деформированное состояние конструкций зданий и сооружений;

- проведение численных исследований и тестирования для определения адекватности применяемых расчетных моделей зданий и сооружений, принятых в качестве эталонных объектов, и примеров их расчета;

- определение принципов моделирования взаимодействия системы «здание (сооружение) – основание» при статических и динамических воздействиях на различных стадиях жизненного цикла строительных объектов, включая возможные аварийные ситуации, а также при мониторинге технического состояния объектов городской застройки;

- обоснование и разработка принципов прогностического и ретроградного моделирования жизненного цикла зданий и сооружений, эксплуатируемых в сложных инженерно-геологических условиях;

- создание концепции расчетного мониторинга объектов городской застройки с использованием баз данных их расчетных моделей и методики ее использования при помощи геоинформационных технологий, проведение натурных исследований (обследования, мониторинг, замеры);

- разработка инженерной методики формирования адекватных расчетных моделей взаимодействия зданий и сооружений с грунтовыми основаниями в сложных инженерно-геологических условиях с учетом предварительных деформаций.

Апробация результатов работы. Результаты работы были апробированы в рамках участия в

- научно-техническом семинаре «Расчет зданий и сооружений совместно с основанием» (г. Львов, 2002 г.);

- III Международной научно-технической конференции «Надежность и долговечность строительных материалов и конструкций» (г. Волгоград, Российская Федерация, 2003 г.);

- Международных научно-практических интернет-конференциях «Состояние современной строительной науки» (г. Полтава, Полтавский ЦНТЭИ, 2005 и 2006 г.);

- 3-й и 5-й Международных научно-практических конференциях «Башенные сооружения: материалы, конструкции, технологии» (г. Макеевка, 2005 и 2009 г.);

- V Савиновских чтениях (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 2007 г.);

- Международной научно-технической конференции «Геотехника Беларуси: наука и практика» (г. Минск, Республика Беларусь, 2008 г.);

- Международной конференции «Актуальные проблемы исследований по теории сооружений» (г. Москва, Российская Федерация, 2009 г.);

- III Международной научно-практической конференции «Безопасность жизнедеятельности человека как условие устойчивого развития современного общества» (г. Днепропетровск, 2009 г.);

- научной сессии «Проблемы нелинейного расчета большепролетных пространственных конструкций» (г. Москва, Российская Федерация, 2010 г.);

- научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития городов Украины» (г. Ужгород, 2010 г.);

- 14th Danube-European Conference on Geotechnical Engineering From research to design in European practice (Bratislava, Slovakia, 2010);

- 6-й, 7-й и 8-й Всеукраинских научно-технических конференциях «Строительство в сейсмических районах Украины» (г. Ялта, 2006, 2008, 2010 гг.);

- научной сессии «Актуальные вопросы исследований и проектирования пространственных конструкций с применением физического и компьютерного моделирования» (г. Москва, Российская Федерация, 2011 г.);

- 6-й Всеукраинской научно-технической конференции «Научно-технические проблемы современного железобетона» (г. Одесса, 2011 г.);

- Международной конференции «Строительные конструкции зданий и сооружений: проектирование, изготовление, реконструкция, обслуживание» (г. Макеевка, 2011 г.);

- ІХ Международном симпозиуме «Механика и физика разрушения строительных материалов и конструкций» (г. Днепропетровск, 2011 г.);

- 7-й Всеукраинской научно-технической конференции «Механика грунтов, геотехника и фундаментостроение» (г. Одесса, 2011 г.);

- ІІ и ІІІ Международных научно-технических интернет-конференциях «Строительство, реконструкция и восстановление зданий городского хозяйства» (г. Харьков, 2007, 2012 г.);

- научно-технических конференций студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей ЗГИА (г. Запорожье, 2004-2012 гг.).

Работа рассматривалась при обсуждении диссертационных работ докторантов на Международной конференции «Строительные конструкции зданий и сооружений: проектирование, изготовление, реконструкция, обслуживание» (Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, г. Макеевка, 7 сентября 2011 г.), на межкафедральном научном семинаре ЗГИА (30 мая 2012 г.) и на расширенном научном семинаре кафедры железобетонных и каменных конструкций ПГАСА – при участии членов специализированного ученого совета Д 08.085.02 (18 октября в 2012 г.).

Публикации. Основные положения и результаты диссертационной работы опубликованы в 47 научных трудах, в том числе: 3 монографиях (1 персональная, 2 в соавторстве), 1 нормативном документе, 36 статьях, из которых 31 – в научных специальных изданиях Украины и 1 – в зарубежном сборнике     научных трудов, 7 тезисах докладов на конференциях.

Структура и объем работы. Диссертационная работа содержит введение, 7 разделов, выводы и результаты внедрения, список использованной литературы (333 источника), 1 приложения. Общий объем работы 363 страницы, в том числе 289 страниц основного текста, 25 полных страниц с рисунками и таблицами, 40 страниц списка литературы, 9 страниц приложений.

ВЫВОДЫ

1. Решена новая научная проблема обеспечения адекватного моделирования взаимодействия зданий и сооружений с грунтовыми основаниями в сложных инженерно-геологических условиях с учетом предварительных деформаций для обеспечения надежной и безаварийной эксплуатации. Методика позволяет определять комплексное влияние факторов на НДС несущих конструкций на всех стадиях жизненного цикла строительных объектов, при статических и динамических нагрузках. Решение этой проблемы реализовано в созданных методиках и используется для формирования адекватных расчетных моделей взаимодействия системы «здание (сооружение) – грунтовое основание» в сложных инженерно-геологических условиях с учетом предварительных деформаций.

2. Выявлено, что основными факторами, которые влияют на строительные конструкции, здания и сооружения со стороны грунтовых оснований, являются деформации, вызванные как силовым загружением оснований, так и процессами, которые происходят в грунтах со специфическими свойствами, причем именно эти деформационные воздействия на конструкции фундаментов и верхних строений строительных объектов являются преобладающим видом воздействий, которые требуют обязательного учета совместной работы конструкций зданий и сооружений с грунтовыми основаниями в расчетных моделях.

3. Сформулированы принципы формирования пространственных расчетных моделей системы «основание – фундамент – сооружение» для расчета взаимодействия сооружения, фундамента и основания, которые были при участии автора положены в основу п. 8.4 раздела 8 ДБН В.2.1-10-2009 «Основания и фундаменты сооружений. Основные положения проектирования».

4. Разработаны теоретические основы учета предварительных деформаций с использованием стандартного подхода МКЭ, реализованного в канонических уравнениях метода перемещений. На их основе для подробных расчетных моделей зданий или сооружений, в том числе при учете взаимодействия с основаниями, предложены алгоритмы реализации учета предварительных деформаций.

5. Предложен численно-экспериментальный метод для подтверждения адекватности расчетных моделей, который заключается в комплексной оценке факторов, которые влияют на НДС конструкций зданий и сооружений, способов отображения этих факторов в расчетных моделях, аналитических или экспериментальных данных, на основании которых делается вывод о соответствии расчетной модели реальному объекту, и использования методики аккомодации расчетной модели по аналитическим или экспериментальным данным.

6. Показано, что для рассмотренных моделей конструкций, для которых были получены аналитические решения и подтверждена адекватность, по результатам численного эксперимента учет предварительных деформаций на стадии проектирования позволил уточнить параметры НДС на 3…314 % в зависимости от вида конструкций и условий их эксплуатации; большие отклонения объясняются изменением расчетных схем в процессе деформирования, например, с частичным защемлением шарнирных опор.

7. Доказано, что для расчетных ситуаций, которые учитывают влияние предварительных деформаций проектируемых зданий, для рассмотренных моделей максимальные отклонения от показателей, полученных по традиционным методикам, составляют до 39 %; параметры НДС конструкций зданий и сооружений, эксплуатируемых длительное время, для рассмотренных вариантов моделей существенно зависят как от способа учета взаимодействия с основаниями, так и от учета предварительных деформаций; результаты сопоставления показали увеличение перемещений на 1…75 % для рассмотренных моделей с заданием вынужденных деформаций, что говорит о необходимости учета деформированной схемы зданий, особенно для случаев, когда основным критерием пригодности к дальнейшей нормальной эксплуатации являются предельные деформации.

8. Получены аналогичные результаты при динамических воздействиях в зависимости от используемой модели взаимодействия зданий с грунтовыми основаниями, при этом для всех типов конструктивных систем для деформированной модели были получены большие значения динамических реакций (до 12 %) в виду учета предварительных деформаций, накопленных за время эксплуатации в сложных инженерно-геологических условиях; адекватность использованных расчетных моделей проверена по предложенной методике на соответствие расчетных динамических характеристик моделей результатам натурных измерений, полученных при обследовании реальных эксплуатируемых длительное время зданий разных конструктивных систем, в которых осуществляется реконструкция.

9. Анализ полученных данных показал, что учет предварительных деформаций оказывает существенное влияние на НДС элементов тестируемых моделей зданий независимо от способа учета грунтовых оснований; максимальные отклонения перемещений (до 33,3 %) при сопоставлении с исходными, недеформированными моделями, выявлены именно для динамических загружений, что подтверждает необходимость учета пространственной работы конструкций и предварительных деформаций при расчетах зданий на динамические воздействия, в том числе малой интенсивности, что связано с затуханием колебаний на значительных расстояниях от источника вибрации.

10. Для изучения механизмов передачи динамических воздействий через грунт принята пространственная расчетная модель основания в виде сосредоточенных масс, соединенных специальными КЭ, моделирующими нелинейные односторонние связи, с приложением динамических воздействий за пределами здания или сооружения. Это необходимо для получения динамических характеристик оснований методами прямого интегрирования систем дифференциальных уравнений движения. Такая модель дает возможность учесть подробным образом структуру оснований, их инерционные и диссипативные характеристики, смоделировать инженерные сооружения сетей и конструкции, которые находятся в грунте. Модель позволяет также исследовать динамическую реакцию системы «здание (сооружение) – основание» во временной области, и является как дальнейшим развитием, так и реализацией известной статико-динамической (инерционной и упруго-диссипативной) модели основания, предложенной В. В. Кулябко.

11. На основе подробного и полного учета в расчетных моделях динамических нагрузок малой интенсивности получены характеристики, которые оказывают влияние не только на прочность конструкций, но и на человеческий организм; это позволяет прогнозировать негативные динамические воздействия при реконструкции. Динамическая диагностика и паспортизация зданий и сооружений городской застройки дает возможность получить фактические достоверные данные о динамических характеристиках этих объектов на любой момент времени или этап эксплуатации, что позволяет соблюдать требования прочности и комфортности, а также обеспечивает возможность безаварийной эксплуатации зданий и сооружений. Кроме того, эти данные могут использоваться для аккомодации расчетных динамических моделей зданий и сооружений с целью приведения в соответствие экспериментальных и расчетных параметров, что позволяет получать адекватные модели.

12. Выяснено, что при приложении динамических нагрузок вне здания следует обоснованно назначать размер фрагмента основания с желательным ориентировочным (в зависимости от особенностей грунтов основания и объекта) выполнением следующих условий: толщина слоя грунта под подошвой фундамента должна быть не менее глубины сжимаемой толщи и не менее зоны затухания колебаний; в каждую сторону от граней здания или сооружения – не менее 1,5 высоты здания и не менее зоны затухания колебаний. Во втором случае следует считаться с расстоянием от источника колебаний до обреза фрагмента, где возможно отражение колебаний от связей, наложенных на границу фрагмента основания, и возникновение эффекта интерференции колебательных волн в грунте, который затухает при расстоянии от источника до границы фрагмента не менее расстояния от источника до здания, и полностью исчезает при величине 1,5 расстояния от источника до здания.

Положения предлагаемой методики подтверждены численными экспериментами, сопоставленными с результатами натурных наблюдений и обследований.

Разработанная методика формирования расчетных моделей взаимодействия зданий и сооружений с грунтовыми основаниями в сложных инженерно-геологических условиях с учетом предварительных деформаций, принята к использованию (см. Приложение А):

– в ЗО НИИСК – для расчетного обоснования влияния на существующие эксплуатируемые здания мероприятий по устранению просадочных свойств грунтов гидровзрывом, моделирования передачи динамических воздействий от строительной техники и транспорта на жилую застройку по результатам обследования технического состояния объектов, а также проверки адекватности  применяемых расчетных моделей и контроля напряженно-деформированного состояния конструкций крупнопанельных зданий при их выравнивании;

– в ОАО «Запорожский алюминиевый комбинат» – для определения пригодности к дальнейшей эксплуатации и анализа особенностей работы на внешние воздействия деформированной вследствие просадочных деформаций     стальной трубы высотой 72 м, имеющей дефекты несущих конструкций, на основании результатов ее обследования, оценки технического состояния и расчета на динамическую составляющую ветровой нагрузки с использованием деформированной схемы;

– в ООО ИСП «ФОРТ» – для минимизации сечений несущих железобетонных элементов жилых 23-этажных монолитных каркасных зданий при условии обеспечения необходимой пространственной жесткости и устойчивости, а также требований санитарных норм и условий комфортности при действии динамической составляющей ветровой нагрузки, а также для статического и динамического расчета несущих конструкций здания Христианской церкви «Новое поколение»;

– в ООО «Александровская строительная корпорация» – для расчета взаимодействия с основанием индивидуальной 10-этажной вставки к жилому зданию, определения параметров напряженно-деформированного состояния несущих конструкций вставки, сооружения в целом и оценки влияния встраиваемой части на существующие здания, для экспертизы конструктивного решения и напряженно-деформированного состояния конструкций каркаса здания административно-делового центра с экспозиционными помещениями, проверки жесткости конструкции в целом и достаточности армирования несущих конструкций каркаса, а также для обследования технического состояния, оценки остаточной несущей способности монолитной ребристой плиты перекрытия административно-бытового корпуса ОАО «Запорожский электровозоремонтный завод» с разработкой рекомендаций по устранению выявленных дефектов и восстановлению эксплуатационных качеств перекрытия.

– в ЧП НПФ «Мой Дом» – для расчета на статические воздействия и анализа динамической реакции 16-этажного жилого здания из монолитного железобетона на динамическую составляющую ветровой нагрузки с точки зрения соблюдения требуемых условий прочности и комфортности, а также действующих санитарных норм.

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ

| 1. | Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах. Ч. І: Будинки і споруди на підроблюваних територіях : ДБН В.1.1-5-2000. – [Чинний від 2000-07-01]. – Офіц. вид. – К. : Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України : Держбуд України, 2000. – 74 с. – (Нормативний документ Держбуду України). |
| --- | --- |
| 2. | Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах. Ч. ІІ: Будинки і споруди на просідаючих грунтах : ДБН В.1.1-5-2000. – [Чинний від 2000-07-01]. – Офіц. вид. – К. : Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України : Держбуд України, 2000. – 84 с. – (Нормативний документ Держбуду України). |
| 3. | Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования : ДБН В.1.2-2:2006. – [Действителен от 2007-01-01]. – Офиц. изд. – К. : Минстрой Украины, 2006. – 78 с. – (Нормативный документ Минстроя Украины). |
| 4. | Строительство в сейсмических районах Украины : ДБН В.1.1-12:2006. – [Действителен от 2007-01-02]. – Офиц. изд. – К. : Укрархбудинформ : Минстрой Украины, 2006. – 84 с. – (Нормативный документ Минстроя Украины). |
| 5. | Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування : ДБН В.2.1-10-2009. – [Чинний від 2009-07-01]. – Офіц. вид. – К. : Украрх-будінформ : Мінрегіонбуд України, 2009. – 104 с. – (Нормативний документ Мінрегіонбуду України). |
| 6. | Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення : ДБН В.2.6-98:2009. – [Чинний від 2011-06-01]. – Офіц. вид. – К. : Укрархбудінформ : Мінрегіонбуд України, 2011. – 71 с. – (Нормативний документ Мінрегіонбуду України). |
| 7. | Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення : ДБН В.2.6-160:2010. – [Чинний від 2011-09-01]. – Офіц. вид. – К. : Укрархбудінформ : Мінрегіонбуд України, 2011. – 75 с. – (Нормативний документ Мінрегіонбуду України). |
| 8. | Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість : ДБН В.1.2-6-2008. – [Чинний від 2008-10-01]. – Офіц. вид. – К. : Мінрегіонбуд України, 2008. – 15 с. – (Нормативний документ Мінрегіонбуду України). |
| 9. | Прогибы и перемещения. Требования проектирования : ДСТУ Б В.1.2-3:2006. – [Действителен от 2007-01-01]. – Офиц. изд. – К. : Минстрой Украины, 2006. – 10 с. – (Национальный стандарт Украины). |
| 10. | Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування : ДСТУ Б В.2.6-156:2010. – [Чинний від 2011-06-01]. – Офіц. вид. – К. : Мінрегіонбуд України, 2011. – 118 с. – (Національний стандарт України). |
| 11. | Бетонні та залізобетонні конструкції. Збірно-монолітні конструкції. Правила проектування : ДСТУ Б В.2.6-154:2010. – [Чинний від 2011-06-01]. – Офіц. вид. – К. : Мінрегіонбуд України, 2011. – 20 с. – (Національний стандарт України). |
| 12. | Городецкий А. С. Компьютерные модели конструкций / А. С. Городецкий, И. Д. Евзеров. – К. : Издательство «Факт», 2005. – 344 с. |
| 13. | Метод конечных элементов в механике деформируемых тел / [Вайнберг Д. В., Городецкий А. С., Киричевский В. В., Сахаров А. С.]. – К. : Прикладная механика, 1972. – Т. 8, вып. 8. – С. 3-28. |
| 14. | Zienkiewicz O. C. Finite elements in the solution of field problems / Olgierd Zienkiewicz, Yau Kai Cheung // The Engineer. – 1965. – № 9. – Р. 507-510. |
| 15. | Stiffness and deflection analysis of complex structures / M. J. Turner, R. W. Clough, H. C. Martin [ets.] // Aeronautic Sciense. – 1956. – № 9. – P. 24-239. |
| 16. | Розин Л. A. Расчет гидротехнических сооружений на ЭЦВМ / Розин Л. A. // Метод конечных элементов. – Л. : Энергия, 1971. – 213 с. |
| 17. | Розин Л. A. Основы метода конечных элементов теории упругости / Розин Л. A. – Л. : Из-во ЛПИ, 1971. – 77 с. |
| 18. | Корнеев В. Г. Сопоставление метода конечных элементов с вариационно-разностным методом решения задач теории упругости / Корнеев В. Г. – М. : «Известия ВНИИГ», 1967. – Т. 8. – С. 287-307. |
| 19. | Методические рекомендации по исследованию строительных конструкций с применением математического и физического моделирования : [Электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://www.gosthelp.ru/text/Metodicheskierekomendacii368.html. |
| 20. | Тихонов А. Н. Методы решения некорректных задач / А. Н. Тихонов, В. Я. Арсенин. – М. : Наука, 1974. – 224с. |
| 21. | Эйкхофф П. Основы идентификации систем управления / Эйкхофф П. – М. : Мир, 1975. – 683 с. |
| 22. | Дыховичный А.А. Экспериментальные исследования упругих систем и математическое моделирование / Александр Дыховичный, Александр Вишневецкий // Сопротивление материалов и теория сооружений. – К. : Будівельник, 1980. – Вып. 36. – С.107-110. |
| 23. | Duhovichnuj A. A. Matematikal Modellezes a szerkezet-kutatasban / Duhovichnuj A. A. – Epitest Kutatas Feilesztes. – 1982. – № 4. – Р. 209-211. |
| 24. | Метод конечных элементов: теория и численная реализация / [Городецкий А. С., Евзеров И. Д., Стрелец-Стрелецкий Е. Б. и др.]. – К. : Факт, 1997. – 138 с. – (Программный комплекс ЛИРА-Windows). |
| 25. | Программный комплекс для расчета и проектирования конструкций ЛИРА версия 9.0 : руководство пользователя. Кн. 1 : Основные теоретические и расчетные положения. Некоторые рекомендации / [под. ред. А. С. Городецкого]. – К. : НИИАСС, 2002. – 148 с. |
| 26. | ПК ЛИРА, версия 9. Программный комплекс для расчета и проектирования конструкций : cправочно-теоретическое пособие / [под. ред. А. С. Городецкого]. – К.-М. : «Факт», 2003. – 464 с. |
| 27. | SCAD для пользователя / [Карпиловский В. С., Криксунов Э. З., Перельмутер А. В. и др.]. – К. : ВПП «Компас», 2000. – 328 с. |
| 28. | SCAD Office: реализация СНиП в проектирующих программах / [Карпиловский В. С., Криксунов Э. З., Перельмутер А. В. и др.]. – К. : ВПП «Компас», 2001. – 240 с. |
| 29. | Ден-Гартог Дж. П. Механические колебания / Ден-Гартог Дж. П. – М. : Физматгиз, 1960. – 580 с. |
| 30. | Кулябко В. В. Динамика конструкций, зданий и сооружений. Ч. 1 : Статико-динамические модели для анализа свободных колебаний и взаимодействия сооружений с основаниями и подвижными нагрузками / Кулябко В. В. – Запорожье : ЗГИА, 2005. –232 с. |
| 31. | Тимошенко С. П. Колебания в инженерном деле / Тимошенко С. П., Янг Д. Х., Уивер У. ; пер. с англ. Л. Г. Корнейчука ; под ред. Э. И. Григолюка. – М. : Машиностроение, 1985. – 472 с. |
| 32. | Тимошенко С. П. Прочность и колебания элементов конструкций / Тимошенко С. П. – М. : Наука, 1975. – 704 с. |
| 33. | Барштейн М. Ф. Воздействие ветра на здания и сооружения / М. Ф. Барштейн // Нагрузки и надежность строительных конструкций : труды ЦНИИСК им. Кучеренко. – М. : Стройиздат, 1973. – Вып. 21. – С. 65–84. |
| 34. | Бидерман В. Л. Теория механических колебаний / Бидерман В. Л. – М. : Высшая школа, 1980. – 408 с. |
| 35. | Болотин В. В. Случайные колебания упругих систем / Болотин В. В. – М. : Наука, 1979. – 336 с. |
| 36. | Бондарь Н. Г. Некоторые автономные задачи нелинейной механики / Бондарь Н. Г. – К. : Наукова думка, 1969. – 304 с. |
| 37. | Динамический расчет зданий и сооружений : cправочник проектировщика / [М. Ф. Барштейн, В. А. Ильичев, Б. Г. Коренев и др.] ; под ред. Б. Г. Коренева, И. М. Рабиновича. – М. : Стройиздат, 1984. – 303 с. |
| 38. | Динамический расчет сооружений на специальные воздействия : справочник проектировщика / [М. Ф. Барштейн, Н. М. Бородачев, Л. X. Блюмина и др.] ; под ред. Б. Г. Коренева, И. М. Рабиновича. – М. : Стройиздат, 1981. – 215 с. |
| 39. | Динамический расчет специальных инженерных сооружений и конструций : справочник проектировщика / [под ред. Б. Г. Коренева, А. Ф. Смирнова]. – М. : Стройиздат, 1986. – 461 с. |
| 40. | Карман Т. Математические методы в инженерном деле / Т. Карман, М. Био. – М. : ОГИЗ, Гостехиздат, 1948. – 424 с. |
| 41. | Лазарян В. А. Обобщенные функции в задачах механики / В. А. Лазарян, С. И. Конашенко. – К. : Наукова думка, 1974. – 191 с. |
| 42. | Лужин О.В. Расчет конструкций сооружений на действие взрывных волн / О. В. Лужин, Н. Н. Попов, Б. С. Расторгуев // Динамический расчет сооружений на специальные воздействия : справочник проектировщика ; под ред. И. М. Рабиновича. – М. : Стройиздат, 1981. – С. 5–28. |
| 43. | Рабинович И. М. Вопросы теории статического расчета сооружений с односторонними связями / Рабинович И. М. – М. : Стройиздат, 1975. – 144 с. |
| 44. | Синицын А. П. Расчет конструкций на основе теории риска / Синицын А. П. – М. : Стройиздат, 1985. – 304 с. |
| 45. | Случайные колебания : сб. науч. трудов / под ред. С. Кренделла. – М. : Мир, 1967. –356 с. |
| 46. | Строительная механика. Динамика и устойчивость сооружений / [Смирнов А. Ф., Александров А. В., Лащеников Б. Я., Шапошников Н. Н.]. – М. : Стройиздат, 1984. – 417 с. |
| 47. | Феодосьев В. И. Десять лекций-бесед по сопротивлению материалов / Феодосьев В. И. – М. : Наука, 1975. – 225 с. |
| 48. | MacLeod I. А. Strategy for the use of computers in structural engineering / I. MacLeod // The Structural Engineering. – 1995. – Vol. 73, № 21. – P. 13–21. |
| 49. | Аистов Н. Н. Испытание сооружений : [учебник для студ. вузов] / Аистов Н. Н. – [2-е изд.]. – М.-Л. : Госстройиздат, 1960. – 316 с. |
| 50. | Бойко М. Д. Техническая эксплуатация зданий и сооружений : [учебное пособие] / Бойко М. Д. – Л. : Стройиздат, Ленинградское отделение, 1979. – 104 с. |
| 51. | Золотков А. С. Диагностика физического состояния зданий по их динамическим характеристикам / А. С. Золотков // Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. – 2010. – № 6. – С. 32–34. |
| 52. | Казакевич М. И. Динамическая диагностика и мониторинг состояния строительных конструкций ответственных сооружений / Михаил Казакевич, Владимир Кулябко // Металлические конструкции : труды IV-й Укр. науч.-техн. конф. – Киев-Николаев, 1996. – С. 84–85. |
| 53. | Коргина М. А. Оценка напряженно-деформированного состояния несущих конструкций зданий и сооружений в ходе мониторинга их технического состояния : дис. ... кандидата техн. наук : 05.23.01 / Коргина Мария Андреевна. – М., 2008. – 225 с. |
| 54. | Кулябко В. В. Динамика – и причина аварий сооружений, и путь их предупреждения / В. В. Кулябко // Предотвращение аварий зданий и сооружений : сборник научных трудов РААСН. – 2010. – Вып. 9. – С. 86–90. |
| 55. | Кулябко В. В. Обобщенные динамические расчетные модели, натурные диагностические испытания и виброэкология сложно-составных строительных конструкций и объектов / В. В. Кулябко // Theoretical Foundations in Civil Engineering. – 1997. – № 5. – P. 139–146. |
| 56. | Кулябко В. В. Динамiчнi методи розрахунку, випробувань, дiагностики та прогнозування роботи конструкцiй i споруд / В. В. Кулябко // Frakture Mechanics and Physics of Construction Materials and Structures : Materials 2th International Symp. – Lviv-Dubliany, 1996. – P. 64–65. |
| 57. | Кулябко В. В. Обобщенные динамические расчетные модели, натурные диагностические испытания и виброэкология сложно-составных строительных конструкций и объектов / В. В. Кулябко // Theoretical Foundations in Civil Engineering : Proc. Polish-Ukrainian Seminar. – Warsaw, 1997. – P. 139–146. |
| 58. | Максимов Л. С. Измерение вибрации сооружений: справочное пособие / Л. С. Максимов, И. С. Шейнин. – Л. : Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1974. – 255 с. |
| 59. | Маринченко Е. В. Оценка состояния элементов зданий и сооружений при тестовых динамических воздействиях : дис. ... кандидата техн. наук : 05.23.17 / Маринченко Елена Викторовна. – Ростов-на-Дону, 2006. – 130 c. |
| 60. | Мониторинг технического состояния несущих конструкций высотного здания / С. П. Сущев, В. В. Самарин, И. А. Адаменко [и др.] // Предотвращение аварий зданий и сооружений : сборник научных трудов РААСН. – 2009. – Вып. 8. – С. 15–26. |
| 61. | Обследование и испытание сооружений : [учеб. пособие для вузов] / О. В. Лужин, А. Б. Злочевский, И. А. Горбунов, В. А. Волохов. – М. : Стройиздат, 1987. – 263 с. |
| 62. | Савин С. Н. Диагностика строительных конструкций зданий и сооружений методом свободных колебаний / С. Н. Савин // Будівельні конструкції. Будівництво в сейсмічних районах України : міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць. – К. : НДІБК, 2006. – Вип. 64. – С. 395–400. |
| 63. | Современные методы технической диагностики строительных конструкций зданий и сооружений / [Заренков В. А., Захаров И. Д., Савин С. Н., Шнитковский А. Ф.] ; под ред. С. Н. Савина. – СПб : РДК-принт, 2000. – 128 с. |
| 64. | Тетиор А. Н. Строительная экология / Тетиор А. Н. – К. : Будiвельник, 1992. – 160 с. |
| 65. | Развитие строительной науки и техники в Украинской ССР : в 3 т. / [под ред. М. М. Жербина]. – К. : Наукова думка, 1989– . – Т. 1: Строительная наука и техника на Украине с древних времен до 1917 г. – 1989. – 328 с. Т. 2: Строительная наука и техника на Украине 1917-1941 г. – 1990. – 240 с. Т. 3: Строительная наука и техника на Украине 1943-1987 г. – 1989. – 352 с. |
| 66. | Слободянюк С. А. Деформационный расчет и устойчивость стержневых железобетонных систем с учетом длительных процессов : дис. … доктора техн. наук : 05.23.01 / Слободянюк Сергей Александрович. – Днепропетровск, 2002. – 280 с. |
| 67. | Карпенко С. Н. О современных методах расчета высотных зданий из монолитного железобетона / С. Н. Карпенко // Высотные здания. – 2007. – № 3. – С. 34–39. |
| 68. | Корсун В. И. Напряженно-деформированное состояние железобетонных конструкций в условиях температурных воздействий / Корсун В. И. – Макеевка : ДонГАСА, 2003. – 153 с. |
| 69. | Перельмутер А. В. Устойчивость равновесия конструкций и родственные проблемы : в 3 т. / А. В. Перельмутер, В. И. Сливкер. – М. : Изд-во СКАД СОФТ, 2010– . – Т. 1. – 2010. – 704 с. Т. 2. – 2010. – 672 с. Т. 3. – 2011. – 388 с. |
| 70. | Козак Ю. Конструкции высотных зданий / Ю. Козак; [пер. с чеш. Г. А. Казина] ; под ред. Ю. А. Дыховичного. – М. : Стройиздат, 1986. – 308 с. |
| 71. | Дыховичный А. А. Модели строительных конструкций и их идентификация : дис. … доктора техн. наук : 05.23.01 / Дыховичный Александр Александрович. – К., 1995. – 322 с. |
| 72. | Айзенберг Я. М. Модели сейсмического риска и методологические проблемы планирования мероприятий по смягчению сейсмических бедствий / Я. М. Айзенберг // Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. – 2004. – № 6. – С. 31–38. |
| 73. | Бирбраер А. Н. Расчет конструкций на сейсмостойкость / Бирбраер А. Н. – СПб. : Наука, 1998. – 255 с. |
| 74. | Голованов Р. О. Особенности динамических явлений в строительных конструкциях зданий и сооружений (методика и результаты натурных исследований) : дис. ... кандидата техн. наук : 05.23.17 / Голованов Роман Олегович. – М., 2004. – 204 c. |
| 75. | Дорофеев В. М. Методика определения периода и логарифмического декремента основного тона собственных колебаний зданий и сооружений / В. М. Дорофеев, И. И. Булыкин, Н. В. Назьмов // Промышленное и гражданское строительство. – 2006. – № 4. – С. 28–29. |
| 76. | Клаф Р. Динамика сооружений / Р. Клаф, Дж. Пензиен. – М. : Стройиздат, 1979. – 320 с. |
| 77. | Пановко Я. Г. Введение в теорию механических колебаний / Пановко Я. Г. – Л. : Наука, 1989. – 252 с. |
| 78. | Пановко Я. Г. Устойчивость и колебания упругих систем: современные концепции, парадоксы и ошибки / Я. Г. Пановко, И. И. Губанова. – М. : Наука, 1987. – 352 с. |
| 79. | Попов Н. Н. Расчет конструкций на динамические специальные нагрузки / Попов Н. Н., Расторгуев Б. С., Забегаев А. В. – М. : Высшая школа, 1992. – 319 с. |
| 80. | Kazakevich M. I. The discrete dynamic models of the interaction complex composite structures with the dynamic loads / M. I. Kazakevich, V. V. Kulyabko, A. A. Dubichvost // Applications of Computer Science and Mathematics in Architecture and Civil Engineering : Proc. International Conf. – Weimar (Germany), 1997. – P. 1–5. |
| 81. | Kulyabko V. V. Drawing up of the dynamic models of long-span and high-rise RS buildings and structures in the time of the diagnostics / V. V. Kulyabko // Diagnosis of Concrete Structures : Proc. 2nd RILEM International Conf. Štrbské pleso. – Bratislava, 1996. – P. 382–385. |
| 82. | Антоновская Г. Н. Использование ветровых колебаний зданий для исследований инженерно-сейсмических параметров геологической среды и конструктивной целостности сооружений: дис. ... кандидата техн. наук : 25.00.10 / Антоновская Галина Николаевна. – Архангельск, 2007. – 170 c. |
| 83. | Казакевич М. И. Актуальные проблемы динамики сооружений / Михаил Казакевич, Владимир Кулябко // Металеві конструкції. – 1998. – Т. 1, № 1. – С. 65–74. |
| 84. | Казакевич М. И. Дискомфорт человека, вызванный взимодействием гибких зданий с ветровым потоком / М. И. Казакевич // Воздействие ветра на здания и сооружения, возводимые в горных районах. – Тбилиси, 1991. – C. 65–69. |
| 85. | Острецов В. М. Инструментальное измерение ветровых колебаний высотных зданий / В. М. Острецов, Л. Б. Гендельман, А. Б. Вознюк [и др.] // Жилищное строительство. – 2005. – № 9. – С. 11–14. |
| 86. | Острецов В. М. Опыт тестирования состояния конструкций высотных зданий методом регистрации собственных колебаний / В. М. Острецов, Л. Б. Гендельман, Н. А. Дыховичная [и др.] // Железобетонные конструкции зданий большой этажности. – М. : МГСУ, 2004. – С. 86–95. |
| 87. | Симиу Э. Воздействие ветра на здания и сооружения / Э. Симиу, Р. Сканлан; пер. с англ. Б. Е. Маслова, А. В. Швецовой ; под ред. Б. Е. Маслова. – М. : Стройиздат, 1984. – 360 с. |
| 88. | Melbourne W. H. Comfort Criteria for Wind-Induced Motion in Structures / W. H. Melbourne // Structural Engineering International. – 1998. – Vol. 8, № 1. – P. 40–44. |
| 89. | Борджес Дж. Ф. Проектирование железобетонных конструкций для сейсмических районов / Дж. Борджес, А. Равара; пер. с англ. Л. Ш. Килимника ; под ред. С. В. Полякова. – М. : Стройиздат, 1978. – 136 с. |
| 90. | Воробьев В. Г. Оценка сейсмической нагрузки на здания и сооружения при их реконструкции : дис. ... кандидата техн. наук : 05.23.01 / Воробьев Василий Геннадьевич. – СПб., 2005. – 195 c. |
| 91. | Егупов В. К. Влияние конструктивных особенностей зданий и неравномерности поля колебаний грунта на формирование сейсмических нагрузок / Вячеслав Егупов, Константин Егупов // Сейсмостойкое строительство. – М.: ВНИИНТПИ, 1997. – Вып. 6. – С. 20–28. |
| 92. | Егупов К. В. Проблемы проектирования на сейсмостойкость протяженных и несимметричных сооружений / К. В. Егупов // Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. – 2000. – № 1. – С. 23–29. |
| 93. | Ицков И. Е. Предельные перекосы этажей зданий при сейсмических воздействиях / И. Е. Ицков // Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. – 2005. – № 6. – С. 19–22. |
| 94. | Киселев Д. В. Динамический анализ сейсмостойких зданий с нерегулярной структурой / Дмитрий Киселев, Юрий Бержинский // Вестник Восточно-Сибирского государственного технологического университета. – 2008. – № 2. – С. 161–165. |
| 95. | Кулябко В. В. Теоретическое прогнозирование эффективности различных способов повышения сейсмостойкости многоэтажного эксплуатируемого здания / В. В. Кулябко, В. В. Балашов, С. П. Камягин [и др.] // Надежность и эффективность нетрадиционных систем сейсмозащиты зданий и сооружений : труды науч.-техн. конф. – Севастополь, 1991. – С. 87–88. |
| 96. | Немчинов Ю. И. Метод расчета свободных колебаний динамической системы «сооружение-фундамент-основание» / Юрий Немчинов, Андрей Маценко // Строительные конструкции. – К. : НИИСК, 2000. – Вып. 52. – С. 229-242. |
| 97. | Немчинов Ю. И. Повышение техногенной безопасности строительных объектов на основе мониторинговых систем / Юрий Немчинов, Юрий Калюх // Світ геотехніки. – 2004. – № 4. – С. 7–14. |
| 98. | Немчинов Ю. И. Сейсмостойкость зданий и сооружений / Немчинов Ю. И. – К., 2008. – 480 с. |
| 99. | Опыт реализации проекта МСН СНГ «Строительство в сейсмических районах» в программной системе SCAD / А. В. Перельмутер, В. С. Карпиловский, Э. З. Криксунов [и др.] // Проблемы строительного комплекса России : материалы VIII Междунар. науч.-техн. конф. – Уфа, 2004. – Т. 1. – С. 41–42. |
| 100. | Поляков С. В. Сейсмостойкие конструкции зданий (основы теории сейсмостойкости) / Поляков С. В. – М. : Высшая школа, 1983. – 304 с. |
| 101. | Фиалко С. Ю. Некоторые особенности анализа частот и форм собственных колебаний при расчете сооружений на сейсмические воздействия / С. Ю. Фиалко // Вестник Одесской государственной академии строительства и архитектуры. – 2002. – № 8. – С. 193–201. |
| 102. | Шушпанова А. Г. Методика вероятностного расчета зданий и сооружений на сейсмические воздействия : дис. … кандидата техн. наук : 05.23.17 / Шушпанова Анна Геннадьевна. – Волгоград, 2006. – 155 с. |
| 103. | Code for Aseismic Design of Residential Buildings, Agrozootechnikal and Industrial Structures (Р100-92) : № 2020/92 / Design Institute of Buildings // Ministry of Public Works and Territory, 1992. – 155 р. |
| 104. | International Handbook of Earthquake & Engineering Seismology. Part A / [Lee W. H. K., Kanamori H., Jennings P. C., Kisslinger C.]. – Orlando : Academic Press, 2002. – 933 p. |
| 105. | International Handbook of Earthquake & Engineering Seismology. Part B / [Lee W. H. K., Kanamori H., Jennings P. C., Kisslinger C.]. – Orlando : Academic Press, 2002. – 1009 p. |
| 106. | Paulay T. Seismic design of reinforced concrete and masonry buildings / T. Paulay, M. J. N. Priestley. – New York : John Wiley & Sons, 1992. – 744 p. |
| 107. | Гуляев В. И. Прикладные задачи теории нелинейных колебаний механических систем / Гуляев В. И., Баженов В. А., Попов С. Л. – М. : Высшая школа, 1989. – 383 с. |
| 108. | Кулябко В. В. Динамика различных сооружений: ветровые воздействия, комфорт, способы демпфирования колебаний / В. В. Кулябко, И. И. Давыдов, В. П. Чабан [и др.] // Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури. Будівельні конструкції, будівлі та споруди : збірник наукових праць. – Макіївка : ДонДАБА, 2001. – Т. 1.: Вплив вітру на будинки і споруди, № 4 (29). – С. 102–106. |
| 109. | Кулябко В. В. О новых возможностях теории и практики динамики сооружений при расчетах, диагностике и реконструкции сложных объектов / В. В. Кулябко, А. В. Жак, И. И. Давыдов // Вісник Академії будівництва України. – 2000. – № 9. – С. 50–56. |
| 110. | Кулябко В. В. Способы решения разнообразных нелинейных прикладных задач динамики многомассовых систем / В. В. Кулябко // Stability, Control and Rigid Bodies Dynamics. – Донецк, 2002. – С. 106–107. |
| 111. | Метод конечных элементов в задачах строительной механики / [Баженов В. А., Сахаров А. С., Мельниченко Г. И. и др.] ; под. ред. В. А. Баженова. – К. : КДТУБА, 1994. – 368 с. |
| 112. | Устойчивость и колебания деформируемых систем с односторонними связями / [Баженов В. А., Гоцуляк Е. А., Кондаков Г. С. и др.] ; под ред. В. И. Гуляева. – К. : Вища школа, 1989. – 399 с. |
| 113. | Вейнер Д. Вибрационные повреждения в промышленности и строительстве / Д. Вейнер, А. Цейтлин. – М. : Защита сооружений, 1994. – 334 с. |
| 114. | Вибрация конструкций при сухом трении между элементами / [под ред. В. Г. Подольского]. – Х. : Прапор, 1970. – 176 с. |
| 115. | Гендузен А. Оптимізація параметрів нелінійних динамічних гасителів коливань конструкцій, збуджуваних випадковим впливом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.17 «Будівельна механіка» / А. Гендузен. – К., 2002. – 19 с. |
| 116. | Цейтлин А. И. Статистические методы расчета сооружений на групповые динамические воздействия / А. И. Цейтлин, Н. И. Гусева. – М. : Стройиздат, 1979. – 176 с. |
| 117. | Государственные строительные нормы: «Строительство в сейсмических районах Украины» / Ю. И. Немчинов, Н. Г. Марьенков, В. С. Кукунаев [и др.] // Будівельні конструкції. Будівництво в сейсмічних районах України : міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць. – К. : НИИСК, 2006. – Вип. 64. – С. 3–19. |
| 118. | Егупов В. К. Практические методы расчета зданий на сейсмостойкость / Егупов В. К., Егупов К. В., Лукаш Э. П. – К. : Будiвельник, 1982. – 144 с. |
| 119. | Кулябко В. В. О некоторых мероприятиях по снижению вибраций многоэтажного хирургического корпуса, находящегося в условиях промышленной сейсмики / Владимир Кулябко, Ольга Мухачева // Энергосберегающие технологии, эффективные строительные материалы и конструкции для промышленного и гражданского строительства. – Днепропетровск, 1991. – С. 35–36. |
| 120. | Кулябко В. В. О способах уменьшения колебаний фундамента низкочастотной машины с кривошипно-шатунным механизмом / В. В. Кулябко, С. П. Камягин, В. В. Балашов // Энергосберегающие технологии, эффективные строительные материалы и конструкции для промышленного и гражданского строительства. – Днепропетровск, 1991. – С. 32–33. |
| 121. | Марьенков Н. Г. Учет влияния основания при определении сейсмических нагрузок на здания и сооружения / Н. Г. Марьенков, В. Г. Поклонский, А. М. Маценко // Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. – 2000. – № 6. – С. 8–9. |
| 122. | Маценко А. М. Взаємодія будівель і споруд з ґрунтовою основою при динамічних та сейсмічних впливах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі і споруди» / А. М. Маценко. – К., 2001. – 17 с. |
| 123. | Обследование и оценка состояния деформированных конструкций жилого дома по пр. Ленина, 185 : заключение. – Запорожье : ЗО НИИСК, 2002. – 64 с. |
| 124. | Провести исследование процесса уплотнения просадочных грунтов гидровзрывным методом в условиях частично застроенной территории и оказать научно-техническую помощь при внедрении данного метода на площадке строительства дома №5 в 17 микрорайоне Хортицкого жилмассива г. Запорожья : научно-технический отчет. – Запорожье : ЗО НИИСК, 1993. – 133 с. |
| 125. | Шаповал В. Г. Особенности взаимодействия весомого водонасыщенного основания с расположенными на нем зданиями и сооружениями : монография / Шаповал В. Г., Нажа П. Н., Шаповал А. В. – Днепропетровск : Пороги, 2010. – 251 с. |
| 126. | Шаповал В. Г. Прогноз осадок и кренов находящихся под воздействием переменной во времени нагрузки фундаментов на водонасыщенном пылевато-глинистом основании / Шаповал В. Г. – Днепропетровск, 1996. – 50 с. |
| 127. | Швец Н. С. Конструктивные способы снижения вибраций фундаментов машин с динамическими нагрузками / Швец Н. С., Седин В. Л., Киричек Ю. А. – М. : Стройиздат, 1987. – 152 с. |
| 128. | Агапов В. П. Метод конечных элементов в статике, динамике и устойчивости пространственных тонкостенных подкрепленных конструкций / Агапов В. П. – М. : Изд-во АСВ, 2000. – 152 с. |
| 129. | Агапов В. П. Метод конечных элементов в статике, динамике и устойчивости конструкций / Агапов В. П. – М. : Изд-во АСВ, 2004. – 248 с. |
| 130. | Бержинский Ю. А. Расчетная и экспериментальная оценки динамических характеристик здания с безригельным каркасом с использованием ВК SCAD Office / Юрий Бержинский, Дмитрий Киселев // CAD Master. – 2009. – № 5. – С. 114–120. |
| 131. | Идентификация динамической модели по результатам вибрационных испытаний фрагмента безригельного каркаса с использованием ВК SCAD / Л. П. Бержинская, Ю. А. Бержинский, Д. В. Киселев [и др.] // Бюллетень строительной техники. – 2007. – № 10. – С. 58–60. |
| 132. | Клованич С. Ф. Метод конечных элементов в нелинейных задачах инженерной механики / Клованич С. Ф. – Запорожье : ООО «ИПО "Запорожье"», 2009. – 400 c. |
| 133. | Кодыш Э. Н. Проектирование многоэтажных зданий с железобетонным каркасом : монография / Кодыш Э. Н., Трекин Н. Н., Никитин И. К. – М. : Изд-во АСВ, 2009. – 352 с. |
| 134. | Кулябко В. В. Варианты моделирования колебаний многоэтажных каркасных зданий и сооружений / Владимир Кулябко, Игорь Давыдов // Modern Building Materials, Structures and Techniques : Proc. 5th Intern. Conf. – Vilnius : Technika, 1997. – Vol. 3. – P. 175–180. |
| 135. | Кулябко В. В. Плоские и пространственные динамические модели каркасного здания при расчете на промышленную сейсмику / В. В. Кулябко, О. Л. Мухачева, С. П. Камягин // Энергосберегающие технологии, эффективные строительные материалы и конструкции для промышленного и гражданского строительства. – Днепропетровск, 1991. – С. 25. |
| 136. | Кулябко В. В. Поиск рациональных схем и параметров силовых конструкций высотного здания методом динамического формообразования / Владимир Кулябко, Игорь Диденко // Theoretical Foundations in Civil Engineering. – Warsaw, 2005. – № 13. – P. 192–200. |
| 137. | Кулябко В. В. Рекомендации по созданию динамических моделей сложно-составных сооружений / В. В. Кулябко // Вісник Академії: наук та інф. бюл. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 1997. – № 3. – С. 40–47. |
| 138. | Криксунов Э. З. Техника контроля параметров расчетных схем / Эдуард Криксунов, Анатолий Перельмутер // Вестник Одесского национального морского университета. – 2003. – № 10. – С. 106–111. |
| 139. | Перельмутер А. В. Некоторые вопросы проектирования высотных зданий и использования информационных технологий / А. В. Перельмутер // Строительное производство. – 2005. – № 46. – С. 30–42. |
| 140. | Перельмутер А. В. Расчетные модели сооружений и возможность их анализа / А. В. Перельмутер, В. И. Сливкер. – М. : Изд-во АСВ, 2011. – 736 с. |
| 141. | Перельмутер А. В. Управление поведением несущих конструкций / Перельмутер А. В. – М. : Изд-во АСВ, 2011, 184 с. |
| 142. | Перельмутер А. В. Реализация расчета монолитных жилых зданий на прогрессирующее обрушение в среде вычислительного комплекса SCAD Office / А. В. Перельмутер, Э. З. Криксунов, Н. В. Мосина // Новые технологии в строительстве. – 2007. – № 2(14). – С. 64-67. |
| 142. | Расчет и проектирование конструкций высотных зданий из монолитного железобетона (проблемы, опыт, возможные решения и рекомендации, компьютерные модели, информационные технологии) / [Городецкий А. С., Батрак Л. Г., Городецкий Д. А. и др.]. – К. : Факт, 2004. – 106 с. |
| 143. | Сорокин Е. С. Динамические характеристики строительных материалов и конструкций / Е. С. Сорокин // Справочник по динамике сооружений. – М. : Стройиздат, 1972. – С. 38–61. |
| 144. | Perelmuter A. V. Problems of computational mechanics relate to finite-element analysis of structural constructions / A. Perelmuter, S. Fialko // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. – 2005. – Vol. 1, № 2. – Р. 72–86. |
| 145. | Воздействие на организм человека опасных и вредных экологических факторов. Метрологические аспекты : [в 2 т.]. – М. : ПАИМС, 1997– . – / под ред. Л. К. Исаева. Т. 1. – 1997. – 512 с. |
| 146. | Диментберг Ф. М. Вибрация в технике и человек / Ф. М. Диментберг, К. В. Фролов. – М. : Знание, 1987. – 160 с. |
| 147. | Казакевич М. И. Введение в виброэкологию зданий и сооружений / М. И. Казакевич, В. В. Кулябко. – Днепропетровск : ПГАСА, 1996. – 200 с. |
| 148. | Казакевич М. И. Виброэологический мониторинг конструкций многоэтажных зданий и сооружений / М. И. Казакевич, В. В. Кулябко, А. Н. Пшинько // Modern Building Materials, Stuctures and Techniques : Proc. 4th International Conf. – Vilnius : Technika, 1995. – Vol. 3. – P. 88–93. |
| 149. | Пановко Я. Г. Дискретная колебательная модель тела человека и определение ее параметров / Я. Г. Пановко // Машиноведение. – 1974. – № 4. – С. 16–20. |
| 150. | Антоновская Г. Н. Экспериментальная оценка динамических воздействий от техногенных источников вибрации на сооружения / Г. Н. Антоновская, Н. К. Капустян, И. М. Басакина // Будівельні конструкції. Будівництво в сейсмічних районах України : міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць. – К. : ДП НДІБК, 2010. – Вип. 73. – С. 655–660. |
| 151. | Динамика конструкций и оборудования цехов с общей стеной и с различным уровнем допустимой вибрации / В. В. Кулябко, Е. М. Ермак, А. О. Исмагилов [и др.] // Металеві конструкції. – 2008. – Т. 14, № 3. – С. 143–161. |
| 152. | Динамическая паспортизация и диагностика технического состояния зданий с новым виброактивным технологическим оборудованием / В. В. Кулябко, Е. М. Ермак А. О. Исмагилов [и др.] // Промислове будівництво та інженерні споруди. – 2008. – № 1. – С. 10–18. |
| 153. | Исследование колебаний многоэтажного здания и вибродозиметрия в условиях промышленной сейсмики / В. В. Кулябко, В. А. Каскевич, В. В. Балашов [и др.] // Энергосберегающие технологии, эффективные строительные материалы и конструкции для промышленного и гражданского строительства. – Днепропетровск, 1990. – С. 34. |
| 154. | Ковальчук О. А. Особенности динамической реакции здания повышенной этажности на вибрации, возбуждаемые движением поездов метрополитена / О. Ковальчук, М. Дашевский // Промышленное и гражданское строительство. – 2004. – № 4. – С. 24–25. |
| 155. | Кохманюк С. С. Колебания деформируемых систем при импульсных и подвижных нагрузках / Кохманюк С. С., Янютин Е. Г., Романенко Л. Г. – К. : Наукова думка, 1980. – 232 с. |
| 156. | Литвинова Э. В. Методы определения параметров динамических характеристик колебаний зданий и сооружений / Э. Литвинова, А. Попов // Будівельні конструкції. Будівництво в сейсмічних районах України : міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць. – К. : ДП НДІБК, 2010. – Вип. 73. – С. 170–176. |
| 157. | Методические рекомендации по измерению и гигиенической оценке вибрации в жилых помещениях № 2957-84. – М. : Минздрав СССР, 1984. – 14 с. |
| 158. | Методические рекомендации по составлению карт вибрации жилой застройки № 4158-86 : [Электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://document.org.ua/metodicheskie-rekomendacii-po-sostavleniyu-kart-vibracii-zhinor 19169.html. |
| 159. | Овчинников П. Ф. Виброреология / Овчинников П. Ф. – К. : Наукова думка, 1983. – 272 с. |
| 160. | Назаров Ю. П. Совершенствование программных средств для расчета сооружений на динамические воздействия / Ю. П. Назаров // Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. – 2002. – № 1. – С. 11–12. |
| 161. | Николаенко Н. А. Динамика и сейсмостойкость в строительстве / Н. А. Николаенко, Ю. П. Назаров. – Л. : Стройиздат, 1983. – 80 с. |
| 162. | Поляков В. С. Современные методы сейсмозащиты зданий / Поляков В. С., Килимник Л. Ш., Черкашин А. В. – М. : Стройиздат, 1989. – 320 с. |
| 163. | Рекомендации по виброзащите несущих конструкций производственных зданий / ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко. – М. : Стройиздат, 1988. – 217 с. |
| 164. | Руководство по оценке воздействия общей вибрации и вибрации зданий на тело и организм человека. Международный стандарт ISO : рег. № ИСО 2631-85. – М. : Издательство стандартов, 1985. – 17 с. |
| 165. | Справочник по защите от шума и вибрации жилых и общественных зданий / [Заборов В. И., Могилевский М. И., Мякшин В. Н., Самойлюк Е. П.] ; под ред. В. И. Заборова. – К. : Будівельник, 1992. – 160 с. |
| 166. | Экспериментальная динамика сооружений: мониторинг транспортной вибрации : монография / [Е. К. Борисов, С. Г. Алимов, А. Г. Усов и др.]. – Петропавловск-Камчатский : КамчатГТУ, 2007. – 128 с. |
| 167. | Ржаницын А. Р. Устойчивость равновесия упругих систем / Ржаницын А. Р. – М. : Гостехтеориздат, 1955. – 476 с. |
| 168. | Сикаченко В. М. К вопросу о классификации расчетных моделей грунтовых оснований / Сикаченко В. М. // Дороги и мосты. – 2008. – № 1. – С. 70-85. |
| 169. | Ржаницын А. Р. Представление сплошного изотропного упругого тела в виде шарнирно-стержневой системы / Ржаницын А. Р. // Исследования по вопросам строительной механики и теории пластичности. – М. : Стройиздат, 1956. – С. 84-96. |
| 170. | Коренев Б. Г. Конструкции, лежащие на упругом основании / Коренев Б. Г. // Строительная механика в СССР. 1917-1967. – М. : Стройиздат, 1969. – С. 112-134. |
| 171. | Муравский Г. Б. О модели упругого основания / Муравский Г. Б. // Строительная механика и расчет сооружений. – 1967. – № 6. – С. 14-17. |
| 172. | Справочник по механике и динамике грунтов / [Швец В. Б., Гинзбург Л. К., Гольдштейн В. М. и др.] ; под ред. В. Б. Швеца. – К. : Будівельник, 1987. – 232 с. |
| 173. | Абелев Ю. М. Основы проектирования и строительства на просадочных макропористых грунтах / Ю. М. Абелев, М. Ю. Абелев. – М. : Стройиздат, 1968. – 432 с. |
| 174. | Гальченко Л. А. О характере функции прогибов бесконечной балки, полученных при использовании различных моделей основания / Л. А. Гальченко // Труды Днепропетровского института инженеров транспорта. – 1980. – Вып. 210 / 27. – С. 132–138. |
| 175. | Голов О. О. Деформації основ фундаментів будівель в умовах щільної міської забудови : дис. ... кандидата техн. наук : 05.23.02 / Голов Олег Олександрович. – Полтава, 2004. – 183 с. |
| 176. | Гольдштейн В. М. Об учете изменения прочностных характеристик грунтов при динамической нагрузке / В. Гольдштейн, А. Ермолинский // Динамика оснований, фундаментов и подземных сооружений : сборник трудов V-й Всесоюз. конф. – М. : Госстрой СССР, АН УзССР, 1981. – Т. 1. – С. 224–226. |
| 177. | Горбунов О. С. Совершенствование методов моделирования грунтовых оснований, взаимодействующих с деформируемым сооружением : дис. ... кандидата техн. наук : 05.23.02 / Горбунов Олег Семенович. – Уфа, 1998. – 198 c. |
| 178. | Иванов П. Л. Уплотнение малосвязных грунтов взрывами / Иванов П. Л. – М. : Недра, 1983. – 230 с. |
| 179. | Ильичев В. А. К определению параметров колебаний двухмассовой системы, опирающейся на упругое инерционное полупространство / В. А. Ильичев // Динамика сооружений : труды ЦНИИСК им. Кучеренко. – М. : Стройиздат, 1970. – С. 57–68. |
| 180. | Инструкция по расчету несущих конструкций промышленных зданий и сооружений на динамические нагрузки / ЦНИИСК им. Кучеренко. – М. : Стройиздат, 1970. – 288 с. |
| 181. | Инструкция по расчету перекрытий промышленных зданий, воспринимающих динамические нагрузки / ЦНИИСК им. Кучеренко. – М. : Стройиздат, 1967. – 88 с. |
| 182. | Калюжник М. М. Сваебойные работы при реконструкции. Влияние колебаний на сооружения / М. М. Калюжник, В. К. Рудь. – Л. : Стройиздат, 1989. – 160 с. |
| 183. | Капустян Н. К. Особенности забивки свай вблизи здания / Наталия Капустян, Вячеслав Щерба // Жилищное строительство. – 2006. – №5. – С. 12–15. |
| 184. | Клепиков С. Н. Расчет зданий и сооружений на просадочных грунтах / Клепиков С. Н., Трегуб А. С., Матвеев И. В. – К. : Будівельник, 1987. – 200 с. |
| 185. | Клепиков С. Н. Расчет сооружений на деформируемом основании / Клепиков С. Н. – К. : НИИСК, 1996. – 206 с. |
| 186. | Крутов В. И. Основания и фундаменты на просадочных грунтах / Крутов В. И. – К. : Будiвельник, 1982. – 224 с. |
| 187. | Кулябко В. В. Новый подход к моделированию взаимодействия составных сооружений со сложными основаниями / В. В. Кулябко, А. А. Дубихвост, И. И. Давыдов // Механика грунтов и фундаментостроение : труды 3-й Укр. науч.-техн. конф. – Одесса, 1997. – Т. 1. – С. 61–64. |
| 188. | Кулябко В. В. О передаче через грунт вибраций, вызываемых движением поезда и другими источниками / Владимир Кулябко, Ольга Мухачева // Проблемы механики железнодорожного транспорта : труды VIII-й Междунар. конф. – Днепропетровск, 1992. – С. 58. |
| 189. | Литвинов И. М. Укрепление и уплотнение просадочных грунтов в жилищном и промышленном строительстве / Литвинов И. М. – К. : Будiвельник, 1977. – 288 с. |
| 190. | Лучкин М. А. Учет развития деформаций основания во времени при совместном расчете системы «основание-фундамент-здание» : дис. ... кандидата техн. наук : 05.23.02 / Лучкин Максим Александрович. – СПб., 2007. – 162 с. |
| 191. | Ляхов Г. М. Взрывные волны в грунтах / Г. М. Ляхов, Г. И. Покровский. – М. : Госгортехиздат, 1962. – 104 с. |
| 192. | Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки : ВСН 490-87. – [Действителен от 1986-12-29]. – Офиц. изд. – М. : Минмонтажспецстрой СССР, 1986. – 21 с. – (Нормативный документ Минмонтажспецстроя СССР). |
| 193. | Рекомендации по уплотнению просадочных грунтов большой мощности гидровзрывным методом. – М. : Стройиздат, 1984. – 56 с. |
| 194. | Рудь В. К. К вопросу определения динамических напряжений в зданиях от забивки свай / В. К. Рудь // Динамика оснований, фундаментов и подземных сооружений : труды V-й Всесоюз. конф. – М. : Госстрой СССР, АН УзССР, 1981. – Т. 1. – С. 145–147. |
| 195. | Руководство по проектированию фундаментов машин с динамическими нагрузками / НИИОСП. – М. : Стройиздат, 1982. – 208 с. |
| 196. | Семенюк-Ситников В. В. Количественная оценка влияния устройства глубокого котлована на близлежащие здания в стесненных условиях городской застройки : дис. ... кандидата техн. наук : 05.23.02 / Семенюк-Ситников Вячеслав Викторович. – М., 2005. – 159 с. |
| 197. | Фундаменты машин с динамическими нагрузками : СНиП 2.02.05-87. – Офиц. изд. – М. : ЦИТП : Госстрой СССР, 1988. – 32 с. – (Нормативный документ Госстроя СССР). |
| 198. | Тоннели и метрополитены / [под ред. В. Г. Храпова]. – М.: Транспорт, 1989. – 382 с. |
| 199. | Yui Tsang Chan. Dynamic Response of Soil-Foundation-Chimney Systems with Different Dampings to Vortex Shedding / Yui Tsang Chan // Proc. East European Conf. on Wind Eng. – Warsaw, 1994. – P. 119–127. |
| 200. | Банах В. А. Аналіз напружено-деформованого стану попередньо деформованої металевої димової труби заввишки 72 м з урахуванням дефектів / Віктор Банах, Андрій Банах // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. Баштові споруди: матеріали, конструкції, технології : збірник наукових праць. – Макіївка : ДонНАБА, 2009. – Вип. 2009-4(78). – С. 29-33. |
| 201. | Guyan R. J. Reduction of Stiffness and Mass Matricess / R. J. Guyan // AIAA Journal. – 1965. – Vol. 3, № 2. – P. 380. |
| 202. | Harrington E. C. The desirability function / Harrington E. C. // Industrial Quality Control. – 1965. – № 21 (10). – Р. 494-498. |
| 203. | Адлер Ю. П. Введение в планирование эксперимента / Адлер Ю. П. – М. : Металлургия, 1969. – 279 с. |
| 204. | Клюева Н. В. Основы теории живучести железобетонных конструктивных систем при запроектных воздействиях : автореф. дис. на соискание науч. степени доктора техн. наук : спец. 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения» / Н. В. Клюева. – М., 2009. – 42 с. |
| 205. | Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету : ГОСТ 27751-88. – [Действителен от 1988-07-01]. – Офиц. изд. – М. : Изд-во стандартов, 1988. – 6 с. – (Межгосударственный стандарт). |
| 206. | Вишняков Г. Ф. Матричная форма расчета упругих стержневых систем со сжато-изогнутыми элементами по деформированной схеме / Г. Ф. Вишняков // Известия ВУЗов. Строительство и архитектура. – 1986. – № 2. – С. 30–33. |
| 207. | Вишняков Г. Ф. Расчет плоских статически неопределимых систем с выключающимися связями / Г. Вишняков, А. Ширяев // Известия ВУЗов. Строительство и архитектура. – 1991. – № 2. – С. 98–104. |
| 208. | Сливкер В. И. Строительная механика : вариационные основы / Сливкер В. И. – М. : Изд-во АСВ, 2005. – 736 с. |
| 209. | Дискретно-континуальный метод конечных элементов. Приложения в строительстве / [Золотов А. Б., Акимов П. А., Сидоров В. Н., Мозгалева М. Л.]. – М. : Изд-во АСВ, 2010. – 336 с. |
| 210. | Численные и аналитические методы расчета строительных конструкций / [Золотов А. Б., Акимов П. А., Сидоров В. Н., Мозгалева М. Л.]. – М. : Изд-во АСВ, 2009. – 336 с. |
| 211. | Немчинов Ю. И. Метод пространственных конечных элементов (с приложениями к расчету зданий и сооружений) / Немчинов Ю. И. – К. : НИИСК, 1995. – 367 с. |
| 212. | Биелек М. Панельные здания / Биелек Милан ; [пер. с чешского Г. Казиной]. – М. : Стройиздат, 1983. – 248 с. |
| 213. | Нойферт Э. Строительное проектирование / Нойферт Эрнст ; [пер. с нем. Е. Прямостановой]. – М. : Архитектура-С, 2011. – 576 с. |
| 214. | Энгель Х. Несущие системы / Энгель Хайно ; [пер. с фин. Л. А. Андреевой]. – М. : АСТ Астрель, 2007. – 344 с. |
| 215. | Нагрузки и воздействия на здания и сооружения / [А. И. Лантух-Лященко, А. В. Перельмутер, С. Ф. Пичугин и др. ]. – М. : СКАД СОФТ, ДМК Пресс, Изд-во АСВ, 2009. – 528 с. |
| 216. | Перельмутер А. В. Избранные проблемы надежности и безопасности строительных конструкций / Перельмутер А. В. – М. : Изд-во АСВ, 2007. – 256 с. |
| 217. | Лычев А. С. Надежность строительных конструкций / Лычев А. С. – М. : Изд-во АСВ, 2008. – 184 с. |
| 218. | Баранова Т. И. Каркасно-стержневые расчетные модели и инженерные методы расчета железобетонных конструкций / Т. И. Баранова, А. С. Залесов. – М. : Изд-во АСВ, 2003. – 240 с. |
| 219. | Барбакадзе В. Ш. Расчет и проектирование конструкций и сооружений в деформируемых средах / В. Ш. Барбакадзе, С. Мураками. – М. : Стройиздат, 1989. – 472 с. |
| 220. | Роговий С. І. Методологія оцінки міцності нормальних перерізів бетонних і залізобетонних конструкцій на основі деформаційної розрахункової моделі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук : спец. 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» / С. І. Роговий. – Полтава, 2005. – 36 с. |
| 221. | Хог Э. Анализ чувствительности при проектировании конструкций / Хог Э., Чой К., Комков В. ; пер. с англ. С. Ю. Ивановой, А. Д. Ларичева ; под ред. Н. В. Баничука – М. : Мир, 1988. – 428 с. |
| 222. | Лучковський І. Я. Розрахунок залізобетонних конструкцій та споруд з урахуванням нелінійності їх взаіємодії з основою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук : спец. 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» / І. Я. Лучковський. – Х., 2001. – 27 с. |
| 223. | Улицкий В. М. Основы совместных расчетов зданий и оснований / В. М. Улицкий // Развитие городов и геотехническое строительство. – 2006. – № 10. – С. 56-62. |
| 224. | Чу Туан Тхань. Оценка взаимодействия буроинъекционных свай усиления фундаментов с основаниями зданий : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.23.02 «Основания и фундаменты, подземные сооружения» / Чу Туан Тхань. – СПб., 2010. – 20 с. |
| 225. | Городецкий А. С. Компьютерное моделирование приспособляемости конструкций к техногенным воздействиям / А. С. Городецкий // Науковий вісник ЛНАУ. – 2010. – № 14 : [Электронный ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvlnau/Tn/2010_14/Gorodeckiy.pdf |
| 226. | Назаров Ю. П. К проблеме обеспечения живучести строительных конструкций при аварийных воздействиях / Назаров Ю. П., Городецкий А. С., Симбиркин В. Н. // Строительная механика и расчет сооружений. – 2009. – № 4. – С. 5-9. |
| 227. | Расторгуев Б. С. Проектирование зданий и сооружений при аварийных взрывных воздействиях / Расторгуев Б. С., Плотников А. И., Хуснутдинов Д. З. – М. : Изд-во АСВ, 2007. – 152 с. |
| 228. | Методические рекомендации по применению программы расчета взаимодействия зданий и сооружений с нелинейно деформируемым основанием / [Шевелев В. Б., Дыховичный А. А., Вишневецкий А. И., Банах В. А.]. – К. : КиевЗНИИЭП, 1989. – 40 с. |
| 229. | Банах В. А. Особенности взаимодействия бескаркасных жилых зданий с основаниями в грунтовых условиях Запорожского региона : дис. … канд. техн. наук : 05.23.01 / Банах Виктор Аркадьевич. – Запорожье, 1992. – 174 с. |
| 230. | Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації : ДСН 3.3.6.039-99 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=1862. |
| 231. | Единые правила безопасности при взрывных работах : НПАОП 0.00-1.17-92. : с изменениями 1997 г. – Харьков : ФОРТ, 1997. – 172 с. |
| 232. | Санитарные нормы вибрации рабочих мест. – М. : Минздрав СССР, 1984. – 24 с. |
| 233. | Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки (принят 03.08.1984 г., № 3077-84) : [Электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr2805.htm. |
| 234. | Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых домах : № 1304-75 / [утв. Глав. гос. санит. врач СССР 1975-06-11]. – 9 с. |
| 235. | Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность: общие требования : ГОСТ 12.1.012-90. – М. : Изд-во стандартов, 1990. – 12 с. – (Государственный стандарт СССР). |
| 236. | Система стандартов безопасности труда. Вибрация. Общие требования безопасности. Защита от вибраций : ГОСТ 12.1.012-78 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://delta-grup.ru/bibliot/32/24.htm. – (Государственный стандарт СССР). |
| 237. | Система стандартов безопасности труда. Метод определения динамических характеристик тела человека при воздействии вибрации : ГОСТ 12.094-88. – М. : Госкомстандарт, 1989. – 21 с. – (Государственный стандарт СССР). |
| 238. | Банах В. А. Особенности работы на динамические воздействия сооружений, эксплуатируемых в сложных грунтовых условиях / Віктор Банах, Андрій Банах // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. Баштові споруди: матеріали, конструкції, технології : збірник наукових праць. – Макіївка : ДонНАБА, 2005. – Вип. 2005-8(56). – С. 56-60. |
| 239. | Влияние подземных транспортных коммуникаций на здания, эксплуатируемые в течении длительного времени / В. А. Банах, А. В. Банах, М. Элойфи [и др.] // Состояние современной строительной науки : сборник научных трудов. – Полтава : Полтавский ЦНТЭИ, 2006. – С. 209–216. |
| 240. | Масленников А. М. Колебания строительных конструкций при кинематическом воздействии / Масленников А. М., Масленников Н. А. – СПб. : Изд-во СПбГАСУ, 2005. – 146 с. |
| 241. | Красников Н. Д. Динамические свойства грунтов и методы их определения / Красников Н. Д. – Л. : Стройиздат, 1970. – 242 с. |
| 242. | Алейников С. М. Метод граничных элементов в контактных задачах для упругих, пространственно неоднородных оснований / Алейников С. М. – М. : Изд-во АСВ, 2000. – 756 с. |
| 243. | Моргун А. С. Моделювання ефекту взаємодії системи «будівля – фундамент – основа» числовим методом граничних елементів : монографія / А. С. Моргун, І. М. Меть, А. В. Ніцевич. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 132 с. |
| 244. | Строкова Л. А. Научно-методические основы численного прогноза деформирования грунтовых оснований : автореф. дис. на соискание учен. степени доктора геолого-минералогич. наук : спец. 25.00.08 «Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение» / Л. А. Строкова. – Иркутск, 2011. – 37 с. |
| 245. | Баженов В. Г. Численное решение двумерных и трехмерных задач взаимодействия сооружений с грунтовым основанием при сейсмических воздействиях / Баженов В. Г., Дюкина Н. С. // Вестник НИЦ «Строительство» : сборник научных трудов. – М., 2009. – Вып. 1. – С. 172-178. |
| 246. | Справочник проектировщика : сложные основания и фундаменты / [под ред. Ю. Г. Трофименкова]. – М. : Изд. лит-ры по строит-ву, 1969. – 272 с. |
| 247. | Фесенко О. А. Розрахунок сейсмостійкої будівлі на стійкість до прогресуючого руйнування внаслідок пожежі / О. А. Фесенко // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. Будівельні конструкції будівель та споруд: проектування, виготовлення, реконструкція та обслуговування : збірник наукових праць. – Макіївка : ДонНАБА, 2011. – Вип. 2011-4(90). – С. 77-86. |
| 248. | Баженов В. Г. Численное моделирование задач взаимодействия сооружений с двухслойным грунтовым основанием при сейсмических воздействиях / В. Г. Баженов, С. В. Зефиров, П. В. Лаптев [и др.] // Проблемы прочности и пластичности. – 2005. – Вып. 67. – С. 162-167. |
| 249. | Панюков С. Э. Сравнение рекомендаций Еврокода и ДБН по расчету и проектированию железобетонных конструкций для строительства в сейсмических районах / С. Э. Панюков // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Теорія і практика будівництва. – 2011. – № 697. – С. 190-199. |
| 250. | Дюкина Н. С. Численное моделирование взаимодействия заглубленных сооружений с грунтовым основанием при сейсмических воздействиях : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. физ.-мат. наук : спец. 01.02.04 «Механика деформируемого твердого тела» / Н. С. Дюкина. – Нижний Новгород, 2009. – 22 с. |
| 251. | Банах А. В. Влияние динамических воздействий на прочность и комфортность зданий, эксплуатируемых в сложных инженерно-геологических условиях : дис. … канд. техн. наук : 05.23.01 / Банах Андрей Викторович. – Запорожье, 2011. – 204 с. |
| 252. | Савинов О. А. Современные конструкции фундаментов под машины и их расчет / Савинов О. А. – Л. : Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1979. – 200 с. |
| 253. | Берлинов М. В. Основы комплексной оценки динамической работы строительных конструкций при вибрационных воздействиях промышленного оборудования : дис. … доктора техн. наук : 05.23.01 / Берлинов Михаил Васильевич. – М., 2005. – 302 с. |
| 254. | Глаговский В. Б. Разработка и совершенствование методов статических и динамических расчетов фундаментов энергетических и гидротехнических сооружений : дис. … доктора техн. наук : 05.23.02 / Глаговский Вячеслав Борисович. – СПб., 2002. – 280 с. |
| 255. | Долгова Т. В. Расчет перекрытий реконструируемых зданий методом дискретных связей : дис. … канд. техн. наук : 05.23.01 / Долгова Татьяна Владимировна. – М., 2007. – 143 с. |
| 256. | Копаница Д. Г. Прочность и деформативность железобетонных пространственных сооружений при кратковременном действии распределенных динамических нагрузок : дис. … доктора техн. наук : 05.23.01 / Копаница Дмитрий Георгиевич. – Томск, 2003. – 412 с. |
| 257. | Криворотов А. П. Оценка взаимодействия фундаментов с грунтом и совершенствование методов их проектирования : дис. … доктора техн. наук : 05.23.02 / Криворотов Александр Петрович. – Пермь, 2002. – 404 с. |
| 258. | Маринченко Е. В. Оценка состояния элементов зданий и сооружений при тестовых динамических воздействиях : дис. … канд. техн. наук : 05.23.17 / Маринченко Елена Викторовна. – Ростов-на-Дону, 2006. – 130 с. |
| 259. | Плевков В. С. Прочность и трещиностойкость эксплуатируемых железобетонных конструкций зданий и сооружений при статическом и кратковременном динамическом нагружении : дис. … доктора техн. наук : 05.23.01 / Плевков Василий Сергеевич. – Томск, 2003. – 536 с. |
| 260. | Уткин В. С. Оценка надежности и несущей способности строительных конструкций на основе теории нечетких множеств и теории возможностей : дис. … доктора техн. наук : 05.23.17 / Уткин Владимир Сергеевич. – Вологда, 2002. – 395 с. |
| 261. | Чухлатый М. С. Численное исследование напряженно-деформированного состояния системы «здание-фундамент-грунт» : дис. … канд. техн. наук : 05.13.18, 01.02.04 / Чухлатый Максим Сергеевич. – Тюмень, 2004. – 107 с. |
| 262. | Основания, фундаменты и подземные сооружения : справочник проектировщика / [М. И. Горбунов-Посадов, В. А. Ильичев, В. И. Крутов и др.] ; под ред. Е. А. Сорочана, Ю. Г. Трофименкова. – М. : Стройиздат, 1985. – 480 с. |
| 263. | Гимзельберг Я. Д. Исследование колебаний, распространяющихся в грунтах от промышленных источников / Я. Д. Гимзельберг, К. И. Огурцов, О. А. Савинов // Динамика оснований, фундаментов и подземных сооружений : IV Всесоюзная конференция : материалы. – Ташкент, 1977. – Кн. 1. – С. 109-111. |
| 264. | Забылин М. И. К прогнозу волновых полей от импульсных источников / М. И. Забылин, В. В. Игольников // Известия вузов. Серия «Строительство и архитектура». – 1977. – № 1. – С. 24-37. |
| 265. | Ильичев В. А. Метод прогнозирования уровня колебаний сооружений и грунтов по результатам опытов / В. А. Ильичев, В. Г. Таранов // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1977. – № 4. – С. 18-21. |
| 266. | Савинов О. А. Учет в расчетах на колебания взаимного влияния фундаментов низкочастотных неуравновешенных машин / О. А. Савинов, Э. И. Часов // Специальные строительные работы : труды ВНИИГС ЦБТИ Минмонтажспецстроя СССР. – М., 1970. – Вып. 27. – С. 28-39. |
| 267. | Mechanical vibration and shock. Vibration of fixed structures : ISO 4866:2010 // Guidelines for the measurement of vibrations and evaluation of their effects on structures. – 48 р. |
| 268. | Коломеец А. В. Эксплуатация жилых зданий : справочное пособие / А. В. Коломеец, Э. М. Ариевич. – М.: Стройиздат, 1985. – 376 с. |
| 269. | Бойко М. Д. Диагностика повреждений и методы восстановления эксплуатационных качеств зданий / Бойко М. Д. – М.: Стройиздат, 1975. – 336 с. |
| 270. | Шепелев Н. П. Реконструкция городской застройки / Н. П. Шепелев, М. С. Шумилов. – М.: Высшая школа, 2000. – 272 с. |
| 271. | Добромыслов А. Н. Оценка надежности зданий и сооружений по внешним признакам / Добромыслов А. Н. – М.: Изд-во АСВ, 2008. – 72 с. |
| 272. | Добромыслов А. Н. Диагностика повреждений зданий и инженерных сооружений / Добромыслов А. Н. – М.: Изд-во АСВ, 2006. – 256 с. |
| 273. | Низамов Х. Н. Прогнозирование и предупреждение коррозионного разрушения конструкций / Низамов Х. Н., Сидоренко С. Н., Якупов Н. М. – М.: Изд-во РУДН, 2006. – 356 с. |
| 274. | Банах В. А. Статико-динамические расчетные модели зданий и сооружений в сложных инженерно-геологических условиях : монография / В. А. Банах. – Запорожье: Издательство ЗГИА, 2012. – 334 с. |
| 275. | Банах В. А. Моделювання динамічних впливів на систему «будівля – ґрунтова основа» в складних інженерно-геологічних умовах : монографія / В. А. Банах, А. В. Банах. – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2012. – 186 с. |
| 276. | Безопасность эксплуатируемых зданий и сооружений : монография / [под ред. В. И. Теличенко и К. И. Ерёмина]. – М.: ВЕЛД, 2011. – 428 с. |
| 277. | Банах В. А. Анализ напряженно-деформированного состояния армированных массивов в просадочных грунтах / Виктор Банах, Мария Маркова // Моделирование и вычислительный эксперимент в материаловедении : тезисы докладов. – Одесса, 1996. – С. 133–136. |
| 278. | Банах В. А. Влияние жесткости сооружения на расчетную модель «основание – свайный фундамент» в сложных грунтовых условиях / Виктор Банах, Мария Маркова // Механіка ґрунтів і фундаментобудування : тези доповідей. – Одеса, 1997. – С. 107–109. |
| 279. | Марков А. И. Формирование баз данных железобетонных конструкций для использования при их обследованиях / А. И. Марков, В. А. Банах, Е. Н. Фостащенко [и др.] // Состояние современной строительной науки – 2002 : сборник научных трудов. – Полтава: Полтавский ЦНТЭИ, 2002. – С. 174–176. |
| 280. | Банах В. А. Проверка адекватности расчетных моделей зданий, эксплуатируемых в сложных грунтовых условиях / В. А. Банах, С. Ортис Родригес, А. И. Федченок // Надежность и долговечность строительных материалов и конструкций : материалы III Междунар. науч.-техн. конф. : тезисы докладов. – Волгоград: ВолгГАСА, 2003. – Ч. 1. – С. 50–53. |
| 281. | Банах В. А. Особенности работы реконструируемых зданий при устройстве, расширении и усилении балконов и лоджий / Виктор Банах, Елена Гребенюк // Состояние современной строительной науки – 2005 : сборник научных трудов. – Полтава: Полтавский ЦНТЭИ, 2005. – С. 66–68. |
| 282. | Банах В. А. Особенности формирования расчетных моделей эксплуатируемых зданий при динамических воздействиях / Виктор Банах, Андрей Банах // Состояние современной строительной науки : сборник научных трудов. – Полтава: Полтавский ЦНТЭИ, 2005. – С. 195–197. |
| 283. | Банах В. А. Учет деформированного состояния в расчетных моделях зданий, эксплуатируемых в сложных грунтовых условиях, при устройстве новых балконов / В. А. Банах, Е. В. Гребенюк, И. В. Гребенюк // Состояние современной строительной науки – 2006 : сборник научных трудов. – Полтава: Полтавский ЦНТЭИ, 2006. – С. 205–209. |
| 284. | Кулябко В. В. Нелинейные инерционные упруго-диссипативные (фрикционные) статико-динамические модели оснований и задач взаимодействия сооружений, грунтов и нагрузок / В. В. Кулябко, В. А. Банах, А. В. Масловский [и др.] // V Савиновские чтения, июнь 2007 г. : тезисы докладов. – СПб.: Российское общество по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению, 2007. – С. 2–3. |
| 285. | Банах В. А. Моделирование динамических воздействий от реконструкции и строительства на существующие здания при учете их взаимодействия с основаниями / Виктор Банах, Андрей Банах // V Савиновские чтения, июнь 2007 г. : тезисы докладов. – СПб.: Российское общество по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению, 2007. – С. 3–4. |
| 286. | Банах В. А. Использование результатов обследования существующих зданий для формирования и корректировки их расчетных моделей / В. А. Банах // Строительство, реконструкция и восстановление зданий городского хозяйства : материалы ІІ Международной научно-технической интернет-конференции : тезисы докладов. – Харьков: ХНАГХ, 2007. – С. 20–22. |
| 287. | Банах В. А. Особенности формирования расчетных моделей зданий в процессе реконструкции / В. А. Банах, А. И. Федченок, Е. Н. Фостащенко // Строительство, реконструкция и восстановление зданий городского хозяйства : материалы ІІ Международной научно-технической интернет-конференции : тезисы докладов. – Харьков: ХНАГХ, 2007. – С. 33–35. |
| 288. | Банах В. А. Динамические воздействия на здания при реконструкции и особенности их учета / Виктор Банах, Андрей Банах // Строительство, реконструкция и восстановление зданий городского хозяйства : материалы ІІ Международной научно-технической интернет-конференции : тезисы докладов. – Харьков: ХНАГХ, 2007. – С. 41–43. |
| 289. | Банах В. А. Устройство новых балконов при реконструкции и особенности формирования их расчетных моделей / В. А. Банах, Е. В. Гребенюк, И. В. Гребенюк // Строительство, реконструкция и восстановление зданий городского хозяйства : материалы ІІ Международной научно-технической интернет-конференции : тезисы докладов. – Харьков: ХНАГХ, 2007. – С. 46–47. |
| 290. | Банах В. А. Мониторинг напряженно-деформированного состояния зданий при устранении их сверхнормативных кренов / В. А. Банах, В. С. Шокарев, В. Г. Шаповал [и др.] // Геотехника Беларуси: наука и практика : сборник статей Междунар. науч.-тех. Конф. : тезисы докладов. – Минск: БНТУ, 2008. – С. 399–409. |
| 291. | Кулябко В. В. Нелинейные упрощенные модели несущих конструкций сооружений с демпфирующими устройствами для анализа задач динамического взаимодействия во временной области / Владимир Кулябко, Виктор Банах // Актуальные проблемы исследований по теории сооружений : сборник научных трудов. – М.: ОАО «ЦПП», 2009. – Ч. 3. – С. 1–4. |
| 292. | Nemchinov Yu. I. Research of Seismic Shield Effectiveness During Loess Collapsing Soils Compaction by Explosive Energy / Yu. I. Nemchinov, V. S. Shokarev, V. A. Banakh [etc.] // 14th Danube-European Conference on Geotechnical Engineering, June 2nd-4th 2010, Bratislava, Slovakia : from research to design in European practice. – Bratislava, 2010. – P. 128–137. |
| 293. | Кулябко В. В. Уточнение параметров компьютерных моделей сооружений по лабораторным и натурным испытаниям подсистем / В. А. Банах, В. В. Кулябко, А. В. Банах // Актуальные вопросы исследований и проектирования пространственных конструкций с применением физического и компьютерного моделирования : тезисы докладов научной сессии. – М., 2011. – С. 33–34. |
| 294. | Банах В. А. Анализ применяемых расчетных моделей зданий и сооружений для сложных грунтовых условий / Виктор Банах, Ортис Родригес Сауль // Проблеми реконструкції та експлуатації промислових та цивільних об’єктів. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 1999. – С. 191–194. |
| 295. | Банах В. А. Учет мероприятий по утеплению эксплуатируемых зданий в их расчетных моделях / Виктор Банах, Юрий Качан // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. – Днепропетровск, 2001. – Вып. 14. – С. 35–37. |
| 296. | Банах В. А. Расчетные модели реконструируемых гражданских зданий / Виктор Банах, Ортис Родригес Сауль // Будівельні конструкції. Реконструкція будівель і споруд. Досвід та проблеми : міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць. – К.: НДІБК, 2001. – Вип. 54. – С. 112-113. |
| 297. | Марков А. И. Анализ деформирования основания и закрепленного просадочного грунта / А. И. Марков, В. А. Банах, М. А. Маркова [и др.] // Коммунальное хозяйство городов : научно-технический сборник научных трудов. – К.: Техника, 2002. – Вып. 39. – С. 214–217. |
| 298. | Банах В. А. Влияние новых проемов и элементов усиления на напряженно-деформированное состояние элементов зданий при их реконструкции / В. А. Банах, С. Ортис Родригес, Е. Н. Фостащенко // Коммунальное хозяйство городов : научно-технический сборник научных трудов. – К.: Техника, 2002. – Вып. 39. – С. 185–190. |
| 299. | Банах В. А. Формирование баз данных о сборных железобетонных конструкциях для использования при их обследованиях / А. И. Марков, В. А. Банах, Е. Н. Фостащенко [и др.] // Бетон и железобетон в Украине. – 2002. – № 3 (12). – С. 24–26. |
| 300. | Банах В. А. Изменение напряженно-деформированного состояния зданий при реконструкции и его прогнозирование / В. А. Банах // Перспективні задачі інженерної науки : збірник наук. праць. – Дніпропетровськ: Gaudeamus, 2002. – Вип. 4. – С. 66–70. |
| 301. | Банах В. А. Использование баз данных при обследовании сборных железобетонных конструкций / В. А. Банах, Е. Н. Фостащенко, А. И. Федченок // Перспективні задачі інженерної науки : збірник наук. праць. – Дніпропетровськ: Gaudeamus, 2002. – Вип. 4. – С. 90–93. |
| 302. | Банах В. А. Анализ напряженно-деформированного состояния конструкций по результатам обследования / В. А. Банах, С. Ортис Родригес, А. И. Федченок // Перспективні задачі інженерної науки : збірник наук. праць. – Дніпропетровськ: Gaudeamus, 2002. – Вип. 4. – С. 119–123. |
| 303. | Банах В. А. Информационное обеспечение градостроительной деятельности как основа развития городов / В. А. Банах, В. А. Тертышный, А. И. Федченок // Коммунальное хозяйство городов : научно-технический сборник научных трудов. – К.: Техника, 2003. – Вып. 49. – С. 269–274. |
| 304. | Банах В. А. Учет деформированной схемы зданий в расчетных моделях при расчете на сейсмические воздействия / Виктор Банах, Андрей Банах // Будівельні конструкції. Будівництво в сейсмічних районах України : міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць. – К.: НДІБК, 2006. – Вип. 64. – С. 132–139. |
| 305. | Банах В. А. Особенности формирования расчетных моделей взаимодействия зданий с основаниями при сейсмических воздействиях / Виктор Банах, Андрей Банах // Будівельні конструкції. Будівництво в сейсмічних районах України : міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць. – К.: НДІБК, 2006. – Вип. 64. – С. 248–253. |
| 306. | Банах В. А. Особенности формирования расчетных моделей зданий в процессе реконструкции / В. А. Банах, А. И. Федченок, Е. Н. Фостащенко // Коммунальное хозяйство городов : научно-технический сборник научных трудов. – К.: Техника, 2007. – Вип. 76. – С. 7–11. |
| 307. | Банах В. А. Использование результатов обследования существующих зданий для формирования и корректировки их расчетных моделей / В. А. Банах // Коммунальное хозяйство городов : научно-технический сборник научных трудов. – К.: Техника, 2007. – Вып. 76. – С. 101–106. |
| 308. | Кулябко В. В. Проблемы моделирования динамических нагрузок и расчетных схем сооружений, проведения динамических испытаний и анализа их результатов / В. В. Кулябко, В. А. Банах, В. П. Редченко // Баштові споруди: матеріали, конструкції, технології. Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури : збірник наукових праць. – Макіївка: ДонНАБА, 2009. – Вип. 2009-4(78). – С. 104–110. |
| 309. | Кулябко В. В. Безопасность зданий и сооружений (прочность конструкций, работоспособность оборудования, комфорт людей) – состояние и необходимые исследования / В. В. Кулябко, В. А. Банах, А. В. Банах // Коммунальное хозяйство городов : научно-технический сборник научных трудов. – К.-Харьков: Основа, 2010. – Вып. 91. – С. 279–285. |
| 310. | Банах В. А. Устройство новых балконов при реконструкции и особенности формирования их расчетных моделей / В. А. Банах, Е. В. Гребенюк, И. В. Гребенюк // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техника, 2010. – Вып. 93. – С. 484–489. |
| 311. | Банах В. А. Особливості моделювання та розрахунку збірних конструкцій будівель типових серій з урахуванням їх деформованого стану / В. А. Банах, О. М. Фостащенко, О. І. Федченок // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА, 2010. – Вип. 36. – С. 29–34. |
| 312. | Кулябко В. В. О необходимости предпроектных исследований показателей виброэкологического комфорта жилья и о путях его обеспечения / В. В. Кулябко, В. А. Банах, В. П. Редченко // Строительство. Материаловедение. Машиностроение : сборник научных трудов. – Днепропетровск: ПГАСА, 2010. – Вып. 55. – С. 90–94. |
| 313. | Банах В. А. Застосування геоінформаційних технологій для формування баз даних розрахункових моделей об’єктів міської забудови / В. А. Банах // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА, 2010. – Вип. 37. – С. 31–38. |
| 314. | Банах В. А. Особливості формування розрахункових моделей при сейсмічних впливах на будівлі у складних інженерно-геологічних умовах / В. А. Банах // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА, 2010. – Вип. 38. – С. 10–16. |
| 315. | Банах В. А. Особенности расчета зданий с учетом технологических воздействий при реконструкции / В. А. Банах, А. В. Банах, А. И. Федченок [и др.] // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА, 2011. – Вип. 39. – С. 3–12. |
| 316. | Банах В. А. Урахування деформованого стану плит перекриттів, балконів та лоджій при моделюванні та розрахунках будівель у складних інженерно-геологічних умовах / В. А. Банах, О. М. Фостащенко, О. В. Гребенюк // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА, 2011.– Вип. 39. – С. 13–18. |
| 317. | Банах В. А. Напряженно-деформированное состояние железобетонных конструкций зданий, эксплуатируемых длительное время в сложных инженерно-геологических условиях / В. А. Банах // Будівельні конструкції : міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць. – К.: ДП НДІБК, 2011. – Вип. 74. – Ч. 2. – С. 433–440. |
| 318. | Банах В. А. Особливості формування розрахункових моделей конструкцій будівель, експлуатованих у складних умовах / В. А. Банах // Будівельні конструкції будівель та споруд: проектування, виготовлення, реконструкція та обслуговування : збірник наукових праць. – Макіївка: ДонНАБА, 2011. – Вип. 2011-4 (90). – С. 54–60. |
| 319. | Банах В. А. Особенности моделирования взаимодействия зданий с грунтовыми основаниями в сложных инженерно-геологических условиях при динамических воздействиях / В. А. Банах // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА, 2011. – Вип. 40. – Ч. 1. – С. 86–92. |
| 320. | Банах В. А. Моделирование взаимодействия зданий с грунтовыми основаниями в сложных инженерно-геологических условиях / В. А. Банах // Будівельні конструкції : збірник наукових праць. – К.: ДП НДІБК, 2011. – Вип. 75. – Ч. 1. – С. 498–505. |
| 321. | Банах В. А. Моделирование работы строительных конструкций эксплуатируируемых зданий при передаче динамических воздействий через грунтовый массив / В. А. Банах // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: Видавництво ДНУЗТ, 2011. – Вип. 39. – С. 18–22. |
| 322. | Банах В. А. Особливості формування розрахункових моделей будівель при реконструкції з надбудовою додаткових поверхів у складних інженерно-геологічних умовах / В. А. Банах, М. В. Сьомчина, А. В. Шкода // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА, 2011. – Вип. 41. – С. 31–39. |
| 323. | Банах В. А. Особенности моделирования взаимодействия зданий и сооружений с грунтовыми основаниями в сложных инженерно-геологических условиях / В. А. Банах // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА, 2011. – Вип. 42. – С. 10–20. |
| 324. | Талапов В. В. BIM: что под этим обычно понимают / В. В. Талапов: [Электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=14078. |
| 325. | Талапов В. В. Применение BIM к существующим зданиям / В. В. Талапов: [Электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=14159. |
| 326. | Талапов В. В. BIM: консерватизм и здравый смысл / В. В. Талапов // CADmaster. – 2011. – № 1. – С. 10–16. |
| 327. | Бауск А. Е. Менее оптимистичный взгляд на BIM / А. Е. Бауск : [Электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=14092. |
| 328. | Барабаш М. С. Нова концепція автоматизації проектування об'єктів будівництва на основі цифрової моделі / М. С. Барабаш, С. Д. Коба // Будівництво України. – 2004. – № 5. – С. 31–34. |
| 329. | Барабаш М. С. Вопросы интеграции программных комплексов на основе информационно-логической модели строительного объекта / М. С. Барабаш // Строительство. Материаловедение. Машиностроение : сборник научных трудов. – Днепропетровск: ПГАСА, 2006. – Вып. 37. – С. 29–35. |
| 330. | Барабаш М. С. Применение интеллектуальных систем для автоматизированного расчета и проектирования железобетонных конструкций / М. С. Барабаш // Строительство. Материаловедение. Машиностроение : сборник научных трудов. – Днепропетровск: ПГАСА, 2007. – Вып. 43. – С. 43–47. |
| 331. | Барабаш М. С. Методы автоматизации моделирования и анализа свойств проектируемого объекта / М. С. Барабаш // Строительство. Материаловедение. Машиностроение : сборник научных трудов. – Днепропетровск: ПГАСА, 2008. – Вып. 47. – С. 52–58. |
| 332. | Барабаш М. С. Дуальное представление моделей архитектурно-конструктивных элементов в САПР объектов строительства и архитектуры / М. С. Барабаш, О. И. Палиенко // Строительство. Материаловедение. Машиностроение : сборник научных трудов. – Днепропетровск: ПГАСА, 2011. – Вып. 61. – С. 33–38. |
| 333. | Городецкий А. С. Концепция интеграции систем автоматизированного проектирования с использованием технологии информационного моделирования / А. С. Городецкий, М. С. Барабаш // Нові технології в будівництві. – 2011. – № 1 (21). – С. 67–70. |

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html