mДля заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

на правах рукопису

ГАЙДУР ГАЛИНА ІВАНІВНА

УДК 621.391.8

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПРОВОДОВИМИ МЕРЕЖАМИ НА БАЗІ ВЕКТОРНОГО СИНТЕЗУ

05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Дисертація

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Науковий керівник

Беркман

Любов наумівна

доктор технічних наук,

професор

Київ – 2013

ЗМІСТ

Стор.

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ…………………………………………………………4

ВСТУП……………………………………………………………………………5

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ БЕЗПРОВОДОВОГО ЗВ’ЯЗКУ…….....11

Постановка задачі………………………………………………………...11

Архітектура WiMAX……...…………………………………………..11

1.1.1. Задачі та цілі WiMAX………………………...……………………11

1.1.2. Принцип роботи WiMAX……………………………………….....14

1.1.3. Режими роботи WiMAX…………………………………………...17

Технологія безпроводового зв'язку LTE……………………………21

1.3. Порівняльна характеристика технологій методом експертних оцінок……………………………………………………………………………..40

РОЗДІЛ 2. ВЕКТОРНА ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ………...51

Постановка задачі………………………………………………………...51

2.1. Високорівнева архітектура системи управління мережею………..51

2.2. Визначення основних елементів теорії оптимізації………………..55

2.3. Математичні моделі приймання рішення, що використовуються в задачах оптимального проектування…………………………………………...59

2.3.1. Задача лінійного програмування………………………………….61

2.3.2. Задача дискретного програмування……………………………...63

2.3.3. Задача нелінійного програмування………………………………65

2.3.4. Задача стохастичного програмування……………………………68

2.3.5. Задача векторної оптимізації……………..……………………….69

2.4. Причини багатокритерійності в задачах оптимального проектування……………………………………………………………………..70

2.5. Векторна оптимізація………………………………………………..73

2.5.1. Векторні критерії оптимальності…………………………………73

2.5.2. Перетворення векторного критерію і нормалізація приватних критеріїв оптимальності……………………...…………………….76

2.5.3. Метод згортання векторного критерію…………………………...77

2.6. Векторна оптимізація в задачах проектування оцінки рухливості, конкурентоспроможності і діагностиці систем керування безпроводовими мережами…………………………………………………………………………78

2.6.1. Застосування умовного критерію переваги для синтезу безпроводових систем за двома показниками якості…………………………79

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ШЛЯХУ ТА ЗАТРИМКИ КЕРУЮЧОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЗАДАНОЇ ТОПОЛОГІЇ БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖ…………………………………………………...86

Постановка задачі………………………………………………………...86

3.1. Особливості побудови mesh-мереж………………………………...90

3.2. Знаходження шляху з найбільшою приведеною пропускною спроможністю при використанні мережі TMN у безпроводових мережах….92

3.3. Елементи теорії масового обслуговування систем зв’язку……….94

3.4. Випадковий потік повідомлень з запізненням між базовими станціями………………………………………………………………………..100

3.5 Розрахунок затримки інформації між базовими станціями з урахуванням структури мережі безпроводового зв’язку……………………110

ВИСНОВКИ……………………………………………………………..114

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………….116

Додаток А: Акти впровадження…………………………………….126

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

WiMAX  (Worldwide Interoperability for Microwave Access) – всесвітня сумісність при високочастотному доступі

LTE  (Long Term Evolution) – система мобільного зв’язку нового покоління

MIMO  (Multiple Input Multiple Output) – множинний вхід – множинний вихід

OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) – ортогональне частотне мультиплексування

OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) – множинний доступ з ортогональним  частотним розподілом

TMN (Telecommunications Management Network) – мережа управління зв’язком

DCN ( Data Communication Network) – мережа передачі даних

ASN (Access Service Network) –  мережа доступу

ASN Gateway – шлюз доступу WiMAX

BS (Base Station)  базова станція

CSN (Connectivity Service Network) - мережа забезпечення послуг

ВСТУП

Актуальність теми. Стрімкий розвиток технологій мереж безпроводового доступу характеризується принципово новими технологічними можливостями, що характеризуються збільшенням їх розміру і розширенням спектру послуг, що надаються абонентам, збільшенням кількості компаній, які займаються проектуванням, експлуатацією розгалужених мереж, що належать різним власникам, потребою підвищення надійності роботи мережі, якості обслуговування, економічної ефективності та інших вимог. За порівняно короткий період мережі третього, а потім і четвертого покоління показали переваги перед мережами попереднього покоління. Основною причиною динамічного розвитку є збільшена потреба споживачів до високошвидкісних послуг.

У майбутньому основним чинником, який буде впливати на розвиток технологій мобільного зв’язку та безпроводового широкосмугового доступу, є зростання числа споживачів і відповідно зростаюча потреба в доступних для розвитку смугах частот.

Провідні фірми та корпорації світу прийшли до однозначного висновку - нагальною є потреба створення гнучкої та надійної системи управління мережами. Останнім часом спостерігається тенденція інтегрування передавання різних видів інформації (мова, дані, зображення, інформація для телеуправління і контролю) та послуг у єдину мережу, яка оснащена різними видами апаратури. Управління такими мережами можливе тільки із застосуванням нових способів та систем управління мережами. Використання системи управління операторами мобільного, фіксованого зв'язку забезпечує економічне і ефективне управління мережею, що є ключем до успішної роботи мережі - гарантуючи низькі витрати та високу надійність мережі. Це означає швидке виявлення, локалізацію та усунення несправностей, зі зниженням витрат на трудові ресурси, обладнання та навчання, в той же час гарантує забезпечення найкращої якості і безпеки.

Аналізуючи огляд технічної інформації управління безпроводовими мережами провідних фірм та корпорацій світу, шляхи створення і тенденції розвитку управління, можна виділити такі положення: в усіх розвинених країнах світу розроблено або розробляються та впроваджуються автоматизовані системи управління безпроводовими мережами, які забезпечують ефективність і надійність роботи устаткування, що постійно ускладнюється; постійне розширення функцій мережі та послуг, що надаються споживачеві, ставлять підвищені вимоги до гнучкості систем і оперативності управління, їх здатності адаптуватися до умов роботи та до особливостей мереж, для забезпечення необхідної якості роботи та живучості як самої керованої мережі, так і систем управління, при створенні національних та регіональних центрів управління. Тому основною задачею постає завдання забезпечити управління обладнанням, оптимізувати мережу щоб забезпечити контроль роботи і управління як існуючого, так і нового обладнання.

Одним з питань безпроводової мережі є створення сучасної системи управління, тому необхідно розвивати загальну теорію оптимальних систем управління, розробляти нові принципи побудови пристроїв для оптимального управління, методи побудови систем, що мають здатність до самопристосування, самонавчання та самоорганізації.

Аналіз науково-технічної літератури показує, що проблемам синтезу різноманітних автоматизованих систем управління, розвитку теорії оптимізації та теорії інформації присвятили багато робіт вітчизняні та закордонні вчені: Якубайтіс Є.А., Беркман Л.Н., Кловський Д.Д., Шеннон К., Стеклов В.К., Зюко О.Г., Лазарев В.Г., Нейман В.І., Поспєлов Г.С., Зайцев Г.Ф., Красовський А.А., Лапа В.Г., Лернер А.Я., Льюс Р.Д., Нестерук В.Ф. та інші.

Дисертаційна робота, яка присвячена дослідженню та вирішенню задачі підвищення ефективності системи управління безпроводовимим мережами є актуальною.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям досліджень відповідає тематиці науково-дослідних робіт ДП «Український науково-дослідний інститут зв’язку», що проводились протягом 2008 – 2013р., а саме: «Розробка концепції створення Національного центру оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами України з урахуванням вимог забезпечення техногенної та інформаційної безпеки України» (ДР №0111U007134). Практичні та наукові результати використані інститутом радіолокаційних технологій.

Результати дисертаційної роботи знайшли практичне застосування в навчальному процесі Державного університету телекомунікацій.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розв’язання комплексу науково-технічних питань, для оптимізації параметрів системи управління безпроводовими мережами на базі векторного синтезу.

Об’єкт дослідження – процес визначення параметрів системи управління безпроводовими мережами.

Предмет дослідження – система управління безпроводовими мережами.

Для досягнення мети вирішуються такі наукові задачі:

- аналіз та порівняння методів побудови систем, що мають здатність до самопристосування, самонавчання та самоорганізації;

- дослідження рішень задач теорії оптимальних систем управління, аналіз математичних моделей, які вирішуються системою управління безпроводовими мережами на базі векторного синтезу;

- розрахунки затримки інформації управління, для якісної оцінки топології мережі на основі теорії графів та масового обслуговування.

Методи досліджень. Для досягнення поставлених в дисертаційній роботі задач використано методи теорії інформації, теорії оптимальних систем управління, теорії графів, теорії масового обслуговування.

Наукова новизна одержаних результатів роботи полягає у наступному:

- визначено необхідність застосування метода експертних оцінок при здійсненні синтезу систем, що мають здатність до самопристосування, самонавчання та самоорганізації.

- проведено дослідження рішень задач теорії оптимальних систем управління та визначено основні критерії оптимізації, які дістали подальшого розвитку при використанні векторного синтезу для системи управління безпроводовими мережами;

- удосконалено алгоритм умовного критерію переваги, який на відміну від відомих, спрощує синтез безпроводових систем за двома показниками якості та підвищує ефективність роботи обладнання;

- запропоновано методику ефективного використання шляху передачі службових повідомлень, яка на відміну від відомих, на основі необхідного значення критерію приведеної пропускної здатності, визначає шлях, що має найбільшу ймовірність успішного обслуговування;

- уперше запропоновано методику розрахунку затримки інформації управління для заданої топології мережі, яка на відміну від відомого, на основі теорії масового обслуговування, дозволяє оцінити ефективність роботи системи управління безпроводовою мережею.

Вищенаведені наукові дослідження дають можливість вирішити одну із задач підвищення показників ефективності систем управління безпроводовими мережами на базі векторного синтезу.

Вірогідність наукових результатів, висновків та рекомендації, викладених в дисертаційній роботі, обґрунтована коректним використанням математичного апарату та моделюванням.

Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційної роботи рекомендовані до впровадження в наукових розробках систем управління сучасними телекомунікаційними мережами ДП «Український науково-дослідний інститут зв’язку» та інституті радіолокаційних технологій.

Теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі Державного університету телекомунікацій.

Особистий внесок здобувача. У дисертаційній роботі особисто автором проведено наступні дослідження і одержано такі результати:

- здійснена загальна розробка загальної концепції дисертації та вибір об’єктів;

- визначено мету та задачі роботи, обрано та обґрунтовано методи досліджень;

- згідно удосконаленого алгоритму проведено прискорене рішення задачі оптимізації параметрів системи управління за двома показниками;

- запропоновано методику знаходження оптимального шляху за приведеною пропускною здатністю;

- досліджено затримку інформації управління для заданої структури мережі.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на науково-технічних конференціях та семінарах професорсько-викладацького складу і наукових співробітників Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, на ІІ Міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології/COMINFO 2006»(м. Ялта, АР Крим, 2006), на VІ Міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології/COMINFO 2010»(м. Ялта, АР Крим, 2010), на VІІ Міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології/COMINFO 2011»(м. Ялта, АР Крим, 2011), на V Міжнародній науково-технічному симпозіумі «Новітні технології в телекомунікація» 2012»(ДУІКТ – Карпати 2012).

Обґрунтованість і достовірність наукових результатів, висновків та рекомендацій, викладених в дисертаційній роботі достовірні результатам експериментальних досліджень, використанням математичного апарату та імітаційного моделювання на ПК.

Публікації. На тему дисертаційної роботи опубліковано 10 наукових праць, з них: 6 - це статті в науково-технічних журналах, які включені до переліку фахових видань України та 4 - це матеріали науково-технічних конференцій.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи складає 130 с. друкованого тексту, у тому числі містить 36 рисунків, 9 таблиць, 4 сторінки документів, що підтверджують впровадження результатів досліджень. Список використаних джерел на 10 с. включає 106 найменувань.

ВИСНОВКИ

Сукупність наукових положень, сформульованих та обґрунтованих в дисертаційній роботі, складає сутність наукової задачі підвищення ефективності системи управління безпроводовими мережами.

В дисертаційній роботі отримано такі теоретичні та науково-практичні результати:

- Проведено аналіз архітектури безпроводових систем передачі, в яких для підвищення ефективності необхідно застосувати системи управління та векторний синтез.

- Згідно проведеного аналізу визначено необхідність застосування методу експертних оцінок, який дозволяє прискорити синтез визначених технологій.

- Проведено аналіз існуючих методів математичного формулювання задач оптимізації, що надає можливість проводити синтез системи управління безпроводовим зв’язком.

- Визначено основні задачі векторної оптимізації, що дають можливість визначити сферу діяльності системи управління безпроводовими мережами.

- Удосконалено алгоритм умовного критерію переваги, який спрощує синтез систем за двома показниками якості та підвищує ефективність роботи обладнання контролерів базових станцій.

- Запропоновано методику вирішення задачі оптимізації маршруту з найбільшою приведеною пропускною здатністю, яку вирішує система управління TMN безпроводовою мережею, завдяки чому надається можливість підвищити ймовірність надійного обслуговування.

- Вперше запропоновано методику розрахунку затримки інформації управління для безпроводової мережі, з використанням методів теорії масового обслуговування, яка дає можливість визначити критерії ефективності при виконанні синтезу мережі для обміну службовими повідомленнями .

- За допомогою ПЕОМ визначено залежність затримки інформації системи від команд управління, завантаження системи та пропускної здатності, які надають можливість якісно оцінити роботу системи управління.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Сюваткин В.С., Есипенко В.И., Ковалев И.П., Сухоребров В.Г. WIMAX – технология беспроводной связи: теоретические основы, стандарты, применение. – СПб,: БХВ-Петербург, 2005.-368 с.

- Гармов А.В., Савинков А.Ю., Филин С.А., Моисеев С.Н., Кондаков М.С. Технический обзор стандарта IEEE 802.16//Мобильные системы.- М., 2005.-№11.-С16-24.

- Andres J.G., Ghosh A., Muhamed R. Fundamentals of  WIMAX. Understanding Broadband Wireless Networking.- Prentice Hall PTR.- February 2007.- 449p.- ISBN 0-13-222552-2.

- IEEE Standart 802.16-2004: IEEE Standart  for Local and Metropolitan Area Networks. Part 16: Air Interface for Fixed Broadband Wireless Access Systems. – IEEE, 2004.-895p.

- Шахнович И.В. Широкополосная мобильность: IEEE 802.16е. Часть 1: МАС- уровень//Электроника.- РЕБ, 2007.-№2.-18-27.

- The IEEE 802.16 Working Group on Broadband Wireless Access Standards,

http://www.ieee802.org/16/

- White Paper. WIMAX: General Information about the standard 802.16.- Rohde & Schwartz, 2006.-34p.

- IEEE Standard 802.16e: IEEE Standard  for Local and Metropolitan Area Networks. Part 16: Air Interface for Fixed Broadband Wireless Access Systems. Amendment 2: Physical and Medium Access Control Layers for Combined Fixed and Mobile Operation in Licensed Bands and Corrigendum 1(Amendment and Corrigendum to IEEE Std 802.16- 2004).- IEEE, 2006.-864p.

- Weiss M., Madbool M., Godlewski Ph.. Subcarrier permutation types in IEEE 802.16e //TELECOM ParisTech – April 2008.- http://www.telekom-paristech.fr/_data/diles/docs/id_1208254315_271.pdf-32p.

- Гепко И.А., Олейник В.Ф., Чайка Ю.Д., Бондаренко А.В. Современные беспроводные сети: cостояние и перспективы развития. - К.: ЭКМО, 2009. - 673с.

- Рашич А.В. Сети беспроводного доступа WiMAX.  - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. – 179 с.

- Росляков А.В. Сети следующего поколения NGN - М.: Эко-Трендз, 2009. - 424с.

- Ватаманюк А. И., Беспроводная сеть своими руками. — СПб.: Питер, 2006. -192 с.

- Рошан Педжман, Лиэри Джонатан. Основы построения беспроводных локальных сетей стандарта 802.11. : Пер. с англ.. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2004. – 304 с.

- . Щербо В.К. Стандарты вычислительных сетей. – М.,: Кудиц – Образ, 2000. -152с.

- . Шахнович С. Современные беспроводные технологии. – СПб.: Техносфера, 2006. – 324 с.

- Глобальна інформаційна інфраструктура / Вісник ІАЦ МЗУ.- 1997. - 45 Чумак О.І. к.т.н., Григорович В.В., Єфремов О.С. Формування сигналів з фазорізницевою модуляцією високих порядків в  LTE //КПІ конференція. – 2011. – С18-20.

- Винницкий В.П., Хиленко В.В. Методы системного анализа и автоматизации проектирования телекоммуникационных сетей: Монография.- К. Интерлинк, 2002. - 192 с.

- Рошан П. Основы построения беспроводных локальных сетей стандарта 802.11. – Вильямс, 2004. – с. 80-85.

- Олифер В. Олифер Н. Компьютерные сети. Принципы,  технологии, протоколы. – СПб.: ПИТЕР, 2001. – 239 с.

- Шахнович И. Широкополосная мобильность: IEEE 802.16е. Часть 1: МАС-уровень. – ЭЛЕКТРОНИКА: НТБ, 2007. – с. 110-132.

- Шахнович И. Широкополосная мобильность: IEEE 802.16е. Часть 2:физический уровень и элементная база. – ЭЛЕКТРОНИКА: НТБ, 2008. – 90 с.

- Шахнович И. Архитектура сети WiMAX: основные элементы и принципы. – Первая миля, 2009.

- Вишневский В.М., Ляхов А.И., Портной С.Л., Шахнович И.В. Широкополосные беспроводные сети передачи информации. – М.: Техносфера, 2005. – с. 96-100.

# Мобильный WiMAX: теория и практика в Украине, http://itc.ua/articles/mobilnyj_wimax_teoriya_i_praktika_v_ukraine_41861.

- Тихвинский В.О., Терентьев С.В., Юрчук А.Б. Сети мобильной связи LTE: технологии и архитектура. – М.: Экотрендз, 2010. – с. 220-230.

# LTE. Long Term Evolution, http://www.mforum.ru/analit/LTE.htm.

# Мобильный 4G WiMAX – наконец от Intellecom, http://itc.ua/blogs/mobilnyj_4g_wimax_-_nakonec_ot_intellecom_46162.

- Технология LTE, http://lte.org.ua/lte.html.

- Freshetel та Intellecom – українські 3G оператори по технології WiMAX, http://3g.novostavskiy.kiev.ua/2010/05/freshetel-intellecom-3g-wimax.html.

# Мобильная связь. Поколения и стандарты мобильной святи, http://my-mc.info/standards/cdmaone/.

- Бірюков М.Л., Стеклов В.К., Костік Б.Я. Транспортні мережі телекомунікацій: системи мультиплексування. - К.: Техніка, 2005. – 312 с.

- Варфоломеєва О.Г. Застосування теорії експертних оцінок при проектуванні систем управління телекомунікаціями. // Сборник научных трудов 1-го МРФ «Прикладная радиоэлектроника», Харьков. – 2002. – С. 460-463.

- Гольдштейн Б. С., Гойхман В. Ю., Столповская Ю. В. Сети NGN. Оборудование IMS: учебное пособие. - Санкт-Петербург «ТЕЛЕДОМ»,  2010.

- . Мельников Д.А. Информационные процессы в компьютерных сетях. – М.: Кудиц-Образ, 1999. . – 248с.

- Варфоломеєва О.Г. Методика розрахунку показників ефективності системи управління мережами телекомунікацій із застосуванням методу експертних оцінок // Зв’язок.-2005.- №7(59). - С. 22-25.

- Беллман Р. Динамическое программирование: Пер. с англ. И.М. Андреева, Л.Л. Корбут и др. /Под ред. Н.Н. Воробьева. – М.: ИЛ, 1960 – 391с.

- Беркман Л. Н., Кільчицький Є. В., Скоблілова Н. М. Математичні методи вирішення задач оптимізації проектування систем і мереж зв'язку. – К.: ДП УНДІЗ, 2002 – 92 с.

- Болтянський В. Г. Математические методы оптимального управления – М.: Наука, 1966.

- Беркман Л.Н., Окунев Ю.Б. АТМ. Борьба продолжается // Сети, Октябрь (6).- 1991. - С.32-35.

- Беркман Л.Н. Архітектурна концепція TINA // Одеса: праці  УНДІРТ. -  1999.-, №4(20). -  16с.

- Беркман Л.Н. Инвариантные системы управления сетями связи // “Зв’язок”.- 2000.- №2. - С.30-32.

- Беркман Л.Н. Информационно-энтропийные подходы к расчету параметров системы управления интеллектуальной сети // “Зв’язок”.- 1999.- №4. - С.14-16.

- Беркман Л.Н. Концепция построения системы управления интеллектуальной сетью // Харьков-Туапсе: 3 Международная конференция “Теория и техника передачи, приема и обработки информации” .-1997.  -  С. 28 -30.

- Беркман Л.Н. Построение интеллектуальной сети // “Зв’язок”.- 1998.-№2.- С.14-16.

- Беркман Л.Н. Архитектура Интеллектуальной сети // Информатика и связь: Сб. научн. трудов УГАС им. А.С. Попова, Одесса. - 1996. - 30с.

- Беркман Л.Н. Производительность управляющих устройств // Одеса: Труды VІ Международной научно-технической конференции по телекоммуникациям "НТК-Телеком-99". - 1999. – С. 16-18.

- Беркман Л.Н., Бондаренко В.Г., Стеклов В.К. Інтелектуальна мережа // "Зв'язок".- 1996.- №2. - С.24-26.

- Беркман Л.Н., Стеклов В.К., Стародуб Н.М. Объединение векторных критериев оптимальности систем управления телекоммуникационными сетями // К.: Матеріали доповідей учасників Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції, тов. “Знання України”. - 2000. - С. 14-16.

- Беркман Л.Н., Стеклов В.К., Тарасенко И.Г. Features of designing of a management system of an intellectual network // Львів: матеріали Міжнародної конференції “Сучасні проблеми засобів телекомунікацій, комп’ютерної інженерії та підготовки кадрів”.-  2000. - С. 4 - 8.

- Беркман Л.Н„ Бондаренко В.Г., Климов В.Г., Лев Ю.А. Постановка завдання створення інтелектуальної мережі в Україні // "Зв'язок".- 1995.- №1.- С.25-27.

- Бертсекас Д., Галлагер Р. Сети передачи данных. - М.: Мир, 1989.- 544 с.

- Варфоломеєва О.Г., Отрох С.І., Недашківський О.Л., Чумак О.І. Особливості системи управління інтелектуальними мережами // Труды V Международной научно-практической  конференции “Системы и средства передачи и обработки информации”. Украина. Одесса 4 - 9 сентября.- 2001.- С. 41- 44.

- Ф. Гилл, У. Мюррей, М. Райт Практическая оптимизация: Пер. с англ. –                   М.: Мир, 1985. – 509с.

- Куо Б. Теория и проектирование цифровых систем управления: Пер. с анг. -       М.: Машиностроение, 1986. - 448 с.

- Кунах Н.І., Чумак О.І., Лєсна Н.М., Недашківський О.Л. Застосування методів оптимізації в системах управління сучасними телекомунікаційними мережами // Вісник. – 2002. -№2. - С. 119 – 121.

- Каналы передачи данных / Под ред. Шварцмана В.О. - М.: "Связь", 1970. -                 297 с.

- Под. ред. Куо Ф.Ф. Протоколы и методы управления в сетях передачи данных: - Пер. с англ. - М.: Радио и связь, 1985. - 480 с.

- Лазарев В.Г. Интеллектуальные цифровые сети: Справочник. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 47 с.

- Лазарев В.Г., Штейнберг Э.Л. Применение технологий интеллектуальной сети в системе поиска мобильного абонента // Труды Международного семинара "Информационные сети, системы и технологии",  ч. 1. - Москва – Ярославль.- 1997. - С. 37-39.

- Лапий В.Ю., Калюжний Л.Г., Красной Л.Г. Устройство ранговой обработки информации // К.: Техніка, 1986. - 120 с.

- Лапа В.Г. Математичні основи кібернетики.– К.: Вища шк., 1974 – 452с.

- Ларионов А.М., Майоров С. А., Новиков Г. И. Вычислительные комплексы, системы и сети . - Л.: "Энергоатомиздат", 1987. - 228 с.

- Лев Ю.А. О выборе критерия эффективности распределения информации в сетях связи. – К.: Сборник научных трудов КОНИИС вып. 5. - 1976. - С. 79 - 83.

- Левин Л.С., Плоткин М.А. Цифровые системы передачи информации. -                     М.: Радио и связь, 1982. - 216 с.

- Мартынов Е.М. Синхронизация в системах передачи дискретных сообщений. - М.: Связь, 1972. – 216 с.

- Международная телефонная служба. Управление сетью, расчет нагрузки. - Рекомендации Е.401-Е.600, МККТТ, Красная книга. VIII пленарная ассамблея, 1984.- 250 с.

- Мизин И. А., Богатырев В. А., Кулешов А. П. Сети коммутации пакетов.-                        М.: Радио и связь., 1986. - 408 с.

- Стеклов В.К., Беркман Л.Н. Оценка параметров системы управления интеллектуальной сети // К.: Праці науково-практичної конференції "Стратегія входження України у світовий інформаційний простір", 1997. - С.82-84.

- Стеклов В. К., Лейбзон А.Я., Отрох С.И. Централизованная система управления вторичной сетью // Вестник связи. – 2003. - № 10. – С.100 – 102.

- Стеклов В. К., Беркман Л.Н., Лев Ю.О. Проектування інтелектуальних мереж // Зв 'язок.- 1997.- № 3.- С. 36-38.

- Стеклов В. К., Беркман Л. Н. Системный метод оптимального проектирования интеллектуальной сети // Зв’язок. - 1998. - №4. - С.43-49.

- Стеклов В.К., Беркман Л.Н. Телекоммуникационные сети. – К.: Киевский институт связи Украинской Государственной академии связи им. А.С. Попова. - 2000. – 395 с.

- Стеклов В.К., Беркман Л.Н. Телекомунікаційні мережі - К.: Техніка,                     2001.- 650 с.

- Стеклов В.К., Беркман Л.Н. Особенности проектирования системы управления интеллектуальной сетью // Львів: Вісник державного університету “Львівська політехніка”. -  2000.- №387.- С.19-22.

- Стеклов В. К., Беркман Л. Н. Проектування телекомунікаційних мереж.  -             К.: Техніка, 2002.- 792 с.

- Стеклов В.К., Беркман Л.Н. Построение математической модели интеллектуальной сети // Харьков: Сборник научных трудов по материалам           V Международной конференции “Теория и техника передачи, приема и обработки информации”. - 1999. - С. 15-19.

- Стеклов В.К., Беркман Л.Н. Системный подход оптимального проектирования интеллектуальной сети // Зв’язок.- 1998.- № 4. - С. 22-27.

- Стеклов В.К., Беркман Л.Н. Системы управления для глобальной информационной инфраструктуры // Одесса: Труды ІV  Международной научно-технической конференции по телекоммуникациям “Телеком-99”.- 1999. - С. 16-19.

- Стеклов В.К., Беркман Л.Н., Карпенко Н.Ф. Многокритериальная оптимизация системы управления телекоммуникационными сетями // Зв’язок.- 1999.- № 6.-            С. 13-16.

- Стеклов В.К., Беркман Л.Н., Лев Ю.О. Інтелектуальні мережі. Принципи побудови та функціонування, перспективи реалізації. Навчальний посібник. - Київ: КІЗ УДАЗ ім. О.С. Попова, 1998. - 71с.

- Стеклов В.К., Беркман Л.Н., Мнищенко С.П., Тарасенко И.А. Информационный метод расчета пропускной способности каналов системы управления интеллектуальной сети // Одесса: Труды УНИИРТ, № 4 (16), 1998. -  С.29-32.

- Стеклов В.К., Беркман Л.Н., Стародуб Н.М. Выбор обобщенного критерия оптимальности систем управления информационными сетями // Зв’язок.-2000. - №5. -  С.12-16.

- Стеклов В. К., Беркман Л. Н., Пезенцали Г. А. Возможности использования методов многоканальной модуляции для сетей доступа // Зв‘язок. - 2000. - №4. - С. 43-48.

- Стеклов В.К., Беркман Л.Н., Кільчицький Є.В., Чумак О.І. Дослідження методів векторного синтезу  систем управління телекомунікаційними мережами // Зв‘язок. - 2001. - №4. - С. 33 - 38.

- Стеклов В.К., Беркман Л.Н., Трухан Т.В., Чумак О.І. Оптимізація задачі проектування СУ з урахуванням випадкових факторів // Наукові праці державного технічного університету. - Донецьк. - 2001. - №25. - С.39-44.

- Стеклов В.К., Беркман Л.Н., Чумак О.І. Особливості вибору методу обробки сигналів управління мережами зв'язку // Зв‘язок. - 2002. - №2(34). - С. 16 - 20.

- Чумак О.І., Недашківський О.М., Охтень О.І.,  Трухан Т.В. Система управління сучасними різнорідними телекомунікаційними мережами // Науково-практичний семінар “Проблеми вищої освіти в галузі зв'язку та досягнення сучасних телекомунікаційних

- Стеклов В. К., Беркман Л. Н Кільчицький Є.В.. Оптимізація та моделювання пристроїв і систем зв’язку // Підруч. Для студ. вищ. навч. закл. за напрямком „ Телекомунікації” / За ред. Стеклова В.К. – К.: Техніка, 2004. – 576с.

- Bernd F. GSM Network Management.

- Стеклов В. К., Беркман Л. Н. Новітні інформаційні технології: Транспортні мережі телекомунікацій. – К.: Техніка, 2004. – 488с.

- Литапов Е. А. Теория графов и ёё применение. – М.: Знание, 1986. –32с.

- Стеклов В.К., Беркман Л.Н. Оценка объема управляющей информации в информационных сетях // Москва: Электросвязь.- 2000.- №6. - С. 40-46.

- Стеклов В.К., Беркман Л.Н. Оценка пропускной способности каналов системы управления современными информационными сетями // Київ: Вісник Українського Будинку економічних та науково-технічних знань.- №8.- 1999.-  С. 14-18.

- Оре Ойстин  Теория графов. – М.: "Наука", 1980. - 336 с

- Кристофидес, Никос. Теория графов. Алгоритмический подход. пер. с англ. / Н. Кристофидес ; ред. Г. П. Гаврилов. - М. : Мир, 1978. - 432 с.

- Френк Г., Фриш И. Сети, связь и потоки: Перевод с англ. / Под ред. Д. А. Поспелова. – М.: Связь, 1978. – 448с.

- Губанов Д.А., Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г. Социальные сети: модели информационного влияния, управления и противоборства. – Издательство Физматлит, Москва, 2010г, – 228с.

- Варфоломеєва О.Г., Мніщенко С.І., Чумак О.І. Методика розрахунку пропускної спроможності каналів системи управління телекомунікаційними мережами //  Сборник докладов У Международной научно-практической  конференции (Часть 1) “Достижения в телекоммуникациях за 10 лет независимости Украины”. Украина. Одесса  21 - 22 августа.-  2001.- С. 79-80.

- Лазарев В. Г., Лазарев Ю. В., Динамическое управление потоками информации в сетях связи. – М: Радио И Связь, 1983 – 215с

- Чаадаев В.К., Шеметова И.В., Шибаева И.В. Информационные системы компаний связи.//- М.: Эко-Трендз, 2004. – 256 с.

- Чаки Ф. Современная теория управления. М.: Мир, 1975. – С. 511.

- Шварц М. Сети связи: протоколы, моделирование и анализ // ч.2., М.: Наука, 1992. - 272 с.

- Шеннон К. Работы по теории иформатики и кибернетике // Иностр. Литература, 1963. – 830 с.

- Якубайтис Э.А. Открытые информационные сети // М.:Радио и связь, 1991.-208 с.

- Стеклов В.К., Беркман Л.Н., Мнищенко С.П., Тарасенко И.А. Информационный метод расчета пропускной способности каналов системы управления интеллектуальной сети // Одесса: Труды УНИИРТ, № 4 (16), 1998. -  С.29-32.

36

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html