## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут”

# На правах рукопису

## Корнієнко Ярослав Микитович

# УДК 628.5:66.002.8

Утилізація промислових відходів через створення

технології виробництва нових добрив

для екологічно-безпечного землеробства.

## Спеціальність 21.06.01 – Екологічна безпека

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

# Науковий консультант

д.х.н., проф. Заграй Ярослав Михайлович

Київ – 2002 р.

З М І С Т

ВСТУП…………………………………………………………………………8

# РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПІДХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ

# ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ПРОМИСЛОВОСТІ

# І СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ………………………………………...23

1.1. Фактори, які негативно впливають на довкілля…...………………….23

1.2. Наслідки техногенного та антропогенного тиску на довкілля…...….25

1.2.1. Обсяги утворення промислових відходів в Україні….…….……….25

1.2.2. Наслідки антропогенного тиску в землеробстві..…………………...27

1.2.2.1. Причини дегуміфікації ґрунтів……………………………………..29

1.2.2.2. Порушення структури ґрунту ……………………………………...31

1.2.2.3. Фізико-хімічна та ерозійна деградація ґрунту…...………………..32

1.2.2.4. Забруднення ґрунтів токсичними відходами, важкими

металами та радіонуклідами………………………………………………...33

1.3. Підходи щодо знешкодження та утилізації промислових

відходів……………………………………………………………………….37

1.3.1. Класифікація відходів в хімічній промисловості...……………...….38

1.3.2. Способи утилізації промислових відходів.……..…………………...39

1.3.2.1. Основні підходи щодо утилізації мінералізованих стічних

вод в хімічній промисловості.…………………………………….………...40

1.3.2.2. Промислові технології утилізації водних розчинів

сульфату амонію виробництва капролактаму……………………………..43

1.3.3. Техніко-економічна доцільність застосування

техніки псевдозрідження для зневоднення рідких систем…..……………45

1.4. Підходи щодо зменшення антропогенного та техногенного

впливу на довкілля в Україні…………….………………………………….52

1.4.1. Роль мінеральних добрив у зберіганні родючості ґрунтів………..53

1.4.2. Роль гумінових речовин у збереженні родючості ґрунтів………….57

1.4.3. Основні властивості гумінових речовин…………………………….59

1.4.3.1. Структурні схеми будови гумінових кислот……………...………60

1.4.3.2. Дія фізіологічно активних речовин на рослину.………………….61

1.4.3.3. Сировинна база для виробництва гумінових

препаратів.…...………………………………………………………………62

1.4.3.4. Способи вироблення гуматів…………………………………..…..63

1.4.3.5. Характеристика гумінових препаратів………………..…………..64

1.4.3.6. Засади створення органомінеральних добрив………………….…66

1.5. Фізичні основи процесів переносу в дисперсних

системах………………………………………………………………………66

1.5.1. Масообмін у псевдозрідженому шарі………………………………..66

1.5.2. Теплообмін у псевдозрідженому шарі………………………………68

1.6. Математичні моделі процесів зневоднення та грануляції

у псевдозрідженому шарі……………………………………………………74

1.7. Апаратурне оформлення процесів зневоднення і грануляції

із застосуванням техніки псевдозрідження………………………………...79

1.7.1. Підходи щодо розробки пристроїв для введення

рідкої фази……………………………………………………………………83

1.7.2. Підходи щодо створення газорозподільних

пристроїв……………………………………………………………………..83

1.8.Висновки…………………………………………………………………84

1.9. Постановка задач дослідження………………………………………...85

Розділ 2. Моделювання багатофакторних процесів

в дисперсному середовищі при зневодненні

і грануляції рідких систем………………………………………...88

2.1. Фізична модель зневоднення і грануляції рідких систем із

застосуванням адгезійно-сорбційного способу……………………………88

2.2. Математичне моделювання теплообміну при зневодненні

і грануляції композитних розчинів………………………………………....90

2.3. Методика чисельного рішення математичної моделі………………...95

2. 4. Методика проведення експериментальних досліджень…...………...99

2.4.1. Методика досліджень кінетичних характеристик

процесу гранулоутворення….……………………………………………..100

2.4.2. Методика дослідження гідродинамічної характеристики

газорозподільного пристрою……………………………….……………...103

2.4.3. Методика дослідження розподілення маси рідини у факелі

диспергатора………………………………………………….…………….106

2.4.4. Методика досліджень конструкцій вловлювачів центрів

грануляції…………………………………………………………………...107

2.5. Опис пілотної установки для проведення експериментальних

досліджень…………………………………………………………………..110

2.5.1. Організація процесу зневоднення рідких систем у

грануляторі………………………………………………………………….114

2.6. Методика визначення температурного поля у

псевдозрідженому шарі…………………………………………………….115

2.7. Висновки……………………………………………………………….117

РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ…………………......119

3.1.Дослідження впливу конструкцій вузлів гранулятора на

ефективність процесу зневоднення і грануляції в дисперсних

системах………………………………………………………………………..119

3.1.1. Визначення гідродинамічних характеристик ГРП жалюзійного

типу…………………………………………………………………………….119

3.1.2. Дослідження конструкції вловлювачів центрів

грануляції……………………………………………………………………...121

3.1.3. Дослідження впливу конструкції диспергатора на ефективність

процесу грануляції……………………………………………………………125

3.1.3.1. Визначення раціональної конструкції диспергатора………………125

3.2. Дослідження температурного поля в грануляторі

з псевдозрідженим шаром……………………………………………………135

3.3. Дослідження кінетики процесів утилізації водних розчинів

сульфату амонія із застосуванням адгезійно-сорбційного способу

зневоднення і грануляції……………………………………………………...145

3.3.1. Дослідження кінетики процесу гранулоутворення

азотно-фосфорних добрив……………...…………………………………….145

3.3.2. Дослідження кінетики процесу гранулоутворення

органомінеральних добрив…………………………………………………...158

3.3.2.1. Дослідження кінетики процесу гранулоутворення

азотно-гумінових добрив……………………………………………………..158

3.3.2.2. Дослідження кінетики процесу гранулоутворення

азотно-гумінових добрив з розкислюючою добавкою……………………..184

3.3.2.3. Дослідження процесу гранулоутворення

азотно-фосфорно-гумінових добрив…………………………………………191

3.4. Узагальнення результатів експериментальних

досліджень……………………………………………………………………..199

3.5 Теоретичні засади адгезійно-сорбційного способу зневоднення

і грануляції рідких композитних систем……………………………………214

3.6. Технічна концепція апарату для реалізації адгезійно-сорбційної

технології зневоднення і грануляції

рідких систем………………………………………………………………….220

3.7. Висновки………………………………………………………………….225

РОЗДІЛ 4. АПРОБАЦІЯ ПРОМИСЛОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ

ВОДНИХ РОЗЧИНІВ СУЛЬФАТУ АМОНІЮ І РЕЗУЛЬТАТИ

АГРОДОСЛІДЖЕНЬ…………………………….……………………………228

4.1. Технологічні засади утилізації водних розчинів сульфату амонію з

одержанням гранульованих органомінеральних добрив…………………...228

4.2. Апробація промислової технології утилізації водних розчинів

сульфату амонію з одержанням гранульованих добрив……………………228

4.2.1. Технологічно-конструктивні засади створення

дослідно-промислової установки……………………………………………228

4.2.2. Визначення технологічних параметрів процесу

гранулоутворення азотно-гумінових добрив……………………………….233

4.2.3. Визначення кінетичних характеристик процесу

гранулоутворення азотно-фосфорних добрив………………………………236

4.3. Технологічні засади створення блочно-модульного агрегату

для виробництва гранульованих органомінеральних добрив……………...243

4.4. Спосіб виробництва гранульованих комплексних

органомінеральних добрив…………………………………………………...245

4.5 Результати агродосліджень різних модифікацій гранульованих

органомінеральних добрив…………………………………………………...247

4.6 Висновки…………………………………………………………………..254

# Розділ 5. Математичне моделювання багато

# факторних процесів у псевдозрідженому шарі……………256

5.1. Чисельний розв’язок математичної моделі теплообміну у

псевдозрідженому шарі………………………………………………………256

5.1.1. Чисельні експерименти………………………………………………..259

5.2. Моделювання в’язко–пружних характеристик

в дисперсних системах……………………………………………………….266

5.2.1 Структурна модель……………………………………………………..274

5.2.2. В’язко-пружні властивості…………………………………………….282

5.2.3. Результати розрахунків………………………………………………..285

5.3. Моделювання багатофакторних процесів зневоднення

і грануляції гетерогенних систем у псевдозрідженому шарі………………288

# 5.4 Методики розрахунків гранулятора з псевдозрідженим шаром……….293

5.4.1. Вихідні дані……………………………………………………………..293

5.4.2. Матеріальний баланс гранулятора…………………………………….293

5.4.3. Тепловий баланс гранулятора…………………………………………294

5.4.4. Теплові витрати……………………………………………………..….295

5.4.5. Дисперсний склад псевдозрідженого шару………….……………….297

5.4.6. Потужність внутрішнього джерела нових центрів

грануляції……………………………………………………………………...298

5.4.7. Робоча швидкість теплоносія………………………………………....299

5.4.8. Розрахунок площі газорозподільного пристрою…………………….300

5.4.9  Розрахунок робочої зони гранулятора………………………………..301

5.5. Висновки………………………………………………………………….305

ВИСНОВКИ…...….………………………….………………………………307

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….310

ДОДАТКИ……………………………………………………………………..339

ВСТУП

Зменшення антропогенного та техногенного тиску на довкілля, раціональне використання природних ресурсів і, зокрема, збереження родючості ґрунтів є стратегічним питанням подальшого успішного розвитку суспільства . Ця ж проблема є актуальною і для України.

На території України зосереджено близько 8 % світових запасів чорноземів та інших родючих ґрунтів, однак внаслідок систематичного порушення науково обґрунтованих принципів ведення землеробства природна родючість їх катастрофічно падає. Останні роки землеробство ведеться при різко від'ємному балансі гумусу, азоту, фосфору і калію у ґрунті, що обумовило втрату 10 % його енергетичного потенціалу. Так, більш як на половині орних земель вміст рухомого фосфору низький, а землі з оптимальним його вмістом не перевищують 15 % . На фоні низького вмісту фосфору в ґрунтах знижується ефективність азотних добрив. Якщо врахувати, що 14 млн. га орних земель (33 % від загальної площі) зазнають водяної та вітрової ерозії, то сумарні щорічні витрати гумусу становлять 32 млн. т, що еквівалентно 320 - 330 млн. т органічних добрив. Все це разом із недотриманням вимог до технології вирощування призвело до зниження врожайності і валових зборів сільськогосподарських культур у порівнянні з 1986 - 1990 рр. озимої пшениці на 35%, соняшника - 15%, цукрових буряків - на 48%. [1].

Суттєвим фактором, який сприяє збереженню родючості ґрунтів, є внесення мінеральних добрив та розробка туків нового покоління із збільшеним вмістом діючої речовини та мікроелементів.

Згідно статистичних даних  виробництво мінеральних добрив по діючій речовині в Україні в 1990 р. становило - 4,8 млн. тонн в 1996 р. - 2,9 млн. Якісний склад добрив в 1990 р. становив: азоту - 3022 тис. тонн, фосфору - 1648 тис. тонн, калію - 143 тис. тонн. В 1996 р. відповідно: азоту - 2084 тис. тонн, фосфору - 327 тис. тонн. Тобто кількість фосфоровміщуючих добрив зменшилась в 5 раз, а калійні взагалі відсутні. Таким чином, загальна кількість поживних речовин, внесених на 1 га, в 1990 році становила 180 кг/га (у співвідношеннях N : Р : К = 90 : 50 : 40), а в 1998 році в цілому по Україні цей показник становив 21 кг/га, і то, в основному, азотних добрив [1]. Відповідно по Київській області - 32 кг/га (N=23,1;P= 1,9;К=1,7 кг/га)[1].

В той же час фахівцями УААН [1] встановлено, що в середньому 1 кг діючої речовини добрив окуповується приростом урожаю: озимої пшениці — 3-4 кг, цукрових буряків - 19-20 кг, соняшника - 2-2,5 кг, а  при збільшенні внесення традиційних мінеральних добрив з 0,4 до 3 млн. т на рік, зросте врожайність зернових і соняшнику на 50 %, а цукрових буряків в 2 рази, і дасть прибуток обсягом 3635 млн. грн.

Дуже важливим стратегічним напрямком для АПК України є вирощування цукрових буряків. На базі багаторічного досліду вітчизняних виробників встановлено, щоб виробництво цукрових буряків було рентабельним, їх урожайність повинна бути не нижче 280-300 ц/га, а це можливо лише при внесенні комплексних мінеральних добрив [1]. Так, площа посіву цукрових буряків має бути не менше 1 млн. га, в т. ч. 40% - під буряками, що вирощуються за інтенсивною технологією. За прогнозами фахівців для досягнення поставленої мети слід вносити на гектар як мінімум 60 кг фосфору, 60 кг калію, 80-100 кг азоту, що відповідає рівню 1990р.

Звідси виникає потреба в розробці принципово нових комплексних гранульованих добрив із змінним співвідношенням поживних і стимулюючих речовин в залежності від грунтово-кліматичних умов регіону і їх застосування.

Загострення екологічних проблем в Україні і, як наслідок, погіршення якісного стану агроландшафтів і водних ресурсів, зумовлено також і значними відходами вугільної та хімічної промисловості.

В той же час ці відходи містять значні кількості речовин, які можуть бути використані для виробництва нового покоління органомінеральних добрив.

Тому розробка екобезпечної енергоощадної технології виробництва і застосування нових гранульованих органомінеральних добрив з промислових відходів, що містять мінеральні поживні компоненти і гумінові речовини, дозволить вирішити важливу народно-господарську проблему – збереження родючості ґрунтів.

Актуальність теми.

Існування та розвиток суспільства пов’язаний із збільшенням техногенного та антропогенного тиску на довкілля, що має негативні наслідки - збільшення обсягів промислових відходів та зниження родючості продуктивних земель. Так, загальний обсяг накопичених відходів у поверхневих сховищах України перевищує 25 млрд.т. Щорічний обсяг забруднення, який припадає на 1 км2 в Україні, у 6,5 рази вищий, ніж у США, та в 3,2 рази, ніж у всіх країнах ЄЕС.

Тут є велика частка і хімічної промисловості - 35 млн.т., в тому числі щорічно на вітчизняних виробництвах капролактаму утворюється до 500 тис. м3 водних розчинів сульфату амонію та до 100 тис. м3 аміачної води на виробництвах аміаку, а при  видобутку і збагаченні вугілля і проведенні розкривних робіт утворюється біля 150 млн. м3 породи. У цих відходах міститься значна кількість азоту та гумінових речовин.

Для забезпечення своїх продовольчих потреб Україна змушена збільшити розораність своїх ґрунтів до 57%, що майже в 2 рази більше, ніж в розвинених країнах західної Європи і в 3 рази більше, ніж в США. Існуюча в світі система компенсації витрат поживних речовин в ґрунті базується на внесенні мінеральних добрив на рівні 300 і більше кілограмів діючої речовини на 1 га з оптимальним співвідношенням азотних, фосфорних і калійних компонентів. В Україні до 1990 р. вносилось 180 кг діючої речовини на 1 га азотних, фосфорних і калійних добрив у відповідних співвідношеннях, але, починаючи з 1996 р., цей показник зменшився більше, ніж в 7 разів і становить близько 21 кг д. р. на 1 га і це, в основному, азотні добрива. Сукупність дії цих факторів призвела до того, що за даними фахівців УААН, середній щорічний винос гумінових речовин в Україні за останні 80 років збільшився в 1,6 рази.

Тому утилізація рідких відходів через створення екобезпечної, енергоощадної технології виробництва і застосування гранульованих органомінеральних добрив з промислових відходів, що містять мінеральні поживні компоненти та гумінові речовини, доведення їх прямо до кореневої системи рослин та відновлення структури ґрунтів, дозволить вирішити важливу народногосподарську проблему – створення засад збалансованого екологічно безпечного землеробства.

Нова технологія утилізації відходів хімічної та вугледобувної промисловостей сприятиме підвищенню екологічної безпеки в промисловості та дозволить отримати нові гранульовані добрива із змінним співвідношенням поживних і гумінових речовин, які визначаються агроекологічними умовами регіону їх застосування.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в межах державної тематики:

Тема: “Определение оптимальных технологических параметров получения комплексных минеральных удобрений гумата-сульфата аммония ” (д/б №2051), № державної реєстрації 01910003550. Термін виконання: 1990-1991 р. Замовник – Міністерство освіти України.

Тема: “Дослідження кінетичних характеристик процесу зневоднення органомінеральних систем” (д/б №2139) № державної реєстрації 0196U009814. Термін виконання: 1996-1997 р. Замовник – Міністерство освіти України.

Тема: “Дослідження впливу гідродинамічних характеристик псевдозрідженого шару на процес тепло-масообміну” (д/б № 2/49 - 98) № державної реєстрації 0198U003090. Термін виконання: 1997-1998 р. Замовник: Міністерство України у справах науки і технологій.

Тема: “Розробка технології виробництва нового покоління комплексних органомінеральних добрив” (д/б № 109/473-97) № державної реєстрації 0197U017033. Термін виконання: 1997-1998 р. Замовник – Міністерство у справах науки і технологій.

Тема: “Доопрацювання та впровадження технології виробництва нового покоління азотно-гумінових добрив комплексної дії та агроекологічне обґрунтування їх застосування” (д/б №501/1047-97) № державної реєстрації 0198U003092. Термін виконання: 1997 – 1999 р. Замовник – Міністерство України у справах науки і технологій.

Тема: “Розробка теоретичних засад комплексних технологій утилізації відходів хімічної промисловості та енерго- та ресурсозбереження” (д/б №2323) 
№ державної реєстрації 0198U001438. Термін виконання: 1998 – 1999 р. Замовник - Міністерство освіти та науки України.

Тема: “Розробка технічних пропозицій по проектуванню блочно-модульного агрегату по виробництву гранульованих органомінеральних добрив із стічних вод” (д/б №2423) № державної реєстрації 0100U000429.Термін виконання: 2000 – 2001р. Замовник - Міністерство освіти та науки України.

Тема: “Теоретичні засади процесів в дисперсних середовищах, як основа створення технології утилізації відходів і виробництва добрив для екобезпечного землеробства” (д/б №2546) № державної реєстрації 0102U000715. Термін виконання: 2002 – 2003 р. Замовник – Міністерство освіти та науки України.

## Мета і задачі досліджень.

Метою дисертаційної роботи було створення засад нової концепції утилізації водних промислових відходів через розробку технології і апаратури для виробництва твердих композитів із заданими фізичними і фізико-хімічними властивостями для екобезпечного промислового і сільськогосподарського виробництва.

Поставлена мета визначила необхідність проведення комплексу багатопланових досліджень в дисперсних системах: кінетики зневоднення і грануляції рідких систем, процесів тепло- і масообміну та їх математичного моделювання, а також спеціальних досліджень з розробкою технології застосування нових добрив у відповідності до чинного закону державної реєстрації.

Для досягнення поставленої мети сформульовані такі завдання:

- розробити теоретичні засади і моделі багатофакторних процесів в дисперсному середовищі при зневодненні і грануляції мінеральних гомо- і гетерогенних систем з домішками гумінових речовин;

- дослідити механізми та умови трансформації дрібнодисперсної кристалічної речовини у тверду структуру, в яку можливо включати інші поживні, мінеральні та органічні компоненти під час надання їм заданих фізичних та фізико-хімічних властивостей;

- дослідити механізм та умови протікання багатофакторних процесів масо- і теплообміну на змінній поверхні частинок дисперсної системи;

- дослідити кінетику безперервного безрециклового процесу грануляції композитних складних систем з метою визначення області стійкого його проведення;

- створити моделі і розробити методи визначення в’язко-пружних характеристик дисперсного середовища хаотичних структур;

- розробити спосіб одержання різних модифікацій комплексних гранульованих органомінеральних добрив, виготовлених за індивідуальними рецептурами в залежності від агроекологічних умов регіонів їх застосування;

- дослідити і обґрунтувати причини та умови формування плівки на змінній поверхні міжфазового контакту з метою створення адгезійно-сорбційних технологій утилізації водних промислових відходів через виробництво гранульованих складних органомінеральних добрив комплексної дії;

- визначити вихідні дані для створення пілотної та дослідно-промислових установок з метою дослідження і розробки технології та апаратури утилізації водних розчинів сульфату амонію, аміаку та гумінових речовин через виробництво гранульованих органомінеральних добрив;

- провести апробацію нової технології і апаратури для утилізації водних розчинів сульфату амонію і гумату амонію через виробництво органомінеральних добрив та визначити основні технологічні параметри, які забезпечують стійке протікання безперервного безрециклового процесу з одержанням гранульованого продукту із заданими фізико-хімічними властивостями;

- розробити методики розрахунку основного та допоміжного обладнання для виробництва базових модифікацій органомінеральних добрив;

- провести агродослідження та відповідні експертизи, необхідні для внесення нових добрив до державного реєстру України.

Об’єкт дослідження: процес створення композитів із заданими фізичними і фізико-хімічними властивостями з промислових відходів для забезпечення екологічної безпеки в промисловості та землекористуванні.

Предмет дослідження: утилізація рідких відходів шляхом застосування багатофакторних процесів зневоднення і грануляції складних гомо- і гетерогенних систем на змінній поверхні міжфазового контакту, умови, механізм та кінетика їх протікання, тепло- масообмінні, а також фізичні і фізико-хімічні перетворення.

Методи дослідження: системні теоретико-експериментальні дослідження, моделювання процесів, фізико-хімічні аналізи, масштабування від дослідної до пілотної та дослідно-промислової установки.

Наукова новизна одержаних результатів:

1.Розроблені нові принципи, методи, теоретичні засади та устаткування для утилізації водних промислових відходів, що підвищують екологічну безпеку в промисловості та сільськогосподарському виробництві шляхом зменшення техногенного тиску на довкілля при виробництві капролактаму та аміаку, видобутку вугілля, а також доведення до кореневої системи рослин відповідного складу поживних мінеральних і гумінових речовин, що визначаються агроекологічними умовами регіону. Встановлено суттєве підвищення врожайності сільськогосподарських культур при значному зменшенні вмісту в продуктивній частині врожаю нітратів, важких металів та радіонуклідів.

2. Вперше виконані системні аналітичні та експериментальні дослідження багатофакторних процесів формування плівки на змінній поверхні міжфазового контакту та адгезійно-сорбційної технології утилізації водних розчинів сульфату амонію, аміаку та гумінових речовин з одержанням твердих композитів із заданими фізичними і фізико-хімічними властивостями. Встановлено, що стійка кінетика процесу гранулоутворення при зневодненні і грануляції гомо- і гетерогенних систем здійснюється в апараті з псевдозрідженим шаром при створенні спеціальних технологічних умов проведення процесу за рахунок застосування оригінальних конструкцій основних вузлів гранулятора.

3. Розроблено фізичну і математичну моделі теплообміну при зневодненні і грануляції рідких систем  у псевдозрідженому шарі. Чисельний розв’язок моделі дозволяє розрахувати температурне поле в апараті і визначити закономірність зміни градієнту температури по висоті апарата.

4. На основі методу фрактальних множин створено модель для визначення в’язко-пружних характеристик дисперсного середовища хаотичних структур, які враховують наявність локальних неоднорідностей при здійсненні багатофакторних процесів.

5. Вперше створена адгезійно-сорбційна промислова технологія утилізації рідких відходів через виробництво гранульованих органомінеральних добрив комплексної дії для екологічно безпечного землеробства із заданими фізико-хімічними властивостями, яка реалізована у вигляді промислової технології. Вироблені дослідні партії гранульованих азотно-гумінових добрив для проведення державних випробувань нових органомінеральних добрив, за результатами яких проведена їх реєстрація в Держхімкомісії України, а також одержано дозвіл Міністерства екології та природних ресурсів України для їх роздрібного продажу населенню (Посвідчення серія Б № 00440 від 21 серпня 2002 р.);

6. Вперше створено спосіб виготовлення комплексних гранульованих органомінеральних добрив за індивідуальними рецептурами  в залежності від агроекологічних умов регіону їх застосування, захищений патентом України.

7. Розроблені методики розрахунку багатофакторних процесів і апаратів для їх проведення, а також вихідні дані для створення алгоритму керування процесом. Розроблено новий апарат комплексної дії для проведення багатофакторних процесів – гранулятор з псевдозрідженим шаром, захищений сімома патентами України.

8. Проведено екологічний моніторинг при випробуванні та розробці технології застосування нових добрив, який показав, що застосування цих добрив підвищує врожайність сільськогосподарських культур на 30-40% при одночасному зменшенні вмісту у продуктивній частині врожаю в 1,5 – 3 рази нітратів, важких металів та радіонуклідів.

Практичне значення одержаних результатів. Результати проведених теоретичних та експериментальних досліджень реалізовані за такими напрямками:

- відпрацьована технологія виробництва та виготовлено необхідну кількість дослідних зразків гранульованих органомінеральних добрив для проведення багаторічних агродосліджень в різних агроекологічних зонах;

- визначено ефективні індивідуальні рецептури нових добрив для різних агрокліматичних регіонів та створено екобезпечну технологію їх застосування;

- системно виконано весь цикл робіт від наукової розробки, лабораторної, пілотної та дослідно-промислової перевірки до постановки на виробництво гранульованих органомінеральних добрив з промислових відходів;

- апробовано технологію виробництва гранульованих азотно-гумінових добрив на дослідно-промисловій установці ВАТ “Азот”, м. Черкаси. Вироблені дослідні партії добрив для проведення польових випробувань в господарствах Черкаської, Чернігівської та Житомирської областей;

- встановлено, що застосування нових добрив забезпечує підвищення врожайності сільгоспкультур на 30-40% і одночасно зменшує в них вміст нітратів, важких металів та радіонуклідів в 1,5-3 рази;

- зменшено енерговитрати та підвищено екологічну безпеку процесу виробництва нових добрив за рахунок впровадження нової концепції проведення багатофакторних процесів в одному апараті, конструкція якого захищена сімома патентами України;

- економічний ефект від впровадження дослідно-промислової установки продуктивністю 20 тис. т. на рік становить 1,1 млн. грн. на рік;

- запропоновано спосіб виготовлення гранульованих органомінеральних добрив із змінним вмістом мінеральних, гумінових речовин та мікроелементів для

різних агроекологічних регіонів України, захищений патентом України;

- проведено відповідні спеціальні дослідження та реєстрацію нових добрив в держхімкомісії України (Посвідчення серія Б № 00201 зареєстровано в Україні за номером №668 від 30 березня 2000 р.), а також одержано дозвіл Міністерства екології та природних ресурсів України для їх роздрібного продажу населенню (Посвідчення серія Б № 00440 від 21 серпня 2002 р.);

- розроблено типорозмірний ряд нових гранульованих органомінеральних добрив із заданими властивостями для забезпечення екологічно безпечного землеробства для різних агроекологічних регіонів України, в тому числі і радіоактивно забруднених.

### Особистий внесок здобувача.

Автором особисто запропоновано концепцію засад екологічної безпеки в промисловості і сільському господарстві через виробництво нових гранульованих органомінеральних добрив, теоретичні засади і спосіб виробництва гранульованих органомінеральних добрив при утилізації рідких відходів промисловості.

Автором проведено системні комплексні дослідження складних процесів, пов’язаних зі створенням теоретичних засад утилізації промислових відходів через розробку екобезпечної технології і апаратів для виробництва речовин із заданими властивостями та визначено умови переходу їх від кристалічної до твердої структури, яку можливо модифікувати необхідними органічними та мінеральними компонентами.

Вперше розроблені і обґрунтовані принципи та умови формування плівки на змінній поверхні міжфазового контакту та створена адгезійно-сорбційна технологія утилізації промислових відходів.

Створені фізична і математична моделі протікання багатофакторних процесів в дисперсному середовищі.

Особисто автором проведено дослідження кінетики безперервного безрециклового процесу зневоднення і грануляції гетерогенних систем у псевдозрідженому шарі з різним вмістом поживних та гумінових речовин, що дозволило перевірити адекватність математичної моделі та визначити вихідні дані для розробки промислової технології.

За результатами експериментальних досліджень автором розроблена технологія утилізації водних розчинів сульфату амонію, аміаку та гумінових речовин через виробництво органомінеральних добрив та апаратурне оформлення промислової технології, проведена апробація промислової технології та вироблені дослідні партії для проведення польових випробувань нових добрив.

Автором запропонована математична модель для врахування збурень, які виникають внаслідок стохастичної зміни окремих технологічних параметрів при реалізації процесу в промислових умовах, що суттєво підвищує його екологічну безпеку.

Розроблена методика розрахунку основного нестандартного і допоміжного обладнання.

Створено новий апарат комплексної дії – гранулятор з псевдозрідженим шаром, захищений сімома патентами України.

Розробка засад екологічної безпеки в промисловості і сільському господарстві виконана разом з науковим консультантом д.х.н., проф. Заграєм Я. М. Агродослідження та визначення їх ефективності проводилось разом із завідувачем лабораторії Черкаського інституту агропромислового виробництва, м. Сміла, к.с-г.н. Буджераком А. І.

Апробація результатів дисертації.

Основні положення дисертації доповідались на: Науково-технічному семінарі “Оптимизация процессов сушки”, / 1983, Харків; Всесоюзній науково-технічній конференції  “Процессы и оборудование для гранулирования микробиологического синтеза” / 1984, Тамбов; Всесоюзній науковій конференції “Повышение эффективности, совершенствование процессов и аппаратов химических производств” / 1985, м. Харків; Всесоюзній науково-технічній конференції “Процессы и аппараты микробиологических производств “Биотехника –86” / 1986, м. Грозний; Всесоюзній науково-технічній конференції “Дальнейшее совершенствование теории, техники и технологии” / 1987, м. Чернігів; VII Республіканській конференції “Повышение эффективности совершенствования процессов и аппаратов химических производств” / 1988, м. Львів; Всесоюзній науково-технічній конференції “Реахимтехника” – 3 / 1989, м. Дніпропетровськ; Всесоюзній нараді “Повышение эффективности и надежности машин и аппаратов основной химии” / 1989; м. Суми; ІV Республіканській науково-технічній конференції “САПР и АСТП в химической промышленности” / 1991, м. Черкаси; Міжнародній конференції “Защита окружающей среды” / 1993, м. Київ; Науковій конференції “Удосконалення процесів та апаратів хімічних, харчових і нафтопереробних виробництв” / 1993, м. Одеса; Науково-практичній конференції “Використання відходів виробництва” / 1999, с. Жобрин, Рівненська обл.; Науково-технічній конференції “Новые технологии и оборудование по переработке промышленных отходов и их медико-экологическое обеспечение” / 2001, м. Трускавець; CHISA-2002 “15th International Congress of Chemical and Process Engineering” / 2002, Praha, Czech Republic; IX научно-техническая конференция по моделированию в прикладных научных исследованиях “НЕДРА 2002” 2002, 
м. Одеса.

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 45 друкованих праць, у тому числі 1 монографія, 21 стаття у провідних фахових журналах, 2 авторських свідоцтва СРСР, 10 патентів України.

Структура дисертації: Дисертація складається із вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел з 286 найменувань. Загальний обсяг дисертації становить 457 сторінок, з них 294 сторінки друкованого тексту, 119 сторінок додатку, 162 рисунки та 33 таблиці.

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено зв’язок з науковими програмами, темами, планами, сформульовані мета та задачі досліджень, наведені наукова новизна та практичне значення отриманих результатів особистий внесок автора, апробація результатів роботи.

Ключовими проблемами при вирішенні задач контрольованого і ефективного здійснення багатофакторних адгезійно-сорбційних процесів, які лежать в основі розробленої технології, є: метод контакту фаз, організація тепло- та масообміну, вплив температурних полів на кінетику безрециклового процесу гранулоутворення з композитних рідких систем, вплив конструкцій основних вузлів гранулятора на створення оптимальних умов проведення процесу.

Для вирішення цих проблем виконано комплекс системно пов’язаних досліджень з визначенням принципів і методів їх реалізації, а також створення теоретичних засад фізичних і математичних моделей багатофакторних процесів.

В розділах дисертації наведені результати комплексних системних досліджень з вирішення основної задачі - утилізації водних розчинів сульфату амонію, аміаку та гумінових речовин через виробництво твердих композитів із заданими фізико-хімічними властивостями.

У першому розділі наведено аналіз факторів антропогенного та техногенного впливу на довкілля. Розглянуті підходи та існуючі технології утилізації промислових відходів. Аналіз джерел літератури показав, що відсутні відомості щодо комплексного вирішення утилізації рідких відходів, спрямованих на створення твердих органомінеральних композитів із заданими властивостями для підвищення екологічної безпеки в промисловості та сільськогосподарському виробництві.

Внаслідок складності не вирішена основна наукова проблема: переходу від кристалічної до твердої структури, що містить мінеральні поживні, гумінові речовини та інші мікроелементи. Сформульовані задачі досліджень.

У другому розділі обґрунтована фізична модель безперервного безрециклового процесу зневоднення рідких систем за адгезійно-сорбційним механізмом. Розглянуто умови утворення мікрошару твердих структур, що містять мінеральні компоненти та органічні речовини.

Відповідно до прийнятих припущень теплообмін в апараті описується рівняннями математичної фізики, які є досить загальними і складними. Тому, запропонована постановка, яка ґрунтується на лінійному ортотропному рівнянні теплопровідності із внутрішніми джерелами теплоти.

Запропоновано методику чисельного рішення, яка дозволяє розрахувати з великою точністю температурне поле в області інтенсивного теплообміну.

Для визначення кінематичних характеристик процесу розроблені методики експериментальних досліджень та сформульовані структурні і технологічні схеми дослідних та пілотних установок.

В третьому розділі наведено узагальнення результатів комплексних експериментальних досліджень кінетичних характеристик безперервних безрециклових процесів зневоднення і грануляції складних композитних систем з різним вмістом поживних мінеральних і гумінових речовин.

Визначено вплив технологічних параметрів на стабільність процесу гранулоутворення при виробленні продукту із заданими фізико-хімічними властивостями і дисперсним складом. Експериментально визначено раціональні конструкції газорозподільного пристрою, диспергатора рідини, вузла вловлення твердих частинок, що можуть бути центрами грануляції. Це сприяє зменшенню енерговитрат та підвищенню екологічної безпеки процесу.

За результатами теоретико-експериментальних досліджень визначені вихідні дані для розрахунку і вибору основного та допоміжного обладнання дослідно-промислової установки для виробництва гранульованих органомінеральних добрив.

В четвертому розділі наведено засади промислової технології виробництва гранульованих органомінеральних добрив та технологічно-конструктивна концепція дослідно-промислової установки продуктивністю 20 тис. т. на рік, ВАТ “Азот”, м. Черкаси. Застосовано гранулятор комплексної дії, який споряджено спеціально створеними пристроями розподілу зріджуючого агенту, введення рідкої фази в шар та вловлювання і повернення в апарат центрів грануляції. Прийняті технологічно-конструктивні рішення, захищені патентами України, суттєво зменшили енерговитрати і підвищили  екологічну безпеку процесу.

Апробація нової промислової технології проводилась шляхом вироблення дослідних партій нових добрив з водних розчинів сульфату амонію виробництва капролактаму з різним вмістом гумінових речовин, які передавались для випробування в господарствах Черкаської, Житомирської і Чернігівської областей. Проведені діляночні та польові випробування показали, що застосування нових добрив збільшує врожайність основних сільськогосподарських структур на 35-40%, з одночасним покращенням якості врожаю, зменшенням вмісту в них нітратів в 1,5 рази та радіонуклідів в 2-3 рази, що дозволило виростити радіаційно безпечну продукцію на ґрунтах із забрудненістю до 830 Бк/кг.

В п’ятому розділі наведено чисельні рішення математичної моделі теплообміну та проведена її ідентифікація. На основі ренормгрупового перетворення та теорії фрактальних множин створена математична модель визначення в’язко-пружних характеристик дисперсного середовища хаотичних структур.

Для врахування впливу технологічних параметрів, що можуть змінюватися стохастично при тривалій роботі промислової установки створена математична модель на основі методу “нечітких множин”.

Наведена методика розрахунку процесу зневоднення і грануляції композитних рідких систем, основного апарату та вибору допоміжного обладнання.

У висновках сформульовані основні результати по дисертаційній роботі щодо вирішення основної наукової задачі та використання наукових результатів для розробки технології утилізації рідких промислових відходів через виробництво нових гранульованих органомінеральних добрив із заданими фізичними та фізико-хімічними властивостями.

###### В И С Н О В К И

1. На основі теоретико-експериментальних досліджень створені засади утилізації  водних розчинів сульфату амонію, аміаку та гумінових речовин  через розробку технології виробництва гранульованих органомінеральних добрив комплексної дії для екологічно безпечного збалансованого землеробства.

2. Вперше проведено комплекс системних взаємопов’язаних досліджень процесів, явищ, принципів і методів, які необхідно реалізувати при здійсненні адгезійно-сорбційної технології зневоднення і грануляції дисперсій, що містять водні розчини сульфату амонію, аміаку, гумату амонію та інших домішок.

3. Створені фізична і математичні моделі для розрахунку теплообміну та визначення умов стабільного протікання процесу, а також розрахунку реологічних характеристик псевдозрідженого шару при наявності локальних неоднорідностей. Для врахування впливу параметрів, які змінюються стохастично, запропоновано математичну модель на базі методу “нечітких множин”, яка є основою для створення алгоритму керування процесом, що підвищує його екологічну безпеку.

4. За результатами комплексних експериментальних досліджень визначено технологічні умови проведення ефективного процесу грануляції за створеною технологією з одержанням гранульованого продукту із заданими фізичними та фізико-хімічними властивостями, а також визначені вихідні дані для створення промислової екобезпечної технології.

5. Виконано комплекс науково-дослідних, проектно-конструкторських і монтажно-налагоджувальних робіт щодо розробки технологічних схем, розрахунку нестандартного та вибору типового обладнання промислової технології утилізації водних розчинів сульфату амонію, аміаку та гумінових речовин. Розроблені технологічний регламент виробництва нових добрив та технічні умови на гранульований сульфат амонію з домішками гумінових речовин.

Проведена апробація створеної технології виробництва гранульованих азотно-гумінових добрив шляхом утилізації водних розчинів сульфату амонію, аміаку та гумінових речовин в промислових умовах ВАТ “Азот”, м. Черкаси, та вироблена необхідна кількість цих добрив для проведення лабораторних і діляночних агродосліджень та польових випробувань в господарствах Черкаської, Чернігівської та Житомирської областей.

6. Разом з фахівцями Української аграрної академії наук проведено агродослідження різних модифікацій гранульованих органомінеральних добрив та визначені їх рецептури для різних агроекологічних зон України і розроблена технологія їх екобезпечного застосування.

7. На основі нових методів і принципів утилізації рідких відходів розроблено екобезпечний спосіб виробництва різних модифікацій гранульованих органомінеральних добрив із змінним співвідношенням поживних і гумінових речовин та заданими фізико-хімічними властивостями, захищений патентом України.

8. Створено принципово новий апарат – гранулятор комплексної дії, захищений сімома патентами України, що підвищує екологічну безпеку процесу утилізації рідких промислових відходів.

9. Економічний ефект від впровадження дослідно-промислової установки продуктивністю 20 тис. тонн на рік становить 1,1 млн. грн. за рахунок зменшення енерговитрат та підвищення її екологічної безпеки.

10. Проведено відповідні спеціальні дослідження та реєстрацію нових добрив в держхімкомісії України (Посвідчення серія Б №00201 від 30 березня 2000 р.), а також одержано дозвіл Міністерства екології та природних ресурсів України для їх роздрібного продажу населенню (Посвідчення серія Б №00440 від 21 серпня 2002 р.).

11. В цілому розроблені нові напрямки утилізації  водних розчинів сульфату амонію, аміаку та гумату амонію через виробництво гранульованих органомінеральних добрив комплексної дії із заданими фізико-хімічними властивостями для екологічно безпечного збалансованого землеробства.

Нові добрива, виготовлені за індивідуальними рецептурами з урахуванням агроекологічних умов регіону їх застосування, забезпечують підвищення врожайності сільськогосподарських культур при суттєвому зменшенні вмісту в них нітратів, важких металів та радіонуклідів, а також покращують структуру ґрунту, мають пролонговану дію, не злежуються при зберіганні і можуть бути доведені, згідно розробленої технології, безпосередньо до кореневої системи рослин.

Це досягнуто на основі створеної нової екобезпечної технології з відповідним апаратурним оформленням і, як наслідок, створення засад для вирішення важливої для України народногосподарської задачі – впровадження засад екологічно безпечного збалансованого землекористування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Зубець М.В. Напрями економічного зростання агропромислового комплексу України. - К.: Аграрна наука, 1999. - 56 с.

- Росновский И.Н. Устойчивость почвы: техногенно-механические аспекты. – Новосибирск: ВО “Наука”, 1993. - 159 с.

- Словарь-справочник по экологии / Сост. К.М. Сытник, О.В. Брайон, 
А.В. Гордецький, А.П. Брайон - Київ: Наукова думка, 1994. - 664 с.

- Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні/ Підгот.: Я. Мовчан, В. Дьомін, М. Полікарпов та ін.-К.: Б.в., 1993. - 289 с.

- Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 1996 році. Скорочений виклад / М-во охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України. - К.: Вид-во Раєвського, 1998. - 96 с.

- Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 1994 році: / Мін-во охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України [Ред. Ю. Некрутенко] - К.: Вид-во Раєвського, 1997. - 80 с.

- Довідник з агрохімічного та агроекологічного стану ґрунтів України / Б.С. Носко, Б.С. Прістер, М.В. Лобода та ін. - К.: Урожай, 1994. - 372 с.

- Рейсмера Н.Ф. Охрана живой природы: проблемы и перспективы - М.: Лесная промышленность, 1983. - 271 с.

- Надточій П.П., Вольвач Ф.В., Гермашенко В.Г. Екологія ґрунту та його забруднення. - К.: Аграрна наука, 1998. - 286 с.

- Органические удобрения. / Бацула А.А., Дегодюк Є.Г., Гамалей В.И., Виноградов П.М., Ворошилов В.И. / Под ред. Бацула А.А. – К.: Урожай 1988. – 184 с.

- Полупан Н.И. Современное развитие, классификация и пути повышения плодородия почв Южной и сухой степи Украины. Автореф. дис. д-ра с.х. наук .06.01.03 / Х., 1986. - 41 с.

- Медведев В.В. Теоретические и прикладные основы оптимизации физических свойств чернозёмов. Автореф. дис. д-ра биол. наук: 3.00.01 / МГУ им. Ломоносова. Фак. почвоведения - М., 1982. – 47 с.

- Почвенно-экологические условия возделывания сельскохозяйственных культур / Медведев В.В., Бука А.Я., Губарева Д.Н., Кривоносова Г.М., Деревянко Р.Г., Лактионова Т.Н., Лыдина Т.Е., Розумный И.А., Трусковецкий Р.С. - К.: Урожай, 1991. - 172 с.

- Матвійчук Г.Х. К вопросу выбора приоритетных направлений утилизации отходов. Техногенные ресурсы Украины. // Тезисы докладов конференции, 6-7 февраля 1996. К.: Общество Знание Украины. 1996. - С. 46 - 47.

- Переработка и утилизация отходов промышленности минеральных удобрений. / Тезисы докладов совещания “Переработка и утилизация…” 23 – 25 мая 1983. Черкассы. 1983. - 106 с.

- Производство капролактама / А. С. Бадриан, Ф. Г. Конулин / Под ред. 
В. И. Овчинникова, В. Р. Ручинского - М.: Химия, 1965. - 168 с.

- Производство капролактама за рубежом / Составил Г. Н. Бабич. - М.: НИИТЭХИМ, 1982. - 22 с.

- Мельников Б.П., Кудрявцева И.А. Производство мочевины. - М.: Химия, 1965. - 168 с.

- Лазорин С.Н., Стеценко Е.Я. Сульфат аммония. - М.: Металлургия, 1973. - 286 с.

- Таубман Е.И., Бильдер З.П. Термическое обезвоживание минерализованных промышленных сточных вод. - Л.: Химия, 1975. - 205 с.

- Бакластов А.М. Проектирование, монтаж и эксплуатация теплоиспользующих установок. - М.: Энергия, 1970. - 568 с.

- Чернобыльский И.И. Выпарные установки. - Киев: изд. КГУ, 1960. - 260 с.

- Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод / А.К. Задольский, Н.А. Мєшкова–Клименко, І.М. Астрелін, М.Т. Брік, П.І. Гвоздяк, Т.В. Князькова – К.: Лібра, 2000. – 552 с.

- Лыков М.В., Леончик Б.И. Распылительные сушилки. – М.: Машиностроение, 1966. - 331 с.

- Обезвоживание растворов в кипящем слое / О.М. Тодес, Ю.Я. Каганович, В.А. Себалло, С.П. Налимов - М.: Металлургия, 1973. - 288 с.

- Биндер Ю. И, Кондуков Н. Б. О теплообмене частиц со средой в псевдоожиженном слое. // Хим. пром-сть, 1966, – №6 – С. 429-431.

- Матусевич Л.Н. Кристаллизация из растворов в химической промышленности. - М.: Химия, 1968. - 304 с.

- Пономаренко В.Г., Ткаченко К.П., Курлянд Ю.Я. Кристаллизация в псевдоожиженном слое. – К.: Техніка 1972. – 131 с.

- Каганович Ю.Я. Промышленное обезвоживание в кипящем слое. - Л.: Химия, 1990. - 144 с.

- Вилесов Н.Г. Процессы гранулирования в промышленности. - К.: Техника, 1976. - 192 с.

- Развитие теории, техники и технологии псевдоожиженного слоя / Хвастухин Ю.И., Когута Н.К., Орлик В.Н., Кожан А.П., Пикашов В.С., Кульбачеий В.Г., Ильенко Б.К. / Экотехнологии и ресурсосбережение – 1999. - №3. – С. 57 – 62.

- Классен П.В., Гришаев И.Г. Основы техники гранулирования. – М.: Химия, 1982. – 272 с.

- Классен П.В., Гришаев И.Г., Шомин И.П. Гранулирование. – М.: Химия, 1991. – 240 с.

- Обезвоживание растворов сульфата аммония производства капролактама в псевдоожиженном слое / Марчевский В.Н., Корниенко Я.Н., Коннов В.А., Вальс В.И., Шульман В.З. / Промышленная теплотехника – 1983, - №5. – 
С. 57 - 59.

- Классен П.В. Основы процессов гранулирования фосфорсодержащих удобрений // Химическая промышленность. – 1999. - №11. - С. 708 - 712.

- Классен П.В., Гришаев И.Г. Методы гранулирования фосфатов аммония // Химическая промышленность. – 200l. - №2. - С. 19 - 25.

- Горбачев А.Л., Черненко Ю.Д., Классен П.В. Перспективы производства широкого ассортимента минеральных удобрений. // Химия в сельском хозяйстве. – 1998. - №9. - С. 15 - 17.

- Овчинников Л.Н. Разработка эффективных технологических процессов гранулирования и модификации минеральных удобрений в аппаратах взвешенного слоя: Автореф. дис. д-ра техн. наук: 05.17.08 / Иванов. Гос. арх. -стоит. ин-т. - Иваново, 1998. - 35 с.

- Классен П.В. Исследование и совершенствование процессов гранулирования минеральных удобрений. Автореф. дис. д-ра техн. наук. 05.17.08 / МИХМ. М.: 1978. – 32 с.

- Кувшинников И.М. Минеральные удобрения и соли: Свойства и способы их улучшения. - М.: Химия, 1987. - 256 с.

- Классен П.В., Гришаев И.Г. Основные процессы технологии минеральных удобрений. – М.: Химия, 1990. - 304 с.

- Лісовий М.В. Географічні закономірності ефективності мінеральних добрив на території України та прогнозування їх дії під озиму пшеницю залежно від грунтово-кліматичних умов з використанням математичних моделей. Автореф. дис. д-ра с-г. наук.:6.00.04 / Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського Укр. Академія аграрних наук Х., 
1996. - 47 с.

- Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста [Сборник: к 125-летию со дня рождения] / АН СССР - М.: Наука, 1988. - 519 с.

- Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера / АН СССР, Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И. Вернадского. -М.: Наука, 1989. - 258 с.

- Вернадский В.И. Живое вещество и биосфера. – М.: Наука, 1994. - 669 с.

- Орлов Д.С. Гуминовые кислоты почвы и общая теория гумификации. - М.: Изд-во МГУ, 1990. - 235 с.

- Лиштан И.И., Абрамцев А.М. Гуминовые препараты и охрана окружающей среды. - М.: Наука, 1993. – 236 с.

- Реутов В.А. Использование бурых углей Днепровского бассейна в качестве сырья для получения гуминовых удобрений в степной зоне УССР // Гуминовые удобрения. Теория и практика их применения. - К.: Изд-во С.Х. академии УССР. - 1962. - С. 445 - 467.

- Христева Л.А. О природе действия физиологически активных гуминовых кислот и других стимуляторов роста растений // Гуминовые удобрения. Теория и практика их применения. – К.: Тр. ДСХИ - 1968. - С. 13 - 27.

- Рекомендации по применению и производственной оценке гумата натрия / Под ред. Л.А. Христевой. - Днепропетровск: ДСХИ, - 1981. - C. 1 - 4.

- Гуминовые препараты из углей для повышения урожайности сельскохозяйственных культур / Л.Н. Екатеринова, М.В. Мотовилова,
Р.Х. Аляутдинова, В.В. Родэ - М.: Хімія, 1989. - 87 с.

- Орлов Д.С. Гумусовые кислоты почв и общая теория гумификации - М.: издательство МГУ, 1990. - 324 с.

- Булли В.А. Влияние гуматосодержащих препаратов на выращивание подсолнечника в условиях деляночного опыта / Донецкий ун-т. – Донецк, 1994. – 9 с. – Укр. – Деп. В ГНТБ Укр. 07.12.94, №2356 – Ук 94.

- Орлов Д.С. Свойства и функции гуминовых веществ. Гуминовые вещества в биосфере. / РАН Научн. совет по пробл. почвоведения, МГУ им. М.В. Ломоносова, Моск. с.-х. акад. им. К.А. Тимирязева МСХ РФ. Тюмень. с.-х. ин-т МСХ РФ – М.: Наука, 1993. – 236 с.

- Горовая А. И. Роль физиологически активных гуминовых веществ в адаптации растений к действию ионизирующей радиации и пестицидов. Гуминовые вещества в биосфере. / РАН. Научн. совет по пробл. почвоведения, МГУ им. М.В. Ломоносова, Моск. с.-х. акад. им. К.А. Тимирязева МСХ РФ. Тюмен. с.-х. ин-т МСХ РФ – М.: Наука, 1993. – 236 с.

- Shritzen M. Humic substances, Chemistry and reactions // Soil Organic Mater. Amsterdam – 1978. - p.1.

- Драгунов С.С. Химическая природа гуминовых веществ // Гуминовые удобрения: Теория и практика их применения - К.: С.Х. Академии УССР. - 1962. - С. 11 - 22.

- Мастерски В.Н., Логинов В.А. Исследование некоторых физико-химических свойств гуминовых кислот // Почвоведение, - 1959. – №2. – 39 с.

- Горовая А.И., Орлов Д.С., Щербенко О.В. Гуминовые вещества. Строение, функции, механизм действия, протекторные свойства, экологическая роль - К.: Наукова думка, 1995. - 302 с.

- Комиссаров И.Д., Логинов Л.Ф. Молекулярная структура и реакционная способность гуминовых кислот / Труд. Тюменского СХИ - 1970. – 
С. 120 - 127.

- Комиссаров И.Д., Логинов Л.Ф. Молекулярная структура и реакционная способность гуминовых кислот. // Гуминовые вещества в биосфере – 1993. - С. 36 – 45.

- Орлов Д.С. Кинетическая теория гумификации и схема вероятностного строения гуминовых кислот. // Биологические науки – 1977. – №9. 
– С. 5 - 11.

- Христева Л.А. Физиологическая функция гуминовой кислоты в процессах обмена веществ высших растений. // Гуминовые удобрения: Теория и практика их применения. – 1957. - С. 95 - 108.

- Христева Л.А. О природе действия физиологически активных веществ на растения в экстремальных условиях // Гуминовые удобрения: Теория и практика их применения. – 1977. - С. 3 – 14.

- Долгова Л.Г., Кучма В.Н. Влияние гумата натрия на биологическую активность веществ. // Гуминовые удобрения: Теория и практика их применения. – Днепропетровск: ДСХИ. - 1983. - С. 126 – 127.

- Ільїн М.І. Закономірності поведінки 90Sr і 137Cs Чорнобильських випадінь в системі ґрунт-рослина на природних та меліорованих луках Полісся України. Автореф. дис. канд. біол. наук: 3.00.01 / Нац. АН України Ін-т експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.С. Кавецького -К., 1994. - 24 с.

- Жукова П.С., Аниховская Т.Е. Регуляторы роста на томатах // Химия в сельском хозяйстве. - 1988. - №4. - С. 12 - 16.

- Жукова П.С., Забара Ю.М., Аниховская Т.Е. Влияние гумата натрия на продуктивность томата и огурца // Изв. АН БССР: Сер с.-х. Науки. - 1986. - №3. - С. 80 – 87.

- Петрик Г.К., Думтай И.Н., Натковская И.Г., Горина Л.В. Применение гуматов калия в сельском хозяйстве // Гуминовые удобрения: Теория и практика их применения – Днепропетровск: Тр. ДСХИ. - 1983. - С. 52 - 54.

- Гоник Г.Е. Применение гумата натрия на посевах озимой пшеницы // Химия в сельском хозяйстве. - 1987. - №8. - С. 43 - 45.

- Мельник И.А. Универсальный стимулятор роста растений // Земледелие. - 1984. - №10. - С. 48 - 56.

- Сторчай Л. П. Влияние гумата натрия на некоторые физиологические процессы и уменьшение аккумуляции яда в тканях яблони // Теория действия физиологически активных веществ. - Днепропетровск: Тр. ДСХИ. - 1983. - С. 47 - 50.

- Козюкина Ж.Т. Некоторые аспекты положительного действия гумата натрия на устойчивость растений к промышленному загрязнению атмосферы // Гуминовые удобрения. Теория и практика их применения. – Днепропетровск: Тр. ДСХИ - 1983. - С. 32 - 33.

- Измаилович О.И. Действие гумата аммония на физико-химические свойства почвы. Органо-минеральные удобрения. - Л.: ОНТИ-ХИМТЕОРЕТ, - 1936. - Вып.127. - С. 132 - 142.

- Кириченко Е.И., Сторчай П.П. Эффективность применения физиологически активного гумата натрия в плодоводстве // Гуминовые удобрения. Теория и практика их применения. – Днепропетровск: Тр. ДСХИ. - 1983. - С. 83 - 86.

- Пальчук Л.М., Литвиненко В.В. Эффективность гумата натрия в условиях Кировоградской области // Степное земледелие. – К.: Урожай, 1989. - 
Вып. 23. - С. 35 - 38.

- Смирнов А.Н., Криштат С.Г., Бадзюк Л.В., Топалов Д.И. Эффективность гуминовых удобрений в основных почвенно-климатических зонах УССР. // Гуминовые удобрения. Теория и практика их применения – К.: Тр. ДСХИ – 1968. - С. 307 - 302.

- Практическое использование гумата натрия в растениеводстве / Информ. ВНИИ информ. и технико-экономическое исследование АПК. - М.: 1988. - 12 с.

- Алов А.С. Факторы эффективности удобрений. - М.: Всесоюзный институт НТИ по сельскому хозяйству, 1965. - 188 с.

- Булли В.А. Влияние добавок микроэлементов на биологическую активность буроугольных гуматов аммония / Донец. ун-т. – Донецк, 1994. – 11 с. – Рус. Деп. в ГНТБ Украины 25.01.95, № 201 - Ук95.

- Бутюгин А.В., Волкова М.В. Влияние буроугольных гуматов на энергию прорастания и всхожесть овощных культур / Донец. ун-т. – Донецк, 1994. – 12 с. - Рус. Деп. в ГНТБ Украины 25.01.95, № 202 - Ук95.

- Антонова А.Л., Рыктор И.А., Зеленцова О.А., Ященко М.В. Биологическая активность жидкого гумата аммония / Донец. ун-т. – Донецк, 1999. – 9 с. - Рус. Деп. в ГНТБ Украины 1.06.99, № 149 – Ук99.

- Антонова А.Л. Влияние гуматсодержащих препаратов на проращивание семян в лабораторных условиях / Донец. ун-т. – - Донецк, 1994. – 8 с. - Рус. Деп. в ГНТБ Украины 16.02.95, № 986 – Ук94.

- Антонова А.Л. Влияние физиологической активности гуматов аммония на развитие растений / Донец. ун-т. – Донецк, 1996. – 12 с. - Рус. Деп. в ГНТБ Украины 02.04.96, № 851 – Ук96.

- Антонова А.Л. Влияние физиологической активности гуматов аммония на развитие растений (сообщение 2) / Донец. ун-т. – Донецк, 1998. – 7 с. - Рус. Деп. в ГНТБ Украины 13.07.98, № 314 – Ук98В.

- Довідник по удобренню сільськогосподарських культур / За редакцією П.О. Дмитренка та Б.С. Носка. - К.: Урожай, 1987. – 208 с.

- Батячев Е.Б., Пивоваров Л.Р., Улитина В.П., Павлинец И.Б. Агрохимическая характеристика торфов Украинской ССР как сырьевая база для производства органо-минеральных гуминовых удобрений // Гуминовые удобрения. Теория и практика их применения. – К.: Тр. ДСХИ. - 1968. - С. 157 - 168.

- Бачурина А.Ф., Брадик Б.М. Торфяной фонд Украинской ССР как сырьевая база для производства гуминовых удобрений. // Гуминовые удобрения. Теория и практика их применения. – К.: Тр. ДСХИ. - 1962. - 
С. 157 - 168.

- Реутов В.А., Вигдергауз Л.М. Основы технологии производства гуминовых удобрений из бурых углей и их сырьевая база на Украине // Гуминовые удобрения. Теория и практика их применения. – К: Тр. ДСХИ. - 1968. - С. 176 - 188.

- Кравченко Р.Н. Технологический режим получения гуматов натрия из торфа и некоторые характеристики препарата // Теория действия физиологически активных веществ. Тр. ДСХИ. – Т.8. – 1983. С. 60-63.

- Батячев Е.Б., Моисеенко В.Г., Сербин Ф.Е., Тенклевский М.М. Технологические схемы производства торфо-минерально-аммиачных удобрений // Гуминовые удобрения. Теория и практика их применения. К.: Тр. ДСХИ. - 1962. - С. 381 – 393.

- Батячев Е.Б., Танклевский М.М. Приготовление гуминовых торфо-минерально-аммиачных удобрений на дозировочно-смесительной установке // Гуминовые удобрения. Теория и практика их применения. –К.: Тр. ДСХИ. – 1968. - С. 291 - 293.

- Пат. 2076087/13 Россия, МКП 6 СО5F11/02. Способ получения жидкого комплексного гуминового удобрения / В.И. Горячев, Е.В.Стрелец (Россия) - №95101805/5; Заявлено 7.2.95; Опубл. 27.3.97, Бюл. №9. - 4 с.

- Пат. 97103008/13 Россия, МКП 6 СО5F7/00. Способ получения органоминерального удобрения / И.В. Соколова, А.А. Щупляк, 
Л.А. Петрова (Россия) - №97103008/13; Заявлено 5.3.97; Опубл. 20.9.98, Бюл. №26. - 4 с.

- Пат. 97100398/13 Россия, МКП 6 СО5F11/02. Способ получения гуминосодержащего органоминерального удобрения / Л.Р. Браткова,
Г.В. Леплялин, Е.Г. Леплялина (Россия) - №97100398/13; Заявлено 14.1.97; Опубл. 20.3.99, Бюл. №8. - 3 с.

- Пат. 2110503 Россия, МКИ 6 СО5С9/02, СО5G3/00. Гуматизированное минеральное удобрение и способ его получения / В.Я. Соколов, 
Б.В. Левинский, В.Н. Евдокимов, В.А. Говорин (Россия) - №9615600/25; Заявлено 24.7.97; Опубл. 10.5.98; Бюл. №13. - 6 с.

- Пат. 203619 Россия, МКИ C05F 11/02. Способ получения гуматов щелочных металлов / А.А. Бацуев, Б.В. Левинский, А.В. Фурсов, 
Л.Н. Строганова (Россия); Иркутский государственный НИИ редких и цветных металлов. - № 92011339/26; Заявл. 08.12.92; Опубл. 27.05.95; Бюл. №15. - 3 с.

- Пат. 2031095 Россия, C05F 11/02; А01 В79/00, AON65/00. Водорастворимые гуминовые кислоты, способ их получения и способ детоксикации земель и рекультивации почв сельскохозяйственного назначения, осуществляемая с помощью этих водорастворимых гуминовых кислот / А.И. Шульгин (Россия); Акционерное общество закрытого типа "Специальные биологические технологии" - № 94019460/15; Заявл. 09.06.94; Опубл. 20.03.95; Бюл. №8. - 5 с.

- Пат. 95105292/13 Россия, МКП 6 СО9Н17/00. Способ получения балластного гумата кальция / Н.И. Гаркавенко, В.А. Гречишкин, 
А.Е. Зайдерварг (Россия) - №95105292/13; Заявл. 17.4.95; Опубл. 27.03.97; Бюл. № 8. - 4с.

- Пат. 2130004 Россия, МКП 6 СО5F11/02. Способ получения гуминовых препаратов / В.А. Игошин, А.В. Виноградов, Б.М. Кершангольц, В.А. Игошина (Россия). - №96122208/13; Заявл. 20.1196; Опубл. 10.5.99; Бюл. № 13. - 5 с.

- Wojtas A.; Mazur Z. Mozliwosci granulacji nawozow organiczno-mineralnych. // Odpady organiczne a ochrona i produktywnosc gleb. -Warszawa, 1996. - 
S. 347 - 352.

- Способ выделения гуминовых кислот из бурого угля: А.с. 140450 СССР, МКИ 4 C05F11. / В.М. Хаустов, В.Н. Кулаков, В.В. Кулаков, 
А.П. Мещеряков, М.Т. Шокин. Р.Е. Фридбург (СССР) - Заявлено 15.04.87; Опубл. 23.06.88, Бюл. №23. - 6 с.

- Kaemmerer M.; Guiresse M.; Hafidi M.; Brun G.; Seibane L.; Revel J.C. Complexation du Ca++ par les substances humiques extraites de tourbe naturelle et de tourbe traitee aux oxydes d'azote. // Agrochimica, 1999. Vol. 43. - №1. - P. 38 - 45.

- Пат. 2057105 Россия, МКИ C05F11/02. Способ получения балластного гумата калия / Н.И. Гаркавенко, В.А. Гречишкин, В.Е. Зайдерварг, Л.В. Заводчиков, Ю.Н. Малышев, В.Ю. Никифоров, В.Н. Попов, А.В. Сабанин (Россия); Центр по развитию новых технологий и торгово-коммерческой деятельности АОО по добыче и переработке угля "Тулауголь". - 
№ 95104407/15; Заявл. 23.03.95;Опубл. 27.03.96; Бюл. № 9. - 5 с.

- Драгунов С.С. Исследования по технологии органо-минеральных удобрений // Органо-минеральные удобрения - Л.: ОНТИ-ХИМТЕОРЕТ, 1936. – Вып. 127. - С. 7 - 13.

- Зуссер Е.Е. Обработка растительных веществ аммиаком при разных температурах и давлениях // Органо-минеральные удобрения - Л.: ОНТИ-ХИМТЕОРЕТ, - 1936. - Вып. 127. - С. 62 - 66.

- Стимулятор роста и развития декоративных и овощных культур “Гумат”. ТУ 6-15-1082-77. Введ. 01.12.77 до 01.12.82.-12 с. Взамен ТУ 39-9-34-75.

- Стимулятор повышения урожайности “Гидрогумат”. ТУ 39 Укр 0135407007-92. Введ. 10.10.92 до 10.10.97.-12 c.

- “Гидрогумат”. ТУ 88 БССР 202-91.

- “Оксигумат”. ТУ 88 БССР 20491.

- Жукова П.С. Эффективность применения регуляторов роста в овощеводстве и картофелеводстве - М.: ВНИИТЭИагропром, 1990. – 52 с.

- Совместное применение гумата натрия и жидких азотных удобрений на посевах озимой пшеницы: Рекомендации / Краснодар.: НИИСХ, 1985. 
- 10 с.

- Gheorghiev N. Continutul aminoacizilor la orzul de toamna in functie de nivelul recoltei si asigurarea cu elemente de nutritie // Lucrari sti. Univ.agrara de stat din Moldova. - Chisinau, 1996. Vol.4. - P. 85 – 88.

- Malis L.; Kovacik P. Vplyv humatu sodneho na prijem N, P, K, Ca, Mg a Cd organmi jacmena jarneho // Pol'nohospodarstvo. – 2000. R.46. с.10. - S. 733 – 743.

- Kovacik P.; Fecenko J. Podny dusik,humat sodny a parametre urody jarneho jacmena // Pol'nohospodarstvo. – 1996. R.42. c.5. - S. 334 – 343.

- Pavlikova D.; Tlustos P.; Szakova J.; Balik J. Vliv aplikace humatu draselneho na obsah kadmia,zinku a arzenu v rostlinach // Rostl.Vyroba. – 1997. Vol.43. - N 10. - S. 481 – 486.

- Ходянкова С.Ф., Кукреш С.П. Эффективный фактор улучшения экологической обстановки окружающей среды - новые медленнодействующие формы удобрений // Сб. Материалы междунар. науч. - техн. конф. "Моделирование и прогнозирование аграр. энергосберегающих процессов и технологий". – Минск. - 1998. Ч.2. - 
С. 106 – 107.

- Эффективность применения адаптогена-гумата калия при совместном применении с гербицидом и удобрениями при выращивании сеянцев сосны обыкновенной в питомниках / Мухамедшин К.Д., Панина Н.Б., Раздайводин А.Н., Жуков Е.А., Виноградов А.Н. / Науч. тр. Моск. гос. ун-т леса. – 1999. - №297. - С. 62 – 66.

- Баранов А.А., Евдокимова Н.А. Влияние регуляторов роста и азотных удобрений на формирование урожая и содержание белка в зерне ячменя: Селекция, семеноводство и технология возделывания зерн. культур и многолет. трав на Северо-Западе России - Сборник, - 1993. - С. 27 – 34.

- Квасов Н.А. Применение гумата натрия и азотных удобрений с целью повышения урожая и качества зерна озимой пшеницы: Пути повышения качества зерна с.-х. культур – Ставрополь, 1999. - С. 111 - 116.

- Влияние инкрустации гранул нитрофоски гуматом натрия на урожайность и качество зерна твердой пшеницы / Трапезников В.К., Иванов И.И., Тальвинская Н.Г., Анохина Н.Л. / Агрохимия. – 2000. - № 9. - С. 48 – 49.

- Пироговская Г.В., Шейко Л.Г.; Силкова А.С. Влияние новых форм азотных медленнодействующих удобрений и удобрений с добавками регуляторов роста растений на урожай и качество многолетних трав // Изв. Акад. аграр. наук Респ. Беларусь – 1999. - №2. - С. 39 – 45.

- Аммосова Я.М., Скворцова И.Н., Садовникова Л.К. Зимина А.В., Рудакова Н.П., Якименко О.В. Микробиологические свойства гуминсодержащих органоминеральных удобрений // Химия в сел. хозяйстве – 1996. - №6. - 
С. 8 – 12.

- Лучник Н.А., Иванов А.Е., Меркулов А.И. Гумат натрия на посевах зерновых культур // Химия в сел. хозяйстве – 1997. - № 2, - С. 28 – 30.

- Петкова З., Митовска Р. Показатели за оптимизиране на органичното, минералното и органо-минералното торене (Болгария) // Почвознан. Агрохим. Екол. - 2001. - №2/3. - С. 39 – 42.

- Wadman W.P. Effect of organic manure on crop yield in long-term field experiments (Нидерланды) // Haren-Gr. – 1987. - С. 83 – 89.

- Афанасьев Р.А., Мерзлая Г.Е. Методические рекомендации по изучению эффективности нетрадиционных органических и органоминеральных удобрений // РАСХН. Науч.-метод. центр по агрохимии и агрохим. обслуж. сел. хоз-ва – 2-е изд. М.: - 2000. - 39 c.

- Wplyw humidolu na niektore wlasciwosci fizykochemiczne i chemiczne gleb piaszczystych. Odpady organiczne a ochrona i produktywnosc gleb. / Licznar M.; Drozd J.; Licznar S.E.; Weber J. – Warszawa: - 1996. - Р. 265 – 270.

- Curylo T., Jasiewicz C. Porownanie wplywu wieloskladnikowych nawozow organiczno-mineralnych i mineralnych na plonowanie oraz pobieranie metali ciezkich przez rosliny (Польша) // Folia Univ. Agriculturae Stetinensis. – Szczecin: - 1998. - №190. - P. 35 – 41.

- Sequi P. La concimazione organo-minerale per un'agricoltura sostenibile (Италия) // Inform. agr. – 1999. - №16. - P. 33 – 39.

- Ferraresi A.; Contoli S. Fertilizzazione organo-minerale nel frumento tenero (Италия) // Inform. agr. – 1999. - №40. - P. 44 – 46.

- Curylo T.; Jasiewicz C. Wplyw nawozow organiczno-mineralnych na akumulacje metali ciezkich przez rosliny (Польша) / Wegiel brunatny w rolnictwie i ochronie srodowiska. – Warszawa: - 1998. - S. 57 – 72.

- Prosba-Bialczyk U.; Mydlarski M. Zmiany zawartosci pierwiastkow sladowych w bulwach ziemniaka pod wplywem nawozenia organicznego i mineralnego (Польша) // Biul. Inst. Hodowli Aklimat. Rosl. – 2000. - №213. - S. 55 – 60.

- Maciejewska A.; Kwiatkowska J. Wlasciwosci fizykochemiczne oraz buforowe gleby po zastosowaniu nawozu organiczno-mineralnego z wegla brunatnego (Польша) // Folia Univ. Agriculturae Stetinensis. – Szczecin: - 2000. - №211. - P. 263 – 267.

- Влияние новой формы органоминерального удобрения на переход радионуклидов в сельскохозяйственную продукцию / Фридзон К.Я., Духанин Ю.А., Духанин М.А., Литвак В.Ш. // М.: Всерос. НИИ удобрений и агропочвоведения – 1998. - №111. – 51 с.

- Шевчук М.И., Фишук А.И. Влияние гранулированных органоминеральных удобрений на агрохимические свойства дерново-подзолистой почвы, конференция: Модернизация мелиор. систем и пути повышения эффективности использ. осуш. земель. // Минск: Полесский филиал ИПА, 1998. - С. 156 – 162.

- Колосова М.М., Котова Г.Г., Просянников В.И. Органо-минеральные удобрения на основе бурого угля // Агрохим. вестн. – 1999. - №4. - 
С. 13 – 14.

- Будков В.А. Всерос. НИИ удобрений и агропочвоведения им. 
Д.Н. Прянишникова. Технология, свойства и эффективность органоминеральных удобрений // Бюл. ВИУА – 2000. - №113. - С. 65 – 66.

- Алексеева Т.П., Перфильева В.Д. Органоминеральные удобрения пролонгированного действия на основе торфа. // Пробл. стабилизации и развития сел. хоз-ва Казахстана, Сибири и Монголии. – Новосибирск: СибНИИ торфа. - 2000. - С. 19 - 23.

- Калашникова З.В. Влияние совместного действия гамма-радиации и загрязнения почвы тяжелыми металлами на урожай сельскохозяйственных растений и его количество. Автореф. дис. канд. биол. наук: 03.00.01 / ВНИИ с.х. радиологии - Обнинск, 1991. -26 с.

- Тодес О.М., Цитович О.Б. Аппараты с кипящим зернистым слоем: Гидравлические и тепловые основы работы - Л.: Химия, 1981. – 296 с.

- Романков П.Г., Рашковская Н.Б. Сушка в кипящем слое – М. – Л.: Химия, 1964. – 288 с.

- Расчеты аппаратов кипящего слоя. / А.П. Баскаков, И.П. Мухленова,
Б.С. Сажина, В.Ф. Фролова - Л.: Химия, 1986. – 353 с.

- Сыромятников Н.И., Васанова Л.К., Шиманский Ю.Н. Тепло- и массообмен в кипящем слое – М.: Химия, 1962. – 176 с.

- Дэвидсон И.Ф., Хариссон Д. Псевдоожижение Пер. с англ. – М.: Химия, 1974. – 728 с.

- Перемішування часток i перенесення тепла у неоднорідних киплячих шарах / В.А. Бородуля, Ю.С. Теплицький, С.Г. Єпанов та ін. - Мінськ: Наука i техніка, 1981. – 41 с.

- Лыков М.В. Теория сушки – М.: Энергия, 1968. – 478 с.

- Долинский А.А., Малецкая К.Д., Шморгун В.В. Кинетика и технология сушки распылением – К.: Наукова думка, 1987. – 229 с.

- Бабенко В.Е., Буевич Д.А., Шепчук Н.М. Квазистационарный режим сушки сферической частицы // Теоретические основы хим. технологии. – 1975. - №2. – С. 274 – 277.

- Распылительная сушка растворов продуктов крахмально-паточной промышленности / Космодемьянский Ю.В., Гиндзбург А.С., Малецкая К.Д., Михайленко А.Л., Лукин А.И // Сахар. пром-сть. – 1976. - №2. – С. 57 - 62.

- Кремнев О.А., Боровский В.Р., Долинский А.А. Скоростная сушка – К.: Гостехиздат УССР, 1963. – 384 с.

- Хвастухин Ю.И., Когута Н.К., Петишкин А.А. Исследование кинетики гранулообразования в аппаратах с псевдоожиженным слоем при производстве коагулентов. // Исследование в области производства коагулентов для коммунального хозяйства страны. – Свердловск.: Б. И., - 1974. - С. 90 - 103.

- Хвастухин Ю.И., Когута Н.К. Гранулирование и обжиг в псевдоожиженном слое – Киев: Наук. думка, 1988. – 160 с.

- Обезвоживание и гранулирование растворов мочевины в псевдоожиженном слое / Данов С. М., Грошев Г. Л., Кручинина Н. Д., Рыбин Г. В. / Химическая промышленность – 1966, №6, С. 453 – 456.

- Шахова Н.А., Ластовцева Г.Н. Исследование аэродинамики и теплообмена неизотермической структуры в псевдоожиженном слое // Теоретические основы хим. технологии – 1975. – №5. – С. 710 – 716.

- Ши – Янь –фу, Романков П.Г., Рашковская Н.Б. Исследование процесса сушки в кипящем слое // Ж. прикл. хим. – 1962. – №3. – С. 530 - 536.

- Горбис З.Р. Теплообмен и гидромеханика дисперсных сквозных потоков – М.: Энергия, 1970. – 423 с.

- Муштаев В.И., Ульянов В.М., Тимонин А.С. Сушка в условиях пневмотранспорта – М.: Химия, 1984. – 232 с.

- Шахова Н.А., Бахтин П.А., Соколовський А.А. Сушка растворов и кристаллизация растворов плавов аммиачной селитры в псевдоожиженном слое // Хим. пром-сть –1965. - №8. - С. 594 – 596.

- Шахова Н.А., Евдокимов В.Г. Расчет гранулообразования в многосекционном аппарате псевдоожиженного слоя // Хим. пром-сть – 1969. – №4. – С. 544 – 550.

- Способ получения гранул: А.с. 239358 СССР, МКИ В01j2/06. / Н.А. Шахова, А.И Рыгков, Л.С. Аксельрод, Л.А. Баготин, И.Г. Гришаев, 
В.Н. Кузнецов (СССР). - № 1008205/23-26; Заявл. 18.05.65; Опубл. 18.03.69, Бюл. №11. - 5 с.

- Грануляция мочевины в псевдоожиженном слое / Шахова Н.А.,
Рагозина Н.М., Зайцев А.И. // Хим. пром-сть – 1968. - №6, С. 444 – 446.

- Пат. 297383 СССР, МКИ В01j12/16. Способ гранулирования материалов / Н.А. Шахова, А. Янкин, Г.А. Сергеев (СССР). - №1315257/23-26; Заявлено 28.03.69; Опубл. 11.03.71, Бюл. №10. – 6 с.

- Аппарат для псевдоожижения зернистого материала: А.с. 1498549 А1 СССР, МКИ 4 В01j8/14. / Н.И. Гельперин, В.Г. Айнштейн, 
В.В. Захарченко, Б.С. Гордонов (СССР). - № 3957542/23-63; Заявлено 12.07.85; Опубл. 7.08.89, Бюл. №29. - 2 с.

- Гельперин Н.И., Айнштейн В.Г. Псевджоожижение – М.: Знание, 1968. – 640 с.

- Тодес О.М., Цитович О.Б. Аппараты с кипящим зернистым слоем – Л.: Химия, 1981. – 296 с.

- Каганович Ю.Я., Злобинский А.Г. Промышленные установки для сушки в кипящем слое - Л.: Химия, 1970. – 176 с.

- Инженерное оформление процессов сушки в кипящем слое / Исламов М.Ш., Каганович Ю.Я., Пономарев Ю.Л. // Тр. Ленинград НИИГипрохим. – 1977. – №28. – С. 68 – 100.

- Ромашов П.Г., Рашковская Н.Б. Сушка во взвешенном состоянии – Л.: Химия, 1968. – 360 с.

- Обезвоживание и гранулирование мочевины в псевдоожиженном слое / Данов С.М., Грошев Г.Л., Кручинина Н.Д., Рыбин Г.В. // Хим. пром-сть – 1966. - №6. – C. 453 – 456.

- Некоторые конструктивные особенности аппаратов с псевдоожиженным слоем для обезвоживания растворов / Грошев Г.Л., Данов С.М., 
Кручинина Н.Д., Рыбин Г.В. // Хим. пром-сть – 1967. - №6. – С. 456 – 459.

- Забродский С.С. Гидродинамика и теплообмен в псевдоожиженном слое – М. - Л.: Госэнергоиздат, 1963. – 488 с.

- Хвастухин Ю.И., Петишкин А.А., Когута Н.К. Тепло- и массообмен при обжиге топливосодержащих отходов в псевдоожиженном слое – М. - Л.: Госэнергоиздат, 1963. – С. 87 – 88.

- Хвастухин Ю.И., Тищенко А.Т., Когута Н.К. Грануляция и сушка растворов, суспензий и пульп в псевдоожиженном слое – Киев: Наук. думка, 1969. – 62 с.

- Аппарат с псевдоожиженным слоем для обезвоживания стоков. Использование отходов производства и устранение вредных выбросов. – Киев: ЦБТИ Минхимпрома УССР, 1970. - С. 1-4.

- Хвастухин Ю.И., Когута Н.К., Петишкин А.А. Получение гранул заданного размера из каолиновых пульп в псевдоожиженном слое // Хим. технология – 1972. - №6. –С. 23 - 26.

- Сушка и гранулирование отходов обогатительных фабрик коксохимических заводов. / Хвастухин Ю.И., Петишкин А.А., Когута Н.К. Гаврик Н.В. // Хим. технология, - 1982. - №6. – С. 14 – 17.

- Хвастухин Ю.И., Диденко А.А., Когута Н.К. Аппаратурное оформление технологии непылящих калийных удобрений с применением техники псевдоожиженного слоя // Тез. докл. Всесоюзной научно-техн. конференции “Техника псевдоожижения и перспективы ее развития”. - Черкассы: НИИТЭХим. - 1988. – С. 84 - 85.

- Хвастухин Ю.И., Когута Н.К. Классификация полидисперсного материала в сужающемся псевдоожиженном слое // Хим. технология. – 1990. -№5. - С. 42 - 45.

- Аппараты с псевдоожиженным слоем в производстве вспученного перлита / Хвастухин Ю.И., Когута Н.К., Дворецкий Ю.А., Алексеева Л.В. // Строительные материалы и конструкции. – 1994. - №1. – С. 36 - 39.

- Хвастухин Ю.И., Тищенко А.Т., Сажин В.С. О применении трубчатого теплообменника с псевдоожиженным слоем для нагрева нефелиновых пульп. // Химическая промышленность – 1966. - №6. - С. 456 – 457.

- Способ грануляции из растворов и сушки различных материалов в кипящем слое: А.с. 183190 СССР, МКИ В01j; С01B. / В.Ф. Волков, И.И. Шишко (СССР) - № 1020968/23-26; Заявл. 31.07.65; Опубл. 17.06.66;
Бюл. №13.- 5 с.

- Способ грануляции из растворов и сушки термочувствительных материалов в кипящем слое: А.с. 226458 СССР, МКИ F26В. / В.Ф Волков, А.В. Говорков, И.И. Шишко (СССР) № 1121188/23-26, Заявл. 22.12.66, Опубл. 05.09.68. Бюл. №28.- 6 с.

- Аппарат для гранулирования материалов в кипящем слое: А.с. 11710686 СССР, МКИ В01j12/16. / Н.И. Овчинникова, Л.Н. Иванов, А.Б. Иванов (СССР). - №3512887/23, Заявл. 19.11.82, Опубл. 28.07.85, Бюл. №28. – 8 с.

- Аппарат для гранулирования материалов в кипящем слое: А.с. 1660723 СССР, МКИ 5 В01j2/16. / В.А. Богомолов (СССР). - №470013/26, Заявл. 05.06.89, Опубл. 07.07.91, Бюл. №28.- 6 с.

- Реактор с динамическим псевдоожиженным слоем: А.с. 1658812 А3 СССР, МКИ 5 В01j8/18. / Пертти Юхани Саркомаа (Fi). - №3983645/26, Заявл. 19.11.85, Опубл. 23.06.91, Бюл. №23.- 4с.

- Устройство для псевдоожиженния дисперсных материалов: А.с. 1386286 СССР, МКИ 4 В01j8/18. / В.Т. Тучин, И.С. Долгополов, Л.В. Дранишников, И.Н. Дорохов. (СССР) -  №4127445/31-26, Заявл. 2.10.86, Опубл. 7.04.88, Бюл. №13. - 4с.

- Способ псевдоожиженния зернистых материалов: А.с. 1398898 СССР, МКИ 4 В01j8/40. / В.С. Ефимцев, М.П. Шаченок, А.В. Деваев (СССР) - №4030383/31-26, Заявл. 28.02.86, Опубл. 30.05.88, Бюл. №12. - 5с.

- Способ получения псевдоожиженного слоя ферромагнитных и немагнитных частиц: А.с. 1187863 СССР, МКИ 4 В01j8/42. / Ю.И. Тамбовцев, С.С. Забродский (СССР) - №2300633/23-26, Заявл. 17.12.75, Опубл. 30.10.88, Бюл. №40.

- Аппарат для проведения процессов в фонтанирующем слое: А.с. 1662672 СССР, МКИ 5 В01j8/44. / Г.А. Ходатенко, В.Н. Марчевский, 
В.Н. Невмержицкий (СССР) - №473107/26, Заявл. 14.06.89, Опубл. 27.07.91, Бюл. №26. – 4 с. ил.

- Пат. 5305 Україна, МКІ5 В07В4/05; F26B17/10. Установка для розділу і термічної обробки дисперсних матеріалів / Ю.І. Хвастухін, М.К. Когута, Л.І. Трифонова (Україна); № 4729173/S4; Заявл. 09.08.89; Опубл. 28.12. 94. Бюл. № 7-1- 4 с.

- Пат. 18609 Україна, МКІ5 В07В4/08; F26B17/10. Установка для розділу дрібнодисперсних матеріалів у киплячому шарі / Ю.І. Хвастухін, М.К. Когута, Л.І. Трифонова (Україна). - № 4792896/S4; Заявл. 02.01.09; Опубл. 25.12.97; Бюл. № 6. - 4 с.

- Установка для сушки сыпучих материалов: А.с. 1076722 СССР, МКИ F26В17/10. / В.Н. Марчевский, Я.Н. Корниенко, В.А. Коннов, 
В.И. Яременко (СССР). - № 3524855/24-06; Заявл. 21.12.82; Опубл. 29.02.1989, Бюл. № 8. – 5 с.

- Аппарат для проведения процессов в фонтанирующем слое: А.с. 1193408 СССР, МКИ F26B17/10. / В. И. Яременко, В.Н. Марчевский, В.А. Коннов, Я.Н. Корниенко, Г.А. Ходатенко (СССР). - № 3783381/24-06; Заявл. 25.08.84; Опубл. 23.11.85, Бюл. № 43. - 6 с.

- Марчевский В.Н., Корниенко Я.Н., Ковтун А.А. Влияние конструктивных характеристик пневматического сепаратора на эффективность его работы. // Республиканский межведомственный сборник “Химическое машиностроение” – 1987, Вып. 47. С. 15 – 28.

- Корнієнко Я.М. Виробництво гранульованих азотно-фосфорних добрив. // Экотехнология и ресурсосбережение – 2001. - №3. - С. 35 – 39.

- Марчевский В. Н. Интенсификация процессов сушки термолабильных продуктов. // Республиканская научно-техническая конференция: Разработка прогрессивных способов сушки различных материалов и изделий на основе достижений теории тепло- и массообмена. – Черкассы, - 1987. – С. 114 – 115.

- Марчевский В.Н., Камелягина И.С., Мироненко И.О. Интенсифиткация сушки термолабильных продуктов. // Всесоюзный научно-технический семинар: Оптимизация процессов сушки. – Харьков, - 1983. – С. 83 – 85.

- Установка для гранулирования материалов в псевдоожиженном слое: А.с. №590007 (СССР) МКИ В01J8/44. / В.Н. Марчевский (СССР). - 
№ 2152809/23-26, Заявл. 04.07.75, Опубл. 30.01.78, Бюл. №4. - 4 с.

- Рекламний проспект фірми “Glatt” – Jully – 2000. - 15 с.

- Рекламний проспект 10-й международный Glatt Simposium on Process Technology. Prague, October 12-13, - 2000. - 20 с.

- Рекламний проспект фірми “Hydro Ari Sluiskil” – 2001. - 10 с.

- Распыливающие устройства в химической промышленности / Д.Г. Пажи, А.А. Корягин, Э.Л. Ламм. – М.: Химия, 1975. – 200 с.

- Рекламний проспект фірми “Niro Atomizer inc.”, США, 2000. - 8 с.

- Буевич Ю.А., Минаев Г.А. Струйное псевдоожижение – М. : Химия, 1984. – 136 с.

- Газораспределительная решетка для аппарата прямоугольного сечения с псевдоожиенным слоем: А.с. 1625517 А1 СССР, МКИ 4 В01j8/44. / Б.Н. Яремчук, С.Т. Вовк, И.Я. Долошицкий,М.Ф. Соколовский, 
В.В. Лаврик, М.В. Червоний (СССР). - №4360734/28; Заявл. 20.11.87, Опубл. 07.02.91, Бюл. №5. – 4 с.

- Газораспределительная решетка: А.с. 1189495 А СССР, МКИ 4 В01j8/44. / И.Я. Долошицкий, С.Т.Вовк, М.Ф. Сокодовский, И.К. Миньков, Я.Н. Яремчук, Р.М. Чих, М.М. (СССР). - №3709549/23-26, Заявлено 02.01.84, Опубл. 07.11.85, Бюл. №41. – 4 с.

- Газораспределительная решетка для аппарата прямоугольного сечения с псевдоожиенным слоем: А.с. 1414443 СССР, МКИ 4 В01j8/44. / Б.Н. Яремчук, С.Т. Вовк, И.Я. Долошицкий, М.Ф. Соколовский, В.В. Лаврик, М.В. Червоний (СССР). - №4360734/28; Заявл. 20.11.87; Опубл. 07.02.91, Бюл. №5.- 4 с.

- Способ псевдоожиженния зернистых материалов: А.с. 1398898 А1 СССР, МКИ 4 В01j8/40. / В.С. Ефимцев, М.П. Шаченок, А.В. Деваев (СССР). - №4030383/31-26, Заявл. 28.02.86, Опубл. 30.05.88, Бюл. №12.- 5 с.

- Способ получения псевдоожиженного слоя ферромагнитных и немагнитных частиц: А.с. 1187863 А СССР, МКИ 4 В01j8/42. / Ю.И. Тамбовцев, С.С. Забродский (СССР). - №2300633/23-26, Заявлено 17.12.75, Опубл. 30.10.88, Бюл. №40. – 2 с.

- Гранулятор с кипящим слоем: А.с. 1468580 СССР, МКИ 4 В01J2/16. / М.А. Голидов, Н.К. Щинко, М.В. Александров, М.Ф. Михалев (СССР) Ленинградский технологический ин-т им. Ленсовета. - № 4286279/23-26; Заявл. 17.07.87; Опубл. 30.03.98; Бюл. № 12 - 3 с.

- Fan Ouyang, Octave Levensplel. Spiral Distributor for Fluidized Beds. // Ing. Eng. Chem. Process Des. Dev. – 1986. - №25. – Р. 504 – 507.

- Газораспределительная решетка для аппаратов псевдоожиженного слоя: А.с. 1414443 А2 СССР, МКИ 4 В01j8/44. / И.Я. Долошицкий, и др. (СССР) - №4194423/23-26, Заявлено 16.02.87, Опубл. 07.08.88, Бюл. №29. – 4 с.

- Провальная секционирующая решетка для аппаратов с псевдоожиженным слоем: А.с. 1204247 А СССР, МКИ 4 В01j8/44. / М.З Максименко, 
В.П. Семеряков, В.Т. Ларионов, В.Г. Шупшанов, Л.С. Бобров (СССР). - №3478146/23-26, Заявлено 02.08.82, Опубл. 15.01.86, Бюл. №2. – 2 с.

- Газораспределительная решетка: А.с. 1404104 А1 СССР, МКИ 4 В01j8/44. / Б.Г. Полигадов и др. (СССР) - №4112015/31-26, Заявл. 12.06.86, Опубл. 23.06.88, Бюл. №23. – 4 с.

- Газораспределительное устройство: А.с. 1346231 А1 СССР, МКИ 4 В01j8/44. / А.М. Соколов, А.С. Буланов, С.А. Смоляров, И.А. Червякова (СССР). - №4041703/31-26, Заявл. 24.03.86, Опубл. 23.10.87, Бюл. №39. – 2 с.

- Газораспределительное устройство: А.с. 1095983 А1 СССР, МКИ 4 В01j8/44. / Н.В. Антоношин, В.С. Никитин, Е.В. Борисов (СССР). - №3431801/23-7, Заявл. 24.04.82; Опубл. 07.06.84, Бюл. №21. – 2 с.

- Пат. 1322 Україна, МПК В01J/44. Секція прямокутної газорозподільної решітки апарата псевдозрідженого шару / Я.М. Корнієнко, П.М. Магазій, І.О. Мікульонок (Україна); - № 2001128360; Заявл. 05.12.01; Опубл. 15.07.2002№ Бюл. 7. - 5 с.

- Минаев Г.А., Цегнович А.Н., Даниленко Н.В. Конструирование и расчет газораспределительных устройств с использованием графоаналитического метода // Хим. и нефт. машиностроение. – 1980. - №12. – С. 14 – 15.

- Phundt H., Vogelsang D., Gerling U. Light Metals - 1989. V.1. P. 371 - 377.

- Вpоубел Л. Методы граничных элементов. Пеp. с англ. – М.: Миp, 1987. – 524 с.

- Бенерджи П., Баттерфилд Р. Методы граничных элементов в прикладных науках Пеp. с англ. – М.: Миp, 1984. – 494 с.

- Довідник по спеціальнім функціям Пер. с англ. – М.: Наука, 1979, 830 с.

- Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел. А.С. Теплопередача: Учебник для вузов – М.: Энергоиздат. 1981. – 416 с.

- Корнієнко Я.М. Підвищення екологічної безпеки апаратів з псевдозрідженим шаром при проведенні багатофакторних процесів // Вісник НАУ - 2001. - №2. - С. 132 - 138.

- Подмогильный М.В., Корниенко Я.Н., Сильвестров Н.Н. Управление качеством гранулирования удобрений – К: “Такі справи”, 1998 - 200 с.

- Пат. 1165 Україна, МКИ В0 5В3/02, В0В3/12, В0 1j2/00. Дисковий розпилювач / Я.М. Корнієнко, П.М. Магазій, І.О. Мікульонок, О.А. Сергієнко (Україна); - № 2001042705; Заявл. 20.04.01; Опубл. 15.03.02; Бюл. №3. – 4 с.

- Корнієнко Я.М., Заграй Я.М., Магазій П.М., Красовський О.В. Дослідження температурних полів і особливостей конструктивного оформлення апаратів при використанні техніки для здійснення багатофакторних процесів. // Наукові вісті НТУУ “КПІ” – 2000. - №5. - 
С. 22 – 29.

- Корнієнко Я.М. Кінетика процесу гранулоутворення азотно–фосфорних добрив при переробці відходів хімічної промисловості // Наукові вісті НТУУ “КПІ” - 2001. - №2. - С. 121 - 129.

- Способ получения гранулированного сульфата аммония: А.с. 560225 (СССР), МКИ С01С1/24, В01J2/28. / В.Н. Марчевский, Я.Н. Корниенко, В.А. Коннов (СССР). – № 2320845/26, Заявл. 05.02.76, Опубл. 05.06.77. Бюл. №21. - 4 с.

- Корнієнко Я.М. Вплив технологічних параметрів на кінетику процесу гранулоутворення органомінеральних добрив // Наукові вісті НТУУ “КПІ” 2001. - №4. - С. 141 - 148.

- Корнієнко Я.М. Особливості процесу гранулоутворення органомінеральних добрив у псевдозрідженому шарі // Вісник НАУ – 2001. - №3. - С. 79 – 84.

- Корнієнко Я.М., Статюха Г.О., Складанний Д.М. Визначення областей стійкої кінетики процесу гранулоутворення органомінеральних добрив // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. - 2002. - № 2. – С. 122 – 127.

- Гурецкий Х. Анализ и синтез систем управления с запаздыванием. - М.: Машиностроение, 1974. – 328 с.

- Земляк Е. М., Статюха Г. А. Автоматизированное моделирование непрерывных и периодических процессов и систем. – К.: УКМ ВО, 1992. – 144 с.

- Корнієнко Я.М., Статюха Г.О., Складанний Д.М. Моделювання процесу зневоднення та грануляції гетерогенних систем у псевдозрідженому шарі // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. - 2002. - №1. - С. 133 - 138.

- Корнієнко Я.М., Складанний Д.М. Визначення областей стійкої кінетики процесу гранулоутворення органомінеральних добрив // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. - 2002. -№3. – С. 114 - 118.

- Taguchi G. Taguchi on Robust Technology Development: Bringing Quality Engineering Upstream, New York, ASME Press – 1993. – 293 p.

- Брановицкая С.В., Медведев Р.Б., Фиалков Ю.Я. Вычислительная математика в химии и химической технологии. – К.: Вища школа, 1986. – 216 с.

- Гроп Д. Методы идентификации систем: Пер. с. англ. – М.: Мир, 1979. – 304 с.

- Пат. 40356 Україна, МПК 7В01j2/04, В01j8/18. Спосіб гранулювання матеріалів з рідкого розчину / Я. М. Корнієнко, О.В. Красовський, 
І.О. Мікульонок, О.Г. Ганненко, О.А. Сергієнко (Україна); - 
№ 2000127319; Заявл 19.12.00; Опубл. 16.07.2001; Бюл. 6. - 6 с.

- Пат. 785 Україна, МПК 7В01j8/44. Газорозподільна решітка апарата з псевдозрідженим шаром / Я. М. Корнієнко, О.В. Красовський, І.О. Мікульонок (Україна); - № 2000063396; Заявл. 09.06.00;Опубл. 15.03.01; Бюл. 2. - 8 с.

- Пат. 49636 А Україна, МКП В01j2/00, B01j8/18. Апарат для проведення зневоднення та грануляції гомо- і гетерогегенних систем у псевдозрідженому шарі / Я. М. Заграй, Я. М. Корнієнко, І. О. Мікульонок (Україна) - №2002010344; Заявл. 14.01.2002; Опубл. 16.09.2002, Бюл №9 – 6 с.

- Пат. 1371 Україна, МПК В10J2/00, В10J8/18. Апарат псевдозрідженого шару / Я.М. Корнієнко, Я.М. Заграй, І.О. Мікульонок, В.В. Єфіменко (Україна); - № 200201402; Заявл. 15.01.02; Опубл. 15.08.2002; Бюл. №8. – 3 с.

- Пат. 1323 Україна, МПК В01j/00. Апарат псевдозрідженого шару / Я.М. Корнієнко, П.М. Магазій, І.О. Мікульонок, В.В. Єфіменко (Україна); - № 2001128361; Заявл. 05.12.01; Опубл. 15.07.2002; Бюл. №7. - 6 с.

- Пат. 4465 Україна, МКП С05 G 1/00. Спосіб виготовлення гранульованих органомінеральних добрив. / Я.М. Заграй, Я.М. Корнієнко (Україна) – 
№ 93121640; Заявл. 21.05.93; Опубл. 27.12.94. Бюл. №6-1. - 14 с.

- Рекомендації по технології вирощування екологічно безпечних плодів оранжевоплідного томата в різних агроекологічних умовах України УААН // Черкаський інститут агропромислового виробництва, Житомирське управління агропромислового комплексу – під редакцією О. Ф. Смаглія, при участі В. М. Горобця, А. І. Буджерака, В. С. Бистрицького, П. П. Храпійчука, М. В. Мартенної – 1999. – 23 с.

- Определение содержания радионуклидов в гранулированных удобрениях МинВУЗ Украины: Отчет о НИР / Киевский технологический институт пищевой промышленности. №ДР 0192003541; Инв. №. 1/91. – К., 1992. – 45 с.

- Науково-практичні рекомендації по технології застосування нових гумінових добрив: Звіт по НДР / Черкаський інститут агропромислового виробництва УААН. Инв № 1/98. – Сміла, 1998. – 43 с.

- Определение оптимальных технологических параметров получения комплексных минеральных удобрений сульфата-гумата аммония: Отчет по НИР №2051 (Заключительный) / Киевский политехнический институт – № ДР 01910003550, Инв. №911, К., 1991. – 190 с.

- Дослідження кінетичних характеристик процесу зневоднення органомінеральних систем: Звіт по НДР (заключний) / Національний технічний університет України “КПІ” – №ДР 0196U009814; Інв. №971 – К., 1997. – 254 с.

- Дослідження впливу гідродинамічних характеристик псевдозрідженого шару на процес тепло-масообміну Звіт по НДР (заключний) №2/49-98 / Національний технічний університет України “КПІ” – № ДР 0198U00390; Інв. №981 – К., 1998. – 56 с.

- Розробка технології виробництва нового покоління комплексних органомінеральних добрив: Звіт по НДР (заключний) №109/473-97 / Національний технічний університет України “КПІ” – № ДР 0197U017033; Інв. №972 – К., 1998. – 217 с.

- Доопрацювання та впровадження технології виробництва нового покоління азотно-гумінових добрив комплексної дії та агроекологічне обґрунтування їх застосування: Звіт по НДР (заключний) №501/1047-97 / Національний технічний університет України “КПІ” – № ДР 0198U003092; Інв. №1/501 – К., 1999. – 114 с.

- Розробка теоретичних засад комплексних технологій утилізації відходів хімічної промисловості та енерго- та ресурсозбереження: Звіт по НДР №2323 (заключний) / Національний технічний університет України “КПІ” – № ДР 0198U001438; Інв. №991 – К., 1999. – 205 с.

- Розробка технічних пропозицій по проектуванню блочно-модульного агрегату по виробництву гранульованих органомінеральних добрив із стічних вод: Звіт по НДР №2423 (заключний). / Національний технічний університет України “КПІ” – № ДР 0100U000429; Інв. №011 – К., 2001. – 269 с.

- Теоретичні засади процесів в дисперсному середовищі, як основа для створення технології утилізації відходів і виробництва добрив для екобезпечного землеробства: Звіт по НДР №2546 (проміжний). / Національний технічний університет України “КПІ” – №ДР 0102U000715; Інв. №021 – К., 2002. – 43 с.

- Справочник по специальным функциям: Пер. с англ. Под ред. 
Абрамовица М. и Стиган И. - М.: Наука, 1979. - 830 с.

- Корнієнко Я. М. Технологічні способи грануляції. Навчальний посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 128 с.

- Боттерил Дж. Теплообмен в псевдоожиженном слое: Гидродинамические характеристики псевдоожиженного газом слоя и их влияние на его теплообменные свойства. Пер. с англ. - М.: Энергия, 1980. – 344 с.

- Справочник по теплообменникам: В 2 т. / - М.: Энергоатомиздат, Пер. с англ., под ред. Петухова Б.С., Шикова В.К. 1987. - Т 1. - 560 с.

- Френкель Я. И. Кинетическая теория жидкостей. - Л.: Наука, 1975. - 595 с.

- Глесстон С., Лейдлер К., Эйринг Г. Теория абсолютных скоростей реакций. Кинетика химических реакций, вязкость, диффузия и электрохимические явления. - М.: Изд. иностр. лит., 1946. - 539 с.

- Тагер А.А., Древаль В.Е. Ньютоновская вязкость концентрированных растворов полимеров // Успехи химии. - 1967. - Т. 36. - №5. – С. 888 - 908.

- Думанский А. В. Лиофильность дисперсных систем. – Киев: Изд. АН УССР 1960. - 212 с.

- Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых структур и материалов. Материалы конференции. – Рига: Изд. "Зинатне", 1967. - 623 с.

- Реология. Теория и приложение / Под ред. Д. Эйриха. - М.: Изд. иностр. лит., 1962. – 824 с.

- Шермергор Т. Д. Теория упругости микронеоднородных сред. - М.: Наука, 1977, - 399 с.

- Рейнер М. Реология. - М.: Наука, 1965. - 223 с.

- Кристенсен Р. Введение в механику композитов. – М.: Мир., 1982. 334 с.

- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.Н. Теория упругости. М.: Наука. 1987. - 246 с.

- Mandelbrot B.B. Fractals, From Chance and Dimension. – San Francisco: Freeman, 1977. – 346 p.

- Novikov V.V., Poznansky O.P., PrivalkoU.P. Conductivity and Dielectric Breakdown of Heterogeneous Materials Application of the Renormaliration Group Approach // Sci. and Engineering of Composite materials – 1995. - №49. - Р. 49 – 53.

- Новиков В.В., Белов В.П. Обратное ренормгрупповое преобразование в задаче о преобразовании по связям // ЖЭТФ, - 1994. - Т. 106. - №9, - 
С. 780 – 789.

- Novikov V. V., Wojciechowski K.W. Negative Poisson coefficient of fractal structures // Solid State Physics - 1999. - №41. - P. 1970 - 1975.

- Novikov V.V., Wojciechowski K.W., Belov D.V., Privalko V.P., Elastic properties of inhomogeneous media with chaotic structure // Phys. Rev. – 2001. E 63. - №3. - P. 1271 – 1277.

- Hashin Z.J. Theory of mechanical behanical behaviour of heterogeneous media // Appl. Mech. Rev. – 1983. T. 17. - №1. - P. 1 – 17.

- Privalko V.P., Novikov V.V. The Science of Heterogeneous Polimers.Structure and Thermophysical Properties. Wiley - Chiehester-NewYork-Brisbene-Toronto-Singapore, 1995. - 235 р.

- Bernasconi J. Real-space renormalization of bond-disoredered conductance lattices // Phys. Rev. – 1978. B18. - № 5. - P. 2185 - 2191.

- Stauffer D., Aharony A. Introduction to Percolation Theory, 2nd ed – London: Talor&Francis - 1992. - 232 р.

- Reynolds P.J., Stanley H.E. Klein W. Large-cell Monte Carlo renormalization group for percolation // Phys Rev. – 1980. B21. - P. 1223 - 1245.

- Hashin Z.,Shtrikman S.J. Mech. Phys. // Solids 10 – 1962. - №1. - 335 р.

- Алиев Р.А., Церковный А.Є., Мамедова Г.А. Управление производством при нечеткой исходной информации - М.: Энергоатомиздат, 1991. – 241 с.

- Расчет обезвоживания в псевдоожиженном слое с селективной выгрузкой / Тодес О.М., Себалло В.А., Каганович Ю.Я., Галицких А.Д. // Химическая промышленность – 1970. - №8. – С. 52 - 57.

- Методические указания к лабораторным работам по курсу общей физики для студентов заочной формы обучения. Раздел “Механика и молекулярная физика” / Сост.: Ф. М. Гареева, В. И. Ужва, О. В. Пугач. – Киев: КПИ, 1985. – 47 с.

- Приборы А 565. Руководство по эксплуатации 0273РЭ. Изд. №410. 1988. – 60 с.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html