Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

## На правах рукопису

#### Толбатов Андрій Володимирович

УДК 681.518.3:621.438.081 (043.5)

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ДИНАМІКИ ПРОЦЕСІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЗОТУРБІННОЇ УСТАНОВКИ

Спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології

Дисертація

на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

### Науковий керівник –

### Черв’яков Володимир Дмитрович

### кандидат технічних наук, доцент

Суми – 2012

| ЗМІСТ |  |
| --- | --- |
| ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ.…………………………...……... | 5 |
| ВСТУП….………………………...………………………………………… | 6 |
| РОЗДІЛ 1 | АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ ПРОЦЕСІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЗОТУРБІННОЇ УСТАНОВКИ……………………………………………….. | 12 |
| 1.1 | Аналіз принципів роботи і структури газотурбінної установки……………….………………………...................... | 12 |
| 1.2 | Аналіз інформаційного забезпечення процесів управління функціонуванням ГТУ.……………................... | 17 |
| 1.2.1 | Інформаційне забезпечення різних режимів функціонування ГТУ.………………..……………………… | 17 |
| 1.2.2 | Інформаційне забезпечення операторського інтерфейсу.… | 21 |
| 1.2.3 | Інформаційне забезпечення нижнього рівня управління.….. | 21 |
| 1.2.4 | Характеристики даних вимірювань інформаційних сигналів.. | 23 |
| 1.2.5 | Інформаційне забезпечення надійності ГТУ.………………… | 24 |
| 1.3 | Сигнали вимірювального контролю ГТУ…………………... | 26 |
| 1.3.1 | ГТУ як джерело формування інформаційних сигналів.…… | 26 |
| 1.3.2 | Обґрунтування основних інформаційних сигналів функціонування ГТУ.…...………………………………….... | 29 |
| 1.3.3 | Періодичні випадкові процеси як основні моделі сигналів в електроенергетиці.…………………………………………. | 31 |
| 1.4 | Задачі інформаційного аналізу динаміки сигналів функціонування ГТУ.…………………………………........... | 32 |
| 1.5 Висновки..……………………………………………………. | 35 |
| РОЗДІЛ 2 | МОДЕЛЮВАННЯ СИГНАЛІВ КОНТРОЛЮ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГТУ….………………….………… | 36 |
| 2.1 | Конструктивний метод побудови математичних моделей інформаційних сигналів...………………………………….... | 36 |
| 2.1.1 | Основні положення методу інтегральних зображень випадкових інформаційних сигналів……..………………… | 36 |
| 2.1.2 | Моделі процесів у ГТУ в окремих режимах роботи....……. | 37 |
| 2.2 | Комп’ютерне моделювання реалізацій інформаційних сигналів………………………………………………………. | 41 |
| 2.3 | Методи статистичної обробки даних вимірювань інформаційних сигналів...…………………………………… | 43 |
| 2.4 | Загальний підхід до обґрунтування моделі сигналу потужності вироблення енергії ГТУ…….………………….. | 49 |
| 2.5 | Моделювання сигналів в окремих режимах ГТУ...………... | 52 |
| 2.5.1 | Конструктивна модель сигналу потужності вироблення електроенергії ГТУ в режимі А.………………….…………. | 52 |
| 2.5.2 | Модель сигналу потужності роботи ГТУ в режимі Б.…….. | 65 |
| 2.6 Висновки..………………….………………………………… | 67 |
| РОЗДІЛ 3 | МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ АНАЛІЗУ ДИНАМІКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ гту.……………….……..……….. | 69 |
| 3.1 | Модель вібраційного сигналу комплексу газотурбінний двигун–електрогенератор.……...…………………………… | 69 |
| 3.2 | Моделі перешкод в електронних системах вимірювань, передачі та обробки інформаційних сигналів.……….…….. | 75 |
| 3.3 | Алгоритм формування сигналу управління програмним регулятором подачі газу….………………………………….. | 76 |
| 3.4 | Метод моделювання сигналів контролю функціонування ГТУ.…………………………………………………………… | 81 |
| 3.5 | Розробка інформаційного забезпечення технології аналізу динаміки процесів функціонування ГТУ..…………………. | 85 |
| 3.5.1 | Послідовність створення інформаційної технології...……… | 85 |
| 3.5.2 | Розробка баз даних інформаційної технології.…………….. | 88 |
| 3.5.3 | Компоненти-моделі..…………………………………………... | 92 |
| 3.5.4 | Компоненти-алгоритми.………………………………............ | 98 |
| 3.6 Висновки..…………….……………………………………..... | 101 |
| РОЗДІЛ 4 | ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ ДИНАМІКИ ПРОЦЕСІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГТУ.…….…………………………. | 103 |
| 4.1 | Структура та програмне забезпечення інформаційної технології аналізу динаміки процесів функціонування ГТУ………………………………………………………….… | 103 |
| 4.2 | Методика використання інформаційної технології аналізу процесів функціонування ГТУ..…........................................... | 106 |
| 4.3 | Результати використання інформаційної технології для діючої ГТУ.…………………………………………………… | 108 |
| 4.4 | Розвиток і перспективи розширення предметної галузі використання інформаційної технології……………………. | 116 |
| 4.5 Висновки.….…...……………………………………………... | 118 |
| ВИСНОВКИ.….……………………………………………………………. | 120 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..……………………………… | 122 |
| ДОДАТКИ….…………………………………………………………...…... | 141 |
| ДОДАТОК А | Методика використання програмного забезпечення для аналізу динаміки ГТУ……………………………… | 142 |
| ДОДАТОК Б | Програмний регулятор палива для двигуна НК-16СТ…………………………………………………. | 144 |
| ДОДАТОК В | Документи про впровадження результатів дисертаційної роботи……..………………..…………... | 150 |

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

| АСУ | – автоматизована система управління |
| --- | --- |
| БД | – бази даних |
| БУКД | – блок управління кроковим двигуном |
| ВТ | – вільна турбіна |
| ВТиск | – високий тиск |
| ГТЕ | – газотурбінна електростанція |
| ГТУ | – газотурбінна установка |
| ІВС | – інформаційно-вимірювальна система |
| ІС | – інформаційна система |
| ІТ | – інформаційні технології |
| КВТ | – компресор високого тиску |
| КНТ | – компресор низького тиску |
| ЛП | – логічна програма |
| НТиск | – низький тиск |
| ПЗ | – програмне забезпечення |
| ПК | – персональний комп’ютер |
| ПРП | – програмний регулятор палива |
| РК-панелі | – рідкокристалічні панелі |
| САК | – система автоматичного керування |
| СМО | – системи масового обслуговування |
| СНД | – Співдружність Незалежних Держав |
| СУБД | – системи управління базами даних |
| CASE-засоби | – Computer-Aided Software Engineering (програмні засоби, що підтримують процеси створення і супроводу інформаційних систем) |
| IE | – Information Engineering (інжиніринг інформаційних систем) |

ВСТУП

Актуальність теми. Розвиток теоретичних і методологічних основ та інструментальних засобів створення й використання інформаційних технологій,   розроблення методів і моделей прийняття рішень у системах управління технологічних та енергетичних комплексів є одними з найважливіших науково-технічних проблем [1–16].

За останній період у вирішенні проблем енергетики все більшу роль відіграють об'єкти малої енергетики – автономні електростанції малої потужності. Розвиток таких електростанцій відбувається більш інтенсивно порівняно з розвитком традиційних потужних електростанцій. Це обумовлено рядом факторів, а саме: більш високим коефіцієнтом корисної дії, більш короткими часовими термінами будівництва, використанням типових конструкцій та модулів при створенні електростанцій, кращими екологічними показниками та ін.

Газотурбінна установка (ГТУ) є енергогенеруючим технологічним об’єктом у складі електростанції, оснащеним власною комп’ютеризованою системою управління. Практичні дослідження роботи газотурбінних установок підтверджують складні умови їх функціонування, а саме: значна частина функцій, що виконує система управління, полягає в аналізі функціонування ГТУ шляхом статистичної обробки даних вимірювань, а це передбачає проведення аналізу динаміки   сигналів і перешкод в інформаційних трактах системи з метою об'єктивної оцінки ефективності технологічного процесу вироблення електроенергії, прогнозування в часі режимів енергонавантаження ГТУ, оптимального керування технологічним обладнанням [17–27].

Дисертаційна робота присвячена розв’язанню важливої науково-технічної задачі – розробці інформаційної технології аналізу динаміки процесів функціонування газотурбінних установок, практичне використання якої надасть можливості створення систем автоматизованого аналізу динаміки і підвищення ефективності функціонування ГТУ.

Методологія аналізу динаміки базується на наукових працях відомих вчених і дослідників, у тому числі Лежнюка П. Д., Мокіна Б. І., Пугачєва В. С., Фельдбаума А. А., Праховника А. В., Баранова Г. Л., Марченка Б. Г., Приймака М. В. та інших.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася на кафедрі комп’ютерних наук Сумського державного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України згідно з планом науково-дослідних робіт університету та відповідно зо наукової програми Національної академії наук і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Перспективні інформаційні технології, прилади комплексної автоматизації, системи зв'язку" і цільової програми наукових досліджень відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України "Наукові основи створення нових та підвищення ефективності використання традиційних джерел енергії". Частина роботи виконана у рамках держбюджетних науково-дослідних робіт "Синергетична теорія конденсованого середовища", номер державної реєстрації 0103U000772, та "Концептуальне проектування інтелектуальних систем управління об'єктами загальнотехнічного призначення", номер державної реєстрації 0108U000673, у виконанні яких автор брав участь відповідно як виконавець та відповідальний виконавець. У першій із цих робіт наведені матеріали розробки статистичного методу моделювання реалізацій лінійних випадкових процесів, а в другій – матеріали розробки математичних моделей процесів енергонавантаження ГТУ та перешкод в інформаційних трактах системи управління.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності функціонування ГТУ на основі розробки і впровадження інформаційної технології аналізу динаміки процесів функціонування ГТУ.

Об’єкт дослідження – процеси функціонування газотурбінної установки.

Предмет дослідження – моделі, методи та алгоритми аналізу процесів функціонування ГТУ.

Для досягнення мети дисертації поставлені та вирішені такі задачі дослідження:

- Проаналізувати процеси функціонування ГТУ, їх інформаційне забезпечення, проблеми моделювання інформаційних сигналів ГТУ та обґрунтувати завдання дослідження.

- Розробити математичну модель сигналу потужності газотурбінної установки як функцію зовнішніх впливів.

- Розробити метод моделювання сигналів вимірювального контролю газотурбінної установки, який враховує випадкову й періодичну складову.

- Удосконалити метод аналізу функціонування ГТУ на базі використання оцінок кореляційної функції та спектральної щільності потужності для різних частотних діапазонів вібраційного сигналу.

- Розробити інформаційну технологію аналізу функціонування ГТУ в заданих режимах і різних кліматичних зонах.

- Впровадити результати дисертаційної роботи та перевірити їх на практиці.

Методи дослідження. При вирішенні завдань дослідження використано: методи теорії випадкових процесів та математичної статистики для побудови моделей сигналів вимірювального контролю ГТУ; теорії автоматичного управління для розробки моделей динаміки; статистичне моделювання реалізації випадкових сигналів; метод проектування баз даних (БД) IE (Information Engineering) – при розробці логічної та фізичної моделей БД; технологію проектування програмних систем – для побудови архітектури ІТ та розробки програмного забезпечення (ПЗ).

Наукова новизна одержаних результатів. Під час вирішення поставлених завдань дослідження одержані такі нові наукові результати:

1. Уперше запропонована математична модель сигналу потужності газотурбінної установки як випадкової функції трьох аргументів, а саме – частоти  випадкових подій, температури  зовнішнього повітря і поточного часу t, що дозволяє оцінювати вплив зовнішніх факторів на динаміку функціонування ГТУ.

2. Уперше запропоновано метод моделювання сигналів вимірювального контролю газотурбінної установки, який, на відміну від існуючих, враховує випадкову й періодичну складову, що дозволяє відобразити у часі динаміку процесів функціонування газотурбінної установки.

3. Отримав подальший розвиток метод аналізу функціонування ГТУ на базі використання оцінок кореляційної функції та спектральної щільності потужності вібраційного сигналу, що дозволяє здійснювати комплексний аналіз динаміки електроенергетичних і механічних процесів в ГТУ;

4. Запропонована нова інформаційна технологія аналізу динаміки процесів функціонування ГТУ на основі моделей, алгоритмів та програмного забезпечення статистичної обробки даних вимірювань основних інформаційних сигналів, застосування якої дозволяє підвищити ефективність ГТУ.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані в дисертації результати мають як наукове, так і практичне значення для забезпечення ефективної роботи ГТУ.

Розроблені моделі, алгоритми, програмне забезпечення, бази даних і методика використання інформаційної технології дають можливість врахувати основні особливості процесів функціонування ГТУ для підвищення ефективності роботи  в заданих режимах і різних кліматичних зонах.

Результати дисертаційної роботи впроваджені в газотурбінній установці ГТУ-16 у ПАТ "Сумське машинобудівне НВО ім. М. В. Фрунзе" (м. Суми, Україна), а саме автором запропонована нова інформаційна технологія аналізу динаміки процесів функціонування ГТУ, що підтверджено актом впровадження від 18.09.2012 р. Методи статистичної обробки даних вимірювань інформаційних сигналів, результати застосування інформаційного забезпечення створеної технології аналізу динаміки функціонування складної технічної системи – ГТУ використовуються в навчальному процесі кафедри             комп'ютерних наук Сумського державного університету, що підтверджується довідкою від 2.10.2012 р.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій. Наукові положення, висновки і рекомендації дисертаційної роботи обґрунтовані коректним використанням математичного апарату, успішною програмною реалізацією та ефективним впровадженням отриманих результатів на діючому об’єкті електроенергетики, що показало збіжність експериментальних даних та реальних результатів. Обґрунтованість і достовірність отриманих наукових положень підтверджуються висвітленням у відкритих публікаціях та в доповідях і тезах науково–технічних конференцій.

Особистий внесок здобувача

Основні результати дисертаційних досліджень, проведених відповідно до мети та задач роботи, одержані здобувачем самостійно. Автору особисто належить розробка інформаційної технології аналізу динаміки процесів функціонування газотурбінної установки, усі наукові та практичні результати роботи [28–35].

У наукових працях, опублікованих у співавторстві [36–48], здобувачеві належить наступне: постановка задач, розробка математичних моделей, розробка методики.

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи й основні наукові положення доповідались та обговорювались на міжнародних конференціях і семінарах. Основні з них такі: Міжнародні науково-технічні конференції “АВІА–2003” (НАУ, м. Київ, 2003 р.); “АВІА–2009” (НАУ, м. Київ, 2009 р.); “АВІА–2011” (НАУ, м. Київ, 2011 р.); науково-технічна конференція Донецького національного технічного університету (м. Донецьк, 2009 р.); Науково-технічна конференція “Моделювання” Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України (м. Київ, 2012 р.); Міжнародна конференція “КУСС–2012” (ВНТУ, м. Вінниця, 2012р.); П’ятий світовий конгрес “Авіація у XXI столітті” (НАУ, м. Київ, 2012 р.); щорічна Науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів факультету Електроніки та інформаційних технологій Сумського державного університету (м. Суми, 2003–2012 рр.); науково-технічних семінарах Національного авіаційного університету (м. Київ, 2007–2012 рр.); науковому семінарі Вінницького національного технічного університету (м. Вінниця, 2012 р.); щорічному науковому семінарі кафедри комп'ютерних наук Сумського державного університету (м. Суми, 2003 – 2012 рр.).

Публікації. За матеріалами досліджень опубліковано 21 наукова праця, у тому числі 12 статей у  фахових виданнях, 9 тез доповідей на науково-технічних конференціях.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, чотирьох розділів та загальних висновків, викладених на 121 сторінці основного тексту, що містить 30 рисунків і 1 таблицю. Список використаних джерел інформації включає 158 найменувань і наведений на 19 сторінках. Робота має також 3 додатки на 13 сторінках.

ВИСНОВКИ

Дисертаційна робота є науковим дослідженням, узагальненням та вирішенням  актуальної науково-технічної задачі зі створення інформаційної технології аналізу динаміки процесів функціонування газотурбінної установки. При цьому отримані наступні результати:

1. Обґрунтована актуальність і важливість вирішення науково-технічної задачі дослідження, а на основі аналізу результатів наукових праць, даних експлуатації аналогічних установок у різних кліматичних районах України визначені завдання розробки інформаційної технології аналізу динаміки процесів функціонування ГТУ.

2. Розроблена математична модель сигналу потужності  роботи ГТУ як випадкової функції трьох аргументів, а саме: частоти  випадкових подій, температури зовнішнього повітря та поточного часу, що дозволило визначити основні характеристики моделі при статистичній обробці даних вимірювань потужності роботи ГТУ та забезпечити розробку алгоритмів і програмного забезпечення формування сигналу управління програмним регулятором подачі газу.

3. Розроблено метод моделювання сигналів вимірювання контролю ГТУ, який враховує випадкову і періодичну складові та дає можливість ураховувати особливості процесів функціонування ГТУ.

4. Удосконалено метод аналізу динаміки сигналів контролю процесів функціонування ГТУ на основі використання експериментальних даних вимірювань, який враховує динаміку процесів функціонування газотурбінної установки.

5. Отримано подальший розвиток методу аналізу роботи комплексу газотурбінний двигун-електрогенератор на базі використання  статистичних оцінок кореляційної функції і спектральної щільності потужності вібраційного сигналу для різних частотних діапазонів,  що дало можливість контролювати поточну роботу основного механічного комплексу ГТУ.

6. Розроблена нова інформаційна технологія аналізу динаміки процесів функціонування ГТУ на основі створення моделей, алгоритмів та програмного забезпечення статистичної обробки даних вимірювань сигналів контролю, що дало можливість забезпечити ефективну роботу ГТУ в заданих режимах і різних кліматичних зонах України.

Результати дисертаційної роботи впроваджені в АСУ ГТУ-16 у ПАТ "Сумське машинобудівне НВО ім. М.В. Фрунзе" (м. Суми, Україна), що підтверджено актом впровадження. Методи статистичної обробки даних вимірювань інформаційних сигналів, результати застосування інформаційного забезпечення створеної технології аналізу динаміки функціонування складної технічної системи – ГТУ використовуються в навчальному процесі кафедри комп'ютерних наук Сумського державного університету.

СПИСОК використаних ДЖЕРЕЛ

- Автоматизированные информационные системы / под ред. В. А. Ильина. – М., 1970. – 360 с.

- Арефьев И. Б. Интегрированные автоматизированные системы управления в машиностроении / И. Б. Арефьев. – Л. : Машиностроение, 1988. – 224 с.

- Авраменко В. Н. Моделирование электроэнергетических систем – достижения и перспективы научных исследований / В. Н. Авраменко // Технічна електродинаміка. – 1997. – № 1. – С. 73–80.

- Верлань А. Ф. Имитация динамики энергетических объектов в системах испытания программных средств управления / А. Ф. Верлань, В. Г. Галкин. – Киев : Наукова думка, 1991. – 184 с.

- Геллингс К. У. Включение управления нагрузкой в планирование развития энергоснабжения / К. У. Геллингс, У. М. Смит // ТИИЭР. – 1989. –Т. 77, № 6. – С. 70–79.

- Гнеденко Б. В. Теоретико-вероятностные основы статистического расчета электрических нагрузок промышленных предприятий / Б. В. Гнеденко // Изв. вузов. Электромеханика. – 1961. – № 1. – С. 90–99.

- Гурский С. К. Адаптивное прогнозирование временных рядов в электроэнергетике / С. К. Гурский. – Минск : Наука и техника, 1983. – 271 с.

- Ковалко М. П. Енергозбереження – досвід, проблеми перспективи / М. П. Ковалко ; відпов. ред. А. К. Шидловський ; Держкоменергозбереження України. – К. : Ін-т електродинаміки НАНУ, 1997. – 152 с.

- Морган М. Г. Регулирование электрической нагрузки: технические, экономические, административно-правовые и социальные вопросы / М. Г. Морган, С. Н. Талукдар // ТИИЭР. – 1979. – Т. 67, № 2. – С. 60–144.

- Мунасингхе М. Технико-экономический анализ электро-энергетических систем / М. Мунасингхе  // ТИИЭР. – 1984. – Т. 72, № 4. – С. 28–72.

- Мясников В. А. Автоматизированные и автоматические системы управления технологическими процессами / В. А. Мясников, В. М. Вальков, И. С. Омельченко. – М. : Машиностроение, 1978. – 232 с.

- Паливно-енергетичний комплекс України на порозі третього тисячоліття / А. А. Шидловський, М. П. Ковалко, І. М. Вишневський та ін. ;  за ред. А. А. Шидловського, М. П. Ковалко. – К. : УЕЗ, 2001. – 400 с.

- Праховник А. В. Моделі та методи оптимізації і керування режимами систем електропостачання : монографія / А. В. Праховник, П. Я. Екель, А. Ф. Бондаренко ; КПІ. – К. : ІСДО, 1994. – 104 с.

- Энергетический менеджмент / А. В. Праховник, А. И. Соловей, В. В. Прокопенко и др. ; А. В. Праховник (общ. ред.) ; Национальный технический ун-т "КПИ" ; Институт энергосбережения и энергоменеджмента – К. : ІЕЕ НТУУ "КПИ", 2001. – 470 с.

- Романенко В. Д. Методи автоматизації прогресивних технологій : підручник / В. Д. Романенко. – К. : Вища школа, 1995. – 519 с.

- Информационные технологии и управление предприятием / В. В. Баронов, Г. Н. Калянов, Ю. И. Попов, И. Н. Титовский. – М. : ДМК, 2004. – № 5. – 328 с.

- Виноградов В. Ю. Опыт разработки системы диагностики газотурбинных двигателей / В. Ю. Виноградов, А. П. Тунаков, А. С. Хамзин //Авиационно-космическая техника и технология. – Х. : ХАИ. – 1999. – Вып. 9. – С. 262–263.

- Волков В. Г. Методика обоснования и обеспечения достоверности контроля состояния проточной части газотурбинного двигателя / В. Г. Волков, С. В. Епифанов // Авиационно-космическая техника и технология. – Х. : ХАИ, 1999. – Вып. 9. – С. 274–280.

- Дмитриев С. О. Експертна модель локалізації несправностей проточної частини газогенератора / С.О. Дмитриев, О. В. Попов, О. П. Степушкина // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – Х. : НАУ "ХАИ", 2006. – № 8/34. – С. 168–171.

- Дмитриев С. А. Классификация состояний ГТД с глубиной диагностирования до узла / С. А. Дмитриев, Дж. К. Агарвал, Е. В. Путятин //Авиационно-космическая техника и технология. – Х. : НАУ "ХАИ", 2000. – Вып. 19. – С. 358–364.

- Епифанов С. В. Идентификация статической и динамической моделей проточной части как средство диагностирования ГТД / С. В. Епифанов, И. И. Лобода // Вестник двигателестроения. – 2004. – № 2. – С. 206–212.

- Епифанов С. В. Регуляризованные алгоритмы параметрической идентификации математических моделей ГТД, основанные на использовании априорной информации / С. В. Епифанов // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – Х. : НАУ "ХАИ", 2001. – Вип. 26. – С. 205–209.

- Жернаков С. В.  Комплексная диагностика и контроль параметров ГТД в условиях неопределенности активной экспертной системой / С. В. Жернаков  // Авиационно-космическая техника и технология. – Х. : НАУ "ХАИ", 2000. – Вып. 19. – С. 330–339.

- Концевич А. Г. Информационная структура системы параметрической технической диагностики газотурбинной установки / А. Г. Концевич  // Авиационно-космическая техника и технология. – Х. : ХАИ, 2000. – Вып. 19. – С. 393–399.

- Мухутдинов Ф. И. Алгоритм вибрационных характеристик двигателя ПС-90А с помощью бортовой аппаратуры / Ф. И. Мухутдинов, А. Л. Полянин // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – Х. : ХАИ, 2002. – Вип. 31. – С.

- Олейник А. А. Программный комплекс адаптивной идентификации моделей нормального состояния подсистем ГТД / А. А. Олейник, В. Г. Волков, С. В. Епифанов // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – Х. : НАУ "ХАИ", 2002. – Вип. 31. – С. 186–190.

- Система комплексной идентификации технического состояния авиационных газотурбинных двигателей / А. М. Пашаев, Д. Д. Аскеров, Р. А. Садыхов, П. Ш. Абдуллаев // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Серия "Машиностроение". – М., 2006. – № 2. – С. 99–111.

- Толбатов А. В. Система управления газотурбинной электростанцией на базе оборудования GE Fanuc / А. В. Толбатов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. Хмельницький, 2008. – № 1. – С. 72–75.

- Толбатов А. В. Статистична модель енергоспоживання при нештатних ситуаціях / А. В. Толбатов // Міжнародний науково-технічний журнал “Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процессах”. – Хмельницький, 2007. – № 2. – С. 92–93.

- Толбатов А. В. Задачі статистичного аналізу графіків енергонавантаження електростанцій по дискретним даним вимірювань / А. В. Толбатов // Міжнародний науково-технічний журнал “Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процессах”. – Хмельницький, 2004. – № 2 (24). – С. 46–49.

- Толбатов А. В. Інформаційний моніторинг газотурбінних електростанцій / А. В. Толбатов // IX Міжнародна науково-технічна  конференція “АВІА-2009”. – К. : НАУ, 2009. – С. 3.70–3.72.

- Толбатов А. В. Аналіз перетворень електронних сигналів у лінійних і нелінійних трактах інформаційного моніторингу функціонування газотурбінної електростанції / А. В. Толбатов // X Міжнародна науково-технічна  конференція “АВІА-2011”. – К. : НАУ, 2011. – С. 3.52–3.55.

- Толбатов А. В. Моніторинг інформаційних процесів як складова частина функціонування газотурбінної електростанції  / А. В. Толбатов // Комп’ютерний  моніторинг та інформаційні технології : матеріали V науково-технічної конференції. – Донецьк : ДонНТУ, 2009. – С. 374–376.

- Толбатов А. В. Методика управління регулятором подачі газу / А. В. Толбатов // Матеріали та програма науково-технічної конференції “Інформатика, математика, автоматика “ІМА-2012”. – Суми : СумДУ, 2012. – С. 53.

- Толбатов А. В. Аналіз графіків енергонавантажень електростанцій за  даними спостережень / А. В. Толбатов // Тези науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету. – Суми : СумДУ, 2005. – С. 69–71.

- Толбатов А. В. Система управления газотурбинной электростанцией на базе оборудования GE Fanuc / А. В. Толбатов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2008. – № 1. – С. 72–75.

- Толбатов А. В. Методологія створення бази знань життєвого циклу автономних енергогенеруючих установок / А. В. Толбатов, В. А. Толбатов // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 1. – С. 140–146.

- Марченко Н. Б. Статистичний аналіз процесу вироблення електроенергії газотурбінними електростанціями / Н. Б. Марченко, А. В. Толбатов, Т. Л. Щербак // Електроніка та системи управління. – К. : НАУ, 2012. – № 2. – С. 130–137.

- Марченко Н. Б. Статистичний аналіз процесу вироблення електроенергії автономними газотурбінними електростанціями / Н. Б. Марченко, А. В. Толбатов, Т. Л. Щербак // Моделювання та інформаційні технології : зб. наук. праць / ІПМЕ НАН України. – К. : ІПМЕ НАН України, 2012. – Вип. 64. – С. 14–21.

- Мацюк О. В. Методологія статистичної обробки даних газоспоживання / О. В. Мацюк, М. В. Приймак, А. В. Толбатов // Розвідка та розробка нафтових і газових рудовищ. – Івано-Франківськ, 2004. – № 4 (13). – С. 80–84.

- Толбатов А. В.Стохастична ритмічна модель навантаження енергогенеруючих установок / А. В. Толбатов, В. Д.  Черв'яков, Т. Л. Щербак // Вісник національного технічного університету "ХПІ". Тематичний випуск “Нові рішення в сучасних технологіях”. – Харків : НТУ "ХПІ", 2005. – № 57. – С. 104–112.

- Толбатов А. В. Методологія створення автоматизованих систем керування / А. В. Толбатов, В. Д. Черв'яков, Т. Л. Щербак // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2005. – № 9 (81). – С. 124–130.

- Марченко Н. Б. Задача інтерполяції графіків енергонавантажень / Н. Б. Марченко, О. В. Мацюк, А. В. Толбатов // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2004. – № 12 (71). – С. 30–34.

- Нечипорук В. В. Математична модель перешкод при роботі АСУ газотурбінної електростанції / В. В. Нечипорук, А. В. Толбатов // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2003. – № 11(57). – С. 24–31.

- Толбатов А. В. Задачи анализа функционирования автоматизированной системы управления технологическим процессом / А. В. Толбатов, В. Д. Червяков, Л. Н. Щербак // Інформаційно-діагностичні системи : матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції "АВІА-2003". – К. : НАУ, 2003. – Т. I. – С. 11.1–11.4.

- Черв’яков В. Д. Елементи інформаційної технології обробки даних при функціонуванні газотурбінної електростанції / В. Д. Черв’яков, В. А. Толбатов, А. В. Толбатов // Контроль і управління в складних системах (КУСС–2012) : тези доповідей ХІ Міжнародної конференції (Вінниця, 9–11 жовтня 2012 року). – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 109–110.

- Pavlenko P. Infomation technology support for the functioning of the gas turbine power / P. Pavlenko, A. V. Tolbatov // The fifth world congress "Аviation in the XXI century ". – Kyiv, 2012. – P. 1.8.35 – 1.8.37.

- Марченко Н. Б. Дослідження процесів вироблення електроенергії автономними газотурбінними електростанціями на стаціонарність / Н. Б. Марченко, А. В. Толбатов // ХХХІ науково-технічна конференція “Моделювання”, 11–12 січня 2012 р. / НАН України ; Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова.– К., 2012. – С. 32.

- Гнеденко Б. В. Введение в теорию массового обслуживания / Б. В. Гнеденко, И. Н. Коваленко. – М. : Наука, 1973. – 398 с.

- Хинчин А. Я. Работы по математической теории массового обслуживания / А. Я. Хинчин. – М. : Физматгиз, 1963. – 236 с.

- Гордеев В. И. Расчеты электропотребления с применением теории массового обслуживания / В. И. Гордеев, Э. И. Славенко // Электричество. – 1987. – № 5. – С. 31–35.

- Толбатов А. В. Передумови створення інтегрованого інформаційного середовища для промислових підприємств / А. В. Толбатов,  В. А. Толбатов, С.В. Толбатов // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету електроніки та інформаційних технологій. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – С. 42–43.

- Іноземців А. А. Основи конструювання авіаційних двигунів і енергетичних установок : учеб. / А. А. Іноземців, М. А. Нихамкин, B. Л. Сандрацкий. – М. : Машинобудування, 2008. – Т. 2. – 366 c. – Серія: Газотурбінні двигуни.

- Поршаков Б.П. Газотурбинные установки / Б.П. Поршаков, А.А. Апостолов, В.И. Никишин. – М. : ГУП Издательство «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2003. – 240 с.

- Романовський Г. Ф. Камери згоряння   суднових   газотурбінних  двигунів :  навч. посіб. /  Г. Ф. Романовський,  С. І. Сербін. – Миколаїв :  УДМТУ, 2000. – 259 с.

- Гнучкі комп’ютерно-інтегровані системи: планування, моделювання, верифікація, управління : підручник / Л. С. Ямпольський, П. П. Мельничук, К. Б. Остапенко, О. І. Лісовенко. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 786 с.

- Толбатов А. В. Моніторинг інформаційних процесів як складова частина функціонування АСУ газотурбінної електростанції / А. В. Толбатов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету. – Суми : СумДУ, 2008. – Том ІІ. – С. 13–14.

- Толбатов А. В. Основні функціональні задачі АСУ газотурбінної електростанції / А. В. Толбатов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету. – Суми : СумДУ, 2008. – Том ІІ. – С. 11–12.

- Толбатов А. В. Статистична модель енергоспоживання при нештатних ситуаціях / А. В. Толбатов,  Т. Л. Щербак // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 130–131.

- Толбатов А. В. Метод захисту цифрової інформації на основі СЗК / А. В. Толбатов, Т. Л. Щербак // Тезисы докладов Второй Международной научной конференции “Современные методы кодирования в електронных системах”. – Суми : Вид-во СумДУ, 2004. – С. 67–68.

- Толбатов А. В. Результати статичної обробка вібраційних сигналів комплексу газова турбіна електрогенератор газотурбінної електростанції / А. В. Толбатов // Матеріали та програма науково-технічної конференції “Інформатика, математика, автоматика ІМ-2012”. – Суми : СумДУ, 2012. – С. 56.

- Толбатов А. В. Формування сигналу управління регулятором подачі газу за даними вимірювання потужності вироблення електроенергії / А. В. Толбатов // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету електроніки та інформаційних технологій. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – С. 48.

- Дубовой В. М. Моделі прийняття рішень в управлінні розподіленими динамічними системами : монографія / В. М. Дубовой, О. О. Ковалюк. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 2008. – 185 с.

- Дубовой В. М. Оптимізація підсистем збору даних АСУТП в умовах комбінованої невизначеності : монографія / В. М. Дубовой, О. Д. Никитенко. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 2011. – 169 c.

- Дубовой В. М. Використання методу оцінювання в задачах інваріантного управління / В. М. Дубовой, Т. О. Голубєва // Вісник ВПІ. –2007. – № 1. – С. 5–9.

- Толбатов А. В. Задачи анализа функционирования автоматизированной системы управления технологическим процессом / А. В. Толбатов // Тези науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету. – Суми : СумДУ, 2003. – С. 53–55.

- Толбатов А. В. Опис стохастичного ритмічного характеру навантаження електромереж / А. В. Толбатов // Тези науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету. – Суми : СумДУ, 2004. – С. 138–140.

- Толбатов А. В. Основи методики статистичної обробки дискретних даних вимірювань / А. В. Толбатов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету. – Суми : СумДУ, 2006. – № 1. – С. 88–90.

- Сирицына Т. М. Методы защиты от ошибок при передаче информации / Т. М. Сирицына, А. В. Толбатов // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету електроніки та інформаційних технологій. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – С. 179–180.

- Толбатов А. В. Сучасний стан теорії і практики обробки випадкових сигналів в інформаційних трактах системи моніторингу / А. В. Толбатов // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету електроніки та інформаційних технологій. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – С. 169–170.

- Праховник А. В. Автоматизация управления электро-потреблением / А. В. Праховник. – К. : Изд-во при Ун-те ИО Вища школа, 1986. – 72 с.

- Сегеда М. С. Електричні мережі та системи / М. С. Сегеда. – Л. : Вид-во нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2007. – 488 с.

- Щербак Т. Л. Моделі і задачі досліджень циклічного процесу електроспоживання / Т. Л. Щербак // Зб. наук. праць «Моделювання та інформаційні технології» / Ін-т проблем моделюв. в енерг. НАН України. – К. : ІПМЕ, 2009. – № 50. – С. 49–56.

- Толбатов А. В. Формування сигналу управління паливним регулятором ГТЕ за даними вимірювань потужності вироблення електроенергії / А. В.  Толбатов // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету електроніки та інформаційних технологій. – Суми : Вид-во СумДУ, 2011. – С. 122.

- АСУ и SCADA – Автоматизированные системы управления / [Електронний ресурс]  // Електронні дані. – Режим доступу :  http://www.belemn.com/asu_scada.html. – Назва з екрана.

- http://www.rvsco.ru/solutions/energy_accounting/system_name/ [Електронний ресурс] // [веб-сайт]. – Режим доступу : http://www.rvsco.ru/solutions/energy_ accounting/system_name/. – Назва з екрана.

- http://spgz.ru [Електронний ресурс] // [веб-сайт]. – Режим доступу : http://spgz.ru. – Назва з екрана.

- http://www.systematic.ru [Електронний ресурс] // [веб-сайт]. – Режим доступу : http://www.systematic.ru. – Назва з екрана.

- http://users.kpi.kharkov.ua/volk/oiuk.htm [Електронний ресурс] // [веб-сайт]. – Режим доступу : http://users.kpi.kharkov.ua/volk/oiuk.htm. – Назва з екрана.

- Фурмаков Е. Ф. Перспективы систем диагностики авиа-двигателей  / Е. Ф. Фурмаков, Ю. В. Маслов, В. С. Гусев // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – Х. : НАУ "ХАИ", 2002. – Вип. 31. – С. 161–162.

- Пивоваров В. А. Оптимальные режимы регистрации диагностических признаков виброшумов подшипников качения ГТД / В. А. Пивоваров, В. А. Прытков // Научный вестник МГТУ ГА. Серия Техническая эксплуатация и ремонт авиационной техники. – М.,1999. – № 20.– С. 37–41.

- Benvenuti E / Innovative gas turbine performance diagnostics and hot part life assessment techniques // Proceeding of the Thirtieth Turbomachinery Symposium, Turbomachinery Laboratory, Texas A&M University, Texas. – 2001. – P. 23–31.

- Ganguli R. Data Rectification and Detection of Trend Shifts in Jet Engine Gas Path Measurements Using Median Filters and Fuzzy Logic /ASME 2001-GT-0014, ASME Turbo Expo 2001, New Orlean, Louisiana, June 2001.

- Баранов Г. Л. Модель стохастически периодических электроэнергетических нагрузок и анализ графиков энергосистем / Г. Л. Баранов, Б. Г. Марченко, Н. В. Приймак // Проблемы энергосбережения. – 1990. – Вып. 3. – С. 60–65.

- Марченко Б. Г. Теоретичні основи аналізу стохастичних сигналів і шумів : навчальний посібник / Б. Г. Марченко, В. М. Приймак, Л. М. Щербак. – Тернопіль : ТДТУ імені Івана Пулюя, 2001. – 179 с.

- Марченко Б. Г. Вибродиагностика подшипниковых узлов электрических машин / Б. Г. Марченко, М. В. Мыслович. – Киев : Наукова думка, 1992. – 196 с.

- Красильников О. І. Процеси з незалежними періодичними приростами і періодичні білі шуми  / О. І. Красильников, Б. Г. Марченко, М. В. Приймак // Відбір і обробка інформації. – 1996. – Вип. 10 (86). – С. 22–27.

- Приймак М. В. Лінійні періодичні процеси і їх моделювання на ЕОМ / М. В. Приймак // Вісник Тернопільського держ. техн. ун-ту. – 1998. – Т.3. – С. 111–114.

- Приймак М. В. Періодичні шумові поля та задачі моделювання й аналізу стохастично періодичних електроенергетичних явищ / М. В. Приймак // Технічна електро-динаміка. – 1998. – № 2. – C. 12–14.

- Приймак М. В. Аналіз електронавантажень із використанням лінійних випадкових процесів / М. В. Приймак // Вісник Тернопільського держ. техн. ун-ту. – 1999. – Том 4. – С. 84–87.

- Толбатов В. А. Організація систем енергозбереження на промислових підприємствах : навчальний посібник / В. А. Толбатов, І. Л. Лебединський, А. В. Толбатов. – Суми : Видавництво СумДУ, 2009. – 195 с.

- Лежнюк П. Д. Оптимальне керування потоками потужності і напругою в неоднорідних електричних мережах : монографія / П. Д. Лежнюк, В. В. Кулик. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 2004. – 188 с.

- Райс С. С. Теория флуктуационных шумов / С. С. Райс //  Теория электрических сигналов : сб. переводов / под ред. Н. А. Железнова. – М. : ИЛ, 1953. – 288 с.

- Марценко С. В. Формування бази даних вимірювань процесу електроспоживання для статистичної обробки / С. В. Марценко // Матеріали XXVIІІ наук.-техн. конф. молодих вчених і спеціалістів (Київ, 15–16 січня 2009 р.) / Ін-т проблем моделюв. в енерг. – К., 2009. – С. 29.

- Щербак Т. Л. Інформаційна технологія діагностики динаміки процесів електроспоживання організацій у штатному та нештатному режимах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 “Інформаційні технології” / Щербак Тетяна Леонідівна ; Національний авіаційний університет. – К., 2010. – 20 с.

- Автоматизированная система учета энергоресурсов предприятия  [Електронний ресурс] // Електронні дані. – Режим доступу :  http://www.enera.com.ua/web/PR_ASUER.html. – Назва з екрана.

- Автоматизированные системы учета электропотребления для бытовых потребителей АСУЭ БП  [Електронний ресурс] // Електронні дані. – Режим доступу : http://www.energetikam.ru/main.mhtml?Part=4&PubID=1. – Назва з екрана.

- Марценко С. Інформаційно-вимірювальна система енергоспоживання корпусу №1 ТДТУ на основі лічильника СТК3-02Q2H4Mt для розв’язку задач моніторингу / С. Марценко, Л. Щербак // Матеріали одинадцятої наук. конф. (Тернопіль, 16–17 травня 2007 р.) / Терноп. держ. техн. ун-т. – Тернопіль, 2007. – С. 89.

- Статистична обробка даних / В. П. Бабак, А. Я. Білецький, О. П. Приставка, П. О. Приставка. – К. : Вид-во «МІВВЦ», 2001. – 388 с.

- Бойко И. Ф. Компьютерное моделирование реализаций случайных процессов LG-класса и задачи их преобразований / И. Ф. Бойко, А. Н. Давыденко, Т. Л. Щербак // Сб. трудов междун. конф. "Моделирование-2006". – К. : ИПМЭ, 2006. – С. 121–124.

- Марченко Б. Г. Побудова моделі та аналіз стохастично періодичних навантажень енергосистем / Б. Г. Марченко, М. В. Приймак // Праці ін-ту електродинаміки. – К. : ІЕД НАН України, 1999. – Вип. 1. – С. 129–153.

- Марченко Б. Г. Метод стохастических интегральных представлений и его приложение в радиотехнике / Б. Г. Марченко. – К. : Наукова думка, 1973. – 191 с.

- Драган Я. П. Структура и представление моделей стохастических сигналов / Я. П. Драган. – К. : Наукова думка, 1980. – 384 с.

- Драган Я. П. Линейные периодически коррелированые случайные процессы / Я. П. Драган, Н. В. Приймак. – Львов, 1986. – 30 с. –(Препр. / АН УССР. Физико-механический ин.-т, № 120).

- Марценко С. В. Математичне моделювання та статистичні методи обробки даних вимірювань в задачах моніторингу електронавантаження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02  «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Марценко Сергій Володимирович; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Т., 2011. – 20 с.

- Автоматизированная Система Коммерческого Учета Электроэнергии. Перспективная архитектура АСКУЭ и взаимосвязь финансовых и производственно-технологических приложений  [Електронний ресурс] // Електронні дані. – Режим доступу :  http://www.rsautomation.ru/index.php?page=askue&lang=ru. – Назва з екрана.

- Технічні вимоги до АСКОЕ площадки вимірювання промислового споживача АК “Київенерго”  [Електронний ресурс] // Електронні дані. – Режим доступу : http://kyivenergo.ua/documents/te_tr.pdf. – Назва з екрана.

- Толбатов А. В. Реалізація автоматизованого управління дозатором газу та атипомпажним клапаном на базі багатоабонентної системи управління газоперегачувального агрегату – АРГУС 5000 / А. В. Толбатов, О. О. Ковригін // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету електроніки та інформаційних технологій. – Суми : Вид-во СумДУ, 2011. – С. 111.

- Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов / Т. Андерсон. – М. : Мир, 1967. – 757 с.

- Бендат Дж. Прикладной анализ случайных данных / Дж. Бендат, А. Пирсол. – М. : Мир, 1989. – 540 с.

- Орнатский П. П. Теоретические основы информационно-измерительной техники / П. П. Орнатский. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Вища школа. Головное изд-во, 1983. – 445 с.

- Овчинников В. Н. Организация передачи информации в автоматизированных системах управления / В. Н. Овчинников. – М. : Энергия, 1974. – 198 с.

- Советов Б. Я. Построение адаптивных систем передачи информации для автоматизированного управления / Б. Я. Советов, В. М. Стах. – Л. : Энергоиздат, 1982. – 120 c.

- Созонник Г. Д. Цифровые системы управления / Г. Д. Созонник, В. К. Стеклов. – К. : Техника, 1991. – 191 с.

- Смирнов А. В.Курс теории вероятностей и математической статистики / А. В. Смирнов , И. В. Дунин-Барковский. – М. : Наука, 1969. – 512 с.

- Введение в автоматизированные системы управления / под общей редакцией В. Г. Шорина. – М. : Знание, 1974. – Книга 7. – 320 с.

- Соболь И. М. Метод Монте-Карло / И. М.  Соболь. – М. : Наука, 1985. – 80 с.

- Захаров В. Н. Системы управления: Задания. Проектирование. Реализация / В. Н. Захаров, Д. А. Поспелов, В. Е. Хазацкий. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – М. : Энергия, 1977. – 424 с.

- Четвериков В. Н. Преобразование и передача информации в АСУ / В. Н. Четвериков. – М. : Вища шк., 1974. – 320 с.

- Шидловский А. К. Расчеты электрических нагрузок систем электроснабжения промышленных предприятий / А. К. Шидловский, Г. Я. Вагин, Э. Г. Куренный. – М. : Энергоатомиздат, 1992. – 224 с.

- Квєтний Р. Н. Методи комп’ютерних обчислень / Р. Н. Квєтний. –Вінниця : ВНТУ, 2001. – 146 с.

- Марченко Б. Г. Линейные случайные процессы и их приложения / Б. Г. Марченко, Л. Н. Щербак. – К. : Наукова думка, 1972. – 191 с.

- Основи побудови систем аналізу сигналів у неруйнівному контролі : навч. посіб. / С. М. Маєвський, В. П. Бабак, Л. М. Щербак та ін. – К. : Либідь, 1993. – 200 с.

- Пугачев В. С. Теория случайных функций и ее применение к задачам автоматического управления  / В. С. Пугачев. – М. : Физматлит, 1980. – 760 с.

- Острем К. Ю. Введение в статистичесукю теорию управления / К. Ю. Острем. – М. : Мир, 1973. – 252 с.

- Красовский А. А. Основы автоматики и технической кибернетики / А. А. Красовский, Г. С. Поспелов. – М. : Госэнергоиздат, 1962. – 600 с.

- Автоматизированные информационные системы / под общей редакцией:  Н. А. Криницкого, Г. А. Миронова, Г. Д. Фролова, А. А. Дородниной. – М. : Наука, 1982. – 384 с.

- Линник Ю. В. Метод наименьших квадратов и основы теории обработки наблюдений / Ю. В. Линник. – М. : ГИФМЛ, 1958. – 336 с.

- Свешников А. А. Прикладные методы теории случайных функций / А. А. Свешников. –  2-е изд. – М. : Наука, 1968. – 464 с.

- Бурау Н. И. Классификация состояния объекта вибро-акустической диагностики с использованием нейротехнических сетей / Н. И. Бурау, А. Н. Тяпченко, А. В. Зажицький // Авіацiйно-космічна техніка і технологія. – Х. : ХАИ, 2002. – Вип. 31. – С. 181–185.

- Конноллн, Томас, Бегг, Карелии. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика : пер. с англ. – 3-е издание. – М. : Издательский дом "Вильяме", 2003. – 1440 с. : ил.

- Зрюмов Е. А. Базы данных для инженеров / Е. А. Зрюмов, А. Г. Зрюмова. – Алтайск : Изд-во АлтГТУ, 2010. – 131 с.

- Гурвиц Г. А. Microsoft Access 2010. Разработка приложений на реальном примере / Г. А. Гурвиц. – СПб. : БХВ-Петербург, 2001. – 462 с.

- Балабуев П. В. Глобальная информатизация – прорыв информационных (компьютерных) технологий / П. В. Балабуев // Информационные технологии в наукоемком машиностроении: Компьютерное обеспечение индустриального бизнеса. – К. : Техніка, 2001. – С. 64–83.

- Марченко Б. Г. Автокорреляционные и характеристические функции виброакустического шума подшипников качения электрических машин и возможности корреляционного анализа для диагностики / Б. Г. Марченко, М. В. Мыслович, Л. Д. Проценко  // Техн. электродинамика. – 1982. – № 1. – С. 76–83.

- Бaркoв A. В. Вибрaциoннaя диaгнoстикa мaшин и oбoрудoвaния. Aнaлиз вибрaции : учебнoе пoсoбие / A. В. Бaркoв, Н. A. Бaркoвa. – СПб. : Изд. центр СПбГМТУ, 2004. – 152 с.

- Бaркoв A. В. Мoнитoринг и диaгнoстикa рoтoрных мaшин пo вибрaции / A. В. Бaркoв, Н. A. Бaркoвa, A. Ю. Aзoвцев. – СПб. : Изд. центр СПбГМТУ, 2000. – 169 с.

- Бaркoвa Н. A. Введение в вибрoaкустическую диaгнoстику рoтoрных мaшин и oбoрудoвaния : учебнoе пoсoбие / Н. A.  Бaркoвa. – СПб. : Изд. Центр СПбГМТУ, 2003. – 160 с.

- Селезнев М. Л. Информационно-вычислительные системы и их эффективность / М. Л. Селезнев. – М. : Радио и связь, 1986. – 104 с.

- Codd E. F. A relational model of data for large shared data banks / Е. F. Codd // Comm. ACM 13.6 pp 377-387.

- Липаев В. В. Эффективность методов организации вычислительного процесса в АСУ  / В. В. Липаев, С. Ф. Яшков. – М. : Статистика, 1975. – 387 с.

- Автоматизированные системы учета электропотребления для бытовых потребителей АСУЭ БП  [Електронний ресурс] // Електронні дані. – Режим доступу : http://www.energetikam.ru/main.mhtml?Part=4&PubID=1. – Назва з екрана.

- http://naer.gov.ua  [Електронний ресурс] // [веб-сайт]. – Режим доступу: http://naer.gov.ua. – Назва з екрана.

- http://www.pes.com.ua [Електронний ресурс] // [веб-сайт]. – Режим доступу: http://www.pes.com.ua. – Назва з екрана.

- Computer Integrated Manufacturing // IBM CIM Architecture. Principles for Implementation: Data Integration. – Milfort : IBMCorp. CT06460, 1993. – 56 p.

- Волкова В. Н. Информационные системы : учеб. пос. / В. Н. Волкова, Б. И. Кузина. – СПб. : СПбГТУ, 1998. – 213 с.

- Bouraou N. Vibroacoustical Diagnosis and Fault Evaluation of the Turbomachine Rotating Details  / N. Bouraou, P. Marchuk, A. Tyapchenko // Proc. Of the XIX Congress on Vibration in Physical System. – Poznan-Blazejenko (Poland), 2000. – P. 66–67.

- Bouraou N. Condition Monitoring Diagnosis Method of Aircraft Engine Rotating Details / N. Bouraou, P. Marchuk, A. Tyapchenko  // Abstracts Boor of the 15th World  Conf. on Non-Destructive Testing. – Italy : IC NDT. 2000. – P. 27.

- Bouraou N. Condition Monitoring Diagnosis Method of Aircraft Engine Rotating Details  / N. Bouraou, P. Marchuk , A. Tyapchenko // Proc. Of the 15th World Conf. on Non-Destructive Testing. – Italy : AIPnD, created by NDT.net, 2000. – 11 p.

- Bouraou N. Passive-Active Low-Frequency Fault Diagnosis Method / N. Bouraou, P. Marchuk, L. Gelman // J. of the Acoustical Society of America. – 1999. – Vol. 105, № 2. – P. 1184.

- The choice and substantiation of the mathematical model of electroretinogram in the form of linear stochastic process / S. V. Dzubin, A. V. Matsiuk, S. V. Martsenko, M. V. Pryimak // International journal of computing. – 2007. – Vol. 6, № 3. – P. 95–99.

- Бідний М. С. Основи методики дослідження циклічного електроспоживання у штатному режимі / М. С. Бідний, О. О. Мелешко, Т. Л. Щербак // Зб. наук. праць «Моделювання та інформаційні технології» / Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України. – К. : ІПМЕ, 2009. – Вип. 51. – С. 45–53.

- Волчуков Н. П. Анализ надежности работы автоматизированной системы диспетчерского управления энергетическим предприятием / Н. П. Волчуков, Н. Н. Титов // Энергетика и электрификация. – № 10. – 2001. – С. 43–49.

- Козлова О. О. Статистична обробка даних вимірювань циклічних процесів електроспоживання / О. О. Козлова, С. В. Марценко, Т. Л. Щербак // Матеріали XXVIІІ наук.-тех. конф. молодих вчених і спеціалістів ( Київ, 15–16 січня 2009 р.) / ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова. – К., 2009. – С. 31–35.

- Марченко Б. Г. Линейная периодически коррелированная модель виброакустических шумов подшипников качения электрических машин / Б. Г. Марченко, Е. П. Осадчий, Н. В. Приймак // Надежность и диагностика электрических машин. – К. : Наукова думка, 1981. – C. 77–81.

- Марценко С. В. Задачі моніторингу функціонування електромережі підприємства / С. В. Марценко // Матеріали XXVIІ наук.-техн. конф. молодих вчених і спеціалістів (Київ,  10–11 січня 2008 р.) / Ін-т проблем моделюв. в енерг. – К., 2008. – С. 25–26.

- Ширшин И. Г. Современное состояние атомной энергетики в мире, России и Украине / И. Г. Ширшин, В. А. Палкин, В. И. Дубницкий // Праці Луганського відділення Міжн. акад. інформ. – 2007. – № 1 (14). – С. 75–83.

- Полищук С. В. Исследование корреляционной взаимосвязи нагрузок энергосистем и стохастически периодических метеофакторов / С. В. Полищук, Н. В. Приймак // Техническая электродинамика. – 1991. – № 1. – С. 98–103.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html