Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки України

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

На правах рукопису

Черін Андрій Геннадійович

УДК: 528.48

Геопросторові моделі та сервіси побудови Геопорталу

05.24.01 – Геодезія, фотограмметрія та картографія

дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник

доктор технічних наук, професор

Лященко Анатолій Антонович

Київ – 2013

Зміст

Вступ	4

Розділ І. Аналіз стану та тенденції розроблення порталів геоінформаційних ресурсів	12

1.1.	Стислий огляд предметної сфери та класифікація напрямів дослідження	12

1.2. Класифікація геопорталів	14

1.3. Аналіз міжнародних стандартів у сфері геопорталобудування	17

1.4. Міжнародний досвід та стан геопорталобудування в Україні.	22

Висновки до 1-го розділу	40

Розділ ІІ. Методичні основи моделювання метаданих та побудови геопорталів	43

2.1. Сервіс-орієнтована архітектура геопорталу. Геоінформаційні сервіси	43

2.2. Концептуальна модель бази метаданих	57

2.3. Модель та методика автоматизованого формування профілів метаданих	65

2.4. Фасетна класифікація геоінформаційних ресурсів (КГІ) для їх уніфікованого подання в каталогах метаданих пошукових систем геопорталів	72

2.5 Онтологічний підхід в геопорталобудуванні.	80

2.5.1. GeoMetaHTML – формат семантичної розмітки метаданих	82

2.5.2. Онтологія та концепцтуальна модель семантичного геопорталу - Геопортал 2.0.	86

2.6. Моделі та технології реалізації геопорталів і геосервісів	96

2.6.1. Системний аналіз та проектування Геопорталу	96

2.6.2. Функціонально-технологічна модель геопорталу	101

Технології створення геопорталів та геоінформаційних сервісів з використанням open-source	103

Висновки до 2-го розділу	110

Розділ 3. Розроблення засобів створення та підтримки порталів геоінформаційних ресурсів України	112

3.1. Геопортал каталогу метаданих геоінформаційних ресурсів України	112

3.2. Геопортал адміністративно-територіального устрою України	118

3.3. Геопортал Державної геодезичної мережі України	126

3.4. Геоінформаційний сервіс трансформування координат	132

3.5. Геопортал Державного підприємства Міжнародний аеропорт «Бориспіль»	138

Висновки до 3-го розділу	148

Загальні висновки	150

Список використаних джерел	153

Додаток А Довідка про впровадження результатів	163

Додаток Б Стурктура Бази даних геопорталу 2.0	165

# Вступ

Геопортал визначається як сукупність Інтернет - засобів, що підтримує об’єднану інформацію про геоінформаційні ресурси на певну територію та про сервіси геопросторових даних і забезпечує доступ до них в мережі Інтернет. Геопортали належать до найважливіших технологічних компонентів інфраструктури геопросторових даних (ІГД) будь-якого рівня. Мережа геопорталів утворює інтегроване середовище ІГД для взаємодії постачальників геопросторових даних (виробників, власників, дистриб’юторів) та користувачів.

Завдяки геопорталам досягається одна із основних цілей ІГД щодо забезпечення широкого й відкритого доступ громадян, суб'єктів господарювання, наукових установ, органів державної влади та органів місцевого самоврядування до розподілених геоінформаційних ресурсів, а також поширення й обмін геопросторовими даними в загальнодоступній глобальній інформаційній мережі з метою підвищення ефективності їхнього виробництва й використання.

Актуальність теми зумовлена інтенсивним розгортанням в Україні робіт із формування Національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД) та законодавчо встановленими вимогами щодо забезпечення доступу широкого кола громадян до публічних інформаційних ресурсів Державного земельного кадастру, містобудівного та інших видових кадастрів, а також до результатів моніторингу стану природного навколишнього середовища та інженерної інфраструктури територій країни. Зокрема, як зазначено в Законі України “Про Державний земельний кадастр”, технологічні та програмні засоби  оприлюднення інформації на веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів повинні забезпечувати юридичним та фізичним особам можливість анонімного перегляду, копіювання та друку витягів із публічних кадастрових даних на основі поширених веб-оглядачів та редакторів в мережі Інтернет без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних і програмних засобів, цілодобово і без обмежень.

В інфраструктурі геопросторових даних розвинених країн геопортали, розглядаються як основний засіб і сучасна технологія обміну геопросторовими даними між геоінформаційними системами держаних видових кадастрів, доступу до публічних кадастрових даних та надання кадастрових та інших державних послуг на засадах електронного урядування (е-урядування) в мережі Інтернет.

Природно, що глобальність інформаційного середовища, в якому мають функціонувати геопортали, потребує забезпечення їх інтероперабельності (функціональної й інформаційної сумісності) як із загальними Інтернет-сервісами, так й з сервісами геопросторових даних. Досягнення такої інтероперабельності ґрунтується на дотриманні фундаментальних принципів взаємодії відкритих систем та міжнародних стандартів і загальновизнаних технологічних специфікацій в сфері інформаційних технологій та географічної інформації.

При загальних принципах і методологічних підходах в геопорталобудуванні спостерігається тенденція до розроблення або локалізації інструментальних засобів в кожній країні з урахуванням особливостей національного законодавства та інституційних засад формування НІГД, національних референцних систем координат, національних картографічних традицій, загального рівня розвитку інформатизації суспільства, обсягів геоінформаційних ресурсів (ГІР) та економічних умов.

Геопорталобудування в Україні та формування НІГД знаходяться на початковій стадії, але в той же час спостерігається стала тенденція щодо потреби в сучасних засобах розроблення геопорталів з урахуванням зростання обсягів наявних геопросторових даних видових і територіальних кадастрів, а також розвитку систем е-урядування із функціями надання інформаційних послуг, виходячи з потреб держави і суспільства в цілому та для забезпечення інтеграції України в світовий геоінформаційний простір.

Теоретичну основу дисертаційного дослідження у вирішенні цих науково-прикладних завдань склала концепція створення національних та регіональних інфраструктур геопросторових даних, зокрема інфраструктури геопросторових даних Європейського союзу «INSPIRE», основні положення комплексу стандартів ISO 19100 - Географічна інформація / Геоматика та технічні специфікації відкритого геопросторового консорціуму OGC (Open Geospatial Consortium) в питаннях еталонної моделі геопорталу та загальних геосервісів, а також наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених в сфері формування, каталогізації та використання метаданих про геоінформаційні ресурси, методи і технології геопорталобудування, зокрема з використання Open Source засобів. В дисертації враховано основні положення наукових праць вітчизняних вчених: Дишлика О.П., Іщука О.О., Карпінського Ю.О., Лялько В.І., Лященко А.А., Маркова С.Ю., Могильного С.Г., Олещенка А.В., Палехи Ю.Н., Руденка Л.Г., Серединіна Є.С. та інших в дослідженні геопорталів та розбудови національної інфраструктури геопросторових даних, використання просторових СКБД; Кошель М.О., Лісової Т.В., Павлова О.А., Поспішного А.С., Титенка С.В., Ямпольського Л.С. та інших в сфері інформатизації суспільства, використанням Інтернет-технологій та веб-сервісів.

Дослідженням геопорталобудування, локалізації й адаптації міжнародних стандартів, застосуванню сучасних технологій та засобів розроблення геоінформаційних сервісів присвячені роботи багатьох зарубіжних вчених, серед них представники російської наукової школи: Бугаєвський Л.М., Борисенков Д.В., Бутенко Д.В., Демиденко А.Г., Капралов Є.Г., Кошкарьов А.В., Медвєдєва А.О., Мамєдов Е.Е., Тарнавський Г.А., а також науковці інших країн: Alameh N., Baader F., Buehler C., Douglas D.N., Ehlers M., Goodchild M.F., Groot R., Kottman C., Longley P.A., Maguire D.J., McLeod B., McLaughlin J., Plewe B., Percivall C., Rhind D.W., Ryerson G., Stoter J., Sedighi S. та інші в дослідженні семантичної веб-мережі, досвіду створення геопорталів з використання засобів Open Source, а також в питаннях інтеграції геосервісів із загальними інформаційними технологіями та сервісами.

У дисертації проведено міждисциплінарне дослідження та викладено авторський підхід до вирішення науково-прикладної задачі підвищення ефективності створення і функціонування мережі геопорталів інфраструктури геопросторових даних на основі розроблення і реалізації уніфікованих геопросторових моделей та геоінформаційних сервісів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження безпосередньо пов’язане з реалізацією основних положень: Закону України ”Про Національну програму інформатизації”; Закону України ”Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”, Закону України ”Про Державний земельний кадастр”, Концепції проекту закону України про Національну інфраструктур геопросторових даних, схвалену розпорядженням кабінету міністрів України № 1021-р від 21 листопада 2007 року.

Базовими для дисертації є науково-дослідні роботи з розвитку геоінформаційних технологій, баз геопросторових даних та геопорталів, що виконувались в Науково-дослідному інституті геодезії і картографії (НДІГК) зокрема НДР: Розроблення програмного забезпечення геопорталу каталогу метаданих геоінформаційних ресурсів України (Шифр НДІ.10.0875), НДІГК, 2007, номер державної реєстрації 01007U010496; Розроблення та забезпечення видання і розповсюдження офіційного довідника “Україна. Адміністративно-територіальний устрій” (Шифр НДІ.10.1040); Розроблення геоінформаційної системи ДП МА “Бориспіль” (Шифр НДІ.01.02.11.0963.Д).

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є вирішення наукової прикладної задачі підвищення ефективності створення і функціонування мережі геопорталів інфраструктури геопросторових даних на основі розроблення і реалізації уніфікованих геопросторових моделей та геоінформаційних сервісів.

Для досягнення мети в роботі поставленні та виконанні такі основні завдання:

-	аналіз стану та тенденцій геопорталобудування, моделей та засобів формування каталогів метаданих;

-	класифікація та аналіз напрямів уніфікації моделей та сервісів геопорталів; розроблення концептуальної архітектури геопорталу, гармонізованої до вимог міжнародних стандартів;

-	розроблення моделі бази даних каталогу метаданих для опису геопросторових даних та геоінформаційних сервісів;

-	розроблення уніфікованих механізмів пошуку геопросторових даних в мережі Інтернет з використанням географічних назв та створення тематичних запитів;

-	розроблення і реалізація уніфікованих геоінформаційних моделей і сервісів геопорталу;

-	впровадження результатів на прикладі створення геопорталів загально державного та регіонального рівня НІГД.

Об’єкт дослідження – геопортали загальнодержавного та регіонального рівнів НІГД.

Предмет дослідження – моделі й технології розроблення каталогів метаданих та геоінформаційних сервісів геопорталів.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є принципи і положення теорії системного аналізу, об’єктно-орієнтованого моделювання, методи порівнянь і аналогій, методи аналізу і узагальнення окремих досліджень в сфері геоінформаційних систем, методи статистичного аналізу, інтелектуального аналізу даних та комп’ютеризованого навчання.

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації виконано теоретичне узагальнення і одержано практичні результати вирішення наукової прикладної задачі розроблення геопросторових моделей та геоінформаційних сервісів геопорталів для доступу та використання геоінформаційних ресурсів в Національній інфраструктурі геопросторових даних, а саме:

1. Узагальнено концептуальну модель геопорталу на основі сервіс-орієнтованої архітектури, розроблено функціональну і реалізаційну модель базових геоінформаційних сервісів геопорталу з використанням та удосконаленням програмних засобів Open Source, що відповідає вимогам міжнародних стандартів серії ISO 19110 та Відкритого геопросторового консорціуму.

2. Розроблено інформаційно-логічну модель каталогу об’єктів метаданих, технологію та засоби автоматизованого проектування й підтримки прикладних профілів метаданих для геоінформаційних ресурсів.

3. Розроблено геоінформаційний сервіс трансформування координат, який вирізняється застосуванням трансформаційного поля на основі тріангуляційної моделі й просторової індексації даних, та забезпечує трансформування систем координат вихідних наборів геопросторових даних і опису координат їх просторового охоплення в метаданих в систему координат WGS-84 та проекцію UTM.

4. Запропоновано фасетну систему класифікації геопросторових ресурсів (СКГІ), яка дозволяє однозначно ідентифікувати та кодифікувати геоінформаційні ресурси різних видів на великій множині ознак і допускає гнучке розширення і модифікацію.

5. Розроблено модель спеціалізованого геопросторового сервісу пошуку метаданих на базі онтологічного підходу і технології семантичного аналізу даних та збирання інформації;

6. Розроблено методику «GeoMetaHTML» для розмітки HTML-сторінок з атрибутивною інформацією щодо набору метаданих про геоінформаційні ресурси для їх публікації, пошуку й виявлення в Інтернет із застосуванням стандартних загальноінформаційних пошукових систем.

Практичне значення одержаних результатів. Розробленні моделі та програмні засоби створення геоінформаційних сервісів, базуються виключно на Open Source та забезпечують: ефективну технологію для побудови геопорталів різних рівнів, гармонізованих з міжнародними стандартами з урахуванням умов України; відкритість до змін та модифікацій в умовах постійного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій; легітимність щодо дотримання законодавства та міжнародних норм в сфері захисту авторських прав, безперешкодне і практично масове використання для підготовки спеціалістів відповідних напрямків в навчальних закладах країни.

Розроблено програмні засоби створення та керування профілями метаданих на основі електронного каталогу логічних класів об’єктів наборів метаданих, які відповідають основним положенням міжнародних стандартів ISO 19110 та ISO 19115. Результати доведено до практичної реалізації геопорталів національного рівня, в тому числі: геопорталу геоінформаційних ресурсів України, геопорталу адміністративно-територіального устрою України та геопорталу Державної геодезичної мережі України.

Особистий внесок здобувача. Сформульовані у дисертації наукові положення, висновки та пропозиції належать особисто автору, що підтверджується одноосібними публікаціями з ключових аспектів проблеми, та є його науковим доробком. В наукових працях, опублікованих у співавторстві, автору належить: в [1] – розроблення реляційної моделі бази даних та профіль метаданих об’єктів Державної геодезичної мережі; в [2] – виконання порівняльного аналізу реалізації базо - та сервіс орієнтованої архітектури геоінформаційних систем з використанням універсальних пропріетарних та відкритих СКБД; в [3] – розроблення вимог до прикладних сервісів оброблення метаданих та функціональної моделі сервісів підтримки XML обміну геопросторовими даними в кадастрових системах; в [4]  – узагальнення досвіду реалізації геопорталів в національних та міжнародних проектах, визначення тенденцій розвитку технологій створення геопорталів з використанням Open Source; в [5]  – розроблення реляційної моделі каталогу та бази метаданих, сформульовано принципи  автоматизованого формування та підтримки прикладних профілів метаданих; в [6]  – розроблення реляційної моделі БД каталогу класів і атрибутів геопросторових об’єктів у відповідності з вимогами міжнародного стандарту ISO 19110: Географічна інформація: Методологія каталогізації об’єктів; у [8]  – розроблення реалізаційної моделі веб-картографічного сервісу за технологією Silverlight з використанням ієрархічної тайлової моделі електронних карт.

Апробація результатів дослідження. Результати наукових досліджень дисертанта пройшли апробацію і одержали позитивну оцінку на міжнародних науково технічних конференціях “Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку” (Київ, 2012), “Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва – Геофорум” (Львів – Яворів, 2008); Науково-практичному семінарі “Розвиток тематичної складової інфраструктури геопросторових даних в Україні” (Київ, 17 червня 2011 р., Інститут географії НАН України); Науково практичних конференціях у Київському Національному університеті будівництва та архітектури (2008-2012 рр.); Навчальних семінарах “Використання технології географічних інформаційних систем для переписного районування території районів та міст” (м. Київ, грудень 2011 р. та грудень 2012 р., Фонд народонаселення ООН); на семінарах спілки користувачів Autodesk “САПРяжение” (м. Київ, 2011-2012 рр.).

Публікації. Наукові результати дисертації опубліковано у 10 наукових працях, у тому числі 7 у фахових виданнях затвердженого переліку, з них 1 одноосібно, 1 в інших виданнях і збірниках матеріалів наукових конференцій, та в двох науково-технічних звітах про науково-дослідні роботи, які зареєстровані на правах рукопису.

Обсяг та структура роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації – 175 сторінках, з них 152 сторінки основного тексту, включаючи 26 рисунків та 9 таблиць – на окремих сторінках, список використаних джерел із 135 найменувань на 9 сторінках та додатки на 13 сторінках.

# Загальні висновки

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і викладено практичні результати вирішення науково-прикладної задачі побудови геопорталів та геоінформаційних сервісів, розроблено реалізаційні моделі на базі Open Source продуктів для побудови геопорталів різних класів та рівнів НІГД.

Основні наукові та практичні результати дисертаційної роботи такі:

- Проведений аналіз тенденцій розвитку регіональних та національних інфраструктур геопросторових даних підтверджує, що геопортали належать до ключових складових системи забезпечення інформаційних потреб сучасного суспільства на усіх рівнях управління і територіального охоплення. А серед реалізованих геопорталів та порталів, що розробляються, можна виділити 5 основних групи: загальні довідкові геопортали з каталогами метаданих ГІР інфраструктури відповідного рівня; кадастрові геопортали, що забезпечують доступ до публічних даних певних видових кадастрів з елементами е-урядування; спеціалізовані галузеві геопортали за видами профільних наборів геопросторових даних та спеціалізованих сервісів їх онлайн використання; геопортали доступу до цифрових космічних знімків та інших матеріалів ДЗЗ; комплексні міжнародні геопортали моніторингу окремих проектів.

- Стан розвитку геопорталобудування в Україні, як і формування НІГД, знаходиться на початковій стадії, але в той же час має сталу тенденцію до зростання потреби в засобах розроблення в умовах зростання інформатизації суспільства в країні, обсягів наявних геопросторових даних видових та територіальних кадастрів, розвитком систем е-урядування з функціями надання інформаційних послуг, виходячи з потреб держави і суспільства в цілому, особливо для забезпечення інтеграції України в світовий геоінформаційний простір. Тому нагальними є вирішення завдань створення та розвитку методики і інструментальних засобів геопорталобудування з використанням Open Source продуктів, а також практична реалізації геопорталів різних класів.

- Узагальнено методологічні підходи, моделі та методи створення геопорталів з відкритою сервіс-орієнтованою архітектурою, що відповідає вимогам міжнародних стандартів серії ISO19110 та Відкритого геопросторового консорціуму.

- Розроблено інформаційно-логічну модель каталогу об’єктів метаданих, технологію і засоби автоматизованого проектування і підтримки прикладних профілів метаданих для геоінформаційних ресурсів, що відповідають основним положенням міжнародних стандартів ISO 19110 та ISO 19115 ISO 19115.

- Формально у вигляді UML-діаграми описано процедуру реєстрації набору метаданих в СКБД, запропоновано алгоритм трансформації вихідних координат просторового охоплення набору в систему координат WGS-84 та проекцію UTM.

- Визначено інформаційно-логічну модель онтології геопорталу, розроблено функціонально-технологічну модель профільного онтолонічного геопорталу та інструментальні засоби його реалізації.

- Розроблено модель спеціалізованого геопросторового сервісу пошуку метаданих на базі онтологічного підходу і технологій семантичного аналізу даних та збору інформації, зокрема з використанням «GeoMetaHTML» для розмітки HTML-сторінки з атрибутивною інформацією щодо набору метаданих про геоінформаційні ресурси для їх публікації, пошуку і виявлення в Інтернет із застосуванням стандартних загальноінформаційних пошукових систем.

- Запропоновано фасетну систему класифікації геоінформаційних ресурсів «СКГІ», яка дозволяє однозначно класифікувати та ідентифікувати геоінформаційні ресурси різних видів на великій множині ознак і допускає гнучке розширення і модифікацію.

- Обґрунтовано вибір середовища та програмних засобів розроблення геоінформаційних сервісів, що базуються на Open Source та забезпечує: ефективність технології для побудови геопорталів різних класів, гармонізованих з міжнародними стандартами та з урахуванням умов України; відкритість до розвитку та модифікацій в умовах постійного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій; легітимність щодо дотримання законодавства та міжнародних норм в сфері захисту авторських прав;  безперешкодне і практично масове використання для підготовки спеціалістів відповідних напрямків в навчальних закладах країни.

- Розроблено геоінформаційний сервіс трансформування координат, який вирізняється застосуванням методів трансформаційного поля на основі тріангуляційної моделі і просторової індексації даних, та забезпечує трансформування координат вихідних геопросторових даних, координатні описи їх просторового охоплення в метаданих в загальноземну систему координат WGS-84 та проекцію UTM.

- Розроблено програмні засоби створення та керування профілями метаданих на основі електронного каталогу логічних класів об’єктів наборів метаданих, які відповідають основним положенням міжнародних стандартів ISO 19110 та ISO 19115.

- Достовірність запропонованих геоінформаційних моделей та сервісів підтверджується практичною реалізацією геопорталів національного рівня, в тому числі: геопорталу геоінформаційних ресурсів України, геопорталу адміністративно-територіального устрою України та геопорталу Державної геодезичної мережі України.

# Список використаних джерел

Україномовна та російськомовна література

- Адрианов В.Ю. Неокартография / В.Ю. Адрианов // ArcReviwe. – 2009. - №1. – С.2.

- Анисимова О.Л. Серебряков. Хранилище пространственных объектов в составе регионального узла ИПД УрФО: модели хранилища. / О.Л. Анисимова, Ю.Д. Зраенко, В.В. Комоско, И.Д. Пестов, С.В. Серебряков // Пространственные данные. 2010. № 2.

- Бугаевский Л.М. Геоинформационные системы / Л.М. Бугаевский, В.Я. Цветков. //М.:Златоуст, 2000. - 222 с.

- Гофман В. ГИС и картография/ В. Гофман // ArcReview - 2009. -№1. – С.1.

- Демерс М.Н. Географические информационные системы / М.Н. ДеМерс. - М.: Дата+, 1999. - 490 с.

- Демиденко А.Г. Технология построения инфраструктуры пространственных данных. // http://www.gisa.ru/file/file2128.doc.

- Державна картографо-геодезична служба України (1991-2006) / За ред.. Р. І. Сосси. // К., 2006. - 376 с.

- Дмитриева В.Т. Неография: новые подходы к работе с географической информацией. /В.Т. Дмитриева // География и екология в школе XXI века. – 2009. - №3. – С. 9-16

- Инфраструктуры пространственных данных: международный опыт, российские академические информационные ресурсы, геопорталы и геосервисы / А. В. Кошкарев, А.Р. Батуев, В.В. Ермошин, В.П. Каракин, С.М. Краснопеев // Тематическое картографирование для создания инфраструктур пространственных данных: Материалы IX науч. конф. по тематической картографии (Иркутск, 9–12 ноября 2010 г.): В 2 т. Иркутск, 2010. Т. 1. C. 80–82.

- Карпінський Ю.О. Стратегія формування національної інфраструктури геопросторових даних в Україні./ Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко // Сер. “Геодезія, картографія, кадастр”) ISBN 966-8503-00-7 (Серія); ISBN 966-95853-9-2. – К.: НДІГК, 2006. – 108с.

- Кошкарев А.В. Геопортал как инструмент управления пространственными данными и геосервисами./ А.В. Кошкарев // Пространственные данные. 2008. № 2.http://www.gisa.ru/45968.html

- Кошкарев А.В. Инфраструктура распределенной среды хранения, поиска и преобразования пространственных данных / А.В. Кошкарев, В.М. Ряховский, В.А. Серебряков // Открытое образование. 2010. № 5. С. 61–73.

- Кошкарев А.В. эффективное управление пространственными метаданными и геосервисами в инфраструктуре пространственных данных. / А.В. Кошкарев // Пространственные Данные. – 2008. - №1.

- Лященко А. Онтологічний підхід до створення каталогу бази топографічних даних/ А. Лященко, Р. Рунець // Інж. геодез.  2008.  Вип. 54.

- Лященко А.А. Визначення параметрів для просторової індексації об’єктів в базах геопросторових даних кадастрових ГІС./ А.А. Лященко // Інженерна геодезія. Наук.-техн. зб. Вип. 46. - К.: КНУБА, 2001. – С. 158 - 166.

- Лященко А.А. Дослідження спеціальних методів доступу до баз геопросторових даних /А. Лященко, В. Смирнов, О. Ціпенко// Зб. наук. праць. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. Львів, Ліга-Прес, 2004. – С. 313 - 321.

- Лященко А.А. Концептуальне моделювання геоінформаційних систем / А.А. Лященко // Вісн. геодез. та картогр. – 2002. –  № 4. – С. 44 – 50.

- Лященко А.А. Концептуальні моделі геопросторових даних /А. Лященко, В.В. Смирнов, С.А. Іванченко // Науково-технічний збірник. Вип. 51: Інженерна геодезія. К.: КНУБА, 2005. – С. 216 – 226.

- Лященко А.А. Методичні засади створення інтерактивних електронних карт у форматі SVG / А.А. Лященко, А.В. Форосенко // Вісник геодезії та картографії. – 2007. – №1. С 39 – 46.

- Лященко А.А. Реляционные модели и пространственная индексация геоданных. / А.А. Лященко // Інженерна геодезія. Наук-техн. зб. Вип. 43. - К.: КНУБА, 2000. – С. 139 - 150.

- Разработка RESTful-веб-сервисов удаленного доступа к ресурсам хранения данных для распределенных систем в области наук о Земле./ А.П. Крюков, М.Н. Жижин, А.А. Пойда, Д.Ю. Мишин, Д.П. Медведев, А.П. Демичев, Д.С. Коковин // М., 2012. Препринт НИИЯФ МГУ № 2012-4/882.

- Рунець Р. В. Структура та функції бази даних електронного каталогу топографічних об’єктів/ Р. В. Рунець, А.Г. Черін // Вісн. геодез. та картогр – 2010. – № 3. – С. 31 – 35.

- Самсонов Т.Е. Картографический дизайн, ориентированный на Интернет: проектирование и оформление карт для веб-сервисов / Т.Е. Самсонов // ArcReview. – 2009. -№1. – С. 7-8

- Українська картографічна мережа в Internet/ Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко, О.Г Кібець, С.А.Іванченко.// Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, Т. 17(56), 2004.  №2.  С. 111-118.

- Черін А.Г. Стандартизація геоінформаційних сервісів / А.Г. Черін // Вісн. геодез. та картогр – 2009. – № 4. – С. 34 – 39.

- Шекхар Ш. Основы пространственных баз данных. / Шаши Шекхар, Санджей Чаула. // Пер. с англ. – М.: Кудиц-Образ, 2004. – 336 с.

Англомовна література

- DB2 Spatial Extender. User's Guide and Reference, Version 8.1. – IBM Corp, 2002.

- Directive of the European Parlament and of the Council: Establishing an Infrastructure for Spatial Information in the Community (INSIRE)/ SEC(2004) 980. // Brussels,23.7.2004/ - 31 pp.

- Douglas D. Nebert. Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook. 2004. http://www.gsdi.org/docs2004/Cookbook/cookbookV2.0.pdf.

- Draft international standard ISO/DIS 19110. Geographic information  Methodology for feature cataloguing.  ISO/TC 211, 2001.  60 рр.

- Dragicevic S. The Role of Web GIS Tools in the Environmental Modeling and Decision-Making Process/ S. Dragicevic, S. Balram, J. Lewis // 4th International Conference on Integrating GIS and Environmental Modeling (GIS/EM4): Problems, Prospects and Research Needs. Banff, Alberta, Canada, 2000.

- Free and Open Source GIS Software for Building a Spatial Data Infrastructure/ S. Steiniger, A. J. S. Hunter, E. Bocher, M. Neteler // Geospatial Free and Open SourceSoftware in the 21st Century, LNGC. Heidelberg, Springer, 2012. Р. 247–261.

- Gao J. Integration of GPS with remote sensing and GIS: Reality and prospect / J. Gao // Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 2002. – Vol. 68. – P. 447-453.

- Geographical information systems(1999). // In Longley P. (Ed.), (2nd ed. ed.). New York: Wiley.

- Gupta A. Integrating GIS and Imagery through XML-Based Information Mediation/ A. Gupta, R. Marciano, I. Zaslavsky, C. Baru // P. Agouris and A. Stefanidis (Eds.). Integrated Spatial Databases: Digital Images and GIS, Lecture Notes in Computer Science. 1999. Vol. 1737.

- Jenny B. Map design for the Internet / B. Jenny, H. Jenny, S. Raber // In: M. P. Peterson (editor). International Perspectives on Maps and the Internet, Berlin Heidelberg New York: Springer. – 2008. – p.31-48.

- Laurence Moroney. Introducing Microsoft Silverlight2. // Microsoft Press, 2008. [http://www.microsoft.com/rus/expression/resources/].

- Lo, C. P. (2002). // In Yeung A. K. W. (Ed.), Concepts and techniques of geographic information systems. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.

- Manolopoulos Y. Spatial databases: technologies. techniques and trends / Y. Manolopoulos. A. N. Papadopoulos, M. Gr. Vassilakopoulos, Editors. // Idea Group Inc, 2005. – 340 p.

- NASA GES DISC On-Line Visualization and Analysis System for Gridded Remote Sensing Data/ G. Leptoukh, S. Berrick, H. Rui, Z. Liu, T. Zhu, S. Shen // Proc. of the 31th International Symposium of Remote Sensing of the Environment. St. Petersburg, 2005.

- Nathan, Adam. Silverlight1.0 unleashed .p.cm.ISBN0-672-33007-5.

- OpenGIS Simple Features Specification For SQL. Revision 1.1. OpenGIS Project Document 99-049. // Open GIS Consortium. May 5, 1999.

- Oracle Spatial Option. User's Guide and Reference, Release 9.0.1  Oracle Corp, 2001.

- Peng Z.-R. Internet GIS/ Z.-R. Peng, M.-H. Tsou // Distributed Geographic Information Systems for the Internet and Wireless Networks. N. Y.: John Wiley & Sons, 2003.

- Regina O. PostGIS in Action/ O. Regina, S. Leo // Manning Publications, 2011. – 450 p.

- Rigaux Ph. Spatial Databases with Application to GIS./ Ph. Rigaux, M. Schol, A. Voisard // CA, USA: Academic Press, 2002. – 410 pp.

- Schuurman, N. (2004). GIS : A short introduction. // Malden, Mass.: Blackwell Pub.

- Shashi S. Encyclopedia of GIS/ S. Shashi, X. Hui // SpringerScience - 2008 USA, New York. 1377 с.

- Spatial database system: design, implementation and project management. / Yeung, Albert K.W.; Hall, Brent G. //The GeoJournal Library, vol. 87. – Springer, 2007. – 553 p.

- Sui, D.Z. and Goodchild, M.F. GIS as Media? // Guest Editorial, International Journal of Geographical Information Science, Vol. 15. – 2001. – No. 5. – pp. 387 – 390.

- Tang, W. Spatial portals : Gateways to geographic information (1st ed. ed.)/ W. Tang, Selwood J. // Redlands, Calif.: ESRI Press.

- Tomlinson, R. F. (2011). Thinking about GIS : Geographic information system planning for managers (4th ed. ed.)/ R. F. Tomlinson, // Redlands, Calif.: Esri Press.

- Tyler M., Web Mapping Illustrated. O'Reilly / M. Tyler //2005 USA, New York. 367с.

- Web-based Rowsing and Spatial Analysis System for Regional Natural Resource Analysis and Mapping/ Vatsavai Ranga Raju, Thomas E. Burk, B. Tyler Wilson, Shashi Shekhar. A // Abstracts of reports at the 8th ACM int. symp. on Advances in geographic information systems. Washington, D.C., 2000. P. 95–101.

- William C. Multimedia Cartography. / C. William, P. Michael, G. Gartner //Springer 2007 USA. New York. 546 c.

- Zeiler M. Modeling Our World. The ESRI Guide to Geodatabase Design. / M. Zeiler. //USA: ESRI Press, 1999. – 199 p.

Міжнародні стандарти

- INSPIRE D2.5: Generic Conceptual Model

- INSPIRE D2.7: Guidelines for the encoding of spatial data6

- INSPIRE D2.8.I.1 INSPIRE Specification on Coordinate Reference Systems – Guidelines

- INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119

- ISO 19106:2004 Geographic information - Profiles. // ISO,2004.

- ISO 19107:2003 Geographic information - Spatial schema. // ISO, 2003.

- ISO 19108:2002 Geographic information - Temporal schema. // ISO, 2002.

- ISO 19109:2005 Geographic information - Rules for application schema. // ISO, 2005.

- ISO 19110:2005 Geographic information - Methodology for feature cataloguing. // ISO, 2005.

- ISO 19111:2007 Geographic information - Spatial referencing by coordinates. // ISO, 2007.

- ISO 19115:2003 Geographic informationм Metadata. // ISO, 2003

- ISO 19115-2:2009 Geographic information - Metadata - Part 2: Extensions for imagery and gridded data. // ISO, 2009.

- ISO 19116:2004 Geographic information - Positioning services. // ISO, 2004.

- ISO 19117:2012 Geographic information - Portrayal. // ISO, 2012.

- ISO 19118:2011 Geographic information - Encoding. // ISO, 2011.

- ISO 19119:2005 Geographic information - Services. // ISO, 2005.

- ISO 19119:2005/Amd 1:2008 Extensions of the service metadata model. // ISO, 2005.

- ISO 19125-1:2004(E). Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common architecture. // ISO, 2004.

- ISO 19125-2:2004(E). Geographic information – Simple feature access — Part 2: SQL option. // ISO, 2004.

- ISO 19128:2005 Geographic information - Web map server interface.// ISO, 2005.

- ISO 19136:2007 Geographic information - Geography Markup Language (GML).// ISO, 2007.

- ISO 19142:2010 Geographic information - Web Feature Service.// ISO,2010.

- ISO 19143:2010 Geographic information - Filter encoding.// ISO, 2010.

- ISO 19152:2012 Geographic information - Land Administration Domain Model (LADM).// ISO, 2012.

- ISO 6709:2008 Standard representation of geographic point location by coordinates.// ISO, 2008.

- ISO/CD 19110 Geographic information - Methodology for feature cataloguing.// ISO.

- ISO/CD 19136-2 Geographic information - Geography Markup Language (GML) -- Part 2: Extended schemas and encoding rules. // ISO.

- ISO/DIS 19101-1 Geographic information - Reference model - Part 1: Fundamentals. // ISO.

- ISO/DIS 19115-1 Geographic information - Metadata - Part 1: Fundamentals. // ISO.

- ISO/IEC 13249-3:2002 FDIS. Informational technology – Database languages – SQL Multimedia and Application Packages – Part 3: Spatial, 2-nd edition. // ISO/IEC, 2002.

- ISO/NP TS 19115-3 Geographic information - Metadata - Part 3: XML schema implementation of metadata fundamentals. // ISO.

- ISO/TS 19101-2:2008 Geographic information - Reference model - Part 2: Imagery. // ISO, 2008

- ISO/TS 19103:2005 Geographic information - Conceptual schema language. // ISO, 2005.

- ISO/TS 19129:2009 Geographic information - Imagery, gridded and coverage data framework. // ISO,2009.

Електронні ресурси

- Autodesk // Autodesk Co. – http://www.autodesk.com

- Digitalglobe // DigitalGlobe Inc. – http://www.gigitalglobe.com

- ESRI // Environmental Systems Research Institute. – http://esri.com

- Expedia // Expedia Inc. – http://maps.expedia.com

- GeoEye // GeoEye. – http://www.geoeye.com

- Geospatial Portal Reference Architecture – DRAFT OGC 04-039 – http://portal.opengeospatial.org/

- Google // Google Inc. – http://www.google.com

- Google Earth // Google. – http://earth.google.com

- Google Maps // Google – http://maps.google.com

- MapInfo // Pitney Bowes MapInfo. – http://www.mapinfo.com

- MapQuest // MapQuest, Inc. – http://www.mapquest.com

- Microsoft // Microsoft Corporation. – http://www.microsoft.com

- NASA // National Aeronautics and Space Administration. – http://www.nasa.gov

- NAVTEQ // NAVTEQ. – http://www.navteq.com

- NGA // National Geospatial-Intelligence Agency. – http://www.nga.mil

- OGC // Open Geospatial Consortium. – www.opengeospatial.org

- Open Street Map //OpenStreetMap- http://www.openstreetmap.org/

- OSGeo // Your Open Source Compass. – http://www.osgeo.org

- Silverlight Overview // Microsoft. - http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2008/06/06/ silverlight-2-beta2-released.aspx.

- TELE ATLAS // TELE ATLAS. – http://www.teleatlas.com

- USGS // United States Geological Survey. – http://www.usgs.gov

- YAHOO // Yahoo. – http://maps.yahoo.com

- Yandex // Yandex. – http://maps.yandex.ru

- Австралійський каталог просторових даних ASDD (Australian Spatial Data Directory) // . - http://asdd.ga.gov.au

- Геопортал Адміністративно-територіального устрою України // Науково-дослідний інститут геодезії і картографії. - http://atu.geoportal.org.ua

- Геопортал геопросторових даних на територію України // Науково-дослідний інститут геодезії і картографії. - http://geoportal.org.ua

- Геопортал ДАТА+ // ДАТА+. – http://maps.dataplus.ru

- Геопортал Державної геодезичної мережі України // Науково-дослідний інститут геодезії і картографії. - http://dgm.gki.com.ua

- Європейський геопортал Inspire (Італія) // INSPIRE. – http://www.eu-geoportal.jrc.it

- Європейський геопортал Inspire // INSPIRE. – http://www.inspire-geoportal.eu

- Класифікація картографічних Web-сервісів OGC // OGC. - http://gis-lab.info/qa/ogc-intro.html.

- Міжнародний геопортал Geography Network // ESRI. – http://www.geographynetwork.com

- Національний геопортал ІГД Фінляндії // Maanmittauslation. – http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat

- Національний геопортал ІГД Франції IFDG // . - http://www.geoportail.fr

- Національний геопортал Індії // NIC. – http://gisserver.nic.in

- Національний геопортал Іспанії // IDEE. –http://www.idee.es

- Національний геопортал Канади //CGDI. – http://geodiscover.cgdi.ca/gdp

- Національний геопортал Німеччини // Federal Agency for Cartography and Geodesy. – http://geoportal.bkg.bund.de

- Національний геопортал Норвегії // Norgedigitalt. – http://www.geonorge.no/Portal

- Національний геопортал США // Geospatial One-Stop. – http://geodata.gov

- Неогеография: смена вех // http://rnd.cnews.ru/reviews/index_science.shtml? 2007/12/03/277809_1.

- Офіційний сайт WWW консорціуму // http://www.w3.org

- Портал Геомета // ГЕОМЕТА. – http://eearth.ras.ru

- Портал Електронна Земля // Винти. – http://eearth.viniti.ru

- Стандарти та специфікації OGC// OGC. -http://www.opengeospatial.org/standards

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html