## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

Министерство образования и науки Украины

Национальная Академия природоохранного и курортного строительства

На правах рукописи

Соколов Виктор Артемович

УДК 624.131:504

ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ

Специальность: 21.06.01 – экологическая безопасность

На соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель –

доктор геолого-минералогических наук Решетов Иван Константинович

Симферополь - 2008 г.

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………... | 5 |
| РАЗДЕЛ 1. ИЗУЧЕННОСТЬ ТЕМЫ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ …... | 15 |
| РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ………… | 25 |
| РАЗДЕЛ 3. ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТА ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ – ОСНОВА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ………………………………………………………………... | 28 |
| РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СПЕЦИФИКУ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ……………… | 34 |
| РАЗДЕЛ 5. ГЕОТЕХНИЧЕСКАЯ ТИПИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ ...……………………………………………………………… | 48 |
| РАЗДЕЛ 6. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОВЕДЕНИЮ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ …………………………………………... | 62 |
| 6.1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ В ПОРЯДКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ …………………….. | 62 |
| 6.2 СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМОЕ ПРИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ …………………………………………………………. | 106 |
| Выводы ……………………………….……………………………………. | 117 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А. приказ министерства регионального развития и строительства украины № 56 от 05.02.2008 г. … | 119 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ б. РЕШЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА ГОССТРОЯ УКРАИНЫ № 14 ОТ 4.02.98 Г. ………………………………. | 120 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В. ДОВІДКА МІНРЕГІОНБУДУ УКРАЇНИ № 14/3-155 ВІД 28.02.2008 р. .............................................................................................. | 121 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ДОВІДКА ТОВ “ІНСТИТУТ ХАРКІВПРОЕКТ” № 370 ВІД 25.02.2008 р. .................................................................................. | 122 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ДОВІДКА ДЕРЖАВНОГО ІНСТИТУТУ УКРДІПРОУЗ № 2ГИ ВІД 04.03.2008 р. ...................................................... | 123 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е. ДОВІДКА ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. В.Н. КАРАЗИНА № 174 ВІД 26.02.2008 р. ............................................ | 124 |
| Список ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ………………………... | 125 |

# ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Важной составляющей экологической безопасности является состояние защищенности геологической среды (ГС) от воздействия опасных природно-техногенных геологических процессов. В настоящее время в Украине насчитывается 327 городов, которые нуждаются в защите от тех или иных опасных геологических процессов. Так, 244 города подвержены подтоплению подземными водами, в 144 наблюдаются активные оползневые смещения, в 50 – просадки грунтов основания и т.д. Одним из следствий этого являются деформации и аварии зданий жилищно-бытового назначения и промышленных сооружений. Из наиболее резонансных, следует отметить аварию многоэтажного жилого дома в микрорайоне «Тополь» в г.Днепропетровске, разрушение ряда жилых домов в гг.Купянск, Краматорск, Днепродзержинск и др.

Очевидно, что инженерно-техническая безопасность жилья наряду с другими параметрами безопасности жизнедеятельности (БЖД) является базовой потребностью человека. Это положение нашло свое отражение в Законах Украины «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про основи містобудування». В то же время существует группа факторов, системно негативно влияющая на безопасность строительства, реконструкции и эксплуатации зданий и сооружений. К ним необходимо отнести:

  - максимальное использование свободных участков и подземного пространства в плотно застроенных центральных частях городов и поселков промышленно-городских агломераций (ПГА);

  - значительный удельный вес в объеме строительных работ реконструкции зданий и сооружений, т.е. работ на участках уже подвергшихся техногенному воздействию на ГС;

  - комплекс экономических, административных, научно-методических проблем при исследовании состояния и динамики природно-техногенной геологической среды (ПТГС).

Безопасность строительства, реконструкции, эксплуатации сооружений, защита территорий от опасных геологических и техногенных процессов, оценка воздействия объектов строительства и реконструкции на окружающую среду, оценка уровня экологической опасности должны основываться на полных и достоверных данных о состоянии и динамике ПТГС, что является предметом инженерных изысканий.

В ближайшем будущем необходимо ожидать значительного увеличения работ по реконструкции жилого фонда в рамках «Загальнодержавної програми реформування, розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки».

Инженерные изыскания для реконструкции и на участках плотной застройки имеют ряд специфических особенностей. Эти особенности обуславливаются разнообразием целей реконструкции, инженерно-геологических условий, сформировавшихся в результате техногенного воздействия на ГС, условий проведения изысканий и задач, которые должны решаться изыскателями. Действующие нормативные документы, в основном, ориентированы на изыскания для нового строительства на территориях, не подвергавшихся техногенным воздействиям, в первую очередь на ГС, и недостаточно полно учитывают специфику инженерных изысканий для реконструкции жилищных и промышленных сооружений.

Все перечисленное выше, свидетельствует об актуальности научных исследований, направленных на научное обоснование технологии инженерно-геологических изысканий для объектов реконструкции, как основы их экологической безопасности.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа выполнялась в рамках научных программ, тем и для научного обоснования нормативных документов всеукраинского и международного уровня. В рамках «Научной программы по проблемам стандартизации, сертификации и эталонной базы» автор являлся научным руководителем разработки и ответственным исполнителем следующих нормативных документов:

  - основного в сфере инженерных изысканий (первого государственного) ДБН «Інженерні вишукування для будівництва» [1], который разрабатывался институтом УкрНИИНТИЗ, согласно приказу Государственного Комитета Украины по строительству и архитектуре № 56 от 29.03.2005 года и введенного в действие с 1 июля 2008 года приказом Минрегионстроя № 56 от 05.02.2008 г. (см. приложение А);

  - Зміна №1 к СНиП 1.02.07-87 «Инженерные изыскания для строительства», введена в действие приказом Госстроя Украины № 54 от 31.03.2004 г. [2, 3];

  - ДБН «Полигоны твердых бытовых отходов. Основные положения проектирования» (код 40205), введенные в действие приказом Госстроя Украины № 101 от 17.06.2005 г. [4].

Автор являлся ответственным исполнителем тем, направленных на научное обоснование методики инженерных изысканий для целей реконструкции:

  - «Анализ особенностей и разработка рекомендаций по проведению инженерных изысканий для реконструкции жилых домов и действующих промышленных предприятий» (УДК 624.131.1, регистрационный номер 0195V031058) [5], утвержденную научно-техническим советом Госстроя Украины 4.02.1998 г. (см. приложение Б);

  - «Методика буровых работ и полевых исследований грунтов при инженерно-геологических изысканиях для реконструкции зданий и сооружений» (И.2.1.2 (окончат.), арх. № 21029) [6];

  - «Рекомендации по инженерным изысканиям для реконструкции и технического перевооружения действующих промышленных предприятий» (И.2.2.30 (окончат.), арх. № 21028) [7].

Работа также является результатом научного обобщения выполненных исследований, где автор был научным руководителем или ответственным исполнителем по темам:

    - Минхимпрома СССР по обеспечению устойчивости зданий и сооружений и оценке загрязнения окружающего пространства на НПО «Краситель» в г.Рубежное Луганской области (1989-1992 гг., арх №№ 22390, 22655, 22661, 22669 и др.) [8-12];

    - Изучение причин деформаций аварийных зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения: общежитие медучилища и школа № 3 в г.Изюм, Харьковской области (1982, 1988 гг., арх.№№ 17863, 21881), холодильник мясокомбината в г.Харькове (1982 г., арх.№ 18164), цех завода «Центролит» в г.Сумы (1979 г., арх.№ 16074) и др. [13-15];

    - Изучение инженерно-геологических условий на участках реконструируемых сооружений в г.Харькове: здание обкома КП Украины (1980 г., арх.№ 17150), стадион «Металлист» (1989 г., арх.№ 22954), универмаг «Центральный» (1991 г., арх.№ 23330) и многие другие [16-18].

Цель и задачи исследований. Целью работы является научно-методическое обоснование состава и структуры инженерно-геологических изысканий для обеспечения экологической безопасности реконструируемых сооружений, и сооружений, находящихся в зоне влияния процесса природно-техногенных изменений ГС. Для достижения этой цели в работе сформулированы и решены такие задачи:

    - теоретическое обоснование требований к инженерно-геологическим изысканиям для оценки уровня экологической опасности ПТГС и принятия оптимальных решений;

    - установление, анализ и систематизация факторов, определяющих специфику инженерных изысканий для реконструкции жилищных и промышленных сооружений;

    - разработка научно обоснованных принципов геотехнической типизации объектов реконструкции и геотехнических категорий их сложности;

    - научно-методическое обоснование и разработка дополнительных требований к инженерно-геологическим изысканиям для реконструкции на всех этапах технологической цепочки;

    - обоснование методики применения специально разработанного изыскательского оборудования для повышения информативности и комплексности изысканий при реконструкции.

Объект исследований – грунты основания и сооружения, подлежащие реконструкции.

Предмет исследований – комплексна оценка инженерно-геологических условий в районах техногенных изменений ГС вследствие застройки и специфика исследований для целей реконструкции.

Методы исследований. Для выбора объекта и предмета исследований выполнен анализ и обобщение изданных и фондовых материалов по экологической безопасности объектов строительства, развитию неблагоприятных природно-техногенных геологических процессов, изменению физико-механических свойств грунтов под влиянием техногенных воздействий.

Научные выводы сделаны на основе систематизации и анализа результатов исследований, выполненных на конкретных объектах реконструкции по стандартным и специальным программам, с использованием методов моделирования и прогнозирования в инженерной геологии, мониторинга ГС на локальном и региональном уровнях.

Научная новизна полученных результатов заключается в том, что в работе:

    - впервые систематизированы и научно обоснованы факторы, определяющие специфику инженерных изысканий для реконструкции, их виды, объемы и методику;

    - на основе теоретических положений обоснована и дополнена сфера применения предлагаемых технологий и методов;

    - впервые сформулированы критерии геотехнической типизации объектов реконструкции, позволяющие учитывать тип сооружений, срок эксплуатации, степень изученности инженерно-геологических условий, характер и уровень техногенного воздействия на ГС;

    - впервые научно обоснованы и разработаны геотехнические категории сложности объектов реконструкции для целей инженерно-геологических изысканий;

    - дополнены особые требования к инженерно-геологическим изысканиям для реконструкции на всех этапах технологической цепочки;

    - впервые научно обоснованы и рекомендованы методы исследований не применяемые при изысканиях для нового строительства.

В диссертационной работе получены следующие результаты:

      - Выполнен анализ и систематизация факторов, определяющих специфику, виды, объемы и методы выполнения инженерно-геологических изысканий для реконструкции.

      - Научно обоснованы и разработаны принципы геотехнической типизации объектов реконструкции.

      - Впервые разработаны категории геотехнической сложности объектов реконструкции для целей инженерных изысканий.

      - Научно обоснованы дополнительные требования к технологии инженерно-геологических изысканий для реконструкции на всех этапах технологической цепочки, которые подтверждены конкретными примерами из реально выполненных исследований.

      - Рекомендованы к применению новые теоретически обоснованные, специально разработанные виды оборудования для повышения комплексности и достоверности исследований.

Практическое значение полученных результатов определяется их направленностью на широкое применение в современной практике инженерно-геологических изысканий, использование результатов исследований при разработке нормативных документов, получение достоверных данных о ПТГС и обеспечение на этой основе безопасности работ и дальнейшей надежной эксплуатации реконструируемых и прилегающих к ним сооружений.

Практически важными являются следующие результаты:

- На основании проведенных исследований разработаны «Рекомендации по проведению инженерных изысканий для реконструкции жилых домов и действующих промышленных предприятий», одобренные и рекомендованные к практическому использованию научно-техническим Советом Госстроя Украины (решение № 14 от 4 февраля 1998 г.); разделы ДБН «Інженерні вишукування для будівництва», введенного в действие с 1 июля 2008 г. приказом Минрегионстроя № 56 от 05.02.2008 г.; раздел ДБН «Полигоны твердых бытовых отходов. Основные положения проектирования» (код 40205), введенные в действие приказом Госстроя Украины № 101 от 17.06.2005 г. (см. приложение В);

- Результаты научных исследований использованы при определении причин деформаций аварийных зданий и сооружений: здания общежития медицинского училища и школы в г.Изюм, цех № 22 Рубежанского НПО «Краситель», цех завода «Центролит» в г.Сумы, холодильный цех Харьковского мясокомбината и др.

- Результаты научных исследований использованы при многочисленных изысканиях на объектах реконструкции и в условиях плотной городской застройки с высокой комплексностью изменений состояния ГС: областная больница, здание обкома КП Украины, универмаг «Центральный», Успенский собор, стадион «Металлист» в г.Харькове и многих других (см. приложения Г и Д.).

- Результаты диссертационных научных разработок используются на геолого-географическом факультете Харьковского национального университета им.В.Н.Каразина при преподавании дисциплины «Инженерная геология» (см. приложение Е).

Достоверность полученных результатов и необходимость выполнения изыскательских работ, по предложенным методикам, подтверждается отзывами специалистов проектных организаций, принятыми на основе материалов изысканий оптимальными проектными решениями, обеспечивающими долгосрочную надежность эксплуатации объектов реконструкции и отсутствие их негативного влияния на прилегающие сооружения в различных инженерно-геологических условиях регионов Украины.

Фактический материал, положенный в основу работы – это самостоятельно полученные более чем за 30 лет (1975÷2008 гг.) результаты изучения инженерно-геологических условий и последствий техногенного воздействия на многочисленных площадках строительства в Украине. Были проанализированы результаты полевых опытных, геофизических исследований, опытно-фильтрационных работ и большое количество лабораторных исследований грунтов (более 4 тысяч различных анализов).

Непосредственно темой диссертации автор занимается с 1987 года. За это время были научно обобщены результаты исследований, изложенные более чем в 40 технических отчетах, посвященных изучению инженерно-геологических условий на площадках реконструкции и аварийных объектах [8÷47].

Личный вклад соискателя. Формирование научных и методических положений, цели и задачи исследований, а также разработка теоретических положений о развитии научно-методических основ и высокотехнологичности инженерно-геологических изысканий выполнены соискателем самостоятельно.

В совместных публикациях и научных разработках личный вклад автора состоит в разработке базовых разделов «Инженерно-геологические изыскания для реконструкции». Автором самостоятельно разработаны и научно обоснованы принципы геотехнической типизации объектов реконструкции, проведена разработка критериев и систематизация факторов, обуславливающих специфику инженерных изысканий для реконструкции, предложены рекомендации по выполнению подобных изысканий в конкретных условиях, пути снижения геотехнического и экологического рисков через повышение качества инженерных изысканий.

Апробация работы. Основные результаты и главные положения работы докладывались на следующих научных форумах:

    - I Всесоюзный съезд инженеров-геологов, гидрогеологов и геокриологов, Киев, 1988 г.

    - Международная научно-практическая конференция «Рациональные энергосберегающие конструкции, здания и сооружения в строительстве и коммунальном хозяйстве, Белгород, Россия, 2002 г.

    - Международная научно-практическая конференция «Информационные технологии управления экологической безопасностью, ресурсами и мерами в чрезвычайных ситуациях», Киев-Харьков-Крым, 2002 г.

    - Третья научно-практическая конференция «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) объектов строительства. Региональные, отраслевые проблемы; практика проведения ОВОС», Коктебель, Крым, 2002 г.

    - Вторая международная научно-практическая конференция «Неотложные вопросы решения проблемы подтопления грунтовыми водами территорий городов и поселков городского типа», Харьков, 2003 г.

    - Четвертая научно-практическая конференция «Оценка воздействия объектов хозяйственной деятельности на окружающую среду (ОВОС). Безопасность окружающей природной, социальной и техногенной среды», Ялта, Крым, 2003 г.

    - Пятая научно-практическая конференция «Оценка воздействия объектов хозяйственной деятельности на окружающую среду (ОВОС). Безопасность окружающей природной, социальной и техногенной среды», Ялта, Крым, 2004 г.

    - семинар-совещание «Современные проблемы инженерных изысканий для строительства», Харьков, 2004 г.

    - Шестая научно-практическая конференция «Оценка воздействия объектов хозяйственной деятельности на окружающую среду (ОВОС). Безопасность окружающей природной, социальной и техногенной среды», Ялта, Крым, 2005 г.

    - Научно-практическая конференция «Современные проблемы строительного освоения территорий со сложными инженерно-геологическими и техногенными условиями», Гурзуф, Крым, 2006 г.

    - Восьмая научно-практическая конференция «Оценка воздействия объектов хозяйственной деятельности на окружающую среду (ОВОС). Безопасность окружающей природной, социальной и техногенной среды», Ялта, Крым, 2007 г.

    - Девятая научно-практическая конференция «Оценка воздействия объектов хозяйственной деятельности на окружающую среду (ОВОС). Безопасность окружающей природной, социальной и техногенной среды», Ялта, Крым, 2008 г.

Публикации. Результаты исследований, приведенные в диссертационной работе, опубликованы в одной научной брошюре, одиннадцати статьях (в том числе пяти в специализированных изданиях, из них четыре собственных) и десяти тезисах научных конференций и семинаров [48-69].

Диссертация выполнена в институте УкрНИИНТИЗ Министерства регионального развития и строительства Украины на базе научно-технических исследований, в которых участвовал автор, в период с 1975 по 2008 годы. Особую благодарность за моральную и научную поддержку автор выражает канд. геол.-мин. наук Стрижельчику Г.Г. и д-ру техн. наук Абрамову И.Б., а также д-ру геол.-мин. наук Лущику А.В. и д-ру геол.-мин. наук Юровскому Ю.Г.

Автор выражает глубокую благодарность своему научному руководителю, д-ру геол.-мин. наук, профессору И.К.Решетову.

# ВЫВОДЫ

- В диссертационной работе исследовались научно-методические основы и технология инженерно-геологических изысканий при изучении состояния и динамики природно-техногенной геологической среды объектов реконструкции и на этой основе обеспечение их экологической безопасности.

- Научно обосновано, что инженерно-геологические изыскания для реконструкции имеют ряд специфических особенностей, обусловленных компонентным техногенным воздействием (физическим, химическим, термическим и т.д.) на геологическую среду, разнообразием целей реконструкции, условиями проведения изысканий и пр. Действующие нормативные документы не достаточно полно учитывают эту специфику, что требует научно-методического обоснования и решения задач получения достоверных параметров состояния ПТГС.

- Теоретически обосновано значение достоверной оценки состояния и динамики природно-техногенной геологической среды, как основы для обеспечения экологической безопасности реконструируемых и прилегающих к ним объектов строительства.

- Проведен научный анализ и классификация факторов, определяющих специфику инженерных изысканий для реконструкции.

- Теоретически обоснованы принципы и выполнена геотехническая типизация объектов реконструкции, разработаны категории геотехнической сложности объектов реконструкции для целей инженерных изысканий и обеспечения их экологической безопасности.

- Научно обоснованы дополнительные требования к технологии инженерно-геологических изысканий для реконструкции на всех этапах технологической цепочки. Впервые определены и систематизированы специальные работы, которые выполняются только при изысканиях для реконструкции.

- Научно обосновано применение специально разработанного изыскательского оборудования при выполнении изысканий для реконструкции.

- Материалы работы послужили основанием для разработки соответствующего раздела в первом государственном нормативном документе по инженерным изысканиям ДБН «Інженерні вишукування для будівництва» и других методических документов по инженерным изысканиям для реконструкции.

- Результаты диссертационного исследования использованы при многочисленных изысканиях на объектах реконструкции и послужили основой оценки воздействия объектов реконструкции на окружающую среду и проектных решений по обеспечению их экологической безопасности.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- ДБН А.2.1-1-2008. Інженерні вишукування для будівництва. – Взамін СНиП 1.02.07-87; Введ. 1.07.2008. – К. : Укрархбудінформ, 2008 – 76 с.

- СНиП 1.02.07-87. Инженерные изыскания для строительства. – Взамен СНиП II-9-78, СН 211-62, СН 212-62, СН 212-73, СН 225-79, СН 234-62, СН 448-72; Введ. 01.01.88. – М. : ЦИТП Госстроя СССР, 1988. – 104 с.

- Зміна № 1 СНиП 1.02.07-87. Инженерные изыскания для строительства. – Введ. 01.10.2004. – К. : Укрархбудінформ, 2004. – 16 с.

- ДБН В.2.4-2-2005. Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування. – Принят и издан впервые; Введ. 01.01.2006. – К. : Укрархбудінформ, – 2005. – 32 с.

- Анализ особенностей и разработка рекомендаций по проведению инженерных изысканий для реконструкции жилых домов, и действующих промышленных предприятий: Отчет о НИР / Стрижельчик Г.Г., Соколов В.А., Черныш С.И. – Х., 1995. – 46 с. – Деп. в УкрІНТЕІ 22.12.95, № 0195V031051.

- Стрижельчик Г.Г. Методика буровых работ и полевых исследований грунтов при инженерно-геологических изысканиях для реконструкции зданий и сооружений: Технический отчет по теме И.2.1.2 / Стрижельчик Г.Г., Соколов В.А. – Х. : УкрвостокГИИНТИЗ, 1986. – 30 с. – (Препринт / Укр. вост. гос. ин-т инженерно-техн. изыск.; № 21029).

- Стрижельчик Г.Г. Рекомендации по инженерным изысканиям для реконструкции и технического перевооружения действующих промышленных предприятий: Технический отчет по теме И.2.2.30 / Стрижельчик Г.Г., Дорохова Л.Н., Соколов В.А. – Х. : УкрвостокГИИНТИЗ, 1986. – 52 с. – (Препринт / Укр. вост. гос. ин-т инженерно-техн. изыск.; № 21028).

- Долгополов Н.А. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях по восстановлению эксплутационной надежности комплекса зданий цеха 27 на ПО «Краситель» в г.Рубежное Ворошиловградской области / Долгополов Н.А., Карагодин Г.В., Соколов В.А. – Х. : УкрвостокГИИНТИЗ, 1988. – 44 с. – (Препринт / Укр. вост. гос. ин-т инженерно-техн. изыск.; № 21910).

- Карагодин Г.В. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях по восстановлению эксплутационной надежности комплекса зданий цехов 1, 11, 21 (ДХНХ) и склада импортного оборудования на ПО «Краситель» в г.Рубежное Ворошиловградской области / Карагодин Г.В., Соколов В.А., Соловьев А.О. – Х. : УкрвостокГИИНТИЗ, 1989. – 87с. – (Препринт / Укр. вост. гос. ин-т инженерно-техн. изыск.; № 22390).

- Карагодин Г.В. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях по восстановлению эксплутационной надежности комплекса зданий цехов 14 и 16 на ПО «Краситель» в г.Рубежное Ворошиловградской области / Карагодин Г.В., Соколов В.А., Соловьев А.О. – Х. : УкрвостокГИИНТИЗ,  1989. – 57с. – (Препринт / Укр. вост. гос. ин-т инженерно-техн. изыск.; № 22655).

- Карагодин Г.В. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях по восстановлению эксплутационной надежности комплекса зданий цехов 7 и 24 на ПО «Краситель» в г.Рубежное Ворошиловградской области / Карагодин Г.В., Соколов В.А., Соловьев А.О. – Х. : УкрвостокГИИНТИЗ, 1989. – 57с. – (Препринт / Укр. вост. гос. ин-т инженерно-техн. изыск.; № 22661).

- Карагодин Г.В. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях по восстановлению эксплутационной надежности комплекса зданий цеха 13 на ПО «Краситель» в г.Рубежное Ворошиловградской области / Карагодин Г.В., Соколов В.А., Соловьев А.О. – Х. : УкрвостокГИИНТИЗ, 1989. – 49 с. – (Препринт / Укр. вост. гос. ин-т инженерно-техн. изыск.; № 22669).

- Соколов В.А. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях для изучения состояния грунтов основания аварийного общежития медицинского училища по ул.Старопочтовой, 12 в г.Изюме Харьковской области / Соколов В.А., Чунихин В.Г. – Х. : УкрвостокГИИНТИЗ, 1982. – 68 с. – (Препринт / Укр. вост. гос. ин-т инженерно-техн. изыск.; № 17863).

- Лазарева Л.Б. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на участке десятилетней общеобразовательной школы № 3 в г.Изюме Харьковской области / Лазарева Л.Б., Соколов В.А., Чунихин В.Г. – Х. : УкрвостокГИИНТИЗ, 1988. – 120 с. – (Препринт / Укр. вост. гос. ин-т инженерно-техн. изыск.; № 21881).

- Крамаренко О.А. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на участке цеха подготовки литейных материалов чугунолитейного завода «Центролит» в г.Сумы / Крамаренко О.А., Бабаев М.В. – Х. : УкрвостокГИИНТИЗ, 1979. – 140 с. – (Препринт / Укр. вост. гос. ин-т инженерно-техн. изыск.; № 16074).

- Бабаев М.В.  Технический отчет об изучении состояния грунтов, служащих основанием фундаментов административного здания Харьковского обкома Компартии Украины /  Бабаев М.В., Крамаренко О.А., Соколов В.А. – Х. : УкрвостокГИИНТИЗ, 1981. – 421 с. – (Препринт / Укр. вост. гос. ин-т инженерно-техн. изыск.; № 17211).

- Гурвич Е.В. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на участке реконструкции стадиона «Металлист» (осветительные опоры северной трибуны) в г.Харькове / Гурвич Е.В., Соколов В. А., Уманская И.В. – Х. : УкрвостокГИИНТИЗ, 1989. – 207 с. – (Препринт / Укр. вост. гос. ин-т инженерно-техн. изыск.; № 22954).

- Галич М.О. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях для строительства пристройки и реконструкции существующего здания универмага «Центральный» в г.Харькове / Галич М.О., Лисиченко Ю.Б., Соколов В.А. – Х. : УкрвостокГИИНТИЗ, 1991. – 115с. – (Препринт / Укр. вост. гос. ин-т инженерно-техн. изыск.; № 23330).

- Лисиченко Ю.Б. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях для реконструкции здания по проспекту Правды, 13 под Харьковский апелляционный хозяйственный суд в г.Харькове / Лисиченко Ю.Б., Соколов В.А. – Х. : УкрвостокГИИНТИЗ, 2001. – 42 с. – (Препринт / Госстрой Украины. Укр. гос. голов. науч. исслед. ин-т инженерно-техн. и экологическ. изыск.; № 45/01).

- Абрамов И.Б. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на участке строительства комплекса опытно-промышленного производства суперпластификатора на ПО «Краситель» в г.Рубежное, Ворошиловградской области / Абрамов И.Б., Карагодин Г.В., Соколов В.А. – Х. : УкрвостокГИИНТИЗ, 1985. – 156 с.  – (Препринт / Укр. вост. гос. ин-т инженерно-техн. изыск.; № 20063).

- Абрамов И.Б. Заключение об инженерно-геологических условиях участка аварийного цеха № 22 ПО «Краситель» в г.Рубежное, Ворошиловградской области / Абрамов И.Б., Гладкая Т.Д., Соколов В.А. – Х. : УкрвостокГИИНТИЗ, 1986. – 54 с. – (Препринт / Укр. вост. гос. ин-т инженерно-техн. изыск.; № 20695).

- Соколов В.А. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на участке холодильника мясокомбината по проспекту Гагарина, 100 в г.Харькове / Соколов В.А., Чунихин В.Г. – Х. : УкрвостокГИИНТИЗ, 1982. – 116 с. – (Препринт / Укр. вост. гос. ин-т инженерно-техн. изыск.; № 18164).

- Мызгин В.В. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на участке деформируемого жилого 5 этажного 70 квартирного дома ЖСК-3 по ул.Ленина, 15 в г.Купянске Харьковской области / Мызгин В.В., Погребняк А.И., Соколов В.А. – Х. : УкрвостокГИИНТИЗ, 1990. – 103 с. – (Препринт / Укр. вост. гос. ин-т инженерно-техн. изыск.; № 23040).

- Абрамов И.Б. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях по восстановлению эксплутационной надежности комплекса зданий цеха 23 на ПО «Краситель» в г.Рубежное Ворошиловградской области / Абрамов И.Б., Карагодин Г.В., Соколов В.А. и др. – Х. : УкрвостокГИИНТИЗ, 1988. – 450 с. – (Препринт / Укр. вост. гос. ин-т инженерно-техн. изыск.; № 22138).

- Карагодин Г.В. Программа инженерно-геологических изысканий по восстановлению эксплутационной надежности комплекса зданий цеха 29 на ПО «Краситель» в г.Рубежное Ворошиловградской области / Карагодин Г.В., Лисиченко Ю.Б., Соколов В.А. – Х. : УкрвостокГИИНТИЗ, 1989. – 27 с. – (Препринт / Укр. вост. гос. ин-т инженерно-техн. изыск.; № 22359).

- Карагодин Г.В. Программа инженерно-геологических изысканий по восстановлению эксплутационной надежности комплекса зданий цеха 13 на ПО «Краситель» в г.Рубежное Ворошиловградской области / Карагодин Г.В., Лисиченко Ю.Б., Соколов В.А. – Х. : УкрвостокГИИНТИЗ, 1989. – 27 с. – (Препринт / Укр. вост. гос. ин-т инженерно-техн. изыск.; № 22367).

- Карагодин Г.В. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях по восстановлению эксплутационной надежности комплекса зданий цеха 29 на ПО «Краситель» в г.Рубежное Ворошиловградской области / Карагодин Г.В., Соколов В.А., Соловьев А.О. – Х. : УкрвостокГИИНТИЗ, 1989. – 99 с. – (Препринт / Укр. вост. гос. ин-т инженерно-техн. изыск.; № 22389).

- Карагодин Г.В. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях по восстановлению эксплутационной надежности комплекса зданий ЦОПС на ПО «Краситель» в г.Рубежное Ворошиловградской области / Карагодин Г.В., Соколов В.А., Соловьев А.О. – Х. : УкрвостокГИИНТИЗ, 1989. – 53 с. – (Препринт / Укр. вост. гос. ин-т инженерно-техн. изыск.; № 22879).

- Карагодин Г.В. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях по восстановлению эксплутационной надежности комплекса цехов 2, 3 и 25 на ПО «Краситель» в г.Рубежное Ворошиловградской области / Карагодин Г.В., Соколов В.А., Соловьев А.О.– Х. : УкрвостокГИИНТИЗ, 1990. – 575 с. – (Препринт / Укр. вост. гос. ин-т инженерно-техн. изыск.; № 22971).

- Воскобойник Ю.В. Заключение об инженерно-геологических условиях по ул.Мироносицкой, 77 в г.Харькове / Воскобойник Ю.В., Лисиченко Ю.Б., Соколов В.А. – Х. : УкрНИИНТИЗ, 2004. – 13 с. – (Препринт / Укр. гос. голов. науч.-исслед. и произв. ин-т инженерно-техн. и экол.  изыск.; № 24254).

- Дроздов В.П. Отчет об инженерно-геологических изысканиях под проект реконструкции помещения для архивохранилищ по пер.Короленко, 5 в г.Харькове / Дроздов В.П., Карачевцева Г.А., Петлеваная Г.М., Соколов В.А. – Х. : УкрНИИНТИЗ, 2003. – 15 с. – (Препринт / Укр. гос. голов. науч.-исслед. и произв. ин-т инженерно-техн. и экол.  изыск.; № 24198).

- Лисиченко Ю.Б. Отчет об инженерно-геологических изысканиях для реконструкции жилого дома по ул.Дарвина, 23 в г.Харькове / Лисиченко Ю.Б., Соколов В.А. – Х. : УкрНИИНТИЗ, 1998. – 34 с. – (Препринт / Укр. гос. голов. науч.-исслед. и произв. ин-т инженерно-техн. и экол.  изыск.; № 23986).

- Быков С.Г. Заключение об инженерно-геологических условиях участка реконструируемого нежилого здания по ул.О.Гончара, 2 в г.Харькове / Быков С.Г., Лисиченко Ю.Б., Соколов В.А. – Х. : УкрНИИНТИЗ, 2002. – 15 с. – (Препринт / Укр. гос. голов. науч.-исслед. и произв. ин-т инженерно-техн. и экол.  изыск.; № 24134).

- Быков С.Г. Заключение об инженерно-геологических условиях участка реконструируемого административно-хозяйственного здания по пр.Московскому, 47 в г.Харькове / Быков С.Г., Лисиченко Ю.Б., Соколов В.А. – Х. : УкрНИИНТИЗ, 2003. – 15 с. – (Препринт / Укр. гос. голов. науч.-исслед. и произв. ин-т инженерно-техн. и экол.  изыск.; № 24242).

- Быков С.Г. Отчет об инженерно-геологических изысканиях для рабочего проекта реконструкции здания по ул.Плехановской, 85/87 в г.Харькове / Быков С.Г., Лисиченко Ю.Б., Соколов В.А. – Х. : УкрНИИНТИЗ, 2001. – 15 с. – (Препринт / Укр. гос. голов. науч.-исслед. и произв. ин-т инженерно-техн. и экол.  изыск.; № 24074).

- Быков С.Г. Заключение об инженерно-геологических условиях участка реконструируемого здания по ул.Пушкинской, 32 в г.Харькове / Быков С.Г., Лисиченко Ю.Б., Соколов В.А. – Х. : УкрНИИНТИЗ, 2001. – 15 с. – (Препринт / Укр. гос. голов. науч.-исслед. и произв. ин-т инженерно-техн. и экол.  изыск.; № 24080/1).

- Быков С.Г. Заключение об инженерно-геологических условиях участка реконструируемого здания по ул.Чернышевского, 45 в г.Харькове / Быков С.Г., Лисиченко Ю.Б., Соколов В.А. – Х. : УкрНИИНТИЗ, 2000. – 13 с. – (Препринт / Укр. гос. голов. науч.-исслед. и произв. ин-т инженерно-техн. и экол.  изыск.; № 24019).

- Быков С.Г. Заключение о состоянии грунтов под фундаментами реконструируемого здания по ул.Костомаровской, 6 в г.Харькове / Быков С.Г., Лисиченко Ю.Б., Соколов В.А. – Х. : УкрНИИНТИЗ, 2000. – 7 с. – (Препринт / Укр. гос. голов. науч.-исслед. и произв. ин-т инженерно-техн. и экол.  изыск.; № 24021).

- Бабаев М.В. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на участке реконструкции общежития обкома КПУ в г.Харькове / Бабаев М.В., Крамаренко О.А., Соколов В.А. – Х. : УкрвостокГИИНТИЗ, 1980. – 115 с. – (Препринт / Укр. вост. гос. ин-т инженерно-техн. изыск.; № 17150).

- Крамаренко О.А. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на участке строительства пристройки к зданию Харьковского обкома Компартии Украины в г.Харькове / Крамаренко О.А., Лукашева Г.И., Соколов В. А. – Х. : УкрвостокГИИНТИЗ, 1988. – 48 с. – (Препринт / Укр. вост. гос. ин-т инженерно-техн. изыск.; № 21715).

- Мызгин В.В. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на участке расширения и реконструкции Харьковского завода «Оргтехника» / Мызгин В.В., Рыбалка А.Б., Соколов В. А. – Х. : УкрвостокГИИНТИЗ, 1988. – 185 с. – (Препринт / Укр. вост. гос. ин-т инженерно-техн. изыск.; № 21707).

- Вараксин И.Ю. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на участке строительства пристройки к зданию МТС по Нетеченской набережной в г.Харькове / Вараксин И.Ю., Соколов В. А., Черников С.Н. – Х. : УкрвостокГИИНТИЗ, 1994. – 67 с. – (Препринт / Укр. вост. гос. ин-т инженерно-техн. изыск.; № 23862).

- Бычкова В.В. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на участке пристройки учебно-лабораторного корпуса с блоком кафедры физвоспитания Харьковского института инженеров коммунального строительства СССР в г.Харькове / Бычкова В.В., Гурвич Е.В., Соколов В. А. – Х. : УкрвостокГИИНТИЗ, 1989. – 127 с. – (Препринт / Укр. вост. гос. ин-т инженерно-техн. изыск.; № 22918).

- Галич М.О. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях по определению свойств грунтов в основании фундаментов существующего жилого дома по пр.Ленина, 45А в г.Харькове / Галич М.О., Соколов В.А., Стрижельчик Г.Г. – Х. : УкрвостокГИИНТИЗ, 1993. – 83 с. – (Препринт / Укр. вост. гос. ин-т инженерно-техн. изыск.; № 23812).

- Гурвич Е.В. Заключение об инженерно-геологических изысканиях под реконструкцию административного здания с пристройкой и мансардным этажом по ул.Короленко, 16 в г.Харькове / Гурвич Е.В., Соколов В.А. – Х. : УкрНИИНТИЗ, 2003. – 19 с. – (Препринт / Укр. гос. голов. науч.-исслед. и произв. ин-т инженерно-техн. и экол.  изыск.; № 24206/1).

- Соколов В.А. Технический отчет по теме «Совершенствование и внедрение устройства для горизонтального зондирования и каротажа на объектах реконструкции» / Соколов В.А., Жиров А.В., Щербина В.Н. – Х. : УкрвостокГИИНТИЗ, 1988. – 12 с. – (Препринт / Укр. вост. гос. ин-т инженерно-техн. изыск.; № 22644).

- Лазарева Л.Б. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на участке реконструкции общежития по ул.Студенческой, 4 в г.Харькове / Лазарева Л.Б., Соколов В.А. – Х. : УкрвостокГИИНТИЗ, 1988.  –  64  с.  – (Препринт / Укр.  вост. гос. ин-т инженерно-техн. изыск.; № 21999).

- Соловьев В.О. Подземные воды. Экологическая геология. Инженерная геология. Использование и охрана недр :  словарь-справочник / В.О. Соловьев, В.А. Соколов, И.Б. Абрамов, И.К. Решетов [и др.]. – Х. : «Тарбут Лаам», 2005. – 248 с.

- Соколов В.А. Геотехническая типизация объектов реконструкции при инженерно-геологических изысканиях / В.А. Соколов // Вестник Харьковского университета имени В.Н.Каразина. – 2006. – № 736. – С. 112–115.

- Соколов В.А. Снижение геотехнического и экологического рисков через повышение качества инженерных изысканий / В.А. Соколов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2006. – № 4. – С. 28–32.

- Соколов В.А. Анализ факторов, определяющих специфику, виды и объемы инженерно-геологических изысканий для реконструкции / В.А. Соколов // Вестник   Харьковского  университета  имени  В.Н.Каразина.  – 2007. – № 753. –  С. 30–34.

- Соколов В.А. Оценка состояния природно-техногенной геологической среды для обеспечения экологической безопасности объектов реконструкции / В.А. Соколов // Научный вестник строительства : сб. науч. тр. – Х. : Харьковский гос. техн. ун-т строит. и архит., 2008. – № 49. – С. 318–323.

- Соколов В.А. Геотехнические аспекты инженерных изысканий для строительства / В.А. Соколов, Г.Г. Стрижельчик // Строительные конструкции : межведомственный науч.-техн. сб. : – К. : НДІБК, – 2008. –  № 71. – Т.1 – С. 63–68.

- Соколов В.А. Методические аспекты инженерно-геологических изысканий для реконструкции / В.А. Соколов, И.А. Закопайло // Рациональные энергосберегающие конструкции, здания  и  сооружения  в  строительстве и коммунальном хозяйстве : междунар. науч.-практич. конф., 26–28 нояб. 2002 г. : сб. науч. тр.– Белгород: БелГТАСМ, 2002. – С. 228–233.

- Стрижельчик Г.Г. Методические аспекты обеспечения геодинамической устойчивости городских территорий / Г.Г. Стрижельчик, О.А. Крамаренко, В.А. Соколов // Современные проблемы инженерной геологии и гидрогеологии территорий городов и городских агломераций : сб. науч. тр. – М. : Наука, 1987. – С. 147–148.

- Соколов В.А. О снижении вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в условиях реконструкции / В.А. Соколов, И.А. Закопайло // Информационные технологии управления экологической безопасностью, ресурсами и мерами в чрезвычайных ситуациях : междунар. науч.-практич. конф., 8–11 сент. 2002 г. : сб. текстов выступ. – Х. : Национ. аэрокосмич. ун-т им. Н.Е.Жуковского «ХАИ». – 2002. – С. 171–172.

- Соколов В.А. О разработке новых норм на инженерные изыскания / В.А. Соколов, Г.Г. Стрижельчик // Світ геотехніки. – К. : НДІБК, – 2005. – № 2. – С. 14–15.

- Соколов В.А. Инженерные изыскания в Украине / В.А. Соколов, Г.Г. Стрижельчик // Инженерная геология. – М. : ПНИИС, 2008. – С. 32–33.

- Соколов В.А. Комплексная оценка техногенного карста в мело-мергельных породах Донбасса / В.А. Соколов, А.В. Жиров // Проблемы инженерной геологии, гидрогеологии и геокриологии районов интенсивной инженерной нагрузки и охрана геологической среды : Всесоюзн. съезд инженеров-геологов, гидрогеологов и геокриологов, 10–14 октяб. 1988 г. : тезисы докл. – К. : Наукова думка, 1988. – С. 147–149.

- Соколов В.А. Особенности инженерно-геологических изысканий для реконструкции исторической застройки на подтопленных территориях / В.А. Соколов, И.А. Закопайло // Неотложные вопросы решения проблемы подтопления грунтовыми водами территорий городов и поселков городского типа : вторая науч.-практич. конф., 28–31 октяб. 2003 г. : тезисы докл. – К. : НПЦ «Экология. Наука. Техника» Общества «Знание» Украины, 2003. – С. 79–80.

- Абрамов И.Б. Характеристика воздействий проектируемой деятельности на окружающую техногенную среду / И.Б. Абрамов, В.А. Соколов, В.Г. Чунихин // Оценка воздействий на окружающую среду (ОВОС) объектов строительства : третья науч.-практич. конф., 27–31 мая 2002 г. : тезисы докл. –  Крым, Коктебель, 2002. – С. 17–20.

- Соколов В.А. Принципиальные подходы к анализу региональных ограничений размещения техногенных воздействий проектируемых хозяйственных объектов при ОВОС / В.А. Соколов, О.Д. Люшуков // Оценка воздействий на окружающую среду (ОВОС). Безопасность окружающей природной, социальной и техногенной среды : четвертая науч.-практич. конф., 20–24 мая 2003 г. : тезисы докл. – Крым, Ялта, 2003. – С. 27–30.

- Абрамов И.Б. Оценка воздействия на набухающе-усадочные грунты в связи с реконструкцией и строительством малоэтажных зданий и сооружений / И.Б. Абрамов, А.В. Жиров, В.А. Соколов, В.Г. Чунихин // Оценка воздействий на окружающую среду (ОВОС). Безопасность окружающей природной, социальной и техногенной среды : четвертая науч.-практич. конф., 20–24 мая 2003 г. : тезисы докл. – Крым, Ялта, 2003.– С. 31–42.

- Соколов В.А. К разработке третьей редакции пособия к ДБН А.2.2-1-2003 «Состав и содержание материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при проектировании и строительстве предприятий, зданий и сооружений / В.А. Соколов, И.Б. Абрамов // Оценка воздействий на окружающую среду (ОВОС). Безопасность окружающей природной, социальной и техногенной среды : пятая науч.-практич. конф., 31 мая –4 июня 2004 г. : тезисы докл. – Крым, Ялта, 2004. –  С. 4–5.

- Соколов В.А. Современные проблемы инженерных изысканий для строительства в Украине // Сучасні проблеми інженерних вишукувань для будівництва : семинар, 19–21 октяб. 2004 г. – Харків, 2004. – К. : ТОВ „Знання” України, 2004. – С. 3–10.

- Соколов В.А. Современные подходы к оценке влияния на подземную гидросферу / В.А. Соколов, И.Б. Абрамов // Оценка воздействий на окружающую среду (ОВОС). Безопасность окружающей природной, социальной и техногенной среды : шестая науч.-практич. конф., 30 мая –3 июня 2005 г. : тезисы докл. – Крым, Ялта, 2005. –  С. 26–27.

- Соколов В.А. Снижение геотехнического и экологического рисков через повышение качества инженерных изысканий // Сучасні проблеми будівельного освоєння територій зі складними інженерно-геологічними та техногенними умовами : науч.-практич. конф., 27 сент. – 1 окт. 2006 г. : тезисы докл. – Крым, Гурзуф, 2006. – К. : НПЦ “Екологія. Наука. Техніка”, 2006. – С. 38–40.

- Соколов В.А. Основные направления развития оценки воздействия на окружающую среду / В.А. Соколов, И.Б. Абрамов // Оценка воздействий на окружающую среду (ОВОС). Безопасность окружающей природной, социальной и техногенной среды : восьмая науч.-практич. конф., 28 мая –1 июня 2007 г. : тезисы докл. – Крым, Ялта, 2007. –  С. 10–12.

- Соколов В.А. Основные аспекты дальнейшего развития ОВОС / В.А. Соколов, И.Б. Абрамов, Г.А. Перекута // Оценка воздействий на окружающую среду (ОВОС). Безопасность окружающей природной, социальной и техногенной среды : девятая науч.-практич. конф., 26–30 мая 2008 г. : тезисы докл. – Крым, Ялта, 2008. –  С. 14–20.

- Котлов Ф.В. Город и геологические процессы / Котлов Ф.В., Брашнина И.А., Сипягина И.К. – М. : Наука, 1967. – 226 с.

- Котлов Ф.В. Изменение геологической среды под влиянием деятельности человека / Котлов Ф.В. – М. : Недра, 1978. – 263 с.

- Инженерно-геологические основы оценки изменений геологической среды районов территориально-промышленных комплексов / [научн. ред. В.П. Ломтадзе] – Л. : ЛГИ, 1989. – 90 [4] с. – (Зап. Ленингр. горн. ин-та им. Г.В. Плеханова, ISSN 0135-3500; т.118).

- Современные проблемы инженерно-геологических исследований урбанизированных территорий / Ф.В. Котлов, С.А. Акинфиев, Г.Л. Кофф [и др.] // Современные проблемы инженерной геологии и гидрогеологии территорий городов и городских агломераций. – М. : Наука, 1987. – С. 5–7.

- Кофф Г.Л. Геоэкономический аспект инженерно-геологических изысканий / Г.Л. Кофф // Современные проблемы инженерной геологии и гидрогеологии территорий городов и городских агломераций. – М. : Наука, 1987. – С. 31–35.

- Краев В.Ф. О рациональном использовании геологической среды городов / В.Ф. Краев, В.Н. Елин // Современные проблемы инженерной геологии и гидрогеологии территорий городов и городских агломераций. – М. : Наука, 1987. – С. 42–44.

- Изменение геологической среды под влиянием деятельности человека : [сб. науч. тр. / отв. ред. Р.С.Зиангиров]. – М. : Наука, 1982. – 186 с.

- Котлов Ф.В. Современные проблемы инженерной геологии городов и градо-промышленных агломераций / Ф.В. Котлов // Проблемы инженерной геологии городов : сб. науч. тр. – М. : Наука, 1983. – С.5–12.

- Табота В.Г. Неблагоприятные инженерно-геологические процессы и особенности градостроительства на территории Левобережной Украины / В.Г. Табота, Г.Г. Стрижельчик // Проблемы инженерной геологии городов : сб. науч. тр. – М. : Наука, 1983. – С. 12–16.

- Ломтадзе В.Д. Инженерно-геологические исследования для обоснования прогноза изменений геологической среды в районе города / В.Д.  Ломтадзе // Проблемы инженерной геологии городов : сб. науч. тр. – М. : Наука, 1983. – С. 45–47.

- Котлов Ф.В. Инженерно-геологические проблемы комплексного освоения подземного пространства крупных городов / Ф.В. Котлов // Проблемы инженерной геологии городов : сб. науч. тр. – М. : Наука, 1983. – С. 48–55.

- Стрижельчик Г.Г. Проблемы прогнозирования и управления развитием природно-техногенных систем городских территорий / Г.Г. Стрижельчик // Проблемы инженерной геологии городов : сб. науч. тр. – М. : Наука, 1983. – С. 65–68.

- Жигалин А.Д. Техногенные физические поля и инженерно-геологическая обстановка в городах / А.Д. Жигалин, Г.П. Локшин, Н.С. Просунцова // Проблемы инженерной геологии городов : сб. науч. тр. – М. : Наука, 1983. – С. 69–71.

- Баулин В.В. Основы прогноза изменений геологической среды под воздействием инженерной деятельности / В.В. Баулин, Н.Л. Шешеня, Г.И. Дубиков // Проблемы инженерной геологии городов : сб. науч. тр. – М. : Наука, 1983. – С. 92–95.

- Дегтярев Б.М. Схема развития экзогенных геологических процессов на территории города / Б.М. Дегтярев, А.Л. Чичеров // Проблемы инженерной геологии городов : сб. науч. тр. – М. : Наука, 1983. – С. 105– 106.

- Мавроди В.Х. Образование провальных суффозионных воронок на городской территории / В.Х. Мавроди // Проблемы инженерной геологии городов : сб. науч. тр. – М. : Наука, 1983. – С. 111–112.

- Жигалин А.Д., Локшин Г.П., Просунцова Н.С. Принципы классификации источников техногенного физического воздействия на геологическую среду в городах / А.Д. Жигалин, Г.П. Локшин, Н.С. Просунцова // Проблемы инженерной геологии городов : сб. науч. тр. – М. : Наука, 1983. – С. 114–115.

- Бахирева Л.В. Техногенное воздействие и изменение геологической среды на урбанизированных территориях / Л.В. Бахирева, А.Д. Жигалин, Г.Л. Кофф // Проблемы инженерной геологии городов : сб. науч. тр. – М. : Наука, 1983. – С. 120–121.

- Табота В.Г. Организационно-методические проблемы повышения достоверности инженерно-геологических и гидрогеологических прогнозов / В.Г. Табота, Г.Г. Стрижельчик // Проблемы инженерной геологии городов : сб. науч. тр. – М. : Наука, 1983. – С. 139–141.

- Ухов С.Б. Особенности инженерно-геологических исследований для строительства на лессовых грунтах сооружений с многократно приложенными нагрузками / С.Б. Ухов, А.М. Абелева // Проблемы инженерной геологии городов : сб. науч. тр. – М. : Наука, 1983. – С. 181–183.

- Комаров И.С. Основы управления геологической средой в городах / И.С. Комаров // Проблемы инженерной геологии городов : сб. науч. тр. – М. : Наука, 1983. – С. 201–202.

- Галич Р.А. Изучение процессов подтопления и осушения территории с реконструируемой застройкой / Р.А. Галич, В.В. Кузьмин // Проблемы инженерной геологии, гидрогеологии и геокриологии районов интенсивной инженерной нагрузки и охрана геологической среды : сб. науч. тр. : в 3 ч. – К. : Наукова думка, 1988. – Ч. 2. – С. 29–31.

- Гурвич Е.В. К вопросу исследования влияния искусственного водопонижения на осадки фундаментов здания / Е.В. Гурвич // Проблемы инженерной геологии, гидрогеологии и геокриологии районов интенсивной инженерной нагрузки и охрана геологической среды : сб. науч. тр. : в 3 ч.– К. : Наукова думка, 1988. – Ч. 2. – С. 42–43.

- Стрижельчик Г.Г. Особенности инженерно-геологических и гидрогеологических условий урбанизированных территорий Левобережной Украины / Г.Г. Стрижельчик // Проблемы инженерной геологии, гидрогеологии и геокриологии районов интенсивной инженерной нагрузки и охрана геологической среды : сб. науч. тр. : в 3 ч.– К. : Наукова думка, 1988. – Ч. 2. – С. 149–151.

- Зилинг Д.Г. Изменение геологической среды под влиянием линейного строительства / Д.Г. Зилинг // Проблемы инженерной геологии, гидрогеологии и геокриологии районов интенсивной инженерной нагрузки и охрана геологической среды : сб. науч. тр: в 3 ч.– К. : Наукова думка, 1988. – Ч. 3. – С. 92–94.

- Жигалин А.Д. Изменение геологической среды при техногенном физическом воздействии / А.Д. Жигалин, Г.П. Локшин // Проблемы инженерной геологии, гидрогеологии и геокриологии районов интенсивной инженерной нагрузки и охрана геологической среды : сб. науч. тр: в 3 ч.– К. : Наукова думка, 1988. – Ч. 3. – С. 94– 96.

- Корженевский Е.А. Влияние производственной деятельности на гидрогеологические условия различных регионов Украинской ССР / Е.А. Корженевский, А.П. Песчанская // Проблемы инженерной геологии, гидрогеологии и геокриологии районов интенсивной инженерной нагрузки и охрана геологической среды : сб. науч. тр: в 3 ч.– К. : Наукова думка, 1988. – Ч. 3. – С. 123–125.

- Воздействие утечек промышленных щелочных растворов на физико-механические свойства грунтов  / В.Х. Мавроди, Н.Г. Добромильская, О.А. Крамаренко, В.Б. Петренко // Проблемы инженерной геологии, гидрогеологии и геокриологии районов интенсивной инженерной нагрузки и охрана геологической среды : сб. науч. тр: в 3 ч.– К. : Наукова думка, 1988. – Ч. 3. – С. 151–153.

- Токарский О.Г. Влияние свайных оснований на фильтрационную обстановку городских территорий / О.Г. Токарский, А.В. Гусев, А.О. Токарский // Проблемы инженерной геологии, гидрогеологии и геокриологии районов интенсивной инженерной нагрузки и охрана геологической среды : сб. науч. тр: в 3 ч.– К. : Наукова думка, 1988. – Ч. 3. – С. 225–227.

- Москва. Геология и город / [Осипов В.И., Медведев О.П. и др.] – М. : Московские учебники и картография, 1997. – 400 с.

- Коновалов П.А. Основания и фундаменты реконструируемых зданий /  П.А. Коновалов – М. : Стройиздат, 1988. – 287 с.

- Особенности устройства фундаментов на пылевато-глинистых грунтах в условиях реконструкции / Б.И. Далматов, В.Н. Бронин, В.М. Улицкий, Л.К. Пронов // Основания,  фундаменты  и  механика  грунтов. – 1986. – № 5. – С. 4–6.

- Коновалов П.А. Проблемы упрочнения оснований и усиления фундаментов реконструируемых зданий / П.А. Коновалов // Основания,  фундаменты и механика грунтов. – 1986. – № 6. – С. 3–5.

- Крутов В.И. Уплотнение грунтов при реконструкции промышленных зданий / В.И. Крутов, А.С. Ковалев // Основания,  фундаменты и механика грунтов. – 1986. – № 6. – С. 5–7.

- Гендель Э.М. О предотвращении и устранении осадок зданий и сооружений, возведенных на грунтах II типа по просадочности / Э.М.  Гендель // Основания,  фундаменты и механика грунтов. – 1986. – № 6. – С. 8–9.

- Соколович В.Е. Полимерсиликатные растворы для закрепления деформированных фундаментов и грунтов / В.Е. Соколович, Т.А. Жилкина // Основания,  фундаменты и механика грунтов. – 1988. – № 1. – С. 4–5.

- О геотехнической категории объекта строительства / В.А. Ильичев, В.П. Петрухин, В.В. Михеев [и др.] // Основания,  фундаменты и механика грунтов. – 2003. – № 1. – С. 20–24.

- Солоухин М.А. Категории сложности инженерно-геологических работ / М.А. Солоухин // Инженерная геология. – 1990. – № 4. – С. 107–112.

- Каган А.А. Об оценке «Геотехнической категории строительства» / А.А. Каган, Н.Ф. Кривоногова // Основания,  фундаменты  и  механика грунтов. – 2004. – № 3. – С. 20– 23.

- Зарецкий Ю.К. Геотехническая категория объекта строительства / Ю.К. Зарецкий, А.В. Количко // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 2004. – № 3. – С. 24–25.

- Крутов В.И. О категории сложности инженерно-геологических условий, проектирования и устройства оснований фундаментов и подземных сооружений / В.И. Крутов // Основания,  фундаменты и механика грунтов. – 2004. – № 3. – С. 26–29.

- Шепелев Н.П. Реконструкция городской застройки / Н.П. Шепелев, М.С.  Шумилов – М. : Высшая школа, 2000. – 271 с.

- Королев М.В. Роль современных изысканий на современном этапе : [Электронный ресурс] / М.В.Королев / – Режим доступа к журн. : http://www.ecology-met.narod.ru/geo.

- Методические рекомендации по расчету осадок, кренов и усилий в фундаментах существующих промышленных зданий от влияния вновь возводимых зданий и сооружений / Харьк. ПромстройНИИпроект. – Харьков, 1984. – 184 с.

- Методические рекомендации по проектированию оснований промышленных зданий, возводимых на просадочных грунтах / Харьк. ПромстройНИИпроект. – Харьков, 1981. – 103 с.

- Каган А.А. Инженерно-геологические изыскания при ремонте и реконструкции гидротехнических сооружений / А.А. Каган, Н.Ф.  Кривоногова // Гидротехническое строительство. – 2000. – № 4. – С. 23–31.

- Каган А.А. Методика инженерно-геологических исследований при реконструкции зданий и сооружений / А.А. Каган, Н.Ф. Кривоногова // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. – 2005. – № 3. – С. 275–282.

- Фадеев А.Б. Геотехнические аварии в Петербурге : [Электронный ресурс] / А.Б. Фадеев // Реконструкция городов и геотехническое строительство. – 1999. – № 1. – Режим доступа к журн. : http://www.georec.spb.ru/mag/1999n1.

- Шашкин А.Г. Определение геотехнической категории сложности строительства : [Электронный ресурс] / А.Г. Шашкин, Л.К. Тихомирова // Реконструкция городов и геотехническое строительство. – 1999. – № 1. – С. 22-24. – Режим доступа к журн. : http://www.georec.spb.ru/mag/1999n1.

- Улицкий В.М. Геотехник – гарант успешных инвестиций в реконструкцию городской застройки : [Электронный ресурс] / В.М.  Улицкий // Реконструкция городов и геотехническое строительство. – 2000. – № 2. – Режим доступа к журн. : http://www.georec.spb.ru/mag/2000n2.

- Проблемы реконструкции и геотехнического строительства в Санкт-Петербурге : [Электронный ресурс] / В.М. Улицкий, А.Б. Фадеев, А.К. Бугров, А.Г. Шашкин // Реконструкция городов и геотехническое строительство. – 2000. – № 3. – Режим доступа к журн. : http://www.georec.spb.ru/mag/2000n3.

- Солодухин М.А. Некоторые проблемы инженерно-геологических изысканий для промышленного и гражданского строительства. Геотехнические нормы : [Электронный ресурс] / М.А. Солодухин // Реконструкция городов и геотехническое строительство. – 2000. – № 3. – Режим доступа к журн. : http://www.georec.spb.ru/mag/2000n3.

- Улицкий В.М. Геотехнические проблемы реконструкции в Санкт-Петербурге : [Электронный ресурс] / В.М. Улицкий // Реконструкция городов и геотехническое строительство. – 2001. – № 4. – Режим доступа к журн. : http://www.georec.spb.ru/mag/2001n4.

- Улицкий В.М. Концепция геотехнического сопровождения  строительства и реконструкции для новой редакции петербургских геотехнических норм : [Электронный ресурс] / В.М. Улицкий, А.Г.  Шашкин // Реконструкция городов и геотехническое строительство. – 2002. – № 5. – С. 29–43. – Режим доступа к журн. : http://www.georec.spb.ru/mag/2002n5.

- Улицкий В.М. Оценка риска и обеспечение безопасности в строительстве : [Электронный ресурс] / В.М. Улицкий, М.Б. Лисюк // Реконструкция городов и геотехническое строительство. – 2003. – № 5. – C. 160–166. – Режим доступа к журн. : http://www.georec.spb.ru/mag/2002n5.

- Рекомендации по геотехническому сопровождению нового строительства и реконструкции в условиях городской застройки // Комитет строительства Администрации Петербурга. – СПб, 2001.  – 48 с.

- Рекомендации по проектированию и устройству оснований, фундаментов и подземных сооружений при реконструкции гражданских зданий и исторической застройки / Правительство Москвы, Москомархитектура. – М. : Изд-во ГУП «НИАЦ», 1998.  –  82 с.

- Рекомендации по оценке инженерно-геологических и гидрогеологических условий территории г.Москвы, планируемых к застройке, на основе карт природно-техногенных опасностей / Правительство Москвы. – М. : Изд-во ГУП «НИАЦ», 2002.  – 38 с.

- Рекомендации по оценке геологического риска на территории г.Москвы / под ред. д-ра геол.-минер. наук Рагозина А.Л. / Правительство Москвы, Москомархитектура. – М. : Изд-во ГУП «НИАЦ», 2002. – 49 с.

- Инструкция по инженерно-геологическим и геоэкологическим изысканиям в г.Москве / Правительство Москвы, Москомархитектура. – М. : Изд-во ГУП «НИАЦ», 2004.  – 106 с.

- СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. – Взамен СНиП 1.02.07-87; Введ. 01.11.96. – М. : ПНИИИС Минстроя России, 1997. – 43 с.

- СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. – Принят и издан впервые; Введ. 01.03.98. – М. : ПНИИИС Госстроя России, 1997. – 47 с.

- Боков В.А. Основы экологической безопасности / В.А. Боков, А.В. Лущик – Симферополь : Изд-во СОНАТ, 1998. –  224 с.

- Стрижельчик Г.Г. Проблемы инженерной геологии городов и возможные пути их решения / Г.Г. Стрижельчик // Инженерная геология. – 1987. – № 2. – С. 3–12.

- Экологическая геология Украины : Справочное пособие / [Е.Ф. Шнюков, В.М. Шестопалов, Е.А.Яковлев и др.]. – К. : Наукова думка, 1993. – 407 с. – (Ин-т геологических наук, НАН Украины).

- ДСТУ Б В.2.1-3-96 (ГОСТ 30416-96). Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Лабораторні випробування. Загальні положення. – Введ. 01.11.1996. – К. : Укрархбудінформ, 1997. – 27 с.

- ДСТУ Б В.2.1-7-2000 (ГОСТ 20276-99). Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи польового визначення характеристик міцності і деформованості. – На заміну ГОСТ 20276-85, ГОСТ 21719-80, ГОСТ 23253-78, ГОСТ 23741-79; Введ. 09.10.2000. – К. : Укрархбудінформ, 2001. – 80 с.

- ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96). Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності і деформованості. – На заміну ГОСТ 12248, ГОСТ 17245-79, ГОСТ 23908-79, ГОСТ 23908-79, ГОСТ 24586-90, ГОСТ 25585-83, ГОСТ 26518-85; Введ. 01.11.1996. – К. : Укрархбудінформ, 1997. – 102 с.

- ДСТУ Б В.2.1-9-2002 (ГОСТ 19912-2001). Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням. – На заміну ГОСТ 19912-81, ГОСТ 20069-81; Введ. 07.05.2002. – К. : Укрархбудінформ, 2002. – 20 с.

- ДСТУ Б В.2.1-8-2001 (ГОСТ 12071-2000). Основи та фундаменти  споруд. Ґрунти. Відбирання, упакування, транспортування і зберігання зразків. – На заміну ГОСТ 12071-84; Введ. 30.11.2001. – К. : Укрархбудінформ, 2002. – 18 с.

- ГОСТ 5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. – Взамен ГОСТ 5180-75, ГОСТ 5181-78, ГОСТ 5182-78, ГОСТ 5183-77; Введ. 24.10.1984. – М. : Изд-во стандартов, 1985. – 24 с.

- ГОСТ 12536-79. Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава. – Взамен ГОСТ 12536-67; Введ. 12.10.1979. – М. : Изд-во стандартов, 1980. – 24 с.

- ГОСТ 22733-77. Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности. – Введ. 01.07.1978. – М. : Изд-во стандартов, 1986. – 10 с.

- ГОСТ 23161-78. Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности. – Введ. 01.01.1979. – М. : Изд-во стандартов, 1988 – 9 с.

- ГОСТ 23740-79. Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ. – Введ. 01.01.1980. – М. : Изд-во стандартов, 1987. – 23 с.

- ГОСТ 24143-80. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки. – Введ. 22.04.1980. – М. : Изд-во стандартов, 1980. – 18 с.

- ГОСТ 25584-90. Грунты. Метод лабораторного определения коэффициента фильтрации. – Взамен ГОСТ 25584-83; Введ. 04.04.1990. – М. : Изд-во стандартов, 1990. – 15 с.

- Зміна № 1 ГОСТ 25584-90. Грунты. Метод лабораторного определения коэффициента фильтрации. – Введ. 25.05.1998. – К. : Укрархбудінформ, 1998. – 6 с.

- СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений. – Взамен СНиП II-15-74, СН 475-75; Введ. 01.01.85. –М. : Стройиздат, 1985. – 41 с.

- Brandl, H. The civil and geotechnical engineer in society-ethical and philosophical thoughts; challenges and recommendations : (7-я конференция Института фундаментов глубокого заложения. – Вена, 1998.) [Электронный ресурс] / Роль геотехники в обществе. – 2006. – № 10. – С. 17. – Режим доступа к журн.: http://www.georec.spb.ru.

- Brandl, H. Challenges of environmental geotechnics : (Rankine Lecture, Imperial College London, British Geotechnical Association) [Электронный ресурс] / Роль геотехники в обществе. – 2006. – № 10. – С. 17. – Режим доступа к журн.: http://www.georec.spb.ru.

- Clayton, C.R.I. Money can`t by risk-free ground : [Электронный ресурс] // Ground Engineering. – 2000. – Vol. 33. – № 5. – Режим доступа к журн.: http://www.georec.spb.ru.

- Clayton, C.R.I. Managing geotechnical risk : (Thomas Telford Publishing. London) [Электронный ресурс], – 2001. – Режим доступа к журн.:  http://www.georec.spb.ru.

- Dunnicliff, J. Ratings war : [Электронный ресурс] // Ground Engineering. – 2000. – Vol. 33. – № 3. – Режим доступа к журн.: http://www.georec.spb.ru.

- Nichols, R. W. Risk : (New Yjrk Academy of Sciences) [Электронный ресурс] / The Sciences. – May/June 2000. – Режим доступа к журн.: http://www.georec.spb.ru.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html