## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки України

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

На правах рукопису

Адаменко Ярослав Олегович

УДК 504.61

ОЦІНКА ВПЛИВІВ ТЕХНОГЕННО НЕБЕЗПЕЧНИХ

ОБ’ЄКТІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ:

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ, ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ

21.06.01 – екологічна безпека

Дисертація

на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Науковий консультант:

Рудько Г.І.

доктор геолого-мінералогічних наук,

доктор географічних наук,

доктор технічних наук,

професор

Івано-Франківськ – 2006

ЗМІСТ

Вступ	8

Розділ 1 Аналіз світового досвіду процедур екологічних оцінок	17

1.1. Методологічне поняття екологічної оцінки, екологічної                  експертизи та ОВНС	18

1.2. Аналіз методик проведення екологічних оцінок в країнах світу	21

1.2.1. Вимоги Світового Банку щодо екологічних оцінок	22

1.2.2. Країни Північноамериканського континенту	27

1.2.3. Країни Латинської Америки та Карибського басейну	31

1.2.4. Розвинуті країни Південно-Східної Азії	33

1.2.5. Країни Західної Європи	35

1.2.6. Процедура екологічної оцінки в Скандинавських країнах	38

1.2.7. Країни Близького Сходу	42

1.2.8. Країни Африканського континенту	44

1.2.9. Країни Австралійського континенту та Океанії	45

1.2.10. Країни Центральної Європи і Центральної Азії	46

1.3. Аналіз методик проведення екологічних оцінок в країнах                    Східної Європи	49

1.4. Аналіз проведення оцінки екологічних впливів в Україні	55

1.4.1. Нормативно-правове регулювання в галузі екологічної експертизи	55

1.4.2. Аналіз системи інвестиційного процесу будівництва	58

1.4.3. Аналіз існуючої системи ОВНС в складі інвестиційного процесу будівництва	66

Висновки за розділом	74

Розділ 2 Наукове обґрунтування впровадження провідних процесуальних етапів екологічної оцінки на Україні	76

2.1. Процедура попередньої екологічної оцінки – скринінг	78

2.1.1. Поняття терміну „скринінг”	78

2.1.2. Аналіз світового досвіду у проведенні процедури скринінгу	79

2.1.3. Обґрунтування впровадження процедури скринінгу в Україні	88

2.2. Процедура визначення задач екологічної оцінки – скоупінг	94

2.2.1. Поняття терміну „скоупінг”	94

2.2.2. Аналіз світового досвіду у проведенні процедури скоупінгу	95

2.1.3. Формування мети	100

2.1.4. Обґрунтування впровадження процедури скоупінгу в Україні	101

2.3. Процедури оцінки альтернатив	108

2.3.1. Поняття терміну „альтернатива”	108

2.3.2. Розгляд альтернатив у національних системах ЕО	109

2.3.3. Генерація альтернатив	111

2.3.4 Генералізація альтернатив	113

2.3.5 Розгляд, оцінка та порівняння альтернатив	119

2.4. Процедури залучення громадськості	125

2.4.1. Соціальний генезис «громадської думки»	125

2.4.2. Аналіз світового досвіду залучення громадськості до процедур екологічної оцінки	127

2.4.3. Аналіз українського законодавства щодо залучення громадськості         до екологічної оцінки	131

2.4.4. Обґрунтування методів залучення громадськості до процедури        ОВНС в Україні	134

Висновки за розділом	142

Розділ 3 Методика оцінки екологічної ситуації та прогнозу стану чинників навколишнього середовища	144

3.1. Структуризація чинників навколишнього середовища	145

3.1.1. Контролювання та керування екологічною ситуацією	146

3.1.2. Уявлення про екологічні процеси в екологічних системах	149

3.1.3. Структури баз даних екологічної інформації	153

3.1.3.1. Структура літосферних чинників і процесів	153

3.1.3.2. Структура геофізичних чинників і процесів	155

3.1.3.3. Структура геоморфологічних чинників і процесів	155

3.1.3.4. Структура чинників і процесів гідросфери	157

3.1.3.5. Структура атмосферних чинників і процесів	159

3.1.3.6. Структура педосферних чинників і процесів	159

3.1.3.7. Структура чинників і процесів біотосфери	162

3.1.3.8. Структура чинників і процесів соціосфери	162

3.2. Методи оцінки чинників навколишнього середовища	165

3.2.1. Категорії оцінки чинників навколишнього середовища	166

3.2.1.1. Категорії оцінки клімату і мікроклімату	167

3.2.1.2. Категорії оцінки атмосферного повітря	167

3.2.1.3. Категорії оцінки фізичних полів	168

3.2.1.4. Категорії оцінки геологічного середовища	168

3.2.1.5. Категорії оцінки поверхневих та підземних вод	169

3.2.1.6. Категорії оцінки ґрунтового покриву	170

3.2.1.7. Категорії оцінки рослинного і тваринного світу,                                        заповідних об’єктів	170

3.2.1.8. Категорії оцінки соціального середовища	171

3.2.1.9. Категорії оцінки техногенного середовища	172

3.2.2. Методологія екологічної оцінки впливів	172

3.2.2.1. Екологічні індекси	173

3.2.2.2. Усереднення таблиць і графіків	174

3.2.2.3. Причинний аналіз	175

3.2.2.4. Статистичні оцінки	175

3.2.2.5. Побудова кумулят	177

3.2.2.6. Математичні моделі	177

3.2.2.7. Оцінки місць проживання	179

3.2.2.8. Графічне накладення	180

3.3. Прогнозування впливів та наслідків запропонованої діяльності	181

3.3.1. Класифікація типів впливів та наслідків	181

3.3.2. Прогнозна оцінка стану навколишнього середовища та екологічної безпеки територій	182

3.3.3. Методології мінімізації впливів на навколишнє середовище	196

3.4. Методи порівняння альтернатив	198

3.4.1. Метод переліку для перевірки	200

3.4.2. Метод матриць	200

3.4.3. Метод бальних оцінок	203

3.4.4. Ітеративні методи	203

3.4.5. Методи рангової кореляції та факторного аналізу	204

3.4.6. Методи графічного накладання	206

3.5. Методологія вибору найкращої альтернативи	208

3.5.1. Методологія встановлення екологічної безпеки альтернатив	212

3.5.2. Методологія прийняття рішень та вибору альтернатив	216

3.5.2.1. Вибір альтернативи за багатокритеріальною теорією корисності	218

3.5.2.2. Вибір альтернативи за підходом аналітичної ієрархії	222

3.5.2.3. Вибір альтернативи за багатокритеріальним ранжуванням	224

3.5.2.4. Вибір альтернативи в умовах невизначеності	226

Висновки за розділом	227

Розділ 4 Досвід проведення проектів ОВНС в Україні	230

4.1. Демонстраційний проект «Оцінка впливів на навколишнє середовище розробки Пасічнянського нафтогазоконденсатного родовища»	233

4.1.1. Організація демонстраційного проекту ОВНС	234

4.1.2. Характеристика наміру інвестора та процедура скринінгу	237

4.1.3. Результати залучення громадськості у Демпроект	242

4.1.4. Впровадження процедури скоупінгу у Демпроекті	246

4.1.5. Вивчення сучасного стану навколишнього середовища території Пасічнянського родовища	248

4.1.6. Процедури аналізу та порівняння альтернатив у Демпроекті	253

4.1.6.1 Існуюча технологічна система розробки Пасічнянського родовища	260

4.1.6.2 Обґрунтування альтернативи «Запропонована діяльність»                      та впливів, які очікуються	264

4.1.6.3 Обґрунтування альтернативи «Максимальний видобуток»                      та впливів, які очікуються	269

4.1.6.4 Обґрунтування альтернативи «Відмова від діяльності»                             та впливів, які очікуються	272

4.1.6.5 Методи та результати оцінки і порівняння альтернатив                              у Демпроекті	274

4.1.7. Аналіз впливів від запропонованої діяльності в Демпроекті ОВНС	277

4.1.7.1 Вплив на геологічне середовище	279

4.1.7.2 Вплив на атмосферне повітря	280

4.1.7.3 Вплив на водне середовище	283

4.1.7.4 Вплив на ґрунтовий покрив	283

4.1.7.5 Вплив на біологічні ресурси та заповідні об’єкти	285

4.1.7.6 Екологічні наслідки впливів на соціальне середовище	286

4.1.7.7 Порівняльний підсумок екологічних впливів на навколишнє середовище	288

4.1.8. Методи пом’якшення негативних впливів в Демпроекті ОВНС	296

4.1.9. Документування процедури ОВНС в Демпроекті	299

4.1.10. Загальні висновки до ОВНС Демонстраційного проекту	302

4.2. Оцінка впливів на навколишнє середовище проекту «Будівництва          нового золошлаковідвалу Бурштинської теплової електростанції»	305

4.2.1. Підстави для проведення ОВНС та характеристика наміру	305

4.2.2. Альтернативи щодо поводження з золовими відходами	308

4.2.3. Оцінка стану навколишнього середовища в зонах впливу              будівництва нового золовідвалу	314

4.2.4. Оцінка впливу будівництва нового золовідвалу на стан                      ґрунтових вод	319

4.2.5. Комплекс природоохоронних заходів щодо забезпечення           нормативного стану навколишнього середовища в зонах впливу             будівництва нового золовідвалу Бурштинської ТЕС	339

4.2.6. Результати залучення громадськості до процедури ОВНС              будівництва нового золовідвалу Бурштинської ТЕС	347

4.2.7. Комплексна оцінка впливів будівництва нового золовідвалу Бурштинської ТЕС на навколишнє середовища та висновки                                  по проекту ОВНС	351

4.3. Оцінка впливів на навколишнє середовище проектів туристично-рекреаційного спрямування	359

4.3.1 Результати Пілотного проекту TACIS «Оцінка впливів антропогенного навантаження на навколишнє середовище гори Говерла»	360

4.3.2 Результати проекту ОВНС «Техніко-економічне обґрунтування будівництва мінігідроелектростанції на р.Прут в с.м.т.Ворохта»	379

4.3.3 Екологічна оцінка інвестиційних проектів розвитку гірськолижних курортів Прикарпаття	387

4.3.3.1 Результати екологічної оцінки інвестиційного проекту розвитку готельно-туристичного комплексу «Буковель»	388

4.3.3.2 Результати екологічної оцінки інвестиційного проекту будівництва повітряної лінії електропередач для зовнішнього електропостачання курорту «Буковель»	393

Висновки за розділом	398

Висновки та рекомендації……………………………………………………….400

Список використаних джерел	405

вступ

Основою економіки, джерелом національного багатства, засобами існування суспільства є навколишнє природне середовище. Безпека цих засобів існування залежить від сталого управління та розвитку ресурсної бази держави. По мірі індустріалізації, урбанізації, розширення використання ресурсної бази нарощується потреба в системному управлінні ресурсами. Одним з інструментів досягнення цього є екологічна оцінка діяльності, що планується.

Екологічна оцінка є державним інституційним інструментом скорочення несприятливих екологічних наслідків діяльності в області техногенної безпеки і забезпечення стійкого розвитку, яка широко використовується в багатьох країнах та банківських установах світу. Екологічна оцінка охоплює як оцінку окремих проектів та проектних задумів, так і оцінку загальної політики, планів і програм країни – стратегічну екологічну оцінку.

Світова практика використовує екологічну оцінку, як нормативно-правову процедуру, яка базується на принципі превентивності та екологічної безпеки держави для її суспільства. В свою чергу екологічна безпека – це нешкідлива для навколишнього середовища техногенна діяльність людини, з одного боку, і відсутність антропогенного впливу довкілля на об’єкт, з іншого боку. Тобто, у системі природа–об’єкт–людина повинна бути збалансована взаємодія природних, технічних і соціальних чинників, яка б забезпечувала оптимальні санітарно-гігієнічні, матеріально-технічні, естетичні та інші потреби людини в зоні дії техногенного об’єкту при умові збереження природно-ресурсного потенціалу природно-антропогенних геоекосистем та їх здібності до саморегулювання і відновлення.

Актуальність теми. Одним з пріоритетних напрямків національної безпеки України є забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства, збереження навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів. Екологічна безпека держави ґрунтується на законах та нормативно-правових актах України і залежить від багатьох чинників, в тому числі й від впливів діяльності об’єктів господарювання на навколишнє середовище.

Щоб попередити погіршення екологічної обстановки та вийти на нормативно-безпечний рівень стану компонентів навколишнього середовища, необхідне проведення послідовної ефективної екологічної політики, спрямованої на захист життя і здоров’я людей, природних ресурсів, шляхом введення в дію екологічних законів та нормативно-правових і методичних документів. Невід’ємною складовою частиною такої політики у провідних країнах світу є систематична процедура екологічної оцінки (ЕО), яка застосовується як інструмент превентивного екологічного регулювання господарської діяльності. Аналіз накопиченого міжнародного досвіду дозволяє встановити ряд загальних закономірностей, які роблять цей інструмент ефективним й мало залежним від умов конкретної країни.

Аналогом системи ЕО в Україні є екологічна експертиза, яка складається з оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) та державної екологічної експертизи. Основним законодавчим актом в галузі ЕО в Україні є Закон України «Про екологічну експертизу» (1995), а загальні вимоги до складання розділів матеріалів ОВНС визначені у Державних будівельних нормах (А-2.2-1-2003).

Практика проведення ОВНС в Україні показала, що процедура ЕО поки що не стала процесом, який супроводжує всі стадії інвестиційного проекту, починаючи з моменту проектного задуму, як це прийнято у світовій практиці, до моменту впровадження діяльності та після реалізації проекту. Як правило, ОВНС в Україні – це окремий розділ до проектної документації, тобто оцінка впливів розпочинається, коли рішення про впровадження певної господарської діяльності вже фактично прийняте і земельна ділянка під будівництво – відведена. Тобто, ОВНС не передує прийняттю рішення, не є його складовою, а здійснюється здебільшого – постфактум. При цьому, потенціал ОВНС значно втрачає у своїй економічній значимості, зберігаючи одночасно свою екологічну сутність.

Використовуючи світовий досвід ЕО, ми розробили науково-теоретичні основи ОВНС, впровадили її на кількох підприємствах різних галузей і пропонуємо застосовувати цю процедуру в Україні. В цьому й полягає актуальність обраної теми дисертаційної роботи.

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Вибраний напрямок досліджень тісно пов’язаний з тематикою держбюджетних науково-дослідних робіт Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, які виконувалися за рахунок фінансування Міністерства освіти і науки України: тем Д-1 «Наукові основи розробки техногенно-екологічної безпеки в нафтогазовій галузі та нетрадиційній енергетиці» (шифр держреєстрації № 0198U005853), Д-5 «Науково-методичні основи оцінки впливів об’єктів паливно-енергетичного комплексу на екологічні системи і здоров’я людини в Карпатському регіоні» (№ 0101U001665), Д-8 «Дослідження нових технологій підвищення ефективності видобування вуглеводнів, в тому числі з низькодебітних свердловин» (№ 0104U004086), а також з галузевими науково-дослідними та проектно-конструкторськими роботами ВАТ «Укрнафта» (теми №№ 536/97 «Перелік законодавчих актів та інших природоохоронних документів для підприємств нафтової промисловості України», 518/2001 «Розробка стандарту підприємства ВАТ “Укрнафта” “Основні положення матеріалів “Оцінка впливів на навколишнє середовище при проектуванні і будівництві об’єктів ВАТ “Укрнафта”»). Автором дисертації виконані за завданням нафтогазовидобувних управлінь «Надвірнанафтогаз» та «Бориславнафтогаз» розділи матеріалів ОВНС проектів розробки Бориславського, Новосхідницького, Стрильбічського, Східницького, Старосамбірського, Орів-Уличнянського, Іваниківського, Південно-Монастирецького, Мельничанського, Гвіздецького, Луквинського, Пнівського, Космацького, Рудавецького, Пасічнянського та Микуличинського нафтогазових родовищ.

Протягом 1998-2000 рр. автор був відповідальним виконавцем міждержавного американо-українського Демонстраційного для України проекту «Оцінка впливів на навколишнє середовище розробки Пасічнянського нафтогазоконденсатного родовища», який виконувався за рахунок Федерального Бюджету США при сприянні Агентства Міжнародного Розвитку США та Представництва ООН в Україні спеціалістами ІФНТУНГ та інших організацій разом з експертами Агентства Охорони Середовища США. В 2001-2002 рр. дисертант був одним із членів творчого колективу з підготовки «Посібника до розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище» (до Державних будівельних норм А.2.2-1-2003). В 2002-2003 рр. автор був одним із ключових експертів Проекту TACIS «Вдосконалення транскордонної системи збереження природи Верховини», в якому виконував розділ ОВНС рекреаційно-туристичного використання гори Говерли.

З 2000 р. розпочалась довготривала (продовжується і тепер) робота з ОВНС гірськолижного туристично-рекреаційного комплексу «Буковель». Під керівництвом автора були виконані проекти ОВНС «Траси та трампліну для фрістайлу під горою Говерла», «Малої гідроелектростанції на р.Прут вище с.м.т.Ворохта», «Повітряної лінії електропередач ПЛ 110 кВ для зовнішнього електропостачання курорту «Буковель».

Мета і завдання дослідження. Метою досліджень є науково-теоретичне обґрунтування процедури оцінки впливів техногенно небезпечних об’єктів на навколишнє середовище та впровадження її в практику.

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати наступні завдання:

- провести аналіз систем процедур екологічної оцінки у провідних країнах світу та на його основі науково обґрунтувати методологію їх впровадження в Україні;

- розробити експертні математичні моделі та методологію оцінок негативних впливів на навколишнє середовище для процедури ОВНС;

- науково обґрунтувати та розробити методологію екологічної безпеки територіальних одиниць з еколого-техногеохімічним моделюванням ситуацій під дією прогнозованого впливу техногенно небезпечних об’єктів;

- розробити методологію прогнозування очікуваних екологічних наслідків з врахуванням оцінки та порівняння альтернатив при проведенні ОВНС за типами впливів;

- створити бази даних екологічної інформації стану усіх компонентів навколишнього середовища та їх змін під впливом запроектованої діяльності;

- науково обґрунтувати системи прийняття рішень з врахуванням екологічних оцінок;

- практично реалізувати запропоновану методологію процедури ОВНС для різних інвестиційних проектів господарської діяльності на території України.

Об’єкт дослідження – зміни екологічної ситуації під впливом діяльності техногенно небезпечних об’єктів.

Предмет дослідження – процес оцінки впливів на навколишнє середовище проектно-інвестиційної діяльності.

Методи дослідження базувалися на системному аналізі та загальних принципах таких як об’єктивність, причинність, актуалізм і еволюційність. З традиційних загальнонаукових методів застосовувалися: спостереження (польові дослідження), аналіз і синтез, порівняння та аналогія, узагальнення та абстрагування, моделювання і прогнозування. Також для вирішення поставлених завдань у дослідженнях використовувалися методи математичного моделювання, у т.ч. математична статистика, технологія Делфі, багатокритеріальна теорія корисності, аналітична ієрархія, багатокритеріальне ранжування. Формування баз даних екологічної інформації здійснювалося у середовищі Microsoft Excel, а при прогнозі і моделюванні екологічних ситуацій в межах впливу техногенно небезпечних об’єктів використовувалися географічні інформаційні системи у середовищі MapInfo.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних засад процедури оцінки впливів техногенно небезпечних об’єктів на навколишнє середовище та шляхів її впровадження.

Автором дисертаційної роботи:

- Вперше виконане наукове обґрунтування послідовних процедур та процесуальних етапів екологічної оцінки при проведенні ОВНС в Україні – доведено, що процедура оцінки впливів техногенно небезпечних об’єктів на навколишнє середовище повинна починатися до початку відведення земельної ділянки під будівництво, тобто підчас інвестиційного задуму.

- Вперше для інвестиційного процесу будівництва техногенно небезпечних об’єктів науково обґрунтований зміст та знайшли подальший розвиток етапи ЕО: «скринінг», «скоупінг» і «оцінка та порівняння альтернатив» та розроблені моделі їх використання для оцінки впливів на навколишнє середовище.

- Вперше розроблені теоретичні основи баз даних екологічної інформації для оцінки змін довкілля під впливом запроектованої діяльності в залежності від альтернатив.

- Вперше теоретично обґрунтована та запропонована методологія залучення громадськості до екологічної оцінки проектованої діяльності, як інструмент прозорості та відкритості на всіх етапах інвестиційного процесу будівництва.

- Вперше для України були реалізовані та практично впроваджені запропоновані дисертантом основні етапи процедури ОВНС для різних інвестиційних проектів господарської діяльності промислових об’єктів.

- Запропонована методологія генералізації альтернатив для екологічної оцінки інвестиційного проекту, який здійснює перетворення множини усіх можливих альтернатив у множину доцільних альтернатив з використанням технології Делфі та методу парних порівнянь.

- Знайшла подальший розвиток методологія оцінки екологічної ситуації та прогнозу стану складових навколишнього середовища для процедури ОВНС шляхом використання експертних математичних моделей та власної, розробленої дисертантом, системи геоінформаційного еколого-техногеохімічного моделювання.

- Дістали подальший розвиток методи комп’ютерного картографічного моделювання стану компонентів навколишнього природного середовища на базі ГІС-технологій, як інструмент порівняння альтернативних технічних рішень при проведенні екологічної оцінки проектованої діяльності.

- Запропонована стратегія прийняття рішення в системі ОВНС, яка базується на нечітких експертних оцінках з перетворенням їх у функції багатокритеріальної теорії корисності.

Практичне значення одержаних результатів:

- Теоретичні положення запропонованої методології екологічної оцінки успішно апробовані та впроваджені:

- на підприємствах ВАТ «Укрнафта» при розробці проектів експлуатації нафтових та нафтогазоконденсатних родовищ Прикарпаття;

- при проектуванні нового золошлаковідвалу Бурштинської ТЕС;

- на об’єктах туристично-рекреаційного комплексу Івано-Франківської області та їх інфраструктури: траса і трамплін для фрістайлу біля гори Говерла; готельно-туристичні комплекси «Буковель», «Бистриця», «Хом’як», «Гута», «Дземброня»;

- при плануванні антропогенного навантаження на гору Говерла;

- при проектуванні міні-гідроелектростанції на р.Прут у с.м.т.Ворохта Івано-Франківської області;

- при проектуванні лінії електропередач ПЛ-110 кВ «Надвірна-перевал Столи» у Івано-Франківської області.

В означених роботах були запропоновані конкретні інженерно-технічні рішення, які успішно реалізовані на практиці при будівництві того чи іншого техногенно небезпечного об’єкту, що в свою чергу значно мінімізувало вплив діяльності на навколишнє середовище.

- Запропонована автором методологія залучення громадськості до екологічних оцінок проектованої діяльності застосовується при проектуванні техногенно небезпечних об’єктів згідно до ДБН А.2.2-1-2003.

- Матеріали дисертаційних досліджень широко використовуються в навчальному процесі: автором розроблені та впроваджені курси професійно-орієнтованих дисциплін «Оцінка впливів на навколишнє середовище», «Екологічна експертиза», «Екологічна та техногенна безпека», «Банки екологічної інформації», «Екологічна геологія» в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу та Інституті менеджменту і економіки «Галицька Академія» (м.Івано-Франківськ), а також при проведенні тренінг-навчання з ОВНС для керівників структурних підрозділів Мінприроди і Мінпаливенерго України, НАК «Нафтогаз України», ВАТ «Укрнафта» разом з експертами Агентства Охорони Середовища США (1997-1999) та експертами Європейського Союзу (2002-2003).

Особистий внесок здобувача полягає у формування ідеї, мети і задач досліджень, а також розробці теоретичних засад методології оцінки впливів техногенно небезпечних об’єктів на навколишнє середовище та шляхів її впровадження. Наукові, методичні і практичні висновки та положення, винесенні на захист, є авторськими.

В опублікованих у співавторстві роботах дисертанту належить: ідея роботи, основний зміст та концепція техногенно-екологічної безпеки, прогнозу і попередження надзвичайних ситуацій [3, 26, 53, 58]; методологія процедури ОВНС техногенно небезпечних об’єктів та споруд та результати практичного впровадження [6, 8-11, 13-18, 20, 21, 24, 27-32, 37, 40, 41, 49, 51, 52, 54, 55];  ідея роботи, розробка структур баз даних екологічної інформації і методологія використання ГІС-технологій при екологічних оцінках техногенно небезпечних об’єктів [1, 23, 25, 46, 47, 60]; окремі розділи, які стосуються територіальної характеристики природних ресурсів [5, 43, 56, 57]; методологія залучення громадськості до ОВНС [4, 39]; методика викладання дисципліни «Оцінка впливів на навколишнє середовище» у вищих закладах освіти [7, 50].

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, що викладені в дисертаційній роботі, неодноразово доповідались здобувачем і обговорювались на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях та семінарах: «Стан, проблеми і перспективи розвитку нафтогазового комплексу Західного регіону України» (Львів, 1995), «Екологічна культура та хімічна екологія в умовах радіації і техногенного забруднення» (Трускавець, 1997), «Нове в екології та безпеці життєдіяльності» (Санкт-Петербург, Росія, 1998), «Ресурси природних вод Карпатського регіону» (Львів, 2002, 2004, 2005), «Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) об’єктів будівництва. Регіональні, галузеві проблеми; практика проведення ОВНС» (Коктебель, 2002), «Екологічні проблеми міст і промислових зон: шляхи їх вирішення» (Львів, 2003), «Проблеми комплексного освоєння гірничовидобувних регіонів» (Дніпропетровськ-Кривий Ріг, 2003), «Стан і перспективи розробки родовищ нафти і газу України» (Івано-Франківськ, 2003), «Екологічні проблеми індустріальних мегаполісів» (Донецьк, 2004), «Інформаційні технології в управлінні туристичною і курортно-рекреаційною економікою та проблеми підготовки фахівців» (Бердянськ, 2005) та ін., а також на науково-технічних та практичних конференціях професорсько-викладацького складу та науковців Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (1992-2006).

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковані в 60 наукових працях, в тому числі в одному підручнику, одному посібнику до Державних будівельних норм, п’яти розділах у двох монографіях, одній брошурі, 9 статтях в наукових журналах, 29 статтях у збірниках наукових праць, 17 матеріалах та тезах конференцій, із них – в 24 фахових виданнях, зареєстрованих ВАК України. Одноосібно опубліковано 14 наукових праць.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів і висновків, викладених на 425 сторінках основного тексту, містить 37 таблиць та 67 рисунків. Загальний обсяг ілюстрацій і таблиць – 92 сторінки. Список використаних джерел включає 213 найменувань на 21 сторінці.

Висновки та рекомендації

Законодавчо-нормативний регламентований потенціал ОВНС в Україні на даний час, певною мірою, поступається потенціалу екологічної оцінки західного типу: відмінність української ОВНС від ЕО західного типу є процес прийняття оптимального економічного і прийнятного екологічно-господарського рішення, а в Україні ОВНС є складовою проектування, що забезпечує інтереси охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування, обґрунтовуючи вже прийняте господарське рішення і визначаючи шляхи мінімізації його негативного впливу на навколишнє середовище.

Враховуючи, що Україна декларує західний напрямок розвитку суспільства та якнайшвидше приєднання до Європейського Союзу, необхідно щоб усі нормативно-правові процедури розвитку економіки збігалися з західною моделлю. Одним з чинників галузі охорони навколишнього середовища і є розглянута тема дисертаційної роботи.

У дисертаційній роботі вирішена важлива науково-технічна проблема підвищення екологічної безпеки техногенно небезпечних об’єктів та запропонована нова стратегія прийняття рішення в системі оцінки впливів на навколишнє середовище планованої діяльності. Розроблена дисертантом стратегія ОВНС ґрунтується на принципі превентивності та складається з послідовних і взаємопов’язаних етапів, що дозволяє впливати на інвестиційні проекти щодо охорони довкілля до виконання проектних робіт. Теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи дозволили розвинути і поглибити уявлення щодо необхідності екологічного обґрунтування інвестиційної діяльності та функціонування техногенно небезпечних об’єктів, а також запровадити науково-теоретичні основи процедур екологічної оцінки в Україні для її сталого розвитку та гармонізації взаємовідносини між економікою, навколишнім середовищем та розвитком суспільства.

Внаслідок розв’язання цього комплексу завдань отримано такі нові науково-теоретичні та практичні результати:

- Базуючись на аналізі методологій екологічної оцінки у провідних країнах світу та досвіду дисертанта у проведенні процедур оцінки впливів техногенно небезпечних об’єктів на навколишнє середовище, виконане наукове обґрунтування послідовних процедур та процесуальних етапів екологічної оцінки при проведенні ОВНС в Україні:

  - теоретично обґрунтовані та знайшли подальший розвиток такі етапи ОВНС, як скринінг, скоупінг, оцінка та порівняння альтернатив, а також для цих етапів розроблені їх покрокові моделі;

  - доведено, що процедура оцінки впливів техногенно небезпечних об’єктів на навколишнє середовище повинна починатися як можна раніше, а саме до початку відведення земельної ділянки під будівництво, тобто під час інвестиційного задуму, при цьому необхідно залучати всі зацікавлені сторони (в тому числі й громадськість), й тільки після здійснення усіх запропонованих автором кроків з ОВНС проводити проектування об’єкту;

  - досліджені загальні фактори структуризації процедур екологічної оцінки, що мають логічно послідовний характер проведення оцінок впливів на навколишнє середовище.

- Запропонована і розроблена методологія екологічної оцінки для техногенно небезпечних інвестиційних проектів, яка здійснює перетворення множини усіх можливих альтернатив у чітку множину доцільних альтернатив з використанням технології Делфі та методу парних порівнянь:

  - знайшла подальший розвиток методологія оцінки екологічної ситуації та прогнозу стану складових навколишнього середовища для процедури ОВНС шляхом використання експертних математичних моделей;

  - обґрунтований механізм формування мети запропонованої діяльності в рамках проведення ОВНС.

- Теоретично обґрунтована методологія залучення громадськості до ОВНС на всіх етапах інвестиційного процесу будівництва та запропонована методологія процедури залучення громадськості до ОВНС для інвестиційних проектів будівництва:

  - запропонована автором методологія залучення громадськості до екологічних оцінок проектованої діяльності опублікована у «Посібнику до державних будівельних норм ДБН А.2.2-1-2003»;

  - на прикладі «Демонстраційного проекту ОВНС розробки Пасічнянського нафтогазоконденсатного родовища» і «Проекту ОВНС будівництва нового золовідвалу Бурштинської ТЕС» показано, як думка зацікавлених сторін інвестиційної діяльності, в тому числі й громадськості, може впливати на проектні рішення.

- Науково обґрунтована комп’ютерна система екологічної безпеки інвестиційної діяльності, в якій виділено чотири взаємопов’язаних блоки: оцінка впливів на навколишнє середовище; екологічний моніторинг об’єкту або діяльності в зоні його впливу; екологічний аудит функціонування запланованої діяльності; екологічний менеджмент.

- Використовуючи системний аналіз функціонування комп’ютерної системи екологічної безпеки, запропонована та розроблена детальна структура усіх компонентів навколишнього середовища та баз даних екологічної інформації для оцінки змін довкілля під впливом запроектованої діяльності в залежності від альтернатив.

- Запропонована і розроблена методологія оцінки екологічної ситуації та прогнозу стану компонентів навколишнього середовища на базі використання сучасних ГІС-технологій:

  - розроблена нова експертна технологія прийняття рішення для процедури ОВНС, яка базується на багатокритеріальній теорії корисності та містить блок-схему, алгоритм та математичний апарат з визначенням функції корисності залежно від переваг експертів, а одержані результати дозволяють оцінювати будь-які альтернативи, у тому числі і ті, що можуть виникати при подальшому їх розгляді;

  - дістали подальший розвиток методи комп’ютерного картографічного моделювання стану компонентів навколишнього природного середовища на базі ГІС-технологій, як інструмент порівняння альтернативних технічних рішень при проведенні екологічної оцінки проектованої діяльності;

  - обґрунтовані категорії оцінки стану складових навколишнього середовища та визначення впливів на них техногенно-небезпечних об’єктів з використанням картографічних моделей;

  - розроблена класифікація впливів та наслідків за чинниками навколишнього середовища та методами пом’якшення цих впливів та наслідків.

- Науково обґрунтована ГІС-технологія екологічної безпеки та прийняття рішення, яку рекомендується використовувати не тільки для окремих техногенно-небезпечних об’єктів, а й для адміністративно-територіальних та фізико-географічних одиниць. Запропонована експертна технологія і розроблений алгоритм прийняття рішення щодо екологічно небезпечних об’єктів інвестиційної діяльності, які базуються на експертних оцінках запропонованих альтернативних рішень з перетворенням їх у функції багатокритеріальної теорії корисності за критеріями інженерних можливостей, економічної доцільності та екологічної безпеки з врахуванням всієї множини регіональних, локальних і нормативних показників за чинниками впливу на природне, техногенне та соціальне середовища.

- Вперше для України були реалізовані та практично впроваджені основні етапи процедури ОВНС для різних інвестиційних проектів господарської діяльності – нафтогазовидобувна промисловість, поводження з відходами теплоелектростанцій, туристично-рекреаційна та гідроенергетична галузі промисловості, енергопостачання промислових об’єктів та інші:

  - практично доведено, що процедури ЕО західного типу не суперечить діючому в Україні законодавству для умов ОВНС в складі інвестиційного процесу будівництва техногенно небезпечних об’єктів, а їх застосування на ранніх стадіях проектування – є превентивним інструментом захисту навколишнього середовища;

  - для всіх проектів ОВНС практично реалізовані методи залучення громадськості, результати яких позитивно впливають не тільки на проектування екологічно небезпечних господарських об’єктів, але й формують громадську думку по відношенню до цих об’єктів;

  - вперше, для об’єктів туристично-рекреаційної галузі розроблена ОВНС – раніше вважалось, що ці об’єкти не є екологічно небезпечними;

  - вперше практично реалізований принцип альтернативності, який базується на забезпеченні оптимізації екологічної безпеки запропонованого наміру інвестиційної діяльності, при цьому ОВНС є ключовим фактором при прийняті рішення, щодо впровадження запропонованих рішень. Для всіх проектів ОВНС обов’язково розглядалась альтернатива «Відмова від діяльності», яка є фоновою для порівняння з іншими альтернативами, а також для збереження інформації щодо існуючого стану навколишнього середовища до початку впровадження запропонованої діяльності.

  - у всіх проектах ОВНС були запропоновані конкретні інженерно-технічні рішення щодо зменшення навантаження та мінімізації негативних впливів на навколишнє середовище, а також обґрунтовані місця розташування запроектованих споруд та комунікацій з врахуванням очікуваних впливів та нормативних показників охорони навколишнього середовища, що забезпечує екологічну безпеку територій та рівновагу зв’язків у природно-антропогенній геосистемі, а звідси й сталий розвиток держави.

список використаних джерел

- Абраменко С.В., Апарин Г.П., Крючков А.Н. Географические информационные системы. Создание цифровых карт. – Минск: инст-т техн. кибернетики НАН Беларусь, 2000. – 276 с.

- Абрамов И.Б. Оценка воздействия на окружающую природную среду планируемой хозяйственной деятельности. Нормативное обеспечение. Основные положения оценки воздействия на геологическую и водную среду // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2004. – № 5. – С. 80-85.

- Абрамов И.Б. Чунихин В.Г. Оценка воздействия на окружающую техногенную среду в системе ОВОС // Нормативні та практичні аспекти виконання оцінки впливу на навколишнє середовище: Збірник матеріалів. – К.: Веселка. – 2002. – С. 21-22.

- Адаменко О.М. Інформаційно-керуючі системи екологічного моніторингу на прикладі Карпатського регіону // Український географічний журнал. – 1993. – №3. – С. 8-14.

- Адаменко О.М. Місце і роль ОВНС в системі екологічної безпеки території або об’єкту // Нормативні та практичні аспекти виконання оцінки впливу на навколишнє середовище: Збірник матеріалів. – К.: Веселка. – 2002. – С. 62-64.

- Адаменко О.М. Принципи і моделі статичного та динамічного моніторингу Карпатського регіону // Геоекологія України. Збірник наукових праць. – К.: Манускрипт, 1993. – С.7-24.

- Адаменко О.М., Кравців В.С. Науково-методичні основи моніторингу навколишнього середовища та екологічної безпеки регіонів // Геоекологічні дослідження: стан і перспективи. 3б. наук. праць – Київ, 1995. – С. 66-70.

- Адаменко О.М., Рудько Г.І. Екологічна геологія. – К.: Манускрипт, 1998. – 349 с.

- Адаменко Я., Косевич Л., Кундельська Т. Оцінка впливів антропогенного навантаження на атмосферне повітря гори Говерла // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. – Львів: Львів. націон. ун-т ім. Ів.Франка. – 2004. – Вип. 30. – С. 3-8.

- Адаменко Я., Михайлів М., Долгополий В. Вітроенергетичні ресурси Карпатського регіону // Нетрадиційні енергоресурси та екологія України: Зб. наук. праць. – К.: Манускрипт, 1996. – С. 23-26.

- Адаменко Я., Пилипенко А., Стельмах О. Значення практичних навичок наукових досліджень для підготовки спеціалістів-екологів // Вплив наукових досліджень на підвищення якості підготовки фахівців: Зб. матеріалів наук.-метод. конференції. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1998. – С. 125-126.

- Адаменко Я.О. Вплив експлуатації Космацького газоконденсатного родовища в Карпатах на основні компоненти навколишнього природного середовища // Наук. вісник Івано-Франківського націон. техн. ун-ту нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2004. – № 1(7). – С. 109-116.

- Адаменко Я.О. Деревообробна промисловість в рекреаційних зонах // Тези допов. наук.-практ. конференції професорсько-викладацького складу ІФДТУНГ. – Івано-Франківськ, 1995. – С. 121.

- Адаменко Я.О. Досвід проведення демонстраційного проекту ОВНС в Івано-Франківській області // Нормативні та практичні аспекти виконання оцінки впливу на навколишнє середовище: Збірник матеріалів. – К.: Веселка. – 2002. – С. 99-128.

- Адаменко Я.О. Інженерія туризму // Інформаційні технології в управлінні туристичною і курортно-рекреаційною економікою та проблеми підготовки фахівців: Матеріали доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (15-16 вересня 2005 р.). – Бердянськ: Академія управління та інформаційних технологій, 2005. – С. 45-46.

- Адаменко Я.О. Кліматичні ресурси Українських Карпат // Геоекологічні дослідження екосистем України: Зб.наук. праць. – К.: Манускрипт, 1996. – С. 68-72.

- Адаменко Я.О. Концепція техногенно-екологічної безпеки, прогнозу і попередження надзвичайних ситуацій // Екологічна культура та хімічна екологія в умовах радіації і техногенного забруднення: Матеріали конференції (18-20 березня 1997 р.). – Трускавець, 1997. – С. 5-6.

- Адаменко Я.О. Оценка влияния нефтедобычи на окружающую среду в пределах нефтепромыслов Прикарпатья // Доклады III Всерос. научно-практ. конф. с международ. участием “Новое в экологии и безопасности жизнедеятельности” (16-18 июня 1998 г.). – С-Пб., 1998. – С. 97-100.

- Адаменко Я.О. Стан атмосферного повітря в рекреаційних зонах Українських Карпат // Нетрадиційні енергоресурси та екологія України: Зб. наук. праць. – К.: Манускрипт, 1996. – С. 148-158.

- Адаменко Я.О. Стан атмосферного повітря в рекреаційних зонах Українських Карпат // Тези наук.-техн. конф. професорсько-викладацького складу університету. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1997. – С. 108.

- Адаменко Я.О. Стан техногенно-екологічної безпеки довкілля та подолання складної екологічної ситуації на Прикарпатті // Геологія і геохімія горючих копалин. – Львів, 2003. – № 1. – С. 140-146.

- Адаменко Я.О. Структура баз екологічних даних для створення системи екологічної безпеки басейну Дністра // Геоекологічні проблеми Івано-Франківщини та Карпатського регіону: Зб. наук. праць. – Івано-Франківськ: ЕКОР, 1998. – С. 108.

- Адаменко Я.О. Структура будови баз даних екологічної інформації // О.М.Адаменко, Г.І.Рудько. Екологічна геологія: Підручник для ВНЗ – К.: Манускрипт. – 1998. – С. 237-249.

- Адаменко Я.О. Структура будови баз даних екологічної інформації // Нетрадиційні енергоресурси та екологія України: Зб. наук. праць. – К.: Манускрипт, 1996. – С. 111-123.

- Адаменко Я.О. Техногенне засолонення ґрунтових вод нафтових промислів // Розвідка і розробка нафтових и газових родовищ: Держ. міжвідомч. наук.-техн. зб. Сер.: Енергетика. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 2000. – Вип. 37. – Т. 9. – С. 161-167.

- Адаменко Я.О., Долгопола Г.Є. Участь громадськості в інвестиційних процесах // Нормативні та практичні аспекти виконання оцінки впливу на навколишнє середовище: Зб. матеріалів. – К.: Веселка. – 2002. – С. 128-134.

- Адаменко Я.О., Долгополий В.О., Долгопола Г.Є. Дальні рекреаційні зони // Тези допов. наук.-практ. конференції професорсько-викладацького складу ІФДТУНГ. – Івано-Франківськ, 1995. – С. 120.

- Адаменко Я.О., Журавель О.М. Комп’ютерне моделювання наслідків радіаційного забруднення // Екологічна культура та хімічна екологія в умовах радіації і техногенного забруднення: Матеріали конференції (18-20 березня 1997 р.). – Трускавець, 1997. – С. 7-8.

- Адаменко Я.О., Знак М.С., Лопушняк Я.І. Екологічний аудит газогеохімічних аномалій нафтогазових родовищ // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ: Держ. міжвідомч. наук.-техн. зб. Сер.: Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ. Розвідувальна та промислова геофізика. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 2000. – Вип.37. – Т. I. – С. 93-98.

- Адаменко Я.О., Знак М.С., Лопушняк Я.І. Застосування газогеохімічних досліджень при оцінюванні впливів на навколишнє середовище процесу розробки нафтогазових родовищ // Нафтова і газова промисловість. – 2001. – № 2. – С. 55-62.

- Адаменко Я.О., Калінкін О.Г. До процесу оцінки впливів на навколишнє середовище // Нафтова і газова промисловість. – 1999. – № 1. – С. 60-62.

- Адаменко Я.О., Калінкін О.Г., Кундельська Т.В. Формування напрямків стандартизації екологічної діяльності ВАТ “Укрнафта” // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ, 2002. – № 1(2). – С. 68-70.

- Адаменко Я.О., Карпаш О.М. Управління природними ресурсами та екологічною безпекою паливно-енергетичного комплексу в Карпатському та інших регіонах // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ, 2003. – № 4(9). – С. 122-126.

- Адаменко Я.О., Консевич Л.М. Оцінка впливу антропогенного комплексу «Буковель» на водне середовище // Наук. вісті ін-у менеджменту та економіки «Галицька Академія». – Івано-Франківськ,2004.–№2(6).– С.158-167.

- Адаменко Я.О., Консевич Л.М. Практичні аспекти викладання курсу «Оцінка впливу на навколишнє середовище» // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ: Держ. міжвідомч. наук.-техн. зб. Сер.: Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ. Розвідувальна та промислова геофізика. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1999. – Вип. 36. – Т. I. – С. 334-342.

- Адаменко Я.О., Консевич Л.М. Прогноз екологічних наслідків побудови МГЕС на р.Прут // Наукові записки. Сер.: Географія. – Тернопіль: Тернопіль. держ. педаг. ун-т ім. В.Гнатюка. – 2004. – № 2. – С. 104-110.

- Адаменко Я.О., Консевич Л.М. Розвиток екоенергетики в Карпатському регіоні // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ: Держ. міжвідомч. наук.-техн. зб. Сер.: Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ. Розвідувальна та промислова геологія. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1998. – Вип. 35. – Т. I. – С. 88-96.

- Адаменко Я.О., Консевич Л.М., Кундельська Т.В. Визначення кількісної складової гідрологічного потенціалу біля підніжжя гори Говерла // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ, 2003. – № 2(7). – С. 80-84.

- Адаменко Я.О., Кундельська Т.В. Система прийняття альтернативних рішень як інструмент екологічної оцінки // Екологічні проблеми міст і промислових зон: шляхи їх вирішення: Матеріали Міжнародної конференції студентів і молодих вчених (11-13 квітня 2003 р.). – Львів: СПОЛОМ, 2003. – С. 157-160.

- Адаменко Я.О., Кундельська Т.В., Николик М.М. Оцінка впливів освоєння нафтогазоконденсатних родовищ на навколишнє середовище // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ, 2005. – № 3(16). – С. 53-58.

- Адаменко Я.О., Кундельська Т.В., Николик М.М. Система екологічно прийнятних методів освоєння нафтогазоконденсатних родовищ // Наук. вісник Івано-Франківського націон. техн. ун-ту нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2005. – № 3(12). – С. 137-142.

- Адаменко Я.О., Пилипенко А.А., Журавель О.М. Нафтопродукти в поверхневих водах території діяльності підприємства «Бориславнафтогаз» // Тези наук.-техн. конференції ІФДТУНГ. – Івано-Франківськ, 1998. – С. 173.

- Адаменко Я.О., Стельмах О.Р. Будова та можливості господарського використання покривного комплексу високогір’я Карпат // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ, 2002.– № 1(2). – С. 49-50.

- Адаменко Я.О., Стельмах О.Р. Можливості та доцільність комплексної оцінки впливу на довкілля розробки родовищ корисних копалин // Проблемы комплексного освоения горнодобывающих регионов: Материалы международной научно-практической конференции (15-20 вересня, 2003 р.). – Дніпропетровськ, 2003. – С. 55.

- Адаменко Я.О., Стельмах О.Р. Особливості оцінки впливу на навколишнє середовище об’єктів туристично-рекреаційної діяльності у високогір’ї Карпат // Нормативні та практичні аспекти виконання оцінки впливу на навколишнє середовище: Збірник матеріалів. – К.: Веселка. – 2002. – С. 136-143.

- Адаменко Я.О., Стельмах О.Р. Особливості оцінки впливу на навколишнє середовище об’єктів туристично-рекреаційної діяльності у високогір’ї Карпат // Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) об’єктів будівництва. Регіональні, галузеві проблеми; практика проведення ОВНС: Матеріали III наук.-практ. конференції (27-31 травня 2002 р.). – Коктебель, 2002. – С. 62-64.

- Адаменко Я.О., Трубенко О.М. Екологічна оцінка ґрунтових вод при проектуванні золовідвалів // Ресурси природних вод Карпатського регіону: Зб. наук.-практ. конференції (4-5 квітня 2002 р.). – Львів, ЦНТіЕІ, 2002. – С. 6-10.

- Адаменко Я.О., Трубенко О.М. Порівняння альтернатив при екологічних оцінках // Науковий вісник Івано-Франківського націон. техн. ун-ту нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2002. – № 1(2). – С. 78-80.

- Айзерман М.А., Малишевский А.В. Некоторые аспекты общей теории выбора лучших вариантов // Автоматика и телемеханика. – 1982. – №2. – С. 65-83.

- Андрейцев В.И. Правовое обеспечение экологической экспертизы проектов. – К: Наук.думка, 1990. – 168 с.

- Андрейцев В.І. Екологічне право. – К.: Вентурі, 1996. – 208 с.

- Андрейцев В.І., Пустовой М.А. Екологічна експертиза, право і практика. – К.: Наук . думка, 1992. – 152 с.

- Антропогенні зміни біоценотичного покриву в Карпатському регіоні // За ред. М.А. Голубця. – К.: Наукова думка, 1994. – 165 с.

- Баб’як О.С., Василенко В.Я. Оцінка впливу на навколишнє середовище в процесі інвестиційної діяльності // Нормативні та практичні аспекти виконання оцінки впливу на навколишнє середовище: Збірник матеріалів. – К.: Веселка. – 2002. – С. 28-32.

- Барабаш Ю.Л. Коллективные статистические решения при распознавании. – М.: Радио и связь, 1983. – 224 с.

- Батищев Д.И. Многокритериальный выбор с учетом индивидуальных предпочтений / РАН, Ин-т прикл. физики. – Н.Новгород: ИПФ, 1994. – 250 с.

- Білявський Г.О., Бровдій В.М. Про класифікацію основних напрямків сучасної екології. – К.: Рідна природа. 1995. – С. 4-7.

- Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. – К.: Лібра, 2004. – 368 с.

- Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екологічних знань: Підручник. – К.: Либідь, 2000. – 320 с.

- Білявській Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. – К.: Либідь, 1993. – 120 с.

- Большой англо-русский политехнический словарь : В 2 т. – М., 1991.

- Борисов А.Н., Крумберг О.А., Федоров И.П. Принятие решений на основе нечетких моделей. – Рига: Зинатне, 1990. – 267 с.

- Букс И.И., Фомин С.А. Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). – М:МНЭПУ, 1999. – 254 с.

- Быков А.А., Мурзин Н.В. Проблемы анализа безопасности человека, общества и природы. – СПб.: Наука, 1997. – 247 с.

- В турботі про ріку Прут / А.І. Нєвєнченко, Я.О. Адаменко, М.Я. Магас та ін. // Вісник Харківського інституту соціального прогресу. Сер.: Екологія, техногенна безпека і соціальний прогрес. – Харків, 2004. – Вип.1(6). – С. 16-22.

- Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public Relations. – М.: «Триз-шанс», 1995. – 269 с.

- Водний кодекс України від 06.06.1995, №213/95-ВР // Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього середовища. – Т.1. – Чернівці, 1996. – С. 283-305.

- Вплив експлуатації Бориславського нафтового родовища на довкілля / Я.О.Адаменко, А.А.Пилипенко, Л.М.Консевич, О.М.Журавель // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ: Держ. міжвідомч. наук.-техн. зб. Сер.: Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ. Розвідувальна та промислова геологія. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 2000. – Вип. 37. – Ч.1. – С. 153-156.

- Геоинформатика: Толковый словарь основных терминов. / Ю.Б.Баранов, А.М.Бурлянт и др. – М.: ГИС-Ассоциация, 1999. – 204 с.

- ГІС-технології екологічного аудиту та екологічного моніторингу урбоекосистем / О.М.Адаменко, Я.О.Адаменко, Л.В.Міщенко та ін. // Экологические проблемы индустриальных мегаполисов: Материалы международной научно-практической конференции (01-04 червня 2004 р.). – Донецьк, 2004. – Т. ІІ. – С. 175-176.

- ГІС-технології оцінки екологічної ситуації для управління екологічною безпекою / О.М.Адаменко, Я.О.Адаменко, З.М.Лободіна та ін. // Вісник Кременчуцького держ. політехн. ун-ту. – Кременчук, 2004. – Випуск 5(28). – С. 149-152.

- Головін В.В. Інформаційно-логічна структура регіональної системи моніторингу довкілля // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2004. – № 5. – С. 73-79.

- ГОСТ 17.4.1.02.83. Охрана природы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения. – М.: Госстандарт, 1983. – 21 с.

- Гродзинский М.Д., Шищенко П.Г. Ландшафтно-экологический анализ в мелиоративном природопользовании. – К.: Либідь, 1993. – 225 с.

- Гродзинський М.Д. Опір геосистем до антропогенних навантажень. – К.: Ліцей, 1995. – 233 с.

- Гуцуляк В.М. Ландшафтна екологія. Геохімічний аспект: Навч. посіб. – Чернівці: Рута, 2002. – 272 с.

- Гуцуляк В.М. Ландшафтно-геохімічна екологія. – Чернівці: Рута, 1995. – 317 с.

- Гуцуляк В.М. Основи ландшафтознавства: Навч. посіб. – К.: НМК ВО, 1992. – 60 с.

- ДБН А.2.2-1-03. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування. – К.: Держкомбударх, 2004. – 20 с.

- ДБН А.2.2-1-95. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування. – К.: Мінекобезпеки України Держкомбударх, 1995. – 14 с.

- Демонстраційний проект оцінки впливів на навколишнє середовище розробки Пасічнянського нафтогазоконденсатного родовища / Я.О.Адаменко, Г.Є.Долгопола, Ч.Брешер та ін. // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Держ. міжвідомч. наук.-техн. зб. Сер.: Техногенна безпека. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 2000. – Вип. 37. – Т. 10. – С. 29-33.

- Директива Совета 85/337/ЕЭС по оценке воздействия некоторых частных проектов на окружающую среду. – М.: НУМЦ , 1998. – 184 с.

- Директива Совета 97/11/ЕС по оценке воздействия некоторых частных проектов на окружающую среду. – М.: НУМЦ, 1998. – 184 с.

- ДСП-201-97. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними і біологічними речовинами. Офіційне видання. Міністерство охорони здоров’я України. – К., 1997. – 22 с.

- Екологічна модель Дністра / Г.Плахтер, О.М.Адаменко, Я.О.Адаменко та ін. – К.: 3нання, 1995. – 30 с.

- Екологічні права громадян, як їх захистити за допомогою закону. – К: Ехо-Восток, 1997. – 189 с.

- Екологія людини / О.М.Микитюк, О.З.Злотін, В.М.Бровдій та ін. – Харків: ХДПУ, 2000. – С. 16-71.

- Екологія міста Івано-Франківська: Монографія / О.М.Адаменко, Є.І.Крижанівський, Я.О.Адаменко та ін. – Івано-Франківськ: Сіверсія МВ, 2004. – 200 с.

- Закон України “Про екологічну експертизу” (та зміни до нього) від 09.02.1995, №45/95-ВР // Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього середовища. – Т.1. – Чернівці, 1996. – С.175-184.

- Закон України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” (та зміни до нього) від 24.02.1994, №4004-XII // Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього середовища. – Т.1. – Чернівці, 1996. – С.142-155.

- Закон України “Про інформацію” від 02.10.1992, №2657-XII // Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього середовища. – Т.1. – Чернівці, 1996. – С.226-228.

- Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” від 18.01.2001, №2245-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №34. – С.132-135.

- Закон України “Про основи містобудування” від 16.11.1992, №2780-XII // Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього середовища. – Т.1. – Чернівці, 1996. – С.120-125.

- Закон України “Про охорону атмосферного повітря”(та зміни до нього) від 16.10.1992, №2707-XII // Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього середовища. – Т.1. – Чернівці, 1996. – С.112-120.

- Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991, №1264-XII (та зміни до нього) // Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього середовища. – Т.1. – Чернівці, 1996. – С.78-96.

- Закон України “Про природно-заповідний фонд України” від 16.06.1992, №2456-XII // Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього середовища. – Т.1. – Чернівці, 1996. – С.97-111.

- Закон України “Про тваринний світ” від 03.03.1993, №3041-XII // Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього середовища. – Т.1. – Чернівці, 1996. – С.125-137.

- Заповідні екосистеми Карпат / С. Стойко, Е. Гадач, Т. Шимон та ін. – Львів: Світ, 1991. – 248 с.

- Застосування інформаційних технологій в управлінні навколишнім середовищем / Ред. В. Чабанюк. – К.: Мінекобезпеки України. – 1998. – 125 с.

- Ивахненко А.Г. Долгосрочное прогнозирование и управление сложными системами. – К.: Техника, 1975. – 312 с.

- Иванов Б.А. Инженерная экология. – Л.: ЛГУ, 1989. – 152 с.

- Ієрархія геоінформаційних систем екологічної безпеки Центральної і Східної Європи, Карпатського Єврорегіону, адміністративної області, районів та міст Західного регіону України / О.М.Адаменко, Я.О.Адаменко, О.М.Журавель та ін. // Вісник Дніпропетровського ун-ту. Сер.: Геологія. Географія. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський ун-т, 2003. – Вип. 5. – С. 131-133.

- Как организовать общественную экологическую экспертизу / М.В.Хотулева, О.М.Черп, В.Н.Виниченко, Е.А.Заика. – М.: Социально-экологический союз, 1998. – 53 с.

- Калиновський С. Комплексна державна експертиза // Рідна природа. – 2000. – № 2. – С.48-49.

- Калиновський С. Оцінка впливу і екологічна експертиза – сьогодні і завтра // Рідна природа. – 2000. – №1. – С.16-24.

- Калиновський С.В. Оцінка впливу і екологічна експертиза сьогодні і завтра // Нормативні та практичні аспекти виконання оцінки впливу на навколишнє середовище: Збірник матеріалів. – К.: Веселка. – 2002. – С. 8-19.

- Калиновський С.В., Хоренжая І.В. Підвищення ролі ОВНС в аспекті прийняття рішень. Розвиток законодавчої бази // Оцінка впливу об'єктів будівництва на навколишнє середовище (ОВНС). Безпека навколишнього природного, соціального, техногенного середовища: Матеріали науково-практичної конференції (28.05-01.06.2001). – Ялта. – С. 18-21.

- Ковальчук І.П. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз. – Львів: вид. ін-ту українознавства, 1997. – 440 с.

- Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. ООН. Экономический и Социальный Совет. Европейская экономическая комиссия. Орхус, – М.: НУМЦ, 1998. – 184 с.

- Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Европейская экономическая комиссия. Финляндия. – М.: НУМЦ, 1998. – 184 с.

- Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР. Теоретические и методические исследования / А.М.Маринич, И.А.Горленко, Л.Г.Руденко и др. – К.: Наук, думка, 1990. – 200 с.

- Костицький В. Екологічна криза і складові її подолання // Право України. 1998. – №4. – С. 33-36.

- Кравченко С. Конвенція про доступ до інформації та участь громадськості у прийнятті рішень у сфері навколишнього середовища // Право України. – 1998. – №6. – С. 113-117.

- Крауклис А.А., Бесолицина Е.П., Крамер Л.К. Опыт экологического исследования геосистем в целях мониторинга // География и природные ресурсы. – 1985. – № 3. – С. 14-26.

- Крищук А.Б., Левчій В.Г. Сучасні тенденції, основні проблеми взаємозв’язок заходів, що проводяться в областях захисту навколишнього середовища та в будівництві // Оцінка впливу об'єктів будівництва на навколишнє середовище (ОВНС). Аналіз та проведення природоохоронних заходів згідно ДБН А.2.2-1-95: Матеріали науково-практичної конференції (23-27.05.2000). – Ялта. – С.3-5.

- Круглов І.С. Міська ландшафтно-екологічна інформаційна система // Украінський географічний журнал. – 1997. – № 3. – С. 41-47.

- Кузьмин В.Б. Построение групповых решений в пространствах четких и нечетких бинарных отношений. – М: Наука, 1982. – 315 с.

- Куракова Л.И. Антропогенные ландшафты. – М.:МГУ,1976. – 216 с.

- Кучерявий В.П. Екологія: Підручник. – Львів: Світ, 2000. – 360 с.

- Кучерявий В.П. Урбоекологія: Підручник. – Львів: Атлас, 1999. – 347 с.

- Левчій В.Г. Нормативно-правове регулювання процедури оцінки впливів об’єктів будівництва на навколишнє середовище // Нормативні та практичні аспекти виконання оцінки впливу на навколишнє середовище: Збірник матеріалів. – К.: Веселка. – 2002. – С. 19-21.

- Ли Н. Экологическая экспертиза: Пер. с англ. – М.: Экопрос, 1995. – 184с.

- Линник В.Г. Физическая география и геоинформационные системы // Современные проблемы физической географии. – М: МГУ, 1989. – С. 65-73.

- Литвинова Л.И., Левон Ф.М. Зеленые насаждения и охрана окружающей среды. – К.: Здоровье, 1986. – 65 с.

- Лісовий кодекс України від 21.01.1994, №3852-XII // Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього середовища. – Т.1. – Чернівці, 1996. – С.255-272.

- Лютый А.А., Комедчиков Н.Н. Электронный комплексный ГИС-атлас «Наша Земля»: опыт создания, структура и содержание // Украінський географічний журнал. – 2000. – № 2. – С. 50-55.

- Макаров И.М. Теория выбора и принятия решений. – М.: Наука, 1987. – 421 с.

- Максименко Ю.Л., Горкина И.Д. Оценка воздействия на окружающую среду. – М.: РЭФИА, 1996. – 389 с.

- Максименко Ю.Л., Горкина И.Д., Шаприцкий В.Н. Оценка воздействия на окружающую среду и разработка нормативов ПДВ. – М: «СП Интермет Инжиниринг», 1999. – 226 с.

- Максимчук В.Л. Розвиток законодавчої бази виконання оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) техногенної діяльності // Нормативні та практичні аспекти виконання оцінки впливу на навколишнє середовище: Збірник матеріалів. – К.: Веселка. – 2002. – С. 32-36.

- Малишева Л.Л. Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану території. – К.: РВЦ “Київський університет”, 1998. – 264 с.

- Мельник А.В. Українські Карпати: еколого-ландшафтне дослідження. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 1999. – 286 с.

- Методика екологічної оцінки техногенного впливу на трансформацію ландшафтів / О.М.Адаменко, Я.О.Адаменко, Л.В.Міщенко та ін. // Український географічний журнал. – 2004. – № 2(46). – С. 22-33.

- Михайлов С.Н., Семенов О.А. Методичне забезпечення та організація відомчої (виробничої) екологічної експертизи // Нормативні та практичні аспекти виконання оцінки впливу на навколишнє середовище: Збірник матеріалів. – К.: Веселка. – 2002. – С. 85-87.

- Некос В.Е. Основы общей экологии и неоекологии: Учеб. пособ. – Харьков: Торнадо, 1999. – 192 с.

- Нова комп’ютерна інформаційна технологія екологічної безпеки / О.М.Адаменко, Я.О.Адаменко, Л.М.Консевич та ін. // Екологічна культура та хімічна екологія в умовах радіації і техногенного забруднення: Матеріали конференції (18-20 березня 1997 р.). – Трускавець, 1997. – С. 6-7.

- Новый словарь русского языка: Толково-словообразовательный. / Т. Ф. Ефремова. – М.: «Русский язык», 2000. – 784 с.

- О современной эколого-географической обстановке на Украине и методах ее изучения / В.Т.Гриневецкий, В.С.Давыдчук, А.М.Маринич и др. // География и природные ресурсы. – 1991. – № 3. – С. 29-35.

- Олійник Я.Б. Економіко-екологічні проблеми територіальної організації виробництва і природокористування. – К.: Лібра, 1996. – 208 с.

- Орлов А.И. Задачи оптимизации и нечеткие переменные. – М.: Знание, 1980. – 423 с.

- Основи моніторингу геологічного середовища в районах інтенсивної господарської діяльності / Є.О.Яковлев, А.В.Лущик, М.І.Швирло та ін. // В кн: Інформаційний бюлетень про стан геологічного середовища України у 1998 році. – К.: видавничій центр Укр ДГРІ, 2000. – Вип.17. – С. 151-162.

- Оцінка антропогенного навантаження на навколишнє середовище гори Говерла / Я.О.Адаменко, О.Р.Стельмах, О.М.Карпаш та ін. // Наук. вісник Івано-Франківського націон. техн. ун-ту нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2003. – № 2(6). – С. 60-65.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при експлуатації Новосхідницького нафтового родовища / Г.І.Рудько, Я.О.Адаменко, А.А.Пилипенко та ін. // Геоекологічні проблеми Івано-Франківщини та Карпатського регіону: Зб. наук. праць. – Івано-Франківськ: ЕКОР, 1998. – С. 149-196.

- Перепелица В.М. Система оценки инвестиционных проектов в Украине с позиций охраны окружающей природной среды и экологической безопасности и практика разработки раздела ОВОС // Нормативні та практичні аспекти виконання оцінки впливу на навколишнє середовище: Збірник матеріалів. – К.: Веселка. – 2002. – С. 22-28.

- Повітряний кодекс України від 04.05.1993, №3167-XII // Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього середовища. – Т.1. – Чернівці, 1996. – С. 316-318.

- Положення про державну систему моніторингу довкілля: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р., № 391. – К., 1998. – 7 с.

- Посібник до розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (до ДБН А.2.2-1-2003) / І.Б.Абрамов, Я.О.Адаменко, В.Г.Левчій та ін. – Харків: Харківське державне відділення комплексних досліджень і оцінки впливу на навколишнє середовище інституту „УкрНДІІНТВ” Держбуду України, 2002. – Ч. 1. – 156 с.; Ч. 2. – 220 с.

- Постанова Кабінету міністрів України “Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи” від 11.04.2002 № 483 // Зб. законодавчих актів України про охорону навколишнього середовища. – Т.2. – Чернівці, 1996. – С. 18-35.

- Постанова Кабінету Міністрів України “Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку”(та зміни до неї) від 27.07.1995 №554 // Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього середовища. – Т.2. – Чернівці, 1996. – С. 39-45.

- Почепцов Г. Паблик рилейшнз. – М.: Наука, 1998. – 328 с.

- Почепцов Г. Теория и практика коммуникаций. – М.: Наука, 1998. – 421 с.

- Примак А.В., Балтренас П.Б. Защита окружающей среды на предприятиях стройиндустрии. – К.: Будiвельник, 1991. – 152 с.

- Принципи оцінки екологічного впливу (ОЕВ) / В. Тихий, С. Калиновський, I. Воробйов. – Івано-Франківськ, 1998. – 129 с.

- Природничі основи екологічного моніторингу Карпатського регіону: Монографія / О.Адаменко, Я.Адаменко, В.Булмасов та ін. – К.: Манускрипт, 1996. – 207 с.

- Проблеми раціонального водокористування в Україні / О.М.Адаменко, Я.О.Адаменко, Л.В.Міщенко та ін. // Ресурси природних вод Карпатського регіону: Збірник наук. статей. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція (15-16 червня 2004 р.). – Львів, 2004. – С. 7-15.

- Пропозиції по створенню геоінформаційної системи екологічної безпеки ієрархічних рівнів Східної Європи, України, Карпатського регіону, області, районів і населених пунктів / О.М.Адаменко, Я.О.Адаменко, О.В.Пендерецький та ін. // Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного ун-ту імені Ю.Федьковича та 60-річчю створення кафедри фізичної географії (15-18 грудня 2005 р.). – Чернівці, 2005. – С. 4-5.

- Руденко Л.Г., Бочковська А.І. Концептуальні основи еколого-географічних досліджень та еколого-географічного картографування // Укр. геогр. журнал. – 1995. – № 3. – С. 56-62.

- Рудько Г., Якимів І. Закономірності та екологічний ризик розвитку небезпечних геологічних процесів Карпатського регіону України. – Івано-Франківськ, 1999. – 140 с.

- Рудько Г.І. Екологічна безпека техноприродних геосистем (наукові та методичні основи): Автореф. дис. … д-ра т. наук: 21.06.01. – Сімферополь, 2005. – 35 с.

- Рудько Г.І., Адаменко О.М. Екологічний моніторинг геологічного середовища. – Львів: вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 245 с.

- Рудько Г.І., Шкіца Л.Є. Екологічна безпека та раціональне природокористування в межах гірничопромислових і нафтогазових комплексів (наукові і методологічні основи). – К.: Нічлава, 2001. – 528 с.

- Рунова Г.Г., Волкова И.Н., Нефедова Т.Г. Оценка антропогенного воздействия на среду для целей управления природопользованием // Изв. российской АН: Сер. география. – 1994. – № 1. – С. 13-19.

- Сапожников А.П. О некоторых аспектах оценки экологической ситуации в регионе // География и прир.ресурсы. – 1996. – № 2. – С. 18-24.

- Смоленський І.М., Адаменко Я.О. Стан атмосферного повітря м. Надвірна Івано-Франківської області // Геоекологія України: Зб. наук. праць. – К.: Манускрипт, 1993. – С. 70-73.

- Смоленський І.М., Адаменко Я.О., Тимчишин Т.В. Фізико-хімічний контроль атмосфери на підприємствах деревообробної промисловості // Дослідження передкризових екологічних ситуацій в Україні: Зб. наук. праць. – К.: Манускрипт, 1994. – С. 89-92.

- Солуха Б.В. Проект Державних будівельних норм України // Нормативні та практичні аспекти виконання оцінки впливу на навколишнє середовище. – К.: Веселка. – 2002. – С. 36-62.

- Солуха Б.В. Територіальна оцінка впливу об’єктів будівництва на навколишнє середовище (ТерОВНС). – К.:Знання України, 2002. – 280 с.

- Соціально-екологічні аспекти спорудження гідравлічної електричної станції «Меандр» на р.Дністер / М.Путько, Я.Адаменко, М.Михайлів, А.Грабчук // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ: Держ. міжвідомч. наук.-техн. зб. Сер.: Технічна кібернетика та електрифікація об’єктів паливно-енергетичного комплексу. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1999. – Вип.36. – Т.6. – С. 161-164.

- Справочное пособие по экологической оценке: В 4 т. / World Bank, Washington, D.C., 1991. – Т.1: Политика, процедуры, проблемы, общие для разных отраслей. – 305 с.; Т.2: Инструкции к различным видам хозяйственной деятельности. – 345 с.; Т.3: Инструкция по экологической оценке проектов в области энергетики и промышленного производства. – 312 с.

- Стельмах О.Р., Адаменко Я.О. Геоекологічні проблеми розробки нафтогазових родовищ Прикарпаття // Стан і перспективи розробки родовищ нафти і газу України: Зб. наукових праць наук.-практ. конференції (18-21 листопада 2003 р.). – Івано-Франківськ: Факел, 2003. – С. 200-202.

- Теория выбора и принятия решений / И.М.Макаров, Т.М.Виноградская, А.А.Рубчинский, В.Б.Соколов. – М.: Наука, 1982. – 421 с.

- Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з екології / Уклад.: М.Д.Гінзбург, Н.І.Азимова, І.О.Требульова та ін.–Харків,2000. – 736 с.

- Трофимов А.М., Панасюк М.В. Геоинформационные системы – Казань: изд-во Казан. ун-та, 1984. – 142 с.

- Чунихин В.Г, Абрамов І.Б. Основные концептуальные подходы к разработке ДБН А.2.2-1-95 и его новой редакции // Оцінка впливу об’єктів будівництва на навколишнє середовище (ОВНС). Аналіз та проведення природоохоронних заходів згідно ДБН А.2.2-1-95: Матеріали науково-практичної конференції (23-27.05.2000). – Ялта. – С.6-9.

- Шапиро Д.И. Принятие решений в системах организационного управления: использование расплывчатых категорий. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 561 с.

- Шищенко П.Г. Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании. – К.: Фитосоциоцентр, 1999. – 440 с.

- Экологическая геология Украины: Справ. пособ. / Е.Ф.Шнюков, В.М.Шестопалов, Е.А.Яковлев и др. – К.: Наук. думка, 1993. – 407 с.

- Экологическая оценка и экологическая экспертиза / О.М. Черп и др. – М.: Эколайн, 2000. – 223 с.

- Яковлев Е.А. Экологическая геология. На черте двух наук // Мин. ресурсы Украины. – 1994. –№1. – С. 15-22.

- Australian EIA Network. – http://www.erin.gov.au.

- Brazil – ECOFORCE. – http://www.ecof.org.br.

- Canadian Environmental Assessment Agency (CEAA). – http://www.ceaa.gc.ca.

- Couch W. J. The Canadian Guide to Environmental Assessment Abroad. – Canada, 1993. – 43 pp.

- EIA Centre, Hamm, Germany. – http://www.laum.uni-hannover.de.

- EIA Centre, Roskilde, Denmark. – http://www.teksam.ruc.dk.

- EIA Section, DGXI, European Commission. – http://europa.eu.int.

- EIA Unit - University of Wales, Aberystwyth. – http://www.aber.ac.uk.

- Environment Agency, Government of Japan. – http://www.eic.or.jp.

- European Bank for Reconstruction and Development. Environmental Procedures. European Bank for Reconstruction and Development. – London. – UK, 1992. – 4 pp.

- European Commission, DG11 Environmental Impact Assessment: Guidance on Screening. – EC, 1995. – 96 pp.

- European Commission, DG11 Scoping in Environmental Impact Assessment: A Practical Guide. – EC, 1995. – 68 pp.

- Hong Kong Environmental Protection Department, EIA page. – http://www.info.gov.hk/epd/eia.

- Impacts Assessment Unit, Oxford. – http://www.brookes.ac.uk.

- Institute of Environmental Management and Assessment, Lincoln, UK. – http://www.iema.net.

- Kirkpatrick C. and Lee N. (eds.) Sustainable Development in a Developing World. Integrating Socio-Economic Appraisal and Environmental Assessment. // Edward Elgar: Cheltenham. – UK, 1997. – P. 5-22.

- Kirkpatrick C., Lee N. Market liberalisation and Environmental Assessment in developing and transitional economies // Journal of Environmental Management. – UK, 1997. – P.235-250.

- Kirkpatrick C., Lee N. Special Issue on Integrated Appraisal and Decision-Making // Environmental Impact Assessment Review. 19. – UK, 1999. – P. 12-18.

- Lee N., Colley R., Bonde J. Reviewing the Quality of Environmental Statements and Environmental Appraisals. // University of Manchester. – UK, 1999. – 72 pp.

- Lee N., Kirkpatrick C. Sustainable Development and Integrated Appraisal in a Developing World. // Edward Elgar: Cheltenham. – UK, 2000. – P. 32-42.

- Mexican EIA. – http://www.ine.gob.mx.

- Ministry of the Environment, Republic of Israel – http://www.eco-web.com.

- Morgan R.K. Environmental Impact Assessment: A Methodological Perspective. – Netherlands, 1998. – 307 pp.

- New Zealand Ministry of the Environment. – http://www.mfe.govt.nz.

- Nordic Nyhedsbrev. – http://www.nordic-eia.dk.

- The Essex guide to Environmental Impact Assessment // Peter Hakes, DMS FRTPI Chair of Environmental Assessment Working Party Essex County Council, Planning Division, County Hall Chelmsford Essex. – UK, 2000. – 105 pp.

- US EPA Databases and Software. – http://www.epa.gov.

- Wood C. Environmental Impact Assessment: a Comparative Review Longman Group Ltd. – Harlow, UK. – 1995. – 18 pp.

- World Bank Environmental Assessment Sourcebook Updates. Washington DC: World Bank, 1994. – (http://www.worldbank.org/environment/ ).

- World Bank Environmental Assessment Sourcebook Volumes I-III. Washington D.C.: World Bank, 1991. – (http://www.worldbank.org/environment/ ).

- World Bank. Environmental Assessment: Challenges and Good Practice. Environmental Departmental. – Washington DC: World Bank, 1995. – 18 рр.

- World Bank. Operational Directive 4.00, Annex A: Environmental Assessment. World Bank: Washington D.C. – USA, 1989. – 18 pp.

- World Bank. Rapid Appraisal Methods. World Bank, 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. – USA, 1993. – 218 pp.

- World Bank. The Impact of Environmental Assessment: A review of World Bank Experience. Washington DC: World Bank, 1997. – 25 pp.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html