Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

# Міністерство освіти і науки  України

# Івано-Франківський національний технічний університет

# нафти і газу

# На правах рукопису

# ІВАНОВ  ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

УДК 622.691.4.05

РАЦІОНАЛЬНІ РІШЕННЯ ПРИ РЕМОНТНИХ РОБОТАХ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ ГАЗОПРОВОДІВ

В БЛОЧНО-КОМПЛЕКТНОМУ ВИКОНАННІ

05.15.13 – Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища

# дисертація

# на здобуття наукового ступеня  кандидата технічних наук

# Науковий керівник:

# Тимків Дмитро Федорович

# професор, доктор технічних наук

Івано-Франківськ – 2013

ЗМІСТ

ВСТУП	5

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА І АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ БЛОЧНО-КОМПЛЕКТНОГО УСТАТКУВАННЯ В МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДАХ. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ І ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ДОСЛІДЖЕНЬ	11

1.1. Трансукраїнська система газопроводів та її основні характеристики.	11

1.2 Характеристика об’єктів обслуговування газотранспортної системи на базі УМГ «Прикарпаттрансгаз»	17

1.3 Виробниче ремонтно-технічне підприємство «Укргазенергосервіс»	19

1.4 Особливості задач оптимального проектування блочно-комплектного устаткування	23

1.5 Огляд і аналіз літературних джерел по даній тематиці	31

1.6 Постановка задач досліджень	40

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ І АНАЛІЗ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ  ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ	42

2.1 Аналіз існуючих стратегій обслуговування технологічного устаткування магістральних газопроводів	42

2.2 Вибір показників ефективності стратегій технічного обслуговування і ремонту блочно-комплектних об'єктів газотранспортних систем	48

2.3 Оптимізація системи обслуговування компресорних станцій магістральних газопроводів і розробка стратегій технічного обслуговування з урахуванням особливостей блочно-комплектного устаткування.	54

2.4  Розробка методології вибору раціональних стратегій технічного обслуговування і ремонту блочно-комплектного устаткування магістральних газопроводів	63

2.5 Висновки по другому розділу	68

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА  СТРАТЕГІЙ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТІВ ОБ'ЄКТІВ ГАЗОТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ	69

3.1 Оцінка ефективності стратегій технічного обслуговування відокремленого блочно-комплектного  об’єкту магістрального газопроводу	69

3.2 Дослідження раціональних стратегій обслуговування для структурних схем відокремленого блочно-комплектного устаткування магістральних газопроводів	79

3.3. Вибір стратегії технічного обслуговування складних блочно-комплектних об'єктів магістральних газопроводів	91

3.4. Технічне обслуговування блочно-комплектного устаткування магістральних газопроводів при обмеженій інформації	99

3.5 Висновки по третьому розділу	104

РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПРОМИСЛОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ РЕМОНТУ БЛОЧНО-КОМПЛЕКТНОГО УСТАТКУВАННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ	105

4.1 Організація ремонту основного технологічного устаткування магістральних газопроводів	105

4.2 Аналіз розрахункових схем розбиття блочно-комплектного устаткування магістральних газопроводів на вибір раціональних стратегій обслуговування	112

4.3. Вибір місця ремонту вузлів і агрегатів блочно-комплектного устаткування при різних стратегіях обслуговування	115

4.4 Розробка методик розрахунків показників надійності систем і мінімізація середніх питомих затрат на ремонт та планування кількості технічних обслуговувань магістральних газопроводів.	123

4.4.1 Комплексна галузева методика «Типові розрахунки показників надійності систем газонафтопостачання»	125

4.4.2 Комплексна галузева методика «Мінімізація середніх питомих витрат на ремонт та планування кількості технічних обслуговувань газотранспортних систем»	126

4.5 Висновки по четвертому розділу	140

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	141

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	143

ДОДАТКИ	155

# ВСТУП

Актуальність теми. Основний обсяг експортних поставок природного газу з Росії й Середньої Азії  здійснюється в країни Європи через територію України. Усвідомлюючи важливість забезпечення Європейського континенту енергоносіями, українська сторона приділяє значну увагу підтримці газотранспортної системи  на високому технічному рівні.

Компресорна станція є одним із основних елементів газопровідної системи, тому надійність її роботи значною мірою впливає на надійність всього процесу транспортування газу. Прогнозування надійності роботи компресорної станції дає можливість зробити загальний прогноз забезпеченості газом споживачів і безаварійного функціонування газопроводу.

Для кожної технічної системи, яка надходить в експлуатацію, необхідно розробити стратегії технічного обслуговування і ремонту. Правильна організація обслуговування і ремонту є актуальною проблемою для всіх систем,  що використовуються тривалий час. До таких  систем відноситься і технологічне устаткування магістральних газопроводів. Раціонально організоване обслуговування є одним із головних засобів для підвищення надійності технічних систем.

Короткотривалі прогнози надійності дозволяють судити про технічний стан і справність компресорної станції. На відміну від короткотривалих прогнозів, котрі залежать від працездатності окремих вузлів компресорної станції, можливий довготривалий прогноз надійності, який вирішує більш загальну задачу – прогнозування надійності процесу транспортування.

Оптимізація процесу технічного обслуговування агрегатів і споруджень газотранспортних систем припускає в остаточному підсумку скорочення витрат на транспорт газу та приводить до зниження його собівартості.

Збільшення наробітку між відмовами дозволяє збільшити періодичність технічного обслуговування, виключити ряд регламентованих операцій, тобто знизити трудомісткість, тривалість і вартість обслуговування.

Тому велику роль у підвищенні надійності технологічного устаткування газопроводів відводять вдосконаленню системи технічного обслуговування та ремонту, пошуку оптимальних стратегій обслуговування.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планам, темами. Робота носить науково-прикладний характер і входить у комплекс тематичних планів НАК «Нафтогаз України», спрямованих на підвищення ефективності й економічної експлуатації газотранспортних систем України і окреслених Національною програмою «Концепція розвитку, модернізації і переоснащення газотранспортної системи України на 2009-2015 рр.», і розвинута в рамках держбюджетної теми «Розробка стратегій раціонального обслуговування об’єктів газотранспортних комплексів в блочно-комплектному виконанні».

Мета і задачі дослідження. Розробка раціональних рішень при ремонтних роботах технологічного устаткування в блочно-комплектному виконанні та підвищення ефективності експлуатації об'єктів систем трубопровідного транспорту газу шляхом вибору раціональних стратегій технічного обслуговування.

Основними задачами, поставленими і вирішеними в даній роботі, є:

- аналіз особливостей застосування блочно-комплектного устаткування в газотранспортній системі ;

- дослідження  стратегій і рішення задач оптимізації технічного обслуговування блочно-комплектного устаткування магістральних газопроводів;

- аналітичні дослідження для оптимізації критеріїв техніко-економічної експлуатації блочно-комплектного устаткування магістральних газопроводів на основі розробленої математичної моделі;

- експериментально-промислові дослідження ефективності методів ремонту блочно-комплектного устаткування магістральних газопроводів на базі ВРТП «Укргазенергосервіс» ПАТ «Укртрансгаз».

Об’єкт дослідження – процеси відновлення устаткування магістральних газопроводів.

Предмет дослідження – формування ієрархічних стратегій технічного обслуговування сукупності блочно-комплектних об’єктів, а також ефективності їх ремонту.

Методи дослідження. При математичному моделюванні та розв’язанні поставлених задач використовувалися основи теорій: статистичного аналізу, теорії ймовірності, масового обслуговування, структурного методу в поєднанні з варіаційним, методу характеристик. Для отримання числових результатів досліджень широко застосовувалися новітні технології та сучасна комп’ютерна техніка.

Положення, що захищаються. Закономірності впливу стратегій технологічного обслуговування блочно-комплектного устаткування на величину питомих затрат на ремонт і планування оптимального обслуговування обладнання газотранспортних систем

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна роботи полягає в тому, що:

- вперше дано статистичну оцінку різних стратегій обслуговування при рішенні задач оптимізації технічного обслуговування блочно-комплектного устаткування магістральних газопроводів;

- проведено аналіз стратегій обслуговування технологічного устаткування магістральних газопроводів, визначено основні показники ефективності обслуговування та ремонту, досліджено надійність роботи обладнання компресорних станцій із урахуванням технічного стану, конструктивних і експлуатаційних особливостей БКУ, проведено класифікацію та проаналізовані моделі ремонтної технологічності елементів устаткування;

- запропоновано новий підхід для визначення раціональної стратегії технічного обслуговування і ремонту магістральних газопроводів;

- на основі аналітичних досліджень визначено: раціональне розбиття блочно-комплектного устаткування на окремі елементи, вибір стратегій і режимів обслуговування, виділення передвідмовного (передаварійного) стану блоків, вузлів і деталей.

Практичне значення результатів дослідження. Розроблено методику стратегії обслуговування і ремонту, яка забезпечує повне відновлення працездатності систем газопостачання і дозволяє скоротити час регламентних робіт, мінімізувати затрати на планово-попереджувальні ремонти.

Особистий внесок здобувача. Основні положення та результати дисертаційної роботи одержані автором самостійно. В опублікованих роботах автором особисто:

- наведено опис форм організації ремонтів, методи та способи організації ремонтів, методи календарного планування, обслуговування за напрацюванням, обслуговування за реальним станом обслуговування [1, 2];

- виділено комплекс основних вимог до технологічності конструкції блочно-комплектного обладнання, показники технологічності, визначено трудомісткість, матеріаломісткість собівартість по кожному показнику технологічності, стратегії технічного обслуговування та ремонту ГПА, класифікацію параметрів, які характеризують його стани [3];

- оцінено надійність роботи устаткування компресорної станції в залежності від технічного обслуговування. [4];

- приведено розрахункові схеми пошкодження блочно-комплектного устаткування магістральних газопроводів і схеми вибору індивідуальних раціональних стратегій обслуговування, поділ показників ремонтопридатності для окремо розглянутих елементів, досліджено  вплив середнього наробітку в справному стані та середнього наробітку в передвідмовному стані на показники ефективності обслуговування блочно-комплектного устаткування [5, 6].

- оцінено вплив розрахункових схем розбиття блочно-комплектного устаткування магістральних газопроводів на вибір раціональних стратегій обслуговування; доцільність розбиття блочно-комплектного устаткування на елементи різного рівня ієрархії, вибору раціональної схеми розчленовування блочно-комплектного устаткування [7].

- проведено дослідження конструктивних і експлуатаційних особливостей БКУ магістральних газопроводів розроблено їх класифікацію та проаналізовано моделі ремонтної технологічності елементів устаткування.

- на основі аналітичних досліджень запропоновано методики, що дозволяють при різному рівні забезпеченості запасами вирішувати задачі раціональної розбивки БКУ на елементи обслуговування, вибору раціональної стратегії та режиму обслуговування, визначення оптимального місця відновлення; сформовано стратегії технічного обслуговування і ремонту БКУ магістральних газопроводів, що базуються на можливості виділення передвідмовного (передаварійного) стану блоків, вузлів і деталей устаткування.

-  поставлено та вирішено задачу оптимізації рівнів, обслуговування та замінних елементів БКУ, а також місця їхнього відновлення після зняття з експлуатації [8, 9].

- розроблено комплекс алгоритмів і програм, що забезпечують можливість вибору оптимальної стратегії та режиму обслуговування для будь-якого виду БКУ магістральних газопроводів і різних структурних рівнів обслуговування об'єктів магістральних газопроводів, на основі яких створено дві комплексні галузеві методики.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на:

-  Міжнародній науково-технічній конференції «Нафтогазова енергетика: проблеми та перспективи» ( м. Івано-Франківськ, 2009).

- Міжнародній науково-технічній конференції «Нафтогазова енергетика-2011» ( м. Івано-Франківськ, 2011).

- Міжнародній науково-практичній конференції «Современные направления теоретических и прикладных исследований 2012» (м. Одеса,2012).

- Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу» ( Івано-Франківськ, 2012).

- Міжнародній науково-практичній конференції «Техника и технология: новые перспективы развития». (м. Москва, 2013).

У повному обсязі результати досліджень доповідались і обговорювались на засіданні кафедри спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ і  кафедри транспорту і зберігання нафти і газу, та  науковому семінарі факультету нафтогазопроводів Івано-Франківського національного університету  нафти і газу (м. Івано-Франківськ, 2013 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано дев’ять   друкованих  праць,  із них п’ять  у фахових наукових виданнях.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, який налічує 110 найменувань. Основний зміст роботи викладено на 142 сторінках машинописного тексту та містить 37 рисунків, 15 таблиць та 8 додатків.

# ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

На основі проведених досліджень вирішено важливу науково-практичну задачу, яка полягає у встановленні закономірностей впливу поточного обслуговування об’єктів газотранспортного комплексу на ефективність експлуатації обладнання блочно-комплектного устаткування, що дало змогу оптимізувати систему обслуговування і скоротити затрати на експлуатацію, а саме:

1. Проведено дослідження та зроблено аналіз роботи газотранспортної системи з урахуванням конструктивних і експлуатаційних особливостей блочно-комплектного устаткування магістральних газопроводів.

2. Досліджено та розроблено стратегії технічного обслуговування блочно-комплектного устаткування, в основу формування яких покладено двохстадійну модель відмовлення з виділенням перевідмовного (передаварійного) стану об'єкта обслуговування, що забезпечує можливість вибору раціональної стратегії для будь-якого виду БКУ магістральних газопроводів і дозволяє дати рекомендації щодо практичного використання варіантів пропонованих стратегій для різних рівнів ієрархії об'єктів газотранспортної системи, а також дозволяє визначити оптимальний наробіток елемента БКУ до планової заміни або списання.

3. Розроблено методологічний підхід до рішення задач оптимізації технічного обслуговування магістральних газопроводів, рівня та місця ремонту такого устаткування, методику вибору раціональних стратегій технічного обслуговування і ремонту різнотипного блочно-комплектного устаткування, що дозволяє для різного ступеня забезпеченості запасними елементами вирішувати одномірні, двовимірні і тривимірні задачі.

4. Доведено, що оптимізація за критерієм мінімальних середніх питомих сумарних витрат на обслуговування і ремонт при обмеженні на коефіцієнт готовності дозволяє виявляти техніко-економічну ефективність експлуатації магістральних газопроводів, а планування кількості та трудомісткості технічних обслуговувань і ремонтів за створеною методикою є оперативним і надійним. Розрахунки показали що застосування раціональної стратегії обслуговування дає можливість збільшити коефіцієнт готовності магістральних газопроводів на 0.1-0.25, у порівнянні з діючими стратегіями, при одночасному зниженні питомих витрат на технічне обслуговування та ремонт на 13-25%.

# СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Іванов О.В. Аналіз обслуговування технологічного обладнання магістральних газопроводів / О. В. Іванов // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано – Франківськ, 2012. –  №2(43). – С. 56-65.

- Іванов О. В. Компресорні станції з блочною компоновкою. //  Сборник научных трудов  SWorld.  Материалы  международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2012». – Выпуск 1. Том 9. – Одесса:  КУПРИЕНКО, 2012. – ЦИТ: 112-710– С. 79-82.

- Іванов О.В. Особливості задач оптимального проектування блочно-комплектного обладнання  / О. В. Іванов // Науковий вісник ІФНТУНГ. – Івано – Франківськ, 2012. № 2(32), – С. 86 – 91.

- Іванов О.В. Оптимізація системи обслуговування компресорних станцій магістральних газопроводів  / О. В. Іванов, Д. Ф. Тимків // Нафтогазова енергетика. – Івано – Франківськ, 2012. № 2(18), – С. 140–147.

- Іванов О. В. Дослідження ефективних методів ремонтів блочно-комплектного устаткування магістральних газопроводів  / О.В. Іванов //Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. – Івано – Франківськ, 2012. № 4 (45) – С. 210 – 215.

- Іванов О.В. Пошук оптимальних стратегій обслуговування компресорних станцій // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : матеріали міжнародної науково-технічної конференції, Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012 р.– Івано-Франківськ, 2012. – С.260 –262.

- Іванов О. В. Розрахунок режиму обслуговування і раціональної схеми розбиття блочно-комплектного устаткування при різних стратегіях ремонтних робіт  / О. В. Іванов, Д. Ф. Тимків // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано- Франківськ, 2013. – № 1(46). – С.102 – 112.

- Иванов А. В. Решение двумерной задачи выбора места проведения ремонтных работ / А. В. Иванов  // Молодой ученый. – 2013. – №3. – С. 62-65.

- Иванов А.В. Агрегатно-узловой метод ремонта блочно-комплектного оборудования магистральных газопроводов // Техника и технология: новые перспективы развития: материалы VIII Международной научно-практической конференции (25.02.2013) – М.: Издательство «Спутник+»  – 2013. – С.107 – 111.

- Унификация блочно-комплектных компрессорных станций магистральных газопроводов  / М.С. Федоров, Р.П. Полянский, А.Н.  Антонов,    В. А. Щуровский // Комплектно-блочное строительство наземных  объектов –  М.: ВНИИСТ, 1985. – Вып.  6. –25 с.

- Баталина Ю.П. Комплектно-блочное строительство объектов нефтяной и газовой промышленности:  Справочное пособие  / Ю.П.Баталин,  В.Г.Чирсков,  Г.И.  Шмаль.  – М.:  Недра,  1986. – 576 с.

- Барзилович Е.Ю. Модели технического обслуживания сложных систем  /  Е.Ю. Барзилович. – М.: Высшая школа, 1982. – 231 с.

- Комягин А.Ф. Централизация технического обслуживания газопроводов  / А. Ф. Комягин, О. А. Атаев. –  М.: Недра, 1978. – 288 с.

- Комягин А.Ф. Оптимизация технического обслуживания ГПА  /          А.Ф. Комягин, П. И. Бахметьев // Газовая промышленность. –1985. – № 1. –С.26-27.

- Трофимович Т.К. Справочник по ремонту судовых газотурбинных двигателей / Т. К. Трофимович, В. Д. Речистер, А. Г. Гильмутдинов.  – Л.: Судостроение,  1980.  – 144 с.

- Трубопровідний транспорт газу / [М.П.Ковалко, В.Я.Грудз, В.Б. Михалків та ін.]; за ред. М.П.Ковалка. – К.: АренаЕКО, 2002. – 600 с.

- Диринг А.П. Конструкторско-технологическое обеспечение агрегатно-узлового ремонта  / А. П. Диринг // Транспорт и подземное хранение газа. – М.: ВНИИЭгазпром, 1986. – № 2. –С. 18-21.

- Смирнов Н.Н. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию  /Н. Н. Смирнов, А. А. Ицкович. – М.:  Транспорт,  1980. –232 с.

- Чирсков В.Г. Сооружение системы газопроводов Западная Сибирь – Центр страны  / В. Г. Чирсков, О. М. Иванцов, В. Л. Кривошеин.  –М.:  Недра,  1986. – 304  с.

- Комлексна галузева методика «Мінімізація середніх питомих витрат на ремонт та планування кількості технічних обслуговування газотранспортних систем»  / [Грудз В.Я., Тимків Д.Ф., Грудз Я.В. та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. –78с.

- Канарчук В.Є. Надійність машин: Підручник   / В.Є Канарчук, С.К.Полянський, М.М.Дмитрієв. –К.: Либідь, 2003. – 424 с.

- Кочурова В.В. Особенности обеспечения качества блочно-комплектного оборудования  / В. В. Кочуров, А. Л. Яковлев, Р. К. Насиров // Стандартизация и управление качеством продукции в газовой промышленности: Тез. докл.  Всесоюзн. научн.-техн.  семинара.  – М., 1986. – С. 40-41.

- Каштанов В.А. Оптимальные процедуры проверки при произвольном времени индикации отказов  /В. А. Каштанов, И. В. Шнурков // Основные вопросы теории и практики надежности.  – 1979.  – С. 155-172.

- Чекардовская И. А. Оценка эффективности организации технического обслуживания и ремонта оборудования компрессорных станций : диссертация … кандидата технических наук : спец. 05.02.22 / Чекардовская И. А. – Тюмень, 2009. –140 с.

- Антонов Г.П. Передовые методы сооружения наземных объектов нефтяной и газовой промышленности  / Г. П. Антонов, В. Д. Шапиро. –  М.: Недра,  1986. – 104 с.

- Барзилович Е.Ю. Организация обслуживания при ограниченной информации о надежности системы  / В.А. Каштанов, Е.Ю. Барзилович–                     М.: Советское радио, 1975. – 136 с.

- Бахметьев П.И. Определение сроков ремонта оборудования компрессорных станций   /П.И. Бахметьев // Совершенствование газотранспортного оборудования.  – М.,  1984.  – С. 92-94.

- Александров А. В. Проектирование и эксплуатация систем дальнего транспорта газа  / А. В. Александров, Е. И. Яковлев. – Москва: Недра, 1974. – 432 с.

- Герцбах И.Б. Модели отказов  / И. Б. Герцбах, Х. Б. Кордонский. – М.: Советское радио, 1965.  – 198 с.

- Райкин Д.Л. Элементы теории надежности технических систем /                             Д. Л. Райкин;  Под ред. И.А. Ушакова. – М.: Советское радио, 1978. – 280 с.

- Гриценко А.И. Обслуживание и ремонт ГПА: проблемы, решения  / А.И.Гриценко, А. Ф. Комягин, И. И. Соколовский // Газовая промышленность. – 1986. –№4. –С.14-15.

- Барлоу Р. Статистическая теория надежности и испытания на безотказность:  Пер. с англ.  / Р. Барлоу, Ф. Прошан. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы,  1984.  – 328 с.

- Пашковский Г.С. Задачи оптимального обнаружения и поиска отказов в РЭА  / Г. С. Пашковский. – М.: Радио и связь, 1981.

- Верхопятницкий П.Д. Справочник по модульному конструирование радиоэлектронной аппаратуры  / П.Д. Верхопятницкий, В. С. Латинский –                   Л.: Судостроение,  1983. – 232 с.

- Колегаев Р.И.  Экономическая оценка качества и оптимизация системы ремонта машин  / Р. И. Колегаев. – Машиностроение,  1980. – 239 с.

- Березин В.Л. Особенности задач оптимального проектирования блочно-комплектных устройств / В.Л. Березин, Ю.В. Санников // Нефтепромысловое дело и транспорт нефти. – М., 1984. – № 5. – С. 48-51.

- Обслуговування і ремонт газопроводів: монографія / [ В.Я.Грудз, Д.Ф.Тимків, В.Б.Михалків, В.В.Костів]. –  Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2009. –  711 с.

- Исследование операций. Пер. с англ.   /Под. ред. Дж. Моудери,                С. Элмаграби. –  М.: Мир, 1981. – Т. 1-2.

- Кокс Д.Р. Теория восстановления   /Д. Р. Кокс, В. Л. Смит. – М.: Советское радио, 1967.  – 299 с.

- Кочурова В.В. Проблемы диагностики и прогнозирования надежности блочно-комплектного оборудования магистральных: газопроводов  /             В.В. Кочуров, Р.К. Насиров // Строительство наземных объектов.  –  М.: ВНИИПК техоргнефтегазстрой,  1986.   –  № 6.  – С. 10-12.

- Авиационные ГТД в наземных установках  / [С. П. Изотов,                         В.В. Шашкин, В.М. Капралов и др.]; Под.  общ. ред. В.В. Шашкина. –                            Л.:  Машиностроение. Ленингр.  отд-ние, 1984.  – 228 с.

- Бабаев С.Г. Надежность нефтепромыслового оборудования   /                  С. Г. Бабаев. – М.:  Недра,  1987.

- Барлоу Р. Математическая теория надежности: Пер. с англ.  / Р.Барлоу, Ф. Прошан. – М.: Советское радио, 1969. – 488 с.

- Беляев М. С. Надежность и долговечность машин  / М. С. Беляев. – К.: Техніка, 1973. – 120 с.

- Быков В.М. Научные основы анализа и прогнозирования надежности генераторов  / В. М. Быков, И. А. Глебов. – Д.: Наука,1984. – 214 с.

- Гнеденко Б. В. Математика и теория надежности  /Б. В. Гнеденко, А.Д. Соловьев. – Москва: Знание, 1982. – 64 с.

- Хенли Э.Дж. Надежность технических  систем и оценка риска  / Э. Дж. Хенли, Х. Кумахото; Пер.  с англ.  В.С.  Сыромятникова, Г.С. Деминой.  Под общ.  ред.  В.С.  Сыромятникова.  – М.:  Машиностроение, 1984.  – 528  с.

- Эндрени Дж. Моделирование при расчетах надежности в электро-энергетических системах /Дж. Эндрени. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 336с.

- Barlow R. Statistical theory of relia­bility and life testing - probability models/ R. Barlow, F. Proschen. – New York, 1975.

- Надійність техніки. Терміни та визначення: ДСТУ 2860-94. – [Чинний від 28 – 12 – 1994 ]. – К. : Держспоживстандарт України, 1994.

- Надійність техніки. Експериментальне оцінювання та контроль надійності  : ДСТУ 2864-94. – [Чинний від 8– 12– 1994 ]. – К. : Держспоживстандарт України, 1994.

- Дружинин Г.В. Надежность автоматизированных производственных систем  / Г. В. Дружинин. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 480 с.

- Березина И.В. Организация технического обслуживания и ремонта объектов магистральные газопроводов  / И.В.Березина, А.В.Шибнев, Е.И. Яковлев // Важнейшие научно-технические проблемы газовой промышленности / - М.: ВНИИЭгазпром, 1984. – Вып. 8.  – 52 с.

- Волков Е.Б. Основы теории надежности ракетных двигателей  / Е. Б. Волков, Р. С. Судаков, Т. Д. Сырицын. – М.:  Машиностроение, 1974. – 400 с.

- Грудз В. Я. Обслуживание газотранспортных систем   / В. Я. Грудз, Д. Ф. Тымкив, Е. И. Яковлев. – К., 1991. – 160 с.

- Каннингхем К. Методы обеспечения ремонтопригодности: Пер.  с англ.  / К. Каннингхем, В. Кокс; Под ред. О.Ф. Пославского. – М.:Советское радио, 1978. – 312с.

- Носков С.В. Анализ результатов моделирования эффективности технического обслуживания ГПА / Носков С.В., Чичугин В.А. // Нефтегазовое дело. – 2008.

- Технічна діагностика трубопровідних систем /[Грудз В.Я., Грудз Я.В., Костів В.В. та ін.]. – Івано-Франківськ.:Лілея – НВ, Монографія, 2012. – 512с.

- Химмельблау Д. Обнаружение и диагностика неполадок в химических и нефтехимических процессах / Д. Химмельбау. – Л.:  Химия,  1963.  – 352 с.

- Kelly A. Strategic Maintenance Planning / A. Kelly. – Oxford : Elsevier / Butterworth-Heinemann, 2006. – 304 p.

- Ricca P.M. How trans- Alaska pipeline system’s rotating machinery maintenance program evolved / P.M. Ricca, P.M. Bradshaw //  "Oil and Gas J". –  № 33 – 1984.– p.102-103.

- Диллон В. Инженерные методы обеспечения надежности систем: Пер. с англ.  / В. Диллон, Ч. Сикгх.  – М.: Мир, 1984. – 318 с.

- Заика П.Н. Определение зависимости эксплуатационных характеристик радиоэлектронной аппаратуры от уровня унификации комплектующих изделий  / П. Н. Заика, Л. П. Попов // Надежность и контроль качества, 1975. – №5. – С. 12-16.

- Авдонькин Ф.Н. Теоретические основы технической эксплуатации автомобилей / Ф. Н. Авдонькин. – М.: Транспорт, 1985. – 215 с.

- Аверьянов А.А. Газоперекачиваюцие агрегаты с приводом авиационного типа / А.А. Аверьянов, Н.М. Лебедев. – М.: Недра, 1983. – 70 с.

- Зарицкий С.П. Диагностика газоперекачивающих агрегатов: Учебное пособие. Часть 1   / С.П.Зарицкий, А.С.Лопатин. – М.: РГУ нефти и газа им.И.М. Губкина, 2003. – 178 с.

- Дубинский В.Г. Определение оптимальной наработки газотурбинной установки до планово-профилактического ремонта  / В. Г. Дубинский, З. С. Седых // Транспорт и хранение газа. - М.: ВНИИЭгазпром, 1976. –  № 12. –  С. 7-11.

- Кочурова В.В. К вопросу обслуживания блочно-комплектного оборудования магистральных газопроводов  / В.В. Кочурова, Р. К. Насиров // Комплектно-блочное строительство наземных объектов . - М.: ВНИИСТ, 1985. – № 12. – С. 8-11.

- Куриц С.Я.  Блочно-комплектное строительство в нефтяной и газовой промышленности  / С. Я. Куриц  – М.:  Недра,  1977. – 304 с.

- Маяков С.И. Организация централизованного ремонта агрегатов самолетов  / С. И. Маяков  – М.: Транспорт, 1974. – 180 с.

- Модульная постройка судов  / [Л.Ц. Адверштейн, Г.В. Базыкин,  А.Л.Васильев и др.]. – Л.:  Судостроение, 1983. – 320 с.

- Надежность и эффективность в технике: Справочник: В 10 т.  /           [В.С. Авдуевский  и др.]. – М.: Машиностроение,  1986-1987. – Т. 1-2.

- Надежность технических систем: Справочник  / [Ю.К. Беляев, В.А. Богатырев, В.В. Болотин и др].; Под ред.  И.А. Ушакова. – М.: Радио и связь, 1985. – 608 с.

- Комлексна галузева методика «Типові розрахунки показників надійності систем газонафтопостачання»  / [Грудз В.Я., Гораль Л.Т., Степ’юк М.Д. та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. –78с.

- Зарицкий С.П. Диагностика газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом  / С. П. Зарицкий. – М.: Недра, 1987. – 198 с.

- Зарицкий С.П. Диагностика газоперекачивающих агрегатов: Учебное пособие. Часть 2  / С.П. Зарицкий, А.С. Лопатин . – М.: РГУ нефти и газа имени  И. М. Губкина, 2003. – 190 с.

- Насиров Р.К. Метод выбора оптимальных параметров обслуживания блочно-комплектного оборудования  / Р. К. Насиров // Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов. – М.: ВНИИОЭНГ, 1986. – № 6. – С. 7-8.

- Насиров Р.К. Стратегии восстановления блочно-комплектного оборудования  / Р. К. Насиров // Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов. –  М.: ВНИИОЭНГ, 1986. – № 11. – С. 11-12.

- Носков С.В. Алгоритмизация задачи оптимального управления системой технического обслуживания газоперекачивающих агрегатов. / С.В. Носков , В.А. Чичугин // Алгоритмизация и моделирование процессов разработки нефтегазовых месторождений: Сб. науч. тр. – Тюмень: "Нефтегазовый университет", 2007. – Вып. 3. – С. 68-73.

- Нечеткие множества и теория возможностей: Последние достижения: Пер. с англ.   / Под ред. Рональда Р. Ягера. – М.: Радио и связь, 1986. –406 с.

- Феллер В.  Введение в теорию вероятностей и ее приложения:  Пер.  с англ.  / В. Феллер. – М.:  Мир,  1984. – Т. 1-2.

- Барлоу Р. Оптимальные планы проверки  / Р. Барлоу, Д. Хантер,              Ф. Прошан // Оптимальные задачи надежности: Под ред. И. А. Ушакова. – М.: изд. Стандартов, 1968. – С. 271-263.

- Эксплуатация газопроводов Западной Сибири  / Г.В.  Крылов,  А.Б.Матвеев, О.А.  Степанов,  Е.И.  Яковлев. – Л.:  Недра, 1985. – 288 с.

- Ионин Д.А.  Исследование надежности работы компрессорных станций газопроводов с учетом их технического обслуживания  /Д. А. Ионин // Совершенствование газотранспортного оборудования. – М., 1984. – С. 86-92.

- Коваленко И.Н. Анализ редких событий при оценке эффективности и надежности систем  / И. Н. Коваленко. – М.: Советское радио, 1980. – 270 с.

- Копей Б.В. Моделирование и оптимизация расходов на предупредительные ремонты парка газоперекачующих агрегатов  / Б.В.Копей, А.Беллауар, А.Бенмуна // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано – Франківськ, 2010. – №3(9). – С. 24-27

- Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров  / Г. Корн, Т. Корн – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы,  1984.  – 831 с.

- Beichelt F. Optimale Inspektionsstrategien bei belibger Verlustefunktion / F. Beichelt. – “Biometr. Z.”, 1971. – Bd. 13 – № 6, S. 384-395.

- Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств: Пер. с англ.  /    А.Кофман. – М.: Радио и связь, 1982. – 432 с.

- Насиров Р.К. Определение необходимого числа запасных элементов, обеспечивающих заданную надежность блочно-комплектного оборудования  / Р.К. Насиров // Транспорт и   хранение нефти и нефтепродуктов.  – М.: ВНИИОЭНГ, 1987. –  № 1. –  С. 5-7.

- Кононенко Б.Г. Оценка технологичности и унификации машин  /  Б.Г. Кононенко, С.Г. Кушнаренко, М.А. Прялин. – И.: Машиностроение,1986. – 160с.

- "Soares C. Gas turbines : a handbook of air, land, and sea applications / C. Soares . – Amsterdam ; Boston : Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2008. –  750 p.

- Семенов А.C. Комплексный анализ работоспособности газоперекачивающих агрегатов на основе  прогноза остаточного ресурса: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук: спец.05.02.13 «Машины, агрегаты и процессы» / А.С. Семенов; Тюменский государственный  нефтегазовый университет. – Тюмень, 2004 г.

- Терентьев Л.И. Ремонт газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом  /Л. И. Терентьев, З. С. Седых. –  М.: Недра,1985. – 232 с.

- Терентьев А.Н. Надежность газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом  /Л.И. Терентьев, З. С. Седых, В. Г. Дубинский. –  М.: Недра,  1979. –  207 с.

- Саприкін С.О. Оптимальне планування ремонтів газоперекачувального обладнання за комплексними результатами вібраційного і параметричного діагностування   / С.О.Саприкін, Р.А.Сімкіна // Нафтова і газова промисловість. – №3. –  2006.

- Седых З.С. Определение сроков дефектации основных узлов и деталей ГПА с газотурбинным приводом в условиях обеспечения максимальной готовности к работе  / З. С. Седых, А. Н Терентьев // Транспорт и хранение газа. –  М.: ВНИИЭгазпром,  1978. –  № 2. – С.8-15.

- Семенов А. С. Прогнозирование технического состояния газоперекачивающих агрегатов  / А.С. Семенов // Сб. науч. тр. «Вопросы состояния и перспективы развития нефтегазовых объектов Западной Сибири». –Тюмень: ТюмГНГУ, 2004. – С. 82 – 87.

- Глазунов Л.П. Основы теории надежности автоматических систем управления  / Л.П. Глазунов, В.П. Грабовецкий, О.В. Щербаков. – Д.:Энергоатомиздат, Ленингр.  отд-ние, 1984. – 208 с.

- Расторгуев Г.А.  Заводское изготовление блочно-комплектных устройств при сооружении наземных объектов магистральных трубопроводов в Западной Сибири / Г. А. Расторгуев // Комплектно-блочное строительство наземных объектов. –  М.: ВНИИСТ, 1985. –  Вып. 4. –  44 с.

- Ревзин Б.С. Газотурбинные газоперекачивающие агрегаты / Б. С. Ревзин. –  М.: Недра, 1936. – 215 с.

- Ремонт летательных аппаратов / [А.Я. Алябьев, Ю.И. Болдырев, В.В.Запорожец и др.]; под ред. Н.Л. Голего. – М.: Транспорт, 1984. – 422 с.

- Ритенберг А.С. Разработка методики формирования производственно-ремонтной базы газотранспортного предприятия: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук: спец.05.15.13 «Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ» / Ритенберг А. С. – Тюмень,1998. – 24 с.

- Руденко Ю.Н. Надежность систем энергетики /Ю.Н. Руденко, И.А. Ушаков. –  М.: Наука, 1986. – 252 с.

- Тимашев С.Л. Надежность больших: механических систем  / С. Л. Тимашев. – М.:  Наука,  1982. – 184 с.

- Точилин Н. В. Автоматизация управления процессом технического обслуживания и ремонта технологического оборудования компрессорных станций газотранспортного предприятия : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Точилин      Н. В. – Москва, 2005. – 174 c.

- Павлов И. В. Статистические методы оценки надежности сложных систем по результатам испытаний  / И. В. Павлов.  –  М.: Радио и связь, 1982. – 168 с.

- Паскаль Л.Г. Совершенствование и перспективы развития агрегатно-узлового ремонта ГПА в ВПО Укргазпром  / Л. Г. Паскаль // Транспорт и подземное хранение газа. – М.: ВНИИЭгазпром, 1986. – № 2. – С. 11-14.

- Пермикин Ю.И. Сооружение объектов нефтегазовой промышленности в блочно-комплектном исполнении в условиях Западной Сибири  / Ю. И. Пермикин, Л. Г. Телегин // Строительство наземных объектов. –  М.: ВНИИСТ, 1966. – Вып.1. – 74 с.

- Проников А. С. Надежность машин  / А. С. Проников. – Москва: Машиностроение, 1979. – 592 с.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html